建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：  新建无纺箱体、挤出模具项目

建设单位（盖章）：江苏华昇机械制造有限公司

编制日期：2015年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建无纺箱体、挤出模具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏华昇机械制造有限公司 |
| 法人代表 | 魏** | 联系人 | 钱* |
| 通讯地址 | 金坛经济开发区金旺南路南侧、金业路西侧 |
| 联系电话 | 13******38 | 传真 | / | 邮政编码 | 213200 |
| 建设地点 | 金坛经济开发区金旺南路南侧、金业路西侧 |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 | 批准文号 | 坛开科经备字2013056号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3311金属结构制造 |
| 占地面积（m2） | 10221 | 绿化面积(m2) | 1000 |
| 总投资（万元） | 3300 | 环保投资（万元） | 18 | 占总投资比例 | 0.55% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2015年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料一览表见表1-1； 主要原辅材料理化毒理性质见表1-2； 项目主要设备一览表见表1-3； 公用及辅助工程一览表见表1-4。 |
| 表1-1 主要原辅材料一览表 类别 名称 规格、型号、组分 年耗量 (t/a) 包装方式 来源及运输 原料 辅料 锻打件 Fe、Cr、Mn、Ni等 300 / 国内汽运 钢板 30 / 国内汽运 紧固件 0.6 / 国内汽运 资源 水 水 450m3/a / 来自市政 管网 电 电 10万kwh/a / 区域供电 表1-2 主要原辅材料理化毒理性质 名称 主要成分 理化特性 毒性毒理 不锈钢 Fe、Cr、Mn、Ni等 耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢 无毒性 表1-3 项目主要设备一览表 类别 名称 规格型号 数量（台） 产地 备注 生产设备 加工中心 2000*1200 2 国产 激光切割机 2000*1200 1 国产 深孔专机 1800*800 1 国产 表1-4 公用及辅助工程一览表 类型 建筑名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 200m2 储存生产过程中使用的原材料 成品库 400m2 储存成品 固废仓库 100m2 储存生产过程中产生的废边角料等 公用工程 供配电系统 10万kwh/a 区域供电站 给水系统 450m3/a 区域给水管网 排水系统 360m3/a 区域排水管网排入金坛市第二污水处理厂 环保工程 污水接管口 规范化设置 达标排放，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 减振、隔声 降噪量20dB (A) 厂界噪声达标 固废暂存场 30m2 安全暂存 水及能源消耗量 名 称 消耗量 名 称 消耗量 水（吨/年） 450 燃油（吨/年） / 电（万度/年） 10 燃气（标立方米/年） 3000 燃煤（吨/年） / 其它 / 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 厂区实行雨污分流。生活污水经污水管网接入金坛市第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入尧塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 本项目位于金坛经济开发区金旺南路南侧、金业路西侧地块，新建生产厂房6200平方米，主要从事无纺箱体、挤出模具生产。项目北侧为金旺南路，南侧为鲜中香有限公司，西侧为喆瑞电器有限公司，东侧为金业路。 项目名称：江苏华昇机械制造有限公司新建无纺箱体、挤出模具项目； 项目产品及产量：年产无纺箱体300套/年、年产挤出模具300套/年； 总投资：3300万元，其中环保投资18万元，占总投资的0.55%； 年生产：300天，一班制，每班8h，年生产2400h； 职工人数：本项目职工人数为15人，不设食堂、宿舍、浴室。 项目产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案 序号 产品名称 规格 设计能力 年运行时数（h） 1 无纺箱体 / 300套/年 2400 2 模头 / 300套/年 2400 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况；项目地块为待建工业用地，本项目开发建设前未进行过生产活动，故没有遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 金坛市地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33′42″～31°53′22″和东经119°17′45″～119°44＇59″之间，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 金坛经济开发区位于金坛市区东部，总用地面积171平方公里，东至省道203（含发展备用地），南至站前路，西至金湖路和丹金路漕河，北至开发区行政界线。 本项目位于金坛市经济开发区中东部，金旺南路南侧、金业路西侧，区位条件良好，交通便捷。 项目具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 金坛地质构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。金坛市域西部为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲积湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲积湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。境内沟河纵横，流域性干河有九条，丹金溧漕河曾是历史上漕运的主干河道。另外有长荡湖及钱资荡等湖泊水面，为市内灌溉主要水源。 抗震设防：地震动峰值加速度圩0.1g（相当于七度设防区）。 地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0 ~ 5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5 ~ 40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和 淤泥层上面。40 ~ 190m由粘土、淤泥和砂粒组成，地下水位一般在地面下1 – 3 m。第一承压含水层水位约在地面下30 ~ 50m，第二承压含水层约在地面下70 ~ 100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》及《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》的通知(震发办[1992]160号)”，确定金坛市地震基本烈度为Ⅵ度。 3、气象气候 金坛市属北亚热带季风区，四季分明、雨量充沛、日照充足，年平均气温15.3℃，无霜期228天，日照率46%，降水量1063.5毫米。 （1）气温 年平均最高气温19.70℃，最低-11.6℃；历年1月最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃，冬春季寒潮平均每年出现3次。 （2）降水 雨量丰沛，年平均降水量1064毫米左右，最大年降水量为1835.8毫米，最小年降水量为561.1毫米。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量1519.6毫米，蒸降比为1.27。 （3）风 区域地处季风区。冬季多偏北风，夏季多东南风，全年以东南风的几率最多，年均风速为3.3米/秒。出现最大风速20米/秒，年均大风日数为11.6天。 4、水文条件 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5 公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000 年汛期入境水量为6.992 亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横” 高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 此外，金坛市区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛市的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小(一)型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小(二)型水库共有20座。 5、生态环境 在开发的过程中，金坛经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 新建居民小区、企事业单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 地理位置和行政区划 本项目位于金坛市经济开发区中东部，金旺南路南侧、金业路西侧，在金坛市经济开发区辖区范围内。 金坛市面积976平方千米，共辖7个镇。2009年末全市总户数21.22万户，常住人口54.65万人，比上年增加0.06万人。计划生育率达98.07%；人口自然增长率为-0.54‰。市人民政府驻金城镇，辖金城镇、儒林镇、尧塘镇、直溪镇、朱林镇、薛埠镇、指前镇7个镇。 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准成立的省级经济开发区，管辖区域面积为171平方公里，建成区面积15平方公里。 2、经济结构 2014年全市完成地区生产总值396亿元，同比增长6%；公共财政预算收入25.9亿元，同比增长12%；全社会固定资产投资217.4亿元，其中工业投入155.3亿元，同比分别增长8.5%、8.9%；城镇居民人均可支配收入34911元，农民人均纯收入17168元，同比均增长10%。 2014年，金坛市经济开发区实现工业开票销售收入242亿元，占全市的比重为48% ；地方公共财政预算收入7.5亿元，同比增长10%；完成工商登记企业数2738户，比2012年底新增334户、净增166户；新增工商登记注册资本金55.36亿元，完成年计划的250%。随着“常金一体化”战略的实施，金坛经济开发区迎来了前所未有的历史性机遇。借助常州的企业基础和城市功能，开发区将抢抓发展机遇，坚持创新驱动，加快转型升级，坚定不移的实施大项目带动大产业，现代服务业带动先进制造业和创新性经济发展战略，奋力进军国家级开发区。 3、社会事业发展 工业经济强势增长。重点骨干企业支撑作用更加明显。亿晶光电、天龙光电、盘固集团、中盐公司等全市20强重点工业企业，实现应税销售收入176亿元，增长47.9%，占全市总量42.9%。全市入库税收1000万以上工业企业21家，其中3000万元以上8家。 投入力度明显加大。光伏新能源项目加快集聚。亿晶光电500兆瓦单晶垂直一体化、天龙光电多晶铸锭炉、凡登（二期）、正信集团电池封装等项目竣工投产。截至去年底，全市已拥有各类型号拉晶炉520台、切片机153台、封装线41条、电池线21条，已形成近1000兆瓦电池组件产能。2010年，在全省开发区综合排名前移了13位，进入前30位。 发展活力不断增强。利用外资质量明显提升。实际到账外资中，制造业项目占比近80%，有13个制造业项目实际到账外资突破1000万美元。海关、国检发挥积极作用，进出口环境进一步优化。金融服务进一步加强，科技创新能力进一步提升，人才引进力度进一步加大，农业增长方式进一步转变。 城乡建设扎实推进。滨湖新城规划提升基本完成。由新加坡邦城规划公司，对钱资湖两岸，北至南环二路、东至金宜路，南至沿江高速、西至新镇广公路，总面积35.9平方公里的区域进行整体规划设计，并完成规划评审。老城区周边地块危旧房改造顺利实施，已拆迁县府路、新安巷、老三中等地块房屋面积6.9万平方米，完成任务总量的95%。基础设施建设有序推进，生态环境继续改善，我市获国家园林城市、国家生态市称号。 民生实事进展顺利。东部乡镇供水管网改造工程基本完成，中部区域供水工程积极推进，已投入资金3亿多元；华罗庚公园完成敞开式改造，免费对市民开放；城区西片至集镇的公交一体化改造完成，并开通2条镇村公交试点线路。 人民生活持续改善。就业富民深入推进。建立创业孵化基地1个，培训各类人员1.4万人次，新增城镇就业人员9100人，就业困难再就业人员420人。社会保障不断完善。新农保基础养老金标准由每人每月30元提高到60元，年度安排资金4670万元。最低生活保障继续提标，城乡低保标准分别提高到360元和250元，年度安排资金2190万元。五保集中供养模式进一步巩固，发放五保户供养经费629万元。居民生活品质进一步提升。 社会事业全面发展。成功举办“纪念华罗庚诞辰100周年”系列活动。第10届道教音乐汇演取得圆满成功。“段玉裁与清代学术国际研讨会”顺利举行。文化体制改革有序推进，文化遗产保护和文艺精品创作取得新成绩。教育质量有了新的提升。 4、文物保护情况 本项目位于金坛经济开发区内，项目周边1000米范围内无文物古迹、旅游景点等保护目标。 5、金坛市经济开发区规划 （1）规划范围 根据《金坛经济开发区控制性详细规划》规划范围是金坛经济开发区的原行政管辖区域，位于金坛老城区东部，具体范围：东至规划省道203（含发展备用地），南至站前路，西至金湖路和丹金溧漕河，北至开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2；其中盐化工区面积3.55 km2，位于区内规划三类工业用地地块，具体范围东至大柘荡、南至兴荣兆邦北厂界、西至丹金溧漕河、北至离金坛和丹阳市界500m处。 （2）功能结构 通过构建良好的低碳、生态环境，安排因地制宜的开发强度继续落实上位规划提出的总体布局结构，可以概括为：两条轴线、两个片区（新镇）中心和四大功能区规划结构。 景观生态轴 运用城市设计的手法，串联华罗庚科技园区、片区中心及生态居住片区，沿钱资河两岸建设城市休闲景观带。结合河流绿化、较大水面等开畅空间和文体中心、商业商务中心等公共建筑群构建最具活力的城市景观生态轴。 产业发展轴 经十路居于开发区中轴线位置，也是开发区南北向主要大通道之一，串联几大功能区板块，是开发区产业发展轴线。 两个片区（新镇）中心 在华罗庚科技园区和生态居住片区之间形成城市片区中心，按配置要求集中布置行政、商务、金融、商贸、文体等公共设施，服务整个经济开发区。在原尧塘镇中心配建合理服务设施规模构建新镇中心，服务周边居民。 四大功能区 围绕钱资河景观轴线布置华罗庚科技园区和生态居住区，按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 ①华罗庚科技园区 华罗庚科技园是金坛市政府重点建设的以滨水生态环境为特色，以技术研发、科技孵化、度假休闲为主要功能的科技园，集中布局高等院校、研究机构等教育资源，为创新产业园发展提供智力支持。规划分为三个功能区，南北部形成以大中专院校集聚的高校区；中部结合钱资河景观布局科研用地，以技术研发和科技孵化功能为主，突出宜人优美的研发工作环境；西北角为高档商住混合区，与滨湖新城过渡衔接。 ②生态居住片区 在钱资河生态廊道两侧形成生态居住区，该区体现邻水居住特色，营造自然、生态、人性、高品质的人居环境。结合产业区分布及拆迁就近安置原则规划共6 处独立生活组团，即职工生活区和拆迁安置区，并配置相应规模的邻里中心或便利中心，满足生活需求。 ③传统产业园区 位于金武公路以北，主要发展以轻纺、电子、盐化工、精细化工、新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 本项目位于金旺南路南侧、金业路西侧，属于传统产业园区。 ④创新产业园区 位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主，为支撑金坛未来发展奠定基础。工业门类以无污染的高新技术产业为主，限制对开发区整体土地使用环境有负面影响的企业进入。 （3）产业发展导向 按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有开发区特色和优势的现代产业体系。 ①传统产业 纺织服装业：鼓励服装企业增加研发投入，提升装备水平，发展高档面料、服装辅料等，做精做优服装制作，拉长产业链，提升价值链，强化与国际国内顶尖品牌的合作，参与设计、研发、营销，增强产业核心竞争力。引导企业坚持贴牌和创牌并举，大力实施品牌战略，倾力打造知名品牌。推动服装大市向服装强市跨越。 机械电子业：加快推进机电一体化进程，引导企业加快技术创新步伐，进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平，着力增强汽车零部件的制造和配套能力，在创新、求特方面取得新进展。 本项目为无纺箱体、挤出模具生产项目，属于机械电子行业。 盐化工业：以丰富的岩盐资源为依托，以大型的氯碱装置为龙头，发展下游延伸产品，并在此基础进一步形成循环经济，建成以卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业基地。 ②新兴产业 新能源产业：积极抓紧低碳经济发展机遇，大力发展新能源产业，依托亿晶光电、华盛恒能等龙头企业，大力聚合集聚上下游产业，引进超薄硅片、逆变器等各类光伏配套企业，在多晶硅原料、晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜电池以及太阳能装备领域，实施高效低成本太阳能电池技术、兆瓦级太阳能关键技术、太阳能制氢技术，构建较为完整的产业体系。 新材料产业：引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展新能源材料、新型金属合金材料、LED新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型建筑材料等新材料产业。 节能环保产业：加快发展高效节能技术装备及产品，实现稀土电机、节能照明等关键技术突破；加快先进环保装备的研发和产业化生产；建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展资源循环利用产业。 高端装备制造业：依托华盛天龙成功上市，金升集团、英格索兰、隆英机械的落户，引进装备制造龙头型企业和项目，主攻高端制造环节，提高自主设计、制造和成套生产能力，着力在光伏设备、轨道交通设备、精密机床、新型电力装备、石油勘探设备等领域提升装备制造水平。 ③研发服务业 教育科研服务：除了加强和相关大学的紧密联系，也需建立高等教育实训基地，利用开发区的优势，加强新兴产业与科研、高等教育的结合，积极引进国家实验室与科研机构，对创新技术强、成长快的企业提供孵化器和扶植力度，增强科技创新能力和活力，将设计者、制造者、销售者有机结合，互相促进。 服务外包：积极鼓励和支持到境外设立贸易机构、办事处，建立加工贸易基地和国际营销网络。支持企业通过并购和股权置换等形式收购国际优质资产要素，支持有条件的企业到海外建立生产基地，规避贸易壁垒。推动国际工程承办和劳务“走出去”，提高企业国际承包和对外劳务合作水平，引导企业在传统工程承包的基础上，积极向工程承包多元化市场发展。 总部经济：依托特有的产业发展基础及自然环境优势资源，吸引相关企业总部在此集群布局，以形成总部集聚效应，并通过“总部-制造基地”功能链条辐射带动开发区乃至金坛发展，最终形成不同区域分工协作、资源优化配置的一种经济形态。 产品设计和筹划创意：创意产品包括音乐、书籍出版、视觉艺术、电影/影带、平面媒体、广播/电视、建筑/设计、玩具/主题乐园等，以及与之相关产业及服务业。 中介服务业：引进律师、会计、金融、人才培训、技术服务、技术经纪、工程咨询、无形资产评估等中介服务机构，形成较完善的中介服务体系，为内外资生产企业提供服务的信息咨询、法律服务、融资业务等。 （4）基础设施规划 ①给水工程规划 开发区依托金坛第三水厂、常州和武进区域供水工程联合供水，确保供水安全。金坛城区新建长荡湖水厂，位于开发区西南部，以长荡湖与新孟河为水源，两水源地、取水头部互为备用，设计规模30万立方米/日，分期建设，采用预处理+常规处理+深度处理工艺。保留利用常州向金坛、武进向金坛区域供水工程。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于花城中路、金湖路、经十路，同时结合新建水厂输水要求和管道建设新建给水干管，提高环网程度，提高管道配水能力，降低漏损率。 给水管网成环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入，给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。给水管道在人行道下覆土深夏不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m；一般覆土深度为1.0m左右。 给水管道DN300以上（含DN300）宜采用球墨铸铁管，DN300以下可采用塑料管等新型管材。 ②排水工程规划 采用雨污分流制。开发区综合污水汇总后由金坛第二污水厂集中处理。金坛市第二污水处理厂位于良常路北、金武路西侧，现状规模为4.0万立方米/日，规划规模16.0 万立方米/日，按太湖流域污染防治要求，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，6.0万立方米/日回用，剩余部分排入尧塘河。 结合污水管线走向和自然地理条件及建设时序，经济开发区布置主要污水提升泵站6座，分别为电厂路污水泵站、河头镇污水泵站、经九路污水泵站、经十路污水泵站、岸头污水泵站、尧塘污水泵站及金尧路污水泵站。 ③供电工程规划 金坛经济开发区供电由开发区北部的220KV茅山变（500/220KV子母变），现状主变规模2×1000MVA，作为金坛及周边城市的区域供电电源；区内有加怡热电联产电厂，机组容量3×12MW，通过110KV并入城市电网。 ④燃气工程规划 金坛市上游气源为“西气东输”、“川气东送”等多气源联合供气。金坛经济开发区由良常和金东2座高中压调压站供应天然气，来自直溪门站的高压管道经高中压调压站计量、调压至0.4兆帕后送往主城区、开发区中压管网，经金宜路、良常路等道路引入开发区。 ⑤供热工程规划 开发区采取集中供热，现状由金坛加怡热电提供。该热电厂位于金坛市北侧，盐港路以南、建材路以西，现状规模为4×75t/h锅炉+1×C12MW+2×B12MW供热机组，额定供热能力300t/h。拟建开发区燃气热电厂一座，规模为2组9F燃机，供热能力500t/h。 ⑥环境卫生规划 垃圾收集处理： 垃圾运输向集装化发展，分类后的无机物、废品类垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。开发区生活垃圾由城区统一收运，经垃圾转运站部分送往常州绿色动力环保热电有限公司焚烧发电，部分送往规划位于薛埠镇境内的金坛垃圾综合处理厂集中处理，以焚烧发电为主。 粪便处理： 规划设置50座公共厕所，公共厕所为水冲式，二类标准以上。公共厕所主要沿居住、公建集中道路布置，尽量结合公共建筑、绿地建设。粪便污水排入污水管网进入城市污水厂集中处理后达标排放。 ⑦防洪排涝 排水制度为雨污分流制。雨水管道服务面积覆盖率为100％。以防为主、防排结合、坚持标准、汛期专全。与防洪相结合，雨水高低分开，高水分散、就近、重力流自排，低地雨水机排。充分利用现有排涝设施，规划、现状与改造、扩建相结合。 雨水工程规划： 雨水就近、分散、重力流排入水体，雨水管道设计重现期一般地区取1年，重要地区取2年。雨水排入内河时可直接排放，排入区域性设防河流需设置防倒灌装置。通向主河流的雨水干管，确定管径时应高率河道水位顶托时的影响，即管道处于淹没出流情况；一般管道按自由出流设计。 雨水管道在道路下位置，两侧布置以慢车道或人行道为主，单侧布置以车行道中间偏东侧、南侧为主。雨水管道起始端覆土深度不小于0.7m。 防洪排涝工程规划： 根据金坛经济开发区河流水系特点和功能布局，规划在丹金溧漕河、大柘荡、尧塘河两侧建设防洪堤，区内其它内河与上述河流相通的河口上设置防洪闸、涵，控制内河水位。城东尧塘河东侧无防洪堤保护的居住片区外围道路建设采用高填土，以路当堤，形成开发区的外围防洪保护圈。 城区河道防洪考虑到波浪爬高和安全超高，堤防或驳岸顶高程按设计水位加1.0m超高，故防洪堤顶标高不低于7.8m。 防洪闸建设在内河与丹金漂漕河、大柘荡、尧塘河等外河接口处。 根据经济开发区河流水系现状，各功能区布局，规划以丹金溧槽河、大柘荡、尧塘河等为界，形成北区、西南区、东南区三个独立的防洪排涝区。合理设定各区排涝模数，设置排涝泵站，在洪水期间实行抽排，降低内河水位。 通过分层分级治理、联网并圩排涝，提高排涝标准。排涝泵站主要建设在内河与丹金溧漕河、大拓荡、尧塘河等外河抟口处，尽量与防洪闸合建。理顺水系，加高加固防洪堤，提高防洪排涝能力。 清除河道排涝障碍，全面疏浚淤浅河道，充分刊用河、塘调蓄，在主要河道丹金溧漕河、大柘荡、尧塘河、东光河等两岸加砌石驳岸，提高排涝能力。 6、江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1。 表2-1 项目地附近生态红线区域 红线区 域名称 主导生 态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级 管控区 二级 管控区 总面积 一级 管控区 二级 管控区 天荒湖饮用水水源保护区 水源水质保护 南天荒全部 水面区域 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围 18.08 0.86 17.22 钱资荡重 要湿地 湿地生态系统保护 / 钱资荡湖面区域 4.61 / 4.61 向阳水库水 源涵养区 水源 涵养 向阳水库 湖面区域 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界 42.51 0.23 42.28 长荡湖重要渔业水域 渔业资源保护 湖心区和饮用水源地的一级保护区 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北接金城镇和尧塘镇 87.24 34.86 52.38 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区 洪水 调蓄 / 丹金溧漕河两岸 河堤之间的范围 2.42 / 2.42 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 与本项目距离最近的生态红线区域为高邮湖湿地自然保护区二级管控区， 距离约为7.37km。可见，本项目所在地不在金坛市生态红线区域范围内。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量： 本项目环境空气质量现状布设1个引用点位，引用《金坛经济开发区总体规划环境影响评价报告书》中河头小学2014.5.12-2014.5.18的监测数据。引用点位见下表3-1，空气环境质量监测结果见表3-2。 表3-1 大气环境质量引用点位一览表 序号 引用点位置 方位 距离(m) 引用项目 所在环境功能 G1 河头小学 SE 500m PM10、SO2、NO2、 非甲烷总烃 二类 表3-2 空气环境质量监测数据 (mg/m3) 地点 引用日期 时间 SO2 NO2 PM10 非甲烷总烃 河头小学 2014.5.12 第一次 0.027 0.016 0.114 0.91 第二次 0.027 0.019 0.89 第三次 0.026 0.018 0.84 第四次 0.024 0.017 1.31 2014. 5.13 第一次 0.022 0.022 0.122 1.22 第二次 0.021 0.018 0.43 第三次 0.020 0.017 1.30 第四次 0.022 0.021 0.66 2014. 5.14 第一次 0.028 0.032 0.126 0.84 第二次 0.024 0.023 1.25 第三次 0.028 0.030 0.92 第四次 0.031 0.032 0.77 2014. 5.15 第一次 0.029 0.022 0.135 0.81 第二次 0.024 0.019 0.88 第三次 0.024 0.016 0.51 第四次 0.029 0.023 1.09 2014. 5.16 第一次 0.020 0.033 0.146 0.96 第二次 0.020 0.025 0.77 第三次 0.019 0.019 0.47 第四次 0.021 0.030 0.89 2014. 5.17 第一次 0.021 0.047 0.113 1.07 第二次 0.021 0.029 1.17 第三次 0.022 0.027 1.10 第四次 0.023 0.038 1.07 2014. 5.18 第一次 0.022 0.031 0.093 1.09 第二次 0.022 0.024 0.55 第三次 0.028 0.028 0.77 第四次 0.029 0.031 0.71 《环境空气质量标准》二级标准 0.5 0.2 0.15 / 《大气污染物综合排放标准详解》 / / / 2.0 根据表3-2现状监测数据总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10和特征污染因子非甲烷总烃在各监测点均未出现超标现象。 2、地表水环境质量： 本次地表水环境质量现状评价布设2引用点位，引用《金坛经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》中尧塘河2个断面监测数据。地表水引用断面见下表3-3，水质监测结果汇总见表3-4。 表3-3 地表水引用断面 河流名称 引用断面 引用断面 引用项目 水环境功能 尧塘河 W1 尧塘河入开发区断面上游处500m处 pH、COD、NH3-N、TP IV类 W2 尧塘河开发区中段（近复兴路）500m处 W3 尧塘河出开发区断面（尧塘桥） 表3-4 水质监测结果汇总 （mg/L） 引用断面 引用日期 pH COD 氨氮 总磷 W1 2014.5.14 7.46 29.5 1.76 0.230 2014.5.15 7.42 28.0 1.78 0.220 2014.5.16 7.40 27.6 1.81 0.212 平均 7.40 28.4 1.78 0.22 W2 2014.5.14 7.58 26.0 1.72 0.247 2014.5.15 7.60 26.2 1.74 0.232 2014.5.16 7.65 28.8 1.77 0.262 平均 7.60 27 1.75 0.237 W3 2014.5.14 7.65 28.8 1.55 0.121 2014.5.15 7.70 26.7 1.58 0.138 2014.5.16 7.74 28.9 1.53 0.128 平均 7.70 28.1 1.55 0.129 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类 6～9 30 1.5 0.3 由表3-4可知，地表水水质现状评价结果表明，尧塘河W1、W2断面的各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》中Ⅳ类地表水标准限值，说明尧塘河水环境质量较好，尚有一定的环境容量。 3、声环境质量： 本项目仅昼间进行生产，委托金坛市监测站现场监测，项目北厂界、南厂界、西厂界、东厂界能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。具体监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果汇总 编号 监测位置 监测时间 标准级别 昼间 夜间 达标状况 监测值 标准限值 监测值 标准限值 N1 东边界1m 2015.3.13 3类 45.7 65 37.2 55 达标 N2 南边界1m 3类 39.9 65 36.8 55 达标 N3 西边界1m 3类 43.6 65 36.5 55 达标 N4 北边界1m 3类 47.2 65 38.2 55 达标 N1 东边界1m 2015.3.14 3类 46.4 65 37.0 55 达标 N2 南边界1m 3类 40.8 65 36.6 55 达标 N3 西边界1m 3类 42.7 65 36.4 55 达标 N4 北边界1m 3类 48.4 65 37.5 55 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象 方位 距选址边界距离（m） 规模 （户） 环境功能 空气 环境 河头小学 SE 500 / GB3095-2012 二类 地表水 尧塘河 WS 300 小河 GB3838-2002 IV类 噪声 厂界 — 1 / GB3096-2008 3类 生态 钱资荡重要湿地 WS 7.37km（二级管控区） / 湿地生态保护系统

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目生活污水经隔油处理后排入金坛市第二污水处理厂，达标尾水排入尧塘河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。具体标准见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 尧塘河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 Ⅳ类 pH 无量纲 6~9 COD mg/L 30 SS* 60 NH3-N 1.5 TP 0.3 TN 1.5 石油类 0.5 备注：*SS参照《地表水资源环境质量标准》。 2、环境空气质量标准 本项目大气环境功能为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准；特征污染物非甲烷总烃采用中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中建议值，具体标准详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 表号及 级别 污染物 指标 单位 标准限值 年平均 日平均 小时 项目所在地周围 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表1二级 SO2 μg/m3 60 150 500 NO2 μg/m3 40 80 200 PM10 μg/m3 70 150 / 表2 二级 TSP μg/m3 200 300 / 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值 非甲烷总烃 mg/Nm3 / / 2.0 3、环境噪声质量标准 本项目厂界声环境功能为3类，噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目厂界 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类标准 dB（A） 65 55

排放标准 1、水污染物排放标准 本项目生活污水接入市政污水管网，排入金坛市第二污水处理厂达标排放。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、金坛市第二污水处理厂接管标准。金坛市第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1“城市污水处理厂Ⅰ标准”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，标准详见表14。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 项目排口 金坛市第二污水 处理厂接管标准 / pH 无量纲 6~9 COD mg/L 500 SS 250 NH3-N 35 TN 50 TP 3 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 三级 动植物油 100 石油类 200 金坛市第二污水处理厂排口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） 表2 城镇污水处理厂Ⅰ COD 50 NH3-N 5(8)① TN 15 TP 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 一级A SS 10 动植物油 1 石油类 1 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准

表4-6 大气污染物排放标准 污染物 执行标准 最高允许排放浓度 mg/m3 最高允许 排放速率 无组织排放监 控浓度限值 排气筒 m 速率 kg/h 监控点 浓度 mg/m3 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 120 15 3.5 周界外 浓度最 高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 3、噪声排放标准 表4-7 噪声排放标准限值 边界名 执行标准 级别 标准限值dB(A) 昼 夜 本项目厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65 55 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准 标准限值dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55

总量控制因子和排放指标： 按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，由建设单位江苏华昇机械制造有限公司提出总量控制指标申请，经金坛市环保局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施，水污染物排放总量在金坛市第二污水处理厂内平衡。 （1）水污染物： 本项目无生产废水排放；生活污水接入市政污水管网进金坛市第二污水处理厂处理，达标尾水排放至尧塘河。水污染物排放总量控制因子：COD、NH3-N；考核因子：SS、TP。 （2）大气污染物： 本项目大气污染物无总量控制因子。 （3）固体废弃物： 本项目固体废物均得到有效处置，不外排，因此不进行总量申请。 表4-9 污染物控制指标一览表 t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 建议申请量 控制因子 考核因子 生活污水 废水量 360 0 360 360 COD 0.144 0 0.144 0.018 / SS 0.090 0 0.090 / 0.004 NH3-N 0.013 0 0.013 0.002 / TP 0.001 0 0.001 / 0.0002 固废 废金属边角料 9.9 0 9.9 0 0 生活垃圾 4.5 0 4.5 0 0

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、无纺箱体生产工艺流程 工艺流程简述： 下料：钢板利用激光切割机进行下料，此工序有切割粉尘G1-1、废边角料S1-1、噪声N1-1产生。 机加工：锻打件利用加工中心、深孔专机进行机加工处理，此工序有废边角料S1-2、噪声N1-2产生。 组装：将切割好的钢板和加工而成的零部件进行组装。 表面处理：表面处理（镀锌）该工序委外处理。 2、挤出模具（模头）生产工艺流程 工艺流程简述： 机加工：锻打件利用加工中心进行机加工处理，此工序有废边角料S2-1、噪声N2-1产生。 组装：将切割好的钢板和加工而成的零部件进行组装。 表面处理：表面处理（镀锌）该工序委外处理。 主要污染工序： 1 废水 本项目无生产废水产生，仅有生活污水产生。 本项目职工人数15人，年工作300天，厂内不设食堂，宿舍和浴室。人均生活用水定额按100L/（人•天）计，则生活用水量为450m3/a，排污系数为0.8，则生活污水量排放量为360m3/a，经化粪池处理后排入金坛市第二污水处理厂，达标尾水排入尧塘河。 表5-1 本项目水污染物浓度及产生及排放量一览表 废水来源 废水量（m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 排放 去向 浓度（mg/l） 产生量（t/a） 浓度（mg/l） 排放量（t/a） 生活污水 360 COD 400 0.144 / 400 0.144 第二污水处理厂 SS 250 0.090 250 0.090 NH3-N 35 0.013 35 0.013 TP 3 0.001 3 0.001 2 废气 本项目无废气生产。 3 噪声 本项目噪声主要来自切割机、加工中心、深孔专机产生的噪声。项目主要噪声源见表5-4。 表5-4 本项目噪声源强一览表 编号 设备名称 数量 (台) 源强dB(A) 所在车间 距最近 厂界m 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 激光切割机 1 85 生产车间一 25m，W 消声、隔声 25 2 加工中心 2 85 生产车间二 30m，E 消声、隔声 25 3 深井专机 1 85 生产车间一 25m，W 消声、隔声 25 4 固体废弃物 （1）废金属边角料（S1-1、S1-2、S2-1） 废边角料包含钢板的下料产生的废边角料（S1-1）和锻打件机加工产生的废边角料（S1-2、S2-1）。废边角料的产生量按原料的3%计，钢板和锻打件的年用量为330t/a，则废边角料的产生量为9.9t/a，经收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 本项目员15人，年工作日300d，一班制，每人每天按1kg计，生活垃圾的产生量为4.5t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 本项目副产物情况见表5-5；营运期固体废物分析结果汇总表详见表5-6。 表5-5 本项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 固体 废物 副产品 判定依据 1 废金属 边角料 机加工 固态 钢材 9.9 √ / 《固体废物鉴别导则（试行）》中“二（一）（2）、生产过程中产生的废弃物质、报废产品” 2 生活垃圾 员工日常生活 固态 / 4.5 √ / / 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物类别 废物 代码 产生量（t/a） 1 废金属 边角料 一般固废 机加工 固态 钢材 / / 一般固废 82 9.9 2 生活 垃圾 / 员工日常生活 固态 / / / / 99 4.5

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 废水种类 | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | COD | 360 | 400 | 0.144 | 400 | 0.144 | 金坛市第二污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.090 | 250 | 0.090 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.013 | 35 | 0.013 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 |  |
|  | 金坛市第二污水处理厂排口 | COD | 360 | 400 | 0.144 | 50 | 0.018 | 尧塘河 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.090 | 10 | 0.004 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.013 | 5 | 0.002 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.001 | 0.5 | 0.0002 |  |
| 固废 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a |
|  | 废金属边角料 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 噪声 | 噪声源名称 | 等效声级dB（A） | 防治后等效声级dB（A） | 排放情况 |
|  | 激光切割机 | 85 | 60 | 达标排放 |
|  | 加工中心 | 85 | 60 | 达标排放 |
|  | 深井专机 | 85 | 60 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 主要改变厂址内少量土地利用现状，对厂界外生态不产生影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 水环境影响分析和污染防治对策 （1）施工期产生的废水主要包括：生产废水和生活废水。 ①生产废水 各种施工机械设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 ②生活污水 施工高峰时，现场劳动人数可以达到20人，按照用水定额80L/人•d计算，则生活用水量为1.6t/d，排放系数按0.80计，预计排放生活污水1.28t/d，COD排放量0.51kg/d。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境，所以施工期废污水不能随意直排。此外，可能发生暴雨冲刷施工裸土和物料堆场，引起表土和物料流失，淤积河道。 （2）防治对策：施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。生产废水经过沉淀、隔油后重复使用，不排放；生活污水利用现有排污系统进入市政污水管网；对降雨引起水土流失，可在施工场地四周开沟沥水，沟头设沉淀坑，上清液排入雨水排水系统。 大气环境影响分析和污染防治对策 （1）大气污染物主要有废气和粉尘、土方扬尘。 ①废气 施工过程中废气主要来源于施工机械设备和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用液化气而排放的废气和油烟。由于液化气属于清洁能源，且排污间断、历时短，所以不予考虑。 建设期房屋装饰，可能散发有机废气，该类废气产生量小，对环境影响小，且作业结束，影响消失。 ②粉尘和扬尘 本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于： A、土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； B、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； C、搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘； D、施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 （2）防治对策：及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。黄沙、水泥等粉料，应专门设置库房堆放碎包，并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。 3、声环境影响分析和污染防治对策 （1）施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等是噪声的产生源。 （2）建议采取以下控制措施： 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工厂界最高噪声限值为70dB(A)，夜间不超过55dB(A)。如有特殊情况，需夜间22:00到次日6:00施工的，在不影响周围居民正常生活、学习的前提下，到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工许可证及相关手续。同时，接受环保局对建筑施工噪声的现场管理。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使用商品混凝土，并在浇铸前做好噪声防护工作； ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； ③对产生噪声的施工设备加强维护和维修；在高噪声设备周围设置围墙或屏障，确保附近居民生活不受影响；做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的人员需佩戴防护耳塞； ④在高噪声设备周围设置围墙或屏障； ⑤尽量减少施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛； ⑥做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的人员需佩戴防护耳塞。 4、固废影响分析 建设期建筑垃圾主要是开挖土方与废弃建筑材料，就地作为回填土处理，因此不产生明显的环境影响。施工期间生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 5、生态影响分析 拟建项目施工区域不大，地势坡度较小，地形效应较为简单，但由于本地区雨量、雨强较大，在地基开挖过程中仍容易造成土壤侵蚀，引起水土流失，因此项目施工过程中采取积极有效的水土保持措施，尽量避开雨季施工。如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的6~9月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。 主体工程基本完成后，应及时补种适合当地条件生长的乔、灌、草相结合的绿化植被。 营运期环境影响分析： 地表水影响分析 本项目无生产工艺废水产生，生活污水经市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂进行处理，处理达标后排入尧塘河，对纳污河道尧塘河水质功能影响较小。 环境空气影响分析 本项目无生产工艺废气生产，且不设食堂。 噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-4。 4、预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，由于本项目工作制度为一班制，因此本报告只考虑昼间噪声对周边环境的影响，预测结果见表7-8。 表7-8 噪声预测结果 dB(A) 预测点 贡献值 现状值 叠加值 标准 超标情况 昼 昼 昼 昼 N1（北厂界） 56.7 46.05 57.06 65 达标 N2（东厂界） 60.2 40.35 60.24 65 达标 N3（南厂界） 59.2 43.15 59.31 65 达标 N4（西厂界） 61.8 47.8 61.97 65 达标 由表7-8可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。 固体废弃物影响分析 本项目产生的固废为下料、机加工产生的废金属边角料、生活垃圾。 根据固废性质分类处理，废金属边角料经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 表7-9 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生 工序 属性 废物代码 产生量 （t/a） 利用处 置方式 利用处置 单位 1 废金属边角料 下料、机加工 一般固废 82 9.9 外售综合利用 / 9 生活垃圾 / / 99 4.5 环卫部门清运 / 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD | 生活污水接入市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂，达标尾水排入尧塘河。 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |
| 大气污染物 | 无 |
| 固废 | 废金属边角料 | 外售综合利用 | 达标排放 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 激光切割机 | 消声、隔声、减振 | 达标排放 |
|  | 加工中心 | 消声、隔声、减振 | 达标排放 |
|  | 深井专机 | 消声、隔声、减振 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论和建议

1、项目概况 本项目为江苏华昇机械制造有限公司新建无纺箱体、挤出模具项目，位于金坛经济开发区金旺南路南侧、金业路西侧，占地面积10221m2，绿化率9.78%。项目总投资3300万元，其中环保投资18万元。全厂员工15人，不设食堂、宿舍，年工作日300d，一班制，每班8h，年工作时间2400h，预计投产时间2015年10月。 2、项目建设符合产业政策 本项目属于《国民经济行业分类》(GB_T4754-2011) 中“C3311金属结构制造”， 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目，为允许类；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 同时，本项目已取得了江苏省金坛市经济开发区科技经贸局企业投资项目备案通知书。项目产品、生产规模和生产工艺技术设备同国家和地方政策不相悖。 3、项目建设符合地方规划 本项目位于金坛经济开发区金旺南路南侧、金业路西侧，所在地用地性质为工业用地，且周边均为已建、在建工业企业。项目选址与周边环境相协调，与地方规划相容。 4、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 项目采用的设备较为先进，生产技术和工艺可靠，主要设备选用新型、节能型设备，生产过程中采取节能、节水和污染物减排措施，使用电能与天然气作为生产能源。各种污染物均得到了妥善的处理或处置，能够达标排放。 经清洁生产分析，本项目处于国内同行业清洁生产较高水平，符合清洁生产要求。 本项目产生的废物尽量综合利用，实现废物资源化。因此，本项目符合循环经济要求。 5、项目可实现污染物达标排放 （1）废气：本项目无废气产生。 （2）废水：本项目生活污水并接入市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂，处理达标后排入尧塘河，对纳污河道尧塘河水质功能影响较小。 （3）噪声：本项目各生产设备产生的噪声源强约为85~90dB(A)，经过厂房隔声、消声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。 （4）固废：本项目废金属边角料经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。本项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 本项目各污染物的产生、削减和排放量见表9-1。 表9-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 建议申请量 废水 生活污水 水量（m3/a） 360 0 361 360 COD 0.144 0 0.144 0.144 SS 0.090 0 0.090 0.090 NH3-N 0.013 0 0.013 0.013 TP 0.001 0 0.001 0.001 固废 废金属边角料 9.9 9.9 0 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 0 注：上表为接入金坛市第二污水处理厂的排放量，最终排入外环境的废水量为360m3/a、COD0.018t/a、SS0.004t/a、氨氮0.002t/a、总磷0.0002t/a。 本项目“三同时”验收情况见表9-2。 表9-2 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等） 处理效果 环保投资(万元) 完成 时间 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类 接入市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂 金坛市第二污水处理厂接管标准 3 噪声 生产设备 噪声 隔声、消声 达标排放 4 固废 生产 废金属边角料 外售综合利用 达标排放 生活 生活垃圾 环卫部门统一处理 风险防范及应急预案 / / 事故应急措施 / / 环境管理 设置环境管理机构 / 绿化 绿化面积1000m2 10 排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气排口、固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置。 1 总量平衡具体方案 水污染物在金坛市第二污水处理厂平衡； / 大气环境防护距离及卫生防护距离设置 无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离 / 总计 18 6、项目污染物总量控制方案 水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，考核因子：SS、TP。项目水污染物总量向金坛市环保局申请，水污染物总量在金坛市第二污水处理厂内平衡。 固废排放量：本项目产生的固废均得到妥善处理和处置，实现“零”排放。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周围环境状况图； 附图3 厂区平面布置图； 附图4 金坛经济开发区规划图； 附图5 生态红线规划图； 附件 附件1 企业投资项目备案通知书； 附件2 拟建厂房、附属厂房定位图及土地证； 附件4 企业法人营业执照； 附件5 组织机构代码； 附件6 工程规划许可证； 附件7 水、气、声监测报告； 附件8 委托书； 附件9 承诺书。

# Text boxes

锻打件

钢板

废边角料S1-1

噪声N1-1

切割粉尘G1-1

废边角料S1-2噪声N1-2

机加工

下料

组装

表面处理（外加工）

图   例

W：废水；N：噪声

S：固废； G：废气

成品

图1 无纺箱体、挤出模具（模头）工艺流程图

锻打件

废边角料S2-1

噪声N2-1

机加工

表面处理（外加工）

图   例

W：废水；N：噪声

S：固废； G：废气

成品

图1 无纺箱体、挤出模具（模头）工艺流程图