建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：木制品加工、销售项目

建设单位（盖章）：沭阳县博文装饰材料厂

编制日期： 2015 年 6月

沭阳县博文装饰材料厂

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 木制品加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县博文装饰材料厂 |
| 法人代表 | 文康明 | 联系人 | 文康明 |
| 通讯地址 | 沭阳县贤官镇赵集工业区 |
| 联系电话 | 13773916777 | 传真 |  | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县贤官镇赵集工业区 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2015]75号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 胶合板制造[C2021] |
| 占地面积 （亩） | 19.15 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 2600 | 其中：环保 投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 1.9% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 360 | 燃油（吨/年） | 30 |
| 电（度/年） | 30.24万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目全厂生活污水240t/a，污水经厂内地埋式污水处理系统处理达标后用于厂区绿化。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1。 表1 建设项目产品原辅材料消耗情况 项目 名称 年耗量 备注 原料消耗 木材 1.8125万立方米(约14500t) — 杨木皮 1万立方米(约8000t) — 无醛胶 62.5t/a 属于聚氨脂类的胶粘剂，是公认的无毒无害胶粘剂 轻柴油 30t/a 一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得。有时也掺入一部分裂化产物。与重柴油相比，质量要求较严，十六烷值较高，粘度较小，凝固点和含硫量较低（≤0.2%）。 2、主要设备 建设项目主要设备见表2。 表2 主要设备表 序号 设备名称 型号 数量（台套） 1 热压机 — 3 2 导热油炉 — 1 3 裁边机 — 2 4 涂胶机 — 5 5 热风干燥机 3000*15000 1 6 铺装机 BP3413 1 7 冷压机 — 3 8 多片锯 — 4 9 砂光机 — 1 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 沭阳县博文装饰材料厂拟建项目选址沭阳县贤官镇赵集工业区。北侧为胜达木业，西侧为亿佳同庆木业，南侧隔水泥路为农田，东侧为鑫林木业。沭阳县博文装饰材料厂该项目占地总面积12765.93m2，总投资2600万元。生产产品主要为贴面板，生产规模为年加工贴面板2.5万立方米。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年修订）中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳县贤官镇赵集工业区，属工业用地，符合用地规划要求。 3、建设内容及规模 本项目主要从事贴面板的加工，生产规模为年加工贴面板2.5万立方米，建设项目主体工程及产品方案详见表3。 表3 建设项目主体工程及产品方案 序号 主体工程名称 数量 产量 运行时间（小时） 1 贴面板生产线 1条 2.5万m3 2400 \ 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为360t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水240t/a，生活污水经地埋式污水处理设施后用于厂区绿化，不外排。 （2）供电 建设项目用电量为30.24万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存利用厂房库存区，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目占地面积为12765.93m2，绿化面积为1000m2，绿化覆盖率7.8%。建设项目公用工程一览见表4。 表4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 360t/a 来自市政自来水管网 排水 240t/a 地埋式污水处理设施处理用于绿化 供电 30.24万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 1000m2 绿化覆盖率7.8% 5、环保工程 建设项目环境保护投资50万元，占总投资的1.9%，具体投资见表5。 表5 “三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 数量（套） 处理能力 废水 地埋式污水处理设施及管网系统 15 1 达排放标准 固废 分类处置、垃圾桶 5 若干 — 废气 集气布袋除尘器系统 3 1 达排放标准 机械排风 2 4 噪声 减振、隔声 15 — 厂界噪声达标 绿化 / 10 1 — 合计 50 — — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员20人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。只在白天运行，夜间不进行任何生产操作。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，厂区主要建筑物包括3个生产厂房、1个锅炉房1个综合办公楼。本项目平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。厂区具体平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表6。 表6 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2013年，全县实现地区生产总值、财政收入分别达543.51亿元、100.09亿元，同比分别增长12.4%、24.9%；实现公共财政预算收入58.16亿元，同比增长19.2%，总量自2010年跃升至江苏苏北23县（市）第1位后始终稳居首位，在江苏全省47县（市）排名上升到第11位；2012年度，在第12届全国县域经济与县域基本竞争力百强县评选中，沭阳历史上首次跨入百强县行列，名列第57位。2013年度，在第13届全国县域经济基本竞争力百强县评选中，沭阳名列第51位。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县贤官镇简介 贤官镇位于沭阳县北部，距县城14公里，东与万匹乡接壤，东南与龙庙镇交界，西有友谊河与庙头镇、茆圩乡毗邻，北接桑墟镇，南界扎下镇，总面积50.29平方公里。辖沙河寺、贤官、蒋园、赵集、马庄等5个居委会，另辖禅武、官宜、淀湖、驻丘、贤北、马湖、乔口、万刘等8个行政村，总人口5.28万人。2014年被住房城乡建设部、国家发展改革委等7部门确立为全国小城镇建设发展的重点镇之一。 贤官镇交通十分便利，境内有沭海路（省245）、沭新河航道南北穿镇而过，新沭灌路也在贤官镇境内与沭海路交汇。镇政府离京沪高速出口处6公里，离白塔埠机场45公里。至2010年底先后铺设水泥路11条，计52公里，实现镇村交通全覆盖。境内沭新河上有禅武、红旗、文集、东风等4座生产生活大桥，友谊河上有驻丘、张吕庄农场、马湖十一队、后马湖等4座便桥，新沭灌路上有万公河公路桥。 贤官是沭阳县重要的工业、经济重点城镇，也是宿迁市十大重点乡镇之一。素有“文化名镇、板材之乡”的美誉，陆续建成了赵集、贤官、蒋园、沙河寺等4个工业园区。主打产品有中密度板、细木工板、多层木工防水模版、刨花板、多层板、单型板、农药、胶、甲醛、鞋跟、玩具、钢材、铝制品、钢窗、面粉、精米等5大类、16个品种，形成了以民营经济为主体、木材加工业为龙头的工业经济。 2011年赵集工业园区被省中小企业局认定为江苏省中小企业产业集聚示范区。2012年贤官镇工业集中区规划面积4500亩，建设标准化厂房40万平方米。全镇共有工业企业378家，其中木材加工企业282家，市级以上名牌企业20家，省级以上名牌企业5家，通过ISO9000认证企业46家，工人20585人，技术人员1586人，镇规模以上工业企业50多家。实现销售收入46亿元、利税7.8亿元。

# 环境质量状况

本项目环境现状监测引用《沭阳县亚森同大木业有限公司木制品加工、销售项目环境影响报告表 》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沭新河。根据沭阳县环境监测站对沭新河进行监测的结果，沭新河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表6。 表6 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 赵集村居民点 150人 W 170m 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 赵集村居民点 50人 SW 200m 水环境 沭新河 中河 W 800m 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的2类标准 赵集村居民点 150人 W 170m 赵集村居民点 50人 SW 200m

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表7。 表7 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 非甲烷总烃 1小时平均 2 参考《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沭新河和古泊善后河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表8，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表8 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 表9 城市绿化水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表10 表10 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目由于导热油炉采用轻柴油为燃料，根据相关标准的规定，锅炉大气污染物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉的标准。砂光产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。具体标准见表11、表12。 表11锅炉大气污染物有组织排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 颗粒物 30 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3中燃油锅炉的标准 SO2 100 NOx 200 表12 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织浓度值 标准 来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 2、水污染物排放标准 建设项目废水为生活污水。污水收集后接入厂内地埋式污水处理系统处理达标后用于厂区绿化。污水处理标准理执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准。具体标准值分别见表13和表9。 表13 污水排放标准 (单位：mg/L) 项目 污染物排放标准 标准来源 PH（无量纲） 6-9 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）一级标准 COD 100 BOD 20 NH3-N 15 SS 70 TP 0.5 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体标准限值见表14、15。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表15 建筑施工场界噪声限值标准 单位dB(A) 建筑施工场界 噪声排放标准 GB12523-2011 噪 声 限 值（Leq dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表16 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 木屑粉尘 44.13 39.94 4.19 烟尘 0.0078 0 0.0078 SO2 0.114 0 0.114 NOx 0.1101 0 0.1101 废水 废水量 240 240 0 COD 0.072 0.072 0 SS 0.048 0.048 0 氨氮 0.006 0.006 0 总磷 0.00072 0.00072 0 生活垃圾 6 6 0 固废 一般工业固废 废木料 1125 1125 0 危险固废 木屑 37.73 37.73 0 不合格品 387.5 387.5 0 废包装桶 1.5 1.5 0 废气：烟尘0.0078t/a，二氧化硫0.114t/a氮氧化物0.1101t/a，颗粒物4.19t/a，大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施； 废水：职工生活污水经厂区内地埋式污水处理系统处理达标后用于厂区内绿化，不外排。 固废：生活垃圾经环卫部门清运，一般工业固废收集外售，废包装桶属于危险固废，委托有资质单位回收，排放量为零，不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 贴面板生产工艺流程 建设项目生产工艺流程见图1. 图1 贴面板生产工艺流程图 图2 贴面板工艺物料平衡图 表17 贴面板生产线物料平衡表 投入 产出 名称 年用量（t/a） 名称 年产量（t/a） 木材 14500 废木料 1125 杨木皮 8000 木屑粉尘 44.13 无醛胶 62.5 不合格品 387.5 非甲烷总烃 0.0313 水分 1005.8387 贴面板 20000 合计 22562.5 合计 22562.5 工艺流程说明： 贴面板加工主要有以下几个工序组成。 （1）过胶：用涂胶机在板皮粘合面进行涂胶，此工序会产生少量有机废气非甲烷总烃（G1）； （2）铺板：将施胶后的板皮由皮带运输机送往铺装机制成板坯； （3）冷压：通过冷压使胶水初步成型； （4）冷压板过胶：用涂胶机在冷压板上进行涂胶，此工序会产生少量有机废气非甲烷总烃（G2）； （5）热压：用热压机将板坯压平，使之成型（工艺温度为145~160℃），加热压平工程中主要产生有机废气非甲烷总烃（G4），热压工序由导热油炉燃烧轻柴油供热，燃烧过程中主要产生烟尘、SO2、NOX等废气（G3）； （5）砂光、裁边：用自动裁边锯对成型的板材进行裁边，再用砂光机打磨，使之边缘光滑，此工序产生边角料（S1）、噪声（N2）以及木屑粉尘（G5）； （6）包装、入库：用包装纸对成品进行包装，然后入库待售，此工序产生不合格产品（S2）。

主要污染工序： 一、施工期 项目建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等。 环境 施工期水环境影响主要是施工人员产生的生活污水，此外，还有冲洗施工机械、工具、地面等的施工废水。本项目排水系统设计为雨污分流制排水方式，生活废水及施工废水经厂内地埋式污水处理系统达标后用于厂区内绿化。 ②大气环境 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素。为减轻施工所带来的影响，应实行合理化管理，砂石料统一堆放，水泥由专门库房存放，减少搬运环节，运输厂房尽量减少抛洒，采用其它综合措施，减轻影响。 ③声环境 施工期的主要噪声源为施工作业机械。施工单位应尽量选用先进的低噪音设备。施工期各阶段主要噪声源状况详见表18。 表18 主要施工机械噪声源强 dB(A) 设备名称 噪声源强 运土卡车 92 挖土机 90 卷扬机 84 电锯、电刨 90 发电机 98 ④固体废物 施工中产生的固体废弃物主要为生活垃圾和建筑垃圾，应经分类收集后运往指定地点，不外排，对环境影响较小。 二、营运期 1、废气 （1）有组织废气 建设项目产生的有组织废气为导热油炉燃烧轻柴油产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物以及表面加工工序产生的木屑粉尘。 本项目导热油炉的燃料为轻柴油，属于清洁能源（含硫率≤0.2％）。根据《第一次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》（2010修订）下册：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃油工业锅炉，得出工业废气量、烟尘、SO2和NOx产排污系数，分别为见表19。 表19工业锅炉产物系数表（摘录） 原料 污染物指标 单位 产污系数 轻油 废气量 Nm³/t—原料 17804.03 烟尘 Kg/t—原料 0.26 二氧化硫 19S* 氮氧化物 3.67 S*：S%代表含硫量，本项目S取0.2。 本项目每年约30t轻柴油作为导热油炉的燃料，因此废气量为534120.9Nm3/a,烟尘产生量为0.0078t/a，二氧化硫产生量为0.114t/a，氮氧化物产生量为0.1101t/a，废气量为222.555Nm3/h，烟尘产生浓度为14.6mg/m3，二氧化硫产生浓度为213.4mg/m3，氮氧化物产生浓度为206.1mg/m3。废气经过配套引风机引入导热油炉自带15m高排气筒排放（1#排气筒），引风机风量为900m3/h，平均每天运行约10小时，则其废气排放量为8.04×105N m3/a，经15m1#排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为：3.25mg/m3、47.5mg/m3、45.8mg/m3，排放量分别为：0.0078t/a、0.114t/a、0.1101t/a。 砂光、锯边工序产生的木屑粉尘产生量为44.13t/a，木屑粉尘经过集气罩收集，集气率为95%，再通过布袋除尘器处理，处理效率可达90%，后经15m2#排气筒排放，废气量7500万Nm3/a，排放量为4.19t/a，排放浓度55.9mg/m3，排放速率1.75kg/h，满足有组织二级排放标准要求。 本项目有组织废气产生及排放情况见表20。 表20 有组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 废气量 万Nm3/a 产生浓度mg/m3 污染物产生量t/a 排放浓度mg/m3 污染物排放量t/a 排气筒高度m 烟尘 1#排气筒 53.6 14.6 0.0078 3.25 0.0078 15 SO2 213.4 0.114 47.5 0.114 15 NOx 206.1 0.1101 45.8 0.1101 15 木屑粉尘 2#排气筒 7500 559 41.9 55.9 4.19 15 （2）无组织废气 砂光、锯边工序产生的木屑粉尘未经集气罩收集，为无组织排放，粉尘排放量为2.21t/a。 建设项目无醛胶用量约为62.5t/a，根据类比分析，非甲烷总烃的产生量约为胶水用量的0.05%，因此，本项目非甲烷总烃的产生量约为0.0313t/a，为无组织排放，其中1#厂房排放量为0.00625t/a，2#厂房排放量为0.02505 t/a。 无组织废气产生及排放情况见表21。 表21 无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 木屑粉尘 3#厂房 2.21 35 12 5 非甲烷总烃 1#厂房 0.00625 40 20 5 2#厂房 0.02505 50 25 5 2、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以50L/(人·日)计，本项目20人，全年工作300天，则生活用水量为300t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为240t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生浓度为300mg/L,200mg/L,25mg/L,3mg/L,产生量为0.072t/a、0.048t/a、0.006t/a、0.00072t/a。 （2）绿化用水 全厂绿化用地面积1000m2，绿化用水按1.5L/（m2·次），每年按200次核算，用水量为300t/a，其中240t来源为地埋式处理设施处理后的排水，其余通过新鲜自来水补充。蒸发及渗入地下损耗100%。 项目用水量平衡见图3。 图3项目用水量平衡图 t/a 3、噪声 主要为主要高噪声设备见表22。 表22 噪声设备一览表 高噪声设备名称 数量（台） 所处位置 单台声压级 （dB（A）） 治理措施 降噪效果（dB） 热压机 3 厂房 80 厂房隔声 35 裁边机 2 厂房 85 厂房隔声 35 冷压机 3 厂房 80 厂房隔声 35 砂光机 1 厂房 85 厂房隔声 35 4、固废 本项目的固废主要是生活垃圾、废木料、木屑、不合格品和废包装桶。 职工生活垃圾产生量按职工及值班人员20人每人每天产生垃圾1kg计，生活垃圾约为6t/a，由当地环卫部门清运；废木料为锯边、砂光等工序产生边角料，其产生量按5%计算，约1125t/a以及砂光、锯边工序布袋除尘器捕集到的的木屑粉尘37.73t/a，不合格品387.5t/a，收集后外售；无醛胶废包装桶属于危险固体废物（HW13 900-014-13），产生量为1.5t/a，委托有资质单位回收。本项目废木料、木屑和不合格品收集后外售。 表23 项目固废产生及处置情况 序号 固废 名称 产生工序 形态 属性 危废代码 产生量（t/a） 拟采取的处理方式 1 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 - 6 环卫部门清运 2 边角料 砂光锯边 固态 一般固废 - 1125 外售 3 布袋收尘 布袋除尘 固态 一般固废 - 37.73 外售 4 不合格品 分等 固态 一般固废 - 387.5 外售 5 废包装桶 无醛胶 固态 危险固废 HW3 900-014-13 1.5 委托有资质单位回收 主要污染防治措施 1、废气防治措施 废气中砂光、锯边工序产生的木屑粉尘产生量为44.13t/a，通过集气罩收集（集气率为95%），布袋除尘器进行处理，处理效率可达90%，处理后的粉尘经15m的2#排气筒排放，废气量7500万Nm3/a，排放量为4.19t/a，排放浓度55.9mg/m3，排放速率1.75kg/h，未经集气罩收集的木屑粉尘无组织排放，排放量为2.21t/a。 本项目非甲烷总烃的产生量约为0.0313t/a，为无组织排放，其中1#厂房排放量为0.00625t/a，2#厂房排放量为0.02505 t/a。 导热油炉烟尘产生量为0.0078t/a，二氧化硫产生量为0.114t/a，氮氧化物产生量为0.1101t/a，废气量为222.555Nm3/h，烟尘产生浓度为14.6mg/m3，二氧化硫产生浓度为213.4mg/m3，氮氧化物产生浓度为206.1mg/m3，废气经过配套引风机引入导热油炉自带15m高排气筒排放（1#排气筒），引风机风量为900m3/h，平均每天运行约10小时，则其废气排放量为8.04×105N m3/a，经15m的1#排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为：3.25mg/m3、47.5mg/m3、45.8mg/m3，排放量分别为：0.0078t/a、0.114t/a、0.1101t/a。 2、废水防治措施 本项目废水主要是职工产生的生活废水240t/a，经厂区内地埋式污水处理系统达标后用于厂区内绿化。 职工生活废水首先进入化粪池处理，然后进入厂区污水处理站处理。项目污水处理站采用地埋式污水处理系统，处理规模为1t/d，工艺采用A2/O工艺，污泥处理采用板框压滤机脱水。污水处理工艺流程见图4。 地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可做为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 地埋式污水处理装置出水水质见表24。城市绿化水质标准见表25。 表24 设计出水水质 序 号 污染物名称 出水水质 GB8978-1996一级标准 1 COD (mg/L) 100 100 2 BOD(mg/L) 20 20 3 SS (mg/L) 70 70 4 氨氮(mg/L) 15 15 5 总磷(mg/L) 0.5 0.5 6 动植物油(mg/L) 1 10 表25 城市污水再生利用 绿地灌溉水质 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中城市绿化水质标准 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 粪大肠菌群（个/L） ≤200（非限制性绿地）≤1000限制性绿地 由上表可知，项目废水经地埋式污水处理装置后，出水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，也符合《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中城市绿化水质标准。 3、噪声防治措施 本项目的噪声源主要是厂房内的热压机、裁边机等设备，噪声值约80-85dB(A)，所用设备均选用先进的低噪声设备。降噪措施：（1）安装隔声减震设备；（2）厂房采用吸声材料；（3）厂房厂房隔声和厂界围墙隔声；（4）厂房外围设置绿化带，种植吸声植物；（5）距离衰减。本项目的屋顶风机均采用减震底座装置防止噪声影响。通过以上措施后预计厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固废防治措施 本项目的固废主要是生活垃圾、废木料、木屑、不合格品和废包装桶。生活垃圾约6t/a，由当地环卫部门清运；废木料1125 t/a、木屑37.73 t/a和不合格品387.5 t/a，用于外售；废包装桶1.5t/a，属于危险固体废物，委托有资质单位回收。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 烟尘 | 14.6mg/m3,0.0078t/a | 3.25mg/m3,0.0078t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 213.4 mg/m3,0.114 t/a | 47.5 mg/m3,0.114 t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 206.1 mg/m3, 0.1101t/a | 45.8 mg/m3, 0.1101t/a |
|  | 2#排气筒 | 木屑粉尘 | 55.9 mg/m3,4.19t/a | 55.9 mg/m3,4.19t/a |
|  | 3#厂房 （无组织） | 木屑粉尘 | 2.21t/a | —，2.21t/a |
|  | 1#厂房 （无组织） | 非甲烷总烃 | —， 0.00625t/a | —， 0.00625t/a |
|  | 2#厂房 （无组织） | 非甲烷总烃 | —， 0.02505t/a | —， 0.02505t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 240t/a | COD | 300mg/l，0.072t/a | — |
|  |  | SS | 200mg/l，0.048t/a | — |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.006t/a | — |
|  |  | TP | 3mg/l，0.00072t/a | — |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫清运 |
|  | 生产 | 废木料 | 1125 t/a | 收集后外售 |
|  |  | 木屑 | 37.73 t/a |  |
|  |  | 不合格品 | 387.5 t/a |  |
|  |  | 废包装桶 | 1.5 t/a | 为危险固废，委托有资质回收 |
| 噪 声 | 建设项目噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表26。 表26 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 83 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 推土机 76 7 卡车 83 4 搅拌机 84 8 电锯 84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间施工频率，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ⑵尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法； ⑶在高噪声设备周围设置掩蔽物； ⑷加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ⑴对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； ⑵对于冲洗水，应设立收集池，防止建筑垃圾流入下水管网，沉淀后的水进入污水处理站处理后回用； ⑶加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； ⑷加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区、文教区、商业繁华区和城市主干道； ⑸对施工垃圾，应尽可能利用或及时运走。

营运期环境影响分析： 水环境影响 本项目废水主要是生活废水240t/a，经厂区内地埋式污水处理系统达标后用于厂区内绿化。本项目的废水排放不会对周围地表水环境产生明显影响。 具体废水产生排放情况见表27。 表27 废水产生排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 240 COD 300 0.072 0 经地埋市污水处理系统处理达标用于绿化，不外排 SS 200 0.048 0 氨氮 25 0.006 0 总磷 3 0.00072 0 2．对环境空气质量的影响分析 建设项目产生的有组织废气为导热油炉燃烧轻柴油产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物以及表面加工工序产生的木屑粉尘。导热油炉的燃料为轻柴油（含硫率≤0.2％），属于清洁能源，根据《第一次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》（2010修订）下册：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃油工业锅炉，得出工业废气量、烟尘、SO2和NOx产排污系数，本项目导热油炉燃轻柴油产生的工业废气量为17804.03Nm3/t，烟尘产污系数为0.26kg烟尘/t燃料，二氧化硫产污系数为19Skg/t（S=0.1），氮氧化物产污系数为3.67kg/t。本项目每年约20t轻柴油作为导热油炉的燃料，因此废气量为534120.9Nm3/a,烟尘产生量为0.0078t/a，二氧化硫产生量为0.114t/a，氮氧化物产生量为0.1101t/a，废气量为222.555Nm3/h，烟尘产生浓度为14.6mg/m3，二氧化硫产生浓度为213.4mg/m3，氮氧化物产生浓度为206.1mg/m3。废气经过配套引风机引入导热油炉自带15m高排气筒排放（1#排气筒），引风机风量为900m3/h，平均每天运行约10小时，则其废气排放量为8.04×105N m3/a，经15m的1#排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为：3.25mg/m3、47.5mg/m3、45.8mg/m3，排放量分别为：0.0078t/a、0.114t/a、0.1101t/a。烟尘和二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉的标准，该部分烟尘、二氧化硫和氮氧化物产生量和速率较小，对当地的环境空气质量影响较小。 砂光、锯边工序产生的木屑粉尘产生量为44.13t/a，木屑粉尘经过集气罩收集，集气率为95%，再通过布袋除尘器处理，处理效率可达90%，后经15m的2#排气筒排放，废气量7500万Nm3/a，排放量为4.19t/a，排放浓度55.9mg/m3，排放速率1.75kg/h，满足有组织二级排放标准要求，对周围大气环境影响轻微。 建设项目无组织废气主要为木屑粉尘和非甲烷总烃。砂光、锯边工序产生的木屑粉尘未经集气罩收集无组织排放，粉尘排放量为2.21t/a。建设项目无醛胶用量约为50 t/a，根据类比分析，非甲烷总烃的产生量约为胶用量的0.05%，因此，本项目非甲烷总烃的产生量约为0.0313t/a，其中1#厂房排放量为0.00625t/a，2#厂房排放量为0.02505 t/a。该部分非甲烷总烃无组织排放，对当地的环境空气质量影响较小。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度、非甲烷总烃浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表28。 表28 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放废气排放源强等参数见表21。当地常年平均风速为2.33m/s。根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别，经计算，各污染物的卫生防护距离见表29。 表29 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源位置 卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 木屑粉尘 3#厂房 90.059 100 非甲烷总烃 1#厂房 0.075 50 2#厂房 0.301 50 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以3#厂房边界外扩100米范围，1#厂房和2#厂房外扩50米范围的卫生防护距离包络线。卫生防护距离范围内无居民点、职工食堂、宿舍以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 3、声环境影响分析 本项目为新建项目，生产设备等均设置在厂房内，为热压机、裁边机、砂光机、冷压机，单台设备噪声值为80~85(A)。生产厂房距北厂界约15m，距南厂界约50m，距东厂界约25m，距西厂界约25m。厂房墙体隔声按25dB（A）计算，围墙隔声按10 dB（A）计算。预测结果见表15。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 表30 厂界噪声影响值预测结果 单位：dB(A) 厂界 噪声源 噪声 叠加值 隔声 厂房离厂界距离（m） 贡献值 dB(A) 北界 热压机、裁边机等 91.9 35 25m 28.94 南界 热压机、裁边机等 91.9 35 25m 28.94 西界 热压机、裁边机等 91.9 35 15m 33.38 东界 热压机、裁边机等 91.9 35 60m 21.34 由表30可知，通过隔声和距离衰减，该项目营运期内对厂界的最大贡献值为33.38dB(A)。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达到标准，对周围声环境影响较小。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的厂房顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 本项目的固废主要是生活垃圾、废木料、木屑、不合格品和废包装桶。 生活垃圾约6t/a，由当地环卫部门清运； 废木料1125t/a，木屑约37.73t/a，不合格产品387.5 t/a，收集后用于外售； 废包装桶1.5t/a，属于危险固废，委托有资质单位回收。本项目产生的固废均得到妥善处理处置，不会对周围环境产生不利影响。 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、全厂污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表31。 表31 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 1#排气筒 1#排气筒 烟尘 14.6 0.0078 3.25 0.0078 大气环境 SO2 213.4 0.114 47.5 0.114 NOX 206.1 0.1101 45.8 0.1101 2#排气筒 木屑粉尘 55.9 4.19 55.9 4.19 无组织 厂房 木屑粉尘 — 2.21 — 2.21 厂房 非甲烷总烃 — 0.0313 — 0.0313 水污染物 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 240 COD 300 0.072 0 0 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化 SS 200 0.048 0 0 氨氮 25 0.006 0 0 总磷 3 0.00072 0 0 固体废物 污染源 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量 （t/a） 备注 生活 垃圾 6 6 0 0 由环卫统一清运 一般工业固废 废木料 1125 0 1125 0 收集外售 木屑 31.77 0 37.73 0 不合格品 387.5 0 387.5 0 危险 废物 废胶桶 1.5 0 1.5 0 委托有资质单位回收

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产厂房 | 木屑粉尘 | 布袋除尘器，2#排气筒 | 达标排放 |
|  | 生产厂房 | 非甲烷总烃 | 加强厂房通风 |  |
|  | 导热油炉 | 烟尘 | 1#排气筒 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、TP、NH3-N、SS | 经预处理达标后用于厂区内绿化 | 达标排放 |
| 噪 声 | 热压机等设备 | 噪声 | 建筑物隔声、距离衰减 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废100%处置 无外排 |
|  | 生产 | 废木料 | 外售 |  |
|  |  | 木屑 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 危险固废，委托有资质单位回收 |  |
| 电磁辐射 | 无 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

# 结论与建议

一、结论 1、沭阳县博文装饰材料厂拟建项目选址沭阳县贤官镇赵集工业区。北侧为胜达木业，西侧为亿佳同庆木业，南侧隔水泥路为农田，东侧为鑫林木业。沭阳县博文装饰材料厂该项目占地总面积12765.93m2，总投资2600万元。生产产品主要为贴面板，生产规模为年加工贴面板2.5万立方米。 2、与产业政策相符性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年修订）中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳县贤官镇赵集工业区，属工业用地，用地规划要求。 4、环境质量现状 环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状 沭新河的水环境达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准。 声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的2类标准。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目导热油炉的燃料为轻柴油，属于清洁能源，燃烧后产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物，经15m的1#排气筒排放。烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉的标准，该部分烟尘、二氧化硫和氮氧化物产生量和速率较小，对当地的环境空气质量影响较小。 砂光、裁边等工序产生的木屑粉尘通过集气罩收集（集气率为95%），布袋除尘器进行处理，处理效率可达90%，处理后的粉尘经15m的2#排气筒排放，未经集气罩收集，为无组织排放。涂胶热压工序产生的非甲烷总烃，为无组织排放。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度、非甲烷总烃浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以厂房边界外扩100米范围。卫生防护距离范围内无居民点、职工食堂、宿舍以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目废水主要是职工生活废水。生活废水经厂区内地埋式污水处理系统达标后用于厂区绿化，本项目的废水防治设施可行。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、环境影响评价结论 （1）地表水环境影响评价结论 本项目生活废水经厂区预处理达标后用于厂区内绿化。故本项目的废水排放不会对周围地表水环境产生明显影响。 （2）大气环境影响评价结论 项目所在地环境空气质量状况良好，区域各项指标均值达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。 （3）噪声环境影响评价结论 本项目的噪声源隔声减震措施和经距离衰减后，经预测噪声值在厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。因此本项目噪声排放不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物环境影响评价结论 本项目固废均达到妥善处置，不对区域环境产生不利影响。 5、总量控制分析 本项目废气需申请总量烟尘0.0078t/a，二氧化硫0.114t/a，氮氧化物0.1101t/a，木屑粉尘4.19t/a，在沭阳县内部平衡；废水为职工生活废水，经厂区内地埋式污水处理系统处理达标后用于厂区内绿化；固废排放量为0，不申请总量。因此，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目环评咨询意见； 附件2 项目其它立项批复文件； 附件3 用地规划红线图； 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 木材加工、销售 | 建 设 地 点 | 沭阳县贤官镇赵集工业区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 占地面积12765.93平方米 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | [C2021]胶合板制造 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万）元） | 2500 | 环保投资（万元） | 50 | 所占比例(%) | 2 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 沭阳县博文装饰材料厂 | 联系电话 | 13773916777 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-84587267 |
|  | 通 讯 地 址 | 沭阳县贤官镇赵集工业区 | 邮政编码 | 223600 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211153 |
|  | 法 人 代 表 | 文康明 | 联 系 人 | 文康明 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木屑粉尘 |  |  |  |  |  |  | 44.13 | 39.94 | 4.19 | 4.19 |  | 4.19 | 4.19 | +4.19 | 0 |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.0078 | 0 | 0.0078 | 0.0078 |  | 0.0078 | 0.0078 | +0.0078 | 0 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.114 |  | 0.114 | 0.114 | +0.114 | 0 |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  | 0.1101 | 0 | 0.1101 | 0.1101 |  | 0.1101 | 0.1101 | +0.1101 | 0 |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 1227.3815 | 1227.3815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废木料 |  |  |  |  |  |  | 1125 | 1125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 木屑 |  |  |  |  |  |  | 37.73 | 37.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |  | 387.5 | 387.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨

# Text boxes

不合格品387.5t/a

细木工板20000t/a

分等入库

打包、入库

S2

G1

热压

过胶

砂光、裁边

S1、N2、G5

G2

铺板

冷压板过胶

冷压

G3

提供

热量

导热油炉

绿化用水

消耗300

60

240

板皮

图例：G-废气、N-噪声、S-固废

300

360

消耗60

240

地埋式污水处理设施

生活用水

图4 地埋式污水处理系统工艺流程图

G4

废木料1125t/a

粉尘44.13t/a

砂光、裁边

无醛胶62.5t/a

杨木皮8000t/a

胶压

铺板

非甲烷总烃0.02505t/a

水分280.8387t/a

过胶胶

水分725t/a

干燥

木材

14500t/a

非甲烷总烃0.00625t/a