中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司

中石化沭阳月星路加油站工程项目

环境风险评价专项

江苏圣泰环境科技股份有限公司

二〇一五年七月

前言

为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》以及《环境影响评价技术导则》，将建设项目环境风险评价纳入环境影响评价管理范畴，从而有利于项目建设全过程风险管理，并提高环境风险评价工作及审查工作的质量和效率，使其达到法制化、规范化和标准化的要求，特制定本规范。

本规范是根据国家有关环境影响评价的法规和标准，以及危险化学品安全管理与安全评价有关法律法规以及标准制定的，是作为环境影响评价单位进行环境风险评价时使用的技术规范。

本规范由国家环境保护总局环境影响评价管理司提出，由国家环保总局环境工程评估中心负责起草，由国家环境保护总局科技标准司发布。

本规范由国家环保总局2004年12月11日批准，2004年12月11日实施。

本规范由国家环境保护总局负责解释。

目    录

1.总则	2

1.1项目由来	2

1.2 编制依据	2

1.3环境风险评价的目的和重点	3

1.4环境风险评价技术路线	4

2.风险识别	6

2.1生产工艺简介	6

2.2项目风险识别	7

3.源项分析	16

3.1最大可信事故概率分析	16

3.2事故后果计算	17

4. 风险管理	24

4.1风险防范措施	24

4.2应急预案	27

5．结论及建议	35

5.1结论	35

5.2建议	36

# 1.总则

## 1.1项目由来

随着城市机动车辆增加，对车用成品油及其替代燃料需求也随之增加，为更好的服务当地经济建设，中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司拟投资1050万元，在沭阳县杭州路北侧、月星路东侧建设中石化沭阳月星路加油站工程项目。本项目用地面积8.7亩（5800平方米），主要建设加油站项目以及站区配套用房设施，安装4台加油机（单油品双枪加油机2台、双油品四枪加油机2台）、2台LNG加液机、4只30立方双层油罐。

为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定，中石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司于2014年11月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司进行中石化沭阳月星路加油站工程项目环境影响评价的编制。同时，由于该项目是经营油品的销售，存在一定的环境风险，现设环境风险评价专章，对项目存在的环境风险排查，对可能造成重大环境污染的所做预防措施进行分析，改进措施，完善相应预案，提出建议，加强项目全过程风险管理。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1技术标准、规范

（1）中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2011)；

（2）中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（5）环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日；

### 1.2.2其他规范性文件及标准

《重大危险源辨识》（GB18218-2002）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801）

## 1.3环境风险评价的目的和重点

### 1.3.1评价目的

分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。

### 1.3.2评价重点

分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。

### 1.3.3评价内容

本风险评价的内容主要有以下几个方面：

（1）对加油站进行风险识别和分析。

（2）对加油站运行过程中存在的风险提出合理可行的防范与减缓措施，制定初步应急预案。

（3）得出环境风险评价结论。

### 1.3.4评价范围

表1-1      项目所在区域环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 梦溪小区北区 | 东 | 60m | 700人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 |
|  | 梦溪小区南区 | 南 | 80m | 2100人 |  |
| 水环境 | 柴沂干渠 | 北 | 25m | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 |
| 声环境 | 梦溪小区北区 | 东 | 30m | 700人 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 梦溪小区南区 | 南 | 80m | 2100人 |  |
|  | 梦溪小区干渠北区 | 北 | 40 | 2600人 |  |
|  | 南侧场界 | 南 | 35m | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准 |

## 1.4环境风险评价技术路线

环境风险评价技术路线图如下：

图1-1  环境风险评价技术路线图

# 2.风险识别

## 2.1生产工艺简介

加油区

加油项目主要进行汽油、柴油的销售，根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。其工艺流程图见图2-1：

汽油（柴油）→油槽车→卸油→地下卧式钢制油罐贮存→加油机→车辆

图2-1加油工艺流程图

## 2.2项目风险识别

### 2.3.1行业事故调查与统计

江苏省石油化工系统近两年事故类别及伤亡人数统计情况如下：

表2-1  江苏省石化系统近两年事故统计表

| 事故类比 | 事故 | 伤亡 |
| --- | --- | --- |
|  | 起数 | 所占比例（%） | 起数 | 所占比例（%） |
| 机械伤害 | 15 | 30 | 10 | 18.9 |
| 高处坠落 | 5 | 10 | 5 | 9.4 |
| 爆炸（理、化） | 6 | 12 | 9 | 18.0 |
| 物体打击 | 4 | 8 | 4 | 8.5 |
| 车辆伤害 | 2 | 4 | 3 | 3.8 |
| 灼、烫伤 | 3 | 6 | 3 | 5.7 |
| 中毒窒息 | 5 | 10 | 10 | 18.9 |
| 起重伤害 | 4 | 8 | 4 | 8.5 |
| 冒顶 | 1 | 2 | 1 | 1.9 |
| 火灾 | 1 | 2 | 1 | 1.9 |
| 淹没 | 1 | 2 | 1 | 1.9 |
| 其他 | 3 | 6 | 3 | 5.7 |

从上表可以看出，在江苏省石化系统所发生的事故中，爆炸、中毒窒息和机械伤害事故伤亡人数所占比例很高，达55.8%，其次为高处坠落、物体打击、起重伤害、灼烫伤和车辆伤害等。

### 2.3.2类似典型事故调查

（1）加油站电器引发着火大爆炸

2002年6月4日，某加油站油品储藏室的电灯线路短路产生电火花火，引燃了储藏室里的油气，引起连续7次爆炸，火势持续长达4个多小时，一辆油罐车烧毁报废，另1辆油罐车严重受损，部分建筑物烧毁倒塌，这是一起责任事故，主要原因是油品储藏室安装了普通电气设备，且线路技术状况不良，发生短路引起的，爆炸危险场所电气设备必须符合防爆要求；2001年7月23日，某石油公司在闹市区一座加油站发生爆炸，4人死亡，12人受伤，这是一起因设备检查维修不到位引发的责任事故，22日夜已经发现汽油渗入地下室，但没有查明泄漏的真正原因及时消除隐患，当加油站职工进入地下室开灯时引起爆炸着火，其教训是就对人员进行安全教育，增强安全意识，严格按章操作，加强安全管理。

（2）加油站静电引发火爆炸

2000年5月7日，某加油站发生爆燃事故，造成1人死亡，2人受伤。事故经过是司机彭某违章操作，未利用密封式卸油工艺，而是将输油管插入油罐测量孔卸油。操作人员吴某操作时，没有按要求穿着防静电工作服、鞋，当给塑料桶加油后，前去关阀门时，所穿的衣服产生静电放电，引发油气爆炸。

2011年1月12日，河北省廊坊市和平路一中石化加油站发生起火爆炸事故，事故发生时，一辆为加油站输油的油罐车注油完毕后，由于静电火花引起注油车尾部起火，火势蔓延造成加油站一部加油机烧毁及加油站顶棚设施损毁，未殃及地下油库也未造成人员伤亡。

### 2.3.3物质风险识别

（1）本项目存在的主要危险、有害物质

本项目存在的主要油品如表2-2所示。

表2-2本项目储存的油品

| 工程 | 产品名称 | 产品销售量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油站工程 | 93#汽油 | 800t/a | 地下储罐 |
|  | 97#汽油 | 800 t/a |  |
|  | 0#柴油 | 1200t/a |  |
|  | -10#柴油 | 1200 t/a |  |

（2）汽油、柴油的理化性质

本项目所储存销售的物质汽油、柴油的理化性质、毒理性质如表2-3、表2-4、表2-5。

表2-3 汽油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 火灾危险性类别： | 甲 | 爆炸危险组别/类别： | T3/IIA |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |
| 熔点（℃）： | <-60 | 相对密度（水＝1） | 0.70～0.79 |
| 闪点（℃）： | -50 | 相对密度（空气=1） | 3.5 |
| 引燃温度（℃）： | 415～530 | 爆炸上限％（V/V）： | 6.0 |
| 沸点（℃）： | 40～200 | 爆炸下限％（V/V）： | 1.3 |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） |
| 急性中毒： | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |
| 慢性中毒： | 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |

表2-4柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 火灾危险性类别： | 乙B或丙A | 爆炸危险组别/类别： | T3/IIA |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体。 | 主要用途： | 用作柴油机的燃料等。 |
| 闪点（℃）： | 45～55℃ | 相对密度（水＝1）： | 0.87～0.9 |
| 沸点（℃）： | 200～350℃ | 爆炸上限％（V/V）： | 4.5 |
| 自然点（℃）： | 257 | 爆炸下限％（V/V）： | 1.5 |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热 |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | LD50 LC50 |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |
| 慢性中毒： | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |
| 最高容许浓度 | 目前无标准 |

（3）物质危险性识别

本项目经营的93#、97#汽油和0#、-10#柴油各采用1只30m3埋地式储罐进行储存汽油为易燃液体，柴油为可燃液体，按照《石油库设计规范》（GB50074-2002）中油品的火灾危险性分类，汽油属于甲类，柴油属于丙A类，火灾危险性较高。

①油品的易燃、易爆性

油品挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度（或极限）范围越宽，爆炸危险性就越大。在油品储运过程中，爆炸和燃烧经常同时出现。由于油品蒸气具有燃烧和爆炸性，因此在生产操作过程中，应尽可能将其油品蒸气浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。

②油品有较大的蒸气压

油库储存物品都是蒸气压较大的液体，它们易产生能引起燃烧所需要的最低限度的蒸气量，蒸气压越大，其危险性也越大。另外，温度对蒸气压的大小影响很大，温度升高，其蒸气压将迅速增大。所以盛装易燃油品的容器，如储罐、槽车等，应有足够的强度，以防止容器胀裂。此外，还应使油品远离热源、火源。

③油品易积聚静电

据资料介绍，电阻率在1010～1515Ω.com范围内的油品容易产生和积聚静电，且不易消散。油库储存的油品都具有易积聚静电荷的特点，在油品储运和生产过程中，其静电的产生和积聚量的大小与管道内壁粗糙度、流速、运送距离以及储运设备的导电性能等诸多因素有关。静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。

④油品的易扩散、流淌性

易燃油品的粘度一般较小，容易流淌扩散。同时，由于其渗透、浸润和毛细管引力等作用，而扩大其表面积，使蒸发速度加快，并向四周迅速扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧爆炸。

⑤油品的受热易膨胀性

油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器和管道的损坏，可能引起油渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。

### 2.3.4生产设施风险识别

本工程工艺过程风险因素识别见表2-5。泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括油品蒸气扩散至环境空气中的直接危害、油品引燃后的冲击波危害和热辐射危害。

表2-5加油工艺过程风险因素识别表

| 分类 | 类型 | 风 险 项 |
| --- | --- | --- |
| 加油站工艺危险性 | 设备 | ①油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故； ②油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄露油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故； ③油罐在防雷设施失效的情况下遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 ④装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 |
|  | 操作 | ①油罐浸溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐浸溢。油罐浸溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 ②油罐车操作事故。卸油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 ③静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 |
|  | 操作 | ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的油品泄漏及至燃烧、爆炸。 ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中油蒸汽放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险。 ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发油品蒸汽与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发油气爆炸危险。 |
|  | 其它 | ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 ②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 |

### 2.3.5环境风险评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，对本项目危险源辨识如下：

表2-6  危险源辨识

| 危险品 名称 | 临界量 （t） | 实际量 (t) | 所在区域 | qi/Qi | ∑qi/Qi | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 200 | 45 | 非环境敏感区 | 0.225 | 0.7146 | 非重大危险源 |
| 柴油 | 5000 （23℃≤闪点<61℃） | 48 |  | 0.0096 |  |  |

（2）评价工作等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，根据本项目所涉及的危险物质、功能单和重大危险源判定结果，以及建设项目周边的环境敏程度等因素，来确定项目环境风险评价等级。等级划分依据表2-7。

表2-7   风险评价工作级别判定

|  | 剧毒危险 性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由表2-6可知，本项目加油站属于非重大危险源，由表2-7确定本项目环境风险评价工作等级为二级。

（3）风险评价范围

在确定本项目风险评价等级二级的基础上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价范围定为距离源点 3km 范围内的区域。

### 2.3.6风险类型

根据导则的释义并结合本项目的物质危险性和生产设施危险性识别，本项目存在的环境风险类型为：火灾、爆炸和泄漏。

# 3.源项分析

## 3.1最大可信事故概率分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

（1）最大可信事故确定

本项目的最大可信事故设定为：油品泄漏遇明火发生爆炸发生火灾爆炸事故。

（2）最大可信事故的概率分析

对于本项目的最大可信事故的概率分析拟采用事故树法进行预测。经过对最大可信事故的发生概率计算可知本项目发生火灾爆炸事故的概率是0.051。

图3-1 事故树

## 3.2事故后果计算

### 3.2.1油品泄漏事故定量评价

3.2.1.1泄漏后果分析

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下表一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

3.2.1.2油品泄漏后果计算

本项目主要泄漏物质为液态汽油。其泄漏量按下式计算：

=1.6kg/s

式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度。

管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。

根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。30min将有2880kg汽油泄漏。

本项目采用的防渗漏措施比较成熟，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

### 3.2.2火灾事故定量评价

3.2.2.1火灾后果计算

本项目火灾主要由于汽油、柴油溢出或泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。用池火灾模型定量计算法对油品泄漏引起火灾进行定量评价。此类火灾发生时，池外一定范围内，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。本项目的储油罐采用的是地埋式安放工艺，故本报告假设池火区的范围是14m×8m，以油品30min泄漏量引起的火灾进行定量计算，计算相应的伤害/破坏半径并进行分析。

（1）计算池当量半径R

本项目池火区范围是14×8

R=（S/3.14）0.5=（14×8/3.14）0.5=5.97m

R——本项目池火区当量半径（m）

S——本项目池火区面积（m2）

（2）计算火焰高度H（m）

H=84R[dm/dt/ρa(2gR)0.5]0.61

=84×5.97[0.0225/1.293(2×9.81×5.64)0.5]0.61

=10.75（m）

H——火焰高度（m）

dm/dt——燃烧速率（kg/m2·s）；汽油：0.0225（kg/m2·s）

ρa——相对空气密度；1.293（kg/m3）

g——重力加速度；9.81（m/s2）

（3）计算辐射总热量Q

=17007KW

Q——池辐射总热量（kw）

η——效率因子，在0.13～0.35之间，这里取0.3

Hc——燃烧热，汽油的燃烧热 45980 kJ/kg

（4）计算不同伤害/破坏目标到池中心的距离R

I=TQ/4πR2           R=(TQ/4πI)0.5

I——目标接受的热强度；KW/m2

T——空气路径的热辐射透过率；这里取1

R——目标到池中心的距离；m

目标接受到的热强I，用上述公式计算出目标伤害/破坏半径见表3-1。

表3-1   本项目火灾热辐射强度与伤害/破坏的关系表

| 入射热强度（KW/m2） | 破坏半径（m） | 对设备的损坏 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 6.0 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| 25.0 | 7.4 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大烧伤/10秒 10%烧伤/1分钟 |
| 12.5 | 10.4 | 有火焰时，木材燃烧、塑料融化的最小能量 | I度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| 4.0 | 18.4 |  | 20秒以上感觉疼痛，未必起泡 |
| 1.6 | 29.1 |  | 长期辐射无不舒服感 |

3.2.2.2火灾后果分析

从上述计算可知，储罐一旦发生泄漏引发火灾，约6.0m范围内的区域，在1分钟内人员全部死亡；约7.4m范围内，10秒钟内人员将遭受重大伤亡，财产将受到严重损失；约10.4m范围，10秒钟内人员将遭受I度烧伤；18.4m范围内，人员虽不至烧伤，但将有疼痛的感觉。因此油品泄漏后一旦发生火灾事故，将对站内人员及设施产生一定破坏。

### 3.3.3爆炸事故定量评价

3.3.3.1 爆炸后果计算

本项目爆炸主要由于油品泄漏遇明火或高温引起的爆炸事故。爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表3-2，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。

表3-2    冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压 kPa | 伤害作用 | 超压 kPa | 伤害作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～30 | 轻微损伤 | 50～100 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 30～50 | 听觉器官损伤或骨折 | >100 | 大部分人员死亡 |

油品泄露引起的爆炸

本项目假定汽油泄漏30min引起生爆炸，泄露量约2880kg，则爆炸发生的TNT当量由下式计算：

WTNT=αWfQf/QTNT

式中： WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

α——蒸气云的TNT当量系数，α=4%；

Wf——蒸气云中爆炸燃烧掉的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；Qf=45980 kJ/kg

QTNT——TNT的爆热，QTNT=46754kJ/kg。

由上式估算本项目假定发生成品油爆炸事故时爆炸发生的TNT当量WTNT=113.2kg。

爆炸的死亡区半径由下式估算：

  - 死亡区：

R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37

=13.6（113.2/1000）0.37

=6.1m

（2）重伤区：

Rd = Z (E / P0)1/3

=0.996×（113.2×46754×103÷101300）1/3

=37.2m

其中Z=0.996，P0=101300Pa，E为爆炸总能量= WTNT×QTNT

（3）轻伤区

R d0.01 = Z (E /P0)1/3

=1.672（11.3×46754×103÷101300）1/3

=62.5m

其中Z=1.672，P0=101300Pa，E为爆炸总能量= WTNT×QTNT

（4）安全区

该区的人员无伤害，死亡率几乎为零，该区内径为轻伤半径62.5m，外径无穷大。

（5）财产损失半径

R=5.6 WTNT1/3/｛1+（3175/ WTNT）2｝1/6

=5.6×（113.2）1/3/｛1+（3175÷113.2）2｝1/6

=9m

根据以上伤害区半径的估算，本项目假定成品油储罐爆炸事故的伤害外径估算见表3-3。

表3-3   成品油爆炸伤害后果

| 30min泄露量（kg） | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 财产损失半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2880 | 6.1 | 37.2 | 62.5 | 9 |

3.3.3.2 爆炸后果分析

死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径记为R0.5，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%；重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径记为Rd0.5，代表该处人员因冲击波作用而耳膜破裂的概率为50%，它要求的冲击波峰值超压为440Pa；轻伤区区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，该区内径为Rd0.5，外径记为Rd0.01，表示外边界处耳膜因冲击波作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值超压为170Pa；安全区为区内的人员即使无防护，绝大多数人也不会受伤，死亡的概率则几乎为零，该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。

从表4-3可知，油品泄漏30min引起爆炸事故的死亡半径为6.1m，重伤区外径37.2m，轻伤外径62.5m，安全区为62.5m以外区域。

从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对加油站内部人员造成一定伤害，同时将波及周边居民散户、海事大楼、县人武部。

综上所述，对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的。该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，并采用油气回收装置以减少站区油气产生量，同时其围墙是防燃烧墙，只要加油加气站员工严格遵守国家的相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油加气站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。在此基础上，环境风险影响属可接受水平。

# 4. 风险管理

## 4.1风险防范措施

### 4.1.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

厂址及装置的平面布置就是将建设项目储存区、公用工程设施、配套设施以及主要道路等进行布置。根据厂址的环境条件，即自然条件、地形、周围环境、道路、的基本基础条件及发展预测，进行整体分析和优化设计，充分考虑安全上的要求：

适合于整套装置、设备的运行特点及性能要求：

（1）满足设备的整体维修和分部维修：

（2）满足装置与设备的安装及安全运转：

（3）相邻装置与设备协同一致，相互不危及安全：

（4）不危及周围环境的安全、卫生及环境保护。

装置平面设计方案对厂区各类装置及组成装置的设备进行了安排及布置，这是一项安全性，经济性、操作性很强的系统工程。

项目装置总平面布置应当区域化，这样有利管理和操作，有利安全和环境。本项目位于沭阳县杭州路北侧、月星路东侧，整个站区划分为：加油区、油罐区和站房区，并设计了进发油道路等，但企业仍应采取以下措施，确保总平面和建筑物对周边的影响。

（1）对于储罐应顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m。

（2）公用设施区要设在远离储存装置区。罐区要在便于监护的位置，厂外进入厂区的公用工程管道不要通过危险区：如果不能避免，应采取必要的防护措施。

（3）储罐区应与居民区、公路、工业企业保持一定的安全距离（按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的要求进行设计）。

（4）罐区、办公区和辅助区之间保持足够的安全距离：罐区、公路之间要留出足够有效的空地，罐区最好设在比装置较低的地带，决不允许设在高坡处。

（5）用于接运油品和发送油品的装卸设备应设计在能够充分利用厂区周围运输设备的位置上。各装置之间应该设计合理的交通运输路线。尽量避免原料交叉和迂回运输。

（6）设备与设备之间、运输通道与设备之间应铺设符合要求的通道和保持一定的距离。装置内的道路不能有死路。两个方向都能行驶，以便在发生火灾时消防车的进出。

（7）罐区周围应按安全防护要求设置围堰。

（8）在进行平面设计时，要充分考虑火灾条件下的防火间距，以防止火灾时靠近的装置和设备（施）不会受到火焰辐射引起事故，邻近设备中的可燃性物质也不会被辐射热引燃，防灾空地的面积和防火间距的确定，要充分考虑装置内操作条件下的温度、压力、介质状态、泄漏后引燃危险性及影响波及的范围，留有必须的抢救火灾的活动空间，尽可能避免把几个危险装置集中布置。

### 4.1.2油品贮运安全防范措施

本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。

（1）蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。

（2）火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。

（3）液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。

（4）油品在贮罐区应当设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装置。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。

（5）应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。

（6）应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油和柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。

（7）在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

（8）严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

### 4.1.3油罐车卸油防范措施

（1）制定卸油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范卸油；

（2）卸油作业采用油气回收系统，将挥发出来的油气通过回气管返回罐车；

（3）控制卸油速度，防止静电产生；

（4）加油软管配备拉断截至阀，防止加油时溢油滴油。

4.1.4自动控制设计安全防范措施

在初步设计中对系统的控制仪器、仪表进行了充分的设计论证，其中包括仪器仪表应用的规范标准、仪器标识与识别、一般规则线路的标准化、爆炸场所中的仪器仪表、以及仪表的配套系统、过程控制系统、安全连锁系统和不间断动力系统等内容。

1、紧急控制装置

紧急控制装置是在异常状态发展到压力控制装置和稳定装置等不能进行控制时，采取的技术措施。往往由报警装置和与此联锁并用自动或手动进行动作的紧急控制装置组成。油品储存中可以选择以下措施：

（1）紧急停止流入流体的装置（紧急断流阀等）。

（2）流体旁通紧急处理装置（三通阀等）。

（3）流体紧急排放装置（放空管线、事故处理槽等）。

（4）紧急冷却装置。

（5）紧急送入惰性化处理装置。

（6）紧急送入反应抑制剂控制剂装置等。

2、报警通信、泄压系统

为了适当处理事故，将受害面控制在最小范围内，迅速报警或通报，可以选择如下措施：

（1）火灾报警设备

（2）气体探测报警设备

（3）安全阀、防爆膜、放空阀等。

4.1.5消防、电气安全防范措施

（1）油品储罐按要求进行设计并通过验收；

（2）储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收；

（3）储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型；

（4）管道及设备采用可靠接地；

（5）按规范配置足够的灭火器材；

（6）室内、外均按规定接入消防水管网；

（7）储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接；

4.2应急预案

### 4.2.1应急计划

4.2.1.1应急计划区

根据本项目贮存化学危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点,并考虑现阶段实际情况，确定以下2个危险场所(设备)为应急救援危险目标。

1号目标：储罐区；

2号目标：发油区

### 4.2.1.2应急组织机构、人员

本项目共有人员12人。其应急组织依托沭阳县相关部门进行组织实施救援工作。

本企业的应急救援组织机构设置如下：

图4-1 应急救援组织机构设置图

指挥部：公司总经理负责

消防队：由沭阳县消防支队派员组成

抢险抢救队：经营部负责

医疗救护队：由县医院负责

治安保卫队：由公司安保部负责

联络及物资调度队：由公司调度统一安排

### 4.2.1.3预案分级响应条件

应急救援体系响应采取分级响应原则，并逐级响应和上报。

事故发生后，操作人员或现场人员应立即进行紧急处理。迅速查清着火或泄漏部位、着火、泄漏物质及其来源，及时准确地关闭阀门，切断物料来源及各种加热源；开启冷却水等，进行冷却或有效隔离；这样做可以有效地控制火势，有利灭火。根据火势、泄漏量大小和设备、管道的损坏程度，现场当班人员应迅速果断做出是否需要全装置或局部工段停止的决定，并及时向安保、消防队报警。在报警时要讲清着火单位、地点、着火部位和物质，最后报告自己的姓名。现场人员一旦发现火情，根据火势大小应果断采取措施；如果是小火，应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快不能有效控制（或发生大火）时，应立即边向消防队119报警，边进行扑救，为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。当发生爆炸事故时，当班操作人员或现场人员应采取自救互救措施，无人员受伤时，采取自救，可使用劳动防护用品（氧气呼吸器、滤毒罐等）或逆风脱离现场；有人员受伤时，采取互救，使用劳动防护用品（氧气呼吸器、滤毒罐等）协助受伤人员逆风脱离现场，脱离现场后必要采取人工呼吸等急救措施，同时向消防队报警。为防止油品泄漏燃爆对消防车辆和作战阵地构成的威胁，消防车辆停靠离装置距离应在30米以上，车辆停靠位置、指挥阵地等应设置在上风或侧上风。

火灾或爆炸发现人应迅速报告当班班长或直接报告单位领导。在上报的同时，采取有效应急措施实施救援行动。单位领导接到报警后，应迅速赶赴现场，启动应急预案，立即通知应急救援指挥领导小组各成员，如各成员在短时间内不能赶赴现场，则按职务高低和能力大小依次临时安排其他人员担任其相应职务，履行相应职责。并根据应急事故种类、严重程度、本单位能否控制初期事故等考虑因素，决定是否启动厂级应急救援预案。如果应急事故不足以启动厂级应急预案，则组织现场人员按本预案要求，采取有效应急措施实施救援，如果险情排除，则恢复正常状态。如果险情未能排除，则启动厂级应急预案，并迅速向厂应急救援指挥领导小组报警。

当应急事故发生后，如不能控制应迅速报警，根据应急事故种类确定报何种警。首先拨打所报警电话号码（见应急联络表），接通后，报单位、应急事故种类、发生部位、介质、报警人姓名、所用电话号码。

### 4.2.1.4应急救援保障

本站办公室内备有急救药品箱，但无专业医护人员，主要仍依靠市医院提供装备和药品。沭阳月星路加油站辅房内应备有各危险目标内重要设备的备件和事故应急救援时所需要的部分物资、器材、工具等。

### 4.2.1.5报警、通讯联络方式

（1）报警方式

为确保应急救援工作及时有效，本厂商议应急救援信号为人工和电话报警，如有突发性事故发生由厂部办公室迅速通知有关人员进行集中救援，如夜班发生突发性事故，由值班干部迅速通知总指挥，由其发布救援命令。

（2）通讯联络方式

本企业在发生事故后，主要采取电话联络方法进行联系。

### 4.2.1.6应急环境监测、抢险、救援及控制措施

（1）检测人员到达现场后，应查明油气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。

（2）发生事故单元应迅速查明事故发生源点，凡能消除事故的，则以自救为主。如无法控制时，应向指挥部报告并提出抢修的具体措施。

（3）当进发油发生泄漏后，应切断进出料阀和平衡阀，及时关闭压缩机进出气阀，停压缩机，将冷却区压力及时卸至常压。

（4）指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队伍立即开展抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆气体大量泄漏，则由治安保卫组命令在发生事故一定区域内停止一切动火作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆就地熄火停驶并及时通知邻近厂区。

（5）各部门负责人、安全保卫组到达现场后，会同发生事故的区域在查明事故部位或装置及范围后，视能否控制，以最快的速度及时消除危险源。

（6）如发生火灾爆炸事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、消防、安监、卫生、环保等上级领导机关报告事故情况。

（7）一旦发生重大火灾爆炸事故，本单位抢修抢险力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安全保卫组人员联络、引导并告知注意事项。

### 4.2.1.7应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

（1）检测、抢险、救援人员进行事故区域必须事先了解事故区域的建筑物分布，易燃易爆物品的分布情况，选择合适的消防护具，可选择正压式空气呼吸器或防毒面具及消防服进入事故现场。

（2）应至少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应。每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通迅工具随时与现场指挥部联系。

（3）现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。

### 4.2.1.8人员紧急撤离、疏散

当发生火灾事故时，由指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域内的所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。治安保卫组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区域内的员工有序离开。警戒区的当班班长应清点撤离人员人数，检查确认区域内无任何人员滞留后，向治安保卫组汇报撤离人数，进行最后撤离。

员工在撤离过程中应有序行进至指定的集中地点，集中地点由指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是集中点位于当时风向的上风处。

当发生火灾爆炸等重大事故时，在可能威胁到厂外周边区域的单位安全时，指挥部应立即与周边单位及镇安监科等部门取得联系，通知周边厂家做好应急疏散的准备工作和实施工作。

### 4.2.1.9事故应急救援终止程序

当抢险抢修组对设备装置抢修结束，消防人员灭火洗消完成，应立即向指挥部报告，经总指挥到事故现场检查确认，可确定事故应急救援工作结束。

事故应急救援工作结束，由指挥部通知各部门事故危险已解除。

涉及周边人员疏散的，由指挥部向有关部门报告后，由有关部门确认后，宣布解除危险。

### 4.2.1.10、应急培训计划

员工应急响应的培训，由各部门结合每年组织的安全技术知识培训考核工作一并进行，培训内容：

（1）企业安全生产管理规章制度、各岗位安全操作规程；

（2）防火、防爆、防毒的基本知识；

（3）汽油、柴油的特性；

（4）生产过程中异常情况的排除、处理方法；

（5）事故发生后如何开展自救和互救；

（6）事故发生后的撤离和疏散方法。

### 4.2.1.11公众教育和信息

对周边人员应急响应知识的宣传由厂办以发放宣传材料形式，每年进行一次，宣传知识为：

（1）化学品的危险特性；

（2）防火防爆、防毒等安全常识；

（3）事故发生后的撤离和疏散方法。

### 4.2.2应急预案

#### 4.2.2.1加油机泡油应急预案

（1）加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。

（2）暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。

（3）其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（4）地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。

#### 4.2.2.2罐车卸油冒罐的应急预案

#### （1）当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。

（2）必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。

（3）在溢油处上风向，布置消防器材。

（4）对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（5）给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。

（6）检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

（7）计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。

（8）检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

（9）现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。

#### 4.2.2.3加油站车辆火灾扑救预案

#### （1）如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。

（2）如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。

#### 4.2.2.4油罐汽车火灾扑救预案

由于加油站处偏远地区，主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。

（1）加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。

（2）司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。

（3）加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向区公司、加管处汇报。

（4）如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。

（5）当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。

#### 4.2.2.5站内大面积起火的扑救预案

（1）一人负责向当地 消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。

（2）站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。

（3）在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。

（4）疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。

（5）消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。

#### 4.2.2.6电气火灾的扑救方法

（1）发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。

（2）无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。

#### 4.2.2.7邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案

当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。

# 5．结论及建议

## 5.1结论

### 5.1.1风险识别

本项目主要为汽油、柴油销售。汽油属易燃易爆物质，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火或高热容易引起火灾爆炸，汽油还会对附近的人群健康和动植物正常生长造成危害，造成环境污染事故。柴油属可燃液体，闪点较高，一般情况下不容易引起火灾爆炸等危害，润滑油因其闪点高不列在危险化学品名录中。因此本项目主要危险因素为汽油的泄露、汽油的火灾、爆炸。

### 5.1.2源项分析

本项目可能发生的事故主要有储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，油品泄露爆炸，工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

（1）储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

（2）油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。

### 5.1.3风险后果计算

根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染及油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾爆炸事故。通过泄露事故计算，由于输油管线破裂，30min将有2880kg汽油泄漏；通过对本项目火灾爆炸事故的后果理论预测，可知在油品泄漏燃烧爆炸后的死亡半径为6.1m，重伤半径为37.2m，轻伤半径为62.5m。

该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，并采用油气回收装置以减少站区油气产生量，同时其围墙是防燃烧墙，只要加油站员工严格遵守国家的相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。在此基础上，环境风险影响属可接受水平。

### 5.1.4事故防范措施及救援预案

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目通过加强环境管理，可以把本项目存在的环境风险降低至可接受的程度。

### 5.1.5环境风险评价总结论

本项目为新建项目，评价单位通过实地调查分析， 该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

本项目可能发生事故的类型主要有：储罐溢出、泄漏事故，加油机火灾、爆炸事故，其中以储罐溢出、泄露事故对环境的影响最为严重。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。

## 5.2建议

（1）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生；

（2）派专人进行日常维护及保养，建立重大危险源等级台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报；

（3）完善泄露报警系统。

# Text boxes

方法

目标

对象

步聚

风险识别

确定危险因素和风险类型

检查表法，评分法、概率评价法

原料、辅料、中间和最终产品、工厂综合评价法

评价

系统

定性

类比法

已识别的危险因素和风险类型

确定最大可信事故及其概率

加权法

源项分析

指数法

定量

概率法

事故树法

最大可信事故

大气扩散计算

水体扩散计算

综合损害计算

后果计算

确定危害程度危害范围

最大可信事故风险风险评价标准体系

外推法

等级评价法

风险评价

确定风险值

和可接受水平

是

风险

可接受水平

可接受风险水平

不可接受风险水平

代价利益分析

确定减少风

险措施

否

风险管理

事故损失

减至最少

类比法

模拟

事故现场

周围影响区

应急措施施

废气

废气

废气

汽车卸油

储油罐

加油机

汽车加油

指挥部

联络调度组

医疗救护组

物资供应组

消防组

抢险抢救组

治安保卫组