建设项目环境影响报告表

项目名称： 中石化沭阳月星路加油站工程项目

建设单位(盖章)：中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司

编制日期: 2015年7月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 中石化沭阳月星路加油站工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司 |
| 法人代表 | 卢大伟 | 联系人 | 周艳萍 |
| 通讯地址 | 宿迁市黄河南路项王故里对面 |
| 联系电话 | 13905240232 | 传真 | / | 邮政编码 | 223636 |
| 建设地点 | 沭阳县杭州路北侧、月星路东侧 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 备案文号 | 沭发基[2014]185号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F5264 机动车燃料零售 |
| 占地面积 | 5800 m2 (合8.7亩) | 绿化面积 | 1200m2 |
| 总投资 （万元） | 1050 | 其中：环保投资 (万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 | 2015年5月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 随着城市机动车辆增加，对车用成品油及其替代燃料需求也随之增加，为更好的服务当地经济建设，中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司拟投资1050万元，在沭阳县杭州路北侧、月星路东侧建设中石化沭阳月星路加油站工程项目。本项目用地面积5800平方米，主要建设加油站项目以及站区配套用房设施，安装4台加油机（单油品双枪加油机2台、双油品四枪加油机2台），4只30立方双层油罐。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院253号令《建设项目环境影响评价管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应该编制环境影响评价报告表。受中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司委托，由江苏圣泰环境科技股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作，征得环保主管部门的同意，本次环评以环境影响报告表+风险专项分析的形式进行。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年修订）中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 三、项目建设内容及建设规模 1、建设内容 该项目为中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司新建工程，包括站房、加油设施、储油设施、罩棚，以及相关公用工程及辅助设施。本站共配备 4 台加油机（单油品双枪加油机2台、双油品四枪加油机2台），30m3双层储油罐4只(93#、97#汽油和0#、-10#柴油各一只)。 ① 加油区：加油区钢结构雨棚规划占地面积748m2，设置4台加油机和2台加液机。 ② 储油：规划4只卧式储油罐，总容量为120m3。 ③ 站房：采用框架结构，规划建筑面积351m2，包括营业厅、值班室、办公室及库房等。 2、建设规模 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加油与LNG加气联合建站的等级划分，本项目为二级加油站。 表1 加油与LNG加气、L-CNG加气、LNG/L-CNG加气合建站的等级划分 合建站等级 LNG储罐总容积（m3） LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m3） CNG储气设施总容积（m3） 一级 V≤120 150＜V≤210 ≤12 二级 V≤60 90＜V≤150 ≤9 三级 V≤60 ≤90 ≤8 注：1 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目为二级加油站，包括 30m3双层储油罐4只和配套、基础设施， 60m3地下LNG储罐1只和配套设施，产品方案见下表： 表2 主要产品及规模表 工程 产品名称 产品销售量 运行时数 加油站项目 93#汽油 800t/a 365×24=8760h 97#汽油 800 t/a 0#柴油 1200t/a -10#柴油 1200 t/a 3、项目主要技术指标 本项目主要技术经济指标见下表3。 表3 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 站区征地面积 m2 5800 - 2 建筑物占地面积 m2 1099 雨棚按全部投影面积 3 建筑物面积 m2 725 雨棚按投影面积的一半 其中 站房建筑面积 m2 351 - 罩棚建筑面积 m2 748 - 4 绿化用地 m2 1200 - 5 建筑密度 % 18.9 - 6 容积率 - 0.125 - 7 绿化率 % 20.7 - 4、项目建设条件 a、本工程的自然条件及地质条件较好，且具备良好的建设条件。 b、交通条件：本项目位于杭州东路与月星路交汇处，交通便利，基础设施比较完善，区域位置优越。 c、供水、供电：本项目用电得到当地供电所的支持，用水通过市政管网解决。 5、加油站选址及总图布置合理性 本加油站在沭阳县沭阳县杭州路北侧、月星路东侧，经实地测量，本项目距东边最近梦溪小区北区30m，设置防护栅栏，项目东面为梦溪小区北区，北面为柴沂干渠，西侧为月星路，南面隔杭州东路80m为梦溪小区南区。项目周边概况见附图2。 加油站的地块呈梯形，根据工艺装置、地形、周边交通道路状况和加油车辆进出特点，拟考虑从杭州东路进出车辆，地块中间均匀地布置加油岛，加油岛设在站区雨棚的偏西侧，雨棚的西北侧为站房，站房的东侧布置了一个室外变压箱。 本项目为二级加油站，工艺设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的规定（详见表4、5）。加油加气站内设施之间的防火距离见表附表1，该选址符合设计原则要求，符合环境保护和防火安全的要求，因此其选址和总图平面布置基本合理。 表4 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 名称 站外建筑物 埋地油罐（二级站） 有卸油和加油油气回收系统 加油机 通气管管口 重要公共建筑物 35/- 35/- 35/- 二类保护物 11/73 8.5/48 8.5/55 三类保护物 8.5/- 7/- 7/- 城市道路、快速路、主干路 5.5/35 5/30 5/50 架空通信线和通信发射塔 5/- 5/- 8/- 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m/125 6.5/130 6.5/145 有绝缘层 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m/－ | 5/- 5/- 表5 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 名称 站外建筑物 埋地柴油罐（二级站） 加油机 通气管管口 重要公共建筑物 25/- 25/- 25/- 二类保护物 6/55 6/50 6/55 三类保护物 6/- 6/- 6/- 城市道路、快速路、主干路 3/35 3/30 3/30 架空通信线和通信发射塔 5/- 5/- 5/- 架空电力线路 无绝缘层 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m/130 6.5/140 6.5/155 有绝缘层 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m/－ 5/- 5/- 6、主要设备 表6 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 汽油、柴油储存和加油主要工艺设备 1 0#柴油罐 30 m3，内钢外玻璃纤维增强塑料 只 1 双层储罐 2 -10#柴油罐 只 1 双层储罐 2 93#汽油罐 只 1 双层储罐 3 97#汽油罐 只 1 双层储罐 4 单油品双枪加油机 / 台 2 配置油气回收装置 5 双油品四枪加油机 / 台 2 6 潜油泵 P75S3-3T2 台 2 7、公用工程 （1）给排水系统 项目用水来自市政给水管网，总用水量为355.2t/a，主要用水为员工日常生活用水。 本项目排水采用雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接管沭阳南方水务有限公司处理。站内地面雨水收集后送站区水封井处理，来阻挡站内油品外流。 （2）供电 本项目电源由市供电局所属公网线路就近处接入，由站外变压器低压侧引出电缆埋地敷设至配电间内配电箱。自控仪器及火灾报警系统采用UPS（不间断电源）供电。 （3）爆炸危险区域划分 根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定划分爆炸危险区域。 （4）防雷防静电措施 站内电气工作接地、保护接地、防雷防静电接地、仪表、火灾报警、电信系统接地共用接地装置，接地电阻不大于lΩ。低压配电系统接地型式采用TN-S接地方式。 站内建筑物按《建筑物防雷设计规范》划分，加油站灌区、罩棚按二类防雷设计，站房按三类防雷设计。 （5）消防措施 该项目为二级加油站。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012的规定（10.2.3条款），加油站可不设消防水系统。但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。灭火器材设置地点、型号及数量见表7。 表7 灭火器配置一览表 工程 建筑物名称 灭火器 类型 数量 合建站工程 站房 4kg手提式ABC干粉 12 双层罐区 35kg推车式ABC干粉 6 灭火毯 7 灭火沙 3 消防铁铲 4 油品卸车点 35kg推车式ABC干粉 2 加油岛及罩棚 4kg手提式ABC干粉 12 压缩机撬 4kg手提式ABC干粉 2 四、职工人数及工作制度 本项目投产后，共需职工12人，三班制，每班8小时，年工作天数365天，年工作时长8760小时。公司不提供员工食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是新建项目，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7～9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表10。 表10 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 | 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河、岔流河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 （3）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （4）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源。 2013年，全县实现地区生产总值、财政收入分别达543.51亿元、100.09亿元，同比分别增长12.4%、24.9%；实现公共财政预算收入58.16亿元，同比增长19.2%，总量自2010年跃升至江苏苏北23县（市）第1位后始终稳居首位，在江苏全省47县（市）排名上升到第11位；2012年度，在第12届全国县域经济与县域基本竞争力百强县评选中，沭阳历史上首次跨入百强县行列，名列第57位。2013年度，在第13届全国县域经济基本竞争力百强县评选中，沭阳名列第51位。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。 |
| --- | --- |

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目选址江苏沭阳经济开发区南区杭州路北侧、月星路东侧。与《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》（赐富路北侧，新205国道东侧）属于同一环境区域。本环评引用《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》的环境质量现状监测资料（该区域环境质量现状如下： （1）空气环境质量 根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，符合沭阳县大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 根据引用的监测监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据引用的监测监测数据，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表8。 表8 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 空气环境 梦溪小区北区 东 60m 700人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 梦溪小区南区 南 80m 2100人 水环境 柴沂干渠 北 25m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 | 声环境 梦溪小区北区 东 30m 700人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 梦溪小区南区 南 80m 2100人 梦溪小区（干渠北） 北 40 2600人 南侧场界 南 35m — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准 |
| --- | --- |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，具体标准见表9。 表9 环境空气质量评价标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 TSP 年平均 0.20 24小时平均 0.30 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 非甲烷总烃 时平均 2.0 参照大气污染物 综合排放标准详解 2.水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，柴沂干渠和沂南河水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表10，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表10 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr CODMn BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0. 5 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。北面和东面靠公路两侧，距离公路35m范围内噪声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准具体标准限值见表11。 表11 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 依照《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容，甲烷一般不作为衡量环境污染的指标，故不设相关标准；本项目营运期无组织挥发的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，油气回收装置的处理效率和排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），具体标准值见表12和表13。 表12 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表13 处理装置非甲烷总烃排放限值和处理效率 非甲烷总烃排放浓度（g/m3） 油气处理效率% 来源 ≤25 ≥95 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 2、水污染物 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后排入沭阳南方水务有限公司处理，接管标准见表14。 沭阳南方水务有限公司污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准，详见表15。 表14 废（污）水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） | GB8978-1996 三级 CODcr 500 SS 400 石油类 20 NH3-N 35 CJ343-2010 总磷（以P计） 8 表15 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准） 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB18918-2002 一级A标准 CODcr 50 SS 10 NH3-N 5（8） 总磷（以P计） 0.5 石油类 1 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表16、17。 表16 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间75 夜间55 表17 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放总量见表18。 表18 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 接管量（t/a） 最终排放量（t/a） 废水 废水量 141.28 0 141.28 141.28 COD 0.051 0.008 0.043 0.007 SS 0.039 0.011 0.028 0.0014 氨氮 0.0028 0 0.0028 0.0007 总磷 0.0004 0 0.0004 0.0001 石油类 0.0022 0.0011 0.0011 0.0001 固废 生活垃圾 2.19 2.19 0 0 储罐残液 0.4 0.4 0 0 废油 0.3 0.3 0 0 注：废水排放量为沭阳南方水务有限公司的接管考核量。废水最终排放量为根据沭阳南方水务有限公司出水标准计算所得。 废气：本项目大气污染物非甲烷总烃的排放量总共为0.137t/a，为无组织排放，不申请总量。 废水：生活污水经厂区化粪池处理、油罐清洗废水经隔油沉淀处理后纳入沭阳南方水务有限公司接管总量。 固废：建设项目产生的固废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

建设项目工程分析

| 施工期 工艺流程简述（图示）： 1 、施工期产污流程图见图1： 图1 拟建项目施工期流程示意 2、施工期污染工序 ⑴水环境:施工期施工人员的生活排水。 ⑵ 环境空气:施工期运输车辆产生的扬尘和土建过程施工现场产生的粉尘。 ⑶声环境:施工期噪声主要为施工机械设备所产生的施工噪声及工程材料运输交通噪声。 ⑷固体废物：施工人员的生活垃圾和土建过程产生的建筑残土。 运营期 加油工艺 工艺流程简述（图示）： 图2 运营期加油工艺流程及产污节点图 加油工艺流程简述： 车用汽油（柴油）由汽车槽车运送至加油站密闭卸油站点，将槽车出料口与油罐卸油接口快速接头连接好，同时将油罐气相口平衡管与槽车气相口连接，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）。卸油过程中产生的油气通过油气回收管回到槽车中送油库集中回收利用。 加油时，油罐中的油经潜油泵、输油管道送入电脑加油机中，由加油机将油注入车辆油箱内，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的付出（经营销售）作业。加汽油时，利用加油机自带的真空装置，将汽车油箱中的油气回收至低品位油罐内。 主要污染工序： 一、施工期 建筑施工全过程按照作业性质可以分为下列几个阶段：场地平整阶段、基础工程阶段、主体工程阶段等。施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物和废水等。该项目施工期对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、噪声 施工期各工段的高噪声设备主要为推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、打桩机、振捣棒、电锯等，噪声级一般在75dB(A)-105dB(A)之间；运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、拖拉机、装载机等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在80-85dB(A)之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表。 表19 施工期主要噪声源情况 序号 主要设备 噪声级（dB（A）） 序号 主要设备 噪声级（dB（A）） 1 推土机 73-83 7 吊 车 72 2 挖掘机 67-77 8 升降机 78 3 混凝土搅拌机 78-89 9 扇风机 92 4 打桩机 85-105 10 压风机 95 5 振捣棒 93 11 重型运输车 80-85 6 电 锯 103 | - - - 2、扬尘及废气 施工阶段的大气污染源包括扬尘和废气。扬尘是指露天堆场、裸露场地的风力扬尘，建筑垃圾的搬运扬尘，土石方和建筑材料运输产生动力道路扬尘；废气主要是指运输车辆尾气。 该项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，较难估算。施工过程中，各种机械以及车辆燃油会产生一定量的废气，其主要成分为CO、NOX、HC等。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要有废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾。 废弃建筑材料与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关。按100m2建筑面积产生垃圾0.5t计，该项目总建筑面积725m2，则共产生建筑垃圾3.63t。 施工人员的生活垃圾按人均产生量估算，按每人每日0.5kg计，施工人员按20人计，施工期为3个月，则产生生活垃圾0.9t。 4、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，生活用水量按80升/人•日计，则日生活用水量为1.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日产生量为1.28 m3/d。主要污染因子为COD、SS、BOD5等。 施工废水主要为泥浆废水和设备清洗废水，泥浆废水来自浇筑水泥工段和地下工程的挖掘，排放量较难估算，主要污染因子为SS。 二、营运期 1、大气污染源 （1）汽车尾气 待加油车辆在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），主要污染物为NOX、CO，属于无组织排放。由于过往加油车辆怠速和慢速行驶时间较短，其产生的汽车尾气通过扩散排入大气，且排放量较少，故项目运营过程过往加油车辆产生的尾气对区域环境影响不大。 （2）加油项目油气挥发 主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。 ①储罐大小呼吸损失 油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考有关资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量。 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。 ②油罐车卸油损失 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量。 ③加油作业损失 为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。 该加油站年成品油通过量按1010m3计算，采用自封式加油枪及密闭卸油、设置油气回收装置等方式，回收率可达99%，排放浓度为1.1g/m3,满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气回收装置的处理效率和排放限值。则计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如表20所示。 表20 加油项目非甲烷总烃排放量一览表 项目 排放系数 通过量或转过量 预计烃 排放量 油气 回收量 实际 排放量 储油罐 小呼吸损失 0.12kg/m3 通过量 1010 m3/a 0.121 t/a 0 0.121 t/a 大呼吸损失 0.88kg/m3 通过量 1010 m3/a 0.889 t/a 0.88 t/a 0.009 t/a 油罐车 卸油损失 0.60kg/m3 通过量 1010 m3/a 0.606 t/a 0.6 t/a 0.006t/a 加油站 加油机作业损失 0.11kg/m3 通过量 1010 m3/a 0.111t/a 0.11t/a 0.001 t/a 合计 — — — 1.727t/a 1.59t/a 0.137 t/a 2、水污染源 项目运营期废水主要为工作人员产生的的生活废水。 ①给水 员工生活用水定额以40L/（人·日）计，本项目有12人，全厂全年工作365天，则用水量为175.2t/a。 全厂绿化面积1200m2，绿化用水量按照1.5L/ m2•次计，全年绿化100次，则绿化用水180t，蒸发及渗入地下损耗100%。 ②排水 本项目排水采用雨污分流；站内地面雨水收集后送站区水封井处理，来阻挡站内油品外流。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水年排放量为140.2t，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接管沭阳南方水务有限公司处理。 另外本项目还会产生一部分油罐清洗废水，油罐清洗周期为三至五年，废水量约为1.08t/a，COD2000mg/L,石油类2000mg/L，由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽掉罐内废水进行隔油沉淀池处理，排入市政污水管网，接管沭阳南方水务有限公司处理。隔油池收集的废油属于危废HW08，委托有资质的单位处理。 项目建成后总用水量平衡见图5。 图5 本项目用排水平衡图 t/a 3、噪声环境影响分析 工程噪声为站区往来的机动车行驶产生的交通噪声和备用发电机、LNG泵、加油泵等设备噪声。设备噪声声级为 65～80 dB(A)，进出车辆噪声声级为 65～75 dB(A)。 4、固体废弃物 项目营运期产生的固体废物主要是员工日常工作中产生的生活垃圾、水封井收集废油和储油罐残液。员工人数12人，年工作日365天，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾年产生量为2.19t/a。该部分垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置，隔油池、水封井收集废油以及储油罐残液属危废，送有危险废物处置资质的单位集中处理。本项目固废产生及处置情况见表21。 表21 固废产生及处置情况 名称 危险废物编号 性状 产生量 处置量 拟采取的治理措施 生活垃圾 —— 固态 2.19t/a 2.19t/a 环卫部门统一收集清运 废油 HW08 液态 0.3 t/a 0.3 t/a 委托有资质单位处置 储油罐残液 HW08 | 液态 0.4 t/a 0.4 t/a 委托有资质单位处置 |
| --- | --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 来往车辆 | CO、NOx、HC | / | 少量 无组织 | / | / | 少量 无组织 | 空气 |
|  | 站区 | 非甲烷总烃 | / | 1.73 | / | / | 0.137 | 空气 |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 综合废水 | CODcr | 141.28 | 362 | 0.051 | 305 | 0.043 | 生活污水经化粪池处理、有关清洗废水经隔油沉淀处理后排入市政管网送沭阳南方水务有限公司处理 |
|  |  | SS |  | 276 | 0.039 | 198 | 0.028 |  |
|  |  | NH3-N |  | 19.8 | 0.0028 | 19.8 | 0.0028 |  |
|  |  | 总磷 |  | 2.8 | 0.0004 | 2.83 | 0.0004 |  |
|  |  | 石油类 |  | 15.3 | 0.0022 | 7.64 | 0.0011 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 处理量 | 利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.19 t/a | 2.19t/a | — | 0 | 环卫部门收集清运 |
|  | 油罐 | 储油罐残液（危废HW08) | 0.4 t/a | 0.4 t/a | _ | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 水封井、隔油池 | 废油（危废HW08) | 0.3 t/a | 0.3 t/a | _ | 0 |  |
| 噪声 | 本项目工程噪声为站区往来的机动车行驶产生的交通噪声和备用发电机、加油泵等设备噪声。本项目选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使加油站内的交通噪声降到最低值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 建筑施工全过程按照作业性质可以分为下列几个阶段：场地平整阶段、基础工程阶段、主体工程阶段等。施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物和废水等。本项目施工期对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、水环境影响分析 建设期施工人员的生活污水排放是造成对地面水污染的主要原因。施工高峰时，现场劳动人数可以达到20人，生活用水量按80升/人•日计，则日生活用水量为1.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日产生量为1.28 m3/d。主要污染因子为COD、SS、BOD5等。虽然排放量不大，对周围地面水不会造成严重影响，但应加强管理、减少施工期间的污水排放，故应建临时废水沉淀池处理。 2、大气环境影响分析 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。 在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过GB3095－2012二级标准中24小时均值0.30mg/m3的5－100倍，污染相当严重。因此在施工过程中，必须十分注意施工扬尘，及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。黄沙、水泥等粉料，应专门设置库房堆放碎包，并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。 防治对策： （1）施工队伍进入现场后，应对施工现场实行统一管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以免长期堆放表面干燥而起尘。 （3）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，工地出口处应设立专门冲洗轮胎处，防止泥土带出，定时洒水抑尘，以减少运输过程中的扬尘。 （4）现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂石等建筑材料采取遮盖措施。 3、声环境影响分析 建设期噪声主要是施工作业机械和运料车辆产生的建筑噪声，噪声源强峰值达85－110dB（A）。施工期必须严格控制施工时间，禁止在晚21时～次日6时期间进行高噪声、振动的施工工作。建筑施工噪声在不同的施工阶段是不同的，其对环境的影响主要在土方、基础和结构施工阶段。施工机械中的高噪声设备有打桩机、振动棒、电锯、搅拌机、切割机、运输车辆等，最高声级达100dB（A）以上。 为减小建设施工噪声的影响，建设期间应严格遵守相关要求，对建设施工噪声可从以下几个方面加以控制和管理： （1）建设中采用低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备。 （2）对一些固定的高噪声设备采用噪声控制措施。 （3）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。 4、固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要有废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾。 废弃建筑材料与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关。按100m2建筑面积产生垃圾0.5t计，该项目总建筑面积822m2，则共产生建筑垃圾4.11t。施工人员的生活垃圾按人均产生量估算，按每人每日0.5kg计，施工人员按20人计，施工期为3个月，则产生生活垃圾0.9t。 二、营运期环境影响及防治措施分析： 1、大气环境影响及防治措施分析 本项目产生的废气主要为加油项目油气挥发产生的非甲烷烃类、进出车辆产生的汽车尾气。 a、汽车尾气 待加油车辆在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），主要污染物为NOX、CO，属于无组织排放。由于过往加油车辆怠速和慢速行驶时间较短，其产生的汽车尾气通过扩散排入大气，且排放量较少，故项目运营过程过往加油车辆产生的尾气对区域环境影响不大。 b、加油项目油气挥发 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐大小呼吸、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。该加油站年成品油通过量按1010m3计算，计算出非甲烷总烃产生量为1.727 t/a，由于采用自封式加油枪及密闭卸油、设置油气回收装置等方式（储油罐小呼吸不可回收），回收率达99 %，排放浓度为1.1g/m3,满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气回收装置的处理效率和排放限值。加油项目最终排放量为0.137 t/a。 本项目非甲烷总烃无组织排放量共为0.137t/a，排放量较小，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值标准。 无组织排放的非甲烷总烃源强见表22。 表22 无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 1 站区 非甲烷总烃 0.137 8 5800 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表23。 表23 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放废气排放源强等参数见表29。根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表24。 表24 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 非甲烷总烃 站区 0.196 50 由上表可确定建设项目的卫生防护距离为：本项目场界外50m范围包络线。经调查，在卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，项目建成后符合卫生防护距离要求。 2、水环境影响及防治措施分析 本项目不提供洗车服务，产生的废水主要为雨水和生活污水。本加油站内相关设施均建设在棚内或室内，避免露天建设，因此雨水对站内地面冲刷的效果较小。初期雨水通过雨水口流入水封井再外排，阻挡站内油品外流。生活污水排入化粪池经生化处理后排入市政污水管网。 沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 建设项目产生生活污水共140.2t/a，油罐清洗废水1.08t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、石油类，生活污水经化粪池处理、油罐清洗废水经隔油沉淀处理后，达到接管标准进入沭阳县南方水务有限公司集中处理。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳县南方水务有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 表25 废水排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度 （mg/L） 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 140.2 COD 350 0.049 COD305 SS198 氨氮19.8 总磷2.83 石油类7.64 废水量141.28 COD0.028 SS0.0028 氨氮0.0028 总磷0.0004 石油类0.0011 生活污水经化粪池处理、油罐清洗废水经隔油沉淀处理后排入市政管网送沭阳南方水务有限公司处理 SS 280 0.039 氨氮 20 0.0028 总磷 3 0.0004 油罐清洗废水 1.08 COD 2000 0.0022 石油类 2000 0.0022 综上所述，本项目营运期产生的废水污染物对周围水环境影响较小。 3、噪声环境影响及防治措施分析 本项目不使用高噪声设备，主要噪声源为站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声和设备产生的噪声。经类比分析，该项目噪声声级约为60～75dB（A）。建设方需采取必要的减震、消声、隔声等措施，确保在今后运营过程中厂界噪声能持续达标，建议建设方采取下列措施消声降噪： （1）加油站的生产设备尽量选用低噪声的设备，从声源上降低噪声源强。 （2）对高噪声设备（卸车增压器、放散管口等）采取安装隔音、减振、消声等措施，如安装减震胶垫、安装吸声体材料等，达到综合降噪的效果。 （3）加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 采用上述噪声控制和管理措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类、4a类标准要求，对厂界外声环境影响较小。 4、固体废物影响及防治措施分析 本项目产生的固体废物主要是员工日常工作中产生的生活垃圾、水封井收集的废油和储油罐残液。由工程分析可知， 生活垃圾年产生量为2.19t/a。该部分垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。废油及储罐残液属危险固废，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求贮存和收集，送有危险废物处置资质的单位集中处理。项目固废均不向外环境排放，对周围环境无影响。 5、土壤环境影响分析 但是随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀，会出现不同程 度的渗漏而污染油罐周围的土壤，建议采取如下措施： ① 采用内钢外玻璃纤维增强塑料埋地储罐，设渗漏检测立管，确保油罐内外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 ② 埋地管道采用双层管道，最低点设检漏点，双层管道坡向检漏点的坡度不小于 5‰。 ③ 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。 6、排污口整治 按苏环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，建设项目应对污水排放口、固定噪声源对边界影响最大处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治。 a、企业污水排放口必须按照规范化的要求进行设置，（废）污水排放口只能设有一个。在利于监测的地方设置采样点，在总排放口附近醒目处也应设置环境保护图形标志。 b、固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。 c、废弃物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。废弃物堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。同时在离瑞声公寓最近的西面场界设栅栏。 7、厂址选择合理性 本加油点为二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）中关于二级加油站级储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见表26和表27。 表26 本项目选址与标准对比情况 序号 标准要求 本项目实际情况 符合情况 1 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 符合沭阳县发展规划、环保和防火安全的要求，交通便利 符合 2 在城市建成区不得建一级加气站 属于二级加油加气站 符合 3 距重要公共建筑物＞50m 周围50m范围无重要公共建筑物 符合 4 距明火或散发火花地点＞25m 周围25m范围无明火或散发火花地点 符合 5 距民用建筑一类、二类、三类保护物＞12m 距本项目最近的为东边民用建筑30m，大于12m 符合 6 距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐＞25m 周围25m范围内无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 符合 7 城市快速路、主干路＞8 m 次干路、支路＞6 m 距道路＞8m 符合 8 架空电力线路不应跨越加油站 加油站上方无架空电力线路 符合 表27 本项目总平面布置与标准对比情况 序号 标准要求 本项目实际情况 符合情况 1 单车道或单车停车位宽度≥4m，双车道或双车停车位宽度≥6m 双车道6m 符合 2 车辆入口、出口道路分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 3 站内道路转弯半径≥9m 9m 符合 4 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面 水泥路面 符合 加油岛场地宜设罩棚，有效高度 ≥4.5m 6.5m 加油岛应高出停车场的地坪 0.15～0.2m 加油岛宽度≥1.2m 加油岛高出停车场地坪 0.2m， 加油岛宽度 1.5 m 5 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外 平坡 符合 14 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识 作业区与辅助服务区之间有界线标识 符合 15 加抽加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 无“明火地点”或“散发火花地点” 符合 16 加油加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 加气站内的爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 符合 17 加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加袖加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于安全间距的1.5倍，且大于25m 时，可设置非实体围墙。 设施高度为2.2m 的不燃烧体实体围墙 符合 由表30和表31可以看出本项目选址和总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）中的要求。因此本项目选址及总图布置是可行的。 8、环境风险分析 本项目为二级加油加气站，周边人口相对密集，如果在条件最不利情况下发生风险事故，将对周边建筑及人员造成伤害，经济损失也是巨大的。因此，尽管本项目发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视。石油和天然气属于易燃易爆化学品，大量泄漏如果在空气中的浓度达到其爆炸极限，将造成爆炸、火灾的隐患。 项目在设计规划中，要科学规划、合理布局、严格按照国家的防火安全规范设计，保证工程的质量。建立严格的安全生产管理制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度的降低事故发生的概率，保护项目周围人员和财产的安全。在采取相应的措施基础上，项目从环境风险上讲是可以接受的。 本次评价增加了环境风险专项评价，具体环境风险专项评价见后附专项。 9、清洁生产分析 清洁生产是指使用更清洁的原料、采用更清洁的生产过程、生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。清洁生产是对污染的生产全过程进行控制，包括工艺设备的改进，原辅材料的更新换代，降低物耗、能耗、废物回收和综合利用等，推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展必由之路，为使建设项目实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，使项目环境影响尽量减少到最小，可通过采取清洁生产措施进行源头削减，变末端治理为全过程减污，最终使“三废”发生量、排放量减少到最低程度。所以推行清洁生产是一个企业现代化程度、生存竞争的衡量指标和有效手段，也是实现可持续发展战略的最根本途径。 清洁生产建议 ① 装卸作业均采用密闭操作和自动化控制，输油管均设置油气（非甲烷总烃）回收管，最大限度地减少了油气（非甲烷总烃）的挥发排放。储罐埋于地下，常年保持常温，有效地减少油品的挥发。 ② 每只油罐单独设计一根通气管,通气管口高出地面4.5m，每根通气管口安装通气阻火帽，减少油气（非甲烷总烃）挥发及事故发生机率。 ③ 加油站营业用房内配备电视监控系统，24 小时配备值班人员，使事故排放或泄漏的油品限制在最小范围内。 9、环保总投资及“三同时”竣工验收 本项目主要建设加油站工程项目以及站区配套用房设施项目总投资为1050万元，其中环保投资25万元，占总投资的2.4%。 项目“三同时”验收一览表 单位：万元 类别 环保措施内容 投资 处理效果 备注 大气污染治理措施 加强车辆管理、定期洒水 油气回收装置 5 达标排放 与建设项目同时设计、同时施工、同时使用 水污染治理措施 雨污分流系统、化粪池、隔油池、沉淀池、设水封井 6 达标排放 噪声污染治理措施 优选低噪声设备、建筑隔声、设备减振 ，加强车辆管理 2 达标排放 固体废物处置措施 生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一清运 1 无固体 废物外排 排污口 设置 厂区应做到雨污分流，设污水排口、雨水排口各一个 1 排污口达 规范化要求 污水排放口及固体废物堆放场所处进出路口应置规范标志牌 风险控制 储油罐的防爆、防火、防泄漏措施及维护 5 满足规定要求 消防设施、10m3事故池 绿化 厂区绿化面积1200m2 5 绿化率13% 合计 25

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆 | CO、NOx、HC | 加强车辆管理 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准限值要求 |
|  | 储罐呼吸损失、加油作业损失等 | 非甲烷总烃 | 储罐呼吸废气通过油气回收装置处理；加强管理和设备维修、安装报警系统 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池生化处理后排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 初期雨水 | SS 石油类 | 水封井处理 |  |
|  | 储罐清洗废水 | COD 石油类 | 经隔油沉淀处理后排入市政污水管网 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一收集清运 | 符合环境卫生 管理要求 |
|  | 隔油池、水封井 | 废油（危废HW08) | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 储油罐 | 贮罐残液（危废HW08） |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是场区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、设备噪声，其声压级为60～85dB(A)。设备选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出加油站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准要求。 |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 在施工期加强管理、文明施工、搞好生态保护，防止水土流失，在建设中搞好绿化，合理布局，尽量使项目选址内已被破坏的植被能相应的恢复，生态环境影响可得到有效控制。 |

结论及建议

一、结论 1、建设项目情况 中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司拟投资1050万元，在沭阳县杭州路北侧、月星路东侧建设中石化沭阳月星路加油站工程项目。本项目用地面积5800平方米，主要建设加油站项目以及站区配套用房设施，安装4台加油机（单油品双枪加油机2台、双油品四枪加油机2台），4只30立方双层油罐。本项目为二级加油加气站，建成后汽油年周转量 1600t，柴油年周转量 2400 t。 2、产业政策的符合性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 3、环境质量现状 大气环境质量现状根据有关监测资料，该项目区域空气质量SO2、NO2、PM10浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，该区域环境空气质量较好。 水环境质量现状：沂南河和柴沂干渠的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) Ⅳ类水的水平。 声环境质量现状：新建项目厂区及周围区域声环境质量良好，昼间或夜间的等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 4、与区域总量控制要求的相符性 本项目固废和废气总量指标为零； 本项目排水采用雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接管沭阳南方水务有限公司。站内地面雨水收集后送站区水封井处理，来阻挡站内油品外流。 5、污染物达标排放可行性 （1）本项目会产生一部分油罐清洗废水，由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽掉罐内废水进行隔油沉淀处理，排入市政污水管网，接管沭阳南方水务限公司处理。因此产生的废水主要为雨水和生活污水。本加油站内相关设施均建设在棚内或室内，避免露天建设，因此雨水对站内地面冲刷的效果较小。初期雨水通过雨水口流入水封井再外排，阻挡站内油品外流。生活污水排入化粪池经生化处理后排入市政污水管网，接管沭阳南方水务限公司处理。 （2）本项目噪声源主要是站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、卸车和作业过程中产生的噪声，其声压级为60～80dB(A)。建设单位采取以下治理措施：站内的生产设备选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火和平稳启动等措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类、4a类标准要求，对厂界外声环境影响较小。 （3）本项目产生的固体废物主要是员工日常工作中产生的生活垃圾、水封井收集的废油和储油罐残液。生活垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。储罐残液和废油属危险固废，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求贮存和收集，送有危险废物处置资质的单位集中处理。项目产生的固体废弃物均得到及时有效的处理，对周围环境影响较小，应在固废贮存场所设置环境保护图形标志。 （4）本项目建成后，由于车辆在站内行程较短，尾气排放量较小，对环境影响不大。 项目加油区内产生的非甲烷总烃排放量较大，由于采用自封式加油枪及密闭卸油、设置油气回收装置等方式（储油罐小呼吸不可回收），回收率达99%，排放浓度为1.1g/m3,满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气回收装置的处理效率和排放限值。 站内自然通风环境良好，废气产生量较小，无组织扩散后对周围大气环境影响较小，无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值标准。因而本项目不设置卫生防护距离。 6、环境风险评价 本项目为二级加油站，建设和营运过程中严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》和《加油站作业安全规范》等标准设计、施工、操作。通过风险专项分析，在建设单位落实本评价中提出的各项措施，做好风险防范措施及应急预案基础上，本环评认为环境风险可接受。 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，严格执行环境保护措施与主体工程的“三同时”制度，在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境接受范围内，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二．建议 （一）本加油站仅为各种机动车辆提供加油服务，不得提供车辆冲洗和维修的服务，且站内相关设施建设在棚内或室内，避免露天建设。 （二）本项目验收确保做到本环评提出的环保措施后进行生产经营。 （三）加强化粪池、水封井的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油池能正常运行。捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染。 （四）加强与周围住户居民沟通，向广大公众公布运营过程中可能产生的环境影响及拟采取的措施，回答解决环境影响及减缓措施方案。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响登记表 附件2 红线图 附件3 规划设计要点 附件4 土地证 附件5 营业执照 附件6 法人身份证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 中石化沭阳月星路加油站工程项目 | 建设地点 | 沭阳县杭州路北侧、月星路东侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 用地面积5800平方米，二级加油站 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | F6564 机动车燃料零售 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1050万元 | 环保投资 | 25万元 | 所占比例（%） | 2.4 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2014]57号 | 立项时间 | 2014-5-14 |
|  | 报告表审批部门 | 沭阳县环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司 | 联系电话 | 13905240232 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 宿迁市黄河南路项王故里对面 | 邮政编码 | 223636 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 210007 |
|  | 法人代表 | 卢大伟 | 联系人 | 周艳萍 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅳ类 环境噪声：GB3096-2008 2类、4a类 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 141.28 | 0 | 141.28 | 141.28 |  | 0 | 141.28 | +141.28 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.051 | 0.008 | 0.043 | 0.043 |  | 0 | 0.043 | +0.043 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.039 | 0.011 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0.028 | +0.028 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0.0028 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 | +0.0028 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 | +0.0004 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  | 0.0022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  |  | 0.0011 | +0.0011 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 储油罐残液 |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废油 |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

140.2

140.2

355.2

180

175.2

生活污水

绿化用水

隔油池

化粪池

沭阳南方水务有限公司

植物吸收和蒸发

180

损耗35

生活污水

损耗0.12

1.2

隔油池

沉淀池

1.08

1.08