建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 黄金及白银首饰加工、销售项目

建设单位（盖章）：江苏鸿九福珠宝首饰有限公司

编制日期： 2015年 7月

江苏圣泰环境科技股份有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 黄金及白银首饰加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏鸿九福珠宝首饰有限公司 |
| 法人代表 | 石惠 | 联系人 | 乙先生 |
| 通讯地址 | 沭阳县沭城镇赐富路工业区2-1# |
| 联系电话 | 15150758330 | 传真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区赐富路2-1# |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2015]104号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3236] 贵金属压延加工 |
| 占地面积 （亩） | 6.61(合4406.6m2) | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 1.2% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 380 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 200万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目生活污水288t/a，经化粪池处理，达接管要求进入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放，尾水排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1。 表1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 数量t/a 储存方式 1 黄金素胚 10.02 外购 2 白银素胚 外购 2、主要设备 建设项目主要设备见表2。 表2 主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量（台/套） 备注 1 液压机 电能，8匹 2 国产 2 车花机 — 5 国产 3 打磨机 — 5 国产 4 冲床 立式 1 国产 合计 13 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 江苏鸿九福珠宝首饰有限公司拟选址沭阳经济技术开发区赐富路2-1#厂房新建黄金及白银首饰加工、销售项目。该项目占地总面积6.61亩(合4406.6m2)，总投资2000万元。生产产品主要为黄金、白银饰品，生产规模为年加工黄金、白银饰品10000公斤。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏鸿九福珠宝首饰有限公司委托我单位编制其“黄金及白银首饰加工、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2，厂房平面布置图见附图3。 2、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区北区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设内容及规模 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表3。 表3 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年产量（t/a） 年运行时数（h/a） 黄金、白银饰品生产线1条 黄金、白银饰品 10 2400 \ 4、公用工程 （1）给排水 本项目总用水为380t/a，来自当地自来水管网。 本项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水288t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳凌志水务有限公司集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为200万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存设置专门仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目占地面积为4406.6m2，绿化面积为200m2，绿化覆盖率4.5%。建设项目公用工程一览见表4。 表4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 380t/a 来自市政自来水管网 排水 288t/a 接入市政污水管网 供电 200万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 200m2 绿化覆盖率4.5% 5、环保工程 建设项目环境保护投资60万元，占总投资的1.2%，投资见表5。 表5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 厨房 油烟 油烟机 1 达标排放 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池 8 达到沭阳凌志水务有限公 接管标准 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声 10 厂界噪声达标 绿化 绿化面积200m2 5 — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员40人。 工作制度：白班制，每天运行8h，年工作日300天，年运行时数2400h。 7、厂区平面布置 本项目为自建的一栋标准化四层厂房，厂房一楼为展柜、厨房餐厅、休息室等，供销售所用，厂房二楼为车间、仓库、办公室等，供生产所用，三层、四层暂时备用。厂区厂区内合适区域和厂区边界均设置绿化带，厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表6。 表6 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 10 5.9mba 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8 m 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济开发区简介 2001年8月，沭阳经济开发区正式启动建设，沭阳经济开发区分为南区、北区和沂北区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于经济技术开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 2、开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： （1）南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 （2）沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 3、开发区基础设施情况 给水： 工业园南区和北区的用水全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济开发区北区工业污水处理厂）。 沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济开发区北区工业污水处理厂） 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，废水经产区预处理达标接管进入沭阳凌志水务有限公司统一处理。沭阳凌志水务有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富路北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（4.9万m3/d），共计80亩（7.9万m3/d）。 该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元。项目环评已于2010年10月14日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2010]140号）（见报告书附件），于2012年9月28日通过竣工验收（沭环验[2012]10号）。二期于2014年12月3日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2014]118号），现已开展建设工作。 该污水处理厂服务范围主要位于主城区东部，西到台州路、东至沭七路，北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。 沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂） 沭阳县恒通水务有限公司位于江苏沭阳经济开发区沂北区南端，处理工艺采用“EGSB+水解酸化+动态膜CASS+深度处理”处理工艺；处理水量为30000t/d，污水经处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中集中式工业污水处理厂的一级排放标准标后排入新沂河北偏泓。污泥处理采用浓缩脱水后外运卫生填埋处置。该污水处理厂服务范围为江苏沭阳经济开发区沂北区，主要收集、处理开发区沂北区所有企事业废水。 其中西至台州路、东至205国道、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网已经全部铺设到位，西至205国道、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网正在铺设中，预计2015年全部铺设到位。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 为满足江苏沭阳经济开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 ②沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织等企业的供热需求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目选址沭阳经济技术开发区。与《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》（赐富路北侧，新205国道东侧）属于同一环境区域。本环评引用《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》的环境质量现状监测资料，该区域环境质量现状如下： （1）空气环境质量 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 （2）水环境质量 项目所在地附近主要河流为沂南河。根据沭阳县环境监测站对沂南河进行监测的结果，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表7。 表7 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 周边大气 — — — 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 水环境 沂南河 小河 北 650m 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 声环境 厂界 — — 1m 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表8。 表8 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表9，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0. 5 3、声环境质量标准 本项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表10。 表10 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目无工艺废气产生，厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）小型规模标准。 表11 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基准灶头数 小型 ≥1，≤3 2.0 60 GB18483-2001 中型 ≥3，≤6 75 大型 ≥6 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、水污染物排放标准 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，接管标准见表12。 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准，详见表13。 表12 废（污）水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB8978-1996 三级 CODcr 500 SS 400 NH3-N 35 CJ343-2010 总磷 8 表13 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准） 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB18918-2002 一级A标准 CODcr 50 SS 10 NH3-N 5（8） 总磷 0.5 2、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体标准限值见表14、15。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表15 建筑施工场界噪声限值标准 单位dB(A) 建筑施工场界 噪声排放标准 GB12523-2011 噪 声 限 值（Leq dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表16。 表16 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 进入环境量（t/a） 废水 废水量 288 0 288 288 COD 0.101 0.015 0.086 0.014 SS 0.086 0.028 0.058 0.0029 氨氮 0.0086 0.0028 0.0058 0.0014 总磷 0.001 0 0.001 0.0001 固废 生活垃圾 6 6 0 0 一般工业固废 金属屑 0.02 0.02 0 0 废气：本项目工艺废气产生，无需申请总量； 废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳凌志水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的接管总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 黄金、白银饰品生产工艺流程 工艺流程简述： ①冲压：用冲床将金、银块冲压、切割出需要的形状。 ②液压成型：然后将金、银块利用液压机压印出表面凹凸的浮雕图案，产生一定的机械噪声N1。 ③车花压光：利用车花机对工件进行表面机加工加工成型。此工序产生一定的金属废料S1及机械噪声N2。 ④精细打磨：利用打磨机对首饰进行打磨抛光，以修整液压过程中的变形及表面粗糙，此工序产生一定的金属废料S2及机械噪声N3。 ⑤检验：对加工好的首饰进行检验，质检合格的即可包装出货。 ⑥最后成品入库待售。

主要污染工序： 1、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以30L/(人·日)计，本项目拟招员工40人，全厂全年工作300天，则生活用水量为360t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为288t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.101t/a、0.086t/a、0.0086t/a、0.001t/a。 （2）绿化用水 全厂绿化用地面积200m2，绿化用水按1L/（m2·次），每年按100次核算，用水量为20t/a，蒸发及渗入地下损耗100%。 本项目总用水量平衡见图2。 图2 本项目总用水量平衡图 t/a 2、废气 本项目精细打磨工艺通过专门的打磨机完成，打磨机外围设置密闭透明的打磨罩，加工时职工将手伸入打磨罩中操作，产生的金属粉尘均通过重力沉降在打磨罩中被收集，不会扩散到车间中，因此本项目无工艺废气产生。 本项目设食堂一个，采用清洁能源液化气，液化气燃烧产物影响可忽略不计。食堂采用1个灶头，每个灶产生油烟风量2000m3/h，每天开炉3小时计，经类比可知油烟产生浓度约为3mg/m3，则年产生油烟2000m3/h•个×1个×3h/d×300d/a×3mg/m3＝5.4kg/a（0.0054t/a）。项目须安装油烟净化装置，处理效率在60%以上。食堂油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。排放的油烟量≤2.16kg/a（0.0022t/a），排放浓度≤1.2mg/m3。 3、噪声 本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在70～75dB(A)之间。主要噪声设备见表17。 表17 建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台声压级（dB(A)） 所在位置 距最近厂界距离（m） 1 液压机 2 75 车间 20 2 车花机 5 70 20 3 打磨机 5 80 30 4 冲床 1 80 30 4、固废 项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、金属屑。 员工生活垃圾：项目员工人为40人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾年产生量为6t。交由环卫部门及时清运进行无害化处理。 项目车花压光和打磨工序会产生的少量黄金、白银屑，通过企业提供数据，本项目金属屑产生量约0.02t/a，属一般固废，有较高的回收利用价值，收集后出售给相关厂家回收利用。 具体固废产生情况见表18。 表18 建设项目固废产生源强 序号 废物来源 名称 性状 属性 废物代码 产生量 拟采取的处理方式 1 办公、生活 生活垃圾 固态 一般固废 99 6t/a 环卫部门清运 2 生产过程 金属屑 固态 一般固废 86 0.02 t/a 收集后外售

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 3mg/l，0.0054t/a | 1.2mg/l，0.0022t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 288t/a | COD | 350mg/l，0.101t/a | 300mg/l，0.086t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.086 t/a | 200mg/l，0.058 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.0086 t/a | 20mg/l，0.0058 t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.001 t/a | 3mg/l，0.001t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 金属屑 | 0.02 t/a | 收集后外售 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为70～80dB（A），各个设备噪声经过厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目拟新建4层标准化厂房1栋，施工期工程内容主要包括新建厂房、装修及设备安装等环节，以噪声影响为主，施工期较短，故对周围环境影响较小。在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气和建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘是建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘和临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬，不采取任何措施的情况下将会严重影响市容环境、居民健康和城市景观。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 （2）施工机械燃油废气 本项目施工过程用到的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，正常运行时都可以产生一定量废气包括CO、NOx、SO2等，考虑其产生量不大，影响范围有限，故可认为其环境影响较小。 （3）装修过程中产生的油漆废气 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。项目应使用环保材料，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。 2、废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表19。 表19 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 83 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 推土机 76 7 卡车 83 4 搅拌机 84 8 电锯 84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间施工频率，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ⑵尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法； ⑶在高噪声设备周围设置掩蔽物； ⑷加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ⑴对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； ⑵对于冲洗水，应设立收集池，防止建筑垃圾流入下水管网，沉淀后的水进入污水处理站处理后回用； ⑶加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； ⑷加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区、文教区、商业繁华区和城市主干道； ⑸对施工垃圾，应尽可能利用或及时运走。

营运期环境影响分析： 水环境影响 沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，设计规模为日处理3万吨。采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。主要处理江苏沭阳经济开发区工业废水为主，少量七雄镇的生活污水，其工业废水与生活污水比例为4：1。该污水处理厂收水范围为沭阳经济开发区北区的工业废水，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里，北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 本项目生活污水288t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.101t/a、0.086t/a、0.0086t/a、0.001t/a。生活污水经化粪池处理后，达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，接管进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水最后排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳凌志水务有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 具体废水产生排放情况见表20。 表20 废水产生排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 288 COD 350 0.101 300 0.086 经化粪池处理后排入市政管网送沭阳凌志水务有限公司处理 SS 300 0.086 200 0.058 氨氮 30 0.0086 20 0.0058 总磷 3 0.001 3 0.001 2．对环境空气质量的影响分析 本项目精细打磨工艺通过专门的打磨机完成，打磨机外围设置密闭透明的打磨罩，加工时职工将手伸入打磨罩中操作，产生的金属粉尘均通过重力沉降在打磨罩中被收集，不会扩散到车间中，因此本项目无工艺废气产生。 本项目设食堂一个，采用清洁能源液化气，液化气燃烧产物影响可忽略不计。食堂采用1个灶头，每个灶产生油烟风量2000m3/h，每天开炉3小时计，经类比可知油烟产生浓度约为3mg/m3，则年产生油烟5.4kg/a（0.0054t/a）。项目须安装油烟净化装置，处理效率在60%以上。食堂油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。排放的油烟量≤2.16kg/a（0.0022t/a），排放浓度≤1.2mg/m3，达排放标准，因此对周围大气环境影响较小。 3．噪声 项目主要声源为生产车间内机器设备，拟安装5台车花机，5台打磨机等，设备在车间中基本成线形排列。类比实测同类企业，设备声源声压级在70~80分贝之间。 本项目在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声等治理措施。 （1）声环境影响预测模式： LX=LN-LW-LS 式中： LX — 预测点新增噪声值，dB(A)；LN — 噪声源噪声值，dB(A)； LW — 围护结构的隔声量，dB(A)；LS — 距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS =20lg（r/r0） 式中： r — 关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，车间采用隔断玻璃及围护结构“双层隔音厂房”，设计隔声达20dB（A）以上，主要噪声源布置在生产车间内，噪声设备车间靠近厂房西厂界，按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表21。 表21 关心点的噪声影响预测结果 关心点 设备名称 数量（台） 单台声压级dB(A) 叠加噪声值dB（A） 降噪效果 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB(A) 贡献值dB(A) 西厂界 液压机 2 75 78 20 20 26 39.5 车花机 5 70 77 20 20 26 打磨机 5 80 87 20 30 30 冲床 1 80 80 20 30 30 由上表出，通过隔声和距离衰减，建设项目高噪声设备对最近厂界西厂界的噪声影响值为39.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。 为更好的减少建设项目运营后噪声对周边环境的影响，建设单位可以采取以下措施对噪声加以治理： （1）建议项目对冲床、液压机底部安装防振垫，生产车间安装隔声门窗、加强对设备维护； （2）对项目布局上进一步优化，将噪声源适当远离厂界，合理安排生产作业时间； （3）在厂区空闲地种植乔木和矮小灌木等绿化带，增加噪声衰减值。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、金属屑。 员工生活垃圾：项目员工人为40人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾年产生量为6t。交由环卫部门及时清运进行无害化处理。 生产固废：项目车花压光和打磨工序会产生的少量黄金、白银屑，通过企业提供数据，本项目金属屑产生量约0.02t/a，属一般固废，有较高的回收利用价值，收集后出售给相关厂家回收利用。 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、全厂污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表22。 表22 建设项目污染物排放量汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 油烟 厨房 油烟 3 0.0054 1.2 0.0022 大气 水污染物 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 288 COD 350 0.101 300 0.086 污水处理厂 SS 300 0.086 200 0.058 氨氮 30 0.0086 20 0.0058 总磷 3 0.001 3 0.001 固体废物 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量（t/a） 备注 生活垃圾 6 6 0 0 由环卫 统一清运 金属屑 0.02 0.02 0 0 收集后外售

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置处理后经排气筒至楼顶排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达标接管 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 金属屑 | 收集后外售 | 有效处置 无外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为70～80dB（A），各个设备噪声经过厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏鸿九福珠宝首饰有限公司拟选址沭阳经济技术开发区赐富路2-1#厂房新建黄金及白银首饰加工、销售项目。该项目占地总面积6.61亩(合4406.6m2)，总投资2000万元。生产产品主要为黄金、白银饰品，生产规模为年加工黄金、白银饰品10000公斤。 2、与产业政策相符性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区北区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状：沂南河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) Ⅳ类水的水平。 声环境质量现状：建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 项目不产生工艺废气，不会对环境空气造成影响。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理后满足沭阳凌志水务有限公司接管标准，接管进入沭阳凌志水务有限公司集中处理后，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳凌志水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的接管总量。 固废：固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环评咨询意见 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 建设项目用地红线图 附件四 土地证 附件五 企业法人营业执照 附件六 企业法人身份证复印件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 厂区平面图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 黄金及白银首饰加工、销售项目 | 建设地点 | 沭阳经济技术开发区赐富路2-1# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年加工黄金、白银饰品10000公斤 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | [C3236]贵金属压延加工 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 24万元 | 所占比例（%） | 1.2 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2015]104号 | 立项时间 |  |
|  | 报告表审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 江苏鸿九福珠宝首饰有限公司 | 联系电话 | 15150758330 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-66082281 |
|  | 通讯地址 | 沭阳县沭城镇赐富路工业区2-1# | 邮政编码 | 223600 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211153 |
|  | 法人代表 | 石惠 | 联系人 | 乙先生 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-1996 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅳ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 288 | 0 | 288 | 288 |  | 288 | 288 | 288 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 0.101 | 0.015 | 0.086 | 0.086 |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.086 | 0.028 | 0.058 | 0.058 |  | 0.058 | 0.058 | 0.058 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0086 | 0.0028 | 0.0058 | 0.0058 |  | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 金属屑 |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

图例

N---噪声

S---固废

图1  黄金、白银饰品生产工艺流程及产污环节图

原材料

冲压

液压成型

车花压光

精细打磨

检验

N1

S2、N3

S1、N2

成品待售

288

288

380

20

360

生活污水

绿化用水

化粪池

沭阳凌志水务有限公司

植物吸收和蒸发

20

损耗72