建设项目环境影响报告表

项目名称：沭阳•乐之地商业广场

建设单位（盖章）：江苏乐之地置业投资有限公司

编制日期：2015年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳•乐之地商业广场 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏乐之地置业投资有限公司 |
| 法人代表 | 黄碎荣 | 联系人 | 庄瑞 |
| 通讯地址 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 |
| 联系电话 | 13401886450 | 传真 | - | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县台州路东侧、临安路南侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 文号 | 沭发基[2013]66号 |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营[K7010] |
| 占地面积 | 69386平方米 | 绿化面积 | 2200平方米 |
| 总投资 | 70000万元 | 其中：环保投资 | 139万元 | 占总投资比例 | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | - |
| 工程内容和规模： 1、项目由来 为加快沭阳县经济建设，进一步提高居民生活水平，沭阳县发展和改革局批准了江苏乐之地置业投资有限公司“沭阳•乐之地商业广场工程项目立项”（沭发基[2013]66号）。 沭阳县环境保护局于2015年6月18日对江苏乐之地置业投资有限公司进行检查，检查时发现该公司投资建设的沭阳乐之地商业广场项目擅自开工建设，未依法报批建设项目环境影响评价文件，沭阳县环境保护局现场要求该公司立即停止建设相关活动并补办环评手续，同时等待沭阳环保局进一步进行处罚。在沭阳县环保局6月18日检查之后，江苏乐之地置业投资有限公司高度重视，立即停止了所有相关建设活动，同时根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院令第253号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年国家环保部令第33号）中的有关规定，委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，按项目特点与专业要求，我公司进行了现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，完成了本报告表的编制工作，为环境保护工作提供科学依据和参考。 2、项目概况 新建的“沭阳•乐之地商业广场” 工程项目总投资7亿元，位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧（2013-14985地块），北侧为阳光天地住宅小区，西北侧为沭阳县少年业余体校，西侧为临安小区，西南有君临天下小区，南侧为永安路、路对面为辛福家园小区，东侧为散落的居民点。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 建设项目属于房地产开发，本项目建成后将通过招租或者出售的方式来引入超市、百货、餐饮、数码城、商场、电影院、娱乐城KTV等经营项目（本项目无自持餐饮、电影院、KTV等项目），本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。同时对照《国土资源部关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》（国土资发[2010]204号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）文可知，项目符合国家相关政策、文件要求。 建设项目位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧，该地块用地性质为批发零售用地，建设项目符合当地用地规划和环境规划要求。 4、工程内容及规模 本项目占地面积69386平方米，总建筑面积171480.2平方米，其中地上建筑面积135829.2平方米，地下建筑面积35651平方米。本工程为商业楼盘，共8栋（1栋4+1层、1栋5+1层、6栋3层）。该项目主要建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2，技术经济指标与规划设计要点的相符情况见表1-3。 表1-1 项目主要建设内容 序号 类别 建设内容 备注 1 主体工程 商业 共8栋，1栋4+1层（A楼）、1栋5+1层（B楼）、6栋3层（C~H楼） 公建 主要设置公厕、地上停车场、地下停车库、配电房、消防泵房等 2 公用工程 给水 当地市政供水管网 排水 经市政污水管网入沭阳南方水务有限公司处理 供电 当地市政供电 天然气 当地天然气公司供应 绿化 绿化率3.17% 3 环保工程 废水处理 主要为生活污水，化粪池、隔油池等污水处理装置、雨污分流管网设施等 废气处理 燃气废气 高空排放、排气筒 车库汽车废气 地下车库废气、通风装置 垃圾收集点 及时清运，通风 噪声 隔声、减震、消声，增加强管理 固废处理 垃圾箱若干、由环卫部门统一清运。 表1-2 建设项目主要经济技术指标表 项 目 单位 经济技术指标 用地面积 m2 69386 计容建筑面积 m2 135829.2 总建筑面积 m2 171480.2 其中 地上： m2 135829.2 地下： m2 35651 车库 m2 28881 设备及其它 m2 6770 建筑密度 - 0.582 容积率 - 2.00 绿地率 - 3.17% 非机动车停车面积 m2 2250 机动车停车位 个 1029 其中 地面停车 个 263 地下停车 个 766 表1-3 技术经济指标与规划设计要点的相符情况 序号 规划设计要求 本项目 实际情况 符合情况 设计 要点 内容 1 面积 104.8亩（69386平方米） 104.8亩（69386平方米） 符合 2 用地性质 商业（零售） 商业 符合 3 容积率 大于1，不大于5.5 2.0 符合 4 建筑密度 不限 0.582 符合 5 绿化景观 绿地率 不限 3.17% 符合 其他要求 无 - 符合 6 交通组织设计 主出入口方向 可面向临安路、台州路、永安路 面向临安路、台州路、永安路分别舍友主出入口 符合 道路 道路设计应通畅，便于行车安全 商业广场分别设有人行道、车行道，相对独立又相互连接 符合 停车库（位） 按相关规范控制 机动车：地上停车位263辆，地下停车位766量； 非机动车：停车面积2250m2 符合 7 公共配套设施 1.配套建设面积不低于80平方米的公厕（向社会开放使用）； 2.按照总建筑面积的4％0配置物业管理用房，且最少不低于100平方米。 本项目配套建筑面积为200平方米的公厕，且向社会开放使用；物业管理用房700平方米，为总建筑面积的4.1％0。 符合 8 其他 1、至少有一座集中大型商业建筑，且单体建筑面积不低于50000平方米； 2、地块内应有高层衬托； 3、沿临安路和台州路交叉口规划的城市公共广场设计和建设费用由摘牌单位承担； 4、总建筑面积30%部分（不含地下室）为自营，不得对外出售。 本项目A、B栋单体建筑面积达到50000平米以上，B栋为5层建筑，沿临安路和台州路交叉口规划的城市公共广场设计和建设费用由企业承担，本项目41000平米商业项目为出租，不出售，占总建筑面积的30.2%。 符合 5、公用工程 （1）给水 建设项目自临安路引入一条DN300mm的给水管引水，形成环状供水管网，给水管网采用生活和消防分别独立的系统，同时室外地下设一座500m3的生活水池，能够满足该项目生活、商业活动、公建用水和绿化用水及消防等用水需求。 （2）排水 建设项目排水体制采用雨污分流。建筑物设雨水斗及雨水立管，地面设雨水口，汇集后排入城区雨水管网；建设项目所产生的废水主要为生活污水，其经过预处理设施处理之后达到沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准后进入城区污水管网，由污水处理厂集中处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入沂南河。 （3）供电 本工程由供电部门引来两路独立10kV电源，两路高压电源同时工作，互为备用，高压电缆穿管埋地引入。 （4）燃气 本项目涉及到燃气使用的是中央空调系统的真空燃气锅炉，由市政供气。 （5）其它公用设施 ①在主要道路及公共场所配置分类垃圾箱；在较醒目的位置设置电子公告栏，用于发布通报，及时传播有关信息；还有各种指示牌。 ②项目设有电话、有线电视、有线广播、安防系统、远程抄表系统、车库管理系统、火灾自动报警及联动控制系统、宽带网接口等。 （5）绿化 建设项目绿化率3.17％，绿地面积约2200m2，绿化率满足相关环境要求，绿化树种以观赏性灌木和草本植物为主。 建设项目公用工程一览表见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 实际能力 备注 公用 工程 给水 20万t/a 193000t/a 来自市政自来水管网 排水 16万t/a 153000t/a 经预处理设施处理达标排放 供电 800万kW·h/a 600万kW·h/a 来自当地电网 燃气 10万Nm3/a 5.4万Nm3/a 管道天然气，来自当地供气管网 建设项目设备一览表见表1-5。 表1-5 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量（台套） 备注 1 真空燃气锅炉 ZRQ-N-150 2 燃气 2 真空燃气锅炉 ZRQ-N-120 4 燃气 3 逆流方形冷却塔 - 8 用电 4 热水循环泵 - 6 用电 5 排烟/补风风机 - 12 用电 6 水冷离心式冷水机组 - 6 用电 7 无负压自动变频泵 - 20 用电 8 无负压加压泵 - 6 用电 9 冷却塔加压泵 - 2 用电 10 装配式不锈钢焊接水箱 - 2 - 11 潜水泵 - 53 用电 6、环保工程 建设项目环境保护投资139万元，占总投资的0.2%，具体投资见表1-5。 表1-5 环保设施投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 备注 废气 地下车库排风系统 40 - 真空燃气锅炉排气筒 2 - 预设餐饮排烟管道 10 废水 污水预处理设施（化粪池等、隔油池） 10 - 污水收集管道、雨水收集管道 50 固废 分类收集处理装置 5 - 噪声 隔声、消声、减振设施 10 - 绿化 2200m2 10 - 排污口整治（规范排污口） 2 - 合计 139 - 7、“三同时”验收一览表见表1-6。 表1-6 本项目“三同时”验收一览表 污染防治项目 污染防治措施 污染防治效果 建设计划 废气 地下车库汽车废气 机械排风 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3厂界无组织排放监控浓度限值，CO满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中短时间接触容许浓度PC-STEL 与建设项目用时设计、同时施工、同时投入运行。 真空燃气锅炉废气 烟囱高空排放 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准 拟引入餐饮废气 预设排烟管道 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活废水 经污水处理设施处理，后排入污水管网 处理达南方水务有限公司污水处理厂接管标准 固废 生活垃圾 设置垃圾收集箱，由当地环卫部门统一清运 有效处置，不排放到外环境 噪声 设备噪声 对高噪声设备采取加装减振垫、加装消声设施，并对其进行隔音处理 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 排污口 规范化设置 达到相关要求 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 2、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 3、江苏省生态红线区域保护规划 依据《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规以及《全国生态环境保护纲要》等有关文件的规定，《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，沭阳县范围内的重要生态功能保护区见表2-2。沭阳县范围内的重要生态功能保护区区域分布见附图5。 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，慈溪路北侧、瑞声大道西侧在本项目评价范围内不涉及重要生态功能保护区，与最近的重要生态功能保护区新沂河（沭阳县）洪水调蓄区直线距离约为4.5公里。同时本项目严格环境保护及管理措施，项目废水水质简单，主要为生活污水，经预处理达接管标准后排入南方水务有限公司集中处理后的尾水排入沂南河；噪声设备经减振、消声、隔声等措施后可达标排放，固废均可得到有效处置。因此本项目的实施不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 表2-2 沭阳县范围内的重要生态功能保护区 地区 名称 主导生态功能 范围 与本项目 最近距离 沭阳县 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 限制开发区为淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 9.7km 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 7.4km 淮沭河第二饮用水水源保护区 水源水质保护 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 9.5km 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 限制开发区为古泊河及两岸各100米范围 19.6km 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 限制开发区为新沂河两岸河堤之间的范围 4.5km 古栗林种质资源保护区 种质资源保护 限制开发区：位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 13.2km 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 限制开发区为柴米河两岸河堤之间的范围 5.3 km 岔流新开河洪水调蓄区 洪水调蓄 限制开发区为岔流新开河两岸河堤之间的范围 18.8 km 六塘河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 限制开发区为六塘河两岸河堤之间的范围 25.3 km

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧。本项目环境现状监测引用《沭阳润丰置业有限公司天下景城•幸福里小区项目》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沂南河，根据沭阳县环境监测站对沂南河进行监测的结果，沂南河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 建设项目周边环境保护目标如下表3-1所示： 表3-1 项目环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 地表水环境 沂南河 N 4600 小 《地表水环境质量标准》（GB38383-2002）的Ⅳ类标准 大气环境 阳光天地居民小区 N 70 约600人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 沭阳县少年业余体校 NW 155 约800人 临安小区 W 90 约1000人 君临天下小区 SW 120 约600人 辛福家园小区 S 70 约500人 陆顶居民点 E 50 约80人 声环境 阳光天地居民小区 N 70 约600人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 沭阳县少年业余体校 NW 155 约800人 临安小区 W 90 约1000人 君临天下小区 SW 120 约600人 辛福家园小区 S 70 约500人 陆顶居民点 E 50 约80人

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 建设项目位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧，所在区域为2类声环境功能区，故评价区内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声功能区标准。其中台州路、临安路及永安路为城市干道，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/15190-2014），本项目东侧、北侧及南侧临街建筑物执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目运营期间主要废气为真空燃气锅炉燃烧天然气产生的废气、汽车（车库）尾气及生活垃圾收集点恶臭气体。 真空燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） SO2 50 烟囱不低于8米，高出周围半径200米范围内最高建筑物3米 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准 NOx 150 汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3厂界无组织排放监控浓度限值，CO参考《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中短时间接触容许浓度PC-STEL，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称 无组织浓度值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） NOx 周界外浓度最高点 0.12 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃 4.0 CO - 30 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007） 生活垃圾恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准限值，具体值见表4-6。 表4-6 恶臭污染物排放标准 污染物名称 标准值（mg/L） 标准来源 NH3 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 H2S 0.06 臭气浓度 20 2、废水排放标准 建设项目排放的废水经预处理后必须达到沭阳南方水务有限公司接管标准方可接管，污水厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。地表水环境质量标准、沭阳南方水务有限公司接管标准及废水最终排放标准见表4-7。 表4-7 废水接管及最终排放标准（mg/L） 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） | 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤35 ≤5(8) 总磷 ≤4.0（磷酸盐以P计） ≤0.5（以P计） 噪声标准 建设项目所在地区域噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。见表4-8。 表4-8 环境噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-9。 表4-9 建筑施工场界噪声限值标准（dB(A)） 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 70 55 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4、固废 建设项目一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关规定执行。 |
| 污 染 物 总 量 控 制 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 SO2 0.022 0 - 0.022 NOX 0.106 0 - 0.106 废水 废水量 1.53×105 0 1.53×105 1.53×105 COD 45.9 15.3 30.6 7.65 SS 38.25 15.3 22.95 1.53 氨氮 4.59 0.77 3.82 0.77 TP 0.46 0 0.46 0.08 固废 生活垃圾 2462.4 2462.4 - 0 废气：建设项目废气污染物排放量为SO2：0.022 t/a、NOX：0.106 t/a，纳入当地环境总量； 废水：建设项目废水接管总量为1.53×105t/a，其各污染物排放考核量指标为COD：30.6t/a、SS：22.95 t/a、氨氮：3.82t/a、TP：0.46 t/a，纳入沭阳南方水务有限公司污水处理厂总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图标）： 1、拟建项目“沭阳•乐之地商业广场工程项目”的污染影响主要为施工期和营运期，其基本工艺（或工作）流程，如图5-1所示： 图5-1 工艺（或工作）流程图 项目属于新建的房地产开发与经营项目，其建成运营后，地上部分全部为外租商业楼，无生产性项目。 2、工艺流程简述： （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用推土机等设备将该 地块原有的建筑物和构筑物拆除，会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）营运期 建设项目营运期废气主要为汽车尾气、天然气燃烧产生的废气和垃圾收集点产生的恶臭气体。 主要污染工序 建设期： 1、废气 本项目建设期的大气污染源主要有扬尘源、交通尾气及装修过程中的油漆废气。 （1）扬尘 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 ①场扬尘 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。 综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 （2）交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 （3）油漆废气 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于进驻商业、沿街商铺的公司对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，油漆废气对周围环境的影响较难预测，本次评价不进行定量分析。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。 ①生活污水 施工人员平均按100人计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为50L/人·日，则施工期生活用水量为5t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为4t/d。本项目施工期27个月，则施工期间生活污水产生量约3240t，经预处理设施处理后排入城区污水管网。 类比调查一般混合生活污水的水质情况统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表5-1。 表5-1 项目生活污水及主要污染物质产生量 废水产生量（t） 主要污染物 污染物浓度（mg/L） 污染物产生量（t） 3240 COD 350 1.134 BOD5 150 0.486 SS 200 0.648 氨氮 25 0.081 ②地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-2，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-2 建设期主要噪声源的声级值 序号 声源名称 噪声级范围[dB(A)] 1 推土机 78～96 2 搅拌机 75～88 3 打桩机 95～105 | 4 运输卡车 85～90 5 挖土机 80～93 6 卷扬机 95～105 7 浇捣机 90～98 8 空气压缩机 80～95 9 混凝土输送泵 90～100 10 电锯 100～105 11 电焊机 90～100 12 电钻 100～105 13 电锤 100～105 14 手工钻 100～105 16 多功能木工刨 90～100 17 混凝土搅拌 100～110 18 云石机 100～110 19 角向磨光机 100～115 物料运输车辆类型及其声级值见表5-3 表5-3 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 基础工程 弃土外运 大型载重车 84-89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装饰工程 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75-80 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固废 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 （1）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。按单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积171480.2m2，建筑垃圾产生量取平均值，则本项目建筑垃圾的产生量约6000t，施工单位应按地方相关规定及时清理。 （2）生活垃圾 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，参考《环境保护实用数据手册》中数据，施工人员生活垃圾按照1.0kg/人·d计，因此施工期生活垃圾产生量为0.1t/d。则在整个建设期期间产生的生活垃圾约81t，由企业配合当地环卫部门及时清理。 营运期污染分析： 1、废气 建设项目营运期废气主要为真空燃气锅炉燃烧天然气产生的废气、汽车尾气和垃圾箱散发的恶臭气体。 （1）真空燃气锅炉废气 本项目真空燃气锅炉燃烧天然气（含硫量≤200mg/ m3）后产生的污染物主要是SO2以及NOX。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的产排污系数计算，具体系数详见表5-1。 表5-1 锅炉废气产生系数 污染物指标 原料名称 单位 产污系数 依据来源 废气量 天然气 Nm3/万m3-原料 136259.17 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 SO2 kg/万m3-原料 0.02S NOX 19.71 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据表5-1，本项目燃气锅炉排污系数为废气量：136259.17Nm3 /万m3-原料， SO2排污系数为0.02S kg /万m3-原料，其中天然气含硫量按200mg/ m3计，S取200，故SO2：4kg /万m3-原料，NOX：19.71kg/万m3-原料。 根据企业提供的资料，本项目中央空调面积约3000m2，根据经验参数，在采暖期（3个月）天然气消耗量按12～18m3/m2计，本项目取18 m3/m2，则本项目天然气消耗量约54000 m3/a。本项目拟设2个锅炉房，其中1#锅炉房设3台锅炉（2台ZRQ-N-150，1台ZRQ-N-120），燃料消耗量约30000 m3/a ，2#锅炉房设3台锅炉（3台ZRQ-N-120），燃料消耗量约24000 m3/a。则1#锅炉房每年产生的废气量约4.1×106Nm3/a，主要污染物产生量分别为SO2：0.012t/a，NOX：0.059t/a，产生浓度分别为SO2：2.93mg/m3、NOX：14.40mg/m3，该废气经过排烟管道通过1#排气筒排放；2#锅炉房每年产生的废气量约3.27×106Nm3/a，主要污染物产生量分别为SO2：0.010t/a，NOX：0.047t/a，产生浓度分别为SO2：2.93mg/m3、NOX：14.40mg/m3，该废气经过排烟管道通过2#排气筒排放。 本项目有锅炉废气排放情况见表5-2。 表5-2 锅炉废气产生及排放情况 污染物 名称 污染源位置 烟气量Nm3/a 污染物产生浓度mg/m3 污染物产生量t/a 污染物排放浓度mg/m3 污染物排放量t/a 削减量t/a 排气筒高度m SO2 1#排气筒 4.1×106 2.93 0.012 2.93 0.012 0 25 NOX 14.40 0.059 14.40 0.059 0 SO2 2#排气筒 3.27×106 2.93 0.010 2.93 0.010 0 25 NOX 14.40 0.047 14.40 0.047 0 （2）汽车尾气 该项目汽车尾气主要来自于地下车库及地上停车场泊车排放。建设项目拟设停车场泊位1029个，其中地下泊位766个，地上泊位263个。 地上停车场敞开式布置，采取自然通风，地上车位废气易于扩散且排放量较小，对周边产生环境影响较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、碳氢化合物（以非甲烷总烃计）、NOX等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般出入商业用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-3。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 污染物 车种 CO 非甲烷总烃 NOX 轿车（g/L汽油） 191 24.1 22.3 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g＝f·M 其中：M＝m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）具体见表5-3； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L，则每辆汽车每次进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NOX的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。 停车场汽车尾气对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。拟建项目地下车库车位总数766个，车辆进出时段按每日12小时计，其中高峰期按2小时计，高峰时期车流量按停车位数80%计，即613车次/h，一般时期按10小时计，一般时期车流量按停车位数20%计算，则CO、非甲烷总烃、NOX排放量约14.1kg/d、1.85 kg/d、1.71kg/d。 按地下停车库体积及小时换气次数6次，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下： 式中Q—废气排放量，m3/h n—地下停车库小时换气次数，次/h，本项目取6次/h； V—地下停车库体积，m3，本项目为28881×3.5，即101083.5m3； 式中：C—污染物排放浓度，mg/m3； G—污染物排放速率，kg/h； Q—废气排放量，m3/h。 计算得出地下车库各污染物的排放浓度，具体排放情况见表5-4。 表5-4 项目地下停车场汽车尾气排放情况 污染源位置 污染物 排气量（m3/h） 排放总量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 地下停车场 CO 6.07×105 5.147 1.94 非甲烷总烃 0.675 0.25 NOX 0.624 0.24 （3）恶臭 本项目营运期产生的恶臭气体主要来自商业广场的生活垃圾收集点。 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定，故本评价不对垃圾收集点散发的恶臭气体进行定量分析。据资料调查，预测该项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，主要恶臭物质的恶臭特征见表5-5。 表5-5 主要恶臭物质的臭特征 序号 恶臭物质 臭气性质 嗅阈值（ppm） 1 硫化氢 腐烂性蛋臭 0.005 2 甲硫醇 腐烂性洋葱臭 0.0001 3 甲硫醚 不愉快气味 0.0001 4 氨 特殊的刺激性臭 0.037 5 三甲基胺 腐烂性鱼臭 0.0001 2、废水 拟建项目用水环节主要为办公工作人员生活用水、商业用水、锅炉用水、 绿化用水等。参照相关资料，建设项目给水一览见表5-6。 表5-6 项目给水、排水一览表 序号 用水功能类别 用水量标 用水单位数 用水量（t/d ）m3/d 排污系数 排水量（t/d ） 1 工作员工用水 50L/人·d 80人 4 80% 3.2 2 商业、公建用水 3.5L/m2·d 135829.2m2 475.4 80% 380.3 3 锅炉用水 - - 5 20% 1 4 绿化用水 1L/m2·d 2200m2 2.2 / / 5 未预见用水 以上用水的10% / 48.7 80% 38.9 6 总用水量 / / 535.3 / 423.4 经计算，建设项目用水总量约535.3t/d，年用水量约1.93×105t/a；废水排放量约为423.4t/d，年排放量约1.53×105t/a。本项目生活污水经化粪池处理达到沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入该污水处理厂进行进一步处理达标后排入沂南河。 经类比分析，拟建项目综合废水污染物产生浓度约为：COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：3mg/L。 拟建项目废水污染物产生及排放情况见表5-7所示。 表5-7 项目废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 生活废水 1.53×105 COD 300 45.9 200 30.6 15.3 SS 250 38.25 150 22.95 15.3 NH3-N 30 4.59 25 3.82 0.77 TP 3 0.46 3 0.46 0 建设项目水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡图 （单位：t/d） （3）噪声 建设项目噪声主要有来自各类水泵与风机等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声和人员社会活动噪声等，其声源强度见表5-8。 表5-8 建设项目主要噪声污染源强一览表 设备名称 数量（台） 等效声级dB 噪声源位置 交通噪声 - 60~75 项目停车场、车库 车库通排风机 12 75~85 地下车库 中央空调冷却塔 8 65~75 A、B楼顶 水泵 冷却塔加压泵 2 80~90 地下生活水泵房 无负压自动变频泵 20 80~90 地下生活水泵房 无负压加压泵 6 80~90 地下生活水泵房 热水循环泵 6 80~90 锅炉房 潜水泵 53 80~90 地下消防泵房 配电房变压器 3 60~70 地下变配电所 商业及生活噪声 - 60~70 - （4）固体废弃物 拟建项目投入使用后产生的固体废物主要有商业及办公工作人员生活垃圾等。工作人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则工作人员生活垃圾产生量约为0.04t/d（14.4t/a）；商业部分固体废弃物按0.05kg/m2·d计，商业面积按135829.2m2计，则产生垃圾为6.80t/d（约2448t/a）。根据以上计算，该项目运营后生活垃圾的总量为6.84t/d（2462.4t/a）。 |
| --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 1#排气筒 | SO2 | 2.93mg/m3，0.012t/a | 2.93mg/m3，0.012t/a |
|  |  |  | NOX | 14.40mg/m3，0.059t/a | 14.40mg/m3，0.059t/a |
|  |  | 2#排气筒 | SO2 | 2.93mg/m3，0.010t/a | 2.93mg/m3，0.010t/a |
|  |  |  | NOX | 14.40mg/m3，0.047t/a | 14.40mg/m3，0.047t/a |
|  | 无组织废气 | 地下停车场 | CO | 1.94mg/m3，5.147t/a | 1.94mg/m3，5.147t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.25mg/m3，0.675t/a | 0.25mg/m3，0.675t/a |
|  |  |  | NOX | 0.24mg/m3，0.624/a | 0.24mg/m3，0.624/a |
|  |  | 垃圾箱 | 恶臭 | - | - |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1.53×105t/a | COD | 300mg/L，459t/a | 250mg/L，30.6t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，38.25t/a | 150mg/L，22.95t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，4.59t/a | 25mg/L，3.82t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.46t/a | 3mg/L，0.46t/a |
| 固 体 废 物 | 商场及办公生活 | 生活垃圾 | 2462.4t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 建设项目营运期噪声主要为水泵房、风机房等设备噪声，经隔声、消声及其他一系列降噪措施后，本项目厂界噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、交通废气和房屋装修的油漆废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 （2）交通废气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.8m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物THC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物THC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物THC浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物THC不超标《大气污染物综合排放标准详解》。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及THC存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 （3）油漆废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，但排放量、排放时间和部位都不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度很长，按本项目规模通常可达2～4年。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以办公或营业后也要注意室内空气的流畅。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员生活污水排放量约为4m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约200mg/L、氨氮25mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，在建设期工地应设临时公厕，将污水进行收集，经预处理设施处理达标排放，建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清后方可排放。 固体废物环境影响分析 施工期间需要挖土，由于开方量远大于填方量，会产生大量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。利用施工期间开挖的土方，可在集中绿地上面堆山种树，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生约2335t装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，产生量约0.1t/d。应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据表《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。从项目离环境保护目标的距离来看，施工期的噪声对环境影响主要表现为对东侧和北侧居民影响较大，所以施工期间，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围住宅居民的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 营运期环境影响分析： 本项目为房地产开发项目，无工艺废气和生产废水排放，对周围环境的影响主要是燃气锅炉废气、地下车库汽车尾气、生活污水、生活垃圾和噪声等。 1、大气环境影响分析 （1）真空燃气锅炉废气 根据工程分析，本项目拟设2个锅炉房，其中1#锅炉房每年产生的废气量约4.1×106Nm3/a，主要污染物产生量分别为SO2：0.012t/a，NOX：0.059t/a，产生浓度分别为SO2：2.93mg/m3、NOX：14.40mg/m3，该废气经过排烟管道通过1#排气筒排放；2#锅炉房每年产生的废气量约3.27×106Nm3/a，主要污染物产生量分别为SO2：0.010t/a，NOX：0.047t/a，产生浓度分别为SO2：2.93mg/m3、NOX：14.40mg/m3，该废气经过排烟管道通过2#排气筒排放。 由以上计算可知， SO2、NOX排放均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放标准，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）地下停车场汽车尾气 本项目拟设地下汽车泊位766个，设10个排风口，汽车尾气通过机械排风机排入大气，排气量约6.07×105m3/h，主要污染物排放浓度分别为CO1.94mg/m3、非甲烷总烃0.25mg/m3、NOx0.24mg/m3，排放浓度较小，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）恶臭 本项目在商业广场设有垃圾收集点。每天定期清理后外运，通过存放封闭化、环卫及时清运等措施，可将垃圾收集点产生的恶臭气体对商业广场的影响降至最小。特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多时，更应科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出。垃圾收集点采取上述措施后，恶臭对周围环境影响较小。 总上所述，本项目投入运营后，在落实各项控制措施的情况下，废气均能够达标排放，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 本项目还将在商业楼内引入餐饮行业，建设单位应做好预留专用烟道和排放口的设计规划，同时入驻企业应当依照地方环保主管部门的要求，另行编制相应环境影响报告并呈送主管部门审批。 2、地表水环境影响分析 拟建项目用水环节主要为办公工作人员生活用水、商业用水、锅炉用水、 绿化用水等。项目建成运行后污水总排放量约1.53×105t/a。污水水质：COD约300mg/L、SS约250mg/L、氨氮约30mg/L、总磷约3mg/L。生活污水经化粪池处理达到沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，然后进入该污水处理厂进行进一步处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司（原沭阳城南水务有限公司），于2009年开工建设，项目占地面积66600平方米（100,亩），一期建设占地为50亩。沭阳南方水务有限公司总规模6万吨/天，一期规模3万吨/天。建设地点位于项目位于江苏省沭阳县经济开发区南区，玉环路东侧、京沪高速路西侧、杭州东路北侧，主导工艺采用改进的A2/O工艺，工艺流程见图7-3。 图7-3沭阳南方水务有限公司污水处理工艺流程 沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。本项目位于沭阳县临安路南侧、台州路东侧，处于沭阳南方水务接管范围内。沭阳南方水务有限公司接本项目的污水管网现已铺设完成，因此，本项目排放的废水接入沭阳南方水务有限公司是可行的。 沭阳南方水务有限公司一期规模为3万t/d，目前一期剩余废水的接入量约2000t/d，本项目建设项目污水排放量为423.4t/d，约占沭阳南方水务有限公司一期规模的1.41%，一期剩余废水的接入量的21.2%，且本项目废水全部为生活污水，水质简单，经化粪池预处理后能达到沭阳南方水务有限公司的接管标准，不会对污水处理厂正常运造成冲击影响。此外，沭阳南方水务有限公司二期规模为3万t/d 正在建设中，本项目若在竣工后一期水量饱和的情况下，可接管沭阳南方水务有限公司二期，二期项目建成后将大大提高所在区域污水处理能力。 综上所述，从接管范围、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目的废水接入沭阳南方水务有限公司集中处理是可行的。建设项目排放的废水经沭阳南方水务有限公司处理后达标排入沂南河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为水泵房、风机房、空调机组等设备的噪声，汽车的交通噪声等。 （1）设备噪声 本项目设置配套的生活水泵房水泵、风机房设备噪声源强约80～90dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，风机房设置在地下一层内，并且地下层在设计时采取隔声、防震等措施，隔声效果好，其隔声量能达到40dB以上；生活水泵房，消防泵房同时设置在地下一层，水泵安装采用减振台座及软接头，除经过建筑物墙体隔声（可达到35dB）外，还有一定距离的扩散衰减，与本底值叠加后，周围环境噪声仍能满足2类功能要求。建设项目设中央空调系统，分别在A、B楼顶设置有冷却塔以及热水循环泵房，水泵采用减振台座及软接头，外部加装隔音罩，周围环境噪声仍能满足2类功能要求。因此，本项目营运期风机房、水泵房等噪声均不会对周围环境造成明显的不利影响，不会影响到周围居民的正常休息和生活。 （2）地下停车场噪声 本项目地下车库设机动车泊位766个，位于地下一层，汽车启动时的噪声约60~75dB。车库设于地下，一方面充分利用土地资源，另一方面从环保角度可利用地下室来屏蔽车库噪声。地下层隔声量能达到40dB以上，因此地下车库噪声对外界环境的影响较小。 （3）商业用房噪声 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》第二十一条，“营业性文化娱乐场所、体育场（馆）、集贸市场、餐饮业的经营者应当采取有效措施，使边界噪声值不超过规定的环境噪声排放标准。从事营业性活动的场所，不得在室外安装、使用高音喇叭等音响器材，不得对外播放音乐和广告另外本项目其他商铺严禁使用高噪声音响，避免影响居民正常工作与生活。”因此，企业应对后期入住商户加强管理，严格落实各项噪声污染防治的措施，使项目场界噪声影响值均能实现达标排放，不影响周围居民的正常休息和生活。 综上所述，预计项目建成后，在严格落实各项隔声降噪的措施的情况下，本项目产生的噪声对周围的声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、固体废弃物 本项目营运期的固体废弃物主要是生活垃圾，产生量约2462.4t/a，由环卫部门统一清运。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，并及时清运，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则本项目生活垃圾不会对周围环境产生不良影响。 5、光污染 本项目会用到一定量的玻璃幕墙，可能会产生光污染，因此，建筑装饰物外墙层不宜采用大面积的玻璃幕墙，尽量应用反射系数较小的材料，同时要经过专业设计和安装，除此之外还要积极征询周边居民的意见并采取改进措施，减少光污染对居民的影响。 6、对本项目商业用房的要求 建设项目内的商业用房应严格按照城市总体规划、环保规划、规划布局和地块的相关要求，有选择的引进商业项目，尤其对于营业性文化娱乐场所（如电影院、KTV）以及餐馆等，要严格执行城市规划、环境管理等相关法律、法规、规章要求相关要求，并另行进行项目审批和环境影响评价等工作。 7、建筑节能与清洁生产 本项目在建筑材料、窗框材料、玻璃品种等方面节能应尽量达到标准要求，建材 产品应尽量本地化，避免运输过程中消耗能量，建议如下： ①车库等公共照明采用节能灯具； ②建筑群的规划布置、建筑物的平面布置应有利于自然通风； ③控制建筑外窗（包括阳台门的透明部分）的开窗面积。不同朝向、不同窗墙面积比的外窗，其传热系数符合规范的规定。 在整个施工期及运营期都要注意清洁生产的实施。在设计中，尽量使用地方材料、耐用材料和环保材料，减少木材的使用；在施工期，废弃的土石方尽量回填，对于无法回填的土方，也不能任意堆弃，应该做好清运处理方案用于周围塌陷区的充填，施工时注重原材料的节约，尽量回收建筑垃圾加以使用；在施工及运营期，都要提倡节约用水，减少用水量及废水排放量；在运营期，注意设备的选择，要体现资源和能源的合理利用，如采用无负压给水设备水泵供水，充分利用自来水管网压力，安装节水龙头，红外线感应节水装置，水循环利用设备，将屋顶收收集的雨水加以储存；提倡废水回用，尽量将本项目区内产生的污水处理后用于绿化冲洗用水。 能源的使用要注意节约，尽量在屋顶上使用保温材料，在设计中对冷热交换，空气对流加以考虑，特别是门窗的构造，要保证其密闭性能，使用室内外的流通交换有所控制； 设计上加强遮阳，减少太阳直射；加强自然通风效果，带走楼内的混浊空气和热量；利用空间种植绿色植物，能有效的降低室内局部温度，达到减少空调使用率的目的。绿色植物的种植也可以起到很好的降噪效果和吸附部分大气污染物，成为天然的屏障。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 1#排气筒 | SO2、NOX | 经排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 | SO2、NOX | 经排气筒高空排放 |  |
|  | 无组织废气 | 地下停车场 | CO 非甲烷总烃 NOX | 机械排风 |  |
|  |  | 垃圾箱 | 恶臭 | 分类收集，及时清运 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 商场及办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 有效处置 |
| 噪 声 | 建设项目营运期噪声主要为水泵房、风机房等设备噪声，经隔声、消声及其他一系列降噪措施后，本项目厂界噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 建设项目由江苏乐之地置业投资有限公司投资7亿元建设，位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧（2013-14985地块），该地块规划总用地面积69386m2，地上总建筑面积171480.2m2。本项目为房地产开发项目，项目功能为商场（含经营性文体娱乐项目）、商铺等大型商业综合体。 1、与产业政策相符 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。同时对照《国土资源部关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》（国土资发[2010]204号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）文可知，项目符合国家相关政策、文件要求。 2、项目选址与规划兼容 建设项目位于沭阳县台州路东侧、临安路南侧，该地块用地性质为批发零售用地，建设项目符合当地用地规划和环境规划要求。 3、污染物达标排放 （1）废气 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、交通废气和房屋装修的油漆废气。建设期废气排放周期较短，采取必要有效的措施后，对周围环境影响较小。 营建设项目营运期废气主要为真空燃气锅炉燃烧天然气产生的废气、汽车尾气和垃圾箱散发的恶臭气体，产生浓度和产生量较小，在严格落实各项大气污染防治措施后，对周围大气环境影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。在建设期工地应设临时公厕，将污水进行收集，并经预处理设施进行处理达标排放，建设项目营运期产生的污水主要为生活污水，废水年排放量约1.53×105t/a。生活污水经化粪池处理，处理过的废水达到沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入该污水处理厂进行进一步处理，达标后排入沂南河。建设项目排放的生活污水经处理后达标排放，对周围水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目建设期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响，须采取有效措施，夜间打桩机等高噪声设备严禁使用。运营期噪声主要为水泵房、风机房等设备的噪声等。经过隔声减振、消声和距离衰减，本项目产生的噪声对周围的声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目营运期的固体废弃物主要是生活垃圾，产生量约2462.4t/a，由环卫部门统一清运。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，并及时清运，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，本项目生活垃圾不会对周围环境产生不良影响。 （5）其他 本项目可能会产生光污染，因此，建筑装饰物外墙层不宜采用大面积的玻璃幕墙，尽量应用反射系数较小的材料，同时要经过专业设计和安装，除此之外还要积极征询周边居民的意见并采取改进措施，减少光污染对居民的影响。 4、满足区域总量控制要求 废气：建设项目废气污染物排放量为SO2：0.022 t/a、NOX：0.106 t/a，纳入当地环境总量； 废水：建设项目废水接管总量为1.53×105t/a，其各污染物排放考核量指标为COD：30.6t/a、SS：22.95 t/a、氨氮：3.82t/a、TP：0.46 t/a，纳入沭阳南方水务有限公司污水处理厂总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 5、对商业用房的要求 建设项目内的商业用房应严格按照城市总体规划、环保规划、规划布局和地块的相关要求，有选择的引进商业项目，尤其对于营业性文化娱乐场所（如电影院、KTV）以及餐馆等，要严格执行城市规划、环境管理等相关法律、法规、规章要求相关要求，并另行进行项目审批和环境影响评价等工作。 6、建筑节能与清洁生产 本项目在建筑材料、窗框材料、玻璃品种等方面节能可达到标准要求，同时应采取各项必要节能措施，合理利用资源能源。 综上所述，建设项目符合当地产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；在建设项目做好各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放； （2）做好周围的绿化工作，美化环境。 （3）对生活垃圾做到及时收集，防止垃圾收集过程产生二次污染。 （4）对于引进的其他商业企业，应当按照相关规定进行环境影响评价文件的编制。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目立项批复 附件二 建设项目用地红线图 附件三 建设项目土地使用证 附件四 建设用地规划许可证 附件五 建设项目规划设计要点 附图六 建设项目污水接管协议 附件七 企业组织机构代码证 附件八 企业营业执照 附件九 企业法人身份证 附件十 其他相关材料 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目最终效果图 附图5 沭阳县重要生态功能保护区分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

运行使用

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

绿化用水

商业、公建用水

沭阳南方水务污水处理厂

损耗0.8

浸入土壤或蒸发2.2

3.2

535.3

4

475.4

2.2

排入沂南河

423.4

工作员工用水

锅炉用水

未预见用水

损耗95.1

损耗4

损耗9.8

380.3

5

1

48.7

38.9

化粪池

423.4

423.4