《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 薄膜生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏万桑红薄膜有限公司 |
| 法人代表 | 李红民 | 联系人 | 桑学芹 |
| 通讯地址 | 沭阳县万匹乡工业区新灌路北 |
| 联系电话 | 15851730855 | 传真 | 0527-83818678 | 邮政编码 | 223645 |
| 建设地点 | 沭阳县万匹乡工业区新灌路北 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号（备案号） | 沭发改备案[2015]108号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2921塑料薄膜制造 |
| 占地面积 | 66667m2 | 绿化面积 | 6000m2 |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保投资 (万元) | 32 | 环保投资占总投资比例 | 0.22% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：P2表1-1； 主要设施：见P2表1-3。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 2340 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 359.77万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生；项目生活废水产生量为1800t/a，经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 成分 年耗量 1 低密度聚乙烯（LDPE） 乙烯 5001t/a 2 线形低密度聚乙烯（LLDPE） 乙烯与少量高级α-烯烃 5001t/a 3 淀粉 淀粉 8000.5t/a 表1-2 主要辅助材料性质表 序号 名称 主要 成分 理化性质 毒性 可燃性 1 低密度聚乙烯（LDPE） 乙烯 一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂，分子量一般5～50万，无毒。软化点较低，超过软化点即熔融，其热熔接性、成型加工性能很好，柔软性良好，抗冲击韧性、耐低温性很好，可在-60℃～-80℃下工作，电绝缘性优秀（尤其是高频绝缘性），LDPE的机械强度较差，耐热性不高，抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差，需经表面处理，如化学侵蚀、电晕等处理后方可改进其粘合性、印刷性。吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性优秀，如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对CO2、有机性臭气渗透性大，但对水蒸汽、空气的渗透性差。易燃烧，燃烧时有似石蜡昧；在日光和热作用下容易老化降解而变色，由白转黄转褐色，最终呈黑色，且性能下降或龟裂，若加入一定量的抗氧剂、紫外线吸收剂等可改善性能、在化学交联剂或高能辐照下交联，可提高软化点、耐温性、刚度、耐溶剂性等。 无毒 易燃 2 线形低密度聚乙烯（LLDPE） 乙烯与少量高级α-烯烃 一种无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能。 无毒 易燃 表1-3 建设项目主要设备表 序号 设备名称 型号（规格） 能源利用方式 数量（台套） 1 五层共挤塑机组 5FM6300 电力消耗 5 2 三层共挤塑机组 3FM6300 电力消耗 3 3 塑料薄膜吹塑机组 LD2200-Ⅰ 电力消耗 2 4 检测设备 - 电力消耗 3 5 其他辅助设备 电力消耗 2 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 江苏万桑红薄膜有限公司拟投资15000万元于沭阳县万匹乡工业区新灌路北地块新建薄膜生产、销售项目。项目占地66667平方米，主体工程包括标准化厂房、仓库、办公楼、宿舍楼、食堂及传达室等其他配套设施。项目投产运行后，可达年产18000t薄膜的生产规模。本项目已经获得沭阳县发展和改革局下发的关于本项目的备案通知书（沭发改备案[2015]108号）。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏万桑红薄膜有限公司委托我单位编制其“薄膜生产、销售项目”环境影响报告表及大气环境影响专项评价。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表（附大气专项评价）。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、地理位置 本项目位于沭阳县万匹乡工业区新灌路北，厂区北侧为空地；南侧隔路为空地；西侧为水渠，水渠一侧为沭阳交通驾校；东侧为江苏鸿畅实业。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的禁止和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中禁止和限制类项目，符合国家及江苏省产业政策。 4、选址可行性和规划相符性 本项目拟建地位于沭阳县万匹乡工业区新灌路北，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 5、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-4。 表1-4 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 1#车间 9000m2 新建，大棚膜生产线 2#车间 9000m2 新建，可降解膜生产线 3#车间 7200m2 新建，主要用来进行包装、检测 4#车间 7200 m2 新建，原材料、成品仓库 1#宿舍楼 2400m2 新建，4F 2#宿舍楼 2400 m2 新建，4F 办公楼 3840 m2 新建，4F 食堂 2400m2 新建，2F 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-5。 表1-5 新建项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 大棚膜生产线1条 大棚膜 10000t/a 3600h 可降解膜生产线1条 可降解膜 8000t/a 3600h 6、公用工程 （1）供水 本项目新增用水为2340/a，来自当地自来水管网。 （2）排水 全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体； 本项目废水为生活污水1800t/a，经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （3）供电 本项目用电量为359.77万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）绿化 本项目占地面积为66667m2，绿化面积为6000m2，绿化覆盖率为9%。 （5）储运工程 本项目原辅料及成品均在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-6。 表1-6 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 2340t/a 来自市政自来水管网 排水 - - 供电 359.77万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 300 t/a 汽车运输 绿化 6000m2 绿化覆盖率9% 7、环保工程 建设项目环境保护投资32万元，占总投资的0.22%，具体投资见表1-7。 表1-7 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果 完成时间 废气 吹塑工序 非甲烷总烃 集气罩+15m高排气筒2套，换气风扇若干 20 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级标准，《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 食堂 食堂油烟 油烟净化装置 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 地埋式污水处理设施 5 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准 噪声 设备 噪声 隔声、减振 1 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生产、生活 固废 固废分类收集装置 1 满足需求 绿化 6000m2 5 - 合计 32 - - 10、职工人数及工作制度 建设项目职工定员150人，年工作日300天，采用白班制，每天工作12小时。 11、厂区平面布置 拟建项目的厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。本项目重点规划生产区（西侧）、生活行政区（东侧），项目厂区设主干道，次干道，厂房四周设环形车道，采用沥青混凝土路面。另外厂区四周、厂房周围结合防尘、减噪、美化环境等功能（重点放在办公楼等办公服务区域、路两侧、厂界）进行绿化。 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.31m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。岔流河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、万匹乡简介 万匹乡位于江苏省沭阳县东北，地处沂河北岸，距沭阳县城20公里。东与华冲镇毗邻，南与龙庙镇接壤，西临贤官镇，北靠桑墟镇。距新亚欧大陆东桥头堡连云港80公里，距机场仅50公里。乡域面积34平方公里，辖9个行政村，34994口人，3.4亩耕地。 近年来，万匹乡招商引资成绩显著，一大批客商纷纷落户万匹乡及县经济开发区。由万匹乡引进浙江客商投资1亿元的“江苏华力精密机械有限公司”正在紧张建设之中。全年新增工业企业26家，其中投资1000万元以上项目4个，500万元以上项目4个。工业经济突飞猛进。以木材加工为主导产业的民营经济发展迅猛，全民创业如火如荼。已建成以新沭灌路为中心的工业集聚区1个，发展工业企业135家，其中骨干企业16个。产品有细木工板、多层板、木地板、出口板等七大类二十多个品种，已有福信木业、天宇木业、鲁班木业、天龙木业等14家生产的板材出口日本、泰国、台湾等国家和地区。年加工木材达100万立方，就地消化劳力5500多人，工人月工资都在1000左右。 随着经济的不断发展，小城镇建设日新月异。万匹乡共投入150万元用于小城镇建设，开发万盛商住小区2万多平方米，新增集镇绿化面积5300平方米，小城镇载体功能进一步增强。2008年，万匹乡在完成银杏村5000平方米康居示范村工程的基础上，又启动了蔡庄村的康居示范村工程建设，该项目总建筑面积8000平方米，万匹乡已销售一半。品牌农业不断涌现。全乡蔬菜、食用菌、生态鹅、樱桃谷肉鸭等高效、特色产业亮点纷呈。银杏村的“露润”牌银杏、蔡庄的“清泉”牌黄瓜、大房的“月光”牌草鸡、三圩的“利民”牌金针菇等都形成规模，成为远近有名的品牌农业。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价委托沭阳县环境监测站进行监测。具体监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境监测数据统计表 单位：mg/m3 点位 编号 点位 名称 监测日期 监 测 项 目 PM10 TSP 二氧化硫 二氧化氮 G1 镇区 2015.7.20 02:00 0.081 0.17 0.021 0.015 08:00 0.020 0.015 14:00 0.021 0.016 20:00 0.010 0.016 G2 项目所在地 2015.7.20 02:00 0.069 0.14 0.017 0.013 08:00 0.018 0.013 14:00 0.019 0.014 20:00 0.018 0.014 G3 贤北村 2015.7.21 02:00 0.071 0.14 0.019 0.013 08:00 0.018 0.013 14:00 0.018 0.013 20:00 0.019 0.014 G1 镇区 2015.7.21 02:00 0.078 0.15 0.020 0.015 08:00 0.018 0.016 14:00 0.029 0.014 20:00 0.019 0.016 G2 项目所在地 2015.7.21 02:00 0.069 0.13 0.019 0.014 08:00 0.019 0.013 14:00 0.020 0.014 20:00 0.019 0.014 G3 贤北村 2015.7.21 02:00 0.069 0.13 0.021 0.013 08:00 0.020 0.014 14:00 0.020 0.014 20:00 0.019 0.014 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.15 0.30 0.5 0.2 根据监测结果，PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为古泊善后河。为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次环评委托阳县环境监测站对古泊善后河水质进行监测。具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果 （单位：mg/m3，pH值无量纲） 分析项目 点位 日期 pH 化学 需氧量 氨氮 总磷 石油类 古泊善后河 古泊河大桥断面 2015年 7月20日 6.91 0.699 0.11 0.699 0.02 古泊善后河陆庄桥断面 7.05 0.697 0.12 0.697 0.01 古泊善后河 古泊河大桥断面 2015年 7月21日 6.98 0.695 0.11 0.695 0.02 古泊善后河陆庄桥断面 7.16 0.702 0.11 0.702 0.01 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 根据检测结果，古泊善后河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托阳县环境监测站对项目所在地周边噪声进行监测。具体监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 7月20日 7月21日 7月20日 7月21日 昼间 夜间 东厂界N1 49.5 49.8 41.2 41.2 南厂界N2 50.2 51.0 40.5 41.1 西厂界N3 48.9 49.0 41.3 42.5 北厂界N4 49.2 49.7 41.2 40.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值 60 50 根据监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 下湾村 NE 1400 300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 银杏村 NE 2400 350人 花园村 NE 2300 280人 万北村 SE 2000 400人 小吴庄 SE 1300 60人 胡庵村 SE 2100 200人 贤北村 NW 2000 600人 元兴村 NW 2400 240人 水环境 古泊善后河 N 2600 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2000 参考《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，古泊善后河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。厂区绿化用水执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010），具体标准值见表4-3。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr CODMn BOD5 氨氮 SS 总磷 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 表4-3 城市绿化水质标准限值 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目产生废气主要为非甲烷总烃和粉尘，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 本项目设有食堂，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准，油烟最高允许排放浓度为2.0 mg/m3。具体标准值见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规 模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水 建设项目废水为生活污水，经地埋式污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准，具体标准值见表4-7，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化。 表4-7 废水排放标准限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/L） 依据 一级 COD 100 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） BOD 20 SS 70 动植物油 20 TP 0.5 氨氮 15 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-8。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-9。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建成运行后，污染物排放总量见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 非甲烷总烃 1.6 0 1.6 废水 废水量 1800 1800 0 COD 0.54 0.54 0 SS 0.36 0.36 0 NH3-N 0.05 0.05 0 TP 0.01 0.01 0 动植物油 0.04 0.04 0 固废 生活垃圾 45 45 0 一般工业固废 13 13 0 废气：本项目非甲烷总烃有组织排放量为1.6t/a，纳入当地环境总量平衡； 废水：本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量； 固废：本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、建设项目两种产品工艺相同，只在原料配比上有差异，本项目工艺流程见图5-1 图5-1 薄膜生产工艺流程 2、本项目工艺流程及产污环节简述 投料：投加原材料，有粉尘产生。 搅拌：通过搅拌机搅拌使原料充分混合，搅拌机为密封形式，因此无粉尘产生。此工序主要产生设备噪声。 塑化挤出：原料充分混合后，被推向设备机头，在内、外热及压力的联合作用，是塑料温度逐渐上升直至熔融（一般160℃～170℃），粘度也逐步达到成型所要求的范围。 熔体过滤：熔体通过熔体过滤器，去除熔体中可能存在的杂质、凝胶粒子、鱼眼等异物。 共挤复合：将不同类型挤入一个复合模头，在模头内或外汇合形成一体。 吹塑成型：在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经脱模，即得到中空制品。在（3）~（6）有有机废气和噪声产生。 冷却：经过成型工序后的半成品必须经过冷却工序，项目采用水冷散热器对这部分半成品进行冷却处理。 牵引卷取：冷却成型后的薄膜经过收卷机卷取得到薄膜。 卸卷：将薄膜从收卷机卸下。 检测：对薄膜进行检验，次品及边角料粉碎后回用于吹塑工序。 包装入库：将合格品进行包装，入库待售。 主要污染工序： 建设期： （1）废水 建设期的废水主要为施工人员生活污水以及生产废水。 ①生活污水 预计建设期同时施工的人数约为30人，其生活用水量按0.1m3/d·人计，产生的生活污水量为2.4m3/d。COD浓度为350mg/L，SS浓度为200mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，总磷浓度为3.0mg/L。施工人员生活污染物排放量预测值见表5-1。 表5-1 施工人员生活污染物排放量统计 污染物 COD SS NH3-N TP 浓度（mg/L） 350 200 25 3.0 污染负荷（kg/d） 0.84 0.48 0.06 0.0072 建设期生活污水经化粪池处理后，通过罐车外运处置。 ②施工生产废水 施工期废水包括钻孔产生的砂浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有泥沙，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。 建设期产生的生产废水，经临时沉淀池和隔油池处理后回用于道路洒水降尘，建设期结束后，拆除临时沉淀池和隔油池。 （2）废气 本工程建设期大气污染物主要有施工粉尘，主要来自施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘等。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。 （3）施工噪声 噪声是建设期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆以及各种施工机械，如混凝土搅拌机、上料机等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表5-2。 表5-2 施工机械设备噪声 施工设备名称 距设备10m处平均A声级 dB（A） 混凝土搅拌机 84 起重机 82 打桩机 105 电锯 84 由表5-2中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 （4）固体废弃物 ①生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则施工高峰期的垃圾产生量为15kg/d，施工期约6个月，则生活垃圾产生量为2.7t，生活垃圾委托环卫部门定期外运处置。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要为石子、混凝土块、砖头瓦块、水泥块等。建筑施工垃圾产生量按1×104m2建筑施工面积产生建筑垃圾550t来计算，本项目建筑面积合计45400m2，则建筑垃圾的产生量为2497t，委托环卫部门定期外运处置。 建设期固体废物产生情况见表5-3。 表5-3建设期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨） 1 生活垃圾 生活垃圾 办公 生活 固态 50%水分 - - - 99 2.7 2 建筑垃圾 一般工业固体废物 建筑 施工 固态 - - - 86 2497 营运期： 1、废气 （1）投料工序：项目人工投加原料时会产生少量的粉尘。类比同类项目，粉尘产污系数为0.03kg/t产品，项目薄膜产量18000t/a，则粉尘产生量为0.54t/a，按照产品生产比例，其中1#车间产生约0.3 t/a，2#车间产生约0.24t/a，均通过车间在厂区内无组织排放。 （2）吹塑工序：本项目LDPE、LLDPE在吹塑时高温（160～170℃）融化所产生的有机废气，根据物料的理化性质分析，在此温度下塑料原料在熔融过程中基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，其主要污染物为非甲烷总烃。根据类比同类项目经验数据，原料非甲烷总烃的产生率约为原料用量的0.02%，由于本项目总用量为10002t/a，则非甲烷总烃产生量约2t/a，根据企业提供的资料，本项目大棚膜和可降解膜中聚乙烯原料含量的比例约为3：2，则1#车间非甲烷产生量约1.2t/a，2#车间产生量约0.8t/a。 针对车间产生的非甲烷总烃，均采用集气罩收集后通过车间15m高排气筒高空排放排放，集气罩收集效率按80%计，未收集到的非甲烷总烃通过车间在厂区内无组织排放。 （3）食堂废气：建设项目设食堂一个，采用清洁能源液化气为燃料，液化气燃烧产物影响可忽略不计。根据企业提供的资料，该项目内食堂提供早、中、晚三餐，在食堂吃饭的人数为150人，食用油用量平均按0.03kg/人•天计，则日耗油量为2.4kg/d，年耗油为1.35t/a。据类比调查，不同工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本项目取平均挥发量2.83%，经估算，本项目年产生油烟量为38.2kg/a。按日运行4小时计，则该项目所排油烟的量为31.83g/h，油烟排放浓度为6.366mg/m3（按风量5000m3/h计），食堂油烟净化装置净化效率不低于75%，经处理后油烟年排放量为9.55kg/a，排放浓度1.59mg/m3。 建设项目有组织废气产排情况见表5-4。 表5-4 建设项目有组织废气产排情况 污染物名称 污染源位置 排气 量Nm3/h 产生状况 排放状况 排气筒高度m 排气筒直径m 排放 方式 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 非甲烷总烃 1#排气筒 5000 53.33 0.27 0.96 53.33 0.27 0.96 15 0.2 点源 非甲烷总烃 2#排气筒 5000 35.56 0.18 0.64 35.56 0.18 0.64 15 0.2 点源 建设项目无组织废气产生及排放情况见表5-5。 表5-5 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 1#车间 粉尘 0.3 150 60 6 非甲烷总烃 0.24 2#车间 粉尘 0.24 150 60 6 非甲烷总烃 0.16 2、废水 （1）生产废水 冷却水：本项目中吹塑工序后冷却用水为普通自来水，属于间接冷却水，项目通过冷却水塔循环使用，不外排，冷却水塔内水量约5t，循环周期为以2h计，则循环量约为9000t/a，补充新鲜水量约为循环量1%，即90 t/a。本项目无生产污水的产生和排放。 （2）生活污水 根据建设方提供资料，本项目员工有150人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为2250t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为1800t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3.0mg/L、动植物油20mg/L。生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （3）绿化用水 全厂绿化面积约6000m2，绿化用水量按照1L/ m2·d计，则全年所需绿化用水1800t，绿化用水全部来自来自地埋式污水处理设施处理后的废水，不需另外补充补充新鲜水。 本项目废水产生及排放情况见表5-6。 表5-6 后废水产生及排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 排放量(t/a) 削减量（t/a） 排放去向 生活污水 1800 COD 300 0.54 0 0.54 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排 SS 200 0.36 0 0.36 NH3-N 30 0.05 0 0.05 TP 3.0 0.01 0 0.01 动植物油 20 0.04 0 0.04 后用排水平衡见图5-2。 图5-2 本项目用排水平衡图 t/a 3、固体废物 建设项目在运营过程中产生的固废为生活垃圾，不合格品、边角料及原料包装袋。 生活垃圾：员工150人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为45t/a，由当地环卫部门统一清运； 不合格品：根据企业提供的资料，产生量约为10t/a，由建设单位收集回用于吹塑工序； 边角料：根据企业提供的资料，产生量约2t/a，由建设单位收集回用于吹塑工序； 原料包装袋：根据企业提供的资料，产生量约1t/a，由原料供应单位回收。 本项目固废产生量见表5-7。 表5-7 固废产生及排放情况表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生活垃圾 生活垃圾 - 固态 50%水分 - - - 56 45 2 不合格品 一般工业固体废物 检测 固态 LDPE、LLDPE、淀粉 - - - 99 10 3 边角料 生产过程 固态 LDPE、LLDPE、淀粉 - - - 99 2 4 原料包装袋 生产过程 固态 LDPE - - - 99 1 4、噪声 本项目投入运营后，主要设备噪声见表5-8。 表5-8 项目高噪声设备噪声一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 五层共挤塑机组 5 80 1#车间 隔声、减振 20 2 塑料薄膜吹塑机组 1 85 1#车间 隔声、减振 20 3 五层共挤塑机组 3 80 2#车间 隔声、减振 20 4 塑料薄膜吹塑机组 1 85 2#车间 隔声、减振 20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 53.33mg/m3，0.96t/a | 53.33mg/m3，0.96t/a |
|  |  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 35.56mg/m3，0.64t/a | 35.56mg/m3，0.64t/a |
|  | 无组织 | 1#车间 | 粉尘 | -，0.3t/a | -，0.3t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | -，0.24t/a | -，0.24t/a |
|  |  | 2#车间 | 粉尘 | -，0.24t/a | -，0.24t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | -，0.16t/a | -，0.16t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1800t/a | COD | 300mg/l，0.54 t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.36 t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.05t/a | 0 |
|  |  | TP | 3mg/l，0.01/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 20mg/l，0.04t/a | 0 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 不合格品 | 10t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 2t/a | 0 |
|  |  | 原料包装袋 | 1t/a | 0 |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为共挤塑机组、薄膜吹塑机组等，单台噪声值约80~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 详见大气环境影响专项评价。 2、废水 施工期施工人员集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 详见大气环境影响专项评价。 2、水环境影响分析 建设项目无生产废水产生及排放，仅产生生活污水，废水量为1800t/a，生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，产生量分别为0.54 t/a、0.36 t/a、0.05t/a、0.01t/a、0.04 t/a。生活污水经地埋式污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010），回用于厂区绿化。 本项目地埋式污水处理设施设计处理能力为10t/d，可满足本厂生活污水处理需求。地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可作为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 综上所述，本项目废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 3、固体废物环境影响分析 建设项目在运营过程中产生的固废为生活垃圾，不合格品、边角料及原料包装袋。 生活垃圾：产生量为45t/a，由当地环卫部门统一清运； 不合格品：产生量约为10t/a，由建设单位收集回用于吹塑工序； 边角料：产生量约2t/a，由建设单位收集回用于吹塑工序； 原料包装袋：产生量约1t/a，由原料供应单位回收。 因此，建设项目产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、声环境影响分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测厂界受到的影响，预测结果见表7-1。 表7-1 本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 昼间 夜间 厂界噪声 贡献值昼 背景值* 与背景值叠加后的影响值 厂界噪声 贡献值 背景值* 与背景值叠加后的影响值 厂界东 29.45 49.8 49.84 - 41.2 41.2 厂界南 52.71 51.0 54.95 - 41.1 41.1 厂界西 55.08 49.0 56.04 - 42.5 42.5 厂界北 51.54 49.7 53.73 - 41.2 41.2 标准值 60 50 *注：选取对应时段噪声监测值最大值。 噪声污染防治措施如下：选用低噪声、质量好的设备，并设减振基座，对生产车间的门、窗户进行隔音处理。 加强管理，严格合理安排生产时间，夜间不生产。车间个别工作岗位应按照劳动保护的有关要求进行个人防护，如佩带耳塞、耳罩等防噪声用品。 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。因此，本项目厂界噪声对周围声环境影响较小，不会改变当地声环境功能区划。 5、本项目污染物汇总 技术改造完成后本项目污染排放情况见表7-2。 表7-2 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 种类 排放源 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 有组织废气 1#排气筒 非甲烷总烃 53.33 0.96 53.33 0.96 大气环境 2#排气筒 非甲烷总烃 35.56 0.64 35.56 0.64 无组织废气 1#车间 粉尘 - 0.3 - 0.3 非甲烷总烃 - 0.24 - 0.24 2#车间 粉尘 - 0.24 - 0.24 非甲烷总烃 - 0.16 - 0.16 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 水污染物 生活 污水 1800 COD 300 0.54 0 0 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排 SS 200 0.36 0 0 NH3-N 30 0.05 0 0 TP 3.0 0.01 0 0 动植物油 20 0.04 0 0 种类 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量 （t/a） 备注 固体废物 生活垃圾 45 45 0 0 环卫部门清运 生产过程 不合格品 10 10 0 0 回用于生产 边角料 2 2 0 0 回用于生产 原料包装袋 1 1 0 0 由原料供应单位回收

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+1跟15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+1跟15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织 | 1#车间 | 粉尘 | 机械通风 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 2#车间 | 粉尘 | 机械通风 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP 动植物油 | 地埋式污水处理设施 | 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排 |
| 电离 辐射 和电 磁辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产过程 | 不合格品 | 回用于生产 |  |
|  |  | 边角料 | 回用于生产 |  |
|  |  | 原料包装袋 | 由原料供应单位回收 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为共挤塑机组、薄膜吹塑机组等等，单台噪声值约80~85dB(A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 拟新建的薄膜生产、销售项目选址江苏省沭阳县万匹乡工业区新灌路北，占地66667平方米，由江苏万桑红薄膜有限公司投资15000万元建设，主体工程包括标准化厂房、仓库、办公楼、宿舍楼、食堂及传达室等其他配套设施。项目投产运行后，可达年产18000t薄膜的生产规模。 1、符合产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的禁止和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中禁止和限制类项目，符合国家及江苏省产业政策。 2、选址可行性和规划相符性 本项目拟建地位于江苏沭阳县万匹乡工业区新灌路北，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目产生的废气为粉尘、非甲烷总烃和食堂油烟。 通过大气环境影响评价专项分析可知，本项目有组织排放的非甲烷总烃以及无组织排放的粉尘、非甲烷总烃均能达标排放，浓度在厂界处均能够达标。根据大气环境防护距离模式计算，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，同时参考《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），确定建设项目的卫生防护距离为：以1#车间和2#车间边界外扩100米包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 本项目食堂油烟经油烟净化装置处理，通过专用排烟通道排放，油烟废气浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 在严格落实本评价提出的大气污染防治措施后，建设项目废气的排放对周围大气环境及项目周围敏感点影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生及排放。生活污水产生量约1800t/a，经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，故对周围环境影响很小，可满足环境管理要求。 （3）固废 建设项目在运营过程中产生的固废为生活垃圾，不合格品、边角料及原料包装袋。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；不合格品、边角料由公司统一收集收集回用于吹塑工序；原料包装袋由原料供应单位回收。本项目固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目产生的噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 废气：本项目非甲烷总烃有组织排放量为1.6t/a，纳入当地环境总量平衡； 废水：本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量； 固废：本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 以上结论是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 3、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 4、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目咨询意见 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 企业用地红线图 附件四 企业营业执照及企业组织机构代码证 附件五 企业法人身份证复印件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 大气环境影响评价范围内概况图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

废气、噪声

LDPE、LLDPE、淀粉

投料

搅拌

噪声

次品、边角料

冷却水塔

粉尘

塑化挤出

熔体过滤

共挤复合

吹塑成型

冷却

牵引卷取

卸卷

检测

包装入库

生活用水

损耗450

1800

2250

2340

绿化用水

冷却用水

地埋式污水处理设施

1800

0

植物吸收、蒸发1800

损耗90

90

循环9000