建设项目环境影响报告表

项目名称：    新建年产500万套高级音频线缆项目

建设单位（盖章）：  常州科林线缆有限公司

编制日期： 2015年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产500万套高级音频线缆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 常州科林线缆有限公司 |
| 法人代表 | 戴根洪 | 联系人 | 戴根洪 |
| 通讯地址 | 金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号 |
| 联系电话 | 18015803345 | 传真 | - | 邮政编码 | 213200 |
| 建设地点 | 金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号 |
| 立项审批部门 | 金坛市发展和改革委员会 | 备案号 | 坛发改备字： [2014]0074号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3831] 电线、电缆制造 |
| 占地面积 （平方米） | 35000m2 | 绿化面积 （平方米） | 200m2 |
| 总投资 （万元） | 11000 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.36% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | - |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1170 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 760 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水，生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区排水实施“雨污分流”。 建设项目产生的生活污水为840t/a，生活污水经化粪池处理达标后，排入工业集中区污水管网进入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理后排入通济河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 主要原辅材料见表1，主要原辅材料理化特性及毒理毒性表见表2。 表1 主要原辅材料表 序号 原辅材料名称 主要成分 单位 数量 备注 1 无氧铜丝 99.97%铜 0.027%杂质 0.003%氧 t/a 90 原料 2 PVC 聚氯乙烯 t/a 880 线缆外包材料 3 环保焊带 无氧铜/T2紫铜 t/a 2.4 焊接 表2 主要原辅材料理化特性及毒理毒性表 原料名称 危规号 理化特性 燃烧 爆炸性 毒性 毒理 无氧铜 / 化学成分：铜+银：≥99.9、锡：≤0.002、锌：≤0.003、铅：≤0.004、磷：≤0.002、镍：≤0.002、铁：≤0.004、锑：≤0.002、硫：≤0.004、砷 ：≤0.002、铋：≤0.001、氧：≤0.003注：≤0.05（杂质）。具良好导电、导热性。抗拉强度：（σb,N/mm&sup2）≥275 / 无毒 聚氯乙烯 / 无定形结构的白色粉末，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解。分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。广泛应用在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面。 / 无毒 无氧铜 /T2紫铜 / 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能，可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性的杂质较少，微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大。 可燃 毒性较小 2、主要设备 建设项目主要设备及设施见表3。 表3 主要设备表 序号 名称 规格/型号 数量 来源 1 线缆押出机 80# 4 东莞佛达隆机械有限公司 2 线缆押出机 30+50+30# 1 东莞佛达隆机械有限公司 3 线缆押出机 50# 2 东莞福旺机械有限公司 4 线缆押出机 80# 1 东莞福旺机械有限公司 5 线缆押出机 70# 1 常州汉鼎机械有限公司 6 绞丝机 - 1 -

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 项目名称：新建年产500万套高级音频线缆项目 项目简介：常州科林线缆有限公司位于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号，注册资本600万元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围为“电线电缆、音视频连接器、分配器、音响设备及配件、金属丝的制造与销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2014年4月16号该公司经金坛市发展和改革委员会批准，新建年产500万套高级音频线缆项目，总投资11000万元人民币，项目地址位于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号（新建生产用房及附属用房8000m2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，常州科林电缆有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“新建年产500万套高级音频线缆项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目不属于《中华人民共和国国家发展与改革委员会令》（第9号）—《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类。也不属于省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604 号）： “第二十八条—排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 本项目从事电线、电缆制造，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。本项目位于太湖流域三级保护区内，无工艺废水产生及排放。 根据《江苏省太湖水污染防止条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防止条例》中禁止行为。 （5）本项目已于2014年4月16日取得金坛市发展和改革委员会备案（坛发改备字：[2014]0074号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划相容性分析 本项目选址于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号，新建生产用房及附属用房35000m2，金西工业园区位于金坛市西部，在朱林镇区西侧、沿江高速和扬溧高速交叉口的东北角。本项目用地类型属工业用地，金坛市规划局已出具规划红线图和规划总平面图（见附件），同时本项目属于电线、电缆制造业，符合工业园区产业定位，因此本项目符合区域规划，选址合理。 4、工程内容 建设项目总投资11000万元，总建筑面积8000m2。平面布置图详见附图。 表4 建筑物规模一览表 编号 名称 面积（m2） 备注 1 生产车间 7000 音频电缆生产 2 科研车间 1000 产品研发 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目生产不使用水，生活、绿化用水1170t/a，由金坛市自来水公司提供。 （2）排水 建设项目排水体制采用雨污分流，雨水直接排入工业集中区雨水管网，840t/a生活污水经化粪池处理后达CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》排入工业集中区污水管网进入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理后排入通济河。本项目无生产废水排放。 （3）供电 本项目生产用电760千瓦时/年，由金坛市供电公司提供。 （4）生产固废和生活垃圾收集 本项目生产过程中产生的生产固废，主要为PVC边角料、废焊带等杂物，产生量约为15t/a。采取分类收集、外售综合利用。生活垃圾产生量为10.5t/a。收集方式为袋装垃圾临时集中，并定期交由环卫部门外运。以及化粪池污泥0.01t/a，交由环卫部门外运。6、职工人数及工作制度 本项目需员工70名，实行白天单班8小时工作制，年生产300天，年生产时间2400小时。设员工食堂，提供午餐，无住宿。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目用地所在地为朱林镇金西工业园区规划的工业用地，本项目不存在原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″~31°53′22″，东经119°17′45″~119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 2、地形、地貌及地质 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦，属冲积湖积圩田平原，地面高程大部分在2.5~6米（黄海高程）之间。地震烈度为六级。项目所在地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年~7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8~10）t/m2。 3、气候、气象特征 金坛地区属北亚热带季风气候区，气候温和。冬季受大陆来的寒冷而干燥的冬季风侵袭，夏季受来自太平洋的暖湿气流的控制，春秋两季为冬季风和夏季风的过渡季节。本区四季分明，热量充裕，无霜期长，雨水充沛，光照充足。据茅山西麓国有东进林场1959~1980年观测资料，本区年平均气温15.2℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-13.8℃，山顶山麓温差3~5℃。初霜最早为10月27日，终霜为4月16日，年平均无霜期为229天。常年日照平均为2151小时，日照率为49%。年平均降水量1011.7毫米，最多年达1408.3毫米，最少年为425.2毫米，年平均相对湿度为79%。自然条件优越，气候宜人，适合人们观光旅游，休闲度假。主要气象特征见表5。 表5 主要气候条件 编号 项目 数值及单位 1 风向 全年主导风向及频率 ESE 14% 冬季主导风向及频率 NNE 9% 夏季主导风向及频率 ESE 19% 2 风速 平均 2.9m/s 最大 20.3m/s 3 大气压 平均 1016.3mbar 4 降雨量 年平均降雨量 1063.5mm 5 相对湿度 年均相对湿度 78% 6 气温 年平均气温 15.4℃ 7 雷暴年均日数 37.5d 8 最大积雪深度 22cm 9 年均雪天数 14d 10 年均雨日数 163d 11 年均无霜期 228d 12 年均日照率 46% 4、水文、水系 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有通济河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。本项目所在地附近主要地表水系为后阳河和通济河，主要河流的水文特征如下所述：后阳河：为丹金溧漕河支流，水质目标为Ⅳ类。通济河为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 5、植被与生物多样性 建设项目所在区域已开发利用，自然植被已不存在，目前本区域植被以人工植被为主。主要种植绿化草木，生物量较少。无重点保护的珍稀动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 本项目选址于金坛市朱林镇金西工业园，金西工业园区位于金坛市西部，1949年4月24日，金坛解放，属苏南行政公署武进行政分区，不久改属常州专区。1983年3月，实行市管县体制，金坛县属常州市。1993年11月10日，经国务院批准，撤销金坛县，设立金坛市（县级），以原县行政区域为市行政区域。 金坛市于2015年4月撤市设区，全区幅员面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。辖3个街道6个镇，2014年常住人口55.8万人（户籍人口55.34万人），方言主要由吴语和江淮官话两部分组成，2014年实现地区生产总值（GDP）471.48亿元。 2、经济结构 2014年，在金坛市委市政府的坚强领导下，全市上下认真贯彻落实“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的总体要求，牢牢把握加快发展的主旋律和主基调，统筹做好招商引资、项目推进、园区建设、社会发展、民生改善等重点工作，全市主要经济指标实现平稳较快增长，各项社会事业取得全面进步。 综合实力显著提升。全年实现地区生产总值（GDP）471.48亿元，按可比价计算，比上年增长13.1%。其中，第一产业完成增加值32.56亿元，增长4.6%；第二产业完成增加值240.9亿元，增长13.6%；第三产业完成增加值198.02亿元，增长13.8%，三次产业增加值比例调整为6.9:51.1:42。按常住人口计算的人均地区生产总值84495元，比上年增长16.1%，按平均汇率折算为13755美元。 财政收入较快增长。全年实现财政总收入123.52亿元，同比增长21.3%，其中公共财政预算收入30.12亿元，同比增长16.3%，其中税收收入为26.5亿元，增长19.9%，占公共财政预算收入比重为88%。公共财政预算收入分税种：增值税（25%含营改增）、营业税、企业所得税（40%）、个人所得税（40%），分别完成4.87亿元，6.31亿元、2.89亿元和1.46亿元，同比增长24.8%、21.8%、27%和21.8%。 经济活力继续增强。全市新增民营企业1195家，同比增长25.3%，新增个体工商户3526户，同比增长19.1%，民营企业新增注册资本65.38亿元，同比增长39.1%，个体工商户新增注册资本7.57亿元，同比增长57.4%。 农业生产保持稳增。全年实现农林牧渔业总产值62.16亿元，同比增长8.6%，农林牧渔业增加值32.56亿元，可比价增长4.6%。全市小麦单产360.2公斤，较上年增加5.4公斤，实现“十一连增”，水稻单产644公斤，全市稻麦周年单产达1004.2公斤，较上年提高4.1公斤，粮食生产连续两年实现亩产“吨粮”目标。 现代农业加快推进。全市新增高效设施农、渔业面积1.05万亩，新增高标准农田2万亩。农民专业合作社达645家，新增市级以上示范社46家，其中国家级4家。家庭农场达540家，其中创成市级示范30家。新增常州市级农业龙头企业9家，总数达17家。金西农产品加工集中区成为常州市首家省级农产品加工园区，填补了常州地区空白，后渎特种水产养殖场成为全省第六批出口农产品示范基地，终结了我市河蟹借道出口的历史。品牌建设力度加大，金坛雀舌、茅山青锋、金坛大米成为农业部“名特优新”农产品，金坛雀舌“百鸟朝凤”获农业部包装创意优秀奖。 工业经济增势喜人。全年规模以上工业总产值完成801.48亿元，同比增长21.6%，其中高新技术产业产值367.9亿元，同比增长11.7%，占规模以上工业的比重为46%，全年完成规模以上工业增加值186.99亿元，按可比价计算增长16.8%。全年工业用电量45.77亿千瓦时，同比增长6.6%。 主导产业支撑有力。全市四大支柱产业规上工业企业共完成产值780.24亿元，同比增长22.2%，占规上工业产值比重为97.3%，同比提高0.5个百分点。装备制造、化工及新材料和光伏新能源业，分别实现产值226.66亿元，299.11亿元、133.75亿元，同比分别增长40.5%、16.7%和35.5%,纺织服装业实现产值120.71亿元，同比下降1.2%。 企业效益明显提高。全市规模以上工业实现产品销售收入802.65亿元，同比增长19.8%，实现利税93.69亿元，利润63.75亿元，同比分别增长20%和30.9%，规模以上工业亏损企业亏损总额同比下降26.5%。 建筑行业快速发展。全年建筑企业完成施工产值266.96亿元，同比增长29.2%，施工面积和竣工面积分别为2395.77万平方米和953.9万平方米，同比增长23.4%和41.2%。新增施工总承包一级资质7项、二级资质8项、三级资质4项；专业承包一级资质6项、二级资质9项、三级资质23项；劳务企业5项；一体化一级资质3项、二级资质1项、三级资质2项。 投资力度明显加大。全年完成固定资产投资268.99亿元，同比增长25.5%，其中一、二、三产分别完成投资1.83亿元、188.32亿元和78.84亿元，同比分别增长35.6%、23.7%和29.8%，三次产业投资比例为0.7:70：29.3。高新技术产业全年完成投资63.03亿元，占工业投资比重为33.5%。 重点项目加快推进。全年在建亿元项目109个，比上年增加35个，完成投资159.11亿元，同比增长28.2%。年产30万辆乘用车、总投资85亿元的众泰汽车整车项目全面开工建设，港华燃气储气库、苏格达斯铝合金、亿晶光电100MW渔光一体光伏电站、顺丰铝业等项目推进顺利，埃马克高端机床、晨风高档服装制造、隆英特钢、南方光纤等项目竣工投产。 消费市场繁荣稳定。全年实现社会消费品零售总额197.61亿元，同比增长11.6%。其中城镇实现零售总额176.84亿元，同比增长11.5%；乡村实现零售总额20.77亿元，同比增长12.2%。按行业分，批发业实现消费品零售总额28.88亿元，同比增长12.3%；零售业150.37亿元，增长12%；住宿业0.96亿元，增长0.9%；餐饮业17.4亿元，增长10.3%。 传统消费居于主导。在限额以上批发和零售企业的销售额中，吃、穿类传统商品销售额47.47亿元，同比增长7.3%，占销售总额的31.6%；汽车类为我市消费品市场消费热点，销售额为10.71亿元，增长22.1%；金银珠宝类消费呈现回落态势，实现零售额1.42亿元，同比下降17.9%。 招商引资力度加大。成功组织上海经贸活动周金坛专题活动、金坛高端装备制造及汽车零部件产业推介会等招商活动，全市新批外商投资企业15家，增资6家，累计新增协议注册外资1.36亿美元，实际到账注册外资1亿美元。 对外贸易稳步增长。全年完成进出口总额15.25亿美元，同比增长3.9%，其中出口12.2亿美元，同比增长2.6%，进口3.05亿美元，同比增长14.2%。分地区看，对亚洲、非洲出口增幅较大，分别完成5.72亿美元和0.33亿美元，同比增长15.8%和50.4%，欧洲、美国出口市场低迷，分别完成2.54亿美元和2.66亿美元，同比下降8.6%和8.2%。分行业看，机械电子增长较快，完成出口2.94亿美元，同比增长34.9%，光伏行业较上年持平，完成2.37亿美元，纺织服装、医药化工、农产品外需不旺，分别完成3.36亿美元、1.05亿美元、3271万美元，同比分别下降6.3%、20.5%、18.7%。 境外投资有序推进。全年新增境外投资企业9家，总投资达15558万美元，中方协议投资达12209万美元。新签外经合同额17286万美元，完成外经营业额24163万美元。对外承包工程不断扩大，新签1000万美元以上的项目6个，累计达14个。 开发区实力不断增强。全年完成公共财政预算收入8.34亿元，同比增长3.7%，完成规模以上工业产值391.28亿元，同比增长18.5%，完成全社会固定资产投资117.89亿元，同比增长24.5%，其中工业投入95.65亿元，同比增长24%。基础设施建设力度加大，完成89万平米拆迁和2万余亩土地清障工作；新建科教路、滨河北路等18条道路，改造道路6条，国际工业城标准厂房、青年公寓一期、二期以及配套设施建成，1376套、18.2万平米安置房竣工交付。 社会事业发展 按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有金坛特色和优势的现代产业体系。 （1）加快发展新兴产业 “十二五”期间，加快发展新能源、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等五大新兴产业，突破一批关键核心技术，创建一批自主知识产权和知名品牌，培养一批规模企业集团和优势企业，打造一批特色产业基地。到“十二五”末，新兴产业产值突破1000亿元，成为国民经济新的重要增长极。 新能源产业。积极抢抓低碳经济发展机遇，大力发展新能源产业，依托亿晶光电、华盛恒能等龙头企业，大力整合集聚上下游产业，引进超薄硅片、逆变器等各类光伏配套企业，在多晶硅原料、晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜电池以及太阳能装备领域，实施高效低成本太阳能电池技术、兆瓦级太阳能关键技术、太阳能制氢技术，构建较为完整的产业体系，打造全国产学研结合最紧密、垂直一体化程度最高、产业配套最齐全的光伏新能源城市。加快发展风电装备、太阳能建筑一体化设备等新能源产业。 高端装备制造业。引进装备制造龙头型企业和项目，主攻高端制造环节，提高自主设计、制造和成套生产能力。着力在光伏装备、轨道交通装备、精密机床、新型电力装备、石油勘探设备等领域提升装备制造水平。 新材料产业。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展新能源材料、新型金属合金材料、LED新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型建筑材料等新材料产业。 生物医药产业。积极引进国内外知名生物医药企业与培植壮大现有医药企业相结合，加大自主创新力度，加快培育具有自主知识产权及自主品牌的生物医药产品。加快培育发展生物制药、生物试剂、医用材料、医疗器械等产业，建设省级生物技术创新中心、省级医药平台，打造生物医药产业基地。 节能环保产业。加快发展高效节能技术装备及产品，实现稀土电机、节能照明等关键技术突破；加快先进环保装备的研发和产业化生产；建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展资源循环利用产业。 （2）加速发展现代服务业 大力实施服务业发展提速计划，加快旅游、现代物流、科技服务、金融服务等服务业发展步伐，形成与经济社会发展相匹配、与先进制造业相融合、与城市现代化相协调、与群众需求相适应的现代服务业发展体系，不断提升服务业占全市经济总量的比重。 ①大力发展旅游业。完善旅游业总体布局，完善旅游基础设施，依托深厚的文化底蕴和秀美的山水资源，加快茅山风景区、长荡湖风景区建设。 茅山风景区：以道教文化名山为依托，打造以盐湖体验为特色，道教养生文化为内涵，融山水胜境、礼佛文化、盐文化、温泉旅游为一体的国家级养生休闲度假胜地、中国健康旅游示范基地。全力推进东方盐湖城项目建设。 长荡湖风景区：依托常溧高速长荡湖道口优势，高起点科学规划，合理布局，推进环湖公路、湿地公园建设；以湖鲜美食为特色名片，组织好“长荡湖湖鲜美食节”等特色节庆活动，集聚旅游人气。积极整合长荡湖水城、大涪山、儒林“八卦阵村落”等人文旅游资源，加快形成具有高品质高知名度的旅游度假风景区。 ②加快发展现代物流业。紧紧抓住当前推进产业集聚、资源集约利用的有利时机，加强物流资源整合，加快发展第三方物流，培育壮大一批有竞争力的物流企业集团。依托高速公路道口和经济开发区、金东工业园和金西工业园等重点区域，大力发展综合物流中心、专业物流中心和配送中心，推进现代物流基地建设。 ③大力推进科技服务业。探索建立科技财政金融体系，引导企业构建以提供前沿技术、重大共性和关键技术为主的技术研发平台，推进建设以提供检验检测、试验条件为主的检测实验平台，以提供科技文献、标准、情报等信息服务为主的科技信息平台，以提供促进科技成果转化服务为主的技术转移平台。大力发展面向市场，从事科技咨询、科技评估、科技培训、信息服务、专利服务、无形资产评估等特色业务的科技中介机构，为企业创新创业提供专业技术支撑，为科技创新活动提供配套服务。 ④积极发展金融服务业。加快支持直接融资和间接融资的步伐，大力引进各类股份制商业银行和保险公司，培育提升担保、风投、创投，积极发展农村小额贷款公司和科技小额贷款公司等非银行金融机构，促进人流、物流、资金流、信息流等金融服务业要素在空间上的聚集，为企业提供多元化的金融产品与服务。规范发展金融中介服务，建立贴近市场、促进创新、信息共享、风险可控的金融监管平台和制度，打造具有金坛特色的县域金融体系。 （3）加快提升传统产业 推进工业化和信息化融合发展，运用高新技术提升改造传统产业，引导传统产业通过产品技术的换代升级，延伸产业链进入新兴产业领域，促进传统产品向价值链高端攀升，实现传统产业与新兴产业的互动发展，使传统产业成为新兴产业链的重要一环。 纺织服装业。鼓励服装企业增加研发投入，提升装备水平，发展高档面料、服装辅料等，做精做优服装制作，拉长产业链，提升价值链，强化与国际国内顶尖品牌的合作，参与设计、研发、营销，增强产业核心竞争力。引导企业坚持贴牌和创牌并举，大力实施品牌战略，倾力打造知名品牌。推动服装大市向服装强市跨越，推动我市由“中国出口服装制造名城”向“中国服装产业名城”转变。 机械电子业。加快推进机电一体化进程，引导企业加快技术创新步伐，进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平。着力增强汽车零部件的制造和配套能力，在求新、求特方面取得新进展。 盐化工业。以丰富的岩盐资源为依托，以大型的氯碱装置为龙头，发展下游延伸产品，并在此基础进一步形成循环经济，建成以卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业基地，向百亿产业集群进军，跻身中盐集团全国五大产业基地行列，打造新兴盐都。 同时，把改造传统产业与发展新兴产业相结合，支持引导传统企业向新兴产业转移，不断提升产业层次和核心竞争力。引导建安企业多元化发展，积极营造建安大产业发展氛围，拉长建安产业链，进一步打响建筑之乡品牌。 本项目为高端装备制造业所用的五金弹簧，符合金坛市“十二五”规划。 4、园区概况 金西工业园区位于金坛市西部，在朱林镇区西侧、沿江高速和扬溧高速交叉口的东北角。340省道贯穿园区而过，沿江、扬溧两条高速公路在园区西部交汇，扬溧高速在340省道设有出入道口，与沪宁、沿江、宁杭等高速公路相连通。园区距离南京禄口国际机场、上海浦东国际机场分别为80公里和250公里，距离国内航站常州机场40公里。水路可由通济河抵金坛直通京杭大运河，距常州万吨码头30分钟路程。 金西工业园是是2008年12月经金坛市人民政府批准设立的工业园区（坛政复[2008]13号），与金城镇工业园区、经济开发区工业园区、金东工业园区是同 等地位的工业集中区。从现有企业来看，种类较多，并未有集中发展的企业。从目前招商的条件、资源来分析，要想实现产业集聚、链条式发展，难度较大。所以，根据多方面因素综合考虑，确定进入本园区的产业应是一、二类无污染企业，适度集聚。 产业选择原则： （1）符合当今技术产业的发展方向和市场需求； （2）符合市域经济发展的总体规划和思路； （3）选择具有低能耗、附加值高的产业领域； （4）选择技术成熟、成长性好、附加值高的产业领域。 金西工业园区的发展定位为：以朱林镇为主要发展依托，以低能耗高附加值企业为引进对象，以环境优美、基础设施配套完善为建设目标的市域工业集中区。 规划园区功能结构为：“三心、两区、两组团”。 “三心”：行政研发中心、商业服务中心、物流仓储中心。 行政研发中心：规划在新老340省道和明珠路所围合的三角形区域内，主要设置园区的管理办公、园区企业的办公、研发机构。 商业服务中心：规划在文化西路和菜园大道交叉口的东北角，主要设置为园区配套的综合商业、金融服务及宾馆服务设施。 物流仓储中心：规划在新340省道和永兴北路交叉口的东北角，主要设置为园区配套的物流、仓储设施。 “两区”：南北两个拆迁安置区。 南拆迁安置区：规划在园区东南角，以现有的龙背小区和南庄村为依托，规划发展拆迁安置区。该区域主要为朱林镇区域内拆迁安置服务，规划另设置打工公寓区，解决企业外来员工的生活居住问题。该区域从远景来看，应与朱林镇区的生活区连成一片。 北拆迁安置区：规划在园区西北角，以河口村为依托，主要为薛埠镇区域内村庄拆迁安置服务。 “两组团”：规划以340 省道为界，分南北两个工业组团，满足园区工业生产的需要。 本项目即位于“两组团”中的南部工业组团。 规划园区建设用地面积为703.87公顷，其中：规划工业用地489.58公顷，占园区建设用地69.55%；规划居住用地75.47 公顷，占园区建设用地10．72%；规划居住用地建筑容积率按0.8 计算，可建住宅面积60.3 万m2，若按户均建筑面积150m2计，可容纳住户约4000户，人口12000人；规划公共设施用地14.44公顷，占园区建设用地2.05%；规划仓储用地22.62公顷，占园区建设用地3.21%；规划道路用地43.81公顷，占园区建设用地6.22%；规划绿化用地56.67公顷，占园区建设用地8.05%；规划市政公用设施用地1.28 公顷，占园区建设用地0.19%。 5、金坛市生态功能保护区区域规划 金坛市生态红线区域分布见附图五，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录见表6。 表6 金坛市生态红线区域名录一览表 地区 红线区域名称 与本项目距离 主导生 态功能 红线区域范围 面积 （平方公里） 一级管控区 二级管控区 金坛市 天荒湖饮用水 水源保护区 东北11.7km 水源水质保护 南天荒全部水面区域 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围 0.86 17.22 向阳水库水源涵养区 西南 12.5km 水源涵养 向阳水库湖面区域 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界 0.23 42.28 茅东山地水源涵养区 西 10.8km 水源涵养 茅东水库和海底水库饮用水水源保护区的一级保护区 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界 2.18 24.90 长荡湖重要渔业水域 东南 13.1km 渔业资源保护 湖心区和饮用水源地的一级保护区 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇 34.85 52.39 钱资荡重要 湿地 东南 8.1km 湿地生态系统保护 / 钱资荡湖面区域 0 4.61 四棚洼生态公益林 西 9.5km 水土保持 / 地处茅山东麓，属扬子准槽构造区，包括彭城村和四棚洼水库、杨兴水库等 0 7.24 方山（金坛市）森林公园 西 11.7km 自然与人文景观 保护 / 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约2900米，南北长约3800米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界 0 12.44 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区 东 13.8km 洪水调蓄 / 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围 0 2.42 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动； 二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]11号）相符。因此，本项目选址符合江苏省生态红线区域规划。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）空气环境质量 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年1月23日至25日对项目所在地的环境质量进行了监测，建设项目所在地环境空气质量均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测结果见表7。 表7 建设项目附近环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 日平均浓度监测结果 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 项目所在地 SO2 0.021～0.071 0 0 / 0 0 NO2 0.025～0.046 0 0 / 0 0 PM10 / / / 0.098～0.141 0 0 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、二氧化氮小时平均浓度及PM10 日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量 本项目生活废水经处理后接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂进行处理。常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年7月10日~7月12日连续三天对金坛市直溪鑫鑫污水处理厂纳污河—通济河进行水环境质量现状监测。监测结果见表8。 表8 建设项目附近水环境质量现状 单位：mg/L 采样地点 采样时间 监测项目 单位：mg/L pH 无量纲 pH CODcr NH3-N 总磷 鑫鑫污水处理厂排污口下游500m 2015年07月10日 7.12 18.8 0.808 0.180 2015年07月11日 7.21 18.8 0.776 0.172 2015年07月12日 7.07 19.1 0.815 0.168 鑫鑫污水处理厂排污口下游1500m 2015年07月10日 7.03 18.6 0.828 0.192 2015年07月11日 7.18 19.1 0.802 0.184 2015年07月12日 7.14 18.4 0.834 0.188 监测数据表明，通济河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 （3）声环境质量 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年7月13日~7月14日连续两天对项目拟建地进行声环境质量现状监测。监测结果见表9。本项目所在地属于工业区，周边无强噪声源，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量良好。 表9 建设项目附近声环境质量现状 单位：mg/L 监测时间 昼间：2015年7月13日10时30分至10时50分 测点号 监测点位 Ld Ln N1 界外东侧 51.2 / N2 界外南侧 53.8 / N3 界外西侧 52.2 / N4 界外北侧 53.1 / 监测时间 昼间：2015年7月14日10时30分至10时50分 N1 界外东侧 52.2 / N2 界外南侧 53.5 / N3 界外西侧 54.7 / N4 界外北侧 52.3 /

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 金坛市常州科林线缆有限公司总投资11000万元，新建生产用房及附属用房8000m2，新建年产500万套高级音频线缆项目，项目实施后可形成年产500万套高级音频线缆的生产能力。公司位于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号规划工业用地内，新建项目所在地东侧为空地（工业用地）；南侧为文化西路；西侧为天顺路；北侧为新盈丰有限公司。根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表10。 表10 建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 水环境 通济河 E 4200 小 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 后阳河 NE 6700 小 大气 环境 五联村 SW 600 120户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 朱林村 NE 1500 400户 声环境 环境噪声 / 厂界外 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔1997〕172号），项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见表11。 表11 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NOx 年平均 0.05 24小时平均 0.1 1小时平均 0.25 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。具体数据见表12。 表12 地表水环境质量标准限值 单位：除pH值外，mg/L 序号 评价因子 Ⅳ类标准 1 pH值（无量纲） 6-9 2 COD（mg/L） ≤30 3 SS（mg/L）* ≤60 4 氨氮（mg/L） ≤1.5 5 总磷（mg/L） ≤0.3 6 溶解氧（mg/L） ≥3 7 BOD5（mg/L） ≤6 8 石油类（mg/L） ≤0.5 3、声环境质量标准 项目所在地为工业区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。见表13。 表13 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 建设项目废气主要为热塑废气氯化氢、氯乙烯以及焊接烟尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源二级标准，具体见表14。 表14 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 氯化氢 100 15 0.26 0.20 氯乙烯 36 15 0.77 0.60 2、废水 建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准值分别见表15。 表15 污水排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS COD 总磷 氨氮 污水处理厂接管标准 6-9 250 500 3.0 35 GB8978-1996三级 6-9 400 500 —— —— 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂排放标准 6-9 10 50 0.5 5 3、噪声：建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表16。 表16 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 表17 建设项目污染排放总量表 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 840 0 840 840 COD 0.336 0.084 0.252 0.252 SS 0.252 0.084 0.168 0.168 氨氮 0.021 0.0042 0.0168 0.0168 总磷 0.0025 0 0.0025 0.0025 动植物油 0.008 0 0.008 0.008 废气 氯化氢 0.045 0 0.045 0.045 氯乙烯 0.055 0 0.055 0.055 烟尘 0.017 0 0.017 0.017 油烟 0.011 0.007 0.004 0.004 固废 生产固废 15 15 0 0 生活垃圾 10.5 10.5 0 0 污泥 0.01 0.01 0 0 由上表可知，常州科林线缆有限公司新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量840t/a，其中COD0.252t/a、SS0.168t/a、氨氮0.0168t/a、总磷0.0025t/a、动植物油0.008t/a； （2）废气：氯化氢0.045t/a、氯乙烯0.055t/a、烟尘0.03t/a、油烟0.004t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期： （1）工艺流程图 图1 施工期工艺流程图 项目属于新建的电线、电缆制造项目，其建成运营后，地上部分为标准化厂房。 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期： （1）工艺流程图 图2 运营期工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①压线： 首先无氧铜线从放线架出来经过主机机头（同时吸料机吸入胶料进行加热），然后主机对铜线进行包胶后经过引取机牵引，最后到收线机收线打卷。此工序中聚氯乙烯（PVC）加热有部分热塑废气（G1）排放，废气主要成分为氯化氢和氯乙烯。 ②裁线： 通过裁刀手动将压出的线进行剪裁。此工序中产生部分剪裁废料（S1）主要成分为PVC边角料，无废气产生。 ③焊接： 采用烙铁焊接的方式焊接。使用50W电烙铁与无铅实心焊锡丝直接焊接，无需添加其它助焊剂，操作简易方便。点焊操作温度为300℃，在焊接时严格按照规格书要求焊锡位置，首先将烙铁头尽量接近被焊体，再向烙铁头送焊锡丝，使焊丝熔化完成焊接。焊锡完全后的产品冷却后进入检测工序。此工序会产生焊接烟尘（G2）、焊接废料（S2）。 ④测试： 对音频线缆的输出功率进行标定，测试其输出特性，确定组件的质量等级。测试工序无污染物产生和排放。 二、主要污染工序： 1、建设期： 1、废气 本项目建设期的大气污染源主要有两种，即扬尘源和交通尾气。 （1）扬尘源 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 堆场扬尘 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。 综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 （2）交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。 生活污水 施工人员平均按100人计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为50L/人·日，则施工期生活用水量为5t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为4t/d。本项目施工期6个月，则施工期间生活污水产生量约720t，经化粪池处理后排入工业集中区污水管网进入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理后排入通济河。类比调查一般混合生活污水的水质情况统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表18。 表18 项目生活污水及主要污染物质产生量 废水产生量（t） 主要污染物 污染物浓度（mg/L） 污染物产生量（t） 720 COD 350 0.252 BOD5 150 0.108 SS 200 0.144 氨氮 25 0.018 ②地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表19，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。物料运输车辆类型及其声级值见表20。 表19 建设期主要噪声源的声级值 序号 声源名称 噪声级范围[dB（A）] 1 推土机 78～96 2 搅拌机 75～88 3 打桩机 95～105 4 运输卡车 85～94 5 挖土机 80～93 6 卷扬机 95～105 7 浇捣机 90～98 8 空气压缩机 80～95 9 混凝土输送泵 90～100 10 电锯 100～105 11 电焊机 90～100 12 电钻 100～105 13 电锤 100～105 14 手工钻 100～105 15 无耻锯 105 16 多功能木工刨 90～100 17 混凝土搅拌 100～110 18 云石机 100～110 19 角向磨光机 100～115 表20 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 基础工程 弃土外运 大型载重车 84-89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装饰工程 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75-80 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固废 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 ①建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。按单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积8000m2，建筑垃圾产生量取平均值，则本项目建筑垃圾的产生量约280t，施工单位应按地方相关规定及时清理。 ②生活垃圾 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，参考《环境保护实用数据手册》中数据，施工人员生活垃圾按照1.0kg/人·d计，因此施工期生活垃圾产生量为0.1t/d。则在整个建设期期间产生的生活垃圾约18t，由当地环卫部门及时清理。

2、营运期： 废气： 本项目营运期大气污染物主要为生产工序中压线时PVC热熔化产生的热塑废气（G1）和焊接时产生的焊接烟尘（G2）。 （1）热塑废气氯化氢、氯乙烯 本项目用于音频线缆的主要外包材料为聚氯乙烯。聚氯乙烯具有稳定的物理化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低；在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50~60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液，具有一定的抗化学腐蚀性；对盐类相当稳定。软化点为80℃，于130℃开始分解。在不加热稳定剂的情况下，聚氯乙烯100℃时即开始分解，130℃以上分解更快。受热分解出放出氯化氢等多种气体，具有一定的毒性。本项目通过线缆押出机先将投入的PVC投料通过160℃高温融化后定性。根据相关文献资料：中国卫生检疫杂志2008年18卷第4期《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》可以得出本项目热塑废气（G1）主要成分为：氯化氢和氯乙烯。根据文献以及类比同类型企业，经集气系统吸收处理后，通过15m高1#排气筒高空排放：氯化氢排放浓度为9.48mg/m3，排放速率为0.01896kg/h，排量为0.0455t/a；氯乙烯排放浓度为11.57mg/m3，排放速率为0.02314kg/h，排量为0.0555t/a。 热塑废气捕集措施：在线缆押出机设备上方设立集气罩，生产产生有机废气应收集处理后有组织排放，废气经引风机（合计引风量2000m3/h）收集后通过15米高排气筒排放。按照90%的收集率，未捕集废气经车间在厂区无组织排放。 （2）焊接烟尘 本项目环保焊带使用无铅环保型涂锡铜带。涂锡铜带采用进口精炼韧性无氧铜/T2紫铜做铜基，涂层厚度0.01~0.05mm，涂层均匀，表面光亮、平整，涂层成分为96.5%Sn、3.0%Ag和0.5%Cu，涂层熔点217℃，焊接时废气产生量较小。本项目焊接烟尘主要污染物以焊接烟尘计，根据孟工戈、金龙浩、赵国华、杨拓宇等人的《新渣系碱性焊条发尘量及发尘速率》（《焊接学报》，Vol28,No6,June2007）以及孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》提供的资料，本项目烟尘产生量按8g/kg焊条计算，则本项目烟尘产生量约为0.0192t/a。 焊接烟尘捕集措施：在焊接工作台上方设立集气罩，生产产生有机废气应收集处理后有组织排放，废气经引风机（合计引风量2000m3/h）收集后通过15米高排气筒排放。按照90%的收集率，未捕集废气经车间在厂区无组织排放。 （3）厨房油烟 本项目每天就餐人数70人，根据类比调查，人均食用油消耗量以25g/（d·次）计，厂区食堂每日提供中餐，厂区全年工作日为300 天，则厂区食堂消耗量为食用油0.525t/a。一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本次评价按3%计，食堂油烟须在室内采用油烟净化器脱油净化，然后统一进入专用烟道排放。油烟去除率按60%计，排放废气12.6×106m3/a（每天运行4h，引风量6000m3/h），油烟产生浓度为4mg/m3。则油烟废气污染物排放状况列于表21。 表21 油烟废气污染排放状况 项目 指标 食用油用量（kg/a） 525 食用油挥发率（%） 3 食用油挥发量（kg/a） 15.75 去除率（%） 60 油烟排放量（kg/a） 6.3 烟气排放量（×104 m3/a） 1260 油烟排放浓度（mg/ m3） 0.7 油烟排放标准（mg/ m3） 2.0 建设项目厂区食堂油烟油烟排放浓度约为0.7mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 表22 建设项目废气产生情况表（有组织） 产生 工序 对应 编号 废气 类别 排气量 m3/h 产生情况 治理措施 处理效率 % 排放情况 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m 直径 m 温度 ℃ 压线、焊接 G1 氯化氢 2000 9.48 0.01896 0.045 集气系统+15m排气筒 - 9.48 0.01896 0.045 15（1#） 0.3 25℃ 连续排放2400h 氯乙烯 2000 11.57 0.02314 0.055 11.57 0.02314 0.055 G2 烟尘 2000 8.64 0.0072 0.017 8.64 0.0072 0.017 油烟 - 油烟 6000 0.0015625 0.009375 0.011 油烟净化装置 60 0.000625 0.00375 0.004 15（2#） 0.3 50℃ 间歇排放1200h 表23 建设项目废气产生情况表（无组织） 污染源产生工序 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 压线 氯化氢 生产车间 0.005 75 93 5 氯乙烯 0.006 焊接 烟尘 0.002 2、废水 本项目无生产废水产生和排放。废水主要为职工生活污水，项目建成后共有70名员工，年工作日300天。具员工食堂提供午餐，办公生活污水主要为盥洗废水和厕所废水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），日常冲厕用水量按车间工人生活用水定额30L-50L/（每人·每天）进行估算，取最大量，综上所述本项目按每人每天50L用水量计，本项目办公生活用水量约1050t/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为840t/a。办公生活污水中主要污染物的产生浓度为：办公生活污水中主要污染物的产生浓度为：COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油10mg/L；污染物产生量为：COD 0.336t/a、SS 0.252t/a、NH3-N 0.021 t/a、TP 0.0025 t/a、动植物油 0.008t/a。生活污水经化粪池预处理达到市政污水管网接管标准后，接入市政污水管网，最终排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理达标后排放。 本项目绿化用地200m2，按照绿化用水2L/m2·d，用水量120t/a。 污水产生排放情况见表24，建设项目水平衡图见图3。 表24 废水产生及排放情况 水污 染源 废水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 处理方式 污染物排放量 削减量 （t/a） 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 生活 污水 840 COD 400 0.336 化粪池 300 0.252 0.084 SS 300 0.252 200 0.168 0.084 NH3-N 25 0.021 20 0.0168 0.0042 总磷 3 0.0025 3 0.0025 0 动植物油 10 0.008 10 0.008 0 图3 建设项目用排水平衡图 3、噪声 本项目无高噪声设备，车间综合噪声源强约为85dB（A）。主要采取以下噪声控制措施：一是车间离围墙至少10米距离，厂房靠厂界侧控制门窗数量并选用隔音窗；二是选用低噪声设备，将设备放置于车间中部，加强设备的维护和管理，确保正常运行；三是控制作业时间，休息和夜间不安排生产。 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 ①生产固废：生产过程中产生的生产固废，主要为裁剪工序中的PVC边角料等杂物，约14.5t/a，以及焊接中的废焊带，产生量约为0.5t/a。总共产生生产固废约15t/a。采取分类收集、外售综合利用。 ②生活垃圾：本项目固废为生活垃圾，本项目建成后为70人，按每人每天产生0.5公斤办公垃圾计算，全年300天预计产生此类固废10.5t/a，由朱林镇环卫部门统一收集并进行无害化处理。 ③化粪池污泥：类比同类项目，本项目产生的化粪池污泥为0.01t/a（含水率95%），污水主要为生活污水，没有有毒有害物质，属一般固废，可委托环卫部门统一处置。 综上所述，本项目建成后固废总发生量约25.51t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表25。 表25 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 生产固废 裁线、焊接 固态 PVC边角料、废焊带 15 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 生活垃圾 办公生活 固态 废纸屑等 10.5 √ 污泥 化粪池 固态 含水污泥 0.01 √ （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表26，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表26 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 PVC边角料 一般工业固废 剪裁 固态 - - - - 61 14.5 2 废焊材 一般工业固废 焊接 固态 - - - - 85 0.5 3 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 - - - - 99 10.5 4 生活废水污泥 污泥 化粪池 固态 - - - - 99 0.01 （4）固体废物排放情况 建设项目产生的生活垃圾10.5t/a，化粪池污泥产生量0.01t/a，由环卫部门定期清运。生产垃圾采取分类收集、外售综合利用。具体见表27。 表27 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 产生工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 PVC边角料 剪裁 61 固态、PVC 14.5 0 厂方回收利用 废焊材 焊接 - 85 固态 - 0.5 0 外售 污泥 化粪池 - 99 固态、杂质 - 0.01 0 环卫部门清运 生活垃圾 生活 - 99 - - 10.5 0 环卫部门清运 合计 一般固废 - - - - 15.01 0 分类处置利用 生活垃圾 - - - - 10.5 0 环卫部门清运 总计 - - - - 25.51 0 - 5、污染物排放总量汇总 本次扩建污染物排放量汇总见表28。 表28 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 热塑废气 氯化氢 2000 9.48 0.045 9.48 0.045 周围环境 氯乙烯 11.57 0.055 11.57 0.055 焊接烟尘 烟尘 8.64 0.017 8.64 0.017 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 840 400 0.336 300 0.252 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂 SS 300 0.252 200 0.168 NH3-N 25 0.021 20 0.0168 总磷 3 0.0025 3 0.0025 动植物油 10 0.008 10 0.008 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 剪裁 PVC边角料 14.5 0 14.5 0 厂方回收利用 焊接 废焊材 0.5 0.5 0 0 外售 化粪池 生活废水污泥 0.01 0.01 0 0 环卫清运 生活 生活垃圾 10.5 10.5 0 0 三、污染防治措施： 1、废气治理措施 本项目主要废气为热塑废气和焊接烟尘。其中热塑废气的主要成分为氯化氢和氯乙烯。 热塑废气通过集气系统收集后经过15m高1#排气筒有组织排放，氯化氢排放浓度为9.48mg/m3，排放速率为0.01896kg/h，排量为0.045t/a；氯乙烯排放浓度为11.57mg/m3，排放速率为0.02314kg/h，排量为0.055t/a。 焊接烟尘通过集气系统收集后经过15m高1#排气筒有组织排放，排放浓度为8.64mg/m3，排放速率为0.0072kg/h，排量为0.017t/a。 本项目集气系统采用工作台，收集方式见图4： 图4 集气系统示意图 参考同类企业，收集效率可达90％以上。收集后的废气通过1根15米排气筒排放。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级的要求，对环境影响较小。 2、废水防治措施 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到接管要求后，接入市政污水管网，最终排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理达标后排放。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 3、固废防治措施 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、化粪池污泥、生产固废：PVC边角料和废焊带。职工生活垃圾及化粪池污泥交由环卫部门处理；生产固废中PVC边角料由厂方回收利用、废焊带外售。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； （3）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； （4）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4、噪声防治措施 本项目生产设备位于洁净厂房内，项目的噪声源主要为线缆押出机、绞线机的噪声。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减震等防治措施。 （1）在进行设备采购的招投标中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减震平顶，减震内壁和减震地板等措施。 （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热塑废气 G1 | 氯化氢 | 9.48mg/m3 0.045t/a | 9.48mg/m3 0.045t/a |
|  |  | 氯乙烯 | 11.57mg/m3 0.055t/a | 11.57mg/m3 0.055t/a |
|  | 焊接烟尘 G2 | 烟尘 | 8.64mg/m3 0.017t/a | 8.64mg/m3 0.017t/a |
|  | 油烟 | 油烟 | 4mg/m3 0.011t/a | 0.7mg/m3 0.004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 840t/a | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 400mg/L，0.336t/a 300mg/L，0.252t/a 25mg/L，0.021t/a 3mg/L，0.0025t/a 10mg/L，0.008t/a | 300mg/L，0.252/a 200mg/L，0.168t/a 20mg/L，0.0168t/a 3mg/L，0.0025t/a 10mg/L，0.008t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 剪裁 | PVC边角料 | 14.5t/a | 厂方回收利用 |
|  | 焊接 | 废焊材 | 0.5t/a | 外售 |
|  | 化粪池 | 生活废水污泥 | 0.01t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 10.5t/a |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为线缆押出机、绞线机等机械设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目产生的废气均能做到达标排放；生活污水经化粪池预处理后，接管污水处理厂；固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和房屋装修的油漆废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表29 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 （2）油漆废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，但排放量、排放时间和部位都不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度很长，按本项目规模通常可达2～4年。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住、办公或营业后也要注意室内空气的流畅。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员生活污水排放量约为4m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约250mg/L、氨氮25mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，在建设期工地应设临时公厕，将污水进行收集，经化粪池处理达标排放。 固体废物环境影响分析 施工期间需要挖土，由于开方量远大于填方量，会产生大量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。利用施工期间开挖的土方，可在集中绿地上面堆山种树，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，产生量约0.1t/d。应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表30列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表30 施工机械噪声衰减距离（m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 本项目为电线、电缆制造项目，无生产废水排放，因此本项目对周围环境的影响主要是工艺（生产）废气、生活污水和生活垃圾 1、大气环境影响分析 ①估算模式计算结果 本项目营运期大气污染物主要为热塑废气G1、焊接烟尘G2。 热塑废气的主要成分为氯化氢和氯乙烯。根据相关资料计算，产量分别为0.051t/a和0.062t/a。 焊接烟尘废气主要污染物以烟尘计，根据相关资料计算，本项目焊接烟尘产生量约为0.0192t/a。本项目废气采用集气系统进行收集处理，收集率可达90％。收集的废气经处理后由15m排气筒排空，未捕集部分废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐screen-3模型计算结果，本项目废气预测结果见下表。 表31 有组织废气排放对环境影响预测 序号 项目 源强 最大落地浓度 距离 标准 1 有组织排放 氯化氢 0.01896kg/h 0.001201mg/m3 245 100mg/m3 2 氯乙烯 0.02314kg/h 0.0008615mg/m3 323 36mg/m3 3 烟尘 0.0072kg/h 0.0002681mg/m3 323 120mg/m3 本项目有组织排放废气中氯化氢最大落地浓度为0.001201mg/m3，最大落地浓度距离为245米；氯乙烯最大落地浓度为0.0008615mg/m3，最大落地浓度距离为323米；烟尘最大落地浓度为0.0002681mg/m3，最大落地浓度距离为323米，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中氯化氢≤100mg/m3、氯乙烯≤36mg/m3、颗粒物≤120mg/m3,15m排气筒排放监控浓度限制要求。因此本项目有组织废气排放对周围环境影响较小。 ②大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表32，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 表32 无组织废气产生源强 编号 污染源位置 污染物 产生量（t/a） 面源面积 面源高度（m） 计算结果 1 生产车间 氯化氢 0.005056 75m×93m 5 无超标点 2 氯乙烯 0.006170667 无超标点 3 烟尘 0.00192 无超标点 ③卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表33；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表34。 表33 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表34 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （Kg/h） 面源面积 （m×m） 卫生防护距离计算值m 设定卫生防护距离m 生产车间 氯化氢 0.0021067 75×93 0.038 100 氯乙烯 0.002571 0.038 烟尘 0.0008 0.005 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为生产车间边界外100m范围。根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图3。 2、水环境影响分析 建设项目生活污水840t/a，主要污染物浓度分别为COD400mg/l、SS300mg/l、氨25mg/L、总磷3mg/L、动植物油10mg/L。经化粪池处理，接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准后，排入通济河；项目污水达标排放，且排水量较小，各类污染物对受纳水体的贡献值较小，不会改变受纳水体通济河的水质功能。 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂接纳本次项目污水可行性分析 （1）金坛市直溪鑫鑫污水处理厂简介 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂为朱林镇金西工业园重要环境基础设施，设计日处理能力4万吨，主要承接经济开发区、朱林镇工业集中区、尧塘镇以及金东工业园区的生产、生活污水处理，目前实际处理量约为30000t/d。污水处理工艺为：预处理工艺采用旋流沉砂池、厌氧序批次反应池（ASBR）；主导工艺采用A2/O生化池；深度处理工艺为Dynasand连续流动床过滤器；二氧化氯消毒工艺。 （2）接管可行性 ①从接管范围上看。本项目位于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号，根据现场勘查金坛市盐港中路接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂的污水管网已铺设到位。因此从接管范围上看，本项目排放的生活污废水接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂是可行的。 ②从水量水质上看。金坛市直溪鑫鑫污水处理厂规模为4万t/d，建设项目污水排放量为2.8t/d。且处理厂日处理量远未饱和，完全可以接纳本项目污水水量。本项目废水全部为生活污水，水质简单，经化粪池预处理后能达到金坛市直溪鑫鑫污水处理厂的接管标准，不会对金坛市直溪鑫鑫污水处理厂正常运造成冲击影响。 综上所述，从接管范围、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目的废水接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理是可行的。建设项目排放的废水经金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理后达标排入通济河，对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、化粪池污泥、生产固废。职工生活垃圾和化粪池污泥交由环卫部门处理；生产固废收集后外售综合利用。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）主要噪声源的确定 项目主要产噪设备噪声源强见表35。 表35 主要噪声源强表 序号 设备名称 数量 （台或套） 等效声级 [dB（A）] 治理措施 降噪效果 [dB（A）] 距厂界最近距离m 1 线缆押出机 80# 4 70 设置隔声罩、减震垫、建筑隔声等 25 东：10 2 线缆押出机 30+50+30# 1 70 25 东：10 3 线缆押出机 50# 2 70 25 东：10 4 线缆押出机 80# 1 70 25 东：15 5 线缆押出机 70# 1 70 25 东：15 6 绞丝机 1 70 25 东：15 （2）噪声预测模式 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α（r-r0）/100； Aexc=5lg（r-r0）； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6） d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2（T）+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）预测结果 表36 与背景值叠加后各测点噪声预测结果表（单位：dB（A）） 厂界测点 N1 N2 N3 N4 昼 间 背景值 50.7 52.6 53.3 52.1 贡献值 41.5 45 41.5 39 预测值 51.2 53.3 53.6 52.3 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 背景值 43.1 41.0 40.1 47.0 贡献值 0 0 0 0 预测值 43.1 41.0 40.1 47.0 评价 达标 达标 达标 达标 根据预测结果，与评价标准进行对比分析，本项目建成后，设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间、夜间贡献值均未超标，对项目周边声环境影响较小。 5、环境风险评价和应急措施 （1）风险评价等级判定 ①风险物质及重大危险源辨识 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，在进行建设项目环境风险评价时，首先要进行物质危险性识别，确定项目环境风险评价因子。本项目从事机械治疗及病房护理设备制造，所用的原辅材料中无易燃易爆并物。但各污染防治措施存在事故排放的可能，在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦污染物事故排放，将会对环境造成不利影响。因此需进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量达标，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 ②评价工作等级判定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，将本次环境风险评价的工作等级为二级，评价内容即风险识别、源项分析和对事故影响进分析，提出防范、减缓和应急措施。评价工作等级判定如表37。 表37 评价工作级别表 剧毒危险性 物质 一般毒性危险 物质 可燃、易燃危险性 物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 ③风险评价范围 根据本次评价等级和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，确定本次风险评价范围为以项目所在地为半径3 公里范围。 （2）风险源项识别 建设项目整个工程分为主体工程、公辅工程、储运、作业环境等。根据本项目特点，建设项目的环境风险主要存在于污染物排放控制部分，因此本次风险评价将拟建项目的风险源将重点考虑环保工程。 （3）防范措施和应急对策 根据国家环境保护局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知（环发[2005] 152 号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 建设单位拟建设置事故池，能够保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。 （4）事故应急对策措施 ①废水事故排放 当发生事故废水异常排放情况时，为防止大量污染物进入排水系统，建设应采取以下防范措施： 厂区内设应急事故池、雨水口、污水排水口设置截止闸门及下水道设置应急闸门，防止污染物流入外界水体。 ②废气事故排放应急处理 当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。 （5）风险应急预案 参考以上各节提出的各项事故应急建议，根据厂内人员情况及项目具体情况，制订风险应急预案。 风险应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 针对可能存在的环境风险，应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有： ①编制和修改事故应急救援预案。 ②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。 ③检查各项安全工作的实施情况。 ④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 ⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令。 ⑥负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。 综上所述，在落实各项风险影响防范措施，制定完善的事故应急预案的情况下，建设项目的环境风险在可接受的范围内。 6、清洁生产 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。中船动力有限公司拟采取的清洁生产措施如下： （1）减少污染物的排放量 项目生活污水排入园区污水管网后入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂；产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声达标排放。 从建设项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 （2）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 7、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表17。 表17 建设项目污染排放总量表 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 840 0 840 840 COD 0.336 0.084 0.252 0.252 SS 0.252 0.084 0.168 0.168 氨氮 0.021 0.0042 0.0168 0.0168 总磷 0.0025 0 0.0025 0.0025 动植物油 0.008 0 0.008 0.008 废气 氯化氢 0.045 0 0.045 0.045 氯乙烯 0.055 0 0.055 0.055 烟尘 0.017 0 0.017 0.017 油烟 0.011 0.007 0.004 0.004 固废 生产固废 15 15 0 0 生活垃圾 10.5 10.5 0 0 污泥 0.01 0.01 0 0 由上表可知，常州科林线缆有限公司新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量840t/a，其中COD0.252t/a、SS0.168t/a、氨氮0.0168t/a、总磷0.0025t/a、动植物油0.008t/a； （2）废气：氯化氢0.045t/a、氯乙烯0.055t/a、烟尘0.03t/a、油烟0.004t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表39 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 环保设施名称 数量 规模 处理效果、执行标准或拟达要求 投资（万元） 完成时间 废气 生产 车间 集气系统+15米高排气筒 1 2000m3/h 达标排放 15 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 废水 生活 化粪池 1 3t/d 废水达到接管要求 10 噪声 生产 隔声、减振、合理布局 - 厂界噪声达标 5 固废 生产 一般固废堆场 25 m2 无渗漏 5 地下水、土壤 车间防渗措施 各生产及存放场所采取防渗漏、流失措施，最大程度避免对地下水和土壤造成污染 5 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在章金坛市范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，水污染物排放总量纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 - 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 经计算，本项目不设置大气环境防护区域。项目完成后，全厂卫生防护距离为以生产车间100m范围包络线；在此范围内无居民等敏感保护目标存在，可满足项目卫生防护距离的要求 - 合计 40

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘 | 氯化氢、氯乙烯、烟尘 | 经集气系统收集处理后由15m高排气筒直接排空 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 污水经化粪池处理后排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入通济河。 | 达接管要求，有效处置 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产全过程 | PVC边角料 | 企业回用 | 有效处置 |
|  |  | 废焊带 | 外售 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为线缆押出机、绞线机等机械设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 本项目由常州科林线缆有限公司投资11000万元，新建年产500万套高级音频线缆项目。项目地址位于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号（新建生产用房及附属用房8000m2），从事电线、电缆制造项目。项目定员70人，年生产天数300天，每天8小时运行。 2、产业政策相符性 2.1、本项目不属于《中华人民共和国国家发展与改革委员会令》（第9 号）—《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类和淘汰类。也不属于省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目，为允许类。 2.2、根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目从事电线、电缆制造的生产，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 2.3、根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 2.4、本项目已于2014年4月16日取得金坛市发展和改革委员会备案（坛发改备字[2014]0074号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、选址规划相符性 本项目选址于金坛市朱林镇金西工业园龙溪大道199号，新建生产用房及附属用房8000m2，金西工业园区位于金坛市西部，在朱林镇区西侧、沿江高速和扬溧高速交叉口的东北角。本项目用地类型属工业用地，金坛市规划局已出具规划红线图和规划总平面图（见附件），同时本项目属于电线、电缆制造业，符合工业园区产业定位，因此本项目符合区域规划，选址合理。 金坛市“十二五”规划为按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有金坛特色和优势的现代产业体系。本项目从事太阳能电池组件生产，符合金坛市“十二五”规划。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号，本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区内。因此，项目选址符合当地规划。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，监测的SO2、NO2、PM10现状值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状：项目接管的金坛市直溪鑫鑫污水处理厂排污口通济河主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。 （3）声环境质量现状：声环境质量现状：本项目厂界区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 5、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要为生产过程中热塑废气G1和焊接烟尘G2，根据相关资料计算，本项目经集气系统收集后有组织排放为：氯化氢产生量约为0.045t/a、氯乙烯产生量约为0.055t/a、烟尘产生量约为0.017t/a。本项目废气采用集气系统收集，收集率可达90％。收集的废气经处理后由15m（1#）排气筒排空，未捕集部分废气无组织排放，对周边环境影响较小。 废水：本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理达到市政污水管网接管标准后，接入市政污水管网，最终排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理达标后排放。 噪声：本项目运营期主要噪声源为厂房线缆押出机、绞线机等机械动力设备运转噪声，本项目生产车间为全封闭的标准厂房，所有生产及辅助设备均设置在厂房内，并对产噪设备采用墙体隔声、减振、消声、距离衰减措施。经采取上述降噪防噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，经预测，本项目噪声源不会改变周边声环境功能类别。 固体废弃物：本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、化粪池污泥、生产固废。职工生活垃圾和化粪池污泥交由环卫部门处理；生产固废经废旧物资回收企业收集后综合利用无害化处理。本项目产生的各项固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 6、达标排放和污染防治措施的有效性分析 由于项目生产过程产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，从技术上分析，本项目只要在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，完全可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大，因此所采取的防治措施是有效可行的。 本项目产生的热塑废气、焊接烟尘经集气系统收集后由15m排气筒达标排放。 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理达到市政污水管网接管标准后，接入市政污水管网，最终排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理达标后排放。 厂内噪声设施严格按照本环评提出的减噪措施后可做到达标。 另外在达标排放的前提下，产生的污染物不会对当地环境质量造成明显影响。 7、总量控制指标结论： 本项目废气主要为生产过程中的热塑废气和焊接烟尘，焊接烟尘主要污染物以烟尘计，根据本项目规模、特点及查阅行业资料，废气经收集处理后由15m排气筒排空，排放量为：氯化氢0.045t/a、氯乙烯0.055t/a、烟尘0.017t/a、油烟0.004t/a。需向当地环保局申请，纳入当地环境总量。 本项目没有生产废水，生活污水经化粪池预处理达到市政污水管网接管标准后，接入市政污水管网，最终排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理达标后排放。生活污水水量840 t/a。经化粪池处理后排放，其中COD0.252t/a、SS0.168t/a、氨氮0.0168t/a、总磷0.0025t/a、动植物油0.008t/a，需向当地环保局申请，纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂排放总量。 本项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价及项目环境影响预测评价，认为本项目完成环境影响评价所提出的防治措施后，运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内，从环保角度出发，该项目在该地区建设具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。 8、总结论 ①本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求； ②本项目符合规划要求，厂址选择合理； ③本项目符合清洁生产要求和循环经济理念； ④本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； ⑤本项目废气污染物达标排放，不改变当地的环境质量功能要求；噪声预测值达标； ⑥本项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡； 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和朱林镇总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，但严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。且项目不在《江苏省环境噪声污染防治条例》中禁止建设的区域内。同时，由于本项目“三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；在建设项目做好各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放； （2）做好周围的绿化工作，美化环境。 （3）对生活垃圾做到及时收集，防止垃圾收集过程产生二次污染。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 建设项目出让地界址图 附件三 企业营业执照 附件四 法人代表身份证复印件 附件五 中华人民共和国组织机构代码证 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目平面布置图 附图三 建设项目周边环境图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

图  例

G—废气

S—固废

G2、S2

G1

绿化用水