建设项目环境影响报告表

项目名称：           新建防爆电气项目

建设单位（盖章）： 江苏亮舟防爆电气有限公司

编制日期： 2015年7月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建防爆电气项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏亮舟防爆电气有限公司 |
| 法人代表 | 蒋爱良 | 联系人 | 杨根金 |
| 通讯地址 | 金坛市朱林镇龙溪大道196号 |
| 联系电话 | 18917977196 | 传真 | / | 邮政编码 | 213241 |
| 建设地点 | 金坛市朱林镇龙溪大道196号 |
| 立项审批部门 | 金坛市发展和改革委员会 | 批准文号 | 坛发改备字【2015】93号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C39电气机械及器材制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 30375 | 绿化面积 (平方米) | 2825 |
| 总投资 (万元) | 13000 | 其中：环保投资(万元) | 230 | 环保投资占 总投资比例 | 1.76% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料、主要设备见工程内容。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 8400 | 燃油(吨/年) | / |
| 电(万千瓦·时/年) | 166.4 | 液化石油气(吨/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其他 | / |
| 污水（工业污水、生活污水）排水量及排放去向 本项目2080t/a生活污水经化粪池预处理后达到《鑫鑫污水处理厂》接管水质标准后经工业园区污水管网排入金坛市鑫鑫污水处理厂处理，经处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至通济河，无生产性废水排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏亮舟防爆电气有限公司成立于2013年6月4日，公司住所为金坛市朱林镇金西工业园创业路100号，注册资本1500万元人民币，公司性质为有限责任公司，经营范围为防爆灯具、防爆电器的研发、制造、销售和售后服务及精密铸造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现计划投资13000万元，新建生产用房及附属用房20000平方米，新建防爆电气项目，项目建成后年铸造防爆灯具配件、防爆电器配件3.5万吨；年产防爆灯具3万套、防爆电器5万套。 江苏亮舟防爆电气有限公司遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关条款的规定，委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担上述项目的环境影响报告表的编制工作。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产业政策相符性 （1）本项目不属于《中华人民共和国国家发展与改革委员会令》（第9号）—《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中限制类和淘汰类项目。也不属于省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目从事防爆电气的生产，主要工序为裁剪、冲压、焊接、钻床加工、蜡膜铸造、表面处理等工序，并不涉及电镀以及冶金等工序，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目没有《江苏省太湖水污染防治条例》中的禁止行为。 （4）本项目已于2015年5月19日取得金坛市发展和改革委员会备案（坛发改备字[2015]93号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、选址合理性 本项目位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，金西工业园区内的机械制造产业园区，项目用地属于规划工业用地，其用地功能与规划用地性质相符；金西工业园产业规划为四大主导产业，分别为新能源、新材料、机械装备制造、电子。本项目从事防爆灯具、防爆电气配件的生产，符合金西工业园用地规划和产业规划；项目所在地四周现状均为工业空地，东侧拟建常州市丛禾电梯配件有限公司，西侧和南侧未有规划，北侧为规划文化西路，距离项目最近的村庄是五联村570m。综上所述本项目选址合理。 4、产品方案 产品及规模：项目建成后将形成年产防爆灯具、防爆电气配件3.5万吨的生产能力。项目主要产品及产量见表1-1。 表1-1 项目主要产品及产量 产品名称 计量单位 数量 备注 防爆灯具 万套 3 具体规格和数量根据市场情况作调整 防爆电气配件 万套 5 5、主要建设内容 本项目占地30375平方米，新建生产用房及附属用房20000平方米，项目主要生产设备见表1-2，主要原辅材料见表1-3。 表1-2 主要生产设备一览表 工序 设备名称 备注 数量 生产 中频炉 200kV 5 焙烧炉 100kV 5 化蜡桶 铸造 1 蜡料搅拌机 铸造 1 削蜡机 铸造 1 卧式压蜡机 铸造 1 切割机 铸造 1 烘箱 铸造 1 抛光机 铸造 2 筛砂机 铸造 1 电热恒温干燥箱 铸造 1 空气压缩机 铸造 1 打圆机 铸造 1 对焊机 冲压 1 冲床16T 冲压 20 冲床10T 冲压 4 冲床25T 冲压 4 冲床45T 冲压 1 冲床63T 冲压 1 液压机 冲压 4 300mm卧轴平面磨床 冲压 1 车床 冲压 1 钻床 冲压 20 铣床 冲压 1 剪板机 冲压 3 台钻 冲压 8 台式攻丝机 冲压 20 行车10T 冲压 11 冷冻干燥机 装配 1 氩弧焊机 装配 1 立式钻床 装配 1 攻丝机 装配 2 落地砂轮机 装配 3 打包机 装配 2 小冲床 装配 1 贮运 卡车 / 2 公用 空压机 / 10 冷却水池 5×6×2.5=75m3 1 表1-3 建设项目原辅材料消耗情况 原料名称 规格 年耗量(t/a) 储存场所 运输方式 钢材 / 2000 仓库 汽车运输 铜材 / 300 仓库 汽车运输 铝材 / 200 仓库 汽车运输 石蜡 / 2 仓库 汽车运输 灯泡 / 3万套 仓库 汽车运输 镇流器 / 3万套 仓库 汽车运输 电线 / 10万米 仓库 汽车运输 工程塑料 / 200 仓库 汽车运输 主要原辅材料理化特性简介，具体见表1-4： 表1-4 建设项目原辅材料理化性质 原料名称 规格 特性及其优缺点 钢材 / 含碳量在0.0218%-2.11%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外，还有硅、锰、硫、磷等。 铜材 / 其热导率和电导率都很高，化学稳定性强，抗张强度大，易熔接，具抗蚀性、可塑性、延展性，铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的；而带材和箔材都是冷轧的；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制的。 铝材 / 铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。 石蜡 / 石蜡又称晶形蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料(尤其是特氟龙)外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14–2.9J·g·K，熔化热为200–220J·g。 灯泡 / 防爆灯泡，其构成包括硬质玻壳、玻壳内的灯芯和内填充气以及玻壳尾部的灯头，其玻壳的外表面是经机械或化学处理成磨砂面，或是在玻壳尾部即灯头此端内表面局部覆有反光涂层，另一端外表面则为经机械或化学处理过的磨砂面。硬质玻壳其材质热膨胀系数小，可以减少玻壳在突变的温差作用下产生爆炸的机会，玻壳一端内表面覆有反光涂层，另一端外表面处理成磨砂面的组合，不但提高灯光的照明和热效率和使光线产生折射变得柔和使40W的灯泡达到相当于60W灯泡的亮度，更兼有在潮湿、有水汽的埸合，玻壳磨砂面表面湿润后表面会更透明，透光更好的特点。 镇流器 / 使用半导体电子元件，将直流或低频交流电压转换成高频交流电压，驱动低压气体放电灯(杀菌灯)、卤钨灯等光源工作的电子控制装置。应用最广的是荧光灯电子镇流器。其优点有节能、消除闪频发光稳定、起点可靠、功率因数高、延长灯管寿命等。 工程塑料 / 工程塑料可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但价格较贵，产量较小。工程塑料又可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。工程塑料的性能特点主要是：①与通用塑料相比，具有优良的耐热和耐寒性能，在广泛的温度范围内机械性能优良，适宜作为结构材料使用；②耐腐蚀性良好，受环境影响较小，有良好的耐久性；③与金属材料相比，容易加工，生产效率高，并可简化程序，节省费用；④有良好的尺寸稳定性和电绝缘性； ⑤重量轻，比强度高，并具有突出的减摩、耐磨性。 6、公用及辅助工程 （1）供水 新建项目总用水为8400t/a，其中生活用水2600t，工业用水5800t，来自当地自来水管网。 （2）排水 本项目全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体；项目废水为生活污水2080t/a，经化粪池预处理达到污水处理厂接管要求后排入金坛市鑫鑫污水处理厂处理。本项目生产过程中设备用冷却水循环使用，清洗水循环利用，故无生产废水排放。 （3）供电 本项目用电量为166.4万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）绿化 本项目绿化面积4000m2。 （5）建设项目主体及辅助工程 表1-4 建设项目组成一览表 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 1#生产车间 2160m2 2#生产车间 4536m2 3#生产车间 4536m2 4#生产车间 4536m2 公用工程 给水 工业用水系统 5800t/a 来自当地自来水管网 生活用水 2600t/a 排水 2080t/a 经化粪池预处理达到污水处理厂接管要求后排入金坛市鑫鑫污水处理厂 风险 设置事故池 消防水池624m3 供电 166.4万千瓦时/年 由当地电网提供 绿化 4000m2 辅助工程 办公楼 544m2 门卫 120m2 储运工程 原料堆场 2000m2 用于堆放原辅材料 成品库 5000m2 用于存放成品 环保工程 废水 污水处理系统 收集后排入工 业区污水管网 废气 非甲烷总烃 集气罩+3根15m高排气筒 排放达到GB16297-1996中二级标准 HCl 碱喷淋处理器+1根15m高排气筒 排放达到GB16297-1996中二级标准 与主体工程同时实施、同时竣工、同时投入使用 噪声 隔声、减振设施 确保厂界噪声达标 危废 酸碱处理残渣 HW17危废暂存间 委托资质单位处理 废机油、废擦油布 HW18危废暂存间 委托资质单位处理 一般固废 废弃零部件和金属边角料 固废暂存间 外售 生活垃圾 垃圾箱 委托环卫部门清运 7、项目人员配置 本项目共有员工200名，生产车间实行8小时一班制生产，年生产260天，厂区员工均不在厂区食宿。 8、建设项目周边概况 本项目北侧为文化西路，东、西、南侧为空地。项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 9、厂区平面布置情况 厂区出入口沿文化西路南侧设置。1#生产车间位于厂区北侧，另三个车间由北向南依次排列；办公楼、门卫位于东北角。 建设项目厂区总平面布置情况见附图3。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为江苏亮舟防爆电气有限公司拟投资13000万元建设的新建项目，项目现在为空地，东、西、南三面均为工业空地，北侧为文化西路。 项目尚未开工建设，因此与本项目有关的原有污染情况为无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形及地貌 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦。海拔标高4.5米。同时与周边道路相衔接。场地工程地质条件较好，土质主要为粘土、亚粘土，土层较厚，地基承载力一般为150-270kPa。 2、气候 建设项目地处北亚热带与中亚热带的过渡地域，属亚热带季风性气候。气候特征是：四季分明、雨热同步。 四季分明：历年年平均气温为15.6℃，全市春、秋短，冬、夏长。气候季节差异十分明显，冬季寒冷，夏季炎热，春、秋温和。 雨热同步：由于季风影响显著，降水与气温相应同步升降。冬季气温低时降水量少；春季气温回升，降水逐渐增多；夏季气温最高，梅雨、暴雨、台风降水生成的降水量也最多；秋季气温下降，降水也明显减少。历年平均降水量为1086.0毫米。 3、气象 建设项目所在区域年平均温度为15.6℃，极端最低温度为-15.5℃，冬季日照率为47%，大气压力冬季102.2kPa,空气相对湿度冬季66%，夏季75%，最大冻土深度120mm，年降雨天数＞150天，全年主导风向ESE，冬季主导风向NW，多年平均风速达到2.6m/s,最大风速24m/s。全年无霜期250天左右，建设项目所在地风向玫瑰图见图2-1。 4、水文 苏南河网地带，太湖流域湖西水系。全市水系以丹金溧漕河为主，丹金溧漕河上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖。其他还有通济河、尧塘河、薛埠河、湟里河、北干河。此外全市还分布着许多湖泊，包括中型湖泊-长荡湖、小型湖泊-天荒湖、钱资荡等，丹金溧漕河、长荡湖、钱资荡为全市主要地表水源。 图2-1 常州地区风向玫瑰图 5、土壤与植被 建设项目所在区域土壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量（2.0～2.15）％，含氮（0.15～0.2）％，土壤pH为6.5～7.2，粘粒含量约（20～30）％，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0～2.5%，土壤酸碱度为中性。随着城市开发建设，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济简况 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻，全市户籍人口55万人。 金坛有丰富的土地资源和水资源，山丘、水面、平原齐全，条件优越，为农、林、牧、副、渔和工业、交通、旅游等的全面发展提供了有利条件。全市总面积9.755万公顷，陆地面积7.813万公顷，占总面积80.1%；水域面积1.942万公顷，占总面积的19.9%。 2014年完成地区生产总值471.48亿元，同比增长13.1%；服务业增加值占比42%（198.02亿元）；公共财政预算收入30.12亿元，同比增长16.3%，税收占比88%；全年实现工业开票销售收入633.96亿元，同比增长31.4%；工业产值801.48亿元，同比增长21.6%，其中装备制造业226.66亿元，占比28.3%，化工新材料299.11亿元，占比37.3%，光伏新能源133.75亿元，占比16.7%，纺织服装120.71亿元，占比15%；全社会固定资产投资实现268.99亿元，同比增长25.5%，其中工业投入188.32亿元，同比增长23.7%。新增工商注册登记企业1277家，新增企业和注册企业分别增长41.7%和77.7%；各项指标增幅位列常州辖区之首和苏南县市前列。 2014年，农业基本现代化水平继续保持在全省第一方阵；工业经济逆势上扬。全年实现工业开票销售收入634亿元，同比增长31.4%，支柱产业支撑作用明显，装备制造、化工新材料等产业呈现高速增长态势，工业开票销售收入同比增幅均超40%。；全年完成交通基础设施建设投资14.34亿元，年末通车总里程达2058.8公里，航道总里程313.9公里；全年共接待游客636.28万人次，实现旅游总收入66.15亿元。 2013年全市共有在校学生59717人，专任教师4949人，成功举办金坛市第六届文化艺术节。金坛土墩墓群被国务院核定公布为“第七批全国重点文物保护单位”；年末全市拥有各级各类医疗卫生机构189家，其中市级医院3家、卫生院14家，城市社区服务中心2家；成功承办了常州市第十四届运动会青少年部排球比赛、社会部舞龙比赛和农村部乒乓球比赛。金坛籍运动员在第十二届全国运动会获得3块金牌、1块银牌，创历史最好成绩。全年发行体育彩票7634万元。 全年完成望华新村、冯庄等8处城市防汛排涝工程；区域供水继续推进，建设主管网26公里、改造支管网35公里；完成春风西路、经十一路、纬五路等7条道路的建设；完成了汇贤路、春风西路、沿河东路、晨业路及盐港路照明工程，全面开工建设S240、S241、S340等省道路灯工程；推进城乡环卫一体化管理，加大环卫设施投入，提标改造河滨小区等7座公厕。荣获“江苏人居环境奖”和“省节水型城市”称号，“宜居工程建设”荣获中国人居环境范例奖。新创省级社会主义新农村建设先进村 4家，总数达到 19 家。全面完成儒林河、通济河沿线污染源整治和泉江引水河、后北河、白塔庄城河黑臭河道整治工作，钱资湖水环境综合整治二期和下塘河四期生态景观工程全面开工建设。建成生活污水处理设施12套，管网建设长度达90.2公里，实现年处理生活废水47.89万吨、年减少COD排放114吨、氨氮16吨。建立健全PM2.5监测评价体系，省级改造大气自动站仪器，监测数据实现与省和国家联网，秸秆禁烧工作实现国家、省卫星遥感监测“零”通报。完成培丰化工区、盐化工区、登冠区域的23家化工企业整治，完成35家化工企业废气、臭气专项整治，关停5家“两高一低”化工企业。集中式供水饮用水源地水质全部达标，环境质量综合指数达90分，空气质量优良以上的天数为314天，占总天数的86%。朱林镇黄金村和薛埠镇仙姑村通过国家级生态村的现场考核验收，创成10个省级和常州市级生态村、4个常州市生态文明村、5所常州市级绿色学校、1个绿色政府。 2、朱林镇简介 本项目位于金坛市朱林镇东大街，朱林镇隶属茅山老区，土地面积77.5平方公里，人口37347人，地形以平原为主，水陆交通发达，沿江、扬溧高速和340省道穿境而过，属长三角中心区，为全国环境优美镇、江苏省文明镇、江苏省卫生镇常州市农业先进镇、科技进步先进镇、绿化先进镇。该镇继续从传统农业向现代化农业发展，形成了优质粮油、无公害水芹、食用菌、优质肉猪、特种蛋鸡、特种河蟹套养鳜鱼和畜禽规模养殖的优势。大力实施工业强镇战略，改善投资环境，发展电子、能源、轻纺、化工、机械、轴承、叶片、服装、电力设备等重点工业。全镇现有中学2所，小学3所，在职教师351名，图书馆2个，中心卫生院2所，村级合作医疗室12所，农村新型合作医疗参保率99%、初级卫生保健普及率100%，电话普及率99%，自来水普及率99%。 3、功能区划 根据《常州市地表水（环境）功能区划》规定，通济河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行）》（常政发[1997]172号），项目地为环境空气质量二类区。 项目所在地位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，参照《金坛市区域噪声功能区划分规定》，项目所在地东、南、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中3 类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 4.金坛生态功能保护区区域规划 项目所在区域生态红线区域分布图见附图4，生态功能保护区区域规划见表2-1。 表2-1 金坛市区生态红线区域名录一览表 地区 红线区域名称 主导生态功能 面积（平方公里） 总面积 一级管控区 二级管控区 金坛市 天荒湖饮用水水源保护区 水源水质保护 18.08 0.86 17.22 向阳水库水源涵养区 水源涵养 42.51 0.23 42.28 茅东山地水源涵养区 水源涵养 27.08 2.18 24.90 长荡湖重要渔业水域 渔业资源保护 87.24 34.85 52.39 钱资荡重要湿地 湿地生态系统保护 4.61 0 4.61 四棚洼生态公益林 水土保持 7.24 0 7.24 方山（金坛市）森林公园 自然与人文景观保护 12.44 0 12.44 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.42 0 2.42 小计 201.17 38.13 163.04 本项目位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，不在《江苏省生态红线区域保护规划》中常州市生态红线区域一级管控区和二级管控区范围内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目引用常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年1月23日至25日在咀头村进行大气质量现状监测资料，表明该区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮时均值，PM10日平均值均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准的要求，污染物浓度见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 采样 日期 采样时间 监测项目和结果（单位：mg/m3） 二氧化硫 二氧化氮 PM10 01月 22日 2：00-3:00 0.027 0.037 0.098 8:00-9:00 0.021 0.028 14:00-15:00 0.025 0.025 20:00—21:00 0.023 0.045 01月 23日 2：00-3:00 0.060 0.039 0.141 8:00-9:00 0.071 0.046 14:00-15:00 0.044 0.040 20:00—21:00 0.047 0.046 01月 24日 2：00-3:00 0.063 0.041 0.129 8:00-9:00 0.043 0.028 14:00-15:00 0.038 0.036 20:00—21:00 0.034 0.039 平均值 0.041 0.038 0.123 标准值 0.150 0.080 0.150 2、声环境质量现状 本项目位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，根据常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年7月13日至14日进行现场昼间监测资料，项目地环境噪声监测结果符合GB3096－2008《声环境质量标准》中3类标准的要求。 表3-2 建设项目周边噪声现状监测结果汇总dB(A) 监测时间 监测时段 东边界 南边界 西边界 北边界 标准值 7月13日 昼间 53.2 52.7 53.3 54.7 65 7月14日 昼间 53.7 53.1 52.5 54.3 3、水环境质量现状 本项目引用常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年2月6-7日对通济河金坛市直溪鑫鑫污水处理厂排污口下游1000米处断面监测数据，表明监测断面水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类水质标准。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 采样 日期 采样地点 监 测 项 目 及 结 果（mg/L） pH 化学需氧量 氨氮 总磷 2015年 2月6日 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂排口下游1000米 7.46 29.4 0.50 0.24 2015年 2月7日 7.61 28.7 0.55 0.26 平均值 7.535 29.05 0.525 0.25 标准值 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤ 3 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边为区域内道路及其它企业生产办公用房，500m内无居民住宅等环境敏感保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 五联村 SW 570 100户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 水环境 通济河 E 2000 小河 地表水满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类水质标准。 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征因子为SO2、PM10、TSP、NO2，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时 平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，通济河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr 氨氮 磷酸盐（以P计） Ⅳ 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目产生废气为焊接烟气、盐酸烟雾以及非甲烷总烃，项目焊接过程中会产生少量焊接烟气，建设方应强化车间内通风排气，使满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中车间内容许浓度的要求（≤4mg/m³）。其中非甲烷总烃、氯化氢烟雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 盐酸烟雾 1.9 25 0.15 周界外浓度最高点 0.024 2、废水 建设项目废水经化粪池处理满足金坛市直溪鑫鑫污水处理厂接管要求后，排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂统一处理，出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准见表4-6。 表4-5 废水排放标准限值（mg/L） 污染物名称 COD SS 氨氮 TP 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂进水水质要求 500 400 45 8 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂出水水质要求 50 10 5（8） 0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-6 工业企业厂界噪声排放限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 建设项目危险废物的贮存和处置评价采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001) 及其修改单。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-8。 表4-7 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 盐酸烟雾 0.00936 0.00749 0.00187 非甲烷总烃 0.25 0 0.25 废水 废水量 2080 0 2080 COD 0.832 0.1664 0.6656 SS 0.52 0.104 0.416 氨氮 0.052 0 0.052 TP 0.0062 0 0.0062 固废 生活垃圾 52 0 52 不合格产品 5 5 0 前处理残渣 2 2 0 废机油、废擦油布 1 1 0 金加工碎屑 10 10 0 废水：本项目污水接管量为2080t/a、COD为0.6656t/a，SS为0.416t/a、NH3-N为0.052t/a、TP为0.0062t/a，排污总量纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂总量范围内。 废气：本项目大气污染物中盐酸烟雾0.025t/a、非甲烷总烃0.202t/a，大气污染物向金坛市环保局申请核定。 固废：固废排放均得到有效处置。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期 本项目占地30375平方米，新建生产用房及附属用房20000平方米，建设项目施工建设流程及产污环节见下图1： 运营期 运营期具体工艺流程分析如下：

金加工部分： 金加工部分工艺及产污环节描述： 金加工工序工艺流程比较简单，主要涉及剪板和金属加工过程不涉及喷涂等工序主要污染物设备噪声N、废弃边角料和焊接废气。具体描述如下： ①剪板工序：根据设计图纸将外购铁板通过剪切机裁切成小件，便于冲压。工序中有少量金属废料S1产生。 ②冲压工序：将剪切后的小件板材通过冲床及数控车床按产品要求进行加工。冲压工序中有少量金属废料S2。 ③金加工工序：本工序主要为，车床加工：将冲压过后的成型板材在车床上进行边角切削，此过程产生金属边角废料S3；铣床加工：将板材利用铣床进行沟槽、角度、成型表面、螺旋面等加工，此过程产生金属边角料S4；焊接加工：利用焊接工具将辅助材料与板材进行焊接，此过程产生焊接废气G4；打磨：将前三道工序加工好的板材进行边角、表面等部位打磨，此过程会产生边角废料S5，在金加工过程中会产生设备噪声N1。 注塑件注塑部分：

注塑件注塑部分工艺及产污环节描述：注塑工艺主要为外购原材料塑料粒子（PC、PET等工程塑料）根据铸造好的模具，电加热，将塑料粒子加温至100℃左右，螺杆加温至200℃左右，通过螺杆将塑料粒子挤入模具成型。自然冷却30秒后，从模具里取出工件。进行检验，发现问题调试模具，本项目所需塑料粒子热裂解温度均在270℃以上，而本项目整个热塑过程中温度控制在150℃-200℃之间，在此过程中不会发生塑料裂解，因此不会产生裂解污染物，但是会产生少量的挥发性有机物非甲烷总烃气体G，类比同类行业非甲烷总烃产生量为注塑原料的0.1%。 蜡模铸造部分： 蜡模铸造部分工艺及产污环节描述： ①化蜡：利用电炉将原料石蜡加热至80℃左右，成液体状。原料石蜡（中间体）热裂解温度是在200℃以上，因此在此过程中不会产生原料裂解，不产生裂解污染物。 ②搅拌：将液体石蜡注入到密闭容器中利用搅拌机搅拌均匀。加热和搅拌过程均在密闭罐中进行，杜绝了非甲烷总烃的无组织排放。 ③模具注蜡：通过气压将蜡注入模具，形成蜡模，此过程可能会产生挥发性有机物VOCS废气G，其产生量按照原料的0.1%计算。 ④滚砂：将模具放进滚砂机，进行打磨处理，此过程在密闭过程中进行不产生污染物。 ⑤脱蜡：将蜡模放置脱蜡缸，电加热至90至100℃进行脱蜡处理。此过程也是密闭处理不会产生废气。 ⑥烘干：将模具放置在烘干机中烘干。此过程产生挥发性有机物废气VOCS气体G3。 ⑦化铜、浇铸：用电将电解铜在容器里加温至1400℃成液体状态，注入模具。此过程不产生污染物。 ⑧切割：冷却2小时后，敲去覆盖层，有色金属工件进行抛光处理，铁质工件作表面处理。在此过程中会产生产生加工粉尘G2和废弃金属S1以及噪声N1。 表面处理部分： 蜡模铸造部分工艺及产污环节描述： ①碱洗除油：将半成品零件放置8%NaOH碱液中浸泡半个小时，碱液温度由电加热器控制在70℃左右，此过程不会产生废气，碱洗液循环利用，定期添加不产生废水，碱洗会产生处理残渣S1。 ②清水冲洗：将碱洗过后的半成品零件用厂区自来水冲洗，冲洗水回用于碱洗液。此过程不外排污染物。 ③酸洗：将水洗过的半成品零件放置酸洗池中浸泡半个小时，酸洗池中为120~180g/L的盐酸洗液，此过程可能会产生挥发性盐酸酸雾G1和处理残渣S2。 ④清水冲洗：将酸洗过后的半成品零件用厂区自来水冲洗，冲洗水回用于酸洗池。此过程不外排污染物。 ⑤烘干：将半成品零件放置在烘干机中烘干。此过程产生挥发性有机废气VOCS G2。 ⑥喷粉：在半成品零件表面喷涂粉末，增强产品性能。粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。整个过程在密闭空间内进行不会产生污染性废气。 ⑦烘干：将半成品零件放置在烘干机中烘干。此过程产生挥发性有机废气VOCS G2。 主要污染工序 1、废气 1.1有组织废气 本项目营运期有组织废气为生产过程中产生的非甲烷总烃、挥发性有机物VOCS和盐酸烟雾。 (1)项目注塑过程中的加热温度约为150~200℃，根据文献记载，项目所用的塑料粒子的热裂解温度均在270℃以上，因此在此过程中不会发生塑料热裂解，不产生热裂解污染物，过程中仅产生少量的塑料气味（非甲烷总烃）。 (2)项目蜡模造型铸造过程中所用的原料石蜡（中间体）热裂解温度均在200℃以上，因此在此过程中不会发生原料热裂解，不产生热裂解污染物。加温和搅拌过程在密闭罐内进行，杜绝了非甲烷总烃废气的无组织排放。投料初期过程中仅产生少量的挥发性有机物刺激性气味VOCS。 (3)项目喷粉完成后的烘干工序会产生少量的挥发性有机废气（VOCs），建设方应设置集气罩对上述VOCs废气进行统一收集后于车间顶高空达标排放，并通过强化车间通气排风措施，令车间浓度达到工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2007）标准的要求。由于目前VOCs无具体的排放标准，因此参照引用《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中“非甲烷总烃”的排放标准。 (4)项目酸洗过程中会产生少量的盐酸酸雾，经碱喷淋处理达标后，由15米排气筒高空排放； 1.2无组织废气 本项目无组织废气主要为生产过程中产生的少量未收集的非甲烷总烃以及盐酸酸雾、少量焊接烟气。 项目焊接过程中会产生少量焊接烟气，建设方应强化车间内通风排气，使其满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中车间内容许浓度的要求（≤4mg/m³）。 本项目大气污染物产生及排放情况见表5-1。 表5-1 项目大气污染物产生及排放一览表 污染物 治理前 治理后 治理措施 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量 (kg/a) 浓度 (mg/m3) 速率(g/h) 排放量 （kg/a） 非甲烷总烃 32 0.097 0.202 32 0.097 0.2 设置集气罩收集后由车间顶排放，并强化车间通风排气 盐酸烟雾 4 0.012 0.025 0.4 0.0012 0.0025 碱喷淋处理达标后由排气筒排放 2、废水 本项目营运期无工艺性生产废水产生，污水为生活污水。循环冷却水无外排，由于蒸发消耗，定期补充；项目酸洗过程清洗水为逆流方式，循环利用，定期添加，无外排。项目定员200人，年工作日260d，用水定额按50L/人·d计，则生活用水量为2600t/a。生活污水排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为2080t/a，经化粪池预处理达接管要求后接管进入金坛市鑫鑫污水处理厂处理后排入通济河。 表5-2 废水产生排放情况表 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活 污水 2080 COD 400 0.832 320 0.6656 经化粪池预处理达接管要求后接管进入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂 SS 250 0.52 200 0.416 氨氮 25 0.052 25 0.052 TP 3 0.0062 3 0.0062 3、噪声 本项目主要噪声设备为机械加工设备、空压机、换排气风机等，设备单台噪声值为65~85dB（A），具体见表5-3。 表5-3 建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台声压级（dB(A)） 所在位置 1 喷粉机 5 65 3#生产车间 2 空压机 5 75 1#生产车间 3 蜡料搅拌机 5 75 1#生产车间 4 削蜡机 5 65 1#生产车间 5 卧式压蜡机 1 65 1#生产车间 6 切割机 1 80 2#生产车间 7 抛光机 1 80 2#生产车间 8 筛砂机 1 85 2#生产车间 9 空气压缩机 1 80 2#生产车间 10 打圆机 1 75 2#生产车间 11 冲床16T 20 80 2#生产车间 12 冲床10T 1 80 2#生产车间 13 冲床25T 1 75 2#生产车间 14 冲床45T 1 75 2#生产车间 15 冲床63T 1 65 2#生产车间 16 液压机 1 70 2#生产车间 17 磨床 1 70 2#生产车间 18 车床 1 70 2#生产车间 19 钻床 20 70 2#生产车间 20 铣床 1 70 2#生产车间 21 剪板机 1 65 3#生产车间 22 台钻 1 80 3#生产车间 23 台式攻丝机 20 80 3#生产车间 24 立式钻床 3 80 3#生产车间 25 攻丝机 2 60 3#生产车间 26 落地砂轮机 3 80 3#生产车间 27 打包机 1 65 3#生产车间 28 小冲床 1 65 3#生产车间 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283 号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 ①危险废物 项目采取弱酸弱碱来除油和出光，前处理池每年清理一次，会产生约2t/a的前处理残渣，属于危险废物（编号HW17），建设方将其收集后委托资质单位处理；生产过程中产生的少量废机油、废擦油布、废皂化液为危险废物（编号HW08、HW09），约1t/a，建设方必须集中收集，委托资质单位处理，并签订有关协议，报环保局备案。 ②金加工碎屑 本项目参考《上海卓舟电器设备制造有限公司》项目经验，金加工过程中产生的金属碎屑约10t/a，统一回收利用。 ③不合格产品 本项目参考《上海卓舟电器设备制造有限公司》项目经验，在检验过程中会产生不合格产品，产生量约5t/a，统一回收利用。 ④生活垃圾 企业职工200人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，每年按260天计，则生活垃圾排放量为52t/a，交由当地环卫部门负责清运。 综上所述，本项目建成后固废总发生量约70t/a。 （2）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-4，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产生量（t/a） 切割 碎屑 一般工业固废 固态 钢、铜、铝 根据《国家危险 废物名录》（2008）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 — 86工业垃圾 — 10 不合格产品 固态 钢、铜、铝 — 86工业垃圾 — 5 表面处理废物 危险废物 固态 酸（碱）废腐蚀残渣 T HW17表面处理废物 346-065-17 2 废矿 物油 固态液态 废机油、废擦油布 T HW08 废矿物油 900-200-08 1 生活 垃圾 一般固废 固态 废塑料、废纸等 — 99其它废物 — 52 5、污染物排放总量汇总 表5-5 污染物排放量汇总 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （kg/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/a） 废气 酸洗 HCl 3000 1.5 9.36 0.3 1.872 周围大气 烘干、注塑、喷塑 VOCs（非甲烷总烃） 3000 40 249.6 40 249.6 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 CODcr 2080 400 0.832 320 0.6656 金坛市鑫鑫污水处理厂 BOD5 250 0.52 200 0.416 NH3-N 20 0.052 25 0.052 TP 3 0.0062 3 0.0062 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 工作 车间 废机油、废擦油布 1 1 0 0 委托处置 前处理残渣 2 2 0 0 金加工碎屑 10 0 10 0 回收利用 不合格产品 5 0 5 0 办公 生活 生活垃圾 52 0 0 52 环卫清运 污染防治措施： 1、废气治理措施 （1）废气收集及处理方案 ①非甲烷总烃 本项目在加热工程塑料环节产生非甲烷总烃，经集气罩收集后，通过1根15m高排气筒排空，通过大气扩散。 ②盐酸烟雾 项目酸洗过程中会产生少量的盐酸酸雾，经碱喷淋处理达标后，由1根15米高排气筒高空排放。 注塑过程和酸洗过程均在厂区第三车间，项目废气收集后经由车间内的15m排气筒排放。 本项目废气处理工艺流程图见图5-1。 图5-1 废气处理流程图 （2）达标情况分析 本项目非甲烷总烃产生量做估计，类比同类行业产生量按照注塑原料和石蜡原料总量的0.1%计算即0.202t/a，项目设置集气罩收集，集气罩收集效率达到99%，收集后由一条15m高排气筒高空排放，项目设置风机排风量为3000 m3/h，则排放速率0.097kg/h，排放浓度32 mg/m³，其余无组织排放； 本项目酸洗盐酸烟雾排放速度按照工业酸洗酸雾产生经验公式： GZhcl= M×(0.000352+0.000786×U) ×P×F—V水×F 式中： GZHCl——盐酸雾（HCl）排放速率（kg/h）； V水——单位面积水蒸汽蒸发速率，蒸发表面温度41 ℃时为1.2 L/m2•h。 M——液体分子量，36.5； U——蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s或查表计算，槽内温度为40~50℃左右，U值取0.4m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），酸洗液温度取45℃，则蒸发表面温度为41℃， P=52.1mmHg； F——蒸发面的面积（m2），本项目拟采用1个酸洗槽，其尺寸为1.8m×1m×1m，蒸发面面积为1.8m2。 本项目盐酸雾的排放速率为： GZHCl = 36.5×（0.000352+0.000786×0.4）×52.1×1.8—1.8×1.2 = 0.121kg/h 项目盐酸烟雾年产生量为0.251t/a，项目盐酸烟雾碱喷淋中处理后通过风机引入1根15m高排气筒高空排放，处理效率达到90%。则排放量为0.025 t/a，排放速率为0.012 kg/h，浓度为4 mg/m³。 经上述措施处理后，生产流程中废气的排放浓度与排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准。 综上所述，本项目废气装置处理可行，废气可达标排放。 2、废水防治措施 建设项目无工艺废水产生及排放，废水主要为职工生活污水。生活污水产生量为2080t/a，污水中主要污染物为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L。生活污水厂区现有经化粪池预处理后，接管污水处理厂。经调查，生活污水经化粪池处理后，COD 去除率可达20%以上，SS 去除率可达20％以上，则经化粪池处理后排放的水质为pH: 5.5～8.5、COD：320mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L，可满足金坛市直溪鑫鑫污水处理厂进水水质要求。 3、固废防治措施 （1）一般固体废物 本项目一般固废为生活办公过程产生的生活垃圾，交由环卫部门清运；不合格产品回用于生产；暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止颗粒物污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④应设计渗滤液集排水设施； ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险固体废物 根据《国家危险废物名录》（2008 年）进行鉴别，本项目危险废物为废矿物油（HW08）、表面处理废物（HW17），需委托有资质的废弃物处理处置公司进行安全、无害化处置。建设单位承诺在本项目试生产前落实危险废物处置途径，并签订危废处置协议，报金坛市环保局备案。 同时，厂区需设置危废暂存场对危险固废进行安全暂存。危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 4、噪声防治措施 各类设备（机械加工设备、空压机、换排气风机等）运行过程中会产生设备噪声（源强65—85dBA），各类设备选用低噪声产品，同时建设方必须采取基础减振（设备与基础间设置减振器）、消声（动力传动设备设置消声器）、隔声（动力传动设备设置隔声罩）等系统专业设计及环保专业单位专业化治理措施，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 3类区标准。对于冲床产生的振动影响，通过采取可靠的减振措施，如在设备下面加设弹性材料，安装减振垫等，并保证其处于正常工况，可降低本项目振动对外环境的影响，确保达到《中华人民共和国城市区域环境振动标准》（GB10070—88）。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 来源 | 污染物名称 | 排气量 m3/h | 产生情况 | 排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |
| 废气 | 酸洗 | HCl | 3000 | 40 | 0.25 | 4 | 0.025 | 周围大气 |
|  | 烘干、注塑、喷塑 | VOCs（非甲烷总烃） | 3000 | 32 | 0.202 | 32 | 0.202 |  |
| 废水 | 来源 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
|  | 生活污水 | CODcr | 2080 | 400 | 0.832 | 320 | 0.6656 | 金坛市鑫鑫污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  | 250 | 0.52 | 200 | 0.416 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.052 | 25 | 0.052 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.0062 | 3 | 0.0062 |  |
| 固废 | 来源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工作 车间 | 废机油、废擦油布 | 1 | 1 | 0 | 0 | 委托处置 |
|  |  | 前处理残渣 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 金加工碎屑 | 10 | 0 | 10 | 0 | 回收利用 |
|  |  | 不合格产品 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | 办公 生活 | 生活垃圾 | 52 | 0 | 0 | 52 | 环卫清运 |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备为机械加工设备、空压机、换排气风机等，设备单台噪声值为65-85dBA振（设备与基础间设置减振器）、消声（动力传动设备设置消声器）、隔声（动力传动设备设置隔声罩）等系统专业设计及环保专业单位专业化治理措施，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 3类区标准 |
| 生态 | 主要生态影响:无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目新建厂房和办公楼合计26160平方米。 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘是建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘和临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬，不采取任何措施的情况下将会严重影响环境、居民健康。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，施工扬尘的产生系数为0.292kg/m2，本项目总用地面积为30375m2，因此施工过程产生扬尘8.87t。 （2）施工期大气污染防治措施与建议 一是采用先进的施工工艺，选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家相关标准。 二是对施工现场进行科学管理，砂砾石料统一堆放并进行遮盖；水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；并对施工现场进行围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。 三是车辆运输多尘物料必须采取密闭措施，防止其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，减少运输过程中的扬尘。 四是配备洒水车，对工程开挖作业面和施工区道路洒水，减少扬尘对周围企业和附近农作物的危害。 2、水环境影响分析 （1）水污染源分析 施工人员的生活污水主要来自卫生设施和食堂，污染物主要为COD、NH3-N等，并且含有许多细菌和病原体。施工场地废水主要为施工机械冲洗废水、场地冲洗废水和基坑降水，施工废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。这些废水若直接排放，将给地表水环境带来一定的影响。 （2）施工期废水污染防治措施及建议 为了减少施工人员生活污水对水环境的影响，施工临时生活点要设置初级处理设施，预处理达标后排入污水管网，进入金坛市鑫鑫污水处理厂处理。生活污水初级处理设施结合该施工段生活区临时厕所进行修建；施工期生产废水和基坑降水经沉淀池沉淀后循环使用或接管进入污水管网，不外排。 3、声环境影响分析 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。 （1）源强分析 根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷著）推荐的建筑施工中的系列经验值，汇总结构阶段、装修阶段的主要施工机械设备的噪声声级（见表7-1）。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 机械名称 测量声级dB（A） 测量距离（m） 挖掘机 79 15 推土机 90 5 装卸机 86 5 压路机 73 10 铲土机 5 15 自卸卡车 70 15 冲击式打桩机 110 22 钻孔式灌注桩机 81 15 静压式打桩机 80 15 风镐 103 1 空压机 92 3 混凝土搅拌车 90.6 4 混凝土搅拌泵车 83.0 8 混凝土振捣机 80 12 电锯 103 1 升降机 72 15 切割机 91～105 / （2）预测结果及分析 利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行预测，结果见下表。 Lp＝Lr –20log(r/r0) 式中：Lp ------受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr-------距噪声源r处的声压级，dB(A)； r--------噪声源至受声点的距离，m； r0-------参考位置的距离，m，取r0=1m； 另考虑大气吸收影响：Aatm=а(r-ro) а------大气对声波的吸收系数，dB(A)/m； 表7-2 项目施工期噪声预测值 距声源1m处平均声级 距离施工噪声预测值（m） dB（A） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 93 72.9 66.8 63.3 60.6 58.9 58.5 55.4 54.8 52.6 45.3 90 69.9 63.7 60.2 57.7 55.6 53.9 52.5 51.3 50.2 42.3 88 67.9 61.7 58.3 55.7 53.6 51.9 50.5 49.3 48.2 40.4 昼间超标 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 夜间超标 12.9-17.9 6.7- 11.8 3.3-8.3 0.7- 5.6 3.9 3.5 0.4 0 0 0 排放标准 昼间 70 夜间 55 由噪声预测结果可以看出，建设阶段昼间噪声影响的范围基本符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，夜间不施工。 另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线道路噪声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 （3）施工期噪声污染防治措施与建议 一是尽可能选用低噪声设备，闲置的设备应予关闭，一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。 二是合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械，尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，夜间严禁高噪声设备施工，以避免影响施工场地附近企业员工日常休息。 三是对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过居民点和临时生活点时，减速行驶，禁止鸣笛。 四是在施工期间，尽可能建立良好的邻里关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响企业之间的关系，同时对受噪声干扰较大的单位，应在作业前予以通知。 4、固废环境影响分析 本工程所产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾主要由碎砖头、混凝土和砂土组成，产生量约1000t，只要施工单位清扫及时，充分利用（如用作回填土、铺路材料等）或由政府部门统一处理利用，不会对环境造成任何影响。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门清运，也不会对环境造成影响。 施工期固废污染防治措施与建议： 一是对施工过程中产生的碎石、碎砖等建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用，减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按建筑垃圾管理规定进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染。 二是现场配制砂浆、水泥时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。 三是生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。 四是工程完建后，对施工区的临时设施进行拆除，及时进行场地清理，作好施工场地的恢复工作。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 （1）有组织排放废气 非甲烷总烃 本项目非甲烷总烃产生量做估计，类比同类行业产生量按照注塑原料和石蜡原料总量的0.1%计算即0.202t/a，项目设置集气罩收集，集气罩收集效率达到99%，收集后由一条15m高排气筒高空排放，项目设置风机排风量为3000 m3/h，则排放速率0.097kg/h，排放浓度32 mg/m³， 盐酸酸雾 项目盐酸烟雾年产生量为0.251t/a，项目盐酸烟雾碱喷淋中处理后通过风机引入1根15m高排气筒高空排放，处理效率达到90%。则排放量为0.025 t/a，排放速率为0.012 kg/h，浓度为4 mg/m³。 （2）无组织排放 项目无组织废气包括未收集的非甲烷总烃，排放量为0.02 t/a，项目焊接过程中会产生少量焊接烟气，建设方应强化车间内通风排气，使满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）中车间内容许浓度的要求（≤4mg/m³） 大气防护距离计算： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，选择计算参数见表15。 项目有组织废气预测浓度一览表 污染物 废气量Nm3/h 排放速率kg/h 排气筒高度m 排气筒内径m 排放温度℃ 最大预测浓度mg/m3 占标率% 标准mg/m3 酸雾 3000 0.012 15 1 20 0.00124 2.48 0.9 非甲烷总烃 3000 0.097 0.01004 2.08 2.0 经计算，厂界无超标点，因此本项目无组织废气能够实现厂界达标排放，排放浓度均小于无组织排放监控浓度限值，大气环境防护区域选择为厂界范围。 卫生防护距离计算： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为3.6m/s。 根据工程分析，无组织排放源强及卫生防护距离计算结果见表16。 表16 无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物名称 无组织排放量（t/a） 排放源面积（m2） 标准浓度限值（mg/m3） 卫生防护距离计算 （m） 确定卫生防护距离 （m） 车间 非甲烷总烃 0.02 4536 2.0 0.133 50 根据计算结果，本项目以加工车间为中心设置50m的卫生防护距离。本项目周围50米无环境敏感目标。 2、水环境影响分析 本项目营运期无工艺性生产废水产生，污水为生活污水。项目定员200人，年工作日260d。用水定额按50L/人·d计，生活用水量为2600t/a。生活污水排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为2080t/a，经化粪池预处理达接管要求后接管进入金坛市鑫鑫污水处理厂处理后排入通济河。生活污水主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷，产生量分别为0.832t/a，0.52t/a，0.052t/a，0.0062t/a。 （1）金坛市直溪鑫鑫污水处理厂概况 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂位于直溪镇工业集中区内，占地 1.3 万平方米，工程主要包括调节池、沉砂池、水解池、变配电间、脱水机房等，目前日处理污水能力达 5000t，收水范围包括直溪镇的生活污水和工业废水，以及相邻的朱林镇的生活污水和工业废水也全部纳入其中。尾水水质满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准的要求。 图7-1 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂污水处理工艺流程图 工艺流程说明： 区域收集的废水经两道格栅过滤后除掉粒径较大的悬浮物，再经沉砂池去除掉密度较大的颗粒物，废水进入生化处理设施。在生化处理设施中，废水首先经预缺氧池停留一段时间以消耗水中的氧，再依次经厌氧/缺氧/好氧池进行脱氮、除磷、降解有机物。经生化处理的废水在二沉池中分离出大部分污泥，再经转盘滤池的过滤以对污水进行深度处理，保证了出水的水质稳性。经滤池处理过的废水再经消毒后排放。工艺流程中预缺氧池和转盘滤池为提标改工程所新增，提标改工程也将原倒置的 A2O 池进行了重新分隔，形成一般的A2O池。废水处理过程中碳源（醋酸钠）的投加和除磷药剂（硫酸铝）的投加视实际处理的废水水质需要进行确定。转盘滤池产生的反冲洗水直接排至厂区污水管网，回流到厂区总进水泵房，作为废水进行处理。 （2）废水接管可行性分析 ①污水处理时间上可行 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂已建成投产并正常运营，拟建项目污水接管时间上可行。 ②污水处理空间上可行 金坛市直溪鑫鑫污水处理厂污水收集管网覆盖直溪、朱林两镇。直溪镇主管网19公里，支管网13公里；朱林镇主管网7公里，支管网4.6公里。本项目所在区域已接通污水管网，本项目生活污水可接管排放。 ③水质、水量可行 本项目生活污水经化粪池处理后排放浓度低，水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，因此本项目生活污水排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理从水质上分析安全可行。 目前污水处理厂处理能力为5000t/d，据统计实际接纳的废水总量约 2500t/d，剩余处理能力约 2500t/d，本项目生活污水日排放量预计为8t/d，占污水处理厂一期剩余处理规模的 0.32%，因此本项目生活污水排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理从水量上分析安全可行。 综上所述，本项目的废水接入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理是可行的。建设项目排放的废水经金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理后达标排入通济河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为机械加工设备、空压机、换排气风机等，类比相关企业，车间产生混合噪声值为85-90 dB（A）。

表7-3 项目噪声对厂界的影响值 厂界 设备名称 车间到厂界距离（m） 距离衰减dB（A） 车间墙体隔声dB（A） 车间噪声贡献值 dB（A） 厂界噪声本底值dB(A) 厂界噪声预测值dB(A) 东厂界 车间混合噪声 90dB（A） 17 24.6 20 45.4 53.5 53.9 南厂界 5 14 20 56 52.9 54.8 西厂界 5 14 20 56 53.1 55.2 北厂界 5 14 20 56 54.5 56.8 本项目噪声经减振、隔声、距离衰减后，对东、西、南、北厂界的贡献值分别45.4dB(A)、56dB(A)、56dB(A)、56dB(A)。该厂区东、西、南、北厂界区域噪声背景值为昼间50.2dB(A)、55.6dB(A)、55.6dB(A)、55.6dB(A)，则昼间噪声预测值分别为51.4dB(A)、58.8 dB(A)、58.8 dB(A)、58.8dB(A)，夜间不生产，所排放的噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）要求。 为进一步降低噪声污染，建议建设单位采取以下降噪措施： ①选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。 ②加强车间隔声吸声处理，使用隔声门窗，对主要噪声源采用弹性基础、局部消音等降噪措施。 ③对进出厂区内的机动车辆进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等。 ④在运营过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。 ⑤建立厂区边界绿化带隔声吸音。 4、固废环境影响分析 （1）金加工过程中产生的少量废机油、废擦油布、废皂化液为危险废物（编号HW08、HW09），建设方必须集中收集，委托资质单位处理。 （2）生产过程中产生的废弃零部件和废金属边角料，建设方拟集中收集，委托外单位处理或综合利用。 （3）项目采取弱酸和弱碱来除油和出光，前处理池每年清理一次，会产生约2吨/年的前处理残渣，属于危险废物（编号HW17），建设方将其收集后委托资质单位处理。 （4）本项目在检验过程中会产生不合格产品，统一回收利用。 （5）生活垃圾则应规范收集，合理堆放，委托环卫部门及时清运。 本项目固废均得到有效利用或处理，对周围环境影响较小。 5、清洁生产与循环经济分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保战略，是将综合预防的环境策略持续用于企业生产和商品的使用过程中，以减少对人类和环境的风险。清洁生产的核心是把污染控制的重点由原来的末端治理转移到全过程的污染控制，转变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行全过程污染控制，从而使污染物的发生量、排放量最小化，达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料、淘汰有毒有害原材料、使用节能绿色环保新材料，减少污染物排放等，本项目的清洁生产措施如下。 （1）生产工艺的清洁性。本项目生产工艺成熟，设备自动化程度好，原辅材料利用率高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性。本项目所用的原材料均为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小，属清洁原材料。产品无毒无害，在使用过程中对人体健康和生态环境影响较小，属清洁产品。 （3）污染物产生指标的清洁性。本项目无生产废水排放，生活污水实施接管进入城镇污水厂集中处理后达标排放；生产废气产生量较小且对周围环境影响较小，生产固废可回收利用或得到处置。 因此，本项目生产工艺成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济的理念。 6、总量平衡分析 表7-4 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 盐酸烟雾 0.251 0.0.226 0.025 非甲烷总烃 0.202 0.002 0.2 废水 废水量 2080 0 2080 COD 0.832 0.1664 0.6656 SS 0.52 0.104 0.416 氨氮 0.052 0 0.052 TP 0.0062 0 0.0062 固废 生活垃圾 52 0 52 不合格产品 5 5 0 前处理残渣 2 2 0 废机油、废擦油布 1 1 0 金加工碎屑 10 10 0 根据国家的有关污染物排放标准及对污染物排放总量的控制要求，污水接管量为2080t/a、COD为0.832t/a、SS为0.52t/a、NH3-N为0.052t/a、TP为0.0062t/a，排污总量纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂总量范围内。 大气污染物中盐酸烟雾0.025t/a、非甲烷总烃0.202t/a，大气污染物向金坛市环保局申请核定。固废排放总量为零。 7、环境风险评价 （1）风险评价等级判定 ①风险物质及重大危险源辨识 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，在进行建设项目环境风险评价时，首先要进行物质危险性识别，确定项目环境风险评价因子。本项目从事防爆电气的生产，所用的原辅材料中无易燃易爆物。但各污染防治措施存在事故排放的可能，在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦污染物事故排放，将会对环境造成不利影响。因此需进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量达标，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 ②评价工作等级判定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，将本次环境风险评价的工作等级为二级，评价内容即风险识别、源项分析和对事故影响进分析，提出防范、减缓和应急措施。评价工作等级判定如表7-5。 表7-5 评价工作级别表 剧毒危险性 物质 一般毒性危险 物质 可燃、易燃危险性 物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 ③风险评价范围 根据本次评价等级和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，确定本次风险评价范围为以项目所在地为半径3 公里范围。 （2）风险源项识别 建设项目整个工程分为主体工程、公辅工程、储运、作业环境等。根据本项目特点，建设项目的环境风险主要存在于污染物排放控制部分，因此本次风险评价将拟建项目的风险源将重点考虑环保工程。 （3）防范措施和应急对策 根据国家环境保护局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知（环发[2005] 152 号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 建设项目拟设置事故池，加强事故废水收集，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。 （4）事故应急对策措施 ①废水事故排放 当发生事故废水异常排放情况时，为防止大量污染物进入排水系统，建设应采取以下防范措施：厂区内设应急事故池，雨水口、污水排水口设置截止闸门及下水道设置应急闸门，防止污染物流入外界水体。 ②废气事故排放应急处理 当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。 （5）风险应急预案 参考以上各节提出的各项事故应急建议，根据厂内人员情况及项目具体情况，制订风险应急预案。 风险应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 针对可能存在的环境风险，应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有： ①编制和修改事故应急救援预案。 ②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。 ③检查各项安全工作的实施情况。 ④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 ⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令，向主管部门和周边居民通报情况。 综上所述，在落实各项风险影响防范措施，制定完善的事故应急预案的情况下，建设项目的环境风险在可接受的范围内。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表7-6 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 生产车间 非甲烷总烃 集气罩+3根15m高排气筒 40 排放达到GB16297-1996中二级标准 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 盐酸烟雾 碱喷淋处理设施 20 焊接废气 车间风机 40 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 管道+12m3化粪池 15 达到金坛市直溪鑫鑫污水处理厂接管要求 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、减震 30 厂界噪声达标 固废 生产过程 危险废物 100m2危废暂存间 20 固废100%处置 一般固废 100m2固废堆场 10 生活过程 生活垃圾 垃圾桶、垃圾池 10 绿化 / 20 厂区绿化率达到9.3% 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 5 规范化设置、满足环境管理要求 危险废物委托处理 委托有资质废弃物处置公司处理 20 / 总量平衡具体方案 废水排污总量纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂总量范围内；大气污染物向金坛市环保局申请核定；固废排放总量为零。 合计 230

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟气 | 强化车间通风排气 | 废气达标排放，标准根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。不改变当地大气环境质量 |
|  | 酸洗 | HCl | 经碱喷淋处理达标后，由15米排气筒高空排放 |  |
|  | 烘干、喷塑、注塑 | VOCs（非甲烷总烃） | 经集气罩收集后由15米排气筒高空排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5 NH3-N | 经集中收集后排入工业区污水管网 | 符合《污水综合排放标准GB8978-1996》 |
|  | 生产用水 | 冲洗水、循环冷却水 |  |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 对周围环境无直接影响 |
|  | 生产车间 | 不合格产品 | 回收利用 |  |
|  |  | 废机油、废擦油布 | 委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废气零部件 |  |  |
|  |  | 废皂化液 |  |  |
|  |  | 废金属边角料 |  |  |
|  |  | 前处理残渣 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为机械加工设备、空压机、换排气风机等，噪声值约为65~85dB(A)，各类设备选用低噪声产品，同时建设方必须采取基础减振（设备与基础间设置减振器）、消声（动力传动设备设置消声器）、隔声（动力传动设备设置隔声罩）等措施，经过距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。对于冲床产生的振动影响，通过采取可靠的减振措施，如在设备下面加设弹性材料，安装减振垫等，并保证其处于正常工况，可降低本项目振动对外环境的影响，确保达到《中华人民共和国城市区域环境振动标准》（GB10070-88）。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果：/ |

# 九、结论与建议

一、结论 江苏亮舟防爆电气有限公司位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，现计划投资13000万元，新建厂房生产防爆电气项目，项目建成后形成年产防爆灯具配件、防爆电气配件3.5万吨的生产能力。 厂址选择与规划相容 本项目位于金坛市朱林镇龙溪大道196号，项目用地属于工业用地，其用地功能与规划用地性质相符；本项目从事防爆电气的生产，符合金坛市朱林镇产业规划。项目建设区域大气为二类功能区，水为Ⅳ类功能区，噪声为三类功能区，该项目的污染情况能够达到区域环境功能规划的要求。因此本项目符合金坛市朱林镇用地规划、产业规划等相关规划要求，项目选址合理。 2、产业政策相符性 2.1、本项目不属于《中华人民共和国国家发展与改革委员会令》（第9号）—《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类和淘汰类项目。也不属于省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。 2.2、根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目从事防爆电气的生产，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 2.3、根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 2.4、本项目已于2015年5月19日取得金坛市发展和改革委员会备案（坛发改备字[2015]93号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、环境质量现状 建设项目所在地的现状大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；通济河水质总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、污染防治措施可行，污染物达标排放，区域环境功能不下降 （1）废气 有组织废气：非甲烷总烃经集气罩收集由15m高排气筒达标排放，盐酸烟雾经碱喷淋处理后由排气筒排放。 非甲烷总烃、盐酸烟雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，对周围环境空气影响不明显。 无组织废气：无组织废气为生产过程中未收集的非甲烷总烃。本项目防护距离确定为厂界外100m包络线的范围，防护距离范围内不得建设居民住宅、文教、卫生、机关办公楼等环境敏感建筑。 （2）废水 项目排水实行雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，经市政管网排入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂，经金坛市直溪鑫鑫污水处理厂处理达标后，尾水最终排入通济河，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 选用同类设备中噪声低的设备，采取减振隔声措施，建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影小。 （4）固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾以及生产过程中产生的固废。生活垃圾由环卫部门统一清运；不合格产品以及生产过程中产生的废弃零部件和废金属边角料均收集后回收利用；金加工过程中产生的少量的废机油、废擦油布、废皂化液为危险废物（编号HW08），建设方集中收集，委托资质单位处理统一清运；项目采取弱酸和弱碱来除油和出光，前处理池每年清理一次，会产生约2吨/年的前处理残渣，属于危险废物（编号HW17），建设方将其收集后委托资质单位处理。故本项目固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、清洁生产分析 生产工艺的清洁性：本项目生产工艺成熟，设备自动化程度好，原辅材料利用率高，属清洁生产工艺。 原材料和产品的清洁性：本项目所用的原材料均为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小，属清洁原材料。产品无毒无害，在使用过程中对人体健康和生态环境影响较小，属清洁产品。 污染物产生指标的清洁性：本项目无生产废水排放，生活污水实施接管进入鑫鑫污水厂集中处理后达标排放；生产废气产生量较小且对周围环境影响较小，生产固废可回收利用或得到处置。 因此，本项目生产工艺成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济的理念。 6、满足区域总量控制要求 根据国家的有关污染物排放标准及对污染物排放总量的控制要求，污水接管量为2080t/a。生活污水中COD为0.832t/a（0.6656t/a），SS为0.52t/a（0.416t/a）、NH3-N为0.052t/a（0.052t/a）、TP为0.0062t/a（0.0062t/a），排污总量纳入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂总量范围内。 大气污染物中盐酸烟雾0.00187t/a、非甲烷总烃0.25t/a，大气污染物向金坛市环保局申请核定。固废排放总量为零。 7、综合结论 综上所述，建设项目符合国家、地方法规、产业政策，本项目选址于金坛市朱林镇龙溪大道，项目用地为工业用地，选址合理，企业严格按照落实本报告表中提出的各项环保设施和措施及确保正常运行的前提下，各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小，不降低周边环境质量，建设项目从环保角度来说是可行的。 二、建议 （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）在项目建设过程中，提倡合理安排、文明施工，减轻对周围环境的影响。 （3）搞好环境卫生工作，创造一个良好的生态环境。同时建设单位应按消防法规定配备相应消防设施。 （4）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 立项批准文件 附件二 其他与环评有关的相关文件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 生态红线区布局图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1：建设项目地理位置

附图2：建设项目周边概况图

附图3：建设项目平面布置图

附图4: 金坛市生态红线区布局图

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

验收

使用

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、废物

施工期

营运期

图1 施工期工艺流程及产污环节图

图2  金加工工艺流程及产污环节图

外购钢材、铜材、铝材

剪板

冲压

金加工

车床加工

钻床加工

焊接加工

打磨

S1

S2

图  例

N——噪声

G——废气

S——固废

S4、N2

S3、N1

G1

S5、N3

N

外购原材料

试模

注塑成型

G

图  例

N——噪声

G——废气

S——固废

图  例

N——噪声

G——废气

S——固废

化蜡

搅拌

模具注蜡

滚砂

脱蜡

烘干

浇铸

化铜

切割

G1

G2、S1、N1

G3

S1

半成品

碱液除油

清水冲洗

酸洗

清水冲洗

常温封孔

烘干

喷粉

烘干

G1、S2

G2

集气罩

非甲烷总烃

15m高排气筒

换排气风机

盐酸烟雾

碱喷淋装置

建设项目所在地

常州科林电缆有限公司

图例：

周边300m环

境概况

项目所在地

产污车间

卫生防护距

离

卫生防护距离50m

300m周边

本项目地理位置