建设项目环境影响报告表

项目名称：  新建链条、机械零部件、钣金加工项目

建设单位（盖章）：  江苏常链传动机械有限公司

编制日期： 2015年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建链条、机械零部件、钣金加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏常链传动机械有限公司 |
| 法人代表 | 蒋静伟 | 联系人 | 蒋静伟 |
| 通讯地址 | 金坛区西工业园区鹏程路9号 |
| 联系电话 | 13813586120 | 传真 | - | 邮政编码 | 213241 |
| 建设地点 | 金坛区朱林镇金西工业园区168号 |
| 立项审批部门 | 金坛区发展和改革局 | 备案号 | 坛发改备字 ［2014］0317号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C342 金属加工机械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 20000 | 绿化面积 （平方米） | 2600 |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保 投资（万元） | 90 | 环保投资占总投资比例 | 0.3% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | - |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 3147.5 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（万度/年） | 30 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其它 | - |
| 废水（工业废水□，生活污水）排水量及排放去向： 本新建项目磨床喷淋废水经沉淀过滤循环使用，冷却工艺中冷却水循环使用，均不外排。生活污水1698 t/a接入鑫鑫污水处理厂，处理达标后，排入鲍塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1 主要原辅材料表 类别 名称 单位 年耗量 物耗 钢材 圆钢 t 26000 扁钢 25800 无缝管 10000 淬火油 t 6 磨削液 kg 350 机油 kg 100 能耗 电 kW·h 30万 水 t 2480 本项目淬火工艺中快速光亮淬火油（油温在80℃下淬火）用于钢材在保护气氛下淬火时作为冷却介质或用于非保护气氛炉。使用中最高油温不超过100℃,保证油品有长期稳定的冷却能力和良好的淬火光亮性。严禁水分和其他油品混入,少量水分可能严重影响淬火零件表面状态。保护气氛中应严格控制碳黑和硫含量,它也影响零件淬火后的质量。快速光亮淬火油具体理化属性详见表2. 表2 快速光亮淬火油主要理化属性 项目 快速光亮淬火油 运动粘度（40℃），mm2/s 不大于 30 闪点（开口），℃ 不低于 180 燃点，℃ 不低于 200 水分，% 不大于 无 倾点，℃ 不高于 -5 铜片腐蚀（100℃×3h），级 不大于 1 光亮性，级 不大于 1 粘度比(40℃) 不大于 1.5 残炭增加值，% 不大于 1.5 特性温度(80℃时)，℃ 不低于 600 800→400℃时间(80℃)，s 不大于 4.5 2、主要设备 建设项目主要设备见表3。 表3 主要设备表 生产一车间 金工车间 模具车间 冲床车间 名称 数量（台） 名称 数量（台） 名称 数量（台） 数控车床 3 线切割 4 400T冲床 1 平面磨床 2 刨床 1 315T冲床 2 外圆磨床 2 工具磨 1 250T冲床 1 无心磨床 1040 2 数控车床 1 160T冲床 3 无心磨床 1080 2 立钻 1 100T冲床 2 内圆磨 1 铣床 1 高频加热设备 2 数控锯床 2 立钻 3 镗床 1 自动割管机 2 全自动设备 2 生产二车间 装配车间 热处理车间 名称 数量（台） 名称 数量（台） 帽头机 5 网带炉（中型） 2 自动链条装配机 6 箱式回火炉 1 63T冲床 3 井式渗入碳炉 1 40T冲床 3 转炉 2 振平机 1 抛丸机 1 测试大楼 测试大楼 名称 数量（台） 万能材料测试机 1 预拉机 1 测长仪 1 硬度计 2 60T拉力测试机 1 100T拉力测试机 1 疲劳测试机 1 金相结构化验室 1

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1.项目概况 江苏常链传动机械有限公司拟投资30000万元，在金坛区朱林镇金西工业园区168号新建链条、机械零部件、钣金加工项目。本项目投产后，具有年加工链条60000t、机械零部件500t，钣金500t的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》》（国务院98-253号令）的有关条款的规定，江苏常链传动机械有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）对“新建链条、机械零部件、钣金加工项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目为机械加工制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版中限制类和淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中限制类和禁止类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中淘汰和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）规定： ①严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。 ②排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。 ③石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施，最大限度减少无组织排放，采用有效技术治理有组织排放。 本项目从事金属加工机械制造，不属于“两高”行业，也不属于产能严重过剩行业；废气主要为抛丸和打磨工艺中产生的粉尘。粉尘经抛丸机配套的除尘系统和磨床配套的喷淋过滤系统净化收集，尾气在车间里无组织排放。项目无组织排放的粉尘下风向最大落地浓度未超过项目所在地环境质量标准值，因此本项目排放的粉尘对周边环境影响较小。淬火工艺中产生的VOC（淬火油）排放量较少，通过车间无组织排放，经废气估算模式计算不会对周围大气环境产生影响。食堂在运行过程中会产生油烟废气，废气经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放，排放量为0.006t/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定。因此，本项目符合《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104 号）的规定。 （4）根据《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号）和2007年9月27号修订的《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条，太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；销售、使用含磷洗涤用品；向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实现“增一减一”。 本项目从事金属加工机械制造，位于太湖流域三级保护区内，无工艺废水产生及排放，工艺中冷却用水循环使用。废水仅为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后接管鑫鑫污水处理厂，集中处理后外排。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、和苏政发[2007]97 号文的有关规定。 （5）该项目已于2014年12月28日通过金坛区发展和改革局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件二）。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、与区域规划相容性分析 本项目位于金坛区朱林镇金西工业园区168号，根据建设单位提供的国有土地使用权证（土地证见附件四），项目所在地用地性质为工业用地，其用地功能与规划用地性质相符；本项目从事金属加工机械制造，符合金坛区朱林镇金西工业园区产业规划。 综上所述，本项目符合金坛区朱林镇用地规划、产业规划等相关规划要求，项目选址合理。 4、建设内容及规模 全厂产品及生产规模详见表4。 表4 全厂产品及生产规模一览表 序号 产品名称 规格 设计生产能力（t） 1 链条 - 60000 2 机械零部件 - 500 3 钣金 - 500 （2）本次新建项目各建、构筑物经济技术指标，见表5。 表5 本次新建项目各建、构筑物经济技术指标 序号 建筑名称 建筑面积，m2 备注 1 生产车间一 4248 包括金加工、冲床两个车间，用于链条制造、机械零部件制造及钣金加工 2 生产车间二 4248 包括模具、装配和热处理车间，用于链条制造、机械零部件制造及钣金加工 3 成品仓库 812 用于原辅料及成品储存 4 测试中心 812 用于测试相应产品的性能 5 办公楼、休息区 2688 用于日常办公、来访接待和职工休息 （3）建设项目公用及辅助工程 表6 新建项目公用及辅助工程表 工程类别 建设名称 建设内容与概况 主体工 程 生产车间一 建筑面积4248m2，层高10m 生产车间二 建筑面积4248m2，层高10m 测试中心 建筑面积406m2 办公楼、休息区 建筑面积2688m2 贮运工 程 成品仓库 建筑面积812 m2 公用工 程 给水 园区自来水管网，总用水量为3147.5 t/a，其中生活用水，绿化用水，生产冷却水系统用水 排水 接管排入工业园区区污水管网，排水量为1698 t/a 供电 由市政电网供给，用电量为30万kWh/a 厂区绿化 绿化率为13％，绿化面积将达到2600 m2 环保工 程 生活污水 进入化粪池，再接管排工业园区污水管网 抛丸工艺粉尘 抛丸机配套除尘系统净化收集后，粉尘量0.1525t/a，生产二车间无组织达标排放 打磨工艺粉尘 磨床配套的喷淋过滤系统净化收集后，粉尘量0.0168t/a生产一车间无组织达标排放 淬火工艺VOC（淬火油） 0.06t/a，生产二车间无组织达标排放 食堂油烟 0.006t/a，经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放 噪声治理 选用低噪设备、合理布局、减振垫、消声装置，隔声门窗等 固废 生活垃圾 30t/a，生活垃圾由环卫清运 一般工业固废 金属边角料300t/a，回收外卖 危险固废 磨削液、废机油及废抹布0.1t/a，委托处置 （4）劳动定员及工作制度 工作制度：项目热处理车间采用三班制，每天工作时间24小时，年运行200天。其他车间采用一班制，每天工作8小时，年运行300天。 劳动定员：本项目计划有职工和管理人员100人。厂区内设有食堂，食堂每天为员工提供一次工作餐。 （5）项目周围概况 ①项目周围环境 本次新建项目位于金坛区朱林镇金西工业园区168号。厂址北侧为创业路，西侧为鹏程路。建设项目所在区域管网已铺设到位，供电、供水均已到位。 ②车间平面布置情况 建设项目建筑面积21304平方米，其中新建车间两座，西侧为生产一车间，东侧为生产二车间，测试中心位于厂区西北角，成品库位于厂区东北角。 建设项目地理位置见附图1、建设项目平面布置图见附图2、周边300米范围概况见附图3。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地形地貌 金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27 平方公里，水域面积194.22 平方公里。 2.气象特征 金坛地区属北亚热带季风气候区，气候温和。冬季受大陆来的寒冷而干燥的冬季风侵袭，夏季受来自太平洋的暖湿气流的控制，春秋两季为冬季风和夏季风的过渡季节。 本区四季分明，热量充裕，无霜期长，雨水充沛，光照充足。据茅山西麓国有东进林场1959－1980 年观测资料，本区年平均气温15.2℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-13.8℃，山顶山麓温差3-5℃。初霜最早为10 月27日，终霜为4 月16 日，年平均无霜期为229 天。常年日照平均为2151 小时，日照率为49%。年平均降水量1011.7 毫米，最多年达1408.3 毫米，最少年为425.2 毫米，年平均相对湿度为79%。自然条件优越，气候宜人，适合人们观光旅游，休闲度假。主要气象特征见表7。 表7 主要气象气候特征 项 目 数值及单位 历年年平均气压 101.6KPa 历年年平均气温 15.4℃ 历年年平均相对湿度 79% 历年年平均降水量 1071.4mm 历年最大风速 20.3m/s 历年平均风速 3.1m/s 常年主导风向 ESE 3.水文 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。 4. 地形、地貌及地质 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦，属冲积湖积圩田平原，地面高程大部分在2.5 ～6 米（黄海高程）之间。地耐力一般为8～10 顿/平方米。地震烈度为六级。 项目所在地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5 亿年～7000 万年）形成新块褶皱构造，距今2500 万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6 度，地耐力为（8～10）t/m2。 5.植被与生物多样性 建设项目所在区域已开发利用，自然植被已不存在，目前本区域植被以人 工植被为主。主要种植绿化草木，生物量较少。无重点保护的珍稀动植物分布。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 1949 年4 月24 日，金坛解放，属苏南行政公署武进行政分区，不久改属常州专区。1983 年3 月，实行市管县体制，金坛县属常州市。1993 年11 月10日，经国务院批准，撤销金坛县，设立金坛市（县级），以原县行政区域为市行政区域。金坛市由江苏省直辖，实行计划单列，目前仍暂由常州市管辖。2015年6月，经国务院批准，撤销县级金坛市，设立常州市金坛区，区政府驻地西城街道华阳南路88号。金坛区总面积975.46 平方公里。2008 年底，全市总人口55.69 万人。市人民政府驻金城镇，辖金城镇、儒林镇、尧塘镇、直溪镇、朱林镇、薛埠镇、指前镇7 个镇。 2、经济结构 2014年完成地区生产总值471.48亿元，同比增长13.1%；服务业增加值占比42%（198.02亿元）；公共财政预算收入30.12亿元，同比增长16.3%，税收占比88%；全年实现工业开票销售收入633.96亿元，同比增长31.4%；规上工业产值801.48亿元，同比增长21.6%，其中装备制造业226.66亿元，占比28.3%，化工新材料299.11亿元，占比37.3%，光伏新能源133.75亿元，占比16.7%，纺织服装120.71亿元，占比15%；全社会固定资产投资实现268.99亿元，同比增长25.5%，其中工业投入188.32亿元，同比增长23.7%。新增工商注册登记企业1277家，新增企业和注册企业分别增长41.7%和77.7%。 第一产业： 2014年，金坛创成国家级示范合作社4家，新增常州市级农业龙头企业9家。金西农产品加工集中区成为常州市首家省级农产品加工园区，三德利、永康牧业、台湾品旺蓝莓饮料等农产品加工项目开工建设。高标准通过省村级“四有一责”建设示范县（市）考核验收，完成40个村农村土地承包经营权确权登记颁证试点基础工作。 第二产业： 2014年，金坛全年实现工业开票销售收入634亿元，同比增长31.4%。装备制造、化工新材料等产业呈现高速增长态势，工业开票销售收入同比增幅均超40%。金昇实业入库税收首次突破2亿元、中盐盐化和晨风集团均超1亿元，亿晶光电等5家企业净增工业开票销售收入均超10亿元。“波仕曼”品牌荣获中国驰名商标。亿晶光电完成定向增发，成功募集资金12.28亿元。 第三产业： 2014年，东方盐湖城、华夏宝盛园、金沙湾精品酒店等重点旅游项目加快推进，长荡湖旅游度假区创成省级生态旅游示范区。新引进南京银行、浦发银行、光大银行，在坛银行总数达到17家，荣获省“金融生态优秀县（市）”称号。扎实做好企业主辅分离工作，分离发展19家服务业企业。成功举办雀舌茶道会、长荡湖籽虾节、“茅山杯”山地自行车公开赛等宣传推介活动。 （1）科技 科技创新步伐加快。2013年全区新增10家高新技术企业，2家科技型上市培育企业，151家省民营科技企业;新增省高新技术产品31只，常州高新技术产品68只。全年申请专利4236件，其中发明专利1534 件；专利授权755件，其中发明专利授权53件。全年申报国家级、省级科技计划项目数90项，立项38项，金昇实业“倒置立式系列数控机床的合作研发”被列入科技部和省重大项目，六九钛业“超大规模集成电路用高纯钛（5N）的研发及产业化”获省重大科技成果转化项目，博瑞油泵油嘴、鑫田电子实现专利质押融资，天雄照明获第二届中国创新创业大赛优秀企业奖，江南春米业“有机稻米生产标准技术和产加销一体化组织技术”获常州市科技进步一等奖。连续第七次获得“全国科技进步先进县（市）”称号。 产学研合作不断深化。新增博士后实践基地国家级1家、省级1家;新增工程技术研究中心省级3家、常州级7家；新增企业技术中心省级1家、常州级5家；新增省企业研究生工作站4家。成立了“常州瑞华—浙江大学汪槱生院士工作站”和“国电兆晶—浙江大学联合研发中心”，盘固水泥与北京大学、中科院上海硅酸盐所合作的“石墨烯宏量制备技术”获常州市人民政府产学研合作成果奖。 科技人才加快集聚。全年引进高层次人才92人，凡登公司钱海鹏博士入选中组部第九批“千人计划”，周文华博士入选省“双创计划”，4人入选省“博士集聚计划”；28人入选常州市“龙城英才计划”。 （2）教育 教育质量不断提升。全市共有在校学生59717人，专任教师4949人，教师队伍加强建设，新增常州市教学能手25名，教坛新秀40名，新增金坛区学科带头人99名，骨干教师148名，教学能手198名，教坛新秀118名。学前教育加快发展，3所幼儿园通过了省优质园评估验收，7所幼儿园成功创建成常州市优质幼儿园。义务教育成效显著，小学入学率100%，小学升学率100%，初中升学率98.91%，高标准通过了“全国义务教育发展基本均衡县（市、区）”国家级督导认定。高中教育优化发展，高考升学率91.25%，高考本二以上达线人数达1557人，同比净增223人，本二以上达线率为58.49％，同比提高15.3个百分点。职业教育创新发展，在省技能大赛中，省金坛中专取得了3 金6银7铜的佳绩，机电技术应用、服装设计与工艺两个实训基地成功创建为江苏省高水平示范性实训基地。 2014年，本二以上达线率较2013年提高9个百分点，连续三年实现高位增长。常州市金坛中小学生社会实践基地建设进展顺利，东城实验小学主体工程完工，水北中学、华城实验小学等6所学校校舍改造完成。 （3）文化 文化惠民力度加大。成功举办金坛区第六届文化艺术节，组织开展“欢乐金沙——广场文艺月月演”大型专场文艺演出8场，组织下乡下基层文艺演出90余场（次）、电影放映1127场（次），送图书下乡近2万册，举办各类书画摄影展览20余次，举办18项免费文化艺术培训。儿童剧《黎明的河边》在第九届上海优秀儿童剧展演中荣获最佳剧目奖。市锡剧团荣获中宣部“双服务先进单位”荣誉称号。 文化保护力度加大。金坛土墩墓群被国务院核定公布为“第七批全国重点文物保护单位”。开展三星村遗址保护规划的科学编制工作，实施戴王府、华罗庚纪念馆保护性修缮工作。金坛抬阁传承人姚汝明、金坛刻纸传承人周韵华被公布为“江苏省第四批非物质文化遗产代表性传承人”，韩氏祖传关节病疗法成功申报常州市第四批“非遗”项目。 广电事业稳步推进。全市拥有自办广播节目套数1套，自办电视节目1套，全年播出时间2333小时，广播、电视节目综合覆盖率均为100%。全坛网全年总点击次数达3680万，有线电视用户达16.3万户,其中数字电视用户14.5万户,比上年增加0.5万户，有线电视入户率为85.8%。 2014年，省文明城市考核测评顺利通过，省第二批公共文化服务体系示范区成功建成，儿童剧《黎明的河边》荣获省“舞台艺术精品工程优秀剧目奖”。 （4）卫生 卫生事业快速发展。年末全市拥有各级各类医疗卫生机构189家，其中市级医院3家、卫生院14家，城市社区服务中心2家。全市开放病床1938张，千人拥有床位数为3.49 张，卫生技术人员2366人，其中执业（助理）医师1170人，注册护士996人，千人拥有医生数2.1人，千人拥有护士数1.78人。新型农村合作医疗参保率达100%，实际人均补偿比达52%。卫生基础设施建设力度加大，创建了省级示范乡镇卫生院5家，省级示范社区服务中心1家。 2014年，建昌卫生院综合门急诊病房大楼竣工投用，儒林镇卫生院中医妇科医院开工建设，人民医院被评为2013—2014年度全国“群众满意的卫生计生机构”。 （5）体育 体育事业蓬勃发展。成功承办了常州市第十四届运动会青少年部排球比赛、社会部舞龙比赛和农村部乒乓球比赛。组织举办了新春系列体育健身竞赛活动、茅山登山健身大会、全民健身日等活动。完成30个区（镇）、村（社区）的中心场地和健身设施的配套建设，16个社区建成达标“10分钟体育健身圈”。金坛籍运动员在第十二届全国运动会获得3块金牌、1块银牌，创历史最好成绩。全年发行体育彩票7634万元。 2014年，第十八届省运会获得60枚金牌、列全省县（市、区）排名第六。 （6）社会保障 2014年，连续7年调整企业退休人员养老金标准，企业养老、医疗和失业三大保险覆盖率达98.5%。新增就业岗位1.5万个，援助困难群体就业500人，提供应届高校毕业生就业岗位5250个。发放社保卡34万张，城乡低保待遇提高到每人每月460元，农村五保集中和分散供养标准分别提高到每人每年7200元和6200元。 4、文物保护情况 本项目位于金坛区朱林镇金西工业园区168号，新建厂房从事金属加工机械制造，厂房建筑规划设计与周边企业保持必要的格局、色彩及建筑风格统一，而且本项目周边近距离内无著名人文景观建筑，因此项目建设不会对当地人文景观造成影响。 5、区域规划及环保规划 本项目位于金坛区朱林镇金西工业园区168号，根据建设单位提供的国有土地使用权证（土地证见附件四），项目所在地用地性质为工业，其用地功能与规划用地性质相符；本项目从事金属加工机械制造，符合金坛区金城镇产业规划。综上所述，本项目符合金坛区金城镇用地规划、产业规划等相关规划要求。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1.区域环境质量现状 （1）空气环境质量 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年1月22日~1月24日连续三天对项目拟建地进行环境空气质量现状监测。大气监测点位详见附图4，监测结果见表8。 表8 建设项目附近环境空气质量现状 单位：mg/m3 采样日期 采样时间 监测结果(单位：mg/m3) 二氧化硫 二氧化氮 PM10 2015年1月22日 2:00-3:00 0.027 0.037 0.098 8:00-9:00 0.021 0.028 14:00-15:00 0.025 0.025 20:00-21:00 0.023 0.045 2015年1月23日 2:00-3:00 0.060 0.039 0.141 8:00-9:00 0.071 0.046 14:00-15:00 0.044 0.040 20:00-21:00 0.047 0.046 2015年1月24日 2:00-3:00 0.063 0.041 0.129 8:00-9:00 0.043 0.028 14:00-15:00 0.038 0.036 20:00-21:00 0.034 0.039 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、二氧化氮小时值及PM10日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量 本项目生活废水经园区管网接入金坛区鑫鑫污水处理厂进行处理。常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年7月10日~7月12日连续三天在鑫鑫污水处理厂排污口下游500m处的鲍塘河断面（W1）进行水环境质量现状监测；以及2015年7月10日、11日和13日在鑫鑫污水处理厂排污口下游1500m处的鲍塘河断面（W2）进行水环境质量现状监测。监测结果见表9。 表9 建设项目附近水环境质量现状 单位：mg/L 测位点 采样时间 pH 化学需氧量 氨氮 总磷 W1 2015年7月10日 7.12 18.8 0.808 0.180 2015年7月11日 7.21 18.8 0.776 0.172 2015年7月12日 7.07 19.1 0.815 0.168 W2 2015年7月10日 7.03 18.6 0.828 0.192 2015年7月11日 7.18 19.1 0.802 0.184 2015年7月13日 7.14 18.4 0.834 0.188 Ⅳ类标准 6~9 30 1.5 0.3 注：W1 测点位于鑫鑫污水处理厂排污口下游500m 处；W2 测点位于鑫鑫污水处理厂排污口下游1500m 处。 监测数据表明，鲍塘河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）声环境质量 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年8月6日~8月7日连续两天对项目拟建地昼间进行声环境质量现状监测。噪声监测点位详见附图4，监测结果见表10。本项目所在地属于工业区，周边无强噪声源，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准要求，区域声环境质量良好。 表10 建设项目附近声环境质量现状 单位：dB（A） 测试日期 监测点位及位置 标准类别 等效声级dB(A) 达标状况 昼间 标准值 2015年8月6日 N1 东厂界 3类 52.3 65 达标 N2 西厂界 3类 53.4 65 达标 N3 南厂界 3类 53.2 65 达标 N4 北厂界 3类 54.1 65 达标 2015年8月7日 N1 东厂界 3类 52.6 65 达标 N2 西厂界 3类 53.2 65 达标 N3 南厂界 3类 53.3 65 达标 N4 北厂界 3类 54.2 65 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）环境空气质量：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）环境噪声：项目场界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准。 （3）地表水：鲍塘河满足Ⅳ类水质标准。 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表11。 表11 建设项目环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离（米） 规模 环境功能 大气环境 五巷村 S 550 100户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 高家边 E 450 10户 马家棚 NW 500 18户 水环境 鲍塘河 N 5300 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界外1米 - 1 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔1997〕172号），项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，目前，国内外尚无VOCs的环境空气质量标准，本次评价参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的TVOC相关标准。见表12。 表12 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 *VOCS 8小时均值 0.60 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77 号)，鲍塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体标准限值见表13。 表13 地表水环境质量标准限值 单位：除pH值外，mg/L 水体 类别 pH COD BOD 总磷 氨氮 鲍塘河 Ⅳ 6~9 ≤30 ≤4 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境质量标准 由于《金坛市区〈城市区域环境噪声标准GB3096-93〉使用区域划分规定》未对项目所在区域声环境功能作具体划分，该区域目前为工业，周边无居住，据此确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。见表14。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 1、废气 废气粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源二级标准；由于VOCs目前国内外尚无相关排放标准，因此本项目废气中VOCs排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840）计算得出。具体见表15。 表15 大气污染物排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 标准来源 1 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996 2 VOCS — 15 3.6[1] 3.0 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840） 注：[1]：VOCs排放速率标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有关规定确定。 Q——排气筒允许排放速率，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/m3，为一次浓度限值； R——排放系数，根据排气筒高度、地区序号和所在地区的大气功能区类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）； K——地方经济系数，范围为0.5～1.5。 排放标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中非甲烷总烃的排放标准执行。 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型排放标准。小型最高允许排放浓度2.0 mg/m3。 2、废水 建设项目废水为施工废水、施工期生活废水和运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，动植物油排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1 中B 等级标准，污水处理厂排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准值分别见表16。 表16 污水排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS COD 动植物油 总磷 氨氮 鑫鑫污水处理厂接管标准 6-9 400 500 100 8 45 GB8978-1996三级 6-9 400 500 100 - - 鑫鑫污水处理厂排放标准 6-9 10 50 1 0.5 5（8） |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 3、噪声：建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表17、18。 表17 建设项目噪声排放标准 类 别 昼 间（dB(A)） 夜 间（dB(A)） 3类 65 55 表18 施工噪声限值 标准限值（dB(A)） 标准来源 昼间 夜间 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 表19 全厂污染物排放总量表 种类 污染物名称 建设项目产生量（t/a） 处理削减量（t/a） 排放总量（t/a） 废水 水量 1698 0 1698 COD 0.5094 0.2547 0.2547 SS 0.3396 0.1698 0.1698 动植物油 0.09 0..054 0.036 氨氮 0.06794 0 0.06794 总磷 0.00343 0 0.00343 废气 粉尘 21.43 21.2157 0.2143 VOC（淬火油） 0.06 0 0.06 食堂油烟 0.03 0.024 0.006 固废 危险固废 0.1 0.1 0 一般工业固废 300 300 0 生活垃圾 30 30 0 新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：污水接管量为1698 t/a、COD为0.2547 t/a，SS为0.0.1698 t/a、动植物油0.036 t/a、氨氮0.06794 t/a、总磷0.00343 t/a，排污总量纳入金坛鑫鑫污水处理厂总量范围内； （2）废气：无组织排放的粉尘0.2143t/a，VOC（淬火油）0.06t/a，食堂油烟0.006t/a 不申请废气总量； （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期： 本项目用地20000 m2，建筑面积21304m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图1： 2、运营期： 本项目生产链条都是由各种金属原材料通过下料（按工艺选择冲压、切割下料）、粗加工、表面热处理（网带淬火回火），循环水冷却后，进行精加工（磨加工、抛丸）。经上述几道工序后变成半成品配件，之后将配件经过筛选，通过手工与机器装配变成成品入口。链条的生产加工工艺分为链条轴、链条板和管子加工三个部分。 （1）链条的生产加工工艺流程包括以下三部分： 图2 链条轴生产工艺流程图 链条轴是由圆钢经过冲切、车加工（将成型的部件）、网带淬火回火、冷却和磨加工等工序制作而成。冲切工序中使用冲床和切割机对圆钢进行车、磨、精镗、钻、挤、压等手段初步加工，工序中会产生钢材边角料固废（S1-1）及噪声（N）。淬火是将工件加热保温后，在快速光亮淬火油介质中快速冷却。淬火后钢件变硬，但同时变脆。为了降低网带的脆性，将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温，再进行冷却，这种工艺称为回火。用清水冷却，并循环使用不外排。此过程产生挥发有机废气（G1-1）。而后在磨床上对零件进行磨加工，产生的金属碎屑(S1-2）粉尘（G1-2）和噪声（N）。 图3 链条板生产工艺流程图 链条板生产工艺流程包含回火、冲压落片、压弯、冲孔、网带淬火回火、冷却和抛丸等工序。经由多种不同型号的冲床冲压落片、压弯、冲孔的工序中会有多余的钢材边角料（S2）和噪声（N）生成。与链条轴生产工序中相同的网带淬火回火同样有废气（G2-1）产生。抛丸是指打磨后的钢板还需采用抛丸机进行表面抛光处理。抛丸工序在密封的辊道式抛丸机内进行，该机是利用高速回转的叶轮将钢丸以60～80m/s 的高速抛射到铸件表面，以达到清砂、除锈、去氧化皮和表面强化的目的。此工序有抛丸粉尘（G2-2）及噪声（N）产生。 图4 管子生产工艺流程图 管子的生产工艺中自动切管机切割时会有边角料和金属碎屑（S3-1）、噪声（N）产生。使用磨床粗磨和磨加工时会产生金属碎屑和边角料（S3-2、S3-3）、金属粉尘（G3-2）和噪声（N）。同样次工序中使用淬火油会有有机废气挥发（G3-1）。 （2）机械零部件、钣金加工的工艺流程 图5 机械零部件、钣金加工生产工艺流程图 金加工主要是对各种金属坯件进行车、磨、精镗、钻、挤、压等加工手段，向环境主要排放噪声（N）、加工碎屑（S4）和危险废物废机油(S4)。 |
| --- |
| 二、主要污染工序： 1、建设期： 施工期： 1、大气污染：施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。 2、废水污染：施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水。冲洗废水主要来源于机具及石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水的排放量由施工队伍的人数确定，主要污染物为COD、氨氮、SS等。 3、噪声污染：主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。 4、固废污染：施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的生活垃圾、施工渣土及废弃的包装材料等。 2、营运期： 营运期主要污染物为生产过程中产生的废气、生活污水、办公生活产生的生活垃圾和生产过程产生的固废、危险废物，营运期的噪声主要是各类冲床的设备噪声。 废气 本次新建项目营运期大气污染物主要为金属粉尘和挥发有机废气（淬火油）。 本项目生产二车间中抛丸工序会产生金属粉尘。抛丸机主要对工件进行表面清理，去除工件表面毛刺、铁锈、氧化皮等，使工件表面呈现金属光泽，并增加工件与粉末涂料的附着力。根据经验数据，抛丸过程中粉尘的产生量约为0.25kg/t产品。本项目每年生产60000t链条、机械零部件500t和钣金500t，共计61000t产品。据上述数据可以推算得出每年抛丸工序中产生的粉尘量为15.25t。抛丸工序产生的粉尘经抛丸机配套的除尘系统净化，除尘效率按99％计，可以得出每年抛丸的产生的无组织废气的排放量为0.1525t/a。 生产一车间打磨工序中产生的粉尘一般为原材料的0.01%。本项目原材料钢材的用量为61800t/a，工序中产生的粉尘量约为6.18t/a，磨床在打磨零部件过程中，使用机器自带的喷淋除尘系统去除产生的金属粉尘，含金属粉尘的废水经磨床内部沉淀过滤系统处理后循环使用，不外排，滤渣金属碎屑为一般固废，回收利用或外售。喷淋捕集系统的除尘效率按99%计，则每年生产过程中产生无组织废气的粉尘量为0.0618t/a。抛丸和打磨两道工序，经预测估算，每年在车间中无组织排放粉尘量约为0.2143t。 生产二车间热处理车间淬火回火工序废气主要来自于淬火、回火过程中零件热处理后淬火用油的挥发。一般的淬火油使用温度不超高60℃，否则无法达到冷却效果，该温度下一般不易挥发。本项目中的快速光亮淬火油使用温度在20-80℃为宜，保持在此温度范围内，不超过淬火油的闪点，挥发量很少。根据相关机加工企业类比，淬火过程中约有1%的油分解为挥发性有机物，每年本项目使用原料淬火油6t，挥发的淬火油为0.06t/a，在车间无组织排放。 建设项目食堂采用液化石油气作为燃料，用量按0.1kg/人·d 计，本项目职工定员100人，则液化石油气用量约为3 t/a，用量较小，且液化石油气为清洁燃料，污染物产生量较小，本评价不进行定量统计分析。 食堂油耗系数为5kg/100人•天，本项目共有100人，所以本项目每年用油量为0.6t/a，油烟产生系数按照2%计，所以油烟产生量为0.03 t/a，本项目设基准灶头数2个，为小型食堂，排放废气9×106m3/a（两台风机，每天运行2h，单台引风量3000m3/h），油烟产生浓度约为8.325mg/m3。食堂采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（本报告油烟净化效率按80%计），油烟经净化处理后通过油烟管道引至屋顶排放，油烟排放浓度约为1.665mg/m3，油烟排放量约0.006t/a。 2、废水 （1）工艺废水：本项目打磨工艺中磨床喷淋使用的清水经机器沉淀过滤装置净化后循环使用不外排，金属废渣经过滤后外售。每年磨床循环水量约为9t，年补充用水量为5t。冷却工艺中冷却水循环使用，循环水池中水量100t，1小时循环一次，每天8小时用水量为800t。损耗按循环水量0.1%，年工作300天，循环水量240000t，补充冷却水量240t。 （2）生活废水：本项目计划有职工和管理人员100人，厂区内设有食堂，食堂每天为员工提供一次工作餐。所以产生的生活废水为职工的生活污水，本项目员工100人，人均生活用水量以50L/d 计，食堂人均用水量以25L/d计，产污系数取0.8，因热处理车间为三班制，年生产200天，其他车间一班制300天生产，年工作天数综合折算为283天，则生活用水量为2122.5t/a，生活污水产生量为1698t/a，具体见下表。 表20 用水定额 标准来源 用水定额执行标准 本报告取值 人数/次数 用水天数（d） 用水量（t/a） 生活污水量（t/a） 《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》(2009年版) 员工用水定额为30～50L/p·班 50L/p·班 100p.班/天 283 1415 1132 食堂每人每次最高日生活用水定额为20～25L/p·次 25 L/p·次 100人次/天 283 707.5 566 合计 — — — — 2122.5 1698 污水中主要污染物为COD 150mg/L、SS 100mg/L、动植物油160mg/L、氨氮 40mg/L、总磷 2mg/L，卫生设施污水经化粪池和食堂污水经隔油化粪池初步处理后接管排入鑫鑫污水处理厂。 绿化面积2600m2，绿化用水定额参照《常州市工业和城市生活用水定额》中“绿化浇水：1.5L/m2·d”，考虑节约用水，确定绿化用水定额为1.0L/m2·d，一年按300天计，则绿化用水量约780t/a。 污水产生排放情况见表21，建设项目水平衡图见图6。 表21 废水产生及排放情况 水污 染源 废水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 处理方式 污染物排放量 排放方式与去向 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 卫生设施 污水 1132 COD 300 0.3396 化粪池 150 0.1698 接管排入工业园区鑫鑫污水处理厂 SS 200 0.2264 100 0.1132 NH3-N 40 0.0453 40 0.0453 总磷 2 0.0023 2 0.0023 食堂污水 566 COD 300 0.1698 隔油池+化粪池 150 0.0849 SS 200 0.1132 100 0.0566 动植物油 160 0.09 64 0.036 NH3-N | 40 0.02264 40 0.02264 总磷 2 0.00113 2 0.00113 图6 建设项目用排水平衡图 t/a 3、噪声 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。采用类比调查，确定单台（套）设备噪声源强约80~85dB（A）。高噪声设备具体情况见表22。 表22 项目噪声源平均声级值 序号 设备名称 数量（台） 声源A声级（dB（A）） 声源分类 所在车间 治理措施 降噪效果 1 数控车床 3 85 室内 声源 金工车间 合理布局+ 减振+隔振+厂房隔声 25 2 平面磨床 2 80 3 外圆磨床 2 80 4 无心磨床 4 80 5 内圆磨 1 80 6 数控锯床 2 85 7 立钻 3 85 8 镗床 1 80 9 自动割管机 2 82 10 线切割 4 85 模具车间 11 刨床 1 82 12 工具磨 1 80 13 数控车床 1 85 14 立钻 1 82 15 铣床 1 80 16 帽头机 5 80 装配车间 17 63T冲床 3 80 18 40T冲床 3 80 19 振平机 1 85 20 400T冲床 1 80 冲床车间 21 315T冲床 2 80 22 250T冲床 1 80 23 160T冲床 3 80 24 100T冲床 2 80 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283 号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 ①金属废料：钢板在切割等加工工序中产生的钢材边角料或金属屑及打磨抛丸工序中净化系统收集的金属废渣量约占钢材总用量的3%，经核算，废钢材边角料为300t/a。 ②含油废弃物：外购零配件表面涂抹有机油，在生产过程中抹布擦拭零配件会产生废抹布，类比同类项目废抹布产生情况，本次新建项目该危废产生量约0.01t/a。 ③生活垃圾：员工办公生活产生的生活垃圾按每人1.0kg/人·d 计，共有100人，则产生量约为30t/a。 ④废机油：项目建设方需定期对机械设备运行进行维护，该过程会产生产生少量的矿物油，产生量约为0.01t/a，该废矿物油属于危险固废，须制定地点暂存，交有资质的单位进行处置。 ⑤磨削液：磨削加工使用磨削液，将大量的磨削热带走，降低磨削区的温度。有效地使用磨削液可提高切削速度30%，降低温度到100～150℃，减少切削力l0%～30%，延长砂轮使用寿命4～5倍。磨削液具有润滑、冷却、清洗、防锈的作用。每年预计产生危废磨削液0.08t。 综上所述，本项目建成后固废总发生量约330.1t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表23。 表23 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 范围 鉴定 金属废料 加工过程 固态 钢 300 √ 试行中二（一）（2） 试行中三（一）R3 和（二）Q1 废抹布 生产过程 固态 机油、纤维 0.01 √ 试行中二（一）（2） 试行中三（一）D7 和（二）Q1 生活垃圾 办公生活 半固态 废塑料、废纸等 30 √ 实行中二（一）（4） 试行中三（一）D1 和（二）Q1 废机油 生产过程 液态 废矿物油 0.01 √ 试行中二（一）（2） 试行中三（一）D7 和（二）Q1 磨削液 生产过程 液态 润滑油 0.08 √ 试行中二（一）（2） | 试行中三（一）D7 和（二）Q1 注：①上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中范围“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质。②上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中鉴定“三（一）D1”表示：置于地下或地上进行处置，例如填埋；“三（一）D7”表示：焚烧，包括带有能量回收功能但以处置为目的的焚烧和水泥窑处置；“三（二）Q1”表示：生产或消费过程中产生的残余物。 （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表24，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表24 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产生量（t/a） 金属废料 一般固废 固 态 钢材 根据《国家危险 废物名录》（2008 年） 进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 - 85黑色金属废物 - 300 金属屑 固 态 钢材 - 85黑色金属废物 - 生活 垃圾 半 固 体 废塑料、废纸等 99 其他 废物 - 30 废抹布 危险废物 固态 机油、纤维 T/C/In/I /R HW49 有机溶剂废物 900-041-49 0.01 废机油 液态 废矿物油 T ，I HW08 废矿物油 900-249-08 0.01 磨削液 液态 废润滑油 T ，I HW08 废矿物油 900-249-08 0.08 表25 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 生产工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 金属废料 冲切、加工 85黑色金属废物 - 固 态 - 300 0 外卖或循环利用 金属屑 打磨 85黑色金属废物 - 固 态 - 危险固废 废抹布 全厂 HW49 有机溶剂废物 - 固态 - 0.01 0 委托处置 废机油 设备维护 HW08 废矿物油 - 液态 - 0.01 0 磨削液 磨削加工 HW08 废矿物油 - 液态 - 0.08 0 生活垃圾 职工生活 99 其他 废物 - 半固态 - 30 0 环卫清运 合计 一般固废 - - - - - 300 0 - 危险固废 0.1 0 生活垃圾 30 0 - 5、污染物排放总量汇总 本次新建项目污染物排放量汇总见表26。 表26 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 抛丸工序 粉尘 无组织 15.25 无组织 0.1525 周围环境 打磨工序 粉尘 6.18 0.0618 淬火工序 挥发的淬火油 0.06 0.06 食堂油烟 油烟 8.325 0.03 1.665 0.006 废水 来源 污染物名称 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 300 0.5094 150 0.2547 鑫鑫污水处理厂 SS 200 0.3396 100 0.1698 动植物油 160 0.09 64 0.036 NH3-N 40 0.06794 40 0.06794 总磷 2 0.00343 2 0.00343 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 金属废料 金属废料 300 0 300 0 外卖或循环利用 生活垃圾 办公生活 30 30 0 0 环卫清运 废抹布 废抹布 0.01 0.01 0 0 委托处置 废机油 废矿物油 0.01 0.01 0 0 磨削液 润滑油 0.08 0.08 0 0 三、污染防治措施： 1、废气治理措施 本次新建项目营运期大气污染物主要为金属粉尘和VOC（淬火油），项目工艺中打磨、切割和金加工过程中会产生金属碎屑粒径、比重大，在车间内沉降，为固体废弃物，应及时清扫收集后外售。在抛丸工序中产生的金属粉尘，通过抛丸机自身的除尘系统捕集净化，可有效地降低粉尘的浓度，再无组织排放。经《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式估算，生产车间无组织排放TSP排放量为0.1525t/a，无组织排放的TSP在下风向的最大落地浓度为0.003626mg/m3，相应占标率为1.01%。打磨工序中产生的粉尘由磨床自带的喷淋捕集和沉淀过滤系统净化后，每年产生约0.062t少量的金属粉尘，在车间无组织排放，对环境影响较小。淬火工序产生的挥发性VOC（淬火油）经估算在下风向的最大落地浓度为0.001426 mg/m3，相应占标率为0.20%，均可达标排放。所以项目排放的大气污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。食堂在运行过程中会产生油烟废气，废气经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定。 2、废水防治措施 建设项目无工艺废水产生及排放，冷却水循环使用，不外排，废水主要为职工生活污水。建设项目无工艺废水产生及排放，废水主要为职工生活污水1698t/a，接管排放的水质为COD：150mg/L、SS：100mg/L、动植物油：64mg/L、氨氮：40mg/L、总磷：2mg/L，可达到接管水质要求，即：COD≤400mg/L、SS≤250mg/L、动植物油≤100 mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤3mg/L，可满足《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准。 厂区排水实施“雨污分流”，废水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，即整个企业只能设置污水接管口一个，雨水接管口一个。 综上所述，本项目职工生活污水经预处理后接管工业园区污水处理厂管网集中处理可行。 3、固废防治措施 （1）危险固体废物 根据《国家危险废物名录》（2008 年）进行鉴别，本项目危险废物为废抹布（HW49 有机溶剂废物和废矿物油（HW08），需委托有资质的单位进行安全、无害化处置。建设单位承诺在本项目试生产前落实危险废物处置途径，并签订危废处置协议，报金坛区环保局 同时，厂区需设置危废暂存场对危险固废进行安全暂存。危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 （2）一般固体废物 本项目一般固废为金属废料（85 黑色金属废物）、金属废屑（85 黑色金属废物），金属废料定期外卖综合利用处理，不合格品回用于生产；暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止颗粒物污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④应设计渗滤液集排水设施； ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，本项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行。 4、噪声防治措施 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。建设单位通过选用质量好、噪声低、振动低的设备，并按照工业设备安装规范安装；合理车间平面布局，高噪声设备设置在车间内远离厂界的位置，对设备噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等降噪措施。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 接管排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸机 | 粉尘 | 15.25 t/a | 0.1525 t/a |
|  | 磨床 | 粉尘 | 6.18t/a | 0.0618t/a |
|  | 淬火 | VOC（淬火油） | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.01t/a | 0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1698t/a | COD SS 动植物油 氨氮 总磷 | 300 mg/L 0.5094 t/a 200 mg/L 0.3396 t/a 160 mg/L 0.09 t/a 40 mg/L 0.06794 t/a 2 mg/L 0.00343 t/a | 150 mg/L 0.2547 t/a 100 mg/L 0.1698 t/a 64mg/L 0.036 t/a 40 mg/L 0.06794 t/a 2 mg/L 0.00343 t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 金属废料 | 金属废料 | 300 t/a | 外卖 |
|  | 生活垃圾 | 办公生活 | 30 t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 废抹布 | 废抹布 | 0.01 t/a | 委托处置 |
|  | 废机油 | 废矿物油 | 0.01 t/a |  |
|  | 磨削液 | 废润滑油 | 0.08t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。单台（套）设备噪声源强约80～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该地块已规划为工业用地，现状为空地，原有自然植被已被改变。建设项目产生的废气均能做到达标排放；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，接管污水处理厂；固废能得到合理处置。 绿化面积2600m2，厂区绿地率为13％，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期本项目对周围环境产生的影响主要有： （1）水环境 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS。加强施工期管理，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （2）大气环境 混凝土水泥砂浆的配制等施工过程会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，主要污染因子为TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/Nm3。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 （3）声环境 施工过程一般分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。不同的施工阶段又有其独立的噪声特性，其影响程度及范围也不尽相同。 （1）噪声源分析： ①土石方开挖施工阶段 土石方施工阶段的施工噪声没有明显的指向性，主要噪声是推土机、挖掘机、装载机和运输车辆等，其声功率级范围一般为100～120dB（A），其中70%的声功率级集中在100～110dB（A）。 ②基础施工阶段 基础施工阶段的主要噪声源是打桩机，其声功率级范围为125～135dB（A），属于周期性脉冲声，具有明显的指向性特征。根据地质状况，本项目在基础施工阶段需进行打桩，另外，在基础施工阶段还有风镐、吊车、平地机等施工机械设备，其声功率级一般在100～110dB（A）。 ③结构施工阶段 结构施工阶段是施工中周期最长的阶段，使用的设备种类较多。主要的噪声源有：运输设备（包括吊车、运输平台、施工电梯等）；结构工程设备（包括混凝土灌浆机、振捣器等）；其他辅助设备（包括电锯、砂轮锯等）。结构施工阶段的声功率介于90～110dB（A），主要集中在100dB（A）左右。 ④装修阶段 装修施工阶段的声源数量较少，基本上没有强噪声源，是整个施工过程中噪声影响较小的环节。装修阶段的噪声设备主要有砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等，其声功率级基本上介于80～100dB（A）。 各阶段施工设备的噪声源强见表27： 表27 施工机械各设备的噪声源强 dB（A） 序号 施工机械 测量声级（dBA） 测量距离（m） 1 挖掘机 79 15 2 压路机 73 10 3 铲土机 75 15 4 自卸卡车 70 15 5 冲击式打桩机 110 22 6 钻孔式灌注桩机 81 15 7 静压式打桩机 80 15 8 混凝土搅拌机 79 15 9 升降机 72 15 10 吊车 82 1 11 电 锯 110 1 上述噪声源影响范围计算公式为： L2=L1-20ln（r2/r1） 式中：L1、L2——为距声源r1、r2处的等效A声级[dB（A）]； r1、r2——为接受点距声源的距离（m）。 表26列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表28 施工机械噪声衰减距离（m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 冲击式打桩机 1950 1450 1000 700 440 165 3 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 4 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 5 升降机 80 44 25 14 10 -- 从以上分析可知，建筑施工期间使用的建筑设备较多，噪声声源强，部分机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。而且多噪声源叠加后噪声声级增加，因此在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。业主应严格加强施工管理，禁止夜间施工。 （2）预测结果分析： 通过类比调查及预测分析，本项目在进行打桩等强噪声施工时，局部时段的场界噪声超标3～5dB（A），停止打桩等强噪声施工时，昼间及夜间场界噪声可基本达标。因此，项目建设单位施工要将打桩等强噪声施工应尽量安排在周末或无人休息时进行，以免噪声污染引起纠纷。 （3）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。

营运期环境影响分析： 本项目为机械加工制造项目，无生产废水排放，因此本项目对周围环境的影响主要是工艺（生产）废气、生活污水和生活垃圾 1、大气环境影响分析 （1）源强参数 本次新建项目废气源强参数见表29。 表29 面源参数调查清单 面源名称 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 单位 - m m m m h - t/a 生产一车间 0 72 59 10 2400 正常 粉尘 0.0618 生产二车间 0 72 59 10 2400 正常 粉尘 0.1525 生产二车间 0 72 59 10 2400 正常 VOC（淬火油）0.06 浓度贡献预测分析 估算模式计算结果 本项目生产二车间抛丸产生的粉尘废气估算模式计算结果见表30。 表30 无组织粉尘废气估算模式计算结果表 距源中心下风向 距离D/m 烟尘 下风向预测浓度 （mg/m3） 浓度占标率 p（%） 10 0.0006578 0.44% 100 0.003353 1.16% 200 0.003353 1.01% 300 0.003621 0.64% 400 0.003573 0.42% 500 0.003287 0.30% 600 0.003452 0.23% 700 0.003306 0.18% 800 0.003039 0.15% 900 0.002751 0.12% 1000 0.002478 0.11% 1100 0.002233 0.09% 1200 0.002021 0.08% 1300 0.001834 0.07% 1400 0.001673 0.06% 1500 0.001531 0.06% 1600 0.001408 0.05% 1700 0.001297 0.05% 1800 0.0012 0.04% 1900 0.001115 0.04% 2000 0.001038 0.04% 2100 0.0009693 0.04% 2200 0.0009104 0.03% 2300 0.0008577 0.03% 2400 0.0008101 0.03% 2500 0.0007663 0.03% 下风向最大浓度（206m） 0.003626 1.01% 由预测结果可见，本项目无组织排放的粉尘下风向最大落地浓度未超过环境质量标准值。生产一车间打磨工序产生的无组织排放的金属粉尘不到抛丸工序的50%，且生产一车间与二车间基本参数一致，因此本项目两道工序排放的粉尘均未超过环境质量标准，所以对周边环境影响较小。 VOC（淬火油）废气估算模式计算结果见表31。 表31 无组织VOC（淬火油）废气估算模式计算结果表 距源中心下风向 距离D/m VOCs（淬火油） 下风向预测浓度 （mg/m3） 浓度占标率 p（%） 10 0.0002588 0.09% 100 0.001319 0.23% 200 0.001425 0.20% 300 0.001406 0.13% 400 0.001293 0.08% 500 0.001358 0.06% 600 0.001301 0.05% 700 0.001196 0.04% 800 0.001082 0.03% 900 0.0009749 0.02% 1000 0.0008784 0.02% 1100 0.0007951 0.02% 1200 0.0007217 0.02% 1300 0.0006583 0.01% 1400 0.0006023 0.01% 1500 0.0005539 0.01% 1600 0.0005104 0.01% 1700 0.0004722 0.01% 1800 0.0004387 0.01% 1900 0.0004085 0.01% 2000 0.0003814 0.01% 2100 0.0003582 0.01% 2200 0.0003374 0.01% 2300 0.0003187 0.01% 2400 0.0003015 0.01% 2500 0.0002856 0.01% 下风向最大浓度（206m） 0.001426 0.20% 由预测结果可见，本项目无组织排放的VOC（淬火油）下风向最大落地浓度未超过环境质量标准值，对周边环境影响较小。 ②大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表26，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见表32；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表33。 表32 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表33 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （t/a） 面源面积 （m×m） 卫生防护距离计算值m 设定卫生防护距离m 生产一车间 粉尘 0.2525 72×59 1.126 50 生产二车间 VOC（淬火油） 0.06 72×59 0.162 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为生产一车间和二车间边界外50m范围。根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图3。 食堂在运行过程中会产生油烟废气，废气经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，工艺中冷却水循环使用，不外排，不对周围环境产生影响。 厂区排水“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，对周围水环境影响较小。建设项目无工艺废水产生及排放，废水主要为职工生活污水1698t/a，其中主要污染物COD、SS、动植物油、氨氮、总磷，排放浓度为COD 150mg/L、SS 100mg/L、动植物油 64 mg/L、氨氮 40mg/L、总磷 2mg/L，满足COD≤400mg/L、SS≤250mg/L、动植物油≤100mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤3mg/L 的接管要求，排入工业园区污水管网，最终排入金坛区鑫鑫污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准后，排入鲍塘河；项目污水达标排放，且排水量较小，各类污染物对受纳水体的贡献值较小，不会改变受纳水体鲍塘河的水质功能。项目不排放生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》太湖水域禁止排放含N、P工业废水的要求。 综上所述，从接管范围、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目的废水接入金坛区鑫鑫污水处理厂集中处理是可行的，且对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 建设项目危险固废主要为磨削液、废机油和废抹布0.1t/a，委托有处置资质和处置能力的单位进行安全处置；一般固废主要加工生产过程中产生的金属碎屑和边角料300t/a；员工办公、生活产生的生活垃圾30t/a由环卫部门负责定期清运。建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。单台设备噪声源强约80～85dB（A）。选择离噪声设备最近、受影响最大的厂界作为关心点，对噪声的影响值进行预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）户外点源噪声衰减模式为： 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Adiv─几何发散衰减； A bar─屏障引起的衰减； A atm─空气吸收引起的衰减； A gr─地面效应引起的衰减； Amisc─其他多方面效应引起的衰减； 其计算公式分别为： A bar= A atm=α（r-r0）/1000 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （4）声环境影响预测结果 所有高噪声均安置于车间内，采用“闹静分开”和“合理布局”的原则（高噪音设备布置在车间中部，生产车间按20dB(A)以上综合隔声能力进行设计、建造），并采取减振措施，预计总降噪效果可达25dB（A）。 表34 工程噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB（A） 预测点 噪声源源强 厂房距厂界距离（m） 设计降噪量 几何发散衰减 影响值 现状值 最终叠加值 达标 情况 金工车间 96 18 25 29.3 41.7 54.2 54.4 达标 模具车间 93 18 25 29.3 38.7 53.3 53.4 达标 装配车间 91.5 18 25 29.3 37.2 52.5 52.6 达标 冲床车间 89.5 18 25 29.3 35.2 53.2 53.3 达标 由上表可看出，通过隔声和距离衰减，建设项目厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 5、环境风险评价和应急措施 （1）风险评价等级判定 ①风险物质及重大危险源辨识 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，在进行建设项目环境风险评价时，首先要进行物质危险性识别，确定项目环境风险评价因子。本项目从事金属加工机械制造，所用的原辅材料中无易燃易爆并物。但各污染防治措施存在事故排放的可能，在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦污染物事故排放，将会对环境造成不利影响。因此需进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量达标，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 评价工作等级判定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，将本次环境风险评价的工作等级为二级，评价内容即风险识别、源项分析和对事故影响进分析，提出防范、减缓和应急措施。评价工作等级判定如表35。 表35 评价工作级别表 剧毒危险性 物质 一般毒性危险 物质 可燃、易燃危险性 物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 ③风险评价范围 根据本次评价等级和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，确定本次风险评价范围为以项目所在地为半径3 公里范围。 （2）风险源项识别 建设项目整个工程分为主体工程、公辅工程、储运、作业环境等。根据本项目特点，建设项目的环境风险主要存在于污染物排放控制部分，因此本次风险评价将拟建项目的风险源将重点考虑环保工程。 （3）防范措施和应急对策 根据国家环境保护局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知（环发[2005] 152 号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 （4）事故应急对策措施 1.废水事故排放 当发生事故废水异常排放情况时，为防止大量污染物进入排水系统，建设应采取以下防范措施： 厂区内设应急事故池、雨水口、污水排水口设置截止闸门及下水道设置应急闸门，防止污染物流入外界水体。 2.废气事故排放应急处理 当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。 （5）风险应急预案 参考以上各节提出的各项事故应急建议，根据厂内人员情况及项目具体情况，制订风险应急预案。 风险应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 针对可能存在的环境风险，应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有： ①编制和修改事故应急救援预案。 ②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。 ③检查各项安全工作的实施情况。 ④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 ⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令。 ⑥负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。 综上所述，在落实各项风险影响防范措施，制定完善的事故应急预案的情况下，建设项目的环境风险在可接受的范围内。 6、清洁生产 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。建设单位拟采取的清洁生产措施如下： 减少污染物的排放量 项目生活污水排入园区污水管网后入金坛区鑫鑫水处理厂；产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声达标排放。 从建设项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 ⑵加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 7、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表36。 表36 新建项目污染物排放总量控制指标汇总表 种类 污染物名称 建设项目产生量(t/a) 处理削减量(t/a) 排放总量(t/a) 废水 水量 1698 0 1698 COD 0.5094 0.2547 0.2547 SS 0.3396 0.1698 0.1698 动植物油 0.09 0..054 0.036 氨氮 0.06794 0 0.06794 总磷 0.00343 0 0.00343 废气 粉尘 21.43 21.2157 0.2143 VOC（淬火油） 0.06 0 0.06 食堂油烟 0.01 0.024 0.006 固废 危险固废 0.1 0.1 0 一般工业固废 300 300 0 生活垃圾 30 30 0 新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：污水接管量为1698 t/a、COD为0.2547 t/a，SS为0.0.1698 t/a、动植物油0.036 t/a、氨氮0.06794 t/a、总磷0.00343 t/a，排污总量纳入金坛鑫鑫污水处理厂总量范围内； （2）废气：无组织排放的粉尘0.2143t/a，VOC（淬火油）0.06t/a，食堂油烟0.006t/a 不申请废气总量； （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 9、建设项目“三同时”验收一览表 表37 建设项目竣工环保验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准及拟达要求 完成时间 废气 抛丸工序排放的废气 粉尘 经抛丸机自带的除尘系统净化收集后在车间无组织达标排放 符合GB16297-1996要求 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 打磨工序排放的废气 粉尘 经磨床自带的喷淋捕集和沉淀过滤系统净化后在车间无组织达标排放 符合GB16297-1996要求 淬火工艺排放的无组织废气 VOC（淬火油） 加强车间通风，便于扩散 符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840） 食堂油烟 油烟 经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定 废水 生活污水 COD、SS、动植物油、氨氮、总磷 生活污水经化粪池处理后接入工业园区污水管网 符合CJ343-2010要求，达标排放 噪声 机床、磨床、冲床等 噪声 减震、隔声及合理布局 项目边界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废 生活垃圾 环卫部门统一收集处理 排放量为零 一般工业固废 边角废料 外卖处置 危险固废 磨削液 废机油 废抹布 委托处置 总量平衡具体方案 建项目大气污染物排放总量在金坛区范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入金坛区鑫鑫污水处理厂集中处理，水污染物排放总量纳入金坛区鑫鑫污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 大气环境防护距离设置 经大气环境防护距离软件计算，本项目无超标点，不设大气环境防护距离，本项目卫生防护距离为生产二车间界外50 m

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸工序 | 粉尘 | 经抛丸机配套的除尘系统净化捕集系统收集，在车间里无组织排放 | 达标排放 |
|  | 打磨工序排放的废气 | 粉尘 | 经磨床自带的喷淋捕集和沉淀过滤系统净化后在车间无组织达标排放 |  |
|  | 淬火工艺 | VOC（淬火油） | 加强车间通风，便于扩散 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 动植物油 氨氮 总磷 | 污水经隔油池、化粪池处理后接入工业园区的污水处理管网达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入鲍塘河。 | 达接管要求，有效处置 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 切割、金加工 | 金属废料 | 外卖 | 有效处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 生产全过程 | 废抹布 | 委托处置 |  |
|  | 生产中机械维护 | 废机油 |  |  |
|  | 磨削加工 | 磨削液 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。单台设备噪声源强约80～85dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 江苏常链传动机械有限公司拟投资30000万元，在金坛区朱林镇金西工业园区168号新建链条、机械零部件、钣金加工项目。本项目投产后，将年产链条60000t，机械零部件500t，钣金加工500t。 本次环评报告表针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 1、厂址选择与规划相容 本项目位于金坛区朱林镇金西工业园区168号，根据建设单位提供的国有土地使用权证（土地证见附件四），项目所在地用地性质为工业，其用地功能与规划用地性质相符；本项目从事金属加工机械制造，符合金坛区产业规划。因此本项目符合金坛区金城镇用地规划、产业规划等相关规划要求，项目选址合理。 2、与产业政策相符 （1）本项目从事金属加工机械制造，产品及生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号）、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。 该项目已于2014年12月28日通过金坛区发展和改革局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件二）。 3、环境质量现状 建设项目所在区域环境空气质量良好，二氧化硫、二氧化氮、PM10日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目所在地昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；鲍塘河两个断面达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 4、污染防治措施可行、污染物达标排放，区域环境功能不下降 （1）废气 本次新建项目营运期大气污染物主要为金属粉尘和VOC（淬火油）。抛丸和打磨工序中产生的金属粉尘，通过抛丸机自带的除尘系统和自带的喷淋捕集和沉淀过滤系统净化后，可有效地降低粉尘的浓度。淬火油挥发量较少，加强车间通风。使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式估算，预测结果显示，本项目各大气污染物下风向最大落地浓度均未超过各污染物相应环境质量标准值，本项目排放的各污染物对周边保护目标环境影响较小。食堂在运行过程中会产生油烟废气，废气经油烟净化器处理后，由风机收集后通过油烟管道引至屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定。 （2）废水 建设项目生活污水1698 t/a，主要污染物浓度分别为COD 300mg/l、SS 200mg/l，动植物油160 mg/L、氨氮40mg/L及总磷2 mg/L。经隔油池、化粪池处理，接入金坛区工业园区鑫鑫污水处理厂管网。项目污水达标排放，且排水量较小，各类污染物对受纳水体的贡献值较小，不会改变受纳水体的水质功能。 （3）固废 建设项目危险固废主要为磨削液、废机油和废抹布0.1t/a，委托有处置资质和处置能力的单位进行安全处置；一般固废主要为生产过程中的金属废料300t/a，做外卖处理；员工办公、生活产生的生活垃圾30t/a，由环卫部门负责定期清运。建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备主要为辅助设备中各类冲床（15台）、数控车床（4台）、磨床（10台）、数控锯床（2台）、切割机（3台）、立钻（4台）、镗床（1台）、刨床（1台）、铣床（1台）、冒头机（1台）和振平机（1台）。建设单位通过选用质量好、噪声低、振动低的设备，并按照工业设备安装规范安装；合理车间平面布局，高噪声设备设置在车间内远离厂界的位置，对设备噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等降噪措施。因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原辅材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目生产工艺较成熟、简单，排污量较小，符合清洁生产原则，体现了循环经济理念。 6、满足区域总量控制要求 根据国家的有关污染物排放标准及对污染物排放总量的控制要求，污水接管量为1698 t/a、1698 t/a、COD为0.2547 t/a，SS为0.0.1698 t/a、动植物油0.036 t/a、氨氮0.06794 t/a、总磷0.00343 t/a，排污总量纳入金坛鑫鑫污水处理厂总量范围内。 无组织排放的烟（粉）尘粉尘0.2143t/a，VOC（淬火油）0.06t/a，食堂油烟0.006t/a，不申请废气总量。 建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址合理，工艺成熟简单，拟采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放。因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 二、建议 1、加强管理及设备维护，强化企业职工自身环保意识。 2、建立完善的环境管理管理制度，加强废气、废水处理装置维护管理，确保正常运行； 3、环保部门严格监督，防止生产废水私自倾倒。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环境影响申报（登记）表 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 建设项目用地红线图 附件四 企业营业执照 附件五 法人代表身份证复印件 附件六 国有土地使用证 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目平面布置图 附图3 建设项目卫生防护距离图 附图4 建设项目噪声和大气监测点位图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                                                              填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新建链条、机械零部件、钣金加工项目 | 建设地点 | 金坛区朱林镇金西工业园区168号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年加工链条60000t、机械零部件500t，钣金500t | 建设性质 | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 金属加工机械制造 C342 | 环境影响评价 管理类别 | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 90 | 所占比例（%） | 10 |
| 单位建设 | 单位名称 | 江苏常链传动机械有限公司 | 联系电话 | 13813586120 | 单位评价 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 金坛区金西工业园区鹏程路9号 | 邮政编码 | 213241 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 210019 |
|  | 法人代表 | 蒋静伟 | 联系人 | 蒋静伟 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 环境现状所处区域建设项目 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：IV类 地下水： 环境噪声： 3类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 ■重点湖泊 ■两控区 |
| （工业建设项目详填） 污染物排放达标与总量控制 | 排放量及主要 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） | 预测排 放总量 （9） | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） | 排放 增减量 （15） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 1698 |  | 1698 | 1698 |  |  | 1698 | 1698 | +1698 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.5094 | 0.2547 | 0.2547 | 0.2547 |  |  | 0.2547 | 0.2547 | +0.2547 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.3396 | 0.1698 | 0.1698 | 0.1698 |  |  | 0.1698 | 0.1698 | +0.1698 |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0.054 | 0.036 | 0.036 |  |  | 0.036 | 0.036 | +0.036 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.06794 | 0 | 0.06794 | 0.06794 |  |  | 0.06794 | 0.06794 | +0.06794 |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.00343 |  | 0.00343 | 0.00343 |  |  | 0.00343 | 0.00343 | +0.00343 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 21.43 | 21.2157 | 0.2143 | 0.2143 |  |  | 0.2143 | 0.2143 | +0.2143 |
|  | VOC（淬火油） |  |  |  |  |  |  | 6.18 | 6.1182 | 0.0618 | 0.0618 |  |  | 0.0618 | 0.0618 | +0.0618 |
|  | 食堂油烟 |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.024 | 0.006 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0.006 | +0.006 |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属废料 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废抹布 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 磨削液 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）＝（7）－（8）, （15）＝（9）－（11）－（12）, （13）＝（3）－（11）＋（9）

4、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 主要生态破坏控制指标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地 拆迁人口 | 环境影响迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 工业用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程治理（Km2） | 生物治理（Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（％） |
|  | 噪声治理 | 工程避让（万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其他（万元） |  |  |  |  |  |

附件二：企业投资项目备案通知书

附件三：建设项目用地红线图

附件四：企业营业执照

附件五：法人代表身份证复印件

附件六：国有土地使用证

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目平面布置图

附图3   建设项目卫生防护距离图

附图4   建设项目噪声和大气监测点位图

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

验收

使用

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、废物

施工期

营运期

图1 施工期工艺流程及产污环节图

圆钢

冲切

车加工

网带淬火回火（淬火油）

冷却

磨加工

链条轴

S1

-1

N

S1-2、G1-2、N

G1-1

图

例

N

——

噪声

G

——

废气

S

——

固废

扁钢

回火

冲床落片

网带淬火回火（淬火油）

冷却

压弯

冲孔

抛丸

链板

S2

、

N

G

2

-

2

、

N

G2

-

1

图

例

N

——

噪声

G

——

废气

S

——

固废

无缝管

自动

切管机切割

网带淬火回火（淬火油

）

冷却

磨加工

粗磨

链板

S3-1、N

S3-2

-

、

N

S3-2、S3-3

G3-2、N

G3-1

图

例

N

——

噪声

G

——

废气

S

——

固废

钢材

金加工

成品

检验

S4

、

G4

、

N

图

例

N

——

噪声

G

——

废气

S

——

固废

消耗424.5t/a

2122.5t/a/a

1698t/a

接入工业园区污水处理厂管网

1698t/a

绿化用水

消耗4t/a

循环水用量

9t/a

补充

5t/a

循环水用量

240000t/a

补充

240t/a

消耗240t/a

新鲜水3147.5t/a

生活污水

隔油池+化粪池

780t/a

消耗792t/a

冷却水

磨床用水