建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    机械零部件加工项目

建设单位（盖章）：    常州元生光电有限公司

编制日期： 2015 年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械零部件加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 常州元生光电有限公司 |
| 法人代表 | 杨杰 | 联系人 | 樊宝权 |
| 通讯地址 | 常州市新北区河海西路538号 |
| 联系电话 | 13921078588 | 传真 | 051989881850 | 邮政编码 | 213001 |
| 建设地点 | 常州市新北区河海西路538号21号楼 |
| 立项审批 部门 | 常州高新技术产业开发区经济发展局，常州市新北区经济发展局 | 批准文号 | 常开经备【2015】277号 |
| 建设性质 | 新 建 | 行业类别 及代码 | C3484机械零部件加工 |
| 建筑面积 （平方米） | 3062.74 | 绿化面积 （平方米） | 依托周边绿化 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 环保投资占总投资比例 |  |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2015年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） |  | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 100万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 本项目废水主要是生活废水，无工艺废水产生。废水产生量为432 t/a，经园区污水处理设施预处理后，排入常州市江边污水处理厂集中处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 数量（t/a） 备注 1 不锈钢 15 项目建设单位为涉密单位，故原辅材料粗略叙述。 2 铝棒 15 3 45圆钢 10 4 切削液 0.2 5 美孚机油 0.1 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-2。 表1-2 主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量（台） 制造商 1 数控车床 GS200Plus 1 哈挺 2 数控车床 LBR-370Ⅱ 2 北一大隈 3 数控车床 GS250 Plus 1 哈挺 4 车削中心 ELITE 51 ULTRA 1 哈挺 5 加工中心 GX480 Plus 1 哈挺 6 加工中心 GX1000 Plus 3 哈挺 7 五轴加工中心 HEM 700U 1 米克朗 8 五轴加工中心 G550-1219 1 格劳博 9 普通铣床 XA5032 1 北京第一机床所 10 普车 CY6140/1000 1 云南云机 11 数控车床 CY-K360 1 云南云机 12 锯床 GW4028型锯床 1 浙江辰龙 13 台式钻床 — 2 浙江西湖 14 台式攻丝机 — 1 浙江西湖 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 常州元生光电有限公司租赁常州市新北区河海西路538号常州国展资产经营有限公司厂内21号楼用于机械零部件加工项目。 本项目已于2015 年8 月10日在常州高新技术产业开发区经济发展局和常州市新北区经济发展局进行了项目备案（备案号：常开经备[2015]227 号，见附件）；项目租用生产厂房面积约3062.74m2（租赁合同见附件），总投资1000万元，项目建成后可形成年产50000件机械零部件生产规模。 2、产业政策 （1）建设项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录>（2011 年本）》及《关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21 号令）中限制和淘汰类条目中，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中限制与淘汰类条目之中，为允许类。 （2）建设项目采用的工艺及设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 工产业 [2010]第122号）中项目。 （3）建设项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，符合用地规划要求。 （4）根据《太湖流域管理条例》第四章 水污染防治第二十九条规定，新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①新建、扩建化工、医药生产项目； ②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； ③扩大水产养殖规模。 根据水污染防治第三十条规定，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀 山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线 两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及 其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； ②设置水上餐饮经营设施； ③新建、扩建高尔夫球场； ④新建、扩建畜禽养殖场； ⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； ⑥本条例第二十九条规定的行为。 对照《太湖流域管理条例》第二十九条和第三十条，本项目不在入太湖河道岸线两侧1000米范围内，本项目为“C3484机械零部件加工”类项目，不属于上述禁止项目之中，项目生产过程中无工艺废水排放，生活污水接管进污水 处理厂集中处理，不直接排入水体，因此，本项目符合《太湖流域管理条例》中相关规定。 （5）根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97 号）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。 本项目位于太湖流域三级保护区内，属于“C3484机械零部件加工”类项目，生产过程中无工艺废水排放，生活污水接管进污水处理厂集中处理，不直接排入水体；生产过程中不使用含氮、磷洗涤用品；因此本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97号文规定。 综上所述，建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。 3、建设内容及规模 本项目主要从事机械零部件的生产，项目建成营运后具有年生产50000件机械零部件的生产能力，建设项目主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年产量（件） 年运行时数（h） 机械零部件生产线 机械零部件 50000 2400 \ 4、公用工程 （1）给排水 项目总用水为540t/a，来自市政自来水管网。 项目排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水排入雨水管网； 本项目废水为生活污水432t/a，经园区污水处理设施预处理后，排入常州市江边污水处理厂集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为100万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存设置专用仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 540t/a 来自市政自来水管网 排水 432t/a 经园区污水处理设施预处理后，排入常州市江边污水处理厂集中处理。 供电 100万度/a 来自当地电力供应部门 储运 / 汽车运输 绿化 / 依托周边绿化 5、环保工程 建设项目环境保护投资10万元，占总投资的1%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 园区污水处理设施 / 达到污水处理厂接管要求 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、设备减震 3 厂界噪声达标 固废 生产车间 危险废物 危废暂存间5m2 3 处理、利用率100% 生产车间 一般固废 一般固废暂存间10m2 4 处理、利用率100% 合计 — 10 — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员30人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。只在白天运行，夜间不进行任何生产操作。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，厂区主要建筑物位1栋3层建筑物，其中1F为生产车间，2F为办公区域，3F空置。本项目平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 厂区具体平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目拟建地位于常州市新北区河海西路538号21号楼，新北区位于常州市北部，北纬31°48'～32°03'，东经119°46'～120°01'。北濒长江，南至沪宁铁路，与武进区、钟楼区接壤，东与江阴市和天宁区交界，西接丹阳市和扬中市。面积439.16平方千米。 1、地形、地貌 常州市地处长江三角洲平原，地势平坦，西北稍高，东南略低，以黄海高程计，平均地形高程4.5m左右，最高5.8m，部分地区仅2～3m。地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0～5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09～0.23％，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5～40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40～190m由粘土、淤泥和砂粒构成，地下水位一般在地面下1～3m。第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层水位约在地面下70～100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 大地构造属于江阴－溧阳复背斜、东台－溧阳地震带，基岩以上分布着140米～200米的第四纪冲积土层，属相对稳定地区。地震基本烈度为六度，重要建筑按七度设防。地貌单元属长江三角洲冲积平原，地面坡度小于0.5%，地面青岛标高一般为3.61米～5.61米，区内水网遍布，河流纵横，最高洪水位标高3.63米，设防水位标高3.91米。 2、气候、气象 常州市属北亚热带季风区，四季分明，雨量充沛、日照充足。根据常州市气象站近30年气象资料统计，本地区气象要素如下： （1）气温 历年最高气温：39.0℃(2003.8.2) 历年最低气温：－11.2℃(1991.12.29) 多年平均气温：16.2℃ 多年最热月（7月）平均气温：28.4℃ 多年最冷月（1月）平均气温：3.6℃ （2）降水 多年平均降水量：1126.6mm 最大年降水量：1888.5mm(1991年) 最小年降水量：639mm(1978年) 月最大降水量：685.4mm(2011年8月) 日最大降水量：196.2mm(1991年8月19日) 降水次数：日降水量≥5 mm（54.1天） 日降水量≥10mm（32.5天） 日降水量≥25mm（11.5天） 日降水量≥50mm（3.3天） 最大积雪深度：36cm(2008年1月29日) 最大冻土深度：9cm(1993年1月28日) （3）风况 全年主导风向及频率：ESE向14% 夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9% 多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s 大风日数（风力≥7级）：平均6天/年、年最多19天。 3、水文 附近主要河流为京杭大运河，自北侧流入的新孟河、德胜河将长江水补给运河，自运河向南流出的扁担河、白鹤河分出部分径流注入滆湖。运河流至连江桥，在与德胜河、京杭运河改线段形成十字交叉，运河向下流至河水厂附近分为南北两支，向北流入关河，约占上游来水的五分之一，其余五分之四仍由运河向下游输送，直至水门桥再汇合。关河中段部分向北流入北塘河，而运河南侧则有南运河、白荡河分运河水注入武宜运河。水门桥（现朝阳桥）以下运河有采菱港、武进港、直湖港与太湖沟通。整个河段有潮汐河流的特点，又受水利工程的控制。京杭大运河常州段连江桥断面2010年平均流量为6.0m3/s。 4、生态 本区有树木100多种，但无珍稀或江苏省保护物种。地带性植被类型为长绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶在乔木层中占优势，长绿阔叶树呈亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫香、枫杨等，长绿树种保罗苦槠、青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树等。 项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间较长，开发深度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其他都为人工植被。区域自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉。樟、杨、柳等乡土树种为主；农林园以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌水与藤木类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济状况 常州2014全年实现地区生产总值（GDP）4901.9亿元，按可比价计算增长10.1%。其中，第一产业增加值138.5亿元，增长3%；第二产业增加值2458.2亿元，增长9.5%；第三产业增加值2305.2亿元，增长11.4%。全年服务业增加值占GDP比重为47%。全市按常住人口计算的人均生产总值达104423元，按平均汇率折算达16999美元。2014全年实现公共财政预算收入433.9亿元，比上年增长6.1%，其中税收收入348.4亿元，增长6.5%。全年公共财政预算支出426.9亿元，比上年增长2.2%。公共财政预算支出中教育支出68.6亿元，增长3.2%；文化体育与传媒支出7.0亿元，增长4.0%；社会保障和就业支出48.9亿元，增长7.3%；医疗卫生与计划生育支出32.6亿元，增长24.1%；城乡社区事务支出69.8亿元，增长15.7%。 2、文化与教育 原创舞剧《格桑花·茉莉花》荣获剧目金奖，并包揽7个单项奖。电影《秋之白华》、儿童剧《留守小孩》和广播剧《君子史良》荣获全国“五个一工程”奖；市滑稽剧团创排的《飞扬少年》成功入选第九届全国儿童剧展演；市锡剧院大型原创交响锡剧《天涯歌女》获省“五个一”工程奖；市曲艺团首部常州方言长篇评话《常州白泰官》获得中国曲艺最高奖“牡丹奖”文学奖。 常州有国家级社区教育示范区、实验区各1个，国家级社区教育示范乡镇（街道）增至7个，省级社区培训学院和社区教育实验区实现全覆盖，省级社区教育中心增至22个，省级社区教育示范乡镇（街道）增至8个，命名10个市民终身学习服务基地，市级标准化成人教育中心校增至24所，市级标准化村民（居民）学校增至103所。推进教育信息化，确定市“e学习”项目学校40所，13所学校成为省“e学习”试点校。落实政府政策资助2.23亿元，接受社会捐赠735万元。天合国际学校顺利招生，确定首批常州市国际理解教育试点学校25所。 3、常州新北区概况 新北区辖原常州市郊区的河海街道、三井乡和龙虎塘、新桥、百丈、圩塘 4 个镇以及原县级武进市的薛家、安家、魏村、罗溪、西夏墅、小河、孟河 7 个镇。区人民政府驻河海中路。 拥有河海大学常州校区、常州工学院、建东学院等三所高校，公办民营常州国际学校教学成绩斐然，占地500亩的常州体育中心已经启动建设，部分场馆已投入使用。旅游休闲设施。具有国际水准的大型主题乐园——中华恐龙园已被批准为国家5A级旅游景点，商贸、金融、教育、医疗、信息服务等城市功能日趋完善。基础设施累计投入超过50亿元，建成区面积60平方公里，形成了“五纵七横”城市道路主框架，供水、供电、供热、污水处理、通信等基础配套设施完善。养老、医疗、失业三大保险综合覆盖率达98%，统一城乡社会养老保险制度，新农合人均筹资标准提高到400元，低保户补助标准提高到每月500元，边缘困难户补助标准提高到每年1200元，每千名老年人拥有机构养老床位30张，位居全市第一。 4、常州国家高新技术产业开发区规划 （1）常州高新区规划范围、发展目标和发展格局 规划范围：常州国家高新技术产业开发区是1992 年国务院批准设立的国家级高新技术产业开发区，规划总用地46.4 平方公里。规划范围为西起德胜河、东至北塘河（新北区行政区界）、北起沪宁高速公路、南至新北区行政区届，包括国家核准的高新区、薛家工业集中区及附近行政办公、居住商贸区域。 发展目标：成为常州市政治中心、城市北部商贸文化副中心、高新技术产业示范园和环境宜人的现代化新城区，主要发展机电一体化、电子信息、精密仪器以及生物医药等高新技术产业。 发展格局：规划拟形成以常州市行政中心为核心，通江路和城北干道为两轴，高新居住区、飞龙居住区和薛家居住区三个居住片区，以及高新区东区、高新区西区、研发科教区、中华恐龙园旅游休闲区、龙虎塘道口市场物流区五个园区的“一心、两 轴、三片、五区”的发展格局。 （2）用地布局 ①工业用地布局 高新区工业用地集中布局在高新区内西部，龙江路两侧，形成东西两个工业片区： 东区——龙江路以东的工业用地。该区主要安排科技含量高的高新技术产业，工业门类为机电一体化、电子、精密机械、以及生物、制药等。 西区——龙江路以西的工业用地，是常州市高新技术产业开发区向西的延续。该区鼓励发展高新技术产业。 ②居住用地 规划居住用地分三片布局：高新居住片区：位于通江路以东，规划用地面积约371 公顷。住宅建设以多层中高层为主，加快完善公共服务设施与基础设施建设，营造良好的居住环境，形成中高档大型居住社区。 飞龙居住片区：位于通江路以西，城北干道两侧，规划用地面积约276.8 公顷。住宅建设以多层与小高层为主。 薛家居住片区：位于薛家镇，北至沪宁高速公路，东到龙江路，南至汉江西路，西到薛冶路，总用地约207 公顷。以安置薛家镇的拆迁人口为主。 常州国家高新技术产业开发区规划跟踪评价（评审稿）已报送至国家环保部。 项目用地性质为工业用地，符合规划要求。项目主要从事设备与金属件的制造与加工，与高新区西区产业定位相符。 5、区域基础设施简介 （1）供水 由常州市魏村、西石桥自来水厂供水，境内现有1 座增压站，即三井增压站，规模为15 万m3/d，区内主要管网实施基本到位，且正逐步成环，由统一的市政管线向各用户供水。 （2）供电 高新区电源主要来自华东电网和江苏电网，区内现有广大热电厂、赛德电厂和调峰电厂发电一并上网供电。现有220KV 变电所1 座（三井变）、110KV变电所3座（藻江变、龙虎变和薛家变）。 （3）供气（热） 园区实行集中供热，由常州广达热电厂专门铺设管道至园区，该厂现有3台75t/h、1台35t/h 锅炉，可满足园区集中供热需求。 （4）污水处理工程 采用雨污分流制。雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体。生活污水汇集进污水管道，进常州市江边污水处理厂处理。 常州市江边污水处理厂，位于常州市新北区长江北路1201 号，隶属于深圳市水务（集团）有限公司。公司占地面积47公顷，收集系统服务范围为中心城区，其北为长江、东与江阴、戚墅堰接壤，西与丹阳交界，南到新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、城东组团部分、新港组团和新龙6 个组团及弋、孟河、奔牛等周边片区。总服务面积约500km2，现状服务人口（常住）130万，设计用于处理常州污水管网东干线和西干线区的生活污水及工业废水。该厂目前运行总能力为30万m3/d，分三期建成（每期10万m3/d），尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600m处。 常州市江边污水处理厂一期工程项目于2003年获得江苏省环保厅批复(苏环管 [2003]173 号)，采用MUCT 工艺，2005年9月投入试运行，2007年底通过竣工环保验收。二期工程项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2006】224号），采用改良A2/O 工艺，在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造2013 年1月通过竣工环保验收。三期项目于2010 年11 月获得江苏省环保厅批复(苏环审[2010]261 号)，采用改良型A2/O活性污泥工艺，再采用微絮凝过滤工艺对污水进行深度处理，现江边污水厂各期污水处理工程运行稳定，管理部门例行监测及监督监测数据表明，尾水中各类污染因子均达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准的排放要求。 6、生态功能保护区区域规划 根据江苏省生态红线区域保护规划和常州市生态红线区域生态保护规划，本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中常州市生态红线区域一级管控区和二级管控区范围内。常州市生态红线区域范围见表2-1。 表2-1 常州市生态红线区域范围 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级 管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 新孟河（新北区）清水通道维护区 水源水质保护 - 新孟河水体及岸线两侧各1000米范围。 41.29 0 41.29 新龙生态公益林 水土保持 - 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道。 7.44 0 7.44 长江魏村饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。 二级保护区和准保护区，二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延1000米的水域和陆域；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围。 4.41 0.86 3.55 长江（常州市区）重要湿地 湿地生态系统保护 - 长江新北区长江边，剩银河以西区域内的此保护区包含了常州境内剩银河以西区域内的小夹江水体。 0.71 0 0.71 小黄山生态公益林 水土保持 - 东至小水线（X633），南至老S338，西至绕山路，北至孟水线（X634）。 5.54 0 5.54 7、当地环境功能区域 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定(暂行)》（常政办发【1997】172 号），项目所在地执行《环境空气质量标准》二级标准。 根据《常州市地表水（环境）功能区划》，项目污水接管进常州市江边污水处理厂，尾水排入长江，长江水质执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 根据《常州市市区〈声环境质量标准GB3096-1993〉适用区域划分规定》，项目所在地为3类噪声功能区，执行《声环境噪声标准》（GB3096-2008）规定的3类环境噪声限值。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年8月26日至8月28日在项目所在地进行大气质量现状监测资料，表明该区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮时均值，PM10日平均值均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准的要求，污染物浓度见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 采样 日期 采样地点 监测项目和结果（单位：mg/m3） 二氧化硫 二氧化氮 PM10 8月26日 项目所在地 1 0.032 0.039 0.123 2 0.040 0.044 3 0.046 0.050 4 0.038 0.038 8月27日 项目所在地 1 0.032 0.041 0.134 2 0.036 0.048 3 0.040 0.054 4 0.036 0.043 8月28日 项目所在地 1 0.033 0.041 0.110 2 0.040 0.048 3 0.044 0.053 4 0.035 0.040 标准值 0.5 0.2 0.15 2、地表水环境质量状况 根据常州青山绿水环境检测中心有限公司提供的2015年8月26-28日江边污水处理厂排污口下游断面监测数据，其中BOD5、NH3-N、TP超过相应标准，原因是长江周边企业将污水排入江中，其余指标能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水质标准。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 采样 日期 采样地点 监 测 项 目 及 结 果（mg/L） pH COD BOD5 ss 氨氮 总磷 石油类 水温 2015年 8月26日 江边污水处理厂排口下游500m 7.68 14 3.54 7 0.580 0.147 0.04 23 2015年 8月27日 7.70 14 2.98 7 0.562 0.156 0.04 21 2015年 8月28日 7.71 14 3.08 7 0.566 0.160 0.05 22 2015年 8月26日 江边污水处理厂排口下游1500m 7.57 16 3.68 5 0.524 0.149 ND 23 2015年 8月27日 7.64 15 3.28 8 0.594 0.142 0.04 21 2015年 8月28日 7.75 14 2.82 8 0.581 0.171 0.04 22 2015年 8月26日 江边污水处理厂排口上游500m 7.62 14 3.05 5 0.535 0.141 0.04 23 2015年 8月27日 7.69 14 3.05 7 0.551 0.140 ND 21 2015年 8月28日 7.63 15 3.19 7 0.564 0.145 0.04 22 标准值 6-9 ≤15 ≤3 ≤25 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 / *SS参考《地表水资源质量标准》SL 63-94 3、声环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年8月26日至8月27日对项目所在地周边噪声进行监测。具体监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 8月26日 8月27日 8月26日 8月27日 昼间 夜间 东厂界 52.5 50.8 46.3 46.5 南厂界 54.6 54.7 48.4 48.6 西厂界 53.5 52.9 47.1 47.3 北厂界 53.1 53.2 46.8 47.1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值 65 55 根据监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 大气环境 / / / 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 水环境 长江 — N 4.6km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 声环境 厂界周边200m 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《常州市地表水（环境）功能区划》，长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr 氨氮 磷酸盐（以P计） 石油类 Ⅱ 6～9 ≤15 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 建设项目废水为员工生活污水。建设项目废水经园区污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中标准后，排入常州市江边污水处理厂统一处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准见表4-4。 表4-4 废水排放标准限值 污染物名称 COD SS 氨氮 TP 石油类 常州市江边污水处理厂进水水质要求 500 400 45 8 100 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 50 10 5（8） 0.5 1 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 2、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 危险废物的贮存和处置评价采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001) 及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终进入环境量 废水 废水量 432 0 432 432 COD 0.173 0.034 0.138 0.0216 SS 0.130 0.026 0.104 0.0043 氨氮 0.011 0 0.011 0.0022 总磷 0.002 0 0.002 0.0002 固废 生活垃圾 9 9 0 0 一般工业固废 金属屑 0.5 0.5 0 0 危险废物 废切削液 0.02 0.02 0 0 废机油 0.01 0.01 0 0 ①废水：建设项目生活污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州市江边污水处理厂内平衡，不需单独申请。 ②固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标；其中危险废物交由江苏腾源环保有限公司处置。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程 建设项目生产工艺流程见图5-1. 图5-1 机械零部件工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 精加工：将半成品利用铣床、车床进行进一步精加工，加工过程产生设备噪声N1、废切削液S1以及少量金属碎屑S2； 注：本项目建设单位为涉密单位，原料（半成品）由相关部门统一配发，建设单位只对半成品进行进一步精加工即完成生产。

主要污染工序： 1、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以60L/(人·日)计，本项目30人，全厂全年工作300天，则生活用水量为540t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为432t。 表5-1 废水产生浓度及产生量表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放去向 生活污水 432 COD 400 0.173 经预处理后达接管要求排入常州市江边污水处理厂 SS 300 0.130 NH3-N 25 0.011 TP 5 0.002 （2）工艺用水 本项目不产生工艺废水。 2、噪声 本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在80～85dB(A)之间。主要噪声设备见表5-2。 表5-2 建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 所处位置 治理措施 降噪效果（dB） 1 数控车床 4 85 生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 2 普通铣床 1 80 墙壁隔声、设备减震 20 3 台式钻床 2 80 墙壁隔声、设备减震 20 3、固废 本项目主要固体废物有生活垃圾、废切削液、金属屑、废机油等。 生活垃圾： 员工30人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为9t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 据建设单位提供的资料预测，金属屑产生量为0.5t/a，收集后外售； 精加工过程会产生废切削液（危废HW09），约0.02t/a，委托江苏腾源环保有限公司处理。 项目设备日常使用过程中产生废机油（HW08），约0.01t/a，委托江苏腾源环保有限公司处理。 表5-3 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 属性 形态 废物 类别 产生量（t/a） 利用处置方式 1 废切削液 精加工 危险废物 液态 HW09 0.02 委托江苏腾源环保有限公司处理 2 废机油 日常维护 危险废物 液态 HW08 0.01 委托江苏腾源环保有限公司处理 3 金属屑 精加工 一般固废 固态 — 0.5 收集外售 4 生活垃圾 — — 固态 — 9 环卫清运 污染防治措施及排放情况分析： 1、废水 本项目依托出租方常州国展资产经营有限公司厂内现有排水管网和污水处理设施，出租方厂内已实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；员工日常生活污水经常州国展资产经营有限公司厂内污水管网收集后，经预处理后接入污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理。生活污水年接管量约432t，具体情况见表5-4。 表5-4 废水接管浓度及接管量表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 接管浓度 （mg/L） 接管量 (t/a) 生活污水 432 COD 320 0.138 SS 240 0.104 NH3-N 25 0.011 TP 5 0.002 2、噪声 噪声防治措施： （1）设备选购时已选用功率合适、质量好、低噪声、低振动的设备。 （2）已合理安排车间内设备平面布置，减少了重点噪声源对厂界的影响。 （3）已合理安排工作时间，夜间不进行高噪声设备运行。 （4）建设单位加强设备、车辆的管理和维护，使设备处于良好的运行状态。 噪声排放情况：根据环境影响评价过程中的现场实测，在项目正常生产时，车间内设备运行噪声经车间墙体隔声、吸声、距离衰减、大气吸收后，各厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，厂界噪声可达标排放。 3、固废 固废防治措施： （1）固体废物贮存场所面积 本项目一般工业废物为：金属屑，产生后外卖综合利用，建议设置约10m2的一般工业固废暂存间；生活垃圾通过垃圾桶收集、暂存，不设生活垃圾堆场。 本项目危险废物：废切削液和废机油，均委托江苏腾源环保有限公司处理。由于项目危险废物产生量较小，建议设置5m2 的危险废物暂存间。 （2）固体废物分类收集、包装、暂存 ①本项目产生的不同性质、不同种类的一般工业固废和危险废物应分类收集、贮存； ②一般固体废物堆场和危险废物堆场应满足防雨淋、防风、防扬散等要求；其中危险废物堆场还应满足防火、防盗要求，地面应满足防腐、防渗等要求，同时建议建设单位加强管理，完善台帐； ③禁止将不相容（相互反应）的危险废物放置在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶带等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）附录A 所示的标签； ⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 ⑦废切削液、废机油通过各自密封的包装铁桶收集、暂存在危险废物堆场内，由危险废物处置单位负责上门运输。 （3）固废处置去向 本项目各类固体废物及其数量、处理处置情况见表5-5。 表5-5 本项目固体废物产生及处理处置表 序号 固废名称 形态 属性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 综合利用方式 处理处置方式 1 废切削液 液态 危险废物 HW09 900-006-09 0.02 / 委托江苏腾源环保有限公司处理 2 废机油 液态 危险废物 HW08 900-249-08 0.01 / 委托江苏腾源环保有限公司处理 3 金属屑 固态 一般固废 / / 0.5 收集外售 / 4 生活垃圾 固态 / / / 9 / 环卫清运 （4）危险废物管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②建设方为本项目固体废物污染防治的责任主体，企业应执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③危险废物贮存场所应按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 ④加强固体废物的管理，加强固体废物收集、暂存容器、设施的维护和更新；加强固体废物堆场的巡视；做好有关台帐手续。 ⑤应将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动，并加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，确保符合环保要求。 ⑥贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 排放情况：通过采取上述措施后，固体废物收集、综合处置率可达100%，不直接排放，不造成二次污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 432t/a | COD | 400mg/l，0.173 t/a | 320mg/l，0.138 t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.130 t/a | 240mg/l，0.104 t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.011 t/a | 25mg/l，0.011 t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/l，0.002 t/a | 5mg/l，0.002 t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 金属屑 | 0.5t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废机油 | 0.01 t/a | 委托江苏腾源环保有限公司处理 |
|  |  | 废切削液 | 0.02 t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为数控车床、普通铣床、台式钻床等，单台噪声值约为80~85dB(A)。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目租用常州国展资产经营有限公司内部分厂房进行生产，建设项目为常州元生光电有限公司机械零部件加工项目，施工已经基本结束，故不进行施工期环境影响简要分析。 营运期环境影响分析： 水环境影响分析 本项目依托出租方常州国展资产经营有限公司厂内现有排水管网和污水处理设施，出租方厂内已实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；员工日常生活污水经常州国展资产经营有限公司厂内污水管网收集后，经预处理后接入污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，对周围地表水无直接影响。 废水接管可行性论证 （1）常州市江边污水处理厂概况 常州市江边污水处理厂，位于常州市新北区长江北路1201号，隶属于深圳市水务（集团）有限公司。公司占地面积47公顷，收集系统服务范围为中心城区，其北 为长江、东与江阴、戚墅堰接壤，西与丹阳交界，南到新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、城东组团部分、新港组团和新龙6个组团及卜弋、孟河、奔牛等周边片区。总服务面积约500km2，现状服务人口（常住）130万，设计用于处理常州污水管网东干线和西干线区的生活污水及工业废水。该厂目前运行总能力为30 万 m3/d，分三期建成(每期10 万m3/d)，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600m 处。 常州市江边污水处理厂采用改良型A2/O 活性污泥工艺，再采用微絮凝过滤工艺对污水进行深度处理。现江边污水厂各期污水处理工程运行稳定，管理部门例行监测及监督监测数据表明，尾水中各类污染因子均达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准的排放要求。 （2）接管水量可行性 据调查，目前调配进江边污水处理有限公司的污水总量在23.89 万m3/d，表明该污水处理厂尚有一定污水接纳余量，而本项目生活污水接管量约432t/a，约1.44m3/d，接管量较小。因此，从水量上来看，本项目生活污水接入常州市江边污水处理厂从接管能力分析是可行的。出租方常州国展资产经营有限公司已与常州市排水管理处签定了《污水处理合同》（见附件），项目日常生活污水可顺利接管进污水处理厂集中处理。 （3）污水管网建设建设情况分析 本项目所在地市政污水管网已覆盖，厂区南侧河海西路已建有雨、污水管网，故就污水管网及配套设施建设来看，本项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 （4）水质达标可行性分析 本项目生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP 浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中标准，同时也符合常州市江边污水处理厂接管要求。 （5）小结 综上所述，本项目从区域污水管网建设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素分析，污水接入常州市江边污水处理厂集中处理是可行的。 2、噪声环境影响分析 本项目主要噪声设备为铣床、车床床等，噪声值为80~85分贝之间。 本项目在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声等治理措施。 （1）声环境影响预测模式： LX=LN-LW-LS 式中： LX — 预测点新增噪声值，dB(A)；LN — 噪声源噪声值，dB(A)； LW — 围护结构的隔声量，dB(A)；LS — 距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS =20lg（r/r0） 式中： r — 关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，车间采用密实的砖墙，设计隔声达20dB（A）以上，主要噪声源布置在机加工车间内，车间靠近西厂界，按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-1。 表7-1 关心点的噪声影响预测结果 关心点 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 叠加噪声值dB（A） 降噪效果 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB(A) 贡献值dB(A) 西厂界 数控车床 4 85 91 20 15 23.5 51.19 普通铣床 1 80 80 20 20 26 台式钻床 2 80 83 20 30 29.5 由上表出，通过隔声和距离衰减，建设项目高噪声设备对最近厂界西厂界的噪声影响值为51.19dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间不生产对周围环境无影响。综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 3、固废环境影响分析 （1）固体废物利用处置方式评价 表7-2 本项目固体废物利用处置方式表 序号 固废名称 形态 属性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式及其数量 1 废切削液 液态 危险废物 HW09 900-006-09 0.02 委托江苏腾源环保有限公司处理 2 废机油 液态 危险废物 HW08 900-249-08 0.01 委托江苏腾源环保有限公司处理 3 金属屑 固态 一般固废 / / 0.5 收集外售 4 生活垃圾 固态 / / / 9 环卫清运 由上表可知，本项目各项固体废物利用、处置方式符合有关法规、标准要求。 （2）固体废物影响分析与预测 ①固体废物收集、贮存过程混放的环境影响 厂内危险废物收集、贮存过程中如与一般工业固体废物、生活垃圾混放，可造成一般工业固体废物、生活垃圾被污染，成为危险废物。 A. 如被废切削液（HW09）和废机油（HW08）污染，可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境的污染； B. 如被切削液桶、磨机油桶内残留物污染，则可能造成地表水、地下水、土壤、 大气环境的污染，也可能造成人员腐蚀伤害。 ②包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 本项目危险废物如发生泄漏进入水体，会造成水体COD、SS、石油类超标，对水体造成污染；危险废物泄漏，可能造成漏点附近废气超标，并对周围大气环境产生一定的影响。厂内危险废物由委托处置单位负责上门装车、运输。 ③堆放、贮存场所的环境影响 本项目危险废物、一般工业固体废物均存放在厂区内单独区域，堆场满足防雨、防风要求，地面应满足防腐防渗要求，危险废物通过防渗漏的容器密封收集，一般不会造成固体废物泄漏下渗污染地下水、土壤的事件。 （3）综合利用、处置、处理的环境影响 本项目在做好危险废物收集、贮存、委托处置相关污染防治工作及一般工业固体废物综合利用工作后，各类固废均合理处置，处置率100%，不直接排向外环境，不会造成二次污染，对周围环境无直接影响。 4、清洁生产及循环经济 （1）生产工艺、设备的先进性：建设项目生产工艺采用简单的机械加工工艺，不涉及污染较大的表面处理工艺，使用清洁能源——电源，生产设备较简单，原料利用率高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性：本项目所用的原材料为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，报废后可以由物资回收单位作为废金属回收、利用，符合清洁生产对产品指标的要求。 （3）污染物产生量指标的清洁性：本项目生产过程中无工艺废水排放；日常生活污水接管进污水处理厂集中处理；产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声和废气均达标排放。 从本项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 5、污水排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个；生产经营场所不在同一地点的单位，每个地点原则上只允许设一个排污口。个别单位特殊原因，其污染口设置需要超过允许数量的，须报经环保部门审核同意。排放污水的，环境保护图形标志牌原则上应设在排污口附近醒目处。 建设项目利用出租方常州国展资产经营有限公司厂内现有雨污管网和雨污水排放口，不单独设置雨水排放口和污水接管口。出租方常州国展资产经营有限公司厂内已实施“雨污分流”，同时设置雨水排放口1 个，污水接管口1 个；并按上述要求设置规范化排污口，在排污口附近树立环保图形标志牌。 6、固废贮存（处置）场所规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122 号）规定：各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不符合国家环境保护标准和城市环境卫生标准的，限期改造。按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现零排放。一般工业固废贮存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，防止造成二次污染。各类危险废物的处置和综合利用措施必须在项目试生产前予以落实，对需实施异地转移的应按规定及时办理危险废物交换转移审批手续。实施危险废物转移时，应执行危险废物转移联单制度，并加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，确保符合环保要求。 建设单位设置规范化一般工业固废暂存间1处和危险废物暂存间1处，生活垃圾利用垃圾桶收集，不单独设置生活垃圾堆场；按上述要求，设置提示性环境保护图形标志牌。 7、废气排气筒规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122 号）规定：有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进行进一步处理，或对排气筒(烟囱)实施整治。对有破损、漏风的排气筒(烟囱)必须及时修复。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源统一监测分析方法(废气部分)》([82]城环监字第66 号)的规定设置。排放废气的，环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 建设项目不设置废气排气筒。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷（以P计） | 生活污水接入污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生产车间 | 金属屑 | 收集外卖 | 有效处置 无外排 |
|  |  | 废切削液 | 委托江苏腾源环保有限公司处理 |  |
|  |  | 废机油 | 委托江苏腾源环保有限公司处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为80～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |
| “三同时”验收监测计划表 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门（常州国家高新区（新北区）环境保护局）申请试生产。 （2）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3）建设单位向当地环保主管部门（常州国家高新区（新北区）环境保护局）申请“三同时”验收。 项目建设后，“三同时”验收一览表如下。 表8-1 “三同时”验收一览表 项目名称 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 园区污水处理设施 达到污水处理厂接管要求 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、减震 厂界噪声达标 固废 日常生活 生活垃圾 环卫清运 处理、利用率100% 一般工业固废 金属屑 收集外售 危险废物 废切削液 委托江苏腾源环保有限公司处置 废机油 委托江苏腾源环保有限公司处置 事故应急措施 / 环境管理 完善的环境管理制度等 清污分流、排放口规范化装备(流量、在线监测仪等) 雨水、污水经各自管网分开收集、排放；规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌； 做到雨污分流、完全收集污水；满足常规监测需要，及时了解排污情况；符合排污口规范 已实施 总量平衡途径 ①污水：本项目生活污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州市江边污水处理厂内平衡，不需单独申请。②固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标。 大气防护距离设置 不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 不需设置卫生防护距离。 |

# 九、结论与建议

一、结论： 常州元生光电有限公司租赁常州市新北区河海西路538号常州国展资产经营有限公司厂内21号楼用于机械零部件加工项目。 本项目已于2015 年8 月10日在常州高新技术产业开发区经济发展局和常州市新北区经济发展局进行了项目备案（备案号：常开经备[2015]227 号，见附件）；项目租用生产厂房面积约3062.74m2（租赁合同见附件），总投资1000万元，其中环保投资约10 万元；项目建成后可形成年产50000件机械零部件生产规模。公司现有员工30 人，全年工作300 天，实行一班制工作方式生产（8小时1 班），全年工作时数2400h。厂内不设职工食堂、宿舍、浴室等设施。 1、本项目符合国家、地方产业政策、法规和用地要求 （1）建设项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录>（2011 年本）》及《关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21 号令）中限制和淘汰类条目中，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中限制与淘汰类条目之中，为允许类。 （2）建设项目采用的工艺及设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 工产业 [2010]第122号）中项目。 （3）建设项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，符合用地规划要求。 （4）根据《太湖流域管理条例》第四章 水污染防治第二十九条规定，新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①新建、扩建化工、医药生产项目； ②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； ③扩大水产养殖规模。 根据水污染防治第三十条规定，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀 山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线 两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及 其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； ②设置水上餐饮经营设施； ③新建、扩建高尔夫球场； ④新建、扩建畜禽养殖场； ⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； ⑥本条例第二十九条规定的行为。 对照《太湖流域管理条例》第二十九条和第三十条，本项目不在入太湖河道岸线两侧1000米范围内，本项目为“C3484机械零部件加工”类项目，不属于上述禁止项目之中，项目生产过程中无工艺废水排放，生活污水接管进污水 处理厂集中处理，不直接排入水体，因此，本项目符合《太湖流域管理条例》中相关规定。 （5）根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97 号）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。 本项目位于太湖流域三级保护区内，属于“C3484机械零部件加工”类项目，生产过程中无工艺废水排放，生活污水接管进污水处理厂集中处理，不直接排入水体；生产过程中不使用含氮、磷洗涤用品；因此本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97号文规定。 综上所述，建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。 2、本项目选址合理性分析 建设项目位于常州市新北区河海西路538号，根据土地使用证，项目用地性质规划为工业用地。本项目为工业生产项目，与规划用地性质相符，符合规划要求。 根据《江苏省重要生态功能保护区区域规划》，本项目不在常州市生态红线区域一级、二级管控区范围内。 建设项目生产过程中无工业废水排放，生活污水接管进污水处理厂集中处理，噪声和废气达标排放，固体废物分类处置后不直接排向外环境，项目正常生产过程中不会引起当地环境质量下降，因此，本项目选址合理。 3、污染防治措施可行，污染物达标排放，周围环境质量不降低 （1）大气环境质量：项目附近环境空气中SO2、NO2 小时平均和PM10 日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；建设项目东、 西、南、北厂界昼间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求；长江地表水在魏村水厂取水口、桃花港入江口和利港水厂取水口处水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。 （2）废水 本项目依托出租方常州国展资产经营有限公司厂内现有排水管网和污水处理设施，出租方厂内已实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；员工日常生活污水经常州国展资产经营有限公司厂内污水管网收集后，经预处理后接入污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理。生活污水年接管量约432t。 项目所在区域位于常州市江边污水处理厂污水收集范围之内，且无论从接管水质、接管容量和管网建设情况等方面分析，本项目日常生活污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理可行。 （3）噪声 项目已采取合理平面布局、合理设备选型和合理安排工作时间，并做好设备隔声、减振等措施，经监测，厂界处噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 厂内员工日常生活垃圾由环卫部门收集后统一处理；项目产生的金属屑外卖综合利用；产生的废切削液（HW09）和废机油（HW08）均作为危险废物，委托江苏腾源环保有限公司集中处置。固废合理处置，处置率100%，不直接排向外环境，对周围环境无直接影响。 4、符合清洁生产原则和循环经济理念 本项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 5、总量控制 （1）废水：本项目生活污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州市江边污水处理厂内平衡，不需单独申请。 常州元生光电有限公司污水接管考核量：水量432t/a，水污染物控制总量： COD 0.138t/a、NH3-N 0.011 t/a，水污染物考核总量：SS 0.104t/a、TP 0.002 t/a。 根据江苏省环境保护厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域 平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71 号）的要求“⑤太湖流域有偿原则。太湖流域建设项目COD、NH3-N 指标必须按照排污权有偿使用和交易 试点的有关规定办理申购手续”和《江苏省太湖流域主要水污染物排污权有偿使用和交易试点排放指标申购核定暂行办法》（苏环发(2009)12 号文）“2008 年11月20 日及以后，通过环评审批的新、改、扩建项目排污单位（包括接管企业）新增化学需氧量指标，按4500元/吨*年征收，所有接管企业都必须直接到当地环保部门申购排放指标”，需申购COD总量为0.0216t/a，需支付申购费用97.2元/年。 （2）固废：建设项目生产过程中产生的固废均得到妥善处置，处置率100%，无需申请总量指标。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 3、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 4、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目立项批复文件； 附件2 其他相关文件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 建设项目厂区平面图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 机械零部件加工项目 | 建设地点 | 常州市新北区河海西路538号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产50000件机械零部件 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 10 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 立项部门 | 常州高新技术产业开发区经济发展局，常州市新北区经济发展局 | 批准文号 | 常开经备【2015】277号 | 立项时间 | 2015 .08 .10 |
| 建设单位 | 单位名称 | 常州元生光电有限公司 | 联系电话 | 13921078588 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-66082283 |
|  | 通讯地址 | 常州市新北区河海西路538号 | 邮政编码 | 213001 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211153 |
|  | 法人代表 | 杨杰 | 联系人 | 樊宝权 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-1996 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅱ类 环境噪声：GB3096-2008 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 432 | 0 | 432 | 432 |  | 432 | 432 | +432 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 0.173 | 0.034 | 0.138 | 0.138 |  | 0.138 | 0.138 | +0.138 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.130 | 0.026 | 0.104 | 0.104 |  | 0.104 | 0.104 | +0.104 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 | +0.011 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | +0.002 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 金属屑 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废切削液 |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

N1、S1、S2

图例

N---噪声

S---固废

半成品

精加工

产品