附件

宿迁启祥电子科技有限公司

电子元器件制造、销售项目

(工程分析专项评价)

江苏省环境保护厅制

编制时间：2015年9月

目　　　录

1、概述	2

1.1项目概况	2

1.2编制依据	2

1.3环境标准	5

1.4产业政策	7

2、工程分析	8

2.1项目概况	8

2.2项目工艺流程分析	10

2.3项目污染源分析	14

3结论	19

3.1建设项目基本情况	19

3.2 厂址选择与规划的相符性	19

3.3 与产业政策相符性	19

3.4 达标排放与污染物控制	19

3.5 符合清洁生产原则，满足循环经济要求	20

3.6 满足区域总量控制要求	20

3.7 总结论	20

3.8 建议	20

# 1、概述

## 1.1项目概况

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。总占地面积20353m2，总投资2500万美元。主要从事手机配套电子产品生产，项目建成后具有年产手机配套电子产品40000万套的项目生产规模，职工1500人，年生产300天，生产制度为8小时白班制度，厂区不设食堂和职工宿舍。

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目项目，投资2500万美元，租赁瑞声科技车间，项目周边概况具体为：北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，最新修订版，2000年9月1日起实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，最新修订版，2012年7月1日起实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日实施；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第9号；

- 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号；

- 《印发（关于加强工业节水工作的意见）的通知》，国经贸资源，[2000]1015号；

- 《关于加强建设项目环境影响评价文件分级审批规定的通知》，环发[2009]5号；

- 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012.5.23）；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》苏环控[97]122号；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》；

- 《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，苏环管（2004）22号；

- 《江苏省环境保护条例》；

- 《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》环发[2005]130号；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环境保护总局，环发[2005]152号文；

- 《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》，国家环境保护总局，环发[2006]28号文；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

- 《淮河流域水污染防治暂行条例》国办发[1995]183号；

- 《国务院加强淮河水域污染防治工作的通知》，国办发[2004]93号，2005.4.28

- 《关于加强做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

- 《淮河流域水污染防治规划》（2006－2010），国函[1996]52号；

- 《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》（苏环管[2005]262号）；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于2005年12月1日通过，自2006年3月1日起施行；

- 省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于《明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》，苏政办发[2005]93号文；

- 《关于加强全省各级各类开发区环保基础设施建设的通知》，苏政办发[2007]115号；

- 《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发[2007]63号；

- 《江苏省水污染防治条例》江苏省人大，2005.6.5实施；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，苏政办发[2013]9号，江苏省人民政府办公厅；

- 关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号；

- 江苏省国土资源厅 同省发改委、省经信委、编制发布实施《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013本）》的通知（苏国土资发[2013]323号）；

- 《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施（苏政发[2006]92号）；

- 《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，苏环控[97]122号；

- 《关于加强苏北地区建设项目环境准入管理的通知》，苏环委[2006]11号。

- 《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

- 《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办[2013]283号；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（省人大，2009年9月23日通过，2010年1月1日实施）；

- 《江苏省大气污染防治条例》（2015.3.1起施行）。

### 1.2.2 环评技术导则规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》，HJ2.1-2011；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》，HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》，HJ610-2011；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》，HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》，HJ19-2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJT169-2004；

（8）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》， 江苏省环境保护厅，2005年5月；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，（GB18599-2001）（2013修改）。

### 1.2.3 与项目有关的其他文件

- 发改局立项意见；

- 厂房租赁协议；

- 企业营业执照、组织结构代码证、法人代表身份证；

- 与项目有关的其它资料。

## 1.3环境标准

### 1.3.1 环境空气

（1）环境空气质量标准

根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体限值见表1.3-1。

表1.3-1 各项污染物的浓度限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）大气污染物排放标准、

本项目在注射成型和热脱过程产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放标准，见表1.3-2。

表1.3-2  大气污染物排放标准限值

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） | GB16297-1996 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |  |

### 1.3.2 地表水

（1）地表水环境质量标准

根据引用的监测监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。环境质量标准见表1.3-3。

表1.3-3 地表水环境质量标准  mg/L(除pH外)

| 类别 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷（以P计） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |

注：pH为无量纲，SS执行水利部标准SL63-94(试行)。

（2）水污染物排放标准

废水：本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后排入沭阳南方水务有限公司污水处理厂，沭阳南方水务有限公司污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，具体标准见下表：具体接管及排放标准详见表1.3-4。

表1.3-4  污水厂接管标准及最终排放标准(单位：mg/L)

| 污染物 | 接管标准 | 处理后尾水排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | 6～9（无量纲） |
| COD | 500 | 50 |
| SS | 400 | 10 |
| 氨氮 | 35 | 15 |
| 总磷 | 8 | 0.5 |
| 石油类 | 30 | 1 |

### 1.3.3 声环境

（1）声环境质量

项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体声环境质量标准见表1.3-5。

表1.3-5  声环境质量标准

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（2）厂界噪声执行标准

建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体见表1.3-6，1.3-7。

表1.3-6 工业企业厂界噪声标准值

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准 |

表1.3-7  建筑施工场界噪声限值标准    单位dB(A)

| 噪 声 限 值（Leq dB（A）） |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

## 1.4产业政策

项目是产品为手机配套电子产品，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家及江苏省产业政策。

建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。

# 2、工程分析

## 2.1项目概况

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。总占地面积20353m2，总投资2500万美元。主要从事手机配套电子产品生产，项目建成后具有年产手机配套电子产品40000万套的项目生产规模，职工1500人，年生产300天，生产制度为8小时白班制度，厂区不设食堂和职工宿舍。

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目项目，投资2500万美元，租赁瑞声科技车间，项目周边概况具体为：北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。

### 2.1.1项目名称、建设性质、投资总额、环保投资

项目名称：电子元器件制造、销售项目；

建设性质：新建；

建设单位：宿迁启祥电子科技有限公司；

建设地点：沭阳经济技术开发区长兴路8号，项目建设地理位置见附图1；

建设规模：年产手机配套电子产品40000万套；

项目总投资：共2500万美元，其中环保投资150万元，项目涉及资金由企业自行解决。

### 2.1.2项目建设内容

拟建项目租赁瑞声科技现有空置厂房，本项目3#车间、5#车间、7#车间3个生产车间，其中其中5#车间和3#车间为4层结构，5#车间1层为注射成型车间，其余楼层空置，3#车间1层为注射成型车间，2层为检验车间，3层为仓库，4层为办公区，其余工序在7#车间完成。主要从事手机配套电子产品的制造，项目建成营运后具有年产手机配套电子产品40000万套能力。本项目年生产时间为300天，生产制度施行一班制，每天工作8小时，每年工作时长共2400小时。

拟建项目主体工程及产品方案见表2.1-1，公用及辅助工程见表2.1-2。

表2.1-1 拟建项目主体工程及产品方案表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 产量 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3#车间、5#车间、7#车间 | 手机配套电子产品 | 40000套 | 2400 |

表2.1-2 拟建项目公用及辅助工程

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1幢4层3#车间6275m2、1幢4层5#车间5168m2、1幢1层7#车间13035m2。 | 依托项目现有 |
| 2 | 公 用 工 程 | 给水 | 园区自来水管网 |  |
| 3 |  | 排水 | 实行清污分流。生活污水经化化粪池处理，生产废水经隔油池处理后排入污水管网，初期雨水直接排入污水管网；雨水排入清下水管网。 |  |
| 4 |  | 供电 | 市政电网 |  |
| 5 | 储运工程 | 仓储 | 6275m2砖墙结构仓库。 | 依托项目现有 |
| 6 |  | 运输 | 场外运输主要是原材料、辅助材料、包装材料及成品的运输，采用汽车运输，运输工具及人员主要依靠社会上运输的单位。 |  |
| 7 | 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 | 依托项目现有 |
|  |  | 废气处理 | 排气扇 | 新建 |
|  |  | 固废处理 | 危废暂存场所 | 新建 |
|  |  |  | 分类收集处理装置 | 依托项目现有 |
|  |  | 噪声治理 | 厂房隔声、设备减震 |  |

### 2.1.3占地面积、职工人数、工作制度、厂区平面布置及周围环境概况

占地面积：拟建项目依托现有项目占地，现有项目占地面积20353m2，绿化面积1000 m2，依托厂区现有。

职工人数：拟建项目拟配备职工1500人。

工作制度：根据生产的特点，项目生产车间为白班制，年工作日300天，每班工作8小时。

厂区平面布置：拟建项目依托现有车间，利用3#车间、5#车间、7#车间3个生产车间，其中5#车间和3#车间为4层结构，5#车间1层为注射成型车间，其余楼层空置，3#车间1层为注射成型车间，2层为检验车间，3层为仓库，4层为办公区，其余工序在7#车间完成。拟建项目厂区平面布置见附图3。

周围环境概况：建设项目位于沭阳经济技术开发区长兴路8号内，项目所在地北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。拟建项目周围概况见附图2。

## 2.2项目工艺流程分析

### 2.2.1拟建项目生产工艺

拟建项目工艺流程说明：

- 注射成型：首先将粒状喂料加热至130℃~140℃左右，采用电加热。加热使之具有流动性。然后将其注入模腔中冷却下来得到所需形状的具有一定刚性的坯体，然后将其从模具中取出得到成形坯。本工段公司所用技术为模具注射成型，成型机以20s一模的速度将原料注射成型。模腔通过冷水机的循环冷却水冷却。注塑机流道中残留部分边角料，使用造粒机将边角料造粒成颗粒后回用于注塑机，因此注射成型产生分解废气非甲烷总烃G1和边角料S1。

- 脱脂：本项目使用正庚烷作为脱脂剂，在溶剂脱脂设备对喂料中的石蜡进行洗脱，脱脂在室温下进行，无需加热。正庚烷脱脂后产生废脱脂剂S2。

- 热脱：脱脂后的喂料通过热脱炉加热，加热方式为电加热，最高温度达900℃，此温度下，有利于控制生坯变形，保证了烧结后的尺寸精度，石蜡会裂解产生乙烯、丙烯等非甲烷总烃类废气G2。

- 烧结：烧结消除了粉末颗粒之间的孔隙，除掉了可能残留的微量石蜡。使得产品达到全致密或接近全致密化。本项目烧结采用电加热，首先将产品投入烧结炉后进行抽气，使烧结炉内部达到真空，然后进行加热。在600℃前，通入氮气和氢气保护金属防止氧化；氮气和氢气通过氨分解设备制造，在温度达到600℃后，抽出其中氮气防止其裂解，通入更稳定的氩气保护金属。最终烧结温度将达到1450℃，则其中金属残留的微量石蜡完全氧化成CO2和水蒸气，不含任何污染气体，最后所有气体通过金属管道通往楼顶排放。烧结炉通过冷水机的循环冷却水冷却。产生废气CO2和水蒸气G3。

- 退火：部分烧结后的工件需要进行退火工序，利用退火炉，将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。退火用氩气作为保护气。

- 机加工：将工部分不规整的工件进行手摇磨打磨处理，过程产生设备噪声N2以及少量金属碎屑S3；

- 检验入库：成品经检测后包装、入库、出厂，产生少量不合格废品即金属废料S4。

本项目生产过程中注射成型工序在3#车间和5#车间1层完成，检验工序在3#车间2层完成，其余工序在7#车间完成。

本项目生产工艺较为先进，为国内较为成熟的生产工艺，产生设备较为集中，大大减少了占地面积。本项目主要生产设备均系国内先进设备，自动化程度非常高，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗大大降低。

### 2.2.2拟建项目产污环节及排污特征分析

通过生产工艺分析，项目产污环节及排污特征见表2.2-1。

表2.2-1  拟建项目主要产污环节和排污特征分析表

| 类别 | 编号 | 产生点位、类别 | 污染物 | 产生 特征 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 注射成型 | 非甲烷总烃 | 连续 | 无组织排放 |
|  | G2 | 热脱 | 非甲烷总烃 | 连续 | 无组织排放 |
|  | G3 | 烧结 | CO2、水 | 连续 | 无组织排放 |
| 固体废物 | S1 | 注射成型 | 边角料 | 连续 | 外卖 |
|  | S2 | 脱脂 | 脱脂剂 | 连续 | 委托有资质单位处理 |
|  | S3 | 机加工 | 金属屑 | 连续 | 外卖 |
|  | S4 | 检验 | 不合格品 | 连续 |  |
| 噪声 | / | 各类生产设备 | 噪声 | 连续 | 室内排放 |

### 2.2.3拟建项目主要原辅材料及能源消耗

拟建项目主要原辅材料及能源消耗见表2.2-2。

表2.2-2   拟建项目主要原辅材料及能源消耗统计表

| 类别 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 喂料 | t/a | 600 | 含钨合金粉末90%，石蜡10%，钨合金粉末粒径15-25μm |
|  | 正庚烷 | t/a | 60 | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 氩气 | 瓶/a | 720 | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 氮气 | 瓶/a | 3600 | 不进行存储，直接运输至车间 |
| 能源 | 新鲜水 | t/a | 58510 | 当地自来水厂 |
|  | 电 | 万度/年 | 1085.2 | 当地电网 |

### 2.2.4拟建项目主要原辅料理化性质、毒性毒理

拟建项目主要原辅料理化特性及毒性毒理见表2.2-3。

表2.2-3  主要原辅材料理化性质、毒性毒理

| 序号 | 名称 | 分子式 | 理化性质 | 可燃性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正庚烷 | C7H16 | 无色易挥发液体。熔点(℃)：-90.5；相对密度(水=1)：0.68；沸点(℃)：98.5；不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿 | 易燃 | LD50：222mg/kg(小鼠静脉)；LC50：75000mg/m3，2小时，(小鼠吸入) |
| 2 | 氩气 | Ar | 无色无臭惰性气体。熔点(℃)：-189.2；相对密度(水=1)：1.40（-186℃）；沸点(℃)：-185.7℃；微溶于水 | 不燃 | 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状;75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。 |
| 3 | 氮气 | N2 | 无色无味气体。熔点(℃)：-209.8；密度1.25g/L；沸点(℃)：-195.8℃；难溶于水 | 不燃 | 无毒 |
| 4 | 石蜡 | - | 石蜡又称晶形蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，分解温度(℃)：234.8。溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料（尤其是特氟龙）外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14–2.9J·g–1·K–1，熔化热为200–220J·g–1 | 可燃 | 无毒 |

原料建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质。在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品为手机配套电子产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。

### 2.2.5主要生产、公用及贮运设备

该项目设备主要生产、公用及贮运设备见表2.2-4。

表2.2-4  　主要生产、公用设备设施及贮运设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | - | 92台 | 外购 |
| 2 | 模温机 | - | 92台 | 外购 |
| 3 | 影像系统 | - | 92台 | 外购 |
| 4 | 自动机械手 | - | 92台 | 外购 |
| 5 | 冷水机 | - | 6台 | 外购 |
| 6 | 造粒机 | - | 18台 | 外购 |
| 7 | V型混料机 | - | 5台 | 外购 |
| 8 | 溶剂脱脂设备 | - | 15台 | 外购 |
| 9 | 热脱炉 | - | 23台 | 外购 |
| 10 | 烧结炉 | - | 34台 | 外购 |
| 11 | 自动测试设备 | - | 20台 | 外购 |
| 12 | 自动整形设备 | - | 12台 | 外购 |
| 13 | 流水线 | - | 12台 | 外购 |
| 14 | 自动上料机 | - | 16台 | 外购 |
| 15 | 手摇磨 | - | 5台 | 外购 |

## 2.3项目污染源分析

### 2.3.1水量平衡

拟建项目不产生生产废水。营运期废水主要为员工生活污水。拟建项目劳动定员1500人，员工生活用水定额以130L/(人·日)计则生活用水量为58500t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为46800t。

本项目注塑机和烧结炉使用冷水机冷却水降温，冷却水循环量为35t/a，补充水为15t/a。

全厂水平衡图见图2.3-1。

图2.3-1  给排水平衡图（单位：吨/年）

### 2.3.2拟建项目污染物源强和排放情况分析

一、废气

无组织废气

项目产生的无组织废气为注射成型废气、热脱废气和烧结废气。

①注射成型废气

项目注射成型产生的非甲烷总烃约占石蜡的0.01%，即0.006t/a，加强车间机械排风，无组织排放，其中5#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a，3#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a。

②热脱废气

项目原料中含有石蜡，热脱工序使用高温，部分石蜡受热裂解挥发为乙烯等短链烃挥发性气体（非甲烷总烃）约占石蜡总量的10%，其余部分裂解产生二氧化碳和水。故此过程约有6t/a的非甲烷总烃产生，位于7#车间，无组织排放。

③烧结废气

烧结温度将达到1450℃，则其中金属残留的微量石蜡完全氧化成CO2和水蒸气，不予分析。

无组织废气产生及排放情况见表2.3-1。

表2.3-1 建设项目无组织排放废气产生源强

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#车间 | 非甲烷总烃 | 0.003 | 58.7 | 106.9 | 15 |
| 5#车间 | 非甲烷总烃 | 0.003 | 54.4 | 95 | 15 |
| 7#车间 | 非甲烷总烃 | 0.66 | 65.8 | 198.1 | 5 |

二、废水

拟建项目无生产废水。本项目员工生活用水定额以130L/(人·日)计，本项目1500人，全年工作300天，则生活用水量为58500t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为46800t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为14.04t/a、9.36t/a、0.936t/a、0.1872t/a。

三、固体废物

项目主要固体废物有生活垃圾、边角料、金属屑、不合格品和废脱脂剂等。

生活垃圾：

员工1500人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为450t/a，由当地环卫部门统一清运。

生产固废：

边角料3t/a、金属屑1.5 t/a和不合格产品1.5t/a可收集后外卖。废脱脂剂60t/a，收集后委托有资质单位处理。

建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。危险废物定期外运，在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒（采用汽车运输，一般每月一次）。并在堆放场所树立明显的标志牌。建设项目暂存场地设置要求做到以下几点：

（1）在厂区内设立专门的固体废弃物暂存场所，并在醒目位置设置标示牌；用于暂存或运输危险废弃物的容器必须坚固并进行防腐防渗处理；并配备相应的防火防爆、防雷防电、防雨等措施；

（2）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

（3）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

（4）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（5）在拟建项目内设专门的废物暂时性的贮存间；

（6）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）贮存间由专人管理，此外对容器外表应设标签，管理人员应做好记录，严禁废物的流失、渗漏；

（8）委托有资质的危险废物运输及处理机构代为外运及处理处置；

（9）整个外运处理过程必需根据国家及地方的有关规定认真填写《江苏省危险废物交换、转移申请表》。

该项目产生的各种固体废物均得到综合利用或合理处置。固体废物产生和排放情况见表2.3-3。

表2.3-3 　 固体废物产生和排放状况表

| 编号 | 名称 | 分类 编号 | 产生量(t/a) | 性状 | 综合利用方式及其数量（t/a） | 处理处置方式及其数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料（S1） | 83 | 3 | 固 | 外卖 | - |
| 2 | 废脱脂剂（S2） | HW42 | 60 | 液 | - | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 金属屑（S3） | 83 | 1.5 | 固 | 外卖 | - |
| 4 | 不合格品（S4） | 83 | 1.5 | 固 | 外卖 | - |
| 5 | 生活垃圾 | 99 | 450 |  | - | 环卫清运 |
| 合计 | 516 | - | 利用： 6 | 处置：510 |

四、噪声

本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在75～85dB(A)之间。主要噪声设备见表2.3-4。

表2.3-4   建设项目噪声设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 单台噪声值（dB） | 所处位置 | 治理措施 | 降噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒机 | 5 | 75 | 5#生产车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |
| 2 | 造粒机 | 5 | 75 | 3#生产车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |
| 3 | 手摇磨 | 5 | 85 | 7#生产车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |

### 2.3.3污染物排放小结

拟建项目污染物排放情况见表2.3-5。

表2.3-5   拟建项目污染物三本帐汇总（t/a）

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 3#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.003 | - | 0.003 | 大气环境 |
|  |  | 5#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.003 | - | 0.003 |  |
|  |  | 7#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.6 | - | 0.6 |  |
|  | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 450 | 5.4 | 45 | 0.54 |  |
| 废水 | 废水 | 废水量 (t/a) | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 接管浓度(mg/L) | 接管量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | 46800 | COD | 300 | 14.04 | 200 | 9.36 | 排入污水管网，接管沭阳南方水务有限公司集中处理 |
|  |  |  | SS | 200 | 9.36 | 150 | 7.02 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.936 | 15 | 0.702 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.1872 | 4 | 0.1872 |  |
| 固废 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 450 | 450 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 一般固废 | 6 | 0 | 6 | 0 | 外卖 |
|  | 危险固废 | 60 | 60 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |

拟建完成后，全厂总量控制建议指标如下：

废气：大气污染物无需申请总量；

废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳南方水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳南方水务有限公司的接管总量。

固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。

从本项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

# 3结论

## 3.1建设项目基本情况

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。总占地面积20353m2，总投资2500万美元。主要从事手机配套电子产品生产，项目建成后具有年产手机配套电子产品40000万套的项目生产规模，职工1500人，年生产300天，生产制度为8小时白班制度，厂区不设食堂和职工宿舍。

宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目项目，投资2500万美元，租赁瑞声科技车间，项目周边概况具体为：北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。

## 3.2 厂址选择与规划的相符性

建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。

## 3.3 与产业政策相符性

拟建项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家及江苏省产业政策。

## 3.4 达标排放与污染物控制

（1）废气：建设项目废气主要为注射成型废气非甲烷总烃、热脱废气甲烷总烃和烧结废气二氧化碳和水蒸气。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。

根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以3#生产车间、5#生产车间、7#生产车间外扩50米形成的包络线，卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

（2）废水：项目废水主要为生活污水。生活污水年产生量约为46800m3。生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油处理，处理后废水经园区污水管网排入沭阳南方水务有限公司处理后，尾水排入沂南河。采取上述治理措施后，生活污水预处理后排放浓度能够满足沭阳南方水务有限公司的接管标准，对环境影响较小。

（3）固废：拟建项目产生的边角料、金属屑和不合格品经过厂家外卖，生活垃圾经环卫部门清运，废脱脂剂和废活性炭委托有资质单位处理，最终固体排放量为零，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。

（4）噪声：拟建项目的主要噪声源为注塑机和手摇磨等设备产生的噪声。合理布局高噪声设备位置，产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。

## 3.5 符合清洁生产原则，满足循环经济要求

从拟建项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

## 3.6 满足区域总量控制要求

拟建项目完成后，大气污染物无需申请总量，建设项目水污染物总量纳入沭阳南方水务有限公司的接管总量。固废排放量为零，不申请总量。

## 3.7 总结论

综上所述，拟建项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，项目在拟建地建设是可行的。

## 3.8 建议

1、建设单位应贯彻执行建设项目环境保护的有关规定，注意设备的日常维护保养，防止污染事故的发生。

2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作，保证废气、废水处理装置达到设计要求。

3、建设单位须加强对废气、废水处理设施的管理，保障其正常、稳定的运行，杜绝超标排放。

4、建设单位应进一步加强节水措施，在保证正常生产的前提下，提高水的重复利用率。

# Text boxes

氩气

氮气

S2

正庚烷

58515

冷水机

损耗11700

沭阳南方水务有限公司

化粪池

生活污水

58500

46800

46800

15

循环水量35

S4

S3、N1

检测

退火

G3

G2

G1、S1

图2.2-1  项目生产工艺流程及产污环节图

图例

G---废气

N---噪声

S---固废

机加工

烧结

热脱

脱脂

注射成型

喂料