建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：电子元器件制造、销售项目

建设单位（盖章）：宿迁启祥电子科技有限公司

编制日期： 2015 年 9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 电子元器件制造、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宿迁启祥电子科技有限公司 |
| 法人代表 | 张文波 | 联系人 | 徐丽 |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区长兴路8号 |
| 联系电话 | 13852420510 | 传真 |  | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区长兴路8号 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2015]94号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3391锻件及粉末冶金制品制造 |
| 占地面积 （亩） | 30.53 | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |
| 总投资 （万美元） | 2500 | 其中：环保 投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 58515 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 1085.2万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目生活污水46800t/a，经化粪池处理，达接管要求进入沭阳南方水务有限公司集中处理后达标排放，尾水排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1。 表1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 数量 备注 1 喂料 600t/a 含钨合金粉末90%，石蜡10%，钨合金粉末粒径15-25μm 2 正庚烷 60t/a 不进行存储，直接运输至车间 3 氩气 720瓶/a 不进行存储，直接运输至车间 4 氮气 3600瓶/a 不进行存储，直接运输至车间 表2 主要原辅料理化性质 序号 名称 分子式 理化性质 可燃性 毒性毒理 1 正庚烷 C7H16 无色易挥发液体。熔点(℃)：-90.5；相对密度(水=1)：0.68；沸点(℃)：98.5；不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿 易燃 LD50：222mg/kg(小鼠静脉)；LC50：75000mg/m3，2小时，(小鼠吸入) 2 氩气 Ar 无色无臭惰性气体。熔点(℃)：-189.2；相对密度(水=1)：1.40（-186℃）；沸点(℃)：-185.7℃；微溶于水 不燃 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状;75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。 3 氮气 N2 无色无味气体。熔点(℃)：-209.8；密度1.25g/L；沸点(℃)：-195.8℃；难溶于水 不燃 无毒 4 石蜡 - 石蜡又称晶形蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，分解温度(℃)：234.8。溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料（尤其是特氟龙）外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14–2.9J·g–1·K–1，熔化热为200–220J·g–1 可燃 无毒 2、主要设备 建设项目主要设备见表3。 表3 主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量 备注 1 注塑机 - 92台 外购 2 模温机 - 92台 外购 3 影像系统 - 92台 外购 4 自动机械手 - 92台 外购 5 冷水机 - 6台 外购 6 造粒机 - 18台 外购 7 V型混料机 - 5台 外购 8 溶剂脱脂设备 - 15台 外购 9 热脱炉 - 23台 外购 10 烧结炉 - 34台 外购 11 自动测试设备 - 20台 外购 12 自动整形设备 - 12台 外购 13 流水线 - 12台 外购 14 自动上料机 - 16台 外购 15 手摇磨 - 5台 外购 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。宿迁启祥电子科技有限公司该项目占地总面积20353m2，总投资2500万美元。生产产品主要为手机配套电子产品，生产规模为年产手机配套电子产品40000万套。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2。 2、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设内容及规模 本项目主要从事手机配套电子产品的生产，建成营运后具有年生产手机配套电子产品40000万套的生产能力，建设项目主体工程及产品方案详见表4。 表4 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年产量 年运行时数（h） 3#生产车间、5#生产车间、7#生产车间 手机配套电子产品 40000万套 2400 \ 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为58515t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水46800t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳南方水务有限公司集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为1085.2万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存成品利用仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目占地面积为20353m2，绿化依托现有。 （5）危废暂存 本项目于7#车间内西北角建设一座危险废物暂存场所。 建设项目公用工程一览见表5。 表5 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 58515t/a 来自市政自来水管网 排水 46800t/a 接入市政污水管网 供电 1085.2万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 - 依托现有 5、环保工程 建设项目环境保护投资150万元，占总投资的1%，具体投资见表6。 表6 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池 - 达到沭阳南方水务有限公司接管标准 依托现有 废气 3#生产车间 非甲烷总烃 机械排风 3 达标排放 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 5#生产车间 非甲烷总烃 机械排风 3 达标排放 7#生产车间 非甲烷总烃 机械排风 4 达标排放 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、设备减震 - 厂界噪声达标 依托现有 固废 生产车间 废脱脂剂、废活性炭 危废暂存场所 140 合理处置无外排 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 一般工业固废 分类收集处理装置 - 依托现有 绿化 绿化面积1000m2 — — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员1500人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。只在白天运行，夜间不进行任何生产操作。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，本项目租赁主要建筑物包括3#车间、5#车间、7#车间3个生产车间，其中5#车间和3#车间为4层结构，5#车间1层为注射成型车间，其余楼层空置，3#车间1层为注射成型车间，2层为检验车间，3层为仓库，4层为办公区，其余工序在7#车间完成。本项目平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 厂区具体平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，租用瑞声科技空置厂房，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表7。 表7 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区简介 2001年8月，沭阳经济技术开发区正式启动建设，沭阳经济技术开发区分为南区、北区和沂北区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。 北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的服装、纺织、电子、机械、有色金属加工、制药、塑料制品、医疗器械、工艺品等劳动密集型企业。 2、开发区总体规划布局 南区和北区总规划用地面积为21.5km2，已获批准的建设用地面积为18.69 km2，尚未获得批准的建设用地面积为2.81 km2，其中北区台州路以西的地块为1.07 km2，京沪高速公路以东的远景发展用地面积为1.74km2。沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2，已经全部获得批准。 3、开发区基础设施情况 （1）给水系统 沭阳县城区将规划建设以地面水为水源的自来水厂，最大供水能力为35万m3/d。南区及北区的工业和生活用水均由城区自来水厂供给；沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 （2）排水系统 园区排水采用“雨污分流、清污分流”的排水体制，污水经沭阳南方水务有限公司集中处理达标后尾水排入沂南河。 沭阳县污水处理有限公司 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为30000t/d，主导工艺为活性污泥法。沭阳县污水处理有限公司日处理能力为30000t/d，已于2006年7月建设并投产运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司的污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 沭阳凌志水务有限公司 沭阳凌志水务有限公司于2010年6月在江苏沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧、沂南河南岸地块投资7800.21万元新建污水处理厂一期工程，处理规模为3万吨/天。该项目于2010年10月取得沭阳县环保局的环评批复，2012年9月通过竣工环境保护验收，并一直成功运行至今。该项目是江苏沭阳经济开发区的环境保护设施项目，对加快开发区工业建设的步伐，促进开发区可持续发展，从根本上改善该区域内水环境质量，给该区域的经济发展创造良好的载体环境，为招商引资创造有利条件，对推进开发区的全面开发建设和经济可持续发展起着至关重要的作用， 随着经济的发展，江苏沭阳经济开发区（北区）工业企业不断增多，工业建成区面积连续扩大。相应地，污水处理厂压力也逐渐增大，沭阳凌志水务有限公司一期工程3万吨/天已基本满负荷运行，为满足园区进一步发展的需要，以及园区驻地临近镇区居民生活污水处理的需要，沭阳凌志水务有限公司于一期污水处理厂北侧扩建污水处理厂二期工程，其处理规模为4.9万吨/天。二期工程用地面积35.6亩，工程总投资12631.28万元。沭阳凌志水务有限公司主要承担开发区北区（西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道)和七雄镇部分的污水处理。 沭阳南方水务有限公司 沭阳南方水务有限公司前身为沭阳沁泉新生水有限公司，其位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，近期规划总体规模为污水处理量6万m3/d，配套污水管网总长为90km，污水收集范围包括北至外沭河和迎宾大道，东至京沪高速公路和玉环路，西至淮沭河，包括县城南部所有区域，面积约47.6km2。由沭阳沁泉新生水有限公司投资建设的城南污水处理厂一期3万m3 /d生活污水处理项目，已于2008年开始建设，并于2010年通过验收投产运行，污水处理厂一期工程占地约26667m2（40亩），配套污水管网45.98km，收集范围为23.8km2，尾水排放标准执行《污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前实际污水处理能力负荷已满。 根据江苏省沭阳县发展和改革局沭发改[2010]18号文件，城南污水处理厂投资主体沭阳沁泉新生水有限公司变更为沭阳城南水务有限公司。根据沭阳县人民政府文件，沭阳城南水务有限公司于2012年由沭阳南方水务有限公司全资收购，根据收购协议，沭阳城南污水处理厂二期工程由沭阳南方水务有限公司建设。 沭阳南方水务有限公司二期日处理3万吨污水及配套管网项目投资总额为8682.31万元，建设地点为沭阳南方水务有限公司污水处理厂南侧预留用地，占地面积23706.8m2（35.56亩），设计规模为生活污水处理量30000m3/d。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 （3）供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 ①南区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，服务范围为南区城区部分地区。 ②沂北区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径复盖全沂北区；热电厂启动期规模为锅炉1×75t/h。 ③北区拟规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，启动期规模为锅炉1×75t/h，服务范围为北区。 （4）电力规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。与《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》（赐富路北侧，新205国道东侧）属于同一环境区域。本环评引用《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》的环境质量现状监测资料（该区域环境质量现状如下： （1）空气环境质量 根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，符合沭阳县大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 根据引用的监测监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据引用的监测监测数据，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表8。 表8 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 蓝领公寓 1800人 N 700m 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 绿洲花园 3000人 N 850m 瑞声公寓 2500人 NW 950m 广宇学校 2000人 W 1000m 水环境 柴米河 小河 SE 2.8km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 沂南河 小河 N 5.5km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 新沂河 小河 N 5.8km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表9。 表9 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 氨 一次值 200 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 非甲烷总烃 1小时平均 2000 参考《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 沂南河执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表10，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表10 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表11。 表11 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目在注射成型和热脱过程产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。。具体标准见表12。 表12 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 1#排气筒（m） 二级 非甲烷总烃 有组织 120 15m 10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 无组织 4.0 — — 2、水污染物排放标准 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后排入沭阳南方水务有限公司污水处理厂，接管标准见表13。 沭阳南方水务有限公司污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准，详见表14。 表13 废（污）水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB8978-1996 三级 CODcr 500 SS 400 NH3-N 35 CJ343-2010 总磷（以P计） 8 表14 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准） 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB18918-2002 一级A标准 CODcr 50 SS 10 NH3-N 5（8） 总磷（以P计） 0.5 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表16 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量[1] 废水 废水量 46800 0 46800 46800 COD 14.04 4.68 9.36 2.34 SS 9.36 2.34 7.02 0.468 氨氮 0.936 0.234 0.702 0.234 总磷 0.1872 0 0.1872 0.0234 固废 生活垃圾 450 450 0 - 边角料 3 3 0 - 金属屑 1.5 1.5 0 - 不合格品 1.5 1.5 0 - 废脱脂剂 60 60 0 - 注：[1]最终外排量为污水处理厂排入环境量 废气：大气污染物无组织排放，无需申请总量； 废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳南方水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳南方水务有限公司的接管总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 电子元器件生产工艺流程 建设项目生产工艺流程见图1. 工艺流程简述： 本项目工艺如下： 注射成型：首先将粒状喂料加热至130℃~140℃左右，采用电加热。加热使之具有流动性。然后将其注入模腔中冷却下来得到所需形状的具有一定刚性的坯体，然后将其从模具中取出得到成形坯。本工段公司所用技术为模具注射成型，成型机以20s一模的速度将原料注射成型。模腔通过冷水机的循环冷却水冷却。注塑机流道中残留部分边角料，使用造粒机将边角料造粒成颗粒后回用于注塑机，因此注射成型产生分解废气非甲烷总烃G1和边角料S1。 脱脂：本项目使用正庚烷作为脱脂剂，在溶剂脱脂设备对喂料中的石蜡进行洗脱，脱脂在室温下进行，无需加热。正庚烷脱脂后产生废脱脂剂S2。 热脱：脱脂后的喂料通过热脱炉加热，加热方式为电加热，最高温度达900℃，此温度下，有利于控制生坯变形，保证了烧结后的尺寸精度，石蜡会裂解产生乙烯、丙烯等非甲烷总烃类废气G2。 烧结：烧结消除了粉末颗粒之间的孔隙，除掉了可能残留的微量石蜡。使得产品达到全致密或接近全致密化。本项目烧结采用电加热，首先将产品投入烧结炉后进行抽气，使烧结炉内部达到真空，然后进行加热。在600℃前，通入氮气和氢气保护金属防止氧化；氮气和氢气通过氨分解设备制造，在温度达到600℃后，抽出其中氮气防止其裂解，通入更稳定的氩气保护金属。最终烧结温度将达到1450℃，则其中金属残留的微量石蜡完全氧化成CO2和水蒸气，不含任何污染气体，最后所有气体通过金属管道通往楼顶排放。烧结炉通过冷水机的循环冷却水冷却。产生废气CO2和水蒸气G3。 退火：部分烧结后的工件需要进行退火工序，利用退火炉，将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。退火用氩气作为保护气。 机加工：将工部分不规整的工件进行手摇磨打磨处理，过程产生设备噪声N2以及少量金属碎屑S3； 检验入库：成品经检测后包装、入库、出厂，产生少量不合格废品即金属废料S4。 本项目生产过程中注射成型工序在3#车间和5#车间1层完成，检验工序在3#车间2层完成，其余工序在7#车间完成。

主要污染工序： 1、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以130L/(人·日)计，本项目1500人，全年工作300天，则生活用水量为58500t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为46800t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为14.04t/a、9.36t/a、0.936t/a、0.1872t/a。 （2）绿化用水 绿化依托现有，不新增绿化用水 （3）冷却用水 本项目注塑机和烧结炉使用冷水机冷却水降温，冷却水循环量为35t/a，补充水为15t/a。 项目用水量平衡见图2。 图2项目用水量平衡图 t/a 2、废气 无组织废气 项目产生的无组织废气为注射成型废气、热脱废气和烧结废气。 ①注射成型废气 项目注射成型产生的非甲烷总烃约占石蜡的0.01%，即0.006t/a，加强车间机械排风，无组织排放，其中5#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a，3#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a。 ②热脱废气 项目原料中含有石蜡，热脱工序使用高温，部分石蜡受热裂解挥发为乙烯等短链烃挥发性气体（非甲烷总烃）约占石蜡总量的10%，其余部分裂解产生二氧化碳和水。故此过程约有6t/a的非甲烷总烃产生，位于7#车间，无组织排放。 ③烧结废气 烧结温度将达到1450℃，则其中金属残留的微量石蜡完全氧化成CO2和水蒸气。 无组织废气产生及排放情况见表17。 表17 建设项目无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 3#车间 非甲烷总烃 0.003 58.7 106.9 15 5#车间 非甲烷总烃 0.003 54.4 95 15 7#车间 非甲烷总烃 6 65.8 198.1 5 3、噪声 本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在75～85dB(A)之间。主要噪声设备见表18。 表18 建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 所处位置 治理措施 降噪效果（dB） 1 造粒机 5 75 5#生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 2 造粒机 5 75 3#生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 3 手摇磨 5 85 7#生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 4、固废 项目主要固体废物有生活垃圾、边角料、金属屑、不合格品和废脱脂剂等。 生活垃圾： 员工1500人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为450t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 边角料3t/a、金属屑1.5 t/a和不合格品1.5t/a可收集后外卖。废脱脂剂60t/a，属于HW42 900-499-42，危险废物收集后委托有资质单位处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 3#生产车间 | 非甲烷总烃 | 无组织 | —，0.003t/a | —，0.003t/a |
|  | 5#生产车间 |  |  | —，0.003t/a | —，0.003t/a |
|  | 7#生产车间 |  |  | —，6t/a | —，6t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 46800t/a | COD | 300mg/l，14.04 t/a | 200mg/l，9.36 t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，9.36 t/a | 150mg/l，7.02t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.936 t/a | 15mg/l，0.702 t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.1872 t/a | 4mg/l，0.1872 t/a |
| 固 体 废 物 | 3#生产车间 5#生产车间 7#生产车间 | 边角料 | 3t/a | 收集后外卖 |
|  |  | 金属屑 | 1.5t/a |  |
|  |  | 不合格品 | 1.5t/a |  |
|  |  | 废脱脂剂 | 60t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 450t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁车间生产，不涉及土建工程，主要内容为安装设备。因此不做详细分析。

营运期环境影响分析： 水环境影响 本项目员工1500人，产生生活污水46800t/a。 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，一期处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司二期日处理3万吨污水及配套管网项目投资总额为8682.31万元，建设地点为沭阳南方水务有限公司污水处理厂南侧预留用地，占地面积23706.8m2（35.56亩），设计规模为生活污水处理量30000m3/d。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 本项目生活污水46800t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为14.04t/a、9.36t/a、0.936t/a、0.1872t/a。生活污水经化粪池处理后，达到沭阳南方水务有限公司接管标准，接管进入沭阳南方水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳南方水务有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 具体废水产生排放情况见表19。 表19 废水产生排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 46800 COD 300 14.04 9.36 经化粪池处理后排入市政管网送沭阳南方水务有限公司处理 SS 200 9.36 7.02 氨氮 20 0.936 0.702 总磷 4 0.1872 0.1872 2．对环境空气质量的影响分析 项目大气环境影响分析 无组织废气 建设项目无组织废气主要为注射成型废气、热脱废气和烧结废气。 ①注射成型废气 项目注射成型产生的非甲烷总烃约占石蜡的0.01%，即0.006t/a，加强车间机械排风，无组织排放，其中5#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a，3#车间非甲烷总烃产生量为0.003t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 ②热脱废气 项目原料中含有石蜡，热脱工序使用高温，部分石蜡受热裂解挥发为乙烯等短链烃挥发性气体（非甲烷总烃）约占石蜡总量的10%，其余部分裂解产生二氧化碳和水。故此过程约有6t/a的非甲烷总烃产生，位于7#车间，无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 ③烧结废气 烧结温度将达到1450℃，则其中金属残留的微量石蜡完全氧化成CO2和水蒸气，不予分析。 无组织废气产生及排放情况见表20。 表20 建设项目无组织排放废气源强 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 3#车间 非甲烷总烃 0.00125 58.7 106.9 15 5#车间 非甲烷总烃 0.00125 54.4 95 15 7#车间 非甲烷总烃 2.5 65.8 198.1 5 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表21。 表21卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表22。 表22各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 卫生防护距离（m） 非甲烷总烃 5#生产车间 0.009 50 50 非甲烷总烃 3#生产车间 0.010 50 50 非甲烷总烃 7#生产车间 22.244 50 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以3#生产车间、5#生产车间、7#生产车间外扩50米形成的包络线。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 3．噪声 本项目主要噪声设备为造粒机和手摇磨，噪声值为75~85分贝之间。 本项目在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声等治理措施。（1）声环境影响预测模式： LX=LN-LW-LS 式中： LX — 预测点新增噪声值，dB(A)；LN — 噪声源噪声值，dB(A)； LW — 围护结构的隔声量，dB(A)；LS — 距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS =20lg（r/r0） 式中： r — 关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，车间采用密实的砖墙，设计隔声达20dB（A）以上，主要噪声源布置在机加工车间内，车间靠近南厂界，按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表23。 表23 关心点的噪声影响预测结果 关心点 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 叠加噪声值dB（A） 降噪效果 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB(A) 贡献值dB(A) 南厂界 造粒机 5 75 81.99 20 40 32 37.78 造粒机 5 75 81.99 20 50 33.9 手摇磨 5 85 91.99 20 60 35.6 由上表出，通过隔声和距离衰减，建设项目高噪声设备对最近厂界南厂界的噪声影响值为37.78dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间不生产对周围环境无影响。综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 本项目主要固体废物有生活垃圾、边角料、金属屑、不合格品和废脱脂剂等。 生活垃圾： 员工1500人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为450t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 边角料3t/a、金属屑1.5 t/a和不合格品1.5t/a可收集后外卖。废脱脂剂60t/a，委托有资质单位处理。 建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。危险废物定期外运，在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒（采用汽车运输，一般每月一次）。并在堆放场所树立明显的标志牌。建设项目暂存场地设置要求做到以下几点： （1）在厂区内设立专门的固体废弃物暂存场所，并在醒目位置设置标示牌；用于暂存或运输危险废弃物的容器必须坚固并进行防腐防渗处理；并配备相应的防火防爆、防雷防电、防雨等措施； （2）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （3）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （4）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （5）在拟建项目内设专门的废物暂时性的贮存间； （6）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （7）贮存间由专人管理，此外对容器外表应设标签，管理人员应做好记录，严禁废物的流失、渗漏； （8）委托有资质的危险废物运输及处理机构代为外运及处理处置； （9）整个外运处理过程必需根据国家及地方的有关规定认真填写《江苏省危险废物交换、转移申请表》。 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 3#车间，5#车间，7#车间 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达标接管 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体废 物 | 生产车间 | 边角料 | 外卖 | 有效处置 无外排 |
|  |  | 金属屑 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废脱脂剂 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 宿迁启祥电子科技有限公司拟建电子元器件制造、销售项目选址沭阳经济技术开发区长兴路8号。北临苏州东路，南靠瑞声科技，西侧为长兴路，东侧为腾宇泵业。宿迁启祥电子科技有限公司该项目占地总面积20353m2，总投资2500万美元。生产产品主要为手机配套电子产品，生产规模为年产手机配套电子产品40000万套。 2、与产业政策相符性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 4、环境质量现状 环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状 柴米河和沂南河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水和Ⅳ类水的水平。 声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目无组织废气主要为注射成型废气、热脱废气未收集废气。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以3#生产车间、5#生产车间、7#生产车间外扩50米形成的包络线，卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理后满足沭阳南方水务有限公司接管标准，接管进入沭阳南方水务有限公司集中处理后，尾水排入沂南河。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、总量控制分析 生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳南方水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳南方水务有限公司的接管总量。 大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施。 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目环评咨询意见； 附件2 项目其它立项批复文件； 附件3 用地规划红线图； 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 厂区平面图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 电子元器件制造、销售项目 | 建设地点 | 沭阳经济技术开发区长兴路8号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产手机配套电子产品40000万套 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C3391锻件及粉末冶金制品制造 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 2500万美元 | 环保投资 | 150万元 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2015]94号 | 立项时间 |  |
|  | 报告表审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 宿迁启祥电子科技有限公司 | 联系电话 | 13852420510 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 沭阳县温州路北侧长兴路西侧 | 邮政编码 | 223600 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211153 |
|  | 法人代表 | 张文波 | 联系人 | 徐丽 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | 46800 | 46800 | +460.8 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 14.04 | 4.68 | 9.36 | 9.36 |  | 9.36 | 9.36 | +9.36 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 9.36 | 2.34 | 7.02 | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | +7.02 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.936 | 0.2346 | 0.702 | 0.702 |  | 0.702 | 0.702 | +0.702 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.1872 | 0 | 0.1872 | 0.1872 |  | 0.1872 | 0.1872 | +0.1872 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 456 | 456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 金属屑 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 废脱脂剂 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

喂料

退火

注射成型

脱脂

热脱

烧结

机加工

图例

G---废气

N---噪声

S---固废

图1  项目生产工艺流程及产污环节图

G1、S1

G2

G3

检测

46800

46800

58500

生活污水

循环水量35

化粪池

沭阳南方水务有限公司

15

58515

损耗11700

S3、N1

冷水机

氩气

氮气

S4

正庚烷

S2