建设项目环境影响报告表

项目名称：     南京市江宁区人民政府谷里街道

盛家等村庄环境整治项目

建设单位（盖章）：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

编制日期： 2015年11月

南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京市江宁区人民政府谷里街道盛家等村庄环境整治项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京市江宁区人民政府谷里街道办事处 |
| 法人代表 | 丁邦清 | 联系人 | 曾鹏 |
| 通讯地址 | 南京市江宁区人民政府谷里街道 |
| 联系电话 | 13951778311 | 传 真 | — | 邮政编码 | 211164 |
| 建设地点 | 谷里街道周村社区盛家村；张溪社区西湖村；公塘社区山后村；谷里社区花岗村；柏树社区陶家村、吴家村、金家庄村、傅家村 |
| 立项审批部门 | 南京市江宁区发展和改革局 | 批准文号 | 江宁发改投字 [2015]42号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 市政公共设施管理（N8110） |
| 占地面积 （平方公里） | 44.5 | 绿化面积 （平方米） | — |
| 总投资 （万元） | 2380万元 | 其中：环保 投资（万元） |  | 环保投资占总投资比例 |  |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投 产日期 | 2015年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设备规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第3页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 42778 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 24 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目采取雨污分流制。雨水收集后就近排入水体。公厕污水共34222t/a统一经新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备： 本建设项目在谷里街道八个村（盛家村、西湖村、山后村、花岗村、陶家村、吴家村、金家庄村、傅家村）中共计五个社区（周村、张溪、公塘、谷里、柏树）进行市政公共设施管理建设。建设内容主要包括农房整治、村庄绿化、道路通达、设施完善、池塘清淤五个项目。建设范围总计44485000m2。建设内容见表1，建设项目计划见表2 项目建设内容一览表 序号 建设项目名称 规模 性质 1 设施完善 公共厕所 共10座 新建 硬质景观 共3290m2 新建 2 农房整治 共3262m2 拆除禽舍、畜棚、茅房、危房等影响村容村貌的建筑；同时对乱放乱堆垃圾、卫生死角等进行清理 3 池塘清淤 共16580m3 对原有自然池塘进行清淤 4 村庄绿化 共3100m2 / 5 道路硬化 共3610m2 在原有路面基础上进行水泥混凝土路面改造 建设项目计划表 序号 社区 项目实施区域 项目实施主要内容 投资预算 （万元） 1 周村 盛家村 池塘清淤、设施完善、农房整治、村庄绿化、道路硬化 1400 2 张溪 西湖村 320 3 公塘 山后村 120 4 谷里 花岗村 200 5 柏树 陶家村 90 6 吴家村 100 7 金家庄村 70 8 傅家村 80 合计 2380 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 实施农村环境连片整治，是实现农村环境保护历史性转变的重要机遇，这既是一项环境治理工程，也是一项惠民工程。根据江苏省环保厅和财政厅统一部署，为了响应国家《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案》（国办发[2009]11号）》的号召，江苏省自2010年起开始在全省范围内实施农村环境连片整治项目。 根据国家关于农村环境综合整治资金使用范围的要求，南京市江宁区人民政府计划在谷里街道范围内周村、张溪、谷里、公塘和柏树5个社区（涉及8个村），项目位于牛首大道及银杏湖沿线，项目总投资为2380万元，建设内容主要包括农房整治（房屋外立面出新改造）、村庄绿化、道路通达（铺设水泥道路）、设施完善（修建公共厕所、新建停车场、休闲广场等）、池塘清淤五个项目。建设范围总计44485000m2，总受益人数约12590人。 为了严格贯彻执行国家、江苏省及南京市相关的环保政策、法规的要求，南京市江宁区人民政府谷里街道委托江苏圣泰环境科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 2、与产业政策相符性 本项目主体工程为属于国民经济行业类别中的市政公共设施管理（N8110），本项目的建设不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目。符合国家和地方产业政策。 3、与用地规划相容性 本项目在谷里街道范围内周村、张溪、谷里、公塘和柏树5个社区（涉及8个村），所用土地均为市政用地，符合江宁区城乡总体规划要求，与当地总体规划和环境规划等相关规划要求相符。 4、工程主要内容 本项目建设内容包括：农房整治、村庄绿化、道路通达、设施完善、池塘清淤五个项目。本项目主要工程情况情况见表3。 建设项目主要工程情况表 序号 建设社区 建设地点 工程内容 规模（m2） 1 周村 盛家村 村庄绿化 1550 道路硬化 1900 设施完善 公共厕所 4座 农房整治 拆除禽舍、畜棚、茅房、危房 1570 围墙整治 260 2 张溪 西湖村 村庄绿化 720 道路硬化 280 设施完善 公共厕所 2座 池塘清淤 4000 农房整治 拆除禽舍、畜棚、茅房、危房 165 3 公塘 山后村 村庄绿化 190 道路硬化 180 设施完善 公共厕所 2座 硬质景观 130 池塘清淤 7800 农房整治 拆除禽舍、畜棚、茅房、危房 835 围墙整治 160 4 谷里 花岗村 村庄绿化 370 道路硬化 360 设施完善 公共厕所 2座 硬质景观 1950 池塘清淤 1500 5 柏树 陶家村 村庄绿化 80 道路硬化 180 池塘清淤 600 农房整治 围墙整治 45 6 吴家村 村庄绿化 90 道路硬化 260 池塘清淤 950 农房整治 围墙整治 80 7 金家庄村 村庄绿化 50 道路硬化 210 池塘清淤 680 农房整治 72 8 傅家村 村庄绿化 50 道路硬化 240 池塘清淤 1050 农房整治 围墙整治 75 5、公用工程 （1）排水工程 建设项目采取雨污分流制。雨水收集后就近排入水体。污水处理站收集的村民的生活污水34222t/a统一经新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。 （2）供电 项目总用电量为24万kWh/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目运输采用汽车运输。 （4）公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表5。 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 42778t/a 市政自来水管网 排水 34222t/a 公厕污水经污水处理站处理达标后排入附近水体。 供电 24kWh/a 来自市政电网 环保工程 噪声 隔声、减振 — 达标 固废 公厕垃圾 — 环卫清运、不产生二次污染 （6）环保设施及投资 建设项目环保投资为20万元，约占总投资的0.61％，投资详情见表6。 建设项目环保投资一览表 污染源 内容 数量（套） 投资（万元） 处理效果 噪声 隔声、减振等措施 — 20 达标 其他 绿化 3100m3 计入主工程 — 合计 20 — 7、职工人数及工作制度 项目建成后每个公共厕所配备1名员工， 8小时工作制，年工作365天。 8、建设项目位置概况 建设项目位于谷里街道牛首大道及银杏湖沿线，连接牛首风景区和银杏湖度假旅游区，项目工程布置图见附图一。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目道路硬化、农房整治项目在原有环境基础上进行优化。 村庄绿化、道路通达、设施完善项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 江宁区位于江苏省南京市中南部，东与句容市接壤，东南与南京市溧水区毗连，南与安徽省马鞍山市博望区衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县隔江相望，从东西南三面环抱南京，介于北纬30°38′~32°13′，东经118°31′~119°04′之间，总面积1567平方公里，水域面积186平方公里。现有户籍人口94万，辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。 谷里街道位于南京市江宁区，地处南京都市圈半径30公里的南部核心的西南部，位于国家级南京江宁经济技术开发区与江苏省级南京江宁滨江经济开发区之间的拓展区，距南京主城新街口仅 22公里，是南京市主城区南部旅游、休闲产业重点发展组团及绿色走廊建设带。辖区内总面积158平方公里，人口5.4万。 2地形地貌 江宁区为宁镇扬丘陵山地的一部分，处于宁镇山脉南支秦淮谷地，区内地势平坦，高程7米左右。地质地貌为丘陵岗地。地貌自南向北明显可分为三带：一是西南部低山丘陵；二是中部的黄土岗地和少数低山突起的平原；三是东北部低山丘陵。南北低山丘陵对中部有明显的倾斜，地势南北高而中间低，形同“马鞍”。区内多山，但山势一般不高，高程在300米左右，境内有大小山丘400多个，其中海拔超过300米以上的5个，大部分在200米以下。 江宁区从南京至湖熟断裂带为界，划分成东北区和西南区。东北区为宁镇山脉的西段，岩浆岩均属钙碱系列为主的酸性、中酸性侵入杂岩，露头较多，为晚侏罗世—早白世早期的产物，岩体复杂，岩石类型较多。西南区地质构造十分复杂，皱和断裂构造形成于燕山期，总的具有近似等距的网状格局。 根据《中国地震烈度区划分》（1990年），南京市江宁区以南京—湖熟断裂带为界，南部为抗震设防烈度六度区，北部为七度区。 3气候气象 江宁区地处北亚热带湿润性季风气候区。气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。常年主导风向为东北偏东风。 该区全年平均日照时数为2148.3h，日照百分率为49%，一年中7-8月日照时数最多，分别为226.4h和241.3h，2月最少为137.5h，从季节看，夏季最多，冬季最少，春、秋两季相近。平均全年太阳辐射量为112.1千卡/平方厘米，一年中7、8两月辐射量最大，12月最小。年平均气温为15.5℃，有85％的年份在15℃以上，年际最大差值为1.6℃。平均无霜期224天。其主要气象气候特征见表6。 表6 主要气象气候特征 序号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.5℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -14.2℃ 2 风速 年平均风速 2.7m/s 3 气压 年平均大气压 101.6kpa 4 风向和频率 年主导风向和频率 NEE14.77% 冬季主导风向和频率 NNW12.0% 夏季主导风向和频率 SSE16.0% 5 降雨量 年平均降雨量 1059.37mm 日最大降雨量 219.6mm 小时最大降雨量 93.2mm 6 空气湿度 年平均相对湿度 80% 最热月平均相对湿度 85% 最冷月平均相对湿度 76% 7 积雪，冻土深度 最大积雪深度 150mm 冻土深度 200mm 江宁区全年风玫瑰如图1所示： 图1 南京市江宁区全年风玫瑰图 4水文 江宁区山脉横列、纵贯，将境内河流分成三个小水系： （1）青龙山、汤山以北，牛首山、天马山以西，分别为便民河、七乡河、九乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系； （2）介于青龙山、汤山、牛首山、横山、天马山之间为秦淮水系，向西北流于三汊河与长江汇合； （3）横山、天马诸山以南，水流为东南流向，注入石湖，即石湖水系。 本项目所在地属长江水系：长江自江宁西部经过，流经江宁境内共长22公里，水面达3666.67公顷。长江水资源丰富，对江宁经济建设以及人民生活关系极大。沿江有和尚港、铜井河口、新济洲、仙人矶等码头可停泊船只。秦淮新河在长江边建的节制闸可以排涝，可以提水抗旱，对江宁区一半以上农田旱涝保收起着关键作用。江宁已在长江边建成日产30万吨自来水提水工程，保证向江宁城区充分供应工业、生活用水。 本项目纳污河流为江宁河：古称南浦，也称江宁浦，源头在安徽天马、萝卜山和江宁境内的娘娘山、杨家山，在江宁街道河口附近注入长江。江宁境内长约15公里，灌溉江宁约4666.67公顷农田，自江宁集镇以下段，夏季可通船。 5自然资源 土地资源：全区土地面积1567km2，以耕地为主，耕地面积62.8万亩，其中园地52018亩、林地360180亩、水面149769亩。农、林、牧、渔业用地分别占69.14%、22.31%、2.5%、6.05%。 水资源：江宁区平均年降雨量为1012.1mm，一年中雨量分配相对集中在作物旺盛生长季节，能满足水稻、三麦及其他作物生长需要。区内水系发达，适合多种鱼类繁衍生息。 植物资源：江宁区植物种类繁多，植物资源丰富，据统计，全区有高等植物143科，1400余种。 动物资源：江宁区的动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群。据不完全统计，全区脊椎动物有290余种。另外还有蜜蜂、蜻蜒等多种昆虫。 矿产资源：江宁区地质上分为东北区和西南区。东北区是铜钼为主的有色金属成矿区。另外非金属矿藏和地热资源也占有重要地位，已开采利用的有石膏矿、石灰石矿等；西南区铁矿资源丰富，分布广泛，类型较多。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 谷里街道 （1）街道情况 街道建有东、西2个工业集中区，总体规划面积达6平方公里，现已建成4平方公里，入园企业达200余家，其中投产企业达150余家，亿元以上规模企业12家，5000万元以上企业近30家，初步形成了以汽车零部件为主要特色的先进制造业聚集区，2009年街道被南京市人民政府授予汽车配套产业特色街区。 谷里按照统筹城乡、缩小差别的原则，致力于强街富民战略，加快产业转型升级，城市建设日新月异，区域交通四通八达，新农村建设全面推进，群众居住环境和生活水平明显改善，教育科技、文化体育、就业安居、医疗卫生、社会保障等民生实事成效卓著。2014年，街道实现地区生产总值25亿元，财政收入2.16亿元，一般预算收入1.1亿元，预算外收入1.7亿元，全社会固投28亿元，合同外资1900万美元，实际到位外资500万美元，农民人均纯收入突破万元。 （2）环保工作 投资600万元建成了日处理能力5000吨的街道污水处理厂；还投入3800万元铺设区域供水主管网36公里，实现长江供水“村村通”；投入100多万元，完成了水毁工程修复及水利设施的加固达标工程；投入240多万元，大力实施了河塘清淤和谷里水库备用水源地建设，共完成池塘清淤73面，河道清淤2条，累计土方51.6万方。按照推动“绿色谷里”建设的要求，实施了荒山绿化、交通主干道绿化和村庄绿化，共栽植雪松、香樟、垂柳及其它花卉苗木50余万株，完成荒山绿化造林、退耕还林600余亩，绿化主干道12公里。 建设项目所在区域300米范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目质量现状参照于南京市环境保护局网站上的南京市环境质量公报（2014年）。 1、大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，建设项目所在地环境质量空气功能区划为二类区。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，根据《2013年南京市环境质量公报》，环境空气中主要污染物可吸入颗粒物、二氧化氮和二氧化硫年日平均值分别为0.123、0.054和0.025mg/m3，除二氧化硫外均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物超过国家二级标准0.76倍，二氧化氮超过国家二级标准0.35倍，超标原因主要由于施工场地较多及机动车尾气的影响。 2、地表水环境质量现状 根据《2014年南京市环境状况公报》2014年，全市监测水环境断面（点）250个，155个断面水质达到功能类别标准,达标率为62.0%；监测水环境功能区断面（点）124个，78个断面水质达到功能类别标准，达标率为62.9%，同比下降5.6个百分点；监测28个基本现代化考核断面，其中水质达到Ⅲ类（含）以上断面比例为57.1%，同比上升3.5个百分点。根据《2014年南京市环境状况公报》，建设项目所在地主要水体为长江南京段，水环境质量除总磷外，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在区域噪声功能区划为1类区，依据《2013年南京市环境状况公报》，南京市声环境质量较好，建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准值。城区交通噪声均值为67.2分贝，较上年下降1.2分贝，五郊区(江宁、浦口、六合、溧水、高淳)交通噪声均值为67.6分贝，较上年上升0.8分贝；城区区域环境噪声均值为53.8分贝，同比下降0.9分贝，郊区区域环境噪声 51.1分贝，同比下降0.3分贝；全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为95.5％，夜间噪声达标率为88.4%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本建设项目在谷里街道八个村（盛家村、西湖村、山后村、花岗村、陶家村、吴家村、金家庄村、傅家村）中共计五个社区（周村、张溪、公塘、谷里、柏树）进行市政公共设施管理建设。建设内容主要包括农房整治、村庄绿化、道路通达、设施完善、池塘清淤五个项目。建设范围总计44485000m2。项目评价范围内具体环境保护目标详见表7。 表7 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 位置 规模 位置 地点 自然村 户口数（户） 总人口（人） 保护级别 大 气 环 境 谷里街道 周村 整治区 范围内 111 499 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准 盛家 135 581 端村 94 336 浦家 38 227 张槐村 87 349 槽坊 38 216 严村 44 418 黄家 52 203 吴家庄 52 210 国庆 209 647 西宕 60 281 陆宕 45 239 前张毗 64 294 后张毗 107 452 大段山 68 257 陈家 56 229 西塘 132 443 唐家窑 35 214 小荆村 43 223 鄂儿岗 118 441 杨村 44 203 大孙村 89 372 花岗 148 548 大蒋店 117 386 杜家坝 66 278 四门口 58 222 公塘 266 828 赵林 84 268 砻部塘 108 325 西山口 114 366 新华 42 230 小塘 68 214 王家村 68 214 山后 94 322 卢村 60 230 琵琶井 72 262 大塘金 62 286 车家湾 64 268 地表水 环境 长江南京段 — 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准 江宁河 — 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准 声环境 同大气环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 新建项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，H2S和NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，具体标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 单位（mg/Nm3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 NH3 一次值 0.20 mg/Nm3 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79，居住区最高容许浓度 H2S 一次值 0.01 2、声环境质量 新建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，具体标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位 dB（A） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 1类 55 45 3、地表水环境质量 项目所在地长江南京段、江宁河地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅳ类标准，具体标准值见表9。 表9 地表水环境质量标准 单位 mg/L，pH 值无量纲 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 长江南京段 Ⅱ 6-9 ≤20 ≤25 ≤0.1 ≤0.5 江宁河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤0.3 ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 无组织排放NH3、H2S执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准：NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3。 2、废水排放标准 项目废水排放执行《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准，具体标准值见表10。 表10 污水排放标准 单位 mg/L，pH 无量纲 污染物名称 pH COD SS TP 氨氮 一级B标准值 6~9 60 20 1.0 8 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体标准值见表11。施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表12。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 1类 55 45 表12 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表13。 表13 建设项目污染物总量申请表 单位：t/a 污染源种类 污染物名称 产生量 削减量 外排环境量 废水 废水量 34222 0 34222 COD 10.267 3.422 6.845 SS 6.845 1.411 5.434 NH3-N 0.685 0.171 0.514 TP 0.010 0 0.010 固废 公测垃圾 15 15 0 建设项目在运营期产生的废气以无组织形态排放，不申请总量； 建设项目污水排放量为34222t/a，污染物排放量为COD6.845t/a、SS5.434t/a、氨氮0.514t/a、总磷0.010t/a，总量在南京市江宁区内平衡； 建设项目固体废物零排放，不产生二次污染。 |

# 建设项目工程分析

本项目的主体工程分为五个部分：设施完善、农房整治、池塘清淤、村庄绿化、道路硬化。其中设施完善包括公共厕所建设和硬质景观（停车场、休闲广场等）建设。农房整治包括拆除禽舍、畜棚、茅房、危房以及围墙整治。所有建设均在现有场地基础上或空地上进行，不涉及拆迁，不涉及占用基本农田。建设项目进行施工和营运，故工程分析按项目施工期和营运期两方面进行。基本建筑施工期工艺流程图见图2；道路硬化工艺流程图见图3；池塘清淤工艺流程图见图4。 一、工艺流程简述 1、施工期： （1）建筑施工 图2 基础建筑设施施工流程及产污环节图 工艺说明及产污分析： 基础建筑设施建设包括公用厕所、休闲广场、停车场等公共基础建筑和设施。建设过程中的废气主要为施工中的扬尘（以颗粒物计）；废水主要为施工工人施工过程中的生活污水；固废主要为施工过程中的建筑垃圾（主要成分为砖石），不产生危险废品。固废暂存在施工现场统一集中清理后由环卫部门清运；噪声主要是施工设备运转产生的施工噪声；施工期最主要的破坏为生态破坏，由于本项目大部分工程处于建成区，因此，生态影响已经基本形成，处于目前可接受状态。 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （2）道路硬化 水泥路面结构：26厘米35号水泥混凝土+17厘米水泥稳定随时+17厘米实惠粉煤灰土，总厚度为60厘米。 图3 道路施工流程及产污环节图 工艺说明及产污分析： ①前期准备 前期准备工作包括路面开挖和灰土、水泥制作；此工序在现有路面上进行，主要污染物包括开挖时施工设备产生的噪声以及施工时产生的扬尘（以颗粒物计）。 ②路基工程 路基设计按照JTG B01-2003《公路工程技术标准》、JTG D30-2004《公路路基设计规范》、JTJ 018-97《公路排水设计规范》、《设计文件编制办法》有关具体规定进行设计。路基施工时，必须按照JTJ 033-95《公路路基施工技术规范》进行施工。 通过施工设施将路基压实，填方路基在路面地下以下0~80cm范围内，压实度≥96%，在80~150cm范围内，压实度≥94%。在150cm以下时，压实度≥93%。零填及路堑路床压实度≥96%。此工序中主要污染物为施工设备噪声和施工扬尘。 ③路面工程 路面结构采用20cm6%石灰稳定土一步，16cm12%石灰稳定土一步，16cm二灰碎石二步，3cm1:2水泥砂浆一步。此工序中主要污染物为施工设备噪声和施工扬尘。 ④绿化工程 靠车行道一侧栽种低矮品种灌木、草皮、花卉、地面敷设草皮、花卉并围以绿篱等。此工序中无污染物产生。 （3）池塘清淤 图4 池塘清淤流程及产污环节图 工艺说明及产污分析： 通过抽沙泵将池塘的淤泥抽出，含水的淤泥沙经风干空干后装车外运。淤泥抽沙的过程中产生一定量的恶臭气体；湿沙控干的过程中有一定量的渗漏液。整个池塘清淤过程中有施工扬尘以及施工设备施工产生的噪声。 运营期 （1）公共厕所 工艺说明及产污分析： 建设项目公共厕所投入使用后主要产生公厕污水、公厕垃圾以及少许恶臭气体。公厕的设计符合《城市公共厕所设计标准》CJJ-14-2005的要求。公厕污水经江宁区新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级B标准后排入附近水体。公厕加强室内机械通风的换气次数和换气量，环卫工人定期清理，保持厕所内的清洁卫生，加强防臭、除臭措施。管理人员每天清洁、定期消毒等措施，减少公厕垃圾和恶臭气体对周围环境的影响。 （2）道路运营 工艺说明及产污分析： 建设项目道路系统投入使用后主要产生交通噪声和汽车废气污染。公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦也会产生噪声。汽车废气污染物主要来自燃油系统挥发和排气管的排放。大部分碳氢化合物和氮氧化物、一氧化碳来源于排气管，同时又少量扬尘产生。 （3）其他 工艺说明及产污分析： 建设项目在设施完善项目完成后形成一定面积的停车场、休闲广场；农房整治、池塘清淤、村庄绿化项目完成后达到一定的绿化率。对周围环境的优化有一定的促进作用。 主要污染工序： 1、施工期： （1）废气 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘以及池塘清淤过程中产生的恶臭类气味，主要恶臭污染物以NH3和H2S为主。 ①施工扬尘 粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该地块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒物浓度增大。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 ②恶臭类气体 在池塘清淤过程中因淤泥在抽沙和控干环节中有部分恶臭类气体逸散。由于清淤工程量较小，同时抽出的淤泥通过存放封闭化、环卫及时清运等措施，可将产生的恶臭气体对附近居民的影响降至最小。 （2）废水 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。以及池塘清淤中产生的渗滤液。 ①生活污水 施工人员平均按50人计，生活用水量按50L/人·日计，施工期为4个月，则生活用水量为300t。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为240t。 生活污水主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷及动植物油等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总磷约4mg/L及动植物油约20mg/L。 ②渗滤液 项目应硬化控干场、装车平台及控干场与河岸之间的区域，并在周围建设围墙及沉淀池，顶部设置遮雨棚，同时在围墙内外均建有导流渠，使流出的渗滤液通过围墙内导流渠流进沉淀池，外部径流雨水通过墙外导流渠流入附近水体，实现渗滤液与雨水分流，待渗滤液经沉淀池达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排入附近水体，对环境影响不大。 （3）噪声 建设期间的噪声源主要来自于水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表14。 表14 建设期主要噪声源的声级值 单位：dB（A） 序号 声源名称 噪声级范围 （距源10m处） 1 推土机 78~96 2 混凝土搅拌机 105 3 运输卡车 85~94 4 挖土机 80~93 5 卷扬机 75~88 6 浇捣机 90~98 7 空气压缩机 80~95 （4）固废 建设项目施工阶段的开挖管线、运送大量建筑材料，都将有大量废土和建筑垃圾产生，其量较难估算，废土建筑垃圾清运至政府指定的地点堆放或填埋，不得随意处置，产生时间短，影响范围为附近周围环境。 ①生活垃圾 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，施工期为4个月，生活垃圾产生量为6t，由环卫定期进行清运。 ②开挖土石方 本工程所需土石方量主要为路面开挖以及基础公共设施建筑建设。施工土石方暂时堆放在开挖路段及建设公共设施两侧，回填后多余土石方运至指定堆场。本项目共产生土方182000m3，就地利用需要土方量131200m3，剩余50800m3运至政府指定的地点堆放或填埋。 根据《固体废物鉴别导则》（试行）的规定，判断固体废物的属性，具体见表15。 表15 本项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 生活 固态 塑料、纸品等 6t √ — 《固体废物鉴别导则》（试行） 2 土石方 路面开挖、建筑施工 固态 砂土、粘土 50800m3 √ — 本项目建设期固体废物产生情况见表16。 表16 本项目建设期固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算 产生量 1 生活垃圾 一般固废 生活 固态 塑料、纸品等 — — 其他废物 99 6t 2 土石方 管线开挖、地埋式污水设施开挖 固态 砂土、粘土 — — 99 50800m3 运营期 （1）废气 运营期废气主要为道路运营时产生的汽车尾气和公共厕所产生的少量恶臭气体 ①汽车尾气 汽车尾气是公路运营期环境空气的主要污染源，污染排放量的大小与交通量成正比，且和车辆的类型以及汽车运行的工况有关。道路车流量见表，车辆单车因子推荐表见表。 表17 道路车流量表 预测年度 货车 客车 合计 小货 中货 大货 小客 2013 108 52 12 518 690 2014 356 102 20 768 1246 2020 400 150 50 1000 1600 表18 车辆单车因子推荐表（g/km.辆） 平均车速（km/h） 50 60 70 80 90 100 小型车 CO 31.34 23.68 17.90 14.76 10.24 7.72 THC 8.14 6.70 6.06 5.30 4.66 4.02 NOX 1.77 2.37 2.96 3.71 3.85 3.99 中型车 CO 30.18 26.19 24.76 25.47 28.5 34.78 THC 15.21 12.42 11.02 10.10 9.42 9.10 NOX 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 5.25 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 THC 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOX 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 本项目交通量最大为1600辆/d，根据类比同规模的汽车尾气的预测结果可知，营运期汽车尾气对环境空气影响不大，沿线环境空气中的NOx和CO的浓度均满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准要求。 ②公厕恶臭气味 公厕污水和公厕垃圾主要恶臭污染物以NH3和H2S为主。公厕污水及时经自来水冲洗至污水管道后经江宁区新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理。公厕垃圾每天定期清理后外运。垃圾当天收集，当天运出。垃圾收集实施上述措施后，恶臭对居民影响较小。 （2）废水 建设项目无生产废水，生活废水以公厕污水计。 公厕内主要用水器具为大（小）便器、洗手盆，此外地面冲洗也需消耗一定水量。根据《给水排水工程快速设计手册—3建筑给排水工程》（中国建筑工业出版社1998年出版，刘文镔主编）中的数据，估算本项目拟建公厕用水情况，结果见下表。 表19 拟建公厕用水估算 序号 用水器具 用水指标 数量 用水量（t/d） 1 大便器（冲洗） 60L/h/蹲位 11蹲位 10.5 2 小便器（冲洗） 10L/h/蹲位 4蹲位 0.65 3 洗手盆（洗涤） 10L/h/个 2个 0.32 4 地面（冲洗） 3L/m2/d 80m2 0.25 合计 11.72 建设项目共建公共厕所10座，年运行天数365天，公厕用水量42778t/a，共产生公厕污水34222t/a。 表20 拟建公厕污水排放量 水污 染源 废水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 处理方式 污染物排放量 削减量 （t/a） 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 公厕 污水 34222 COD 300 10.267 污水处理设施 200 6.845 3.422 SS 200 6.845 150 5.434 1.411 NH3-N 20 0.685 15 0.514 0.171 总磷 3 0.010 3 0.010 0 图5 建设项目用排水平衡图 （3）噪声 本评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中的有关模式及参考同等规模的公路交通情况，预测时需将各种车辆按其噪声大小分为大型车、中型车、小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车的等效声级叠加得到总声级。本项目道路经过地区皆为平原，无山坡和树林，道路两侧很少建筑物遮挡。 表21 道路营运期交通噪声预测结果表 预测时段 预测值dB（A） （A） 距路肩距离（m） 10 20 30 40 60 80 100 150 近期（2015） 昼间 50.4 48.6 46.2 44.2 41.3 39.2 37.6 32.8 47.3 夜间 42.3 40.1 38.3 36.6 33.2 31.1 29.5 26.4 远期（2020） 昼间 54.6 52.4 50.9 48.5 45.6 43.1 41.6 37.4 夜间 44.5 42.3 40.6 38.6 34.9 32.4 30.2 28.8 根据国家环境保护总计环发[2003]94号《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》中的有关规定，在已划分声环境功能区的城市区域，其评价范围按《声环境质量表顺》（GB3096-2008）执行，建设项目区域执行1类标准。 根据表21预测结果，道路运营期间符合《声环境质量表顺》（GB3096-2008）1类标准。 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 建设项目运营期主要固废为公厕垃圾，类比同类型行业，每个公厕垃圾约1.5t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表22。 表22 固体废物属性判定 固废名称 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 公厕垃圾 固态 废纸屑等 15 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表23，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表23 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 公厕垃圾 公厕垃圾 生活 固态 - - - - 99 15 （4）固体废物排放情况 建设项目产生的公厕垃圾15t/a，由环卫部门定期清运。具体见表24。 表24 建设项目固体废物产生排放情况 类别 产生工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 公厕垃圾 - - 99 - - 15 0 环卫部门清运 5、污染物排放总量汇总 本次扩建污染物排放量汇总见表25。 表25 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放去向 废气 汽车尾气 CO、THC、NOx / 根据不同车型、车速产生情况不同 周围环境 公厕恶臭气味 NH3、H2S 由少量公厕垃圾产生 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 公厕污水 COD 34222 300 10.267 200 6.845 经分散式生活污水处理设施集中处理后排入附近水体 SS 200 6.845 150 5.434 NH3-N 20 0.685 15 0.514 总磷 3 0.010 3 0.010 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 公厕 公厕垃圾 15 15 0 0 环卫清运 污染防治措施 1、废气防治措施 本项目主要是汽车尾气和公厕恶臭气味。 汽车尾气产生量较小，无组织排放完全可行。 公厕恶臭气味经公厕职员和环卫部门按时清理，基本对周围环境不造成影响。 2、废水防治措施 建设项目公厕污水经江宁区新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理。处理后能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排入附近水体，对环境影响不大。 生活污水处理设施：选用地埋式A/O+人工湿地工艺，其工艺流程如图6所示：污水首先由管网收集后经格栅去除大颗粒杂质后进入调节池，均质、均量后进入污水处理生化系统。该系统主要由A/O池、沉淀池、人工湿地等组成，废水经A/O池将污水中的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质后，去除有机物等污染物质，然后经由沉淀池沉淀后进入人工湿地进行深度处理，废水流经湿地系统生物膜时，大量的SS被填料和植物根系阻挡截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除，保证出水水质达标。该系统处理后的出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，排入附近水体。 图6 生活污水处理设施处理示意图 3、固废防治措施 建设项目主要固体废物为公厕垃圾。经环卫部门及时清运，对环境不产生二次污染。 4、噪声防治措施 建设项目噪声源主要为道路上间歇行驶的车辆。可通过绿篱以及在敏感路段建设隔声墙的方式减少噪声对周围环境的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 根据不同车型、车速产生情况不同 | — |
|  | 公厕恶臭味 | NH3、H2S | 由少量公厕垃圾产生 | 经及时环卫基本无影响 |
| 水 污 染 物 | 公厕污水 | COD | 300mg/L，10.267t/a | 200mg/l，6.845t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，6.845t/a | 150 mg/l，5.434t/a |
|  |  | NH3-N | 20 mg/L，0.685t/a | 15mg/l，0.514t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.010t/a | 3 mg/l，0.010t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 公厕垃圾 | 纸屑 | 15t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为道路间歇车辆经过时产生的噪声，噪声值为50~60dB（A），噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 江宁区（谷里街道片区）覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作的实施范围涉及周村、西湖、谷里、公塘和柏树5个社区（共8个村），项目位于牛首大道及银杏湖沿线，连接牛首风景区和银杏湖度假旅游区。此地块为规划市政用地，新建项目的废气，固废，噪声经过处理后均能达标排放，对周围生态影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表26为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表26 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表27列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表27 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气污染物主要为根据无组织废气排放无超标点，无组织厂界达标，故可以不设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 项目采取雨污分流制。建设项目主要污水为公测污水。公厕污水及时经自来水冲洗至污水管道后经江宁区新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理。 污水处理设施设计进水指标为pH值6~9、COD≤300 mg/L、SS≤200 mg/L、氨氮≤25 mg/L、总磷≤4.0 mg/L，本项目对污水经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准，即COD≤60mg/L、SS≤20 mg/L、氨氮≤8 mg/L、总磷≤1 mg/L。 本项目废水经污水处理站处理后其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。能累计减少COD3.422t/a、SS1.411 t/a、氨氮0.171t/a。 3、固体废弃物影响分析 建设项目产生的固废主要为公厕垃圾15t/a，由环卫部门统一清运。本项目固废经妥善处置后，对周围环境影响较小。 新建项目固体废物利用处置方式评价见表28。 表28 新建项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 公厕垃圾 - 一般固废 99 15 统一清运 环卫 部门 4、声环境影响分析 新建项目噪声主要为道路硬化后车辆经过时产生的噪声，噪声值为60~70dB（A）。建议在道路两旁建设绿篱或在敏感路段设置隔音墙。采取上述措施后，建设项目可降噪达20dB（A）以上。 本项目噪声经减振、隔声后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，即：昼间噪声值≤55dB（A），夜间噪声值≤45dB（A）。因此本项目噪声对周围声环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目设计中考虑对污水处理池、管道、场地等进行防渗漏处理，防止污水影响地下水和土壤；厂内污泥暂存固体废物的地点必须具备防渗及防雨淋措施，并及时由环卫清运。则本项目对土壤、地下水环境影响很小。 6、总量控制分析 建设项目在运营期产生的废气以无组织形态排放，不申请总量； 建设项目污水排放量为34222t/a，污染物排放量为COD6.845t/a、SS5.434t/a、氨氮0.514t/a、总磷0.010t/a，总量在南京市江宁区内平衡； 建设项目固体废物零排放，不产生二次污染。 7、环境及经济效益分析 南京市江宁区谷里街道牛首大道及银杏湖沿线，连接牛首风景区和银杏湖度假旅游区等区域的周村、西湖、谷里、公塘和柏树5个社区（共8个村庄）的设施完善、农房整治、池塘清淤、村庄绿化、道路硬化的经济效益是明显的。通过设施完善包括公共厕所建设和硬质景观（停车场、休闲广场等）建设可以优化人民生活水平和质量。同时对生态环境的转变、基础设施的齐备又是吸引外资的重要条件，为地方经济的振兴提供了有力的物质基础。 8、项目“三同时”验收一览表 项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表29。 表29 “三同时”验收一览表 项目名称 南京市江宁区人民政府谷里街道办事处 盛家等村庄环境整治项目 类别 污染源 污染物 治理措施 （建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、 执行标准或 拟达要求 环保 投资 （万元） 完成时间 废水 公厕污水 COD、SS、 NH3-N、TP 污水处理站 《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准 — 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 废气 汽车尾气 CO、THC、NOx 无组织排放 达标排放 — 公厕恶臭气味 NH3、H2S 噪声 汽车行驶噪声 — 隔声减振、距离衰减措施 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 20 固废 公厕垃圾 生活垃圾 环卫清运 有效处置 — 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 在线监测仪器 符合环保要求 计入主体工程 总量平衡具体方案 建设项目在运营期产生的废气以无组织形态排放，不申请总量； 建设项目污水排放量为34222t/a，污染物排放量为COD6.845t/a、SS5.434t/a、氨氮0.514t/a、总磷0.010t/a，总量在南京市江宁区内平衡； 建设项目固体废物零排放，不产生二次污染。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） — — 环保投资合计 20

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 道路绿化 | 达标 排放 |
|  | 公厕恶臭气味 | NH3、H2S | 环卫及时清运 |  |
| 水 污 染 物 | 公厕污水（接入污水处理站） | COD SS NH3-N TP | 《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准 | 达标 排放 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 公厕垃圾 | 纸屑 | 环卫处理 | 不产生 二次污染 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为污水处理站水泵等设备运行时产生的噪声，噪声值为80~85dB（A），噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 江宁区（谷里街道片区）覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作的实施范围涉及周村、西湖、谷里、公塘、柏树五个社区（共8个村），项目位于牛首大道及银杏湖沿线，连接牛首风景区和银杏湖度假旅游区，此地块为规划市政用地，新建项目的废气，固废，噪声经过处理后均能达标排放，对周围生态影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 实施农村环境连片整治，是实现农村环境保护历史性转变的重要机遇，这既是一项环境治理工程，也是一项惠民工程。根据江苏省环保厅和财政厅统一部署，为了响应国家《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案》（国办发[2009]11号）》的号召，江苏省自2010年起开始在全省范围内实施农村环境连片整治项目。 根据国家关于农村环境综合整治资金使用范围的要求，南京市江宁区人民政府计划在谷里街道范围内涉及周村、西湖、谷里、公塘和柏树5个社区（共8个村），项目位于牛首大道及银杏湖沿线，连接牛首风景区和银杏湖度假旅游区。本项目的主体工程分为五个部分：设施完善、农房整治、池塘清淤、村庄绿化、道路硬化。其中设施完善包括公共厕所建设和硬质景观（停车场、休闲广场等）建设。农房整治包括拆除禽舍、畜棚、茅房、危房以及围墙整治。本项目建设期约4个月。 为了严格贯彻执行国家、江苏省及南京市相关的环保政策、法规的要求，南京市江宁区人民政府谷里街道委托江苏圣泰环境科技股份有限公司进行本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。我公司在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 2、与产业政策相符性 本项目主体工程为属于国民经济行业类别中的市政公共设施管理（N8110），本项目的建设不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目。符合国家和地方产业政策。 3、与用地规划相容性 本项目在谷里街道范围内涉及周村、西湖、谷里、公塘和柏树5个社区（共8个村），所用土地均为市政用地，符合江宁区城乡总体规划要求，与当地总体规划和环境规划等相关规划要求相符。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目大气污染物主要为汽车尾气和公厕恶臭气味。由于汽车作为道路行驶上不稳态污染源以及项目公共厕所产生的恶臭气体氨气、硫化氢较少，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 建设项目采取雨污分流制。雨水收集后就近排入水体。污水处理站收集的村民的生活污水34222t/a统一经新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。 （3）固体废物 建设项目产生的固废主要为公厕垃圾，均由环卫部门统一清运。项目固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生很大影响。 （4）噪声 建设项目噪声主要为车辆在道路运行时产生的噪声，噪声值为60~70dB（A），噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，对周围环境影响较小。 5、总量控制指标 建设项目在运营期产生的废气以无组织形态排放，不申请总量； 建设项目污水排放量为34222t/a，污染物排放量为COD6.845t/a、SS5.434t/a、氨氮0.514t/a、总磷0.010t/a； 建设项目固体废物零排放，不产生二次污染。 上述评价结果是根据南京市江宁区人民政府谷里街道提供的规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的。如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由南京市江宁区环保局按相关要求另行申报。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3. 固体废物应按种类进行分类收集，以便相应单位及时清运。 4、加强污泥外运管理，建议使用密闭式车辆运送，尽可能安排在夜间进行，在运送前车辆喷洒消毒液或除臭液。 5. 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 组织机构代码 附件4 环评咨询表 附件5 全本公示图片 附图一 建设项目地理位置图 附图二 周村社区（盛家村）建设地点示意图 附图三 张溪社区（西湖村）建设地点示意图 附图四 公塘社区（山后村）建设地点示意图 附图五 谷里社区（花岗村）建设地点示意图 附图六 柏树社区（陶家村、吴家村、金家庄村、傅家村）建设地点示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。