《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高档免漆板加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳奥林贝佳新材料有限公司 |
| 法人代表 | 陈长富 | 联系人 | 孙益 |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区 |
| 联系电话 | 15151183217 | 传真 | 0527-80961910 | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2015]144号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 人造板制造[C202] |
| 占地面积 | 18866.76m2（折28.83亩） | 绿化面积 | 1500m2 |
| 总投资 (万元) | 402 | 其中：环保投资 (万元) | 40 | 环保投资占总投资比例 | 9.95% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：见表1-1。 主要设备：见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 750 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 120万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目废水为生活废水，废水量约240t/a，经预处理达沭阳凌志水务有限公司接管标准后排入市政管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 型号 数量 来源 1 桉木单板 1270mm×630mm×2.2mm 2880000张 外购 2 三聚氰胺浸渍纸 - 1440000张 外购 3 三拼板芯板 2500mm×420mm×13.5mm 330000张 外购 4 马六甲素板 2480mm×1240mm×13.2mm 766500张 外购 6 E0胶水 - 500吨 外购 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格型号/功率 数量 （台/套） 来源 1 热压机 BYW107 2 浙江嘉善 2 砂光机 KR-R13 1 浙江嘉善 3 单张翻板机 - 1 广西贵港 4 脉冲除尘器 BFP-4-2650 1 山东临沂 5 小涂胶机 BSW202 2 江苏徐州 6 冷压机 BYW201 1 浙江嘉善 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 沭阳奥林贝佳新材料有限公司拟投资402万元在沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧地块建设高档免漆板加工、销售项目，项目占地面积18866.76平方米，主体工程包括厂房2栋以及传达室等相关配套设施，项目建成后将具备年产6万立方米高档免漆板的生产能力。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，沭阳奥林贝佳新材料有限公司委托我单位编制其“高档免漆板加工、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧地块，西侧隔义乌路为迪达锁业，南侧为福庆装饰材料有限公司，东侧为沭阳华东电器。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 4、工程内容及规模 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 新建项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 高档免漆板生产线1条 免漆板 共计60000m3/a 2400h 5、公用工程 （1）供水 新建项目总用水为750t/a，来自当地自来水管网。 （2）排水 全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体，本项目废水为生活废水，废水量约240t/a，经预处理达沭阳凌志水务有限公司接管标准后排入市政管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放。 （3）供电 本项目用电量为120万千瓦时/年，由市政电网提供。 （4）绿化 本项目占地面积为18866.76m2（合28.83亩），绿化面积为1500m2，绿化覆盖率为7.95%。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用车间存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 750t/a 来自市政自来水管网 排水 240t/a 排入市政管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放 供电 120万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 - 汽车运输 绿化 1500m2 绿化覆盖率7.95% 6、环保工程 建设项目环境保护投资40万元，占总投资的9.95%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 数量 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 生产车间 粉尘 集气罩、脉冲袋式除尘器、排气管道 1套 5 达标排放 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 - 粉尘、非甲烷总烃 排风扇 4个 3 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池、污水管网，标准化排口 1套 10 达到沭阳凌志水务有限公司接管标准 固废 生活、生产 生活垃圾、包装废料等 垃圾分类收集筒 若干 1 - 噪声 生产车间 生产设备 车间隔声 - 10 厂界噪声达标 绿化 绿化面积1500m2 - 1 - 合计 - 40 - 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员20人，年工作日300天，采用白班制，每天工作8小时。 7、厂区平面布置 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建于江苏沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧，占地面积18866.76平方米。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7m 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；凌志亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 沭阳矿产资源丰富，蕴藏非金属矿9种，能源矿1种，其中蓝晶石、水晶、磷、云母矿以及黄砂、陶土等都具有较高开采价值。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县经济技术开发区简介 沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济开发区、原名沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。 同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5 km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至瑞声大道，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5 km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下： （1）给排水规划 给水： 工业园南区和北区的用水全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。 ①沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂） 本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司。沭阳凌志水务有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，用地40亩，一期处理规模为3万m3/d，总投资为7800.21万元。一期项目环评已于2010年10月14日通过并获得环评批复（沭环审[2010]140号），于2012年9月28日通过竣工验收（沭环验[2012]10号）。 该污水处理厂收水范围为沭阳经济技术开发区北区的工业废水，总服务面积约为26.5平方公里。一期工程的服务范围为西到义乌路、东至205国道，北临沂南河，南到迎宾大道。 该污水处理厂一期工程处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。 ②沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 ③沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ④沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂） 沭阳县恒通水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区沂北区南端，处理工艺采用“EGSB+水解酸化+动态膜CASS+深度处理”处理工艺；处理水量为30000t/d，污水经处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中集中式工业污水处理厂的一级排放标准标后排入新沂河北偏泓。污泥处理采用浓缩脱水后外运卫生填埋处置。该污水处理厂服务范围为江苏沭阳经济技术开发区沂北区，主要收集、处理开发区沂北区所有企事业废水。 沭阳经济技术开发区污水管网图见附图4。其中西至台州路、东至205国道、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网已经全部铺设到位，西至205国道、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网正在铺设中，预计2015年全部铺设到位。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 （3）供热规划及现状 目前江苏沭阳经济技术开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为江苏沭阳经济技术开发区南区杭州路和东环路的交界处。 2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2 台75t/h 循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，预计2014年9月投入使用。 原北区在2010年投资建设了2×20 t/h双锅筒纵式蒸汽锅炉供热系统一座，该项目2010年3月取得沭环审[2010]045号环评批复，2010年7月30日通过三同时验收，主要为双金纺织、景晟纺织等几家企业配套供热，江苏新动力实施供热后已停用。 目前沂北区江苏益州热力有限公司投资1.5亿元在沂北区经一路西侧，纬二路南侧拟新建三台60t/h循环流化床锅炉，两用一备，于2014年4月开工建设，目前正在土建阶段。 （4）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾填埋场一座，位于城区西南，占地面积为19.7亩（长134m，宽98m），垃圾平均填深为8m。 根据规划，城区拟再建垃圾填埋场一座，场址位于原垃圾场附近，占地面积为20.9亩（长150m，宽90m），垃圾平均填深为9m。 建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表22。 表2-2 区域水、气、声环境功能类别 环境要素 功能 质量目标 大气环境 二类区 二级（GB3095-2012） 水环境（沂南河） 工业用水 Ⅳ类（GB3838-2002） 声环境 工业区 3类（GB3096-2008）

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境现状监测引用《江苏威拓公路养护设备有限公司年产220辆沥青路面微波养护车、50辆沥青洒布车生产线迁建技改项目环境影响评价报告书》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沂南河。根据沭阳县环境监测站对沂南河进行监测的结果，沂南河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 厂界周围大气环境（300m） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 地表水环境 沂南河 N 850 小 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2000 参考《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 5 1、废气 建设项目生产过程产生的废气为粉尘和非甲烷总烃，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 废水 建设项目废水为生活污水，经化粪池处理后达接管标准汇入沭阳凌志水务有限公司处理，最终排入沂南河。沭阳凌志水务有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值分别见表4-5。 表4-5 废水排放标准限值 项目 污染物排放标准 接管标准（mg/L） 废水排放标准（mg/L） PH（无量纲） 6-9 6-9 COD 500 50 NH3-N 35 5（8） SS 400 10 TP 8 0.5 动植物油 10 1 LAS 2 0.5 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6和表4-7。 表4-6 工业企业厂界噪声排放限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 粉尘 5.4 5.346 - 0.054 废水 废水量 240 0 240 240 COD 0.096 0.036 0.06 0.012 SS 0.072 0.036 0.036 0.0024 氨氮 0.0072 0.00024 0.00696 0.0012 TP 0.00072 0 0.00072 0.00012 固废 一般工业固废 粉尘 5.346 5.346 - 0 不合格产品 20 20 - 0 废包装材料 1 1 - 0 废胶桶 1 1 - 0 生活垃圾 6 6 - 0 废气：本项目有组织废气为粉尘，排放量0.054 t/a，纳入当地环境总量； 废水：本项目生活污水经预处理达接管标准汇入沭阳凌志水务有限公司处理，最终排入沂南河。建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的总量指标。生活污水量240t/a，COD0.06t/a、SS0.036t/a、氨氮0.00696t/a、TP0.00072t/a。 固废：固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、建设项目工艺流程见图5-1。 图5-1 免漆板生产工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）涂胶：用涂胶机在芯板正反面进行涂胶，此工序会产生少量有机废气非甲烷总烃（G1）和废胶桶（S1）； （2）铺装：将三聚氰胺浸渍纸以及施胶后的芯板由皮带运输机送往铺装机制成板坯； （3）热压：用热压机将板坯压平，使之成型（工艺温度为145~160℃），加热压平工程中主要产生有机废气非甲烷总烃（G2）及机械噪声（N1），热压工序由电加热通过导热油供热； （4）冷压：通过冷压进一步使胶水成型、固化； （5）刮边：用砂光机对成型的板材进行打磨，使之边缘光滑，此工序产生噪声（N2）、以及木屑粉尘（G3）； （6）包装、入库：用包装纸对成品进行包装，然后入库待售，此工序产生废包装纸（S2）和不合格产品（S3）。 主要产污环节及产生污染物类型： 废气 （1）有组织废气 本项目有组织废气为木屑粉尘。木屑粉尘主要产生在板材刮边过程中，根据类比分析，其加工过程中粉尘产生系数为0.1kg/m3板材，本项目板材产量为60000m3/a，因此其粉尘产生量约为6t/a，产生的粉尘通过收集系统进入脉冲式布袋除尘器处理，后通过砂光整理车间15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，总风量为5000m3/h，则粉尘处理量为5.4t/a，初始浓度为450mg/m3；脉冲式除尘器除尘效率为99%，则其粉尘排放量为0.054t/a(0.0225kg/h)，排放浓度为4.5mg/m3。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-1 表5-1 有组织废气产生及排放情况 污染源 污染物名称 排气量（Nm3/h） 产生浓度mg/m3 年产生量t/a 最终排放浓度mg/m3 最终排放速率kg/h 最终年排放量t/a 削减量t/a 排放方式 砂光整理车间 粉尘 5000 450 5.4 4.5 0.0225 0.054 5.346 集中排放 （2）无组织废气 本项目无组织废气为非甲烷总烃和未被收集的木屑粉尘。 非甲烷总烃：本项目在涂胶、热压过程中使用胶水，会产生少量有机气体，以非甲烷总烃计，根据类比分析，非甲烷总烃的产生量约为胶水用量的0.1%，胶水用量约为500t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.5/a，其经涂胶热压车间在厂内无组织排放。 粉尘：砂光整理车间粉尘产生量约为6t/a，其中90%被集气罩收集经除尘器处理集中排放，未被收集的10%经车间在厂区内无组织排放，排放量为0.6t/a。 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 涂胶热压车间 非甲烷总烃 0.5 120 60 8 砂光整理车间 粉尘 0.6 70 60 8 2、废水 （1）生活用水 本项目定员20人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为300t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为240t。生活污水主要污染物发生浓度为COD400 mg/L、SS300 mg/L、氨氮30 mg/L、TP3 mg/L。本项目生活废水经化粪池处理，然后接入市政污水管网，最终由沭阳凌志水务有限公司处理。 （2）绿化用水 全厂绿化面积1500m2，绿化用水量按照1L/ m2·d计，则全年绿化用水约需450t。 由计算可知，本项目用水量约750t/a，废水排放量约240t/a。 废水排放情况见表5-3。 表5-3 废水排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减量（t/a） 排放去向 生活废水 240 COD 400 0.096 250 0.06 0.036 经预处理达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理 SS 300 0.072 150 0.036 0.036 NH3-N 30 0.0072 29 0.00696 0.00024 TP 3 0.00072 3 0.00072 0 本项目水平衡见图5-2。 3、固体废物 本项目产生的固废主要为收集的粉尘、废包装材料、不合格产品、废胶桶以及生活垃圾。 （1）收集的粉尘：本项目粉尘发生量为6t/a，其中90%被集气罩收集，经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器处理效率为99%，则被收集的粉尘约5.346t/a，由当地环卫部门统一清运； （2）废包装材料：发生量约1t/a，主要成分为塑料和纸张，收集后以废品外售； （3）不合格产品：发生量约20t/a，收集后以废品外售； （4）废胶桶：发生量约为1t/a，收集后由供应商回收； （5）生活垃圾：员工20人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为6t/a，由当地环卫部门统一清运。 具体固体废物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 固废产生及排放情况表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 处理处置方式 1 收集粉尘 一般工业固废 刮边 固态 木屑 - - - 99 5.346 环卫清运 2 不合格产品 一般工业固废 检验 固态 板材 - - - 99 20 外售 3 废包装材料 一般工业固废 包装 固态 塑料和纸张 - - - 99 1 外售 4 废胶桶 一般工业固废 涂胶 固态 塑料 - - - 99 1 回收 4 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 - - - - 99 6 环卫清运 4、噪声 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表5-5。 表5-5 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 热压机 2 80 涂胶热压车间 墙壁隔声、减振 20 2 单张翻板机 1 85 涂胶热压车间 墙壁隔声、减振 20 3 小涂胶机 2 75 涂胶热压车间 墙壁隔声、减振 20 4 冷压机 1 75 涂胶热压车间 墙壁隔声、减振 20 5 砂光机 1 85 砂光整理车间 墙壁隔声、减振 20 6 脉冲除尘器 1 80 砂光整理车间 墙壁隔声、减振 20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 砂光整理车间 | 粉尘 | 450mg/m3，5.4t/a | 4.5mg/m3，0.054/a |
|  | 无组织 | 涂胶热压车间 | 非甲烷总烃 | -，0.5t/a | -，0.5t/a |
|  |  | 砂光整理车间 | 粉尘 | -，0.6t/a | -，0.6t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 240t/a | COD | 400mg/L，0.096t/a | 250mg/L，0.06t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.072t/a | 150mg/L，0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0072t/a | 29mg/L，0.00696t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00072t/a | 3mg/L，0.00072t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫清运 |
|  | 生产过程 | 粉尘 | 5.346t/a | 环卫清运 |
|  |  | 不合格产品 | 20t/a | 外售 |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 外售 |
|  |  | 废胶桶 | 1t/a | 回收 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为热压机、砂光机等，单台噪声值为75-85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期施工人员集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 90 2 挖掘机 85 6 起重机 90 3 推土机 90 7 卡车 92 4 搅拌机 84 8 电锯 90 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目有组织废气为木屑粉尘，粉尘产生量约6t/a，产生的粉尘通过收集系统进入脉冲式布袋除尘器处理，后通过砂光整理车间15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，总风量约5000 m3/h，粉尘处理量为5.4t/a，初始浓度为450mg/m3；脉冲式布袋除尘器除尘效率为99％，最后砂光整理车间粉尘排放量为0.054t/a(0.0225kg/h)，排放浓度为4.5mg/m3。 由计算可知，本项目有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准即最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h的要求，对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气质量仍能维持现有功能等级。 （2）无组织废气 本项目无组织废气为非甲烷总烃和未被收集的粉尘。 非甲烷总烃：本项目在涂胶、热压过程中非甲烷总烃产生量约为0.5t/a，其经涂胶热压车间在厂内无组织排放。 粉尘：砂光整理车间粉尘产生量约为6t/a，其中90%被集气罩收集经除尘器处理集中排放，未被收集的10%经车间在厂区内无组织排放，排放量为0.6t/a。 无组织大气污染源源强参数见表7-2。 表7-2 无组织污染物源强参数 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 涂胶热压车间 非甲烷总烃 0.5 8 7200 砂光整理车间 粉尘 0.6 8 4200 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度、非甲烷总烃浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据项目所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-4。 表7-4 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 涂胶热压车间 非甲烷总烃 ＜1 50 砂光整理车间 粉尘 3.681 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以涂胶热压车间和砂光整理车间边界外扩50米包络线范围。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气，要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。故本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 建设项目生活污水排放量为240t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，废水经化粪池处理后，达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，排放量分别为0.06t/a、0.036t/a、0.00696t/a、0.00072t/a，接管进入沭阳凌志水务有限公司集中处理。 沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧、沂南河南岸，污水处理规模30000t/a，采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态，其尾水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，尾水处理达标后排入杨店大沟最后汇入沂南河。 本项目位于沭阳凌志水务有限公司的接管范围内，污水日排放量约0.8t，占沭阳凌志水务有限公司日处理能力的0.0026%，且项目废水水质简单，对污水处理厂正常处理不会产生冲击影响，因此沭阳凌志水务有限公司完全可以接纳处理。本项目废水经污水处理厂集中处理后，对周围水环境的影响较小，可满足环境管理要求。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为边角料、木料废屑、收集的粉尘、包装废料、废胶桶以及生活垃圾。 （1）收集的粉尘：被收集的粉尘约5.346t/a，由当地环卫部门统一清运； （2）废包装材料：发生量1t/a，收集后以废品外售； （3）不合格产品：发生量约20t/a，收集后以废品外售； （4）废胶桶：发生量约1t/a，收集后由供应商回收； （5）生活垃圾：产生量为6t/a，由当地环卫部门统一清运。 综上，建设项目产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小，可达到环境管理要求。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为热压机、砂光机等，单台噪声值为75-85dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 昼间 夜间 厂界噪声 贡献值昼 背景值 与背景值叠加后的影响值 厂界噪声 贡献值 背景值 与背景值叠加后的影响值 厂界东 50.1 51.8 54.1 - 47.0 47.0 厂界南 49.5 50.0 52.8 - 44.5 44.5 厂界西 51.2 51.3 54.3 - 46.5 46.5 厂界北 52.1 48.7 53.7 - 45.4 45.4 标准值 65 55 噪声污染防治措施如下：选用低噪声、质量好的设备，并设减振基座，对生产车间的门、窗户进行隔音处理。 加强管理，严格合理安排生产时间，夜间不生产。车间个别工作岗位应按照劳动保护的有关要求进行个人防护，如佩带耳塞、耳罩等防噪声用品。 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。因此，本项目厂界噪声对周围声环境影响较小，不会改变当地声环境功能区划。 5、本项目污染物汇总 本项目污染物排放量汇总见表7-6。 表7-6 本项目污染物排放量汇总 种类 排放源 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 有组织废气 砂光整理车间 粉尘 450 5.4 4.5 0.0225 大气环境 无组织废气 涂胶热压车间 非甲烷总烃 - 0.5 - 0.5 砂光整理车间 粉尘 - 0.6 - 0.6 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 水污染物 生活 污水 240 COD 400 0.096 250 0.06 达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理 SS 300 0.072 150 0.036 氨氮 30 0.0072 29 0.00696 TP 3 0.00072 3 0.00072 种类 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量 （t/a） 备注 固体废物 收集粉尘 5.346 5.346 0 0 环卫清运 不合格产品 20 20 0 0 外售 废包装材料 1 1 0 0 外售 废胶桶 1 1 0 0 回收 生活垃圾 6 6 0 0 环卫清运

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 砂光整理车间 | 粉尘 | 集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 涂胶热压车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间自然通风和机械排风 |  |
|  |  | 砂光整理车间 | 粉尘 | 加强车间自然通风和机械排风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 化粪池处理 | 达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理 |
| 电离 辐射 和电 磁辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产过程 | 粉尘 | 环卫清运 |  |
|  |  | 不合格产品 | 外售 |  |
|  |  | 废包装材料 | 外售 |  |
|  |  | 废胶桶 | 供应商回收 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为热压机、砂光机等，单台噪声值为75-85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 沭阳奥林贝佳新材料有限公司拟投资402万元在沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧地块建设高档免漆板加工、销售项目，项目占地面积18866.76平方米，主体工程包括厂房2栋及传达室等相关配套设施项目建成后将具备年产6万立方米高档免漆板的生产能力。 1、符合国家和地方产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 2、规划相符性和选址可行性 本项目拟建地位于江苏省沭阳经济技术开发区，周围区域以工业企业和预留工业用地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目符合江苏省沭阳经济技术开发区用地规划、产业结构、总体规划和环境规划的要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目有组织废气为粉尘，砂光整理车间产生的粉尘通过集气罩进入脉冲式布袋除尘器处理，后通过车间15m高排气筒排放，经处理后的粉尘排放量为0.054t/a(0.0225kg/h)，排放浓度为4.5mg/m3。有组织废气排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物二级排放标准即最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h的要求，对周围环境空气质量影响较小。 本项目无组织废气为非甲烷总烃和未被收集的粉尘。经计算，无组织排放的粉尘浓度、非甲烷总烃浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以涂胶热压车间和砂光整理车间边界外扩50米包络线范围。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气，要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。故本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水：本项目生活污水240t/a，经预处理达沭阳凌志水务有限公司接管标准后排入市政污水管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放。本项目废水经污水处理厂集中处理后，对周围水环境的影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废：本项目产生的固废主要为不合格产品、收集的粉尘、废包装材料、废胶桶以及生活垃圾。其中，收集的粉尘以及生活垃圾由环卫部门统一清运；不合格产品、包装废料收集后外售，废胶桶收集后由供应商回收，固废100%妥善处置，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声：厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析： 废气：本项目有组织废气为粉尘，排放量0.054 t/a，纳入当地环境总量，由当地环保局批准后实施； 废水：本项目生活污水经预处理达接管标准汇入沭阳凌志水务有限公司处理，最终排入沂南河。建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的总量指标，生活污水量240t/a，COD0.06t/a、SS0.036t/a、氨氮0.00696t/a、TP0.00072t/a。 固废：固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、加强职工的环保教育，提高员工的环保意识。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环境影响申报（登记）表 附件二 企业投资项目备案通知书复印件 附件三 用地红线图复印件 附件四 企业法人营业执照复印件 附件五 组织机构代码复印件 附件六 法人身份证复印件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 高档免漆板加工、销售项目 | 建 设 地 点 | 江苏沭阳县经济技术开发区义乌路东侧，龙兴铜业南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产6万立方米高档免漆板 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | 人造板制造[C202] | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 402 | 环保投资（万元） | 40 | 所占比例(%) | 9.9 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 沭阳奥林贝佳新材料有限公司 | 联系电话 | 15151183217 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-66082304 |
|  | 通 讯 地 址 | 沭阳经济技术开发区 | 邮政编码 | 223600 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 陈长富 | 联 系 人 | 孙益 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅳ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 5.1 | 5.346 | 0.054 | 0.054 |  |  | 0.054 | 0.054 | +0.054 |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  | 240 | 0 | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 | +240 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.096 | 0.036 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 | +0.06 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  |  | 0.036 | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.0072 | 0.00024 | 0.00696 | 0.00696 |  |  | 0.00696 | 0.00696 | +0.00696 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0.00072 |  |  | 0.00072 | 0.00072 | +0.00072 |
|  | 固 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般工业固废 |  |  |  |  |  |  | 27.346 | 27.346 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

图例：G-废气、N-噪声、S-固废

单板、三拼板

素板

电加热

提供

热量

热压

冷压

铺装

N1、G2

N2、G3

包装、入库

涂胶

刮边

三聚氰胺浸渍纸

G1、S1

S2、S3

750

绿化用水

蒸发、植物吸收450

沭阳凌志水务有限公司

沂南河

450

300

生活用水

化粪池

损耗60

240

240

图5-2  建设项目水平衡图（t/a）