附件

沭阳瑞泰科技有限公司

电子元器件及年产手机金属外壳540万套项目

(工程分析、污染防治措施、风险评价专项评价)

沭阳瑞泰科技有限公司

编制时间：2015年10月

目　　　录

1、概述	2

1.1项目概况	2

1.2编制依据	2

1.3环境标准	5

1.4产业政策	8

2、工程分析	9

2、工程分析	9

2.1项目概况	9

2.2项目工艺流程分析	11

2.3项目污染源分析	19

3污染防治措施	30

3.1废气防治措施评述	30

3.2废水防治措施评述	35

3.3固体废物防治措施评述	38

3.4噪声污染防治措施评述	40

3.5排污口规范化设置	43

3.6“三同时”验收及环保投资	43

4大气环境影响	45

4.1预测内容	45

4.2预测源强	45

4.3预测结果	46

4.4. 大气环境防护距离的设置	51

4.5 卫生防护距离的设置	51

4.6. 大气预测结果评价	53

5结论	54

5.1建设项目基本情况	54

5.2 厂址选择与规划的相符性	54

5.3 与产业政策相符性	54

5.4 达标排放与污染物控制	54

5.5 符合清洁生产原则，满足循环经济要求	55

5.6 满足区域总量控制要求	55

5.7 总结论	55

5.8 建议	55

# 1、概述

## 1.1项目概况

沭阳瑞泰科技有限公司选址沭阳经济技术开发区瑞声大道东、余杭路北。厂区东侧为空地，与官西大沟相邻，北侧为空地，西北为昆沭工业园三期，西侧为豪锐实业，南侧为群星工贸，项目西北侧1350米处有修远中学，1400米左右有任巷安置区。这些居民和学校均作为敏感目标予以保护。沭阳瑞泰科技有限公司租赁瑞声精密电子沭阳有限公司厂房，项目占地总面积29900m2，总投资9800万美元。生产产品主要为手机金属外壳，生产规模为年产手机金属外壳540万只。

沭阳瑞泰科技有限公司拟建电子元器件及年产手机金属外壳540万套项目员工1500人，不设置食堂和职工宿舍，生产制度施行三班制，每天工作24小时，年工作300天。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，最新修订版，2000年9月1日起实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，最新修订版，2012年7月1日起实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日实施；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第9号；

- 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号；

- 《印发（关于加强工业节水工作的意见）的通知》，国经贸资源，[2000]1015号；

- 《关于加强建设项目环境影响评价文件分级审批规定的通知》，环发[2009]5号；

- 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012.5.23）；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》苏环控[97]122号；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》；

- 《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，苏环管（2004）22号；

- 《江苏省环境保护条例》；

- 《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》环发[2005]130号；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环境保护总局，环发[2005]152号文；

- 《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》，国家环境保护总局，环发[2006]28号文；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

- 《淮河流域水污染防治暂行条例》国办发[1995]183号；

- 《国务院加强淮河水域污染防治工作的通知》，国办发[2004]93号，2005.4.28

- 《关于加强做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

- 《淮河流域水污染防治规划》（2006－2010），国函[1996]52号；

- 《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》（苏环管[2005]262号）；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于2005年12月1日通过，自2006年3月1日起施行；

- 省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于《明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》，苏政办发[2005]93号文；

- 《关于加强全省各级各类开发区环保基础设施建设的通知》，苏政办发[2007]115号；

- 《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发[2007]63号；

- 《江苏省水污染防治条例》江苏省人大，2005.6.5实施；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，苏政办发[2013]9号，江苏省人民政府办公厅；

- 关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号；

- 江苏省国土资源厅 同省发改委、省经信委、编制发布实施《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013本）》的通知（苏国土资发[2013]323号）；

- 《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施（苏政发[2006]92号）；

- 《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，苏环控[97]122号；

- 《关于加强苏北地区建设项目环境准入管理的通知》，苏环委[2006]11号。

- 《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

- 《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办[2013]283号；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（省人大，2009年9月23日通过，2010年1月1日实施）；

- 《江苏省大气污染防治条例》（2015.3.1起施行）。

### 1.2.2 环评技术导则规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》，HJ2.1-2011；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》，HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》，HJ610-2011；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》，HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》，HJ19-2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJT169-2004；

（8）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》， 江苏省环境保护厅，2005年5月；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，（GB18599-2001）（2013修改）。

### 1.2.3 与项目有关的其他文件

- 发改局立项意见；

- 厂房租赁协议；

- 企业营业执照、组织结构代码证、法人代表身份证；

- 与项目有关的其它资料。

## 1.3环境标准

### 1.3.1 环境空气

（1）环境空气质量标准

项目所在区域空气质量功能区为二类区，建设项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体限值见表1.3-1。

表1.3-1 各项污染物的浓度限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 硫酸雾 | 一次值 | 300 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）大气污染物排放标准、

项目废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准见表1.3-2。

表1.3-2  大气污染物排放标准限值

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 非甲烷总烃总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 | GB16297-1996 |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 |  | 1.2 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |  |

### 1.3.2 地表水

（1）地表水环境质量标准

纳污水体沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，环境质量标准见表1.3-3。

表1.3-3 地表水环境质量标准  mg/L(除pH外)

| 序号 | 项目 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表1及表3 |
| 2 | COD | ≤30 |  |
| 3 | BOD5 | ≤6 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.5 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.3 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.5 |  |
| 7 | 镍 | ≤0.02 |  |
| 8 | 锌 | ≤2.0 |  |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 10 | 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 11 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 12 | LAS | 0.3 |  |
| 13 | SS | ≤60 | 《地表水资源质量标准》SL63-94 |

注：pH为无量纲，SS执行水利部标准SL63-94(试行)。

（2）水污染物排放标准

废水：本项目本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准。具体标准见下表。

表1.3-4 废（污）水接管标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/l) | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | GB8978-1996 三级 |
| CODcr | 500 |  |
| SS | 400 |  |
| 石油类 | 20 |  |
| NH3-N | 35 | CJ343-2010 |
| 总氮（以N计） | 45 |  |
| 总磷（以P计） | 8 |  |

表1.3-5 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/l) | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | GB18918-2002 一级A标准 |
| CODcr | 50 |  |
| SS | 10 |  |
| NH3-N | 5（8） |  |
| 总氮（以N计） | 15 |  |
| 总磷（以P计） | 0.5 |  |

### 1.3.3 声环境

（1）声环境质量

项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体声环境质量标准见表1.3-6。

表1.3-6  声环境质量标准

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（2）厂界噪声执行标准

建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体见表1.3-7，1.3-8。

表1.3-7 工业企业厂界噪声标准值

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准 |

表1.3-8  建筑施工场界噪声限值标准    单位dB(A)

| 噪 声 限 值（Leq dB（A）） |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

## 1.4产业政策

项目是以铝型板材为原料生产手机外壳，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家及江苏省产业政策。

建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区北区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。

# 2、工程分析

# 2、工程分析

## 2.1项目概况

沭阳瑞泰科技有限公司拟建电子元器件及年产手机金属外壳540万套项目选址沭阳经济技术开发区瑞声大道东、余杭路北。厂区东侧为空地，与官西大沟相邻，北侧为空地，西北为昆沭工业园三期，西侧为豪锐实业，南侧为群星工贸，沭阳瑞泰科技有限公司租赁瑞声精密电子沭阳有限公司厂房，项目占地总面积29900m2，总投资9800万美元。生产产品主要为手机金属外壳，生产规模为年产手机金属外壳540万只。

### 2.1.1项目名称、建设性质、投资总额、环保投资

项目名称：电子元器件及年产手机金属外壳540万套项目；

建设性质：新建；

建设单位：沭阳瑞泰科技有限公司；

建设地点：沭阳经济技术开发区瑞声大道东、余杭路北，项目建设地理位置见附图1；

建设规模：年产手机金属外壳540万套；

项目总投资：共9800万美元。

### 2.1.2项目建设内容

拟建项目租赁瑞声精密电子沭阳有限公司现有空置厂房，本项目租赁主要建筑物包括1#楼2层、3层，2#楼1层、2层和3层，1#楼3层设置危废暂存间。其中1#楼2层，2#楼1层、2层和3层为生产车间，1#楼3层为办公区和库区。主要从事手机金属外壳的制造，项目建成营运后具有年产手机金属外壳540万套能力。本项目年生产时间为300天，生产制度施行三班制，每班工作8小时，每年工作时长共7200小时。

拟建项目主体工程及产品方案见表2.1-1，公用及辅助工程见表2.1-2。

表2.1-1 拟建项目主体工程及产品方案表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 产量 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2#车间、2-1#车间、2-2#车间、2-3#车间 | 手机外壳 | 540万只 | 7200 |

表2.1-2 拟建项目公用及辅助工程

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1-2#车间、2-1#车间、2-2#车间、2-3#车间 | 依托项目现有 |
| 2 | 公 用 工 程 | 给水 | 园区自来水管网 |  |
| 3 |  | 排水 | 实行清污分流。生活污水经化化粪池处理，生产废水经污水处理站处理后排入污水管网；雨水排入清下水管网 |  |
| 4 |  | 供电 | 市政电网 |  |
| 5 | 储运工程 | 仓储 | 1-3#库区 | 依托项目现有 |
| 6 |  | 运输 | 场外运输主要是原材料、辅助材料、包装材料及成品的运输，采用汽车运输，运输工具及人员主要依靠社会上运输的单位 |  |
| 7 | 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 | 依托项目现有 |
|  |  |  | 污水处理站 | 新建 |
|  |  | 废气处理 | 排气扇 | 新建 |
|  |  |  | 活性炭吸附、旋风除尘、碱液喷淋吸收塔 | 新建 |
|  |  | 固废处理 | 危废暂存场所 | 新建 |
|  |  |  | 分类收集处理装置 | 依托项目现有 |
|  |  | 噪声治理 | 厂房隔声、设备减震 |  |

### 2.1.3占地面积、职工人数、工作制度、厂区平面布置及周围环境概况

占地面积：拟建项目依托现有项目占地，项目占地面积29900m2，绿化依托厂区现有。

职工人数：拟建项目拟配备职工1500人。

工作制度：根据生产的特点，项目生产车间为三班制，年工作日300天，每班工作8小时。

厂区平面布置：拟建项目依托现有车间，利用1#楼2层，2#楼1层、2层和3层为生产车间，1#楼3层为办公区和库区，1#楼2层和2#楼2层设置危废储存间。1#楼1层空置。拟建项目厂区平面布置见附图3。

周围环境概况：建设项目位于沭阳经济技术开发区瑞声大道东，余杭路北，项目所在地厂区东侧为空地，与官西大沟相邻，北侧为空地，西北为昆沭工业园三期，西侧为豪锐实业，南侧为群星工贸。拟建项目周围概况见附图2。

## 2.2项目工艺流程分析

### 2.2.1拟建项目生产工艺

拟建项目工艺流程说明：

- 将铝型板材置于CNC机床加工，按设计方案进行铣，车/切割等机械加工，产生铝边角料、油雾和废切削液。

- 将经过CNC机床加工的铝型板材使用清洗剂进行清洗，产生废清洗剂。

- T处理：工件经过硫酸溶液脱脂、水洗，氢氧化钠溶液碱洗、水洗，硝酸溶液除膜、水洗，产生酸性废气，水洗废水，废酸和废碱。

- 注射成型：首先将粒状喂料加热至130℃~140℃左右，采用电加热。加热使之具有流动性。然后将其注入模腔中冷却下来得到所需形状的具有一定刚性的坯体，然后将其从模具中取出得到成形坯。本工段公司所用技术为模具注射成型，成型机以20s一模的速度将原料注射成型。模腔通过冷水机的循环冷却水冷却。注塑机流道中残留部分边角料，使用造粒机将边角料造粒成颗粒后回用于注塑机，因此注射成型产生分解废气非甲烷总烃和边角料。

- 将工件置于CNC机床加工，按设计方案进行铣，车/切割等机械加工，产生铝边角料和废切削液和噪声。

- 将工件使用清洗剂进行清洗，产生废清洗剂。

- 将清洗过的工件使用机械手和喷砂机打磨去除毛刺，产生喷砂粉尘、金属粉尘，边角料和废砂，设备噪声。

- 阳极：在阳极处理时，阳极的电极反应式是水放电析出原子氧，原子氧有很强的氧化能力，它与阳极上的铝作用生成氧化物，并放出大量热。同时，金属铝和电解液的酸反应，产生氢气，经过阳极氧化，铝型材表面能生成厚度为几个至几百微米的氧化膜。这层氧化膜的表面是多孔蜂窝状的，比起铝型材的天然氧化膜，其耐腐蚀性，耐磨性和装饰性都有明显的改善和提高。

- 高光：使用精雕机按设计方案对工件进行精雕机械加工。

（10）组立：指零件组装，装配成一体。

T处理工艺如下：

（1）脱脂：工件在进行表面处理之前，必须先除去表面的油污，才能保证转化膜与 基体金属的结合强度，保证转化膜化学反应的顺利进行，获得质量合格的转化膜层。脱脂是用硫酸、少量铝型清洗剂及水配制成溶液去除金属表面的氧化物、油污等，槽液硫酸浓度约为 14.7%，有少量酸液蒸汽蒸发。

（2）碱蚀：工件经过脱脂工艺后，还不能进行阳极氧化处理，表面一般存在自然的氧化膜，加工条纹等缺陷，需要进行碱洗处理去除自然氧化膜，活化表面。本项目碱液中主要成分是NaOH，由片碱溶于水配制成浓度为9.5%的溶液，碱洗时间4～5分钟，槽液NaOH浓度30～40g/L（视型材表面磨痕粗细而定），碱洗过程中一定要防止碱洗不完全及过蚀现象。

碱洗槽产生的碱洗废液定期打入厂内的酸碱废水处理设施处理，碱洗后的清洗废水 进入厂区酸碱废水处理设施处理，碱蚀过程会有氢氧化铝沉淀产生，需要对碱液进行过滤，铝渣进入污泥池。

（3）除膜（中和）：除膜工序用硝酸，与水配制成17.1%的溶液，主要去除对象的氧化膜。

该过程产生酸性废液以及清洗废水，废气主要为氮氧化物。

（4）水洗：任何经化学溶液处理的工件，移出处理液后，都应立即水洗，而且越快越好。因为工件离开处理液暴露在空气中，表面处在不均匀的状态下，需要立即用水将化学药剂洗掉，使化学反应终止。同时防止将化学药剂带入下一处理液中，污染下一化学处理槽。一般不允许将工件干态进入化学处理槽， 需要水洗将工件表面润湿，才能进入化学处理槽中处理，防止局部反应不均匀。

阳极处理工艺如下：

（1）脱脂：工件在进行表面处理之前，必须先除去表面的油污，才能保证转化膜与 基体金属的结合强度，保证转化膜化学反应的顺利进行，获得质量合格的转化膜层。脱脂是用硫酸、少量铝型清洗剂及水配制成溶液去除金属表面的氧化物、油污等，槽液硫酸浓度约为 14.7%，有少量酸液蒸汽蒸发。

（2）碱蚀：工件经过脱脂工艺后，还不能进行阳极氧化处理，表面一般存在自然的氧化膜，加工条纹等缺陷，需要进行碱洗处理去除自然氧化膜，活化表面。本项目碱液中主要成分是NaOH，由片碱溶于水配制成浓度为9.5%的溶液，碱洗时间4～5分钟，槽液NaOH浓度30～40g/L（视型材表面磨痕粗细而定），碱洗过程中一定要防止碱洗不完全及过蚀现象。

碱洗槽产生的碱洗废液定期打入厂内的酸碱废水处理设施处理，碱洗后的清洗废水 进入厂区酸碱废水处理设施处理，碱蚀过程会有氢氧化铝沉淀产生，需要对碱液进行过滤，铝渣进入污泥池。

（3）除膜（中和）：除膜工序用硝酸，与水配制成17.1%的溶液，主要去除对象的氧化膜。

该过程产生酸性废液以及清洗废水，废气主要为氮氧化物。

（4）化学抛光：化学抛光是将有凹凸不平的金属面做化学处理，赋予平滑光泽的方法。是将有凹凸不平的金属面做化学处理，赋予平滑光泽的方法。项目是把工件反复浸 渍到磷酸、硫酸等混合溶液中，优先地溶解凸出的部分，直到形成平滑光泽的表面。本项目使用的化学抛光工艺要求出光能力不高，采用磷酸和硫酸一定比例混合，控制其比重及温度增加化抛时间即可达到产品光泽度要求。

化学抛光槽液为主要成分为硫酸+磷酸，其中：硫酸：250ml/L，磷酸：750ml/L，工作时间：30-120秒。

（5）阳极氧化：在阳极氧化过程中铝及其作为阳极，铝板为阴极材料，只起导电和析氢作用，用电解液通常为酸溶液，本项目使用硫酸溶液做电解液，浓度约为15%，在阳极处理时，阳极的电极反应式是水放电析出原子氧，原子氧有很强的氧化能力，它与阳极上的铝作用生成氧化物，并放出大量热。同时，金属铝和电解液的酸反应，产生氢气，经过阳极氧化，铝型材表面能生成厚度为几个至几百微米的氧化膜。这层氧化膜的表面是多孔蜂窝状的，比起铝型材的天然氧化膜，其耐腐蚀性，耐磨性和装饰性都有明显的改善和提高。在ω＝0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。

（6）染色：阳极氧化膜表面是由多孔层构成的，其比表面积很大，因而具有很高的化学活性。利用这一特点，在阳极氧化膜表面可进行各种着色处理。着色的目的在于提高产品的装饰性和耐蚀性，同时给铝制品表面以各种功能特性。本项目为浸渍着色，氧化膜（Al2O3·H2O）靠对色素体的物理吸附和化学吸附，将色素体吸附于锁孔层孔隙内而显色，故亦称染色法。

（7）封孔：封孔是铝型材在阳极氧化后，将氧化膜外表面的多孔质层封闭，减少氧化膜的孔隙及其吸附能力的一道工序。铝材经阳极氧化后表面形成由阻挡层和多孔层组 成的多孔性氧化膜。这层氧化膜表面活性大，易受腐蚀及吸附污物。所以铝材表面处理的最后一道工序要进行封孔。

封孔的操作方式：检查封孔槽浓度pH 值、温度（90±5℃）、时间是否在工艺范围内，将氧化着色后水洗干净制品吊进封孔槽中，浸渍到溶解液中，时间9-11分钟。时间一到，吊起控干槽液后，进行水洗，控干水后，送到下面倾斜架上，自然干燥后进行卸料。

（7）水洗：任何经化学溶液处理的工件，移出处理液后，都应立即水洗，而且越快越好。因为工件离开处理液暴露在空气中，表面处在不均匀的状态下，需要立即用水将化学药剂洗掉，使化学反应终止。同时防止将化学药剂带入下一处理液中，污染下一化学处理槽。一般不允许将工件干态进入化学处理槽，需要水洗将工件表面润湿，才能进入化学处理槽中处理，防止局部反应不均匀。

### 2.2.2拟建项目主要原辅材料及能源消耗

拟建项目主要原辅材料及能源消耗见表2.2-2。

表2.2-2   拟建项目主要原辅材料及能源消耗统计表

| 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 铝型板材 | 540万只/a | - |
|  | 液碱30% | 360t/a | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 硝酸68% | 360t/a | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 磷酸85% | 540t/a | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 硫酸98% | 450t/a | 不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 染料 | 3t/a | - |
|  | 塑料粒子 | 100t/a | ABS |
|  | 封孔剂 | 13.5t/a | 硫酸镍，不进行存储，直接运输至车间 |
|  | 空压机油 | 5t/a | - |
|  | 切削液 | 250t/a | - |
|  | 清洗剂 | 75t/a | 十二烷基二苯醚二磺酸钠15% |
|  | 氧化锆砂 | 25t/a | - |
| 能源 | 水 | 1554379t/a | 当地自来水厂 |
|  | 电 | 499.5万度/年 | 当地电网 |

### 2.2.3拟建项目主要原辅料理化性质、毒性毒理

拟建项目主要原辅料理化特性及毒性毒理见表2.2-3。

表2.2-3  主要原辅材料理化性质、毒性毒理

| 序号 | 名称 | 分子式 | 理化性质 | 可燃性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | NaOH | 白色不透明固体，易潮解，密度 2.12，熔点 318.4℃，沸点：1390℃,溶于水、乙醇，不溶于丙酮。强碱，本品有强烈刺激和腐蚀性。 | 不燃 | 强腐蚀性 |
| 2 | 硫酸 | H2SO4 | 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点： 10.5℃，沸点：330.0℃，与水混溶，相对密度(水=1)1.83，具有强腐蚀性。浓硫酸有强烈的吸水作用和氧化作用，与水猛烈结合，同时放出大量的热。 | 不燃 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LC50： 510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入) |
| 3 | 硝酸 | HNO3 | 无色液体。相对密度 1.5027 （ 25℃），熔点-42℃，沸点 86℃。硝酸是红褐色液体，在空气中猛烈发烟并吸收水分。是强氧化剂，能使铁纯化而不致继续被腐蚀。 | 不燃 | 急性毒性LC50:67PPM/4 小时蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状， 口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。 |
| 4 | 磷酸 | H3PO4 | 无色透明柱状结晶或无色无臭的粘稠液体。吸湿性强。相对密度 1.834（ 18℃）。熔点41.5℃。凝固点 21.1℃，沸点158℃，粘度 0.047Pa·s。溶于水、醇和醚。 | 不燃 | 危险标记： 20磷酸烟雾对眼黏膜、呼吸道黏膜有刺激性，吸 入后引起咳嗽、支气管炎。高浓度磷酸本身对皮肤及黏膜有刺激性作用，与皮肤接触能引起腐蚀性灼伤。大鼠经口LD50： 1530mg/kg；家兔皮肤 LD50：2740mg/kg。 |
| 5 | 染色 剂 | / | 无机盐类、染料，颗粒物，无特殊气味，密度 600kg/m3，水解度约 25g/L | 可燃固体 | 可对眼睛造成损害，接触皮肤可能会引起过敏急性口服毒性： LD50>2,000 mg/kg 大鼠 |
| 6 | 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 外观与性状： 绿色结晶, 正方晶系。pH：4.5；相对密度：2.031、1.98(7水物)；熔点31.5℃。相对密度(水=1)： 2.07；沸点(℃)： 840(无水)；主要成分： 纯品；溶解性： 易溶于水，微溶于乙醇、甲醇，其水溶液呈酸性，微溶于酸、氨水。 | 不燃 | 吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。 |
| 7 | 十二烷基二苯醚二磺酸钠 | C24H32O7S2Na2 | 白色至微黄色粉状或颗粒，无毒、无味，有少量刺激，能溶解于水，具有卓越的分散能力、抗硬水能力、抗漂白剂能力等。 | 不燃烧 | 无毒 |

### 2.2.4主要生产、公用及贮运设备

该项目设备主要生产、公用及贮运设备见表2.2-4。

表2.2-4  　主要生产、公用设备设施及贮运设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC加工机 | - | 606 | 外购 |
| 2 | 油雾机 | - | 606 | 外购 |
| 3 | 真空抽气系统 | - | 33 | 外购 |
| 4 | 立式注塑机（沙迪克） | - | 4 | 外购 |
| 5 | 立式注塑机（日精） | - | 3 | 外购 |
| 6 | 卧式注塑机（住友） | - | 4 | 外购 |
| 7 | 卧式注塑机（FANUC） | - | 1 | 外购 |
| 8 | 模温机 | - | 12 | 外购 |
| 9 | 阳极线 | - | 2 | 外购 |
| 10 | 精雕机 | - | 76 | 外购 |
| 11 | T处理线 | - | 1 | 外购 |
| 12 | 机械手 | - | 64 | 外购 |
| 13 | 湿式抛光系统 | - | 64 | 外购 |
| 14 | 百通1411喷砂机 | - | 3 | 外购 |
| 15 | 自动清洗线 | - | 3 | 外购 |
| 16 | 空压机 | - | 5 | 外购 |

## 2.3项目污染源分析

### 2.3.1水量平衡

（1）生活用水

本项目员工生活用水定额以130L/(人·日)计，本项目1500人，全年工作300天，则生活用水量为58500t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为46800t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为14.04t/a、9.36t/a、0.936t/a、0.1872t/a。

（2）绿化用水

绿化依托现有，不新增绿化用水

（3）生产用水

其中270t/a的98%浓硫酸稀释成14.7%需要配水1530t/a，360t/a的30%氢氧化钠稀释成9.5%需要配水777t/a，360t/a的68%的硝酸稀释成17.1%需要配水1072t/a。

CNC废水：来源于CNC加工后清洗和水洗塔废水，此类废水主要污染物 COD、SS、石油类，产生量为18000t/a。纳入新建的污水处理系统处理后达标排入沭阳凌志水务有限公司。

氮磷废水：包括含氮废水及含磷废水。含氮废水：来源于除膜清洗废水、含氮废气洗涤塔喷淋废水、槽液，此类废水主要污染物 COD、SS、TN。含磷废水：阳极氧化线化学抛光清洗废水、槽液，此类废水主要污染物 COD、SS、TP，氮磷废水产生量为120000t/a。纳入新建的污水处理系统处理，达标排入沭阳凌志水务有限公司。

染色废水：来源于着色、染色后清洗水及对应槽液，此类废水主要污染物 COD、SS、色度，产生量为80000t/a。纳入新建的污水处理系统处理后达标排入沭阳凌志水务有限公司。

酸碱废水：来源于脱脂、碱洗、阳极氧化、封孔清洗废水及对应槽液，硫酸雾洗涤塔喷淋废水、地面清洗水，项目酸碱废水产生量为800000t/a，主要污染物为COD、SS、铝离子。纳入新建的污水处理系统处理后达标排入沭阳凌志水务有限公司。

清下水：来源于纯水制备系统产生的浓水300000t/a，进入雨水管网。

图2.3-1  给排水平衡图（单位：吨/年）

### 2.3.2拟建项目污染物源强和排放情况分析

一、废气

项目产生的废气为注塑废气、酸性废气、打磨粉尘、喷砂粉尘、CNC油雾。

①注塑废气

项目注射成型产生的非甲烷总烃约占ABS塑料粒子的0.01%，即0.01t/a，经效率为90%的集气罩收集，通过处理效率90%的活性炭吸附处理后，于15m排气筒排放，排放量为0.0009t/a。未被收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.001t/a。

②酸性废气

项目脱脂、化学抛光、除膜、阳极氧化工序均有酸雾产生，脱脂、化学抛光、阳极氧化过程有硫酸雾产生，除膜槽有氮氧化物产生。

根据《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985年12月第1版）第72页，其理论挥发量通过如下公式计算：

Gz＝M（0.0000352+0.0000786V）×P×F

式中：Gz——液体的挥发量（kg/h）；

M——挥发物的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速，本次环评取0.35；

P——该组分的蒸汽分压（mmHg）；

F——液体蒸发表面积（m2）。

表 2.3-1 阳极氧化线T处理线酸性废气计算参数

| 编号 | 污染物名称 | M | 槽温℃ | V(m/s) | 浓度% | P（mmHg） | F(m2) | Gz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极线硫酸雾 | 98 | 20 | 0.35 | 14.7 | 15.44 | 36 | 34.155 |
| 2 | 除膜过程氮氧化物 | 63 | 25 | 0.35 | 17.1 | 15.2 | 36 | 21.615 |

由于挥发出来的酸雾中水蒸气约占98%，阳极线硫酸雾 34.155×2%=0.683kg/h、氮氧化物 21.615×2%=0.432kg/h，即硫酸雾产生量为4.918t/a，氮氧化物产生量为3.11t/a。

于槽体侧方设置集气罩，集气效率约90%，收集的废气经碱液喷淋塔进行喷淋吸收处理，预计废气去除效率为硫酸雾92%、氮氧化物90%，废气处理后尾气通过15米高的2#~5#排气筒外排。共设置4套洗涤塔，配套4个排气筒（4个排气筒相互之间距离小于15m，视为等效排气筒）则有组织废气中硫酸雾排放量为0.354t/a，氮氧化物排放量为0.28t/a。

未收集的酸性废气无组织排放，其中硫酸雾排放量为0.492t/a，氮氧化物排放量为0.311t/a。

③打磨粉尘和喷砂粉尘

本项目年使用铝型板材540万只，平均100g/只，即540t/a，产生粉尘约0.01%，即0.054t/a，喷砂量为25t/a，产尘约0.1%，即0.025t/a。效率为90%的集气罩收集后，通过处理效率85%的旋风除尘器处理后，于15m排气筒排放，排放量为0.0107t/a。未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.0079t/a。

④CNC油雾

本项目1-2#车间和2-2#车间切削液使用量分别为125t/a和125t/a，CNC加工过程产生油雾，成分非甲烷总烃，产生量为平均1kg/t，则1-2#车间非甲烷总烃产生量为0.125t/a，2-2#车间非甲烷总烃产生量为0.125t/a。效率为90%的集气罩收集后，90%的水洗塔处理后，分别于15m的7#~11#排气筒和12#~16#排气筒排放，1-2#车间和2-2#车间非甲烷总烃共分别设置5套水洗塔，配套5个排气筒（7#~11#排气筒相互之间距离小于15m，12#~16#排气筒相互之间距离小于15m，视为等效排气筒），排放量分别为0.01125t/a和0.01125t/a。未被收集的非甲烷总烃在1-2#车间和2-2#车间无组织排放，排放量分别为0.0125t/a和0.0125t/a。

表2.3-2 建设项目有组织废气排放情况表

| 排气筒编号 | 污染源位置 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 年排放量t/a |  |
| 1# | 2-1#车间 | 5000 | 非甲烷总烃 | 0.025 | 0.0001 | 0.0009 | 活性炭吸附 |
| 2#~5# | 2-1#车间 | 5000 | 硫酸雾 | 9.8 | 0.049 | 0.354 | 碱液喷淋塔 |
|  |  |  | NOx | 7.8 | 0.039 | 0.28 |  |
| 6# | 2-3#车间 | 5000 | 粉尘 | 0.3 | 0.0015 | 0.0107 | 旋风除尘器 |
| 7#~11# | 1-2#车间 | 5000 | 非甲烷总烃 | 0.3125 | 0.0016 | 0.01125 | 水洗塔处理 |
| 12#~16# | 2-2#车间 | 5000 | 非甲烷总烃 | 0.3125 | 0.0016 | 0.01125 | 水洗塔处理 |

无组织废气产生及排放情况见下表。

表2.3-3 建设项目无组织排放废气产生源强

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1#车间 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 64.5 | 137.7 | 5 |
|  | 硫酸雾 | 0.492 | 64.5 | 137.7 | 5 |
|  | NOx | 0.311 | 64.5 | 137.7 | 5 |
| 2-3#车间 | 粉尘 | 0.0079 | 64.5 | 137.7 | 5 |
| 1-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0125 | 64.5 | 137.7 | 5 |
| 2-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0125 | 64.5 | 137.7 | 5 |

二、废水

拟建项目生产废水1018000t/a。本项目员工生活用水定额以130L/(人·日)计，本项目1500人，全年工作300天，则生活用水量为58500t/a。

表2.3-4  废水污染源产生及排放一览表

| 来源 | 废水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 | 治理 措施 | 污染物预处 理后排放量 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/l) | 产生量 (t/a) |  | 污染物 | 浓度 (mg/l) | 排放量(t/a) |  |
| 生活废水 | 46800 | COD | 300 | 14.04 | 化粪池46800t/a | COD | 200 | 9.36 | 接管沭阳凌志水务有限公司 |
|  |  | SS | 200 | 9.36 |  | SS | 150 | 7.02 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.936 |  | NH3-N | 15 | 0.702 |  |
|  |  | TN | 40 | 1.872 |  | TN | 30 | 1.404 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.1872 |  | TP | 4 | 0.1872 |  |
| CNC废水 | 18000 | COD | 400 | 7.2 | 污水处理系统处理生产废水1018000t/a | PH | 6.0~9.0 |  |
|  |  | SS | 300 | 5.4 |  | COD | 200 | 203.6 |  |
|  |  | 石油类 | 50 | 0.9 |  | SS | 100 | 101.8 |  |
| 氮磷废水 | 120000 | PH | 2.0~3.0 |  | TN | 10 | 10.18 |  |
|  |  | COD | 250 | 30 |  | TP | 5 | 5.09 |  |
|  |  | SS | 60 | 7.2 |  | 石油类 | 0.88 | 0.9 |  |
|  |  | TN | 150 | 18 |  | 总铝 | 2 | 2.036 |  |
|  |  | TP | 60 | 7.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铝 | 180 | 21.6 |  |  |  |  |  |
| 染色废水 | 80000 | PH | 4.0~6.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 400 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铝 | 200 | 16 |  |  |  |  |  |
| 酸碱废水 | 800000 | PH | 8.0~9.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 300 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铝 | 200 | 160 |  |  |  |  |  |

三、固体废物

项目主要固体废物有生活垃圾、项目产生的固体废物主要包括：边角料、旋风收尘、废切削液、废活性炭、废酸液、废碱液、废封孔液及废染色液、废水处理污泥。

生活垃圾：

员工1500人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为450t/a，由当地环卫部门统一清运。

生产固废：

边角料3t/a，旋风收尘0.06t/a，可收集后外卖。

废切削液240t/a，废活性炭1t/a，脱脂、除膜、阳极处理产生的废酸20t/a，碱洗产生的废碱5t/a，废染色液1t/a，废封孔剂1t/a，污泥产生量按废水量的0.07%计算，废水处理污泥约700t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位处理。

表2.3-5 建设项目固废产生及处置情况

| 序号 | 副产物 名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | CNC加工 | 液态 | 危险废物 | HW08 | 240 |
| 2 | 废活性炭 | 注塑 | 固态 | 危险废物 | HW08 | 1 |
| 3 | 废酸液 | 脱脂、除膜、阳极 | 液态 | 危险废物 | HW34 | 20 |
| 4 | 废碱 | 碱洗 | 液态 | 危险废物 | HW35 | 5 |
| 5 | 废染色液 | 染色 | 液态 | 危险废物 | HW12 | 1 |
| 6 | 废封孔剂 | 封孔 | 液态 | 危险废物 | HW17 | 1 |
| 7 | 废水处理污泥 | 污水处理系统 | 半固态 | 危险废物 | HW17 | 700 |
| 8 | 边角料 | CNC等 | 固态 | 一般固废 | - | 3 |
| 9 | 旋风收尘 | 喷砂打磨 | 固态 | 一般固废 | - | 0.06 |
| 10 | 生活垃圾 | 居民生活 | 固态 | 生活垃圾 | - | 450 |

建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。危险废物定期外运，在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒（采用汽车运输，一般每月一次）。并在堆放场所树立明显的标志牌。建设项目暂存场地设置要求做到以下几点：

（1）在厂区内设立专门的固体废弃物暂存场所，并在醒目位置设置标示牌；用于暂存或运输危险废弃物的容器必须坚固并进行防腐防渗处理；并配备相应的防火防爆、防雷防电、防雨等措施；

（2）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

（3）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

（4）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（5）在拟建项目内设专门的废物暂时性的贮存间；

（6）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）贮存间由专人管理，此外对容器外表应设标签，管理人员应做好记录，严禁废物的流失、渗漏；

（8）委托有资质的危险废物运输及处理机构代为外运及处理处置；

（9）整个外运处理过程必需根据国家及地方的有关规定认真填写《江苏省危险废物交换、转移申请表》。

四、噪声

本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在75～85dB(A)之间。主要噪声设备见表2.3-6。

表2.3-6   建设项目噪声设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 单台噪声值（dB） | 所处位置 | 治理措施 | 降噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械手 | 64 | 75 | 2-3#车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |
| 2 | 喷砂机 | 3 | 85 | 2-3#车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |
| 3 | CNC加工机 | 303 | 85 | 1-2#车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |
| 4 | CNC加工机 | 303 | 85 | 2-2#车间 | 墙壁隔声、设备减震 | 20 |

### 2.3.3污染物排放小结

拟建项目污染物排放情况见表2.3-4。

.

表2.3-7   拟建项目污染物三本帐汇总（t/a）

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.25 | 0.009 | 0.025 | 0.0009 | 大气环境 |
|  |  | 2#排气筒 | 硫酸雾 | 123 | 1.107 | 9.8 | 0.089 |  |
|  |  |  | NOx | 78 | 0.7 | 7.8 | 0.07 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 硫酸雾 | 123 | 1.107 | 9.8 | 0.089 |  |
|  |  |  | NOx | 78 | 0.7 | 7.8 | 0.07 |  |
|  |  | 4#排气筒 | 硫酸雾 | 123 | 1.107 | 9.8 | 0.089 |  |
|  |  |  | NOx | 78 | 0.7 | 7.8 | 0.07 |  |
|  |  | 5#排气筒 | 硫酸雾 | 123 | 1.107 | 9.8 | 0.089 |  |
|  |  |  | NOx | 78 | 0.7 | 7.8 | 0.07 |  |
|  |  | 6#排气筒 | 粉尘 | 2 | 0.0713 | 0.3 | 0.0107 |  |
|  |  | 7#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 8#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 9#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 11#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 12#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.1125 | 0.3125 | 0.01125 |  |
|  |  | 13#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 14#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 15#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  |  | 16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.125 | 0.0225 | 0.3125 | 0.00225 |  |
|  | 无组织 | 2-1#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.001 | - | 0.001 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | - | 0.492 | - | 0.492 |  |
|  |  |  | NOx | - | 0.311 | - | 0.311 |  |
|  |  | 2-3#车间 | 粉尘 | - | 0.0079 | - | 0.0079 |  |
|  |  | 1-2#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.0125 | - | 0.0125 |  |
|  |  | 2-2#车间 | 非甲烷总烃 | - | 0.0125 | - | 0.0125 |  |
| 废水 | 废水 | 废水量 (t/a) | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 接管浓度(mg/L) | 接管量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | 46800 | COD | 300 | 14.04 | 200 | 9.36 | 排入污水管网，接管沭阳凌志水务有限公司集中处理 |
|  |  |  | SS | 200 | 9.36 | 150 | 7.02 |  |
|  |  |  | TN | 40 | 1.872 | 30 | 1.404 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.936 | 15 | 0.702 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.1872 | 4 | 0.1872 |  |
|  | 生产废水 | 1018000 | COD | 304 | 309.2 | 200 | 203.6 |  |
|  |  |  | SS | 107 | 108.6 | 100 | 101.8 |  |
|  |  |  | TN | 17.7 | 18 | 10 | 10.18 |  |
|  |  |  | TP | 7.07 | 7.2 | 5 | 5.09 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.9 |  |
|  |  |  | 总铝 | 178 | 181.6 | 2 | 2.036 |  |
| 固废 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 450 | 450 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 一般固废 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 外卖 |
|  | 危险固废 | 968 | 968 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |

拟建完成后，全厂总量控制建议指标如下：

废气：大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施；

废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送沭阳凌志水务有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的接管总量。

固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。

从本项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

# 3污染防治措施

## 3.1废气防治措施评述

本项目生产全过程主要废气为注塑废气、酸性废气、打磨粉尘、喷砂粉尘、CNC油雾。

①注塑废气

项目注射成型产生的非甲烷总烃约占ABS塑料粒子的0.01%，即0.01t/a，经效率为90%的集气罩收集，通过处理效率90%的活性炭吸附处理后，于15m排气筒排放，排放量为0.0009t/a。未被收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.001t/a。

②酸性废气

项目脱脂、化学抛光、除膜、阳极氧化工序均有酸雾产生，脱脂、化学抛光、阳极氧化过程有硫酸雾产生，除膜槽有氮氧化物产生。硫酸雾产生量为4.918t/a，氮氧化物产生量为3.11t/a。

于槽体侧方设置集气罩，集气效率约90%，收集的废气经碱液喷淋塔进行喷淋吸收处理，预计废气去除效率为硫酸雾92%、氮氧化物90%，废气处理后尾气通过15米高排气筒外排。共设置1套洗涤塔，配套1个排气筒，则有组织废气中硫酸雾排放量为0.354t/a，氮氧化物排放量为0.28t/a。

未收集的酸性废气无组织排放，其中硫酸雾排放量为0.492t/a，氮氧化物排放量为0.311t/a。

③打磨粉尘和喷砂粉尘

本项目年使用铝型板材540万只，平均100g/只，即540t/a，产生粉尘约0.01%，即0.054t/a，喷砂量为25t/a，产尘约0.1%，即0.025t/a。效率为90%的集气罩收集后，通过处理效率85%的旋风除尘器处理后，于15m排气筒排放，排放量为0.0107t/a。未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.0079t/a。

④CNC油雾

本项目1-2#车间和2-2#车间切削液使用量分别为125t/a和125t/a，CNC加工过程产生油雾，成分非甲烷总烃，产生量为平均1kg/t，则1-2#车间非甲烷总烃产生量为0.125t/a，2-2#车间非甲烷总烃产生量为0.125t/a。效率为90%的集气罩收集后，90%的水洗塔处理后，分别于15m的4#排气筒和5#排气筒排放，排放量分别为0.01125t/a和0.01125t/a。未被收集的非甲烷总烃在1-2#车间和2-2#车间无组织排放，排放量分别为0.0125t/a和0.0125t/a。

均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

### 3.1.1 有组织废气治理措施

A、注塑废气和CNC油雾防治措施

处理装置工作原理

本项目注射成型产生的非甲烷总烃，通过处活性炭吸附处理。

活性炭吸附的工作原理：1、依靠自身独特的孔隙结构 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料.活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,1克活性炭材料中微孔,将其展开后表面积可高达800－1500平方米,特殊用途的更高.也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小.正是这些高度发达,如人体毛细血管般的孔隙结构,使活性炭拥有了优良的吸附性能.2、分子之间相互吸附的作用力 也叫“凡德瓦引力”.虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是不停运动的.由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后,由于分子之间相互吸引的原因,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满活性炭内孔隙为止.。

CNC油雾非甲烷总烃经集气罩收集，通过水洗塔处理。

CNC油雾非甲烷总烃通过风机、引风管进入水洗塔，喷淋液由循环水箱经水泵增压后自塔顶喷淋而下，气液两相在塔内充分接触，使得极性大的废气成分溶解于水从而被去除。

B、酸性废气防治措施

项目脱脂、化学抛光、除膜、阳极氧化工序均有酸雾产生，脱脂、化学抛光、阳极氧化过程有硫酸雾产生，除膜槽有氮氧化物产生。因工作温度较低，直接经碱液喷淋，废气中的硫酸雾、氮氧化物溶于碱液，可被吸收和中和，硫酸雾经碱液喷淋处理效率＞92%，本项目硫酸雾处理效率按92%计，氮氧化物经碱液喷淋处理效率＞90%，本项目氮氧化物处理效率按90%计。

废气均通过槽体侧方设置集气罩，集气效率约90%，废气经收集管线，于密闭条件下送入碱液喷淋吸收塔。

本项目酸性气体的浓度较低，废气流量较小，酸雾由风机送入碱液喷淋塔，碱液喷淋塔采用二级洗涤喷淋的形式，洗涤塔内设有喷嘴和填料，喷嘴将碱液自上而下喷淋，酸雾自下而上进行气液接触而被吸收，碱液循环使用，定期外排，处理后废气中酸雾浓度达到相关排放要求，净化后的气体由15米排气筒达标排放。

废气治理工艺说明：净化塔的处理流程：在呈酸性的酸雾废气，内置有新型的阶梯环填料（或球型多面空心填料），气-液接触比表面积大；当废气经过分配板，将气体平均分布于多面空心球，每只呈点接触，摆列后呈“W”路线行走，避免有偏流现象，在配合龙卷式不阻塞的喷嘴，呈1200喷洒，使气液混合效率95-98%，通过逆流式吸收液（中和液NaOH自动添加处理设备）的雾化喷淋洗涤，从而达到洁净效果，再加入中和液，可祛除废气中有害气体。一般设有二级或三级喷淋装置，并可根据气体浓度不同，组成更多层的喷淋装置，而达到高效率的净化效果。贮液箱中废液应根据实际使用情况进行更换。本项目根据实际情况，拟设定二级喷淋装置，以达到相关处理要求。

本项目碱液喷淋塔采用最新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。碱液喷淋塔参数见下表。

表3.1-1  碱液喷淋塔参数

| 型号 | 适用温度 | 压力损失 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| LR-5000 | <80℃(PP材质) | 390—780Pa | D*H=Φ1520*2600mm |

本项目填料采用FRPP防腐材料制成，并在碱液喷淋塔内可加入填料提高吸收效果，在塔体顶部装有液气分离器，水泵、风机、自动加药设备。整套系统在构造和技术上满足了废气净化的工艺要求，能达国家废气排放标准。

C、粉尘防治措施

打磨和喷砂产生的粉尘通过管道送往旋风除尘器内，含尘气流在旋风除尘器内作旋转运动，借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。该段除尘效率约为85%。

旋风除尘器工作原理见图3.1-1。

图3.1-1 旋风除尘器工作原理图

### 3.1.2无组织排放废气防治措施

本项目无组织废气为未被收集的注塑废气、酸性废气、打磨和喷砂粉尘，各类废气产生量均较小，通过车间顶部及旁侧排气扇以无组织形式排入大气。

二、大气环境防护距离

针对本项目无组织排放的情况，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2008推荐模式中大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。

计算结果为无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

二、卫生防护距离的设定

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

当地常年平均风速为2.3m/s。

根据工程分析，无组织排放源强见表3.1-2。

表3.1-2  项目无组织废气排放源强表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 无组织排放量（kg/h） | 排放源面积（m2） | 标准浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0001 | 8882 | 2.0 |
|  | 硫酸雾 | 0.137 |  | 0.3 |
|  | NOx | 0.043 |  | 0.25 |
| 2-3#车间 | 粉尘 | 0.0011 | 8882 | 0.9 |
| 1-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0017 | 8882 | 2.0 |
| 2-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0017 | 8882 | 2.0 |

根据GB/T13201-91中的规定，确定大气污染物构成类别为Ⅱ类，当地的年平均风速为2.3m/s，可确定公式中卫生防护距离计算系数，分别取470、0.021、1.85、0.84。根据计算，本项目卫生防护距离预测结果情况详见表3.1-3。

表3.1-3 项目卫生防护距离表 单位：m

| 污染源名称 | 污染源 | 计算卫生防护距离(m) | 确定卫生防护距离(m) | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2-1#车间 | 0.001 | 50 | 100 |
| 硫酸雾 |  | 11.997 | 50 |  |
| NOx |  | 3.757 | 50 |  |
| 粉尘 | 2-3#车间 | 0.01 | 50 |  |
| 非甲烷总烃 | 2-2#车间 | 0.007 | 50 |  |
| 非甲烷总烃 | 1-2#车间 | 0.007 | 50 | 50 |

由表按取值要求，卫生防护距离确定为1#楼边界外50m、2#楼边界外100m范围内。本项目卫生防护距离范围内无住户及其他环境敏感目标，因此本项目产生的废气对周围的环境影响较小。

综上所述，根据卫生防护距离和大气环境防护距离的计算结果，本项目确定为卫生防护包络线的范围。该范围内无敏感点存在。在企业做好废气治理后，正常情况下对环境空气的影响很小，不会改变现有大气环境质量功能。

## 3.2废水防治措施评述

本项目生活污水46800t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为14.04t/a、9.36t/a、0.936t/a、0.1872t/a。生产废水1018000t/a，主要污染物为COD、SS、总氮、总磷、石油类和总铝，产生量为309.2t/a、108.6t/a、18t/a、7.2t/a、0.9t/a、181.6t/a。生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理系统处理，达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，接管进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳凌志水务有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。

具体废水产生排放情况见表3.2-1。

表3.2-1 废水产生排放情况表

| 废水 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 (t/a) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 46800 | COD | 300 | 14.04 | 9.36 | 经化粪池处理后排入市政管网送沭阳凌志水务有限公司处理 |
|  |  | SS | 200 | 9.36 | 7.02 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.936 | 0.702 |  |
|  |  | TN | 40 | 1.872 | 1.404 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.1872 | 0.1872 |  |
| 生产废水 | 1018000 | COD | 304 | 309.2 | 203.6 | 经污水处理站处理后排入市政管网送沭阳凌志水务有限公司处理 |
|  |  | SS | 107 | 108.6 | 101.8 |  |
|  |  | TN | 17.7 | 18 | 10.18 |  |
|  |  | TP | 7.07 | 7.2 | 5.09 |  |
|  |  | 石油类 | 0.88 | 0.9 | 1.018 |  |
|  |  | 总铝 | 178 | 181.6 | 2.036 |  |

化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。

污水处理站工艺：废水首先进入隔油池除去废水中悬浮的石油类污染物，再进入流量调节池，以调匀水质和水量，同时降低冲击负荷以便后续处理构筑物能够稳定运行；

然后用水泵计量提升后输送入中和曝气池,利用碱液将pH调到9—10，并通过风机实现均匀搅拌的效果；调节后的废水自流到絮凝池，利用絮凝剂（PAC）和助凝剂(PAM)把废水中的金属离子和有机物祛除掉；

废水经沉淀池沉淀后的清水从上部溢流到pH回调池，把pH调节到排放要求并流入到处理水池，最终达标排放；沉淀池产生的沉泥全部通过潜污水泵排入到污泥浓缩池,利用压滤机压滤处理后泥饼外运处理，滤液重新回流到调节池。

沉淀池污泥进入污泥浓缩池，由污泥泵提升到厢式压滤机压成泥饼后外运处理。压滤液流入调节池循环处理。确保废水无外排，处理后的水质可以达到沭阳凌志水务有限公司的接管标准。

图3.2-1  项目厂区污水处理站工艺流程图

接管可行性分析

沭阳凌志水务有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（8万m3/d），共计80亩（11万m3/d）。该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元人民币。目前项目环评已于2010年10月14日通过并获得环评批复，该污水处理厂目前已经建设完毕投入运行。

沭阳凌志水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图3.2-2。

项目废水水质简单，水量小，对沭阳凌志水务有限公司的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。本项目废水经污水处理厂处理达标排入沂南河，对周围水体影响较小。

## 3.3固体废物防治措施评述

项目主要固体废物有生活垃圾、项目产生的固体废物主要包括：边角料、旋风收尘、废切削液、废活性炭、废酸液、废碱液、废封孔液及废染色液、废水处理污泥。

生活垃圾：

员工1500人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为450t/a，由当地环卫部门统一清运。

生产固废：

边角料3t/a，旋风收尘0.06t/a，可收集后外卖。

废切削液240t/a，废活性炭1t/a，脱脂、除膜、阳极处理产生的废酸20t/a，碱洗产生的废碱5t/a，废染色液1t/a，废封孔剂1t/a，废水处理污泥700t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位处理。

表3.3-1  建设项目固废产生及处置情况

| 序号 | 副产物 名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | CNC等 | 液态 | 危险废物 | HW08 | 240 |
| 2 | 废活性炭 | 注塑 | 固态 | 危险废物 | HW08 | 1 |
| 3 | 废酸液 | 脱脂、除膜、阳极 | 液态 | 危险废物 | HW34 | 20 |
| 4 | 废碱 | 碱洗 | 液态 | 危险废物 | HW35 | 5 |
| 5 | 废染色液 | 染色 | 液态 | 危险废物 | HW12 | 1 |
| 6 | 废封孔剂 | 封孔 | 液态 | 危险废物 | HW17 | 1 |
| 7 | 废水处理污泥 | 污水处理系统 | 半固态 | 危险废物 | HW17 | 700 |
| 8 | 边角料 | CNC等 | 固态 | 一般固废 | - | 3 |
| 9 | 旋风收尘 | 喷砂打磨 | 固态 | 一般固废 | - | 0.06 |
| 10 | 生活垃圾 | 居民生活 | 固态 | 生活垃圾 | - | 450 |

建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。危险废物定期外运，在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒（采用汽车运输，一般每月一次）。并在堆放场所树立明显的标志牌。建设项目暂存场地设置要求做到以下几点：

（1）在厂区内设立专门的固体废弃物暂存场所，并在醒目位置设置标示牌；用于暂存或运输危险废弃物的容器必须坚固并进行防腐防渗处理；并配备相应的防火防爆、防雷防电、防雨等措施；

（2）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

（3）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

（4）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（5）在拟建项目内设专门的废物暂时性的贮存间；

（6）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）贮存间由专人管理，此外对容器外表应设标签，管理人员应做好记录，严禁废物的流失、渗漏；

（8）委托有资质的危险废物运输及处理机构代为外运及处理处置；

（9）整个外运处理过程必需根据国家及地方的有关规定认真填写《江苏省危险废物交换、转移申请表》。

综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

## 3.4噪声污染防治措施评述

### 3.4.1主要治理措施

项目噪声主要为喷砂机和CNC加工机，噪声值为75~85分贝之间。生产设备置于车间内，噪声主要通过距离衰减、墙体隔声、吸声处理、减振处理。保持设备处于良好的运转状态，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声；在设备选型方面，尽量选用国内外技术先进的低噪声设备，并根据噪声源的声频特性，对搅拌机和压力水泵采取基座减震，并在机器外部修建隔音挡板；厂房四周采用吸音护板，窗户使用双层隔声窗；对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭；并且加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。经过以上措施处理，厂房设计隔声可达20dB（A）以上。

本项目噪声预测计算模式如下：

室外点声源在预测点的倍频带声压级：

a.某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上，则：

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLoct为A计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

室内点声源的预测：

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

f.声压级合成公式

n个声压级Li合成后总声压级LP总总计算公式

在距各噪声源最近的厂界东侧取点作为预测点，预测具体结果见表3.4-1。

表3.4-1 项目声环境预测结果

| 关心点 | 设备名称 | 数量（台） | 单台噪声值（dB） | 叠加噪声值dB（A） | 降噪效果 dB（A） | 噪声源离厂界距离m | 距离衰减dB(A) | 贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 机械手 | 64 | 75 | 93.06 | 20 | 60 | 35.56 | 41.33 |
|  | 喷砂机 | 3 | 85 | 89.77 | 20 | 60 | 35.56 |  |
|  | CNC加工机 | 303 | 85 | 109.8 | 40 | 60 | 35.56 |  |
|  | CNC加工机 | 303 | 85 | 109.8 | 40 | 60 | 35.56 |  |

由上表可见，项目营运后喷砂机和CNC加工机等设备运行时产生的噪声在受噪声影响最大的东厂界的贡献值为41.33dB（A）。因此高噪声设备通过厂房隔声、设备减振及距离衰减后，噪声影响最大的东厂界和其他三厂界昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65 dB（A），夜间噪声值≤55 dB 。可满足其声环境功能区划要求。

根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中3.5规定：凡本标准中未列入的以噪声污染为主的工业企业可用本标准中同类企业噪声源强度相近似的卫生防护距离宽度作为参考；因此本项目噪声防护距离确定为以1#楼边界外50m、2#楼边界外100m。

根据本项目外环境分析，当地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目所设噪声防护距离范围内无居民区、学校等环境敏感点，对声环境影响不大。

因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。

### 3.4.3治理效果分析

CNC机床等高噪声设备车间采用密实的砖墙，动力设备安装隔声罩，并采取减振措施，经几何衰减后可达到20-40dB(A)隔声量。

采用上述措施并达到要求的降噪量，加上距离衰减，可以达到厂界噪声不超标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间昼间≤55dB(A)。

## 3.5排污口规范化设置

（1）厂区排水体制按 “雨污分流”制排水体系实施，雨水由厂区雨水管网收集后排入附近雨水管网；生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油处理，处理后废水经园区污水管网排入阜宁县污水处理厂处理后排放淮河入海道南泓，

（2）厂房设置3个15m高的排气筒（1#），排气筒设用于监测采样用的采样孔和搭建采样平台，并在醒目处设置明显标志牌。排气筒设用于监测采样用的采样孔和搭建采样平台，并在醒目处设置明显标志牌。

（3）固体废物堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施；并应设置专用堆放场，防止雨淋和地渗。

（4）对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

该项目各排污口环境保护图形标志设置要求具体见表3.5-1。

表3.5-1     各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水接管口 | YS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 污水接管口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 废气排气筒 | FQ-1、2 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 生产设备及风机等 | ZS-X | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-X | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 危废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

## 3.6“三同时”验收及环保投资

本项目总投资约9800万美元，用于环境保护方面的投资约625万元，占项目总投资的1％，具体环保投资分项估算见表3.6-1。

表3.6-1    项目环保投资及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总氮、总磷 | 化粪池 | - | 达到沭阳凌志水务有限公司接管标准 | 依托现有 |
|  | 生产废水 | COD、SS、TN、TP、石油类、总铝 | 污水处理系统 | 400 | 达到沭阳凌志水务有限公司接管标准 | 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 |
| 废气 | 2-1# | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 10 | 达标排放 | 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 |
|  | 1-2#车间2-2#车间 | 非甲烷总烃 | 水洗塔处理 | 5 | 达标排放 |  |
|  | 2-1#车间 | 粉尘 | 旋风除尘 | 10 | 达标排放 |  |
|  | 2-3#车间 | 硫酸雾、氮氧化物 | 碱液喷淋塔 | 20 | 达标排放 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 生产设备 | 厂房隔声、设备减震 | - | 厂界噪声达标 | 依托现有 |
| 固废 | 生产车间 | 危险废物 | 危废暂存场所 | 180 | 合理处置无外排 | 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 |
|  |  | 一般工业固废 | 分类收集处理装置 | - |  | 依托现有 |
| 绿化 | 厂区绿化 | — | — |  |

# 4大气环境影响

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。

估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

## 4.1预测内容

  - 预测因子

根据拟建项目废气排放特点，环境空气预测因子为非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物。

  - 预测范围

预测范围为大气评价范围。

  - 预测内容

使用导则推荐估算模式SCREEN3对废气排放正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。

## 4.2预测源强

正常工况下有组织排放的废气源强见4.2-1，无组织排放的废气源强见表4.2-2。

表4.2-1  本项目有组织废气排放源强参数一览表

| 排气筒 编号 | 污染物 名称 | 污染源 类型 | 排气筒 高度(m) | 内径 (m) | 烟气出口流量(m3/h) | 烟气出口 温度(℃) | 评价因子源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 非甲烷总烃 | 点源 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.0001 |
| 2#~5# | 硫酸雾 | 点源 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.049 |
|  | NOx |  | 15 | 0.5 |  | 20 | 0.039 |
| 6# | 粉尘 | 点源 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.0015 |
| 7#~11# | 非甲烷总烃 | 点源 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.0016 |
| 12#~16# | 非甲烷总烃 | 点源 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.0016 |

表4.2-2  本项目无组织废气排放源强参数一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 无组织排放量（kg/h） | 排放源面积（m2） | 标准浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0001 | 8882 | 2.0 |
|  | 硫酸雾 | 0.0683 |  | 0.3 |
|  | NOx | 0.043 | 8882 | 0.25 |
| 2-3#车间 | 粉尘 | 0.0011 |  | 0.9 |
| 1-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0125 | 8882 | 2.0 |
| 2-2#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0125 | 8882 | 2.0 |

## 注：排气筒2#~5#、7#~11#、12#~16#互相之间距离都小于排气筒的高度15m，故为等效排气筒。

## 4.3预测结果

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。采用估算模式SCREEN3预测结果列于表6.2-3~表6.2-6。

表4.3-1  本项目有组织废气污染预测结果一览表（一）

| 离中心下风向距离 （m） | FQ-1# | FQ-2#~5# | FQ-2#~5# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 | NOx |
|  | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向 预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 100 | 6.928E-6 | 0.00 | 0.003395 | 1.13 | 0.002702 | 1.08 |
| 200 | 6.999E-6 | 0.00 | 0.00343 | 1.14 | 0.00273 | 1.09 |
| 300 | 6.475E-6 | 0.00 | 0.003173 | 1.06 | 0.002525 | 1.01 |
| 400 | 5.002E-6 | 0.00 | 0.002451 | 0.82 | 0.001951 | 0.78 |
| 500 | 3.854E-6 | 0.00 | 0.001889 | 0.63 | 0.001503 | 0.60 |
| 600 | 3.045E-6 | 0.00 | 0.001492 | 0.50 | 0.001187 | 0.47 |
| 700 | 2.471E-6 | 0.00 | 0.001211 | 0.40 | 0.0009635 | 0.39 |
| 800 | 2.053E-6 | 0.00 | 0.001006 | 0.34 | 0.0008005 | 0.32 |
| 900 | 1.74E-6 | 0.00 | 0.0008525 | 0.28 | 0.0006785 | 0.27 |
| 1000 | 1.5E-6 | 0.00 | 0.0007348 | 0.24 | 0.0005848 | 0.23 |
| 1100 | 1.311E-6 | 0.00 | 0.0006423 | 0.21 | 0.0005112 | 0.20 |
| 1200 | 1.16E-6 | 0.00 | 0.0005682 | 0.19 | 0.0004523 | 0.18 |
| 1300 | 1.036E-6 | 0.00 | 0.0005079 | 0.17 | 0.0004042 | 0.16 |
| 1400 | 9.344E-7 | 0.00 | 0.0004579 | 0.15 | 0.0003644 | 0.15 |
| 1500 | 8.489E-7 | 0.00 | 0.000416 | 0.14 | 0.0003311 | 0.13 |
| 1600 | 7.764E-7 | 0.00 | 0.0003804 | 0.13 | 0.0003028 | 0.12 |
| 1700 | 7.142E-7 | 0.00 | 0.00035 | 0.12 | 0.0002785 | 0.11 |
| 1800 | 6.605E-7 | 0.00 | 0.0003236 | 0.11 | 0.0002576 | 0.10 |
| 1900 | 6.136E-7 | 0.00 | 0.0003007 | 0.10 | 0.0002393 | 0.10 |
| 2000 | 5.724E-7 | 0.00 | 0.0002805 | 0.09 | 0.0002232 | 0.09 |
| 2100 | 5.36E-7 | 0.00 | 0.0002626 | 0.09 | 0.000209 | 0.08 |
| 2200 | 5.036E-7 | 0.00 | 0.0002468 | 0.08 | 0.0001964 | 0.08 |
| 2300 | 4.746E-7 | 0.00 | 0.0002326 | 0.08 | 0.0001851 | 0.07 |
| 2400 | 4.486E-7 | 0.00 | 0.0002198 | 0.07 | 0.0001749 | 0.07 |
| 2500 | 4.25E-7 | 0.00 | 0.0002083 | 0.07 | 0.0001658 | 0.07 |
| 下风向最大浓度（mg/m3） | 7.186E-6 | 0.003521 | 0.002802 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 227 | 227 | 227 |
| 占标率 （%） | 0.00 | 1.17 | 1.12 |

表4.3-2  本项目有组织废气污染预测结果一览表（二）

| 离中心下风向距离 （m） | FQ-6# | FQ-7#~11# | FQ-12#~16# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 100 | 0.0001039 | 0.01 | 0.003654 | 2.44 | 0.003091 | 0.15 |
| 200 | 0.000105 | 0.01 | 0.004419 | 2.95 | 0.003517 | 0.18 |
| 300 | 9.712E-5 | 0.01 | 0.004699 | 3.13 | 0.002949 | 0.15 |
| 400 | 7.503E-5 | 0.01 | 0.004538 | 3.03 | 0.003025 | 0.15 |
| 500 | 5.781E-5 | 0.01 | 0.0046 | 3.07 | 0.002724 | 0.14 |
| 600 | 4.567E-5 | 0.01 | 0.00523 | 3.49 | 0.002663 | 0.13 |
| 700 | 3.706E-5 | 0.00 | 0.005398 | 3.60 | 0.002478 | 0.12 |
| 800 | 3.079E-5 | 0.00 | 0.005296 | 3.53 | 0.002384 | 0.12 |
| 900 | 2.61E-5 | 0.00 | 0.005056 | 3.37 | 0.002385 | 0.12 |
| 1000 | 2.249E-5 | 0.00 | 0.004754 | 3.17 | 0.00233 | 0.12 |
| 1100 | 1.966E-5 | 0.00 | 0.004764 | 3.18 | 0.002237 | 0.11 |
| 1200 | 1.74E-5 | 0.00 | 0.004748 | 3.17 | 0.002133 | 0.11 |
| 1300 | 1.555E-5 | 0.00 | 0.00468 | 3.12 | 0.002026 | 0.1 |
| 1400 | 1.402E-5 | 0.00 | 0.004576 | 3.05 | 0.001919 | 0.1 |
| 1500 | 1.273E-5 | 0.00 | 0.00445 | 2.97 | 0.001817 | 0.09 |
| 1600 | 1.165E-5 | 0.00 | 0.004311 | 2.87 | 0.001719 | 0.09 |
| 1700 | 1.071E-5 | 0.00 | 0.004165 | 2.78 | 0.001627 | 0.08 |
| 1800 | 9.907E-6 | 0.00 | 0.004016 | 2.68 | 0.001541 | 0.08 |
| 1900 | 9.204E-6 | 0.00 | 0.003868 | 2.58 | 0.00146 | 0.07 |
| 2000 | 8.586E-6 | 0.00 | 0.003722 | 2.48 | 0.001385 | 0.07 |
| 2100 | 8.04E-6 | 0.00 | 0.003579 | 2.39 | 0.001317 | 0.07 |
| 2200 | 7.554E-6 | 0.00 | 0.003442 | 2.29 | 0.001254 | 0.06 |
| 2300 | 7.12E-6 | 0.00 | 0.003311 | 2.21 | 0.001196 | 0.06 |
| 2400 | 6.729E-6 | 0.00 | 0.003188 | 2.13 | 0.001141 | 0.06 |
| 2500 | 6.376E-6 | 0.00 | 0.003071 | 2.05 | 0.001091 | 0.05 |
| 下风向最大浓度（mg/m3） | 0.0001078 | 0.002962 | 0.003522 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 227 | 227 | 227 |
| 占标率 （%） | 0.01 | 0.99 | 0.18 |

表4.3-3  本项目无组织废气污染预测结果一览表（一）

| 离中心下风向距离 （m） | 2-1#车间无组织废气 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 | NOx |
|  | 下风向 预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向 预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 100 | 0.0003343 | 0.02 | 0.02273 | 7.58 | 0.01437 | 5.75 |
| 200 | 0.0002074 | 0.01 | 0.0141 | 4.70 | 0.008918 | 3.57 |
| 300 | 0.0001199 | 0.01 | 0.008156 | 2.72 | 0.005158 | 2.06 |
| 400 | 7.73E-5 | 0.00 | 0.005256 | 1.75 | 0.003324 | 1.33 |
| 500 | 5.438E-5 | 0.00 | 0.003698 | 1.23 | 0.002338 | 0.94 |
| 600 | 4.074E-5 | 0.00 | 0.00277 | 0.92 | 0.001752 | 0.70 |
| 700 | 3.195E-5 | 0.00 | 0.002172 | 0.72 | 0.001374 | 0.55 |
| 800 | 2.593E-5 | 0.00 | 0.001763 | 0.59 | 0.001115 | 0.45 |
| 900 | 2.161E-5 | 0.00 | 0.00147 | 0.49 | 0.0009293 | 0.37 |
| 1000 | 1.838E-5 | 0.00 | 0.00125 | 0.42 | 0.0007903 | 0.32 |
| 1100 | 1.591E-5 | 0.00 | 0.001082 | 0.36 | 0.0006841 | 0.27 |
| 1200 | 1.397E-5 | 0.00 | 0.0009499 | 0.32 | 0.0006007 | 0.24 |
| 1300 | 1.24E-5 | 0.00 | 0.0008432 | 0.28 | 0.0005332 | 0.21 |
| 1400 | 1.112E-5 | 0.00 | 0.000756 | 0.25 | 0.0004781 | 0.19 |
| 1500 | 1.005E-5 | 0.00 | 0.0006837 | 0.23 | 0.0004324 | 0.17 |
| 1600 | 9.162E-6 | 0.00 | 0.000623 | 0.21 | 0.000394 | 0.16 |
| 1700 | 8.403E-6 | 0.00 | 0.0005714 | 0.19 | 0.0003613 | 0.14 |
| 1800 | 7.752E-6 | 0.00 | 0.0005271 | 0.18 | 0.0003333 | 0.13 |
| 1900 | 7.187E-6 | 0.00 | 0.0004887 | 0.16 | 0.000309 | 0.12 |
| 2000 | 6.691E-6 | 0.00 | 0.000455 | 0.15 | 0.0002877 | 0.12 |
| 2100 | 6.251E-6 | 0.00 | 0.0004251 | 0.14 | 0.0002688 | 0.11 |
| 2200 | 5.862E-6 | 0.00 | 0.0003986 | 0.13 | 0.000252 | 0.10 |
| 2300 | 5.514E-6 | 0.00 | 0.000375 | 0.13 | 0.0002371 | 0.09 |
| 2400 | 5.203E-6 | 0.00 | 0.0003538 | 0.12 | 0.0002237 | 0.09 |
| 2500 | 4.923E-6 | 0.00 | 0.0003348 | 0.11 | 0.0002117 | 0.08 |
| 下风向最大浓度（mg/m3） | 0.0003374 | 0.02294 | 0.01451 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 106 | 106 | 106 |
| 占标率 （%） | 0.02 | 7.65 | 5.80 |

表4.3-4  本项目无组织废气污染预测结果一览表（二）

| 离中心下风向距离 （m） | 无组织废气 |
| --- | --- |
|  | 2-3#车间颗粒物 | 1-2#车间非甲烷总烃 | 2-2#车间非甲烷总烃 |
|  | 下风向 预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向 预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/ m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 100 | 0.0003677 | 0.04 | 0.004178 | 0.21 | 0.004178 | 0.21 |
| 200 | 0.0002281 | 0.03 | 0.002593 | 0.13 | 0.002593 | 0.13 |
| 300 | 0.0001319 | 0.01 | 0.001499 | 0.07 | 0.001499 | 0.07 |
| 400 | 8.503E-5 | 0.01 | 0.0009662 | 0.05 | 0.0009662 | 0.05 |
| 500 | 5.981E-5 | 0.01 | 0.0006797 | 0.03 | 0.0006797 | 0.03 |
| 600 | 4.481E-5 | 0.00 | 0.0005093 | 0.03 | 0.0005093 | 0.03 |
| 700 | 3.514E-5 | 0.00 | 0.0003993 | 0.02 | 0.0003993 | 0.02 |
| 800 | 2.852E-5 | 0.00 | 0.0003241 | 0.02 | 0.0003241 | 0.02 |
| 900 | 2.377E-5 | 0.00 | 0.0002701 | 0.01 | 0.0002701 | 0.01 |
| 1000 | 2.022E-5 | 0.00 | 0.0002297 | 0.01 | 0.0002297 | 0.01 |
| 1100 | 1.75E-5 | 0.00 | 0.0001989 | 0.01 | 0.0001989 | 0.01 |
| 1200 | 1.537E-5 | 0.00 | 0.0001746 | 0.01 | 0.0001746 | 0.01 |
| 1300 | 1.364E-5 | 0.00 | 0.000155 | 0.01 | 0.000155 | 0.01 |
| 1400 | 1.223E-5 | 0.00 | 0.000139 | 0.01 | 0.000139 | 0.01 |
| 1500 | 1.106E-5 | 0.00 | 0.0001257 | 0.01 | 0.0001257 | 0.01 |
| 1600 | 1.008E-5 | 0.00 | 0.0001145 | 0.01 | 0.0001145 | 0.01 |
| 1700 | 9.244E-6 | 0.00 | 0.000105 | 0.01 | 0.000105 | 0.01 |
| 1800 | 8.527E-6 | 0.00 | 9.69E-5 | 0.00 | 9.69E-5 | 0.00 |
| 1900 | 7.906E-6 | 0.00 | 8.984E-5 | 0.00 | 8.984E-5 | 0.00 |
| 2000 | 7.36E-6 | 0.00 | 8.364E-5 | 0.00 | 8.364E-5 | 0.00 |
| 2100 | 6.876E-6 | 0.00 | 7.814E-5 | 0.00 | 7.814E-5 | 0.00 |
| 2200 | 6.448E-6 | 0.00 | 7.327E-5 | 0.00 | 7.327E-5 | 0.00 |
| 2300 | 6.066E-6 | 0.00 | 6.893E-5 | 0.00 | 6.893E-5 | 0.00 |
| 2400 | 5.724E-6 | 0.00 | 6.504E-5 | 0.00 | 6.504E-5 | 0.00 |
| 2500 | 5.416E-6 | 0.00 | 6.154E-5 | 0.00 | 6.154E-5 | 0.00 |
| 下风向最大浓度（mg/m3） | 0.0003711 | 0.004217 | 0.004217 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 106 | 106 | 106 |
| 占标率 （%） | 0.04 | 0.21 | 0.21 |

## 4.4. 大气环境防护距离的设置

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），使用大气环境防护距离计算模式计算本项目的大气环境防护距离，预测结果表明，本项目无组织废气排放不会造成环境空气质量的超标现象，因此本项目不设大气环境防护距离。

## 4.5 卫生防护距离的设置

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：q0—标准浓度限值，mg/m3；

L—企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见表6.2-9；

Q—工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。

表 6.2-9  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L(m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注: 1) 工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存, 但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

计算结果如表4.5-1所示。

表4.5-1 各污染物卫生防护距离计算结果表

| 污染源名称 | 污染源 | 计算卫生防护距离(m) | 确定卫生防护距离(m) | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2-1#车间 | 0.001 | 50 | 100 |
| 硫酸雾 |  | 5.245 | 50 |  |
| NOx |  | 3.757 | 50 |  |
| 粉尘 | 2-3#车间 | 0.01 | 50 |  |
| 非甲烷总烃 | 2-2#车间 | 0.007 | 50 |  |
| 非甲烷总烃 | 1-2#车间 | 0.007 | 50 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。据此，确定建设项目的卫生防护距离为：以1#楼边界外50m、2#楼边界外100m范围内。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

## 4.6. 大气预测结果评价

通过预测，项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响均较小，周围环境空气质量基本能够维持现状。企业必须按照报告中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好无组织废气的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。

# 5结论

## 5.1建设项目基本情况

沭阳瑞泰科技有限公司选址沭阳经济技术开发区瑞声大道东、余杭路北。厂区东侧为空地，与官西大沟相邻，北侧为空地，西北为昆沭工业园三期，西侧为豪锐实业，南侧为群星工贸，项目西北侧1350米处有修远中学，1400米左右有任巷安置区。这些居民和学校均作为敏感目标予以保护。沭阳瑞泰科技有限公司租赁瑞声精密电子沭阳有限公司厂房，项目占地总面积29900m2，总投资9800万美元。生产产品主要为手机金属外壳，生产规模为年产手机金属外壳540万只。

沭阳瑞泰科技有限公司拟建电子元器件及年产手机金属外壳540万套项目员工1500人，不设置食堂和职工宿舍，生产制度施行三班制，每天工作24小时，年工作300天。

## 5.2 厂址选择与规划的相符性

项目位于沭阳经济技术开发区北区，项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。

## 5.3 与产业政策相符性

项目是以铝型板材为原料生产手机外壳，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家及江苏省产业政策。

## 5.4 达标排放与污染物控制

（1）废气建设项目废气主要为注塑废气、酸性废气、打磨粉尘、喷砂粉尘、CNC油雾。经防治措施处理后，非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物和粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。

根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以1#楼外扩50米、2#楼外扩100米。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

（2）废水：排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理，生产废水经过污水处理站处理后满足沭阳凌志水务有限公司接管标准，接管进入沭阳凌志水务有限公司集中处理后，尾水排入沂南河，对环境影响较小。

（3）固废：项目产生的固废经过分类处理后，最终固体排放量为零，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。

（4）噪声：建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。

## 5.5 符合清洁生产原则，满足循环经济要求

从项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

## 5.6 满足区域总量控制要求

项目完成后，大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施，建设项目水污染物总量纳入沭阳凌志水务有限公司的接管总量。固废排放量为零，不申请总量。

## 5.7 总结论

综上所述，项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，技改项目在拟建地建设是可行的。

## 5.8 建议

1、建设单位应贯彻执行建设项目环境保护的有关规定，注意设备的日常维护保养，防止污染事故的发生。

2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作，保证废气、废水处理装置达到设计要求。

3、建设单位须加强对废气、废水处理设施的管理，保障其正常、稳定的运行，杜绝超标排放。

4、建设单位应进一步加强节水措施，在保证正常生产的前提下，提高水的重复利用率。

# Text boxes

雨水管网

浓水300000

纯水制备系统

染色清洗

喷淋塔洗涤水

厂区污水处理站

1018000

1018000

沭阳凌志水务有限公司

化粪池

图3.2-2 沭阳凌志水务有限公司工艺流程图

达标排放

调节PH

PH回调池

污泥外运

絮凝池

调节PH

中和曝气池

调节池

隔油池

生产废水

生活污水

脱脂、碱洗、阳极封孔清洗废水

除膜、化学抛光

18000

CNC水

除膜

硝酸360

稀释配水

碱洗

液碱360

稀释配水

浓硫酸270

脱脂、阳极

稀释配水

1530

1800

图2.2-2  T处理工艺流程及产污环节图

图例

G---废气

N---噪声

S---固废

水

W9

水洗

S10

G7

HNO3

除膜

水

W8

S9

NaOH

W7

S8

G6

水

W6、S7

S7

G5、S6、N5

W5、S5

G4、S4、N4

W4

G3、S3、N3

S2、N2

组立

二次阳极

高光

777

1137

1432

1072

110000

800000

消耗11700

46800

46800

20000

1000000

120000

58500

1254379

11000

10000

100000

80000

1554379

1321379

消耗2000

消耗200000

水

水洗

W15

S16

染色剂、封孔剂

W14

水

H2SO4

G11

水

图2.2-3  阳极处理工艺流程及产污环节图

染色封孔

水洗

S15

4

1

2000

1

阳极处理

1

2000

10

水

W13

水洗

S14

G10

H2SO4、H3PO4

化学抛光

图例

G---废气

N---噪声

S---固废

水

W12

水洗

消耗20000

消耗1000

S13

消耗10000

G9

阳极

喷砂

HNO3

除膜

水

清洗

W1

正庚烷

W11

S12

NaOH

W3

打磨

W10

S11

G8

水

H2SO4

CNC加工

G2

W2、S2

G1、S1、N1

图2.2-1  项目生产工艺流程及产污环节图

图例

W---废水

G---废气

N---噪声

S---固废

水洗

清洗

注塑

T处理

清洗

碱洗

CNC加工

水洗

脱脂

工件

H2SO4

水洗

碱洗

水洗

工件

脱脂

工件