建设项目环境影响报告表

项目名称： 沭阳县“钱集镇L-CNG加气站”工程项目

建设单位(盖章)：  沭阳宇田新能源有限公司

编制日期: 2015年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳县“钱集镇L-CNG加气站”工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳宇田新能源有限公司 |
| 法人代表 | 王晓红 | 联系人 | 卢先生 |
| 通讯地址 | 沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处 |
| 联系电话 | 18360107111 | 传真 | / | 邮政编码 | 223636 |
| 建设地点 | 沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 备案文号 | 沭发基[2015]206号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F6564 机动车燃料零售 |
| 占地面积 | 3.04亩 (合2026.67 m2) | 绿化面积 | 依托周边 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资 (万元) | 24 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 | _ |
| 项目内容及规模 一、项目由来 天然气汽车由于其排放性能好，运行成本低、技术成熟、安全可靠，所以天然气被世界各国公认为最理想的汽车替代燃料。天然气对环境造成的污染远远小于液化石油气和石油，是一种优良的汽车发动机环保燃料。因此，沭阳宇田新能源有限公司拟投资1000万元，在沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处建设沭阳县“钱集镇L-CNG加气站”工程项目。本项目用地面积3.04亩，设结构雨棚416m2，60Nm3低温储罐一套，泵撬1台，液压撬1套，LNG、CNG加气机各2台以及相关设施。建成后计划 LNG最大供气能力730×104Nm3/a； CNG 常规年供气能力730×104Nm3/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院253号令《建设项目环境影响评价管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应该编制环境影响评价报告表。受沭阳宇田新能源有限公司委托，由江苏圣泰环境科技股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作，征得环保主管部门的同意，本次环评以环境影响报告表+风险专项分析的形式进行。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 三、工程内容及规模 表1 工程内容一览表 序号 分类 工程名称 主要内容 1 主体 工程 储罐 60Nm3低温储罐一套 站房 建筑面积95.5m2，包括控制室、营业室、站长室、值班室、卫生间 加气雨棚 建筑面积416m2，网架结构 2 辅助 工程 CNG停车位 136 m2 围墙 非燃烧实体围墙 安保系统 紧急停机锁存报警、售气机处泄漏低限报警、LNG贮罐/泵处泄漏低限报警、LNG泵抽空报警、储罐超压报警等 3 公用 工程 给水 水源引自市政供水管网 排水 经地埋处理回用厂区绿化，不外排 供电 来自当地电力供应部门 消防 利用各类消防器材、消防废水应急池 4 环保 工程 噪声 噪声源主要为车辆噪声和设备噪声，设备噪声通过减振、隔声等措施降低；进出加气站的车辆减速慢行，禁止鸣笛，可降低噪声影响。 废气 逸出天然气回收系统 废水 经地埋处理回用周边绿化，不外排 固废 生活垃圾收集后环卫清运 绿化 绿化依托周边 1、加气站等级划分 本项目设60m3低温储罐1个，2013年3月1日实施的《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)，本项目加气站为二级加气站。 表2 LNG加气站、L-CNG加气站、LNG/L-CNG加气站等级划分 级别 一级 二级 三级 LNG储罐总容积 120＜V≤180 60＜V≤120 V≤60 本项目 二级 2、气源概况 本项目不承担液态天然气的运送，供气公司提供由槽车运至本项目所在地。根据供气公司提供的资料，LNG天然气的主要成分（Mol%）为CH4：96.22%、C2H6：1.77%、C3H8：0.300%、N2：0.967%。 表3 LNG的物性参数 密度 0.7431kg/Nm3 相对密度 0.5819（空气为1.0） 标准状态 温度为20℃，大气压力为101.32kPa 水露点 -10℃ 高发热量 37.55MJ/Nm3 低发热量 33.85MJ/Nm3 蒸发潜热 489.31KJ/Kg 气化率 气化率1455Nm3/t（气化后20℃） 爆炸限值 5%～15% 根据《中华人民共和国出入境检验检疫行业标准》（SN/T2491-2010）中的“进出口液化天然气质量评价标准”对液化天然气的技术指标规定见表4。通过与LNG《车用压缩天然气》（GB18047-2000）的指标比照，本项目LNG气体质量符合国家标准要求。 表4 液化天然气技术指标表 项目 质量标准 本加气站气体指标 一级 二级 组分（摩尔分数）% 甲烷 ≥ C6烷烃 ≤ C6＋烷烃 ≤ 二氧化碳 ≤ 氧 ≤ 氮 ≤ 83 1.5 0.1 0.1 0.01 1 75 2.0 0.5 0.1 0.01 1 96.22 0.051 0.00 0.00 0.00 0.967 总硫（以硫计）（mg/m3）≤ 5 30 0 硫化氢（mg/m3）≤ 1 5 0 高热值MJ/Nm3 39.0 38.0 37.55 相对密度 0.555～0.7 0.5819 3、产品方案 项目建成投产后，主要向车辆供应LNG，项目主要产品名称及规模见表5。 表5 主要产品及规模表 序号 产品名称 生产规模 运行时数 1 LNG 730×104Nm3/a 365×24=8760h 2 CNG 730×104Nm3/a 4、主要生产设备 新建项目主要设备见表6。 表6 项目设备一览表 序号 名 称 规格、型号 数量 1 LNG低温储罐 有效容积：60m3 1个 2 LNG加气机、加气枪 Q=0-0.19m3/min，计量精度±1.0% 2台 CNG加气机、加气枪 Q=0-0.19m3/min，计量精度±1.0% 2台 3 潜液泵撬 设计流量：340L/min 1台 4 储罐增压器 100Nm³/h，工作压力1.6MPa 1台 5 EAG加热器 Q=200m3/h 1台 6 BOG调压计量橇 流量：300Nm3/h 1台 7 CNG常规加气站液压机撬 进口压力0.1~0.3MPa，流量不小于 714Nm3/h 1台 5、公用工程 （1）给排水系统 项目用水来自市政给水管网，总用水量为146t/a，主要用水为员工日常生活用水。 本项目排水采用雨污分流；生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于周边绿化。事故状态下，应切断潜水泵电源，本项目产生的废水不外排。 （2）供电 本工程供电由市政电网供给。 （3）消防 根据《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB50156-2012），本工程为二级站；室外消防水量不小于15L/s，火灾延续时间为2小时。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，本工程加气站发生火灾的种类为C类火灾，选用干粉灭火器。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）的规定，加气站内共设置手提式 MF/ABC8 型干粉灭火器42具，推车式 MFT35 型干粉灭火器5台。另外，加气站内应备有消防桶、铲、锹等简易消防器材。 6、职工人数及工作制度 本项目正式投产后，共需职工10人，三班制，每班8小时，年工作天数365天，年工作时长8760小时。公司不提供员工食宿。 7、项目总平面布置 本加气站在沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处，项目西侧紧靠新205国道，南侧与北侧周边为农田、村庄，东侧为新桥村，经实地测量，距本项目最近的环境敏感点为东侧52m的居民。项目周边概况见附图2。 加气站内布置具体见附图3厂区平面布置，其中LNG 加气部分设置1套60m3 LNG 储罐、1套单泵撬、2台LNG加气机；CNG部分设置1套液压撬体，2台CNG加气机。 站房包括收费室、办公室、厕所等。 加气站设置应严格按照《液化天然气汽车加气站技术规范》（NB T1001-2011）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加气站布置原则。站内设备设施之间的安全防火间距见表7，工艺设施与站外建构筑物的防火距离见表8，项目选址、总平面布置与标准情况对比见表9、表10。 表7 站内设备设施之间的安全防火间距表（m） 设施名称 LNG储罐 LNG卸车口 LNG加气机 CNG加气机 LNG放散管管口 站房 标准/设计 标准/设计 标准/设计 标准/设计 标准/设计 标准/设计 LNG储罐 2/- 3/9.7 4/23.7 6/37.7 - 8/77.7 LNG卸车口 - - 6/16 6/24 - 6/79.7 LNG加气机 - - - - 6/32 CNG加气机 - - 2/8 - - - LNG放散管管口 - - - 8/42.7 - 8/83.7 站房 - - - - - - 表8 LNG储罐、放散管管口、LNG卸车口与站外建筑物防火间距 单位:m 项目 LNG设备 LNG 储罐 放散管管口 LNG 卸车点 标准 实际 标准 实际 标准 实际 二类保护物 (新桥村) 20 95 20 106 16 80 二类保护物 (周圩) 20 120 20 112 16 120 主干路 (新205国道) 10 28 8 8 8 28.3 架空电力线路 (有绝缘层) 1倍杆高 2倍杆高 1倍杆高 2.1倍杆高 1倍杆高 2.1倍杆高 表9 本项目总平面布置与标准对比情况 序号 标准要求 本项目实际情况 符合情况 1 单车道或单车停车位宽度≥4m，双车道或双车停车位宽度≥6m 单车停车位宽度4.6m 符合 2 车辆入口、出口道路分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 3 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面 水泥路面 符合 4 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外 平坡 符合 5 气罐与站房的防火间距≥6m ≥6m 符合 6 气罐与站区围墙的防火间距≥3m ≥3m | 符合 7 气罐与站卸车点的防火间距≥3m ≥3m 符合 8 气罐与站LPG泵（房）、压缩机（间）的防火间距≥4m ≥4m 符合 9 气罐与站加气机的防火间距≥4m ≥4m 符合 10 站房与加气机的防火间距≥5.5m ≥5.5m 符合 11 加气机与卸车点的防火间距≥6m ≥6m 符合 12 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识 加气作业区与辅助服务区之间有界线标识 符合 13 加抽加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 无“明火地点”或“散发火花地点” 符合 14 | 加油加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 加气站内的爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 符合 15 加气站的工艺设备与站外建(构)筑物间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加袖加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于安全间距的1.5倍，且大于25m 时，可设置非实体围墙。 设置2.2m实体围墙 符合 表10 本项目选址与标准对比情况 序号 标准要求 本项目实际情况 符合情况 1 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 符合沭阳县发展规划、环保和防火安全的要求，交通便利 | 符合 2 在城市建成区不得建一级加气站 属于二级加气站，不在城市建成区内 符合 3 距重要公共建筑物＞100m 周围100m范围无重要公共建筑物 符合 4 距明火或散发火花地点＞18m 周围18m范围无明火或散发火花地点 符合 5 距民用建筑一类、二类、三类保护物＞11m 民用建筑距本项目最近为52m，大于11m 符合 6 距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐＞15m 周围15m范围内无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 符合 7 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐＞15m 周围15m范围内无 符合 8 城市道路＞6m 距道路＞6m 符合 由上表可以看出本项目选址和总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。因此，本项目选址及总图布置是可行的。今后项目场址周围若规划建设其他建（构）筑物，则应根据相关安全距离要求进行合理布置。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是新建项目，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7～9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表11。 表11 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河、岔流河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 （3）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （4）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。 3、沭阳县钱集镇简介 沭阳县钱集镇是沭阳县的南大门，六塘河、新长铁路、京沪高速公路、205国道穿境而过，距南京只有230公里，距宿迁只有55公里，距临沂只有160公里，交通发达。全镇6400户，社会总人口32658人，人口密度为每平方公里660人，全镇土地总面积4948.98公顷，其中耕地2916.97公顷，人均耕地1.34亩。镇域气候温和，雨量充沛，自然条件优越，年平均气温为13.8℃，全年无霜期208天左右，日照时数2228.9小时，年均降水量为937.6毫米。 钱集镇地势平坦、开阔，土质优良、肥沃，是发展农业生产的优良基地。全镇以生产水稻、小麦、玉米为主，是沭阳县重要产粮区之一，经济作物有花生、油菜、棉花、蔬菜等，林木蓄积量大，近几年来，与多家院校、单位合作，繁育良种杨树取得成效。钱集镇是革命老区，蕴藏着巨大的经济发展潜力和后发优势。2010年，按照县委“自加压力争第一、狠抓落实促跨越”的工作要求，镇党委政府融集体之智慧，团结和带领广大干部群众走“突出工业化、提升产业化、推进城镇化”的发展路子，大力实施“三四五”工程，推进了全镇经济和社会的全面进步。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价委托沭阳县环境监测站进行监测。具体监测结果见表12。 表12 空气环境监测数据统计表 单位：mg/m3 点位 编号 点位 名称 监测日期 监 测 项 目 PM10 TSP 二氧 化硫 二氧 化氮 G1 邢庄 2015.12.1 02:00 0.069 0.15 0.021 .012 08:00 0.018 0.015 14:00 0.020 0.014 20:00 0.019 0.016 G2 项 目 所 在 地 2015.12.1 02:00 0.070 0.13 0.021 0.016 | 08:00 0.018 0.015 14:00 0.022 0.016 20:00 0.019 0.014 G3 前杨庄 2015.12.1 02:00 0.069 0.14 0.020 0.015 08:00 0.019 0.013 14:00 0.023 0.016 20:00 0.019 0.015 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.15 0.30 0.5 0.2 根据监测结果，PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为淮沭新河。为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次环评委托阳县环境监测站对沭新河水质进行监测。具体监测结果见表13。 表13 地表水水质监测结果 （单位：mg/m3，pH值无量纲） 分析项目 点位 日期 pH 化学 需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 项目所在地上游500米 2015年 12月2日 7.03 16 2.6 0.689 0.12 距项目所在地最近淮沭新河断面 7.00 15 2.7 0.721 0.13 项目所在地下游1000米 6.98 16 2.8 0.715 0.03 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 根据检测结果，淮沭新河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托阳县环境监测站对项目所在地周边噪声进行监测。具体监测结果见表14。 表14 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 12月1日 12月2日 12月1日 12月2日 昼间 夜间 N1 51.8 51.9 41.5 41.4 N2 51.2 51.3 41.2 41.1 N3 60.7 59.2 50.0 49.3 N4 52.4 52.5 42.2 40.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类区标准值 70 55 根据监测数据，项目所在地东、南、北三侧声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，西侧靠205国道厂界符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表15。 表15 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 空气环境 新桥村 东 52m 100人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 周圩 西 143m 60人 水环境 淮沭新河 西 6100m 中 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 新桥村 东 52m 100人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 周圩 西 143m 60人 厂界 东、北、南侧 1m — 西面场界 西侧 35m — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4类标准 |
| --- | --- | --- |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表16。 表16 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 时平均 2.0 mg/Nm3 参照大气污染物 综合排放标准详解 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮沭新河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表17，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。厂区绿化用水执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010），具体标准值见表18。 表17 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr CODMn BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 表18 城市绿化水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其中西面厂界靠205国道，距离公路35m范围内噪声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4类标准，具体标准限值见表19。 表19 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 4 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 依照《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容，甲烷一般不作为衡量环境污染的指标，故不设相关标准；本项目营运期无组织挥发的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，具体标准值见表20。 表20 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、水污染物 建设项目废水为生活污水经地埋式污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4的一级标准，满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，用于周边绿化。具体标准值分别见表21。 表21 废（污）水排放标准限值表 污染物 名称 最高允许排放浓度（mg/L） 依据 一级 COD 100 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） BOD5 20 SS 70 总磷 0.5 氨氮 15 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表22、23。 表22 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工阶段 | 噪声限值〔dB(A)〕 昼间75 夜间55 表23 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 |
| 总量控制指标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放总量见表24。 表24 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废水 废水量 116.8 116.8 0 COD 0.041 0.041 0 SS 0.033 0.033 | 0 氨氮 0.0023 0.0023 0 总磷 0.0004 0.0004 0 固废 生活垃圾 1.83 1.83 0 废弃滤芯 0.01 0.01 0 废气：本项目大气污染物非甲烷总烃的排放量为0.322t/a，为无组织排放，设置卫生防护距离，不申请总量。 废水：本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于周边绿化，不外排，不申请总量。 固废：建设项目产生的固废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程及产污环节 图1 L-CNG加气站工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①LNG卸车流程 把LNG槽车内的LNG卸至LNG加气站储罐内。采用增压器与潜液泵联合的卸车流程。LNG槽车到站后，利用泵橇上的空温式增压气化器对槽车储罐进行升压，启动潜液泵，将槽车中的LNG卸入站内的低温储罐内进行储存。LNG潜液泵泵池预冷过程中， LNG储罐中LNG进入LNG潜液泵泵池，部分LNG气化，产生的 BOG通过回气管道返回LNG低温储罐，既可达到预冷潜液泵泵池的目的，又可回收BOG气体和对储罐进行压力调节。 ②LNG加气流程 储罐中的饱和LNG通过潜液泵加压、加液机计量后通过加液枪给汽车加液，加液压力≤1.6MPa。在给车辆加液时，先将加注、回气管路通过专用的LNG加液、回气接软管与汽车上的LNG瓶进液、回气接口相连接，通过回气口回收车载瓶中余气以降低 LNG贮罐内的压力。将低温储罐内的LNG 输送到低温潜液泵中，通过加液机来控制泵运转输送的流量，同时用 LNG 流量计计量出输送的液体，再在面板上显示出加液量及价格。 ③CNG加气流程 原料LNG通过灌装车输送进站储罐，经过过滤器过滤，再经涡轮流量计量；然后进入缓冲罐，再进入压缩机经多级压缩加压至25.00兆帕；以高压气体状态进入脱水装置，天然气经脱水气后水露点低于-550C；高压气体出脱水装置后通过加气枪给管束车加气；当管束车加气压力达到20.00兆帕时，加气柱自动关闭加气枪，其质量流量计自动记录加气量和加气压力。压缩机排污气及脱水装置再生气排气进入废气回收罐，同时起到气液分离和储存之作用。 主要污染工序： 一、施工期 建筑施工全过程按照作业性质可以分为下列几个阶段：场地平整阶段、基础工程阶段、主体工程阶段等。施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物和废水等。该项目施工期对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、噪声 施工期各工段的高噪声设备主要为推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、打桩机、振捣棒、电锯等，噪声级一般在75dB(A)-105dB(A)之间；运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、拖拉机、装载机等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在80-85dB(A)之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表。 表25 施工期主要噪声源情况 序号 主要设备 噪声级（dB（A）） 序号 主要设备 噪声级（dB（A）） 1 推土机 73-83 7 吊 车 72 2 挖掘机 67-77 | 8 升降机 78 3 混凝土搅拌机 78-89 9 扇风机 92 4 打桩机 85-105 10 压风机 95 5 振捣棒 93 11 重型运输车 80-85 6 电 锯 103 12 2、扬尘及废气 施工阶段的大气污染源包括扬尘和废气。扬尘是指露天堆场、裸露场地的风力扬尘，建筑垃圾的搬运扬尘，土石方和建筑材料运输产生动力道路扬尘；废气主要是指运输车辆尾气。 该项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，较难估算。施工过程中，各种机械以及车辆燃油会产生一定量的废气，其主要成分为CO、NOX、HC等。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要有废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾。 废弃建筑材料与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关。按100m2建筑面积产生垃圾0.5t计，该项目总建筑面积95.5m2，则共产生建筑垃圾约0.5t。 施工人员的生活垃圾按人均产生量估算，按每人每日0.5kg计，施工人员按10人计，施工期为3个月，则产生生活垃圾0.45t。 4、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水按在此期间日均施工人员为10人计，生活用水量按80升/人•日计，则日生活用水量为0.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日产生量为0.64 m3/d。主要污染因子为COD、SS、BOD5等。 施工废水主要为泥浆废水和设备清洗废水，泥浆废水来自浇筑水泥工段和地下工程的挖掘，排放量较难估算，主要污染因子为SS。 二、营运期 项目建成后，主要的污染工序包括以下几方面： 1、大气污染源 项目正常运营时，主要大气污染物为进出加气站汽车排放的尾气、加气站内无组织天然气排放。 （1）汽车尾气 待加气车辆在加气站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），主要污染物为NOX、CO，属于无组织排放。由于过往加气车辆怠速和慢速行驶时间较短，其产生的汽车尾气通过扩散排入大气，且排放量较少，故项目运营过程过往加气车辆产生的尾气对区域环境影响不大。 （2）加气站无组织天然气排放 根据项目气源资料，项目天然气主要成分为甲烷及其他烷烃类物质，因此项目环境空气污染源为甲烷和非甲烷总烃，主要来自卸车作业的无组织排放；系统超压排放的气体；以及加气过程泄漏的天然气。 ①卸车损耗 LNG槽车将LNG通过公路运输至本站后，在卸车台通过卸车增压器对槽车储罐增压，利用压差将LNG送至LNG储罐。过程中可能会有极少量气体泄漏，主要为无组织排放。源强见表5-2。 ②系统超压排放的天然气 在本站正常运行过程中，储罐中的液体同时在不断的蒸发和气化，这部分气化了的气体如不及时排出，储罐压力会越来越大，但是当储罐的气体排放量大于一定量时，又造成较大浪费，所以在本站储罐压力高出正常工作压力且小于排放压力时，利用潜液泵循环，通过上进液口对储罐进行降压，只有当储罐压力超高，来不及降压或者其他特殊情况下，储罐压力达到安全阀设定值时，安全阀打开，释放储罐中的气体，降低储罐压力，保证储罐安全。这类释放的气体全部通过放散管口集中放散，放散管口高于储罐所在地面5米以上。各工序设置有较完善的自动化控制系统，一般发生情况的频率较低、排放量也较小。源强见表5-2。 ③加气过程泄漏的天然气 拟建项目站内天然气在加气设备在运行过程会产生极少的天然气逸散在空气中，且放散管采用冷凝回收设施处理后排放，按0.3L/万m3计算，项目年加气量为1460×104Nm3/a，则项目设备运行过程中排入大气的天然气量为0.438Nm3/a、0.3285kg/a。天然气气源资料中甲烷含量为：85.3%，非甲烷总烃含量为14.7%，经计算，甲烷排放量为0.28kg/a（0.374N m3/a），非甲烷总烃排放量为0.048 kg/a（0.064N m3/a），按照《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容，甲烷不作为衡量环境污染的指标。按下表经计算，无组织逸出的非甲烷总烃量约为0.322t/a。 表26 加气区非甲烷总烃排放量一览表 单元 污染源废气 损耗率 加气量 损耗排 放气体 组分（Nm3/a） 排放规律 排放去向 备注 罐区 卸车损耗 0.01% 1460万Nm3/a 1460 Nm3/a 非甲烷总烃 214.62 间隙 空气 无组织排放 超压排放 0.01% 1460 Nm3/a 非甲烷总烃 214.62 间隙 空气 无组织排放（放散管口） 合计 -- 2920 Nm3/a 非甲烷总烃 429.24 -- -- -- 加气机区域 加气过程泄漏 依③计算可得 0.438 Nm3/a 非甲烷总烃 0.048 间隙 空气 无组织排放 总计 -- 2920.45 Nm3/a 非甲烷总烃 429.29 间隙 空气 无组织排放 2、水污染源 本项目运营期废水主要为工作人员产生的的生活废水。 ①给水 员工生活用水定额以40L/（人·日）计，本项目有10人，全厂全年工作365天，则用水量为146t/a。 ②排水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水年排放量为116.8t，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷。生活污水收集后经过地埋式污水处理设施处理后达标，用于周边绿化。 表27 废水排放情况 种类 废水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 治理措施 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 116.8 COD 350 0.041 经地埋式污水处理设施处理后用于绿化 SS 280 0.033 氨氮 20 0.0023 总磷 3 0.0004 本项目总用水量平衡见图2。 图2 本项目总用水量平衡图 t/a 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要是进出车辆、加气站、LNG泵、汽化器等设备产生，根据生产设备的功率及运行特征，类比分析，其综合噪声源强约60dB(A)~80dB(A)。加气站主要噪声源强见表28。 表28 营运期噪声源强一览表 单位：dB(A) 排放源 声压级 数量 安装位置 拟采取治理措施 LNG潜液泵 80 1 加气区 基础减震 加气机 70 4 加气区 基础减震 CNG液压撬 80 1 加气区 基础减震 车辆 60 多辆 / 加强管理、绿化 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要是员工日常工作中产生的生活垃圾、天然气过滤产生的废弃滤芯。 公司员工人数10人，年工作日365天，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾年产生量为1.83t/a。该部分垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。 为保证供气清洁度，防止堵塞管道，工艺管道设置过滤芯，需定期更换滤芯，属无毒无害废渣，产生量约 0.01t/a，为一般工业垃圾，交由环卫部门填埋处理。 本项目固废产生及处置情况见表29。 表29 固废产生及处置情况 名称 危险废物编号 性状 产生量 处置量 拟采取的治理措施 生活垃圾 —— 固态 1.83t/a 1.83t/a 环卫部门统一收集清运 废弃滤芯 —— 固态 0.01t/a 0.01t/a 环卫部门统一收集清运 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 来往车辆 | CO、NOx、HC | / | 少量 无组织 | / | / | 少量 无组织 | 空气 |
|  | 加气站无组织排放气体 | 非甲烷总烃 | / | 0.322 | / | 0.051 | 0.322 | 空气 |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | CODcr | 116.8 | 350 | 0.041 | 0 | 0 | 经地埋式生活污水处理装置处理后，用于周边绿化 |
|  |  | SS |  | 280 | 0.033 | 0 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.0023 | 0 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.0004 | 0 |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 处理量 | 利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.83 t/a | 1.83t/a | — | 0 | 环卫部门收集清运 |
|  | 生产过程 | 废弃滤芯 | 0.01t/a | 0.01t/a | — | 0 | 环卫部门收集清运 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是加气站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、卸车和加气过程中产生的噪声，其声压级为60～80dB(A)。加气站的生产设备选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出加气站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛，加气时车辆熄火和平稳启动等措施，使加气站内的交通噪声降到最低值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 建筑施工全过程按照作业性质可以分为下列几个阶段：场地平整阶段、基础工程阶段、主体工程阶段等。施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物和废水等。本项目施工期对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、水环境影响分析 建设期施工人员的生活污水排放是造成对地面水污染的主要原因。施工高峰时，现场劳动人数可以达到20人，生活用水量按80升/人•日计，则日生活用水量为0.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日产生量为0.64m3/d。主要污染因子为COD、SS、BOD5等。虽然排放量不大，对周围地面水不会造成严重影响，但应加强管理、减少施工期间的污水排放，故应建临时废水沉淀池处理。 2、大气环境影响分析 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。 在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过GB3095－1996二级标准中日均值0.30mg/m3的5－100倍，污染相当严重。因此在施工过程中，必须十分注意施工扬尘，及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。黄沙、水泥等粉料，应专门设置库房堆放碎包，并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。 防治对策： （1）施工队伍进入现场后，应对施工现场实行统一管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以免长期堆放表面干燥而起尘。 （3）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，工地出口处应设立专门冲洗轮胎处，防止泥土带出，定时洒水抑尘，以减少运输过程中的扬尘。 （4）现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂石等建筑材料采取遮盖措施。 3、声环境影响分析 建设期噪声主要是施工作业机械和运料车辆产生的建筑噪声，噪声源强峰值达85－110dB（A）。施工期必须严格控制施工时间，禁止在晚21时～次日6时期间进行高噪声、振动的施工工作。建筑施工噪声在不同的施工阶段是不同的，其对环境的影响主要在土方、基础和结构施工阶段。施工机械中的高噪声设备有打桩机、振动棒、电锯、搅拌机、切割机、运输车辆等，最高声级达100dB（A）以上。 为减小建设施工噪声的影响，建设期间应严格遵守相关要求，对建设施工噪声可从以下几个方面加以控制和管理： （1）建设中采用低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备。 （2）对一些固定的高噪声设备采用噪声控制措施。 （3）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。 4、固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要有废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾。 废弃建筑材料与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关。按100m2建筑面积产生垃圾0.5t计，该项目总建筑面积609.72m2，则共产生建筑垃圾3.05t。 施工人员的生活垃圾按人均产生量估算，按每人每日0.5kg计，施工人员按20人计，施工期为3个月，则产生生活垃圾0.9t。 （1）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。 （2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。 （3）在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。 二、营运期环境影响及防治措施分析： 1、大气环境影响及防治措施分析 项目正常运营时，主要大气污染物为进出加气站汽车排放的尾气、加气站内无组织天然气排放。 a、汽车尾气 待加气车辆在加气站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），主要污染物为NOX、CO，属于无组织排放。由于过往加气车辆怠速和慢速行驶时间较短，其产生的汽车尾气通过扩散排入大气，且排放量较少，故项目运营过程过往加气车辆产生的尾气对区域环境影响不大。 b、加气站内无组织天然气排放 根据项目气源资料，项目天然气主要成分为甲烷及其他烷烃类物质，因此项目环境空气污染源为甲烷和非甲烷总烃，主要来自卸车作业的无组织排放、系统超压排放的气体以及加气过程泄漏的天然气。按照《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容，甲烷不作为衡量环境污染的指标，非甲烷总烃量约为0.322t/a，其源强见表30。 表30 无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 1 加气站 非甲烷总烃 0.322 8 2026.67 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表31。 表31 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放废气排放源强等参数见表26。根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表32。 表32 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 非甲烷总烃 加气站 0.446 50 由上表可确定建设项目的卫生防护距离为：加气站场界外50m范围包络线。经调查，在卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，符合卫生防护距离要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。同时参考表10，加气设备与站外建（构）筑物的距离均符合GB50156-2012中站址选择的要求。今后项目场址周围若规划建设其他建（构）筑物，则应根据相关安全距离要求进行合理布置。 本项目卸车、加气过程泄漏的天然气以及系统超压排放的天然气产生甲烷和烃类气体排放为无组织排放，且不是连续排放，为瞬时排放，故这类气体的排放防治措施以预防为主：本环评要求在开罐检查时，各个储罐不同时开罐，而且逐步放空，以减小放空的速率。同时，加强管理和设备维修，及时检修、减少和防止跑冒滴漏和事故性排放，同时安装报警系统，以预防滴漏事故的发生。采取以上措施后，对周围环境空气质量影响小。 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物对周围环境空气质量影响较小。 2、水环境影响及防治措施分析 本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。项目生活污水产生量为116.8t/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于周边绿化不外排。 项目污水处理站采用地埋式污水处理系统，设计处理规模为1t/d，工艺采用A2/O工艺，污泥处理采用板框压滤机脱水。污水处理工艺流程见图5。 地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可做为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 项目废水经地埋式污水处理装置后，出水符合《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。由此可见，本项目废水排放量很小，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响及防治措施分析 本项目噪声源主要是高压液压泵、加气机、撬体散热扇工作时产生机械噪声及来往车辆产生的交通噪声。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式，按照所有高噪声机械设备同时满负荷运转进行噪声预测。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 经预测计算，噪声预测结果见表33。 表33 工程噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB(A) 关心点 昼间 夜间 厂界噪声 贡献值昼 背景值 与背景值叠加后的影响值 厂界噪声 贡献值夜 背景值 与背景值叠加后的影响值 厂界东 45.8 51.85 52.81 41.8 41.45 44.64 厂界南 45.2 51.25 52.21 41.2 41.15 44.19 厂界西 52.1 59.95 60.61 48.1 49.65 51.11 厂界北 50.2 52.45 54.48 46.2 41.25 47.41 标准值 60（其中西厂界70） 50（其中西厂界55） 本项目不使用高噪声设备，主要噪声源为加气站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、卸车和加气过程中产生的噪声。经类比分析，该项目噪声声级约为60～75dB（A）。建设方需采取必要的减震、消声、隔声等措施，确保在今后运营过程中厂界噪声能持续达标，建议建设方采取下列措施消声降噪： （1）加气站的生产设备尽量选用低噪声的设备，从声源上降低噪声源强。 （2）对高噪声设备（卸车增压器、放散管口等）采取安装隔音、减振、消声等措施，如安装减震胶垫、安装吸声体材料等，达到综合降噪的效果。 （3）加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 采用上述噪声控制和管理措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、交通干线一侧4a类标准。故项目建成后，所在区域声环境质量良好，营运期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响及防治措施分析 本项目营运期产生的固体废物主要是员工日常工作中产生的生活垃圾、天然气过滤产生的废弃滤芯。 公司员工人数10人，年工作日365天，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾年产生量为1.83t/a。该部分垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。 为保证供气清洁度，防止堵塞管道，工艺管道设置过滤芯，需定期更换滤芯，属无毒无害废渣，产生量约 0.01t/a，为一般工业垃圾，交由环卫部门填埋处理。 综上，本项目固体废物经妥当处理处置后，不对外环境产生影响。 5、排污口整治 按苏环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，建设项目应对污水排放口、固定噪声源对边界影响最大处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治。 a、企业污水排放口必须按照规范化的要求进行设置，（废）污水排放口只能设有一个。在利于监测的地方设置采样点，在总排放口附近醒目处也应设置环境保护图形标志。 b、固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。 c、废弃物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。废弃物堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。 6、环境风险分析 本项目为二级加气站，建设和营运过程中严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》和《加油站作业安全规范》等标准设计、施工、操作。风险评价具体见风险评价专章，在建设单位落实本评价中提出的各项措施，做好风险防范措施及应急预案基础上，从环境风险评价的角度分析是可行的。 7、清洁生产分析 清洁生产通常是指产品在生产过程和预期消费中，既合理利用自然资源，把对人类和环境的危害降至最小，又能充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。项目的清洁生产主要是从工艺设备的先进性、产品指标、资源指标、污染物产生指标等方面进行分析。 （1）工艺设备的先进性 本项目是对液化天然气和压缩天然气的储存与销售，运营过程所需设备为国内先进水平，具有高效、优质无污染的特点，符合清洁生产的基本要求。 （2）产品指标 本项目中天然气是清洁能源，在使用过程中废气排放量较小，对周围环境的影响很小，满足清洁生产的要求。 （3）能耗指标 项目以利用电能为主，无燃煤设施。 （4）污染物产生指标 ①废水产生指标：项目运营过程产生的废水主要为职工的生活污水，其产生量较少，经地埋式生活污水处理装置处理后，用于周边绿化。 ②废气产生指标：本项目营运期大气污染物主要为进出加气站汽车排放的尾气、加气站内无组织排放的天然气。汽车尾气和加气站内排放的天然气均属于无组织排放，产生量较少，对周围环境影响较小。 ③固体废物产生指标：本项目产生的固体废物主要为职工日常生活垃圾和生产垃圾，产生量少，集中收集后外运环卫部门统一处理，对周围环境无影响。 综合上述分析，本项目符合清洁生产要求，达到国内同行业较先进水平。 8、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资24万元，占总投资的2.4%。 项目“三同时”验收一览表 单位：万元 类别 序号 环保措施内容 投资 处理效果 进度 大气污染治理措施 1 采用相关的报警系统、逸出天然气回收系统等 10 达标排放 与建设项目同时设计、同时施工、同时使用 水污染治理措施 2 雨污分流系统、地埋式污水处理系统 4 达标排放 噪声污染治理措施 3 减振、隔声等措施，加强车辆管理 2 达标排放 固体废物处置措施 4 生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一清运 1 无固体 废物外排 排污口 设置 5 厂区应做到雨污分流，设污水排口、雨水排口各一个 2 排污口达 规范化要求 6 污水排放口及固体废物堆放场所处进出路口应置规范标志牌 其他 7 消防设施、事故池 5 满足规定要求 合计 24

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆 | CO、NOx、HC | 加强车辆管理 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准限值要求 |
|  | 卸车、系统超压排放、加气过程泄漏 | 非甲烷总烃 | 加强管理和设备维修、逸出天然气回收系统、安装报警系统 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经地埋式生活污水处理装置处理后用于周边绿化 | 达标处理 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一收集清运 | 符合环境卫生 管理要求 |
|  | 生产运营 | 废弃滤芯 | 环卫部门统一收集清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是加气站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、卸车和加气过程中产生的噪声，其声压级为60～85dB(A)。加气站的生产设备选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出加气站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛，加气时车辆熄火和平稳启动等措施，使加气站内的交通噪声降到最低值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求。 |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期 “三废”较少，废气、废水及噪声均可以做到达标排放；生活垃圾由环卫部门集中收集处理，不外排；项目应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中相关要求进行建设，加强周边绿化管理，采取以上措施后，本项目对生态环境影响很小。 |

结论及建议

一、结论 1、建设项目情况 沭阳宇田新能源有限公司拟投资1000万元，在沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处建设沭阳县“钱集镇L-CNG加气站”工程项目。本项目用地面积3.04亩，设结构雨棚416 m2，60Nm3低温储罐一套，泵撬1台，液压撬1套，LNG、CNG加气机各2台以及相关设施。建成后计划 LNG年最大供气能力730×104Nm3/a； CNG 常规年供气能力730×104Nm3/a。 2、产业政策的符合性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 3、项目选址合理性 项目地块属于公共设施营业网点用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的行业，本项目符合沭阳县用地规划的要求。本项目加气设备与站外建（构）筑物的安全距离均符合要求，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。因此本项目选址合理。 4、清洁生产符合性 天然气汽车燃料产业具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。推广应用天然气汽车燃料可改善城市大气污染，推动环境保护，调整效益。推广应用天然气汽车燃料可改善城市大气污染， 推动环境保护， 调整能源结构。 本工程采取的工艺较为先进、 可靠，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制程度较好，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 5、风险评价分析结论 对照相关法律法规和标准要求，本项目车载储气瓶、LNG 储罐区、LNG 加气机、CNG加气机等与站外构筑物以及站内设施之间防火距离均满足 GB50156-2012（2014 版）《汽车加油加气站设计与施工规范》中的要求。 本项目运营期涉及环境风险事故为天然气泄露及燃烧产生伴生 CO，环境风险预测表明，在天然气发生泄漏事故燃烧时，在不同气象条件下，一氧化碳的半致死浓度（LC50）及立即威胁生命和健康的浓度（IDLH）均没有出现。不会造成厂区外居民的死亡，事故风险值为 0，低于的风险可接受水平为 8.33×10-5人/a，环境风险水平可接受。 6、环境质量现状 大气环境质量现状根据有关监测资料，该项目区域空气质量SO2、NO2、PM10浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，该区域环境空气质量较好。 水环境质量现状：项目相关水体淮沭新河水质监测指标符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 声环境质量现状：新建项目厂区及周围区域声环境质量良好，昼间或夜间的等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4类标准。 7、与区域总量控制要求的相符性 本项目固废和废气总量指标为零； 本项目产生的废水经处理达标后全部用于周边绿化，不外排。 8、污染物达标排放可行性 （1）本项目废水主要为生活污水，全年生活污水产生量为116.8t/a。本项目污水经地埋式生活污水处理装置处理后，能够达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，用于周边绿化不外排。本项目产生的生活污水对周围水环境影响较小。 （2）本项目噪声源主要是加气站区内来往的机动车辆行驶时产生的交通噪声、卸车和加气过程中产生的噪声，其声压级为60～80dB(A)。建设单位采取以下治理措施：加气站的生产设备选用低噪声设备，并设置减振垫；严格管理进出加气站内的来往机动车辆，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛，加气时车辆熄火和平稳启动等措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类标准要求（其中西侧靠205国道厂界符合4a类区标准要求），对厂界外声环境影响较小。 （3）项目产生的固体废弃物均得到及时有效的处理，对周围环境影响较小。 （4）本项目建成后，由于车辆在站内行程较短，尾气排放量较小，对环境影响不大。 加气区加气站卸车和加气作业时泄漏产生少量天然气无组织排放，天然气中非甲烷总烃含量较小。站内自然通风环境良好，废气产生量较小，无组织扩散后对周围大气环境影响较小，无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值标准。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，设置卫生防护距离为本项目场界外50m范围包络线。本项目经实地测量，在卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，符合卫生防护距离要求。且项目与外界建、构物距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中防火间距要求。因此，本项目对周围环境空气质量影响较小。 综上所述，可以认为本项目与区域环境质量要求相符，项目正常生产运作不会影响区域环境功能。 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，严格执行环境保护措施与主体工程的“三同时”制度，在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境接受范围内，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二．建议 1. 建设单位应保证购置低噪声设备，同时加大对高噪设备的噪声治理力度。对于全厂噪声控制应有相关专业人员进行设计，并且对噪声设采取减震、吸声、消声、隔声等措施，确保治理效果。 2. 切实落实对固体废物的处置。固废应及时运出，避免在厂内长期存放。 3. 将环保设施的正常运行纳入正常的生产管理中，保证环保设施100%的运行率。 4. 评价结论仅对以上的产品方案、场址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、场址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案通知 附件2 红线图 附件3 用地规划许可证 附件4 营业执照法人身份证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 沭阳县“钱集镇L-CNG加气站”工程项目 | 建设地点 | 沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 用地面积3.04亩，60m3储罐1个 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | F6564 机动车燃料零售 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 24万元 | 所占比例（%） | 2.4 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2015]206号 | 立项时间 | 2015-11-4 |
|  | 报告表审批部门 | 沭阳县环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 沭阳宇田新能源有限公司 | 联系电话 | 18360107111 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 沭阳县钱集镇205国道与老205国道交叉处 | 邮政编码 | 223636 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 210007 |
|  | 法人代表 | 王晓红 | 联系人 | 卢先生 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-1996 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-2008 2类、4类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废弃滤芯 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

116.8

116.8

146

自来水

生活污水

周边绿化

地埋式污水处理

损耗29.2

植物吸收

损耗70

图3   地埋式污水处理系统工艺流程图