建设项目环境影响报告表

项目名称：2GW太阳电池组件生产工厂建设项目

建设单位（盖章）：江苏博硕智能系统有限公司

编制日期：2016年3月

江苏圣泰环境科技股份有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 2GW太阳电池组件生产工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏博硕智能系统有限公司 |
| 法人代表 | 曹耀辉 | 联系人 | 郭玉龙 |
| 通讯地址 | 沭阳县经济技术开发区新205国道东侧慈溪路北侧 |
| 联系电话 | 13730336780 | 传真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济技术开发区新205国道东侧慈溪路北侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2016]32号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3940]电池制造 |
| 占地面积（m2） | 121880 | 绿化面积 | 18000m2 |
| 总投资（万元） | 35106.17 | 其中：环保投资（万元） | 48 | 占总投资比例 | 0.14% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | 2017年02月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备” |
| 水及能源消耗： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 24420 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 4200万 | 燃气（Nm3/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目废水主要是生活废水，无生产废水产生。生活废水产生量为15216t/a，废水经隔油池、化粪池预处理后，接入沭阳经济开发区污水管网，经沭阳凌志水务有限公司处理达标后，排入新沂河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格 消耗量 1 玻璃 986×1644mm 29925t/a 2 EVA 980×1644mm 3990t/a 3 TPT背板 986×1644mm 3990t/a 4 电池片 156×156mm 23940万片 5 焊带 长：26154mm 313t/a 6 汇流条 长：270mm 1196万条 7 汇流条 长：290mm 798万条 8 汇流条 长：430mm 798万条 9 铝合金框（40×40） 长：992mm 1596万个 10 接线盒 - 399万个 11 有机硅胶 - 1158t/a 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格 数量（台套） 1 全自动双腔室层压机 BSL2236OAC-H 142KW 3 2 自动串焊机 BSSW-V-1600 25KW 4 3 在线裁切机 BSCQ08B 10.5KW 1 4 EVA在线裁切机 BSCQ10A 7.5KW 1 5 自动注胶组框一体机 BSZK08L.000 8KW 1 表1-3 建设项目原料理化性质 原料名称 危规号 理化特性 燃烧 爆炸性 毒性 毒理 玻璃 Na2O·CaO·6SiO2 / 无规则结构的非晶态固体，其分子在空间中具有统计上的均匀性。在理想状态下，均质玻璃的物理、化学性质（如折射率、硬度、弹性模量、热膨胀系数、导热率、电导率等）在各方向都是相同的。 / 无毒 EVA / 乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物。它是一种热融胶粘剂，常温下无粘性而具抗粘性，以便操作，经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化，并变的完全透明。 / 无毒 TPT背板 / 由多层高分子薄膜经碾压黏合起来的复合膜，主要由三层组成：含氟膜（或其替代物）+PET层(或其替代物）+与EVA粘结层（有含氟膜、改性EVA、PE、PET等）。具有优异的耐侯性、低的水汽渗透率、良好的电绝缘性 、一定的粘结强度 / 无毒 电池片 / 这种太阳能电池以高纯的单晶硅棒为原料，一般分为单晶硅、多晶硅。晶体硅带有金属光泽的灰黑色固体、硬度大、有脆性、常温下化学性质不活泼。有显著的半导电性。 / 无毒 环保焊带 （无氧铜 /T2紫铜） / 化学成分：铜+银：≥99.9、锡：≤0.002、锌：≤0.003、铅：≤0.004、磷：≤0.002、镍：≤0.002、铁：≤0.004、锑：≤0.002、硫：≤0.004、砷 ：≤0.002、铋：≤0.001、氧：≤0.003注：≤0.05（杂质）。具良好导电、导热性。抗拉强度：（σb,N/mm&sup2）≥275。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能，可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性的杂质较少，微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大。 可燃 毒性较小 有机硅胶 / 有机硅胶产品的基本结构单元是由硅－氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连的产品。具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质，并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、拒水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性 难燃 无毒 |
| 工程内容和规模： 1、项目由来 为加快沭阳县经济建设，沭阳县发展和改革局批准《江苏博硕智能系统有限公司2GW太阳电池组件生产工厂建设项目》立项（沭发改备案[2016]32号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院令第253号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年国家环保部令第33号）中的有关规定，江苏博硕智能系统有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，江苏圣泰环境科技股份有限公司派环评技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘，并根据《环境影响评价技术导则》的要求，收集了相关资料，在此基础上，完成了本报告表的编制工作。 2、项目概况 拟新建的“2GW太阳电池组件生产工厂建设项目”工程总投资35106.17万元，其中建设投资31880万元，流动资金3226.17万元。项目位于国家级沭阳经济技术开发区新205国道东侧慈溪路北侧，北侧为睿甲金属科技股份有限公司，西侧为205国道，东面为日升科技园，南侧隔慈溪路为闲置工业空地。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 （1）本项目从事太阳能电池组件生产，属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2014年本）》中鼓励类第十九项（轻工）第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”、省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号）中鼓励类第十七项（轻工）第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”项目，符合国家及地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 建设项目位于沭阳县沭阳县经济开发区邦源路北侧，乡界河西侧。该地块用地性质为工业用地，建设项目符合当地用地规划和环境规划要求。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、工程内容及规模 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4新建项目主工程及产品方案 工程内容 工程地点 年产量 生产线 车间数 年运行时间 2GW太阳电池组件 生产车间 399万套 12 7 7200h 5、公用工程 （1）供水 新建项目总用水量为24420t/a，来自当地自来水管网。 （2）排水 全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体，本项目废水为生活废水，废水量约15216t/a，经预处理达沭阳凌志水务有限公司接管标准后排入市政管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放。 （3）供电 本项目用电量为4200万千瓦时/年，由市政电网提供。 （4）绿化 该项目占地面积为121880m2，绿化面积18000m2，绿化率为15%。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 24420t/a 来自市政自来水管网 排水 15216t/a 排入污水管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放 供电 4200万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 — 汽车运输 绿化 18000m2 绿化覆盖率15% 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员868人，年工作日300天，每天工作12小时，2班制。年工作时长为7200小时。 7、厂区平面布置 该项目选址位于国家级沭阳经济技术开发区新205国道东侧慈溪路北侧，主要建筑物为加工车间、食堂、仓库、办公室。设备的总平面布置要在充分满足就近生产工艺流程的前提下，结合场地地形、环境条件和交通运输，统筹安排，合理布局，有机组织生产设施和行政生活设施分区建设，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 二、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7~9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 三、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 四、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2014年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2014年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2014年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2014年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2014年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2014年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2014年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济开发区简介 2001年8月，沭阳经济开发区正式启动建设，沭阳经济开发区分为南区、北区和沂北区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于经济技术开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 2、开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： （1）南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 （2）沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 3、开发区基础设施情况 给水： 工业园南区和北区的用水全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济开发区北区工业污水处理厂）。 沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济开发区北区工业污水处理厂） 沭阳凌志水务有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富路北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（8万m3/d），共计80亩（11万m3/d）。 该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元。项目环评已于2010年10月14日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2010]140号）（见报告书附件），于2012年9月28日通过竣工验收（沭环验[2012]10号）。二期已开展前期筹建工作。 该污水处理厂服务范围主要位于主城区东部，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里（规划的沭七路），北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。 本项目位于沭阳县经济开发区邦源路6号，生活废水接入沭阳凌志水务有限公司。 沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂） 沭阳县恒通水务有限公司位于江苏沭阳经济开发区沂北区南端，处理工艺采用“EGSB+水解酸化+动态膜CASS+深度处理”处理工艺；处理水量为30000t/d，污水经处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中集中式工业污水处理厂的一级排放标准标后排入新沂河北偏泓。污泥处理采用浓缩脱水后外运卫生填埋处置。该污水处理厂服务范围为江苏沭阳经济开发区沂北区，主要收集、处理开发区沂北区所有企事业废水。 沭阳经济技术开发区污水管网图见图2.8-3。其中西至台州路、东至205国道、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网已经全部铺设到位，西至205国道、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污收集管网正在铺设中，预计2015年全部铺设到位。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 为满足江苏沭阳经济开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 ②沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于沭阳县经济开发区新205国道东侧慈溪路北侧。本项目环境现状监测引用《江苏威拓公路养护设备有限公司年产220辆沥青路面微波养护车、50辆沥青洒布车生产线迁建技改项目环境影响评价报告书》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沂南河，根据沭阳县环境监测站对沂南河进行监测的结果，沂南河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 建设项目周边环境保护目标如下表3-1所示： 表3-1项目环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 地表水环境 沂南河 N 1300 小 《地表水环境质量标准》（GB38383-2002）的Ⅳ类标准 大气环境 — — — — 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 声环境 — — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 表4-2地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 建设项目位于沭阳县经济开发区新205国道东侧慈溪路北侧，所在区域为3类声环境功能区，故评价区内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声功能区标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3声环境质量标准限值 （等效声级LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目废气主要为热塑废气为焊接烟尘、机加工粉尘，以颗粒物计。其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源二级标准，具体见表14。 表14 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 本项目设有食堂，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，具体见表4-4。 表4-4饮食业油烟排放标准 规 模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水排放标准 建设项目废水为生活污水，废水经隔油池、化粪池预处理后达到沭阳凌志水务有限公司接管标准方可接管，污水厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。地表水环境质量标准、沭阳凌志水务有限公司接管标准及废水最终排放标准见表4-5。 表4-5废水接管及最终排放标准（mg/L） 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤35 ≤5(8) 总磷 ≤4.0 ≤0.5（以P计） 动植物油 10 1 3、噪声标准 建设项目所在地区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB22337-2008）中3类标准。见表4-6。 表4-6环境噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB22337-2008）3类标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-7。 表4-7建筑施工场界噪声限值标准（dB(A)） 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 70 55 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4、固废 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定 |
| 污染物总量控制 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-8。 表4-8 建设项目污染排放总量表 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 15216 0 15216 15216 COD 6.086 2.282 3.804 3.804 SS 4.564 2.282 2.282 2.282 氨氮 0.456 0.076 0.380 0.380 总磷 0.0456 0 0.0456 0.0456 动植物油 0.380 0.228 0.152 0.152 废气 颗粒物 2.25 2.2275 0.0225 0.0225 油烟 0.09765 0.083 0.01465 0.01465 固废 生产固废 57.2275 57.2275 0 0 生活垃圾 260.4 260.4 0 0 由上表可知，新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量15216t/a，其中COD3.804t/a、SS2.282t/a、氨氮0.38t/a、总磷0.0456t/a、动植物油0.152t/a； （2）废气：颗粒物0.0225t/a、油烟0.01465t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期： （1）工艺流程图 图5-1 施工期工艺流程图 项目属于新建的太阳能电池组件制造项目，其建成运营后，地上部分为标准化厂房。 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期： （1）工艺流程图 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①分选裁切 将外购的电池片分选，并通过在线切裁机对EVA及TPT背板进行裁切。此工序中产生少量裁切粉尘（G1），以颗粒物计，主要成分为合成有机物。裁切固废（S1），主要成分为废EVA、TPT背板、电池片。 ②电池焊接 建设项目采取全自动焊接方式。将经裁切的EVA、TPT背板通过焊带和汇流带在自动焊接机以及汇流焊接机下与电池片焊接成电池组串。此工序中产生少量焊接烟尘（G2），以烟尘计。焊接固废（S2），主要成分为废焊带、废汇流带。 ③层压敷设 将焊接而成的电池组串与玻璃精确排布后，通过全自动层压机进行层压。加热组件到130℃后冷却，形成太阳能电板初品。此工序中产生层压固废（S3），主要成分为玻璃渣。 ④装框 通过打胶组框一体机，将组件的边缘装上铝框，并用硅胶进行密封。此工序中产生装框固废（S4），主要成分为废胶、废铝合金框。 ⑤装接线盒 安装接线盒并用硅胶密封。此工序中产生装接线盒固废（S5），主要成分为废胶、废接线盒。 ⑥检验 对生产线上的产品进行检验。此工序中产生检验固废（S6），主要成分为电池组件次品。 二、主要污染工序： 1、建设期： 废气： 本项目建设期的大气污染源主要有两种，即扬尘源和交通尾气。 （1）扬尘源 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 堆场扬尘 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。 综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 （2）交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 废水： 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。施工期废水回用。 噪声： 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 固废： 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。产生固废由当地环卫部门及时清理。 二、营运期 废气： （1）裁切粉尘G1 在裁切过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为EVA、TPT背板碎屑：有机合成物质。 建设单位采用全自动一体裁切机，根据机器性能以及相关企业估算，裁切的粉尘占处理产品的0.01%。建设项目裁切EVA、TPT背板共计7980t/a，产生裁切粉尘0.798t/a。 裁切粉尘在厂区内无组织排放。一方面因为粉尘（有机合成物质）质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个相关企业，各种设备周围5m处，颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 （2）焊接烟尘G2 本项目环保焊带使用无铅环保型涂锡铜带。涂锡铜带采用进口精炼韧性无氧铜/T2紫铜做铜基，涂层厚度0.01~0.05mm，涂层均匀，表面光亮、平整，涂层成分为96.5%Sn、3.0%Ag和0.5%Cu，涂层熔点217℃，焊接时废气产生量较小。本项目焊接烟尘主要污染物以焊接烟尘计，根据孟工戈、金龙浩、赵国华、杨拓宇等人的《新渣系碱性焊条发尘量及发尘速率》（《焊接学报》Vol28,No6,June2007）以及孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》提供的资料，本项目烟尘产生量按8g/kg焊条计算，建设项目共用焊条313t/a，则本项目烟尘产生量约为2.5t/a，以颗粒物计。 焊接烟尘捕集措施：通过移动式布袋除尘器对焊接烟尘进行捕集，收集后通过15米高排气筒排放。按照90%的收集率，未捕集的废气在厂区无组织排放。移动式布袋除尘器颗粒物的处理效率达99%。建设项目颗粒物排放浓度为1.562mg/m3，排放速率为0.003kg/h，排量为0.0225t/a。 （3）食堂油烟 建设项目劳动定员868人，操作工分两班工作。每天就餐人数434人，根据类比调查，人均食用油消耗量以25g/（d·次）计，厂区食堂每日提供中餐，厂区全年工作日为300 天，则厂区食堂消耗量为食用油3.255t/a。一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本次评价按3%计，食堂油烟须在室内采用油烟净化器脱油净化，然后统一进入专用烟道排放。排放废气9×106m3/a（每天运行2h，引风量15000m3/h），食堂油烟净化装置净化效率达85%，经处理后油烟排放量为14.65kg/a，油烟产生浓度为4mg/m3。则油烟废气污染物排放状况列于表5-1。 表5-1 油烟废气污染排放状况 项目 指标 食用油用量（kg/a） 3255 食用油挥发率（%） 3 食用油挥发量（kg/a） 97.65 去除率（%） 85 油烟排放量（kg/a） 14.65 烟气排放量（×104 m3/a） 900 油烟排放浓度（mg/ m3） 1.63 油烟排放标准（mg/ m3） 2.0 建设项目厂区食堂油烟油烟排放浓度约为1.63mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 表5-2 建设项目废气产生情况表（有组织） 产生 工序 对应 编号 废气 类别 排气量 m3/h 产生情况 治理措施 处理效率 % 排放情况 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m 直径 m 温度 ℃ 焊接 G2 颗粒物 2000 1562 0.3125 2.25 布袋除尘+15m排气筒 99 1.562 0.003 0.0225 15（1#） 0.3 25℃ 连续排放7200h 油烟 - 油烟 15000 10.87 0.1627 0.09765 油烟净化装置 85 1.63 0.0244 0.01465 15（2#） 0.3 50℃ 间歇排放600h 表5-3 建设项目废气产生情况表（无组织） 污染源产生工序 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 裁切 颗粒物 生产车间 0.798 250 240 5 焊接 颗粒物 生产车间 0.25 250 240 5 2、废水 （1）生活用水 本项目定员868人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为13020t/a，同时建设项目含员工宿舍，集体宿舍容纳200人。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）宿舍用水定额额按100~150L/人·d，本项目按100L/人·d，则宿舍用水量为6000t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为15216t。生活污水主要污染物发生浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L、TP3mg/L，动植物油25mg/L。本项目生活废水先隔油池处理，再经化粪池处理，然后接入市政污水管网，最终由沭阳凌志水务有限公司处理。 （2）生产用水 建设项目无生产用水。 （3）绿化用水 该项目绿化面积为18000m2，绿化率为15%，绿化用水量按照1L/m2·d计，则绿化用水约需5400t/a。 由计算可知，本项目用水量约24420t/a，排放量约15216t/a。 表5-4废水排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减量（t/a） 排放去向 生活废水 15216 COD 400 6.086 250 3.804 2.282 经预处理达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司处理 SS 300 4.564 150 2.282 2.282 NH3-N 30 0.456 25 0.380 0.076 TP 3 0.0456 3 0.0456 0 动植物油 25 0.380 10 0.152 0.228 图5-2项目水平衡图 3、固废 本项目产生的固废主要为一般工业固废和生活垃圾。 ①废用料：根据企业提供的资料，废EVA、废TPT背板、废电池片、废铝合金框、废接线盒发生量以50kg/d计，即15t/a，收集后全部以废旧物品出售； ②不合格产品：根据企业提供的资料，不合格初成品和不合格成品发生量约为25t/a，其中80%可以返回原生产工序，其余部分（约5t/a）统一收集出售； ③生产废料：根据企业提供的资料，废玻璃渣、废焊带、废汇流带、废胶发生量以50kg/d计，即15t/a，收集后由当地环卫部门统一清运； ④布袋除尘器粉尘：主要为焊接捕集的颗粒物，2.2275t/a。 ⑤生活垃圾：员工868人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为260.4t/a，由当地环卫部门统一清运。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 生产固废 废用料 生产 固态 废EVA、废TPT背板、废电池片、废铝合金框、废接线盒 15 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 不合格产品 生产 固态 废太阳能电池组件 25 √ 生产废料 生产 固态 废玻璃渣、废焊带、废汇流带、废胶 15 √ 焊接粉尘 生产 固态 颗粒物 2.2275 √ 生活垃圾 办公生活 固态 废纸屑等 260.4 √ （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-6，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 废EVA 一般工业固废 废用料 固态 — — — — 86 15 2 废TPT背板 一般工业固废 固态 — — — — 86 3 废电池片 一般工业固废 固态 — — — — 86 4 废铝合金框 一般工业固废 固态 — — — — 86 5 废接线盒 一般工业固废 固态 — — — — 86 6 废焊带 一般工业固废 生产废料 固态 — — — — 85 15 7 废玻璃渣 一般工业固废 固态 — — — — 86 8 废汇流带 一般工业固废 固态 — — — — 86 9 废胶 一般工业固废 固态 — — — — 13 10 废太阳能电池组件 一般工业固废 残次品 固态 — — — — 86 25 11 布袋粉尘 一般工业固废 生产 固态 — — — — 84 2.2275 12 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 — — — — 99 260.4 （4）固体废物排放情况 表5-7 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 产生工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 废EVA 废用料 — 86 固态 合成有机物质 — 15 0 集中外售 废TPT背板 — 86 固态 合成有机物质 — 0 废电池片 — 86 固态 单晶硅制品 — 0 废铝合金框 — 86 固态 金属合成物质 — 0 废接线盒 — 86 固态 塑料 — 0 废焊带 生产废料 — 85 固态 铜 — 15 0 环卫部门清运 废玻璃渣 — 86 固态 玻璃 — 0 废汇流带 — 86 固态 — 0 废胶 — 13 固态 硅胶 — 0 废太阳能电池组件 残次品 — 86 固态 单晶硅制品 — 25 0 80%回收 剩余外售 布袋粉尘 生产 — 84 固态 金属颗粒物 — 2.2275 0 环卫部门清运 生活垃圾 生活 — — — — 260.4 0 环卫部门清运 合计 一般固废 — — — — 57.2275 0 分类处置利用 生活垃圾 — — — — 260.4 0 环卫部门清运 总计 — — — - 317.6275 0 - 4、噪声 本项目无高噪声设备，车间综合噪声源强约为85dB（A）。主要采取以下噪声控制措施：一是车间离围墙至少10米距离，厂房靠厂界侧控制门窗数量并选用隔音窗；二是选用低噪声设备，将设备放置于车间中部，加强设备的维护和管理，确保正常运行；三是控制作业时间，休息和夜间不安排生产。 5、污染物排放总量汇总 本次新建污染物排放量汇总见表5-8。 表5-8 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 生产 颗粒物 2000 1562 2.25 1.562 0.0225 周围环境 食堂 油烟 15000 10.87 0.09765 1.63 0.01465 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 15216 400 6.086 300 3.804 经预处理达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司处理 SS 300 4.564 200 2.282 NH3-N 30 0.456 25 0.380 总磷 3 0.0456 3 0.0456 动植物油 25 0.380 10 0.152 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生产 一般工业固废 57.2275 57.2275 0 0 分类处置 生活 生活垃圾 260.4 260.4 0 0 环卫清运 三、污染防治措施： 1、废气治理措施 本项目主要废气为焊接烟尘。 布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据同类型企业，布袋除尘器收集效率为90%，净化效率为99%。 2、废水防治措施 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到接管要求后，经预处理达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司处理。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 隔油池：废水中油品比重一般比水小，多以三种状态存在：①悬浮状态：油品颗粒较大，油珠直径0.1毫米以上，漂浮水面，易于从水中分离。②乳化状态：油品的分散粒径小，油珠直径在0.1毫米以下，呈乳化状态，不易从水中上浮分离。这类油品约占废水油含量的10～15%。③溶解状态：石油在水中溶解度极小，溶于水的油品占废水含油量的0.2～0.5%。隔油池利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 3、固废防治措施 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； （3）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； （4）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4、噪声防治措施 本项目生产设备位于洁净厂房内，项目的噪声源主要为线缆押出机、绞线机的噪声。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减震等防治措施。 （1）在进行设备采购的招投标中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减震平顶，减震内壁和减震地板等措施。 （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 1562 mg/m3 | 2.25 t/a | 1.562 mg/m3 | 0.0225 t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 2.8mg/m3 | 0.076t/a | 0.42mg/m3 | 0.012t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 15216t/a | COD | 400mg/L | 6.086t/a | 250mg/L | 3.804t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 4.564t/a | 150mg/L | 2.282t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.456t/a | 25mg/L | 0.38t/a |
|  |  | TP | 3mg/L | 0.0456t/a | 3mg/L | 0.0456t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L | 0.38t/a | 10mg/L | 0.152t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 260.4t/a | 环卫清运 |
|  | 生产过程 | 一般工业固废 | 57.2275t/a | 分类处置利用 |
| 电和离电辐磁射辐射 | 无 |
| 噪声 | 建设项目主要噪声设备为串焊机、裁切机等，单台噪声值为75~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、交通废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 （2）交通废气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.8m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物THC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物THC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物THC浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物THC不超标《大气污染物综合排放标准详解》。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOX以及THC存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员生活污水排放量约为4m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，经化粪池预处理后，其污染物浓度分别为COD：280mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L，总磷：3mg/L。废水最终进入沭阳凌志水务有限公司集中处理。处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，对环境的影响较小。 表7-2施工期生活污水排放情况 类别 污水量（m3） COD（kg） SS（kg） 氨氮（kg） 总磷（kg） 日排放量 4 1.12 0.8 0.1 0.012 总排放量 1200 336 240 30 3.6 3、固体废物环境影响分析 生活垃圾以人均每天产生1kg计，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约15t，统一收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50~60kg/m2（本项目以55·kg/m2计），装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积为58000m2，则本项目施工过程产生建筑垃圾3190t，产生装修垃圾696t。建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由环卫部门清理。 综上所述，建设项目施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾均得到了妥善的处置，不会对环境造成影响。 4、噪声环境影响分析 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-3。 表7-3施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 90 2 挖掘机 85 6 起重机 90 3 推土机 90 7 卡车 92 4 搅拌机 84 8 电锯 90 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ①估算模式计算结果 本项目营运期大气污染物主要生产过程中产生的焊接烟尘G1。 焊接烟尘废气主要污染物以颗粒物计，根据相关资料计算，本项目焊接烟尘产生量约为2.25t/a。本项目废气采用移动式布袋除尘器进行收集处理，收集率可达90％。收集的废气经处理后由15m排气筒排空，未捕集部分废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐screen-3模型计算结果，本项目废气预测结果见下表。 表7-4 有组织废气排放对环境影响预测 序号 项目 源强 最大落地浓度 距离 标准 1 颗粒物 0.3125kg/h 0.001201mg/m3 245m 120mg/m3 本项目有组织排放废气中颗粒物最大落地浓度为0.0002681mg/m3，最大落地浓度距离为245米，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中颗粒物≤120mg/m3，15m排气筒排放监控浓度限制要求。因此本项目有组织废气排放对周围环境影响较小。 ②大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表33，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 表7-5无组织废气产生源强 编号 污染源位置 污染物 产生量（t/a） 面源面积 面源高度（m） 计算结果 1 生产车间 颗粒物 1.048 250m×240m 5 无超标点 ③卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-6；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表7-7。 表7-6 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表7-7 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （Kg/h） 面源面积 （m×m） 卫生防护距离计算值(m) 设定卫生防护距离 (m) 生产车间 颗粒物 0.0021067 250m×240m 0.038 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为生产车间边界外50m范围。根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图。 2、地表水环境影响分析 本项目定员868人，年工作300天，每年产生生活污水量为15216t。生活污水主要污染物产生浓度为COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：30mg/L、TP：3mg/L，动植物油：25mg/L。本项目生活废水先隔油池处理，再经化粪池处理，然后接入市政污水管网，最终由沭阳凌志水务有限公司处理，经沭阳凌志水务有限公司处理达标后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富路北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（8万m3/d），共计80亩（11万m3/d）。 该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元。项目环评已于2010年10月14日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2010]140号）（见报告书附件），于2012年9月28日通过竣工验收（沭环验[2012]10号）。二期已开展前期筹建工作。 该污水处理厂服务范围主要位于主城区东部，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里（规划的沭七路），北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。 综上所述，从接管范围、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目的废水接入沭阳凌志水务有限公司集中处理是可行的。建设项目排放的废水经沭阳凌志水务有限公司处理后达标排入沂南河，对周围水环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为一般工业固废和生活垃圾。 ①废用料：根据企业提供的资料，废EVA、废TPT背板、废电池片、废铝合金框、废接线盒发生量以50kg/d计，即15t/a，收集后全部以废旧物品出售； ②不合格产品：根据企业提供的资料，不合格初成品和不合格成品发生量约为25t/a，其中80%可以返回原生产工序，其余部分（约5t/a）统一收集出售； ③生产废料：根据企业提供的资料，废玻璃渣、废焊带、废汇流带、废胶发生量以50kg/d计，即15t/a，收集后由当地环卫部门统一清运； ④布袋除尘器粉尘：主要为焊接捕集的颗粒物，2.2275t/a。 ⑤生活垃圾：员工868人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为260.4t/a，由当地环卫部门统一清运。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为串焊机、裁切机等，单台噪声值为80-85dB(A)。 （1）声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，车间采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达35dB（A）以上，声环境影响分析预测结果见表7-8。 7-8本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 设备名称 数量（台） 单台噪声值 dB（A） 叠加噪声值 dB（A） 隔声 降噪 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB（A） 贡献值dB(A) 南厂界 自动串焊机 4 80 86.02 15 40 32.04 42.06 在线裁切机 1 85 85 35 30.88 西厂界 自动串焊机 4 80 86.02 15 15 23.52 48.58 在线裁切机 1 85 85 25 27.96 北厂界 自动串焊机 4 80 86.02 15 25 27.96 46.55 在线裁切机 1 85 85 20 26.02 东厂界 自动串焊机 4 80 86.02 15 24 27.6 48.22 在线裁切机 1 85 85 15 23.52 通过隔声和距离衰减，本项目设备对南厂界的贡献值为42.06dB(A)、西厂界贡献值48.58dB(A)、北厂界46.55dB（A）、东厂界48.22dB（A），仅考虑隔声和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A）。项目夜间不生产，不会产生噪声。另外，在厂房外围和厂区边界处均设有绿化隔离带，亦可起到隔声降噪作用。 综上所述，本项目噪声设备经距离衰减、墙壁隔声及绿化隔离带降噪可达到噪声排放标准，对周围声环境影响较小，满足相关环境管理要求。 5、环境风险评价和应急措施 本项目为电线、电缆制造，不使用易燃易爆等危险物质，建设项目整个工程的主体工程、公辅工程、储运、作业环境等均无引起环境风险事故的源项存在，故不做环境风险评价及分析。 6、清洁生产 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。中船动力有限公司拟采取的清洁生产措施如下： （1）减少污染物的排放量 项目生活污水排入园区污水管网后入金坛市直溪鑫鑫污水处理厂；产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声达标排放。 从建设项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 （2）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 7、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表7-9。 表7-9 建设项目污染排放总量表 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 15216 0 15216 15216 COD 6.086 2.282 3.804 3.804 SS 4.564 2.282 2.282 2.282 氨氮 0.456 0.076 0.380 0.380 总磷 0.0456 0 0.0456 0.0456 动植物油 0.380 0.228 0.152 0.152 废气 颗粒物 2.25 2.2275 0.0225 0.0225 油烟 0.09765 0.083 0.01465 0.01465 固废 生产固废 57.2275 57.2275 0 0 生活垃圾 260.4 260.4 0 0 由上表可知，新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量15216t/a，其中COD3.804t/a、SS2.282t/a、氨氮0.38t/a、总磷0.0456t/a、动植物油0.152t/a； （2）废气：颗粒物0.0225t/a、油烟0.01465t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表7-10 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 环保设施名称 数量 规模 处理效果、执行标准或拟达要求 投资（万元） 完成时间 废气 生产 布袋除尘器+15m排气筒 1 2000m3/h 废气达标排放 15 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 食堂 油烟净化装置+排风扇 1 15000m3/h 废气达标排放 8 废水 生活 隔油池、化粪池、污水管网，标准化排口 1 3t/d 废水达到接管要求 10 噪声 生产 隔声、减振、合理布局 - 厂界噪声达标 5 固废 生产 一般固废堆场 25 m2 无渗漏 5 地下水、土壤 车间防渗措施 各生产及存放场所采取防渗漏、流失措施，最大程度避免对地下水和土壤造成污染 5 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在章阜宁县范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入阜宁县污水处理厂集中处理，水污染物排放总量纳入阜宁县污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 - 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 经计算，本项目不设置大气环境防护区域。项目完成后，全厂卫生防护距离为以生产车间50m范围包络线；在此范围内无居民等敏感保护目标存在，可满足项目卫生防护距离的要求 - 合计 48

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 G2 食堂油烟 | 颗粒物 油烟 | 布袋除尘+15m排气筒 油烟净化装置处理 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 隔油池、化粪池处理 | 达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100%处理，零排放 |
|  | 生产 | 废用料 | 统一收集，出售 |  |
|  |  | 生产废料 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 残次品 | 统一收集，出售 |  |
|  |  | 布袋除尘 | 环卫部门清运 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 噪声 | 建设项目主要噪声设备为串焊机、裁切机等，单台噪声值为70-85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 建设项目由江苏博硕智能系统有限公司投资35106.17万元建设，位于沭阳县经济开发区新205国道东侧慈溪路北侧。项目规划总用地面积121880平方米，折合182.82(不包括河流)亩，总建筑面积84730.48平方米。本项目为太阳能电池组件生产项目，项目投产后，生产规模贵为太阳能电池组件2GW。 1、与产业政策相符 （1）本项目从事太阳能电池组件生产，属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2014年本）》中鼓励类第十九项（轻工）第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”、省政府办公厅《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号）中鼓励类第十七项（轻工）第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”项目，符合国家及地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 2、项目选址与规划兼容 建设项目位于沭阳县经济开发区新205国道东侧慈溪路北侧，该地块用地性质为工业用地，建设项目符合当地用地规划和环境规划要求。 3、污染物达标排放 （1）废气：建设项目废气主要为焊接烟尘和食堂油烟废气。焊接烟尘经布袋除尘器收集后经一根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，同时食堂设有专用的排烟通道，因此，本项目废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水：本项目生活污水15216t/a，经预处理达沭阳凌志水务有限公司接管标准后排入市政污水管网，最终接入沭阳凌志水务有限公司集中处理后达标排放。本项目废水经污水处理厂集中处理后，对周围水环境的影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废：本项目固体废弃物为生活垃圾、生产过程中产生的一般工业固废、不合格产品、布袋除尘器收集粉尘。生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废分类处置，其中：废EVA、废TPT背板、废电池片、废铝合金框、废接线盒收集后全部以废旧物品出售；不合格初成品和不合格成品其中80%可以返回原生产工序，其余部分统一收集出售；废玻璃渣、废焊带、废汇流带、废胶、布袋除尘器粉尘收集后由当地环卫部门统一清运。固废100%妥善处置，对周围环境影响较小，满足环境管理要求。 （4）噪声：厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、项目污染物总量 （1）废水：接管考核量：水量15216t/a，其中COD3.804t/a、SS2.282t/a、氨氮0.38t/a、总磷0.0456t/a、动植物油0.152t/a； （2）废气：颗粒物0.0225t/a、油烟0.01465t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 针对本项目所在地情况及工艺，提出以下对策、建议和要求： 1、本次环评表的评价结论是以江苏博硕智能系统有限公司所申报的上述产品的原辅材料种类、用量、生产工艺及污染物防治对策为基础的，如果该公司扩大生产规模，或者原材料种类用量、生产工艺及污染物防治对策等有所变化时，应由建设单位按环境保护法规的要求另行申报。 2、切实加强厂区绿化在厂区四周种植绿化林带。 3、项目投产后产生的固废应有专人负责，及时的收集，妥善保存于固定的暂存处及时清运。 4、严格执行“三同时”制度。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设项目立项批复 附件2 建设项目用地红线图 附件3 建设项目土地证 附件4 环评咨询意见表 附件5 企业组织机构代码证 附件6 企业营业执照 附件7 企业法人身份证 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

电池片

分选裁切

EVA、TPT背板

电池焊接

焊带、汇流条

层压敷设

玻璃

装框

铝合金框

装接线盒

硅胶、接线盒

检验

成品

G1、S1

G2、S2

S3

S4

S5、S6

S7

图 例

G：废气

S：固废

生活用水

绿化

19020t/a

5400t/a

24420t/a

隔油池

化粪池、隔油池

沭阳凌志水务污水处理厂

15216t/a

损耗3804t/a

蒸发、植物吸收5400t/a

15216t/a

15216t/a

沂南河