建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    秸秆加工、销售项目

建设单位（盖章）：   沭阳县圣佳秸秆综合利用专业合作社

编制日期： 2016 年 4月

江苏圣泰环境科技股份有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 秸秆加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县圣佳秸秆综合利用专业合作社 |
| 法人代表 | 孙召亮 | 联系人 | 孙召亮 |
| 通讯地址 | 沭阳县湖东镇工业区 |
| 联系电话 | 13160335599 | 传真 | — | 邮政编码 | 223633 |
| 建设地点 | 沭阳县湖东镇工业区 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案〔2015〕173号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 【A0513】 农产品初加工服务 |
| 占地面积 （平方米） | 3000m2（折4.5亩） | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万） | 1000 | 其中：环保 投资（万） | 38.5 | 环保投资占总投资比例 | 3.85% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 60 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 45 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水 、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目无生产污水，产生生活污水48t/a，经地埋式污水处理设施处理达标后，回用于厂区绿化。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。其中木屑中含有一定水分，加工过程中会干燥蒸发。 表1-1 主要原辅材料表 序号 材料名称 数量（t/a） 备注 1 农业秸秆 10050 － 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-2。 表1-2 主要设备表 序号 设备名称 型号 数量（台套） 备注 1 投料平台 4*5m 1 - 2 切草机 ZCQ-4 1 75kW 3 输送皮带 800型 1 7.5kW，15m 4 压块机 9JYK-2000A型 6 373kW，含上、出料输送机、打包架 5 分级筛 4#角铁网筛 5 -

工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 沭阳县圣佳秸秆综合利用专业合作社选址在沭阳县湖东镇工业区新建秸秆加工、销售项目。本项目总占地面积3000m2（折4.5亩），总投资1000万元。项目建成投产后，将具有年产1万吨生物质燃料的生产规模。 2、产业政策 本项目生产产品、工艺及生产使用的设备均不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 3、项目建设与地方规划相容 本项目位于沭阳县耿圩镇245省道工业区沭阳县湖东镇工业区，所在地为工业性质用地，与本项目定位相符。本项目北侧为工业集中区中心水泥路及空地，南侧为三月雨食品，东侧为明波木业，西侧为中清电气，且周边无风景名胜和历史遗迹等。 4、工程内容及规模 本项目生产过程在车间内完成，项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 生产规模和产品方案 序号 产品名称 产量 位置 运行时间 1 生物质燃料 10000t/a 厂房 2700h/a 5、公用工程 （1）给排水 建设项目总用水量60t/a，来自当地自来水管网。 建设项目无生产废水；产生生活污水48t/a，生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后，回用于厂区绿化。 （2）供电 建设项目年用电量为45万千瓦时，来自市政电网。 （3）储运 建设项目原辅材料和产品储存设置专用仓库，原辅材料和产品采用汽车运输。 （4）绿化：建设项目绿化面积300平方米，占总占地面积10%。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 60t/a 来自市政给水管网 排水 48t/a 经厂区内处理达标后回用于厂区绿化 供电 — 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 300 m2 绿化覆盖率10% 6、环保工程 建设项目环境保护投资21万元，占总投资的2.62%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 处理效果 建设计划 噪声 厂房隔声 3 厂界噪声达标 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产 废水 地埋式污水处理设施 5 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 废气 15m排气筒 23.5 达标排放 集气装置 布袋除尘器 固废 垃圾桶 1 安全回收 绿化 — 6 — 合计 38.5 — 7、员工人数及工作制度 建设项目定员10人，工作制度为每天9小时，年工作日300天，年工作时数2700h。工作时段为早7:30—11:30，12:30—17:30。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′范围内，位于江苏省北部，宿迁市的东北部，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。 本项目位于江苏沭阳县桑墟镇舒窑村五组。具体地理位置见附图1，周边概况见附图2。 2、地形、地质、地貌 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5~7米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。庙头地形总体呈南高北低，南北长，东西窄，形似花瓶。最高海拔12.5米，最低海拔5米。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为7度。全县总土地面积共230多千公顷，总面积2298平方公里。 3、气象气候 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7~9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 4、水文情况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水量较大。素有“洪水走廊”之称，土地平衍，河网密布，县境内大小河流30条，总长300多公里，境内水域58.46万亩，占全县土地面积的16.99%，地表径流4亿多m3，全县水资源总量21.11-124.99亿m3。其主要河流有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，上游源于洪泽湖，途经淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400m，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，该河建于1961年，是一条灌溉、排泄的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港也取用该河的水。河道设计流量3000m3/s，6级航道，最高水位11.81m，最低水位6.51m，水质良好，水量充沛。 （2）新沂河 新沂河是县内最大河流，发源于山东省境内，由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流，年流量59.14亿m3。河宽1100m至1400m。流域面积70多平方公里，设计流量为6000m3/s，汛期最大泄洪量7000m3/s。最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 5、土壤 沭阳县土壤类型分为3个土类，5个亚类，11个土属，49个土种。主要有潮土、砂礓岗土、棕壤三大土类。潮土类占土壤总面积61%，砂礓岗土类占17.7%，棕壤土为类占0.53%。县境内除东南部有少量盐碱地，西南部、西北部有少量岗土，土质贫瘠外，其余皆为淤土、沙壤土、壤土，有机质含量10%以上，保水保肥能力较好，适于粮食多种农作物的生长。 6、生态环境概况 （1）陆地生态 沭阳土肥水美，四季分明，农林牧副渔生产条件得天独厚，是远近闻名的花卉之乡，2003年被省授予“花木之乡”称号。蔬菜、粳米，黄砂、千张等声名远播。境内的友谊河、路南河、沭新河等河道蕴藏着大量的优质黄砂，是上好的建筑材料，远销山东、上海等地。黄砂年开采量37万吨，豆制品千张，是远近闻名的土特产，距今约300多年历史，千张以薄、韧、香著称，把千张放在报纸上可以看到下面文字，目前千张已注册为“蓝海”牌，脱水蔬菜、蒜片、蒜粉、蒜粒、姜片、姜粉、姜粒等远销日本、美国等30多个国家和地区。 （2）水域 沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到很大影响。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015年沭阳县人均GDP首次突破4万元。按常住人口计算，据统计，2010年，沭阳县人均GDP刚突破2万元，2012年突破3万元，2015年，沭阳县人均GDP为40719元，首次突破4万元，进入中等收入阶段。五年间人均GDP增长了1.06倍，平均每年增加4243元。 继入选工信部首批“全国工业百强县”（位列第78位）和“国家知识产权强县工程试点县”后，沭阳又成功申报为国家可持续发展试验区，实现全市零的突破。2015年，沭阳县坚持“工业强县、产业兴县”发展战略，全面聚焦新型工业化，加快推进工业经济转型发展，保持了工业经济健康平稳发展势头。 一是有效投入不断增加，发展后劲不断增强。全县引进协议投资亿元以上工业项目60个，协议投资金额194.49亿元。乡镇累计引进入驻标准化厂房项目435个，协议利用标准化厂房面积206万平方米，设备投入3.23亿元；新增标准化厂房以外工业项目160个，设备投入3.2亿元；实现50万元以上技改项目86个，设备投入2.3亿元。 二是主要指标稳步增长，工业总量再攀新高。实现工业销售收入、工业入库增值税440.4亿元、10.5亿元，同比分别增长16.4%、12.2%，总量分别位居苏北县（市）第2位、第1位；工业用电量达28.85亿度，同比增长3.6%，高于全市增速1.5个百分点。 三是转型发展扎实推进，工业质量不断提升。着力实施“511”工程， 1000万元以上技术改造投入36.24亿元，完成兼并重组企业17家，完成股改企业5家，挂牌上市企业5家；新增开票销售收入2000万元以上企业137家。制定专门扶持政策明确转型方向，淘汰了一批高能耗、低质态的“僵尸”企业、落后企业，产业结构进一步优化。 四是产业集聚步伐加快，主导产业稳定领先。“3+3”主导产业销售同比增长19.5%，比全县工业销售高出3.1个百分点，木材加工产业销售收入达72.15亿元，总量继续居全省首位，纺织服装产业销售收入达63.11亿元，总量居苏北前列。软件园被认定为省级创业示范基地，“沭阳包覆纱”创成“中国知名品牌示范区”区域品牌，纺织纤维新材料产业园获全国纺织服装行业“十大园区”称号。 五是镇村工业快速发展，贡献水平持续提高。乡镇共有工业开票企业1986家，比去年增加392家。其中开票销售收入超亿元企业25家，比去年增加3家，超2000万元的246家，比去年增加62家。共实现工业开票销售收入227.8亿元，同比增长23.33%；实现工业增值税6.45亿元，同比增长12.23%。 六是发展环境不断优化，要素制约有效缓解。成立了昆沭产业转移服务中心，建立首期5000万元的昆沭产业转移引导专项资金。着力解决转型发展中的要素瓶颈，年末工业贷款余额占全部贷款余额比重达35.9%，比全市平均水平高11.7个百分点；依托企业新建省级以上研发机构11个，获批国家级高新技术企业12家；获批省“双创计划”人才6个、“千人计划”专家13人。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2015年，沭阳县国家高新技术企业数量将突破40家。2015年全县企业研发机构已申请专利1830件，授权专利570件，申报省高新技术产品35项。 医疗保障水平稳步提高，2015年全县共拥有各级各类医疗卫生机构696家。其中三级综合医院1所、三级中医院1所、二级综合医院5所、二级专科医院3所、一级医院51所、疾控中心1所、妇幼保健所1所、皮肤病防治院1所、卫生监督所1所、计划生育指导站1所、乡镇（含农场）卫生院37所、卫生计生服务中心3所、诊所（含门诊部、医务室）113所、社区卫生服务站28所、村卫生室449所。 社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、湖东镇简介 江苏省沭阳县湖东镇地处县城东北40公里，辖12个行政村，4万人口，区域面积56平方公里，耕地面积6.3万亩。镇政府所在地历史上称为湖东口，是青伊湖东口岸。现规划高墟、湖东、西圩三个乡镇为沭阳临港新城，其离沭阳市区50公里、距连云港主城区不到30公里，到白塔埠机场只有20公里，距连云港港口40公里，距宿迁市区90公里。距京沪高速（G2)大约50分钟车程，距长深高速（G15）大约有30分钟车程。中学有湖东中学和杨岗寄宿学校，其中湖东中学位于湖东镇政府北边，杨岗寄宿学校位于所属司杨村，新沭灌路（即西潼路）北。正在建设的S344省道穿过镇区，规划的S267省道穿过临港新城。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目环境现状监测引用《沭阳县机制炭和生物质颗粒燃料生产、销售项目环境影响报告表 》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沭新河。根据沭阳县环境监测站对沭新河进行监测的结果，沭新河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-7。 表3-7 建设项目环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离 规模 环境功能 大气环境 居民 西北 380m 5户 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 西北 440m 20户 水环境 沭新河 东 1460m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 厂界 — 1m — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 | 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮沭河执行Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2。城市绿化水质标准见表4-3。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr CODMn BOD5 氨氮 磷酸盐（以P计） Ⅲ 6～9 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 表4-3 城市绿化水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、声环境质量标准 本项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体声环境质量标准见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气 本项目产生的废气主要来自粉碎和制粒过程产生的颗粒粉尘，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 2、废水 本项目产生的生活污水经地埋式污水才处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4的一级标准，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化。 表4-6 污水排放标准 (单位：mg/L) 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/L） 依据 一级 COD 100 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） BOD 20 SS 70 总磷 0.5 氨氮 15 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-7和表4-8。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)） 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量见表4-9。 表4-9 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 污染源 污染物名称 产生量 削减量 排放量 进入环境量 废气 粉尘 有组织 0.9045 0.814 0.09045 0.05445 无组织 0.2605 0 0.2605 0.2605 废水 废水量 48 48 0 0 COD 0.0144 0.0144 0 0 SS 0.0096 0.0096 0 0 氨氮 0.00096 0.00096 0 0 总磷 0.00015 0.00015 0 0 固体废物 生活垃圾 3 3 0 0 碎屑 0.814 0.814 0 0 废气：大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施； 废水：生活污水经厂区的地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图5-1 生物质燃料生产工艺流程图 固体成型燃料生产工艺流程简述： 铡切：配套8-10吨/h铡草机把原料铡切到100mm以下，产生少量粉尘G1和噪声N1。 上料：配套宽度800mm皮带输送机，总功率7.5kW。输送带为非密闭，速度较为缓慢，所以此工序会产生少量粉尘G2。 堆放：铡切好的草料堆放在指定区域。 转运：采用抓草机把铡切好的原料推送到上料平台。 上料：人工上料，配套500mm皮带输送机，单台功率1.1kW。输送带为非密闭，速度较为缓慢，所以此工序会产生少量粉尘G3。 成型：配套9JYK-2000A型单台功率60kW压块机进行挤压成型。压块机工作过程中会产生噪声N2。 输送：配套两条出料输送机，配套总功率2.2kW。 包装冷却：配套一条打包输送机和分级筛，吨袋包装。通过震动分级筛将秸秆颗粒按不同质量进行分级，分级筛工作时产生噪声N3。 秸秆的铡切和压块均在厂房内完成。

主要污染工序： 营运期： 1、废气 （一）有组织废气 本项目产生的有组织废气主要来自秸秆铡切过程产生的颗粒粉尘。 本项目粉碎工序过程在厂房内完成，产生的粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，再由15米排气筒排放。通过类比调查，该过程颗粒粉尘产生量约为原料量的0. 01%，因此，产生粉尘颗粒约1.005t/a，集气罩收集效率可达90%，则收集的粉尘量为0.9045t/a；布袋除尘器处理效率约90%，则项目有组织排放的粉尘量为0.09045t/a（0.0335kg/h），项目集气罩的引风机风量为3600 Nm3/h，则颗粒物产生浓度为9.3mg/m3。 建设项目有组织废气排放见表5-1。 表5-1 有组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 风量Nm3/h 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 排放浓度mg/m3 排气筒高度m 治理 措施 粉尘 排气筒 3600 1.005 0.09045 9.3 15 集中排放 （二）无组织废气 本项目产生的无组织废气为粉碎工序进料口集气罩未收集的颗粒粉尘，粉尘排放量为0.1005t/a。输送过程中会产生少量粉尘，约为0.16t/a。 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 粉尘 厂房 0.2605 0.2605 1800 3.5 2、废水 （1）生活用水 本项目定员10人，年工作300天。用水定额按20L/人·d，则生活用水量为60t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为48t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.0144t/a、0.0096t/a、0.00096t/a、0.00015t/a。 （2）绿化用水 48t/a来自地埋式污水处理设施处理后的废水作为全厂的绿化用水。 本项目用排水平衡见图2。 图5-2 本项目总用水量平衡图 t/a 3、固体废物 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾及生产生产过程中产生的废料。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）附件及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： （1）本项目副产物产生情况 ①生活垃圾：员工10人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为3t/a，由当地环卫部门统一清运； ②生产废料：布袋除尘器中收集的碎屑总共约约0.814t/a，由厂家回收利用。固废产生及处理情况见表19。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 范围 鉴定 碎屑 粉碎收集过程 固态 生物质秸秆 0.814 √ 试行中二（一）（2） 试行中三（一）R3 和（二）Q1 生活垃圾 办公生活 半固态 废塑料、废纸等 3 √ 实行中二（一）（4） 试行中三（一）D1 和（二）Q1 注：①上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中范围“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质。②上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中鉴定“三（一）D1”表示：置于地下或地上进行处置，例如填埋；；“三（二）Q1”表示：生产或消费过程中产生的残余物。 （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见5-4，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产生量（t/a） 碎屑 一般固废 固 态 生物质秸秆 根据《国家危险 废物名录》（2008 年） 进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 - 84生物质秸秆粉尘 - 0.814 生活 垃圾 半 固 体 废塑料、废纸等 - 99 其他 废物 - 3 表5-5 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 生产工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 碎屑 粉碎收集 84生物质秸秆粉尘 - 固 态 - 0.814 0 回收利用 生活垃圾 职工生活 99 其他 废物 - 半固态 - 3 0 环卫清运 合计 一般固废 - - - - - 0.814 0 - 生活垃圾 3 0 - 4、噪声 建设项目主要高噪声设备见表5-6。 表5-6 建设项目噪声源强 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处 位置 距最近厂界距离（米） 治理措施 降噪效果dB（A） 1 切草机 1 85 厂房内 10 厂房隔声 距离衰减 20 2 压块机 6 80 厂房内 10 20 3 分级筛 5 85 厂房内 10 20

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 有组织 | 93mg/m3，0.9045t/a | 9.3mg/m3，0.09045t/a |
|  |  |  | 无组织 | —，0.2605t/a | —，0.2605 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 48t/a | COD | 300mg/l，0.0144 t/a | — |
|  |  | SS | 200mg/l，0.0096 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.00096 t/a |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.00015t/a |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 碎屑 | 0.814t/a | 回收利用 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3 t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为80～85dB（A），各个设备噪声经过厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 83 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 推土机 76 7 卡车 83 4 搅拌机 84 8 电锯 84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工期的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对施工垃圾，应尽可能利用或及时运走。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （一）有组织废气 本项目产生的有组织废气主要来自秸秆粉碎过程产生的颗粒粉尘。 本项目粉碎工序过程在厂房内完成，产生的粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，再由15米排气筒排放。通过类比调查，该过程颗粒粉尘产生量约为原料量的0. 01%，因此，产生粉尘颗粒约1.005t/a，集气罩收集效率可达90%，则收集的粉尘量为0.9045t/a；布袋除尘器处理效率约90%，则项目有组织排放的粉尘量为0.09045t/a（0.0335kg/h），项目集气罩的引风机风量为3600 Nm3/h，则颗粒物产生浓度为9.3mg/m3。 建设项目有组织废气排放见表7-2。 表7-2 有组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 风量Nm3/h 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 排放浓度mg/m3 排气筒高度m 治理 措施 粉尘 排气筒 3600 1.005 0.09045 9.3 15 集中排放 颗粒粉尘物排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染排放限值”二级标准，该部分颗粒物产生量和速率较小，对当地的环境空气质量影响较小。 （二）无组织废气 建设项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的颗粒粉尘和传送过程中散落的粉尘，粉尘排放量为0.2605t/a。 本项目无组织废气产生及排放情况见表7-3。 表7-3 无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 粉尘 厂房 0.2605 0.2605 1800 3.5 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的颗粒粉尘浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-5。 表7-5 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 粉尘 厂房 1.363 50 由上表计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产厂房外扩50米范围包络线。经调查，卫生防护距离范围内目前无职工宿舍、居民点，以及其他环境空气敏感保护点，详见附图2。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 建设项目产生生活废水共48t/a，生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.0144t/a、0.0096t/a、0.00096t/a、0.00015t/a。建设单位拟在厂内建设地埋式污水处理设施，污水经处理后达到标准后部分回用于厂区绿化，不外排。 3、声环境影响分析 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为80～85dB（A）。选择离噪声设备最近、受影响最大的北厂界作为关心点，对噪声的影响值进行预测。 根据声环境评价导则(HJ2.4-2009)的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）户外点源噪声衰减模式为： 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Adiv─几何发散衰减； A bar─屏障引起的衰减； A atm─空气吸收引起的衰减； A gr─地面效应引起的衰减； Amisc─其他多方面效应引起的衰减； 其计算公式分别为： A bar= A atm=α(r-r0)/1000 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （4）声环境影响预测结果 建设项目高噪声设备安置于厂房内，厂房采用密实的砖墙，设计隔声达20dB（A）以上，噪声源分布情况见表7-6，预测其受到的影响。 表7-6 关心点噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB(A) 关心点 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 叠加噪声值dB（A） 降噪效果 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB(A) 叠加值dB(A) 北厂界 切草机 1 85 85 20 10 20 49.3 压块机 6 80 87.8 20 20 26 分级筛 5 85 92 20 20 26 由上表可见，项目运营后车间内高噪声设备机械产生的噪声在受噪声影响最大的北厂界的夜间噪声影响值为49.3dB（A）。由于本项目只在夜间营运，因此高噪声设备通过隔声和距离衰减后，噪声影响最大的北厂界以及其他厂界的厂界噪声都可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间不产生噪音，对周围声环境影响较小。 综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声可达到标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾及生产生产过程中除尘园器收集的生物质木料碎屑。职工生活垃圾，产生量约3t/a，由当地环卫部门统一清运。生物质木料碎屑0.814t/a，由公司回收利用。建设项目产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、全厂污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表7-7。 表7-7 建设项目污染物排放量汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 有组织 厂房 粉尘 93 0.9045 9.3 0.09045 大气环境 无组织 厂房 粉尘 — 0.2605 — 0.2605 水污染物 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 48 COD 300 0.0144 0 0 厂区绿化 SS 200 0.0096 0 0 氨氮 20 0.00096 0 0 总磷 3 0.00015 0 0 固体废物 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量（t/a） 备注 生活垃圾 3 3 0 0 由环卫 统一清运 碎屑 0.814 0.814 0 0 回收利用

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 厂房 | 粉尘 | 集气装置收集通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无 组 织 | 厂房 | 粉尘 | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 地埋式污水处理设施 | 用于绿化 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 有效处置 |
|  | 生产过程 | 碎屑 | 回收利用 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为80~85分贝之间，经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、沭阳县圣佳秸秆综合利用专业合作社选址在沭阳县湖东镇工业区新建秸秆加工、销售项目。本项目总占地面积3000m2（折4.5亩），总投资1000万元。项目建成投产后，将具有年产1万吨生物质燃料的生产规模。 本次环评报告表针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 2、本项目生产产品、工艺及生产使用的设备均不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 3、项目建设地沭阳县湖东镇工业区，有良好的电力供应，物资运输及通讯条件等。项目周围区域无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目厂址可行。 4、污染物控制与排放 （1）废气 本项目产生的有组织废气主要来自秸秆铡切过程产生的颗粒粉尘。 本项目铡切工序在厂房内完成，产生的粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，再由15米排气筒排放。颗粒物排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染排放限值”二级标准，该部分颗粒物产生量和速率较小，对当地的环境空气质量影响较小。 建设项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的颗粒粉尘和传送过程中散落的粉尘。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以生产厂房扩50米范围包络线。经调查，卫生防护距离范围内目前无职工宿舍、无居民点以及其他环境空气敏感保护点，因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 （2）废水 本项目无生产废水产生；生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 （3）噪声 建设项目噪声来源于车间生产设备，噪声经过厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 废水：生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 废气：大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环评咨询意见 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 营业执照复印件 附件四 法人代表身份证复印件 附件五 用地红线图和用地证明 附件六 网络公示截图及湖东镇政务公开栏现场公示照片 附件七 建设单位委托书 附件八 建设单位承诺书 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周围环境概况图 附图三 建设项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 秸秆加工、销售项目 | 建设地点 | 沭阳县湖东镇工业区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产1万吨生物质燃料 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | 【A0513】 农产品初加工服务 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 38.5万元 | 所占比例（%） | 3.85 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2015]173号 | 立项时间 | 2015.12.11 |
|  | 报告表审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 沭阳县圣佳秸秆综合利用专业合作社 | 联系电话 | 13160335599 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 沭阳县湖东镇工业区 | 邮政编码 | 223633 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | 孙召亮 | 联系人 | 孙召亮 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-1996 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 2类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 | 有组织 |  |  |  |  |  |  | 0.9045 | 0.814 | 0.09045 | 0.09045 |  | 0.09045 | 0.09045 | +0.09045 |  |
|  |  | 无组织 |  |  |  |  |  |  | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.2605 |  | 0.2605 | 0.2605 | +0.2605 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.00096 | 0.0096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 4.114 | 4.114 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 碎屑 |  |  |  |  |  |  | 0.814 | 0.814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

N3

100mm以下

转运

堆放

上料

图例

G---废气 N---噪声

上料

铡 切

秸秆

成型

G2

G1、N1

输送

包装冷却

G3

N2

新鲜水

60

48

48

消耗12

地埋式污水处

理设施

生活用水

绿化用水