建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称：          分析实验室建设项目

建设单位（盖章）：   南京富岛信息工程有限公司

编制日期： 2016 年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 分析实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京富岛信息工程有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南京高新技术产业开发区桐雨路6号 |
| 联系电话 | *** | 传 真 | — | 邮政编码 | 210000 |
| 建设地点 | 南京高新技术产业开发区桐雨路6号 |
| 立项审批部门 | 南京高新区管委会 | 批准文号 | 宁高管内备字[2016]55号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | [M7450]质检技术服务 |
| 建筑面积 (平方米) | 449 | 绿化面积 (平方米) | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中：环保 投资（万元） | 1.5 | 环保投资占 总投资比例 | 3.3% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2016年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 94.412 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 9.34 | 燃气（Nm3/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目排水采用雨污分流制。 雨水通过雨水管道进入就近水体；建设项目新增废水主要为新增员工产生的生活污水75.2 t/a及为设备及器皿清洗污水0.35t/a。生活污水由南京富岛信息工程有限公司现有化粪池预处理经市政污水管网排往桥北污水处理厂集中处理后达标排入石头河。本项目清洗废水含有少量有机溶剂，将清洗废水作为危险废物统一收集后委托有资质单位外运处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、主要设备 建设项目主要设备见表1-1。 表1-1 主要生产设备清单 序号 仪器设备名称 型号规格 单位 数量 备注 扩建前 新增 淘汰 扩建后 01 富岛原油-样品自动预处理系系统 RCH23A 台 0 +4 0 4 自用1台，3台仓库暂放（仓库暂放的数量会变动） 02 近红外光谱仪 ABB-MB3600 台 0 +2 0 2 自用1台，1台仓库暂放（仓库暂放的数量会变动） 03 防爆烘箱 BHX-022AF 台 0 +1 0 1 04 恒温水浴 SC150/A28 台 0 +2 0 2 自用1台。仓库暂放1台 06 恒温水浴 SC100/A28 台 0 +1 0 1 仓库暂放 06 恒温水浴 HH-S1 台 0 +1 0 1 / 07 恒温水浴 MP-10C 台 0 +1 0 1 / 08 电子天平 TP01 台 0 +1 0 1 / 9 真空泵 ZKB01 台 0 +1 0 1 / 10 密度仪 SYD-1884 台 0 +1 0 1 包含一套玻璃密度计 11 水分仪 HG-1 台 0 +1 0 1 单联 12 水分仪 HG-2 台 0 +1 0 1 双联 2、原辅材料 建设项目原辅材料情况见表1-2，原辅材料理化性质见表1-3。 表1-2 原辅材料表 序号 名称 单位 消耗量 备注 扩建前 新增 扩建后 1 甲苯 桶 0 +6 6 分析纯，25L/桶，共150L/a 2 丙酮 桶 0 +3 3 分析纯，25L/桶，共70L/a 3 溶剂油 桶 0 +2 2 120#，25L/桶，共50L 4 原油样品 桶 0 +3 3 共30L/a 5 成品油 瓶 0 +100 100 92#汽油、95#汽油等，共10L/a 6 氮气 瓶 0 +12 12 40L/a钢瓶，13Mpa 表1-3 建设项目原辅材料理化性质 名称 主要成分 危规号 理化特性 燃烧 爆炸性 毒理毒性 氮气 N2 — 无色、无臭、不燃气体，具有稳定性，熔点:-209.8 ℃,蒸汽压:1026.42kPa（-173℃），沸点:-195.6℃ — — 甲苯 CH3C6H5 32052 分子量92.14，无色透明液体，有类似苯的芳香气味，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。熔点-94.4℃，沸点：110.6℃，相对密度(水=1)0.87，相对密度(空气=1)3.14，4.89kPa/30℃。 闪点：4℃，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 属低毒类，急性毒性：LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 丙酮 CH3COCH3 31025 分子量58.08，无色透明液体，有特殊辛辣气味，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂，易燃、易挥发，化学性质较活泼，熔点-94.9℃， 沸点：56.23℃，相对密度(水=1)0.788；相对密度(空气=1)2.00 闪点：-20℃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，有开裂和爆炸的危险。 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；LC5020000mg/kg(兔经皮)； 120#溶剂油 正已烷、 环已烷、 甲基环已烷 庚烷及其异构体 UN：3295 分子量94，澄清无色液体，轻微气味，凝固/熔融点：< 0，沸点幅度：介于75℃和120℃，蒸气压（20摄氏度）：8.65kpa，密度（15摄氏度）0.720kg/dm3水溶性（20 摄氏度）: 0.00，粘度（25 摄氏度）：0.56 cSt，蒸发速率（醋酸正丁酯=1）：6.000,相对密度(水=1)0.789； 闪点：-15℃； 极易燃， 自燃温度：>200℃； 爆炸极限（VOL %）：1.0-7.0 在闪点或闪点以上温度时，漏出的气体或溢出的液体很容易形成可燃性混合物。 低毒性，该产品含有正已烷。过多的接触正已烷会导致外围神经系统，尤其是手臂及腿部神经长期及不可逆的损伤。 原油 主要成分烷烃 黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质，可溶于多种有机溶剂，不溶于水，相对密度在0.75-0.95之间，原油粘度变化较大，一般在1-100mPa·s之间，凝固点大约在-50℃-35℃ 第3.2类中闪点液体，闪点（℃）26（c.c），易燃易爆物品，遇明火、高热能引发燃烧和爆炸， 急性毒性，LD50：>4300mg/kg(大鼠经口),轻度刺激；原油中芳香烃以及杂原子化介物具有一定的毒性，侵入途径主要是吸入、食入、经皮吸收， 成品油 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，相对密度（水＝1）为0.70～0.79，相对密度（空气=1）为3.5，熔点（℃）<-60，沸点（℃）40～200 第3.1类低闪点易燃液体，闪点（℃）-50，引燃温度（℃）415～530，爆炸极限1.3-6.0，燃烧有害产物：一氧化碳、二氧化碳 侵入途径主要是吸入、食入、经皮吸收，急性中毒：高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明，皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎，急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。LD50 67000mg/kg（小鼠经口） |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1.项目概况 南京富岛信息工程有限公司成立于1997年，经过10多年持续地技术创新与发展，现已成为具备石油、石化、冶金、政府应用等行业背景，研发自主知识产权核心软硬件产品的国家高新技术企业。 南京富岛信息工程有限公司于2016年2月23日完成了《控制系统边界安全网关及其管控系统核心技术研发及产业化》建设项目环境影响登记表的编制而且取得南京环保局出具的审批意见与批复并且已经验收。针对“分析实验室建设项目”拟投资45万元，在江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号扩建实验室。该项目计划用地面积449 m2，主要建筑物建筑面积371m2，项目建成后主要产品及年生产规模为原油光谱图150个；成品油光谱400个。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，南京富岛信息工程有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我司接受任务后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制本建设项目环境影响评价报告表。 2. 产业政策相符性 建设项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中“鼓励类三十一、科技服务业 6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务。”项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的限制和禁止用地项目，本项目符合相关用地规划和国家产业政策。 3.规划相符性 南京高新区始终坚持“发展高科技，实现产业化”的办区宗旨，大力发展具有自主知识产权的高新技术产业，初步形成了软件及电子信息、生物医药、卫星导航应用等主导、特色产业集群。建设项目位于江苏省南京高新区桐雨路6号，项目用地属于南京高新区规划的科研设计类，根据土地证宁浦国用（2015）第32968号显示项目用地属于工业用地。“分析实验室建设项目”符合当地环境规划和用地规划。 4. 生态红线区域保护规划相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照附图4南京市浦口区生态红线区域保护规划图，距离项目最近的生态功能保护区为SW方向2.0km的南京老山森林公园、NW方向2.2km的龙王山风景名胜区、SE方向5.9km的浦口区桥北滨江湿地公园。所在地不在这些红线区域管控区内。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 表1-4 项目附近重要生态功能保护区 地区 名称 主导生态功能 范围 与本项目 最近距离 浦口区 南京老山森林公园 自然与人文景观保护 一级管控区：按照市人民政府批准的景区规划确定。 二级管控区：东片（可根据规划具体确定）：东至京沪铁路支线，南至沿山大道，西至宁合高速、京沪高铁，北至汤泉规划路(凤凰西路、凤凰东路)、江星桥路、宁连高速、护国路。西片：北至后圩村、森林防火通道，东至万寿河、焦庄、董庄及森林防火通道，南至石窑水库、毛村，西至森林防火通道。 2.0km 龙王山景区 自然与人文景观保护 二级管控区：整个龙王山风景区。 2.2km 浦口区桥北滨江湿地公园 湿地生态系统保护 二级管控区：南至长江大桥，西至长江大堤，东、北至浦口区界。 5.9km 5.项目工程内容及规模 该项目计划用地面积449 m2，主要建筑物建筑面积371m2，项目建成后主要产品及年生产规模为原油光谱图150个；成品油光谱400个。 6.公用工程 （1）给水 建设项目新增自来水用量为94.412t/a，来自市政自来水管网。 （2）排水 雨水通过雨水管道进入就近水体；建设项目新增废水主要为新增员工产生的生活污水75.2 t/a及为设备及器皿清洗污水0.35t/a。生活污水由南京富岛信息工程有限公司现有化粪池预处理经市政污水管网排往桥北污水处理厂集中处理后达标排入石头河。本项目清洗废水含有少量有机溶剂且清洗废水量太小，则将清洗废水作为危险废物统一收集后委托有资质单位外运处理。 （3）供电 建设项目新增用电量9.34万kw·h/a，由市政电网提供。 （4）绿化 本项目依托原有绿化。 建设项目主体、公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 主体、公用及辅助工程一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 分析仪器室 4.9×5.82m 新建 仪器设备测试室 14.28×6.0m 新建 化学分析室、 样品前处理室 14.28×7.2m 新建 预留室 3.76×2.4m 新建，预留恒温间 预留室 2.76×2.39m 新建，预留天平、药品储藏室 气瓶室 3.06×1.56m 新建 仓储工程 留样室 12.6×8m 新建 药品储藏室 6.4×4.2m 新建 辅助工程 更衣、茶休间 4.99×2.4m 新建 卫生间 7.2×6.2m 新建 公用工程 给水 建设项目总用水量94.412/a 来自当地自来水管网 排水 建设项目排放生活污水75.2t/a / 供电 9.34万kw·h 来自当地电力供应部门 环保工程 废水处理 化粪池污水处理设施处理 5t/d，依托现有 废气处理 通风橱、活性炭吸附装置 新建，净化效率90% 固废 一般固废由垃圾集中箱收集 环卫集中收集 危险固废库10m2 委托有资质单外外排处置 噪声控制 消声、隔声、减振降噪等 / 7.环保投资 建设项目环保投资2万元，占总投资的3.3%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-6 环保投资一览表 环保设施名称 数量 投资（万元） 环保效果 活性炭吸附装置、15m排气筒 一套 0.7 废气达标排放 减振、隔声 - 0.3 噪声达标排放 化粪池 1座 依托现有 废水达标排放 垃圾箱、危险固废库 10m2 0.5 达到要求 合计 - 1.5 — 8.职工人数及工作制度 项目建成后新增员工6人，白班单班制，每班工作8小时，年工作天数261天。年工作时间2088小时，本项目不提供员工食宿。 9.建设项目平面布置情况 江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号扩建实验室。该项目计划用地面积449 m2，主要建筑物建筑面积371m2，具体平面布置见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 以下内容引用《控制系统边界安全网关及其管控系统核心技术研发及产业化》原有建设项目环境影响登记表的内容，原有项目登记表取得南京环保局出具的审批意见。 1、原有项目概况 南京富岛信息工程有限公司新建“控制系统边界安全网关及其管控系统核心技术研发及产业化”项目，总投资6100万元，占地面积8200m2，建筑面积为8000m2，原有项目建设主要内容是控制系统边界安全网关及其管控系统核心技术研发和产业化平台，包括产品开发、研发基地扩建和装修、平台软硬件购置等。 公司位于南京富岛信息工程有限公司，用地性质为科研设计用地。原有项目工作人员86人，白班单班8小时制，年工作天数261天。 表1-7 主要原辅材料表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 电脑 台 70 / 2 工程机 台 40 / 表1-8 主要产品表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 专用工控信息安全网关 套 45 / 2 工控信息安全网关 台 2000 / 3 安全诊断系统 套 650 4 安全管控系统 套 90 2、原有项目工艺流程简述 原有项目工艺流程为： 图1-1 工艺流程图 3、原有项目主要污染源分析 原有项目只产生生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理排市政污水管网，进入桥北污水处理厂集中处理；生活垃圾交由环卫部门清运； ①生活污水 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城〔2006〕452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以60L/人·d计，工作时间以261d/a计，员工为86人，则用水量为1347t/a，产污系数以0.80计，污水排放量1077.6t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷；浓度分别为：400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L；则污染物产生量分别为0.43t/a，0.32t/a，0.0027t/a，0.00054t/a。 项目主要污染物排放情况见表1-9。 表1-9项目运营期水污染物排放情况 类别 废水量t/a 污染物 名称 产生情况 治理 措施 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 1077.6 COD 400 0.43 化粪池 320 0.35 桥北污水处理厂 SS 300 0.32 230 0.25 氨氮 25 0.027 25 0.027 TP 5 0.0054 5 0.0054 ②生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按人均1kg/d，项目员工86人，年工作261天，则生活垃圾产生量为22.45t/a，统一收集后由环卫部门清运。 4、原有项目存在的主要环境问题 无 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 南京高新技术产业开发区地处宁扬（328、205国道的一部分）、浦泗（104国道）公路的交汇区域，南京长江大桥和长江公路二桥环抱之中，距长江北岸4公里。高新技术产业开发区距南京市中心13.5公里，距南京禄口国际机场50公里，距中国最大的内河集装箱港新生圩码头20公里，距长江二桥10公里，距江北的浦口货运码头5公里，距铁路南京站10公里，距南京西站及其货场8公里，距江北铁路南京北站（浦口客货运站）8公里，交通运输十分便利。 高新区内地质基础为震旦系变质岩；各时代地层均有发育，但仅有震旦系上统地层出露较好，结构清楚。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北地。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高7-5米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。 项目所在地属北亚热带季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10-3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4-9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222-224天，年日照时数1987-2170小时。 南京高新技术产业开发区的主要河流为朱家山河，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，长约10.5公里，河水弯弯曲曲从北向南流动，在接纳了浦口地区大部分工业废水和生活污水后流入长江。朱家山河宽10多米，长江枯水季节河水水深在0.5米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，是朱家山河的水位增高。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业。水质目标为Ⅳ类。 高新区所在地沿江境内有金庄河流过，金庄河西起沿江镇，东止长江八卦洲江段，其下游段又称为石头河。金庄河是一条人工开挖的排灌渠，丰水期和平水期的功能系排涝，枯水期则蓄水农灌。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南京高新技术产业开发区（以下简称“南京高新区”）由江苏省政府、南京市政府共同创建于1988年4月，1991年3月被国务院批准为全国首批、江苏省首家国家级高新区。经过23年的发展，南京高新区现已开发建设19.2平方公里，形成了车辆制造、软件及系统集成、生物医药、新能源新材料等特色产业集群。目前园区拥有注册企业2200余家，产值超亿元企业85家，上市公司9家，新认定的高新技术企业82家，纳税超千万元以上企业46家。2010年全年实现技工贸总收入1425亿元，同比增长16%；GDP实现250亿元，同比增长22%；财政收入38.6亿元，同比增长11%；软件产业全年软件产业实现收入221亿元。 园区拥有3大特色产业。1、软件及系统集成方面。2、生物医药产业方面。3、新能源新材料产业。 南京高新区拥有南京软件园、南京科技创业服务中心、南京留学人员创业园、生物医药孵化器、国家遗传基因工程小鼠资源库等孵化创新平台。 南京高新区在新一轮发展中，将主攻“高”、“新”特色，积极谋划跨越发展，力争到2013年末（“十二五”中期），各项主要指标在2010年的基础上翻一番，努力把南京高新区打造成为高新技术产业集聚、科技创新能力较强、城市功能配套齐全的国家级创新型科技园区。 按照“一园、一谷、一基地”产业布局，重点建设三大产业载体和两大产业配套生态区的建设。 “一园”即南京软件园。拟规划建设两大片区共计10平方公里的软件园，首期启动5.4平方公里，力争经过三年努力，形成“40幢高端楼宇、3万以上软件大军”的规模，建设成为彰显南京高新区软件产业特色的核心功能区和展示区，名副其实的国内领先、国际一流的软件园。 “一谷”即生物医药谷。拟规划建设5平方公里的生物医药基地，首期启动1.6平方公里，力争在今后三年引进一大批具有世界前沿科技、世界著名品牌的生物医药项目入驻，努力建设成为具有世界前沿水平和技术的“中国南京生物医药谷”。 “一基地”即先进制造业大项目基地。拟规划建设20平方公里的先进制造业大项目基地，依托现有先进制造业基础，坚持以“一流的规划、一流的建设、一流的环境、一流的品质”开发建设，重点引进装备制造、新材料新能源、光机电一体化等先进制造业大项目，着力打造先进制造业大项目基地。 两大产业配套生态区位于朱家山河和龙王山风景区，借助朱家山河、龙王山周边地区生态环境优势，大力建设配套生态公园以及高档会所、书屋茶吧等文化休闲设施，打造两个集生态、休闲、观光为一体的高端生态配套区，重点为南京软件园、南京生物医药谷提供配套服务。 建设项目周围1000米范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、空气环境质量 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据南京市2014年环境状况公报，PM2.5年均值为73.8μg/m³，超过国家二级标准1.11倍； PM10年均值为123μg/m³，超过国家二级标准0.76倍；NO2年均值为54μg/m³，超过国家二级标准0.35倍; SO2年均值为25μg/m³，达到国家二级标准；CO 年均值为0.95mg/m3，达到国家二级标准。 2、水环境质量 建设项目所在区域的主要河流是长江和石头河，本项目污水经往桥北污水处理厂处理后纳污河流为石头河，石头河参照朱家山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，长江南京段执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。根据2014年长江水质监测年报数据结果分析，石头河水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水体标准，长江除总磷超标0.43倍以外其余各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 3、声环境质量 根据南京市2014年环境状况公报，城区区域环境噪声均值为53.8分贝；郊区区域环境噪声 51.1分贝；全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为95.5%，夜间噪声达标率为88.4%。建设项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位 距离(米) 规模 保护级别 环境空气 高新别墅 NW 70 1户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 高新别墅 SW 59 16户 高新别墅 SE 78 6户 格兰德维尔丽景国际酒店 W 198 / 浦口区住房公积金管理中心 E 288 / 地表水 石头河 W 1660 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 长江 SE 5850 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 声环境 厂界 - - - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 高新别墅 NW 70 1户 高新别墅 SW 59 16户 高新别墅 SE 78 6户 格兰德维尔丽景国际酒店 W 198 / 浦口区住房公积金管理中心 E 288 /

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，本项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；甲苯执行前苏联标准；VOCs质量标准参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）表1中TVOC标准限值。具体指标见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.035 24小时平均 0.075 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 甲苯 24小时平均 0.6 《苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度》 1小时平均 0.6 TVOC 8小时平均 0.60 《室内空气质量标准》 （GB/T 18883-2002） 丙酮尚无相应环境质量标准 2、水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目所在区域主要水体为长江和石头河，分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类和Ⅳ类水质标准；具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 (单位：mg/L，pH除外) 项目 pH COD BOD5 SS* NH3-N 总磷（以P计） 标准来源 长江 6～9 15 3 25 0.5 0.1 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 石头河 30 6 60 1.5 0.3 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 注*：SS执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)。 3、声环境质量标准 本项目所在地为2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类区标准，具体值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准： 本项目运营过程中产生的废气甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，丙酮参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1和附录A限值，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2浓度限值标准。详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度mg/Nm3 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 质控点 浓度mg/Nm3 甲苯 40 15 3.1 周界外浓度最高点 2.4 丙酮 80 15 / / VOCs 80 15 2.0 2.0 2、废水排放标准： 建设项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值后，接管进入南京桥北污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排放标准详见表排放标准详见表4-5。 表4-5 本项目废水间接排放标准及最终排放标准(单位：mg/L) 污染物 南京桥北污水处理厂 接管标准 南京桥北污水处理厂 尾水排放标准 pH 6.5～9.5（无量纲） 6～9（无量纲） COD 500 50 BOD5 300 10 SS 400 10 氨氮 45 5 总磷 8 0.5 3、厂界噪声执行标准见表4-6、表4-7。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表4-7 建筑施工厂界环境噪声排放标准值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4.固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，污染物排放总量指标见表4-8。 表4-8 建设项目实施后污染物排放量汇总（单位：t/a） 类别 污染物 名称 原有排放量 扩建项目 产生量 扩建项目削减量 扩建项目排放量 以新带老削减量 排放增减量 全公司 排放量 废气 有组织 甲苯 / 0.0065 0.00585 0.00065 / +0.00065 0.00065 丙酮 0.00275 0.002475 0.000275 / +0.000275 0.000275 VOCs 0.003775 0.0033975 0.0003775 / +0.0003775 0.0003775 类别 污染物 名称 原有排放量 扩建项目 产生量 扩建项目削减量 扩建项目排放量 以新带老削减量 排放增减量 全公司 排放量 （接管量） 废水 废水量 1077.6 75.2 0 75.2 / +75.2 1152.8 生活废水 COD 0.35 0.03 0.006 0.024 / +0.024 0.374 SS 0.25 0.023 0.005 0.018 / +0.018 0.268 氨氮 0.027 0.0019 0 0.0019 / +0.0019 0.0289 总磷 0.0054 0.00038 0 0.00038 / +0.00038 0.00578 固废 生活垃圾 0 1.57 1.57 0 / +0 0 实验室废物 / 0.25 0.25 0 / +0 0 分析废液 / 0.24 0.24 0 / +0 0 清洗废液 / 0.35 0.35 0 / +0 0 废活性炭 / 0.033 0.033 0 / +0 0 总量指标平衡方案： 废气：本项目有组织排放废气甲苯0.00065 t/a、丙酮0.000275 t/a、VOCs 0.0003775 t/a，申请废气总量； 废水：排放量75.2t/a，其中COD 0.024t/a、SS 0.018t/a、氨氮0.0019t/a、总磷0.00038t/a，纳入桥北污水处理厂总量范围内，不单独核给总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） ①原油项目工艺流程简述 装样：原油以及丙酮、甲苯/溶剂油共150ml装样留待预处理。原油使用过程中产生包装用铁桶固废以及铁桶中少量残余原油。 样品预处理：采用恒温恒压预处理试样。样品预处理过程中丙酮、甲苯挥发产生废气；预处理产生废液以及设备润洗、清洗废水。 样品检测：样品预处理后放入近红外光谱仪采集谱图。 实验仪器清洗：实验仪器清洗过程会产生甲苯、丙酮、原油、溶剂油的混合废液；清洗过程中氮气吹扫管线时，氮气中会夹杂者少量丙酮和甲苯的挥发气体。 数据库数据分析：采集到的谱图录入数据库后整理分析。 软件建模：采集分析后的谱图数据建模做成内部使用软件。 ②成品油项目工艺流程简述 装样：成品油10ml装样。成品油使用过程中产生包装用铁桶固废以及铁桶中少量残余成品油。 样品检测：样品预处理后放入近红外光谱仪采集谱图。 实验仪器清洗：实验仪器清洗过程会产生成品油废液。 数据库数据分析：采集到的谱图录入数据库后整理分析。 软件建模：采集分析后的谱图数据建模做成内部使用软件。 主要污染工序： 施工期污染工序： 建设项目利用南京富岛信息工程有限公司现有用房扩建实验室，施工期的主要工程内容是建造隔声防护墙、管线安装和粉刷、油漆等装修施工。 （1）隔声防护墙 首先进行水泥砂浆的调配，然后紧挨原有墙壁内面砌筑一道隔声防护墙，填充隔声吸声材料。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气；拌制砂浆时的砂浆水；碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 （2）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对水、电等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘以及碎砖块等固废。 （3）粉刷 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2的水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。主要污染物是搅拌机噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水；碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 （4）油漆施工 该项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可以忽略。 营运期污染工序 1.废气 在称量配置预处理、清洗时会有少量有机溶剂甲苯、丙酮、溶剂油、原油、成品油的挥发，主要为漏斗清洗和自然挥发的有机气体和氮气在吹扫管线时，氮气中会夹杂者少量丙酮和甲苯的挥发气体。由于不同有机溶剂的沸点、蒸汽压，及使用时的温度、表面积、湿度、使用时间等均不相同，综合挥发率在5%左右。实验室按年运行261天，每天废气排放时间2小时计。 本项目原料甲苯150L/a（130kg/a）、丙酮70L/a（55kg/a）、溶剂油50L/a(40kg/a)、原油30L/a（28kg/a）、成品油10L/a（7.5kg/a）。则甲苯挥发量为6.5kg/a，丙酮挥发量为2.75kg/a，溶剂油挥发量为2kg/a，原油挥发量为1.4kg/a，成品油挥发量为0.375kg/a。 无组织废气： 本项目所用通风橱为密闭通风橱，风机引风量最大为10000Nm3/h，在通风橱预处理、清洗时通风橱橱窗开小同时加大风机引风量造成通风橱负压而不会有废气泄露；在实验过程中通风橱保持密闭，通风橱内因为负压而不会有废气泄露，全部实验结束保持通风橱通风一段时间后再关闭确保有机废气没有无组织排放。 有组织废气： 项目通风橱风机引风量平均为5000Nm3/h，则本项目实验室甲苯挥发废气产生浓度为2.5mg/m3，产生速率为0.0125kg/h；丙酮挥发废气产生浓度为1.06mg/m3，产生速率为0.0053kg/h；溶剂油、原油、成品油作为VOCs挥发废气产生浓度为1.44mg/m3，产生速率为0.0072kg/h；废气由收集有机废气的通风橱经管道引至建筑楼顶接入配套的活性炭吸附装置经处理后15m排气筒有组织排放。 建设项目大气污染物产生及排放情况如表5-1。 表5-1 建设项目大气污染物产生及排放情况 污染源 污染物名称 产生情况 净化 效率 排放情况 排气量 Nm3/h 排气筒 m kg/a kg/h mg/m3 kg/a kg/h mg/m3 实验室 甲苯 6.5 0.0125 2.5 90% 0.65 0.00125 0.25 5000 15 丙酮 2.75 0.0053 1.06 0.275 0.00053 0.106 VOCs 3.775 1.44 0.0072 0.3775 0.144 0.00072 2. 废水 本项目废水为员工生活污水和实验室废水(设备及器皿清洗污水)。 ①生活污水 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城〔2006〕452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以60L/人·d计，工作时间以261d/a计，员工为6人，则用水量为94t/a，产污系数以0.80计，污水排放量75.2t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷；浓度分别为：400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L；则污染物产生量分别为0.03t/a，0.023t/a，0.0019t/a，0.00038t/a。 ②实验室废水(设备及器皿清洗污水) 本项目实验室设备及器皿清洗用水合计为0.412t/a、设备及器皿清洗废水为设备清洗用水的85%，则设备及器皿清洗废水产生量为0.35t/a。由于清洗废水中含有少量甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油对清洗废水中COD、SS、氨氮、TP有贡献，但各污染物浓度较低，考虑到清洗废水成分以及产生量较小，将清洗废水作为危险废物统一收集后与分析后的废液一并委托有资质单位外运处理。 原油光谱测试中第一次清洗产生原油废液，第二次用水清洗再倒入实验室废液里，两次约产生300L/a，作为危废委托有资质单位外运处理；成品油光谱测试中清洗两次约产生50L/a，作为危废委托有资质单位外运处理。 图5-1 扩建项目水平衡图（t/a） 图5-2 全公司水平衡图（t/a） 项目主要污染物产生、排放情况见表5-2。 表5-2项目运营期水污染物产生、排放情况 类别 废水量t/a 污染物 名称 产生情况 治理 措施 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 75.2 COD 400 0.03 化粪池 320 0.024 桥北污水处理厂 SS 300 0.023 240 0.018 氨氮 25 0.0019 25 0.0019 TP 5 0.00038 5 0.00038 3. 噪声 建设项目主要噪声设备为通风橱风机，噪声源强为65-75dB(A),具体见表5-3。 表5-3 建设项目高噪声设备一览表 序号 设备 名称 数量 （台/套） 单台噪声值 dB（A） 所在车间 （工段） 距最近边界 位置（m） 1 通风橱 3 75 实验室 西南厂界，25 4. 固废 建设项目新增员工6人，新增固体废弃物主要为生活垃圾及危险废物。 ①生活垃圾 建设项目新增员工6人，职工生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，则年产生生活垃圾约为1.57t/a。 ②危险废物 （1）实验室产生的实验室废物(废个人防护用品、废移液管、锐器、废玻璃器皿、废试剂桶、废油桶、废油瓶等)，产生量约0.25t/a。 （2）实验室产生的分析废液约0.24t/a，分析废液为废有机溶液，为甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油的混合溶液；清洗废水0.35t/a。 （3）活性炭吸附装置产生的废活性炭，查阅资料可知，每千克的活性炭能吸附0.1-0.4kg的废气，本环评取值0.35 kg/kg则活性炭吸附处理过程中产生的废活性炭约0.033t/a属于危废(类别HW49 900-041-49)1-2个月更换一次。 产生的危废由危废场所暂时贮存后，交由有资质的单位进行处理。 根据苏环办[2013]283 号，对本项目固废的利用处置方案进行汇总，详见下表。 表5-4 本项目固废产生情况分析 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 生活垃圾 一般固废 办公区 固态 生活垃圾 《国家危险废物名录》（2008 年）进行鉴别 - - - 1.57 2 实验室废物 危险废物 实验研发区 固态 废个人防护用品、废移液管、锐器、废玻璃器皿等 T HW49 900-047-49 0.25 3 分析废液 液态 甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油 T HW42 900-499-42 0.24 4 清洗废液 0.35 6 废活性炭 废气净化 固态 炭 T HW49 900-041-49 0.033

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 | 原有项目 | 扩建项目 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量、浓度、速率 | 排放量、浓度、速率 |  |
| 大气污染物 | 实 验 室 | 有 组 织 排 放 | 甲苯 | / | / | 0.0065 t/a | 0.00065 t/a | 周边 大气 |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 mg/m3 | 0.25 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.0125 kg/h | 0.00125 kg/h |  |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 0.00275 t/a | 0.000275 t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.06 mg/m3 | 0.106 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.0053 kg/h | 0.00053 kg/h |  |
|  |  |  | VOCs | / | / | 0.003775 t/a | 0.0003775 t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.44 mg/m3 | 0.144 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.0072 kg/h | 0.00072 kg/h |  |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 400mg/L | 320mg/L | 400mg/L | 320mg/L | 接管进入桥北污水处理厂 |
|  |  |  | 0.043t/a | 0.35t/a | 0.03t/a | 0.024t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 230mg/L | 300mg/L | 230mg/L |  |
|  |  |  | 0.32t/a | 0.25t/a | 0.023t/a | 0.018t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 25mg/L | 25mg/L | 25mg/L |  |
|  |  |  | 0.027t/a | 0.027t/a | 0.0019t/a | 0.0019t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L | 5mg/L | 5mg/L | 5mg/L |  |
|  |  |  | 0.0054t/a | 0.0054t/a | 0.00038t/a | 0.00038t/a |  |
| 电离和电磁辐 射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 污染源 | 污染物 名称 | 产生量 | 处置量 | 排放量 | 产生量 | 处置量 | 排放量 | 排放 去向 |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 22.45 t/a | 22.45 t/a | 0 t/a | 1.57 t/a | 1.57 t/a | 0 t/a | 环卫部门清运 |
|  | 危险固废 | 实验室废物 | / | / | / | 0.25 t/a | 0.25 t/a | 0 t/a | 集中收集委托有资质单位外排处置 |
|  |  | 分析废液 | / | / | / | 0.24 t/a | 0.24 t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 清洗废液 | / | / | / | 0.35 t/a | 0.35 t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 0.033 t/a | 0.033 t/a | 0 t/a |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备为通风橱风机，噪声源强65-75dB(A)，建筑隔声、距离衰减等设施后，达标排放。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目所排放的环境污染物少，经过适当的控制治理，对区域的生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目经营用房已建成，目前处于内部装修和设备安装阶段，本项目施工对环境的影响主要是噪声和建筑垃圾。 施工期间噪声主要来自项目内部装修和设备安装过程中使用的电钻、木工设备和空气压缩机等设备。本项目在施工中坚持文明施工，降低人为噪声，对施工器械进行定期维护、保养，使设备保持在最低噪声线水平。由于本项目施工主要在室内进行，且位于地下，施工过程中严格按照上述要求进行，设备噪声经过房屋屏蔽后，对周围声环境影响不大。建筑垃圾经施工单位统一收集清运至建筑垃圾消纳场处理，对环境影响很小。

营运期环境影响分析： 原项目和扩建项目营运期对环境产生的影响主要为废气、废水、噪声和固废等影响。 大气环境影响分析 原有项目无废气影响，扩建项目产生的废气主要为实验过程中有机溶液挥发的有机废气。在称量配置预处理、清洗时会有少量有机溶剂甲苯、丙酮、溶剂油、原油、成品油的挥发，主要为漏斗清洗和自然挥发的有机气体和氮气在吹扫管线时，氮气中会夹杂者少量丙酮和甲苯的挥发气体。 实验室按年运行261天，每天废气排放时间2小时计。本项目原料甲苯150L/a（130kg/a）、丙酮70L/a（55kg/a）、溶剂油50L/a(40kg/a)、原油30L/a（28kg/a）、成品油10L/a（7.5kg/a）。 无组织废气： 本项目所用通风橱为密闭通风橱，风机引风量最大为10000Nm3/h，在通风橱预处理、清洗时通风橱橱窗开小同时加大风机引风量造成通风橱负压而不会有废气泄露；在实验过程中通风橱保持密闭，通风橱内因为负压而不会有废气泄露，全部实验结束保持通风橱通风一段时间后再关闭确保有机废气没有无组织排放。 有组织废气： 项目通风橱风机平均引风量为5000Nm3/h，则本项目实验室甲苯挥发废气产生浓度为2.5mg/m3，产生速率为0.0125kg/h；丙酮挥发废气产生浓度为1.06mg/m3，产生速率为0.0053kg/h；溶剂油、原油、成品油作为VOCs挥发废气产生浓度为1.44mg/m3，产生速率为0.0072kg/h；收集有机废气的通风橱经管道引至建筑楼顶接入配套的活性炭吸附装置经处理后有组织排放。 建设项目大气污染物产生及排放情况如表6-1。 表6-1 建设项目大气污染物产生及排放情况 污染源 污染物名称 产生情况 净化 效率 排放情况 排气量 Nm3/h 排气筒 m kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 实验室 甲苯 0.0125 2.5 90% 0.00125 0.25 5000 15 丙酮 0.0053 1.06 0.00053 0.106 VOCs 1.44 0.0072 0.144 0.00072 建设项目有组织甲苯排放速率0.00125 kg/h，排放浓度0.25 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中甲苯最高允许排放速率3.1 kg/h，最高允许排放浓度40 mg/m3的排放标准；有组织丙酮排放速率0.0053 kg/h，排放浓度1.06 mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1和附录A中丙酮最高允许排放浓度80 mg/m3的排放标准；有组织溶剂油、原油、成品油作为VOCs排放速率1.44 kg/h，排放浓度0.0072 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中VOCs最高允许排放速率2.0 kg/h，最高允许排放浓度80 mg/m3的排放标准。 综上所述，本项目大气污染物排放对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 原有项目废水主要是生活污水，扩建项目废水为新增员工生活污水和实验室废水(设备及器皿清洗污水)。 ①生活污水 生活污水量75.2t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷，浓度分别为：400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L；则污染物产生量分别为0.03t/a，0.023t/a，0.0019t/a，0.00038t/a。生活污水经公司现有化粪池预处理后主要污染物COD、SS、氨氮和总磷的浓度分别为：320mg/L、240mg/L、25mg/L、5mg/L；污染物排放量分别为0.024t/a，0.018t/a，0.0019t/a，0.00038t/a。满足桥北污水处理厂接管标准的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值： COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L；建设项目生活污水经市政污水管网排桥北污水处理厂集中处理可行。 化粪池： 将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好，类比经验数据分析，化粪池对COD、SS的去除效率可达20%。 （2）桥北污水处理厂： 桥北污水处理厂位于浦泗公路与滨江大道交叉口西南角，占地约10.59公顷，污水处理总规模为每天20万m3/d(2020年)，一期规模为每天10万m3/d(2010年)。 桥北污水处理厂污水收集管网服务范围覆盖江北地区的泰山街道、顶山街道、沿江街道，范围西至宁淮高速、东至长江、北至石头河、南至七里河，总面积120.6平方公里；污水收集管道总长约150千米，污水中途提升泵站3座。 图6-1桥北污水处理厂工艺流程 桥北污水处理厂采用“强化脱氮改良型A/A/O + 棍凝、沉淀、过滤”污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入石头河;污泥采用机械浓缩脱水处理后，近期运往污泥处理场集中处置，远期污泥经过进一步干化后，进行焚烧利用。 建设项目建成后排放废水量约为75.2t/a，与桥北污水处理厂的处理能力相比微乎其微，而且废水水质简单，对其正常处理几乎没有冲击影响，因此桥北污水处理厂完全可以接纳本项目生活污水。 ②实验室废水(设备及器皿清洗污水) 设备及器皿清洗废水产生量为0.35t/a。由于清洗废水中含有少量甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油对清洗废水中COD、SS、氨氮、TP有贡献，但各污染物浓度较低，考虑到清洗废水成分以及产生量非常小，将清洗废水作为危险废物统一收集后与分析后的废液一并委托有资质单位外运处理。 建设项目雨水接管口及污水接管口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计，实施“雨污分流”，雨水直接由雨水排放口排入市政雨水管网，生活污水预处理达标后经污水接管口排入市政污水管网。 3、固体废物影响分析 原有项目固废主要是员工生活垃圾，扩建项目新增员工6人，新增固体废弃物主要为生活垃圾及危险废物。 ①扩建项目产生生活垃圾1.57t/a作为一般固废交由环卫部门清运。 ②实验室产生的实验室废物(废个人防护用品、废移液管、锐器、废玻璃器皿、废试剂桶、废油桶、废油瓶等)，产生量约0.25t/a；实验室产生的分析废液约0.24t/a和清洗废水0.35t/a；活性炭吸附装置产生的废活性炭0.033t/a。这些作为危险废物由危废场所暂时贮存后，交由有资质的单位进行处理。 危险废物暂存场： 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （5）本项目危险废物主要是实验废液和废药剂等，应存放在固定的密封容器中，储存间一定要进行防渗处理等。 综上，项目固废均得到妥善处置，对周围环境无影响。 4、声环境影响分析 建设项目主要噪声设备为通风橱风机，噪声源强为65-75dB(A)。 根据本项目产噪设备的特点，建议采用以下噪声控制方法： ①项目设计进行合理布局：利用建筑物构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②选用低噪声设备：各公用设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响。 ③消声措施：对引风机的进出风口应安装与其匹配的消声器，消声量不低于20dB（A）。 ④隔声措施：引风机通过设置单独的隔声间以有效降低其噪声强度；根据实际情况确定其隔声效果大小，以满足保护目标环境噪声要求为准。 ⑤隔振措施：设备安装时，采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器、隔振吊钩，对管道穿越墙壁、楼板出口采用弹性垫或橡胶套管，水泵进出口可用橡胶软接管连接。 通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： 将受噪声影响最大的东厂界作为敏感点，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，建设项目晚上不运营，预测结果见表6-2。 表6-2本项目高噪声设备西南界预测结果 关心点 噪声源 单台 噪声值dB(A) 叠加 噪声值dB(A) 消声 隔声dB(A) 噪声源离关心点距离m 距离衰减dB(A) 贡献值dB(A) 西南 界 通风橱 （1台） 75 79.77 20 25 27.96 31.81 通风橱 （1台） 75 20 25 27.96 通风橱 （1台） 75 20 25 27.96 由表6-2可知，本项目产生的噪声经建筑隔声、距离衰减后，噪声源产生的噪声对距离最近的西南界的贡献值为31.81dB（A）达到《工业企业厂界环境噪声放标准》2类标准即昼间≤60dB（A）的要求。本项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、环境风险分析及控制 （1）物质风险识别 本项目所用危险化学品主要为甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油，均为挥发性有机物，项目危险特性详见表1-3。 本项目所用甲苯、丙酮、原油、成品油、溶剂油均为易燃、易挥发、带有毒性物质，上述物质遇明火或高温条件下极易引起火灾事故，造成人身伤害和财产损失。上述物质如大量挥发进入环境空气，会造成空气污染以及人群健康危害。 （2）实验设施环境风险识别 本项目实验设施主要为各种实验仪器，实验设施潜在的风险事故主要包括因设备材质、操作或控制等方面出现失误故障而造成容器破裂，引起物料泄漏产生的人员中毒或火灾事故。 由于所采用实验室工艺简单，管理不复杂，通常出现瘫痪性故障的概率极低。 （3）储运设施环境风险识别 本项目危化品储存在专用药品储藏室，项目留样储存在专用留样室。本项目所用危险化学品废液均委托有资质单位外送。 危化品原料在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生较大的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小；同时，生产过程中使用原料极少，产生严重环境污染事故的可能性很小。 （4）化学品安全管理制度 ①建立危险化学品实验室各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②努力改进并达到实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ③废气、废液、固体废物、噪声等污染物排放频繁、超出排放标准的实验，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。 ④建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 经上述风险防范措施后，可将建设项目产生的环境风险控制在最低水平。 6、建设项目“三同时”验收一览表。 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的污染防治措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时“具体实施计划为： ①建设单位向当地环保主管部门申请验收； ②建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； “三同时”验收清单见下表6-3。 表6-3“三同时”验收一览表 污染源 污染源 污染物 治理措施 环保投资 环保效果 进度 废气 实验室 甲苯、丙酮、VOCs 通风橱收集、 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1和附录A限值、《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2浓度限值 与主体工程“ 同时设计，同时施工，同时投入运行”使用 活性炭吸附、15m排气筒有组织排放 0.7万元 噪声 通风橱 风机 - 减振、隔声、低噪声设备 0.3万元 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 生活 废水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池 依托现有 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 固废 一般固废 生活垃圾 环卫清运 0.5万元 零排放 危险固废 实验室废物 委托有资质单位处置 暂存场所按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，零排放 分析废液 清洗废液 废活性炭 环境管理 制定环境管理制度，开展日常的环境监测工作， 统计整理有关环境监测资料并上报当地环保部门，检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展实验室职工的环保知识教育和组织培训。 确保企业污染治理设施正常运行，保证污染物的达标排放和总量控制等环保要求

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 实验室 | 甲苯、丙酮、VOCs | 通风橱收集、活性炭吸附、15m排气筒有组织排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置， 零排放 |
|  | 实验室 | 实验室废物 | 委托处置 |  |
|  |  | 分析废液 |  |  |
|  |  | 清洗废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为通风橱风机，噪声源强65-75dB(A)，建筑隔声、距离衰减等设施后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 1.项目概况 南京富岛信息工程有限公司成立于1997年，公司在南京国家软件园区设立研发基地，分别建立了石油石化工艺研究室、油库自动化实验室、工控系统实验室、选矿自动化实验室，并配备了软件研发、测试专用服务器集群。 南京富岛信息工程有限公司于2016年2月23日完成了《控制系统边界安全网关及其管控系统核心技术研发及产业化》建设项目环境影响登记表的编制并取得南京环保局出具的审批意见。针对“分析实验室建设项目”拟投资45万元，在江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号扩建实验室。该项目计划用地面积449 m2，主要建筑物建筑面积371m2，项目建成后主要产品及年生产规模为原油光谱图150个；成品油光谱400个。 2. 产业政策相符性 建设项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中“鼓励类三十一、科技服务业 6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务。”项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的限制和禁止用地项目，本项目符合相关用地规划和国家产业政策。 3.规划相符性 南京高新区始终坚持“发展高科技，实现产业化”的办区宗旨，大力发展具有自主知识产权的高新技术产业，初步形成了软件及电子信息、生物医药、卫星导航应用等主导、特色产业集群。建设项目位于江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号，项目用地属于南京市高新开发区规划的科研设计类，根据土地证宁浦国用（2015）第32968号显示项目用地属于工业用地。“分析实验室建设项目”符合当地环境规划和用地规划。 4. 生态红线区域保护规划相符性 对照浦口区生态红线区布局图（见附图4），距离项目最近的生态功能保护区为SW方向2.0km的南京老山森林公园、NW方向2.2km的龙王山风景名胜区、SE方向5.9km的浦口区桥北滨江湿地公园。所在地不在这些红线区域管控区内。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 5.环境风险可控性 建设项目可能产生的环境风险主要为因操作失误导致的物料流失。针对上述环境风险，建设单位制定了严格的设备检查、职工防护、物料管理等日常管理制度，将上述环境风险控制在最低程度。 6.项目建设地环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据南京市2014年环境状况公报，PM2.5年均值为73.8μg/m³，超过国家二级标准1.11倍； PM10年均值为123μg/m³，超过国家二级标准0.76倍；NO2年均值为54μg/m³，超过国家二级标准0.35倍; SO2年均值为25μg/m³，达到国家二级标准；CO 年均值为0.95mg/m3，达到国家二级标准。 建设项目所在区域的主要河流是长江、朱家山河和石头河，石头河参照朱家山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，长江南京段执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。根据2014年长江水质监测年报数据结果分析，石头河水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水体标准，长江除总磷超标0.43倍以外其余各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 根据南京市2014年环境状况公报，城区区域环境噪声均值为53.8分贝；郊区区域环境噪声 51.1分贝；全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为95.5％，夜间噪声达标率为88.4%。建设项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 7.建设项目产生的各项污染物均能达标排放 建设项目大气污染物主要为实验过程中有机溶液甲苯、丙酮、溶剂油、原油、成品油挥发的有机废气。通风橱收集有机废气的通风橱经管道引至建筑楼顶接入配套的活性炭吸附装置经处理后有组织排放。污染物排放量较小且达标排放。本项目大气污染物对周围大气环境影响较小。 建设项目新增废水主要为新增员工产生的生活污水及为设备及器皿清洗污水生活污水由南京富岛信息工程有限公司现有化粪池预处理经市政污水管网排往桥北污水处理厂集中处理后达标排入石头河。本项目清洗废水含有少量有机溶剂且清洗废水量太小，则将清洗废水作为危险废物统一收集后委托有资质单位外运处理。 建设项目产生的噪声经减振、隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 建设项目产生的固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。 8.总量控制分析 废气：本项目有组织排放废气甲苯0.00065 t/a、丙酮0.000275 t/a、VOCs 0.0003775 t/a，申请废气总量； 废水：排放量75.2t/a，其中COD 0.024t/a、SS 0.018t/a、氨氮0.0019t/a、总磷0.00038t/a，纳入桥北污水处理厂总量范围内，不单独核给总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 综上所述，本项目在按环保要求采取各项污染防制措施后，对周围环境影响较小。从环保的角度看，该建设项目是可行的。 上述评价结果是根据业主提供的经营范围、规模及对应的排污基础上所得。如上述情况有所变化，建设方应即；时向环保部门重新申报。 二、建议 ① 严格执行环保三同时制度。 ②严格落实各项污染防治措施。 ③固体废物应及时清理，避免二次污染。 ④加强日常管理，设备必须定期保修维护。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况概括图 附图3.1 建设项目1F平面布置图 附图3.2 建设项目-1F平面布置图 附图4 浦口区生态红线区域保护规划图 附图5 项目所在地区域规划图 附图6 富岛科技用地红线图 附件1 企业投资项目备案通知书 附件2 土地证 附件3 宗地图 附件4 房权证 附件5 房产平面图 附件6 企业营业执照 附件7 企业组织机构代码证 附件8 法人身份证复印件 附件9 危险废物处理合同 附件10 危废处置单位经营许可证 附件11 危废处置单位营业执照 附件12 危废处置单位组织机构代码证 附件13 危废处置单位税务登记证 附件14 危废处置单位道路经营许可证 附件15 原有建设项目环境影响登记表 附件16 原有建设项目验收报告 附件17 委托书 附件18 建设单位承诺书 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：南京富岛信息工程有限公司            填表人（签字）：***                    项目经办人（签字）：***

| 建设 项目 | 项目名称 | 分析实验室建设项目 | 建设地点 | 江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 建筑面积约449m2 | 建设性质 | □新 建 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | [M7450]质检技术服务 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 45万元 | 环保投资（万元） | 1.5 | 所占比例（%） | 3.3 |
|  | 立项部门 | 南京高新区管委会 | 批准文号 | 宁高管内备字[2016]55号 | 批准时间 | 2016.4.29 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 南京富岛信息工程有限公司 | 联系电话 | 宁高管内备字[2016]55号 | 评 价 单 位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | *** |
|  | 通讯地址 | 江苏省南京市浦口高新区桐雨路6号 | 邮政编码 | 210000 |  | 通讯地址 | 南京市将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | *** | 联系人 | *** |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水： Ⅳ类 地下水： 环境噪声： 2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □ 三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 ︵ 工业 建设 项目 详填 ︶ | 排放及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） | 预测排 放总量 （9） | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”消减量 （11） | 区域平衡替代本工程消减量 （12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增 减量 （15） |
|  | 废气 | 有组织 | 甲苯 |  |  | / | / |  |  | 0.0065 | 0.00585 | 0.00065 | 0.00065 |  |  | 0.00065 | 0.00065 | +0.00065 |
|  |  |  | 丙酮 |  |  | / | / |  |  | 0.00275 | 0.002475 | 0.000275 | 0.000275 |  |  | 0.000275 | 0.000275 | +0.000275 |
|  |  |  | VOCs |  |  | / | / |  |  | 0.003775 | 0.0033975 | 0.0003775 | 0.0003775 |  |  | 0.0003775 | 0.0003775 | +0.0003775 |
|  | 废 水 |  |  | 1077.6 | 1077.6 |  |  | 75.2 | 0 | 75.2 | 75.2 |  |  | 1152.8 | 1152.8 | +75.2 |
|  | COD |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.03 | 0.006 | 0.024 | 0.024 |  |  | 0.374 | 0.374 | +0.024 |
|  | SS |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.023 | 0.005 | 0.018 | 0.018 |  |  | 0.268 | 0.268 | +0.018 |
|  | NH3-N |  |  | 0.027 | 0.027 |  |  | 0.0019 | 0 | 0.0019 | 0.0019 |  |  | 0.0289 | 0.0289 | +0.0019 |
|  | TP |  |  | 0.0054 | 0.0054 |  |  | 0.00038 | 0 | 0.00038 | 0.00038 |  |  | 0.00578 | 0.00578 | +0.00038 |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  |  | 实验室废物 |  |  | / | / |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  |  | 分析废液 |  |  | / | / |  |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  |  | 清洗废液 |  |  | / | / |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  |  | 废活性炭 |  |  | / | / |  |  | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |

注: 1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代消减的量

3.（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9），

4、计量单位:废水排放量—万吨/年;废气排放量—万标立方米/年;工业固体废物排放量—万吨/年;水污染物排放浓度—毫克/升;大气污染物排放浓度—毫克/立方米;水污染物排放量—吨/年;大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

包装

老化实验

组装（委外代工）

实验室试验

研发

原油装样150毫升

预处理

（恒温恒压）

样品检测

（谱图采集）

数据库数据分析

图5-1  原油项目工艺流程图

实验仪器清洗

废气、废液

固废

废液、废气

软件建模

成品油装样10毫升

样品检测

（谱图采集）

数据库数据分析

图5-2  成品油项目工艺流程图

实验仪器清洗

废液

固废

软件建模

生活用水水

94

94.412

损耗18.8

生活废水

清洗用水

损耗0.062

化粪池

桥北污水处理厂

清洗废水

0.412

75.2

0.35

75.2

75.2

0.35

作为危废委托有资质单位外运处置

石头河

损耗288.2

生活用水

1441

1441.412

生活废水

清洗用水

损耗0.062

化粪池

桥北污水处理厂

清洗废水

0.412

1152.8

0.35

1152.8

1152.8

0.35

作为危废委托有资质单位外运处置

石头河

PAC（PAM）

尾水泵房

紫外线消毒

鼓风机房

出水

排放

细格栅及沉砂池

粗格栅与进水泵房

滤池

混凝沉淀池

二沉池

强化脱氮

改良型

A/A/O池

进水

回

用

水

内回流

回流污泥

反冲洗废水

匀质池

污泥处理出水

脱水机房

泥饼外运至污泥处置场