建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：     薛埠镇东南路道路工程建设项目

建设单位（盖章）：    常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司

编制日期：2016年5月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

# 1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段

作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 薛埠镇东南路道路工程建设项目 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 徐荣星 | 联系人 | 沈忠永 |
| 通讯地址 | 常州市金坛区薛埠镇百花东路118号 |
| 联系电话 | 13815008366 | 传真 | / | 邮政编码 | 213299 |
| 建设地点 | 薛埠镇东环一路西侧（东环二路—黄金路） |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [E4813] 市政道路工程建筑 |
| 占地面积 | 16800m2 | 道路面积 | 16800m2 | 绿化面积 | 2400 m2 |
| 总投资 （万元） | 1889 | 环保投资（万元） | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 2.64% | 评价 经费 |  |
| 工程计划进度 | 开工■ 竣工□ 试生产□ | 年工作日 | 全年 |
| 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) |
| 主要产品： 本项目为市政道路建设。 主要原辅材料： 本项目建设主体为路基、路面及附属工程，主要原辅材料为施工过程中使用的水泥、砂石、沥青、木材、钢材等。 主要设施： 主要施工机械为装载机、平地机、压路机、推土机等。 |
| 能源年用量 | 电 | —千瓦时／年 | 燃油 | 重油 | — 吨／年 |
|  | 燃煤 | —吨／年 |  | 轻油 | — 吨／年 |
|  | 天然气 | —立方米／年 | 其它 | — |
| 给排水情况 | 年总用水量（吨） | — | 年总排水量（吨） | — |
|  | 其中 | 循环水量（吨） | — | 其中 | 工业污水（吨） | — |
|  |  | 新鲜水量（吨） | — |  | 生活污水（吨） | — |
|  | 新鲜水来源 | — | 排放去向 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 项目名称：薛埠镇东南路（东环二路—黄金路）道路工程 项目概况：本工程位于薛埠镇工业集中区域，所处区域内目前主干路网已经形成，根据规划，尚有部分支路需要新建，区域内大部分地块为工业预留空地。本项目用地性质为划拨用地，符合金坛区总体规划要求。 本工程为新建道路，道路西起东环二路，往东南方向800m处有一90°南向转弯，南至黄金路，全长1200m，宽14m。无其他支路相交。主要包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、管线综合工程、景观绿化工程等；按城市支路标准建设，红线宽14m，设计速度20km/h，双向两车道。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，需开展项目环境影响评价工作。为此，常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，属于“T城市交通设施”类，第2小点，城市道路：①新建、扩建快速路、主干路；涉及环境敏感区的新建、扩建次干路需编制环境影响报告书；②其他快速路、主干路、次干路；支路需编制环境影响报告表；③其余为登记表。根据项目建议书，本项目为城市支路，因此编制环境影响报告表。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，通过对有关资料的整理、分析和计算，编制了本项目的环境影响报告表，提请审查。 2、产业政策符合性 本项目建设道路为城市支路。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第二十二条“城市基础设施”中的第4条“城市道路及智能交通体系建设”。 （1）建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 （2）本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、区域规划及环保规划 建设项目位于薛埠镇东南路（东环二路—黄金路）道路全长约1200m，红线宽度14m。本项目用地性质为划拨用地，符合金坛区总体规划要求。并具备常州市金坛区规划局出具的用地红线图，符合常州市金坛区规划。 4、工程内容及规模 （1）工程概况 本工程为新建道路，建设项目西起东环二路，往东南方向800m处有已一90°南向转弯，南至黄金路，全长1200m，宽14m。无其他支路相交。主要包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、管线综合工程、景观绿化工程等；按城市支路标准建设，红线宽14m，设计速度20km/h，双向两车道。 （2）技术指标 道路设计等级：城市支路； 道路设计车速：20km/h； 设计荷载： 道路：BZZ-100：汽车荷载城市-B 级，人群荷载3.5KN/m2； 设计年限：道路交通量达到饱和状态时设计年限15 年； 沥青路面设计年限10 年； 道路照明平均照度：平均照度>10Lx。 （3）道路工程 ①横断面设计 标准横断面采用规划断面：2m（人行道）+10m（双向机非混行车道）+ 2m（人行道）＝14m。 图1-1 拟建道路标准横断面 ②路面结构设计 行车道路面结构： 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 粘层油（PC-3 0.5L/m2） 6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C） 沥青封层; 32cm水泥稳定碎石 20cm石灰土(含灰10%) 总厚度为62cm。 人行道路面结构： 6cm舒布洛克砖 3cm水泥砂浆（M10） 15cmC25混凝土 10cm级配碎石 总厚度34cm。 ③路基设计 依据《城市道路工程设计规范》和《公路路基设计规范》的规定，确定软土地基的容许工后沉降标准为：允许工后沉降；支路一般路段容许工后沉降≤30cm；但考虑到市政道路下铺设的各种管线，工后沉降标准须适当提高，即满足支路一般路段容许工后沉降≤30cm。 根据道路性质和当地的条件，结合路基自身的类型和排水情况，采取相应的防护和加固措施。为了防止水流及其他因素对路基边坡的危害，保证路基边坡的稳定性，原则上路堤防护在满足路基安全前提下，充分考虑环境保护和景观要求，采用以植物防护为主、工程防护为辅的原则。本工程道路两侧边坡建议采用草皮护坡。 （4）交通工程 ①交通标志设计 在道路各交叉口前设置较完善的指路标志，在交叉口处配合减速让行标线设置减速让行标志。同时还有设置非机动车导向标志及交叉口标志。为保障安全及保持生活区宁静的环境，建议设置一些禁令、警告标志，如各主要路口处设置禁鸣喇叭标志及禁止停车标志，在路段上适当位置设置注意行人标志。 交通标志按功能可分为警告标志、禁令标志、批示标志、支路标志、辅助标志。在道路的路段、路口及公交车站附近应视具体情况建议分别设置路口形式、注意行人、儿童、非机动车、信号灯及等警告标志，禁止畜力车行驶、机动车道、人行横道等指示标志；标识路名、地名、距离、行驶方向、交叉路口预告等指路标志；旅游区标志及相关辅助标志。 ②交通标线设计 交通标下按功能可分为指示标线、警告标线、禁止标线。本道路路段、路口及公交车站根据实际情况建议分别设置双向两车道路面中心线、车行道分界线、车型道路边缘线、人行横道线、人行横道标记、导向箭头、路面文字标记等指示标线，禁止超车线、禁止变换车道线、停车线等禁止标线及相关的警告标线。 交叉口按标准设置各种导向箭头、减速让行线（白色双虚线、线宽20cm）、人行横道线（线宽45cm），路口交织区禁停线（黄色网格线，线宽15cm）。交通标线材料应以加热及熔融型结合使用。 ③交通信号灯设计 符合国家标准GB14887-2003《道路交通信号灯》1 类1 级（W 型）全部技术要求，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心按国标全部项目检测的检测报告。 电源适应性电源电压供电电源频率保持50Hz，电压变化范围220V±15％情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合要求。供电电源电压保持220V，频率变化范围50Hz±2Hz 情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合国家标准。 （5）排水工程 雨水管道的标高根据流量、流速、充满度、坡度和上下游控制标高来确定。 雨水采用满流设计，根据河道常水位和河底标高选择合适的坡度。各管径管道最小坡确定：d600 管道坡度≥3‰。 雨水管道支管根据规划地块情况予留，若地块规划不详则按常规间距预留（间距一般不大于120 米）。支管管径根据地块面积确定。 雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管材，承插式橡胶圈柔性接口；雨水连接管采用HDPE 缠绕管，环刚度≥10KN/m2，污水管材推荐采用钢筋混凝土管材。 （6）管线综合工程 根据城市道路要求，全线将根据规划敷设各类市政管线。 工程涉及到的市政地下管线主要是雨水、电力、电信、燃气、路灯等基础设施。 （7）照明工程 ①设计范围 路灯设计，道路全长1200米。道路宽14 米，路幅分配为2m+10m（机非混行车道）+2m。 ②照度及均匀度标准 平均照度Eav：10Lx 均匀度Emin/Eav：0.3 以上标准为所设照明灯具全开时的保证值，并综合考虑光源的光通维护系数和灯具本身的维护系数。道路交叉口设计时照度适当提高。 ③供电电源 本设计路灯照明电源为~220V/380V，电源引自路灯箱式变，箱式变10kV 电源引自市电。电源供电线路不在本设计范围之内。 ④路灯型式及布置 路灯型式：本工程拟采用双挑金属柱灯，悬挑长度为1 米，机动车道侧拟采用150W一体化半截光型高压钠灯，安装高度为11m，非机动车道侧拟采用70W 一体化非截光型高压钠灯，安装高度为7m。非机动车道照度宜为机动车道照度的1/2。道路交叉口为11 米高单挑金属柱灯，悬挑长度为1 米，半截光型一体化灯具，光源容量为150W高压钠灯。 路灯布置：路灯沿道路两侧布置，间距为30 米，灯柱中心距路牙0.5 米。 ⑤路灯线路的敷设 路灯照明线采用电缆VV-0.6/1kV-5×16 穿高压聚乙烯管Φ50 埋地敷设，当电缆穿越道路时应穿钢管加以保护；电缆的连接及分支应在灯座内进行，路灯灯座内均安装路灯保护熔断器。 ⑥接地 路灯箱式变电站高压保护接地及低压中性点接地采用共同接地，接地电阻要求不大于4 欧。接地系统采用TN-S 系统，钢管灯柱须可靠接PE 线，路灯线路末端处电缆PE线应做重复接地，重复接地电阻不小于10 欧姆。 （8）景观绿化工程 道路绿化强调生态的原则，应最大可能的减少道路对环境的影响，美化道路的环境，形成适合人们工作、生活和娱乐的廊道空间。 应充分结合当地丰富乡土树种和植物，选择绿化率高、色彩丰富、成活能力强的景观树种。 道路两侧绿带与沿路的用地性质关系密切，因此路侧绿带应用乔木、灌木、花卉、草坪等结合建筑，道路的关系、造型、色彩等因素，更具相邻用地性质、防护和景观要求进行设计，并应在整体上保持绿带连续、完整，和景观效果的统一，讲究开阔，大气，体现了生态群落概念。 在道路最外侧种植高大浓郁常绿乔木、形成屏障，依次向内种植小乔木、灌木，地被等植物，形成道路绿化天际线，在保持道路视野相对开阔的同时将道路与周围环境相分隔，保持道路外部环境不受道路影响。同时，通过对色叶树的合理配置，增加整个绿化带的层次感，丰富绿化环境。 开花植物多采用多年生草本，除了特殊环境要求外，尽量少采用一年生草花，在降低减少养护费用的同时达到较好的绿化景观效果。 5、征地及拆迁情况 建设项目全长1200m，红线宽14m，工程总占地面积约16800 m2。目前拟建建设项目北邻薛埠河流，河流以北为常州盘固水泥公司东区；建设项目南面为常鑫机械轧辊科技公司；建设项目西端起点有部分薛埠镇居民，共8户24人；南段终点黄金路有部分薛埠镇居民，共20户60人。沿线多为荒草地及农田，不涉及居民及企业拆迁，无拆迁工程。 6、交通量预测 根据可研阶段交通量初步预测结果，建设项目特征年份的交通量情况见表1-2。 表1-2 本道路特征年份交通量预测结果（单位：pcu/日） 年份 2017 2021 2026 2031 交通量 2650 4791 4957 5850 根据导则中道路交通噪声预测年份的要求，本次预测年份取近期2017年、中期2023年、远期2031年。根据内插法计算各预测年份交通量，结果见表1-3。 表1-3 本道路各预测年份交通量预测结果（单位：pcu/日） 年份 2017 2023 2031 交通量 3078 4857 5850 类比区域相关道路，高峰小时通行量取日通行量的8.00%，昼间车流量按照全天车流量的90%计，夜间车流量按照全天车流量的10%计，昼间为6:00至22:00、夜间为22:00至6:00。小型车、中型车、大型车绝对车流量比例分别为90%、7%、3%。 各车型绝对车流量（辆/h）折算成当量小客车流量（pcu/h）的折算系数按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）及《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规划字[2010]205 号）取值，小型车、中型车、大型车分别取1、1.5、3。本道路各预测年份昼间、夜间及高峰小时车流量预测结果见表1-4。 表1-4 本道路各预测年份昼夜、高峰小时交通量预测结果（单位：辆/h） 路段 时段 近期 中期 远期 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 建设项目 昼间 182 14 6 288 23 9 346 27 12 夜间 21 1 1 32 3 1 39 3 1 高峰 203 15 7 320 26 10 385 30 13 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目用地为征地形式取得，建设项目北邻薛埠河流，河流以北为常州盘固水泥公司东区；建设项目南面为常鑫机械轧辊科技公司；建设项目西端起点有部分薛埠镇居民，共8户24人；南段终点黄金路有部分薛埠镇居民，共20户60人。沿线多为荒草地及农田，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″~31°53′22″，东经119°17′45″ ~119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27 平方公里，水域面积194.22 平方公里。 2.气象特征 金坛地区属北亚热带季风气候区，气候温和。冬季受大陆来的寒冷而干燥的冬季风侵袭，夏季受来自太平洋的暖湿气流的控制，春秋两季为冬季风和夏季风的过渡季节。 本区四季分明，热量充裕，无霜期长，雨水充沛，光照充足。据茅山西麓国有东进林场1959~1980年观测资料，本区年平均气温15.2℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-13.8℃，山顶山麓温差3-5℃。初霜最早为10 月27日，终霜为4 月16 日，年平均无霜期为229 天。常年日照平均为2151 小时，日照率为49%。年平均降水量1011.7 毫米，最多年达1408.3 毫米，最少年为425.2 毫米，年平均相对湿度为79%。自然条件优越，气候宜人，适合人们观光旅游，休闲度假。主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 项 目 数值及单位 历年年平均气压 101.6KPa 历年年平均气温 15.4℃ 历年年平均相对湿度 79% 历年年平均降水量 1071.4mm 历年最大风速 20.3m/s 历年平均风速 3.1m/s 常年主导风向 ESE 3.水文 金坛市区的水系以尧塘河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。本项目所在地附近主要地表水系为后阳河和尧塘河，主要河流的水文特征如下所述： 后阳河：为尧塘河支流，水质目标为Ⅳ类。 尧塘河：为尧塘河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起尧塘河，东至武进夏溪镇，全长17.3 公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 4.地形、地貌及地质 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦，属冲积湖积圩田平原，地面高程大部分在2.5~6米（黄海高程）之间。地耐力一般为8~10顿/平方米。地震烈度为六级。 项目所在地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年~7000 万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6 度，地耐力为（8~10）t/m2。 5.植被与生物多样性 建设项目所在区域已开发利用，自然植被已不存在，目前本区域植被以人工植被为主。主要种植绿化草木，生物量较少。无重点保护的珍稀动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 1949年4月24日，金坛解放，属苏南行政公署武进行政分区，不久改属常州专区。1983年3月，实行市管县体制，金坛县属常州市。1993年11月10日，经国务院批准，撤销金坛县，设立金坛市（县级），以原县行政区域为市行政区域。金坛市由江苏省直辖，实行计划单列，目前仍暂由常州市管辖。金坛市总面积975.46平方公里。2008 年底，全市总人口55.69万人。市人民政府驻金城镇，辖金城镇、儒林镇、尧塘镇、直溪镇、朱林镇、薛埠镇、指前镇7个镇。 2、经济结构 2015年，在市委市政府的坚强领导下，全市上下认真贯彻落实“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的总体要求，牢牢把握加快发展的主旋律和主基调，统筹做好招商引资、项目推进、园区建设、社会发展、民生改善等重点工作，全市主要经济指标实现平稳较快增长，各项社会事业取得全面进步。 综合实力显著提升。全年实现地区生产总值（GDP）471.48亿元，按可比价计算，比上年增长13.1%。其中，第一产业完成增加值32.56亿元，增长4.6%；第二产业完成增加值240.9亿元，增长13.6%；第三产业完成增加值198.02亿元，增长13.8%，三次产业增加值比例调整为6.9:51.1:42。按常住人口计算的人均地区生产总值84495元，比上年增长16.1%，按平均汇率折算为13755美元。 财政收入较快增长。全年实现财政总收入123.52亿元，同比增长21.3%，其中公共财政预算收入30.12亿元，同比增长16.3%，其中税收收入为26.5亿元，增长19.9%，占公共财政预算收入比重为88%。公共财政预算收入分税种：增值税（25%含营改增）、营业税、企业所得税（40%）、个人所得税（40%），分别完成4.87亿元，6.31亿元、2.89亿元和1.46亿元，同比增长24.8%、21.8%、27%和21.8%。 经济活力继续增强。全市新增民营企业1195家，同比增长25.3%，新增个体工商户3526户，同比增长19.1%，民营企业新增注册资本65.38亿元，同比增长39.1%，个体工商户新增注册资本7.57亿元，同比增长57.4%。 农业生产保持稳增。全年实现农林牧渔业总产值62.16亿元，同比增长8.6%，农林牧渔业增加值32.56亿元，可比价增长4.6%。全市小麦单产360.2公斤，较上年增加5.4公斤，实现“十一连增”，水稻单产644公斤，全市稻麦周年单产达1004.2公斤，较上年提高4.1公斤，粮食生产连续两年实现亩产“吨粮”目标。 现代农业加快推进。全市新增高效设施农、渔业面积1.05万亩，新增高标准农田2万亩。农民专业合作社达645家，新增市级以上示范社46家，其中国家级4家。家庭农场达540家，其中创成市级示范30家。新增常州市级农业龙头企业9家，总数达17家。金西农产品加工集中区成为常州市首家省级农产品加工园区，填补了常州地区空白，后渎特种水产养殖场成为全省第六批出口农产品示范基地，终结了我市河蟹借道出口的历史。品牌建设力度加大，金坛雀舌、茅山青锋、金坛大米成为农业部“名特优新”农产品，金坛雀舌“百鸟朝凤”获农业部包装创意优秀奖。 工业经济增势喜人。全年规模以上工业总产值完成801.48亿元，同比增长21.6%，其中高新技术产业产值367.9亿元，同比增长11.7%，占规模以上工业的比重为46%，全年完成规模以上工业增加值186.99亿元，按可比价计算增长16.8%。全年工业用电量45.77亿千瓦时，同比增长6.6%。 主导产业支撑有力。全市四大支柱产业规上工业企业共完成产值780.24亿元，同比增长22.2%，占规上工业产值比重为97.3%，同比提高0.5个百分点。装备制造、化工及新材料和光伏新能源业，分别实现产值226.66亿元，299.11亿元、133.75亿元，同比分别增长40.5%、16.7%和35.5%,纺织服装业实现产值120.71亿元，同比下降1.2%。 企业效益明显提高。全市规模以上工业实现产品销售收入802.65亿元，同比增长19.8%，实现利税93.69亿元，利润63.75亿元，同比分别增长20%和30.9%，规模以上工业亏损企业亏损总额同比下降26.5%。 建筑行业快速发展。全年建筑企业完成施工产值266.96亿元，同比增长29.2%，施工面积和竣工面积分别为2395.77万平方米和953.9万平方米，同比增长23.4%和41.2%。新增施工总承包一级资质7项、二级资质8项、三级资质4项；专业承包一级资质6项、二级资质9项、三级资质23项；劳务企业5项；一体化一级资质3项、二级资质1项、三级资质2项。 投资力度明显加大。全年完成固定资产投资268.99亿元，同比增长25.5%，其中一、二、三产分别完成投资1.83亿元、188.32亿元和78.84亿元，同比分别增长35.6%、23.7%和29.8%，三次产业投资比例为0.7:70：29.3。高新技术产业全年完成投资63.03亿元，占工业投资比重为33.5%。 重点项目加快推进。全年在建亿元项目109个，比上年增加35个，完成投资159.11亿元，同比增长28.2%。年产30万辆乘用车、总投资85亿元的众泰汽车整车项目全面开工建设，港华燃气储气库、苏格达斯铝合金、亿晶光电100MW渔光一体光伏电站、顺丰铝业等项目推进顺利，埃马克高端机床、晨风高档服装制造、隆英特钢、南方光纤等项目竣工投产。 消费市场繁荣稳定。全年实现社会消费品零售总额197.61亿元，同比增长11.6%。其中城镇实现零售总额176.84亿元，同比增长11.5%；乡村实现零售总额20.77亿元，同比增长12.2%。按行业分，批发业实现消费品零售总额28.88亿元，同比增长12.3%；零售业150.37亿元，增长12%；住宿业0.96亿元，增长0.9%；餐饮业17.4亿元，增长10.3%。 传统消费居于主导。在限额以上批发和零售企业的销售额中，吃、穿类传统商品销售额47.47亿元，同比增长7.3%，占销售总额的31.6%；汽车类为我市消费品市场消费热点，销售额为10.71亿元，增长22.1%；金银珠宝类消费呈现回落态势，实现零售额1.42亿元，同比下降17.9%。 招商引资力度加大。成功组织上海经贸活动周金坛专题活动、金坛高端装备制造及汽车零部件产业推介会等招商活动，全市新批外商投资企业15家，增资6家，累计新增协议注册外资1.36亿美元，实际到账注册外资1亿美元。 对外贸易稳步增长。全年完成进出口总额15.25亿美元，同比增长3.9%，其中出口12.2亿美元，同比增长2.6%，进口3.05亿美元，同比增长14.2%。分地区看，对亚洲、非洲出口增幅较大，分别完成5.72亿美元和0.33亿美元，同比增长15.8%和50.4%，欧洲、美国出口市场低迷，分别完成2.54亿美元和2.66亿美元，同比下降8.6%和8.2%。分行业看，机械电子增长较快，完成出口2.94亿美元，同比增长34.9%，光伏行业较上年持平，完成2.37亿美元，纺织服装、医药化工、农产品外需不旺，分别完成3.36亿美元、1.05亿美元、3271万美元，同比分别下降6.3%、20.5%、18.7%。 境外投资有序推进。全年新增境外投资企业9家，总投资达15558万美元，中方协议投资达12209万美元。新签外经合同额17286万美元，完成外经营业额24163万美元。对外承包工程不断扩大，新签1000万美元以上的项目6个，累计达14个。 开发区实力不断增强。全年完成公共财政预算收入8.34亿元，同比增长3.7%，完成规模以上工业产值391.28亿元，同比增长18.5%，完成全社会固定资产投资117.89亿元，同比增长24.5%，其中工业投入95.65亿元，同比增长24%。基础设施建设力度加大，完成89万平米拆迁和2万余亩土地清障工作；新建科教路、滨河北路等18条道路，改造道路6条，国际工业城标准厂房、青年公寓一期、二期以及配套设施建成，1376套、18.2万平米安置房竣工交付。 社会事业发展 按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有金坛特色和优势的现代产业体系。 （1）加快发展新兴产业 “十二五”期间，加快发展新能源、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等五大新兴产业，突破一批关键核心技术，创建一批自主知识产权和知名品牌，培养一批规模企业集团和优势企业，打造一批特色产业基地。到“十二五”末，新兴产业产值突破1000亿元，成为国民经济新的重要增长极。 新能源产业。积极抢抓低碳经济发展机遇，大力发展新能源产业，依托亿晶光电、华盛恒能等龙头企业，大力整合集聚上下游产业，引进超薄硅片、逆变器等各类光伏配套企业，在多晶硅原料、晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜电池以及太阳能装备领域，实施高效低成本太阳能电池技术、兆瓦级太阳能关键技术、太阳能制氢技术，构建较为完整的产业体系，打造全国产学研结合最紧密、垂直一体化程度最高、产业配套最齐全的光伏新能源城市。加快发展风电装备、太阳能建筑一体化设备等新能源产业。 高端装备制造业。引进装备制造龙头型企业和项目，主攻高端制造环节，提高自主设计、制造和成套生产能力。着力在光伏装备、轨道交通装备、精密机床、新型电力装备、石油勘探设备等领域提升装备制造水平。 新材料产业。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展新能源材料、新型金属合金材料、LED新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型建筑材料等新材料产业。 生物医药产业。积极引进国内外知名生物医药企业与培植壮大现有医药企业相结合，加大自主创新力度，加快培育具有自主知识产权及自主品牌的生物医药产品。加快培育发展生物制药、生物试剂、医用材料、医疗器械等产业，建设省级生物技术创新中心、省级医药平台，打造生物医药产业基地。 节能环保产业。加快发展高效节能技术装备及产品，实现稀土电机、节能照明等关键技术突破；加快先进环保装备的研发和产业化生产；建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展资源循环利用产业。 （2）加速发展现代服务业 大力实施服务业发展提速计划，加快旅游、现代物流、科技服务、金融服务等服务业发展步伐，形成与经济社会发展相匹配、与先进制造业相融合、与城市现代化相协调、与群众需求相适应的现代服务业发展体系，不断提升服务业占全市经济总量的比重。 ①大力发展旅游业。完善旅游业总体布局，完善旅游基础设施，依托深厚的文化底蕴和秀美的山水资源，加快茅山风景区、长荡湖风景区建设。 茅山风景区：以道教文化名山为依托，打造以盐湖体验为特色，道教养生文化为内涵，融山水胜境、礼佛文化、盐文化、温泉旅游为一体的国家级养生休闲度假胜地、中国健康旅游示范基地。全力推进东方盐湖城项目建设。 长荡湖风景区：依托常溧高速长荡湖道口优势，高起点科学规划，合理布局，推进环湖公路、湿地公园建设；以湖鲜美食为特色名片，组织好“长荡湖湖鲜美食节”等特色节庆活动，集聚旅游人气。积极整合长荡湖水城、大涪山、儒林“八卦阵村落”等人文旅游资源，加快形成具有高品质高知名度的旅游度假风景区。 ②加快发展现代物流业。紧紧抓住当前推进产业集聚、资源集约利用的有利时机，加强物流资源整合，加快发展第三方物流，培育壮大一批有竞争力的物流企业集团。依托高速公路道口和经济开发区、金东工业园和金西工业园等重点区域，大力发展综合物流中心、专业物流中心和配送中心，推进现代物流基地建设。 ③大力推进科技服务业。探索建立科技财政金融体系，引导企业构建以提供前沿技术、重大共性和关键技术为主的技术研发平台，推进建设以提供检验检测、试验条件为主的检测实验平台，以提供科技文献、标准、情报等信息服务为主的科技信息平台，以提供促进科技成果转化服务为主的技术转移平台。大力发展面向市场，从事科技咨询、科技评估、科技培训、信息服务、专利服务、无形资产评估等特色业务的科技中介机构，为企业创新创业提供专业技术支撑，为科技创新活动提供配套服务。 ④积极发展金融服务业。加快支持直接融资和间接融资的步伐，大力引进各类股份制商业银行和保险公司，培育提升担保、风投、创投，积极发展农村小额贷款公司和科技小额贷款公司等非银行金融机构，促进人流、物流、资金流、信息流等金融服务业要素在空间上的聚集，为企业提供多元化的金融产品与服务。规范发展金融中介服务，建立贴近市场、促进创新、信息共享、风险可控的金融监管平台和制度，打造具有金坛特色的县域金融体系。 （3）加快提升传统产业 推进工业化和信息化融合发展，运用高新技术提升改造传统产业，引导传统产业通过产品技术的换代升级，延伸产业链进入新兴产业领域，促进传统产品向价值链高端攀升，实现传统产业与新兴产业的互动发展，使传统产业成为新兴产业链的重要一环。 纺织服装业。鼓励服装企业增加研发投入，提升装备水平，发展高档面料、服装辅料等，做精做优服装制作，拉长产业链，提升价值链，强化与国际国内顶尖品牌的合作，参与设计、研发、营销，增强产业核心竞争力。引导企业坚持贴牌和创牌并举，大力实施品牌战略，倾力打造知名品牌。推动服装大市向服装强市跨越，推动我市由“中国出口服装制造名城”向“中国服装产业名城”转变。 机械电子业。加快推进机电一体化进程，引导企业加快技术创新步伐，进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平。着力增强汽车零部件的制造和配套能力，在求新、求特方面取得新进展。 盐化工业。以丰富的岩盐资源为依托，以大型的氯碱装置为龙头，发展下游延伸产品，并在此基础进一步形成循环经济，建成以卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业基地，向百亿产业集群进军，跻身中盐集团全国五大产业基地行列，打造新兴盐都。 同时，把改造传统产业与发展新兴产业相结合，支持引导传统企业向新兴产业转移，不断提升产业层次和核心竞争力。引导建安企业多元化发展，积极营造建安大产业发展氛围，拉长建安产业链，进一步打响建筑之乡品牌。 4、金坛市生态功能保护区区域规划 金坛市生态红线区域分布见附图五，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录见表2-2。 表2-2 金坛市生态红线区域名录一览表 地区 红线区域名称 与本项目距离 km 主导生 态功能 红线区域范围 面积 （平方公里） 一级管控区 二级管控区 金坛市 天荒湖饮用水 水源保护区 19.3 水源水质保护 南天荒全部水面区域 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围 0.86 17.22 向阳水库水源涵养区 27.6 水源涵养 向阳水库湖面区域 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界 0.23 42.28 茅东山地水源涵养区 29.2 水源涵养 茅东水库和海底水库饮用水水源保护区的一级保护区 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界 2.18 24.90 长荡湖重要渔业水域 5.6 渔业资源保护 湖心区和饮用水源地的一级保护区 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇 34.85 52.39 钱资荡重要 湿地 4.3 湿地生态系统保护 / 钱资荡湖面区域 0 4.61 四棚洼生态公益林 28.6 水土保持 / 地处茅山东麓，属扬子准槽构造区，包括彭城村和四棚洼水库、杨兴水库等 0 7.24 方山（金坛市）森林公园 24.9 自然与人文景观 保护 / 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约2900米，南北长约3800米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界 0 12.44 尧塘河（金坛市）洪水调蓄区 11.42 洪水调蓄 / 尧塘河两岸河堤之间的范围 0 2.42 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动； 二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）相符。因此，本项目选址符合江苏省生态红线区域规划。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 1.区域环境质量现状 （1）空气环境质量 监测数据引用《金坛市薛盛城乡建设投资发展有限公司金坛区薛埠生态农业观光旅游项目环境质量现状监测方案》环境空气点位监测的历史数据，检测报告编号：（2015）环检（气）字第（355）号。为监测结果见表3-1。 表3-1 建设项目附近环境空气质量现状 单位：mg/m3 项目 二氧化硫 二氧化氮 PM10 1小时平均值 0.039 0.037 - 二级标准 0.5 0.2 - 日平均值 - - 0.109 二级标准 0.15 0.08 0.15 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、二氧化氮、小时值及PM10 日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求 （2）水环境质量 项目周边水体为薛埠河流，地表水现状监测数据引用《金坛市薛盛城乡建设投资发展有限公司金坛区薛埠生态农业观光旅游项目环境质量现状监测方案》地表水点位历史监测数据，检测报告编号：(2015)环检（水）字第（357）号。常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年9月4日~9月5日连续三天对薛埠河流进行水环境质量现状监测。监测结果见表3-2。 表3-2 建设项目附近水环境质量现状 单位：mg/L 采样时间 pH 化学需氧量 总磷 氨氮 2015年9月4日 7.54 26 0.185 0.048 2015年9月5日 7.58 26 0.202 0.063 2015年9月6日 7.48 26 0.218 0.074 Ⅳ类标准 6~9 30 0.3 1.5 监测数据表明，薛埠河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）声环境质量 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2016年4月29日~4月30日连续两天对项目拟建地昼间进行声环境质量现状监测。监测结果见表3-3。本项目所在地属于工业区，周边无强噪声源，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量良好。 表3-3 建设项目附近声环境质量现状 单位：dB（A） 检测日期 测点号 等效声级dB(A) 昼间 夜间 2016.04.29 N1 56.2 47.5 N2 55.7 46.2 N3 56.8 47.9 N4 63.3 52.3 2016.04.30 N1 55.8 44.8 N2 55.4 46.1 N3 56.2 45.4 N4 64.1 52.3 3类标准 65 55 备注 检测期间天气为晴，风速小于5m/s。

主要环境保护目标： 根据现场踏勘调查及相关规划，主要环境保护目标如下： （1）大气、声环境保护目标 根据现场踏勘调查，沿线主要敏感点包括建设项目西端起点有部分薛埠镇居民，共8户24人；南段终点黄金路有部分薛埠镇居民，共20户60人。 拟建项目红线两侧200m内的居民区等敏感点，具体见表3-1。 （2）地表水环境保护目标 建设项目北邻薛埠河流。河流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，项目距河流最近距离约为5m。 （3）环境噪声：项目场界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表3-4 建设项目环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离（米） 规模 环境功能 大气环境 薛埠镇居民 两端 10 28户，84人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 水环境 薛埠河流 N 5 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界 - 1 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔1997〕172号），项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（常政办发[2003]77 号），薛埠河流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH值外，mg/L 水体 类别 pH COD BOD 总磷 氨氮 薛埠河流 Ⅳ 6~9 ≤30 ≤4 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源二级标准，具体见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放 率kg/ 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 SO2 550 15 2.6 周界外浓度最高点 0.40 NOX 24 15 0.77 0.12 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、废水：建设项目废水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉。具体标准见表4-5。 表4-5 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值（mg/L） 序号 项目类别 作物种类 旱作 1 BOD5 100 2 COD 200 3 SS 100 4 水温（℃） 35 5 pH（无量纲） 5.5-8.5 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 建设项目噪声排放标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 70 55 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目为道路建设项目，投产后运营期间自身不产生污染物。 污染源主要为道路汽车行驶产生的非甲烷总烃及粉尘无组织排放，不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为城市基础设施建设，建设内容主要为道路及配套设施建设，其施工工艺流程如下图5-1、图5-2。 图5-1 道路及配套设施施工工艺流程图 主要施工方法为： 1、道路工程 （1）路基施工 本项目为新建路基（部分路段为某项目工地，须先进行路面破碎），路基土石方工程以机械为主，辅以人工施工，技术要求高，施工队伍机械化程度较高。挖方工程路段布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车转运至填方路段；填方工程以装载机或推土机伴以人工平整，分层碾压密实。 本项目沿线地势平坦，挖方路段分布较少，路基挖方路段可布置多个作业面，以推土机或挖掘机作业，配以装载机或自卸翻斗车转运至填方段，挖方施工时，挖方边坡应按设计要求进行合理放坡。本项目路基填筑采用水平分层填筑施工，即按照路基横断面中底基层、基层分成水平层次逐层向上填筑，每填一层，经过压实并检验合格符合压实度规定要求后，再填上一层，填方施工时路堤边坡按设计要求进行合理放坡。 （2）路面工程 路面均为沥青砼路面，沥青砼拌合料直接从当地热拌合商品砼厂购买，底基层、基层均用摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌合料，压路机碾压密实成型。 2、绿化工程 沿线地表覆盖土，是提供植物生长丰富营养的最佳种植填料，路基施工前须对其进行清理废除，而环保绿化工程又需利用其作为绿化培填土，应作好边坡绿化与路基施工的协调工作，建议采取清场－开挖路基－填筑路堤－修整边坡－防护边坡－培填种植土－移栽植物的分段流水作业顺序，及时移运清场的种植土；剩余的种植土还应选择场地妥善堆存，临时栽种剩余的植物并加强养护以备用，作到变废为宝。

主要产污环节及产生污染物类型 一、施工期 1、废气 拟建项目全线采用沥青混凝土路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为TSP。主要污染环节为材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，项目不设沥青拌和站，直接购买商品沥青。材料的运输、土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生TSP。另外，运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染。 （1）施工粉尘 根据类似工程实际调查资料，施工工场下风向50m处浓度为8.90mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量二级标准24小时均值0.15mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染可控制在施工现场50~200m范围内，在此范围以外将符合二级标准。 （2）道路扬尘 运输车辆将产生道路二次扬尘污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。施工运输车辆产生的扬尘污染较严重。 经现场踏勘，本项目沿线两侧各50m范围内有居民点等敏感目标。因此道路施工期间的道路施工扬尘仅对周围环境空气质量带来一定的影响，会对当地居民生活环境质量造成一定的影响。 （3）沥青烟 本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青混凝土。运送沥青混凝土均采用采用罐装沥青混凝土专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此本项目沥青的污染主要来源于沥青铺设过程中产生的沥青烟气中含有THC、PM10和苯并[a]芘等有毒物质。参考类似道路项目资料，沥青铺设的过程中污染源强见下表5-1。 表5-1 道路沥青铺设过程中的污染源强 序号 污染物种类 污染物浓度（mg/m3） 下风向50m 下风向60m 下风向100m 1 苯并[a]芘 <0.001 / / 2 THC / 0.16 / 3 PM10 / 0.01 / （4）车辆及施工机械尾气 施工阶段将投入大量机械设备和运输车辆，均用汽油和柴油作动力燃料，特别是柴油车，由于燃料燃烧不充分，会产生一定量废气，主要污染物为NOx、CO、非甲烷总烃。为减轻对环境空气的影响，未取得机动车尾气达标车辆，不得投入使用。 2、废水 （1）施工人员生活污水 施工期生活污水主要来源于施工营地，其中主要是施工人员产生的生活污水。施工人员按20人计，生活用水量按100L/人•天计，产污系数按90%计，则施工营地产生的生活污水量约为1.8t/d，施工期约6个月，则污水排放总量约为324t。施工营地生活污水主要为少量的CODCr、NH3-N、SS、动植物油等，主要污染物及浓度为CODCr 350mg/L，NH3-N 35mg/L，SS 250mg/L。本项目施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道。 （2）施工机械冲洗废水 项目施工机械设备、运输车辆冲洗废水排放量较难估算，其主要成分是泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质，SS的浓度约为500~1000mg/L。设备、车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后循环利用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排，废油单独收集外运处理。 （3）施工路面养护水 路面养护水水质、水量较难估算。路面养护水含有大量泥沙、浊度高，如果直接排入河道，将造成淤积。因此，施工前要求作好规划，在施工现场设置简易凝土沉淀池，经沉淀后回用于生产。 （4）其他废水 施工机械跑、冒、滴、漏产生的油水污染，废水量较小，污水中成分较为简单，一般为 SS 和少量的石油类，易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，严禁直排入周边水体，对水环境的影响较小。 3、噪声 项目施工期间，作业机械类型较多，如地基处理及开挖是挖掘机、推土机等；路基填筑时推土机、压路机、平地机、装载机等。因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。 施工期噪声污染源强主要由施工作业机械产生，根据部分常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-2。 表5-2 道路工程施工机械源强 序号 机械类型 型号 测点与机械距离（m） 最大声级Lmax[dB(A)] 1 轮式装载机 ZL40 型 5 90 2 平地机 PY16A 型 5 90 3 振动式压路机 YZJ10B 型 5 86 4 双轮双振压路机 CC21 型 5 81 5 轮胎压路机 ZL16 型 5 76 6 推土机 T140 型 5 86 7 轮胎式液压挖掘机 W4-60C 型 5 84 8 冲击式钻井机 22 型 1 87 4、固体废物 建设期固体废弃物主要有工程废渣及施工人员的生活垃圾。 （1）工程废渣 工程废渣主要包括工程弃土。项目土石方工程量见表5-3。 表5-3 本项目土石方工程量一览表（m3） 挖方 填方 利用方 临时弃方 借方（外购土方） 土方量 331.26 466.68 182.19 149.07 284.49 注：弃方=挖方-利用方，借方=填方-利用方。 根据土方平衡，本项目工程废弃土方149.07m3 和桩基钻渣129m3。本项目弃方为河塘淤泥及清表土等，其中清表土用于临时用地恢复，其余用于道路绿化，不设弃土场，路基处理需要的借方由建设单位统一外购。 （2）施工人员生活垃圾。 本项目施工期预计有工人20人，施工人员的生活垃圾按人均0.5kg/人·d的产生量估算，则每天生活垃圾产生量为10kg/d，施工期约产生1.8t生活垃圾。定点分类收集后由环卫部门统一清运。 5、生态环境影响 （1）土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。 （2）车辆运行、路基和边坡加固、打桩等工序产生的施工噪声。本项目沿线人类活动频繁，经现场踏勘，道路沿线无珍稀动植物集中分布。因此，工程施工噪声不涉及动植物的影响。 （3）项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的城市景观；但建设完成后的绿化带对区域环境起到了一定的生态补偿作用，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 6、社会环境影响 在施工阶段，由于各种施工机械的进出，必然造成建设区域人流与物流组织的混乱，增加社会交通组织的难度，同时对社会经济、基础设施和居民生活质量等造成一定影响。 二、营运期 1、废气 道路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），行驶车辆排放源按连续污染线源，线源的中心线即道路的中心线，车辆排放污染物线源源强计算公式为： 式中：QJ—j类气态污染物排放强度，mg/s·m； Ai—i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子。 单车排放因子Eij 的确定：随着国家机动车尾气排放要求增高，《公路建设项目环境影响评价规范》附录D 推荐的单车排放因子取值过高，不适合现实情况。按照国家污染物排放标准《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》（GB18352.3-2005）和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）规定，目前全国范围内已全面执行国Ⅲ标准，而轻型汽车和重型汽车的型式核准已分别于2010 年7 月1 日和2010 年1 月1 日起实施上述标准的第四阶段排放控制要求。因此本工程主要运营时段内执行第Ⅳ阶段标准。运营阶段车辆排放标准值详见表5-4、表5-5。由于无法详细细化区分柴油、汽油车辆，以及点燃、非直喷、直喷等发动机车辆，均采用平均数据。 表5-4 第Ⅳ阶段汽车污染物排放限值 阶段 类别 级别 基准质量RM（kg） 限值（g/km） 一氧化碳 碳氢化合物 氮氧化物 L1 L2 L3 汽油 柴油 汽油 柴油 汽油 柴油 Ⅳ 第一类车 / 全部 1.00 0.50 0.10 / 0.08 0.25 第二类车 Ⅰ RM≤1305 1.00 0.50 0.10 / 0.08 0.25 Ⅱ 1305＜RM≤1760 1.81 0.63 0.13 / 0.10 0.33 Ⅲ 1760＜RM 2.27 0.74 0.16 / 0.11 0.39 表5-5 第Ⅳ阶段的汽车污染物排放限值 单位：g/Kw·h 阶段 CO HC NOx PM 烟度（m-1） Ⅳ 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5 EEV 1.5 0.25 2.0 0.02 0.15 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中在计算机动车排放NO2 取NOx 比例时，应根据不同车型的实际情况而定，本次NO2 取NOx的0.8倍。本项目道路不同预测年份下汽车尾气高峰期NO2、CO 排放源强计算结果见表5-6。 表5-6 不同预测年份汽车尾气高峰期污染物排放源强 单位：mg/m·s 道路名称 污染物 2017年 2023年 2031年 建设项目 NO2 0.029 0.046 0.053 CO 0.076 0.119 0.140 2、废水 道路建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。 通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。 3、交通噪声 本项目设计车速为20km/h，各类型单车车速预测采用《交通运输类环境影响评价工程师职业资格等级培训教材》推荐公式： 式中：vi—i型车预测车速； k1、k2、k3、k4 —回归系数，按表20取值； ui—该车型当量车数； N单车道小时—单车道小时车流量； ηi—该车型的车型比； m—其它车型的加权系数； V—设计车速。 表5-7 预测车速常用系数取值表 车型 k1 K2 K3 K4 m 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 第i 种车型车辆在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）L0i 按下式计算： 小型车LoS =12.6+34.73lgVS+△L 路面 中型车LoM =8.8+40.48lgVM+△L 纵坡 大型车LoL =22.0+36.32lgVL+△L 纵坡 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h； △L路面—仅对小型车进行修正，沥青混凝土路面时取0； △L纵坡—仅对中、大型车进行修正，纵坡小于3%时取0。 根据上面的公式，计算得到拟建道路各期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表5-8。 表5-8 营运期各车型噪声排放源强 路段名称 时段 源强预测结果（dB） 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 建设项目 近期 53.25 52.93 51.67 51.56 59.79 59.78 中期 53.16 52.87 51.69 51.58 59.81 59.78 远期 52.98 52.83 51.73 51.58 59.82 59.78 4、固体废物 本工程不设服务区，建成后不产生生活垃圾，环卫工人会定期对道路进行清扫，主要固废为树枝、树叶等杂物。由于该固废的量根据季节的不同而不同，本环评不予定量计算。树枝、树叶等杂物由环卫部门集中清运。 5、社会环境影响 本项目通过建设城市道路，使得河西南部地区城市基础设施更加完善和优化，有利于区域交通、居住环境水平的提高。但随着交通量的增加也加剧了交通噪声和汽车尾气对沿线居住环境的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |
| 大气污染物 | 施工现场 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青烟气 | 少量 | 少量 |
|  | 施工机械 | NOx、CO等 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工人员生活污水 | 废水量 | 324t | 324t |
|  |  | CODCr | 350 mg/L、113.4kg | 50 mg/L、16.2kg |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L、11.3kg | 5 mg/L、1.6kg |
|  |  | SS | 250 mg/L、81kg | 10 mg/L、3.2kg |
|  | 冲洗废水、养护废水等 | SS、石油类 | 少量 | 0 |
| 固体废物 | 施工现场 | 建筑垃圾等工程废渣 | 129m3 | 外运处置 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.8t | 0 |
| 噪声 | 施工机械运行时的噪声值在76~90dB |
| 营运期 |
| 大气污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 近期 | 中期 | 远期 |
|  | 汽车尾气 | NO2 | 0.029mg/m·s | 0.046mg/m·s | 0.053mg/m·s |
|  |  | CO | 0.076mg/m·s | 0.119mg/m·s | 0.140mg/m·s |
| 水污染物 | 雨水冲刷 | 主要污染物为COD、SS、石油类，污染物影响较弱 |
| 噪声 | 运行汽车 | 营运各期小型车辐射噪声源强为54.87~55.31dB、中型车辐射噪声源强为51.77~51.89dB、大型车辐射噪声源强为60.68~60.71dB |
| 主要生态影响 （1）土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。 （2）车辆运行、路基和边坡加固、打桩等工序产生的施工噪声。本项目沿线人类活动频繁，经现场踏勘，道路沿线无珍稀动植物集中分布。因此，工程施工噪声不涉及动植物的影响。 （3）项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的城市景观；但建设完成后的绿化带对区域环境起到了一定的生态补偿作用，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 大气环境影响分析 （1）扬尘对环境的影响 建设阶段的大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘主要表现在工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。因此对周围大气环境有一定的影响。但粉尘的排放量大小直接与湿度、风力和施工期的管理措施有关，因此较难估算。 扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源，扬尘污染来源包括基础土石方的挖掘、堆放、回填和清运过程，建筑材料（水泥、白灰、砂子等）运输、装卸、堆放、挖料过程，各种施工车辆行驶，施工垃圾堆放。 工程施工期应该认真执行《常州市金坛区城市扬尘污染防治管理办法》中的相关规定： ①施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡； ②施工工地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖； ③施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁； ④建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； ⑤项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施； ⑥伴有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运； ⑦施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； ⑧土方、拆除、洗刨工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业； ⑨运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬。 ⑩装卸易产生扬尘污染物料的单位，应当采取喷淋、遮挡等措施降低扬尘污染。 （2）沥青烟气对环境的影响 本项目道路工程采用沥青混凝土路面，沥青烟气是主要污染源。本工程的施工单位不得在施工现场单独设立沥青拌和站，采用商品沥青砼直接施工。因此，项目沥青烟气产生于路面铺设过程中，产生量很小，其污染物影响距离一般在50m之内。沥青浇铺时应避免风向针对附近有居民点的时段，以免对人群健康产生影响。 （3）车辆尾气 在道路施工阶段将投入大量的机械设备和运输车辆，均用汽油和柴油作动力燃料，特别是柴油车，燃料燃烧不充分，会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、THC。根据类比调查结果显示，施工机械设备和运输车辆排放的尾气对环境的影响是比较大的，应严格控制施工车辆的质量问题，未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用。 2、水环境影响分析 施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道。 路面养护水含有大量泥沙、浊度高，如果直接排入河道，将造成淤积。因此，施工前要求作好规划，在施工现场设置简易凝土沉淀池，经沉淀后回用于生产。 施工机械跑、冒、滴、漏产生的油水污染，废水量较小，污水中成分较为简单，一般为 SS 和少量的石油类，易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，严禁直排入周边水体，对水环境的影响较小。 3、噪声影响分析 本工程施工噪声主要有以下特点： （1）施工机械种类繁多，不同施工阶段会使用不同施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致施工噪声具有偶然性的特点。 （2）不同施工机械噪声特性不同，例如，打桩机噪声呈脉冲式，压路机噪声频率低沉。总的来说，道路施工机械产生的噪声级均较大。 （3）各种施工机械在施工中部分是固定的，部分是不断移动的，会在一定范围内来回活动。与固定声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动源相比影响又局限在一定范围之内。施工机械体积与其影响范围相比较小，因此可视作点源。 （4）施工噪声影响是暂时的、短期的。 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： 式中：Lp—距声源r处的声级dB(A)； Lp0—距声源r0处的声级dB(A)。 根据表16 中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果（见表6-1）。 表6-1 主要施工机械噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 序号 机械类型 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 1 轮式装载机 90 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 55.0 2 平地机 90 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 55.0 3 振动式压路机 86 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 4 双轮双振压路机 81 75.0 69.0 62.9 59.4 56.9 55.0 51.5 49.0 45.4 5 轮胎压路机 76 70.0 64.0 57.9 54.4 51.9 50.0 46.5 44.0 40.4 6 推土机 86 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 7 轮胎式液压挖掘机 84 78.0 72.0 65.9 62.4 59.9 58.0 54.5 52.0 48.4 8 冲击式钻井机 73 67.0 61.0 54.9 51.4 48.8 47.0 43.5 41.0 37.4 由上表可知，单机施工机械噪声昼间最大在距源150m 以外、夜间最大在300m 以外才可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。如果多台机械同时运行，昼夜环境噪声达标距离将随机械运行数量的增加而增。 为减少对周边敏感点的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： （1）合理安排施工时间 制定施工计划时，白天施工应晚于8:00，夜间20:00以后不得施工。应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量，夜间不得打桩。 （2）合理布局施工场地 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。部分高噪声设备作业时可安装临时隔声屏障。在工地四周设置一定高度的围墙。 （3）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。 施工期噪声影响属于短暂影响，将随着施工的结束而消失。对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。 4、固体废物影响分析 （1）生活垃圾的影响 施工人员的生活垃圾每天产生量为10kg/d，生活垃圾定点分类收集后，由环卫部门统一清运。只要及时处理，不会对周围环境产生显著影响。 （2）废弃土石方的影响 施工期不设临时堆场，工程废渣由运输车辆直接外运，送常州市金坛区指定的渣土处置场堆放处置，不得随意丢弃。因此废弃土石方对周围环境的影响不大。 5、生态环境影响分析 （1）水土流失 在建设施工期，由于表土的开挖，土石方的堆放等活动，被雨水冲刷后比较容易引起水土流失，随着泥沙流失进入河流，将对附近水体的水质造成影响。要求建设单位在暴雨前于开挖后裸露的地表铺设草席等措施，避免雨水直接冲刷，减少水体流失。临时堆场设置挡水护坡，坡面设截水沟截蓄降雨和弃土的渗水，防止产生新的水土流失。临时堆场将占用一定的土地，破坏现有植被。建设方在施工结束后尽快恢复临时堆场的植被，将生态环境影响降到最低。同时建议不设临时堆场，直接由挖土设备置于施工车辆内运往有关部门规定的场地，合理利用。 （2）对植被及农业生态的影响 本项目建设对植被的破坏规模较小，持续时间不长，对该区域的植被影响较小，且道路建设地址周边地块无大规模农业种植区域，对当地总体农业生产无影响。 （3）对野生动物的影响 工程沿线无大规模的野生动物群落，项目建设完工后恢复绿化对动物的生存环境影响不大. （4）对城市景观的影响 项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的城市景观；但建设完成后的绿化带对区域环境起到了一定的生态补偿作用，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 （5）道路沿线河道生态影响 本项目沿线有薛埠河流，施工期临时场地设置、施工过程管理不当，则可能对路线河自身生态系统造成一定影响。要求建设方采取以下措施尽可能减少对路线河生态影响： ①临时场地尽量选择在远离水体和不易发生水土流失的地方，取土开挖时应开挖边沟，并将表层土壤保留，待取土结束后，立即将取土点恢复，包括恢复绿化等，临时堆场应对堆场进行指标覆盖，在其坡脚以石砌护坡，减少水土流失影响。 ②加强管理，加强人员培训和宣传教育，设置环境保护标志牌，禁止施工人员随意在水体中倾倒建筑垃圾、废水，禁止施工人员进入水体进行活动等； ③路段施工过程做好护坡防护，避免土方滑入水体。 6、社会环境影响分析 工程周围区域分布有居民，工程建设占用或封闭部分道路，会对居民的出行及生产、生活带来不便。为此，为保证道路周边居民的正常出行，建设单位应会同交通管理部门，根据工程的特点以及沿线交通流分布的状况，委托专业机构编制施工期交通组织方案，进一步优化交通组织方案，做到以“通”为主，尽可能考虑“畅”，以保证施工期间路段的一定通行能力，最大限度的降低对区域交通的影响。 施工单位也应积极配合，适当调整材料运输的时间，尽量避开07~09时及16~19时的交通高峰时段，并在施工路段设置警示牌，安排专人引导交通，保证居民的交通安全和顺畅。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目营运期环境空气影响为汽车尾气的影响。本环评主要从机动车排放源强、污染物扩散后对道路两侧近距离空气质量的影响进行分析。本环评采用车辆尾气的单车排放因子以及道路预测车流量计算出道路汽车尾气污染物排放源强，从而对道路汽车尾气的地面小时浓度贡献值进行预测。 （1）预测模式 本环评采用前国家环保总局推荐的CALINE4预测模式，按以下三种情况考虑： ①风向与线源成任意交角 当风向与线源的交角为0°<θ <90°时，将预测路段视作有限长线源（AB段），该线源对道路两侧预测点产生的地面污染物浓度可由下式求得： 式中：Ql—预测路段污染物排放源强，mg/m·s； U—预测路段排放源高度处的平均风速，m/s； H—污染源平均排放高度，m； y─线源微元中点至预测点的横风向距离，m； z─预测点至地面高度，m； dl─线源微元长度增量，m； A、B─线源的起点和终点； y、z─水平横向和铅直向扩散参数，m。 ②当风向与线源垂直（θ=90°） 取x 轴与风向平行，坐标原点通过线源的中点，因风向与线源垂直，其线源在y 轴上，地面小时浓度可由下式计算： 式中：Ql─预测路段污染物排放源强，mg/m·s； u─预测路段排放源高度处的平均风速，m/s； h─污染源平均排放高度，m；  σz─铅直向扩散参数，m ③当风向与线源平行（θ=0°） 取x 轴与线源一致，坐标原点和线源中点重合，因风向和线源平行，只有上风向的线源才对计算点浓度有贡献，其地面小时浓度可由下式计算： ； ； 式中：r─微元至预测点的等效距离； e─常规扩散参数比，本次取0.5； y—线源微元至预测点的横向距离，m。 （2）主要参数选取 ①垂直扩散参数 式中：σz0─初始铅直向扩散参数，本次取2m； a、b—分别为回归系数和指数，稳定度E时分别取61.14、0.91465； x—线源微元至预测点的下风向距离，m。 ②风速 U取2.7m/s。 ③混合层高度 由于热力和动力原因会在大气边界层内产生上、下层间的湍流强度不连续现象，导致混合层的存在。混合层厚度越厚，地面浓度愈低。 ④污染物有效排放源高 污染物有效排放源高由路堤高度和排放源离路面高度两部分组成，其中路堤高度随预测点所在位置而变化，排放源离路面高度取0.5m。 （3）预测结果及评价 ①预测计算条件 预测因子为汽车尾气特征污染物NO2、CO；预测车流量选择高峰小时车流量、气象条件选择一般气象条件（一般气象条件为常州市金坛区多年平均风速2.7m/s，最常见的D类稳定度）；风向选平行及垂直道路两种情况，预测高度为1.5m。预测时段为近期、中期和远期。 ②预测结果 建设项目汽车尾气营运各期预测结果见表7-1、表7-2。 表7-1 汽车尾气预测结果（垂直风向） 单位mg/m3 与道路中心线距离（m） 近期 中期 远期 NO2 CO NO2 CO NO2 CO 20 0.0031 0.0080 0.0048 0.0125 0.0061 0.0161 40 0.0029 0.0074 0.0045 0.0116 0.0057 0.0149 60 0.0027 0.0069 0.0042 0.0109 0.0053 0.0140 80 0.0026 0.0066 0.0039 0.0102 0.0050 0.0132 100 0.0024 0.0062 0.0037 0.0098 0.0047 0.0126 120 0.0023 0.0059 0.0036 0.0094 0.0046 0.0120 140 0.0022 0.0057 0.0034 0.0090 0.0043 0.0115 160 0.0022 0.0055 0.0033 0.0086 0.0042 0.0110 180 0.0021 0.0053 0.0032 0.0083 0.0041 0.0107 200 0.0020 0.0051 0.0031 0.0081 0.0039 0.0103 表7-2 汽车尾气预测结果（平行风向） 单位mg/m3 与道路中心线距离（m） 近期 中期 远期 NO2 CO NO2 CO NO2 CO 20 0.00010 0.00024 0.00014 0.00038 0.00018 0.00049 40 0.00004 0.00011 0.00006 0.00012 0.00008 0.00022 60 0.00002 0.00006 0.00004 0.00010 0.00005 0.00014 80 0.00002 0.00005 0.00002 0.00007 0.00003 0.00010 100 0.00002 0.00003 0.00002 0.00006 0.00002 0.00007 120 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.00002 0.00006 140 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00005 160 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00004 180 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 200 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 由上表可知： （1）汽车尾气所排污染物对地面浓度的贡献值随距离变化衰减显著。 （2）营运近期、营运中期、营运远期交通汽车尾气污染物NO2、CO 各时段均未出现超标现象。 （3）由于本项目沿线居民敏感点位于道路中心线20m范围以外，因此交通汽车尾气污染物在敏感目标处不会出现超标现象。 由此可见，本项目建成通车后CO、NO2 对周围空气环境及敏感点影响较小。随着科学技术的进步，汽车尾气中污染物排放浓度较低，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。本次建议有关部门严格执行国家制定的尾气排放标准，定期对机动车辆尾气进行监测，确保合格车辆上路。 2、水环境影响分析 道路建成营运后对水体产生影响主要来自两个方面：①雨水冲刷路面，形成地表径流污染水体；②发生突发性事故，运输有毒有害物品车辆翻入水体污染水环境。 本工程在线路设计时已考虑了雨水排水设施，将路基范围内的降水引至雨水管网排入附近河道。 （1）路面径流对河流水质的影响 道路建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。 通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。 根据以上分析，一般而言，道路地表径流污染物浓度不高，而且道路路面径流只占沿线河流集雨面积极小一部分，其直接入河不会对沿线河流水质产生明显影响。 （2）事故排放对河流水质的影响 本项目路段为城市支路，主要为方便居民出行，建议公安部门不安排有危险品及有毒有害化学物品的车辆从本路段通行，因此本环评不考虑危险品车辆发生突发性事故后有毒有害化学物品进入水体产生的水环境污染的影响。 3、噪声影响分析 本项目营运期对环境噪声的影响主要是道路交通噪声。本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声预测模式对拟建工程沿线两侧的交通噪声进行预测。 （1）预测模式 ① i 型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到的小时交通噪声值预测模式： 式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)； (LOE)i —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级； Ni—昼、夜间通过某预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； i —大、中、小型车； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图所示： 图7-1 有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点 ΔL—由其他因素引起的修正量，dB(A)，按下式计算： ΔL＝ΔL1－ΔL2＋ΔL3 ΔL1＝ΔL坡度＋ΔL路面 ΔL2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式： 式中：Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB； Leq交—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。 ③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式： 式中：(Leq)预—预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB； (Leq)背—预测点的环境噪声背景值，dB。 （2）修正量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量（ΔL1） a. 纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—公路纵坡坡度，%。本次道路全线较为平坦，不考虑纵坡修正量。 ②声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a. 障碍物衰减量（Abar） 声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f —声波频率，Hz δ—声程差，m； c —声速，m/s。 公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由上式计算。然后根据图4进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。 图7-2 有限长声屏障及线声源的修正图 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar 为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图5计算δ，δ=a+b-c。再由图6查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） b. Aatm、Agr、Amisc衰减项的计算。 空气吸收引起的衰减（Aatm） 按以下公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 地面效应衰减（Agr） 地面类型：坚实地面、疏松地面、混合地面声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算： 式中：r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图7进行计算，hm＝F/r；F： 面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 其他情况参照GB/T17247.2进行计算。 图7-5 估计平均高度hm的方法 其它多方面原因引起的衰减（Amisc） 其它衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。工业场所的衰减、房屋群的衰减等参照GB/T17247.2 进行计算。 ③由反射等引起的修正量（ΔL3） a. 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表7-3。 表7-3 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） 交叉路口（dB） ≤40 3 40＜D≤70 2 70＜D≤100 1 ＞100 0 b. 两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收表面： 式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 （3）预测结果 本道路主要为城市居民生活性支路，交通噪声影响有限，本次主要进行交通噪声衰减断面及达标距离分析、敏感点不同楼层噪声预测。 ①交通噪声衰减断面及达标距离分析 预测点高度取1.2m，考虑距离衰减修正、地面效应修正、空气衰减修正。不考虑道路纵坡、有限长路段修正、前排建筑物和树林绿化带的遮挡屏蔽影响。本项目两侧的交通噪声贡献值预测结果见表7-4、表7-5。 表7-4 道路两侧不同距离处交通噪声预测结果 单位：dB(A) 路段 预测点与道路中心线距离（m） 高于道路沿线地面距离（m） 近期 中期 远期 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 建设项目 10 1.2 51.8 45.9 52.6 46.6 53.2 47.3 20 1.2 47.1 41.1 47.8 41.9 48.4 42.5 30 1.2 44.6 38.7 45.4 39.4 46.0 40.1 40 1.2 43.1 37.3 43.8 37.9 44.6 38.6 50 1.2 42.0 36.1 42.8 36.8 43.4 37.5 60 1.2 41.0 35.2 41.9 35.9 42.5 36.6 70 1.2 40.3 34.5 41.0 35.1 41.8 35.8 80 1.2 39.7 33.8 40.4 34.5 41.0 35.2 90 1.2 39.0 33.2 39.8 33.9 40.5 34.7 100 1.2 38.5 32.7 39.3 33.4 40.0 34.1 120 1.2 37.6 31.8 38.3 32.5 39.0 33.2 140 1.2 36.8 31.0 37.5 31.7 38.3 32.3 160 1.2 36.1 30.2 36.9 31.0 37.5 31.7 180 1.2 35.5 29.6 36.3 30.3 36.9 31.1 200 1.2 34.9 29.1 35.6 29.8 36.4 30.4 表7-5 道路交通噪声达标距离预测结果 单位：dB(A) 路段 时间段 声环境功能区类别 评价标准dB(A) 达标距离（m） 与道路中心线距离 与道路红线距离 建设项目 近期 3类 昼间：65 <10 <2 夜间：55 7 3 中期 3类 昼间：65 <10 <2 夜间：55 8 5 远期 3类 昼间：65 <10 <2 夜间：55 9 7 由上表可知，道路营运各期，随着车流量的增加，环境声量增幅较大，对沿线距离较近居民带来的影响也相应增大。经达标距离分析可知，交通噪声在红线7m以外均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ②敏感点噪声预测 为分析本项目实施后对临路建筑的噪声影响程度，本评价对敏感点的噪声贡献值进行了预测。预测结果见表7-6。 表7-6 临路敏感点噪声预测 单位：dB(A) 敏感点 与道路红线距离（m） 近期 中期 远期 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 薛埠镇居民 10 50.3 44.0 51.1 44.7 51.8 45.5 由表7-6可见，昼间均低于60dB、夜间均低于50dB，因此本次评价认为交通噪声在临路敏感目标处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 对于道路沿线规划敏感目标，应按照相关规划设计条件的要求，严格按照设计条件及环评要求控制建筑与道路的距离，防止交通噪声对规划敏感目标造成不良影响。 4、固体废物影响分析 工程不设服务区，建成后不产生生活垃圾，环卫工人会定期对道路进行清扫，主要固废为树枝、树叶等杂物。由于固废的量根据季节的不同而不同，本环评不予定量计算。树枝、树叶等杂物由环卫部门集中清运。

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |
| 废水 | 施工人员生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉 | 达标排放 |
|  | 冲洗废水 | SS、石油类 | 隔油、沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 养护水 | SS | 沉淀后回用于生产 | 不外排 |
| 废气 | 扬尘、粉尘 | TSP | 洒水降尘、执行《常州市金坛区城市扬尘污染防治管理办法》相关规定 | 达标排放 |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 合理安排施工时间、合理布局施工场地、选用低噪声设备 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 人员生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 消除影响 |
|  | 土方开挖、回填 | 工程废渣 | 送指定的渣土处置场堆放处置 |  |
| 营运期 |
| 废水 | 路面径流 | COD、SS等 | 由雨水管网收集后排入附近河道 | 减轻影响 |
| 废气 | 汽车尾气 | CO、NOx等 | 严格执行国家制定的尾气排放标准，定期对机动车辆尾气进行监测 | 达标排放 |
| 噪声 | 交通噪声 | 噪声 | 严格按照设计条件及环评要求控制规划建筑与道路的距离 | 达标排放 |
| 生态保护措施 （1）水土流失 在建设施工期，由于表土的开挖，土石方的堆放等活动，被雨水冲刷后比较容易引起水土流失，随着泥沙流失进入河流，将对附近水体的水质造成影响。要求建设单位在暴雨前于开挖后裸露的地表铺设草席等措施，避免雨水直接冲刷，减少水体流失。临时堆场设置挡水护坡，坡面设截水沟截蓄降雨和弃土的渗水，防止产生新的水土流失。临时堆场将占用一定的土地，破坏现有植被。建设方在施工结束后尽快恢复临时堆场的植被，将生态环境影响降到最低。同时建议不设临时堆场，直接由挖土设备置于施工车辆内运往有关部门规定的场地，合理利用。 （2）对植被及农业生态的影响 本项目建设对植被的破坏规模较小，持续时间不长，对该区域的植被影响较小，且道路建设地址周边地块无大规模农业种植区域，对当地总体农业生产无影响。 （3）对野生动物的影响 工程沿线无大规模的野生动物群落，项目建设完工后恢复绿化对动物的生存环境影响不大. （4）对城市景观的影响 项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的城市景观；但建设完成后的绿化带对区域环境起到了一定的生态补偿作用，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 （5）道路沿线河道生态影响 本项目沿线有薛埠河流，施工期临时场地设置、施工过程管理不当，则可能对路线河自身生态系统造成一定影响。要求建设方采取以下措施尽可能减少对路线河生态影响： ①临时场地尽量选择在远离水体和不易发生水土流失的地方，取土开挖时应开挖边沟，并将表层土壤保留，待取土结束后，立即将取土点恢复，包括恢复绿化等，临时堆场应对堆场进行指标覆盖，在其坡脚以石砌护坡，减少水土流失影响。 ②加强管理，加强人员培训和宣传教育，设置环境保护标志牌，禁止施工人员随意在水体中倾倒建筑垃圾、废水，禁止施工人员进入水体进行活动等； ③路段施工过程做好护坡防护，避免土方滑入水体。 |

环保措施投资： 本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 效果 实施时期 进度 废气 洒水车等降尘设施 8 减轻扬尘、粉尘污染 施工期 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 施工围挡、通道硬化等 5 废水 污水临时收集装置、化粪池 3 经化粪池处理达标后用于农田灌溉 施工期 沉淀池、隔油池 5 处理后回用 钢护筒围堰 5 减轻对下游水体影响 噪声 低噪声设备、设备维护 10 减轻噪声影响 施工期 低噪声路面 计入工程投资 降低车辆驶过路面时噪声 施工期 固废 垃圾桶 1 收集生活垃圾 施工期 工程废渣外运 3 防止工程废渣污染环境 施工期 生态 坡面防护、绿化 10 减轻水土流失 施工期 合计 50 总量控制因子及建议指标： 本项目为市政道路工程项目，施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道；项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。营运期主要废气污染源是汽车尾气，随着科学技术的进步，汽车尾气中污染物排放浓度较低，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。 综上所述，本项目无需申请总量控制指标。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本工程位于薛埠镇工业集中区域，所处区域内目前主干路网已经形成，根据规划，尚有部分支路需要新建，区域内大部分地块为工业预留空地。本项目用地性质为划拨用地，符合金坛区总体规划要求。 本工程为新建道路，道路西起东环二路，往东南方向800m处有一90°南向转弯，南至黄金路，全长1200m，宽14m。无其他支路相交。主要包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、管线综合工程、景观绿化工程等；按城市支路标准建设，红线宽14m，设计速度20km/h，双向两车道。 2、产业政策符合性 本项目建设道路为城市支路。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第二十二条“城市基础设施”中的第4条“城市道路及智能交通体系建设”。 （1）建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 （2）本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与相关规划符合性分析 建设项目位于薛埠镇东南路（东环二路—黄金路）道路全长约1200m，红线宽度14m。本项目用地性质为划拨用地，符合金坛区总体规划要求。并具备常州市金坛区规划局出具的用地红线图，符合常州市金坛区规划。 因此，本项目建设工程符合城市规划设计要求。 4、与生态红线规划的相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）相符。因此，本项目选址符合江苏省生态红线区域规划。 5、实现达标排放及影响分析 项目施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道。 项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。营运期主要废气污染源是汽车尾气，随着科学技术的进步，汽车尾气中污染物排放浓度较低，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。 道路施工噪声导致区域声环境质量有一定程度的恶化，通过合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低设备声级等措施，可减轻施工噪声的不利影响。营运期经达标距离分析可知，经达标距离分析可知，交通噪声在红线7m以外均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；对于道路沿线敏感目标，应按照相关规划设计条件的要求，严格按照设计条件及环评要求控制建筑与道路的距离，防止交通噪声对规划敏感目标造成不良影响。 施工期产生的工程废渣由指定的渣土处置场堆放处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运。本项目所有固体废物均得到妥善处理，最终的固体废物外排量为零，对环境的影响较小。 工程周围区域分布有居民，工程建设占用或封闭部分道路，会对居民的出行及生产、生活带来不便。为此，为保证道路周边居民的正常出行，建设单位应会同交通管理部门，根据工程的特点以及沿线交通流分布的状况，委托专业机构编制施工期交通组织方案，进一步优化交通组织方案，做到以“通”为主，尽可能考虑“畅”，以保证施工期间路段的一定通行能力，最大限度的降低对区域交通的影响。 6、环境质量功能 只要建设项目严格落实本评价提出的各项污染防治措施，对周围环境不会产生明显的影响。预计本项目投入运营后，周围的水环境质量仍能维持现状，环境空气质量、环境噪声质量均能达标。 7、总量控制 本项目为市政道路工程项目，施工期施工人员生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求后，用于农田灌溉；施工生产废水主要经隔油、沉淀后回用于生产或洒水降尘。营运期路面径流雨水经雨水管网收集后排入附近河道；项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。营运期主要废气污染源是汽车尾气，随着科学技术的进步，汽车尾气中污染物排放浓度较低，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。 综上所述，本项目无需申请总量控制指标。 8、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物治理措施，落实环保投资，日常运营时强化环保管理措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设可行。 上述评价结果是根据常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司提供的相关资料的基础上得出的，如上述情况有所变化，常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司应及时向环保部门进行重新申报。 二、建议 为确保项目建成投产后达到相关环境保护要求，特提出以下建议： 1．该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应达标排放。 2．营运期加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件。

审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目生态红线图 附件1 关于薛埠镇东南路道路工程建设项目建议书批复 附件2 委托书及声明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位： | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 项目审批部门经办人（签字）： |  |
| 建设项目 | 项 目 名 称 | 薛埠镇东南路道路工程建设项目 | 建 设 地 点 | 常州市金坛区薛埠镇东环一路西侧（东环二路—黄金路） |
|  | 建设内容及规模 | 道路全长1200m，宽14m | 建 设 性 质 | □√新建 □迁建 □技术改造 □补做环评 |
|  | 行 业 类 别 | [E4813]市政道路工程建筑 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 □√编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总 投 资 | 1889万元 | 环保投资 | 50万元 | 所占比例(%) | 2.64% |
|  | 立项部门 | - | 批准文号 | - | 立项时间 | - |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 常州市金坛区薛盛城乡建设投资发展有限公司 | 联系电话 | 13815008366 | 评 价 单 位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 02584587267 |
|  | 通 讯 地 址 | 薛埠镇百花东路118号 | 邮政编码 | 213299 |  | 通讯地址 | 南京市将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 徐荣星 | 联 系 人 | 沈忠永 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水：Ⅳ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其他： |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物达标排放与总量控制 （工业建设项目详填） | 污 染 物 | 现有工程（已建＋在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建＋在建＋拟建） | 区域平衡替代消减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 | 预测排 放浓度 | 接管排 放浓度 | 产生量 | 自身削减量 | 预测排 放/接管总量 | 最终外排放总量 | “以新带老”消减量 | 预测排 放/接管总量 | 最终外排放总量 | 排放增减量 |  |
|  | 水污 染物 | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物。2、排放增减量：(+)表示增加, (-)表示减少。大气污染物排放浓度-毫克/立方米。3、计量单位：废水排放量-万吨/年; 工业固体废物排放量-万吨/年; 水污染物排放浓度-毫克/升; 化学需氧量、动植物油、悬浮物排放量-吨/年。