建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：教学用品生产、销售项目

建设单位（盖章）：江苏倍宇教学装备有限公司

编制日期： 2016 年 5月

江苏倍宇教学装备有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 教学用品生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏倍宇教学装备有限公司 |
| 法人代表 | 葛志会 | 联系人 | 葛志会 |
| 通讯地址 | 沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧 |
| 联系电话 | 13809091444 | 传真 |  | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2016]50号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2413教学用模型及教具制造 |
| 建筑面积 （平方米） | 3000（租赁） | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 1400 | 其中：环保 投资（万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 90 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 15万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目全厂生活污水72t/a，经化粪池处理，达接管要求进入金风环保（沭阳）有限公司集中处理后达标排放，尾水排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1。 表1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 规格mm 年用量 单位 1 高密度板 2400×1200×15 300 块 2 高密度板 2400×1200×9 200 块 3 亚克力板 2400×1200×8 10 块 4 亚克力板 2400×1200×4 40 块 5 亚克力板 2400×1200×2 40 块 6 亚克力管 Ф100，长3000 10 根 7 亚克力管 Ф300，长3000 5 根 理化性质 高密度板：是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。 亚克力：是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。 2、主要设备 建设项目主要设备见表2。 表2 主要设备表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 打孔机 10 外购 2 钻铣床 10 外购 3 车床 10 外购 4 雕刻机 3 外购 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 江苏倍宇教学装备有限公司租赁宿迁通用塑钢有限公司一栋3000m2的3层厂房，建设教学用品生产、销售项目，拟建项目选址沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧。北侧为新世纪节能建材有限公司，东侧隔嘉兴路为江苏新思维纤维有限公司和金陵高级技工学校沭阳分校，南侧隔荣亿路为西子孚信电梯公司，西侧为锐通热能与设备和北冰冷藏设备等企业。项目总投资1400万元。年产教学用品、体育用品26万件。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2。 2、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设内容及规模 本项目主要从事教学用品生产、销售项目，项目建成营运后具有年产教学用品、体育用品26万件的生产能力，生产车间位于厂房1层，厂房2层为办公区，3层为仓库。建设项目主体工程及产品方案详见表3。 表3 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年产量 年运行时数（h） 生产车间 教学用品 20万件 2400 体育用品 6万件 \ 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为90t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水72t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为15万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存利用3层仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目租赁宿迁通用塑钢有限公司厂房，绿化依托现有不新增。建设项目公用工程一览见表4。 表4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 90t/a 来自市政自来水管网 排水 72t/a 接入市政污水管网 供电 15万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 - 依托现有 5、环保工程 建设项目环境保护投资35万元，占总投资的2.5%，具体投资见表5。 表5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池 10 达到金风环保（沭阳）有限公司接管标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 生产车间 机加工粉尘 机械排风 5 达标排放 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、设备减震 20 厂界噪声达标 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 绿化 依托现有 — — — 合计 — 35 — — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员10人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。只在白天运行，夜间不进行任何生产操作。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，项目租赁1栋3层厂房，1层为生产车间，2层为办公区，3层为仓库。本项目平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 厂区具体平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表6。 表6 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015年沭阳县人均GDP首次突破4万元。按常住人口计算，据统计，2010年，沭阳县人均GDP刚突破2万元，2012年突破3万元，2015年，沭阳县人均GDP为40719元，首次突破4万元，进入中等收入阶段。五年间人均GDP增长了1.06倍，平均每年增加4243元。 继入选工信部首批“全国工业百强县”（位列第78位）和“国家知识产权强县工程试点县”后，沭阳又成功申报为国家可持续发展试验区，实现全市零的突破。2015年，沭阳县坚持“工业强县、产业兴县”发展战略，全面聚焦新型工业化，加快推进工业经济转型发展，保持了工业经济健康平稳发展势头。 一是有效投入不断增加，发展后劲不断增强。全县引进协议投资亿元以上工业项目60个，协议投资金额194.49亿元。乡镇累计引进入驻标准化厂房项目435个，协议利用标准化厂房面积206万平方米，设备投入3.23亿元；新增标准化厂房以外工业项目160个，设备投入3.2亿元；实现50万元以上技改项目86个，设备投入2.3亿元。 二是主要指标稳步增长，工业总量再攀新高。实现工业销售收入、工业入库增值税440.4亿元、10.5亿元，同比分别增长16.4%、12.2%，总量分别位居苏北县（市）第2位、第1位；工业用电量达28.85亿度，同比增长3.6%，高于全市增速1.5个百分点。 三是转型发展扎实推进，工业质量不断提升。着力实施“511”工程， 1000万元以上技术改造投入36.24亿元，完成兼并重组企业17家，完成股改企业5家，挂牌上市企业5家；新增开票销售收入2000万元以上企业137家。制定专门扶持政策明确转型方向，淘汰了一批高能耗、低质态的“僵尸”企业、落后企业，产业结构进一步优化。 四是产业集聚步伐加快，主导产业稳定领先。“3+3”主导产业销售同比增长19.5%，比全县工业销售高出3.1个百分点，木材加工产业销售收入达72.15亿元，总量继续居全省首位，纺织服装产业销售收入达63.11亿元，总量居苏北前列。软件园被认定为省级创业示范基地，“沭阳包覆纱”创成“中国知名品牌示范区”区域品牌，纺织纤维新材料产业园获全国纺织服装行业“十大园区”称号。 五是镇村工业快速发展，贡献水平持续提高。乡镇共有工业开票企业1986家，比去年增加392家。其中开票销售收入超亿元企业25家，比去年增加3家，超2000万元的246家，比去年增加62家。共实现工业开票销售收入227.8亿元，同比增长23.33%；实现工业增值税6.45亿元，同比增长12.23%。 六是发展环境不断优化，要素制约有效缓解。成立了昆沭产业转移服务中心，建立首期5000万元的昆沭产业转移引导专项资金。着力解决转型发展中的要素瓶颈，年末工业贷款余额占全部贷款余额比重达35.9%，比全市平均水平高11.7个百分点；依托企业新建省级以上研发机构11个，获批国家级高新技术企业12家；获批省“双创计划”人才6个、“千人计划”专家13人。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2015年，沭阳县国家高新技术企业数量将突破40家。2015年全县企业研发机构已申请专利1830件，授权专利570件，申报省高新技术产品35项。 医疗保障水平稳步提高，2015年全县共拥有各级各类医疗卫生机构696家。其中三级综合医院1所、三级中医院1所、二级综合医院5所、二级专科医院3所、一级医院51所、疾控中心1所、妇幼保健所1所、皮肤病防治院1所、卫生监督所1所、计划生育指导站1所、乡镇（含农场）卫生院37所、卫生计生服务中心3所、诊所（含门诊部、医务室）113所、社区卫生服务站28所、村卫生室449所。 社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区简介 江苏沭阳经济开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5平方公里，紧临京沪调整公路和324省道，地理位置优越。2001年8月开始启动建设。聘请苏州科技大学专家，围绕“工业化、城市化、国际化、生态型”的建设目标，高起点、高标准、高品位地做好总体规划和控制性详细规划，注重可持续发展和循环发展，保证经济效益、社会效益与生态效益的有机统一。注重产业布局科学规划，设置了服装纺织、工艺品加工、鞋帽玩具等传统产业区，木材深加工、五金机械等特色产业区和出口加工基地。目前建成面积达18.5平方公里。各类产业区域间嵌入商贸、物流、金融、住宅等三产服务区，以不断满足入区项目建设生产需求。 为了确保新编制的主导产业规划的权威性、科学性、前瞻性和可操作性，该区还专门委托中国针织工业协会编制《沭阳针织产业园发展规划》，委托中国轻工业西安设计工程有限公司编制《沭阳装备制造产业园发展规划》，委托南京大学城市规划设计研究院编制 2001年8月，沭阳经济技术开发区正式启动建设，沭阳经济技术开发区分为南区、北区和沂北区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。 北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的服装、纺织、电子、机械、有色金属加工、制药、塑料制品、医疗器械、工艺品等劳动密集型企业。 2、开发区总体规划布局 南区和北区总规划用地面积为21.5km2，已获批准的建设用地面积为18.69 km2，尚未获得批准的建设用地面积为2.81 km2，其中北区台州路以西的地块为1.07 km2，京沪高速公路以东的远景发展用地面积为1.74km2。沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2，已经全部获得批准。 3、开发区基础设施情况 （1）给水系统 给水： 工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 （2）排水系统 园区排水采用“雨污分流、清污分流”的排水体制，污水经金风环保（沭阳）有限公司集中处理达标后尾水排入沂南河。 沭阳县污水处理有限公司 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为30000t/d，主导工艺为活性污泥法。沭阳县污水处理有限公司日处理能力为30000t/d，已于2006年7月建设并投产运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司的污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 金风环保（沭阳）有限公司 金风环保（沭阳）有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，设计规模为日处理3万吨。采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。主要处理沭阳经济技术开发区工业废水为主，少量七雄镇的生活污水，其工业废水与生活污水比例为4：1。该污水处理厂收水范围为沭阳经济技术开发区北区的工业废水，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里，北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 沭阳县南方水务有限公司 沭阳县南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳县南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 （3）供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 ①南区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，服务范围为南区城区部分地区。 ②沂北区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径复盖全沂北区；热电厂启动期规模为锅炉1×75t/h。 ③北区拟规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，启动期规模为锅炉1×75t/h，服务范围为北区。 （4）电力规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目选址沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧。与《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》（赐富路北侧，新205国道东侧）属于同一环境区域。本环评引用《沭阳富强金属制品有限公司年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目》的环境质量现状监测资料（该区域环境质量现状如下： （1）空气环境质量 根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，符合沭阳县大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 项目所在地附近主要河流为沂南河。根据引用的监测监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据引用的监测监测数据，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表7。 表7 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 金陵高级技工学校沭阳分校 1000人 ESE 150m 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 水环境 沂南河 小河 N 2.8km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 声环境 金陵高级技工学校沭阳分校 1000人 ESE 150m 达到《声环境质量标准》中的2类标准 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表8。 表8 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表9，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表10。 表10 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目由于机加工产生粉尘，根据相关的规定，机加工产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准，具体标准见表11。 表11 颗粒物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、水污染物排放标准 建设项目排放的废水经化粪池预处理后必须达到金风环保（沭阳）有限公司接管标准方可接管，污水厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。金风环保（沭阳）有限公司接管标准及废水最终排放标准见表12。 表12废水排放及污水处理厂接管标准 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤35 ≤5(8) 总磷 ≤4.0 ≤0.5（总磷以P计） 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，金陵高级技工学校沭阳分校执行2类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体标准限值见表13、14。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB(A) 建筑施工场界环境 噪声排放标准 GB12523-2011 噪 声 限 值（Leq dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表15 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量[1] 废水 废水量 72 0 72 72 COD 0.0288 0.0072 0.0216 0.0036 SS 0.0144 0.0036 0.0108 0.00072 氨氮 0.0025 0 0.0025 0.00036 总磷 0.00058 0 0.00058 0.000036 固废 生活垃圾 3 3 0 - 边角料 1.5 1.5 0 - 注：[1]最终外排量为污水处理厂排入环境量 废气：大气污染物无组织排放，无需申请总量； 废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司的接管总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程 建设项目生产工艺流程见图1. 工艺流程简述： 打孔：利用打孔机、钻铣床等设备在需要钻孔的原料板（高密度板、亚克力板）上根据产品需求打孔。此工段有少量打孔粉尘G1产生，边角料S1产生，设备噪声N1产生； 切割打磨：利用车床等设备将原料板切割、打磨成需要的形状。切割打磨过程有少量粉尘G2产生，切割产生边角料S2，铣床、车床产生设备噪声N2； 雕刻：利用雕刻机进一步细致雕刻原料为教学用品、体育用品，该工序产生少量粉尘G3、边角料S3和噪声N3； 组装：使用钢丝钳、尖嘴钳、钢直尺、扁锉刀等工具将成型的部件组装成符合客户需求的规格。 入库：成品经包装后入库、出厂。 本项目生产过程中打孔工序切割打磨工序和雕刻工序主要产生废气粉尘和固废边角料；项目在厂房1层的生产车间完成。

主要污染工序： 1、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以30L/(人·日)计，本项目员工10人，全年工作300天，则生活用水量为90t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为72t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生浓度400mg/l，200mg/l，35mg/l,8mg/l，产生量为0.0288t/a、0.0144t/a、0.0025t/a、0.00058t/a。 （2）绿化用水 全厂绿化用地面积依托现有，不新增绿化用水。 项目用水量平衡见图2。 图2项目用水量平衡图 t/a 2、废气 项目产生的废气为打孔工序切割打磨工序和雕刻工序产生的粉尘。 粉尘：参考同类项目，粉尘产生量为6g/kg，原料高密度板和亚克力板用量约为15t/a，则粉尘产生量为0.09t/a。 表16 无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源位置 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 粉尘 车间 0.09 0.09 1000 3.5 3、噪声 本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在82～90dB(A)之间。主要噪声设备见表17。 表17 建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 所处位置 治理措施 降噪效果（dB） 1 打孔机 10 90 生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 2 钻铣床 10 90 生产车间 墙壁隔声 20 3 车床 10 90 生产车间 墙壁隔声、设备减震 20 4 雕刻机 3 82 生产车间 墙壁隔声 20 4、固废 项目主要固体废物有生活垃圾、边角料等。 生活垃圾： 员工10人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为3t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 打孔工序切割打磨工序和雕刻工序产生的边角料1.5t/a收集后外售。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 0.09t/a，— | 0.09t/a，— |
| 水 污 染 物 | 生活污水 72t/a | COD | 400mg/l，0.0288 t/a | 300mg/l，0.0216 t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，0.0144t/a | 150mg/l，0.0108t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，0.0025 t/a | 35mg/l，0.0025 t/a |
|  |  | TP | 8mg/l，0.00058t/a | 8mg/l，0.00058t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 1.5 t/a | 收集后外售 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为82～90dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁车间生产，不涉及土建工程，主要内容为安装设备。因此不做详细分析。

营运期环境影响分析： 水环境影响 本项目员工10人，产生生活污水72t/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷，其浓度分别为400mg/l、200mg/l、35mg/l、8mg/l，经化粪池处理浓度削减为：350mg/l、150mg/l、35mg/l、8mg/l，达到金风环保（沭阳）有限公司污水处理厂接管标准，接管进入污水处理厂集中处理后，尾水排入排入沂南河，COD、SS、氨氮和总磷，其浓度分别为50mg/l、10mg/l、5mg/l、0.5mg/l。 接管可行性分析 金风环保（沭阳）有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（8万m3/d），共计80亩（11万m3/d）。该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元人民币。目前项目环评已于2010年10月14日通过并获得环评批复，该污水处理厂目前已经建设完毕投入运行。 金风环保（沭阳）有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图3。 项目主要为生活污水，水质简单，废水水量小，对金风环保（沭阳）有限公司的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。本项目废水经污水处理厂处理达标排入沂南河，对周围水体影响较小。 项目废水水质简单，且本项目位于金风环保（沭阳）有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 具体废水产生排放情况见表18。 表18 废水产生排放情况表 废水名称 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度(mg/l) 产生量(t/a) 处理方式 接管浓度(mg/l) 接管量（t/a） 最终排放量 （t/a） 排放去向 生产废水 72 COD 400 0.0288 化粪池 300 0.0216 0.0036 金风环保（沭阳）有限公司 SS 200 0.0144 150 0.0108 0.00072 氨氮 35 0.0025 35 0.0025 0.00036 总磷 8 0.00058 8 0.00058 0.000036 2．对环境空气质量的影响分析 项目大气环境影响分析 项目产生的废气为打孔工序切割打磨工序和雕刻工序产生的粉尘，产生量为0.09t/a，无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的表2二级标准。 建设项目无组织废气产生情况见表19. 表19 无组织污染物源强参数 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度 （m） 污染源面积 （m） 生产车间 粉尘 0.09 3.5 1000 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的颗粒粉尘浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表20。 表20 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表21。 表21 全厂各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 粉尘 生产车间 2.228 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产车间边界外扩50米。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 3．噪声 本项目主要噪声设备为钻床、车床等，噪声值为82~90分贝之间。 本项目在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声等治理措施。（1）声环境影响预测模式： LX=LN-LW-LS 式中： LX — 预测点新增噪声值，dB(A)；LN — 噪声源噪声值，dB(A)； LW — 围护结构的隔声量，dB(A)；LS — 距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS =20lg（r/r0） 式中： r — 关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，车间采用密实的砖墙，设计隔声达20dB（A）以上，主要噪声源布置在生产车间内，车间靠近西厂界，按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表22。 表22 关心点的噪声影响预测结果 关心点 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 叠加噪声值dB（A） 降噪效果 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB(A) 贡献值dB(A) 西厂界 打孔机 10 90 100 20 50 33.98 50.86 钻铣床 10 90 100 20 50 33.98 车床 10 90 100 20 50 33.98 雕刻机 3 82 86.77 20 50 33.98 金陵学校 打孔机 10 90 100 20 200 46.02 38.82 钻铣床 10 90 100 20 200 46.02 车床 10 90 100 20 200 46.02 雕刻机 3 82 86.77 20 200 46.02 由上表出，通过隔声和距离衰减，建设项目高噪声设备对最近厂界南厂界的噪声影响值为50.86dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间不生产对周围环境无影响。金陵高级技工学校沭阳分校噪声影响值为38..82dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 本项目主要固体废物有生活垃圾、边角料等。 生活垃圾：员工10人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为3t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废：打孔工序切割打磨工序和雕刻工序产生的边角料1.5t/a，可收集后外售； 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 粉尘 | 机械排风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达标接管 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体废 物 | 生产车间 | 边角料 | 收集外售 | 有效处置 无外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为82～90dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏倍宇教学装备有限公司是一家教学用品生产、销售的企业，拟建项目租赁宿迁通用塑钢有限公司一栋3000m2的3层厂房。选址沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧，北侧为新世纪节能建材有限公司，东侧隔嘉兴路为江苏新思维纤维有限公司和金陵高级技工学校沭阳分校，南侧隔荣亿路为西子孚信电梯公司，西侧为锐通热能与设备和北冰冷藏设备等企业。项目总投资1400万元。年产教学用品、体育用品26万件。 2、与产业政策相符性 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 4、环境质量现状 环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状 淮沭河和沂南河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水和Ⅳ类水的水平。 声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目产生的废气为打孔工序切割打磨工序和雕刻工序产生的粉尘，产生量为0.09t/a，无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的表2二级标准。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以车间边界50米范围，卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理后满足金风环保（沭阳）有限公司接管标准，接管进入金风环保（沭阳）有限公司集中处理后，尾水排入沂南河。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、总量控制分析 生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司的接管总量。 大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施。 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目环评咨询意见； 附件2 项目其它立项批复文件； 附件3 用地规划红线图； 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 厂区平面图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 教学用品生产、销售项目 | 建设地点 | 沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产教学用品、体育用品26万件 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C2413教学用模型及教具制造 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1400万元 | 环保投资 | 35万元 | 所占比例（%） | 2.5 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2016]50号 | 立项时间 |  |
|  | 报告表审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 江苏倍宇教学装备有限公司 | 联系电话 | 13809091444 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 沭阳经济开发区荣亿路北侧，嘉兴南路西侧 | 邮政编码 | 223600 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211153 |
|  | 法人代表 | 葛志会 | 联系人 | 葛志会 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅳ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 72 | 0 | 72 | 72 |  | 72 | 72 | +72 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 0.0288 | 0.0072 | 0.0216 | 0.0216 |  | 0.0216 | 0.0216 | +0.0216 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.0144 | 0.0036 | 0.0108 | 0.0108 |  | 0.0108 | 0.0108 | +0.0108 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0.0025 | 0.0025 | +0.0025 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.00058 | 0 | 0.00058 | 0.00058 |  | 0.00058 | 0.00058 | +0.00058 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

原辅料

打孔

切割打磨

图3 金风环保（沭阳）有限公司工艺流程图

雕刻

组装

成品入库

出厂

图例

G---废气

N---噪声

S---固废

图1  项目生产工艺流程及产污环节图

G1，N1，S1

，

G3，N3，S3

，

G2，N2，S2

，

72

72

90

生活污水

化粪池

金风环保（沭阳）有限公司

损耗18