建设项目环境影响报告表

项目名称：石油钻采设备及高压阀门新建项目

建设单位（盖章）：盐城东洁石油机械有限公司

编制日期： 2016年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 石油钻采设备及高压阀门新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 盐城东洁石油机械有限公司 |
| 法人代表 | 顾如兵 | 联系人 | 沈明华 |
| 通讯地址 | 阜宁县沟墩镇全民创业园4号 |
| 联系电话 | 18052960999 | 传真 | - | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜宁县沟墩镇全民创业园4号 |
| 立项审批部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 备案号 | 阜发改审[2016]96号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3612]石油钻采专用设备制造 [C3543]阀门和旋塞的制造 |
| 占地面积 （m2） | 3290 | 绿化面积 （m2） | 200 |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保 投资（万元） | 21 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.17 |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | - |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页”原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 495 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 100万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区排水实施”雨污分流”。 建设单位无生产废水产生，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 原辅材料 建设项目为铸造机械制造。原辅材料见下表。 表1-1 建设项目原辅材料消耗情况 序号 材料名称 单位 年用量 1 锻钢毛坯 吨 800 2 钢材 吨 1200 3 环保焊材（主要成分为无氧铜） 吨 50 表1-2 建设项目原辅材料理化情况 原料名称 危规号 理化特性 燃烧 爆炸性 毒性 毒理 钢 / 是含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金。钢在固态下通过加热、保温、冷却能够改变钢的组织结构，获得新性能。 / 无毒 无氧铜 / 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能，可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性的杂质较少，微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大。 可燃 毒性较小 2、主要设备 建设项目主要新增设备及设施见下表。 表1-3 主要新增设备表 序号 设备名称 型号 数量 生产厂家 1 摇臂钻床 Z3032 2 大连机床有限公司 2 摇臂钻床 Z3050 4 大连机床有限公司 3 万能升降台铣床 XD6132A 3 - 4 卧式铣床 ￠60 1 北京机床有限公司 5 落地镗床 T63 1 昆明市机床有限公司 6 加工中心 2 北京机床有限公司 7 阀体双面钻孔机 台 1 日中五金机械 8 平面磨床 3 - 9 阀体双面精铰机 ZJ-01-02 2 日中五金机械 10 卧式带锯床 Φ800、500、400mm 4 山东鲁南 11 普通车床 CW61160b、C6140、C6263、Cw61125b 30 安阳机床有限公司 12 管子螺纹车床 Q1319/2000 3 山东鲁南 13 阀体双面铣专机 ZJ-01-03 1 日中五金机械 14 多孔钻专机 12 轴 1 日中五金机械 15 多孔钻专机 8轴 1 日中五金机械 16 材料试验机 WE-300 1 欧姆龙（中国）有限公司 17 冲击试验机 JB-300B 1 欧姆龙（中国）有限公司 18 布氏硬度机 HB-3000BHL 3 19 法兰钻孔机 1 日中五金机械 20 钻孔攻丝机 1 日中五金机械 21 旋风滚丝机 1 日中五金机械 22 滚齿机 YKX3132M 1 南京二机 23 吊钩抛丸机 Q370 1 春江机械制造有限公司 24 台式液压冲压机 CY4105 1 日中五金机械 25 蝶阀专机 DN400-DN600 2 日中五金机械 26 电加热炉 1 27 装配流水线 2 双强输送带厂 表1-4 主要新增设施表 序号 名称 建筑面积(m2) 1 生产车间 2500 2 综合楼（仓库、办公室） 640 3 配电、传达室 150

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 项目名称：石油钻采设备及高压阀门新建项目 项目简介：建设单位在阜宁县沟墩镇全民创业园4号建设石油钻采设备及高压阀门新建项目。项目征地7亩，新增建筑面积3290m2，新购加工中心、阀门压力实验台、多孔钻专机等设备85台（套）。项目总投资2000万元。建设项目建成后将形成年产石油钻采设备及高压阀门1800吨的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，盐城东洁石油机械有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对”石油钻采设备及高压阀门新建项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目已于2016年5月9日取得阜宁县发展和改革委员会备案（阜发改审[2016]96号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划相容性分析 建设项目拟建于阜宁县沟墩镇全民创业园4号。主要建设生产车间、综合楼（办公室、仓库），总面积约为3290m2。建设项目所在地东侧为丰饴糖业，南侧为创业路，西侧为众华科技，北侧为水泥路。建设项目周边无敏感点，选址合理。 建设项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 4、工程内容 表1-5 全厂产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时数 1 生产车间 石油钻采设备 720t 2400h 2 生产车间 高压阀门 1080t 2400h 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目生活用水375t/a、绿化用水120t/a，由阜宁县自来水公司提供。 （2）排水 建设项目排水体制采用雨污分流。 建设单位无生产废水产生，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓。 （3）供电 本项目生产用电100万千瓦时/年，由阜宁县供电公司提供。 （4）生产固废和生活垃圾收集 本项目生产过程中产生的生产固废，主要为废钢料产生量为200t/a。生产固废厂家回收利用。生活垃圾产生量为3.75t/a。收集方式为袋装垃圾临时集中，并定期交由环卫部门外运。 6、职工人数及工作制度 本项目需员工25名，实行白天单班8小时工作制，年生产300天。不提供食宿。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′-119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和”两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有”江淮乐地”的美称。 2、地形、地貌及地质 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气候、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/s 最大风速 27.5 m/s 2 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃（1958.8.21） 极端最低温度 -15.9℃（1969.2.6） 4 空气湿度 年平均相对湿度 77% 5 降水 年平均降水量 981.7 mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降水量 537.6 mm 月最大降水量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 2257.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极端最高气压 1045.7 hPa 极端最低气压 987.9 hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d 9 冰冻 历史最大冻土深度 23cm 4、水文、水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。园区所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内”四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受”四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程-3.5~-4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180m3/s，最小流量为1月份的47.0m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415 km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 5、植被与生物多样性 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 阜宁地处江苏沿海中部，县域介于北纬33°26′～33°59′、东径119°27′～119°58′之间，南北长52.5公里，东西宽48公里，面积1439平方公里，人口111万。阜宁县背倚苏北平原，面临苏中水网，南与建湖县毗邻，北与滨海县接壤，东与射阳县相连，西与淮安市、涟水县隔废黄河相望，西南与淮安市淮安区交界。耕地面积为89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积18030.4公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地590.86公顷。 2、经济结构 预计全年实现地区生产总值361亿元，其中服务业增加值145亿元，分别增长10.5%和12.6%；规模以上工业增加值160亿元，增长11.8%；一般公共预算收入39.2亿元，增长16.7%，其中税收收入占比83.1%；全口径工业开票销售271亿元，增长18.1%；固定资产投资278亿元，其中工业投资187亿元、服务业投资86亿元，分别增长23%、20.8%、27.8%；社会消费品零售总额117.5亿元，增长12.3%；外贸进出口2.1亿美元；注册外资实际到账6452万美元；城镇居民人均可支配收入23550元，农村居民人均可支配收入14330元，分别增长9.3%和10.5%，城乡居民收入比由1.663:1缩小到1.643:1；预计研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP比重达1.38%；预计万元GDP综合能耗下降5.1%。 1）结构调整步伐加快，三次产业协调发展。三次产业比调整为14.7：45.2：40.1，二三产业增加值占比较上年提高0.7个百分点。初步形成了战略性新兴产业健步疾行、现代农业稳步壮大、现代服务业快步跟进、传统产业逐步转型的梯次型产业发展格局。工业经济平稳增长。全年开票销售超亿元企业36家，入库税金超千万元企业10家，规模以上企业实施技改项目126个，新增规模以上工业企业33家，超额完成新增长点开票任务。围绕构建“3+2”新型产业体系，加快改造提升传统产业，产业从低端向中高端不断迈进；新特产业占工业经济比重上升到40%，对全县经济的拉动作用不断增强。企业上市进程加快，东方滤袋、中成紧固件在“新三板”挂牌。成功举办中国·阜宁首届滤袋节，环保滤料产业知名度、集聚度进一步提升。连续7年获评“新能源产业百强县”。第三产业逐步发力。招商引资成效显著，先后举办了阜宁（苏州）旅游招商说明会、阜宁（南京）现代服务业招商推介会，成功签约大润发超市、金沙湖温泉度假村、万达路商业综合体等大项目。电子商务加速发展，启动县电商产业园建设，江苏无界、东沟悦谷世嘉等电商平台投入运营，永兴居委会建成省级电商示范村，累计有136家工业规模企业开展电子商务。集聚区建设推进有力，现代服务业园区加大配套设施建设步伐，建成省级重点物流基地。旅游业蓬勃发展，金沙湖获评全国十佳生态旅游示范景区和省级生态旅游示范区，黄河故道生态旅游度假区总体规划通过评审。现代农业提质增效。粮食总产实现 “十二”连增。农村土地承包经营权确权登记颁证工作加快推进，“大楼模式”在全县推广。全力推进“三特色一园区”建设，全县新增高效设施农业面积2.42万亩，建成市级特色园区6个，234省道沿线“菜篮子”工程示范基地通过省级验收，发展农家乐集聚村3个，“七彩阜宁”农业公园被认定为“全国青少年农业科普示范基地”。新型农业经营主体发展迅猛，新培植为农服务合作社102个、家庭农场175个、专业大户570 个。加快推进农业“接二连三”工程，新发展农业龙头企业7家，实施计划投资500万元以上农产品加工项目4个，县农产品电子商务中心正式运行。 2）投资保持较快增长，项目攻坚成效显著。固定资产投资全年保持了20%以上的高速增长，预计增速在全市列第三位。创新招商方式，设立上海、浙江、福建、苏南和珠三角五个招商基地，统筹指导招商工作开展。精心组织第十五届“5·18”经贸洽谈会、上海新特产业推介会等活动。“项目攻坚年”成果丰硕，全年新开工、竣工超千万元项目114个、95个。阿特斯太阳能电池片一期、东方滤袋PPS等一批重特大项目建成投产，协鑫新能源科技产业园1GW金刚线切片等投资超10亿元重特大项目开工建设，投资超40亿元的晋煤乙二醇项目通过市级审批。全年盘活闲置存量项目37个，闲置厂房8.6万平方米。外资大项目取得突破，全年新批总投资5000万美元以上外资项目3个，其中超亿美元项目1个。 3）城乡发展统筹推进，宜居宜游亮点纷呈。2015年城镇化率达53%，沟墩镇获批国家新型城镇化综合试点镇。综合交通网络初步形成，阜建高速建成通车，连盐铁路、阜宁船闸改扩建等工程快速推进，徐宿淮盐高铁开工建设，改造提升农村公路305.6公里。城市面貌日新月异，城南新区配套设施加快完善，实验初中东校区提前投入使用，串场河大桥、厦门路、天津路南延、府右街改造等工程顺利竣工；加快实施老城改造三年计划，完成新盛街、府前街、园林路、北门街等改造提升工程。组织县城第12次绿化会战，栽植乔木245万株。强势推进镇村环境综合整治，创建省“三星级康居乡村”2个，芦蒲镇临黄村通过省“美丽乡村”验收，金沙湖喻口居委会获 “江苏最美乡村”提名。金沙湖景区拓展了沙画表演、沙滩摩托、真人CS等10多个适游项目，举办了春季沙雕艺术节、夏季音乐美食节、秋季龙舟公开赛等系列活动，人气和影响力不断扩大。 4）改革创新逐步深化，发展活力明显提升。深化行政审批制度改革，压缩审批时限，经6次提速，全县行政审批办理平均办结时限由16.9个工作日减少到3.8个工作日。深化财政制度改革，创新预算编制，推行政府购买公共服务，实施预决算公开，推动体制创新活力不断释放。积极探索投融资体制改革，是苏北唯一国家深化县城基础设施投融资体制改革试点县。在全市率先启动“三证合一”登记制度，“阜宁帮办”形成品牌。农村“三大改革”扎实推进。大众创业、万众创新热情竞相迸发，全年公共财政支出中用于科技支出2.46亿元，全县获批国家高新技术企业8家，省“双创”博士计划项目3个，实施重点产学研合作项目30个。全民创业蓬勃发展，全年新增民营企业3485户、个体工商户10922户、“个转企”52户，发放全民创业奖励资金1141.2万元。成为苏北唯一同时获得“首批省级创业型城市”和“首批省级创业型示范城市”两项荣誉的县份。 5）社会事业全面进步，民生福祉持续改善。扎实推进10项为民办实事工程。全县实现城镇新增就业9642人，转移农村劳动力9420人，城镇调查失业率控制在1.83%。全县新农合参合率保持100%，社会托底救助申请办结率达99%。“安置房超市”正式运作。顺利完成学前教育五年行动计划，成功创建国家义务教育发展基本均衡县、省学前教育改革发展示范区、省公共体育服务体系示范区。完成319个村卫生室标准化建设，取消药品加成政策，实行药品零差价销售，平均每诊人次费用降3.1个百分点。扶贫工作成效显著，省定贫困人口人均年收入全部达到4000元，26个省定经济薄弱村实现“新八有”目标。成功举办第六届新春灯会暨第四届新春庙会、爱在红五月·惠民文化展示、牛歌大赛、阜宁民间才艺大赛等系列文化活动，丰富了广大群众文化生活。红色文化建设有序推进，对79处红色遗存保护点以及38个以烈士英名命名的村、桥、路立碑记文。社会大局和谐稳定，连续4年获评省法治县创建工作先进单位。 3、沟墩镇污水处理厂 沟墩镇污水处理厂位于园区内，占地面积约40.8亩，处理规模为2.0万m3/d（“水解酸化+A2/O（二级处理）+纤维滤布滤池”）。 沟墩镇污水处理厂接管废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准；污水处理厂外排废水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，标准值见表2-1。 表2-1 沟墩镇污水处理厂接管和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲) 序号 污染物 接管标准值 排放标准 1 pH 6-9 6-9 2 悬浮物 400 10 3 化学需氧量 500 50 4 生化需氧量 300 10 5 氨氮 45 8 6 磷酸盐（以P计） 8 0.5 7 其它第二类污染物 《污水综合排放标准》（GB8978－1996） 中表4三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表3中标准 8 第一类污染物 禁止排放 禁止排放 污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准主要指标后排入入海水道南泓。 5、阜宁县生态功能保护区区域规划 阜宁县生态红线区域分布见附图，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录见表2-2。 表2-2 阜宁县生态红线区域名录一览表 地 区 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级 管控区 阜宁县 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（119.763°E，33.761°N ）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 17.53 3.72 13.81 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）。 二级管控区为阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）、除一级管控区以外的区域。 59.29 7.81 51.48 马河洞饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（ 119.585°E，33.770°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 16.22 3.11 13.11 潮河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于（119.673°E，33.566°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 6.72 0.42 6.3 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村（119.942°E，33.645°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 5.31 0.73 4.58 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 - 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 54.24 0 54.24 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 41.25 0 41.25 阜宁县马家荡重要湿地 湿地生态系统保护 - 罗桥镇的青沟、青杨、双联、林舍村，沟墩镇的荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇的崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。具体控制点见附表6。 87.19 0 87.19 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围。 6.83 0 6.83 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动； 二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。 建设项目厂界离通榆河背水坡约150m，位于通榆河清水通道维护区一级保护区范围内；北侧250m为射阳河，位于射阳河清水通道维护区二级保护区范围内。建设项目不在饮用水源保护区域范围内。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。 本建设项目产生的各类废气经处理后达标排放，噪声设备经减振隔声后可达标排放，固废均可得到有效处置，无生产废水；生活废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据《阜宁县2014年环境质量公报》中内容： 2014年阜宁县环境质量保持稳定，局部环境质量有所改善。空气质量良好；饮用水源水质达标；地表水基本满足水域功能区划要求；城市声环境质量无明显变化。 1、水环境 （1）污染物排放 据2014年统计资料，全县工业废水排放总量1982.63万吨，其中达标排放水量1982.63万吨，工业废水排放达标率为100%。与上年度相比，废水排放总量增加401.56万吨。阜宁县工业废水仍呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮的污染负荷较大，化学需氧量年排放量2838.7吨、氨氮年排放量89.07吨。与2011年度相比，化学需氧量年排放量增加了285.7吨、氨氮年排放量增加了15.15吨。 （2）水环境质量 ①饮用水源地水质状况 阜宁县城饮用水以集中式供水为主，以地表水为取水水源。2014年县城饮用水水源地有3个，分别为射阳河饮用水源地、灌溉总渠饮用水源地以及通榆河饮用水源地，其中射阳河饮用水源地为备用水源地，通榆河饮用水源地为今年新增水源地。2013年阜宁县三个饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，满足水域功能区划要求。 ②主要河流水质状况 2014年度，全县5条河流9个监测断面，水质均符合功能区水质要求。其中，串场河的两个断面为Ⅳ类功能区断面，其余7个断面均为Ⅲ类功能区断面。 2、大气环境 （1）污染物排放 2014年全县共排放工业废气326842.41万标立方米，其中：燃烧废气排放321261.71万标立方米，占98.3%；工艺废气排放5580.7万标立方米，占1.7%，全年排放二氧化硫1873.4吨、烟尘2470.5吨、氮氧化物1258.8吨。与上年相比，工业废气排放量有所增加。 （2）环境空气质量 2014年阜宁县城区空气优良天数339天。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）日平均值均达到环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年平均值达到环境空气质量二级标准。与2013年相比，三项指标中SO2、NO2、PM10平均浓度都有所下降。县城2014年空气环境质量较2011年有所好转，影响空气的主要污染物为可吸入颗粒物。 全年降水监测11次，未出现酸雨，县城区内已连续三年无酸雨。全年降尘量均值为8.4吨/平方公里·月，较上年升高了0.2吨/平方公里·月。从全年监测情况看，降尘量月变化幅度不大，无明显趋势。 3、声环境 （1）区域环境噪声 2014年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级54.7分贝，比上年上升了1.2分贝，监测值在分贝44.5～68.4之间。阜宁县影响县城区域环境噪声的主要声源为交通噪声和生活噪声，在声源构成比中分别占48.2%和38.2%。 （2）道路交通噪声 2014年，阜宁道路交通干线噪声平均等效声级是63.4分贝，声环境质量较好，平均车流量591辆/小时，路段等效声级平均值范围在54.8～71.8分贝之间。超过70分贝（A）的路段长度为3.8km，占总长的8.5%，比去年下降15.0个百分点。与2013年相比，2014年县城道路交通噪声平均等效声级无变化，但是声环境质量好的路段比例明显提高。 4、固体废弃物 2014年，全县工业固体废弃物产生总量13.81万吨，比上年固废产生总量增加了13.6%，增加的固体废弃物主要是炉渣。固体废物的综合利用率为99.5%，有少量废物没有达到无害化处理，对环境有潜在影响。 阜宁县城生活垃圾年排放量7.92万吨，由县环卫所部门负责运送和处理。目前县城生活垃圾处置方法主要是卫生填埋。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目拟建于阜宁县沟墩镇全民创业园4号。建设项目拟建于阜宁县沟墩镇全民创业园4号。主要建设生产车间、综合楼（办公室、仓库），总面积约为3290m2。建设项目所在地东侧为丰饴糖业，南侧为创业路，西侧为众华科技，北侧为水泥路。 主要环境保护目标为： （1）环境空气 周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水 污水经沟墩镇污水管道排放至至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区要求。 （3）声环境 项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。 根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 水环境 入海水道南泓 NW 6000 大 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 大气环境 环境大气 / 厂界外 / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 声环境 环境噪声 / 厂界外 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求 环境要素 环境保护目标 保护目标概况 与本项目关系 生态 农田、植被 项目所在地周边以基本农田和野生、绿化植被为主 工程临时占地造成野生和绿化植被损失

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准。详见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NOx 年平均 0.05 24小时平均 0.1 1小时平均 0.25 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 入海水道南泓 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境质量标准 环境噪声质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 项目 昼间 夜间 3类标准值 65dB（A） 55dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 无组织排放监控浓度值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 2、废水 建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。具体标准值分别见表4-5。 表4-5 污水排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS COD 总磷 氨氮 污水处理厂接管标准 6-9 250 500 3.0 35 GB8978-1996三级 6-9 400 500 —— —— 阜宁县污水处理厂排放标准 6-9 10 50 0.5 5 3、噪声：建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 表4-7 建设项目污染排放总量表 （单位：t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 300 0 300 300 COD 0.9 0.3 0.6 0.6 SS 0.06 0.03 0.03 0.03 氨氮 0.0075 0 0.0075 0.0075 总磷 0.0009 0 0.0009 0.0009 废气 烟尘 2 1.781 0.219 0 粉尘 0.4 0.324 0.076 0 固废 生产固废 200 200 0 0 生活垃圾 3.75 3.75 0 0 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓。 接管考核量：水量300t/a，其中COD0.6t/a、SS0.03t/a、氨氮0.0075t/a、总磷0.0009t/a； （2）废气：建设项目废气经移动式布袋除尘器收集，未收集的部分在厂区内无组织排放，不申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期： （1）工艺流程图 图5-1 施工期工艺流程图 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期： （1）工艺流程图 1、石油钻采设备工艺流程见下图 G1、S1 G2 G3、S2 S3 图5-2 石油钻采设备工艺流程图 2、阀门工艺流程见下图 G4、S4 G5、S5 S6 图5-3 阀门设备工艺流程图 （2）工艺流程介绍及产污环节 1、石油钻采设备工艺 ①机械加工 将采购的钢材根据石油钻采设备图纸进行简单的初加工。此工序在加工中心、车床等进行，主要是对钢材进行打磨和切削。 此工序中产生机加工粉尘G1，以颗粒物计，主要成分为钢铁。同时产生机加工固废S1，主要为钢材下脚料。 ②焊接成型 初加工后的钢材组件根据图纸焊接成型。 此工序中因焊接产生焊接烟尘G2，以颗粒物计，主要成分为金属颗粒。 ③回火处理 建设项目采用高温回火，将焊接成型的钢材组件浸置于一定临界温度（500~650摄氏度）后，并以一定的速率冷却下来，以提高产品的强度、塑性以及韧性。 此工序中建设项目采用电加热炉进行回火处理。无污染物产生。 ④表面处理 回火处理后的组件通过加工中心、车床等进行打磨和切削。形成石油钻采设备。 此工序中产生机加工粉尘G3，以颗粒物计，主要成分为钢铁。同时产生切削固废S2，主要为钢材下脚料。 ⑤检验 对初产品进行检验。 此工序产生不合格品S3，主要成分为钢铁。 2、阀门工艺 ①机械加工 将采购的锻钢毛坯根据设计图纸进行简单的初加工。此工序在加工中心、车床等进行，主要是对锻钢毛坯进行打磨和切削。 此工序中产生机加工粉尘G4，以颗粒物计，主要成分为钢铁。同时产生机加工固废S4，主要为钢材下脚料。 ②产品配套 将初步加工后的毛坯进行组装和拼接。 此工序在装配流水线上完成，无污染物产生。 ③表面处理 装配后的组件通过加工中心、车床等进行打磨和切削。形成石油钻采设备。 此工序中产生机加工粉尘G5，以颗粒物计，主要成分为钢铁。同时产生切削固废S5，主要为钢材下脚料。 ④检验 对初产品进行检验。 此工序产生不合格品S6，主要成分为钢铁。 二、主要污染工序： 1、建设期： 废气： 本项目建设期的大气污染源主要有两种，即扬尘源和交通尾气。 （1）扬尘源 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 ①堆场扬尘 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。 综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 （2）交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 废水： 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。施工期废水回用。 噪声： 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 固废： 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。产生固废由当地环卫部门及时清理。

2、营运期： 废气： 1、废气 建设项目废气主要为机加工粉尘和焊接烟尘。 （1）机加工粉尘G1、G3、G4、G5 建设项目机加工工序会产生金属粉尘，类比同类型企业，粉尘产生量约为产品总量的0.1%，建设项目原料钢材共计2000t/a，总计产生粉尘2t/a。产生的粉尘通过移动式布袋除尘器处理，移动式布袋除尘器收集量为90%，剩下的在厂区内无组织废气。布袋除尘器的除尘效率为99%。 建设项目未收集的粉尘在厂区内无组织排放。一方面因为粉尘（金属颗粒）质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个相关企业，各种设备周围5m处，颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 （2）焊接烟尘G2 本项目环保焊带使用无铅环保型涂锡铜带。涂锡铜带采用进口精炼韧性无氧铜/T2紫铜做铜基，涂层厚度0.01~0.05mm，涂层均匀，表面光亮、平整，涂层成分为96.5%Sn、3.0%Ag和0.5%Cu，涂层熔点217℃，焊接时废气产生量较小。本项目焊接烟尘主要污染物以焊接烟尘计，根据孟工戈、金龙浩、赵国华、杨拓宇等人的《新渣系碱性焊条发尘量及发尘速率》（《焊接学报》Vol28,No6, June2007）以及孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》提供的资料，本项目烟尘产生量按8g/kg焊条计算，建设项目共用焊条50t/a，则本项目烟尘产生量约为0.4t/a，以颗粒物计。 焊接烟尘捕集措施：通过移动式布袋除尘器对焊接烟尘进行捕集。按照90%的收集率，未捕集的废气在厂区无组织排放。移动式布袋除尘器颗粒物的处理效率达99%。 建设项目废气产生及排放情况见下表。 表5-1 建设项目废气产生情况表（无组织） 污染源产生工序 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 机加工 粉尘（金属颗粒） 生产车间 0.219 50 50 5 焊接 烟尘（金属颗粒） 生产车间 0.076 50 50 5 2、废水 项目在生产过程中无生产废水排放，排放的废水主要为厂内职工生活污水。 （1）生活用水 建设项目员工生活用水定额以50L/（人·日）计，项目新增员工25人，年工作300天，则用水量为375t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为300t，生活污水主要污染物为COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总磷3mg/L。 建设项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 （2）绿化用水 本项目绿化用地200m2，按照绿化用水2L/m2·d，用水量120t/a。 建设项目废水产生及排放情况见下表。 表5-2 全厂废水产生及排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减 量（t/a） 排放去向 生活污水 300 COD 300 0.9 200 0.6 0.3 接管至沟墩镇污水处理厂 SS 200 0.06 100 0.03 0.03 NH3-N 25 0.0075 25 0.0075 0 总磷 3 0.0009 3 0.0009 0 建设项目用水平衡图见下图。 3、噪声 本项目无高噪声设备，综合噪声源强约为85dB（A）。主要采取以下噪声控制措施：一是仓库离围墙至少10米距离，厂房靠厂界侧控制门窗数量并选用隔音窗；二是选用低噪声设备，将设备放置于车间中部，加强设备的维护和管理，确保正常运行；三是控制作业时间，休息和夜间不安排生产。 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废钢料。 ①生活垃圾 建设项目新增员工25人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为3.75t/a，由当地环卫部门统一清运。 ②废钢料 废钢料包括布袋除尘器收集的金属粉尘、机加工边角料以及不合格产品。根据企业提供的资料，生产过程中的废钢料产生量约200t/a，收集后回用于生产。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的”试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 生产固废 生产 固态 废钢料 200 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 生活垃圾 办公生活 固态 废纸屑等 3.75 √ （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-4，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生产固废 一般工业固废 生产 固态 废钢料 - - - 55 200 2 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 废纸屑等 - - - 99 3.75 （4）固体废物排放情况 建设项目产生的生活垃圾3.75t/a，由环卫部门定期清运。生产垃圾交由厂家厂家回收利用。具体见表5-5。 表5-5 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 产生工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 生产固废 生产 - 55 固态 废钢料 200 0 厂家回收利用 生活垃圾 生活 - 99 固态 废纸屑等 - 3.75 0 环卫部门清运 合计 一般固废 - - 固态 废钢料 - 200 0 厂家回收利用 生活垃圾 - - 固态 废纸屑等 - 3.75 0 环卫部门清运 总计 - - - - 203.75 0 - 5、污染物排放总量汇总 本次扩建污染物排放量汇总见表5-6。 表5-6 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 机加工 粉尘 - 6 2 0.584 0.219 周边大气 焊接 烟尘 - 2 0.4 0.203 0.076 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 300 300 0.9 200 0.6 排入沟墩镇污水管网接管送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓 SS 200 0.06 100 0.03 NH3-N 25 0.0075 25 0.0075 总磷 3 0.0009 3 0.0009 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 除尘 除尘粉尘 200 0 200 0 厂家回收利用 生活 生活垃圾 3.75 3.75 0 0 环卫清运 三、污染防治措施： 1、废气防治措施 本项目废气主要为机加工粉尘、焊接烟尘（主要成分为金属颗粒）。 移动式布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据同类型企业，移动式布袋除尘器收集效率为90%，净化效率为99%。 2、废水防治措施 废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 3、固废防治措施 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废由厂方回收后厂家回收利用。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； （3）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； （4）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现”零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4、噪声防治措施 本项目生产设备位于洁净厂房内，项目的噪声源主要为除尘机的噪声。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减震等防治措施。 （1）在进行设备采购的招投标中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减震平顶，减震内壁和减震地板等措施。 （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 机加工粉尘 （G1、G3、 G4、G5） | 颗粒物 | 6mg/m3，2t/a | 0.584mg/m3，0.219t/a |
|  | 焊接烟尘 （G2） | 颗粒物 | 2 mg/m3，0.4 t/a | 0.203 mg/m3，0.076t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 300t/a | COD SS 氨氮 总磷 | 300mg/L，0.9t/a 200mg/L，0.06t/a 25mg/L，0.0075t/a 3mg/L，0.0009t/a | 200mg/L，0.6t/a 100mg/L，0.03t/a 25mg/L，0.0075t/a 3mg/L，0.0009t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 生产 | 废钢料 | 200t/a | 厂家回收利用 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为加工中心、机床等机械设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目产生的废气均能做到达标排放；废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入经济开发区污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓；固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表27为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 25m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的”垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 本项目无生产废水排放，因此本项目对周围环境的影响主要是工艺（生产）废气、生活污水和生活垃圾 1、大气环境影响分析 ①大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-3，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 表7-3 无组织废气产生源强 编号 污染源位置 污染物 产生量（t/a） 排放量 （t/a） 面源面积 面源高度（m） 计算结果 1 生产车间 颗粒物 15 0.295 2500m2 5 无超标点 ②卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-4；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表7-5。 表7-4 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.15 0.15 ＞2 0.15 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （Kg/h） 面源面积 卫生防护距离计算值（m） 设定卫生防护距离 （m） 生产车间 颗粒物 0.123 2500m2 0.038 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为厂界外50m范围。 根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图。 2、水环境影响分析 建设项目生活污水300t/a，主要污染物浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、氨25mg/L、总磷3mg/L。废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓。 3、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废厂家回收利用。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）主要噪声源的确定 项目主要产噪设备噪声源强见表7-6。 表7-6 主要噪声源强表 序号 设备名称 数量 （台或套） 等效声级 [dB（A）] 治理措施 降噪效果 [dB（A）] 距厂界最近距离m 1 车床 30 90 设置隔声罩、减震垫、建筑隔声等 35 东：24 2 钻床 5 80 35 东：15 3 铣床 5 80 35 东：20 4 镗床 1 80 35 东：20 （2）噪声预测模式 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α（r-r0）/100； Aexc=5lg（r-r0）； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6） d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2（T）+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）预测结果 表7-7 与背景值叠加后各测点噪声预测结果表（单位：dB（A）） 关心点 设备 数量 （台） 单台噪声值 dB（A） 叠加噪声值 dB（A） 隔声降噪 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减值 dB（A） 贡献值 dB（A） 南厂界 车床 30 90 94 35 40 30.5 50.2 钻床 5 80 82.1 35 28 铣床 5 80 82.1 33 37 镗床 1 80 80 33 37 西厂界 车床 30 90 94 35 15 25 52.3 钻床 5 80 82.1 25 23.5 铣床 5 80 82.1 20 26.3 镗床 1 80 80 20 26.3 北厂界 车床 30 90 94 35 25 29 55.6 钻床 5 80 82.1 20 27 铣床 5 80 82.1 20 20 镗床 1 80 80 20 20 东厂界 车床 30 90 94 35 24 25.4 53.4 钻床 5 80 82.1 15 21 铣床 5 80 82.1 20 27 镗床 1 80 80 20 27 根据预测结果，与评价标准进行对比分析，本项目建成后，设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间、夜间贡献值均未超标，对项目周边声环境影响较小。 5、环境风险评价和应急措施 本项目不使用易燃易爆等危险物质，建设项目整个工程的主体工程、公辅工程、储运、作业环境等均无引起环境风险事故的源项存在，故不做环境风险评价及分析。 6、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表7-8。 表7-8 建设项目污染排放总量表 （单位：t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 300 0 300 300 COD 0.9 0.3 0.6 0.6 SS 0.06 0.03 0.03 0.03 氨氮 0.0075 0 0.0075 0.0075 总磷 0.0009 0 0.0009 0.0009 废气 烟尘 2 1.781 0.219 0 粉尘 0.4 0.324 0.076 0 固废 生产固废 200 200 0 0 生活垃圾 3.75 3.75 0 0 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓。 接管考核量：水量300t/a，其中COD0.6t/a、SS0.03t/a、氨氮0.0075t/a、总磷0.0009t/a； （2）废气：建设项目废气经移动式布袋除尘器收集，未收集的部分在厂区内无组织排放，不申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 8、建设项目”三同时”验收一览表 表7-9 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 环保设施名称 数量 规模 处理效果、执行标准或拟达要求 投资（万元） 完成时间 废气 生产 移动式布袋除尘器 3 - 达标排放 10 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 废水 生活 化粪池 1 3t/d 废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 5 噪声 生产 隔声、减振、合理布局 - 厂界噪声达标 2 固废 生产 一般固废堆场 25 m2 无渗漏 2 地下水、土壤 车间防渗措施 各生产及存放场所采取防渗漏、流失措施，最大程度避免对地下水和土壤造成污染 2 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在章阜宁县范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入沟墩镇污水处理厂集中处理，水污染物排放总量纳入沟墩镇污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 - 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 经计算，建设项目设置卫生防护距离为厂界50m。 - 合计 21 9、公众参与 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局文件环发〔2006〕28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》、”关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知”等有关规定对本项目进行公众参与调查。 （1）调查目的 公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容，通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。 ①让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 ②公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 ③提出公众对项目的各种看法和意见，并在设计环保措施方案时充分考虑公众要求。 （2）公众参与的形式、内容及范围 根据国家环保总局（现国家环保部）《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次环境影响评价的公众参与调查主要采取现场公示、网上公示的形式进行。 项目建设单位于2016年1月5日~2016年1月12日在项目所在地张贴了现场公示，在公示期间未收到有关反馈意见。 项目建设单位于2016年1月8日~2016年1月18日在江苏圣泰环境科技股份有限公司上进行了网上公示，在公示期间未收到有关反馈意见。 在公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。接受调查人员具体情况见表7-14。 （4）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-15。 表7-10 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 建设单位 盐城东洁石油机械有限公司 项目名称 石油钻采设备及高压阀门新建项目 建设地点 被调查人情况 姓名 年龄 性别 职业 文化程度 联系电话 家庭住址 与项目位置关系 位于项目 侧 米 1您对项目所在地区环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 2您是否知道/了解在该地区建设该项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 3您是从何种渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息 4根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 5从环保角度出发，您对该项目持何种态度，尽量简要说明原因 □坚决支持 □无所谓 □有条件赞成 条件是什么？ □反对 反对的理由是什么？ 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 被调查人意见： 签字： 调查单位组织承诺： 以上调查真实可靠，我单位对此承担一切责任。 盖章： 表7-11 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 吴福明 角港村五组 农民 13770160785 2 吴乃干 角港村五组 农民 13921895130 3 吴乃芳 角港村五组 农民 15895111540 4 周立萍 角港村五组 农民 13338944889 5 吴乃邦 角港村三组 农民 13382647216 6 曹汤乃平 角港村五组 农民 18761284518 7 周士柱 角港村五组 农民 13905117092 8 陈德山 角港村五组 农民 13337991568 9 朱军 角港村五组 农民 13327991787 10 吴乃昌 角港村五组 农民 87602312 11 陈志玉 角港村五组 农民 13338943369 12 李长见 角港村五组 农民 13382471489 13 张志芳 角港村五组 农民 15161922669 14 唐芬 角港村五组 农民 18752246571 15 魏高梅 角港村五组 农民 18961923335 16 颜士良 角港村五组 农民 15950265058 17 周海峰 角港村五组 农民 13382471486 18 梁宜 角港村五组 农民 13305117609 19 万建霞 角港村五组 农民 87602166 20 陈志宇 角港村五组 农民 15851125950 表7-12 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 20 100 / / / / / / 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / / / 20 100 / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 20 100 / / 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 20 100 / / 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 20 100 / / / / / / （5）公众意见分析 ①个人调查表表明，在被调查的人中，当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目很清楚的占100%，没有人不了解的。主要通过标牌宣传和民间信息得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，不清楚的占0%，没人认为影响较大； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 （6）公众参与调查的”四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的”四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20 份，收回 20份。统计结果真实可信。 本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （7）建设单位对公众意见的反馈 盐城东洁石油机械有限公司对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照”环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 （8）公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。 公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保”三同时”。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加工粉尘 （G1、G3、G4、G5） 焊接烟尘 （G2） | 颗粒物 | 移动式布袋除尘器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产全过程 | 废钢料 | 厂家回收利用 | 有效处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为加工中心、机床等机械设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 建设单位在阜宁县沟墩镇全民创业园4号建设石油钻采设备及高压阀门新建项目。项目征地7亩，新增建筑面积3290m2，新购加工中心、阀门压力实验台、多孔钻专机等设备85台（套）。项目总投资2000万元。建设项目建成后将形成年产石油钻采设备及高压阀门1800吨的生产规模。项目定员25人，年生产天数300天，每天8小时运行。 建设项目拟建于阜宁县沟墩镇全民创业园4号。主要建设生产车间、综合楼（办公室、仓库），总面积约为3290m2。建设项目所在地东侧为丰饴糖业，南侧为创业路，西侧为众华科技，北侧为水泥路。建设项目周边无敏感点，选址合理。 2、产业政策相符性 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目已于2016年5月9日取得阜宁县发展和改革委员会备案（阜发改审[2016]96号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、选址规划相符性 建设项目拟建于阜宁县沟墩镇全民创业园4号。主要建设生产车间、综合楼（办公室、仓库），总面积约为3290m2。建设项目所在地东侧为丰饴糖业，南侧为创业路，西侧为众华科技，北侧为水泥路。建设项目周边无敏感点，选址合理。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，监测的SO2、NO2、PM10现状值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状：污水处理厂排污口入海水道南泓主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。 （3）声环境质量现状：声环境质量现状：本项目厂界区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 5、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要为熔化炉燃气废气、生产时产生的粉尘（主要成分为金属颗粒），建设项目拟采用移动式布袋除尘器进行集中收集，产生的粉尘经移动式布袋除尘器处理，未收集的部分无组织排入大气中，粉尘的捕集率以90%计，粉尘的去除率达以99%计。 废气不申请总量 废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入经济开发区污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 接管考核量：水量300t/a，其中COD0.6t/a、SS0.03t/a、氨氮0.0075t/a、总磷0.0009t/a。 噪声：本项目运营期主要噪声源为厂房加工中心等机械动力设备运转噪声，本项目生产车间为全封闭的标准厂房，所有生产及辅助设备均设置在厂房内，并对产噪设备采用墙体隔声、减振、消声、距离衰减措施。经采取上述降噪防噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，经预测，本项目噪声源不会改变周边声环境功能类别。 固体废弃物：本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废厂家回收利用。 本项目产生的各项固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 6、达标排放和污染防治措施的有效性分析 由于项目生产过程产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，从技术上分析，本项目只要在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，完全可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大，因此所采取的防治措施是有效可行的。 本项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入经济开发区污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂污水管网统一处理达标后排放至入海水道南泓。 厂内噪声设施严格按照本环评提出的减噪措施后可做到达标。 另外在达标排放的前提下，产生的污染物不会对当地环境质量造成明显影响。 7、总量控制指标结论： （1）废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入沟墩镇污水管网，最终送至沟墩镇污水处理厂集中处理后排放至入海水道南泓。 接管考核量：水量300t/a，其中COD0.6t/a、SS0.03t/a、氨氮0.0075t/a、总磷0.0009t/a； （2）废气：本项目废气无组织排放，不申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价及项目环境影响预测评价，认为本项目完成环境影响评价所提出的防治措施后，运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内，从环保角度出发，该项目在该地区建设具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。 8、公众调查结果（详见附件） 公众意见调查表明本项目的建设基本支持赞成率达100%，无反对意见，基本得到了广大公众的了解和支持。公众认识到本项目的建设将改善当地的就业环境，肯定了其建设的可行性，同时也迫切要求建设单位加强环保治理措施，减少对当地环境的污染和对居民日常生活、身心健康的影响。 9、总结论 ①本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求； ②本项目符合规划要求，厂址选择合理； ③本项目符合清洁生产要求和循环经济理念； ④本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； ⑤本项目废气污染物达标排放，不改变当地的环境质量功能要求；噪声预测值达标； ⑥本项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡； 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和阜宁县总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，但严格按照”三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。且项目不在《江苏省环境噪声污染防治条例》中禁止建设的区域内。同时，由于本项目”三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；在建设项目做好各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放； （2）做好周围的绿化工作，美化环境。 （3）对生活垃圾做到及时收集，防止垃圾收集过程产生二次污染。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 建设项目出让地界址图 附件三 企业营业执照 附件四 法人代表身份证复印件 附件五 公示截图 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目平面布置图 附图三 建设项目周边环境图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

成品

锻钢毛坯

检验

表面处理

产品配套

机械加工

钢材

检验

成品

表面处理

回火处理

焊接成型

机械加工

图5-4 全厂水平衡图（t/a）

495

新鲜水

300

化粪池

接管至沟墩镇污水处理厂

300

生活用水

绿化用水

375

120

损耗75

蒸发、植物吸收120