建设项目环境影响报告表

项   目  名  称： 高铁声屏障、模具生产、销售项目

建设单位（盖章）：    江苏隆庆金属制品有限公司

编制日期： 2016 年 6 月

江苏省环保厅编制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高铁声屏障、模具生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏隆庆金属制品有限公司 |
| 法人代表 | 孙林娣 | 联系人 | 安玉超 |
| 通讯地址 | 沭阳县马厂镇工业园区 |
| 联系电话 | 13809090045 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 223800 |
| 建设地点 | 沭阳县马厂镇工业园区 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2016]66号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3311]金属结构制造 |
| 建筑面积 （平方米） | 25972.98 | 绿化面积 （平方米） | 3896 |
| 总投资 （万元） | 10300 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.39% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2016年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设施”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1722 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水为生活废水，无生产废水产生。废水产生量为1400t/a，经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 名称 成分 规格 年耗量 圆钢 铁、碳等 Q235 800吨 合金钢 铁、碳等 / 200吨 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 型号 数量（台套） 1 全自动数控锯床 GB4320 10 2 锻压机床 J2-J87-400 10 3 热处理高温升降炉 JNL-12SD 5 4 车床 CA136 10 5 冲床 JH36-400B 3 6 电焊机 BXI-400A 10 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 江苏隆庆金属制品有限公司选址江苏沭阳县马厂镇工业园区，投资10300万元建设，占地面积25972.98平方米（38.96亩），主要建筑为生产车间、仓库，办公楼，食堂等。生产规模为年产30万件高铁声屏障、10万套模具。 本项目东北侧为其他工业企业，东侧为散户居民点，南侧为空置厂房，西侧为服装厂。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。符合国家及江苏省产业政策。 3、项目建设内容 建设项目建成投产后，包括2栋生产车间，员工休息区以及办公楼。总建筑面积为14936平方米。 建设项目主体工程及见表1-3。 表1-3 新建项目主体工程 序号 工程内容 层数 建筑面积 1 生产车间 1 8856m2 2 仓库 1 3500 m2 3 办公楼 2 770m2 4、公用工程 （1）供水 新建项目总用水为1722t/a，生活用水来自当地自来水管网。 本项目产生生活污水1400t/a，无生产废水产生。生活废水经地埋式污水处理设施处理后用于绿化，不排放。 （2）供电 建设项目用电量为50万千瓦时/a，由市政电网提供。 （3）储运工程 建设项目原材料、产品存放在存储间，原辅材料均采用汽车运输。 （4）绿化方案 建设项目绿化面积3896m2，绿化覆盖率为15%。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 公用工程 类别 建设名称 设计能力 备注 公用 工程 给水 1722t/a 来自市政自来水管网 排水 0 生活废水经地埋式污水处理设施处理后用于绿化浇灌 供电 50万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 原辅料存放在仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输 绿化 3896m2 绿化覆盖率15% 7、环保工程 建设项目环境保护投资40万元，占总投资的0. 39%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 地埋式污水处理设施 5 达标排放、回用于绿化 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 生产车间 金属粉尘 集气罩、布袋除尘器，排气筒1套 5 达标排放 生产车间 焊接烟尘 移动式焊烟净化器 5 生产车间 颗粒物 排气扇 4 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、减振 3 厂界噪声达标 固废 生活 生活垃圾 垃圾桶收集 3 - 绿化 绿化面积3896m2 15 - 合计 40 - 6、职工人数及工作制度 建设项目定员70人，工作制度为白班8小时制，年工作日250天。本项目不设食堂、浴室等生活设施。 7、选址可行性和规划相符性 本项目拟建地位于沭阳县马厂镇工业园区，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 8、厂区平面布置情况 厂区平面布置详见附图3。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.9m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有沭河、柴沂干渠和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、江苏沭阳县马厂镇简介 “淮海经济区历史名镇”——马厂新城位于沭阳县城东部23公里处。马厂新城面积达222.06平方公里，辖52个村居，7个居委会，45个行政村，约20万人口，2013年实现财政总收入3.8亿元。马厂老镇区现有面积2.6平方公里。 马厂镇在稳定发展粮油的基础上，大力发展多种经营，培育各类特色产业，多种经营的比重已达60%以上。马厂镇已建成稻麦吨粮田1万亩，蔬菜复、套、间种及保护地栽培4.4万亩，高效示范田3.5亩，全镇食用菌推广面积已达313万平方尺。特种养殖场2个，母猪繁殖基地3个。现有成片林 1.8万亩，活力木蓄积量20万立方米，森林覆盖率达26%。 马厂镇交通便捷，环境优雅，326省道横贯东西，六塘河、柴南河纵横腹地。向东、西各12公里分别是宁连高速和-公路以及新长铁路相通，从马厂到连云港机场和港口只需40分钟。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境现状监测委托沭阳监测站于2016年6月10~12日进行监测。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价委托沭阳县环境监测站进行监测。具体监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境监测数据统计表 单位：mg/m3 点位 编号 点位 名称 监测日期 监 测 项 目 PM10 TSP 二氧化硫 二氧化氮 G1 杨桥村小徐庄 2016.6.10 02:00 0.069 0.15 0.021 0.012 08:00 0.019 0.015 14:00 0.020 0.014 20:00 0.019 0.015 G2 项目所在 地 2016.6.10 02:00 0.070 0.13 0.021 0.016 08:00 0.018 0.015 14:00 0.020 0.016 20:00 0.019 0.014 G3 杨桥村小李庄 2016.6.10 02:00 0.069 0.14 0.020 0.015 08:00 0.018 0.014 14:00 0.023 0.016 20:00 0.019 0.015 G1 杨桥村小徐庄 2016.6.11 02:00 0.069 0.14 0.021 0.012 08:00 0.019 0.015 14:00 0.020 0.015 20:00 0.019 0.015 G2 项目所在 地 2016.6.11 02:00 0.069 0.14 0.021 0.016 08:00 0.018 0.015 14:00 0.021 0.017 20:00 0.019 0.014 G3 杨桥村小李庄 2016.6.11 02:00 0.070 0.13 0.020 0.015 08:00 0.019 0.014 14:00 0.023 0.016 20:00 0.019 0.015 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.15 0.30 0.5 0.2 根据监测结果，PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为柴米河。为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次环评委托阳县环境监测站对柴米河水质进行监测。具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果 （单位：mg/m3，pH值无量纲） 分析项目 点位 日期 pH 化学 需氧量 氨氮 总磷 项目所在地上游500米 2016年 6月10日 6.95 16 0.699 0.12 距项目所在地最近柴米河断面 7.00 15 0.715 0.12 项目所在地下游1000米 6.85 15 0.710 0.13 项目所在地上游500米 2016年 6月11日 6.90 15 0.711 0.12 距项目所在地最近柴米河断面 7.01 16 0.710 0.12 项目所在地下游1000米 6.91 15 0.705 0.12 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 根据监测结果，柴米河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托沭阳县环境监测站对项目所在地周边噪声进行监测。具体监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 6月10日 6月11日 6月10日 6月11日 昼间 夜间 东厂界N1 53.9 54.2 42.5 4 .4 南厂界N2 53.3 54.2 44.2 45.1 西厂界N3 53.4 54.3 42.6 42.5 北厂界N4 52.5 53.9 44.2 43.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值 65 55 根据监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目拟建地区环境现状，确定建设项目环境保护目标，详见表3-4。 表3-4建设项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 空气环境 杨桥村居民点 NW 100m 约150户 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二标准 小李庄居民点 E 180m 约18户 小李庄居民点 S 180m 约15户 水环境 柴米河 N 4.3km 中 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 杨桥村居民点 NW 100m 约150户 达到《声环境质量标准》中2类标准 小李庄居民点 E 180m 约18户 小李庄居民点 S 180m 约15户 厂界 — — — 达到《声环境质量标准》中3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、本项目各大气污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值（单位：mg/Nm3） 污染物名称 取值时间 浓度限值（ug/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均 150 1小时平均 500 pM10 年平均 70 日平均 50 TSP 年平均 200 日平均 300 NO2 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。周边居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目产生废气主要为抛光过程中产生的金属粉尘。建设项目金属粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 排气筒（m） 二级 粉尘 120 15 3.5 1.0 本项目设有食堂，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准，油烟最高允许排放浓度为2.0 mg/m3。具体标准值见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规 模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00， 1 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 废水 建设项目废水为生活污水，经地埋式污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化。具体标准限值见表4-6。 表4-6 城市绿化水质标准限值 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-7和表4-8。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-8建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-9。 表4-9 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 进入环 量 废气 颗粒物 0.68 0.646 0.034 废水 废水量 1400 1400 0 COD 0.42 0.42 0 SS 0.28 0.28 0 氨氮 0.042 0.042 0 TP 0.0042 0.0042 0 动植物油 0.035 0.035 0 固废 生活垃圾 17.5 17.5 0 一般工业固废 切割废料 10 10 0 精加工废料 3 3 0 冲孔废料 1 1 0 不合格产品 2 2 0 废水：本项目无生产废水产生及排放，只产生职工生活废水。生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织废气中颗粒物排放量为0.034t/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期： （1）工艺流程图 图5-1 施工期工艺流程图 项目属于新建的金属机加工项目，其建成运营后，地上部分为标准化厂房。 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、绿化、地埋式污水处理设施、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期： （1）工艺流程图 本项目声屏障和模具生产工艺相同，生产工艺流程见图5-2。 图5-2 金属制品生产工艺流程图 （2）工艺流程简介： （1）切割：使用切割机设备将外购的金属铝型材按要求形状和尺寸进行切割加工。这一工序主要有切割金属废角料（S1）及噪声(N1)产生。 （2）锻压：将切割加工好的材料通过锻压机锻压成需要的毛坯形状，此工序会产生设备噪声N2。 （3）调质处理：利用热处理高温升降炉对模具进行调质处理，加热使用的能源为电能，调质温度300℃～500℃左右，保温时间约1小时。调质的目的是使钢的性能、材质得到很大程度的调整，使其强度、塑性和韧性都较好，具有良好的综合机械性能。 （4）精加工：利用车床、数控锯床等金加工设备按照设计要求在钢材进一步进行成型加工。该环节有噪声（N3）、金属废料（S2）产生。 （5）冲孔：利用冲床设备，按照产品需求对精加工后的产品进行冲孔，此工序会产生设备噪声N4、固废S3。 （6）组件焊接：利用交流电焊机对制作的工件按照要求进行焊接，此工序会产生一定的焊接烟尘G1。 （7）抛光铝型材：利用抛光机使制品表面光滑，降低粗糙度，抛光过程中产生抛光金属粉尘（G2）及噪声（N5）。 （8）检验：对最终的产品进行检验，此工序会产生不合格产品S4。 主要污染工序： 一、建设期 1、废气 本项目建设期的大气污染源主要有两种，即扬尘源和交通尾气。 （1）扬尘源 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 堆场扬尘 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。 综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 （2）交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。施工期废水回用。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固废 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。产生固废由当地环卫部门及时清理。 二、营运期 1、废水 （1）生活用水 本项目定员70人，年工作250天，用水定额按100L/人·d，则生活用水量为1750t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为1400t。生活污水主要污染物发生浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、TP3mg/L、动植物油25mg/L。本项目生活废水由地埋式废水处理设施处理。由于项目所在地目前尚无污水处理厂，且未铺设污水管网，项目产生的生活污水经地埋式污水处理设施收集处理后用于绿化用水。目前，马厂镇污水处理厂正在建设中，后期污水处理厂建设完成、污水管网铺设完成，项目产生的污水将接入马厂镇污水处理厂集中处理。 （2）生产用水 建设项目无生产用水。 （3）绿化用水 该项目绿化面积为3896m2，绿化率为15%，绿化用水量按照1L/m2·d计，则绿化用水约需1422t/a。绿化用水为地埋式污水处理设施处理过的生活废水，不足部分由新鲜自来水补充。 由计算可知，本项目用水量约1772t/a，废水不排放。 表5-1 废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 1400 COD 300 0.42 0 0.42 经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化 SS 200 0.28 0 0.28 NH3-N 30 0.042 0 0.042 TP 3.0 0.0042 0 0.0042 动植物油 25 0.035 0 0.035 图5-3项目水平衡图 2、废气 （1）有组织废气 本项目产生的有组织废气主要为抛光工序中产生的金属粉尘。 参考江苏东钢钢铁有限公司金属制品加工、销售项目，本项目抛光工序金属粉尘产生量约0.8t/a，通过车间集气罩收集后经除尘效率为95%的布袋除尘器除尘后通过15米排气筒排放，集气罩效率为85％，有组织粉尘排放量为0.034t/a，由风量为3600m3/h引风机引出后通过15m排气筒排放，排放浓度为3.94mg/m3，排放速率为0.0142kg/h。 本项目产生的金属粉尘产生情况见表5-2。 表5-2 有组织粉尘产生及排放情况 污染物 名称 污染源 位置 废气量 m3/h 产生浓度 mg/m3 污染物产 生量t/a 排放浓度 mg/m 污染物排放 量t/a 排气筒高度 m 粉尘 生产车间 3600 7 .7 0.6 3.94 0.034 15 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要是组件焊接工序中产生的焊接烟尘和抛光工序中未收集的金属粉尘。 建设项目焊条年耗量为2t/a，参考类似工艺，烟尘产生量按照焊条使用量2%计算，则颗粒物产生量为0.04t/a。据类比调查，配套移动式焊烟净化器对焊烟净化处理，处理效率80%，建设项目焊接颗粒物经净化处理后，排放量约为0.008/a，在车间内呈无组织排放。据类比调查，可确保厂界颗粒物无组织排放监控浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，即颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3。 金属粉尘产生量为0.8t/a，其中85%被收集以有组织形式排放，15%未被收集以无组织形式排放。无组织排放量为0.12t/a。 综上，本项目无组织废气产生量为0.16t/a，排放量为0.128t/a，以颗粒物计。 （3）食堂油烟 职工食堂使用燃料为天然气，基准灶头数为2个，规模属小型。单个灶头的排风量为2000m3/h，每天运行2小时计，产生浓度为3mg/m3，则年产生油烟2000m3/h•个×2个×2h/d×300d/a×3mg/m3＝7.2kg/a（0.0072t/a）。拟采用油烟净化装置净化，油烟去除率达60%，油烟的排放量为0.00288t/a，排放浓度为1.2mg/m3，小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准要求，通过高于屋顶的排气筒排放。 3、固废 本项目产生的固废主要为一般工业固废和生活垃圾。生产固废主要为切割废料、精加工废料、冲孔废料以及不合格产品。 ①切割废料：根据企业提供的资料，本项目切割工序废料产生量为10t/a，切割废料收集外售。 ②精加工废料: 根据企业提供的资料，本项目精加工工序废料产生量为3t/a，废料收集外售。 ③冲孔废料：根据企业提供的资料，本项目冲孔工序废料产生量为1t/a，废料收集外售。 ④不合格产品：根据企业提供的资料，本项目经检验不合格产品产生量为2t/a，不合格产品收集外售。 ⑤生活垃圾：员工70人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为17.5t/a，由当地环卫部门统一清运。 表5-3 固废产生及排放情况表 序号 名称 状态 产生量（t/a） 处置措施 1 切割废料 固态 10 收集外售 2 精加工废料 固态 3 3 冲孔废料 固态 1 4 不合格产品 固态 2 5 生活垃圾 固态 17.5 统一收集，环卫定期清运 4、噪声 建设项目主要高噪声设备见表5-4。 表5-4建设项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台声压级 （dB（A）） 所在位置 1 全自动数控锯床 10 85 生产车间 2 锻压机床 10 90 3 车床 10 85 4 冲床 3 90

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间（有组织） | 颗粒物 | 78.7mg/m3，0.68t/a | 3.94mg/m3，0.034t/a |
|  | 生产车间（无组织） | 颗粒物 | —，0.16t/a | —，0.128t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 3mg/m3，0.0072t/a | 1.2mg/m3，0.00288t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水1400t/a | COD SS NH3-N 总磷 动植物油 | 300mg/l，0.42t/a； 200mg/l，0.28t/a； 30mg/l，0.042t/a； 3mg/l，0.0042t/a 25mg/L，0.035t/a | 0 0 0 0 0 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 17.5t/a | 0 |
|  | 车间生产 | 精加工废料 | 10t/a | 0 |
|  |  | 冲孔废料 | 3t/a | 0 |
|  |  | 不合格产品 | 1t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 2t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车床、冲床、锻压机床等，单台设备噪声值约为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其它 | — |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、交通废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 （2）交通废气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.8m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物THC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物THC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物THC浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物THC不超标《大气污染物综合排放标准详解》。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOX以及THC存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、固体废物环境影响分析 生活垃圾以人均每天产生1kg计，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约15t，统一收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50~60kg/m2（本项目以55·kg/m2计），装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积为58000m2，则本项目施工过程产生建筑垃圾3190t，产生装修垃圾696t。建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由环卫部门清理。 综上所述，建设项目施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾均得到了妥善的处置，不会对环境造成影响。 4、噪声环境影响分析 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-2。 表7-2施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 90 2 挖掘机 85 6 起重机 90 3 推土机 90 7 卡车 92 4 搅拌机 84 8 电锯 90 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ①估算模式计算结果 本项目营运期大气污染物主要生产过程中产生的焊接烟尘和抛光过程中产生的金属粉尘。 焊接烟尘废气主要污染物以颗粒物计，根据相关资料计算，本项目焊接烟尘产生量约为0.04t/a。据类比调查，配套移动式焊烟净化器对焊烟净化处理，处理效率80%，建设项目焊接颗粒物经净化处理后，排放量约为0.008/a，在车间内呈无组织排放。金属粉尘产生量为0.8t/a，其中85%被收集以有组织形式排放，15%未被收集以无组织形式排放。无组织排放量为0.12t/a。 综上，本项目无组织废气产生量为0.16t/a，排放量为0.128t/a，以颗粒物计。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐screen-3模型计算结果，本项目废气预测结果见下表。 表7-3 有组织废气排放对环境影响预测 序号 项目 源强 最大落地浓度 距离 1 颗粒物 0.064kg/h 0.00012mg/m3 280m 本项目有组织排放废气中颗粒物最大落地浓度为0.00012mg/m3，最大落地浓度距离为280米。因此本项目有组织废气排放对周围环境影响较小。 ②大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-5，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 表7-4无组织废气产生源强 编号 污染源位置 污染物 产生量（t/a） 面源面积 面源高度（m） 计算结果 1 生产车间 颗粒物 0.128 250m×240m 5 无超标点 ③卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-5；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表7-6。 表7-5 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表7-6卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （Kg/h） 面源面积 （m×m） 卫生防护距离计算值(m) 设定卫生防护距离 (m) 生产车间 颗粒物 0.064 250m×240m 0.038 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为生产车间边界外50m范围。根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图2。 2、地表水环境影响分析 建设项目无生产废水产生及排放。每年产生生活污水量为1400t/a，生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生量分别为0.42t/a、0.28t/a、0.042t/a、0.0042t/a、0.035t/a。本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化，不外排，对周围环境影响较小。 本项目地埋式污水处理设施设计处理能力为5t/d，可满足本厂生活污水处理需求。地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可作为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 综上所述，本项目废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为一般工业固废和生活垃圾。生产固废主要为切割废料、精加工废料、冲孔废料以及不合格产品。 ①切割废料：根据企业提供的资料，本项目切割工序废料产生量为10t/a，切割废料收集外售。 ②精加工废料: 根据企业提供的资料，本项目精加工工序废料产生量为3t/a，废料收集外售。 ③冲孔废料：根据企业提供的资料，本项目冲孔工序废料产生量为1t/a，废料收集外售。 ④不合格产品：根据企业提供的资料，本项目经检验不合格产品产生量为2t/a，不合格产品收集外售。 ⑤生活垃圾：员工70人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为17.5t/a，由当地环卫部门统一清运。 综上，建设项目产生的固废均能得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为车床、冲床、锻压机床，单台噪声值约为80-90dB(A)。 （1）声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-7。 表7-7 本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 设备位置 设备名称 数量（台） 单台噪声值 dB（A） 叠加噪声值 dB（A） 隔声 降噪 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB（A） 贡献值dB(A) 东厂界 车间 全自动数控锯床 10 85 95 35 45 37.2 45.1 锻压机床 10 90 101 车床 10 85 97 冲床 3 90 94 南厂界 车间 全自动数控锯床 10 85 95 35 80 38.1 33.8 锻压机床 10 90 101 车床 10 85 97 冲床 3 90 94 西厂界 车间 全自动数控锯床 10 85 95 35 27 28.6 42.5 锻压机床 10 90 101 车床 10 85 97 冲床 3 90 94 北厂界 车间 全自动数控锯床 10 85 95 35 40 32 43.3 锻压机床 10 90 101 车床 10 85 97 冲床 3 90 94 由计算可知，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备噪声对东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的贡献值分为45.1dB(A)、33.8dB(A)、42.5dB(A)、43.3dB(A)，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。经计算，项目北侧居民点距离本项目最近距离为100m，经距离衰减后噪声贡献值为23dB（A）；项目南侧居民点距离本项目最近地点180m，经距离衰减后噪声贡献值为18.5dB（A）；项目东侧居民点距离本项目最近地点180m，经距离衰减后噪声贡献值为20.5dB（A）。噪声经隔离和衰减后对居民点的贡献值较小，居民点声环境质量达到《声环境质量标准》中2类标准。 综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达到标准，对周围声环境影响较小。 5、本项目污染物汇总 本项目污染物排放量汇总见表7-8。 表7-8本项目污染物排放量汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 无组织 生产车间 颗粒物 — 0.16 — 0.128 大气环境 食堂 食堂油烟 3 0.0072 1.2 0.00288 有组织 生产车间 颗粒物 78.7 0.68 3.94 0.034 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 水污染物 生活 污水 1400 COD 300 0.173 — — 厂区绿化 SS 200 0.115 — — 氨氮 20 0.0115 — — 总磷 3 0.0017 — — 动植物油 25 0.035 — — 种类 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量 （t/a） 备注 固体废物 生活垃圾 17.5 17.5 0 0 由环卫统一清运 精加工废料 10 10 0 0 收集后外售 冲孔废料 3 3 0 0 不合格产品 1 1 0 0 生活垃圾 2 2 0 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 由风机引入由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  | 食堂 | 颗粒物 | 油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 地埋式污水处理设施处理 | 用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产垃圾 | 切割废料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 精加工废料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 冲孔废料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 不合格产品 | 收集后外售 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车床、冲床、锻压机床等，单台设备噪声值约为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 拟建项目选址江苏沭阳县马厂镇工业园区，投资10300万元建设，占地面积25972.98平方米（38.96亩），主要建筑为生产车间、仓库，办公楼，员工临时休息点等。项目建成后，生产规模为年产30万件高铁声屏障、10万套模具。 1、符合国家和地方产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。符合国家及江苏省产业政策。 2、规划相符性和选址可行性 本项目拟建地位于沭阳县马厂镇工业园区，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废水 项目建成后生活污水经厂内地埋式污水处理设施处理后达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准后，用于厂区绿化，对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目有组织废气主要为抛光产生的金属粉尘，产生量为0.8t/a。项目产生的金属粉尘通过车间集气罩经布袋除尘器除尘后通过排气筒排放，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准，预计对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气仍能维持现有等级。 建设项目无组织废气主要为集气罩未收集到的金属粉尘和焊接烟尘和食堂油烟排放。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以建设项目生产车间为中心半径50米范围卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 本项目设食堂一个，采用清洁能源液化气，液化气燃烧产物影响可忽略不计。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。排放的油烟量和排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废 本项目固体废弃物为生活垃圾、切割废料、精加工废料、冲孔废料以及不合格产品等。生活垃圾由环卫部门统一清运；生产固废收集后外售。固废经妥善处置后，不排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声 厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达到标准，对周围声环境影响较小。 5、总量控制分析 本项目生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理后，回用于厂区绿化。 固废排放量为零，不申请总量。 本项目有组织废气中颗粒物排放量为0.034t/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1.严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2.搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3.加强职工的环保教育，提高员工的环保意识。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目立项批复文件 附件2 用地红线图 附件3 法人代表身份证复印件 附件4 企业法人营业执照 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目厂区平面图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2 项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                         填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 高铁声屏障、模具生产、销售项目 | 建 设 地 点 | 沭阳县马厂镇工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模模 | 年产30万件高铁声屏障、10万套模具 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | [C3311]金属结构制造 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 10300 | 环保投资（万元） | 40 | 所占比例(%) | 0.39 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 江苏隆庆金属制品有限公司 | 联系电话 | 13809090045 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-84587267 |
|  | 通 讯 地 址 | 沭阳县马厂镇工业园区 | 邮政编码 | 223644 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 孙林娣 | 联 系 人 | 安玉超 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.646 | 0.034 | 0.034 |  |  | 0.034 | 0.034 | +0.034 |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.28 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.042 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.0042 | 0.035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 固 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切割废料 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 精加工废料 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 冲孔废料 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格产品 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

原料

切 割

锻 压

调质处理

精加工

冲 孔

组件焊接

抛 光

检 验

包装入库

S1、N1

N2

S2、N3

S3、N4

G1

G2、N5

S4

生活用水

绿化

1750/a

22t/a

1772t/a

地埋式污水处理设施

1400t/a

损耗350t/a

蒸发、植物吸收

1422t/a

1400t/a