新建阜宁拜博口腔医院项目

环境影响报告书

（送审稿）

阜宁拜博口腔医院有限公司

二零一六年七月

1前言

近年来，随着盐城市阜宁县经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生了巨大变化，人民生活水平显著提高，为更好的满足盐城市阜宁县城镇居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势。根据江苏省人民政府及盐城市阜宁县关于开放和规范医疗卫生市场的相关政策与措施，鼓励民营资本参与卫生行业的投资与管理。为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展盐城市阜宁县卫生事业，较好的为城镇居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，阜宁拜博口腔医院有限公司拟盐城市阜宁县建立“阜宁拜博口腔医院”。该项目可填补区域内无口腔医院专业机构的空白，受益广大群众，且不会形成恶性竞争，可与综合性医院口腔形成优势互补，取长补短，满足口腔患者的不同医疗选择，有利于按卫生区域规划形成阶梯医疗体系，整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平。

阜宁拜博口腔医院有限公司拟在阜宁县投资建设阜宁拜博口腔医院项目，阜宁拜博口腔医院有限公司，隶属拜博医疗集团。拜博医疗集团是一家集口腔医疗、医疗机构投资、医院经营管理、医疗器械营销、义齿加工、医院（门诊部）装修设计、医疗广告策划及代理为一体的大型集团公司。该院服务区域内目前尚无同类医院，其规模、床位和医疗技术能够满足该地区居民、外来和流动人口口腔患者多层次的医疗需求。建设项目租用阜宁阳光酒店管理有限公司哈尔滨路518号第一层至第四层房屋计2500平方米，购置口腔数字全景CT一体机等口腔医疗专用设备100多台套，设置床位15张，牙椅位20台，配备医护人员93人，建成一所高水平、多功能、现代化专业口腔医院。项目为新建，总投资2000万元。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院98-253号令）中的有关规定，须对该项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。环评单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作，编制了环境影响评价报告书。本项目X光机等涉及到电磁辐射和放射性的设备，按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，其辐射影响另行评价，不包含在本次评价范围内。

本次环评关注的主要环境问题有：项目选址情况、项目施工期对周边环境敏感保护点的影响、项目营运期本项目对外环境的影响、项目营运期外环境对本项目的影响等。

本次环境评价报告书的主要结论：本项目建设符合国家及江苏省产业政策，符合法律法规要求；选址合理，符合盐城市阜宁县城市总体规划；项目所在区域大气环境、地表水、环境噪声质量均达标；工程实施后，污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、地表水环境、声环境、地下水环境、生态环境及环境敏感点的影响较小；营运期外环境对本项目的影响是可接受的；总量能够实现区域内平衡；公众对本项目建设表示支持、无反对意见。因此，从环境保护的角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施和办理完善相关土地手续的基础上，本项目的建设是可行的。

本报告报请环保主管部门审批后，为建设项目的工程设计、施工和项目建成后的环境管理提供科学依据。

本次评价工作路线见图1-1。

图1-1  环评工作路线图

2总则

2.1编制依据

2.1.1环保法规、文件及相关资料

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订；

- 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，主席令第72号，2012年7月1日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，国家环保部令，第33号，2015年6月1日起实施；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第9号；

- 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号；

- 《医疗废物管理条例》，国务院令第380号，2003年06月16日；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令（第36号）；

- 《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》发改产业[2004]746号；

- 《关于加强建设项目环境影响评价文件分级审批规定的通知》，环发[2004]164号；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》苏环控[1997]122号；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》；

- 《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，苏环管（2004）22号；

- 《江苏省环境保护条例》；

- 《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》环发[2005]130号；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环境保护总局，环发〔2005〕152号文；

- 《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》，国家环境保护总局，环发〔2006〕28号文；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

- 《国务院加强淮河水域污染防治工作的通知》，国办发[2004]93号，2005.4.28；

- 《关于加强做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管〔2006〕98号）；

- 《淮河流域水污染防治规划》（2006－2010），国函[1996]52号；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过，自2012年2月1日起施行；

- 《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于2015年2月1日通过，自2015年3月1日起施行；

- 省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于《明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》，苏政办发[2005]93号文；

- 《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》，苏环规[2012]4号；

- 《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发〔2007〕63号；

- 《江苏省水污染防治条例》江苏省人大，2005.6.5实施；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号文；

- 《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施（苏政发〔2006〕92号）；

- 关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号；

- 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部、国家发改委、国土资发［2012］98号，2012年5月23日）；

- 《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，苏环控[97]122号；

- 《关于印发江苏省环境保护厅实施〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉工作规程的通知》，苏环办〔2013〕103号；

- 《省政府关于印发江苏省生态红线保护规划的通知》，苏政发〔2013〕113号；

- 《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办〔2013〕283号；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，苏环办[2014]48号；

- 《省政府关于江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

- 《盐城市人民政府关于印发盐城市大气污染防治行动计划实施方案的通知》，盐政发〔2014〕137号；

- 《盐城市建筑施工现场扬尘控制管理办法（试行）》，盐建建筑[2014]；

- 《医疗废物分类名录》，卫医发[2003]287号，2003年10月10日；

- 《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

2.1.2技术规范、标准

- 《环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2011；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2008；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ/T2.3-93；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004；

- 《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005年5月；

- 《综合医院建筑设计规范》，GB 51039-2014；

- 《医院污水处理技术指南》，环发[2003]197号；

- 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

2.1.3项目有关文件、资料

- 关于设置口腔专科医院项目可行性报告；

- 阜宁拜博口腔医院平面布置图；

- 阜宁拜博口腔医院提供的其它资料。

2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

（1）通过对该建设项目的工程分析，确定该项目生产过程中污染源特征，主要污染物种类及其产生量等。

（2）通过现状调查掌握拟建项目所在地自然环境和社会环境特征及大气、水、噪声等主要环境要素的质量现状。

（3）根据建设项目的环境特征和污染特征，分析预测该项目建设期及营运期对周围环境可能造成的不良影响及其影响范围和程度。

（4）依据环保法规、环境标准和当地环境特点对建设项目进行环境影响评价，论证项目选址的合理性及建设的可行性。

（5）提出并论证废水处理方案的可行性、避免地表水污染的对策与措施；提出减少本项目建设及生产过程中周围大气环境影响和声环境质量影响的对策与措施。

（6）提出控制和缓解污染影响的对策和建议，为项目的设计和管理提供科学依据。

2.2.2评价原则

（1）根据建设项目环境保护管理的有关规定，以“清洁生产”、“双达标排放”、“污染物排放总量控制”等为本次评价的工作原则，切实做好工程分析，弄清本项目污染产生环节。

（2）贯彻“清洁生产”、“源头控制”原则，做好工程分析，最大限度地减少污染物的产生量和排放量。

（3）坚持可持续发展、经济建设和环境协调发展的原则；坚持建设项目选址服从以人为本保护环境的原则；充分利用近年来建设项目所在地区取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

（4）加强类比调查，充分利用国内同类型的“三废”治理经验，力争使本项目环评更具实用性和可靠性。

（5）坚持科学性、客观性、实用性原则，通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

2.3环境影响识别和评价因子筛选

2.3.1环境影响识别

项目对环境的主要影响为：

1）施工期：施工扬尘对环境空气的污染，施工机械对周围一定区域内声环境的影响，施工污水排放对周边水系的影响，建筑垃圾对周围环境的影响，地表植被破坏可能产生水土流失的影响，土地占用对生态环境的影响；

2）运营期：污水处理站恶臭气体对环境空气的污染以及医废暂存间等处产生少量的试剂挥发蒸汽，医院医疗废水和生活污水对地表水的影响。

3）服务期满后：污水处理站退役后残留的污泥对环境可能造成的影响。

环境影响识别见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响识别结果一览表

| 环境 资源 | 工程行为 | 拟建项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 前期 | 施工期 | 运营期 | 服务期 满后 |
|  |  | 占地 | 取弃土 | 材料运输 | 机械作业 | 日常生活 | 工程遗留 |
| 社会环境 | 土地利用 | ■ |  |  |  |  |  |
|  | 经济 | ● |  |  |  | □ |  |
|  | 农业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 生态资源 | 水质 |  |  |  |  | ■ | ● |
|  | 水土保持 |  | ● |  |  |  |  |
|  | 农田 |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 居住 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 环境空气 |  |  | ● | ● | ■ |  |
|  | 景观美学 |  |  |  | ● |  |  |

注：“□/〇”表示长期/短期影响；“ 涂黑 /白”表示不利/有利影响；空白表示无相互影响。

本项目主要环境影响要素如下：

施工期的主要环境影响要素为环境空气和声环境，其次为水环境和固体废物；非污染影响要素为社会环境和生态环境。

运营期主要环境影响要素为水环境、大气环境和固体废物；非污染影响要素为社会环境。

2.3.2评价因子筛选

根据项目实际生产情况，确定评价因子，具体见表2.3-1。

表2.3-1  评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S | SO2、NOx、CO、THC、NH3、H2S | — |
| 地表水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、总大肠杆菌、汞、氟化物 | — | COD、SS、氨氮、总磷、总大肠杆菌、总余氯 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 地下水 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠杆菌、汞、氟化物 | — | — |
| 生态 | 项目拟建地周边生态环境影响 |
| 固废 | 医疗固废和生活垃圾 |

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

（1）大气环境质量标准

评价区内SO2、NOx、CO、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；总烃（THC）参照大气污染物综合排放标准详解；硫化氢和氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准一次值，具体标准见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| NOx | 年平均 | 0.01 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| CO | 24小时平均 | 4.0 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.10 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| THC | 1小时平均 | 2.0 | 大气污染物综合排放标准详解 |
| 氨 | 一次值 | 0.2 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79） |
| 硫化氢 | 一次值 | 0.01 |  |

（2）地表水环境质量标准

项目产生的生活污水经污水处理系统预处理达接管要求后，排入盐城市阜宁县污水处理厂深度处理，尾水最终排入入海水道南泓。根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，阜宁县污水处理厂排污口所在的入海水道南泓执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中执行Ⅳ类标准，建设项目周边水系射阳河、通榆河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中执行Ⅲ类标准，主要指标见表2.4-2。

表2.4-2  地表水水质标准主要指标值

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅳ类标准 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（mg/L）≤ | 30 | 20 |
| 3 | BOD5（mg/L）≤ | 6 | 4 |
| 4 | 石油类（mg/L）≤ | 0.5 | 0.05 |
| 5 | SS（mg/L）≤ | 60 | 30 |
| 6 | NH3-N（mg/L）≤ | 1.5 | 1.0 |
| 7 | TP（mg/L）≤ | 0.3 | 0.2 |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 20000 | 10000 |
| 9 | LAS（mg/L）≤ | 0.3 | 0.2 |
| 10 | 氟化物（mg/L）≤ | 1.0 | 1.5 |
| 11 | 汞（mg/L）≤ | 0.0001 | 0.001 |

注：pH值无量纲；SS参照执行水利部颁发《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

（3）地下水环境质量标准

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，相关标准值见表2.4-4。

表2.4-4  地下水环境质量标准分类指标  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 5.5-6.5 8.5-9 | ＜5.5 ＞9 |
| 色度 | 5 | 5 | ≤15 | 25 | ＞25 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 氨氮（NH4） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 砷 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 镍 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |

（4）声环境质量标准

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号，其区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准值见表2.4-3。

表2.4-3  声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

2.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目主要大气污染物为施工期产生的粉尘、非甲烷总烃以及运营期中污水处理站产生的恶臭气体。主要污染因子为：SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃（THC）、CO等。其中SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；CO排放参考《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中的PC-STEL。具体标准值见表2.4-6。

表2.4-6 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |
| CO | 30 | 参考《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中的PC-STEL |

本项目建成后污水处理站氨、硫化氢排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，具体排放标准详见表2.4-8。

表2.4-8  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 污染物名称 | 单位 | 场界浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3 | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 |  |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 10 |  |

（2）水污染物预处理及排放标准

建设项目医疗废水和职工生活污水合流进行处理经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足阜宁县污水处理厂接管标准后，接管市政污水管网排入盐城市阜宁县污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准，尾水排入入海水道南泓。具体见表2.4-9。

表2.4-9  废水排放、污水处理厂接管及尾水排放标准

| 项目 | 预处理标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |
| COD（mg/L） | 250 | 50 |
| BOD5（mg/L） | 100 | 10 |
| TP（mg/L） | - | 0.5 |
| SS（mg/L） | 60 | 10 |
| 氨氮（mg/L） | - | 5（8） |
| LAS（mg/L） | 10 | 0.5 |
| 动植物油（mg/L） | 20 | 1 |
| 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 1000 |
| 总余氯（mg/L） | 2-8 | 0.5[1] |

*注：pH无量纲；括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；[1]参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

（3）厂界噪声排放标准

本项目建成后，区域噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体标准值见表2.4-10和表2.4-11。

表2.4-10  噪声排放标准   单位：dB（A）

| 标准来源 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） | 1 | 55 | 45 |

表2.4-11  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

（4）施工现场环境卫生与固废排放标准

①建筑施工现场环境与卫生标准

建设项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）中的相关规定实施。

②固体废物排放标准

建设项目医疗废物的收集、运送、暂时贮存等处置活动应执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），生活垃圾的贮存与处置执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。

根据《医疗机构水污染物排放要求》（GB18466-2005），污水处理中心的污泥排放时必须达到表2.4-12的标准。

表2.4-12  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 （MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道 病毒 | 结核 杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | - | >95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | - | - | 不得检出 | >95 |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |

污水处理中心污泥按危险废物（HW01）进行安全处置。

2.5评价等级及评价重点

2.5.1 评价等级

（1）大气影响评价等级

本项目运行后，产生的主要废气污染物为氨气和硫化氢废气，本次大气环境影响评价选择该两种大气污染物进行评价等级的确定。根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，氨的一次浓度限值为0.2mg/m3，硫化氢的最高容许浓度的一次浓度限值为0.01mg/m3。

采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算氨、硫化氢污染因子的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，然后采用评价工作分级判断大气评价等级。采用估算模式计算结果见表2.5-1，评价工作等级见表2.5-2。

表2.5-1  估算模式预测污染物浓度扩散结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 氨（点源） | 硫化氢（点源） |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% |
| 下风向最大浓度 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |

表2.5-2  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥80%，且D10%≤5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | PMax＜10%或D10%＜污染源厂界最近距离 |

由表2.5-1和表2.5-2中的计算结果可知，污染物氨、硫化氢的最大地面浓度占标率Pmax=Max（P氨、P硫化氢）=0.039695%，小于10%。根据表2.5-2的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

（2）水影响评价等级

本项目废水经自建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，同时满足阜宁县污水处理厂接管标准，接入市政污水管网排入阜宁县污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准，尾水排入入海水道南泓。鉴于阜宁污水处理厂已完成相应的环境影响评价工作，本次评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性。

（3）噪声影响评价等级

建设项目所在地位属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类声环境功能区。本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；项目建设前后环境噪声级增加量小于3dB（A），且受噪声影响人口数量变化不大，因此，建设项目噪声评价工作等级按二级进行。

（4）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表 2.5-3。

表2.5-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-4 评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据导则附录A，本项目属于Ⅳ类评价项目类别，不需进行地下水评价等级的判定，只需进行简要影响分析。

（5）生态影响评价等级

建设项目所在区域非特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。总占地面积900m2，室内总面积2500 m2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价等级确定为三级，见表2.5-4。

表2.5-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.5.2 评价重点

根据项目的污染特征和工程分析结果，本次环评的重点是工程分析，废水、废气、固废、噪声等排放对周围环境的影响以及污染防治措施分析，从施工期和运营期两阶段来分析项目建设产生的环境影响，并分析外环境对项目本身的影响。

2.6评价范围和重点保护目标

2.6.1环境空气评价范围

根据导则HJ2.2-2008中5.4的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围为：以建设项目为评价区中心，主导风向为轴向，长5km×宽5km的范围。

2.6.2地表水环境评价范围

根据评价等级和受纳污水域功能区划特点，环境影响评价范围为：

入海水道南泓：阜宁县污水处理厂排口上游0.5km至下游3.0km范围。

2.6.3环境噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界外200m的范围。

2.6.4地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目不需进行地下水评价等级的确定，仅需简要分析项目周边地下水环境影响。

2.6.5生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），结合建设项目特点及所在区域的生态现状，确定本项目生态影响评价范围为项目周边1km处。

本项目各环境要素的评价范围汇总于表2.6-1。

表2.6-1 本项目评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 阜宁县污水处理厂排污口上游500米至下游3000米范围 |
| 地下水环境 | 项目周边范围 |
| 大气环境 | 以项目中心为原点，主导风向为主轴，边长5km矩形区域范围 |
| 声环境 | 项目周界外200米 |
| 生态环境 | 项目周边1km处 |

2.6.6重点保护目标

建设项目环境保护目标见表2.6-2，图2.6-1。

表2.6-2  环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 600人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 6000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 180 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 175 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 |  |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
|  | 新城市花园 | SE | 100 | 1120户 |  |
|  | 跃进华园 | NW | 400 | 1210户 |  |
|  | 盛世嘉园 | S | 600 | 1230户 |  |
|  | 清华名仕园 | SE | 840 | 1250户 |  |
|  | 瑞林经典 | ENE | 780 | 1225户 |  |
|  | 宏伟商务住宅 | ENE | 835 | 1255户 |  |
|  | 澳洋欧洲花园 | NNW | 1200 | 1232户 |  |
|  | 大桥新村 | NNW | 1800 | 800户 |  |
|  | 澳门花苑 | NW | 2000 | 1000人 |  |
|  | 翰林居 | N | 600 | 1119户 |  |
|  | 南方花苑 | NNE | 1000 | 137户 |  |
|  | 水岸华庭 | NE | 1700 | 1154户 |  |
|  | 安康花苑 | NNE | 1700 | 1160户 |  |
|  | 碧水豪苑 | ENE | 800 | 1150户 |  |
|  | 白天鹅公园 | S | 560 | - |  |
|  | 建设项目 | - | - | - |  |
| 地表水环境 | 射阳河 | NE | 760 | 大型 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 | E | 4400 | 大型 |  |
|  | 入海水道南泓 | NW | 13700 | 大型 | GB3838-2002 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 建设项目 | - | - | - | （GB3096-2008） 1类标准 |
|  | 阳光实验幼儿园 | SW | 21 | 150人 |  |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 2000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 180 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 175 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 |  |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
| 地下水 | 地下水环境 | - | - | 6km2 | GB/T14848-93 Ⅲ类标准 |
| 生态 | 陆域、水域生物 | - | - | - | - |

2.7 区域规划及环境功能区划

2.7.1 环境功能区划

项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.7-1。

表2.7-1 区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建设项目周边 | 二类区 | 《环境空气质量标准》GB3095–2012中二级标准 |
| 水环境 | 射阳河 | Ⅲ类 | 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 |  |  |
|  | 入海水道南泓 | Ⅳ类 | 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 居住区 | 《声环境质量标准》 GB3096–2008 中 1类标准 |
|  | 道路交通干线两侧 | 《声环境质量标准》GB3096–2008 中4a类标准 |

2.7.2盐城市城市总体规划

《盐城市城市总体规划（2013-2030）》于2013年编制完成，并于2014年1月得到江苏省人民政府批复。

1、规划发展目标

（1）综合目标

根据全省“两个率先”的要求，践行“三创三先”的江苏精神，推动城镇化与工业化、信息化、农业现代化同步发展，加快发展速度，缩小与苏南、苏中地区的差距，与全省共同现代化。

（2）现代化发展目标

2015年，形成高水平小康社会建设基本框架；2020年，全市发展指标全面超越高水平小康社会要求，并接近全省基本实现现代化要求；2030年，全市大部分发展指标超过基本实现现代化要求，并接近或达到省域平均水平。

2、规划发展战略

（1）经济发展战略：跨越式发展

巩固农业发展优势，提高农业现代化水平；加快工业化的同时大力促进第三产业发展，提升传统产业同时大力促进新兴产业发展；加强对外开放与合作，实现经济发展路径的多元化与发展水平的提升。

（2）城镇化发展战略：本地城镇化为主

加快引导本地人口与农村剩余劳动力向中心城市与临海城镇集聚，加快城镇化进程；促动本地高素质人才的留守和回流，加快外地高素质人才的引进，提升人口与城镇化质量；结合地区发展差异，因地制宜研究城乡发展方式，建立互补协作的城乡关系。

（3）资源利用战略：保护与利用并重

加快经济社会发展的同时，着力保护具有地方特色的生态文化资源；挖掘各类旅游资源特别是生态湿地等优质资源潜力，营造生态旅游城市特色；促进城镇空间布局紧凑、集约发展及资源有效保护，建设生态文明城市。

（4）空间发展战略：海陆并重

城港互动，加强中心城区及沿海县（市）与沿海港口的互动发展；陆海联动，加强内陆城镇与临海港口、产业区的联系，推进内陆与临海互促发展；协调统筹，发挥市域城镇的集群效应以及各自资源优势，实现功能互补。

2.7.3阜宁县城总体规划

阜宁县于1983年首次编制县城总体规划，同年9月经盐城市人民政府正式批准实施，1988年、1992年、1997年分别作了局部调整和完善。2002年4月，为进一步促进阜宁经济的持续、快速、健康、有序发展，县政府委托江苏省城市规划设计院编制县城第三轮总体规划：《阜宁县城总体规划（2002-2020）》。2004年1月14日该规划通过由市规划局组成的专家组评审，同年3月26日在县十三届人大常委会第13次会议上审议通过，同年6月10日由盐城市政府批准实施。2014年初，阜宁县启动《阜宁县城市总体规划（2014-2030年）》规划编制，这是阜宁县第四轮总规修编。本次城市总体规划编制工作通过广泛的县城调研和公众参与调查，并提交阜宁县委、县政府、相关职能部门讨论，多次征求意见修改，已经形成最新规划文本稿。本次规划的主要任务是探索转型时期阜宁发展新路径，重点解决区域发展战略与城市定位、县域城乡发展一体化模式、产业发展引导、绿色交通体系建构、现代化基础设施建设、中心城区功能和空间整合、特色资源保护利用与城乡特色塑造等八个方面问题。规划范围包括规划区：阜宁县域，总面积1438.8平方公里。中心城区：南至329省道－新城街道南边界－花园街道南边界－329省道，东至连盐铁路以东500米，北至348省道－迎宾大道－射阳河，西至348省道，总面积192.9平方公里。规划期限，近期：2014年－2020年；远期：2021年－2030年；远景：展望至本世纪中叶。

阜宁县总体规划见图2.7-1。

1、规划区范围：北至四通河；东至通榆河向东1000米；南、西均至规划的329省道。规划区总面积：63.07km2。

2、城市性质：盐城市域的次中心城市，苏北现代化新兴工业商贸城市。

3、城市规模：人口近期（2007年）20万人，远期（2020年）30万人。用地近期（2007年）20 km2，远期（2020年）30km2。

4、城市发展方向：积极向南、合理向西、适度向东、控制向北。

5、城市布局结构形式：单中心团块状结构。建设用地形成“一核、一带、两环、四片”。

（1）“一核”：围合大关路、通榆南路（迎宾大道）、通榆北路、阜城大街形成沿射阳河呈三角形的县城商业、行政、文化中心；

（2）“一带”：沿射阳河两岸形成滨河景观风景带；

（3）“两环”：结合沿河、沿路绿化带，规划形成两条城市绿化环线，即：内绿环为老阜坎河－射阳河－大关南路－南城河－川里河－城河大街－老阜坎河；外绿环为开发区大道－黄码路－新兴路－新兴北路－昆仑路－开发区大道；

（4）“四片”：东、西为两个工业区、南、北为两个居住区。

6、用地布局：

（1）居住用地：分为6个片区，其中：射阳河北岸4个；射阳河南岸2个。

（2）公共设施用地：按两级布置：中心区、居住区级。

（3）工业用地：在城东、城西布置。城东工业区（经济开发区）以一类工业为主；城西工业区（新兴北路以西）以二类工业为主。

（4）道路交通用地：采用“方格网”布局形态。道路分为主干道、次干道、支路三个等级。主干道宽度35－60m；次干道宽度30－40m；支路宽度大于14m。

（5）绿化用地：规划以射阳河为主要轴线建设滨河绿地，形成县城绿化主空间。整治现状河道，建设沿河、沿路绿化，形成“回”字型县城双绿环，结合该绿环，建成六条城市景观路和十个城市公园。六条城市景观路为：阜城大街、城河大街、新兴路、通榆路（迎宾大道）、东风路、开发区大道；十个城市公园为：生态植物园、桥北公园、南城区公园、城南公园、开发区公园、烈士陵园、川里河游园、驿马河游园、河口游园、大关路公园。

7、环境保护规划：远期：地面水达到Ⅱ－Ⅲ类标准以上，地下水达Ⅱ类标准；大气环境达到国家大气环境质量一级标准；固体废弃物无害化处理率100%。

8、区域功能定位：连通城镇聚合轴的节点城市之一；盐城市域的次中心城市。

9、经济发展战略指导思想：坚持以加快发展为主题，以结构调整为主线，以科技创新为动力，以培植财源为重点，大力实施“以工强县、兴农富民、进位争先、跨越发展”的方针，巩固农业基础地位，提升二、三产业，全面推进三个文明建设协调发展，把阜宁建成经济繁荣、生活富裕、环境优美、城镇文明的现代化中等城市。

第二产业空间布局：形成“三园、四带”的布局。“三园”：江苏省阜宁经济开发区（轻纺工业园）、生态化工园（精细化工园）、东益工业园（民营科技园）；“四带”：204国道产业带、盐淮线产业带、阜益线产业带、阜羊线产业带。

10、城镇空间布局：“一条主轴、两条次轴”。“一条主轴”：204国道城镇轴；“两条次轴”：阜益线、阜羊线城镇轴。随着城市化、工业化进程的加快，镇域行政区划将适时逐步调整。

2.7.4城市环境保护规划

1、总目标

经济建设、城乡建设和环境建设同步发展，经济效益、社会效益、环境效益相统一，积极实施污染集中控制措施和推行污染物总量控制制度，确保污染物达标排放和环境要素达到环境功能区划标准，使环境污染得到根本防治，实现城市生态系统良性循环，确保城市的可持续发展。

2、分项目标

（1）主要水体达到江苏省地表水（环境）功能分区所提出的水质目标；城镇生活饮用水水质达标率达100%；污水处理率达70%以上。

（2）城镇大气环境质量稳定达到国家《环境空气质量标准》二级，农村大气环境质量保持一级。

（3）全市环境噪声达标区覆盖率达100%，全市各市县城区区域环境噪声平均等效声级控制在55分贝，道路交通噪声平均等效声级控制在66分贝。

（4）保持工业固体废弃物零排放；工业固体废物综合利用率达95%，危险物处置率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%。

3、综合防治目标

（1）生活污水进入城市污水处理厂集中处理。工业废水经预处理达到《污水综合排放标准》GB8978－1996三级标准后，纳入城市污水管道系统进入城市污水处理厂集中处理，达标排放。

（2）工业废气、粉尘自行处理后达标排放，处理率达100%。烟尘控制区覆盖率达100%。

（3）工业固体废弃物综合利用和处理处置率达95%。

4、环境保护基础设施

（1）给水工程规划

建设项目供水由阜宁城东水厂提供，建设规模为10万立方米/天（现状已建5万m3/d），水厂水源取自通榆河。

（2）排水工程规划

排水体制为雨污分流。生活污水和预处理后的医疗废水由污水管网收集后经泵站提升至阜宁县污水处理厂集中处理后排放。阜宁县污水处理厂规划规模4万立方米/天，阜宁县污水处理厂收水范围包括本园区范围、阜宁经济开发区及县城城区。污水厂排污口位于入海水道南泓。

规划雨水管道沿道路布置，根据河流、道路走向合理划分汇水区域，分片收集雨水，就近排入水体。雨水排放按照“高水高排、低水低排”的原则，充分利用附近水体，经雨水管道分散、就近、重力流排出。

污水管网现状图见附图2.9-4。

（3）供热工程规划

热源阜宁协鑫环保热电有限公司（以下简称：协鑫热电）供应，目前已建成3×75t/h循环流化床锅炉＋2×15MW高温、次高压抽凝式汽轮发电机组，服务范围为阜宁经济开发区及县城城区。

（4）燃气工程规划

气源由中压输气管线从区域燃气管网经香港路、329 省道引入输送至园区。燃气管网在片区内形成环状网络，以保证供气安全性，所有燃气管道均地埋铺设。供气对象为企业、公共设施和居民。

（5）供电工程规划

供电主要依靠蒋圩变、吴滩变、立新变、海翔变、施庄变。供电电压采用110KV，配电电压采用10KV，使用电压为0.4KV。10KV 及以下线路采用电力电缆埋地敷设。

（6）固废处置规划

生活垃圾实施统一收集、运输、处理，加强环卫力量，及时清运垃圾；建设垃圾中转站，最终送生活垃圾生化处理中心分别进行无害化处理和处置。

建设项目医疗危险废物送江苏朗地环境工程科技有限公司处置，位于阜宁澳洋工业园，拥有一套处理能力为9000吨/年的危险废物焚烧炉装置，对阜宁县各类危险废物进行无害化集中处置。

2.7.5生态红线规划相符性

《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，盐城市阜宁县范围内的重要生态功能保护区见表2.10-1。本项目与生态红线区域位置关系图见图2.10-1。

表2.10-1  盐城市阜宁县范围内的重要生态功能保护区

| 地 区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（平方公里） | 与本项目距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管控区 |  |
| 阜宁县 | 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于杨洼子取水口（119.763°E，33.761°N ）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 | 17.53 | 3.72 | 13.81 | 2.6 |
|  | 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）。 | 二级管控区为阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）、除一级管控区以外的区域。 | 59.29 | 7.81 | 51.48 | 4.4 |
|  | 马河洞饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（ 119.585°E，33.770°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 | 16.22 | 3.11 | 13.11 | 10.5 |
|  | 潮河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于（119.673°E，33.566°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 6.72 | 0.42 | 6.3 | 12 |
|  | 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于沟墩镇白水塘村（119.942°E，33.645°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 | 5.31 | 0.73 | 4.58 | 4.5 |
|  | 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 | 54.24 | 0 | 54.24 | 0.9 |
|  | 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 | 41.25 | 0 | 41.25 | 17.5 |
|  | 阜宁县马家荡重要湿地 | 湿地生态系统保护 | - | 罗桥镇的青沟、青杨、双联、林舍村，益林镇的荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇的崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。具体控制点见附表6。 | 87.19 | 0 | 87.19 | 14 |
|  | 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围。 | 6.83 | 0 | 6.83 | 13 |

项目位于经济开发区内，由上表可知本项目与以上红线区域中的射阳河（阜宁县）清水通道维护区二级管控区有相交区域。

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。

本建设项目产生的各类废气经处理后达标排放，噪声设备经减振隔声后可达标排放，固废均可得到有效处置，无生产废水，医疗及生活污水经厂区污水处理站处理后接管至阜宁污水处理厂处理，不外排；因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

2.7.6阜宁县污水处理厂概况

阜宁县污水处理厂由阜宁县水处理发展有限公司投资建设，位于阜宁澳洋工业园内，采用A2/O+PACT处理工艺，处理能力4万t/d，分两期建设，每期2万t/d，分别于2005年9月和 2011年2月通过“三同时”验收。目前，收水范围为阜宁县城镇污水、 江苏省阜宁经济开发区南区、阜宁澳洋工业园及本园区北区已建成区域， 该区域污水已实现接管。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，目前正在实施提标改造工程，尾水提标至一级A标准，尾水至入海水道南泓岸边排放。

阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。

A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/

Oxic System），简称A2/O。

PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。

生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。

生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。

3工程分析

3.1项目概况

3.1.2建设项目名称、建设地点、项目性质、占地面积

项目名称：新建阜宁拜博口腔医院项目；

项目性质：新建；

行业类别：Q8315 专科医院；

建设单位：阜宁拜博口腔医院有限公司；

建设地点：阜宁县哈尔滨路518号；

投资总额：2000万元。

建设规模：建设项目租用阜宁阳光酒店管理有限公司哈尔滨路518号第一层至第四层房屋计2500平方米，购置口腔数字全景CT一体机等口腔医疗专用设备100多台套，设置床位15张，牙椅位20台，配备医护人员93人，建成一所高水平、多功能、现代化专业口腔医院。

#### 3.1.2.1建设内容、规模及项目组成

（1）建设内容及规模

建设项目租用阜宁阳光酒店管理有限公司哈尔滨路518号第一层至第四层房屋计2500平方米，购置口腔数字全景CT一体机等口腔医疗专用设备100多台套，设置床位15张，牙椅位20台，配备医护人员93人，建成一所高水平、多功能、现代化专业口腔医院。项目建设与医院设备标准相符性详见表3.1-1。

本期阜宁拜博口腔医院诊疗科目的设置为：医教科、护理部、口腔内科、口腔外科、口腔修复科（包括口腔技工室）、口腔预防科、口腔急诊科、口腔种植中心、口腔正畸中心、口腔美容中心、儿童牙病防治中心、牙周病防治中心（包括洁牙室）、手术室、住院部、药房、检验室、输液室、放射科、病例档案室、急诊科、消毒供应室、输液室。

表3.1-1 项目建设与医疗机构设置标准（二级口腔医院专科医院）的相符性分析

| 序号 | 标准要求 | 相符性分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 牙椅和床位： 牙科治疗椅20至59台，住院床位总数15至49张。 | 牙椅位20台、床位15张。符合要求。 | - |
| 二 | 科室设置： （一） 临床科室：至少设有口腔内科、口腔颌面外科和口腔修复科、口腔预防保健组、口腔急诊室； （二） 医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室。 | 建设项目包括，临床科室：口腔内科、口腔外科、口腔修复科（包括口腔技工室）、口腔预防科、口腔急诊科； 医技科室：药房、检验室、输液室、放射科、病例档案室、急诊科、消毒供应室； 其他：医教科、护理部、口腔种植中心、口腔正畸中心、口腔美容中心、儿童牙病防治中心、牙周病防治中心（包括洁牙室）、手术室、住院部输液室。 满足要求。 | - |
| 三 | 人员： （一） 每牙椅（床）至少配备1.03名卫生技术人员； （二） 至少有2名具有副主任医师以上职称的医师； （三） 各专业科室（组）至少有１名医师； （四）医生与护理人员之比不低于1：1.5； （五）修复医师与技工之比为1:1。 | 人员数量：口腔临床医生15人；医技（放射科2人、检验科2人、药房2人、口腔技工室6人、颌面外科手术室2人、种植手术室2人、消毒供应室2人） 18人；护理（四手操作护士15人、住院部护士4人、输液室2人、准备室护士2人、手术室护士2人）25人；管理与服务（院长1人、副院长1人、院办2人、医教科2人、护理部2人、市场客服营销策划部8人、财务科3人、前台6人、后勤部2人、水电维修网管2人、司机3人、保洁员3人、仓库1人）36人。 满足要求。 | - |
| 四 | 房屋： （一）每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米； （二）诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米； （三）每床建筑面积不少于45平方米； （四）病房每床净使用面积不少于6平方米。 | 满足二级口腔医院建筑要求。 | - |
| 五 | 设备 | 满足二级口腔医院设备要求 | - |

（2）项目组成

项目建筑物及楼层的功能见表3.1-2。

表3.1-2  项目建筑物及楼层功能表

| 建筑物名称 | 楼层 | 楼层功能 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔医院 | 一层 | 导诊接待大厅、儿童诊室1-2、急诊室、检验室、无菌储藏室、档案室、咨询室、笑气储藏室、药房等 | 353 | 含牙椅3张 |
|  | 二层 | CT室、牙片室、污染室、境界打包室、消毒室、无菌室、咨询室、档案室、医废间、技工室、照相室、诊室1-3、正畸诊室等 | 542 | 含牙椅6张 |
|  | 三层 | 淋浴房、清洁间、病房1-5、输液区、处置室、配药房、专家诊室1-2、器械储藏室、无菌储藏室、技工室、储藏室、模型储藏室、VIP诊室1-2、档案室、咨询室、医废间、种植室1-4、苏醒室、舒适诊室1-3等 | 900 | 含牙椅11张 |
|  | 四层 | 注射室1-2、咨询室、治疗室1-2、诊室1-3、储藏室等 | 558 | - |
| 污水处理站 | — | 收集处理全院医疗废水、生活污水 | 6 | 1F |

#### 3.1.2.2主要经济技术指标

本项目的主要经济技术指标见表3.1-3。

表3.1-3 主要经济技术指标表

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 规划设计要点 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 900 | — | — |
| 总建筑面积 | m2 | 2500 | — | — |
| 容积率 | — | 2.61 | — | — |
| 病床数 | 床 | 15 | 15-49 | 相符 |
| 牙科治疗椅 | 台 | 20 | 20-59 | 相符 |

#### 3.1.2.3劳动定员及工作制度

项目拟定床位为15张，根据医院服务标准，并结合本地实际情况，本着“以人为本”、“以病人治病为中心”宗旨理念，根据二级口腔医院设置标准要求，每床至少配备1.03名卫生技术人员，建设项目现有医疗技术人员18人、护理25人，满足标准要求。总劳动定员人数为93人。

本医院年运行365天，三班制，每班8小时。

#### 3.1.2.4总平面布置

本项目采用半集中式紧凑布局，提高医疗效率。在哈尔滨路设门诊出入口，满足大量人流的集散要求。

院内主要包括：二级口腔医院、污水处理站等。

医院污水处理站位于项目1F。

距离医院最近的为阳光实验幼儿园，位于建设项目西南方向20m处，院内师生具有600人规模；东北方向85m处鸿儒名邸1、2、3#楼，共计居民50人。

本项目具体平面布置图见图3.1-1。

3.2施工期工程分析

阜宁拜博口腔医院有限公司拟在阜宁县投资建设阜宁拜博口腔医院项目，阜宁拜博口腔医院有限公司，隶属拜博医疗集团。拜博医疗集团是一家集口腔医疗、医疗机构投资、医院经营管理、医疗器械营销、义齿加工、医院（门诊部）装修设计、医疗广告策划及代理为一体的大型集团公司。该院服务区域内目前尚无同类医院，其规模、床位和医疗技术能够满足该地区居民、外来和流动人口牙科患者多层次的医疗需求。建设项目租用阜宁阳光酒店管理有限公司哈尔滨路518号第一层至第四层房屋计2500平方米，购置口腔数字全景CT一体机等口腔医疗专用设备100多台套，设置床位15张，牙椅位20台，配备医护人员93人，建成一所高水平、多功能、现代化专业口腔医院。项目为新建，总投资2000万元。方案总体布局中将医院分为以下功能区：门诊及住院康复区、后勤保障服务区（包括污水处理设施等）。进行内部结构调整（安装室内电梯等）和装修作业，附属用房采用移动式板房，污水处理站需新建。故本项目施工期主要是现有建筑物的装修改造和污水处理站的建设。其施工工艺流程及污染环节见图3.2-1。

图3.2-1  本项目施工工艺流程及产污环节

### 3.2.1施工工艺流程简述

（1）主体工程结构调整

建设项目主体工程施工主要为门诊及住院病房体内需进行的局部构筑物调整。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。

（2）装饰工程

项目主要为对科室的装饰施工，利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。具体包括以下具体内容：

①砖墙切筑

首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

②门窗制作

利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等。

③屋面制作

平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层防水水泥浆，防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。

主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：

①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

②进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。

（3）设备安装

包括生活污水站、污水处理站等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。具体包括以下具体内容：

①管线安装

先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。

②抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。

③油漆施工

进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。

### 3.2.2主要施工设备

建设项目施工期选用的主要施工设备见表3.2-1。

表3.2-1  主要施工设备表

| 阶段 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、塔吊、卷扬机 |
| 装修 | 吊车、升降机 |

### 3.2.3施工期污染源分析

#### 3.2.3.1大气污染源分析

在施工建设过程中，大气污染物主要有：施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气和粉尘及扬尘。粉尘污染主要来源于：（1）建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；（2）运输车辆往来将造成地面扬尘；（3）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，施工扬尘的产生系数为0.292kg/m2，因门诊及住院病房为已有建筑，仅进行装修施工，本项目施工占地面积按1000m2计算，因此施工过程产生扬尘0.29t。

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。根据类比调查，每100m2的房屋装修需耗15个组份的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约150kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，即82.5kg，含甲苯和二甲苯约20%。本项目总装修面积按地上计入容积率总建筑面积5204.36m2计算，涂料耗量约为7.537t，需向周围大气环境无组织排放甲苯和二甲苯约1.216t。

#### 3.2.3.2水污染源分析

施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工作业产生的废水。

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，主要是生活用水、粪便污水和浴室污水，主要污染物是COD、SS、氨氮、总磷和动植物油等。根据建设单位提供的资料，本项目共有施工人员约100人，安排集中住宿、吃饭。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，平均用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年）中居民生活用水定额为160L/人·天，本项目以100 L/人·天计，其中85%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员每天排放的污水量为8.5m3/d，工期约80天，则施工期共排放生活污水680m3，经临时生活污水站处理后排入市政污水管网，最终进入阜宁县污水处理厂集中处理。类比同类废水的水质，经生活污水站预处理后生活污水的排放浓度为：COD280mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、动植物油80mg/L。施工期生活污水各污染物排放量详见表3.2-2。

表3.2-2 施工期生活污水排放情况

|  | 污水（m3） | COD（kg） | SS（kg） | 氨氮（kg） | 总磷（kg） | 动植物油（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日排放量 | 8.5 | 2.38 | 1.7 | 0.2125 | 0.0255 | 0.68 |
| 总排放量 | 680 | 190.4 | 136 | 17 | 2.04 | 54.4 |

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。此类废水经隔油、沉淀后回用，不排放。

#### 3.2.3.3噪声污染源分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如升降机、抽水泵组等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，对周边居民有一定影响。

施工期主要施工机械设备的噪声源强见表3.2-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

表3.2-3 施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB（A） | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼结构调整阶段 | 混凝土输送泵 | 90-100 | 装修、安装 阶段 | 电钻 | 100-105 |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 电锤 | 100-105 |
|  | 电锯 | 100-105 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 电焊机 | 90-95 |  | 无齿锯 | 105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 多功能木工刨 | 90-100 |
|  | - | - |  | 云石机 | 100-110 |
|  | - | - |  | 角向磨光机 | 100-115 |

物料运输车辆类型及其声级值见表3.2-4。

表3.2-4 交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构调整 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |
| 装饰工程 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75-80 |

因此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的（土方阶段抽水泵组施工），施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

#### 3.2.3.4固体废物

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计，施工晴日数按照80日计，施工人数100人，则施工期产生的生活垃圾约8t，统一收集后由环卫部门统一清运。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50-60kg/m2（本项目以55kg/m2计），本项目仅新建污水处理站及门诊大楼装修改造，实际施工建筑面积按1000m2计算，则建筑垃圾产生量为55t；装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积为5204.36m2，产生装修垃圾60.29t。建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由环卫部门清理。

### 3.2.4施工期污染物排放汇总

建设项目施工期污染物产生及排放汇总情况见表3.2-5。

表3.2-5 施工期主要污染物排放量汇总表

| 类别 | 名称 | 估计产生量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 0.29t |
|  | 油漆废气（甲苯、二甲苯） | 1.216t |
| 施工人员生活污水 | 生活污水量 | 8.5m3/d |
|  | COD | 2.38kg/d |
|  | SS | 1.7kg/d |
|  | 氨氮 | 0.2125kg/d |
|  | 总磷 | 0.0255kg/d |
|  | 动植物油 | 0.68kg/d |
| 噪声 | 电焊机 | 90-95 |
|  | 电钻 | 100-105 |
|  | 云石机 | 100-110 |
|  | 空压机 | 95dB |
|  | 自卸卡车 | 83dB |
|  | 振捣棒 | 97dB |
|  | 电锯 | 100dB |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾 | 8t |
|  | 建筑施工垃圾 | 55t |
|  | 装修垃圾 | 60.29t |

3.3营运期工程分析

医院投入运营后，就诊流程及产污环节见图3.3-1。

图3.3-1  医院运营期就诊流程及产污环节

3.3.1主要医疗设备及化学试剂

本项目设有口腔内科、口腔外科、口腔修复科（包括口腔技工室）、口腔预防科、口腔急诊科、药房、检验室、输液室、放射科、病例档案室、急诊科、消毒供应室、医教科、护理部、口腔种植中心、口腔正畸中心、口腔美容中心、儿童牙病防治中心、牙周病防治中心（包括洁牙室）、手术室、住院部输液室等。根据需要拟购进的基本医疗设备器材详见表3.3-1，各种大型医疗设备清单详见表3.3-2，医疗设备及器材设置符合医疗机构设置标准（专科医院）要求。本次评价不涉及放射方面的评价。

表3.3-1    本项目医疗设备器材一览表

| 使用科室 | 设施名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 病房每床单元必备 | 病床 | 1张 |
|  | 床垫 | 2条 |
|  | 被褥 | 2.5条 |
|  | 床单 | 3.5条 |
|  | 中单 | 2条 |
|  | 橡皮中单 | 0.5条 |
|  | 枕头 | 2个 |
|  | 枕套 | 4套 |
|  | 床头柜、凳子 | 各1个 |
|  | 暖水瓶 | 1个 |
|  | 脸盆 | 2个 |
|  | 痰杯 | 1个 |
|  | 床头信号灯 | 1套 |
|  | 中心供氧管接头装置 | 0.5套 |
|  | 中心吸引管接头装置 | 0.5套 |
| 口腔诊室 | 综合治疗台（牙椅） | 根据实际装备 （一般设备器材） |
|  | 手术探照灯 |  |
|  | 治疗推车 |  |
|  | 旋转治疗凳 |  |
|  | 呼吸机 |  |
|  | 心电监护仪 |  |
|  | 荧光显微镜 |  |
|  | 口腔机括仪 |  |
| 手术室 | 麻醉机 | 2台 |
|  | 电动手术床 | 2台 |
|  | 常规手术床 | 2台 |
|  | 吊塔 | 4台 |
|  | 子母无影灯 | 1个 |
|  | 高频电刀 | 1台 |
|  | 手术显微镜 | 1台 |
| 化验科 | 电解质分析仪 | 1台 |
|  | 半自动血球计数仪 | 1台 |
|  | 自动洗板机 | 1台 |
|  | 摊片机 | 1台 |
|  | 烤片机 | 1台 |
|  | 医用试剂冰箱 | 1台 |
| 消毒室 | 超生清洗机 | 根据需要装备 |
|  | 针头冲机 |  |
|  | 蒸汽灭菌锅 |  |
|  | 针孔消毒柜 |  |
|  | 烤箱 |  |
| 治疗室 | 治疗柜、车 |  |
|  | 紫外线灯 |  |
|  | 各种消毒器 |  |
|  | 各种药品 |  |
|  | 药物震荡器 |  |
|  | 红外烤灯 |  |
| 换药处置室 | 诊断床 |  |
|  | 污物处置筒 |  |
|  | 灭菌灯 |  |
|  | 各种敷料、药棉 |  |
|  | 曲颈灯 |  |
| 病区护士站 | 各种办公用品 |  |
|  | 对讲机 |  |

表3.3-2  本项目大型医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 与标准相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合治疗台（牙椅） | BMC-730 25TH | 20台 | 相符 |
| 2 | 口腔数字全景CT一体机 | CMS8000 | 1台 | 相符 |
| 3 | 数字X光牙片机 | M70C | 1台 | 相符 |
| 4 | 口腔消毒设备（手机消毒、手机清洗、打包机等） | ACS 180 SE | 2套 | 相符 |
| 5 | 大型高压灭菌锅 | AE-4020 | 1台 | 相符 |
| 6 | 牙种植机（包括种植手术器械及不同型号的种植体） | LOGIQ 7 | 2台 | 相符 |
| 7 | 洁牙机（带抛光、砂） | LEAD-7000 | 20台 | 相符 |
| 8 | 光固化机 | ZX-900 | 4台 | 相符 |
| 9 | 种植室无影灯（中型） | VCH-QW-III | 2台 | 相符 |
| 10 | 急救器械推车（急救器械） | YD-600Q | 4台 | 相符 |
| 11 | 口腔机扩仪 | RL-A02 | 3台 | 相符 |
| 12 | 根管测量仪 | QL/LEEP | 4台 | 相符 |
| 13 | 石膏打磨机 | AD-001 | 3台 | 相符 |
| 14 | 震荡器 | HC-201 | 4台 | 相符 |
| 15 | 正压设备（供30台牙椅使用） | BS-400 | 2套 | 相符 |
| 16 | 负压设备（供30台牙椅使用） | HC-2200 | 2套 | 相符 |
| 17 | 污水处理设备 | NDI-200P+ | 1套 | 相符 |
| 18 | 防护铅门、铅板、铅玻璃（供CT全景室、牙片室使用，尺寸另报） | JK-670 | 2室 | 相符 |
| 19 | 口腔数字化管理系统及软件 | BF-JS | 1套 | 相符 |
| 20 | 备用手机（高速） | DXJ-210A | 30把 | 相符 |
| 21 | 技工打磨机 | JS-01 | 3台 | 相符 |
| 22 | 数码照相机（高档） | HW-YD | 1台 | 相符 |
| 23 | 麻醉机 | AL-300 | 1台 | 相符 |
| 24 | 口腔高频电刀 | HL | 1台 | 相符 |
| 25 | 血细胞分析仪 | -- | 1台 | 相符 |

3.3.2公用工程

建设项目贮运工程、公用工程及环保工程见表3.3-3。

表3.3-3  建设项目公用工程及辅助工程一览表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 17.15m3/d | 阜宁县自来水管网 |
|  | 排水 | 15.32m3/d | 新建 |
|  | 用电 | 100万kwh/a | 阜宁县电网 |
| 辅助工程 | 二氧化氯供应系统 | 0.19kg/d | 新建 |
| 环保工程 | 固体废弃物 | 垃圾箱 | 若干 | 新建 |
|  |  | 医废暂存间 | 2m2/间（一楼）+4m2/间（二楼）+3m2/间（三楼） | 新建，具体位置详见附件十三中一层和二层平面布置图 |
|  | 废水 | 医疗废水处理系统 | 一套30 m3/d | 新建 |
|  |  | 余氯监测 | 一套 | 新建 |
|  | 噪声 | 消音、隔声、 减振等措施 | 一套 | 新建 |

建设项目所使用化学试剂主要为污水处理站消毒使用二氧化氯、聚合氯化铝PAC、污水处理站污泥消毒用漂白粉等。其具体储存及用量见表3.3-4。

表3.3-4  建设项目所使用化学试剂储存及用量一览表

| 试剂名称 | 年用量 | 最大储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯 | 69.03kg | 即产即用，不储存 | - |
| PAC | 0.18t | 25kg | 医废暂存间 |
| 漂白粉 | 0.1t | 50kg | 医废暂存间 |

#### 3.3.2.1给排水

（1）给水

拟建项目生活用水由市政管网提供，项目运营期用水主要为医护人员办公生活用水、住院病人及陪护用水、门诊病人用水、医疗用水、洗衣用水等。

门急诊病人用水：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表9卫生用水定额“门诊”，按40L/（人.次）计，本项目门急诊病人按50人/d计，每日用水2.0m3，每年用水730m3。

住院病人用水（含陪护人员用水）：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表9卫生用水定额“有卫生间病房”，按600升/（床.天）计，共15床（住院率按60%），每日用水5.4m3，每年用水1971m3。

医院职工生活用水：本项目医院职工估算93人，按100L/（人·天）计，每日用水9.3m3，每年用水3394.5m3。

洗衣房用水：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表7居民服务业用水定额“洗衣房”，按50L/kg干衣物计，病房病人每床每天更换的干衣物按1kg算（住院率按60%），洗衣房每日用水0.45m3，每年用164.25m3。

拟建项目总用水情况见表3.3-5。

表3.3-5  本项目医院用水情况一览表

| 编号 | 用水类别 | 用水标准 | 用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊病人用水 | 40L/（人.次） | 730 | 50人/d |
| 2 | 住院病人用水（含陪护人员） | 600L/（床.天） | 1971 | 15床×60% |
| 3 | 医院职工用水 | 100L/（人.日） | 3394.5 | 93人 |
| 4 | 洗衣房用水 | 50L/kg干衣物 | 164.25 | 1kg干衣物/（床·天） |
| 5 | 合计 | － | 6259.75 | － |

（2）排水

本项目产生的污水主要为生活废水与医疗废水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。职工生活污水和医疗废水合流进行处理经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时也满足阜宁县污水处理厂接管标准，排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂处理，尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准排入入海水道南泓。

污水量预测按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%-95%确定”计算。本项目排污系数取值0.85，根据计算：项目用水总量为6259.75t/a，总污水排放量为5320.79t/a，考虑10%的不可预见水量，总污水量为5911.99t/a。

拟建项目用水排水平衡见图3.3-2。

图3.3-2 建设项目水平衡图 （单位：t/a）

#### 3.3.2.2供电

（1）用电负荷与供电电源

本工程急诊急救、手术室、消防设施、应急照明、以及重要设备机房属一级负荷；其余设备属二级、三级负荷。

采用两路10kV独立电源供电，正常时两路电源同时工作。该两路10kV电源的一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

一级负荷中特别重要的负荷，如应急照明、急诊急救、手术室、消防设备等采用柴油发动机组作为第三路电源。

用电负荷主要包括照明、医疗设备、空调、生活动力设备、电梯等，建设项目年用电为100万kW·h/a，由市政电网供给。

（2）供电系统

本工程采用两路10kV电源进线，10kV系统为单母线分段，不设母线联络，正常时两路电源同时工作， 10kV配电采用放射式。10/0.4kV变电器低压侧采取单母线分段并设母线联络，平时分列运行，当一路电源失电时，另一路电源可带一、二级负荷及部分三级负荷。对医院内与手术、抢救相关联的的重要医疗负荷，如手术室等不允许断电的特别重要负荷，除设置上述的两路电源和柴油发电机电源外，还需设置UPS不间断电源，以保证生命安全系统的供电在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，使高压侧功率因数提高至0.9以上。在10kV配电室的进线及配出线均设置计量表计，本工程医院部分变压器0.4kV侧根据需要设置分计量表计，以便进行内部独立核算。采用智能数字表计，与医院管理系统联网，自动采集数据。高压开关柜拟选用10KV金属铠装移开式中置开关柜；变压器拟选用环氧树脂浇铸低噪声干式变压器；低压配电柜拟选用低压抽屉式或固定分隔式配电柜。

（3）低压配电线路敷设方式

变电所的低压柜的配电线路电缆采用电缆桥架敷设或密集型铜母线。至放射科大型医技设备、重要设备的低压配电线路的配电方式采用放射式，至一般设备配电方式采用放射与树干混合方式配电。

标准层设置配电间兼电气管弄，其内设置层配电箱及垂直电缆桥架、密集型铜母线。

消防泵等消防设备及重要设备供电均设置双电源未端自动切换设备，选用质量可靠的ATS切换开关，保证供电的可靠性，消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

所有引入引出电磁屏蔽室的导线均应装设抑制干扰电磁波的滤波器。电磁屏蔽室内的配电线路采用导线穿钢管或铅包电缆。

爆炸危险场所采用钢管明配。

（4）照明系统

照明标准：国家建筑照度标准设计。

办公室、会议室、诊室等均采用高光效嵌入式荧光灯（二次装修布灯）。

手术室及其它有洁净要求的治疗室、病房等处采用洁净灯具。

在候诊室、手术室、病房及病房走廊等场所设置固定或移动的紫外线杀菌消毒灯，固定安装时，避免光直接照射到病人的视野范围内。紫外线杀菌灯单独控制并能延时自动切断。

走廊、电梯前室，楼梯间采用节能灯。重要机房设置应急照明。

疏散走道及疏散楼梯设置应急疏散指示灯。

设计中所选用荧光灯具均采用高品质、节能型、高显色荧光灯管，并配高功率因数的电子镇流器。

照明控制采用智能灯光控制系统，分时段、分区域控制, 根据现场的照度需求与建筑自然采光相结合，自动点亮或熄灭人工照明光源，以达到节能最优。

（5）防雷与保安、防护及接地

本项目建筑属二类防雷建筑物，按照二类防雷建筑物的要求设计防直击雷、感应雷、防雷电波侵入、防雷击电磁脉冲等。

本项目采用TN -S系统、局部采用IT系统。

本项目采用联合接地方式，接地电阻要求小于1欧姆。

手术室、卫生间等设局部等电位联接。

特殊机房根据要求采取电磁屏蔽、防静电、防电磁干扰措施。

在手术室设置医用隔离变压器（IT系统），并加设绝缘监视装置。

在手术麻醉室采取必要的防静电措施。

隔离区以装设洁净灯具为主，所有照明灯具加PE线。

治疗室、处置室、诊室等均设置固定式紫外线杀菌灯，普通病房、候诊厅等考虑移动式紫外线杀菌灯或移动式医用臭氧发生器。紫外线杀菌灯单独控制加延时自动关断，并设明显标志。

一般插座均考虑30mA漏电保护。

（6）建筑设备监控系统及智能电源管理系统

在医疗区设置一套设备自动化管理系统（BAS），能对建筑物内电气、给排水、空调设备运行进行监视、测量、控制、调节。便于管理，节约能源，精简人员。

为有效地控制和管理变电所高低压系统设备，设置电源管理系统，并与自动化系统管理连网。

#### 3.3.2.3卫生防疫

各楼层应加强通风，减少细菌滋长的可能；人员密集区域、门急诊诊室等高危区域空调送风管设置管道式离子空气净化器。合理组织空气流向，建立正确的压力梯度，防止和减少院内交叉感染。

#### 3.3.2.4供暖、供热

（1）空调系统

医院采用分散式空调系统，将冷热源设备、空气处理及输送设备组合一体，直接设置于各个房间内。

（2）供热系统

医院热水来源为独立的电加热器，不设锅炉。

3.3.3营运期污染物产生及排放状况

#### 3.3.3.1大气污染物产生及排放状况

建设项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体等。

（1）污水处理站恶臭废气

污水处理过程中的臭气主要来自于调节池等，臭气的主要成分为NH3、H2S等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生臭气的物质和浓度均不同，本报告仅根据项目拟采用的污水处理工艺，对恶臭气体产生量作大致的估算。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）工艺选择原则规定，该项目应采用一级强化处理工艺。类比同类医院污水处理设施，本项目污水处理设施中恶臭气体NH3产生浓度为0.015mg/m3，产生量为8.50×10-4 t/a ；H2S的产生浓度为0.006 mg/m3，产生量为3.41×10-5 t/a。该废气浓度低、产生量小，且污水处理站采用天津东线新技术开发有限公司研发的E系列污水处理设施。设备为有容器类地上污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。建设项目拟在1F建设6m2的污水处理间用于医疗污水站的建设。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小。

建设项目营运期后废气产生及排放汇总见表3.3-7。

表3.3-7  建设项目营运期后废气产生及排放汇总（单位：t/a）

| 排放源 | 污染物 名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气 | NH3 | 0.00085 | 0 | 0.00085 | 处于密闭空间 |
|  | H2S | 0.0000341 | 0 | 0.0000341 |  |

- 试剂挥发产生的废气

本项目医废暂存间等处产生少量的试剂挥发蒸汽。

医疗废物暂存间暂存的废物和废液会产生挥发废气，主要污染物为碘酒、乙醇（浓度70-75%）等。本项目对医疗废物暂存间采用全封闭式设计，并设置气体净化排风装置，气体净化后排放。

少量的试剂挥发废气在采取通风净化措施的情况下，对大气环境的影响很小。

#### 3.3.3.2废水污染物产生及排放状况

本项目建成后废水主要为诊疗室、病房、洗衣房、手术室等排水，以及医务人员排放的生活污水。根据相关资料，医院各部门排水情况及主要污染物见表3.3-8。

表3.3-8  医院各部门排水情况及主要污染物（注：△表示有污染物）

| 部门 | 污水类别 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SS | CODcr | BOD5 | 病原体 | 放射性 | 化学品 |
| 普通病房 | 生活污水 | △ | △ | △ |  |  |  |
| 门诊部 | 生活污水 | △ | △ | △ |  |  |  |
| 手术室 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  | △ |
| 洗衣室 | 洗衣污水 | △ | △ | △ |  |  | △ |
| 制剂室 | 生产性废水 | △ | △ | △ |  |  |  |

从医院各部门的功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。

通过对部分医院污水的调研，废水水质特征是：

（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；

（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。

根据院方提供资料，X光室采用干式显影，因此无显影废水排放，亦无放射性废水排放。

对于医疗污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），可参考表3.3-9。

表3.3-9  本项目医疗污水水质

| 指标 | CODCr （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 粪大肠杆菌 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度范围 | 150～300 | 40～120 | 10～50 | 1.0(106~3.0(108 |
| 平均值 | 300 | 80 | 30 | 1.6(108 |

本项目各类废水源强见表3.3-10，水污染物排放“三本帐”见表3.3-11。

表3.3-10  建设项目废水产生及处理情况

| 废水 来源 | 废水量（t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 | 治理 措施 | 污染物排放量 | 最终排放量 | 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/l） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/l） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/l） | 排放量（t/a） |  |
| 医疗 废水 | 2706.07 | COD | 250 | 0.677 | 二级处理+消毒 | 16 | 0.043 | COD:35 SS:10 氨氮:5 TP:1 粪大肠菌群数:400 总余氯：0.5 | COD:0.195 SS:0.056 氨氮: 0.028 TP:0.006 粪大肠菌群数:6.875 总余氯：0.001 | 入海水道南泓 |
|  |  | SS | 120 | 0.325 |  | 10 | 0.027 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.081 |  | 2 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.011 |  | 1 | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数* | 1.6×108 | 0.0275×108 |  | ＜500 | 8.594 |  |  |  |
|  |  | 总余氯 | - | - |  | 5 | 0.013 |  |  |  |
| 生活 污水 | 2885.33 | COD | 350 | 1.01 | 生活污水站 | 100 | 0.289 |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.721 |  | 10 | 0.029 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.087 |  | 15 | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.012 |  | 0.5 | 0.002 |  |  |  |

*注：粪大肠菌群数指标浓度单位为“个/L”。

表3.3-11   建设项目污染物三本帐（t/a）

| 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 接管排放量 | 最终排外环境量② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总量 | 5591.4 | 0 | 5591.4 | 5591.4 |
| COD | 1.687 | 1.355 | 0.332 | 0.195 |
| SS | 1.046 | 0.99 | 0.056 | 0.056 |
| 氨氮 | 0.168 | 0.119 | 0.049 | 0.028 |
| TP | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0.006 |
| 粪大肠菌群数① | 0.0275×108 | - | 8.594 | 6.875 |
| 总余氯 | - | - | 0.013 | 0.001 |

*注：①粪大肠菌群数指标浓度单位为“个/L”；②最终排外环境量是指废水经阜宁县污水处理厂处理后的排放量。

#### 3.3.3.3噪声产生及排放状况

本项目投入使用后噪声主要来源于：设备噪声以及人员社会活动噪声等。

①设备噪声

本项目污水处理站设备工作噪声级一般在50-60dB之间。各类机房均可分别看成一个独立隔声间，其隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般隔声量在10-25dB之间，消声百页窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20-30dB，隔声屏隔声量取8 dB；同时建设方通过选用低噪声设备、安装减振垫以及增强机房密闭性来降低噪声污染，对外界环境影响很小。

②生活噪声

社会生活噪声主要集中在诊室，噪声级在65-75dB之间。

本项目的噪声污染源强见表3.3-12。

表3.3-12 建设项目噪声污染源强一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 等效声级dB | 噪声源位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站设备 | 1套 | 50-60 | 污水处理站 |
| 社会生活噪声 | － | 60-70 | － |

#### 3.3.3.4固废（液）产生及排放状况

本项目固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、生活污水站及污水处理站产生的污泥等。类比同类医院现有项目固废产生情况，本项目固体废物产生及排放情况为：

（1）一般生活垃圾

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，本项目病床15张，住院率按60%计，则产生生活垃圾3.285t/a；

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数50人计，产生生活垃圾量为3.65t/a；

医院员工（以93人计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为16.973t/a；

根据以上分析，项目建成后生活垃圾产生量为23.908t/a，由市政环卫统一清运。

（2）医疗废物

医院医疗废物来源广泛、成份复杂，其成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，一般组成见表3.3-14。

表3.3-14  医院废物组成分析

| 组成 | 纸类 | 塑料 | 组织 | 纤维类 | 金属 | 玻璃 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 6.5 | 42.6 | 2.0 | 22.1 | 1.4 | 24.4 | 1.0 |

医疗废物已列入我国危险废物名录（编号HW01），一般可分为以下几类：

①感染性废物：

a. 与病人血液、体液、引流液或排泄物接触之各种纱布、棉球等废弃物；

b. 废透析用具、废血液、废血液制品等废弃物；

c. 病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液；

d. 病人接触过的纸屑、果皮、剩饭剩采、痰液及呕吐物；

e. 病房废弃的床单、被套等。

②病理性废物：

a. 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；

b. 病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。

③损伤性废物：

a. 医用针头、缝合针；

b. 各类医用锐器，包括：手术刀、剥皮刀、手术锯等；

c. 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

④药物性废物

a. 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；

b. 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；

——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

——免疫抑制剂；

⑤化学性废物

a. 医学影像室、实验室等废弃的化学试剂；

b. 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；

类比同类型医院，医疗废物产生量按住院部0.5kg/床·d计，日住院人数按9人计（60%住院率），产生医疗垃圾1.643t/a；门诊部按0.1kg/人次·d计，按门诊人数50人次/d，产生医疗垃圾1.825t/a；手术组织危废产生量为0.0177t/a，项目特殊药品用量均做记录备案，报废药品均自行处理；医院内血液检测等均外委，由质量技术监督局计量检测所定期上门检测。则合计产生医疗废物3.486t/a，危废编号为HW01。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥主要来自废水中微生物分解有机物的排泄物以及医院医务人员及住院患者的粪便。根据《医疗机构水污染物排放标准》，污水站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置，同时根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥含有病菌等物质危废编号为HW01。

经初步估算，本院医务人员和工作人员共93人，按照住院率60%计，住院病人9人，门急诊病人人数以50人计，生活污水站每人每日污泥量按150g计，则全年产生污泥量为8.322t/a，设计每半年清掏一次。污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量约为0.832t/a（干基）。

项目建成后，固废产生处置情况详见表3.3-15。

表3.3-15 固废产生及处理处置情况汇总

| 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物 类别 | 产生量（t/a） | 拟采取处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 医院职工日常办公、生活 | 固态 | 废纸、废办公工具等 | — | 23.908 | 环卫清运 |
| 医疗废物 | 门诊及住院病房 | 固态 | 废针头、废纱布、 废医疗器具等 | HW01 | 3.486 | 委托盐城新宇辉丰环保科技有限公式处置 |
| 污泥 | 污水处理站 | 液态 | 含水污泥 | HW01 | 8.322 |  |
| 合计 | — | — | — | 35.716 | — |

3.3.4营运期污染物排放“三本帐”

建设项目污染物“三本帐”见表3.3-16。

表3.3-16   污染物“三本帐”汇总表   （t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 总削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 0.00085 | 0 | 0.00085 |
|  |  | H2S | 0.0000341 | 0 | 0.0000341 |
| 废水 | — | — | — | 接管量 | 最终排放 |
|  | 废水量 | 5591.4 | 0 | 5591.4 | 5591.4 |
|  | COD | 1.687 | 1.355 | 0.332 | 0.195 |
|  | SS | 1.046 | 0.99 | 0.056 | 0.056 |
|  | 氨氮 | 0.168 | 0.119 | 0.049 | 0.028 |
|  | TP | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0.006 |
|  | 粪大肠菌群数* | 0.0275×108 | - | 8.594 | 6.875 |
|  | 总余氯 | - | - | 0.013 | 0.001 |
| 固废 | 医疗废物（危废） | 3.486 | 3.486 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（危废） | 8.322 | 8.322 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 23.908 | 23.908 | 0 |

*注：粪大肠菌群数单位为“个/a”。

4自然社会环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′——119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地”的美称。

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号。

4.1.2地形地貌

阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。

建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。

4.1.3气象气候

阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。

阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。

表4.1-1 本地气象特征表

| 序号 | 项目 | 统计内容 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 年平均风速 | 3.7m/s |
|  |  | 最大风速 | 27.5 m/s |
| 2 | 风向 | 全年主导风向 | ESE |
| 3 | 气温 | 年平均气温 | 13.7℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 37.6℃（1958.8.21） |
|  |  | 极端最低温度 | -15.9℃（1969.2.6） |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 77% |
| 5 | 降水 | 年平均降水量 | 981.7 mm |
|  |  | 年最大降水量 | 1430.3mm |
|  |  | 年最少降水量 | 537.6 mm |
|  |  | 月最大降水量 | 610.0mm |
|  |  | 日最大降雨量 | 167.9mm |
| 6 | 日照 | 年平均日照时数 | 2257.7h |
| 7 | 气压 | 年平均气压 | 1016.8hPa |
|  |  | 极端最高气压 | 1045.7 hPa |
|  |  | 极端最低气压 | 987.9 hPa |
| 8 | 积雪 | 历年最大积雪深度 | 19cm |
|  |  | 历年最长积雪日数 | 17d |
| 9 | 冰冻 | 历史最大冻土深度 | 23cm |

4.1.4水文情况

阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。园区所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。区域水系图见图4.1-2。

（1）串场河

串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。

（2）射阳河

射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110 m3/s，平均流速0.257 m/s，枯水期平均流量为60 m3/s，平均流速为0.141 m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4 m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。

（3）通榆河

通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100 m，设计流量100 m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的4条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415 km的骨干河道。

通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5 km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。

（4）入海水道南泓

入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。

（5）苏北灌溉总渠

苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800 m3/s，洪泽湖引水流量500 m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。

4.1.5生态概况

在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。

现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。

4.2社会环境状况

阜宁地处江苏沿海中部，面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。2011 年，耕地面积为 89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积 18030.4 公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地590.86公顷。

2015年全县完成地区生产总值（GDP）363.2亿元，按可比价格计算，增长10.5%，其中第一产业增加值52.94亿元，增长3.6%；第二产业增加值159.28亿元，增长10.7%；第三产业增加值150.95亿元，增长12.5%。按常住人口计算，全县按常住人口计算的人均地区生产总值为43315元，比上年增加3904元，按平均汇率折算达6954美元。

全县三次产业结构由上年的13.3:45.3:41.4调整为2015年的13.1:44.4:42.5，第一产业增加值占GDP的比重下降0.2个百分点，第二产业占比下降0.9个百分点，第三产业占比提高1.1个百分点。全年实现高新技术产业产值占规上工业总产值比重达39.7%，比上年提高0.1个百分点。占规上工业总产值比重达21.2%，比上年提高3.4个百分点。

2015年，依据《江苏全面建成小康社会指标体系（2013年修订，试行）》计算，我县全面建成小康社会综合得分为89分，提高了3.5分，在五大类22项36个指标中，实现程度达到80%以上的指标有30个，达到目标值的指标有20个。在五大类中民主法治类实现程度最好，实现程度为99.5%，其他依次为社会发展类、生态环境类、经济发展类、人民生活类，实现程度分为96.9%、97.4%、85.2%、72.9%。

2015年新增民营企业3485户，累计达17954户；新增个体工商户10922户，累计达44697户、“个转企”52户，组织创业培训3491人，扶持创业2389人，发放创业贷款2100万元，发放全民创业奖励资金1141.2万元。新建标准厂房18万平方米，实现镇级全民创业集聚区全覆盖，成为苏北唯一同时获得“首批省级创业型城市”和“首批省级创业型示范城市”两项荣誉的县份。

2015年全县从业人员51.39万人，其中第一产业从业人员15.88万人，第二产业从业人员17.1万人，第三产业从业人员18.41万人。2015年全县实现城镇新增就业9642人，新增转移农村劳动力9420人，组织劳动者技能培训7757人；组织专场招聘会21场，帮助企业招聘劳动力7100余人，强势推进“515人才计划”，引进大学生3805人、专门人才673人。城镇调查失业率控制在1.83%。

2015年末全县城乡基本养老保险参保人数为38.08万人，覆盖率达98.8%，其中城镇基本养老保险参保人数为9.27万人，覆盖率达97%；城镇职工失业保险参保人数为6.19万人，覆盖率97.3%；城乡职工基本医疗保险参保人数为109.99万人，覆盖率99.7%，其中城镇职工基本医疗保险参保人数为11.22万人，覆盖率99.7%。城镇居民享受最低生活保障人数达6618人，农村居民享受最低生活保障人数达36325人，农村五保供养人数达5346人，其中集中供养人数为585人。累计发放农村危房改造资金730万元，惠及农户800户。

4.3大气环境质量现状监测与评价

4.3.1大气环境质量现状监测

（1）监测布点、监测项目

在以建设项目所在地为中心，沿主导风向5×5km2矩形区域的评价范围内，按环境功能区与主导风向相结合的布点原则，共布设3个大气监测点，监测点位、监测项目及所属功能区见表4.3-1。具体位置见图3.3-4。

表4.3-1  环境空气监测点位及监测项目表

| 编号 | 位置 | 方位 | 距离m | 监测因子 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 新林现代城 | WNW | 1000 | SO2、NO2、PM10以及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 建设项目本身 | - | - |  |  |

（2）监测制度与采样频率

各测点的SO2、NO2、PM10等大气监测因子由阜宁县环境监测站于2016年6月13日-6月19日进行连续7天采样。PM1024小时平均浓度每天监测一次，每日应有20小时的采样时间。监测时记录采样期间气象参数（包括气温、气压、风向、风速、天气状况）。

（3）采样与分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行。

按国家监测总站、江苏省监测站有关技术规定，监测工作应进行全过程质量控制。实验室质量控制内容：按要求采集一定数量的平行样和加标样，实行空白检验和标准工作曲线的带点控制。

（4）监测结果

各监测项目的监测结果见表4.3-2，监测期间常规气象参数见表4.3-3。

表4.3-2  各大气监测点监测结果统计整理汇总表单位：mg/m3

| 监测点位 | 项目 | 小时平均浓度监测结果（PM1024小时平均浓度） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准值 | 超标率（%） | 达标情况 |
| G1 新林现代城 | SO2 | 0.011~0.015 | 0.50 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.017~0.026 | 0.20 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.065~0.104 | 0.15 | 0 | 达标 |
| G2 建设项目本身 | SO2 | 0.014~0.045 | 0.50 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.007~0.019 | 0.20 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.06~0.10 | 0.15 | 0 | 达标 |

表4.3-3  监测期间常规气象参数记录表

| 序号 | 日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 气压 （KPa） | 风向 | 风速 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015-6-13 | 02:00~03:00 | 21.4 | 1003.4 | S | 0.3 | 多云 |
| 2 |  | 08:00~09:00 | 23.5 | 1004.3 | WS | 0.3 |  |
| 3 |  | 14:00~15:00 | 29.7 | 1001.3 | ES | 0.9 |  |
| 4 |  | 20:00~21:00 | 24.1 | 1001.5 | S | 1.0 |  |
| 5 | 2015-6-14 | 02:00~03:00 | 21.7 | 1000.3 | S | 0.3 | 晴 |
| 6 |  | 08:00~09:00 | 26.3 | 1000.0 | WN | 1.6 |  |
| 7 |  | 14:00~15:00 | 33.8 | 996.0 | WS | 1.7 |  |
| 8 |  | 20:00~21:00 | 29.5 | 996.2 | W | 0.6 |  |
| 9 | 2015-6-15 | 02:00~03:00 | 23.1 | 997.1 | WS | 0.6 | 晴 |
| 10 |  | 08:00~09:00 | 26.4 | 998.9 | WS | 1.2 |  |
| 11 |  | 14:00~15:00 | 27.7 | 999.9 | ES | 1.4 |  |
| 12 |  | 20:00~21:00 | 23.6 | 1002.0 | ES | 1.1 |  |
| 13 | 2015-6-16 | 02:00~03:00 | 20.9 | 1002.9 | S | 0.3 | 多云 |
| 14 |  | 08:00~09:00 | 25.1 | 1003.7 | W | 0.3 |  |
| 15 |  | 14:00~15:00 | 34.1 | 1002.2 | WS | 1.0 |  |
| 16 |  | 20:00~21:00 | 27.2 | 1003.0 | W | 1.4 |  |
| 17 | 2015-6-17 | 02:00~03:00 | 24.1 | 1003.5 | W | 1.3 | 多云 |
| 18 |  | 08:00~09:00 | 29.2 | 1005.5 | W | 1.4 |  |
| 19 |  | 14:00~15:00 | 36.4 | 1003.6 | WS | 1.3 |  |
| 20 |  | 20:00~21:00 | 28.8 | 1004.0 | S | 0.7 |  |
| 21 | 2015-6-18 | 02:00~03:00 | 24.4 | 1004.9 | S | 0.4 | 晴 |
| 22 |  | 08:00~09:00 | 29.6 | 1006.0 | WS | 0.5 |  |
| 23 |  | 14:00~15:00 | 35.5 | 1004.3 | W | 2.1 |  |
| 24 |  | 20:00~21:00 | 30.4 | 1005.0 | W | 0.4 |  |
| 25 | 2015-6-19 | 02:00~03:00 | 26.3 | 1005.7 | S | 0.3 | 多云 |
| 26 |  | 08:00~09:00 | 33.3 | 1006.3 | S | 0.6 |  |
| 27 |  | 14:00~15:00 | 35.3 | 1004.1 | S | 2.7 |  |
| 28 |  | 20:00~21:00 | 27.9 | 1004.1 | S | 0.7 |  |

4.3.2大气环境质量现状评价

（1）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）评价方法

采用单因子指数法，对环境空气质量现状进行评价。

式中： Iij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均值，mg/m3；

Csi：第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（3）评价结果

评价结果见表4.3-4。

表4.3-4  空气质量指标现状指数值

| 编号 | 监测点 名称 | I值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| G3 | 新林现代城 | 0.026 | 0.105 | 0.533 |
| G2 | 项目所在地 | 0.054 | 0.045 | 0.56 |

由表4.3-2及表4.3-4中的数据可以反映出，各污染因子的I值都小于1，评价区域内三个大气环境监测点基本可达到二类区的功能要求，建设项目周边环境空气质量良好。

4.4地表水环境质量现状监测及评价

4.4.1地表水环境质量监测

（1）监测断面布设

本次监测在阜宁县污水处理厂纳污水体淮河入海水道南泓上共布设三个监测断面，监测指标见表4.4-1，水环境监测断面示意图见图4.4-1。

表5.4-1 地表水现状监测断面布设

| 编号 | 断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 阜宁县污水处理厂排放口上游500m | pH、COD、NH3-N、TP、动植物油、石油类、水温及其它有关水文要素水温及其它有关水文要素 |
| W2 | 阜宁县污水处理厂排放口下游500m |  |
| W3 | 阜宁县污水处理厂排放口下游3000m |  |

（2）监测时间和频率

采样时间为2015年2月2日~2月4日，每天采样二次，涨落潮各一次。现状监测数据由阜宁县环境监测站提供。

（3）水质监测项目

水质监测项目包括常规水质参数和特征水质参数。具体项目为pH、COD、总磷、氨氮、动植物油、总大肠杆菌、汞、氟化物、水温及其它有关水文要素。

（4）水质分析方法

水质分析方法按国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》第四版执行。

（5）水质现状监测结果

地表水水质现状监测结果统计见表5.4-2。

表4.4-2  地表水现状监测结果统计表  单位：mg/L，pH无量纲

| 断面 | 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 氟化物 | 汞 | 总大肠杆菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 8.10 | 16 | 18 | 0.789 | 0.161 | ND | 0.643 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.2 | 17 | 20 | 0.823 | 0.172 | ND | 0.809 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.16 | 16 | 19 | 0.806 | 0.166 | / | 0.734 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| W2 | 最小值 | 8.04 | 18 | 19 | 0.801 | 0.161 | ND | 0.527 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.16 | 19 | 20 | 0.930 | 0.180 | ND | 0.658 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.1 | 18 | 19 | 0.865 | 0.170 | / | 0.614 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| W3 | 最小值 | 8.09 | 17 | 18 | 0.802 | 0.154 | ND | 0.515 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.17 | 19 | 19 | 0.914 | 0.176 | ND | 0.651 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.13 | 18 | 18 | 0.858 | 0.150 | / | 0.599 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |

4.4.2地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目最终纳污水体淮河入海水道南泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准限值详见表2.4-2。

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中溶解氧为：

其中pH为：

式中： SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

SDOj：为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj：为实测溶解氧值，mg/L；

DOs：为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj：为在j点水温，℃。

（2）水环境质量现状评价

地表水水质现状评价结果见表5.4-3。

表4.4-3  各项因子标准指数计算结果表

| 断面 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 氟化物 | 汞 | 总大肠杆菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.585 | 0.53 | 0.3 | 0.537 | 0.553 | ND | 0.49 | ND | ND |
| W2 | 0.55 | 0.6 | 0.33 | 0.577 | 0.567 | ND | 0.41 | ND | ND |
| W3 | 0.565 | 0.6 | 0.31 | 0.572 | 0.572 | ND | 0.40 | ND | ND |

从表4.4-2和表4.4-3可以看出，评价河段各断面每个测点的监测因子标准指数均小于1，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值，能满足地表水Ⅳ类水体功能要求，地表水环境总体质量状况良好。

4.5环境噪声现状监测及评价

4.5.1环境噪声质量监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，在项目边界布设4个噪声现状监测点。监测点位布设情况表见表4.5-1。

表4.5-1  区域噪声现状监测点位布置情况一览表

| 编号 | 名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 西厂界 | LeqdB（A） | 区域噪声分昼间和夜间进行监测，连续2天，统计连续等效A声级 | 1类区 |
| N2 | 南厂界 |  |  | 1类区 |
| N3 | 东厂界 |  |  | 1类区 |
| N4 | 北厂界 |  |  | 1类区 |
| N5 | 建设项目楼上 |  |  | 1类区 |

（2）监测时间及频次

阜宁县环境监测站于2016年7月5日~7月6日进行监测，连续两天，每天于昼、夜各监测一次。监测因子为连续等效A声级。

（3）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求执行。

4.5.2环境噪声现状评价

（1）评价标准

建设项目所在地位于阜宁县哈尔滨路，拟建厂址用地性质为工业用地，噪声功能区划属于1类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，具体标准值见表2.4-4。

（2）评价结果

环境噪声现状监测及评价结果见表4.5-2。

表4.5-2 环境噪声现状监测及评价结果  等效声级Leq：dB（A）

| 监测点号 | 2016年5月4日 | 2016年5月5日 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 52.7 | 43.5 | 54.1 | 43.7 | 55 | 45 |
| N2 | 51.3 | 41.1 | 52.0 | 43.4 | 55 | 45 |
| N3 | 54.2 | 44.3 | 54.5 | 43.9 | 55 | 45 |
| N4 | 54.9 | 45.0 | 56.1 | 45.1 | 55 | 45 |
| N5 | 41.2 | 39.2 | 41.8 | 38.9 | 55 | 45 |

由表4.5-2可以看出，厂界各噪声监测点的噪声现状监测值无论昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准的要求。其中2016年5月5日建设项目北方噪声监测未达标，由于北面多为商贩聚集地，产生一定的生活噪声影响到了监测结果。

4.6地下水环境质量现状监测及评价

4.6.1地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

本次监测共布设3个测点。项目所在地上游400-500米地下含水层布设1个点，项目所在地地下含水层设1个点，项目所在地下游500-800米地下含水层布设1个点。监测指标见表4.6-1。

表4.6-1地下水环境质量现状监测点位布设表

| 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| WD1 | 项目所在地上游400-500米 | pH、汞、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠杆菌群、氟化物 | 监测一次 |
| WD2 | 项目所在地地下含水层 |  |  |
| WD3 | 项目所在地下游400-500米 |  |  |

（2）监测时间及频次

阜宁县环境监测站于2016年7月6日在各监测点现场取样一次。

（3）监测因子

水质监测项目为pH、汞、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠杆菌群、氟化物。

（4）监测方法

水质监测按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）、《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

（5）监测结果

地下水监测结果见表4.6-2。

表4.6-2  地下水环境质量现状监测结果

| 监测项目 （mg/L，pH为无量纲） | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | WD1 | WD2 | WD3 |
| pH值 | 7.42 | 8.07 | 8.05 |
| 汞 | ND | ND | ND |
| 高锰酸钾指数 | 2.4 | 9.1 | 2.6 |
| 总大肠杆菌群 | <3 | <3 | <3 |
| 氨氮 | 0.134 | 5.801 | 0.595 |
| 氟化物 | 0.745 | 0.947 | 0.595 |

4.6.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93），具体标准值见表2.4-3。

（2）评价方法

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93），判定各监测因子地下水环境质量现状监测结果具体对应符合的标准值。

（3）评价结果

地下水环境现状评价结果分别见表4.6-3。

表4.6-3  地下水各项监测因子评价结果

| 监测项目 | WD1 | WD2 | WD3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 汞 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 高锰酸钾指数 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 总大肠杆菌群 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 氨氮 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 氟化物 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

由表4.6-3可以看出，建设项目高锰酸钾指数和氨氮超标，其他各项监测因子均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。存在原因是因为建设西边有一块建设用地未被开发，被当地居民用作农田用地，在氮肥的施用过程中导致地下水被污染。

4.7土壤环境质量现状监测及评价

4.7.1土壤环境质量现状监测

（1）监测因子

pH、铅、汞、锌。

（2）测点布设

在拟建项目所在地布设1个监测点。

（3）监测时间和频次

本次监测现场监测由阜宁县环境监测站于2015年9月6日在拟建项目所在地采样1次。

（4）监测分析方法

按《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的规定执行。

（5）监测结果

土壤环境质量现状监测结果见表4.7-1。

表4.7-1 土壤环境质量现状监测结果

| 序号 | 监测项目（mg/kg，pH为无量纲） |
| --- | --- |
|  | PH | 铅 | 锌 | 汞 |
| T | 8.46 | 92 | 12.0 | 0.196 |

4.7.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），具体标准数值见表2.4-5。

（2）评价方法

对照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），判定各监测因子土壤环境质量现状监测结果具体对应符合的标准值。

（3）评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表4.7-2。

表4.7-2 土壤各项监测因子评价结果

| 监测点位 | pH | 总锌 | 总汞 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |

由表4.7-2可以看出，本项目评价区域内土壤环境质量较好，各项监测因子均优于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级土壤标准（pH＞7.5）。

综上所述，拟建项目所在地及周围评价范围内大气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及声环境质量均较好。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

本项目在建设期间，各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，这主要包括废气、粉尘、噪声、固体废物、污水等，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

5.1.1施工期大气环境影响分析

（1） 施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/（辆·km）

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10km/h | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15km/h | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20km/h | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（米） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50米出风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

类比同类型项目，施工扬尘影响范围为施工场地周围60m左右的范围内。

（2）尾气

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.8m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物THC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物THC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物THC浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物THC不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列居民区大气中有害物质的最大允许浓度2.0mg/Nm3）。

本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及碳氢化物THC存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m。

（3）油漆废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

根据本项目工程分析，装修阶段约需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯，为无组织排放，排放周期短且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。

5.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工期间，项目所在地块排污工程尚未健全，在这种的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，对施工期废水按其不同的性质分类收集。生活污水和施工废水经预处理后排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入入海水道南泓，预计对水环境不会造成明显影响。

5.1.3施工期声环境影响分析

（1）噪声源强及特点

本项目施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染，施工期噪声源强度见表3.2-3和表3.2-4。

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

（2）预测模式

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：

--------------（1）

式中L（r）、L（r0）分别为r、r0处的声压级。

如果已知r0处的A声级，则：

------------（2）

式（1）和式（2）等效。

如果已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于半自由空间，则：

--------------（3）

式（3）和式（1）等效。

建筑施工机械作业时，可视为处于半自由空间的点声源，故适用式（3）。根据不同施工阶段主要施工机械的噪声特性，依式（3）可对各施工阶段的施工机械噪声影响范围预测，对未提供声功率级LWA数据的施工机械，依据式（2）计算LA（r）预测值，不同施工机械噪声随距离的几何发散衰减情况见表5.1-3至表5.1-4。

表5.1-3  建筑结构改造阶段主要施工机械噪声随距离的几何发散衰减   单位：dB（A）

| 分类 | 施工机械名称 | 声压级LA（ro） | 声功率级LWA dB（A） | 距离r（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离r0（m） | dB （A） |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 汽车起重机 | 16吨汽车起重机 | 15 | 71.5 | 103.0 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 61.0 | 59.5 | 58.1 | 57.0 | 55.9 | 55.0 | 53.4 | 52.1 | 50.9 | 49.9 | 49.0 |
| 塔式起重机 | 塔式起重机 | 15 | 75.0 | 112.3 | 78.5 | 72.5 | 69.0 | 66.5 | 64.5 | 63.0 | 61.6 | 60.5 | 59.5 | 58.5 | 56.9 | 55.6 | 54.4 | 53.4 | 52.5 |
|  | 塔式起重机 （3-8）吨 | 2 | 73.0 | 130.5 | 59.0 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 45.0 | 43.5 | 42.1 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 37.4 | 36.1 | 34.9 | 33.9 | 33.0 |
| 水泥泵车 | 混凝土搅拌泵车 | 8 | 83.0 | 109.0 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 69.0 | 67.0 | 65.5 | 64.1 | 63.0 | 61.9 | 61.0 | 59.4 | 58.1 | 56.9 | 55.9 | 55.0 |
|  | 混凝土搅拌车 | 4 | 90.6 | 110.6 | 82.6 | 76.6 | 73.1 | 70.6 | 68.6 | 67.1 | 65.7 | 64.6 | 63.5 | 62.6 | 61.0 | 59.7 | 58.5 | 57.5 | 56.6 |
| 搅拌机 | 400升搅拌机 | 3 | 78.3 | 96.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 51.1 | 50.0 | 48.9 | 48.0 | 46.4 | 45.1 | 43.9 | 42.9 | 42.0 |
|  | TW375浆式搅拌机 | 2 | 71.8 | 85.8 | 57.8 | 51.8 | 48.3 | 45.8 | 43.8 | 42.3 | 40.9 | 39.8 | 38.7 | 37.8 | 36.2 | 34.9 | 33.7 | 32.7 | 31.8 |
|  | 涡流式搅拌机 | 2 | 72.0 | 86.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 | 44.0 | 42.5 | 41.1 | 40.0 | 38.9 | 38.0 | 36.4 | 35.1 | 33.9 | 32.9 | 32.0 |
|  | 斗式搅拌机 | 3 | 78.1 | 95.6 | 67.6 | 61.6 | 58.1 | 55.6 | 53.6 | 52.1 | 50.7 | 49.6 | 485 | 47.6 | 46.0 | 44.7 | 43.5 | 42.5 | 41.6 |
|  | 蛤蟆式搅拌机 | 2 | 86.0 | 100.2 | 72.0 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 58.0 | 56.5 | 55.1 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 50.4 | 49.1 | 47.9 | 46.9 | 46.0 |
| 振捣棒 | 50mm振捣棒 | 2 | 87.0 | 101.0 | 73.0 | 67.0 | 63.5 | 61.0 | 59.0 | 57.5 | 56.1 | 55.0 | 53.9 | 53.0 | 51.4 | 50.1 | 48.9 | 47.9 | 47.0 |
|  | 混凝土振捣棒 | 15 | 78.0 | 112.0 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.0 | 68.5 | 67.1 | 66.0 | 64.9 | 64.0 | 62.4 | 61.1 | 59.9 | 58.9 | 58.0 |
| 电锯 | 电锯 | 1 | 103.0 | 111.0 | 83.0 | 77.0 | 73.5 | 71.0 | 69.0 | 67.5 | 66.1 | 65.0 | 63.9 | 63.0 | 61.4 | 60.1 | 58.9 | 57.9 | 57.0 |
|  | WJ-104型圆锯机 | 15 | 84.0 | 119.0 | 91.0 | 85.0 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | 75.5 | 74.1 | 73.0 | 71.9 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 66.9 | 65.9 | 65.0 |
| 发电机 | 柴油发电机 | 2 | 95.0 | 120.5 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 69.0 | 67.0 | 65.5 | 64.1 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 59.4 | 58.1 | 56.9 | 55.9 | 55. 0 |

表5.1-4  装修阶段主要施工机械噪声随距离的几何发散衰减   单位：dB（A）

| 分类 | 施工机械名称 | 声压级LA（ro） | 声功率级 LWAdB（A） | 距离r（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离r0（m） | dB （A） |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 轮锯 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 | 104.0 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 59.1 | 58.0 | 56.9 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 51.9 | 50.9 | 50.0 |
| 切割机 | 切割机 | 1 | 88.0 | 96.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 51.1 | 50.0 | 48.9 | 48.0 | 46.4 | 45.1 | 43.9 | 42.9 | 42.0 |
| 磨石机 | 磨石机 | 1 | 82.5 | 90.5 | 62.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 48.5 | 47.0 | 45.6 | 44.5 | 43.4 | 42.5 | 40.9 | 39.6 | 38.4 | 37.4 | 36.5 |
| 卷扬机 | 电动卷扬机 | 1 | 84.0 | 85.0 | 57.0 | 51.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 40.1 | 39.0 | 37.9 | 37.0 | 35.4 | 34.1 | 32.9 | 31.9 | 31.0 |
| 起重机 | 德国ZDK2.8t | 15 | 71.5 | 103.0 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 61.0 | 59.5 | 58.1 | 57.0 | 55.9 | 55.0 | 53.4 | 52.1 | 50.9 | 49.9 | 49.0 |
| 电锯 | 木工电锯 | 1 | 103.0 | 110.0 | 82.0 | 76.0 | 72.5 | 70.0 | 68.0 | 66.5 | 65.1 | 64.0 | 62.9 | 62.0 | 60.4 | 59.1 | 57.9 | 56.9 | 56.0 |
| 电刨 | 木工压刨 | 2 | 90.0 | 95.2 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 59.1 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 54.5 | 53.1 | 52.0 | 51.0 | 50.0 |
|  | 木工平刨 | 2 | 85.0 | 89.3 | 71.0 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 54.1 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 49.4 | 48.1 | 46.9 | 45.9 | 45.0 |
| 电梯 | 外用电梯 | 2 | 83.0 | 93.5 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 55.0 | 53.5 | 52.1 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 47.4 | 46.1 | 44.9 | 43.9 | 43.0 |

注：①上表数据引自《噪声与振动控制工程手册》，（机械工业出版社，马大猷 主编）；②基础阶段中打桩机机械噪声有明显的指向性，不同距离的预测声压级，供参考；③装修阶段中砂轮锯、切割机、木工电锯机械噪声辐射具有指向特性，不同距离的预测声压级，供参考；④各施工阶段施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

对照以上表，不同施工阶段地块周边噪声敏感点受影响程度情况见表5.1-5。

表5.1-5  施工噪声对环境敏感目标最大影响预测  单位：dB（A）

| 施工阶段 敏感目标 | 主体结构调整阶段 | 装修阶段 |
| --- | --- | --- |
| 阳光实验幼儿园 | 85.0 | 76.0 |
| 鸿儒名邸 | 79.0 | 70.0 |

（3）影响结果分析

由预测结果可见，本项目施工期施工噪声对周边敏感目标影响最大时期为土石方、基础以及结构阶段，当高噪声施工设备在施工边界施工时，可造成界外150m左右范围内声环境超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，但因高噪声设备集中在边界施工的时间较短，故其影响是短时的，同时，施工噪声经周边建筑物隔声后，其影响范围会明显下降。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

为最大限度减少施工噪声对周边环境的影响，施工单位应做好噪声污染防治措施，严格加强施工管理，禁止夜间高噪声设施施工，其中土石方阶段应工程需要不可避免的抽水泵组夜间施工应向当地环保部门申请夜间施工许可证，经允许后方可施工。

综上所述，由于项目施工场所距周边环境敏感目标较近，在施工的过程中要做好对这些敏感目标的的防护措施，具体防治措施详见7.1.3章节“施工期噪声污染防治措施”。本项目施工期产生的噪声在采取一定的污染防治措施后，能够有效减轻施工噪声对周围敏感目标的影响。

5.1.4施工期振动环境影响分析

建设项目在施工过程中，打桩会对周围环境产生一定的振动影响，其影响程度取决于打桩的数量、桩间距、土质情况以及桩距离建筑物的远近程度等等，因此施工前应充分考虑各种因素，制定出合理有效的施工方案，并对可能发生的情况作出预测，从而减少打桩对环境的影响。

5.1.5施工期固废环境影响分析

本项目施工阶段固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。其中各工程施工过程中的挖方、填方在场内可达到平衡，因此多余土方量为零。

施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1营运期大气环境影响分析

营运期建设项目排放的主要大气污染物为污水处理站恶臭气体、试剂挥发蒸汽。天然气属清洁能源，燃烧产生的大气污染物很少，故对环境影响不大。试剂挥发蒸汽产生量和浓度均较低，对环境影响较小。本评价主要考虑污水处理站恶臭气体对周边大气环境的影响。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定：三级评价可以不进行大气环境影响预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

#### 5.2.1.1污水处理站恶臭气体环境影响预测分析

本项目自建地埋式污水处理站，污水处理过程中的臭气主要来自于调节池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。由于本项目污水处理站规模较小，污水站内各构筑物均加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。且臭气浓度低、产生量小，污水处理站采用天津东线新技术开发有限公司研发的E系列污水处理设施。设备为有容器类地上污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。建设项目拟在1F建设6m2的污水处理间用于医疗污水站的建设。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小。

建设项目污水处理站无组织大气污染物排放参数见表5.2-1，采用估算模式计算结果见表5.2-2。

表5.2-1 本项目污水站无组织废气排放源强参数

| 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 排放量（t/a） | 8.5×10-4 | 3.41×10-5 |
| 面源面积（m2） | 6 | 6 |
| 面源高度（m） | 1 | 1 |
| 评价标准（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |

表5.2-2 估算模式预测污染物浓度扩散结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% |
| 51 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |
| 100 | 0.06416 | 0.03208 | 0.002565 | 0.02565 |
| 200 | 0.03059 | 0.015295 | 0.001223 | 0.01223 |
| 300 | 0.02352 | 0.01176 | 0.00094 | 0.009404 |
| 400 | 0.01692 | 0.00846 | 0.000676 | 0.006763 |
| 500 | 0.01258 | 0.00629 | 0.000503 | 0.005029 |
| 600 | 0.009734 | 0.004867 | 0.000389 | 0.003891 |
| 700 | 0.007795 | 0.0038975 | 0.000312 | 0.003116 |
| 800 | 0.006418 | 0.003209 | 0.000257 | 0.002566 |
| 900 | 0.005405 | 0.0027025 | 0.000216 | 0.002161 |
| 1000 | 0.004636 | 0.002318 | 0.000185 | 0.001853 |
| 1000 | 0.004037 | 0.0020185 | 0.000161 | 0.001614 |
| 1200 | 0.003561 | 0.0017805 | 0.000142 | 0.001424 |
| 1300 | 0.003175 | 0.0015875 | 0.000127 | 0.001269 |
| 1400 | 0.002857 | 0.0014285 | 0.000114 | 0.001142 |
| 1500 | 0.002591 | 0.0012955 | 0.000104 | 0.001036 |
| 1600 | 0.002366 | 0.001183 | 9.46E-05 | 0.0009459 |
| 1700 | 0.002174 | 0.001087 | 8.69E-05 | 0.0008691 |
| 1800 | 0.002008 | 0.001004 | 8.03E-05 | 0.0008029 |
| 1900 | 0.001864 | 0.000932 | 7.45E-05 | 0.0007452 |
| 2000 | 0.001738 | 0.000869 | 6.95E-05 | 0.0006946 |
| 2100 | 0.001626 | 0.000813 | 0.000065 | 0.00065 |
| 2200 | 0.001527 | 0.0007635 | 6.1E-05 | 0.0006103 |
| 2300 | 0.001438 | 0.000719 | 5.75E-05 | 0.0005749 |
| 2400 | 0.001358 | 0.000679 | 5.43E-05 | 0.000543 |
| 2500 | 0.001287 | 0.0006435 | 5.14E-05 | 0.0005143 |
| 2600 | 0.001221 | 0.0006105 | 4.88E-05 | 0.0004883 |
| 2700 | 0.001162 | 0.000581 | 4.65E-05 | 0.0004646 |
| 2800 | 0.001108 | 0.000554 | 4.43E-05 | 0.0004429 |
| 2900 | 0.001058 | 0.000529 | 4.23E-05 | 0.0004231 |
| 3000 | 0.001013 | 0.0005065 | 4.05E-05 | 0.0004048 |
| 3500 | 0.000831 | 0.00041545 | 3.32E-05 | 0.0003322 |
| 4000 | 0.000702 | 0.0003511 | 2.81E-05 | 0.0002807 |
| 4500 | 0.000607 | 0.0003034 | 2.43E-05 | 0.0002426 |
| 5000 | 0.000534 | 0.00026675 | 2.13E-05 | 0.0002133 |
| 下风向最大浓度 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |
| 最大地面浓度距离（m） | 51 | 51 |

从表5.2-2中可以看出：各污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。且根据计算结果，两种污染物在各段距离浓度均远低于标准值。因此，本项目建成后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

#### 5.2.1.2大气环境防护距离

本项目无组织大气污染源源强参数见表5.2-3，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本项目的无组排放废气主要为污水处理站排放的氨和硫化氢，生产装置的无组织排放源的大气防护距离计算结果见表5.2-3。

表5.2-3  无组织排放废气产生情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 源强 t/a | 质量标准（mg/m3） | 面源面积 m2 | 面源高度 m | 计算大气防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 0.00085 | 0.2（一次值） | 16 | 1 | 无 |
|  | 硫化氢 | 0.0000341 | 0.01（一次值） | 16 | 1 | 无 |

从表5.2-3可以看出，氨和硫化氢的大气环境防护距离计算结果均为零，医院污水处理站采用地下设置，运行中由于微生物、原生动物、菌团等的新陈代谢作用，将产生氨、硫化氢等恶臭污染物，污水处理站采用天津东线新技术开发有限公司研发的E系列污水处理设施。设备为有容器类地上污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。建设项目拟在1F建设6m2的污水处理间用于医疗污水站的建设。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小，故不需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.3卫生防护距离设定

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：

Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。该地区的平均风速为3.3m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2-4。卫生防护距离计算结果见表5.2-5。

表5.2-4  卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表5.2-5  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 名称 | 排放速率t/a | 面源面积m2 | 卫生防护距离m | 最终设定卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 臭气 浓度 | 0.00088 | 16 | 0.015 | 50 |

由上表计算结果，并根据GB/T 3840-91规定，氨和硫化氢的大气环境防护距离计算结果较小，由于污水处理站采用天津东线新技术开发有限公司研发的E系列污水处理设施。设备为有容器类地上污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。建设项目拟在1F建设6m2的污水处理间用于医疗污水站的建设。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，不会对医院和周围的敏感目标产生不良影响，不需设置大气环境防护距离。具体见图3.1-1。

5.2.2营运期地表水环境影响分析

拟建项目排放废水主要为生活污水、医疗废水，经过医院自建污水处理设施处理后，可达到污水处理厂接管标准要求，对污水处理厂的处理效率不会产生不利影响；且该污水处理厂运行正常，本项目废水在其接纳能力之内。因此，拟建项目废水经预处理后通过市政污水管网排入阜宁县污水处理厂是可行的。本项目废水由城市污水管网收集经阜宁县污水处理厂处理达标后排放入入海水道南泓，对地表水环境无明显影响。

5.2.3营运期声环境影响分析

#### 5.2.3.1噪声源源强分析

建设项目建成营运后噪声源主要有设备运转噪声和社会生活噪声等，采用类比实测的平均声级确定其声源强度见表5.2-6。

表5.2-6 建设项目噪声污染源强一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 等效声级dB | 噪声源位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站设备 | 1套 | 50-60 | 地下污水处理站 |
| 社会生活噪声 | － | 60-70 | － |

#### 5.2.3.2建议

根据建设项目工程布局及其建设内容，其隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般隔声量在10-50dB（A）之间。泵类安装时采用了减振台座及软接头，柴油发电机组进行了减振处理。设备噪声除经过建筑物墙体隔声外，还有较长距离的扩散衰减，以建筑物墙体隔声量50dB（A）计，自然扩散的声能衰减按15dB（A）计，则设备噪声传到最近楼处的声压级均小于35 dB（A），与本底值叠加后，声环境仍能满足1类功能区要求。因此，建设项目的设备噪声源对外环境影响较小。

医院内交通噪声主要是医院120急救车和其它运送病人的车辆进出医院时产生的噪声对院区内敏感建筑产生的影响。车辆在高峰时段出入医院时产生的噪声将对门诊综合楼产生一定影响，因此必须在车辆出入高峰时段采取相应的防治与管理措施，加强医院进出车辆的管理，医院内汽车禁止鸣笛，特别是加强夜间车辆出入的管理及防治措施，以减小噪声影响。

5.2.4营运期固废环境影响分析

#### 5.2.4.1营运期固废环境影响分析

本项目产生的固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。项目固体废物利用处置方式汇总于表5.2-7。

表5.2-7  建设项目固体废物的利用处置方案汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 | 委托处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 危险固废 | HW01 | 3.486 | 委外 处置 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
| 2 | 污泥 | 废水处理 |  | HW01 | 8.322 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | - | 生活垃圾 | - | 23.908 | 环卫 清运 | - |

本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析和预测：

（1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响

项目产生生活垃圾每日由环卫部门专人袋装收集清运；所有医疗过程中产生的危险（医疗）固废在未转交给有处理资质的厂商和回收商前，均先放置于诊室及住院病房专门设置的医疗废物暂存室内。因此项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。

（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

项目危险（医疗）废物包装、运输过程中造成的环境污染主要考滤为废医疗器具中残留的药品、病原体等有机物质的散落、挥发及泄漏，建设方对废医疗器具均采用密封塑料桶储存，以防止残留的有机物质渗漏或挥发，采用上述措施后项目危险（医疗）废物包装、运输过程中由于散落、泄漏造成的环境影响较小。

（3）堆放、贮存场所的环境影响

项目生产过程中产生的危险固废总量为11.808t/a，其中医疗废物3.486t/a，这些废物如不经适当的堆置，除有损环境美观外还会产生有毒有害气体及扬尘，进入周围大气环境污染空气，废物经雨水淋溶或地下水浸泡后，有毒有害物质随淋滤水迁移，将会对当地的土壤、地下水构成严重的危害。因此项目在诊室及住院病房一楼、二楼和三楼分别专门设置了2m2、4m2、3m2的医废暂存间（位置详见附件十三：各楼层平面布置图），严格按照《医疗废物管理条例》中要求进行设置，具体要求如下：

①医疗废物暂存设施应远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所；

②采取严格的密闭措施，设专人管理，设有防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）；

③地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外）和下水（室内通向污水处理系统）；

④需配置照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）、紫外线灯和消毒液喷洒设施；

⑤库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志和“损伤性废物”等字样；

⑥分类收集，将损伤性等各类医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标志，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内；

⑦尽量做到日产日清，防止腐败散发恶臭，若做不到日产日清，贮存时间最长不超过48小时；

⑧制定医疗废物管理规章制度，分类收集、贮存、消毒等工作程序，医疗废物意外事故防范措施和应急预案。

根据以上要求进行严格的管理和运行，因此对周围环境所造成的影响较小。

（4）综合利用、处理处置的环境影响

项目产生生活垃圾委托阜宁县新区环卫部门定期收集清运；所有危险固废均委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司进行处理定期回收处置。因此项目产生的固废不会对周边环境造成不利影响。

综上所述，项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。但固体废物处理处置前在医院内的堆放、贮存场所必须严格按照国家固体废物贮存有关要求设置。建设单位应确保在开工前必须办理好固废委托处理相关手续，避免固废长期堆放产生二次污染。

#### 5.2.4.2建议

根据上述评价结果，本评价建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位在项目开工建设前必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免开工建设后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

5.2.5营运期土壤及地下水环境影响分析

本项目建成运营后，对土壤地下水可能造成影响的污染源为废水和固废，污染途径表现为：污水处理站污水和地下排污管道污水的渗漏，导致废水中污染物进入土壤并进一步下渗至地下水，从而造成土壤及地下水污染；雨水季节，雨水的淋滤，使固体废物中的有毒或有害物质周期性（降雨时）的从污染源通过包气带土层渗入含水层，进而污染土壤及地下水，地下水受污染的对象主要是浅层地下水。

本项目废水通过污水管网进入自建的污水处理站集中处理达标后，接管进入阜宁县污水处理厂处理，废水处理构筑物应做好硬化及防渗处理，避免废水中有毒有害污染物渗入土壤及地下水；固废收集至固定的暂存场所，并定期处理处置，固废堆放场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作，严禁随意丢弃和露天堆放。

因此，通过严格做好废水的收集和防渗、污水处理站构筑物的防渗以及固废暂存场所的防渗防淋等工作，并及时处理处置固废，建设项目对区域土壤及地下水影响较小。

5.3服务期满后环境影响评价

本项目大楼为租赁已有建筑，租赁期为12年，租赁期结束后，污水处理站将拆除，在可能的闲置期期间可能对环境造成一定影响。污水处理站各构筑物和设备表面残留的废渣和污泥需进行清除，统一处置，以免经雨水淋滤下渗可能对地表水和浅层地下水造成污染。污水处理站残存的药剂需妥善处置，回收利用或者作为危废委托有资质单位处置。

在落实好服务期满后的拆除和废弃物回收处置工作的基础上，本项目服务期满后不会对环境造成不良影响。

5.4建设项目内部设施对本项目的影响分析

建设项目内部设施对院内的影响主要表现为污水站的恶臭影响。污水处理过程中的臭气浓度低、产生量小，污水处理站采用天津东线新技术开发有限公司研发的E系列污水处理设施。设备为有容器类地上污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。建设项目拟在1F建设6m2的污水处理间用于医疗污水站的建设。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小，对院内敏感区基本无影响。

污泥经消化处理并要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对各构筑物的底部进行防渗处理。

通过以上措施处理后，建设项目污水处理站对医院内部的影响较小。

5.5外环境对本项目的影响分析

由于拟建项目本身也是环境保护目标，因此，有必要分析周围环境对本项目的影响。

5.5.1机动车尾气对建设项目的影响分析

建设项目周围的主要道路为东北侧的哈尔滨路，为交通支路，车流量较大，本报告主要预测分析哈尔滨路的机动车尾气排放对建设项目的影响。预测因子为CO、NOx、THC。

#### 5.5.1.1预测模式

预测采用CALINE4模式，为了预测道路汽车尾气排放污染物在接受点产生的浓度，CALINE4模式将道路划分成一系列的线元，分别计算各线元在该点产生的浓度（见图5.4-1所示），然后再求和计算整条道路汽车尾气在该点产生的总浓度。

图5.4-1  CALINE4模式的线元化分示意图

（1）线元的划分方法

预测点与道路的距离是指该点到道路中心线的垂直距离。第一个线元的长度与道路宽度相等，为一边长等于路宽的正方形，它的位置由道路与风向的夹角（θ）决定。第一个线元的位置如下确定：若风向与线源夹角θ<45度时，过测点P作一条与P1P2成45度的线（方向朝P2一侧），交点即为第一个线元中心点；若θ≥45度时，过P点作Y轴的平行线与P1P2的交点为第一个线元中心点。

确定了影响预测点的线源段的起点A和终点B，其它线元将以第一个线元为基础，分别向A端和B端截取第二、第三…第N个线元。

第一个线元的长度为道路的宽度，其它线元的长度和位置由下面公式确定：

式中：La──为线元长度；

W──为道路宽度；

n──为线元编号；

Lr──1.1 + θ3/（2.5×105）为线元长度增长因子，与道路与风向的夹角有关（θ以度为单位）。

线元距接受点越远，其对接受点的影响就越小，线元的长度就越长。按上式来划分线元，综合考虑了计算的精确度和计算效率。

（2）扩散模式

划分后的每一线元看作一个中点在线元中心，方向与风向垂直的相应的有限长线源（FLS）。以线元中心为坐标原点，下风向为X轴正方向，对每个线元建立平面坐标系，把线元内汽车尾气的排放看作沿有限线源FLS上排放，再用下述高斯模式来模拟该有限线源的扩散：

其中；，x1和x2分别是线元左、右端点和测点的横风向坐标，此积分可用不完全伽马函数计算。

最后叠加各线元在测点的计算结果。

（3）扩散参数计算方法

CALINE4模式采用初始混合区来模拟车流运动对汽车尾气扩散的影响，初始混合区的宽度（σY0）定义为机动车道路宽度再在两旁各加上3m，增加的宽度代表运动汽车尾迹对尾气水平扩散的影响。初始混合区高度可用下式计算：

σZ0（m）=1.6+0.1×T

T为汽车尾气污染物在混合区内滞留的时间（s），

上式中W为混合区宽度，u为地面风速，θ为风向与道路夹角。

自初始混合区外缘到500m范围内的扩散参数可用线性内插法求得。即按初始混合区的σz0和σY0以及500m处的σz和σY内插处于初始混合区和500m之间的其它各点的扩散参数。

以上方法仅适用于有风情况（U10≥1m/s），对于小风静风模式（U10<1 m/s），则应采用HIWAY-2中微元法，即对每线微元使用下式计算其对测点浓度贡献值，然后再叠加：

式中η和C按下式计算：

，

，

和分别是横向和铅直向扩散参数的回归系数（σy=σz=T,σz=T），T为扩散时间（s）。

#### 5.5.1.2预测源强

（1）车流量统计

拟建项目东北侧哈尔滨路为交通支路，根据现场调查，各类型车辆的平均流量见表5.5-1。

表5.5-1  各类型车流量（辆/h）

| 道路名称 | 预测时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 300 | 110 | 56 | 466 |
|  | 夜间 | 120 | 64 | 38 | 222 |

注：①根据《公路工程技术标准》（JTGB-2003）表2.0.2，各汽车代表车型与车辆折算系数，大型车：载质量＞7t～≤14t的货车，车辆折算系数为2.0；中型车:＞19座的客车和载质量＞2t～≤7t的货车，车辆折算系数为1.5；小型车≤19座的客车和载质量≤2t的货车，车辆折算系数为1.0。

②高峰车流量=平均车流量×1.4。

- 等速工况下，各种类型车辆在各种车速下的气态污染物排放系数见表5.5-2。

表5.5-2 车辆单车排放因子Eij推荐值（g/km·辆）

| 平均车速（km/h） | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | THC | 8.14 | 6.70 | 6.06 | 5.30 | 4.66 | 13.72 |
|  | NOx | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | THC | 15.21 | 12.42 | 11.02 | 10.10 | 9.42 | 9.10 |
|  | NOx | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | THC | 2.08 | 1.79 | 1.58 | 1.45 | 1.38 | 1.35 |
|  | NOx | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

注：排放因子参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）

（3）车辆排放污染物线源，按连续污染线源计算，线源的中心线即路线中心线，气态污染物排放源源强按下式计算：

式中：Qj—j类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）；

Ai—i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij—汽车专用公路运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。

（4）汽车行驶平均速度计算

小型车平均速度计算公式：

式中：Y—小型车的平均行驶速度，km/h；

X—预测年总交通量中的小型车小时交通量，车次/h。

中型车速度计算公式：

式中：YM—中型车的平均行驶速度，km/h；

X—预测年总交通量中的中型车小时交通量，车次/h。

大型车平均行驶速度按中型车车速的80%计算。

由以上分析计算得到各种气态污染物排放源强统计见表5.5-3。

表5.5-3  机动车尾气各种气态污染物排放源强

| 路段 | 监测 时段 | 气态污染物排放源强[mg/（s·m）] |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | THC |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 3.62 | 0.475 | 1.63 |
|  | 夜间 | 3.27 | 0.524 | 1.29 |

#### 5.5.1.3预测结果

项目拟建地周边道路汽车尾气沿路肩的衰减情况见表5.5-4。

表5.5-4交通尾气距路肩不同距离的扩散浓度预测  单位：mg/m3

| 道路名称 | 预测因子 | 距路肩的距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 哈尔滨路 | CO | 0.05292 | 0.04921 | 0.04284 | 0.03605 |
|  | NOx | 0.03723 | 0.01246 | 0.00966 | 0.00686 |
|  | THC | 0.01667 | 0.0164 | 0.01428 | 0.01201 |

由表5.4-4可知，哈尔滨路的交通尾气在距路肩10m处能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中CO和NOx中的限值。本项目边界处种植有绿化带，经绿化带吸收，道路产生的交通尾气对本项目的影响较小。CO环境空气质量标准为4mg/m3，NOx环境空气质量标准为0.10mg/m3，THC参照以色列环境空气质量标准，为2.0mg/Nm3。

5.5.2交通噪声叠加对建设项目的影响分析

建设项目东北侧的哈尔滨路为城市交通支路。为了降低道路交通噪声的影响，要求医院内部布局合理，并采取场界绿化等措施。临街立面处于噪声影响峰值的房间，布置对噪声影响较为不敏感的用房。对噪声影响要求较高的用房应安排在非临街的一侧，且应远离医院内外的主要噪声源。建设方拟采取两种措施：（1）设置绿化隔离带，绿化采用乔、灌、草相结合的方法，增大绿化隔声降噪效果；（2）对临近交通干道的建筑物进行隔音处理，外墙加设保温板和中间空气层，采用隔音双层门窗并对节点进行密封处理。

本项目建筑物与哈尔滨路道路中心线的最近距离见表5.5-5。

表5.5-5  交通干道中心线与项目的距离情况一览表

| 道路名称 | 路宽（m） | 道路中心线与最近建筑物的距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 12 | 30 |

#### 5.5.2.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的推荐的公路噪声预测模式进行预测，即将公路上的汽车流按照车种分类，先计算某一类车的小时等效声级，再使用能量迭加的方法计算总的等效声级，计算公式如下：

式中：Leq（h）i—第i类车辆的小时等效声级，dB（A）；

L0ei—第i类车的参考能量平均辐射声级，dB（A）；

Ni—在指定时间T（1h）内通过某预测点的第i类车流量；

D0—测量车辆辐射声级的参考距离，D0=15m；

D—车道到预测点的距离，m；D>15m；

Si—第i类车辆的平均速度，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

a—地面覆盖系数，取决于现场地面条件，a=0或a=0.5；

Φa—代表有限长路段的修正系数，其中Φ1、Φ2为预测点到有限长路段两端的张角（rad）；

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

#### 5.5.2.2预测参数

①L0ei

L0ei与车种和车速Si及路面性质有关，各类机动车辆，距行驶路面中心线7.5m处的平均辐射噪声级由下表所列的回归方程式计算。

表5.5-6 车辆分类及辐射噪声级L0e值（dB）

| 车型 | 标定重量（货车） | 标定座位（客车） | 辐射噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车（S） | 2吨以下 | 19座以下 | 59.3+0.23V |
| 中型车（M） | 2.5-7吨 | 20-49座 | 62.6+0.32V |
| 重型车（H） | 7吨以上 | 50座以上 | 77.2+0.18V |

②Si

小型车车速平均取70km/h，中型车车速平均取60km/h，大型车车速平均取50km/h。

③Ni

本项目周边道路交通流量统计情况见表5.5-7。

表5.5-7车流量统计表（辆/小时）

| 道路名称 | 预测时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 300 | 110 | 56 | 466 |
|  | 夜间 | 120 | 64 | 38 | 222 |

#### 5.5.2.3预测结果

周边交通噪声对拟建项目的影响预测结果如表5.5-8。

表5.4-8 交通噪声仅考虑距离衰减的预测结果  单位dB（A）

| 道路 | 项目边界 | 最近建筑物 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 54.7 | 47 | 53.5 | 44.8 |

由预测结果可知，在仅考虑距离衰减的条件下，交通噪声昼夜对项目边界及最近建筑物的影响符合1类区标准（昼间55dB，夜间45 dB）。道路与院区中间设有绿化带，绿化阻隔以及绿化吸声作用可以减低3-5dB噪声量。经过距离衰减、绿化阻隔以及绿化吸声作用后，哈尔滨路的交通噪声对本项目基本没有影响。

综合章节“5.2.3营运期声环境影响分析”，叠加交通噪声后绘制建设项目运营期噪声等值线图，见图5.4-1、5.4-2。从图中可以看出，项目内各高噪设备经隔声、减震后对周边声环境基本无影响，哈尔滨路对建设项目影响较小。建设项目运营期无论昼夜，声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

5.5.3周边企业对建设项目的影响分析

建设项目周边为商住混合区域，主要为居民区和商业区域，项目所在评价范围内没有工业制造企业，因此，不考虑周边企业对本项目的污染影响。

5.6生态环境影响分析

5.6.1生态影响因素分析

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号，总占地面积900平方米，总建筑面积2500平方米。目前处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。但有几方面因素，将会影响该地的生态环境。

#### 5.6.1.1人口

项目建成后，随着周边市民前来就诊，地块内人口总量将有所增加，其生态影响指标——碳循环体系的碳释放量和耗氧量会有一定量的增加，区域环境的生态负荷也将随之而有所增加，因此该项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响，减少环境损失。

#### 5.6.1.2土地利用

该项目的区域性开发建设将规划地块范围内的土地作重新调整和统一规划，会不可避免地占用农居等土地资源，区域内用地性质将明显发生改变，使之从城镇住宅用地等混杂的用地功能完全调整为城市商业用地。因此，应进行统一规划建设，推进城市化进程，营造更优美的区域景观。

#### 5.6.1.3水土流失

该项目建设期间地基等工程施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观，将造成一定的不利影响。

5.6.2生态保护措施

#### 5.6.2.1控制水土流失

该项目建设过程中应对区块施工工地和开采土石方工地采取多种措施，有效控制区域水土流失。

（1）土石方开采区的开挖原料应尽可能地用于填方和其它综合利用，工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，及时与其它道路、建筑等施工工地联系，促进完全利用。

（2）区块内部土地开挖工程施工时应注意对附近河道的保护和建设，防止将废渣冲入河道，严禁泥浆水未经处理直接排入河道，避免造成河道水质进一步恶化等不利影响。

6社会环境影响评价

6.1评价目的

本项目为医疗服务建设项目，可能对社会环境产生的影响有：①由于项目不合法、不合理造成的社会质疑；②可能造成社会环境破坏；③可能引发社会矛盾的产生。通过对项目进行社会环境影响评价，可以在一定程度上确定项目建设对当地社会环境所带来的有利和不利影响，针对不利因素，通过采取措施以减少项目产生的不利影响和受损人群，也可以进一步明确项目所产生的有利影响是否可维持项目所在地区可持续性发展。

6.2评价内容

6.2.1项目用地安全性及选址合法性

社会环境是人们生活、工作、休闲、社交等参与社会活动的小区域环境，它由房屋、街道广场、道路交通、人群等实物要素和历史、文化氛围等非物质人文环境组成。

本项目为医疗服务建设项目，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类“第三十六大类：教育、文化、卫生、体育服务业，第29条：医疗卫生服务设施建设”。同时，本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，亦不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中项目，符合国家及江苏省相关产业政策。

同时，本项目选址合理，建设项目位于阜宁县哈尔滨路，在具体的施工设计中,做到套型结构科学合理，供水、供电等基础设施基本齐全，绿化、美化、亮化工程实施到位。建设项目属于阜宁县污水处理厂污水处理服务范围内。

综所上述，本项目合法性、合理性受到质疑的可能性较小。

6.2.2本项目与周边环境的协调性

建设项目所在地块不产生工业污染源，在项目施工过程中对外环境产生的影响是短暂的，并且大都是可逆的，多数环境影响随着施工的结束而终止，故在采取一定的防治措施后，施工期对周围环境的影响是可接受的。在项目建成后的营运期，由于给外环境带来主要影响的生活污水和医疗废水、废气、生活垃圾和医疗固废都得到较为妥善的处置，因而对环境的影响较小。

本项目为医疗服务建设项目，项目符合盐城市城市总体规划的要求。本项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，并与周围的城市景观相互衬托、相互协调。

因此，本项目建设与周边环境不存在明显冲突。

6.2.3本项目可能造成的社会环境破坏

在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响。施工过程中会产生大量粉尘，施工机械会有作业噪声，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染，施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。

本项目在施工过程中产生的废气、废水、噪声、固废排放对周边环境产生一定的破坏和干扰，废气污染物的排放（粉尘）会对空气质量下降有贡献作用，废水排放会污染地表径流，施工噪声会影响周边居民的正常生产、生活及学习，同时固废如果处置不当也会对环境较大的影响。

本项目在施工期及时清理建筑垃圾、定时路面洒水、种植绿化带、定期清理设备灰尘等措施，来减少粉尘的产生；施工现场建造生活污水站和隔油池等污水临时处理设施，污水经预处理后进入阜宁县污水处理厂进行处理实现稳定达标排放；施工造成的建筑垃圾及时清理；施工期产生的噪声通过采用低噪声设备、设置声屏障等措施来降低噪声对周边居民的影响。可见，本项目建成后，不会使当地环境质量下降。

6.2.4本项目可能引发社会矛盾的风险

本项目在施工过程中，由于施工不当等原因发生人员坠楼、石块砸伤等事故，可能对当地居民带来干扰，影响其正常的生活与通行，甚至会对周边居民产生恐慌，引起谣言。另外，由于处置不当，导致居民对建设单位进行干扰，使建设单位无法进行正常的建设和投产。

本项目在建设投产前，进行了安全生产检查、环保手续等程序，同时发放调查意见表，了解居民的意见，在投产前，与居民做好沟通，按群众意见进行完善和调整。对抵触情绪较大的群众，采用“换位”思考方式尽力解决他们的实际问题，消除其对抗心理。充分利用电视台、电台、报纸等新闻媒体进行正面报道，消除误解。

6.2.5 本项目社会环境影响评价结论

综上所述，项目可能引发的社会环境问题较少。

为减少社会矛盾及不稳定，建设单位应建立风险预警制度，对建设过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强安全建设的宣传及制定细致的规章制度，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉及单位的主要领导要亲临现场，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

7污染防治措施评述

## 7.1施工期污染防治措施

7.1.1施工期大气污染防治措施

7.1.1.1施工扬尘

施工期对大气造成污染的主要是粉尘，应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关规定控制施工期粉尘。同时，根据《江苏省大气污染防治条例》的要求，工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案并监督实施；施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。

根据本项目施工规模拟定的施工扬尘控制方案如下：

（1）施工标志牌的规格及内容

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况图、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，土建工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

（3）土方工程防尘控制方案

土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，应留足回填的好土，多余土方应一次运走，避免二次搬运。

根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》中第二十二条“施工现场应当按照规定设置围挡、车辆冲洗设施和临时厕所、垃圾收集容器等临时环境卫生设施。施工期间应当及时清运渣土，采取措施防止扬尘和污水污染周围环境。驶出施工场地的车辆应当保持整洁。竣工后应当及时清除废弃物料，清理施工现场，拆除临时环境卫生设施”以及第二十九条“任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放或者处置建筑垃圾、工程渣土。因建设施工、拆除产生的建筑垃圾、工程渣土等废弃物应当单独堆放，不得倒入城市生活垃圾收集站”，本项目施工期间渣土及建筑垃圾应当分类、分规格存放，散体物料应当采取挡墙、覆盖等措施，易产生粉尘的材料应当在库房或密闭容器内存放，施工现场的施工垃圾，应设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运；对容易产生扬尘污染的裸置土方，裸置六个月以上的土方，应当采取绿化措施，裸置六个月以下的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。表7.1-1为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

表7.1-1 施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

针对渣土车扬尘，采取以下措施进行控制：

①强制推行工地进出口硬化标准，从施工硬件上防止渣土装载作业造成扬尘污染。工地主要道路实行硬化处理，工地出口处必须设有混凝土冲洗台，冲洗台要与大门等宽，长度不少于6米。工地在进行出土作业时必须配备8名以上清扫保洁员和高压水枪，高频次洒水降尘、冲洗进出工地车辆。

②强制推进运输车辆密闭化工程，从运输硬件上防止渣土运输作业造成扬尘污染。实施密闭运输是防止渣土运输抛撒污染的治本之策，渣土、砂石的车辆必须加装密闭装置，实行覆盖或密闭化运输。

另外，土石方运输车辆控制措施如下：

①土石方运输车辆（包括部队所属车辆）在驶离施工现场时，必须采取措施清扫车体，洗净车轮，严禁轮胎带泥上路；

②必须在土石方运输车辆车箱上部覆盖篷布，避免在行驶过程中尘土飞扬或泥土洒落路面；

③必须保持土石方运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车箱完好无损，严禁车箱底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物；必须配备后车箱挡板，凡无后车箱档板的车辆，不准从事土石方运输业务；

④土石方运输车辆不得超载、超宽、超高运输；

⑤从事土石方运输的车辆必须到市余泥渣土排放管理部门指定地点弃土，严禁随意乱倒。

施工阶段产生的建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。

（4）建筑材料的防尘控制方案

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

①密闭存储；

②设置围挡或堆砌围墙；

③采用防尘布苫盖；

④其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘控制方案

施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

①覆盖防尘布、防尘网；

②定期喷洒抑尘剂；

③定期喷洒压尘；

④其他有效的防尘措施。

（6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带

施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

（7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘控制方案、运输线路和时间

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（8）施工工地道路防尘控制方案

施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车型道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：

①铺设钢板；

②铺设水泥混凝土；

③铺设沥青混凝土；

④铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；

⑤其他有效的防尘措施。

（9）施工工地道路积尘清洁方案

可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（10）施工工地内部裸地防尘控制方案

施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

①覆盖防尘布或防尘网；

②铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料；

③植被绿化；

④晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；

⑤根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；

⑥其他有效的防尘措施。

（11）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

（12）混凝土的防尘控制方案

施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（13）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘控制方案

施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（14）设专职人员负责扬尘控制方案的实施和监督

各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（15）工地周围环境的保洁方案

施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（16）提倡绿色施工

建设项目应参照《绿色施工规程》的要求对建设项目施工期产生的扬尘进行控制。

①施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理，土方应集中堆放，对裸露场地和土方堆放处采取覆盖、固化或绿化等措施进行防护；

②施工现场办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化；

③施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地应平整坚实；

④施工现场建立封闭式垃圾站，建筑内施工垃圾的青云，必须采取相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

本项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）中的相关规定实施。具体措施如下：

①在项目场界周边设封闭围栏，减少居民点受施工扬尘的影响；

②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；

③施工现场土方作业应采取防止扬尘措施；

④从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施；

⑤施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

⑥施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施；

⑦建筑内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；

⑧施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，应及时清运出场；

⑨施工现场的机械设备、车辆的尾气排放均应符合国家环保排放标准的要求，施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（17）对敏感目标的污染防治措施

本项目施工扬尘的影响范围为施工场地周围60m左右的范围内。为了保护周边环境敏感目标，本项目施工期间应采取以下特殊措施：

①在周边设围栏，减少居民点受施工扬尘的影响；

②在进行挖土作业时，对作业面和土堆适当喷水，及时运走泥土及建筑垃圾，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

③尽量减少砂粉等建筑材料的堆存量，并采取有效的遮盖措施；

④合理选择运输车辆的行驶路线及运输时间；

⑤加强施工管理，提倡文明施工。

7.1.1.2油漆废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

根据本项目工程分析，装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投产。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。

7.1.2施工期废水污染防治措施

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场建造生活污水站、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后排入市政污水管网，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。

（5）在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。例如，设置池塘，即可以在施工期间加以利用，以后又可以成为场地永久的景观。

（6）厨房应设置隔油装置，并及时清理；厕所的生活污水站应做抗渗处理；盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接排入阜宁县污水处理厂集中处理。

7.1.3施工期噪声污染防治措施

建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民”（《中华人民共和国环境噪污染防治法》）第三十条）。

由于施工场地噪声对环境的影响较大，施工期各阶段对周边环境敏感目标的噪声影响见下表7.1-2。

表7.1-2  施工噪声对环境敏感目标最大影响预测  单位：dB（A）

| 施工阶段 敏感目标 | 土石方阶段 | 基础阶段 | 结构阶段 | 装修阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光实验幼儿园 | 81.7 | 93.0 | 85.0 | 76.0 |
| 鸿儒名邸 | 75.7 | 87.0 | 79.0 | 70.0 |

由上表可知，各施工阶段噪声在以上环境敏感目标的贡献值均超过声环境质量标准（GB3096-2008）中的1类区标准，因此必须采取噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，以最大限度地减少噪声对环境的影响。具体措施有以下几点：

（1）选用低噪声的施工机具和先进的工艺，基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。施工过程中抽水泵组因昼夜连续作业，会对周围环境造成影响，因此抽水泵应布置在场地中央，并尽可能远离周边居民点或居民住宅小区，且对抽水泵组加隔声罩，研究表明，隔声罩能有效地起到隔声作用，一般可降噪10dB左右，另外泵的噪声往往和振动有关，为防止泵系统的振动所引起的噪声及其传播，需对抽水泵安装减震器及隔音棉，支架下方增加隔振垫等，采用这些措施后，可使由于泵组振动引起的噪声大大降低。

（2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的必须有有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。

（3）在居民区等敏感区附近施工时，可设置临时移动声屏障，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。

（4）在高噪声设备周围设置隔声设施及掩蔽物。

（5）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。

（6）尽量压缩减少工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

（7）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

（8）施工现场要设置防护围栏，以缩小施工扬尘扩散范围和噪声污染。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与施工现场周围单位、民民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投拆电话，接受噪音扰民的投拆，并对投诉情况进行积极治理。

7.1.4施工期固废污染防治措施

（1）施工人员居住区的生活垃圾均实行袋装化，确保垃圾渗滤液不外溢，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，采取以上措施后，确保了本项目垃圾及其渗滤液不外溢。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）在工地废料被运送到合适的市场以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。

（4）建设、施工单位，应在申办建设工程审批手续同时，持相关资料向辖区建筑垃圾、渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，不得将建筑垃圾、工程渣土混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾、工程渣土，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾、工程渣土与生活垃圾分别收集，并堆放到指定地点。各类施工工地应按要求设置围栏，物料应堆放整齐，保持工地和周围环境整洁。不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土。

（5）建筑垃圾、工程渣土运输处置作业，应当遵循市容环境卫生作业规范和质量标准。市容环境卫生管理部门对建筑垃圾、工程渣土运输、处置的质量进行监督检查。运输建筑垃圾、工程渣土的车辆应有防撒落、飘扬、滴漏的措施，实行密闭加盖，施工中产生的泥浆和其它浑浊废弃物外运处置，应用专用车辆运输。

运输车辆的行驶路线和时间，由建筑垃圾、工程渣土管理部门会同公安交通管理部门确定。车辆运输应按规定的运输路线和时间运行，运输途中不得乱倒。

（6）建设项目回填建筑垃圾、工程渣土的，应向县建筑垃圾和工程渣土管理部门提出申请，由县建筑垃圾和工程渣土管理部门统一安排调度。

各类建筑垃圾、工程渣土消纳场的设置，应符合城市规划和市容环卫、环保等有关规定。应符合城市建筑垃圾处置、核准条件，并经市城市管理局核准后方可运营。

建筑垃圾、工程渣土储运消纳场应有完备的排水设施和道路，应配备必要的机械设备和照明、防污染等设施。

储运消纳场不得受纳有毒有害垃圾和生活垃圾，保持环境整洁。入场的建筑垃圾、工程渣土，应分类堆放。

（7）其中各工程施工过程中的挖方、填方在场内可达到平衡，因此多余土方量为零，不设置永久弃渣场。但本项目施工场地需设置临时性渣土堆场，占地面积约800m2，在施工及暂存过程中就土方开挖及临时堆置方式应注意以下几点：

①建设项目土石方开挖时，要求至上而下、分层开挖，土石分区堆放，以便回填利用：开挖渣料临时堆放时，要求将易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用；

②对于易流失地段，可采用编制袋装料砌挡墙临时拦挡。弃渣堆放时，应先拦后弃。

③加强施工管理：要求工程开挖渣料临时堆放时需采取必要拦挡及排水措施，严禁开挖渣料乱堆乱放或是直接弃于沟渠内。

7.1.5施工期表土保护措施

建设项目挖填方、整平、铺装、建筑和径流侵蚀都会破坏或改变宝贵而不可再生的表土，因此应将挖填区和建筑铺装区表土（一般为10-15厘米厚的土层）剥离、储存，用于需要改换土质或塑造地形的绿地当中。在项目建成后清除建筑垃圾、回填优质表土，以利地段绿化。

7.1.6施工期地下水污染防治措施

建设项目施工期对地下水的影响主要来自打桩、挖生活污水站、挖 、挖地下管道等过程，打桩、挖生活污水站、挖 或挖地下管道深度太大均会影响到地下水含水层。因此在施工过程中，必须充分考虑地下水资源的条件，统筹规划，合理布局打桩点、生活污水站、地下管道位置。

项目地下水污染防治要加强监管，做好勘测、设计、施工、验收各阶段地下水防治工作。

（1）水文地质勘测

要详尽了解最高地下水位的标高、类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力以及历年气候变化情况、降水量、蒸发量及地层冻结深度等技术指标，这是合理确定工程防水标高、防护要求与地下水污染防治的前提与保证。

（2）结构自防水设计

①选用合理结构形式：应根据防护要求、使用功能结合工程地质和水文地质条件等因素综合确定，能短的不长、能整的不散，避免结构突变（或断面突变），尽量使结构选型规则、整齐，借以提升结构的整体刚度。

②优化构造节点设计：结构设计中要尽量减少裂缝开展及变形缝的设置。后浇带与构造节点的防水宜优先采用复合式防水设计，如中埋式止水带与外贴防水层复合使用；中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌逢材料复合使用等。

③避免设计上“强度越高越好”的错误观念：高强度的混凝土中水泥含量较多，产生大量水化热易使结构开裂。如采用较高强度的混凝土时，宜优先采用水化热小的矿渣水泥。

（3）降排水系统设计

①排水是指坑内明排，一般是在基坑周围设置排水沟及集水井，用抽水设备不断将基坑中的渗水排除，疏干开挖土方及基础施工的作业面，随排随挖，措施比较简单。

②降水是人工强制降低施工面地下水位，一般应根据含水层特性、渗透系数、降水要求 （深度）等确定。

7.1.7施工期土壤污染防治措施

建设项目施工期对土壤的影响来自是建筑垃圾的堆放，建筑垃圾进入土壤后，会使土壤物理性质变劣，不利于植物的生长。土壤保护应以预防为主。因此本项目在施工过程预防土壤污染的重点应放在建筑垃圾的及时清运，加强固体垃圾的监管，并合理规划绿地建设。

## 7.2营运期污染防治措施

7.2.1营运期大气污染防治措施

建设项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体、试剂挥发气体等。

（1）污水处理站恶臭气体

医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是氨和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。

项目污水处理站各构筑物均采取地埋式，池顶加盖、周围采取绿化措施，污水处理过程中的臭气浓度低、产生量小，经周边绿化吸收后在院区内无组织排放，对院内敏感区基本无影响。经预测污水站周边环境空气中氨、硫化氢的最高浓度值均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准值的要求。

（2）试剂挥发废气

本项目医废暂存间等处产生少量的试剂挥发蒸汽。医疗废物暂存间暂存的废物和废液会产生挥发废气，主要污染物为碘酒、乙醇（浓度70-75%）等。本项目对医疗废物暂存间采用全封闭式设计，并设置气体净化排风装置，气体净化后排放。

以上少量的试剂挥发废气在采取通风净化措施的情况下，对大气环境的影响很小。

综上所述，本项目废气采取以上措施可确保各污染物均低于标准限值排放，大气污染物防治措施切实可行。

7.2.2营运期废水污染防治措施

根据国家环保部《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），并参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），医院污水处理原则如下：

（1）全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

（2）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

（3）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

（4）分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

（5）达标与风险控制相结合原则。全面考虑本项目污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

（6）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

根据这些原则，本报告书结合该项目实际情况，对本项目拟采用的污水处理工艺进行详细分析，并论证该工艺的可行性。

7.2.2.1医院污水特点

本项目属于不设传染病房的专科医院性质，根据医院各功能科室的设置情况分析，本医院污水主要来源于门诊和住院病房等排水。根据院方提供资料，X光室采用干式显影，因此无显影废水排放，亦无放射性废水排放。

诊室、住院病房污水中受到粪便、传染性细菌和病毒等有病原性微生物污染，具有一定的传染性。以上废水具有空间污染、急性感染和潜伏性污染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径或严重污染环境。

7.2.2.2医院污水处理的原则

（1）根据医院废水的收集要求，对于医疗废水、生活污水分质处理后一并送入污水处理站进行处理。

（2）混凝池产生的污泥，属于危险废物，必须进行无害化处理，送专门的处理机构处置，不得作为蔬菜或块茎作物的肥料。

（3）医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施，各种构筑物必须加盖密封，以避免污水渗漏污染土壤及地下水源而造成的二次污染。

7.2.2.3医院污水处理工艺选择

（1）废水处理工艺选择

本项目废水采用一级处理，职工生活污水和医疗废水合流进行处理，经污水处理站处理达标后排入污水管网，接管阜宁县污水处理厂。该污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀池+二氧化氯消毒”处理，符合《医院污水处理工程技术规范》（JI2029-2013），能较好的满足医院废水处理需求。经该工艺预处理后，各项污染物均有一定程度的削减，能达到《医疗机构水污染物排放标准》中接入污水处理厂的接管要求。

表7.2-1 污水处理工艺规范相符性对比分析表

| 序号 | 本项目污水处理工艺 | 规范 | 要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级污水处理工艺（格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯消毒） | 《医院污水处理工程技术规范》 | 出水排入城市污水管网的非传染病医院污水可采用一级强化处理工艺 | 相符 |
| 2 | 二氧化氯消毒 |  | 适用于各种规模医院污水的消毒处理 | 相符 |
| 3 | 综合废水经院内预处理后排入污水处理站处理后接管 | 《医院污水处理设计规范》 | 职工生活污水可与医院污水合流进行处理 | 相符 |

（2）接触消毒

下面对消毒单元的工艺进行比较选择。确定本项目的污水处理工艺的可行性。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。各种消毒方法的综合比较见表7.2-2。

表7.2-2  常用消毒方法比较

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的PH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

通过比选评价认为，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但其危险性大，易泄漏，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。二氧化氯消毒具有氧化作用强，投放简单，不受PH影响等优点。根据评价调研，目前医院污水消毒多数采用二氧化氯消毒。因此本医院采用自制二氧化氯消毒。

根据《《综合医院建筑设计规范》要求：“化学法适用于规模>500床的医院污水处理消毒系统”，本项目拟建床位15张，因此本项目拟采用电解法生产二氧化氯。

电解法生产二氧化氯即直接电解氯酸盐产生二氧化氯，其反应原理：由于电解槽阴极的催化作用，电流的作用微小，氯酸根离子生成二氧化氯的还原速率是非电化学控制的，电催化仅加速了还原反应，电解法制备二氧化氯是基于一个自动催化循环的过程。反应原理如下：

本项目通过二氧化硫发生器进行消毒，二氧化硫发生器由供料系统、反应系统、安全系统、自动控制系统和吸收投加系统组成。原料供应系统内的次氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到反应罐内，在一定温度下经过负压曝气反应生成二氧化硫和氯气的气液混合物（反应方程式为：2NaClO3+4HCl（浓）=2NaCl+Cl2+2ClO2+2H2O），经吸收系统吸收制成一定浓度（纯度一般高达95%以上）的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。二氧化氯发生器位于机房内，制备的二氧化氯通过管道连接到消毒池进行消毒，并需配备备用输送泵。

（3）本项目污水处理站采用的污水处理工艺

医院污水的处理包括一级强化处理和消毒两部分，本项目拟采用的废水处理流程见图7.2-2，下面分别对污水处理各部分进行分别叙述。

图7.2-2  本项目拟采用的医院废水处理流程图

拟建项目废水处理工艺共分3个部分，分析如下：

- 预处理

生活污水站是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。处理过程分为四步：过滤沉淀、厌氧发酵、固体物分解、粪液排放。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流人第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。

- 污水处理站

主要为格栅、调节池、絮凝沉淀池、消毒池。

- 格栅：主要拦截水中的悬浮物，污水进入调节池前先通过粗细二道格栅进行拦截，水从格栅中流过，以防止下游设备的堵塞，栅渣定期清除。

- 调节池：调节池的作用是调节污水的水量和水质，削减高峰负荷，以利于下一步的处理，提高系统运行的稳定性，同时兼有沉淀和厌氧作用，调节兼事故池容积设为50m3。

- 混凝沉淀：在废水中加入絮凝剂对废水中的悬浮物进行混凝沉淀，使废水中的悬浮物能达到消毒处理的要求，去除有机悬浮物、携带病毒的颗粒物。本项目絮凝剂选用聚合氯化铝（PAC）。类比同类医院，其用量约20ppm。本项目废水产生量为5591.4t/a，则PAC年使用量为0.18t/a。

- 消毒：消毒剂采用二氧化氯，通过二氧化氯发生器制备，投入原料为氯酸钠、盐酸、水，投加比例为1:2:1。产生的二氧化氯对废水中的有机物具有一定的去除率，根据《二氧化氯消毒在医院废水处理中的应用分析》（泰山医学院学报 Vol.28 No.7 2007），二氧化氯消毒最优条件为：投加量10mg/L，消毒时间30min。项目废水量为5591.4t/a，则二氧化氯用量为69.03kg/a。

- 脱氯处理：主要是通过投加药剂（硫代硫酸钠）脱除水中的余氯，确保出水余氯达标。

拟建污水处理站主要建（构）筑物及主要设备见表7.2-3。

表7.2-3 废水处理主要建（构）筑物及设备一览表

| 一 | 土 建 部 分 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 生活污水站 | m3 | 18 | 砼 |
| 2 | 调节（兼事故）池 | m3 | 50 | 砼 |
| 3 | 沉淀池 | m3 | 32 | 砼 |
| 4 | 接触消毒池 | m3 | 6 | 砼 |
| 5 | 脱氯池 | m3 | 5 | 砼 |
| 6 | 污泥池 | m3 | 5 | 砼 |
| 7 | 机房 | m2 | 10 | 砖混 |
| 8 | 管道 | m | 100 | - |
| 9 | 窨井 | 个 | 3 | - |
| 二 | 设 备 部 分 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 1 | 格栅 | 1套 | 根据需要配置 | 一用一备 |
| 2 | 提升泵 | 2台 | 根据需要配置 | 一用一备 |
| 3 | 污泥泵 | 3台 | 根据需要配置 | - |
| 4 | 二氧化氯发生器 | 1套 | CPF-300D | - |
| 5 | 脱氯装置 | 1套 | 根据需要配置 | - |
| 6 | 加药装置 | 1套 | JY-0.5 | - |
| 7 | 搅拌机 | 2台 | 根据需要配置 | 一用一备 |
| 8 | 中心导流筒 | 2台 | 根据需要配置 | 一用一备 |
| 9 | 除味系统 | 1套 | 根据需要配置 | - |
| 10 | 自控系统 | 1套 | 根据需要配置 | - |
| 11 | 排水管网及附件 | 1套 | 根据需要配置 | - |

7.2.2.4达标可行性分析

1、废水处理规模

本工程废水量为5591.4m3/a（15.32m3/d），按照院方提供设计资料，本项目污水站设计处理水量为30m3/d，生活污水站处理能力为10 m3/d，可以满足项目处理水量的要求。

2、污水处理工艺技术可行性分析

①污水处理工艺的可靠性分析

本项目废水主要为门诊及住院病房等产生的生活污水和医疗废水，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群。结合项目污水特点，并根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，本次评价确定医疗废水处理工艺采用一级强化处理工艺，该方法占地面积小、污泥产量较低、无需污泥回流，运行管理简单，在技术上是成熟的、可靠的。本污水处理站进水水质较为稳定，经该工艺处理后，污水站的去除率可达到医院废水COD的去除效率为90%，SS的去除效率为90%，NH3-N去除效率为90%以上，本项目废水经该污水处理工艺处理后的废水排放浓度分别为：COD16mg/L， SS浓度为10mg/L根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），排入终端已建成正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行表2 中预处理标准要求（COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、SS 60mg/L），则本项目污水处理工艺满足要求，在技术上是可行、可靠的。医院污水处理站设计进、出水质见表7.2-4。

表7.2-4 污水站设计处理水质水量

| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总余氯 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 250 | 120 | 30 | 4 | - | 1.6×108 |
| 出水水质（mg/L） | 16 | 10 | 2 | 1 | 5 | <500 |

②生活污水站：生活污水站是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。

7.2.2.5废水接管可行性分析

（1）阜宁县污水处理厂概况

阜宁县污水处理厂位于阜宁县北部，近期规模为2万t/d，远期规模为4万t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县污水处理厂。目前，阜宁县污水处理厂二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。

阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。

A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/

Oxic System），简称A2/O。

PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。

生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。

生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。

根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水出水COD、SS、NH3-N、TP执行江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006表2的中一级标准，其它执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准主要指标后排入淮河入海水道。

（2）接管可行性分析

①接管处理能力分析

阜宁县污水处理厂设计处理能力为4万t/d，目前该污水处理公司运行稳定，一期和二期工程已全部投产，本项目建成后最高日新增污水15.32t/d，本项目产生的污水全部纳入阜宁县污水处理厂内处理，故本项目的废水接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。

②接管水质可行性分析

本项目废水主要为医疗废水和生活废水等，废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、LAS等常规指标，污水各指标经医院内污水处理设施处理后均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此阜宁县污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水。建设项目不会对阜宁县污水处理厂的正常运行造成影响。

③接管时间可行性分析

目前阜宁县污水处理厂污水市政管网已铺设完成，届时仅需将排污口接通至城市污水主管网即可，在接管时间上具备可行性。

综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足阜宁县污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。

7.2.3营运期噪声污染防治措施

医院内噪声主要为各种设备的机械噪声和交通噪声，针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：

（1）为减轻设备噪声对周围环境的影响，对水泵等噪声较大的设备，在选型时应选用低噪声设备，同时做好减振措施，以减小对高精度的医疗仪器使用的影响。本项目水泵、制冷机组等均放置在地下设备用房内，采用单独隔间。水泵机组所处位置设减振垫，水泵进出水管设置软接接头，水泵出水管设置带有消声功能的止水阀；发电机等高噪声设备所处位置均设减振机座或减振吊架，接管上设柔性减振接头，风管上设消声器，室外管道外包阻尼材料。项目采取建筑隔声及消声减振等措施，预测其噪声不会对周围环境造成明显影响。

（2）加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况，确保道路畅通。停车场的四周加设乔灌混合绿化带，做为隔音屏障，停车场的出入口尽量不要正对院内如住院病房等敏感建筑。

（3）为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，要求医院内部各功能区布局合理，规划好人流及物流，并采取场界绿化等措施。对噪声影响要求较高的用房，如五官科需要进行测听试验的科室及特殊病房等均应安排在非临街的一侧，且应远离医院内外的主要噪声源。

（4）加强空调外机的隔声、减震措施。外购空调时，采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机，并采用隔声罩；压缩机、内置水泵采用减振基座；面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料；机组在安装时应注意，基座下垫减振块或10～15mm厚的胶皮，保持机组平稳；所有与外间连接的管路均应采用减振软管。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

7.2.4营运期固废污染防治措施

医院产生的废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医院废物必须加以妥善处理，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。

本项目建设完成后，必须对废弃物进行科学化、制度化的管理，分类进行收集，确保医疗废弃物和生活垃圾分开处理，使危险固体废物最终得以安全有效的处理处置。

7.2.4.1固废污染防治措施

项目拟在诊室及住院病房一楼、二楼、三楼分别专门设置2m2、4m2、3m2的危险废弃物暂存室，并根据国家对医院废物的处理处置的有关规范及要求，提出以下污染防治措施：

（1）医疗废物暂时贮存库房的要求

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（2）卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

（3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过24小时。

（4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受盐城市环保和卫生主管部门的监督检查。

（5）医疗废物的交接、运输

a、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

b、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

c、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：

①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；

②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；

③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；

④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；

⑤病理组织等；

⑥化学试剂和过期药品等；

⑦污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

本报告书要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》，医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格处置。本报告书具体要求该医院的固废治理措施的基本方法见表7.2-5。

表7.2-5  固废处理措施

| 分类 | 发生地 | 收集要求 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损伤性废弃物 | 注射室、手术室 | 专用坚固容器 红色标签 注明感染性 | 委托处置 |
| 病原性废弃物 | 手术室、化验室 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |
| 可燃性一般废弃物 | 病房、办公室 | 普通容器 |  |
| 不可燃一般废弃物 | 病房、办公室 | 普通容器 |  |
| 病理组织 | 手术室 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |
| 化学试剂 | 化验室 | 专用容器 红色标签 有机无机分类 液体固体分类 |  |
| 污泥 | 废水处理站 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |

此外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂等应当交由专门的有资质的处理机构处理；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由盐城新宇辉丰环保科技有限公司处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

d、医院污水站污泥处理要求

1、污泥消毒

污泥首先在消毒池或储泥池中进行消毒，消毒池或储泥池池容不小于处理系统24h产泥量。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，污泥可在消毒后进行脱水，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，一般可以通过化学消毒的方式实现。

化学消毒法常使用石灰和漂白粉，本项目采用漂白粉消毒：

漂白粉投加量约为泥量的10-15%。

2、污泥脱水 ：

（1）污泥脱水的目的是降低污泥含水率，脱水过程必须考虑密封和气体处理。

（2）污泥脱水应采用板框压滤机，污泥脱水前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质。污泥脱水过程中污泥脱水废液经排水管道回流进入消毒池（储泥池）。且医院污泥压滤过程中，往往会产生臭气，因此建议在压滤机上面安装集气罩，使废气能够经集气罩收集后于附近建筑物屋顶高空排放。

（3）脱水后的污泥应密闭封装、运输。

根据国家环境保护总局危险废物分类规定，医院废水处理污泥属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行运输、暂存，最后进入盐城新宇辉丰环保科技有限公司处理。

7.2.4.2医院危废委托处理可行性分析

根据《医疗废物管理条例》中第十九条的要求：医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。本项目产生的医疗废弃物委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司定期收集、统一运输、集中焚毁，进行无害化处置。

根据《医疗废物集中处置技术规范》（试行）（环发[2003]206号），国家推行医疗废物集中处置，现阶段医疗废物集中处置应采用高温热处置技术。盐城新宇辉丰环保科技有限公司于2012年建成投产，公司位于大丰市华丰工业园，具有盐城市环保局核发的医疗类危险废物经营许可证，处理能力为6000吨/年，核准经营范围为焚烧处置医疗废物（HW01）。

本项目医疗废物及污水站污泥产生总量为11.808t/a，目前盐城新宇辉丰环保科技有限公司该类危废处理余量约为5000t/a。因此，盐城新宇辉丰环保科技有限公司完全能满足本项目危险固废的处理处置，本项目危险固废处理方案可行。

## 7.3排污口规范化设置

7.3.1污水排放口规范化设置

根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，建设项目内排水体制必须实施“雨污分流”制，本项目产生的废污水经污水处理设施预处理达接管标准后进入阜宁县污水处理厂集中处理，共设置污水排放口1个，雨水排放口1个。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。

7.3.2固体废物贮存（处置）场所规范化整治

本项目在医院内设有规定的固体废物临时贮存场地，并在醒目处设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。本项目各排污口规范化标志设施见表7.3-1。

表7.3-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

## 7.4环保投资及“三同时”

根据建设项目建设内容以及建设方和管理方拟采取的各项污染治理措施，在建设项目竣工验收时，各项环保措施与预计投资如表7.4-1所示。

表7.4-1   建设项目三同时一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 数量 | 投资估算（万元） | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水及生活污水 | COD BOD5 SS TP 氨氮 LAS 粪大肠菌群数 | 一级强化处理 | 1套 | 27 | 达阜宁县 污水处理 厂接管标准 |
| 噪声 | 动力设备 | 动力 噪声 | 消音、隔声、减振 | - | 15 | 边界及内部敏感点达标 |
|  | 隔声门窗 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 运营 | 生活 垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | 5 | 有效 收集 |
|  |  | 危险 固废 | 危废暂存室 2m2/间+4 m2/间+3 m2/间 | 3间 |  |  |
| 排污口规范化 设置 | 排污口警示牌等 | - | 3 | 准确 醒目 |
| 合计 |  | 80 |  |

8环境风险评价

为贯彻落实国家环保总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求，对建设项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

8.1 环境风险评价的目的

由于医院与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，存在着致病性微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。此外，医院使用的化学品（主要是消毒剂）的泄漏、爆炸和火灾也会引起环境风险事故。

本次环境风险评价主要对医院营运期间可能存在的危害、有毒因素进行分析和预测，并对可能发生的突发性事件以及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

8.2 事故源项分析

8.2.1污水处理设施事故产生的环境风险

医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。

医院污水可能沾染病人的血、尿和便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；

含有SS、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大；

化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

项目污水为医院废水，可能含细菌、病毒等致病菌，如果项目污水排水管出现泄漏、污水处理设施不能正常运转，即项目废水不能达标排放，通过市政污水管网排入阜宁县污水处理厂，将会对污水处理厂负荷造成冲击。若医院废水进入附近地表水，将对项目周围水体及地下水构成风险。

8.2.2医疗垃圾贮存和转运过程中产生的环境风险

项目产生的废物主要为医疗垃圾和生活垃圾。医疗垃圾具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地以及动植物，造成疾病传播，严重危害人的身心健康。

8.2.3有毒原料泄漏产生的环境风险

建设项目主要危险化学品的储存情况见表8.2-1，所有危废均放置在医废暂存间存储，具体位置详见附件中各楼层平面图中示意。

表8.2-1  建设项目主要危险化学品的储存情况表

| 序号 | 名称 | 储存量 | 储存状况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒液（乙醇） | 100kg/次 | 桶装 | 加强管理 |
| 2 | 氯酸钠 | 500g/次 | 瓶装 | 加强管理 |
| 3 | 盐酸 | 500g/次 | 瓶装 | 加强管理 |
| 4 | 硫代硫酸钠 | 500g/次 | 桶装 | 加强管理 |
| 5 | 聚合氯化铝（PAC） | 25kg/次 | 袋装 | 加强管理 |
| 6 | 漂白粉 | 25kg/次 | 袋装 | 加强管理 |

本项目风险类型主要为储存过程中出现的原料泄漏及因此而造成的事故排放、剧毒物品使用过程中如不注意防护对医护人员的伤害。

8.2.4最大可信事故及概率

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过类比法求得。本项目通过类比相关化工行业数据确定最大可信事故概率。

根据对全世界约700多个化工企业的统计，30年共发生100起大事故，其中对环境造成重大影响的有7起，事故造成重大环境影响的概率为3.3×10-4/年；根据国内35个化工企业40年来统计数据，上报的70起事故中，经济损失超过100万元事故的7起，其中对环境造成重大影响的有1起，事故造成重大环境影响的概率为7.1×10-4/年。

（1）一般事故概率

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄露等几个方面，据中国石化总公司1983-1993年《石油化工典型事故汇编》中统计，常见的危险和事故分为火灾爆炸事故和毒物泄漏事故两类。因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作。一般事故原因统计见表8.2-2。

表8.2-2  一般事故原因统计表

| 事故原因 | 所占百分比（%） |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

（2）泄漏最大可信事故概率分析

有毒有害物质泄漏到大气中有两种可能，一是储罐有裂缝或破裂；另一种是自动控制失效。又可以分为正常操作与非正常操作两种情况下的泄漏。人为失误概率的估算一般取10-2。事件发生概率参照化工生产主要单元基本事件专家评价法得到的发生概率类比法分析，见表8.2-3。

表8.2-3  生产各单元基本事件发生概率类比

| 事件名称 | 概率 | 事件名称 | 概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1（储存罐破裂） | 1×10-5 | Q4（安全阀未打开） | 1×10-5 |
| Q2（管道堵塞） | 5×10-3 | S2（压力控制系统失效） | 5×10-5 |
| Q3（操纵者无反应） | 4×10-3 | E6（关闭系统失效） | 5×10-5 |

通过基本事件概率分析表明，储罐破裂发生的概率在标准之内；安全阀未打开及压力控制系统失效的概率接近标准。

恶性生产事故往往不是孤立的，而可能是一个链式反应，称为事故链。而原事故又可能是一个小事故，导致多个链式反应事故，最终构成一个重大事故或特大恶性事故。事件链分析有利于将事故消除在萌芽状态，在事故树分析中，将人们所要分析的对象事件称为顶事件，能够引起定事件的一组基本事件的组合称为割集，如果去掉割集中任何一事件都不能构成割集，则称为最小割集。

在上述各单元基本事故发生概率的基础上，可以得到各最小割集发生概率。从中可以得出，一年所有工作日中储罐化学品泄漏事故发生概率为P（A）=1×10-5，通过加强对安全控制系统的改善与管理就可以大大有效的减少事故的发生。

（3）火灾、爆炸最大可信事故概率分析

国内外统计资料显示，因防爆装置无作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-5，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

（4）最大可信事故概率

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的定义，最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0的事故。最大可信事故源项分析是确定发生概率和危险物质的释放量。

风险评价需从最大可信事故风险R中选出危害最大的作为最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础，即Rmax=f（Rj）。本评价通过对原料的可燃性等级和火灾危险性等进行分析比较，其中火灾爆炸危险度的计算参照《石油化工行业安全评价实施办法》进行火灾爆炸危险度的确定，爆炸危险度定义为H=（R-L）/L（式中R代表爆炸上限、L代表爆炸下限、H代表燃烧爆炸危险度），可得本项目易燃物质为氨，本次评价亦将其作为火灾爆炸的分析对象。

建设项目最大可信事故及其概率见表8.2-4。

表8.2-4  建设项目最大可信事故概率

| 序号 | 最大可信事故类别 | 对环境造成重大影响概率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏最大可信事故 | 1.0×10-5 |
| 2 | 火灾爆炸最大可信事故 | 1.0×10-7 |
| 3 | 废水处理系统失效 | 1.0×10-6 |

建设项目反应装置泄漏及管道破裂等事故的发生概率均不为零，当生产单元发生泄漏事故时，物料直接以气态进入大气，对环境影响较大；但由于本项目二氧化氯即产即用，不在院内储存，因此生产单元的有毒物质泄漏对环境或健康的危害要远远大于生产单元。本项目二氧化氯发生器放置在污水站机房内，具体位置详见项目平面布置图，通过管道敷设输送二氧化氯至消毒池，需配备备用输送泵。二氧化氯发生器所需原料为氯酸钠和盐酸，均放置在机房内并加强管理。由发生器至消毒池的管线走向详见项目平面布置图，结合表8.2-4可以确定建设项目的最大可信事故为：二氧化氯发生器发生管道泄漏事故。

8.3 后果计算

8.3.1气体泄漏速率

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

式中：Qc—气体泄漏速度，kg／s；

P—容器压力，Pa（本环评取1×106）；

Cd—气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90（本环评设定为长方形）；

A—裂口面积，m2；

M—分子量；

k—气体的绝热指数(热容比)，即定压热容Cp与定容热容CV之比。

R—气体常数，J／(mol · K)；

TG—气体温度，K；

Y— 流出系数，对于临界流 Y = 1.0：

本项目由院方自产二氧化氯，供气压力：0.1MPa，常态下二氧化氯气体密度约2.967kg／m3。

泄漏事故发生后，泄漏物料向大气环境转移量的大小取决于释放面积、释放时间、物质的饱和蒸气压以及环境大气的气象条件（风速和稳定度）。释放源强随风速增大有明显的增大，不稳定下的扩散大于稳定态。扩散后，大气污染程度在静小风气象条件下以近距离范围为主，正常风条件下大气受污染范围距离相对较大。但在总体上，由于所评价的物料在毒性上不高，因此扩散后影响程度不很严重。

根据《工业污染事故评价技术手册》所列设备典型损坏类型和典型损坏尺寸考虑，本项目阀门管线直径0.108m，损坏尺寸取管道周长的20%，则泄漏口面积为0.00007m2。其它各项参数见表8.3-1。

表8.3-1  泄漏估算结果

| 参数 | Cd | A (m2) | ρ (kg/m3) | P (Pa) | P0 (Pa) | H(m) | Q0 (kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.9 | 0.00007 | 2.967 | 1013000 | 101300 | 1 | 0.27 |

本项目灾害性事故状态下的最大可信事故源项列于表8.3-2。

表8.3-2  最大可信事故源项

| 事故 装置 | 事故 类别 | 毒物泄漏事故源项 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 泄漏速率(kg/s) | 持续时间(min) | 释放高度 (m) | 事故概率 |
| 二氧化氯 输送管道 | 突然泄漏 二氧化氯 | 0.27 | 5 | 1 | 1×10-5 |

注：本项目二氧化氯发生器规模较小，泄漏时间以5分钟计。

本环评假定二氧化氯输送管道发生了泄漏事件，根据最大可信事故源项,作出环境影响预测。

8.3.2大气影响预测

8.3.2.1采用以下预测模式：

（1）二氧化氯烟团扩散过程的模式计算采用《环境影响评价技术导则》中的非正常排放模式，计算下风向地面任一点（X，Y）的浓度，浓度Ca按下式计算：

式中：

Ca—烟团在t时间、位置（x、y、z）上的污染物浓度，mg/m3；

Q—污染物排放源强，mg/s；

U—风速，m/s；

t—烟团运行时间，s；

T—排放时间，s；

He—排放源有效高度，m。

（2）有风时污染浓度计算模式

以储配站地面位置为原点,有效源高为He ，平均风向轴为X轴，源强为Q（kg/s），开始非正常排放时的时间为t'，非正常排放持续时间为T(本评价T=20min)，预测时刻时间为t。

非正常排放条件下的地面浓度Ca(mg/m3),按下列各式计算。

t时刻任一点（x,y,z）的浓度，以持续排放源模式为基础，乘上一个系数G1，按下式计算：

式中  F－混合层反射项；

G1－非正常排放项；

H－混合层高度；

K－反射次数，本项目取k=4已足够。

扩散参数。

（3）静小风的污染浓度计算模式

小风（1.5m/s＞U10≥0.5m/s）和静风（U10＜0.5m/s）情况，t时刻地面任何一点(x,y,0)的浓度为：

式中：

式中，u,v－分别为x,y方向的风速；

γ01、γ02－是小风静风扩散参数的回归系数，按导则附录B选取，

σx=σy=γ01(t-t')，σz=γ02(t-t')。

非地面点时，按He =He-z进行计算。

8.3.2.2事故发生时的气象条件

计算事故风险时，不仅要考虑事故发生的概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布，根据本工程厂址周围情况，选择污染物朝敏感点(弓长岭街道和农村居民点)吹的风向为最不利气象条件。

根据风险定义：

风险(后果／时间)=频率(事件数／单位时间)×危害程度(后果／每次事件)；

在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值(死亡／年)：

风险值(死亡／年) = 半致死百分率区人数 × 50% ×事故发生概率×出现不利天气概率；

8.3.2.3后果预测

（1）污染物在轴线下方的扩散

利用有风、静风模式计算了在下风向的不同距离处，地面空气中的污染物浓度。表8.3-3列出了计算结果。

表8.3-3  二氧化氯泄漏事故发生5min后浓度值分布 mg/m3

| 风速 (m) | 0.5m/s | 1.0m/s | 1.5m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气稳定度类型 |
| 距离 | B | D | F | B | D | F | B | D | F |
| 30 | 0.007 | 0.039 | 0.083 | 0.009 | 0.055 | 0.105 | 0.053 | 0.114 | 0.217 |
| 40 | 0.004 | 0.022 | 0.050 | 0.005 | 0.032 | 0.126 | 0.034 | 0.077 | 0.198 |
| 50 | 0.003 | 0.014 | 0.033 | 0.003 | 0.021 | 0.047 | 0.023 | 0.055 | 0.276 |
| 100 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.070 |
| 200 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.024 |
| 300 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |
| 400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.008 |
| 500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 |
| 600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

从以上各表可以看出：

（1）在泄漏事故发生后，距离事故发生点越近，污染物的浓度越高，其主要污染发生在距泄漏点30m的范围内；

（2）在不同大气稳定度类型下，污染物浓度呈现规律性的变化。从B→D→F，大气稳定度越强，靠近地面的污染程度也越强；

（3）在同样的大气稳定度条件下，有风天比静小风天造成的污染重，尤其是距离事故发生点较远的位置；

（4）事故发生一定时间后，靠近事故点的浓度变化不大；但随着风的输送，距事故点较远的位置，污染物呈现上升的趋势；

8.3.2.4后果综述及风险可接受分析

（1）二氧化氯危害特性特性

经查阅资料，二氧化氯危害主要为：具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。

二氧化氯相关标准见表8.3-4。

表8.3-4  二氧化氯环境执行标准

| 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | 0.3mg/m3 | 美国车间卫生标准 |
| PC-TWA | 0.3mg/m3 | GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素 |
| PC-STEL | 0.8mg/m3 |  |

二氧化氯环境质量标准执行美国车间卫生标准0.3mg/m3。

（2）二氧化氯泄漏对关心点的影响

二氧化氯输送管道泄漏后对关心点的影响，主要考虑F稳定度，静风及有风气象条件下的影响，具体详见表8.3-5。

表8.3-5   二氧化氯泄漏事故在关心点的最大落地浓度

| 关心点 | 方位 | 距离m | 浓度mg/m3 | 气象条件（F稳定度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊及住院病房 | N | 30 | 0.083 | 静风<0.5m/s |
|  |  |  | 0.217 | 有风≥1.5m/s |

由表8.3-5可知，二氧化氯泄漏时对门诊及住院病房有轻微影响，但在短时间接触允许浓度范围内。

综上所述，假定二氧化氯输送管道发生泄漏事故，预测结果发现：

（1）在常规气象条件下，发生事故时产生的污染会对环境产生较大的影响，但不会导致关注区人群出现急性中毒的严重后果。随着时间的延长，其产生的污染物向远处扩散，且浓度逐渐变小，影响逐渐消失。

（2）在有风、稳定度为F的不利气象条件下，二氧化氯管道泄漏（速率0.27kg/s）对周围环境的影响最大，其最大浓度落在距离事故发生源30m半径内。

（3）环境风险水平可接受分析

本项目风险计算结果列于表8.3-6。

表8.3-6   泄漏二氧化氯事故风险计算

| 项目 | 天气类型 F，风速≥1.5m/s |
| --- | --- |
| 事故发生概率 | l×10－5 |
| 有风时出现各类稳定度的概率(%) | 16.13 |
| 有风时发生事故出现各稳定度的概率 | 1.6×10-6 |
| 有风时发生事故在半致死 百分率区内死亡人数 | 0 |
| 有风时各类稳定度的事故风险(年) | 8.0×10-6 |
| 最大风险/年 | 8.0×10-6 |

从计算结果可以看出，本项目最大灾害事故为二氧化氯管道泄漏，其最大风险值出现在有风、F类稳定度的不利气象条件下，其事故风险为8.0×10-6/年。

8.4 环境风险防范措施

8.4.1 总图布置和建筑安全措施

医院应当备有消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、排水管网分布图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等，并明确存放地点和保管人。拟建项目通风考虑整体通风与局部排风相结合，避免造成有害病毒、细菌的聚集。

8.4.2 污水处理站事故防范措施

（1）相关要求

污水处理站是医院污水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电，重要的设备需增设一套备用，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。

根据工程分析，本项目废水日均产量约15.32 m3/d，调节池按日处理废水量80%计算，需建调节池17m3，事故池按日处理废水量100%计算，需建事故池19 m3。针对医疗废水事故排放所产生的风险，本项目拟将调节池与事故池合建并留有余量，共建50m3调节池（兼事故池），可同时满足调节池与事故池要求，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理，避免事故情况下废水直接进入城市污水管网排入污水处理厂，对污水处理厂负荷造成冲击。

（2）二氧化氯发生器事故防范措施

针对二氧化氯发生器管道泄漏的原因，需采取有效的防范措施才能有效预防。首先，需提高认识，加强管理，增强从业人员的职业道德，提高操作人员技术水平。做好管道安装前的准备工作，在施工预备阶段应了解和掌握管道的具体情况，包括管道工艺流程、作业性质、使用压力、环境条件及特殊要求等，严格依据国家有关标准来确定管道允许泄漏量，在正常使用条件下预测管道达到无泄漏状态的耐久性。同时针对管道运营期间可能发生的泄漏及突发事故，制定切实可靠的检修预防措施。

（3）事故情况下的处理措施

① 污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放，造成地表水、地下水污染。

评价建议医院应对污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；合理设置事故调节池容积（可具有一定的缓冲能力），并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理。

② 污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。

评价建议医院启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

③ 医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

8.4.3医疗垃圾收集、贮存、运输

医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，应严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等规定，具体采取如下的措施进行防范：

（1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。医院应当及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗废物的贮存

医院应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，且医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：三级医院不得小于150m2，二级医院不得小于120m2，一级医院不得小于80m2；本项目属于一级医院，因此其贮存场所面积不得小于80m2。

②应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所并设置明显的警示标识，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

④应有防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。

⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑦医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（3）医疗废物的运输

医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点，严防洒漏和违反操作规程；运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

8.4.4医用氧气储存和使用

（1）医院氧气在运输、储存和使用过程中应避免气瓶剧烈震动和冲击，尤其在严冬和低温情况下，金属材料容易发生脆裂和爆炸事故，必须遵守《气瓶安全监察规程》中应该遵守的有关规定。

① 运输小应旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛滑、碰击和滚动，禁止用起重电磁吸盘直接吊运钢瓶。气瓶运输应使用专门的抬架和手推车。

② 气瓶装在车上应妥善加以固定。瓶间使用木架或橡皮隔离，以防互相接击。汽车装运气瓶一般应横向放置，头部朝向同一方向，装车高度不得超过车箱高度。

③ 夏季要有遮阳设施，防止曝晒。

④ 车上严禁烟火，并应配有灭火器材。

⑤ 易燃品、汹脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶和强氧化剂气瓶同车运输。乙炔瓶不得与氧气瓶同车运输或同仓储存。

⑥ 不同介质互相接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输，不被与易燃物品同车运输。

⑦ 气瓶在运输和搬运过程中，必须将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好，并戴有瓶护圈。

⑧ 严禁对充气实瓶进行喷漆。

（2）储存氧气瓶的仓库应为独立的单层建筑，应符合一、二级耐火等级的要求；气瓶库房应设置有足够泄压面积的泄压装置；门窃应向外开；地面应平坦不滑，砸击时不产生火花；储存气瓶仓库与其他气瓶仓库和厂房距离应不小于25m（≤1500瓶）或30m（＞1500 瓶）；与住宅的距离应不小于50m；与办公楼等公共建筑物的距离应不小于100m；氧气瓶不准与乙炔瓶或其他可燃性气体的气瓶储存于同一仓库；库房内照明和电器设备必须是隔爆型的；仓库内不准有取暖设备，通风应良好；仓库周围10m以内不准堆置可燃物、明火作业和吸烟；氧气瓶应垂直立放，并应置于架子上。

（3）预防氧气瓶直接受热。夏季用车辆运输或在室外使用气瓶时，应加以遮盖，避免阳光曝晒。使用气瓶时，应远离高温、明火、熔融金属飞溅物、乙炔气瓶和可燃易爆物质等，一般规定距离应在10m以上。

（4）氧气瓶使用时，首先要做外部检查。检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器、压力表等是否有缺陷。如发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或爬高等，应及时报请维修，切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆，调整垫圈。检查漏气，应使用肥皂水，不得使用明火。

冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器可能出现结霜、冻现象。可用热水或蒸汽解陈，严禁用火焰烘烤或用铁器敲打瓶炯。也不能猛拧减压器的调节螺丝，以防气体大量冲出造成事故。禁止使用无减压器的氧气瓶。

减压器与氧气瓶连接后，在开启氧气瓶阀门时，开阀应缓慢，应监视压力，以免气体冲破减压器。减压器如发生自动燃烧，应迅速把氧气瓶的阀门关闭。氧气瓶压力降至0.196MPa时应停止使用，并标写“空瓶”标志。

（5）氧气瓶和阀不得粘有油脂。不得与矿物油、有机油料、可燃粉尘、有机纤维及易燃易爆气体接触或共同存放。焊工不得用粘有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器、氧气软管等。瓶网、减压器、氧气软管沾有油脂，应清擦干净才能使用。

（6）严防气瓶阀门泄漏或者开气速度过高，以防高速气流与瓶口摩擦产生静电和产生静电火花。

（7）氧气瓶必须根据《气瓶安全监察规程》每3年进行一次22.5MPa的水压试验，如发现有严重腐蚀、损伤或其他有影响强度的缺陷，应提前进行技术枪验和水压试验，超期未作水压试验或试验不合格者不准使用。

（8）气瓶应做到专瓶专用，不得随意改装其他气体。如需改装，必须经鉴定部门同意，并进行检验、校核、清洗、改变棕色，并应更换符合要求的附件。气瓶档案应严格管理，改装后应认真进行档案登记。

（9）氧气瓶库房和氧气使用现场应备有氮气、二氧化碳、1211和干粉等灭火器材，附近应设置消火栓。

8.4.5药品及剧毒物品的管理

#### 8.4.5.1药库安全制度

（1）做好防火、防爆、防盗工作。库房 建立与110联网的报警系统，每天上班开防，下班设防，有专人检查。安定保的密码保密。

（2）麻醉药品、一类精神药品贮存于专库、保险柜，双人双锁管理。

（3）危险品设有专库，专人负责。易燃易爆品储存于危险品库内，不得与其他药品同库存放，并应远离电源。危险品应分类存放，特别是性质相抵触的物品（如强酸与强碱）、灭火方法不同的物品应隔离储存。危险品库严禁烟火，不准明火操作，并有消防安全设备（如灭火器、沙箱等）。危险品的包装和封口应经常检查，如有破损、渗漏，必须立即进行安全处理。氧化剂的保管应避免高温、日晒，避免与酸类接触；易燃品、自燃品应与热源隔绝，下班前做好安全检查，关闭电源及门窗，并远离火源，存放与避光阴凉处。

（4）闲杂人员一律不得进入库房重地。

（5）库房内严禁吸烟。

#### 8.4.5.2剧毒物品管理制度

（1）剧毒物验收后（化验要求参照氰化钠管理制度执行），进入专用仓库，发现包装有损坏应向保卫部门汇报。

（2）搬运时应穿戴好防护用品，搬运过程有人监护，要认真检查有无剧毒物品遗留在场地，如有应按有关规定立即清除。

（3）存放剧毒物品的专用仓库要做到“五双”，内容：双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。

（4）剧毒物品装卸时应轻拿轻放，严防破损，防止意外事故发生。

（5）使用剧毒物品的检验室，必须放在专用毒品柜内，实行双人双锁，钥匙由二人分别保管。

（6）在运输、使用、处理剧毒物品时，必须专人核对，二人同时操作，严禁一个人单独工作。

（7）剧毒物的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。

（8）剧毒物品的操作人员，要相对稳定，不能经常更换，对操作人员要定期进行安全教育和考核。

（9）剧毒品一律不供私人使用，不得挪为他用，不得外借和出售。

（10）剧毒物品使用部门必须配备中毒急救药品，制订应急方案。

（11）剧毒物品用后的包装容器必须严加管理，要统一回收登记注册，专人负责销毁。

#### 8.4.5.3麻醉药品使用管理制度

（1）病人凭红色的麻醉专用处方配取麻醉药品。

（2）必须经考核具有执业医师资格的医务人员并经医务科备案才有资格开具麻醉药品处方。

（3）抢救病人急需麻醉药品，只限一次性使用剂量。

（4）麻醉药品的每张处方注射剂不超过二日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂不超过三日常用量，连续使用不得超过七日。

（5）麻醉卡病人使用过的空瓶瓿及贴片要及时回收并登记集中批号，最后销毁。

（6）麻醉药品要专人负责、双人专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记。

（7）麻醉药品单独领用。

（8）麻醉药品班班交班。

（9）麻醉药品逐日消耗，逐日补给。

（10）麻醉处方保存三年备查。

（11）死亡病人未使用完毕的麻醉药品应及时回收并登记，集中销毁。

（12）医师若违反麻醉药品使用规定，滥用麻醉药品的，药剂人员有权拒绝配发麻醉药品。

8.5 环境风险应急预案

医院应根据贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。该项目应急计划区主要为污水处理站。

8.5.1应急组织

（1）人员组织

① 在人员组织方面，医院应对于医疗废物管理成立专门的医疗废物管理组，进行详细的人员分工，职责分明。

② 对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。

③ 在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保医院所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

（2）物料器材配备

① 贮存一定量的消毒药剂和一台消毒器，以备应急时使用；

② 配备个人防护用品，以备应急时使用。

（3）职责

① 制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理等事故应急预案；

② 制订化学品及危险物质贮存应急预案；

③ 建立医院应急管理、报警体系；

④ 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

8.5.2 应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生医疗废水泄漏事故后，拟建项目周围的地表水和地下水都应为应急保护目标。

8.5.3应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。

当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。

突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。

应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。

单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

8.5.4应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故夏成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

（1）医疗废水泄漏处置方法

立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。

（2）医疗废物泄漏处置方法

医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，

对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

8.5.5应急撤离

根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。

应急撤离应注意以下几点：

① 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

② 除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

③ 应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；

④ 不要在低洼处滞留；

⑤ 要查清是否有人留在污染区与着火区；

⑥ 为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志；

8.5.6 应急设施、设备与器材

① 配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

② 配备一定的防毒面具和化学防护服；

③ 应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式。

8.5.7 应急医疗救护组织

应急医疗救护组织包括厂内医疗救护组织和厂外医疗机构。负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。

8.5.8应急环境监测及事故后评估

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

8.5.9应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

8.5.10人员培训与演练

定期组织救援培训与演练，对全院职工进行经常性的应急常识教育。

8.6环境风险评价结论

拟建项目涉及血液、呼吸道传播的消毒剂，具有一定的危险性。二氧化氯泄漏时对门诊及住院病房有轻微影响，但在短时间接触允许浓度范围内，符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）要求；在严格落实环评报告书中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析本项目建设可行。

9 生态环境影响评价

9.1对土地利用方式的影响

本项目建设将不可避免地占用一定的土地资源。工程占地范围内现状主要为居住用地和未利用地等。工程建成后，上述土地利用类型将发生改变，转变为医住混合用地。

9.2对生态的影响分析

（1）运营期对植物的影响

本项目对区域的植物资源影响主要体现在项目占地。项目对土层以及土壤的改变导致供给能力的下降，也会间接破坏植被，使植物生产能力下降。其影响主要表现在系统总生物量减少，但对周围区域单位面积生物量没有大的影响，对其功能与稳定性也不会产生很大影响。

项目处于城市区域，因此，工程建设前后，土地类型并不发生变化，仍然维持为人工生态系统。

（2）运营期对动物的影响

本工程的实施会使部分动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到限制。但由于项目处于人类活动频繁的已建城市区域，建设区域内野生动物较少，总体上工程作为屏障对其迁移等活动的影响不大。野生动物可在一定时间内适应新的环境。

项目投入运营后，车辆、人类社会活动噪声可能会对周围较敏感动物的生长和繁殖造成影响，但某些能靠近人类生活的物种如麻雀等仍能维持一定的数量。

（3）对水生生态的影响分析

本项目周围主要水体为入海水道南泓、通榆河及射阳河。本项目废水经预处理后排城市污水管网，经阜宁县污水处理厂处理后排入入海水道南泓，无水生生态影响。

9.3生态保护措施

根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，该项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响程度，改善区域生态系统功能。

9.3.1控制水土流失

为减少工程建设期的水土流失量，要求进出施工场地的运输道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往的车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外。施工完毕后片区内裸露的空地应及时进行全面绿化复垦，通过植树种草，美化环境，保持水土。通过采取以上措施，施工期的水土流失影响将大大减小，而且，施工场的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失现象将大大减小，其影响也将逐渐减弱。

10产业政策、清洁生产分析

10.1产业政策相符性

本项目为医疗服务建设项目，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类“第三十六大类：教育、文化、卫生、体育服务业，第29条：医疗卫生服务设施建设”。同时，本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中项目；亦不属于江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额-苏政办发〔2015〕118号中限制淘汰类项目，符合国家及江苏省相关产业政策。

10.2清洁生产

清洁生产是由联合国环境规划署提出的，它表述了原材料—生产产品—消费使用的全过程的污染防治途径，要求在产品或工艺的整个寿命周期的所有阶段，都必须考虑预防污染。

清洁生产打破了传统的“末端”管理模式，注重从源头寻找使污染最少化的途径，将预防和治理污染贯穿于整个生产过程和产品消费使用过程，通过实施清洁生产能够节约能源、降低原材料消耗、减少污染、降低产品成本和“废物”处理费用，提高劳动生产率，改善劳动条件，直接或间接地提高经济效益，是实现企业可持续发展的一种新模式。

本项目在总体规划中，把环境保护、清洁生产的环境概念引入到设计理念中，强调人与自然的和谐统一。设计中通过采用环保型的建筑及装饰材料，为医生和患者营造良好的治疗环境；通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

10.2.1清洁能源

本项目运行后全部采用的是清洁能源管道天然气和电。

10.2.2节能措施

#### 10.2.2.1建筑材料的选用

拟建项目在实施过程中执行国家有关节能的各项法规和政策。积极利用先进的节能新材料、新技术、新设备，做到合理利用和节约使用能源。

节能渗透到设计、施工等各个环节当中，严禁采用国家已公布淘汰的建材建设。设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

#### 10.2.2.2机电设备选型

设计中设备选型对落实节能工作十分重要，拟建项目中所有机电设备，全部选择节能指标先进的设备。

#### 10.2.2.3 电气节能系统

电力变压器宜选用节能、环保、无毒型产品。医院内所选灯具为节能型灯，走道为声光控开关，室外照明系统也为光控开关控制。

空调通风系统中的各类设备均选用效率高、能耗小的产品。对冷水机组、循环水泵和空调箱等能耗大的设备，其配置既满足设计负荷的需求，又能在部分负荷时节能运行。

#### 10.2.2.4 给排水系统

项目应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。供水系统采用防渗、防漏措施。

（1）医院公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。

（2）单独卫生间采用节水型卫生洁具。

（3）空调冷却水循环使用。

#### 10.2.2.5 建筑设计

本项目在建筑设计时候充分考虑了节能、环保的要求，建筑设计中体现的具体节能措施如下：

（1）在建筑设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。

（2）在规划设计中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及设计，充分利用自然光线和太阳能量，减少非可循环利用能源的消耗。

（3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通能耗。

（4）全院建筑主体材料以石材、铝合金、玻璃为主，以先进的构造实现外墙保温节能的性能。

10.3提高清洁生产水平途径的反馈意见

根据前面的主要污染源分析，确定该项目污染削减的主要环节为：

（1）门诊、病房用水、洗衣房被品衣物清洗废水等用水环节。

（2）产生医疗垃圾的各环节。

针对以上污染削减的主要环节，建议建设单位采取以下措施进一步提高清洁生产水平：

（1）确保各节水设施正常运行，节约水资源，同时确保废水处理站正常运行，对于洗浆房要求使用无磷洗衣粉洗涤，严格执行废水达标排放。

（2）医疗废物严格按规定收集、贮存后，要求运往指定的有资质的单位进行焚烧处理。

（3）加强管理

① 加强科室管理、药品管理及环境管理。

② 科室管理包括：激励机制，职工培训，加强监督管理，记录文件化。

③ 药品管理包括：药品跟踪及库存控制，药品经管及贮存程序、设备预防式的维修保养。

④ 环境管理包括：废物和环境审计、废物统一分离，废物处理、处置及贮存程序，加强废物的监督管理。

11总量控制分析

11.1总量控制要求

依据《建设项目环境管理条例》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》等国家、省有关规定要求，新、扩、改建设项目必须实施污染物排放总量控制，必须取得排污指标方可进行建设。因此本报告通过分析本项目主要污染物排放状况，核定其允许排放总量，作为本项目申请排污指标的依据。

11.2总量控制原则

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，建设项目的总量控制应纳入到盐城市区域范围内，以区域总量不突破为前提，通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境的总量，以确保盐城市的环境质量目标能得到实现，实现项目建设经济效益、环境效益和社会效益的三统一和本区域经济的可持续发展。

污染物排放总量计算原则是：在贯彻“清洁生产”的原则下，达标排放，按生产装置（设施）批准规模计算。

结合建设项目所在地区的环境功能和总量允许要求，提出污染物排放总量指标建议。

11.3总量控制因子

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，需要总量控制的主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氧氮化物（NOx），根据本项目排污特征确定总量控制因子为：

废水污染物： COD、氨氮、TP、BOD5

固体废物指标：固废排放量

11.4总量控制指标

本项目为新建项目，建成后各主要污染物排放总量控制情况汇总见表11.4-1。

表11.4-1  项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 总削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | — | — | — | 接管量[1] | 最终排放[2] |
|  | 废水量 | 5591.4 | 0 | 5591.4 | 5591.4 |
|  | COD | 1.687 | 1.355 | 0.332 | 0.195 |
|  | SS | 1.046 | 0.99 | 0.056 | 0.056 |
|  | 氨氮 | 0.168 | 0.119 | 0.049 | 0.028 |
|  | TP | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0.006 |
|  | 粪大肠菌群数① | 0.0275×108 | - | 8.594 | 6.875 |
|  | 总余氯 | - | - | 0.013 | 0.001 |
| 固废 | 医疗废物（危废） | 3.486 | 3.486 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（危废） | 8.322 | 8.322 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 23.908 | 23.908 | 0 |

注：*粪大肠菌群数单位为“个/a”； [1]为排入阜宁县污水处理厂的接管考核量；[2]为参照阜宁县污水处理厂的出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。

11.5总量平衡方案

本项目为新建项目，污染物总量控制首先考虑落实个项目污染治理措施，实现污染物达标排放，然后在技术经济合理条件下，尽可能减少污染物对周围环境的排放量。

（1）大气污染物排放总量

本项目污水处理站废气氨、硫化氢及汽车尾气以无组织形式排放，不纳入总量统计。

（2）水污染物排放总量

本项目废水经污水处理站预处理达标后接入阜宁县污水处理厂，废水污染物接管量将纳入阜宁县污水处理厂总量指标内，在阜宁县污水处理厂内平衡。废水总量指标情况如下：

水污染物接管考核量：COD 1.101 t/a、氨氮0.138t/a、TP 0.037t/a、BOD5 0.688t/a。

水污染物最终排放量：COD 0.459 t/a、氨氮0.046t/a、TP 0.005t/a、BOD5 0.092t/a。纳入阜宁县污水处理厂总量范围内。

（3）固体废弃物排放总量

建设项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，固体废弃物排放量为零。

12环境影响经济损益分析

12.1环境保护效益分析

12.1.1环保投资估算

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约80万元，占总投资的4%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水治理方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在12万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

本项目的建设可促进当地经济发展，人民生活水平的提高，具有较高的社会、经济、环境效益。

12.1.2环境效益分析

拟建项目的环保投资主要集中在污水处理、噪声治理、固体废弃物收集、绿化等几个方面。

本项目采取雨污分流，医疗废水的处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）排放标准后排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂处理。对拟建项目运行期的噪声源分别进行治理，达到了环境保护的要求，减少了水泵等噪声对医院内外的影响。另外，通过将固体废弃物分类收集和处理，防止了医疗废物等的二次污染。

因此，拟建项目在环保上的投资，有着较好的环境正效益。

12.2经济效益分析

项目本期投入总资金2500万元，建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。项目建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年上千万元，这将直接促进区域经济的发展。

根据设计，项目建成后接待能力达到15床。因此地方可从其它产业如交通、餐饮、住宿和邮电服务等方面的潜在消费中获取一定的收入，以此增加地方财政收入。

12.3 社会效益分析

本项目重建后将会产生的社会效益体现在以下几个方面：

（1）项目完成后医院的各项设施、设备、人员数量、质量能满足老百姓的医疗需求；能够给病员提供一流的医疗环境和医疗服务质量，最大限度满足老百姓在医疗方面的身体和精神需求。为人民群众提供方便有效合理的公共卫生和基本医疗服务，促进社会和谐发展。

（2）项目的建设将更加有能力指导各专科医院开展疾病的防治工作，有利于医务工作者钻研学习业务技术，稳定职工队伍。能够为盐城市医药卫生事业的发展起到较大的推进作用。

（3）项目的建设有利于提高社会综合效益，解决“看病难、看病贵”等问题。该医院是面向盐城市及周边县乡群众服务，接受所有患者就近治疗，改善医院医疗环境，健全医疗服务体系，满足广大人民群众对医药服务的需求，具有十分重大的意义。

13环境管理与环境监测

根据前述分析和评价，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

13.1环境管理

13.1.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

13.1.2环境管理机构

环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调医院正常业务与保护环境的关系，使发展目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，配备环保管理人员1人。环保人员应掌握环境保护的基础知识，熟悉环境保护有关的法规、标准、规范等。

13.1.3环境管理机构的基本职能与职责

基本职能有以下三个方面：

1）组织编制环境计划（包括规划）；

2）组织环境保护工作的协调；

3）实施医院环境监督。

主要工作职责：

1） 建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致环境污染事故。

2） 督促、检查本医院执行国家环境保护方针、政策、法规及本单位环境保护制度。严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》。

3） 拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，特别是医疗废物的管理技术方法。

4） 对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

5） 负责组织污染源调查，填写环保报表。

6） 组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。

7） 加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

8） 监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。

13.1.4环保管理制度的建议

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投运前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入运营。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

建设单位排污发生重大变化、污染治理设施改变改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与经营活动一起纳入医院的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

医院应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

13.2环境监测制度建议

13.2.1监测机构

项目建成后，医院应建立环保监测机构（化验室等）或委托具有资质的单位进行监测，定期对排污点进行全面监测。

13.2.2排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表13.2-1。

表13.2-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物（废液）堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

13.2.3监测任务

（1）空气污染源监测

污水处理站无组织排放的臭气（氨、硫化氢、氯）每季度监测一次。采样频率为每2h采样一次，共采集4次，取其最大测定值。以上监测可委托相关部门进行。

污水处理站大气污染物监测分析方法见表13.2-2。

表13.2-2  大气污染物监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T14679 |
| 2 | 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675 |
| 4 | 氯气 | 甲基橙分光光度法 | HJ/T30 |

（2）水污染源监测

在消毒池出水口进行余氯的监测；在污水处理站排放口处设置一采样点，污水排放口设置应规范。

日常监测频率：

①消毒池出水口，总余氯每5分钟监测一次，设定监测上限0.05 mg/L，每月向当地环保部门上报每日的平均值、最小值、最大值、每周标准溶液核查和每月比对实验结果、仪器运行情况说明。

②医院污水排放口，pH、COD、BOD5、SS、NH3-N每月一次、总余氯每月二次、粪大肠菌群数每两周一次。采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，测定结果以日均值计。

主要水污染物监测分析方法见表13.2-3。

表13.2-3  主要水污染物监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群落 | 多管发酵法 | 附录A |
| 2 | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB11897 |
| 3 | COD | 重铬酸盐法 | GB11914 |
| 4 | BOD | 稀释与接种法 | GB7488 |
| 5 | SS | 重量法 | GB11901 |
| 6 | 氨氮 | 比色法 | GB7479 |

（3）厂界噪声监测

厂界设4个监测点，每季度一次。

14公众参与

14.1公众参与的目的和意义

公众参与是环境影响评价工作中的一个重要组成部分，是完善决策的一种有效办法。公众参与是项目方通过环境影响评价工作同公众之间的一种双向交流，其目的是使项目能被公众充分认可，并提高项目的环境和经济效益。公众参与强调了项目方与公众之间联系、交流的重要性。

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）以及《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号）中的有关规定，本次公众参采取在建设项目所在地的发放调查表格、网上信息发布等形式开展公众参与调查。公众参与调查工作由建设单位负责实施，环评单位配合并统计、核实、分析调查结果。本次公众参与调查共分二个阶段进行。

通过公众参与这种方式，将建设项目的有关情况告知给公众、征求公众的意见，为建设项目落实环境保护措施和解决公众所关心的问题，为环境保护行政主管部门进行决策提供参考意见。另外，通过公众参与这种方式，可以起到公众-企业-政府之间良好的沟通，对经济、社会、环境间的相互协调发展有着重要作用。

公众出自各自的利害关系，也会对工程项目有不同的态度观点，环境影响评价的公众参与就是在环境影响评价过程中进行工作调查活动，旨在了解社会各界及公众对建设项目的态度、观点和建议，了解建设项目对社会、经济和环境的影响情况，以避免片面性工作带来的困难和麻烦。公众参与有助于加深对建设项目潜在影响的了解，有助于确定出替代方案和设计方案以及减缓措施、有助于更广泛地取得建设项目周围群众的理解和支持。

综上所述，公众参与的目的和意义主要表现为以下几个方面：

（1）让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益；

（2）公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证；

（3）确认环保措施的合理性与可行性；

（4）提出公众对项目的各种看法和意见，并在设计环保措施方案时充分考滤公众要求。

14.2公众参与方式

14.2.1环评信息公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006[28]号）第八条要求，在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告建设项目环评信息。

根据当前对建设项目环境保护的要求，更好地保护当地环境并充分征询公众的意见，环评单位于2015年8月20日～9月3日在http://tieba.baidu.com/p/4045331888向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第八条所要求的几个方面的内容。公示了建设项目名称及概要，建设单位的名称和联系方式，环境影响评价单位的名称和联系方式，评价的工作程序和主要内容，征求公众意见的主要事项，以及公众提出意见的主要方式等，第一次公示截屏见图8.2-1。

环评单位又于2015年10月20日~11月2日在http://www.jssthj.com/news/

338.html向公众进行了二次公示，向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第九条所要求的几个方面的内容。公示了建设项目基本情况，对环境可能造成影响，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点，评价结论的要点，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及征求公众意见的范围、主要事项、形式和时间等，第二次公示截屏见图8.2-2。

图8.2-1 第一次公示截图

图8.2-2 第二次公示截图

14.2.2公众参与的调查内容

（1）公众对建设项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境质量、水环境质量、声环境质量等）的反映；

（2）公众对建设项目了解程度及反映；

（3）公众对在该地区进行项目建设的态度；

（4）公众了解建设项目概况后，对项目排放的污染物对环境影响的意见；

（5）公众对建设项目污染防治等方面的意见和建议。

结合网上公示，本次公众调查还面向社会多层面分发问卷150份，被调查问卷覆盖范围主要为项目选址附近的居民和流动人群，具体调查内容见表8.2-1。

表8.2-1 公众调查表

| 项目名称 | 新建阜宁拜博口腔医院项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 阜宁县哈尔滨路581号 |
| 单位名称 | 阜宁拜博口腔医院有限公司 |
| 被调查人情况 |
| 姓名 |  | 电话 |  |
| 年 龄 |  | 职 业 |  |
| 性 别 |  | 文化程度 |  |
| 家庭住址 |  |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 |
| 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 |
| 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息 |
| 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对 原因： |
| 您对该项目环保方面有何建议和要求？ |
| 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ |
| 被调查人意见： 签字： |
| 调查单位组织承诺： 盖章： |

14.3调查结果分析

14.3.1环评信息公示调查统计

在环评公示期间没有公众对本项目提出异议和反对意见。

14.3.2问卷调查统计

#### 14.3.2.1调查样本构成

在征求公众意见过程中，向建设项目建设地周围居民和部分企事业单位的社会公众发放了公众意见征询表150份，收回150份。详细见表14.3-1。

从表中汇总的调查对象组成情况来看，被调查对象的年龄从19岁到70岁不等，学历从小学到本科，其中初中及以上学历占92.7%，可以保证调查的综合性和全面性。统计结果见表14.3-2。

表14.3-1  公众参与调查统计表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职业 | 家庭住址 | 联系方式 | 环保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚兴莲 | 42 | 女 | 高中 | 服务员 | 鸿儒明邸 | 18361465958 |  |
| 2 | 张翠兰 | 42 | 女 | 初中 | 服务员 | 水岸丽都25号楼204室 | 15251188630 |  |
| 3 | 秦晓芳 | 38 | 女 | 高中 | 服务员 | 学府花园 | 18112069609 |  |
| 4 | 刘利利 | 30 | 女 | 高中 | 服务员 | 鸿儒明邸2号楼 | 13814327709 |  |
| 5 | 陈彩红 | 38 | 女 | 高中 | 服务员 | 城南花园 | 13961923923 |  |
| 6 | 涂正兰 | 48 | 女 | 初中 | 服务员 | 学府花园 | 15195119785 |  |
| 7 | 何蔚 | 29 | 女 | 高中 | 服务 | 书香里30＃502 | 18262427551 |  |
| 8 | 何春娥 | 28 | 女 | 大专 | 服务 | 一品世家 | 15251031219 |  |
| 9 | 黄伟 | 19 | 男 | 初中 | 工人 | 鸿儒明邸 | 18251091816 |  |
| 10 | 季明 | 20 | 男 | 初中 | 工人 | 学府花园 | 15189259272 |  |
| 11 | 王正银 | 47 | 女 | 初中 | 工人 | 学府花园 | 13851336168 |  |
| 12 | 嵇为伟 | 29 | 男 | 初中 | 厨师 | 学府花园 | 15851127527 |  |
| 13 | 胡兆龙 | 25 | 男 | 高中 | 厨师 | 帝逸国际 | 15905117933 |  |
| 14 | 何亮 | 29 | 男 | 初中 | 切配 | 翰林居 | 13236139928 |  |
| 15 | 邱秀华 | 50 | 女 | 小学 | 工人 | 学府花园 | 13851338922 |  |
| 16 | 戴筛成 | 31 | 男 | 高中 | 工人 | 翰林居 | 15189240727 |  |
| 17 | 赵芹 | 46 | 女 | 高中 | 切配 | 翰林居 | 13961929866 |  |
| 18 | 周素兰 | 46 | 女 | 小学 | 工人 | 鸿儒明邸 | 13032596049 |  |
| 19 | 王梦龙 | 20 | 女 | 初中 | 工人 | 德惠尚书府 | 15151618083 |  |
| 20 | 孙等娣 | 33 | 女 | 初中 | 工人 | 翰林居 | 16365693535 |  |
| 21 | 季春霞 | 27 | 女 | 初中 | 服务员 | 翰林居 | 15851125541 |  |
| 22 | 王海云 | 32 | 女 | 高中 | 农民 | 清华名仕园5＃502 | 13961925337 |  |
| 23 | 王鑫 | 20 | 女 | 大专 | 服务员 | 翰林居11＃402 | 15261926078 |  |
| 24 | 胡炳坤 | 42 | 男 | 高中 | 管理 | 翰林居12＃209 | 15195118888 |  |
| 25 | 崔南云 | 26 | 女 | 高中 | 工人 | 崔湾花园18栋 | 15950312926 |  |
| 26 | 张秀芹 | 26 | 女 | 高中 | 农民 | 翰林居 | 15051076116 |  |
| 27 | 贾鑫鑫 | 28 | 男 | 大学 | 管理 | 学府花园4号楼 | 18361635896 |  |
| 28 | 周海兰 | 36 | 女 | 高中 | 服务员 | 鸿儒明邸2＃ | 18961281189 |  |
| 29 | 严兰 | 35 | 女 | 高中 | 服务员 | 学府花园10＃ | 15805115206 |  |
| 30 | 张勇 | 36 | 男 | 高中 | 水电工 | 哈尔滨路701-2-402 | 13770167700 |  |
| 31 | 季银 | 29 | 女 | 高中 | 服务员 | 翰林居2＃ | 13912563920 |  |
| 32 | 戴艳 | 21 | 女 | 大专 | 服务员 | 澳洋欧洲花园15＃ | 15195429559 |  |
| 33 | 髙为凤 | 59 | 女 | 初中 | 市民 | 学府小区 | 13961925337 |  |
| 34 | 朱红平 | 50 | 女 | 初中 | 农民 | 学府花园 | 18861926717 |  |
| 35 | 葛凤琴 | 43 | 女 | 初中 | 工人 | 学府花园 | 13815528627 |  |
| 36 | 丁海霞 | 38 | 女 | 小学 | 工人 | 碧水豪苑 | 13921897907 |  |
| 37 | 王晓飞 | 33 | 女 | 初中 | 服务员 | 世纪联华 | 15825110402 |  |
| 38 | 祖明 | 20 | 女 | 初中 | 农民 | 欧洲花园2＃305 | 13961942325 |  |
| 39 | 孔庆慧 | 31 | 女 | 高中 | 农民 | 紫金明珠4幢 | 15251185072 |  |
| 40 | 孙海艳 | 19 | 女 | 高中 | 工人 | 翰林居7幢 | 18352036590 |  |
| 41 | 魏婷 | 19 | 女 | 初中 | 工人 | 翰林居7号楼467 | 15251180597 |  |
| 42 | 邓爱静 | 27 | 女 | 高中 | 工人 | 帝景蓝湾 | 15189255561 |  |
| 43 | 吴玲玲 | 29 | 女 | 中专 | 农民 | 翰林居11号楼 | 18912569937 |  |
| 44 | 陶芳芳 | 26 | 女 | 中专 | 工人 | 翰林居9号楼 | 18792562006 |  |
| 45 | 陶进 | 28 | 女 | 初中 | 工人 | 清华名仕园9号楼 | 18252262752 |  |
| 46 | 周广名 | 27 | 女 | 初中 | 服务 | 翰林居4单元 | 15751612569 |  |
| 47 | 孙凤云 | 46 | 女 | 初中 | 工人 | 鸿儒明邸 | 15895113075 |  |
| 48 | 陆芹 | 46 | 女 | 初中 | 工人 | 澳洋欧洲花园 | 15950275275 |  |
| 49 | 王芳云 | 48 | 女 | 初中 | 工人 | 澳门路516号 | 13921893819 |  |
| 50 | 周月 | 36 | 女 | 初中 | 工人 | 水岸华庭19号楼 | 18011571166 |  |
| 51 | 郭娟 | 41 | 女 | 初中 | 工人 | 哈尔滨路8号楼604 | 18252249659 |  |
| 52 | 杨丽 | 28 | 女 | 高中 | 工人 | 翰林居7单元402 | 15195421121 |  |
| 53 | 刘志英 | 51 | 女 | 大学 | 教师 | 江苏省阜宁中学 | 15295333018 |  |
| 54 | 陈桂红 | 48 | 女 | 大专 | 教师 | 盛世嘉园4＃401 | 15151031788 |  |
| 55 | 张荣荣 | 29 | 男 | 大专 | 工人 | 翰林居6＃601 | 18361461007 |  |
| 56 | 施闻洁 | 25 | 女 | 本科 | 教师 | 学府花园3号楼201室 | 13046523562 |  |
| 57 | 张悦 | 24 | 女 | 大专 | 教师 | 鸿儒明邸3号楼206室 | 13390749866 |  |
| 58 | 黄容容 | 22 | 女 | 大专 | 教师 | 光明小区8＃206 | 15198355339 |  |
| 59 | 张丽君 | 27 | 女 | 大专 | 教师 | 学府花园2号楼301 | 15862002865 |  |
| 60 | 周芬 | 39 | 女 | 大专 | 教师 | 翰林居3幢401室 | 15995164188 |  |
| 61 | 朱文武 | 31 | 男 | 本科 | 工程师 | 翰林居8号402 | 18361177220 |  |
| 62 | 夏燕 | 27 | 女 | 本科 | 教师 | 南方花园48号楼 | 15195155122 |  |
| 63 | 周银娜 | 20 | 女 | 大专 | 教师 | 南方花园45楼407室 | 13815524082 |  |
| 64 | 崔莹莹 | 33 | 女 | 本科 | 教师 | 翰林居8号楼402室 | 15895110276 |  |
| 65 | 刘莎莎 | 25 | 女 | 大专 | 教师 | 一品世家19号405 | 15061170036 |  |
| 66 | 李增美 | 45 | 女 | 中专 | 教师 | 南阜中 | 13851339169 |  |
| 67 | 沈晓芳 | 20 | 女 | 大专 | 教师 | 欧洲花园4＃201 | 18262426463 |  |
| 68 | 陈昌才 | 50 | 男 | 大专 | 教师 | 新城花园2＃203室 | 13961987658 |  |
| 69 | 吴正亚 | 32 | 女 | 大专 | 教师 | 紫金明珠9＃504 | 18752266836 |  |
| 70 | 陶媛 | 22 | 女 | 大专 | 教师 | 清华名仕园12＃401 | 18851552373 |  |
| 71 | 丁艳艳 | 29 | 女 | 大专 | 教师 | 跃进花园12号楼403室 | 15950313313 |  |
| 72 | 丁敏 | 22 | 女 | 大专 | 幼师 | 鸿儒明邸8＃107 | 15962005409 |  |
| 73 | 魏晓旭 | 28 | 女 | 大专 | 教师 | 学府花园9幢201 | 15261925005 |  |
| 74 | 闵玉芳 | 35 | 女 | 本科 | 教师 | 清华名仕园15幢207室 | 15961924238 |  |
| 75 | 刘月娥 | 21 | 女 | 大专 | 教师 | 南方花园28＃303 | 15396273302 |  |
| 76 | 杨琳 | 21 | 女 | 大专 | 教师 | 清华名仕园2号楼302 | 18752248090 |  |
| 77 | 孙红峰 | 47 | 男 | 大学 | 自由 | 清华名仕园206室 | 13962033777 |  |
| 78 | 王广武 | 47 | 男 | 高中 | 个体 | 清华名仕园3＃506 | 15358211908 |  |
| 79 | 孙伶俐 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 清华名仕园6号楼204 | 15365773892 |  |
| 80 | 王育雅 | 29 | 女 | 大专 | 教师 | 天鹅丽都9＃807 | 15161929696 |  |
| 81 | 左克进 | 47 | 男 | 大专 | 自由 | 学府花园8＃302 | 17721436799 |  |
| 82 | 花美玲 | 21 | 女 | 大专 | 自由 | 新林现代城 | 15251186231 |  |
| 83 | 薛融融 | 23 | 女 | 大专 | 自由 | 水岸丽都 | 15751616088 |  |
| 84 | 周玲 | 46 | 女 | 中专 | 自由 | 清华名仕园501室 | 18921986310 |  |
| 85 | 孙烨 | 24 | 女 | 大专 | 自由 | 学府花园 | 15105115376 |  |
| 86 | 薛松 | 46 | 男 | 高中 | 自由 | 学府花园 | 13401726068 |  |
| 87 | 李远远 | 25 | 女 | 高中 | 自由 | 学府花园1＃201 | 18361461007 |  |
| 88 | 朱海萍 | 45 | 女 | 初中 | 自由 | 盛世嘉园 | 15961929226 |  |
| 89 | 花建军 | 48 | 男 | 高中 | 自由 | 鸿儒明邸 | 18651766938 |  |
| 90 | 孟宪珍 | 58 | 女 | 高中 | 个体 | 清华名仕园2＃108 | 15358211907 |  |
| 91 | 于欢 | 26 | 女 | 本科 | 自由 | 跃进花园 | 15295333769 |  |
| 92 | 王苏苏 | 21 | 女 | 大专 | 自由 | 翰林居 | 15366493027 |  |
| 93 | 崔秀银 | 46 | 女 | 初中 | 自由 | 水岸丽都 | 13851339443 |  |
| 94 | 左倩文 | 21 | 女 | 大专 | 自由 | 学府花园 | 18361177283 |  |
| 95 | 曾玲玲 | 29 | 女 | 大专 | 教师 | 正集名都花园 | 15195429556 |  |
| 96 | 卜鑫 | 29 | 男 | 本科 | 公务员 | 跃进花园 | 18653092493 |  |
| 97 | 张晶晶 | 18 | 女 | 中专 | 教师 | 学府花园5＃303 | 18019616503 |  |
| 98 | 陈悦 | 22 | 女 | 大专 | 教师 | 盛世嘉园12＃601 | 13401736442 |  |
| 99 | 王莹莹 | 19 | 女 | 中专 | 教师 | 盛世嘉园16＃201 | 18352039468 |  |
| 100 | 周青青 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 翰林居5幢 | 13912570850 |  |
| 101 | 王平 | 45 | 女 | 大专 | 教师 | 跃进花园53＃ | 13770109981 |  |
| 102 | 赵涵 | 24 | 女 | 大专 | 教师 | 跃进花园506 | 13951551170 |  |
| 103 | 陈敏 | 26 | 女 | 大专 | 教师 | 正集名都15号楼3单元 | 15951548454 |  |
| 104 | 候丹丹 | 22 | 女 | 大专 | 教师 | 学府花园1＃301 | 18352030320 |  |
| 105 | 沈茜 | 19 | 女 | 中专 | 教师 | 翰林居2＃303室 | 15061170920 |  |
| 106 | 唐聘婷 | 26 | 女 | 大专 | 教师 | 翰林居4号楼306室 | 15051032882 |  |
| 107 | 王艳 | 25 | 女 | 大专 | 教师 | 一品世家6＃501 | 15950311046 |  |
| 108 | 何苗 | 30 | 女 | 本科 | 教师 | 一品世家22＃503 | 15061641777 |  |
| 109 | 陈慧娟 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 清华名仕园30幢309 | 15189359433 |  |
| 110 | 邱蓉蓉 | 20 | 女 | 大专 | 教师 | 观河一号6＃402 | 15962003735 |  |
| 111 | 顾志颖 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 鸿儒明邸2＃301 | 18361461673 |  |
| 112 | 刘方方 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 锦绣家园5＃501 | 13770170619 |  |
| 113 | 李春霞 | 22 | 女 | 大专 | 教师 | 鸿儒明邸3＃402 | 18020457288 |  |
| 114 | 路俊 | 27 | 女 | 本科 | 教师 | 鸿儒明邸5＃201 | 13770108285 |  |
| 115 | 吴希萍 | 26 | 女 | 大专 | 教师 | 学府花园9＃204 | 18036329899 |  |
| 116 | 黄明星 | 20 | 女 | 大专 | 教师 | 厦门花园13A楼 | 15051073244 |  |
| 117 | 李春丽 | 23 | 女 | 大专 | 教师 | 南方花园9号楼204 | 15950274304 |  |
| 118 | 李叶 | 32 | 女 | 本科 | 教师 | 南方花园30＃301 | 13815529951 |  |
| 119 | 管昕 | 24 | 女 | 本科 | 教师 | 幸福花园4＃301室 | 15995162010 |  |
| 120 | 杨丽 | 24 | 女 | 本科 | 教师 | 幸福花园2＃101室 | 13770105092 |  |
| 121 | 陈娟 | 29 | 女 | 本科 | 教师 | 学府花园5＃201 | 18796517526 |  |
| 122 | 高露洁 | 22 | 女 | 中专 | 教师 | 瑞林晶典2＃1201室 | 13951551170 |  |
| 123 | 刘翠云 | 28 | 女 | 本科 | 教师 | 外滩花园18＃202 | 18752261003 |  |
| 124 | 刘银 | 31 | 女 | 大专 | 会计 | 学府花园 | 18112061513 |  |
| 125 | 孙婷 | 28 | 女 | 大专 | 财务 | 澳洋花园3＃306 | 18052961752 |  |
| 126 | 刘大朋 | 31 | 男 | 本科 | 警察 | 欧洲花园 | 15105111912 |  |
| 127 | 曹征林 | 65 | 男 | 高中 | 退休 | 跃进花园 | 18012551073 |  |
| 128 | 李为庆 | 58 | 女 | 高中 | 工人 | 德惠尚书府东苑 | 18012550337 |  |
| 129 | 陶君 | 38 | 女 | 大专 | 会计 | 德惠尚书府东苑3＃ | 15105111311 |  |
| 130 | 李华 | 55 | 女 | 高中 | 工人 | 德惠尚书府东苑 | 15189354155 |  |
| 131 | 陶尉 | 42 | 男 | 本科 | 会计 | 尚书府东苑 | 13770101146 |  |
| 132 | 程步良 | 35 | 男 | 本科 | 公务员 | 德惠尚书府东苑2＃ | 15851125506 |  |
| 133 | 曹娟 | 35 | 女 | 中专 | 文员 | 德惠尚书府东苑2＃ | 18912567937 |  |
| 134 | 张晓敏 | 50 | 女 | 高中 | 工人 | 欧洲花园 | 15351525672 |  |
| 135 | 李维兵 | 52 | 男 | 高中 | 个体 | 欧洲花园 | 18361680266 |  |
| 136 | 钱坤 | 26 | 男 | 大专 | 个体 | 锦海文峰 | 15295334555 |  |
| 137 | 李瑶瑶 | 27 | 女 | 本科 | 教师 | 锦海文峰 | 15261922949 |  |
| 138 | 曹媛 | 31 | 女 | 本科 | 教师 | 欧洲花园 | 15905117709 |  |
| 139 | 沈强 | 36 | 男 | 本科 | 设计师 | 鸿儒明邸3＃303室 | 15601705075 |  |
| 140 | 张长军 | 29 | 男 | 初中 | 工人 | 翰林居小区 | 13485263053 |  |
| 141 | 高其荣 | 35 | 男 | 高中 | 工人 | 学府花园 | 15251182622 |  |
| 142 | 陈健康 | 29 | 男 | 初中 | 工人 | 澳门花园 | 18796580700 |  |
| 143 | 施闻东 | 28 | 男 | 大专 | 工人 | 崔湾花园 | 15950261037 |  |
| 144 | 王潇 | 30 | 男 | 大专 | 销售 | 学府一号 | 18066188888 |  |
| 145 | 陆阳 | 45 | 女 | 大专 | 工人 | 学府花园 | 15295331797 |  |
| 146 | 敖廷勇 | 25 | 男 | 本科 | 设计 | 鸿儒明邸5＃101 | 18717799757 |  |
| 147 | 戴育红 | 42 | 女 | 高中 | 工人 | 崔湾花园 | 18361630888 |  |
| 148 | 王旭 | 39 | 男 | 高中 | 销售 | 哈尔滨路488号 | 18796511888 |  |
| 149 | 王军 | 33 | 男 | 初中 | 服务员 | 锦江之星宾馆 | 13795394801 |  |
| 150 | 杨宝华 | 41 | 男 | 初中 | 工人 | 帝逸国际 | 13182141222 |  |

表14.3-2  调查对象统计表

| 项目 | 人数 | 比例（%） | 项目 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 34 | 22.66 | 职业 | 职员 | 61 | 40.67 |
|  |  |  |  |  | 工人 | 43 | 28.67 |
|  | 女 | 116 | 77.33 |  | 农民 | 4 | 2.67 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 42 | 28.00 |
| 年龄 | 11—20 | 14 | 9.33 | 文化程度 | 小学 | 3 | 2.00 |
|  | 21－30 | 69 | 46.00 |  | 初中 | 28 | 18.67 |
|  | 31－40 | 28 | 18.67 |  | 高中及相当 | 42 | 28.00 |
|  | 41－50 | 32 | 21.33 |  | 大专及以上 | 76 | 50.67 |
|  | 51－60 | 6 | 4.00 |  |  |  |  |
|  | 60以上 | 1 | 0.67 |  |  |  |  |

#### 14.3.2.2调查结果

（1）调查结果汇总

调查内容与统计结果如表8.3-3。

表8.3-3  公众意见调查内容统计表

| 1、您对环境质量现状是否满意 | 很满意 | 比较满意 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
|  | 73 | 48.67% | 70 | 46.67% | 7 | 4.67% | 0 |  |
| 2、您是否知道/了解该项地区拟建的项目 | 很清楚 | 知道一点 | 不了解 | — |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
|  | 72 | 48.00% | 77 | 51.33% | 1 | 0.67% |  |  |
| 3、您是从何种信息渠道了解该项目的信息 | 报纸 | 电视广播 | 标牌宣传 | 民间信息 |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
|  | 2 | 1.33% | 20 | 13.33% | 70 | 46.67% | 58 | 38.67% |
| 4、您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 | 严重 | 较大 | 一般 | 较小 | 不清楚 |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
|  | 0 | 0% | 10 | 6.67% | 44 | 29.33% | 76 | 50.67% | 20 | 13.33% |
| 5、您对该项目的建设持何种态度 | 支持 | 有条件赞成 | 无所谓 | 反对 |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
|  | 51 | 34.00% | 30 | 20.00% | 69 | 46.00% | 0 | 0% |

在本项目进行公示期间，未收到任何反对本项目建设的意见。

在问卷抽样调查中，被调查者对工程建设发表了看法和建议。综合“公众意见调查表”调查意见，可归纳如下：

（1）公众对建设项目所在地环境质量现状的满意程度

调查对象对环境质量现状很满意的有73人，70人对环境质量现状表示较满意，7人对环境质量现状表示不满意。说明项目所在地及其周边环境空气质量较好。

（2）众对该项目的了解程度

调查对象中有72人对本项目的建设很清楚，77人对该项目知道一点，1人对该项目表示不了解。

（3）公众了解信息渠道

调查对象中有2人从报纸了解该项目，有20人从电视广播中了解该项目，70人从标牌宣传了解该项目，58人通过民间消息了解该项目。

（4）公众认为项目造成环境影响程度

从环保角度出发，调查对象中10人认为该项目对质量影响较大（占全部调查对象的6.6%），主要担心项目产生的医疗废物对周边环境的影响；44人认为该项目对环境质量影响一般；76人认为该项目对环境质量影响较小；20人不清楚该项目对环境的影响状况。

（5）公众对该项目的支持程度

调查对象中对该项目的建设表示支持的有51人，有条件赞成的有30人，69人表示无所谓。调查对象中无人反对。通过电话回访部分持有条件赞成态度的公众，得知公众对该项目建设方面所提出的建议和意见中，重点是要求建设单位在建设中要保证按照设计要求进行环保措施的建设，确保建设项目建成后全厂污染物达标排放。

14.3.2.3公众参与建议

公众参与建议和要求归纳起来为：

（1）被调查者中无人对建设项目持反对态度，说明周围群众从环境保护角度考虑，基本上支持建设项目的建设。

（2）要求建设项目按环保要求做好废水的处理，做好医疗固废的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

（3）要求项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。

评价单位认为：本次公众参与调查对象具有一定的代表性，调查结果能较全面反映群众意见，应予采纳。绝大多数人对本工程给予肯定和支持，表明建设项目有较好的群众基础。公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程施工建设和建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。

14.4公众参与调查结论

调查结果显示：

（1）公众对建设项目持欢迎态度；

（2）建设项目前期环境影响评价中的公示取得一定效果；

（3）公示期间未收到公众意见；

（4）所有被调查公众均无人反对本项目的建设。

公众对环境污染问题表现出了极大的关注，被调查者对本项目的建设提出了许多意见和要求，经过归纳总结，反映比较集中的主要问题为：

被调查者均希望建设项目按环保要求做好废气的处理，做好固废的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

综上所述，公众对本项目的建设表示支持与理解，为该工程建设创造了良好的社会基础，建设单位应重视公众提出的意见和要求，力求解决好公众关心的各类环境问题，严格执行“三同时”制度，以取得当地人民政府和群众的支持，充分发挥本项目的社会效益。

根据调查结果，建设单位承诺在以后建设过程中，参照公众提出的建议和意见，做好项目环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。

## 14.5公众参与四性分析

14.5.1程序合法性分析

本项目公众参与工作的程序合法性分析相见表8.5-1。

表8.5-1  公众参与工作的程序合法性一览表

| 公众参与工作的程序要求 | 建设单位公众参与工作的程序 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环境影响评价公众参与暂行办法（环发2006[28]号） |
| 第八条在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响机构7 日内，向公众公告信息。 | 建设单位2015年8月15日委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 2015年8月20日在http://tieba.baidu.com/p/4045331888进行了第一次公示，公示期为10个工作日，公告了项目的基本信息。 2015年9月21日在http://www.jssthj.com/news/338.html进行第二次公示，公示期为10个工作日，向公众公告了项目情况。 | 符合 |
| 第九条建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，向公众公告。 |  |  |
| 建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）（环发[2013]103号）：各级环境保护主管部门应将主动公开的环境影响评价政府信息通过本部门政府网站公开；有条件的部门可采取其他多种公开方式，如通过行政服务大厅或服务窗口集中公开；通过电视、广播、报刊等传媒公开。 |  |  |

14.5.2 形式有效性分析

本项目公众参与工作的形式有效性分析详见表8.4-2。

表8.5-2  公众参与工作的形式有效性一览表

| 公众参与工作的形式要求 | 公众参与工作的形式 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环发[2006]28 号第十二条 建设单位或者其委托的环境影响评价机构应当在发布信息公告、公开环境影响报告书的简本后，采取调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，公开征求公众意见。建设单位或者其委托的环境影响评价机构征求公众意见的期限不得少于10日，并确保其公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。环境影响报告书报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，建设单位或者其委托的环境影响评价机构可以通过适当方式，想提出意见的公众反馈意见处理情况。 | 建设单位在发布信息公告、公开环境影响报告书简本后，采取问卷调查形式，公开征求公众意见。建设单位征求公众意见的期限不少于10 日，公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。 | 符合 |

14.5.3 对象代表性分析

公众意见征询表发放范围覆盖评价范围内的环保目标，总体来说拟建地块周边调查对象包括可能受影响的人群、附件居民住户、公务员、退休工人、个人等，涉及到各类职业，文化程度也不尽相同，能够反映当地居民的职业和文化结构，具有较好的代表性。

14.5.4 结果真实性分析

建设单位在发布信息公告、公开环境影响报告书的简本后，派遣工作人员实地发放问卷调查表，并现场回收调查表。公众意见征询表回收后，对全部回收表格进行电话回访核实其真实性。因此，此次公众参与调查表结果真是可靠的。

15项目选址可行性分析

15.1项目选址与规划相容性

项目建设地点位于阜宁县哈尔滨路518号。经调查项目周边无工业企业。项目四周均不会对项目产生不利影响。供电、供气、通讯、给排水、教育、商业网络等公用工程和服务设施较完善。根据《阜宁县新区土地利用总体规划（2006-2020年）（详见图15.1-1）》，本项目所在地用地性质为现状城镇建设用地，项目用地性质符合该区规划。

按照《盐城市国民经济和社会发展第十二个五年（2011—2015年）规划纲要》：“医疗服务体系进一步完善，万人拥有病床数达到35张左右；社会救助体系更加完善，城镇劳动保障三大保险覆盖面稳定在98%以上；农村医疗保障水平进一步提高，新型农村合作医疗实际补偿比提高到70%左右……”。建设项目符合盐城市“十二五”规划要求。

15.2项目选址与评价区域的环境质量现状的相容性分析

根据大气监测及评价结果，评价区域内2个监测点各污染因子的I值都小于1，均可达到二类区的功能要求。大气环境质量标准现状评价表明，建设项目周边环境空气质量良好。

根据地表水环境现状监测及评价结果，入海水道南泓各断面每个测点的监测因子标准指数均小于1，全部达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。

根据声环境现状监测及评价结果，拟建项目场界周边所有测点的噪声现状监测值无论昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的1类标准的要求，声环境质量良好。

根据地下水现状监测结果，项目所在区域地下水pH、氟化物、粪大肠菌群均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，高锰酸盐指数、氨氮个别点位浓度偏高。高锰酸盐指数、氨氮浓度偏高主要原因是由于当地为居民集聚区，污水随意排放较多，生活垃圾产量大，堆积区经雨水下渗也会引起地下水污染。

综上，评价区范围内大气、地表水、声环境、地下水质量现状整体良好，具有一定环境容量，本项目选址与现有环境质量是相容的。

15.3本项目实施后对周围环境的影响

根据工程分析确定的污染物排放源强，通过大气环境影响预测、地表水环境影响分析、噪声环境影响预测，表明本项目实施后，废气经处理后均达标排放，对周围环境影响较小；医疗废水经过院内污水处理站预处理达到接管标准后与经生活污水站处理达标的生活污水集中通过市政污水管网进入阜宁县污水处理厂集中深度处理，尾水达标排入入海水道南泓，对附近水体影响较小；项目建成后，其厂界噪声强度可以满足相应标准的要求，不会改变现有的生环境功能要求；固体废物全部经过妥善处理、处置，不产生二次污染。

因而，工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的。

15.4外环境对本项目的影响

本项目周边1000米范围内无制造业等污染源，周边大气污染物对建设项目影响较小；经预测，哈尔滨路的汽车尾气对本项目大气环境影响较小；哈尔滨路交通噪声经衰减后对本项目影响较小。因此，在采取了相应的治理措施后，周围环境对拟建项目的影响较小。

综上所述，本项目的建设，符合盐城市城市总体规划的有关要求，同时该区域的环境质量良好，本项目对环境的影响较小，外环境对本项目影响亦不大，本项目的选址从环保角度而言是合理的。

# Text boxes

新鲜水

6259.75

污水处理站

730

门急诊病人用水

损耗109.5

620.5

通过市政污水管网排入阜宁污水处理厂

住院病人用水

1971

1675.35

损耗295.65

洗衣房用水

164.25

139.61

损耗24.64

医院职工用水

医院职工用水

医院职工用水

3394.5

2885.33

损耗509.17

5591.4

2706.07

化粪池

2706.07考虑10%的不可预见量

2435.46

2885.33

阜宁污水处理厂

p

t≤T

t＞T