建设项目环境影响报告表

项  目  名  称          印刷包装装潢项目

建设单位（盖章）：   江苏银河激光科技有限公司

编制日期： 2016年7月5日

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 印刷包装装潢项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏银河激光科技有限公司 |
| 法人代表 | 成晔 | 联系人 | 贺剑 |
| 通讯地址 | 淮安经济技术开发区迎宾大道31号 |
| 联系电话 | 13852390178 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223000 |
| 建设地点 | 淮安经济技术开发区广州路以西、迎宾大道以南 |
| 立项审批部门 | 淮安经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 淮管（发改）审备发[2016]036号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 包装装潢及其他印刷C2319 |
| 占地面积 | 14523.18平方米 | 绿化面积 | / 平方米 |
| 总投资 （万元） | 2092.73 | 其中：环保 投资（万元） | 155 | 环保投资占总投资比例 | 7.4% |
| 评价经费 （万元） | 1 | 投产日期 | 2016年7月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-1原辅材料一览表； 表1-2 原辅材料理化性质；表1-3 主要设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨） | 1875 | 燃煤（吨/年） | -- |
| 电（千瓦时） | 180万 | 燃气（Nm3/a） | -- |
| 燃油（吨/年） | -- | 其它 | -- |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目生活污水1020 t/a，依托所租赁厂房化粪池处理达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后，接入淮安经济技术开发区污水处理厂管网，接管后深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入清安河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 表1-1主要原辅材料一览表 序号 名称 物态 年消耗量 贮存地点 包装形式 贮存方式 来源 1 1.2丝PET膜 固 215t 原料库 卷状袋装 常温、常压 外购 2 3丝PET膜 固 230t 原料库 卷状袋装 常温、常压 外购 3 铜板不干胶 固 26 t 原料库 卷状袋装 常温、常压 外购 4 铜板纸 固 26 t 原料库 卷状袋装 常温、常压 外购 5 胶水 液 120 t 原料库 25kg桶装 常温、常压 外购 6 油墨 半固 120 t 原料库 25kg桶装 常温、常压 外购 7 铝丝 固 3 t 原料库 袋装 常温、常压 外购 8 乙醇 液 2 t 原料库 20kg桶装 常温、常压 外购 注：本项目油墨主要成分由颜料、树脂、醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯等组成，所占比例分别约为25%、32%、19%、15%、9%，油墨用25kg桶装。 |
| 表1-2 原辅材料理化性质 序号 名称 理化特性 1 PET膜 生活中常见的一种树脂是乳白色或线黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较好，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 2 乙醇 分子式：C2H6O，无色透明，具有特殊香味的液体。 易挥发 ，溶解性能与水以任意比互溶。 沸点（101.3 kPa)：78.32℃. 熔点：-114.5℃ 密度：0.7893 折射率：1.3614（20℃） 粘度：1.17（20℃）1.06（25℃） 表面张力：22.27 mN/m(20℃),22.1(25℃) 闪点：16℃（开口），14℃（闭口） 。本项目原料纯度为95%乙醇。吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。就医。误食：饮足量温水，催吐，就医。皮肤接触：脱去被污染衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 3 胶水 本项目使用的598-1型胶水，淡黄色透明液体，溶于乙醇、乙醚、丁酯等多数有机溶剂，主要以橡胶、树脂等作原料，为易燃液体，适用于工厂维护以及小、中、大规模OEM的垫片与密封作业， 作为现场成型垫片/密封剂，该产品具有良好的密封性能，又有良好的耐温、耐压、耐密介质等特点，使用方法简便，常用于机电产品的静止接合面间的密封，以及接合面较复杂的螺纹等的密封，598-1胶水硅橡胶一般分为液态密封胶与厌氧胶两大类，本项目用的是比较常用的液态密封胶，作用具有以下五个效果：表面效果、粘附效果、薄膜效果、流动和耐压性、容积变化和流动性等 4 醋酸乙酯 醋酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。 5 丁酮 无色透明液体。有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物(含水11.3%)，共沸点73.4℃(含丁酮88.7%)。相对密度(d204)0.805。凝固点-86℃。沸点79.6℃。折光率(n15D)1.3814。闪点1.1℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3300mG/kG。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.81%～11.5%（体积）。高浓度蒸气有麻醉性。 6 醋酸丁酯 相对分子质量 111.16。相对密度 0.8825。熔点-77.9℃。沸点126.5℃。闪点 22℃(闭式)、38℃。折射率1.3951。粘度 0.732mPa·s(20℃)。蒸气压1.160× 103Pa(20℃)。在空气中于450℃自燃。微溶于水(25℃时100ml水可溶0.5g)，溶于大多数通用有机溶剂，与乙醇乙醚混溶。与水形成共沸混合物，共沸点92.0℃，此时本品含量为71.3%。蒸气与空气形成爆炸混合物。高浓度时有刺激性，对眼睛、皮肤有伤害;有麻醉性。工作场所最高允许浓度200×10-6。大鼠经口LD5014130mg/kg。 |
| 表1-3 主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 涂布机 TB1600、THG1400、THG500 3台 三种型号各1台 2 真空镀铝机 TH1300 1台 3 六色轮转印刷机 / 1台 4 数码印刷机 / 1台 5 喷码机 赛尔、方正 2台 各1台 6 模压机 260mm 2台 500 mm 1台 320 mm 1台 800 mm 1台 7 模切机 600 mm 9台 8 分切机 1800 mm 3台 1300 mm 1台 1100 mm 1台 9 防火雾化箱 0.6m*0.5m *2m 3台 10 等离子体雾化塔 直径1.6m，高5 m 3台 11 等离子体降解塔 直径2m，高5 m 3台 12 等离子体净化塔 3.3m*1.4m *3.6 m 3台 13 循环水箱 4m*2m*2m 3台 14 引风风机 7.5KW 3台 |

续表一

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 建设项目由江苏银河激光科技有限公司投资2092.73万元新建，位于淮安经济技术开发区广州路以西、迎宾大道以南（迎宾大道31号），租赁淮安经济技术开发区东湖办事处地块，占地面积14523.18平方米，闲置厂房8栋，建筑面积10914平方米。建设项目主要从事标签、标签用膜、镭射膜生产，预计2016年7月投产，投产后将形成年产标签40亿只/年；标签用膜62.5吨/年；镭射膜800万m2/年的生产能力。 2、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求；也不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016 年版）》所列入行业，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 建设项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房，位于江苏淮安经济技术开发区内，用地性质属建设用地。因此，本项目符合淮安市及淮安经济技术开发区总体规划、环保规划等相关规划要求。 3、工程内容及生产规模 建设项目总投资2092.73万元，租赁淮安经济技术开发区东湖办事处地块占地面积14523.18平方米，闲置厂房8栋，建筑面积10914平方米。建设项目主要从事标签、标签用膜、镭射膜生产，投产后将形成年产标签40亿只/年；标签用膜62.5吨/年；镭射膜800万m2/年的生产能力。具体见表1-4 建设项目产品方案表。 4、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用水1875t/a，来自淮安市自来水管网。 建设项目依托所租赁厂房排水管网，采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入江苏淮安经济技术开发区雨水管网；建设项目无生产工艺废水产生；生活污水产生量为1020t/a。依托所租赁厂房化粪池处理后，达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后，接入淮安经济技术开发区污水处理厂管网。 （2）供电 建设项目用电量为180万千瓦时/年，所租赁厂房内线路接入。 （3）贮运 建成后原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-5。 5、环保投资 建设项目环保投资155万元，占总投资的0.2%，具体环保投资情况见表1-6。 6、职工人数及工作制度 建设项目定员85人，采用2班工作制度，每班工作8小时，年工作300天，年总工作时数以4800小时计。 7、厂区平面布置情况 建设项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房，平面布置如下： 建设项目大门在迎宾大道上，朝北，厂区呈L型，办公楼1栋，在项目的北侧，办公楼南为三栋厂房，分别为原料库、成品库和闲置厂房，办公楼东侧为4栋厂房，由北至南分别切纸车间、涂布、印刷车间、镀铝车间、闲置厂房。化粪池在办公楼的北侧围墙旁。固废堆场在建设项目东北角。 因此，厂区平面布置较为合理。详见附图三厂区平面布置图。 表1-4 建设项目产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 涂布、印刷车间 标签 40亿只/年 4800h 模压车间 镀铝车间 标签用膜 62.5吨/年 模切、分切车间 镭射膜 800万m2/年 切纸车间 表1-5 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原辅料运输 约742t/a 原料及产品均置于厂房库区内；原材料及产品进出厂均使用汽车运输 产品运输 约710t/a 公用工程 给水 1875t/a 来自淮安市自来水管网 排水 1020t/a 生活污水产生量为1020t/a。依托所租赁厂房化粪池处理后，达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后，接入淮安经济技术开发区污水处理厂管网 供电 180万千瓦时/年 依托所租赁厂房内线路接入 绿化 / 污水接管口 规范化设置 依托所租赁厂房项目 化粪池 4m3 依托所租赁厂房项目 雨污管网 - 依托所租赁厂房项目 固废暂存场 100m2 依托所租赁厂房项目 噪声治理 降噪量20dB（A） 减振底座等，厂界噪声达标 表1-6 建设项目环保投资一览表 污染种类 设施名称 环保投资（万元） 数量 设计能力 废水 化粪池 / 1套 4m3 规范化接管口 / 1套 - 雨污管网 / 1套 - 废气 废气等离子体处理设施 150 3套 / 噪声 设备降噪、厂房隔声 5 - 降噪量20dB（A） 固废 固废堆场 / 1套 100m2 绿化 绿化 / / 合计 155 —— ——

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处一直闲置的空厂房8栋，无原有污染情况及主要环境问题。

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地质、地貌 淮安市位于苏北平原中部，淮河下游。处于东经118°12ˊ～119°36ˊ、北纬32°43ˊ～34°06ˊ之间。东与盐城市接壤，西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；与周围几个中心城市的空间距离分别是：南距上海市、南京市分别为400公里、190公里，北距徐州、连云港市分别为210公里和120公里，东到盐城市110公里。新长铁路和京沪高速公路、宁连一级公路、宁徐一级公路等公路干线，以及举世闻名的京杭大运河贯穿市域。 本项目位于淮安经济技术开发区，淮安市为黄淮冲积平原区，由西北略高，东南稍低，一般地面标高在7.5～10米，其中，在古黄河南片堤顶高度在12～17米左右（以古黄河口零点为准）。平均地耐力10～15Ｔ，地质条件较好，地层属扬子地层区。地震动加速度分区线穿过本区中部偏北，呈西南——东北走向。线以南为0.05g区域，以北为0.1g区域。项目地理位置图见图1。 2、气候、气象特征 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区，兼有南北气候特征，属于温带季风气候区，气候宜人，四季分明。地区平均气温13．8～14．8℃，市区年平均气温14℃，最低气温－21.5℃，最高气温39.5℃；年无霜期210～230天，一般霜期从当年十月到次年四月；年平均日照数2250～2350小时，日照百分率平均为52%，明显优于苏南地区；季风气候显著，自然降水丰富，年平均降水量958.8毫米，历年平均降雨天数102.5天；夏季主导风向东南风，冬季主导风向东北风，全年主导风向不明显。 3、河流水文 淮安市地处淮、沂、沭、泗诸水系的下游，过境水量大，且涵闸众多，市区现已形成南有苏北灌溉总渠、入海水道，西有二河，北有古黄河、盐河，中有京杭大运河、里运河的水网城市。水文因子除受降水影响外，主要受过境水和水利工程调度的制约。承豫、皖、鲁三省及徐州地区的来水，分别经新沂河、入江水道、苏北灌溉总渠等主要行洪河道入江、入海，特定的地理位置和气候条件决定了淮安市是一个“洪水走廊”，是一个水旱灾害频发的地区。 ①里运河 里运河为古运河道，起于淮阴船闸，迄于淮安船闸，总长27.7km，集水面积64.3km2。该河走向自淮阴船闸东北行，穿过市区，折而南下，经板闸、河下镇达淮安，在运东闸上游与京杭运河汇合。里运河市内航线全长9.6km。历年最高水位10.5m，正常情况下9.2m，最枯水位8.5m，平均水深2～3m。该河下游受运东闸、上游受淮阴闸控制。为保证工业用水和航运能力，该河水位一般是稳定的，保持在9m左右。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，里运河主要功能是饮用、工业，水质目标为Ⅲ类。 ②清安河 清安河系1959年市区段里运河改道时调整排灌水系而人工开挖的。起于淮海南路，迄于清安河地涵，总长22.04km，该河走向自淮海南路船舶修理厂，由西向东渡过淮安市区南部，经地下涵洞穿过里运河，在淮安南门桥西侧与入海水道（即排水渠）汇合，途经阜宁、滨海而入黄海。清安河处于京杭运河及里运河包围的市区三角形地带，其中清浦区段长9.6km 整个市区境内长17km。 ③古黄河 古黄河起于二河，迄于淮安盐城界，总长98.6km，底坡千分之0.053，集水面积295.05km2，平均底宽85m，平均底高程3.7m。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，古黄河淮阴段主要功能是农业，古黄河淮安市段主要功能是饮用，水质目标均为Ⅲ类。 4、植被、生物多样性 淮安市地处我国温暧带和北亚热带的过渡地段，自然植被、野生动植物和水生生物分布具有明显的地带过渡性，是天然物种的基因库，也是引种、驯养南北方良种和培育珍稀动植物的理想地区，已建成的铁山寺自然保护区中具有许多的动植物资源，淮安市境内列入统计的一般保护动植物有5种，分别为银杏、水杉、大鸨、白鹳和黑鹳。二级保护动物有12种，主要为樟树、榉树、勺鸡、黄嘴白鹭、杜仲、白头雁等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济 淮安市是一座古老的重镇，已有二千二百多年的历史。淮安市现辖清河、清浦、淮安、淮阴四区和涟水、洪泽、盱眙、金湖4县。此外，淮安市经济开发区计划单列。全市人口密度512人/平方公里，开发区731人/平方公里。全市总人口552.96万人。 2014年，淮安实现地区生产总值2455.39亿元，按照可比价格计算，比上年增长10.9%。其中，第一产业增加值增长3.6%，第二产业增加值增长11.2%，第三产业增加值增长12.5%。经济结构进一步优化，三次产业比例由上年的12.6：45.6：41.8调整为11.9：44.8：43.3 2、市政建设 市区已有自来水厂5个，用水普及率达95%，市区饮用水源位于古黄河和二河上。 共有排水泵站21座，淮安市市区有污水处理厂四座，分别为淮安市第二污水处理厂、四季青污水处理厂以及淮安经济技术开发区污水处理厂及淮安市第三污水处理厂。 淮安市四季青污水处理厂负责处理清浦区(部分)及化工区的工业废水，一期处理能力为6.5万t/d，扩建的4万t/d的设施已于2011年竣工验收并投入使用，处理能力达10.5万t/d。四季青污水处理厂的接管范围主要包括新港工业园区：北至古黄河、南至大运河、东至北京路、西至中径一路；城南片区：北至大运河、南至创业路、东至淮海路、西至西外环路；北京路以西生活片：（1）北至古黄河、南至漕运路、东至北京路、西至西安路（2）北至古黄河、南至淮海西路、东至西安路、西至韩候大道路。经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入清安河。 第二污水厂一期工程已建成并投入正常运行，一期规模为10万m3/d，第二污水处理厂及相应配套管网工程收水范围为清河区、清浦区和开发区老区的外排污水。 淮安经济技术开发区污水处理厂位于天虹路及新长铁路交汇西北角，主要负责徐杨片区和南马厂乡工业集中区的污水。远期规模为16万m3/d，一期一阶段已建处理规模为4万m3/d，占地约5hm2，目前正在进行一期二阶段的建设，预计2016年开始土建，建设完成后处理规模增加至为8万m3/d，出水排放标准为一级A标准，尾水排放至清安河。淮安市第三污水处理厂负责处理淮安工业园区污水，一期建成处理能力2万m3/d，出水排放标准为一级A标准，尾水排放至清安河，目前已经实现试运行。 天然气供应量为409万m3/d，液化气供应量为2.2万t/a，总气化率达92.9%。 3、教育文化 2014年，淮安全市共有基础教育及中等职业教育学校748所，在校生80.42万人。其中：幼儿园263所，在园幼儿16.76万人；小学284所，在校生32.54万人；初中146所，在校生14.05万人；普通高中29所，在校生8.66万人；中等职业学校19所，在校生8.24万人；特殊教育学校7所，在校生0.17万人。普通高等学校6所，在校生6.69万人。学前教育毛入园率100.0%；小学巩固率89.2%；初中巩固率95.1%（省新口径）。 2014年，万人拥有公共文化设施面积达1460.52平方米,有线电视用户入户率91.0%，有线电视村民小组接通率100%。全市新增有线数字电视用户16.20万户，有线数字电视总用户49.20万户，城区有线数字电视整转率92.2%。实现乡镇电影固定放映点全覆盖。公共文化服务设施覆盖率达90.4%，人均公共图书馆总藏量0.62册。新建30个社区文化活动中心。全年送戏下乡213场，送电影下乡2.51万场，送书8多万册，送展览25个。 4、名胜古迹、历史文物 淮安市现有国家级名胜古迹2处，省级14处，市级20处，重要文物出土遗址1处。本项目评价范围内无名胜古迹及历史文物。

表三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年1月23日项目所在地监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期 监测时间 二氧化硫 二氧化氮 可 吸 入颗 粒 物 2016.1.23 2:00～3:00 21 28 120 8:00～9:00 26 30 14:00～15:00 31 37 20:00～21:00 23 32 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水最终排入清安河，清安河水域功能区划为Ⅴ类水。根据常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年1月23日清安河进行监测，检测数据具体数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 河流 监 测 日 期 pH CODCr 氨氮 TP 清安河 2016.1.23 7.92 32.2 1.86 0.389 从表中检测数据表明清安河各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安经济技术开发区迎宾大道31号，本项目东、南、西厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。经常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年8月22日至23日进行现场监测，结果见表3-3，本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4a区类标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 项目东界外1米N1 项目南界外1米N2 项目西界外1米N3 项目北界外1米N4 2016.8.22 昼间 53.7 52.8 54.2 61.9 夜间 42.7 43.5 43.8 47.7 2016.8.23 昼间 54.1 53.6 52.9 62.7 夜间 43.6 42.9 44.1 48.6 4、生态环境质量现状 拟建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 新建项目位于淮安经济技术开发区迎宾大道31号，根据现场踏勘，确定拟建项目环境保护目标见表3-4。 表3-4建设项目周围主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 与本项目距离(m) 规模 环境功能区划 空气 环境 科安国际花园 北 70 约1200户 执行《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）中的二级标准 黄元安置小区 西南 95 约1000户 水环境 清安河 西南 4500 小型 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准 地下水 / / / 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 声环境 科安国际花园 北 70 约1200户 项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 黄元安置小区 西南 95 约1000户

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量：按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，VOCS参照执行《河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中非甲烷总烃的二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 日平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 日平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 日平均 75μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 日平均 150μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2000μg/m3 DB13/1577-2012 本项目废气中的醋酸乙酯、醋酸丁酯、丁酮具有一定的恶臭气味，其恶臭阈值详见表4-2。 表4-2 相关物质恶臭阈值 （ppm，V/V） 污染物 恶臭阈值 醋酸乙酯 0.87 醋酸丁酯 0.016 丁酮 0.44 乙醇 0.52 2、地表水环境质量：接纳本项目污水的淮安市经济开发区污水处理厂尾水排入清安河，江苏省地表水体功能区划要求清安河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。具体见下表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准表 （单位： mg/L，pH无量纲） 河流 项目 pH COD BOD5 SS TP 氨氮 清安河 Ⅴ 6～9 40 10 150 0.4 2.0 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 注：SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量：本项目位于淮安市经济技术开发区规划的工业区内，按声环境质量功能区分类，其厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类和4a类标准。具体标准值见下表。 表4-4 声环境质量标准表 （单位：dB（A）） 类 别 昼间 夜间 标准来源 2类标准 60 50 （GB 3096-2008） 4a类标准 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准 废气 本项目工艺废气VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中印刷与包装印刷以及表5 中厂界监控点浓度限值，详见表4-5。 表4-5工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 最高允许排放速率(kg/h) 厂界监控点浓度限值(mg/m3) 标准来源 其他行业 VOCS 50 15 1.5 2.0 DB12/524-2014 2、废水 建设项目废水经厂内预处理达到接管标准后，排入开发区污水处理厂，接管后深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，尾水排入清安河，详见表4-6。 表4-6 开发区污水处理厂接管及排放标准表 （单位 mg/L） 项目 COD BOD5 SS NH3-N TP pH 接管标准 400 180 250 35 5 6～9 出水标准 50 10 10 5 0.5 6～9 标准来源 开发区污水处理厂接管标准 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类和4类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值表 （单位：dB（A）） 类 别 昼间 夜间 项目适用范围 标准来源 2类标准 60 50 厂东、南、西界 GB12348—2008 4类标准 70 55 厂北界 4、固废贮存标准 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。项目危险固废废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 表4-8 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终排放量 废水 COD 0.357 0.051 0.306 [1] 0.051[2] SS 0.204 0.020 0.184 [1] 0.010[2] 氨氮 0.0357 0.0051 0.0306 [1] 0.00512]* 总磷 0.0051 0 0.0051 [1] 0.00051[2] 废气 有组织 VOCS 50.82 45.738 5.082 5.082 注：[1]接管排入淮安经济技术开发区污水处理厂的接管考核量；[2]参照淮安经济技术开发区污水处理厂出水指标计算，作为排入外环境的水污染物总量。 总量控制指标： 废水（接管考核量）：废水量1020t/a，其中SS 0.184 t/a、COD 0.306t/a、NH3-N 0.0306t/a、TP 0.0051t/a。 废气:废气量14400万m3/a，VOCS5.082t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。 |

表五、建设项目工程分析

一、人员情况 施工期：本项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房8栋，建筑面积10914平方米，本项目不存在施工期对环境的影响。 营运期：本项目职工85人，职工因饮用、生活、洗涤产生生活污水及生活垃圾。 二、生产制度 年生产300d，二班/d（6：00-14：00；14：00-22：00），8h/班，年工作时数为4800h。 三、项目工艺流程及产污环节（图示） 建设项目主要从事标签、标签用膜、镭射膜生产，预计2016年7月投产，投产后将形成年产标签40亿只/年；标签用膜62.5吨/年；镭射膜800万m2/年的生产能力。建设项目标签分纸面标签和标签用膜生产的标签，建设项目标签（原料标签用膜）生产工艺流程图见图5-1；标签（原料不干胶或铜板纸）生产工艺流程图见图5-2；标签用膜生产工艺流程图见图5-3；镭射膜生产工艺流程图见图5-4。 标签（原料标签用膜）生产工艺流程简述：原料用本公司生产标签用膜，经制版后，模压机进行模压，再经涂布机涂布，按规格要求进行模切，检验后成品入库。 标签（原料不干胶或铜板纸）生产工艺流程简述：原料不干胶或铜板纸，经制版后，印刷机印刷，再经喷码机喷码，人工复合后按规格要求进行模切，检验后成品入库。 标签用膜生产工艺流程简述：原料不同规格PET膜经印刷机印刷后自带烘干机烘干，进入镀铝机进行表层镀铝，再经分切机按规格分切，检验后成品入库。 镭射膜生产工艺流程简述：原料不同规格PET膜经印刷机印刷后，模压机进行模压，进入镀铝机进行表层镀铝，然后再印刷，再经分切机按规格分切，检验后成品入库。 主要工序及污染物产生情况介绍： 涂布：将PET膜铺开放在涂布机上，用油墨用涂布进行涂覆，再经热风烘干，热风温度130-150℃，干燥时间3min。涂布厚度5g/平方米涂布面积，门幅为1.10m-1.35m。涂布机位于单独设置的封闭隔间内，涂布方式为：料刷原地固定转动，涂布机器上网辊转动带动薄膜行走。涂布机自带加热烘箱（电加热型），涂布好的膜经过烘箱烘干（密闭的）机器长度15-18 m。设备涂布头用乙醇擦拭保持清洁。此过程产生有机废气和清洗废液。 模压：将金属模具的结构图压印到PET膜或标签用膜表面涂层上。 镀铝：将铝丝熔化，通过真空镀铝将铝蒸汽镀在薄膜上（在一个密闭环境下进行），工作温度1000℃，工作时间5 min，。此过程产生噪声。 分切：根据产品规格，使用分切机将余边等切除。此过程产生噪声和废薄膜。 模切：根据模具尺寸大小，用模切机切除多余的边角料。此过程产生噪声和废薄膜、废纸。 印刷：主要是在PET膜或不干胶、铜板纸上通过印刷机在其表面根据产品的不同要求进行印刷。此过程产生噪声和有机废气。 产污环节: 本项目生产过程不产生废水，仅在废气处理装置循环水箱补充新鲜水；产生少量生活污水；生产过程中真空镀铝机、涂布机、模压机、分切机、印刷机、引风风机运行时产生噪声；本项目在涂布机、印刷机加工过程中产生有机废气；本项目固废主要为涂布机用乙醇清洗时产生清洗废液，废气处理装置产生的废液；模切、分切工序产生废薄膜、废纸。 主要污染工序 (一)施工期：本项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房8栋，建筑面积10914平方米，本项目不存在施工期对环境的影响。 （二）营运期： 1、废水: 职工饮用、生活、洗涤产生生活污水。职工85人，年工作日300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），日常非食堂用水及冲厕用水量按车间工人生活用水定额30L-50L/(每人·每天)进行估算，本项目以50L/(每人·每天)计，则非食堂用水及冲厕用水等生活污水总用水量约为1275t/a，排水量以总用水量80%计，产生废水量约1020t/a。本项目在废气处理装置循环水箱补充新鲜水600t/a。 表5-1 建设项目废水的污染物产生状况一览表 污染源 废水量 (m3/a) 污染物 污染物产生 预处理 方法 污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 排放方式及去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量（t/a） 生活污水 1020 COD 350 0.357 化粪池 ≤300 0.306 450 接入淮安经济技术开发区污水处理厂管网,经淮安经济技术开发区污水处理厂处理达标后，排入清安河 SS 200 0.204 ≤180 0.184 200 NH3-N 35 0.0357 ≤30 0.0306 35 TP 5 0.0051 ≤5 0.0051 5.0 2、固废： 1）生产固废：本项目生产固废主要为主要为涂布机用乙醇清洗涂布头等产生清洗废液，乙醇挥发性很强，约80-95%挥发，本项目乙醇用量为2t/a，加之少量油墨等，产生量约为0.3t/a；根据类比苏州银河激光科技有限公司同样产品及生产规模企业，废气处理装置产生的废液，约为20t/a，模切、分切工序产生废薄膜，约为5t/a、废纸，约为4t/a。 2）职工生活产生垃圾，生活垃圾按0.8kg/人·d计，职工85人，年工作日300天，则生活垃圾产生量约为20.4t/a。 表5-2 建设项目固体废物排放和处置一览表 污染源编号 名称 分类编号 产生量 性状 处理处置方式及其数量 办公区 生活垃圾 99 20.4t/a 固态 环卫部门统一处理20.4t/a 生产区 废薄膜 99 5t/a 固态 返回原料生产厂家作原料利用 废纸 99 4t/a 固态 外卖废品收购站 涂布机清洗废液 900-451-42 0.3 t/a 液态 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 废气处理装置废液 900-499-42 20t/a 液态 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 3、噪声: 本项目噪声主要来自真空镀铝机、涂布机、模压机、分切机、印刷机、引风风机，其噪声强度见表5-3所示。 表5-3 建设项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值（dB（A）） 所在车间 （工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理 措施 降噪效果（dB（A）） 1 真空镀铝机 1 70 镀铝车间 东厂界、25米 减震、隔声 25 2 涂布机 3 70 涂布、印刷车间 东厂界、15米 3 模压机 5 65 模压车间 东厂界、15米 4 分切机 5 65 模切、分切车间 西厂界、20米 5 模切机 9 65 模切、分切车间 西厂界、20米 6 印刷机 2 75 涂布、印刷车间 东厂界、20米 7 引风风机 3 80 涂布、印刷车间 东厂界、20米 4、废气: 本项目涂布、印刷车间在涂布机、印刷机加工过程中产生有机废气，主要为VOCs，来自于油墨中有机溶剂醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯和清洗、擦拭涂布机、印刷机过程挥发的乙醇，均为易挥发的有机溶剂，本报告涂布机、印刷机加工过程以全部挥发计。本项目油墨用量为120t/a，其中醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯分别占19%、15%、9%，乙醇用量为2t/a（含乙醇95%），因此，本项目有机废气VOCs 53.5t/a，集气罩收集效率按95%计，其中有组织产生量50.82t/a；无组织产生量2.68t/a。 建设项目废气经三个上吸式集气罩装置收集，集气罩收集效率按95%计，单台吸风量为10000m3/h。共有3台设备，3套废气等离子体处理设施设有1个15m高排气筒，去除效率≥90%以上，排气筒总风量为30000m3/h。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-4，无组织废气产生及排饭情况见表5-5。 表5-4 大气污染物有组织)产生及排放情况 编 号 污染源 名称 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 去除 效率 参数 污染物排放量 排气筒 浓度 g/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 参数 1# 涂布、印刷车间 30000 非甲烷总烃 353 10.59 50.82 废气等离子体处理设施 90% 35.3 1.059 5.082 H：15m， D：0.8m， T：25℃ 表5-5 无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物 名称 排放量 （t/a） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度（m） 涂布、印刷车间 非甲烷总烃 2.68 38 18 10

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂布、印刷车间 | 有组织 | VOCs | 353mg/m3、50.82t/a | 35.3mg/m3、5.082t/a |
|  |  | 无组织 | VOCs | 2.68t/a | 2.68t/a |
| 水污 染物 | 生活 废水 | 废水量 | 1020t/a | 1020t/a |
|  |  | SS | 200mg/L, 0.204t/a | 180 mg/L，0.184/a |
|  |  | COD | 350mg/L, 0.357t/a | 300 mg/L，0.306t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L, 0.0357t/a | 30mg/L，0.0306t/a |
|  |  | TP | 5mg/L,0.0051t/a | 5mg/L，0.0051t/a |
| 固体废弃物 | 办公 场所 | 生活垃圾 | 20.4t/a | 桶装，环卫部门收集处理，不外排 |
|  | 生产 场所 | 废薄膜 | 5t/a | 返回原料生产厂家作原料利用 |
|  |  | 废纸 | 4t/a | 外卖废品收购站 |
|  |  | 涂布机清洗废液 | 0.3 t/a | 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 |
|  |  | 废气处理装置废液 | 20t/a | 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 运营期 | 生产过程中真空镀铝机、涂布机、模压机、分切机、印刷机、引风风机运行时产生噪声，噪声源强约65～80dB（A），经采取降噪措施后，东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求；北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间标准要求，夜间不进行生产。 |
| 主要生态影响（不够时可附页） 无。 |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期：本项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房8栋，建筑面积10914平方米，本项目不存在施工期对环境的影响。故忽略施工期对环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、废水环境影响分析 淮安经济技术开发区污水处理厂目前日处理污水4万吨，一期二阶段正在建设，已接管3.9万吨左右，现余量约为0.1万t/d，项目污水排放量为1020t/a （3.4t/d），排放量占淮安经济技术开发区污水处理厂接管余量的0.34％，污水处理厂有余量接收项目废水，不会对淮安经济技术开发区污水处理厂正常运行造成影响。 本项目废水主要为生活污水，经预处理后主要污染物浓度为：COD300mg/L、SS180mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L，各指标均可达到淮安经济技术开发区污水处理厂的接管标准（COD400mg/L、SS250mg/L、NH3-N 35mg/L、TP5mg/L）。 对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到淮安经济技术开发区污水处理厂的接纳要求，同时项目所在地污水管网已铺设到位，因此本项目的污水进淮安经济技术开发区污水处理厂处理是完全可行的。 废水经开发区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入清安河。由污水处理厂的环境影响评价结果可知：若尾水能够达标排放，对纳污水体—清安河水环境质量影响可以接受，不会对河道造成显著影响。 二、地下水环境影响分析 本项目厂区实行雨污分流，污水经收集后直接进入化粪池，化粪池应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB5001-2003)中的要求设计，其池壁及池底应防止渗漏，以防止污水对地下水造成的影响；雨水排入市政雨水管网。冷却水循环使用，自然消耗，不外排。因此，本项目的实施不会对附近地下水造成影响。 三、固废环境影响分析 本项目生产固废主要为主要为涂布机清洗时产生清洗废液，产生量约为0.3t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位处置；废气处理装置产生的废液，约为20t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位处置；模切、分切工序产生废薄膜，约为5t/a，返回原料生产厂家作原料利用，废纸，约为4t/a，外卖废品收购站。职工生活产生垃圾，产生量约为20.4t/a，由环卫部门统一收集处理。 堆放、贮存场所设置：本项目应设有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装并防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，一般固体废物暂存场所的建设严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求进行建设，项目危险固废废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改单中相关规定的要求进行建设。本项目产生的固体废物不会对项目周围环境造成明显影响，对周边环境影响较小。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，项目的固体废物防治措施是可行。所有固废均妥善处置，可以达到零排放，不会对周围环境产生污染。 四、噪声环境影响分析 本项目生产过程中真空镀铝机、涂布机、模压机、分切机、、印刷机、引风风机运行时噪声源强约65～80dB（A），择受噪声影响最大的厂界四周外1m作为预测点进行预测，其中，建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。 本项目位于淮安经济技术开发区，本评价结合项目设备声源特性和声环境的特点，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式： (1)整体声源模式 该预测模式为将室内噪声源等看作是一个声源，求得其声功率级Lw，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减量，再求得预测点P的噪声级Lp。整体声源和受声点的声功率级和受声点的噪声级可分别由如下公式求得： Lp=Lw-∑Ai Lw=Pi+10lg（2Sa+h）+0.5α+10lg 式中：Lw—整体声源的声功率级，dB； ∑Ai—声波传播过程中由于各种因素造成的总衰减量，dB； Pi—整体声源周界的声级评价值，dB； —测点连线总长，m； α—空气吸声系数； h—传声器高度，m； Sa—测量线所围成的面积，m2； Sp—厂房或车间的实际面积，m2； —测量线至厂房界的平均距离，m。 在＜＜条件下，Sa≈Sp≈S，α又很小，上式可简化为： Lw=Pi + 10lg（2S） (2)点声源的几何发散衰减模式 设已知参照点（距离声源r0）的声级为L（r0），则预测点（距离声源r）的声级L（r）用下式计算： 式中：L（r）、L（r0）—r、r0处点声源的声级，dB； r、r0—距点声源的距离，m。 对于声源声功率级LW为已知，并且声源有明显而规则指向的情况（即指向性因数Q可以确定），也可用下式计算： 式中：完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8。 (3)室内声源衰减模式 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数； Q—方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 (4)噪声贡献值计算公式 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai,在T时间内该声源工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： (A.1) 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等级声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； 等效声级预测分析结果见表7-1： 表7-1 厂界噪声预测值 单位：LeqdB(A) 测点 序号 现状值 项目贡献值 预测值 环境 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 N1 53.9 43.2 51.34 55.82 43.2 昼间60、夜间50 南厂界 N2 53.2 43.2 39.42 53.38 43.2 西厂界 N3 53.0 44.0 40.45 53.23 44.0 北厂界 N4 62.3 48.2 46.32 62.41 48.2 昼间70、夜间55 注：（*）建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。 由上表可知，本项目东、南、西侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类昼间标准要求；北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中4类昼间标准要求。夜间不进行生产操作，无噪声影响。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 五、废气环境影响分析 本项目涂布、印刷车间在涂布机、印刷机加工过程中产生有机废气，有机废气主要成分为VOCs；全年废气量14400万m3/a，VOCs产生浓度约为353mg/m3，产生量约为50.82t/a，采用3套废气等离子体处理设施处理，去除效率≥90%以上，通过1个15m高排气筒排放，VOCs排放浓度约为35.3mg/m3，排放量约为5.082t/a（1.059kg/h），达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中印刷与包装印刷:VOCs最高允许排放浓度50mg/m3,15米高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h标准要求。 本项目生产车间未被收集废气VOCs作无组织排放，产生量约为2.68t/a，排放速率0.558kg/h。 废气等离子体处理设施离子工作原理：运用超高压脉冲电晕技术，当有机废气进入高压电场模块内，高压电场发生器在工作电压的脉冲电晕作用下，发生强烈的紫光放电，电场模块内遍布强紫光，有机废气中的有机物在强紫光作用下，可在极短的时间内，废气瞬间被告激活，自由能猛增成为活化分子，这些活化分子在发生频繁碰撞的瞬间，将动能转化为分子内部的势能，原有化学键发生断裂，生成新的无害单一原子气体，从而达到净化目的。 本项目具体采用“等离子体复合式有机废气净化装置”来处理废气污染物，通过管道收集废气-等离子体雾化塔（直径1600 mm）喷淋降解废气—等离子体净化箱净化处理废气—等离子降解塔（直径2000 mm）清新降解已处理废气等四大废气处理系统深度处理车间废气。 等离子体复合式有机废气净化装置介绍及特点：该处理设施分废气收集系统、废气传输系统、废气处理系统、高效水循环系统、全自动电控系统。 废气收集系统：将车间内废气经集气罩分别收集至管道内，进行后置处理。 废气传输系统：通过内部风机和管道作用将废气输送至废气处理系统中。 废气处理系统：对进入系统中的废气进行等离子体综合净化处理。此方案中的废气前置处理为等离子体雾化塔设施，等离子体雾化塔中设置高压雾化喷头，与废气流动方向相对，液滴与废气中的颗粒物发生碰撞、拦截和凝聚作用颗粒物随液滴降落下来，在此过程中废气中可溶于水的异味物质随水流入底部的水池，对废气中的颗粒物等杂质进行高效喷淋沉降；废气通过系统中的风机作用进入风管中再通过等离子体净化箱将废气逐级净化降解，有害气体分子、颗粒物发生电离和氧化基本化学结构发生置换或断裂；最后废气进入等离子体降解塔中，废气再一次与液体充分接触，且塔内的聚丙烯多面空心球填料能够增大废气与液体的有效接触面积，进一步去除粒径较小的颗粒物及废气中残留的异味分子。等离子体降解塔具备独立水循环系统，其中安装了等离子体发生装置，通过等离子体交货水质，减少废水的排放污染环境。 高效水循环系统：3套等离子体雾化塔循环水系统与循环水箱相连，利用循环水泵将塔内处理液进行自动循环补水，且循环水箱同样具备净化水质的功能，使水可以循环利用，高效节能，节约水资源。 全自动电控系统：箱体及风管内高有风速、温度、流速等各类传感器，均一电气控制柜的控制电路系统连接，电气控制柜上显示的监测值可实现系统的自动运行。 该项技术实现了废气系统处理运行、控制的全自动化，具有安装简便、运行安全可靠及对废水的净化功能，耐高温、耐腐蚀、设备压损小、使用寿命长（等离子体模块寿命长达5000小时）、耗材消耗少、废气处理效率高等特点。 本项目有组织和无组织排放废气的排放情况见表7-2和表7-3。 表7-2 有组织废气排放源强一览表 排气筒序号 污染源位置 污染物 名称 废气量 有组织排放参数 排气筒 浓度 速率 排放量 参数 Nm³/h mg/m³ kg/h t/a 1# 涂布、印刷车间 VOCs 30000 35.3 1.059 5.082 H：15m， D：0.8m， T：25℃ 表7-3无组织废气排放源强一览表 污染源位置 污染物名称 无组织排放参数 面源面积 面源 高度 排放量 排放速率 （t/a） （kg/h） （m2） （m） 涂布、印刷车间 VOCs 2.68 0.558 684 10 （1）预测模式 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3，由于醋酸乙酯、丁酮、醋酸乙酯、乙醇均属于VOCs，因此本报告采用估算模式对有组织废气及无组织废气预测时仅选取VOCs作为预测因子。 估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 （2）预测结果 有组织排放废气和无组织排放废气排放预测结果见表7-4和表7-5。 表7-4估算模式有组织废气VOCs排放浓度结果 距离中心下风向距离D（m） VOCs 预测浓度C mg/m3 浓度占标率P % 10 9.98E-18 0.0 100 0.09362 4.68 191 0.1069 5.35 200 0.1066 5.33 300 0.09364 4.68 400 0.08999 4.5 500 0.08288 4.14 600 0.07842 3.92 700 0.07322 3.66 800 0.07389 3.69 900 0.07224 3.61 1000 0.06935 3.47 1100 0.06572 3.29 1200 0.062 3.1 1300 0.05836 2.92 1400 0.05488 2.74 1500 0.05162 2.58 1600 0.04857 2.43 1700 0.04575 2.29 1800 0.04315 2.16 1900 0.04075 2.04 2000 0.03853 1.93 2100 0.03654 1.83 2200 0.03471 1.74 2300 0.03302 1.65 2400 0.03147 1.57 2500 0.03002 1.5 下风向最大浓度 0.1069 5.35 最大值出现距离（m） 191 D10%,m / 由表7-4预测数据可知，有组织废气排放VOCs的最大落地浓度为0.1069mg/m3，小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目投产后，有组织排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会降低地区现有的环境功能。 表7-5 估算模式无组织废气VOCs排放浓度结果 距离中心下风向距离D（m） VOCs 预测浓度C mg/m3 浓度占标率P % 10 0.009518 0.48 100 0.1938 9.69 102 0.1939 9.7 200 0.1759 8.8 300 0.165 8.25 400 0.1639 8.2 500 0.1541 7.7 600 0.1364 6.82 700 0.1185 5.93 800 0.1031 5.15 900 0.09031 4.52 1000 0.07958 3.98 1100 0.07084 3.54 1200 0.06353 3.18 1300 0.05736 2.87 1400 0.05208 2.6 1500 0.0475 2.38 1600 0.04353 2.18 1700 0.04007 2 1800 0.03704 1.85 1900 0.03437 1.72 2000 0.032 1.6 2100 0.02998 1.5 2200 0.02817 1.41 2300 0.02653 1.33 2400 0.02505 1.25 2500 0.02371 1.19 下风向最大浓度 0.1939 9.7 最大值出现距离（m） 102 D10%,m / 由表7-5预测数据可知，无组织排放VOCs的最大落地浓度为0.1939mg/m3，小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目投产后，有组织排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会降低地区现有的环境功能。 （3）嗅阈值影响分析 本项目排放的VOCs废气中的醋酸乙酯、丁酯、丁酮及乙醇均为有气味的污染因子，根据本项酸目油墨用量为120t/a，其中醋乙酯、丁酮、醋酸丁酯分别占19%、15%、9%，乙醇用量为2t/a（含乙醇95%），因此，本项目有机废气产生量为醋酸乙酯22.8t/a、丁酮18t/a、醋酸丁酯10.8t/a，乙醇1.9t/a，VOCs 53.5t/a（含醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯、乙醇），集气罩收集效率按95%计，其中有组织产生量50.82t/a；无组织产生量2.68t/a。以上有气味的污染物的有组织产生量及排放量详见表7-6；有气味的无组织排放量详见表7-7。其恶臭阈值见表4-2。根据源强及恶臭阈值，本项目选取醋酸丁酯、丁酮作为恶臭评价因子。 表7-6 有气味的大气污染物有组织产生及排放情况 编 号 污染源 名称 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 去除 效率 参数 污染物排放量 排气筒 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 参数 1# 涂布、印刷车间 30000 醋酸乙酯 150 4.51 21.66 废气等离子体处理设施 90% 15 0.451 2.166 H：15m，D：0.8m， T：25℃ 丁酮 119 3.56 17.1 11.9 0.356 1.71 醋酸丁酯 71 2.14 10.26 7.1 0.214 1.026 乙醇 13 0.38 1.80 1.3 0.038 0.18 VOCs 353 10.59 50.82 35.3 1.059 5.082 表7-7 有气味的无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物 名称 排放量 （t/a） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度（m） 涂布、印刷车间 醋酸乙酯 1.14 38 18 10 丁酮 0.9 醋酸丁酯 0.54 乙醇 0.1 VOCs 2.68 评价方法：对有组织排放废气，采用二级评价中AERMOD模型预测计算，对无组织排放废气，采用事故状态下的烟团模式进行，并将点源面源叠加，以嗅阈值作为评价标准，计算污染物最大落地浓度贡献值，并给出嗅阈值超标范围。 a：正常工况分析 正常工况醋酸丁酯、丁酮最大落地浓度贡献值，计算结果见表7-8。 表7-8 正常工况预测结果 序号 恶臭因子 点源最大落地浓度 （mg/m3） 面源最大落地浓度 （mg/m3） 叠加值（mg/m3） 嗅阈值* （mg/m3） 占标率（%） 超标范围 （m） 1 醋酸丁酯 0.007211 0.048548 0.055759 0.083 67.2 0 3 丁酮 0.011996 0.080914 0.09291 1.42 6.5 0 注：嗅阈值质量浓度（mg/m3）=物质分子量/22.4*ppm 根据表7-8可知，在正常工况下，醋酸丁酯、丁酮嗅阈值均不会超标，对周边环境影响较小。 b：非正常工况分析 非正常工况考虑处理装置失效，有组织废气醋酸丁酯、丁酮未经处理直接排放，排放源强见表7-9。 非正常工况醋酸丁酯、丁酮最大落地浓度贡献值，计算结果见表7-10。 表7-9 非正常工况醋酸丁酯、丁酮有组织废气排放源强一览表 号 污染源名称 排气量 (Nm3/h) 污染物名称 污染物排放量 排气筒 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 参数 1# 涂布、印刷车间 30000 醋酸丁酯 71 2.14 10.26 H：15m， D：0.8m， T：25℃ 丁酮 119 3.56 17.1 表7-10 非正常工况预测结果 序号 恶臭因子 点源最大落地浓度 （mg/m3） 面源最大落地浓度 （mg/m3） 叠加值（mg/m3） 嗅阈值* （mg/m3） 占标率（%） 超标范围 （m） 1 醋酸丁酯 0.070594 0.048548 0.119142 0.083 143.5 80-700 3 丁酮 0.117436 0.080914 0.19835 1.42 14.0 0 注：嗅阈值质量浓度（mg/m3）=物质分子量/22.4*ppm 根据表7-10可知，在非正常工况下，醋酸丁酯阈值出现超标，超标范围为80-700m，在此范围内有黄元安置小区环境敏感保护目标，丁酮嗅阈值未出现超标。因此，项目应加强对废气处理装置离子体综合净化处理系统的管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。建设单位应制定完善的废气处理设施管理维护制度，定期对关键设备进行检修，尽量杜绝事故发生。 （4）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，选择计算参数见表7-11。由于醋酸乙酯、丁酮、醋酸乙酯、乙醇均属于VOCs，大气防护距离及卫生防护距离计算统一以VOCs计算。 表7-11 大气环境防护距离计算 污染源 参数 污染物 污染物排放速率（t/a） CO* （mg/m3） 面源有效高度 （m） 面源宽度（m） 面源长度（m） L计算 （m） 生产车间 VOCs 2.68 2.0 10 18 38 无超标点 *注：VOC参照执行《河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中非甲烷总烃的二级标准。 由上表可知，本项目生产车间无组织排放VOCs无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-12。 表7-12 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 污染物的卫生防护距离见表7-13。 表7-13 各污染物卫生防护距离 污染源位置 污染物名称 计算结果 （m） 卫生防护距离 （m） 生产车间 VOCs 27.791 50 由上表可知，本项目生产车间无组织排放VOC计算结果27.791m，因此本项目设置50m卫生防护距离。 根据实际调研，在50m卫生防护距离范围内，无居民点和其他环境敏感目标，建设项目符合卫生防护距离的要求。 综上所述，建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境和敏感点影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。环境功能不会因本项目的建设而发生改变，同时建设项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。 六、环境风险分析 本项目原辅材料的储存情况见表7-14。 表7-14 原辅材料的储存情况 物料名称 年用量，t/a 包装状况 本项目最大储存量，t 生产场所 贮存场所 油墨 120 桶装 0.50 2.0 乙醇 2 桶装 0.040 0.080 从表7-14可以看出，本项目生产过程中使用油墨含有醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯和清洗,擦拭涂布机、印刷机过程挥发的乙醇等原料属易燃易爆物质，醋酸乙酯、丁酮、醋酸丁酯有低毒性，乙醇也有一定程度的职业性接触危害。因此，尽管本项目的各种原辅材料和产品的储存量较小，但是各有其危害性。综合物料危险性和生产过程潜在的环境风险两方面来分析，本项目生产过程中，存在一定的火灾风险。本项目要设置事故池，以最大限度的减小事故对环境的影响。 项目投产前必须建立有关的安全生产制度，编制“事故应急救援预案”；健全环保、安全、消防制度，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。 企业加强事故安全教育，不断提高职工的安全操作技能和自我保护意识，未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业；要使全厂人员都认识到安全、杜绝事故的意义和重要性。了解事故风险处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。 项目设计和施工要严格按照相关法律和技术规范的要求进行，并落实各种风险防范措施。 七、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 建设项目的生产工艺较为先进，无工艺废水排放，固废产生量较小。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目生产原料来源广泛，生产过程产生废料易于处置利用。 （3）资源能源消耗的清洁性 建设项目所用设备都选用较为先进设备，较同类企业节约用电10%以上。整个生产过程通过采取这一系列措施，可以达到了节能降耗的效果。从本项目原材料、生产工艺等方面综合而言，建设项目符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污 染 物 名称 | 防 治 措 施 | 预期防治 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂布、印刷车间 | VOCs、醋酸乙酯、丁酯、丁酮及乙醇 | 废气采用3套废气等离子体处理设施处理，去除效率≥90%以上，15米高排气筒排放；生产车间加强车间通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | SS COD 氨氮 总磷 | 经化粪池处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂 | 对清安河水环境影响较小 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生活 垃圾 | 由环卫公司集中处置 | 不外排 |
|  |  | 废薄膜 | 返回原料生产厂家作原料利用 | 不外排 |
|  |  | 废纸 | 外卖废品收购站 | 不外排 |
|  |  | 涂布机清洗废液 | 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  |  | 废气处理装置废液 | 属危险废物，收集后委托有资质单位处置 | 不外排 |
| 噪声 | 生产过程中真空镀铝机、涂布机、模压机、分切机、印刷机、引风风机运行时产生噪声，噪声源强约65～80dB（A），经采取降噪措施后，东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求；北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间标准要求，夜间不进行生产。 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |
| 建设项目“三同时”验收一览表 表8-1 “三同时”验收一览表 序号 名称 环保措施内容 处理效果 进度 1 生活污水 经化粪池处理后排入污水处理厂 对清安河水环境影响较小 与建 设项目同时开工、同时竣工 补充新鲜水 废气处理装置循环水箱 循环使用，不外排 2 噪声污染 防治措施 车间隔声、设备减振 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 3 固废污染防治措施 涂布机清洗时产生清洗废液、废气处理装置产生的废液属危险废物，收集后委托有资质单位处置；一般固废模切、分切工序产生废薄膜，返回原料生产厂家作原料利用，废纸外卖废品收购站；生活垃圾由环卫部门清运 资源化、无害化 4 废气污染防治措施 废气采用3套废气等离子体处理设施处理，去除效率≥90%以上，1根15米高排气筒排放；生产车间加强车间通风 达标排放,对周围大气环境影响很小 5 环境管理 管理机构设置 明确专人 6 卫生环境防护距离设置 以生产车间为边界设置50米 - |

表九、结论与建议

一、结论 ⑴产业政策：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求；也不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016 年版）》所列入行业，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 ⑵厂址可行性分析：建设项目租赁淮安经济技术开发区东湖办事处闲置厂房，位于江苏淮安经济技术开发区内，用地性质属建设用地。交通发达，因此，本项目选址合理，也符合当地规划要求。 ⑶清洁生产：该项目采用较为先进设备，电能消耗量较同类企业小；生产原料来源广泛，其废料易于处置利用，经分析，本项目符合清洁生产和循环经济的要求。 ⑷总量控制：本项目各项目污染物排放总量可通过淮安经济技术开发区区域平衡来实现，在淮安经济技术开发区内得到平衡。建议江苏银河激光科技有限公司印刷包装装潢项目总量控制指标为： 废水（接管考核量）：废水量1020t/a，其中SS 0.184 t/a、COD 0.306t/a、NH3-N 0.0306t/a、TP 0.0051t/a。 废气:废气量14400万m3/a，VOCs5.082t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。 ⑸污染防治措施： ①本项目生活污水经化粪池处理后达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后，接入淮安经济技术开发区污水处理厂管网,经淮安经济技术开发区污水处理厂处理达标后，排入清安河，对清安河水质影响较小。 ②本项目涂布机清洗时产生清洗废液、废气处理装置产生的废液，属危险废物，收集后委托有资质单位处置；一般固废模切、分切工序产生废薄膜，返回原料生产厂家作原料利用，废纸外卖废品收购站；生活垃圾交环卫部门统一定期清运。所产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境不会产生危害。 ③运营期对噪声污染源采取适当的治理措施，并对噪声设备进行合理布局，并采取车间隔声、设备减振等措施，东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求；北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间标准要求，夜间不进行生产。 ④本项目在涂布、印刷车间产生有机废气，主要为VOCs，采用3套废气等离子体处理设施处理，去除效率≥90%以上，通过1根15米高排气筒排放；生产车间加强通风，可使排放废气达标排放。建设项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。 总之，本项目所采用的环保措施可以做到污染物长期稳定达标，对环境保护目标基本无影响，是切实可行的。 ⑹环境风险评价 本项目生产过程中，环境风险较小。项目投产前必须建立有关的安全生产制度，健全环保、安全、消防制度，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。加强事故安全教育，落实各种风险防范措施。在采取了有效的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 ⑺结论： 根据预测和评价结果，江苏银河激光科技有限公司印刷包装装潢项目符合国家产业政策；经清洁生产分析，该项目符合清洁生产要求；厂址位于淮安经济技术开发区内，选址合理；所采取的环保措施切实可行，可确保 “三废”达标排放；经环境影响分析，在正常状况下，本项目排放的污染物对环境基本不造成影响；污染物排放总量可在淮安经济技术开发区内平衡。因此，只要企业严格落实环保“三同时”措施，并确保其正常运行，杜绝非正常排放，则本项目的建设，从环保的角度看是可行的。 二．建议 1. 建立健全各项环保规章制度，确保环保治理设施正常运转，认真按本报告的要求进行“三废”治理。 2. 加强消防安全知识宣传，定期组织消防安全培训，杜绝各类安全消防事故地发生。 3. 厂方如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向淮安经济技术开发区环境保护局重新申报。

预审意见： 公 章 经办： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境状况图 附图3 建设项目平面布置图 附件一 企业营业执照 附件二 发改委备案文件 附件三 土地文件 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

N1、S2

G1、S1

标签用膜

制版

模压

涂布

模切

检验

入库

图5-1 标签（原料标签用膜）生产工艺流程图

油墨、胶水

不干胶、铜板纸

制版

印刷

喷码

复合

模切

检验

图5-2 标签（原料不干胶或铜板纸）生产工艺流程图

入库

N1、S2

G1、S2

油墨

G1 、N1

G2

G1 、N1

PET膜

印刷

烘干

镀铝

分切

检验

入库

图5-3 标签用膜生产工艺流程图

N3、S2

N2

油墨

铝丝

PET膜

印刷

模压

镀铝

印刷

分切

检验

图5-4 镭射膜生产工艺流程图

G2 、N3

N2

入库

N4、S1

油墨、胶水

油墨、胶水

铝丝

生活用水1275t/a

图5-5建设项目用排水平衡图

淮安经济技术开发区污水处理厂接管

损耗255t/a

1020t/a

废气处理装置循环水箱补充新鲜水600t/a

自来水1875t/a

自然损耗580t/a

废气处理装置产生废液20t/a

委托有资质单位处置20t/a

附图1 拟建项目地理位置图