建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：   年产100吨塑料酒瓶盖项目

建设单位（盖章）： 淮安安福包装材料有限公司

编制日期： 2016年8月15日

江 苏 省 环 境 保 护 厅 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100吨塑料酒瓶盖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮安安福包装材料有限公司 |
| 法人代表 | 胡优农 | 联系人 | 胡优农 |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区南闸镇工业集中区 |
| 联系电话 | 18251290666 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223200 |
| 建设地点 | 淮安市淮安区南闸镇工业集中区 |
| 立项审批部门 | 淮安区发改委 | 批准文号 | 淮发改备[2012]61号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 其他塑料制品制造C2929 |
| 占地面积 （平方米） | 8000 | 绿化面积 （平方米） | 1000m2 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 1.7% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产 日期 | —— |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 建设项目主要原辅材料见表1-1； 原辅材料理化性质见表1-2；主要设备见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 750 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目生活污水为600t/a，经自建化粪池进行处理，达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区南闸镇污水处理厂管网，经淮安区南闸镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后最终排入白马湖上游引河，对当地水环境影响较小。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅材料表 序号 物料名称 单位 年耗量 备注 1 聚丙烯 t/a 30 2 ABS树脂 t/a 38 3 聚乙烯 t/a 30 4 铝丝 t/a 1.4 5 钢板 t/a 5 6 烫印纸 t/a 0.5 7 油墨 t/a 0.1 油墨中挥发性有机溶剂醋酸乙酯、丁酮、乙酸丁酯等，约占60%，主要为VOCS。 8 UV罩光油 t/a 0.5 UV罩光油主要成分为聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、丙烯酸脂、UV流平剂、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、UV光引发剂、乙酸丁酯、甲酸乙酯，主要为挥发性有机物，主要是VOCS，约占90%。 表1-2 原辅材料理化性质 序号 名称 理化特性 1 聚丙烯 简称PP，外观为白色粉状或细颗粒状，无味、无毒，堆积比重0.4～0.5，密度0.90～0.91g/cm 3 ，具有良好的耐热性、绝缘性和高频性及较高的表面硬度。化学性质比较稳定，能耐80℃以下的酸、碱溶液及多种有机溶剂。可用于食品、药品、日用品包装、家电及其它电绝缘制品。 2 ABS树脂 简称ABS，ABS由丙烯腈（AN）、丁二烯（BD）、苯乙烯（SM）三种单体组成的三元共聚物，是重要的通用合成树脂。由于ABS分子中有三种单体成分，因此它兼有三种组分的共同特性，使其成为坚韧、质硬、刚性的材料。ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05～1.18g/㎝3,收缩率为0.4%～0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217～237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS是最常用的工程塑料，广泛应用于制造齿轮、轴承、把手、泵叶轮、电视机、计算机、打字机壳体、键盘、电器仪表、储电池槽、冰箱部件等及机械工业部件、各种日用品、消费品包装等制品 3 聚乙烯 简称PE，化学式 (C2H4)n，熔点92 ℃，沸点270 ℃，水溶性差，密 度0.95 g/cm3，PE为乳白色半透明至不透明的热塑性树脂，无毒、无味、表面光泽的乳白色圆柱形颗粒，具有良好的延伸性、电绝缘性，结晶度55～65％，结晶熔点108～126℃。其制品具有密度低、透明性好、绝缘性好等优点，主要用于食品包装、物品包装、重包装膜、收缩膜、透明膜、绝缘料及电缆护套的生产。 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备表 序号 名称 规格（型号） 单位 数量 1 注塑成型机 GS98HS 台 6 GS128HS 5 MTC-250 5 2 真空镀膜机 CYL-1800 台 1 3 螺杆空压机 BLT-50A 台 1 4 烫金机 H168S 台 3 5 焊接机 CR-1220 台 2 6 丝印机 S300S 台 2 7 移印机 SP814E 台 1 8 瓶盖抽尘机 SXD 台 2 9 废料粉碎机 TMD-100 台 2 10 车床 C6140A 台 3 11 钻床 Z4016 台 3 12 铣床 M3 台 2 13 紫外消毒设备 060NE 套 1 14 喷涂设备 ZY-168 套 1

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 淮安安福包装材料有限公司（以下简称安福包装）位于淮安区南闸镇工业集中区，租用南闸镇工业集中区三栋标准化厂房，占地面积8000平方米，安福包装2012年委托江苏圣泰环境科技有限公司编制了年产100吨塑料酒瓶盖项目的环境影响报告表，项目生产规模为年产100吨塑料酒瓶盖项目，报告表于2012年4月20日经淮安区环境保护局审批同意建设。 项目经淮安区环保局审批后，安福包装于2012年建设并投产了此项目，但由于项目生产工艺发生变化，增加了喷涂、烘干工艺，属生产工艺发生重大变化，根据江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号规定，项目发生重大变化应重新报批环评文件。 为了严格贯彻执行国家、江苏省及淮安市有关环保政策、法规的要求，安福包装委托我公司进行年产100吨塑料酒瓶盖项目的环境影响评价工作，我公司在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 2、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求；同时不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016版）》中所列项目，属于一般允许类，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 建设项目拟建地位于淮安市淮安区南闸镇工业集中区,该工业集中区为规划工业集中的区域，选址合理，也符合当地规划要求。 3、工程内容及生产规模 表1-4 建设项目产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 注塑车间 塑料酒瓶盖 100吨/年 2400h 喷涂、烘干、镀膜车间 烫印、丝印、移印、焊接车间 模具生产车间 4、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用水750t/a，来自南闸镇自来水管网。 建设项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；建设项目无生产工艺废水产生；生活污水产生量为600t/a。经自建化粪池进行处理，达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区南闸镇污水处理厂管网。 （2）供电 建设项目用电量为20万千瓦时/年，来自南闸镇供电线路接入。 （3）贮运 建成后原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-5。 5、环保投资 建设项目环保投资50万元，占总投资的1.7%，具体环保投资情况见表1-6。 6、职工人数及工作制度 建设项目定员约50人，工作制度暂采用常白班工作制，即年生产300d，昼间生产，8h /d，工作时间为8:00-12:00及14:00-18:00，年工作时数为2400h。 7、厂区平面布置情况 建设项目拟建地位于淮安市淮安区南闸镇工业集中区，平面布置如下： 建设项目分南、中、北三栋厂房。南侧厂房这栋一楼西侧为原料库、东侧为注塑车间；二楼西侧为办公室、东侧为半成品库。中间厂房一楼为喷涂、烘干、镀膜车间，二楼西南角为成品库、其他为烫印、丝印、移印、焊接车间。北侧厂房一楼模具生产车间、二楼仓库。化粪池在南侧厂房的东侧。固废堆场在建设项目的西北角。大门面西，靠近建设项目西方南角。 因此，厂区平面布置较为合理。详见厂区平面布置图。 表1-5 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原辅料运输 105t/a 原料及产品均置于厂房库区内；原材料及产品进出厂均使用汽车运输 产品运输 100t/a 公用工程 给水 750t/a 来自南闸镇自来水管网 排水 600t/a 生活污水产生量为600t/a。经自建化粪池进行处理，达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区南闸镇污水处理厂管网 供电 20万千瓦时/年 来自南闸镇供电线路接入 绿化 1000 m2 环保工程 废气 注塑工序负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，经15米高排气筒高空排放；喷涂、烘干工序负压收集系统收集，活性炭吸附，经15米高排气筒高空排放。无组织废气加强车间通风 VOCS达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关标准；颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2相关标准 污水接管口 规范化设置 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 化粪池 3m3 处理后达到南闸镇污水处理厂接管标准 雨污管网 - 雨水管网和污水管网采取雨污分流制 固废暂存场 150m2 安全暂存 噪声治理 降噪量35dB（A） 减振底座等，厂界噪声达标 表1-6 建设项目环保投资一览表 污染种类 设施名称 环保投资（万元） 数量 设计能力 废水 化粪池 3 1套 3m3 规范化接管口 0.5 1套 - 雨污管网 3.5 1套 - 废气 注塑工序负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，经15米高排气筒高空排放；喷涂、烘干工序负压收集系统收集，活性炭吸附，经15米高排气筒高空排放。通风设施 30 2套 - 噪声 设备降噪、厂房隔声 4 - 降噪量30dB（A） 固废 固废堆场 5 1套 150m2 绿化 绿化 4 1000 m2 合计 50 —— ——

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，租用南闸镇工业集中区三栋标准化厂房，占地面积8000平方米，此三栋标准化厂房建成后一直闲置，因此本项目无有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌、地质 淮安区属扬子淮地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚台生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉物。淮安区为国家地震烈度7度区，距郯庐断裂带直线距离90公里。 二、气候、气象 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡段，兼有南北气候特征,季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下,冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s， 年均气温14.10C,年均无霜期220天，平均日照2269小时, 年均相对湿度79%。 三、水文、植被、生物多样性 淮安区地处里下河水网地区，过境河流有大运河、苏北灌溉总渠、废黄河、里运河、入海水道，境内总长146公里。 白马湖上游引河全长约20km、宽约12m、深约4m，是当地主要排水渠，功能区划为Ⅲ类水。 淮安区是传统的农业区，农业发达，农作物品种齐全，主要农作物有水稻、小麦、玉米、 大豆、油菜等。植被属于常绿灌木林和暖温带落叶阔叶的混交型，现主要为意杨，另有水杉等少量杂树。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 淮安区即原楚州区，2012年2月23日楚州区更名淮安区，属辖现淮安市，位于江苏省苏北中部，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，总面积1600多平方公里，现辖有26个乡镇，人口122.2万。境内地势平坦，气候温和，四季分明。主导产业为纺织、毛巾、盐化工、教具，2015年度完成公共财政预算收入36.28亿元。现有大专院校2所，职工学校6所，中专院校3所，进修学校1所，另有部分科研设计单位，全区已普及九年义务教育。有图书馆、博物馆、文化馆、青少年宫各1个，淮剧团1个。淮安区文物景点较多，有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位4处，市级文物保护单位36处；是江淮流域古文化的发源地之一，历史悠久，是国务院命名的全国历史文化名城，素有“壮丽东南第一州”之美誉；在这片土地上，孕育了“兴汉三杰”之一的韩信、《西游记》作者吴承恩、南宋抗金英雄梁红玉、民族英雄关天培等一批名人志士，特别是一代伟人周恩来1898年诞生在楚州，为中华民族近代发展史增添了光辉灿烂的篇章。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年7月31日项目所在地监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期 监测时间 二氧化硫 二氧化氮 可 吸 入颗 粒物 （24小时平均值） 2016.7.31 2:00～3:00 25 30 70 8:00～9:00 30 31 14:00～15:00 28 33 20:00～21:00 24 32 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水最终排入白马湖上游引河，白马湖上游引河水域功能区划为Ⅲ类水。根据常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年7月31日白马湖上游引河进行监测，检测数据具体数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 河流 监 测 日 期 pH CODCr 氨氮 TP 白马湖上游引河 2016.7.31 7.12 19 0.812 0.141 从表中数据可以各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安市淮安区南闸镇工业集中区，本项目厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。经常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年7月31日进行现场监测，结果见表3-3，本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 项目东界外1米N1 项目南界外1米N2 项目西界外1米N3 项目北界外1米N4 2016.7.31 昼间 51.2 50.4 54.7 50.2 夜间 45.7 46.2 47.3 45.0

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 建设项目主要环境保护目标表 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能 环境空气 镇湖村居民 NNW 200 10人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区 声环境 镇湖村居民 NNW 200 10人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区 地表水 白马湖上游引河 N 400 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 声环境质量标准 2类 60 50 2、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准,见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物 取值时间 二级标准浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 GB3095—2012 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大 8 小时平均 160 1 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 TSP 24小时平均 0.30 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/Nm3 DB13/1577-2012 3、地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地表水执行的标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr 石油类 TP NH3-N Ⅲ 6～9 20 0.05 0.2 1.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放时周界外浓度最高点不大于1.0mg/m3。 运营期： 1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表4-5； 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 工业企业厂界环境噪声排放标准 2类 60 50 2、污水排放执行淮安区南闸镇污水处理厂接管标准及排放标准，见下表4-6。 表4-6 淮安区南闸镇污水处理厂接管标准及排放标准（单位：mg/L） 项目 COD SS BOD5 NH3-N TP 接管标准 300 200 180 30 3 排放标准 60 20 20 8 1.0 3、本项目工艺废气注塑工序有组织VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中塑料制品制造行业标准；喷涂、烘干工序VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中表面涂装行业标准；建设项目无组织VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 中厂界监控点浓度限值其他行业标准，详见表4-7。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2中标准，见表4-8。 表4-7工业企业挥发性有机物排放控制标准 生产工序 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 最高允许排放速率(kg/h) 厂界监控点浓度限值(mg/m3) 备注 其他行业 注塑工序 VOCS 50 15 1.5 2.0 喷涂、烘干工序共用一套废气处理设施，故执行较严标准。 喷涂工序 60 15 1.5 烘干工序 50 15 1.5 表4-8 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 |
| 总 量 控 制 指 标 | 表4-9 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终排放量 废水 COD 0.21 0.03 0.18 [1] 0.0362] SS 0.15 0.03 0.12 [1] 0.012[2] 氨氮 0.021 0.003 0.018 [1] 0.0048[2]* TP 0.0018 0 0.0018[1] 0.0006[2] 废气 VOCS 1.062 0.850 0.212 0.212 注：[1]接管排入淮安区南闸镇污水处理厂的接管考核量；[2]参照淮安区南闸镇污水处理厂出水指标计算，作为排入外环境的水污染物总量。 废气：废气量960万m3/a，VOCS0.212t/a。 废水（接管考核量）：废水量600t/a，其中SS 0.120t/a、COD 0.180t/a、NH3-N 0.018t/a t/a、TP 0.0018t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。 |

# 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 建设项目主要从事年产100吨塑料酒瓶盖项目，将形成年产100吨塑料酒瓶盖项目的生产能力。建设项目所用酒瓶盖模具均为自己加工，加工工艺流程图见图5-1。建设项目生产工艺流程图见图5-2。 注塑模具加工工艺流程：原料钢板经钻床、车床、铣床精加工，经检验，不合格返回前道工序加工，合格件为模具成品作为注塑模具备用。 本项目生产工艺流程如下：原料聚丙烯、ABS树脂、聚乙烯经注塑机注塑成型后，半成品经喷涂设备表面喷涂后，喷涂设备自带烘干设备烘干后，再经真空镀膜机进行真空镀膜，然后经烫印、丝印、移印、焊接加工，由紫外消毒机消毒，再经装配抽尘后，经检验，不合格为废品，合格品经人工包装后成品入库。

主要污染工序： 一、施工期：建设项目租用淮安区南闸镇政府在南闸镇工业集中区标准化厂房从事生产，仅对设备进行安装，故建设项目不存在施工期，忽略施工期的环境影响分析。 二、营运期： 1、废气 建设项目为年产100吨塑料酒瓶盖项目。主要在注塑，喷涂、烘干、真空镀膜，烫印、丝印、移印、焊接工序产生废气，主要为挥发性有机废气VOCS；在注塑车间对废塑料粉碎产生少量粉尘。 注塑车间据美国国家环保局《空气污染物排放和控制手册》中聚丙烯注塑工艺生产排放废气量按使用原料量0.35 kg/ t计，聚丙烯年用量为30 t/a，产生VOCS 10.5 kg/a；ABS和聚乙烯废气量较聚丙烯要大按使用原料量1%计，ABS年用量38t/a、聚乙烯年用量30t/a，产生VOCS680kg/a，故注塑车间VOCS产生量共为0.69t/a，在注塑车间注塑成型机上方设置负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，收集率约为90%，收集量0.621t/a，吸附率≥80%，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放。其余未收集的VOCS0.069t/a作无组织排放。 喷涂、烘干、镀膜车间喷涂工序使用UV罩光油0.5 t/a，UV罩光油主要成分为聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、丙烯酸脂、UV流平剂、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、UV光引发剂、乙酸丁酯、甲酸乙酯，主要为挥发性有机物，主要是VOCS，约占90%，建设项目在喷涂、烘干工序有机废气绝大部分挥发，本报告按最大量完全挥发计，VOCS产生量约为0.45t/a，喷涂工序在一个密闭操作间内作业，烘干工序也在相对密闭烘干箱内进行，喷涂、烘干工序废气经负压收集系统收集，活性炭吸附，收集率约为98%，收集量0.441t/a，吸附率≥80%，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放，其余未收集的VOCS0.009t/a作无组织排放。真空镀膜工序产生少量，约占产品量的0.1‰，VOCS产生量为0.01t/a，这两道工序在一个车间， VOCS 无组织废气产生量共为0.019t/a。 烫印、丝印、移印、焊接车间在加工过程主要使用油墨，年使用量约为0.1t/a，油墨中挥发性有机溶剂醋酸乙酯、丁酮、乙酸丁酯等，约占60%，主要为VOCS，本报告按完全挥发计，产生量约为0.060t/a。 在注塑车间对废塑料粉碎产生少量粉尘，产生废塑料共约5t/a，粉尘产生量约占加工废塑料量约1%，粉尘产生量为0.050t/a，作无组织排放。 表5-1 大气污染物有组织)产生及排放情况 编 号 污染源 名称 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 去除 效率参数 污染物排放量 排气筒 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/ m3 速率 kg/h 排放量 t/a 参数 1# 注塑车间 2000 VOCS 130 0.259 0.621 负压集气罩收集活性炭吸附， 80% 26.0 0.052 0.124 H：15m，D：0.5m，T：25℃ 2# 喷涂、烘干、镀膜车间 2000 VOCS 92 0.184 0.441 负收集系统收集，活性炭吸附 80% 18.5 0.037 0.088 H：15m，D：0.5m， T：25℃ 表5-2 无组织排放废气产生源强 序号 污染物名称 污染源位置 污染物产生量（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 1 VOCS 注塑车间 0.069 960 4.5 2 颗粒物 注塑车间 0.050 960 4.5 3 VOCS 喷涂、烘干、镀膜车间 0.019 960 4.5 VOCS 烫印、丝印、移印、焊接车间 0.060 760 4.5 废水 建设项目职工共计50人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），日常非食堂用水及冲厕用水量按车间工人生活用水定额30L-50L/(每人·每天)进行估算，本项目以50L/(每人·每天)计，则非食堂用水及冲厕用水等生活污水总用水量约为750t/a，排水量以总用水量80%计，产生废水量约600t/a。废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、总磷，初始浓度分别为：SS ≤250 mg/L、COD≤350mg/L、NH3-N ≤35mg/L、TP≤3mg/L，预计产生量分别为0.150t/a、0.210t/a、0.021t/a、0.0018t/a。废水经厂区内3m3化粪池预处理后接入淮安区南闸镇污水处理厂管网。 建设项目用排水平衡图见图5-2。 表5-2 建设项目废水的污染物产生状况一览表 污染源 废水量 (m3/a) 污染物 污染物产生 预处理 方法 污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 排放方式及去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量（t/a） 生活污水 600 COD 350 0.210 化粪池 ≤300 0.180 300 接入淮安区南闸镇污水处理厂管网经淮安区南闸镇污水处理厂处理，处理达标后排放白马湖上游引河 SS 250 0.150 ≤200 0.120 200 NH3-N 35 0.021 ≤30 0.018 30 TP 3.0 0.0018 ≤3.0 0.0018 3.0 固体废物 （1）生产固废 建设项目在模具加工过程中产生废钢，产生量约为0.5t/a；在模具加工过程中产生废切屑油，产生量约为0.02t/a； 在废气处理过程中产生废活性炭, 产生量约为3.5t/a；在注塑工序产生塑料废品，产生量约为4t/a；在质检时产生不合格废品，产生量约为1t/a。 （2）生活固废 项目运营后，职工生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，则年产生生活垃圾约为15t/a（含水率50%）。统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置。 表5-3项目固废产生情况 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 产生量 (吨/年) 1 生活垃圾 生活办公 固态 / 生活垃圾 / 15 2 废钢 生产过程 固态 / 一般废物 / 0.5 3 废切屑油 生产过程 固态 / 危险废物 900-006-09 0.02 4 废活性炭 生产过程 固态 / 危险废物 900-406-06 3.5 5 塑料废品 生产过程 固态 / 一般废物 / 4 6 不合格废品 生产过程 固态 / 一般废物 / 1 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，固体废物属性判断情况如下表5-4 所示。 表5-4 固废属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 生活垃圾 生活办公 固态 / 是 D1、Q1 2 废钢 生产过程 固态 / 是 D1、Q1 3 废切屑油 生产过程 固态 / 是 D1、Q1 4 废活性炭 生产过程 固态 / 是 D1、Q1 5 塑料废品 生产过程 固态 / 是 D1、Q1 6 不合格废品 生产过程 固态 / 是 D1、Q1 综上所述，本项目固体废物产生情况汇总如下表5-5所示。 表5-5 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 废物类别 废物 代码 估算产生量 (吨/年) 处置方法 1 生活垃圾 生活垃圾 生活办公 固态 / / / 15 环卫部门收集清运 2 废钢 一般废物 生产过程 固态 / / / 0.5 外卖废品收购站 3 废切屑油 危险废物 生产过程 固态 / / 900-006-09 0.02 由淮安星宇再生资源有限公司处理 4 废活性炭 危险废物 生产过程 固态 / / 900-406-06 3.5 收集后由洪泽蓝天化工科技有限公司处置 5 塑料废品 一般废物 生产过程 固态 / / / 4 粉碎后回用 6 不合格废品 一般废物 生产过程 固态 / / / 1 瓶盖中塑料分离出粉碎后回用生产，废铝膜外卖 噪声 建设项目高噪声设备噪声排放情况见表5-6。 表5-6 建设项目高噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 单台等效声级（dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 隔声、降噪效果（dB（A）） 1 注塑成型机 16 75 注塑车间 东厂界25米 合理布局厂房隔声加装减振垫 35 2 真空镀膜机 1 70 喷涂、烘干、镀膜车间 东厂界25米 3 螺杆空压机 1 85 注塑车间 南厂界25米 4 瓶盖抽尘机 2 75 烫印、丝印、移印、焊接车间 东厂界30米 5 废料粉碎机 2 80 注塑车间 西厂界30米 6 车床 3 85 模具生产车间 东厂界30米 7 钻床 3 85 模具生产车间 东厂界30米 8 铣床 2 85 模具生产车间 东厂界30米 9 喷涂设备 1 75 喷涂、烘干、镀膜车间 东厂界35米

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 接管浓度及接管量 | 最终排放浓度及排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑工序 | 有组织 | VOCS | 130 mg/m3, 0.621t/a | —— | 26.0 mg/m3 0.124t/a | 15米高排气筒高空排放 |
|  | 喷涂、烘干工序 |  |  | 92mg/m3, 0.441t/a | —— | 18.5 mg/m3 0.088t/a |  |
|  | 注塑车间 | 无组织 | VOCS | 0.069 t/a | —— | 0.069 t/a | 无组织排放 |
|  |  |  |  | 0.050 t/a | —— | 0.050 t/a |  |
|  | 喷涂、烘干、镀膜车间 |  |  | 0.019 t/a | —— | 0.019 t/a |  |
|  | 烫印、丝印、移印、焊接车间 |  | 颗粒物 | 0.060 t/a | —— | 0.060 t/a |  |
| 水污染物 | 生活 污水 600t/a | SS | 250mg/L, 0.150t/a | 200mg/L, 0.120t/a | 200mg/L, 0.120t/a | 接入淮安区南闸镇污水处理厂管网，处理达标后排放白马湖上游引河 |
|  |  | COD | 350mg/L, 0.210t/a | 300mg/L, 0.180t/a | 300mg/L, 0.180t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L, 0.021t/a | 30mg/L, 0.018t/a | 30mg/L, 0.018t/a |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/L, 0.0018t/a | 3mg/L, 0.0018t/a | 3mg/L, 0.0018t/a |  |
| 电离辐射、电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 废钢 | 0.5t/a | —— | 外卖废品收购站0.5t/a | 有效处置， 零排放 |
|  |  | 废切屑油 | 0.02 t/a | —— | 由淮安星宇再生资源有限公司处理0.02 |  |
|  |  | 废活性炭 | 3.5 t/a | —— | 收集后由洪泽蓝天化工科技有限公司处置3.5 t/a |  |
|  |  | 塑料废品 | 4 t/a | —— | 粉碎后回用4 t/a |  |
|  |  | 不合格废品 | 1 t/a | —— | 瓶盖中塑料分离出粉碎后回用生产，废铝膜外卖1 t/a |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 15 t/a | —— | 环卫清运15t/a |  |
| 噪声 | 运营期：建设项目高噪声设备主要为注塑成型机、真空镀膜机、螺杆空压机、瓶盖抽尘机、废料粉碎机、车床、钻床、铣床、喷涂设备等，单台设备噪声值约为70-85dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，夜间不生产。 |
| 其它 | － |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目租用淮安区南闸镇政府在南闸镇工业集中区标准化厂房从事生产，仅对设备进行安装，故建设项目不存在施工期，忽略施工期的环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目大气污染物产污环节在注塑，喷涂、烘干、真空镀膜，烫印、丝印、移印、焊接工序产生废气，主要为挥发性有机废气VOCS；在注塑车间对废塑料粉碎产生少量粉尘。 注塑车间VOCS产生量为0.69t/a，在注塑车间注塑成型机上方设置负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，收集率约为90%，收集量0.621t/a，吸附率≥80%，废气排放浓度为26.0 mg/m³，排放量为0.124 t/a，废气收集处理后达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中塑料制品制造行业标准，即：VOCs最高允许排放浓度50mg/m3,15米高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h，经15米高排气筒高空排放。 喷涂、烘干、镀膜车间喷涂、烘干工序主要是VOCS，VOCS产生量约为0.45t/a，喷涂工序在一个密闭操作间内作业，烘干工序也在相对密闭烘干箱内进行，喷涂、烘干工序废气经负压收集系统收集，活性炭吸附，收集率约为98%，收集量0.441t/a，吸附率≥80%，废气排放浓度为18.5 mg/m³，排放量为0.088 t/a，废气收集处理后达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中表面涂装行业标准，即：VOCs最高允许排放浓度50mg/m3,15米高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放。建设项目有组织废气排放源强见表7-1。 建设项目注塑车间无组织废气VOCS排放量为0.69t/a（0.029 kg/h）；粉尘排放量为0.050t/a（0.021kg/h）；喷涂、烘干、镀膜车间VOCS 排放量为0.019t/a（0.008 kg/h）。烫印、丝印、移印、焊接车间VOCS 排放量为0.060t/a（0.025 kg/h）。建设项目无组织废气排放源强具体指标见表7-2。 表7-1 有组织废气排放源强一览表 排气筒序号 污染源位置 污染物 名称 废气量 有组织排放参数 排气筒 浓度 速率 排放量 参数 Nm³/h mg/m³ kg/h t/a 1# 注塑车间 VOCS 2000 26.0 0.052 0.124 H：15m， D：0.5m， T：25℃ 2# 喷涂、烘干、镀膜车间 VOCS 2000 18.5 0.037 0.088 H：15m， D：0.7m， T：25℃ 表7-2 无组织废气排放源强一览表 污染源位置 污染物名称 无组织排放参数 面源面积 面源 高度 排放量 排放速率 （t/a） （kg/h） （m2） （m） 注塑车间 VOCS 0.069 0.029 960 4.5 注塑车间 颗粒物 0.050 0.021 960 4.5 喷涂、烘干、镀膜车间 VOCS 0.019 0.008 960 4.5 烫印、丝印、移印、焊接车间 VOCS 0.060 0.025 760 4.5 （1）预测模式 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3。 估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 （2）预测结果 注塑车间和喷涂、烘干、镀膜车间有组织颗粒物排放预测结果见表7-3。

表7-3 估算模式有组织排放浓度结果 VOCS 距离中心下风向距离D（m） 注塑车间 距离中心下风向距离D（m） 喷涂、烘干、镀膜车间 预测浓度C mg/m3 占标率P % 预测浓度C mg/m3 占标率P % 10 6.58E-20 0 10 1.04E-19 0 100 0.005934 0.3 100 0.003704 0.19 169 0.00661 0.33 178 0.004274 0.21 200 0.006339 0.32 200 0.004187 0.21 300 0.005876 0.29 300 0.0038 0.19 400 0.005165 0.26 400 0.003459 0.17 500 0.004241 0.21 500 0.002893 0.14 600 0.003459 0.17 600 0.002384 0.12 700 0.002847 0.14 700 0.001976 0.1 800 0.002646 0.13 800 0.001656 0.08 900 0.002706 0.14 900 0.001649 0.08 1000 0.002689 0.13 1000 0.001671 0.08 1100 0.002615 0.13 1100 0.001648 0.08 1200 0.00252 0.13 1200 0.001607 0.08 1300 0.002414 0.12 1300 0.001555 0.08 1400 0.002305 0.12 1400 0.001497 0.07 1500 0.002195 0.11 1500 0.001437 0.07 1600 0.002089 0.1 1600 0.001376 0.07 1700 0.001987 0.1 1700 0.001315 0.07 1800 0.001889 0.09 1800 0.001257 0.06 1900 0.001797 0.09 1900 0.001201 0.06 2000 0.001711 0.09 2000 0.001148 0.06 2100 0.001631 0.08 2100 0.001097 0.05 2200 0.001557 0.08 2200 0.00105 0.05 2300 0.001487 0.07 2300 0.001006 0.05 2400 0.001422 0.07 2400 0.000964 0.05 2500 0.001362 0.07 2500 0.000925 0.05 下风向 最大浓度 0.00661 0.33 下风向 0.004274 0.21 最大值出现 距离（m） 169 最大值出现 距离（m） 178 D10%,m - D10%,m - 由上表7-3可知，项目大气污染物下风向预测浓度较小，均小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。不会对厂界外环境敏感点居民产生影响。 表7-4 估算模式无组织颗粒物排放浓度结果 距离中心下风向距离D（m） 注塑车间 距离中心下风向距离D（m） 喷涂、烘干、镀膜车间 距离中心下风向距离D（m） 烫印、丝印、移印、焊接车间 颗粒物 VOCS VOCS VOCS 预测浓度C mg/m3 占标率P % 预测浓度C mg/m3 占标率P % 预测浓度C mg/m3 占标率P % 预测浓度C mg/m3 占标率P % 10 0.009746 1.08 0.01346 0.67 10 0.003713 0.19 10 0.0112 0.56 100 0.02547 2.83 0.03517 1.76 100 0.009702 0.49 100 0.03068 1.53 110 0.0258 2.87 0.03563 1.78 110 0.009828 0.49 108 0.03096 1.55 200 0.02487 2.76 0.03434 1.72 200 0.009474 0.47 200 0.02965 1.48 300 0.01883 2.09 0.026 1.3 300 0.007172 0.36 300 0.02241 1.12 400 0.01362 1.51 0.01881 0.94 400 0.005189 0.26 400 0.01621 0.81 500 0.01014 1.13 0.014 0.7 500 0.003863 0.19 500 0.01207 0.6 600 0.007816 0.87 0.01079 0.54 600 0.002978 0.15 600 0.009302 0.47 700 0.006217 0.69 0.008586 0.43 700 0.002368 0.12 700 0.007399 0.37 800 0.005115 0.57 0.007063 0.35 800 0.001948 0.1 800 0.006088 0.3 900 0.004299 0.48 0.005936 0.3 900 0.001638 0.08 900 0.005117 0.26 1000 0.003676 0.41 0.005077 0.25 1000 0.0014 0.07 1000 0.004376 0.22 1100 0.003196 0.36 0.004413 0.22 1100 0.001217 0.06 1100 0.003804 0.19 1200 0.002812 0.31 0.003883 0.19 1200 0.001071 0.05 1200 0.003347 0.17 1300 0.002499 0.28 0.003451 0.17 1300 0.000952 0.05 1300 0.002975 0.15 1400 0.00224 0.25 0.003093 0.15 1400 0.000853 0.04 1400 0.002666 0.13 1500 0.002023 0.22 0.002793 0.14 1500 0.000771 0.04 1500 0.002408 0.12 1600 0.001837 0.2 0.002537 0.13 1600 0.0007 0.03 1600 0.002187 0.11 1700 0.001677 0.19 0.002316 0.12 1700 0.000639 0.03 1700 0.001996 0.1 1800 0.001539 0.17 0.002125 0.11 1800 0.000586 0.03 1800 0.001832 0.09 1900 0.001418 0.16 0.001959 0.1 1900 0.00054 0.03 1900 0.001689 0.08 2000 0.001313 0.15 0.001813 0.09 2000 0.0005 0.03 2000 0.001563 0.08 2100 0.001225 0.14 0.001691 0.08 2100 0.000467 0.02 2100 0.001458 0.07 2200 0.001146 0.13 0.001583 0.08 2200 0.000437 0.02 2200 0.001364 0.07 2300 0.001076 0.12 0.001485 0.07 2300 0.00041 0.02 2300 0.001281 0.06 2400 0.001012 0.11 0.001398 0.07 2400 0.000386 0.02 2400 0.001205 0.06 2500 0.000955 0.11 0.001319 0.07 2500 0.000364 0.02 2500 0.001137 0.06 下风向 最大浓度 0.0258 2.87 0.03563 1.78 下风向 0.009828 0.49 下风向 0.03096 1.55 最大值出现 距离（m） 110 110 最大值出现 距离（m） 110 最大值出现 距离（m） 108 D10%,m - D10%,m - D10%,m - 由上表7-4可知，项目大气污染物下风向预测浓度较小，均小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目投产后，无组织排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会降低地区现有的环境功能。 （3）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，选择计算参数见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算 污染源 参数 污染物 污染物排放速率（t/a） CO* （mg/m3） 面源有效高度 （m） 面源宽度（m） 面源长度（m） L计算 （m） 注塑车间 VOCS 0.069 2.0 4.5 20 48 无超标点 注塑车间 颗粒物 0.050 0.9 4.5 20 48 无超标点 喷涂、烘干、镀膜车间 VOCS 0.019 2.0 4.5 20 48 无超标点 烫印、丝印、移印、焊接车间 VOCS 0.060 2.0 4.5 20 38 无超标点 注：颗粒物参照GB3095-2012中TSP日均值0.3 mg/m3的3倍计；VOCS参照DB13/1577-20121小时平均2.0 mg/m3。 由表7-5可知，本项目生产车间无组织排放颗粒物无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 污染物的卫生防护距离见表7-7。 表7-7 各污染物卫生防护距离 污染源位置 污染物名称 计算结果（m） 卫生防护距离 （m） 注塑车间 VOCS 0.744 50 注塑车间 颗粒物 1.310 50 喷涂、烘干、镀膜车间 VOCS 0.161 50 烫印、丝印、移印、焊接车间 VOCS 0.716 50 由上表可知，本项目注塑车间无组织排放颗粒物和VOCS计算结果分别为1.310m和0.744m，卫生防护距离分别为50米；喷涂、烘干、镀膜车间和烫印、丝印、移印、焊接车间无组织排放VOCS计算结果分别为0.161m和0.716m，卫生防护距离分别为50米。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中：当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此本项目注塑车间需设置100m卫生防护距离，喷涂、烘干、镀膜车间和烫印、丝印、移印、焊接车间需各设置50m卫生防护距离，据建设项目平面布置图，注塑车间设置100m卫生防护距离范围包括喷涂、烘干、镀膜车间和烫印、丝印、移印、焊接车间设置50m卫生防护距离范围，故建设项目以注塑车间为边界设置100m卫生防护距离。 根据实际调研，在100m卫生防护距离范围内，无居民点和其他环境敏感目标，建设项目符合卫生防护距离的要求。 综上所述，建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境和敏感点影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。环境功能不会因本项目的建设而发生改变，同时建设项目以注塑车间为边界设置100m卫生防护距离。 2、水环境影响分析 淮安区南闸镇污水处理厂概况、规模、接管范围、处理工艺、接管标准及排放标准： 淮安区南闸镇污水处理厂位于淮安区南闸镇新河头居委会南闸片姚庄组，占地面积4000平方米，总投资300万元，污水处理规模500t/d，本污水处理厂服务范围为南闸镇镇区内的城镇污水（包括生活污水、以及经过预处理后的工业园区的工业废水），污水厂服务人口5000人；设计进水指标为COD≤300mg/l、BOD≤180mg/l、SS≤200mg/l、氨氮≤30mg/l、总磷≤3 mg/l，采用改良A2/O工艺（详见图7-1）对污水进行处理，经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白马湖下游引河，即COD≤60mg/l、BOD≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8mg/l、总磷≤1mg/l。目前，淮安区南闸镇污水处理厂已投入运行，污水处理厂的配套南闸镇工业集中区管网已建成。 本项目建成后管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，就近排入河道，对周围水环境基本无影响；本项目生活污水由淮安区南闸镇污水处理厂管网接管。本项目生活污水产生量为600 t/a，污染物产生浓度为：SS ≤250、COD≤350mg/L、NH3-N ≤35mg/L、TP≤3mg/L，进入自建化粪池处理后，其浓度为SS≤200mg/L、COD≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L，达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区南闸镇污水处理厂管网，经淮安区南闸镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后排入白马湖上游引河，对当地水环境影响较小。 图7-1 淮安区南闸镇污水处理厂改良A2/O工艺流程图 3、固体废物环境影响分析 建设项目在模具加工过程中产生废钢，产生量约为0.5t/a，外卖废品收购站；在模具加工过程中产生废切屑油，产生量约为0.02t/a，属危险废物，收集后由淮安星宇再生资源有限公司处理；在废气处理过程中产生废活性炭, 产生量约为3.5t/a，属危险废物，收集后由洪泽蓝天化工科技有限公司处置；在注塑工序产生塑料废品，产生量约为4t/a，粉碎后回用生产；在质检时产生不合格废品，产生量约为1t/a，瓶盖中塑料分离出粉碎后回用生产，废铝膜外卖。职工生活垃圾产生生活垃圾约为15t/a（含水率50%）。统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置。本项目固废经妥善处置后，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为注塑成型机、真空镀膜机、螺杆空压机、瓶盖抽尘机、废料粉碎机、车床、钻床、铣床、喷涂设备等，单台设备噪声值约为70-85dB(A)，择受噪声影响最大的厂界四周外1m作为预测点进行预测，其中，建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。其主要计算情况如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 ＝+ 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi ——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n ——相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果 关心点噪声预测结果见表7-8和表7-9。 表7-8 关心点噪声影响预测结果 序号 设备名称 数量 单台等效声级（dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 隔声、降噪效果（dB（A）） 排放情况 1 注塑成型机 16 75 注塑车间 东厂界25米 合理布局厂房隔声加装减振垫 35 达标排放 2 真空镀膜机 1 70 喷涂、烘干、镀膜车间 东厂界25米 3 螺杆空压机 1 85 注塑车间 南厂界25米 4 瓶盖抽尘机 2 75 烫印、丝印、移印、焊接车间 东厂界30米 5 废料粉碎机 2 80 注塑车间 西厂界30米 6 车床 3 85 模具生产车间 东厂界30米 7 钻床 3 85 模具生产车间 东厂界30米 8 铣床 2 85 模具生产车间 东厂界30米 9 喷涂设备 1 75 喷涂、烘干、镀膜车间 东厂界35米 表7-9 厂界噪声影响预测结果 测点序号 昼 间 叠加影响值 标准值 评价结果 东 57.3 ≤60 达标 南 53.5 ≤60 达标 西 56.9 ≤60 达标 北 54.1 ≤60 达标 测点序号 夜 间（*） 叠加影响值 标准值 评价结果 东 0 ≤50 达标 南 0 ≤50 达标 西 0 ≤50 达标 北 0 ≤50 达标 注：（*）建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。 建设项目高噪声设备经合理布局厂房隔声加装减振垫和距离衰减后，对影响最大的东厂界叠加影响值为57.3dB（A），本项目厂界周边昼间噪声本底值相对较低，夜间企业不进行生产活动。因此，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间不从事生产。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 5、清洁生产与循环经济分析 （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺采用成熟的生产工艺，生产过程注塑车间采用负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，吸附率≥80%；，喷涂、烘干工序废气经负压收集系统收集，活性炭吸附，吸附率≥80%，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放，无组织废气及颗粒物加强车间通风即可达标，无工艺废水排放，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程注塑车间采用负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，吸附率≥80%；，喷涂、烘干工序废气经负压收集系统收集，活性炭吸附，吸附率≥80%，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放，无组织废气及颗粒物加强车间通风即可达标；建设项目生活污水接管淮安区南闸镇污水处理厂处理；固废都得到了合理处置。 从本项目原材料、产品的清洁性、污染物产生指标、生产工艺的清洁性等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、建设项目环保投资 建设项目环保投资50万元，占总投资的1.7%，具体环保投资情况见表1-6。

# 表八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | VOCS、 颗粒物 | 注塑工序负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，吸附率≥80%，经15米高排气筒高空排放；喷涂、烘干工序负压收集系统收集，活性炭吸附，吸附率≥80%，经15米高排气筒高空排放。无组织废气加强车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经自建化粪池处理后由淮安区南闸镇污水处理厂管网接管 | 达到接管标准 COD≤300mg/L SS≤200mg/L NH3-N≤30mg/L TP≤3mg/L |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废钢 | 外卖废品收购站 | 有效处置 |
|  |  | 废切屑油 | 由淮安星宇再生资源有限公司处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 收集后由洪泽蓝天化工科技有限公司处置 |  |
|  |  | 塑料废品 | 粉碎后回用 |  |
|  |  | 不合格废品 | 瓶盖中塑料分离出粉碎后回用生产，废铝膜外卖 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为注塑成型机、真空镀膜机、螺杆空压机、瓶盖抽尘机、废料粉碎机、车床、钻床、铣床、喷涂设备等，单台设备噪声值约为70-85dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，夜间不生产。 |
| 其它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

表8-1 污染治理投资及“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额（万元 ） | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | CODCr SS NH3-N TP | 化粪池处理 | 达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准 | 3 | 与本项目 同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行 |
| 废气 | 生产车间 | VOCS、 颗粒物 | 注塑工序负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，经15米高排气筒高空排放；喷涂、烘干工序负压收集系统收集，活性炭吸附，经15米高排气筒高空排放。无组织废气加强车间通风 | VOCS达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关标准；颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2相关标准 | 30 |  |
| 噪声 | 生产车间 | / | 隔声、减震设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类 | 4 |  |
| 固废 | 生产和员工生活 | 一般固废 | 一般固废暂存设施 | 确保不产生二次污染 | 5 |  |
| 绿化 | — | — | 绿化 | 1000平方米 | 4 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 雨污分流， 生活污水通过生活污水接管口接管 | 规范化设置 | 4 |  |
| 环境管理 | 建立机构、配套设备 | 委托淮安区环境监测站进行 | — |  |
| 总量平衡具体方案 | 生活污水总量指标在淮安区内平衡；固废总量指标为零。 | — | — |
| 卫生环境防护距离设置 | 以注塑车间为边界设置100m卫生防护距离 | — | — |
| 合计 | / | 50 | — |

# 表九、结论与建议

一、结论 建设项目由淮安安福包装材料有限公司投资3000万元兴建，位于淮安区南闸镇工业集中区，租用南闸镇工业集中区三栋标准化厂房，占地面积8000平方米。建设项目主要从事年产100吨塑料酒瓶盖项目，投产后将形成年产100吨塑料酒瓶盖项目的生产能力。 1、厂址选择与规划的相容性 建设项目拟建地位于淮安区南闸镇工业集中区，租用南闸镇工业集中区三栋标准化厂房，占地面积8000平方米，该工业园区为规划工业集中的区域，选址合理，因此，本项目符合淮安市及淮安区总体规划、环保规划等相关规划要求。 2、与产业政的相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求；同时不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016版）》中所列项目，属于一般允许类，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目大气污染物产污环节在注塑，喷涂、烘干、真空镀膜，烫印、丝印、移印、焊接工序产生废气，主要为挥发性有机废气VOCS；在注塑车间对废塑料粉碎产生少量粉尘。 注塑车间VOCS在注塑车间注塑成型机上方设置负压集气罩（内置活性炭吸附）收集废气，收集率约为90%，吸附率≥80%，废气排放浓度及排放量达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中塑料制品制造行业标准，经15米高排气筒高空排放。 喷涂、烘干、镀膜车间喷涂、烘干工序主要是VOCS，喷涂、烘干工序废气经负压收集系统收集，活性炭吸附，收集率约为98%，吸附率≥80%，废气排放浓度及排放量达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2新建企业排气筒污染物排放限值中表面涂装行业标准，经15米高排气筒高空排放。无组织VOCS排放浓度达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 中厂界监控点浓度限值其他行业标准；颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3标准要求，对环境空气影响很小。建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境和敏感点影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变，同时建设项目以注塑车间为边界设置100m卫生防护距离。 （2）废水 建设项目建成后管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，直接排入工业集中区雨水管网，减轻污水管网负荷，对周围水环境也基本无影响；本项目废水主要为职工生活污水。本项目废水由淮安区南闸镇污水处理厂管网接管。本项目废水经自建化粪池进行处理，达到淮安区南闸镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区南闸镇污水处理厂管网，经淮安区南闸镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后最终排入白马湖上游引河,对白马湖上游引河水质影响很小。 （3）固废 建设项目在模具加工过程中产生废钢，外卖废品收购站；在模具加工过程中产生废切屑油，属危险废物，收集后由淮安星宇再生资源有限公司处理；在废气处理过程中产生废活性炭,属危险废物，收集后由洪泽蓝天化工科技有限公司处置；在注塑工序产生塑料废品，粉碎后回用生产；在质检时产生不合格废品，瓶盖中塑料分离出粉碎后回用生产，废铝膜外卖。职工生活垃圾产生生活垃圾统一收集后的由环卫公司集中处置。本项目固废经妥善处置后，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备主要为注塑成型机、真空镀膜机、螺杆空压机、瓶盖抽尘机、废料粉碎机、车床、钻床、铣床、喷涂设备等，单台设备噪声值约为70-85dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，夜间不生产。 4、符合清洁生产原则，基本满足循环经济要求 从建设项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、满足区域总量控制要求 废气：废气量960万m3/a，VOCS0.212t/a。 废水（接管考核量）：废水量600t/a，其中SS 0.120t/a、COD 0.180t/a、NH3-N 0.018t/a、TP 0.0018t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。 6、结论 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1.建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 2.要求按照《工业企业设计的有关卫生标准》设计布置厂房，尤其要加强工业通风设计和工业减振降噪设计，尽可能加大通风风量，务必保证员工的身体健康和厂界噪声达标。要求业主对项目进行安全评价，制定全厂的安全预案，定期进行检修，杜绝安全事故发生。 3. 厂方如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向淮安区环境保护局重新申报。

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

附图一  本项目地理位置图（比例尺1:50000）

附图二  本项目厂界周围300米土地利用现状 “      ” 厂界外300米线

附图三  本项目以注塑车间为边界100米卫生防护距离图   “        ” 100m卫生防护距离线

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：淮安安福包装材料有限公司                      填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产100吨塑料酒瓶盖项目 | 建设地点 | 淮安市淮安区南闸镇工业集中区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产100吨塑料酒瓶盖项目 | 建设性质 | √新 建 改 扩 建 技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 其他塑料制品制造C2929 | 环境保护管理类别 | 编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 | 所占比例（%） | 1.7 |
|  | 报告表审批 部门 | 淮安区环境保护局 | 批准部门 | 淮安区发改委 | 批准 文号 | 淮发改备[2012]61号 |
| 建设单位 | 单位名称 | 淮安安福包装材料有限公司 | 联系 电话 | 18251290666 | 评价单位 | 单位 名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系 电话 | 025-84620593 |
|  | 通讯地址 | 淮安市淮安区南闸镇工业集中区 | 邮政 编码 | 223200 |  | 通讯 地址 | 南京市江宁区将军大道150号 | 邮政 编码 | 210007 |
|  | 法人代表 | 胡优农 | 联系人 | 胡优农 |  | 证书 编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价 经费 | / |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | 饮用水水源保护区 自然保护区 风景名胜区 森林公园 基本农田保护区 生态功能保护区 水土流失重点防治区 生态敏感与脆弱区 人口密集区 重点文物保护单位 三河、三湖、两控区 三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放增减量 |  |
|  | 废水 | —— | —— | / | / | —— | —— | 600 | 600 | 600 | 600 | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量* | / | / | / | / | ≤300 | 300 | 0.210 | 0.030 | 0.180 | 0.180 | / | / | / | / | / |
|  | 悬 浮 物 | / | / | / | / | ≤200 | 200 | 0.150 | 0.030 | 0.120 | 0.120 | / | / | / | / | / |
|  | 氨 氮* | / | / | / | / | ≤30 | 30 | 0.021 | 0.003 | 0.018 | 0.018 | / | / | / | / | / |
|  | 总 磷 | / | / | / | / | ≤3 | 3 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | / | / | / | / | / |
|  | 废 气 | / | / | / | / | / | / | 960 | 960 | 960 | 960 | / | / | / | / | / |
|  | VOCS | / | / | / | / | ≤50 | 50 | 1.062 | 0.850 | 0.212 | 0.212 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物。    2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业

固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

钢板

钻、车、铣加工工序

噪声、固废

检验

模具成品备用

不合格

图5-1  建设项目注塑模具加工工艺流程图

原料

注塑

噪声、固废、废气

喷涂

烘干

噪声、固废、废气

废气

噪声、废气

烫印、丝印、

移印、焊接

噪声、废气

紫外消毒

装配抽尘

噪声

质检

成品入库

包装

不合格废品

图5-2  建设项目生产工艺流程图

真空镀膜

自来水

生活污水

损耗蒸发150

600

750

排至淮安区南闸镇污水处理厂

图5-2  建设项目用排水平衡图   单位：t/a

600

化粪池

项目所在地

镇湖村居民

新河

农田

200米

淮安至南闸路

本项目

农田

南闸镇工业集中区标准化厂房待租赁

农田

100m     200m

比例尺：

白马湖旅游公路

镇湖村居民

新河

农田

200米

淮安至南闸路

本项目

农田

南闸镇工业集中区标准化厂房待租赁

注塑车间

农田

100m     200m

比例尺：

白马湖旅游公路

10m     20m

比例尺：

注：    “▲”为噪声监测点

“ ◎”为废气监测点

大门

固废

堆场

绿化区

▲1

▲2

▲3

▲4

一楼西侧为原料库 、东侧为注塑车间   2F           ◎1

二楼西侧为办公室 、东侧为半成品库

化粪池

一楼喷涂、烘干、镀膜◎2                  2F     二楼西南角为成品库 、其他为烫印、丝印、移印、焊接、装配抽尘、消毒车间

一楼模具生产车间、二楼仓库

附图四  项目总平面布置图