沭阳凯翔体育用品有限公司体育用品

生产、销售项目

环境影响报告书

（报批稿）

沭阳凯翔体育用品有限公司

二O一六年六月

目录

1	前言	1

1.1	建设项目由来	1

1.2	环境影响评价工作过程	1

1.3	主要关注环境问题	3

1.4	主要结论	3

2	总则	5

2.1	编制依据	5

2.2	评价因子和评价标准	8

2.3	评价等级和评价重点	12

2.4	评价范围和环境敏感区	15

2.5    区域发展规划及基础设施概况	16

2.6江苏省生态红线区域保护规划	19

3	建设项目概况及工程分析	21

3.1	建设项目概况	21

3.2	工程分析	24

3.3	建设期污染源分析	36

3.4	运营期污染源分析	37

4	建设项目环境现状调查与评价	47

4.1	自然环境	47

4.2	社会环境概况	51

4.3	环境质量现状评价	53

4.4	区域污染源现状调查与分析	60

5	环境影响预测与评价	64

5.1	施工期环境影响分析	64

5.2	运营期环境影响分析	65

6	社会环境影响分析	92

6.1	社会环境影响范围的界定	92

6.2	社会环境影响效果分析	92

6.3	社会环境适应性分析	94

6.4	社会环境风险及对策分析	95

6.5	社会环境评价结论	96

7	环境风险评价	97

7.1   环境风险评价的目的和重点	97

7.2   环境风险评价工作等级	97

7.3   风险识别	100

7.4   最大可信事故及源项分析	101

7.5   风险计算和评价	107

7.6   风险管理	108

7.7   结论	120

7.8 环境与健康风险评价	120

8	污染防治措施的技术经济可行性论证	122

8.1	施工期污染防治措施	122

8.2	运营期污染防治措施	122

8.3	环保措施投资估算及“三同时”情况	137

9	产业政策、清洁生产与循环经济分析	139

9.1	产业政策	139

9.2   清洁生产分析	140

9.3   同类项目清洁生产指标比较	143

9.4   循环经济分析	143

9.5小结	143

10	总量控制分析	145

10.1	总量控制目的原则	145

10.2	总量控制因子的确定	145

10.3	排污总量指标核定及总量平衡途径	145

11	环境影响经济损益分析	147

11.1	社会经济效益分析	147

11.2	环境经济损益分析	148

11.3	小结	149

12	环境管理及环境监测计划	150

12.1	环境管理计划	150

12.2	环境监测制度建议	151

12.3	“三同时”验收监测建议清单	153

12.4	监测数据、报告和报表管理	153

13	公众参与	155

13.1	公众参与的目的和意义	155

13.2	公众参与方式	156

13.3	调查结果分析	165

13.4	公众参与“四性”分析	170

13.5	公众参与调查结论	171

14	项目选址环境可行性分析	172

14.1	项目选址与规划相容性	172

14.2	区域环境可行性分析	173

14.3	本项目实施后对周围环境的影响	173

14.4	平面布置合理性分析	173

14.5	结论	174

15	结论和建议	175

15.1	结论	175

15.2	建议	179

附件

附件一   项目投资备案通知书

附件二   企业法人营业执照

附件三   用地红线图

附件四   监测报告

附件五   委托书

附件六   业主提供的其它相关资料及附件

- 前言

  - 建设项目由来

网球运动是世界上最具商业价值的体育运动之一，在西方网球发达国家，网球运动十分普及，网球产业相当发达。20世纪80年代改革开放以来，随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，以及近几年我国竞技网球在国际赛事上取得了辉煌的成绩，网球运动迅速普及，网球市场潜力巨大。国内随之而来的则是一片的网球热。作为世界第二大球类运动，网球一直吸引着全世界的目光，可直至上世界末本世纪初才开始引起国人的注意。近几年，国内的网球运动进入了一个全面推广的时期，中国网球公开赛，上海大师赛的成功举办和大牌网球明星的中国之旅都引发了一股网球热潮。同时对网球的需求量也增大。

沭阳凯翔体育用品有限公司成立于2014年，2015年2月经沭阳县发改委备案（沭发改备案【2015】7号），沭阳凯翔体育用品有限公司拟在沭阳县章集街道工业集中区投资1000万元，建设体育用品生产、销售项目。为加快沭阳县章集街道工业集中区厂房利用，大力发展镇村工业经济，本项目租赁所在工业集中区现有厂房，占地面积约7000平方米，建筑面积约4600平方米，项目建成后具有年产网球2400万只的生产规模。

2016年4月，沭阳县环保局执法人员检查时发现，该项目正在建设，要求该企业停止建设，限期补办手续，见附件（监察留存书）。

  - 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院98-253号令）中的有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对该项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。江苏圣泰环境科技股份有限公司接受委托后，认真研究该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实有关资料，编制了本项目环境影响评价报告书。

本项目的环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1环境影响评价工作程序图

本次环评工作原则主要有：

（1）根据建设项目环境保护管理的有关规定，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“污染物排放总量控制”和“排污口规范化设置”的原则；

（2）做好工程分析，贯彻“清洁生产”及“循环经济”的原则，最大限度的减少污染物的排放量。通过环境影响预测分析建设项目对环境的影响程度和范围；

（3）坚持可持续发展、经济建设和环境建设协调发展的原则；坚持建设项目选址服从城市、区域环境规划和以人为本保护重要生态环境的原则；充分利用近年来项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，开展本项目的环境影响评价工作；

（4）评价工作应做到客观、公正、真实可靠，为项目环境管理提供科学依据；

（5）评价过程紧紧围绕江苏省环保厅的审批原则进行。

  - 主要关注环境问题

本评价关注的主要环境问题有：

（1）建设项目所在地周围的环境质量现状；

（2）本项目运营期废气主要有投料、研磨产生的粉尘；混炼、固化工序产生的VOCs；硫化过程产生的硫化氢、VOCs；锅炉废气；

（3）本项目生产过程无废水产生，废水主要为生活污水，锅炉废水。尾水排放对周围地表水环境的影响；

（4）本项目生产过程中的噪声对周边声环境的影响；

（5）本项目可能存在的环境风险。

  - 主要结论

评价认为：本项目符合国家相关法律法规，符合国家和地方相关产业政策；本项目建设地于沭阳县章集街道工业集中区，为规划的工业用地，符合章集街道工业集中区的产业定位及用地规划；项目所在地区域大气环境、地表水、环境噪声、地下水、土壤均达标，工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的；建设项目选用先进技术和设备，清洁生产水平较高；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对区域环境的影响较小。项目建设具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡，公众表示支持、无反对意见。因此从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

本报告报请环保主管部门审批后，为建设项目的工程设计、施工和项目建成后的环境管理提供科学依据。

- 总则

  - 编制依据

国家法律、法规及规定依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，国家主席（2008）87号令；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，国家主席（96）77号令；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，最新修订版2012.7.1起实施；

（8）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发(96)31号；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，自2015.6.1起实施；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（12）《印发（关于加强工业节水工作的意见）的通知》，国经贸资源，[2000]1015号；

（13）《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正，国家发展和改革委员会令2013年第21号；

（14）《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》，环发[2005]130号；

（15）《环境保护公众参与办法》，环保部发布第35号部令，2015.7.20；

（16）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，环发[2012]77号；

（17）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号令，2011.3.2；

（18）《危险化学品目录》（2015版），国家安全生产监督管理总局等，2015年第5号，2015年5月1号起实施；

（19）关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，国土资源部　国家发展和改革委员会；

（20）关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知，环办[2008]70号；

（21）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，环保部公告[2013]59号；

（22）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部公告[2013]31号；

（23）《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函【2014】126）；

（24）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）。

（25）《橡胶工厂职业安全与卫生设计规范》（GB50643-2010）建设部，国家质量监督检验检疫总局，2011 年 10 月 1 日；

（26）《橡胶加工炼胶车间防尘规程》（GB21657-2008）；

（27）《橡胶行业产业结构调整指导意见》；

（28）《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号。

(29) 《重点行业挥发性有机物削减行动计划-工信部和财政部联合发布-工信部联节》〔2016〕217号

(30)《国家危险废物名录》部令 第39号，2016 年6月14 日

江苏省法律、法规及规定依据

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

（3）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（1993年省政府38号令）；

（4）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998.9；

（5）《江苏省环境保护条例》，1997年8月16日；

（6）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本》；

（7）《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》，苏政办发〔2015〕118号。

（8）《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

（9）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》苏环管[2006]98号；

（10）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》苏政发[2006]92号；

（11）省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于《明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》，苏政办发[2005]93号文；

（12）《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》，苏环规[2012]4号；

（13）《关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设的意见》，苏政办发[2007]115号；

（14）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，省人大，2009年9月23日通过，2010年1月1日起实施。

（15）《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》，苏环办[2013]283号；

（16）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏环发〔2013〕113号；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，苏环发[2012]98号；

（18）省政府《关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（19）《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》，苏环办[2014]128号；

（20）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号。

（21）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（22）《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号文）；

（23）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》2013年8月1日起实施；

（24）《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发[2014]1 号）；

（25）《江苏省大气污染防治条例》2015年3月1日起施行；

（26）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91 号公布）

（27）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2009]357号。

（28）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号；

（29）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》 苏环办[2016]185号；

（30）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》的通知 (苏环办[2016]154号)

技术导则

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2011），环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008，环境保护部；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环保总局；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），国家环保总局；

（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ2.1-2011)，环境保护部；

（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）及2013年修改单；

项目有关文件、资料

（1）环境影响报告编制委托书；

（2）委托方提供的相关技术资料。

  - 评价因子和评价标准

评价因子

本项目评价因子见表2.2-1。

表2.2-1本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、VOCs | PM10、H2S 、烟尘、SO2、NOx、VOCs | VOCs、H2S 、烟尘、SO2、NOx |
| 地表水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、硫化物 | COD、SS、TP、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚 | - | - |
| 土壤 | pH、镉、镍 、汞、砷、铅、铜、铬、锌 | - | - |
| 生态 | 植被、水土流失、水生生物 | 植被、水土流失 |  |
| 固体废物 | - | 工业固体废物 | - |
| 声环境 | 等效连续A声级 | - |

评价标准

#### 环境质量标准

（1）大气环境质量标准

根据环境功能区划，项目所在区域环境空气质量功能为二类区。SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染物硫化氢污染物分别执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高允许浓度标准。臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准，VOCs执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。具体见表2.2-2。

表2.2-2环境空气质量执行标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2（μg/m3） | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095－2012) |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NOX（μg/m3） | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP（μg/m3） | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10（μg/m3） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| *VOCs | 8小时平均 | 0.6 | 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002） |
| 硫化氢（mg/m3） | 最高容许浓度 | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区浓度限值 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 参考《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准 |

注：VOCs参考环境空气质量标准参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的TVOC的值。

（2）水环境

本项目周边水体主要为柴南河、柴米河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，见表2.2-3。

表2.2-3  地表水环境质量标准    单位（mg/L，pH无纲量）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1及表3 |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 7 | 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 8 | SS | ≤30 | 《地表水资源质量标准》SL63-94 |

（3）地下水环境

建设项目周边地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，相关标准值见表2.2-4。

表2.2-4 地下水环境质量标准    单位（mg/L，pH无纲量）

| 序号 | 项目名称 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）表1 |
| 2 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 4 | 总硬度 | 450 |  |
| 5 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 6 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |

（4）土壤评价标准

建设项目所在地区域土壤质量标准执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1二级标准，具体见表2.2-5。

表2.2-5土壤环境质量标准值mg/kg（pH无量纲）

| 项 目 | 标准值 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~7.5 |
| 镉 | ≤0.30 |
| 镍 | ≤50 |
| 汞 | ≤0.5 |
| 砷 | ≤30 |
| 铜 | ≤100 |
| 铅 | ≤300 |
| 铬 | ≤200 |
| 锌 | ≤250 |

（5）声环境

建设项目位于章集街道工业集中区内，厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表2.2-6。

表2.2-6声环境质量标准

| 类别 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

#### 污染物排放标准

（1）废气

本项目主要是利用天然橡胶进行体育用品的生产，含有橡胶制品的生产，污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）。

建设项目产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准；硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准执行；VOCs目前尚未列入国标GB16297-1996，其排放推荐执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中其他行业相关标准；具体排放标准详见表2.2-7~2.2-9。

表2.2-7  废气排放评价标准

| 污染物名称 | 排放限值（mg/m3） | 基准排气量( m3/t胶) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | 2000 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
| 颗粒物 | （无组织排放限值） | 1.0 |  |

表2.2-8 恶臭污染物排放标准

| 污染物 名称 | 排放高度(m) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 厂界标准值 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 厂界标准值 | 20（无量纲） |  |

表2.2-9  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放 速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| VOCS | 10 | 15 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 2.0 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

本项目锅炉燃料为低硫轻柴油，排放的SO2、NOx和烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放标准，具体见表2.2-10。

表2.2-10  柴油锅炉烟气排放标准

| 序号 | 污染物 | 有组织 | 无组织 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放高 （m） | 监测点位 | 排放浓度限制 （mg/m3） |  |
| 1 | SO2 | 100 | -- | 15 | 排气筒 | -- | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）表2中燃油锅炉排放标准 |
| 2 | NOx | 200 | -- |  |  | -- |  |
| 3 | 烟尘 | 30 | -- |  |  | -- |  |

（2）废水

建设项目仅产生生活污水及锅炉软化废水，项目生活污水执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，同时生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理后需满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，用于厂区绿化。

锅炉软化废水水质简单，可作为厂区周边绿化用水。尾水排放标准见表2.2-11，城市绿化水质标准见表2.2-12。

表2.2-11 尾水排放标准   单位：mg/L（pH为无量纲）

| 污染物名称 | 污染物直接排放限值（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
| COD | ≤70 |  |
| SS | ≤10 |  |
| 氨氮 | ≤5 |  |
| 总磷 | ≤0.5 |  |

表2.2-12 城市绿化水质标准

| 污染物名称 | 水质标准（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） |
| 氨氮 | ≤20 |  |
| 色（度） | ≤30 |  |
| 五日生化需氧量（BOD5） | ≤20 |  |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤200 |  |

（3）噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表2.2-13。

表2.2-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固废

本项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求执行。危险废物暂存场所和填埋场所分别按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的要求执行。

  - 评价等级和评价重点

评价工作等级

- 环境空气影响评价工作等级

本项目投产后产生的大气污染物主要为工艺废气及少量无组织废气。其中有组织废气为SO2、NOX、烟尘、VOCs、硫化氢，采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式为依据确定环境空气影响评价工作等级。根据各因子的排放源强计算其下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

由点源废气排放影响预测结果可知：本项目全厂运行时产生的各有组织废气中的下风向最大浓度占标率最大为1.214%，小于10%。

根据废气面源排放预测结果可知：本项目全厂运行时产生的各无组织废气中的下风向最大浓度占标率最大为5.46%，小于10%。

由此可知，本项目点源、面源污染物占标率均小于10%，具体见表2.3-1、表2.3-2的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

表2.3-1有组织废气预测计算结果

| 排气筒 编号 | 污染物 名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# （位于1#车间） | VOCs | 0.0001937 | 0.03 |
|  | H2S | 1.793E-5 | 0.18 |
| 2# （位于锅炉房） | 烟尘 | 0.0001629 | 0.04 |
|  | SO2 | 0.001852 | 0.37 |
|  | NOX | 0.002281 | 0.95 |

表2.3-2无组织废气预测计算结果表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 颗粒物 | 0.03011 | 0.67 |
|  | VOCs | 0.02798 | 4.66 |
|  | H2S | 0.0005461 | 5.46 |

根据HJ2.2-2008导则补充规定，本项目最终评价范围确定为以项目为中心，边长为5km的矩形。

表2.3-3大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | PMax＜10%，或D10%＜污染源厂界最近距离 |

（2）地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（地面水环境）（HJ/T2.3-1993）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域规模的要求确定。

根据工程分析本项目废水主要为生活污水及锅炉软化废水，生活污水经厂内地埋式污水处理设施处理达标后厂区绿化，锅炉软化废水用于厂区周边绿化。

因此本报告只对建设项目地表水环境影响作简单叙述。

（3）声环境影响评价工作等级

建设项目位于沭阳县章集街道工业集中区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。项目建设前后噪声级增加很小，且周围环境敏感保护目标较少。根据《环境影响评价技术导则》规定的分级判据，声环境影响评价等级确定为三级。

（4）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，建设项目的行业类别为[C2919]其他橡胶制品制造，属于Ⅱ类项目，建设项目所在地地下水环境为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.3-4。

表2.3-4  地下水环境影响评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可见，建设项目地下水评价工作等级为三级。

（5）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A表1中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2014），本项目未构成重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区，确定本项目环境风险评价等级为二级。见表2.3-5。

表2.3-5环境风险评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（6）生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）规定，生态影响评价工作等级依据影响区域的生态敏感性和项目的工程占地范围确定。

本项目所在区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，生态敏感性属一般区域。项目在沭阳县章集街道工业集中区现有厂房中，用地性质为工业用地，租赁厂区占地面积约7000m2，小于2km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）判定，本项目生态影响评价工作等级为三级。

其评价等级划分情况详见表2.3-6。

表2.3-6生态环境影响评价等级表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

评价时段

本项目评价时段包括项目施工期以及运营期，主要针对运营期进行评价。

评价内容

本次评价主要工作内容有：区域环境概况、工程分析、污染防治措施可行性分析、环境影响评价、风险评价、清洁生产、总量控制、公众参与、厂址选择可行性和平面布置合理性论证、环境经济损益分析、环境管理和监控计划。

评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定工程分析、大气环境影响评价、污染防治措施、环境风险评价作为评价重点。

  - 评价范围和环境敏感区

评价范围

根据本项目大气、水环境影响评价等级，参照环境影响评价技术导则的要求，确定评价范围见表2.4-1。

表2.4-1评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 区域污染源 | 评价区域内的水污染源和大气污染源 |
| 大气环境 | 以建设项目为中心，主导风向为轴向，5×5平方公里范围 |
| 地表水 | 项目附近水体 |
| 地下水 | 以建设项目为中心，6km2范围区域 |
| 噪声 | 建设项目厂界外200m |
| 环境风险分析 | 以项目所在地为圆心半径3公里范围 |
| 生态 | 厂界外1km范围 |

环境敏感区

根据现场踏勘，确定园区周边主要环境保护目标情况见表2.4-2。建设项目评价范围及环境保护目标分布图见图2.4-1。

表2.4-2环境敏感区一览表

| 类别 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境敏感区说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 章大庄 | N | 200 | 300人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 陈桥村 | NE | 500 | 200人 |  |
|  | 沿街居民 | NE | 520 | 100人 |  |
|  | 河滩庄 | NW | 2100 | 60人 |  |
|  | 钮湾村 | NW | 2600 | 100人 |  |
|  | 张庄 | NW | 3000 | 200人 |  |
|  | 河北庄 | N | 1600 | 100人 |  |
|  | 章集中学 | N | 1800 | 500人 |  |
|  | 西宋 | NW | 2800 | 50人 |  |
|  | 胡湾 | NE | 2600 | 30人 |  |
|  | 毛圩 | NE | 1500 | 80人 |  |
|  | 张刘村 | NE | 1700 | 100人 |  |
|  | 竹园 | NE | 2600 | 80人 |  |
|  | 洪庄 | E | 2000 | 60人 |  |
|  | 西刘口 | SE | 2000 | 70人 |  |
|  | 周庄 | SE | 1000 | 80人 |  |
|  | 葛庄村 | S | 2000 | 150人 |  |
|  | 何庄 | SW | 1500 | 80人 |  |
|  | 何杨村 | SW | 2400 | 100人 |  |
|  | 大东庄 | SW | 2800 | 50人 |  |
|  | 前杨 | SW | 2900 | 30人 |  |
| 水体 | 柴南河 | N | 900 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 柴米河 | N | 1000 |  |  |
| 噪声 | 厂界 | N | 1 | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 生态 | 植被 | / | / | / | / |

2.5区域发展规划及基础设施概况

### 2.5.1沭阳县城市总体规划（2009-2030）

沭阳县城市总体规划的指导思想为：（1）可持续发展思想。坚持经济、社会与生态环境的可持续发展，坚持经济效益、社会效益与环境效益的并重。（2）促进经济发展的思想。坚持“发展是硬道理”的思想，突出生产力布局和经济发展，通过产业调整和结构优化，形成综合竞争优势，推动地方经济快速发展。（3）突出地方特色、发挥地方优势的思想。尊重地方特点，保护地方特色，发挥地方优势，把握发展最优方向和途径。（4）立足现实、面向未来、统筹兼顾、循序渐进的思想。既要坚持高标准、高起点、高效率，体现规划的科学性、合理性和超前性；又要因地制宜、尊重现实，强调规划的弹性、延续性和可操作性。

城市发展战略：

（1）极化中心城市，强化区域服务职能，提升区域辐射和带动能力。 
      （2）拓展“一轴两翼”，注重区域协调发展。 
    一轴，由沭城、扎下、龙庙、七雄、十字、章集、耿圩组团，打造具有区域竞争力的沭阳中心城市，中心城市向沂北发展新区，带动沂北18个乡镇的发展；向西发展新型生态河西新城，带动西南5个乡镇的发展。形成沂北新区——沭城——河西新城市的规划区城镇空间发展主轴。

两翼，即由京沪高速以东、火车站以南的城镇乡村构成的东南部发展翼，和由沭淮河以西的城镇乡村构成的西南部发展翼。西北部发展翼重点发展新河花木产业，强化培育潼阳、贤官等重点镇的综合功能和颜集、庙头等镇的特色职能。东北部发展翼重点发展临港新城，强化培育青伊湖、湖东等重点镇的综合功能，和吴集、韩山等镇的特色职能。通过增强小城镇的设施服务能力，带动其各自周边乡村地区整体协调发展。

本项目建设地于沭阳县章集街道工业集中区，根据《沭阳县城市总体规划（2009-2030）》，项目属于规划重点开发的沭阳中心区域，所在地的土地性质为工业用地，项目的建设符合沭阳县城市总体规划。

### 2.5.2章集街道工业集中区规划及现状概况

#### 2.5.2.1章集街道工业集中区概况

本项目所在江苏省沭阳县章集街道位于沭阳县城的东侧。与国家级沭阳县经济技术开发区和县东部新城区相邻，地处黄淮平原腹地，北望齐鲁，南望江淮，位于徐淮盐连宿的中心地带，区位优势独特，205国道和326省道从街道穿境而过，245、324省道都经过我县境内。交通便捷，物流发达。沭阳县章集街道工业集中区工业经济初具规模，拥有塑胶、服装、纺织、包装、鞋业、食品、木材加工、电子配件等10多个主导产业。

目前，沭阳县章集街道工业集中区目前只进行了初步的规划，尚未开展园区规划环境影响评价工作，鼓励相关部门加快开展园区规划环评工作。

#### 2.5.2.2产业向导

根据园区初步规划，本工业集中区产业定位为以开放型经济为主导，主要发展轻工、机械加工等行业，根据沭阳县人民政府《关于引导小型工业项目进入乡镇工业集中区的通知》（沭政发[2010]10号）的文件精神，对拟来沭的工业项目，除国家明令禁止的，都要兼收并蓄、推动落户。目前工业集中区已初步形成了轻工、机械加工等产业为主的区域经济板块，进区的企业符合园区的产业定位。

### 2.5.3基础设施规划、建设及运行现状

#### 2.5.3.1给水工程规划

沭阳县章集街道工业集中区现状用水由沭阳县自来水厂供给，目前园区已在主要道路铺设给水主干管，为本区提供水源，其余道路敷设支干管。区内给水管网成环状布臵，以确保供水安全可靠，可以满足工业集中区内用水要求。

#### 2.5.3.2排水工程规划

目前该园区尚未建成污水处理厂，污水由园区各企业厂区内自行处理达到排放标准后回用于厂区绿化或厂区冲洗等。工业集中区拟在远期投建污水处理厂，建成后，园区企业污水全部接管污水处理厂处理。

#### 2.5.3.3供电

目前工业集中区用电由沭阳县市政电网提供，电力充足。线路采用地下电缆敷设和道理架空线相结合；原则上以路东、路南为电力主通道，用户用电通过分支箱接入。

#### 2.5.3.4供热工程规划

目前沭阳县章集街道工业集中区供热设施尚未完善，现园区总体供热需求量较小，工业集中区内企业需采用电、天然气、轻柴油、生物质燃料等清洁能源，鼓励实施余热利用。

在沭阳县章集街道工业集中区以后发展中应积极推进集中供热，改变能源结构，提高电力、天然气消费的比重，减少环境污染。巩固和扩大烟尘控制区，严格控制小锅炉的建设。

#### 2.5.3.5环境功能规划

建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.6-1。

表2.5-1  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二类区 | 二级（GB3095-2012） |
| 水环境（柴南河、柴米河） | 农业用水 | Ⅲ类（GB3838-2002） |
| 声环境 | 工业区 | 3类（GB3096-2008） |

#### 2.5.3.6工业集中区存在的问题

目前沭阳县章集街道工业集中区已具有一定的规模，但暂时还未配备污水处理厂和集中供热。为了更好的配套现有和拟建的工业项目，工业集中区拟在远期建成污水处理厂。

沭阳县章集街道工业集中区目前只进行了初步的规划，尚未开展园区规划环境影响评价工作，需加紧该工业集中区的详细规划和环境影响评价工作的进程。

### 2.5.4建设项目地块用地历史及开发现状

建设项目地块原为农田及荒地，后为沭阳县章集街道工业集中区规划建设用地，目前该地块已建有工业厂房，为加快沭阳县章集街道工业集中区厂房利用，大力发展镇村工业经济，本项目租赁所在工业集中区现有厂房。

建设项目位于沭阳县章集街道工业集中区，周边以工业用地及工业企业为主。建设项目北面靠温州路；东面为苏美图服饰；南面为空厂房及空地，西面为沭阳县浩强塑料制品厂。

项目周边概况详见5.1.1章节项目地块及周边现场照片。

## 2.6江苏省生态红线区域保护规划

依据《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规以及《全国生态环境保护纲要》等有关文件的规定，《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，沭阳县范围内的重要生态功能保护区见表2.7-1。沭阳县范围内的重要生态功能保护区区域分布见图2.6-1。

本项目位于沭阳县章集街道工业集中区，在本项目评价范围内不涉及重要生态功能保护区，与最近的重要生态功能保护区柴米河（沭阳县）洪水调蓄区直线距离约为900米。同时本项目严格环境保护及管理措施，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

表2.6-1沭阳县范围内的重要生态功能保护区

| 地区 | 名称 | 主导生态功能 | 范围 | 与本项目 最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沭阳县 | 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 限制开发区为淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 | N,16km |
|  | 淮沭河第一饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | W,5.8km |
|  | 淮沭河第二饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | W,5.8km |
|  | 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 限制开发区为古泊河及两岸各100米范围 | N,26km |
|  | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 限制开发区为新沂河两岸河堤之间的范围 | N,11km |
|  | 古栗林种质资源保护区 | 种质资源保护 | 限制开发区：位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 | NW,13.8km |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 限制开发区为柴米河两岸河堤之间的范围 | N,900m |
|  | 岔流新开河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 限制开发区为岔流新开河两岸河堤之间的范围 | E,28.8km |

- 建设项目概况及工程分析

  - 建设项目概况

建设项目基本情况

项目名称：体育用品生产、销售项目；

建设单位：沭阳凯翔体育用品有限公司；

建设性质：新建（补办环评）；

企业法人代表：陈旭；

建设地址：沭阳县章集街道工业集中区，项目地理位置见图3.1-1；

占地面积：本项目租赁工业集中区现有厂房，占地面积7000平方米，主要建筑面积4600平方米，绿化面积500m2，绿地率7.1%；

投资总额：项目总投资1000 万元，其中环保投资86万元，占总投资的8.6%；

行业类别：[C2919]其他橡胶制品制造；

员工人数：企业定员100人；

工作制度：全厂实行白班工作制，每班8h，年工作日300天，年生产时间2400h；

预计投产日期：2016年10月。

产品方案及建设内容

本项目生产规模为年产网球2400万只。

本项目租赁章集街道工业集中区现有厂房，其中1#车间用于前期工艺加工，2#车间用于包装工段及成品存放。厂区内另配备锅炉房、办公楼等，总建筑面积为4600m2。

本项目产品方案详见表3.1-1。

表3.1-1本项目产品方案

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力(只/年) | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网球生产线 | 网球 | 2400万 220 | 2400小时 |

本项目主要建设内容组成见表3.1-2。

表3.1-2建设内容组成一览表

| 工程名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 建筑面积1800m2，1F，高10m，砖混结构，车间内设原材料库、混炼区、硫化区、包布区等，装配蒸汽供热管道 | 租赁现有 |
|  | 2#车间 | 建筑面积1800m2，1F，高10m，砖混结构，车间内设烫字区、封罐包装区、成品区 | 租赁现有 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积600m2，2F，高13m，砖混结构 | 现有 |
|  | 锅炉房 | 建筑面积50m2，1F | 现有 |
| 公用工程 | 供水系统 | 配套生活、生产、消防给水管网，用水为自来水，由市政给水管网提供 | 705m3/a |
|  | 排水系统 | 少量锅炉软化废水用于厂区周边绿化，生活废水经厂区预处理后用于厂区绿化，不外排 | 420m3/a |
|  | 供电系统 | 依托市政电网 | 120万kWh/a |
|  | 供热 | 设有一台（4t/h）燃油锅炉用于供热 | 满足需求 |
| 储运工程 | 储存 | 原材料、成品库（位于1#、2#车间内） | 800m2 |
|  | 运输 | 原料进厂、产品出厂均采用汽车运输方式；厂内运输采用叉车、泵、管道输送 | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 蒸汽锅炉 | 燃油锅炉烟气经自带15m高排气筒排放 | 1套 |
|  |  | 投料工序 | 投料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后无组织排放 | 1套 |
|  |  | 混炼、硫化废气 | 分别由集气罩收集后通入活性炭吸附装置经15m高排气筒排放 | 1套 |
|  |  | 研磨工序 | 研磨粉尘经设备自带除尘器收集处理 | 10台 |
|  | 废水治理 | 地埋式污水处理设施 | 在建 |
|  | 固废处理 | 一般固废堆放场所（位于1#车间内） | 在建，占地60m2 |
|  |  | 危废堆放场所（位于1#车间内） | 在建，占地15m2 |
|  | 噪声处理 | 采取消声、减震、隔声的措施 | 满足要求 |
|  | 绿化 | 绿化面积500m2 | 在建，绿地率7.1% |

公用工程

（1）给排水

项目依托工业集中区现有供水管网供水，新鲜用水量1655t /a， 其中生活用水量400t /a、锅炉补充水1200t /a。

本项目厂区实行雨污分流，雨水直接由雨水管网收集后排入就近河道。厂区废水主要为生活污水和锅炉软化废水。生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，锅炉软化废水用于厂区周边绿化，排入就近河道。废水排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中直接排放限值及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准。

（2）供配电系统

项目高压电源线路引自园区变电所，供电电压10千伏。项目电从变电所分箱接入，供电电源可靠，可以满足本项目的用电需求。

（3）供热

项目目前采用4吨/小时蒸汽锅炉供热，燃料为含硫量低于0.2%的轻柴油，供热管网采用无缝钢管敷设到各用汽单元，各用气单元设减压阀， 减至设备和各单元用气压力向各用汽点供汽。

（4）储运设施

本项目原料仓库、成品仓库设于生产车间中。项目厂内运输采用叉车、拖车；场外运输利用社会运输车辆完成。

（5）消防设施

本项目配套消防系统。消防管网为独立消防管网，在室外消防管道上设室外消火栓、闸阀等，消防设施可以满足库区消防用水需求。在仓库内配备足够数量的干粉灭火器等消防设备。消防电源按二级负荷供电，消防用电采用单独供电回路，仓库与消防站有专用通讯线路相连。

厂区总平面布置

（1）总平面布置概况

该项目厂区按空间布局分为南北两区，北区为办公楼，南区主要为生产车间、锅炉房等；厂区北侧设出入口；地埋式污水处理设施设置在厂区西北角；在厂区空置区域种植灌木和乔木，办公区设置花坛、种植花卉，沿厂区四围、道路两侧种植乔木。

本次工程平面布置的合理性在于：

（1）厂区平面布置做到合理布局，生产区、办公区分开，生产线布局流畅，有利于人流、物流和生产管理。

（2）项目主要生产区各类生产设备均布置在厂房内，设备安装采取隔音减噪措施，最大可能的减少生噪声对环境的影响。

（3）项目总体布局合理，使物流顺畅，便于生产管理并可以尽可能避免和减少物流和人流之间的相互干扰。

项目具体平面布置见图 3.1-2。

企业现有厂房历史及周边概况

本项目租赁工业集中区现有厂房，占地面积7000平方米，主要建筑面积4600平方米。现有厂房原为服装加工厂，从事服装裁剪制做销售，污染物主要为废水、固废，无遗留环境问题。

2016年4月，经沭阳县环保局执法人员检查后项目目前已停止建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目位于沭阳县章集街道工业集中区，周边以工业用地及工业企业为主，无职工宿舍。建设项目北面隔温州路为江苏喜美乐有限公司；东面为苏美图服饰；南面为空厂房及空地，西面为沭阳县浩强塑料制品厂。厂区离周围最近的居民点200m，项目周边环境概况见图3.1-3。

劳动定员、年运行时间及工作制度

劳动定员及工作制：项目劳动定员为100人，其中管理、技术人员20人， 生产工人80人。

工作制：根据生产装置的工艺和特点，生产工艺环节实行8小时单班工作制，根据工作需要，需连续工作的岗位，按比例配备轮休人员、补勤人员。年工作日 300 天，全年共生产2400小时。

  - 工程分析

生产工艺流程

本项目主要从事网球生产加工，投料、混炼、硫化、研磨、上糊、包布、固化起毛等工序在1#车间完成，烫字、封罐、包装等在2#车间完成，项目工艺流程见图 4.2-1。

图3.3-1  网球加工工艺流程及产物环节图

2、工艺流程简介：

（1）投料

将天然橡胶（粉末状）、碳酸钙、硫磺、促进剂、氧化锌、硬脂酸等原料按照工艺要求顺序投入密炼机、炼胶机进行混炼。其中投料时会产生少量投料粉尘（G1），投料产生的粉尘通过设备自带布袋除尘器收集处理后高空排放。

（1）混炼、挤出

天然橡胶具有良好的混炼性能，包辊性良好，生胶强力和初粘性较高，塑性、并用性及对配合剂的浸润性都较好，吃粉较快。但天然橡胶对混炼时间较敏感，混炼时间过短，混炼胶表面会呈现颗粒状，造成压延挤出困难，混炼时间过长，又会导致过炼。开方式炼胶机辊温在85-95℃之间，前辊比后辊高5℃，混炼后挤出，整个混炼挤出温度控制在100～120℃左右，采用电加热。

混炼工序会产生有机废气VOCs（G2）、少量废橡胶（S1），产生的废橡胶收集外售；混炼产生的有机废气通过集气罩收集经活性炭吸附装置吸附后高空排放。

（2）硫化

硫化工序采用直接硫化的方式进行，将天然橡胶直接置于蒸汽介质中进行硫化。胶料放置于模具中，硫化压力为3~9MPa，硫化温度为140~160℃，硫化时间为4.5~6min。硫化加热采用锅炉蒸汽直接加热方式，硫化过程中会产生H2S（G3）、有机废气VOCs（G4）及少量恶臭气体，还有部分橡胶次品（S2）产生。

（3）半边裁剪、研磨

硫化后将胶料从模具中取出呈半球体，用边料裁断机进行半边裁剪，再用圆盘磨边机进行研磨，将加工后的半边球胆研磨工序产生的粉尘（G5）通过自带吸尘机收集，其余无组织排放，裁剪工序会产生少量边角胶料（S3）。

（4）半边上糊、蒸胆固化

将裁剪成型的半球胆边上上糊，本项目采用天然乳胶作为粘接剂，将两个半球胆粘接后固化。固化通过蒸胆机加工成成型的球胆。固化温度一般为90℃，温度较低，胶料不产生有机废气。

（5）球心研磨

成型的球胆再通过圆盘磨边机进行研磨，产生的粉尘（G6）通过自带吸尘机收集，其余无组织排放。

（6）球心上糊、包布、揉圆

将成型的球胆表面用机器涂上天然胶浆，将裁剪好的毛呢布料粘接在球胆上，然后用揉圆机揉圆。此工序会产生裁剪毛呢布料产生的边角布料（S4）。

（7）蒸球、起毛、筛选

然后用蒸汽对网球进行蒸球、起毛机起毛加工，人工进行筛选。此工序产生不合格产品（S5）。

（8）烫字、包装

将合格的网球运入2#车间，用烫字机在网球表面印字，烫字机采用压力将布条上的字印刻在网球表面，此过程无油墨废气产生，最后将网球放入塑料罐中封罐包装，成品入库待售。

以上工艺从混炼挤出到筛选工序在1#车间完成，烫字及包装工序在2#车间完成。车间内布置见附图3.1-4。

物料及能源消耗

建设项目主要原辅料消耗见表3.3-1。能源消耗汇总见表3.3-2。

表3.3-1本项目主要原辅料消耗汇总表

| 序号 | 名称 | 年需求量t/a | 运输 | 存储方式 | 厂区储存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶 | 600 | 汽车 | 袋装 | 5 |
| 2 | 促进剂 | 12 | 汽车 | 袋装 | 4 |
| 3 | SPC防老剂 | 3 | 汽车 | 桶装 | 3 |
| 4 | 硫磺 | 18 | 汽车 | 袋装 | 2 |
| 5 | 氧化锌 | 27 | 汽车 | 袋装 | 5 |
| 6 | 硬脂酸 | 8 | 汽车 | 桶装 | 2 |
| 7 | 水杨酸 | 5 | 汽车 | 桶装 | 5 |
| 8 | 白碳黑 | 12 | 汽车 | 袋装 | 4 |
| 9 | 碳酸镁 | 64 | 汽车 | 袋装 | 5 |
| 10 | 碳酸钙 | 300 | 汽车 | 袋装 | 4 |
| 11 | 陶土 | 100 | 汽车 | 袋装 | 6 |
| 12 | 研磨粉 | 80 | 汽车 | 袋装 | 6 |
| 13 | 毛布 | 30（40万平方米） | 汽车 | - | 8 |
| 14 | 天然乳胶 | 30 | 汽车 | 桶装 | 4 |

表3.3-2本项目能源消耗汇总表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh/a | 120 | 当地供电网 |
| 2 | 新鲜水 | t/a | 1655 | 当地供水管网 |
| 3 | 柴油 | t/a | 20 | - |

主要原辅材料理化性质及毒性毒理

本项目所用的主要原辅材料、理化性质及毒性毒理详见表3.3-3。

表3.3-3   主要原辅材料理化性质及毒理毒性

| 序号 | 物料名称 | 成分 | 危规号 | 理化特性 | 燃爆危险性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶 | 不饱和橡胶烃 | — | 密度 0.9～0.93，溶于于苯、汽油、二硫化碳等，但不溶于乙酮和丙酮，无一定熔点，加热到 130～240℃后完全软化。使用温度范围：约 60℃～＋80℃。其主要化学组成成分是不饱和的橡胶烃。 | 可燃 | 低毒 |
| 2 | 碳酸钙 | 碳酸钙 | — | 分子量 100.0 密度： 2.93g∕cm3 熔点： 825°C 水溶性：几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解，不溶于醇。白色晶体或粉末。无臭、无味。露置空气中无反应，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。在 101.325 千帕下加热到 900℃时分解为氧化钙和二氧化碳。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 | 不可燃 | LC 50 ：450mg/kg(大鼠经口) |
| 3 | 硫磺（CAS号7704-34-9） | 硫磺 | — | 外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为 32.06，蒸汽压是 0.13kPa，闪点为 207℃，熔点为 119℃， 沸点为 444.6℃， 相对密度(水=1)为 2.0。硫磺不溶于水， 微溶于乙醇、醚， 易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。 | 与卤素、 金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物；爆炸极限 35~1400g/m3%（V/V） | LD50 ：8437mg/kg (大鼠经口)；属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒 |
| 4 | 促进剂 | 二硫化苯并噻唑 | — | 二硫化苯并噻唑，分子式 C6 H12N2S4 ；白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末，熔点 146~148℃，相对密度 1.29（水） ，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，溶于乙醇、苯、氯仿和二硫化碳 | 可燃，引燃温度 790℃，爆炸下限 12.6g/m3 | LD 50 ：870mg/kg（大鼠经口）LD 50 ： 800mg/kg（估计对人的致死量） |
| 5 | 氧化锌 | 氧化锌 | — | 外观和性状：白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。遮盖力是二氧化钛和硫化锌的一半。着色力是碱式碳酸铅的2倍。溶解性：溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。 | 不可燃 | 大鼠腹腔注射LD50：240mg/kg |
| 6 | 防老剂 SP-C | 苯乙烯化苯酚 | — | 苯乙烯化苯酚，强黄色或元色透明粘性液体，密度1.07-1.09，闪点 182℃，溶于甲苯、乙醇、丙酮、三氯乙烷，难溶于汽油，不溶于水 | 可燃 | 低毒，LD 50 ：3550mg/kg（大鼠经口） |
| 7 | 硬脂酸 | 十八碳烷酸 | — | 分子式 C18H36O2 ，带有光泽的白色柔软晶体，不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯、易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等，熔点 70℃，密度 0.87，闪点196℃，引燃温度 395℃ | 遇明火可燃 | 低毒 |
| 8 | 天然橡胶 | 顺-1，4-聚异戊二烯 | — | 天然橡胶具有优异的综合物理机械性能，在常温下具有很好的弹性。其密度为0.913g/cm，弹性模量为2-4MPa，约为钢铁的三万分之一 | 可燃 | 低毒 |

主要生产设备、公用设备

本项目主要生产设备、公用设备详见下表3.3-4。

表3.3-4本项目主要生产设备、公用设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器、配电柜 | 250KVA | 1套 | - |
| 2 | 4t锅炉 | DZL4-1.25-AII | 1台 | 温州锅炉厂 |
| 3 | 液压切胶机 | XQ6/760 | 1台 | 上海橡胶机械 |
| 4 | 密炼机 | X(S)-35 | 2台 | 大连通用 |
| 5 | 开方式炼胶机 | XK-400A | 3台 | 四川亚西 |
| 6 | 预热成型机 | JY-200 | 2台 | 上海德仁 |
| 7 | 胶粒提升机 | 600型 | 1套 | 扬州大鹏 |
| 8 | 平板硫化机 | XLB-Q-630 | 12台 | 湖州宏侨 |
| 9 | 修边机 | - | 4台 | 自制 |
| 10 | 边料裁断机 | 16孔 | 1台 | 自制 |
| 11 | 圆盘磨边机 | - | 8台 | 自制 |
| 12 | 柜式吸尘机 | - | 3台 | 温州 |
| 13 | 布袋吸尘机 | - | 5台 | 温州 |
| 14 | 沾胆机 | - | 2台 | 自制 |
| 15 | 二次加硫机 | 200D | 1台 | 台湾霖城 |
| 16 | 蒸胆机 | 160D | 5台 | 上海 |
| 17 | 泥胆机 | - | 1台 | 自制 |
| 18 | 切纸机（切白条）1台 | DQ210 | 1台 | 温州 |
| 19 | 打胶机 | - | 3台 | 自制 |
| 20 | 空气压缩机 | GA37 | 1台 | 无锡阿特拉斯 |
| 21 | 空气干燥机 | GL-60AT | 1台 | 浙江固力 |
| 22 | 揉园机 | - | 1台 | 江西九江 |
| 23 | 蒸球机 | DL-25T | 12台 | 青岛盛华隆 |
| 24 | 冲球机 | - | 1台 | 自制 |
| 25 | 摇臂裁布机 | XYJ-2A | 4台 | 江苏盐城雄鹰 |
| 26 | 龙门裁布机 | XYJ-1/25 | 1台 | 江苏盐城雄鹰 |
| 27 | 背胶机 | - | 1台套 | 江苏盐城雄鹰 |
| 28 | 气动夹布机 | - | 1台 | 自制 |
| 29 | 烫字机（封盖机） | FRP-150 | 6台 | 温州 |
| 30 | 封罐机 | GT4B2 | 1台 | 江西九江 |
| 31 | 双头铆钉机 | BD-100 | 1台 | 广西 |
| 32 | 热收缩机 | - | 1台 | 温州 |
| 33 | 半自动捆扎机 | - | 1台 | 友信包装机械 |
| 34 | 水泵 | - | 3台 | - |
| 35 | 二级活性炭吸附装置 |  |  |  |
| 36 | 布袋除尘器 |  |  |  |

设项目在生产中所用主要设备对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批）以及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号），本工程设施及设备均不违反国家产业政策。

物料平衡

#### 3.3.5.1项目物料平衡

建设项目物料平衡表详见表3.3-5，建设项目物料平衡图详见图3.3-2。

表3.3-5物料平衡表

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 天然橡胶 | 600 | 产品 | 网球 | 1200 |
| 2 | 促进剂 | 12 | 废气 | 投料粉尘 | 0.503 |
| 3 | SPC防老剂 | 3 |  | VOCs | 0.6 |
| 4 | 硫磺 | 18 |  |  |  |
| 5 | 氧化锌 | 27 |  | 研磨粉尘 | 2.437 |
| 6 | 硬脂酸 | 8 |  | 硫化氢 | 0.06 |
| 7 | 水杨酸 | 5 | 固废 | 边角胶料 | 5 |
| 8 | 白碳黑 | 12 |  | 边角布料 | 1.4 |
| 9 | 碳酸镁 | 64 |  | 不合格产品 | 1 |
| 10 | 碳酸钙 | 300 |  | 废橡胶 | 5 |
| 11 | 陶土 | 100 | 回用品 | 研磨粉 | 78 |
| 12 | 研磨粉 | 80 | / | / |
| 13 | 毛布 | 35 | / | / |
| 14 | 天然乳胶 | 30 | / | / |
| 合计 | 1294 | 合计 | 1294 |

#### 3.3.5.2项目硫元素平衡

本项目所用原料中含硫元素的主要物料有硫磺、促进剂。橡胶生产过程中，硫元素主要进入产品中，硫化温度约为150℃，在生产过程中硫元素几乎不会发生气化反应，硫元素大部分转入产品中。硫化工序中，硫磺和促进剂中硫元素加热减量＜0.5%。硫元素物料平衡见表 3.3- 6及图 3.3-3。

表3.3-6  项目硫元素平衡表

| 投入（t/a） | 产出（t/a） |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 物料用量 | 含量（%） | 数量 | 物料最终去向 | 数量 |
| 1 | 硫磺 | 18 | 70 | 12.6 | 进入产品 | 18.544 |
| 2 | 促进剂 | 12 | 50 | 6 | 废气 | 0.056 |
| 合计 | 18.6 | / | 18.6 |

图3.3-3  项目硫元素含量平衡图 （t/a）

#### 3.3.5.3建设项目水汽平衡

该项目用水单元主要为：锅炉用水、办公区生活用水和厂区绿化用水。

（1）锅炉用水

项目设锅炉房一座，内设一台4t/h蒸汽锅炉，锅炉蒸汽为生产车间提供热源，全部为间接加热，锅炉蒸汽不直接与物料接触，锅炉气凝水经软化后全部作为锅炉入炉水回用，不足部分由新鲜水补给。锅炉用水1650t/a，其中补充新鲜用水量250t/a，产生软化废水约为100t/a。项目软化废水水质较好，可作为厂区周边绿化用水。

（2）生活用水

项目全厂共有职工100人，全年工作300d，由于厂区内不设食堂，职工在外用餐，因此职工生活用水主要为饮水及厕所用水，用水量较少，职工生活用水量约为400m3/a。生活污水排放系数取为0.8，生活污水排放量为320m³/a，生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N等。建设项目生活污水厂区地埋式污水处理设施后回用于厂区绿化。

（3）绿化用水

本项目绿化面积500m2，绿化用水以2.5L/m2·d，则绿化新鲜水用水量约375m³/a，绿化用水全部经蒸发、蒸腾、土地下渗等损耗。

（6）初期雨水：

本项目主要生产装置均设置在生产车间内，初期雨水计算参考《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）规范推荐的一次降雨污染雨水总量按15mm-30mm与污染区面积的乘积来计算调节池容积，降水量15mm-30mm的确定，这里取20mm。项目污染区主要是车辆道路运输区域，此面积按照300m2 计，则项目初期雨水量为6m³/次，年暴雨降雨次数按照8次计算，则初期雨水量约48m³ /a。初期雨水通过管网汇集到蓄水池，定期外运至农田灌溉。

本项目无设备清洗废水等生产废水外排，此外，据建设单位提供的资料，本项目厂区地坪和生产车间采用扫帚清洁，不使用水对车间地坪等进行冲洗，因此无冲洗废水外排。

建设项目水汽平衡图详见图3.3-4。

## 建设期污染源分析

由于建设单位租赁章集街道工业集中区现有厂房，厂房已建设完成，施工期主要为厂房装修及设备安装，无土建工程，在建设施工期，各项施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等。

（1）废水

建设期的废水主要为施工人员生活污水以及生产废水。

①生活污水

预计建设期同时施工的人数约为30人，其生活用水量按0.1m3/d·人计，产生的生活污水量为2.4m3/d。COD浓度为350mg/L，SS浓度为200mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，总磷浓度为3.0mg/L，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d。本项目施工高峰期施工人员约30人。施工人员生活污染物排放量预测值见表3.3-1。

表3.3-1  施工人员生活污染物排放量统计

| 污染物 | COD | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 350 | 200 | 25 | 3.0 |
| 污染负荷（kg/d） | 0.84 | 0.48 | 0.06 | 0.0072 |

建设期生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。

②施工生产废水

包括钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有泥沙，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。

建设期产生的生产废水，经临时沉淀池和隔油池处理后回用于道路洒水降尘，建设期结束后，拆除临时沉淀池和隔油池。

（2）废气

本工程建设期大气污染物主要有施工粉尘，主要来自施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘等。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。

（3）施工噪声

噪声是建设期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆以及各种装修机械，类比调查噪声值为75～80dB。

现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

（4）固体废弃物

①生活垃圾

施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则施工高峰期的垃圾产生量为15kg/d，施工期约6个月，则生活垃圾产生量为2.7t，生活垃圾委托环卫部门定期外运处置。

②建筑垃圾

建筑垃圾主要为石子、混凝土块、砖头瓦块、水泥块等。建筑施工垃圾产生量按1×104m2建筑施工面积产生建筑垃圾550t来计算，本项目建筑面积合计17329m2，则建筑垃圾的产生量为953.1t，委托环卫部门定期外运处置。

建设期固体废物产生情况见表4.3-3。

表4.3-3建设期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公 生活 | 固态 | 50%水分 | — | — | — | 99 | 2.7 |
| 2 | 建筑垃圾 | 一般工业固体废物 | 建筑 施工 | 固态 |  | — | — | — | 86 | 953.1 |

  - 运营期污染源分析

水污染物源强

建设项目产生的主要废水为员工生活废水、锅炉软化废水。项目共有员工100人，生活用水400t/a，按损耗20%计，排水量为320t/a，产生的生活废水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。

建设项目拟设4t/h蒸汽锅炉用于供热，锅炉新鲜用水250t/a，产生锅炉软化浓水100t/a，锅炉软化浓水属洁净下水，可用于厂区周边绿化。

本项目无设备清洗废水等生产废水外排，此外，据建设单位提供的资料，本项目厂区地坪和生产车间采用扫帚清洁，不使用水对车间地坪等进行冲洗，因此无冲洗废水外排。

建设项目废水污染物排放情况详见表3.4-1。

表3.4-1  建设项目废水污染物产生及排放一览表

| 编号 | 废水量 t/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 | 治理 措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 生活污水 | 320 | pH | 6—9 | 地埋式污水处理设施 | —— | —— | 厂区绿化 |
|  |  | COD | 400 | 0.128 |  | 70 | 0.0224 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.096 |  | 10 | 0.0032 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.008 |  | 5 | 0.0016 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0016 |  | 0.5 | 0.0002 |  |
| 锅炉软化废水 | 100 | COD | 100 | 0.01 | —— | 100 | 0.01 | 周边绿化 |
|  |  | SS | 70 | 0.007 |  | 70 | 0.007 |  |

注：执行标准浓度为《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中单位胶料实际排水量不高于单位胶料基准排水量的情况下的标准浓度。若单位胶料实际排水量超过单位胶料基准排水量， 须将实测水污染物浓度换算为水污染物基准水量排放浓度，并以水污染物基准水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。根据项目情况，建设项目单位胶料实际排水量为0.7m3/t胶料<7m3/t胶料。

大气污染物源强

本项目产生主要废气有投料粉尘（G1）、混炼废气（G2）、硫化废气（G3、G4）、硫化过程中产生的恶臭气体、研磨粉尘（G5、G6）、锅炉产生锅炉废气。

- 投料粉尘（G1）

项目投料采用人工投料的方式进行，主要原辅材料中碳酸钙、碳酸镁、氧化锌、陶土、白碳黑为粉末状，粒径较小，投料过程中会产生少量逸散粉尘，其余助剂均为晶体状或者液态物质或粒径较大，不会产生逸散的粉尘。

根据类比同类企业以及厂家提供资料，投料粉尘产生量为粉状原料投料量的1‰，则本项目产生粉尘0.503t/a，粉尘主要成分为碳酸钙、碳酸镁、氧化锌、陶土、白碳黑。产生的粉尘通过炼胶机投料口上方集气罩+布袋除尘器收集处理，集气罩+布袋除尘器对粉尘的收集效率为90%，处理效率为99%，最终布袋收集0.448 t/a，粉尘无组织排放量为0.055t/a。

- 混炼废气（G2）

项目混炼在炼胶机中进行，混炼机为半封闭设备，混炼温度约为90℃，炼胶过程中会挥发出少量有机废气（以VOCs表征）。根据类比同类企业以及厂家提供资料中混炼废气产生系数，有机废气产生量为胶料的0.5‰，则本项目混炼工序中产生的VOCs 0.3t/a。产生的有机废气经混炼机上方集气罩收集后通入活性炭吸附装置经15m高排气筒（1#）排放。集气罩对有机废气的捕集效率可达90%，吸附效率95%，处理风量为5000m3/h。最终VOCs有组织排放量为0.013t/a，无组织排放量0.03t/a。由于混炼废气与硫化废气最终一起合并后处理排放，因此排放风量按10000m3/h计，则混炼工序中产生的VOCs有组织排放浓度为0.542mg/m3。

- 硫化废气（G3、G4）

橡胶硫化废气是一种成分极其复杂的有机和无机气体混合物， 硫化废气中有多达 138 种以上的组分，可定性的有机组分 58 种，含硫化合物 9 种，其中含量较多的是二氧化碳、二氧化硫、烷烃、芳烃、多环芳烃、有机酸、酚类等物质，有 80 种组分因受到现有测试条件限制未能确定，可见其成分之复杂。从目前的监测手段来看，废气中各成分分子结构主要有：C—H、C—C、C=C、C—N、C=N、C—S、C=S、C—O、C=O、O—H、N—N、S—N 等化学键构成。本次环评主要考虑硫化过程中产生的有机废气VOCs和硫化氢。

根据类比类比同类企业以及厂家提供资料，硫化过程中产生的H2S按用胶量的0.01%计，有机废气VOCs按用胶量的0.05%计，则本项目H2S产生量为0.06t/a，有机废气VOCs产生量为0.3t/a。根据硫化机的运行工况，硫化机不会在同一时间全部开模，不会在短时间内形成硫化工艺废气全部排放的最大源强。考虑到硫化机开模的规律，结合车间的换风频率，将硫化工艺废气的排放作为连续源分析。产生的硫化废气通过平板硫化机上方的集气罩收集，通过负压送排风系统收集至管道中与混炼废气合并。集气罩对硫化废气捕集率取90%，处理风量为5000m3/h，收集后同混炼废气合并，经活性炭处理设施处理后通过15m高排气筒（1#）排放。活性炭吸附装置对废气的处理效率可达95%，最终H2S有组织排放量为0.0027t/a，无组织排放量为0.006t/a； VOCs有组织排放量为0.013t/a，无组织排放量0.03t/a。由于混炼废气与硫化废气最终一起合并后处理排放，因此排放风量按10000m3/h计，则混炼工序中产生的VOCs有组织排放浓度为0.542mg/m3，H2S有组织排放浓度为0.113 mg/m3。

（3）恶臭气体

恶臭气体是在橡胶生产硫化高温加热工序，化学物质发生化学反应，挥发而生成。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）定义，恶臭气体是指：一切刺激嗅觉引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，臭气浓度是指：恶臭气体（包括异味）用无臭气体进行稀释， 稀释到刚好无臭时，所需的稀释倍数。臭气浓度是恶臭污染物影响的综合性指标，因此用本项目用臭气浓度指标来衡量项目生产过程中排放的恶臭污染程度。类比同类企业以及厂家提供资料，本项目硫化工序臭气浓度约为400（无纲量）。经活性炭吸附装置处理后，最终排放臭气浓度约为20（无纲量）。

- 研磨粉尘（G5、G6）

加工后的半边球胆以及成型的球胆需通过圆盘磨边机进行研磨，使其表面光滑，研磨过程中产生的研磨粉尘主要为胶料粉末以及研磨粉，通过类比同类企业，研磨过程产生的粉尘约2.437t/a，通过自带吸尘机收集，捕集效率按90%计，去除率达95%，则无组织排放量为0.354 t/a，吸尘机收集量为2.083 t/a。

- 锅炉废气

本项目蒸汽锅炉燃料为轻柴油，柴油年用量为100t/a，柴油燃烧废气经锅炉自带15高排气筒（2#）直接排放。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》工业锅炉产排污系数表给出的计算参数，柴油燃烧废气及污染源产生量见表3.4-2。本项目（2#）排气筒排放的有组织废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘，排放量分别0.15t/a、0.185t/a、0.013t/a，排放浓度分别为142.9mg/m3、175mg/m3、12.5mg/m3。SO2、NOx和烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定的排放标准。

表3.4-2  柴油燃烧废气及污染物产生量

| 污染物 | 柴油燃烧产物系数 | 污染物排放量 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 执行标准浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 1.78万m3/t-原料 | 178万m3/a | - | — |
| SO2 | 19S kg/t-原料 | 0.15t/a | 142.9 | 200 |
| NOx | 3.67 kg/t-原料 | 0.185t/a | 175 | 250 |
| 烟尘 | 0.26 kg/t-原料 | 0.013t/a | 12.5 | 30 |

注：SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。本项目所采用的柴油中含硫量（S%）为0.08%，则S=0.08。

根据上述分析，建设项目大气污染物产污源强详见表3.4-3，有组织排放废气产生及排放情况详见表3.4-4，有组织大气污染源收集处理排放流程见图3.3-5。无组织排放废气产生及排放情况详见表3.4-5。

表3.4-4  建设废气源强产生情况汇总

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混炼工序 | 投料粉尘 | 0.503 | 0.453 | - | 0.05 |
|  |  | VOCs | 0.3 | 0.257 | 0.013 | 0.03 |
| 2 | 硫化工序 | 硫化氢 | 0.06 | 0.0513 | 0.0027 | 0.006 |
|  |  | VOCs | 0.3 | 0.257 | 0.013 | 0.03 |
|  |  | 恶臭浓度* | 400 | 380 | 20 | - |
| 3 | 研磨工序 | 研磨粉尘 | 2.437 | 2.083 | - | 0.354 |
| 4 | 蒸汽锅炉 | SO2 | 0.15 | 0 | 0.15 | - |
|  |  | NOx | 0.185 |  | 0.185 | - |
|  |  | 烟尘 | 0.013 | 0 | 0.013 | - |

注：恶臭气体浓度无纲量。

表3.4-5  无组织废气排放情况汇总

| 编号 | 污染源 位置 | 污染 工序 | 污染物 名称 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 面源高度 | 面源面积 |
| 1 | 1#生产车间 | 混炼工序 | 投料粉尘 | 0.0208 | 0.05 | 8m | 1800m2 |
|  |  |  | VOCs | 0.0125 | 0.03 |  |  |
| 2 |  | 硫化工序 | 硫化氢 | 0.0025 | 0.006 |  |  |
|  |  |  | VOCs | 0.0125 | 0.03 |  |  |
| 3 |  | 研磨工序 | 研磨粉尘 | 0.1475 | 0.354 | 8m | 1800m2 |

项目有组织大气污染源收集处理排放流程图见图3.4-5。

图3.4-5  项目有组织大气污染源收集处理排放流程图

表3.4-4  建设项目有组织废气排放情况一览表

| 排 气 筒 | 污染源名称 | 排气量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 (%) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度* (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |  |
| 1# | 混炼工序 | 5000 | VOCs | 22.5 | 0.1125 | 0.27 | 活性炭吸附装置 | 95 | 0.542 | 0.0054 | 0.013 | 10 | 1.0 | 15 | 0.4 | 40 | 2400 |
|  | 硫化工序 | 5000 | 硫化氢 | 4.5 | 0.0225 | 0.054 |  |  | 0.113 | 0.001 | 0.0027 | / | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 22.5 | 0.1125 | 0.27 |  |  | 0.542 | 0.0054 | 0.013 | 10 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 恶臭浓度* | 400 | / | / |  |  | 20 | / | / | / | 2000 |  |  |  |  |
| 2# | 蒸汽锅炉 | 2800 | SO2 | 142.9 | 0.4 | 0.15 | 直排 | / | 142.9 | 0.4 | 0.15 | 200 | / | 15 | 0.2 | 50 | 375 |
|  |  |  | NOX | 175 | 0.49 | 0.185 |  | / | 175 | 0.49 | 0.185 | 250 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 12.5 | 0.035 | 0.013 |  | / | 12.5 | 0.035 | 0.013 | 30 | / |  |  |  |  |

注：恶臭浓度无纲量。

非正常工况下的废气污染物排放主要是废气处理设施失效（即布袋除尘器、活性炭吸附装置发生故障失效），废气不处理废气未经处理直接排放。建设项目事故及非正常排放源强见表3.4-6。

表3.4-6 非正常工况下废气污染物排放情况

| 污染源位置 | 产生工序 | 事故内容 | 排气量 (m3/h) | 污染物名称 | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 混炼、硫化工序 | 活性炭吸附装置故障 | 10000 | 硫化氢 | 0.0225 | 0.054 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.225 | 0.54 |
|  | 投料工序 | 布袋除尘器故障 | - | 投料粉尘 | 0.21 | 0.503 |
|  | 研磨工序 | 研磨机吸尘器故障 |  | 研磨粉尘 | 1.015 | 2.437 |

噪声源强

本项目噪声主要来自空压机、混炼机、硫化机、泵、风机等产生的噪声。

建设项目尽量选用低噪声设备，并采取了减震、隔声和消声等降噪措施，噪声源强情况见表3.4-7。

表3.4-7  建设项目噪声产生及治理情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 声压级 （dB（A）） | 车间名称 | 距厂界位置（m） | 治理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 液压切胶机 | 1 | 70 | 1#生产车间 | 20 | 85 | 120 | 60 | 合理布局+减振、绿化隔声 |
| 2 | 密炼机 | 2 | 75 |  | 25 | 85 | 115 | 60 |  |
| 3 | 开方式炼胶机 | 3 | 70 |  | 30 | 85 | 110 | 60 |  |
| 4 | 预热成型机 | 2 | 80 |  | 20 | 85 | 100 | 60 |  |
| 5 | 平板硫化机 | 12 | 60 |  | 20 | 50 | 120 | 130 |  |
| 6 | 裁布机 | 5 | 60 |  | 25 | 50 | 115 | 130 |  |
| 7 | 修边机 | 4 | 70 |  | 30 | 50 | 110 | 130 |  |
| 8 | 边料裁断机 | 1 | 70 |  | 40 | 50 | 100 | 130 |  |
| 9 | 圆盘磨边机 | 8 | 80 |  | 30 | 50 | 110 | 130 |  |
| 10 | 水泵 | 3 | 85 | 锅炉房 | 40 | 110 | 60 | 30 |  |
| 11 | 封罐机 | 3 | 85 | 2#生产车间 | 30 | 85 | 110 | 60 |  |

固废源强

按照《江苏省环境保护厅关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办[2013]283号)要求，建设项目固体废物主要有：

（1）废橡胶（S1、S2）

建设项目生产过程中，混炼、挤出工序、硫化工序会产生废橡胶。根据现有项目生产情况产生的橡胶次品约占胶料的0.5%，则本项目次品橡胶产生量为5t/a，产生的废橡胶集中收集后外售，不进行回用。

（2）除尘器集尘

投料过程中投料口产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，其余无组织排放，经布袋除尘器收集的粉尘可进行回用。根据布袋除尘器的捕集及处理效率可计算出此部分收集粉尘0.448t/a，收集的粉尘可由厂家回用。

研磨过程是用圆盘磨边机对球胆进行研磨，同时加工过程中加入研磨粉。研磨工序产生的粉尘通过自带吸尘机收集，根据捕集效率及吸尘机处理效率计算出收集的研磨粉尘约2.083t/a，研磨粉尘主要为胶料粉末以及研磨粉，收集后外售。

（3）边角胶料（S3）、边角布料（S4）、不合格品（S5）

球心半边裁剪过程中产生边角胶料约5t/a，筛选过程中产生的不合格品约1t/a，收集后外售。

裁剪成型的之后的球胆在表面涂覆上粘接剂，进行毛呢布料粘接。根据产品的形状外观不同对毛呢布料进行裁剪，裁剪会产生少量的废布料，根据现有项目的生产情况，此部分布料产生量约为1.4t/a，产生的废布料集中收集后由毛呢生产厂商定期回收。

（4）废活性炭

建设项目炼胶废气、硫化废气采用活性炭吸附装置进行吸附处理，活性炭吸附装置主要采用活性炭颗粒对有机废气进行吸附。活性炭颗粒对有机废气的饱和吸附容量在0.3-0.4kg/kg，本项目采用一套活性炭吸附装置，运营后，全厂可捕集有机废气0.5643t/a，活性炭吸附能力按0.32kg/kg计，则本项目理论产生废活性炭1.76t/a。活性炭使用效率以90%计，则本项目实际活性炭需求量为1.96t/a。据《国家危险废物名录》，吸附有机废气之后的废活性炭属于危险废物（HW49），本项目产生的危险废物量为1.96t/a，交由有资质的单位进行处置。本评价要求建设单位在建设项目试生产运营之前与相关危险废物处理处置单位签订危险废物处置合同，车间设危废暂存堆放区。

（5）含油废弃物

本项目机械设备运行过程中需定期检查、维护保养。在检修过程中会产生少量更换机油、擦拭抹布等含油废弃物，此类含油废弃物由检修单位直接运走处置，不在厂区堆放，故不作分析。

（6）生活垃圾

本项目建成后，员工100人，职工生活垃圾产生按照每人每天0.5kg计，则年产生生活垃圾约为15t/a，收集后由当地环卫部门清运。

（7）废桶

本项目部分原辅材料用桶包装，产生废包装桶约0.5t/a（包括防老剂、硬脂酸、水杨酸、天然乳胶废包装桶），由供应商回收利用，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物的复函》（环函【2014】126号）中说明，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物，按有关要求对其进行管理。

（8）污水处理污泥

项目地埋式污水处理系统年产生污泥约0.1t/a，由环卫部门定期清运。

建设项目运营期固体废物产生及治理情况见表3.4-8、3.4- 9。

表3.4-8  建设项目运营期固体废物属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废橡胶 | 混炼、硫化工序 | 固态 | 橡胶 | 5 | √ | / | 《固体废物鉴别导则（试行）》 |
| 2 | 布袋收尘 | 混炼工序 | 固态 | 辅料 | 0.448 | √ | / |  |
| 3 | 除尘器集尘 | 研磨工序 | 固态 | 胶料、研磨粉尘 | 2.083 | √ | / |  |
| 4 | 废毛呢布料 | 粘接 | 固态 | 布料 | 1.4 | √ | / |  |
| 5 | 边角胶料 | 裁剪 | 固态 | 胶料 | 5 | √ | / |  |
| 6 | 不合格品 | 筛选 | 固态 | 橡胶 | 1 | √ | / |  |
| 7 | 废活性炭 | 活性炭处理装置 | 固态 | 炭 | 1.96 | √ | / |  |
| 8 | 含油废弃物 | 机械检修 | 固态 | 废机油 | 0.1 | √ | / |  |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | — | 15 | √ | / |  |
| 10 | 污泥 | 地埋污水处理设备 | 固态 | — | 0.1 | √ | / |  |
| 11 | 废桶 | 原辅料包装 | 固态 | — | 0.5 | √ | / | 环函[2014] 126号复函 |

表3.4-9  建设项目营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废橡胶 | 一般固废 | 混炼、硫化工序 | 固态 | 橡胶 | — | — | — | 62 | 5 |
| 2 | 布袋收尘 | 一般固废 | 混炼工序 | 固态 | 辅料 | — | — | — | 84 | 0.448 |
| 3 | 除尘器集尘 | 一般固废 | 研磨工序 | 固态 | 胶料、研磨粉尘 | — | — | — | 84 | 2.083 |
| 4 | 废毛呢布料 | 一般固废 | 粘接 | 固态 | 布料 | — | — | — | 99 | 1.4 |
| 5 | 边角胶料 | 一般固废 | 裁剪 | 固态 | 胶料 | — | — | — | 62 | 5 |
| 6 | 不合格品 | 一般固废 | 筛选 | 固态 | 胶料 | — | — | — | 62 | 1 |
| 7 | 废活性炭 | 危险废物 | 活性炭处理装置 | 固态 | 炭 | 《国家危险固废名录》 | T | HW49 | 900-041-49 | 1.96 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固态 | — | — | — | — | 99 | 15 |
| 9 | 废桶 | 一般固废 | 原辅料包装 | 固态 | — | — | — | — | - | 0.5 |
| 10 | 污泥 | 一般固废 | 地埋污水处理设备 | 固态 | — | — | — | — | 99 | 0.1 |

污染物“三本帐”核算

本项目污染物“三本帐”核算情况见表3.4-10。

表3.4-10 建设项目污染物“三本帐”核算表    （单位t/a）

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | ]排放量（t/a） | 申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 0.54 | 0.514 | 0.026 | 0.026 |
|  | 硫化氢 | 0.054 | 0.0513 | 0.0027 | 0.0027 |
|  | SO2 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
|  | NOX | 0.185 | 0 | 0.185 | 0.185 |
|  | 烟尘 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.013 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 2.94 | 2.536 | 0.404 | — |
|  | VOCs | 0.06 | 0 | 0.06 | — |
|  | 硫化氢 | 0.006 | 0 | 0.006 | — |
| 固废 | 一般工业固废 | 14.083 | 14.083 | 0 | — |
|  | 危险固废 | 1.96 | 1.96 | 0 | — |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | — |

注： 废水排放为厂区内绿化用，不外排，不申请总量。

- 建设项目环境现状调查与评价

  - 自然环境

地理位置

沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖一个国家级开发区，6个街道，34个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口193.57万人，县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。

建设项目北面隔温州路为江苏喜美乐有限公司；东面为苏美图服饰；南面为空厂房及空地，西面为沭阳县浩强塑料制品厂。项目周边概况照片见下图。

| 本项目地块东侧 | 本项目地块南侧 |
| --- | --- |
| 本项目地块西侧 | 本项目地块北侧 |
| 本项目地块 | 本项目地块 |

图4.1-1本项目周边实景概况

地形地貌

沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其他占10%。地震烈度7度。

气候气象特征

建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见4.1-2，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11%，次主导风向为NE，频率为10%，静风频率为9%。

沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75%，年平均风速3.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。其主要气象气候特征见表4.1-1。

表4.1-1区域气象特征参数表

| 气象要素 | 数值 |
| --- | --- |
| 气温 | 多年平均气温℃ | 14.1 |
|  | 多年平均最高气温℃ | 26.8 |
|  | 年平均最低气温℃ | -0.5 |
|  | 极端最低气温℃ | -23.4 |
|  | 极端最高气温℃ | 40 |
| 湿度 | 历年平均相对湿度% | 74 |
|  | 最大相对湿度% | 89% |
|  | 最小相对湿度% | 49 |
| 降水量 | 最大降雨量（毫米） | 1647.1 |
|  | 最小降雨量（毫米） | 573.9 |
|  | 多年平均降雨量（毫米） | 900.6 |
| 霜 | 无霜期（天） | 208 |
| 日照总时 | 多年平均数日照总时（小时） | 2291.6 |
| 风 | 平均风速（m/s） | 3.8 |
|  | 最大风速（m/s） | 7.2 |

建设项目拟建地区全年风玫瑰图见图4.1-2。

图4.1-2沭阳县全年风频玫瑰图

水文情况

沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。

新沂河：发源于山东省境内，其流向在山东省境内自北向南，进入江苏后则转为偏东方向，流经沭阳县合沟镇、瓦窑镇、草桥镇、港头镇、棋盘镇后注入骆马湖，在骆马湖东新店镇出湖，向东入海。新沂河在入湖前有华沂漫水闸，出湖有嶂山闸。为保持骆马湖和京杭运河的水位，嶂山闸只在汛期泄洪时开启，开时闸前后水位相差5m以上，闸下基本无水流，河床裸露。

新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准；上游新沂、山东等地造纸厂等生产废水经新沂河流经扎下王庄节水闸流入北偏泓。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。

沂南河：沂南河为区域纳污河流，沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。

建设项目所在地区域水系及水环境概况具体见图4.1-3。

生态环境概况

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85%以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。

工园区所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已大量减少。

  - 社会环境概况

区域社会环境概况

沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。

2015年沭阳县人均GDP首次突破4万元。按常住人口计算，据统计，2010年，沭阳县人均GDP刚突破2万元，2012年突破3万元，2015年，沭阳县人均GDP为40719元，首次突破4万元，进入中等收入阶段。五年间人均GDP增长了1.06倍，平均每年增加4243元。

继入选工信部首批“全国工业百强县”（位列第78位）和“国家知识产权强县工程试点县”后，沭阳又成功申报为国家可持续发展试验区，实现全市零的突破。2015年，沭阳县坚持“工业强县、产业兴县”发展战略，全面聚焦新型工业化，加快推进工业经济转型发展，保持了工业经济健康平稳发展势头。

一是有效投入不断增加，发展后劲不断增强。全县引进协议投资亿元以上工业项目60个，协议投资金额194.49亿元。乡镇累计引进入驻标准化厂房项目435个，协议利用标准化厂房面积206万平方米，设备投入3.23亿元；新增标准化厂房以外工业项目160个，设备投入3.2亿元；实现50万元以上技改项目86个，设备投入2.3亿元。

二是主要指标稳步增长，工业总量再攀新高。实现工业销售收入、工业入库增值税440.4亿元、10.5亿元，同比分别增长16.4%、12.2%，总量分别位居苏北县（市）第2位、第1位；工业用电量达28.85亿度，同比增长3.6%，高于全市增速1.5个百分点。

三是转型发展扎实推进，工业质量不断提升。着力实施“511”工程， 1000万元以上技术改造投入36.24亿元，完成兼并重组企业17家，完成股改企业5家，挂牌上市企业5家；新增开票销售收入2000万元以上企业137家。制定专门扶持政策明确转型方向，淘汰了一批高能耗、低质态的“僵尸”企业、落后企业，产业结构进一步优化。

四是产业集聚步伐加快，主导产业稳定领先。“3+3”主导产业销售同比增长19.5%，比全县工业销售高出3.1个百分点，木材加工产业销售收入达72.15亿元，总量继续居全省首位，纺织服装产业销售收入达63.11亿元，总量居苏北前列。软件园被认定为省级创业示范基地，“沭阳包覆纱”创成“中国知名品牌示范区”区域品牌，纺织纤维新材料产业园获全国纺织服装行业“十大园区”称号。

五是镇村工业快速发展，贡献水平持续提高。乡镇共有工业开票企业1986家，比去年增加392家。其中开票销售收入超亿元企业25家，比去年增加3家，超2000万元的246家，比去年增加62家。共实现工业开票销售收入227.8亿元，同比增长23.33%；实现工业增值税6.45亿元，同比增长12.23%。

六是发展环境不断优化，要素制约有效缓解。成立了昆沭产业转移服务中心，建立首期5000万元的昆沭产业转移引导专项资金。着力解决转型发展中的要素瓶颈，年末工业贷款余额占全部贷款余额比重达35.9%，比全市平均水平高11.7个百分点；依托企业新建省级以上研发机构11个，获批国家级高新技术企业12家；获批省“双创计划”人才6个、“千人计划”专家13人。

教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4A学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。

科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2015年，沭阳县国家高新技术企业数量将突破40家。2015年全县企业研发机构已申请专利1830件，授权专利570件，申报省高新技术产品35项。

医疗保障水平稳步提高，2015年全县共拥有各级各类医疗卫生机构696家。其中三级综合医院1所、三级中医院1所、二级综合医院5所、二级专科医院3所、一级医院51所、疾控中心1所、妇幼保健所1所、皮肤病防治院1所、卫生监督所1所、计划生育指导站1所、乡镇（含农场）卫生院37所、卫生计生服务中心3所、诊所（含门诊部、医务室）113所、社区卫生服务站28所、村卫生室449所。

社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。

截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。

文物与景观

沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。

  - 环境质量现状评价

大气环境质量现状评价

#### 大气环境质量现状监测

（1）监测范围及布点

根据本项目所在地的大气环境功能区划以及本项目废气污染物的特征，监测因子为监测因子为：SO2、NO2、TSP、PM10 、H2S、VOCs，监测点具体位置见图4.3-1和表4.3-1。

表4.3-1现状监测布点一览表

| 序号 | 监测点 | 距离(m) | 方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | / | / | SO2、NO2、TSP、PM10 、H2S、VOCs及监测期间的气象要素 | 连续7天 |
| G2 | 项目所在地下风向（何庄） | 1500 | SW |  |  |
| G3 | 项目所在地上风向（河南庄） | 1400 | NE |  |  |

（2）监测时段与采样频率

本项目现场监测由无锡市中证检测技术有限公司2016年3月9日-2016年3月15日连续监测7天。SO2、NO2、H2S、VOCs的1h平均浓度每天监测4次（02∶00、 08∶00、14∶00、20∶00 各一次），每次采样时间45分钟；TSP、PM10的24h平均浓度每天监测一次，TSP每次监测时间24小时、PM10每天监测时间不小于20小时。

（3）现状监测期间的气象资料

监测期间的气象条件见表4.3-2。

表4.3-2监测期间气象条件

| 项目 参数 日期 | 时间 | 风向 | 风速 (m/s) | 气压 （hpa） | 气温 （℃） | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.3.9 | 02:00 | N | 2.6 | 102.6 | 3.3 | 晴 |
|  | 08:00 | N | 2.4 | 102.4 | 5.3 | 晴 |
|  | 14:00 | N | 2.1 | 102.3 | 6.4 | 晴 |
|  | 20:00 | N | 2.5 | 102.1 | 3.6 | 晴 |
| 2016.3.10 | 02:00 | N | 2.8 | 102.1 | 3.8 | 晴 |
|  | 08:00 | N | 2.3 | 102.2 | 5.6 | 晴 |
|  | 14:00 | N | 2.1 | 102.8 | 6.8 | 晴 |
|  | 20:00 | N | 2.5 | 102.1 | 3.1 | 晴 |
| 2016.3.11 | 02:00 | N | 3.1 | 103.4 | 4.1 | 晴 |
|  | 08:00 | N | 2.4 | 103.1 | 6.8 | 晴 |
|  | 14:00 | N | 2.1 | 102.3 | 9.7 | 晴 |
|  | 20:00 | N | 2.9 | 103.2 | 5.1 | 晴 |
| 2016.3.12 | 02:00 | N | 1.8 | 103.1 | 4.1 | 多云 |
|  | 08:00 | N | 1.6 | 103.2 | 6.1 | 多云 |
|  | 14:00 | N | 1.4 | 102.1 | 10.3 | 多云 |
|  | 20:00 | N | 1.5 | 102.3 | 6.6 | 多云 |
| 2016.3.13 | 02:00 | N | 2.8 | 102.7 | 5.7 | 多云 |
|  | 08:00 | N | 2.7 | 102.4 | 7.1 | 多云 |
|  | 14:00 | N | 2.6 | 102.1 | 10.8 | 多云 |
|  | 20:00 | N | 2.5 | 102.7 | 6.3 | 多云 |
| 2016.3.14 | 02:00 | NE | 2.7 | 102.6 | 4.3 | 晴 |
|  | 08:00 | NE | 2.4 | 102.4 | 6.8 | 晴 |
|  | 14:00 | NE | 2.1 | 102.5 | 10.7 | 晴 |
|  | 20:00 | NE | 2.5 | 102.6 | 5.8 | 晴 |
| 2016.3.15 | 02:00 | SE | 1.8 | 102.2 | 4.6 | 多云 |
|  | 08:00 | SE | 1.5 | 102.4 | 7.4 | 多云 |
|  | 14:00 | SE | 1.5 | 102.2 | 11.3 | 多云 |
|  | 20:00 | SE | 1.7 | 102.1 | 5.1 | 多云 |

（4）样品分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

（5）监测结果分析

监测结果详见表4.3-3。

表4.3-3监测结果统计汇总（浓度单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测项目 | 1h平均浓度监测结果 | 24h平均浓度监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大单因 子指数 | 超标率（%） | 浓度范围 | 最大单因 子指数 | 超标率（%） |
| G1 | SO2 | ND~0.367 | 0.734 | 0 | / | / | / |
|  | NO2 | ND~0.034 | 0.17 | 0 | / | / | / |
|  | PM10 | / | / | / | 0.065~0.139 | 0.93 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | 0.095~0.165 | 0.55 | 0 |
|  | H2S | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.0424~0.109 | 0.182 | 0 | / | / | / |
| G2 | SO2 | ND ~0.067 | 0.134 | 0 | / | / | / |
|  | NO2 | ND ~0.038 | 0.19 | 0 | / | / | / |
|  | PM10 | / | / | / | 0.067~0.096 | 0.64 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | 0.087~0.133 | 0.44 | 0 |
|  | H2S | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.0133~0.136 | 0.227 | 0 | / | / | / |
| G3 | SO2 | ND~0.091 | 0.182 | 0 | / | / | / |
|  | NO2 | ND~0.029 | 0.145 | 0 | / | / | / |
|  | PM10 | / | / | / | 0.059~0.130 | 0.87 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | 0.077~0.170 | 0.57 | 0 |
|  | H2S | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.0313~0.247 | 0.412 | 0 | / | / | / |

注：ND表示未检出，SO2检出限为0.007mg/m3，NO2检出限为0.005mg/m3，H2S检出限为0.001mg/m3。

#### 大气环境质量现状评价

（1）评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

Iij=Cij/Csj

式中：Iij--第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij--第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；

CSj--第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（2）评价结果

由表4.3-3大气环境现状监测结果，评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP监测因子浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。硫化氢监测因子浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求；VOCs监测因子浓度值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。总体而言，本区大气环境现状质量较好。

地表水环境现状评价

#### 地表水环境现状监测

（1）监测断面与测点布设、监测因子

监测因子：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、硫化物及有关水文要素。

监测时间和频次：现场监测由无锡市中证检测技术有限公司于2016年3月10日~12日，连续监测3天，每天监测2次。

监测点及断面设置：根据建设项目的排污特点以及当地水文水系情况，在柴米河、柴南河上各布设2个监测断面，具体情况见图4.3-1和表4.3-4。

表4.3-4水质监测断面布置

| 断面名称 | 河流名称 | 位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 柴南河 | 距本项目北侧900m | pH、COD、SS、NH3-N、TP、硫化物及水温等有关水文要素 | 连续3天，每天监测2次，上、下午各一次 |
| W2 | 柴米河 | 距本项目南侧1000m |  |  |

（2）监测分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。

（3）监测结果

监测结果详见表4.3-5。

表4.3-5 地表水现状监测结果(mg/l,pH无纲量)

| 水体 | 断面 | 项目 | pH | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴南河 | W1-1 | 最大值 | 7.03 | 19.2 | 16 | 0.813 | 0.14 | ND |
|  |  | 最小值 | 6.96 | 15.9 | 12 | 0.667 | 0.13 | ND |
|  |  | 平均值 | 7.01 | 17.4 | 15 | 0.712 | 0.14 | 0 |
|  |  | 污染指数 | 0.005 | 0.87 | 0.5 | 0.712 | 0.7 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准 | 6～9 | 20 | 30 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
|  | W1-2 | 最大值 | 7.07 | 19.5 | 18 | 0.681 | 0.15 | ND |
|  |  | 最小值 | 7.03 | 16.5 | 11 | 0.550 | 0.12 | ND |
|  |  | 平均值 | 7.05 | 17.2 | 16 | 0.621 | 0.13 | 0 |
|  |  | 污染指数 | 0.003 | 0.86 | 0.53 | 0.621 | 0.65 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准 | 6～9 | 20 | 30 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 柴米河 | W2-1 | 最大值 | 7.05 | 19.2 | 12 | 0.747 | 0.19 | ND |
|  |  | 最小值 | 6.98 | 15.7 | 9 | 0.571 | 0.17 | ND |
|  |  | 平均值 | 7.01 | 16.2 | 10 | 0.701 | 0.18 | 0 |
|  |  | 污染指数 | 0.005 | 0.81 | 0.33 | 0.701 | 0.9 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准 | 6～9 | 20 | 30 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
|  | W2-2 | 最大值 | 7.09 | 18.5 | 13 | 0.838 | 0.17 | ND |
|  |  | 最小值 | 7.04 | 18.1 | 9 | 0.750 | 0.15 | ND |
|  |  | 平均值 | 7.06 | 18.3 | 11 | 0.792 | 0.16 | 0 |
|  |  | 污染指数 | 0.003 | 0.92 | 0.37 | 0.792 | 0.8 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准 | 6～9 | 20 | 30 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |

#### 地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij--第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij--第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj--第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

其中pH为：

式中：SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（2）评价结果

由结果分析可知，监测期间，各水质断面pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、溶解氧等因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准要求，表明建设项目周边地表水环境质量总体较好。

声环境质量现状评价

#### 声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，在厂区周围布设4个现状监测点，具体位置见图3.1-1。

（2）监测时间及频次：现场监测由无锡市中证检测技术有限公司于2016年3月9日-10日连续监测2天，每天昼夜各监测一次。

（3）监测方法：测量方法按GB3096-2008《声环境质量标准》执行。

#### 声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准比对评价区声环境质量进行评价。

（2）评价标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（3）监测结果与评价

噪声监测结果见表4.3-6。

表4.3-6噪声环境质量监测结果单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测位置 | 执行标准 | 昼间(dB(A)) | 达标状况 | 夜间(dB(A)) | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 3月9日 | 厂界东N1 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的3类标准 | 57.6 | 达标 | 44.0 | 达标 |
|  | 厂界南N2 |  | 56.0 | 达标 | 43.2 | 达标 |
|  | 厂界西N3 |  | 56.9 | 达标 | 45.3 | 达标 |
|  | 厂界北N4 |  | 55.7 | 达标 | 45.7 | 达标 |
| 2016年 3月10日 | 厂界东N1 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 3类标准 | 52.8 | 达标 | 43.8 | 达标 |
|  | 厂界南N2 |  | 51.8 | 达标 | 45.0 | 达标 |
|  | 厂界西N3 |  | 55.3 | 达标 | 47.0 | 达标 |
|  | 厂界北N4 |  | 54.7 | 达标 | 45.0 | 达标 |

由表4.3-8可以看出：所有测点的噪声现状监测值（昼、夜）能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应的3类标准的要求。

地下水环境质量现状评价

#### 地下水环境质量现状监测

（1）测点布设与监测因子

监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚。

监测时间和频次：现场监测由无锡市中证检测技术有限公司于2016年3月11日采样监测一次。

测点布设：布设3个监测点，具体见表4.3-7和图4.3-1。

表4.3-7地下水环境质量监测点位布置

| 测点名称 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地上游400-500米地下含水层 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚 | 监测一次 |
| D2 | 项目所在地地下含水层 |  |  |
| D3 | 项目所在地下游400-500米地下含水层 |  |  |

（2）监测分析方法

地下水环境质量现状监测按照国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）及其他相关规范要求进行。

#### 地下水环境质量现状评价

监测结果详见表4.3-8。

表4.3-8地下水环境质量监测结果汇总表（mg/l,pH无纲量）

| 监测点位 | 项目 | 监测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总硬度 | 硫酸盐 | 挥发酚 |
| D1 | 监测值 | 7.08 | 0.57 | 0.038 | 289 | 76.7 | ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - |
| D2 | 监测值 | 6.87 | 0.52 | 0.027 | 295 | 76.7 | ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - |
| D3 | 监测值 | 7.16 | 0.49 | 0.021 | 282 | 78.4 | ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤450 | ≤250 | ≤0.002 |

注：用“ND”表示未检出数据。挥发酚最低检出限为0.0003mg/L。

由上表可知，建设项目所在地周边地下水环境中pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚等含量均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

土壤环境质量现状评价

#### 土壤环境质量现状监测

（1）测点布设与监测因子

监测因子：pH、镉、镍	、汞、砷、铅、铜、铬、锌。

监测时间和频次：位于本项目所在地及周边土地。现场监测由无锡市中证检测技术有限公司于2016年3月11日采样监测一次。

测点布设：布设1个监测点，为建设项目所在地。具体见表4.3-9和图4.3-1。

表4.3-9土壤环境质量监测点位布置

| 测点名称 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目所在地 | pH、镉、镍、汞、砷、铜、铅、铬、锌 | 监测一次 |

（2）监测分析方法

按照国家相关标准及规范要求进行监测。

#### 土壤环境质量现状评价

监测结果详见表4.3-10。

表4.3-10土壤环境质量监测结果汇总表（mg/kg）

| 采样地点 | 监测项目(单位：mg/kg，pH除外) |
| --- | --- |
|  | pH值 | 铅 | 镉 | 镍 | 铜 | 锌 | 铬 | 汞 | 砷 |
| S1 | 6.60 | 42.0 | ND | 52.6 | 25.0 | 65.0 | 55.1 | 0.753 | 2.36 |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二级标准值 | 6.5～7.5 | 350 | 0.6 | 60 | 100 | 300 | 250 | 1.0 | 20 |
| 备注 | pH值为无量纲； 镉的最低检出限为0.01mg/kg，“ND”表示低于检出限。 |

由上表可知，建设项目所在区域中pH、镉、镍	、汞、砷、铜、铅、铬、锌等因子含量均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995)表1二级标准，土壤环境质量较好。

  - 区域污染源现状调查与分析

区域污染源调查

#### 大气污染源调查

根据现状调查及相关资料统计，评价区域范围内的主要工业大气污染源现有如下几家，见表4.4-1。

表4.4-1评价区域内废气污染源统计表（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | SO2 | 烟尘 | NOX | 粉尘 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁超博纺织 | 1.67 | / | 0.18 | 2.32 | / |
| 2 | 江苏金堰交通工程公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 沭阳强大机械厂 | / | / | / | 1.98 | / |
| 4 | 宿迁雷吉德日用品公司 | / | / | / | 1.06 | / |
| 5 | 沭阳县恒鑫机械制造有限公司 | / | / | / | 0.89 | / |
| 6 | 宿迁金琪畜牧有限公司 | 1.8 | 0.15 | 0.22 |  | 氨：0.018，硫化氢：0.004 |
| 7 | 苏美图服饰 | 1.33 | 0.21 | / | / | / |
| 8 | 宿迁美琪铜业有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 沭阳鼎丰鞋业 | 8.2 | 0.91 | / | 1.02 | VOCS：0.32 |
| 10 | 吉马德数控机床科技公司 | / | / | / | 0.41 | / |
| 11 | 沭阳县浩强塑料制品厂 | 0.507 | 0.073 | 0.05 | 5.344 | VOCS：0.014 |
| 12 | 宿迁爱维信铝业有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 沭阳海昌板材制品厂 | / | / | / | 4.32 | / |
| 14 | 其他已建项目 | 38.33 | 5.53 | 7.28 | 11.313 | VOCS：0.223 |
|  | 合计 | 7.776 | 6.873 | 7.55 | 28.657 | VOCS：0.557，氨：0.018，硫化氢：0.004 |

#### 水污染源调查

根据现状调查统计，评价区域内的现有主要废水排放单位情况如下表4.4-2。

表4.4-2评价区域内废水污染源统计表

| 序号 | 企业名称 | 废水（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | COD | SS | 氨氮 |
| 1 | 江苏金堰交通工程公司 | 528 | 0.158 | 0.106 | 0.0106 |
| 2 | 沭阳强大机械厂 | 288 | 0.087 | 0.058 | 0.0058 |
| 3 | 宿迁超博纺织 | 2600 | 0.14 | 0.045 | 0.022 |
| 4 | 宿迁美琪铜业有限公司 | 460.8 | 0.016 | 0.009 | 0.001 |
| 5 | 宿迁金琪畜牧有限公司 | 28000 | 1.9 | 2.3 | 1.05 |
| 6 | 沭阳鼎丰鞋业 | 2624 | 0.132 | 0.044 | 0.022 |
| 7 | 吉马德数控机床科技公司 | 650 | 0.26 | 0.13 | 0.016 |
| 8 | 沭阳县浩强塑料制品厂 | 260 | 0.014 | 0.0045 | 0.0022 |
| 9 | 宿迁爱维信铝业有限公司 | 360 | 0.108 | 0.072 | 0.0072 |
| 10 | 沭阳海昌板材制品厂 | 96 | 0.029 | 0.019 | 0.0019 |
| 11 | 苏美图服饰 | 1425 | 0.058 | 0.046 | 0.18 |
| 12 | 其它已建项目 | 51400 | 5.14 | 3.6 | 0.603 |
|  | 小计 | 88691.8 | 468.83 | 6.517 | 1.930 |

区域污染源评价

#### 大气污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价。

A．废气中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Qi-废气中某污染物的绝对排放量（t/a）

C0i-某污染物的评价标准（mg/m3）

B．某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1,2,……,j）

C．评价区内总等标污染负荷P

（n=1,2,……,k）

D．某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

%

E．某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价项目及评价标准

本评价选用的评价因子为SO2、烟尘等。其评价标准见表4.4-3。

表4.4-3废气中主要有害物质的评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.15 |
| 2 | 烟尘 | 0.30 |
| 3 | 粉尘 | 0.15 |
| 4 | NOx | 0.24 |

注：①参考前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度②参考《大气污染物综合排放标准详解》。

（3）评价结果分析

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.4-4。

表4.4-4  评价区域内废气污染源统计表

| 序号 | 企业名称 | PSO2 | P烟尘 | PNOX | P粉尘 | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁超博纺织 | 1.667 |  | 0.75 | 15.47 | 17.887 | 6.007 |
| 2 | 江苏金堰交通工程公司 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 3 | 沭阳强大机械厂 | / | / | / | 13.2 | 13.2 | 4.433 |
| 4 | 宿迁雷吉德日用品公司 | / | / | / | 7.07 | 7.07 | 2.374 |
| 5 | 沭阳县恒鑫机械制造有限公司 | / | / | / | 5.93 | 5.93 | 1.991 |
| 6 | 宿迁金琪畜牧有限公司 | 1.8 | 0.5 | 0.917 |  | 3.217 | 1.08 |
| 7 | 苏美图服饰 | 1.33 | 0.7 | / | / | 2.03 | 0.682 |
| 8 | 宿迁美琪铜业有限公司 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 9 | 沭阳鼎丰鞋业 | 8.2 | 3.03 | / | 6.8 | 18.03 | 6.055 |
| 10 | 吉马德数控机床科技公司 | / | / | / | 2.73 | 2.73 | 0.917 |
| 11 | 沭阳县浩强塑料制品厂 | 0.507 | 0.024 | 0.208 | 35.63 | 36.369 | 12.21 |
| 12 | 宿迁爱维信铝业有限公司 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 13 | 沭阳海昌板材制品厂 | / | / | / | 28.8 | 28.8 | 9.672 |
| 14 | 其他已建项目 | 38.33 | 18.43 | 30.33 | 75.42 | 162.51 | 54.58 |
|  | ∑Pi | 51.834 | 22.684 | 32.205 | 191.05 | 297.773 | 100 |
|  | Ki(%) | 17.41 | 7.618 | 10.815 | 64.16 | 100 |  |

由上表可见，评价区内主要大气污染源主要为沭阳县浩强塑料制品厂、宿迁超博纺织、沭阳鼎丰鞋业、沭阳海昌板材制品厂，排放的污染物主要为氮氧化物、SO2和粉尘。

#### 水污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价，与大气污染源评价方法一样。

（2）评价项目及评价标准

选择COD、SS、氨氮为评价因子，柴南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。其评价标准见表4.4-5。

表4.4-5水污染物的评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 评价标准（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 20 |
| 2 | SS | 30 |
| 3 | 氨氮 | 1 |

注：SS选取水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅲ类水质标准。

（3）评价结果分析

评价区内水污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.4-6。

表4.4-6评价区域内废水污染源等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | ∑Pn | Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏金堰交通工程公司 | 0.0053 | 0.0018 | 0.0071 | 0.0142 | 0.857 |
| 2 | 沭阳强大机械厂 | 0.0029 | 0.001 | 0.0039 | 0.0078 | 0.4708 |
| 3 | 宿迁超博纺织 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0147 | 0.0202 | 1.2192 |
| 4 | 宿迁美琪铜业有限公司 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0845 |
| 5 | 宿迁金琪畜牧有限公司 | 0.0633 | 0.0383 | 0.7 | 0.8016 | 48.38 |
| 6 | 沭阳鼎丰鞋业 | 0.0044 | 0.0007 | 0.0147 | 0.0198 | 1.195 |
| 7 | 吉马德数控机床科技公司 | 0.0087 | 0.0022 | 0.0107 | 0.0216 | 1.3037 |
| 8 | 沭阳县浩强塑料制品厂 | 0.0005 | 8.00E-05 | 0.0015 | 0.00208 | 0.1255 |
| 9 | 宿迁爱维信铝业有限公司 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0048 | 0.0096 | 0.5794 |
| 10 | 沭阳海昌板材制品厂 | 0.001 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0026 | 0.1569 |
| 11 | 苏美图服饰 | 0.0019 | 0.0008 | 0.12 | 0.1227 | 7.4055 |
| 12 | 其它已建项目 | 0.1713 | 0.06 | 0.402 | 0.6333 | 38.222 |
|  | ∑Pi | 0.2681 | 0.10738 | 1.2814 | 1.65688 | 100 |
|  | Ki(%) | 16.18 | 6.481 | 77.338 | 100 |  |

从表4.4-6可见，评价区内主要水污染源为宿迁超博纺织、宿迁金琪畜牧有限公司和苏美图服饰，其排放的污染物主要为氨氮和COD。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析

新建项目租赁集中区现有厂房，施工期建设内容包括厂房装修、机电设备安装、调试及运转等，无土建工程。在建设施工期，各项施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境产生一定的影响。本章将对这些污染及其环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。

大气环境影响分析及防治措施

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等，排放量较小，对周围环境影响较小。由于无土建工程，粉尘影响较小。

针对上述影响，施工区要经常洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，运输弃土的车辆要减少沿途撒落，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。

水环境影响分析及防治措施

施工期产生的废水主要包括生产废水和生活污水。

（1）生活污水

施工期产生的生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水，含有大量的细菌和病原体。这些废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生影响。生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化。

（2）生产废水

施工产生的废污水主要包括钻孔产生的泥浆水、施工机械设备的冷却和洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，其水量虽不大，但含有大量泥砂和一些油污，如处理不当会影响施工所在区域的地表水环境，所以施工期的废污水不能随意排放到河流中。

声环境影响分析

噪声是建设期的主要污染因子。施工现场噪声污染主要来自施工设备和运输车辆，噪声强度一般在80～105dB(A)，但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30-40dB左右，因此对300米以外区域的影响不大。为减缓施工噪声对环境的影响，施工单位应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作；对其它高强度声级的施工设备应尽量避免同步使用，夜间尽量不施工或不使用高强度声级设备。

固体废物影响分析

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。

施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程、设备安装、基础设施建设等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、废砖、板材、废包装桶等。施工装修固废均外运处置，废弃的油漆包装桶等固废由供应商回收。

施工期间必然有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。该垃圾有环卫部门统一收集。

  - 运营期环境影响分析

大气环境影响预测评价

#### 正常排放情况

本项目大气环境影响采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式来预测，有组织以及无组织污染源参数见表5.2-1和5.2-2，预测结果见下表。

表5.2-1有组织废气污染源参数一览表

| 排气筒 编号 | 污染源 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 废气量(m3/h) |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 ℃ |
| 1# | 混炼、硫化工序 | 10000 | 硫化氢 | 0.113 | 0.001 | 0.0027 | 15 | 0.4 | 40 |
|  |  |  | VOCs | 0.542 | 0.0108 | 0.026 |  |  |  |
|  |  |  | 恶臭浓度* | 20 | / | / |  |  |  |
| 2# | 蒸汽锅炉 | 2800 | SO2 | 142.9 | 0.4 | 0.15 | 15 | 0.2 | 50 |
|  |  |  | NOX | 175 | 0.49 | 0.185 |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 12.5 | 0.035 | 0.013 |  |  |  |

注：臭气浓度无量纲。

表5.2-2无组织废气排放源强参数一览表

| 编号 | 污染源 位置 | 污染 工序 | 污染物 名称 | 拟采取的环保治理措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 面源高度 | 面源面积 |
| 1 | 1#生产车间 | 混炼工序 | 投料粉尘 | 集气罩+活性炭吸附装置 | 0.0208 | 0.05 | 8m | 1800m2 |
|  |  |  | VOCs |  | 0.0125 | 0.03 |  |  |
| 2 |  | 硫化工序 | 硫化氢 |  | 0.0025 | 0.006 |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | 0.0125 | 0.03 |  |  |
| 3 |  | 研磨工序 | 研磨粉尘 | 吸尘机 | 0.1475 | 0.354 |  |  |

表5.2-3有组织废气估算模式计算结果表（一）

| 离中心下风向距离（m） | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | TVOC | H2S |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 100 | 0.0001402 | 0.02 | 1.298E-5 | 0.13 |
| 200 | 0.000183 | 0.03 | 1.694E-5 | 0.17 |
| 293 | 0.0001937 | 0.03 | 1.793E-5 | 0.18 |
| 300 | 0.0001935 | 0.03 | 1.792E-5 | 0.18 |
| 400 | 0.0001861 | 0.03 | 1.724E-5 | 0.17 |
| 500 | 0.000172 | 0.03 | 1.593E-5 | 0.16 |
| 600 | 0.0001623 | 0.03 | 1.503E-5 | 0.15 |
| 700 | 0.0001578 | 0.03 | 1.461E-5 | 0.15 |
| 800 | 0.0001522 | 0.03 | 1.409E-5 | 0.14 |
| 900 | 0.000146 | 0.02 | 1.352E-5 | 0.14 |
| 1000 | 0.0001427 | 0.02 | 1.321E-5 | 0.13 |
| 1100 | 0.0001463 | 0.02 | 1.354E-5 | 0.14 |
| 1200 | 0.0001475 | 0.02 | 1.365E-5 | 0.14 |
| 1300 | 0.000147 | 0.02 | 1.361E-5 | 0.14 |
| 1400 | 0.0001452 | 0.02 | 1.345E-5 | 0.13 |
| 1500 | 0.0001426 | 0.02 | 1.32E-5 | 0.13 |
| 1600 | 0.0001413 | 0.02 | 1.309E-5 | 0.13 |
| 1700 | 0.0001446 | 0.02 | 1.338E-5 | 0.13 |
| 1800 | 0.0001467 | 0.02 | 1.358E-5 | 0.14 |
| 1900 | 0.0001479 | 0.02 | 1.369E-5 | 0.14 |
| 2000 | 0.0001483 | 0.02 | 1.374E-5 | 0.14 |
| 2100 | 0.0001473 | 0.02 | 1.364E-5 | 0.14 |
| 2200 | 0.000146 | 0.02 | 1.352E-5 | 0.14 |
| 2300 | 0.0001443 | 0.02 | 1.337E-5 | 0.13 |
| 2400 | 0.0001425 | 0.02 | 1.32E-5 | 0.13 |
| 2500 | 0.0001405 | 0.02 | 1.301E-5 | 0.13 |
| 2600 | 0.0001384 | 0.02 | 1.281E-5 | 0.13 |
| 2700 | 0.0001362 | 0.02 | 1.261E-5 | 0.13 |
| 2800 | 0.0001339 | 0.02 | 1.24E-5 | 0.12 |
| 2900 | 0.0001316 | 0.02 | 1.218E-5 | 0.12 |
| 3000 | 0.0001293 | 0.02 | 1.197E-5 | 0.12 |
| 3500 | 0.000117 | 0.02 | 1.084E-5 | 0.11 |
| 4000 | 0.0001062 | 0.02 | 9.835E-6 | 0.10 |
| 4500 | 9.676E-5 | 0.02 | 8.959E-6 | 0.09 |
| 5000 | 8.853E-5 | 0.01 | 8.197E-6 | 0.08 |
| 下风向最大浓度点 | 0.0001937 | 0.03 | 1.793E-5 | 0.18 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 293 | 293 |

表5.2-4有组织废气估算模式计算结果表（二）

| 距源中心下风向距离m | 2#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 烟尘 | SO2 | NOX |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.0001513 | 0.03 | 0.001719 | 0.34 | 0.002118 | 0.88 |
| 156 | 0.0001629 | 0.04 | 0.001852 | 0.37 | 0.002281 | 0.95 |
| 200 | 0.000149 | 0.03 | 0.001693 | 0.34 | 0.002086 | 0.87 |
| 300 | 0.0001424 | 0.03 | 0.001618 | 0.32 | 0.001994 | 0.83 |
| 400 | 0.000119 | 0.03 | 0.001353 | 0.27 | 0.001667 | 0.69 |
| 500 | 9.526E-5 | 0.02 | 0.001082 | 0.22 | 0.001334 | 0.56 |
| 600 | 7.65E-5 | 0.02 | 0.0008693 | 0.17 | 0.001071 | 0.45 |
| 700 | 6.235E-5 | 0.01 | 0.0007085 | 0.14 | 0.0008729 | 0.36 |
| 800 | 5.627E-5 | 0.01 | 0.0006394 | 0.13 | 0.0007877 | 0.33 |
| 900 | 5.75E-5 | 0.01 | 0.0006534 | 0.13 | 0.000805 | 0.34 |
| 1000 | 5.714E-5 | 0.01 | 0.0006493 | 0.13 | 0.0007999 | 0.33 |
| 1100 | 5.554E-5 | 0.01 | 0.0006311 | 0.13 | 0.0007775 | 0.32 |
| 1200 | 5.35E-5 | 0.01 | 0.0006079 | 0.12 | 0.000749 | 0.31 |
| 1300 | 5.124E-5 | 0.01 | 0.0005823 | 0.12 | 0.0007173 | 0.30 |
| 1400 | 4.89E-5 | 0.01 | 0.0005557 | 0.11 | 0.0006846 | 0.29 |
| 1500 | 4.657E-5 | 0.01 | 0.0005292 | 0.11 | 0.000652 | 0.27 |
| 1600 | 4.43E-5 | 0.01 | 0.0005034 | 0.10 | 0.0006202 | 0.26 |
| 1700 | 4.213E-5 | 0.01 | 0.0004787 | 0.10 | 0.0005898 | 0.25 |
| 1800 | 4.006E-5 | 0.01 | 0.0004552 | 0.09 | 0.0005608 | 0.23 |
| 1900 | 3.811E-5 | 0.01 | 0.000433 | 0.09 | 0.0005335 | 0.22 |
| 2000 | 3.627E-5 | 0.01 | 0.0004121 | 0.08 | 0.0005078 | 0.21 |
| 2100 | 3.457E-5 | 0.01 | 0.0003928 | 0.08 | 0.000484 | 0.20 |
| 2200 | 3.299E-5 | 0.01 | 0.0003749 | 0.07 | 0.0004618 | 0.19 |
| 2300 | 3.151E-5 | 0.01 | 0.0003581 | 0.07 | 0.0004412 | 0.18 |
| 2400 | 3.014E-5 | 0.01 | 0.0003425 | 0.07 | 0.000422 | 0.18 |
| 2500 | 2.886E-5 | 0.01 | 0.000328 | 0.07 | 0.000404 | 0.17 |
| 2600 | 2.766E-5 | 0.01 | 0.0003144 | 0.06 | 0.0003873 | 0.16 |
| 2700 | 2.654E-5 | 0.01 | 0.0003016 | 0.06 | 0.0003716 | 0.15 |
| 2800 | 2.549E-5 | 0.01 | 0.0002897 | 0.06 | 0.0003569 | 0.15 |
| 2900 | 2.451E-5 | 0.01 | 0.0002785 | 0.06 | 0.0003432 | 0.14 |
| 3000 | 2.359E-5 | 0.01 | 0.000268 | 0.05 | 0.0003302 | 0.14 |
| 3500 | 1.984E-5 | 0.00 | 0.0002255 | 0.05 | 0.0002778 | 0.12 |
| 4000 | 1.702E-5 | 0.00 | 0.0001934 | 0.04 | 0.0002382 | 0.10 |
| 4500 | 1.482E-5 | 0.00 | 0.0001684 | 0.03 | 0.0002075 | 0.09 |
| 5000 | 1.307E-5 | 0.00 | 0.0001486 | 0.03 | 0.000183 | 0.08 |
| 下风向最大浓度点 | 0.0001629 | 0.04 | 0.001852 | 0.37 | 0.002281 | 0.95 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 156m | 156m | 156m |

表5.2-5无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 粉尘 | TVOC | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.02996 | 0.66 | 0.02784 | 4.64 | 0.0004944 | 4.94 |
| 148 | 0.03011 | 0.67 | 0.02798 | 4.66 | 0.0005461 | 5.46 |
| 200 | 0.02979 | 0.66 | 0.02769 | 4.62 | 0.0005115 | 5.11 |
| 300 | 0.02801 | 0.62 | 0.02603 | 4.34 | 0.0004777 | 4.78 |
| 400 | 0.02751 | 0.61 | 0.02556 | 4.26 | 0.000436 | 4.36 |
| 500 | 0.024 | 0.53 | 0.02231 | 3.72 | 0.0004261 | 4.26 |
| 600 | 0.02033 | 0.45 | 0.01889 | 3.15 | 0.0004158 | 4.16 |
| 700 | 0.01717 | 0.38 | 0.01596 | 2.66 | 0.0003849 | 3.85 |
| 800 | 0.01468 | 0.33 | 0.01364 | 2.27 | 0.0003483 | 3.48 |
| 900 | 0.0127 | 0.28 | 0.0118 | 1.97 | 0.000314 | 3.14 |
| 1000 | 0.01108 | 0.25 | 0.01029 | 1.71 | 0.0002828 | 2.83 |
| 1100 | 0.009796 | 0.22 | 0.009103 | 1.52 | 0.0002561 | 2.56 |
| 1200 | 0.008724 | 0.19 | 0.008106 | 1.35 | 0.0002324 | 2.32 |
| 1300 | 0.007828 | 0.17 | 0.007274 | 1.21 | 0.0002118 | 2.12 |
| 1400 | 0.007074 | 0.16 | 0.006574 | 1.10 | 0.000194 | 1.94 |
| 1500 | 0.006434 | 0.14 | 0.005979 | 1.00 | 0.0001784 | 1.78 |
| 1600 | 0.005879 | 0.13 | 0.005463 | 0.91 | 0.0001646 | 1.65 |
| 1700 | 0.005396 | 0.12 | 0.005014 | 0.84 | 0.0001524 | 1.52 |
| 1800 | 0.004975 | 0.11 | 0.004623 | 0.77 | 0.0001415 | 1.41 |
| 1900 | 0.004606 | 0.10 | 0.00428 | 0.71 | 0.0001319 | 1.32 |
| 2000 | 0.004281 | 0.09 | 0.003978 | 0.66 | 0.0001233 | 1.23 |
| 2100 | 0.004005 | 0.09 | 0.003722 | 0.62 | 0.0001158 | 1.16 |
| 2200 | 0.00376 | 0.08 | 0.003494 | 0.58 | 0.0001092 | 1.09 |
| 2300 | 0.003539 | 0.08 | 0.003288 | 0.55 | 0.0001031 | 1.03 |
| 2400 | 0.003339 | 0.07 | 0.003102 | 0.52 | 9.763E-5 | 0.98 |
| 2500 | 0.003155 | 0.07 | 0.002932 | 0.49 | 9.254E-5 | 0.93 |
| 2600 | 0.002988 | 0.07 | 0.002776 | 0.46 | 8.788E-5 | 0.88 |
| 2700 | 0.002835 | 0.06 | 0.002634 | 0.44 | 8.36E-5 | 0.84 |
| 2800 | 0.002695 | 0.06 | 0.002504 | 0.42 | 7.966E-5 | 0.80 |
| 2900 | 0.002566 | 0.06 | 0.002385 | 0.40 | 7.602E-5 | 0.76 |
| 3000 | 0.002448 | 0.05 | 0.002275 | 0.38 | 7.267E-5 | 0.73 |
| 3500 | 0.001995 | 0.04 | 0.001854 | 0.31 | 5.967E-5 | 0.60 |
| 4000 | 0.001671 | 0.04 | 0.001553 | 0.26 | 5.025E-5 | 0.50 |
| 4500 | 0.001429 | 0.03 | 0.001328 | 0.22 | 4.315E-5 | 0.43 |
| 5000 | 0.001242 | 0.03 | 0.001154 | 0.19 | 3.764E-5 | 0.38 |
| 下风向最大浓度点 | 0.03011 | 0.67 | 0.02798 | 4.66 | 0.0005461 | 5.46 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 148m | 148m | 148m |

根据预测结果，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2-6。由表5.2-6可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。

5.2-6有组织废气预测计算结果表

| 排气筒 编号 | 污染物 名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | VOCs | 0.0001937 | 0.03 |
|  | H2S | 1.793E-5 | 0.18 |
| 2# | 烟尘 | 0.0001629 | 0.04 |
|  | SO2 | 0.001852 | 0.37 |
|  | NOX | 0.002281 | 0.95 |

根据预测结果无组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2-7。由表5.2-7可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。

5.2-7无组织废气预测计算结果表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 颗粒物 | 0.03011 | 0.67 |
|  | VOCs | 0.02798 | 4.66 |
|  | H2S | 0.0005461 | 5.46 |

#### 非正常工况下大气环境影响预测分析

建设项目事故及非正常排放考虑废气处理装置故障，废气未经处理直接排放。建设项目事故及非正常排放源强见表5.2-8。

表5.2-8 非正常工况下废气污染物排放情况

| 污染源位置 | 产生工序 | 事故内容 | 排气量 (m3/h) | 污染物名称 | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 混炼、硫化工序 | 活性炭吸附装置故障 | 10000 | 硫化氢 | 0.0225 | 0.054 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.225 | 0.54 |
|  | 投料工序 | 布袋除尘器故障 | - | 投料粉尘 | 0.21 | 0.503 |
|  | 研磨工序 | 研磨机吸尘器故障 |  | 研磨粉尘 | 1.015 | 2.437 |

建设项目事故及非正常排放采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式来预测，其预测结果见下表。

表5.2-9 大气污染物非正常工况下采用估算模式计算结果（一）

| 离中心下风向距离（m） | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | TVOC | H2S |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 100 | 0.003848 | 0.64 | 0.0003848 | 3.85 |
| 200 | 0.004765 | 0.79 | 0.0004765 | 4.76 |
| 293 | 0.005044 | 0.84 | 0.0005044 | 5.04 |
| 300 | 0.00504 | 0.84 | 0.000504 | 5.04 |
| 400 | 0.004842 | 0.81 | 0.0004842 | 4.84 |
| 500 | 0.004539 | 0.76 | 0.0004539 | 4.54 |
| 600 | 0.004189 | 0.70 | 0.0004189 | 4.19 |
| 700 | 0.004127 | 0.69 | 0.0004127 | 4.13 |
| 800 | 0.00391 | 0.65 | 0.000391 | 3.91 |
| 900 | 0.003762 | 0.63 | 0.0003762 | 3.76 |
| 1000 | 0.003642 | 0.61 | 0.0003642 | 3.64 |
| 1100 | 0.003451 | 0.58 | 0.0003451 | 3.45 |
| 1200 | 0.003256 | 0.54 | 0.0003256 | 3.26 |
| 1300 | 0.003067 | 0.51 | 0.0003067 | 3.07 |
| 1400 | 0.003025 | 0.50 | 0.0003025 | 3.02 |
| 1500 | 0.002971 | 0.50 | 0.0002971 | 2.97 |
| 1600 | 0.002945 | 0.49 | 0.0002945 | 2.94 |
| 1700 | 0.003011 | 0.50 | 0.0003011 | 3.01 |
| 1800 | 0.003056 | 0.51 | 0.0003056 | 3.06 |
| 1900 | 0.003081 | 0.51 | 0.0003081 | 3.08 |
| 2000 | 0.00309 | 0.51 | 0.000309 | 3.09 |
| 2100 | 0.003069 | 0.51 | 0.0003069 | 3.07 |
| 2200 | 0.003041 | 0.51 | 0.0003041 | 3.04 |
| 2300 | 0.003007 | 0.50 | 0.0003007 | 3.01 |
| 2400 | 0.002969 | 0.49 | 0.0002969 | 2.97 |
| 2500 | 0.002927 | 0.49 | 0.0002927 | 2.93 |
| 2600 | 0.002883 | 0.48 | 0.0002883 | 2.88 |
| 2700 | 0.002837 | 0.47 | 0.0002837 | 2.84 |
| 2800 | 0.00279 | 0.47 | 0.000279 | 2.79 |
| 2900 | 0.002741 | 0.46 | 0.0002741 | 2.74 |
| 3000 | 0.002693 | 0.45 | 0.0002693 | 2.69 |
| 3500 | 0.002438 | 0.41 | 0.0002438 | 2.44 |
| 4000 | 0.002213 | 0.37 | 0.0002213 | 2.21 |
| 4500 | 0.002016 | 0.34 | 0.0002016 | 2.02 |
| 5000 | 0.001844 | 0.31 | 0.0001844 | 1.84 |
| 下风向最大浓度点 | 0.005044 | 0.84 | 0.0005044 | 5.04 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 293 | 293 |

表5.2-10大气污染物非正常工况下采用估算模式计算结果（二）

| 离中心下风向距离（m） | 投料粉尘 | 研磨粉尘 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 100 | 0.08726 | 19.39 | 0.4218 | 46.87 |
| 181 | 0.08769 | 19.49 | 0.4238 | 46.87 |
| 200 | 0.08678 | 19.28 | 0.4194 | 47.09 |
| 300 | 0.08159 | 18.13 | 0.3943 | 46.60 |
| 400 | 0.08012 | 17.80 | 0.3872 | 43.81 |
| 500 | 0.06992 | 15.54 | 0.3379 | 43.02 |
| 600 | 0.05921 | 13.16 | 0.2862 | 37.54 |
| 700 | 0.05002 | 11.12 | 0.2418 | 31.80 |
| 800 | 0.04276 | 9.50 | 0.2067 | 26.87 |
| 900 | 0.03698 | 8.22 | 0.1787 | 22.97 |
| 1000 | 0.03226 | 7.17 | 0.1559 | 19.86 |
| 1100 | 0.02853 | 6.34 | 0.1379 | 17.32 |
| 1200 | 0.02541 | 5.65 | 0.1228 | 15.32 |
| 1300 | 0.0228 | 5.07 | 0.1102 | 13.64 |
| 1400 | 0.0206 | 4.58 | 0.09959 | 12.24 |
| 1500 | 0.01874 | 4.16 | 0.09057 | 11.07 |
| 1600 | 0.01712 | 3.80 | 0.08276 | 10.06 |
| 1700 | 0.01572 | 3.49 | 0.07596 | 9.20 |
| 1800 | 0.01449 | 3.22 | 0.07004 | 8.44 |
| 1900 | 0.01342 | 2.98 | 0.06484 | 7.78 |
| 2000 | 0.01247 | 2.77 | 0.06027 | 7.20 |
| 2100 | 0.01167 | 2.59 | 0.05639 | 6.70 |
| 2200 | 0.01095 | 2.43 | 0.05293 | 6.27 |
| 2300 | 0.01031 | 2.29 | 0.04982 | 5.88 |
| 2400 | 0.009724 | 2.16 | 0.047 | 5.54 |
| 2500 | 0.009189 | 2.04 | 0.04441 | 5.22 |
| 下风向最大浓度点 | 0.08769 | 19.49 | 0.4238 | 46.87 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 181 | 181 |

从表5.2-9和表5.2-10可以看出，非正常排放时，全厂排放污染因子对环境空气敏感目标的下风向最大落地浓度大幅度增加，部分污染物占标率超过了标准要求，因此项目应加强生产管理，发生污染物异常排放时应立刻停止事故设备的运行，待事故处理完成后方可投入生产，杜绝事故性排放。

5.2.1.3 对环境敏感目标的大气环境影响预测分析

本评价结合环境现状质量调查和污染物最大落地浓度出现距离，同时考虑项目所在地常年主导风向，选取建设项目所在地、新胡庄作为预测点，叠加环境现状监测本底值，根据估算模式预测主要大气污染物的浓度分布情况见表5.2-11。

表5.2-11预测值叠加现状值后的统计结果

| 环境敏感保护目标 | 污染物 | 预测浓度（mg/m3） | 现状监测值（mg/m3） | 叠加结果（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 颗粒物 | 0.02996 | 0.065 | 0.09496 | 0.45 | 否 |
|  | 硫化氢 | 1.298E-5 | ND | 1.298E-5 | 0.01 | 否 |
|  | VOCs | 0.0001402 | 0.0674 | 0.0675402 | 0.6 | 否 |
|  | SO2 | 0.001719 | 0.018 | 0.019719 | 0.15 | 否 |
|  | NOX | 0.002118 | 0.010 | 0.012118 | 0.1 | 否 |
| 新胡庄 | 颗粒物 | 0.006434 | 0.049 | 0.055434 | 0.45 | 否 |
|  | 硫化氢 | 1.32E-5 | ND | 1.32E-5 | 0.01 | 否 |
|  | VOCs | 0.0001426 | 0.0465 | 0.0466426 | 0.6 | 否 |
|  | SO2 | 0.0005292 | 0.033 | 0.0335292 | 0.15 | 否 |
|  | NOX | 0.000652 | 0.024 | 0.024652 | 0.1 | 否 |

根据表5.2-9可知，建设项目建成投产后排放的污染因子（有组织废气及无组织废气均予以考虑）叠加周边环境敏感点的现状监测因子后均未出现超标现象，故建设项目建成投产后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

综上所述，建设项目所产生的有组织废气及无组织废气对周边大气环境影响较小。

#### 5.2.1.4大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。

根据大气环境防护距离的无组织排放单元排放的污染物的大气环境防护距离列于表5.2-12。

表5.2-12 大气环境防护距离计算表

| 污染源 位置 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量(t/a) | 面源尺寸 (m×m) | 面源高度(m) | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 投料过程 | 投料粉尘 | 0.05 | 60×30 | 8 | 无超标点 |
|  | 混炼、硫化工序 | VOCs | 0.06 |  |  | 无超标点 |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 |  |  | 无超标点 |
|  | 研磨工序 | 研磨粉尘 | 0.354 |  |  | 无超标点 |

#### 5.2.1.5卫生防护距离

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.7m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2-13；卫生防护距离按照技改项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表5.2-14。

表5.2-13 卫生防护距离计算系数表

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表5.2-14 卫生防护距离计算结果

| 污染源 位置 | 污染源位置 | 污染物 | 排放量(t/a) | 面源尺寸 (m×m) | 面源高度(m) | 卫生防护距离计算值m | 设定卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 混炼、硫化工序 | 硫化氢 | 0.006 | 60×30 | 8 | 10.6 | 100 |
|  |  | VOCs | 0.06 |  |  | 2.53 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.404 |  |  | 16.94 |  |

根据工程分析和卫生防护距离计算结果，确定全厂的卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91），按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此确定建设项目卫生防护距离为以1#车间为边界设置100m卫生防护距离包络线。据现场调查卫生防护距离范围内无居民点等敏感环境保护目标。

恶臭影响分析

#### 恶臭的成因及危害

恶臭物质是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，有时还会引起呕吐，影响人体健康，是对人产生嗅觉伤害、引起疾病的公害之一。《中华人民共和国大气污染防治法》有关条例已对防治恶臭污染作了规定。

（1）恶臭来源

迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中，恶臭案件仅次于噪声。

（2）发臭机制

恶臭物质发臭和它的分子结构有关，如两个烷基同硫结合时，就会变成二甲基硫（CH3）2S和甲基乙基硫CH3·C2H5S等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中S的位子，其臭味的性质也会改变。例如，将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物C2H5SCN中S与N的位置对调，就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯C2H5NCS。各种化合物分子结构中的硫（=S）、巯基（-SH）和硫氰基（-SCN），是形成恶臭的原子团，通称为“发臭团”。另有一些有机物如苯酚、甲醛、丙酮和酪酸等，其分子结构虽不含硫，但含有羟基、醛基、羰基和羧基，也散发各种臭味，起“发臭团”的作用。

（3）嗅觉机制

恶臭通过人体的嗅觉器官发生作用。人的鼻腔上部有嗅上皮，它由嗅觉细胞（感觉细胞）、支持细胞和基底细胞形成的嗅粘膜以及嗅粘液表面所构成。在嗅觉细胞末端有嗅小胞，并伸出嗅纤毛到嗅粘液表面下的粘液中。从嗅觉细胞伸出嗅神经进入嗅球，经两条通路传入大脑的嗅觉中枢。

（4）危害

主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

高浓度恶臭物质的突然袭击，有时会把人当场熏倒，造成事故。例如在日本川崎市，1961年8～9月就曾连续发生三次恶臭公害事件，都是由一间工厂夜间排放一种含硫醇的废油引起的。恶臭扩散到距排放源20多公里的地方，近处有人当场被熏倒，远处有人在熟睡中被熏醒。还有人恶心、呕吐、眼睛疼痛等。

#### 恶臭环境影响分析

在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表5.2-15。

表5.2-15  臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度) |
| 2 | 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度) |
| 3 | 明显感到臭味(可嗅出臭气种类) |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，恶臭物质多达23种，主要为氨、硫化氢及少量硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表5.2-16。

表5.2-16  恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

项目恶臭主要来自硫化设备。导致恶臭的物质主要是含硫废气，以上有害气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率。根据项目工程分析，该项目恶臭气体臭气强度为1级，属于轻微臭味。为了减少恶臭对周围环境的影响，建设项目采取如下措施：

1、加大车间机械通风风量；

2、厂区固废及时清运，车间定期清扫；

3、加强周边加强绿化，种植可吸收臭味的植物。

该项目在采取以上措施后，臭气强度等级可降至0-1级，恶臭等污染物厂界浓度均达标，对周围环境的影响将大大降低。

综上所述，项目恶臭对周边环境影响较小。

#### 5.2.2.3 大气预测结果评价

通过预测，本项目排放的大气污染物对周围环境的影响均较小，周围环境空气质量基本能够维持现状。企业必须按照报告书中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好无组织废气的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。

地表水环境影响分析

针对生活污水、锅炉软化废水水质特点以及目前章集街道工业集中区未建污水处理厂的实际情况，并考虑到项目生活污水量产生量较小，项目生活污水由厂内地埋式污水处理设施处理（处理能力为1500m3/a（5m3/d）），确保废水处理后出水水质达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化，不外排，锅炉软化浓水水质简单，可作为厂区周边绿化用水。

项目废水经有效处理，对周边水环境影响较小。

地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 地下水环境因素识别

项目对地下水环境影响识别情况详见表5.2-17。

表5.2-17项目地下水环境影响识别表

|  | 地下水水质与水温变化 |
| --- | --- |
|  | 常规指标 污染 | 重金属 污染 | 有机污染 | 放射性污染 | 热污染 | 冷污染 |
| Ⅰ类建设项目 | 建设阶段 | -1d |  |  |  |  |  |
|  | 生产运行阶段 | -1c |  |  |  |  |  |
|  | 服务期满后 | -1d |  |  |  |  |  |

备注：“+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响；c长期影响；d短期影响。

由表5.2-15可以看出，本项目对地下水的影响主要停留在生产运行阶段，但影响不大；建设阶段对地下水的影响短暂，随施工的结束而停止；同时由于本项目废水污染物主要为非持久性污染物，故在服务期满后随地下水稀释、径流等作用，污染逐渐消失。

#### 地下水评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本项目评价因子包括污染源评价因子和影响分析因子，项目运营期地下水评价因子见表5.2-18。

表5.2-18项目运营期评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 污染源评价 | COD、SS、TP、氨氮 |
|  | 环境质量现状评价 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、挥发酚 |
|  | 影响分析 | COD、SS、TP、氨氮 |

#### 地下水环境影响评价等级

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，建设项目的行业类别为[C2919]其他橡胶制品制造，属于Ⅱ类项目，建设项目所在地地下水环境为不敏感。

（2）建设项目工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分情况见表5.2-19。

表5.2-19  地下水环境影响评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，通过查表5.2-17可知本项目地下水影响评价等级为三级。

#### 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

一、水文地质概况

（1）地质概况

项目场地属松散岩类孔隙含水岩组，场区潜水含水层埋深较深。地下水化学类型为HCO3•SO4-Ca•Mg型和SO4•HCO3-Ca•Mg型，矿化度696～805mg/L，主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性。

（2）含水组水文地质特征

项目场地地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，含水层易污染特征为中等。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据《岩土工程勘察报告》，项目场地包气带防污性能较强。

二、地下水污染途径

污污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，建设项目可能对下水造成污染的途径主要有：1#车间、污水处理站等污水下渗对地下水造成的污染。

三、地下水影响分析

本项目地下水保护目标为孔隙潜水及承压含水层，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

项目在设计上对废水事故池、污水处理站、生产车间等均考虑采取防渗处理措施。

1、工况分析

①正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。

②非正常工况下，若遇到地质灾害原因，废水事故池、储氨库、固废暂存场、生产车间防渗系统损坏，含漆废水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。

2、主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD。由于有机物最终都换算成COD，因此本项目的主要污染因子考虑为COD和氨氮。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此用高锰酸钾只是替代，其含量可以翻页地下水有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸钾指数替代COD，COD的浓度为6000mg/L，一般高锰酸钾指数是COD的40%~50%，因此模拟预测时，高锰酸钾指数浓度为30000mg/L。

3、预测模型

①根据本次勘察成果，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，厂区基本不产生地下水污染，故不做预测。

②非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x——预测点距污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0——地下水污染源强浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥撒系数，m2/d；

Erfc（）——余误差函数。

4、水文地质参数

（1）渗透系数

根据地区工程经验，结合室内土工试验，渗透系数取值参数详见表5.2-21。

表5.2-20 几种土的经验系数

| 地层名称 | 垂直渗透系数（cm/s） |
| --- | --- |
| 粉质黏土 | 5.0×10-6 |
| 黏土 | 1.0×10-6 |
| 含硕粉质黏土 | 5.0×10-5 |
| 黏土 | 5.0×10-7 |

因此本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2-19。

表5.2-21 渗透系数及水力坡度

|  | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.018 | 2 |

（2）孔隙度的确定

根据周边环境的孔隙比e数据，计算得出该区域的土壤孔隙度n取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D．S．Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2-1）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2-1 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表5.2-22  含水层弥散度类比取值

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散度的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表5.2-23。

表5.2-23  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥撒系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 30000 |

5、预测结果

①正常情况下，废水事故池、污水处理站、生产车间的构筑物均采用钢筋混凝土结构，采用水泥沙浆层、厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋混凝土层、厚环氧沙浆面层等多重方式防渗。管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实，厂区基本不产生地下水污染。

②非正常工况下，当废水事故池、污水处理站、生产车间废水泄漏，且局部防渗失效，垃圾渗滤液以点源从失效位置泄漏进入地下水。则污染物运移范围计算见表5.2-24。

表5.2-24 高锰酸钾盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 3 | 8 | 15 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度 | 19.89 | 0.09 |  |  |  |
|  | 污染指数（mg/L） | 6.6 | 0.03 |  |  |  |
| 1000d | 浓度 |  | 3575 | 0.62 |  |  |
|  | 污染指数（mg/L） |  | 1091.7 | 0.2 |  |  |
| 10年 | 浓度 |  |  | 1001 | 1.24 |  |
|  | 污染指数（mg/L） |  |  | 33.7 | 0.4 |  |
| 20年 | 浓度 |  |  |  | 154.7 | 1.96 |
|  | 污染指数（mg/L） |  |  |  | 51.6 | 0.7 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

a、本项目建设区地下基础之下第一土层为粉土层，渗透性能较好，弥散系数较大。从上表中可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐和氨氮在地下水中污染范围为：高锰酸盐迁移100天扩散距离为3m，1000天时扩散到8m，10年将扩散到15m，20年将扩散到21m。

b、对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

6、地下水跟踪监测计划

项目建成后，厂内应定期进行地下水环境根据监测，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测。环境质量监测具体见表5.2-25。

表5.2-25  本项目地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂内 | 1-3 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚 | 每年度监测一次 |

7、评价结论

项目所在地下游最近居民点为，距离约200m，且该地居民生活用水已由自来水管网供给，污染物扩散不会对其产生明显影响。若本项目渗滤液在无防渗条件下渗，20年内对周围地下水影响范围较小。

本项目在建设的各个不同阶段，除厂界内小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）相关标准要求。

在建设项目采取环保措施后，能够阻止厂界内小范围超标区域的污染，可满足GB/T 14848-93）相关标准要求。

声环境质量影响评价

#### 评价目的及评价范围

(1)评价目的

通过对项目噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出防治措施提供依据。

(2)评价范围：

本项目厂界外200m范围。

（3）评价标准

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，执行3类标准，因此建设项目噪声排放标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间应达到65dB（A）、夜间应达到55dB（A）的标准限制。

#### 声环境影响预测

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要的简化，即只考虑距离衰减和声屏障的衰减。点源噪声模式如下：

（1）点源噪声

点源噪声衰减模式为：

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

（2）点源噪声叠加公式：

式中：LTP——叠加后的噪声级，dB（A）；

n——点源个数；

Lpi——第i个声源的噪声级，dB（A）。

（3）噪声预测值计算公式：

L预=L新+L背景

式中：L预——噪声预测值，dB（A）；

L新——声源增加的声级，dB（A）；

L背景——噪声的背景值，dB（A）。

5.2.5.3 噪声源分析

本次噪声源分析主要针对项目噪声对周围环境影响最大的情况，即建设项目工程建成后情况。本项目主要噪声源设备有炼胶机、搅拌机、研磨机、空压机、风机等生产设备以及公用设备（详见第4章工程分析4.2.5.3噪声源强）。

5.2.3.4 预测结果

根据本项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。预测结果见表5.2-26。

表5.2-26  与背景值叠加后各预测点噪声预测结果表  （dB(A)）

| 地点 | 现状值 | 本项目贡献值 | 叠加预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 |
| N1 | 57.6 | 44.0 | 51.7 | 58.59 | 44.0 |
| N2 | 56.0 | 43.2 | 50.12 | 57 | 43.2 |
| N3 | 56.9 | 45.3 | 54.75 | 58.97 | 45.3 |
| N4 | 55.7 | 45.7 | 52.65 | 57.45 | 45.7 |

注：背景值取现状监测最大值，企业夜间不生产。

由上表可知，项目对各厂界的噪声影响值叠加环境本底后昼间、夜间噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

与改扩建项目距离最近的环境敏感目标为北侧的章大庄（200m），项目对北厂界的贡献值（55.7dB(A)）经距离衰减后，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求，本项目对项目周边环境敏感目标的声环境影响较小。

固体废物环境影响分析

#### 固废来源、总类、产生量情况

本项目固体废弃物包括一般工业固废、危险固废及职工生活垃圾。其中一般工业固体废弃物约14.083t/a，危险固废约1.96t/a，生活垃圾约15t/a。

（1）废橡胶（S1、S2）

建设项目生产过程中，混炼、挤出工序、硫化工序会产生废橡胶。根据现有项目生产情况产生的橡胶次品约占胶料的0.5%，则本项目次品橡胶产生量为5t/a，产生的废橡胶集中收集后外售，不进行回用。

（2）除尘器集尘

混炼工序投料口产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，其余无组织排放，经布袋除尘器收集的粉尘可进行回用。根据布袋除尘器的捕集及处理效率可计算出此部分收集粉尘0.448t/a，收集的粉尘可由厂家回用。

研磨过程是用圆盘磨边机对球胆进行研磨，同时加工过程中加入研磨粉。研磨工序产生的粉尘通过自带吸尘机收集，根据捕集效率及吸尘机处理效率计算出收集的研磨粉尘约2.083t/a，研磨粉尘主要为胶料粉末以及研磨粉，收集后外售。

（3）边角胶料（S3）、边角布料（S4）、不合格品（S5）

球心半边裁剪过程中产生边角胶料约5t/a，筛选过程中产生的不合格品约1t/a，收集后外售。

裁剪成型的之后的球胆在表面涂覆上粘接剂，进行毛呢布料粘接。根据产品的形状外观不同对毛呢布料进行裁剪，裁剪会产生少量的废布料，根据现有项目的生产情况，此部分布料产生量约为1.4t/a，产生的废布料集中收集后由毛呢生产厂商定期回收。

（4）废活性炭

建设项目炼胶废气、硫化废气采用活性炭吸附装置进行吸附处理，活性炭吸附装置主要采用活性炭颗粒对有机废气进行吸附。活性炭颗粒对有机废气的饱和吸附容量在0.3-0.4kg/kg，本项目采用一套活性炭吸附装置，运营后，全厂可捕集有机废气0.5643t/a，活性炭吸附能力按0.32kg/kg计，则本项目理论产生废活性炭1.76t/a。活性炭使用效率以90%计，则本项目实际活性炭需求量为1.96t/a。据《国家危险废物名录》，吸附有机废气之后的废活性炭属于危险废物（HW49），本项目产生的危险废物量为1.96t/a，交由有资质的单位进行处置。本评价要求建设单位在建设项目试生产运营之前与相关危险废物处理处置单位签订危险废物处置合同，车间设危废暂存堆放区。

（5）含油废弃物

本项目机械设备运行过程中需定期检查、护保养。在检修过程中会产生少量更换机油、擦拭抹布等含油废弃物，此类含油废弃物由检修单位直接运走处置，不在厂区堆放，故不作分析。

（6）生活垃圾

本项目建成后，员工100人，职工生活垃圾产生按照每人每天0.5kg计，则年产生生活垃圾约为15t/a，收集后由当地环卫部门清运。

（7）废桶

本项目部分原辅材料用桶包装，产生废包装桶约0.5t/a（包括防老剂、硬脂酸、水杨酸、天然乳胶废包装桶），由供应商回收利用，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物的复函》（环函【2014】126号）中说明，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物，按有关要求对其进行管理。

（8）污水处理污泥

项目地埋式污水处理系统年产生污泥约0.1t/a，由环卫部门定期清运。

建设项目的固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。本项目固体废物产生及治理情况见表5.2-27。

表5.2-27 本项目固体废物产生及治理情况

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废橡胶 | 混炼、硫化工序 | 一般固废 | 62 | 5 | 收集外售 |
| 2 | 布袋收尘 | 混炼工序 | 一般固废 | 84 | 0.448 | 收集外售 |
| 3 | 除尘器集尘 | 研磨工序 | 一般固废 | 84 | 2.083 | 厂家回收 |
| 4 | 废毛呢布料 | 粘接 | 一般固废 | 99 | 1.4 | 厂商定期回收 |
| 5 | 边角胶料 | 裁剪 | 一般固废 | 62 | 5 | 收集外售 |
| 6 | 不合格品 | 筛选 | 一般固废 | 62 | 1 | 收集外售 |
| 7 | 废活性炭 | 活性炭处理装置 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.96 | 委托有资质的单位处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 99 | 15 | 环卫部门清运 |
| 9 | 废桶 | 原辅料包装 | 一般固废 | - | 0.5 | 供应商回收 |
| 10 | 污泥 | 地埋污水处理设备 | 一般固废 | 99 | 0.1 | 环卫部门清运 |

#### 工业固废对环境的影响途径及处理措施

本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析和预测：

（1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响

建设项目一般工业固废重新回用之前，均先后放置于车间角落；所有生产过程中产生的危险固废在未转交给有处理资质的厂商前，均先放置于危险固废暂存堆场内。因此本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。

（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

本项目危险废物包装、运输过程中造成的环境污染主要考虑为废活性炭的散落、挥发及泄漏，企业对废活性炭均采用200kg密封塑料桶储存，以防止残留的有机物质渗漏或挥发。

本项目危废中废活性炭产生量为1.96t/a，通过采用200kg密封塑料桶盛装，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为5.52m2，本项目危险固废贮存场所面积15m2，能够满足贮存需求。

包装过程中，考虑到在人工操作进行包装时，由于员工疏忽，导致少量废活性炭散落在塑料桶外，由于员工发现及时，散落量较少，采用措施，将散落的废物清扫装入包装桶内，对周边环境影响很小。

运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的废活性炭散落在车上，不会向周边环境飞散。当发现后，可以及时采用清扫等措施收集，妥善处理，对周边环境影响较小。

采用上述措施后本项目包装、运输过程中由于散落、泄漏造成的环境影响较小。

（3）堆放、贮存场所的环境影响

本项目生产过程中产生的危险固废总量为1.96t/a，这些废物如不经适当的堆置，除有损环境美观外还会产生有毒有害气体及扬尘，进入周围大气环境污染空气，废物经雨水淋溶或地下水浸泡后，有毒有害物质随淋滤水迁移，将会对当地的土壤、地下水构成严重的危害。因此本项目设置15m2危险废弃物暂存堆场，位于厂内原料仓库内东南角处，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单进行设置，堆场底层均采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，防渗层渗透系数可≤10-10cm/s。因此本项目危险固废堆场、贮存场所造成的环境影响较小。

（4）综合利用、处理处置的环境影响

本项目产生的固废其中废橡胶、除尘器集尘统一收集后外售，废桶、废毛呢布料由厂家定期回收。生活垃圾、污泥委托环卫部门清运；危险固废废活性炭委托有资质单位处理。因此本项目产生的固废不会对周边环境造成不利影响。

综上所述，本项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。但固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所必须严格按照国家固体废物贮存有关要求设置。建设单位应确保在开工前必须办理好固废委托处理相关手续，避免固废长期堆放产生二次污染。

5.2.6.3 建议

根据上述评价结果，本评价建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位在本项目开工建设前必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免开工建设后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

综上所述，本项目在落实各项固废处理处置措施的前提下，产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。

- 社会环境影响分析

  - 社会环境影响范围的界定

（1）以沭阳县区域为社会影响范围重点，适度扩大到苏北地区。

（2）重点分析对当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量、民俗及宗教习惯等影响。

  - 社会环境影响效果分析

项目对所在地居民就业和居民收入的影响

建设项目建筑工程量较大，建设过程中需要一批建筑施工队伍和大量建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入。

本项目建成运营后，可提供约100个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有较大的积极作用。员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以使其拥有更多的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。与此同时，本项目建设利于产业链中的上、下游企业携手共进，利于配套的第三产业的互动，将间接提供更广泛的就业机会。

因而，无论从当前与长远看，本项目对提高当地居民就业和收入均有积极作用。

项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响

建设项目选址在沭阳县章集街道工业集中区，不直接影响人们的居住、生活环境。

本项目运营后缴纳的税收，反哺沭阳县章集街道工业集中区乃至沭阳县内各项配套设施和功能区的建设，对加快建设“工业化、城市化、国际化、生态型”的沭阳有实质性的奉献。

项目对社会不同利益群体的影响

（1）建设项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的建筑企业、机电设备制造企业和运营期内的上、下游企业。

在项目建设过程中需要一批建筑施工队伍，建筑企业通过承包工程增加了营业收入；部分机电建筑企业的产品得到该项目的使用，可以直接获利。

在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动相关产业向更高的层次发展，合作双方实现共赢。因此上、下游企业也是建设项目的受益群体。

（2）建设项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是该企业的职工，其次是周边的居民。

项目的建设运营，能提供多个就业岗位，使当地的富余劳动力成为该企业职工中的一员；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从该项目中直接受益。

本项目的建设运营，将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是该项目的间接受益者。

项目对所在地区文化、教育、卫生的影响

建设项目的技术含量、产品附加值、管理水平要求均较高，需要引进培养一部分文化、技术质高的人才和有熟练技能、身体健康的一批从业人员，也就是要强化文化教育、卫生事业意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出布署。如进一步加强幼儿教育、普通教育、职工技术教育等。同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

建设项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”科学发展的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进所在地区经济的可持续发展。

项目对所在地区弱势群体的影响

项目的建设和运营将为当地妇女提供适合的工作岗位，实现男女同工同酬，保障妇女的合法权益；另一方面，该项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。

项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

建设项目实施过程中，主要利用开发区内现有的基础设施，能源用量在现有条件能接受的范围之内，不会给当地基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过冗量利用及优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。

建设项目对社会的影响如下表6.2-1所示。

表6.2-1建设项目社会影响分析表

| 序号 | 社会因素 | 影响的范围、程度 | 可能出现的结果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对居民就业和收入的影响 | 章集镇及周边/直接影响 | 提供更多的就业机会，提高收入/主要结果 | - |
| 2 | 对居民生活水平与生活质量的影响 | 章集镇及周边/直接影响 | 利于产业结构优化，推进城镇化建设进程/主要结果 | 施工期带来不便，注意减少干扰 |
| 3 | 对不同利益群体的影响 | 施工企业、企业员工、当地居民/直接、间接影响 | 直接或间接获益；施工期对附近居民有暂时干扰/主要结果 | 克服暂时困难，着眼长远利益 |
| 4 | 对脆弱群体的影响 | 当地脆弱群体的影响/间接影响 | 能获更多的关爱/次要结果 | 企业应更多回报社会 |
| 5 | 对地区文化、教育、卫生的影响 | 章集镇及周边/直接影响 | 促进文教卫生事业的发展/次要结果 | - |
| 6 | 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 | 章集镇及周边/直接影响 | 设施加强，服务提升，加快城市化进程 | 服从统筹安排 |

综上分析，建设项目对社会有多方面的积极影响，社会效益显著。

  - 社会环境适应性分析

直接相关的不同利益群体对项目的态度及参与程度

与建设项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、企业从业人员，以及行业内的上、下游企业。

对本项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，获得就业、再就业机会，增加收入；上、下游企业能优势互补、更好更快发展，因而这些群体会各显其能，积极配合，在项目运营中他们是最直接的获益者。

项目所在地的极少数居民担心该项目的建设会对项目所在区域局部环境产生污染，对该项目存有疑虑。因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：该项目技术先进、污染低、产品附加值高，产生的排放物达标，对环境产生不利影响较小，以便提高他们的认同度。

所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度

项目本身可以缓解社会失业人员再就业的压力，而且能带动相关产业发展，为社会提供更多的就业机会，对构建安定团结、幸福和谐的社会极其重要。

建设项目规模大、起点高、技术先进，具有前瞻性、示范性。项目建设适应了选址地区规划发展的迫切需求，当地各级政府及行政管理部门无论从政策扶持、项目审批，还是各类基础条件方面都会给予该项目重点支持。

所在地现有技术、文化状况适应性分析

该项目带动了相关产业的蓬勃发展，同时也带动了大批有意向进入该行业的人员的学习热情，催生了一系列相关的职业教育培训机构进行技术技能的培训，为进入该行业就业人员扫除技术障碍。项目所在地现有技术、文化状况良好，能够满足项目的需要。

综上分析，当地社会与该项目具备良好的互适性，各利益群体和组织机构均支持项目建设，当地文化、技术条件也为项目实施奠定了良好的基础。

社会对项目适应性和可接受程度分析详见表6.3-1。

表6.3-1社会对项目适应性和可接受程度分析表

| 序号 | 社会因素 | 适应程度 | 可能出现的结果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同利益群体 | 期待、积极支持 | 部分居民担心有干扰，持疑虑态度 | 做好项目宣传工作，落实具体环保及安全措施，获得认可 |
| 2 | 当地组织机构 | 支持、鼓励 | 各项手续需要办理，尤其是环保、节能是重点 | 企业认真对待， 按法规要求办事 |
| 3 | 当地技术、文化条件 | 基础好，适应性强 | 各项操作有个熟练过程 | 加强从业人员的培训 |

  - 社会环境风险及对策分析

风险程度分析

由前述可知，建设项目的实施与建设地的经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联。本项目的社会适应性较强，对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响。

综上分析，该项目面临的社会风险很小。

防范社会环境风险的对策

（1）安全生产隐患带来的社会风险

建设项目属在运营过程中存在火灾、机械伤害、噪声、触电、中毒等危险、有害因素。为了实现安全生产，防止因发生意外事件导致人员伤亡而引发社会矛盾，企业要充分认识到“安全生产，预防为主”的重要性。

企业应从以下三个方面采取措施：

①建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程；

②按要求配备安全生产及消防设施、设备，为从业人员配备必要的防护用品，办理工伤保险；

③对从业人员按要求进行安全教育培训，对机器设备定期维护、保养，保证其正常、安全运转。

（2）环境保护隐患带来的社会风险

建设项目在建设和运营过程中，均有一定量的“三废”产生，若不及时、正确采取有效措施处理，会对环境卫生带来一定的影响，引发周边企业与居民的不满。

总体来讲，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，做到“达标排放、减量排放”，实现清洁生产。

（3）与周边企业和居民保持良好的协作、沟通与友善相处关系，把本企业与周边群体的和谐共进放在重要位置。

  - 社会环境评价结论

本项目位于沭阳县章集街道工业集中区现有厂房内，周边以工业企业为主，不涉及拆迁、移民安置、人群健康、人文景观、文物古迹等问题；园区基础设施完善，本项目直接依托现有基础设施进行生产。

沭阳凯翔体育用品有限公司所用生产管理经验和技术，在国内同类产品多的生产企业处于先进行列。本项目入驻章集街道工业集中区后，必定对园区以及当地经济发展带来很大的促进作用，同时可以提供一些就业机会缓解社会就业压力。

建设项目符合国家的产业政策，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。

社会风险评价结果表明，建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。

- 环境风险评价

7.1 环境风险评价的目的和重点

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

7.2 环境风险评价工作等级

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级为二级。

7.2.1 物质危险性辨识

本项目在生产、加工、运输和贮存中涉及到的原辅材料见表4.4-1，主要原辅材料的理化性质、毒性毒理见表4.4-2，按照表7.2-1进行物质危险判别。

表7.2-1  物质危险性判别标准

| 类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）（mg/kg） | LC50（小鼠吸入，4小时）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）判定，本项目属于可燃物质的有硫磺、天然橡胶。

7.2.2 重大危险源判别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险

物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

本项目重大危险源辨识一览表见表7.2-2。

表7.2-2  重大危险源辨识一览表

| 物质名称 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 2 | 200 | 0.01 |
| 柴油 | 0.5 | 20 | 0.025 |
| 合计 | 0.035 |

由上表可知，各危险品的重大危险源计算结果之和为0.035，小于1，因此项目未构成重大危险源本项目未构成重大危险源。

7.2.3 环境敏感程度

根据导则，敏感区系指《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。具体敏感区应根据建设项目和危险物质设计的环境确定。

建设项目位于沭阳县章集街道工业集中区范围内，根据建设项目分类管理名录，本项目建设地点不属于环境敏感区域。

7.2.4 环境风险评价工作等级

根据本项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，本项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的评价工作级别表，本项目风险评价等级为二级，见表7.2-3。

表7.2-3  环境风险评价工作级别表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

7.2.5 环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km范围。评价范围内主要环境风险保护目标见表7.2-4及附图7.2-1。

表7.2-4  评价范围内主要环境风险保护目标一览表

| 类别 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境敏感区说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 章大庄 | N | 200 | 300人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 陈桥村 | NE | 500 | 200人 |  |
|  | 沿街居民 | NE | 520 | 100人 |  |
|  | 河滩庄 | NW | 2100 | 60人 |  |
|  | 钮湾村 | NW | 2600 | 100人 |  |
|  | 张庄 | NW | 3000 | 200人 |  |
|  | 河北庄 | N | 1600 | 100人 |  |
|  | 章集中学 | N | 1800 | 500人 |  |
|  | 西宋 | NW | 2800 | 50人 |  |
|  | 胡湾 | NE | 2600 | 30人 |  |
|  | 毛圩 | NE | 1500 | 80人 |  |
|  | 张刘村 | NE | 1700 | 100人 |  |
|  | 竹园 | NE | 2600 | 80人 |  |
|  | 洪庄 | E | 2000 | 60人 |  |
|  | 西刘口 | SE | 2000 | 70人 |  |
|  | 周庄 | SE | 1000 | 80人 |  |
|  | 葛庄村 | S | 2000 | 150人 |  |
|  | 何庄 | SW | 2100 | 80人 |  |
|  | 何杨村 | SW | 2400 | 100人 |  |
|  | 大东庄 | SW | 2800 | 50人 |  |
|  | 前杨 | SW | 2900 | 30人 |  |
| 水体 | 柴南河 | N | 900 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 柴米河 | N | 1000 |  |  |

7.3 风险识别

7.3.1 风险识别范围

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

7.3.2风险识别类型

参照现有项目及同类型企业的运营情况，找出建设项目风险的重点与薄弱环节，评价其事故及其危险性。项目车间使用、存储的硫磺，可能发生的事故类型为化学品散落、火灾和爆炸。对这些风险事故类型，以下分类进行辨识。

1）、散落

从物质的危险特性分析得知，项目车间使用的危险化学品中的硫磺。该类危险化学品的散落主要有以下几种可能：

①盛装的包装袋由于破损而散落；

②作业人员误操作、违规操作或者麻痹大意而造成散落；

③生产设备因故障而散落；

④装卸过程因未能密闭操作而散落；

⑤作业人员不认真执行设备检修维护及现场巡检等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决。

危险化学品散落、泄漏事故与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，如散落、泄漏后危险品若被点燃，则引起火灾，若未被点燃，则不断随风飘散，在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明大点燃时，将发生蒸气云爆炸事故；当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。因此，对危险物质散落、泄漏类事故应给予高度重视。

2）、火灾

项目危险品库储存的危险化学品硫磺属于易燃物质，从物质的危险特性可知，只要这些危险物质发生散落，遇足够能量的点火源，则火灾事故就可能发生。点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式。

3）、废气事故排放

项目排放的废气主要是配料粉尘、混炼废气、固化废气、研磨废气、涂胶废气和硫化废气，当项目废气处理设施正常运行时，各废气污染物能够达标排放，对周围大气环境影响不会产生明显影响。如果废气处理设施出现故障，发生事故排放时，未经处理的废气排入周围大气，将对环境空气造成严重影响。

4）、有毒有害物质扩散途径识别

由本项目使用化学品的性质及事故类型可得，发生风险时，有毒有害物质的扩散途径主要有：危险品散落污染水环境、土壤，飘散至大气环境中造成污染；火灾、爆炸事故产生的有害气体污染大气环境。

7.3.3 小结

通过对本项目存在的危险物质、生产工艺设备、储运设施、公用工程等综合分析，可以得出：

（1）本项目不构成重大危险源。

（2）本项目存储物质中属于危险化学品的物质主要为硫磺。

（3）公司存在的危险、有害因素主要为存储区散落、爆炸和火灾。

## 7.4 最大可信事故及源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

最大可信事故是具有一定发生概率，其后果又是灾难性的事故，本次采用类比法分析项目最大可信事故发生概率。

7.4.1 类比法分析

根据同类项目事故统计资料显示，仓储区发生火灾爆炸的原因主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓等的损坏以及装车时引起物料泄漏，遇上明火（如思想麻痹违章带火或静电）而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸．这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8%；

（3）泵等设备在运行时发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，．这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4%；

（5）由于其它原因发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

综合类比国内橡胶行业几十年，尤其是近几年，橡胶行业生产过程发生事故的概率较小。

7.4.2 最大可信事故发生概率

根据上述分析，本项目最大可信事故类型为化学品储存设施、管道、包装等破裂造成化学品泄漏：易燃易爆化学品排放后遇明火引起火灾和爆炸。

根据使用化学品的相近行业的有关资料对引发风险事故概率的介绍，并类比同类项目事故统计资料，本项目最大可信事故发生概率见表7.4-1。

表7.4-1 各种最大可信事故可能概率

| 序号 | 事故 | 最大可信事故源项 | 事故的可能概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏事故 | 容器破损泄漏；输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏；生产设备故障泄漏。 | 4.7(10-4 |
| 2 | 爆炸事故 | 硫磺遭遇雷击产生火花和强烈外力产生火花；电气线路接触不良或短路产生电火花；操作环境出现明火等引起火灾并引起爆炸。 | 1.3(10-5 |
| 3 | 大气污染 | 化学品泄漏，挥发扩散导致大气污染 | 5.0(10-5 |
| 4 | 水域污染 | 大量化学品泄漏，化学品沿地势进入附近水体，导致水域污染 | 1.0(10-5 |

综合上述分析，本项目发生风险事故的主要部位为容器破损、生产设备故障引起的化学品泄漏事故，事故发生概率为4.7×10-4，主要事故类型为化学品泄漏后未采取措施造成水环境污染及大气污染扩散事件，严重时甚至发生火灾事件。

7.4.3 最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

根据本项目物质危险性识别、生产设施危险性识别和重大危险源的识别分析结果，确定本项目的最大可信事故为：危险品库硫磺散落引起的火灾、爆炸事故。

7.4.4 废气处理装置故障，废气直接排放事故影响分析

7.4.4.1 废气非正常工况下源强

非正常工况下的废气污染物排放主要考虑废气处理设施失效（即布袋除尘器、活性炭吸附装置发生故障失效），处理效率降低。布袋除尘器、活性炭吸附装置、研磨机吸尘器效率以0%计。非正常排放时间以10min计，排放源强详见表7.4-2。

表7.4-2  非正常工况下废气污染物排放情况

| 污染源位置 | 产生工序 | 事故内容 | 排气量 (m3/h) | 污染物名称 | 速率 (kg/h) | 10min事故排放量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 混炼、硫化工序 | 活性炭吸附装置故障 | 10000 | 硫化氢 | 0.0225 | 0.00375 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.225 | 0.0375 |
|  | 投料工序 | 布袋除尘器故障 | - | 投料粉尘 | 0.21 | 0.0838 |
|  | 研磨工序 | 研磨机吸尘器故障 |  | 研磨粉尘 | 1.015 | 0.4062 |

7.4.4.2 废气非正常工况下影响分析

事故排放源强见表7.4-2，事故排放时间为10min。对颗粒物、硫化氢及VOCs进行预测，则大气污染物对环境的影响预测结果见表7.4-3。

表7.4-3  事故排放废气最大浓度及影响范围

| 排气筒编号 | 污染物 | 预测时刻 | 项目 | 稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | C | D | E |
| - | 投料粉尘 | 事故发生 后第10min | 最大浓度（mg/m3） | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.001 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 161 | 249 | 337 | 537 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
|  |  | 事故发生 后第30min | 最大浓度（mg/m3） | 0.000004 | 0.000016 | 0.000033 | 0.000094 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 4161 | 4292 | 4375 | 4457 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
| 1# | VOCs | 事故发生 后第10min | 最大浓度（mg/m3） | 0.00028 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00013 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 153 | 241 | 313 | 721 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
|  |  | 事故发生 后第30min | 最大浓度（mg/m3） | 0.0000009 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000019 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 4180 | 4321 | 4417 | 4537 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
| 1# | 硫化氢 | 事故发生 后第10min | 最大浓度（mg/ m3） | 0.00009 | 0.00009 | 0.000078 | 0.00009 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 305 | 489 | 681 | 993 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
|  |  | 事故发生 后第30min | 最大浓度（mg/ m3） | 0.000001 | 0.000004 | 0.000008 | 0.00002 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 4161 | 4298 | 4382 | 4473 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
| - | 研磨粉尘 | 事故发生 后第10min | 最大浓度（mg/m3） | 0.00009 | 0.00009 | 0.000078 | 0.00009 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 335 | 479 | 687 | 983 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
|  |  | 事故发生 后第30min | 最大浓度（mg/m3） | 0.000001 | 0.000004 | 0.000008 | 0.00002 |
|  |  |  | 出现距离（m） | 4154 | 4223 | 4384 | 4412 |
|  |  |  | 超标范围（m） | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |

计算结果表明：

当废气处理装置发生事故，废气直接排放时间10min，各污染物排放时间10min后对环境影响很小，30min后基本无影响。各污染物事故排放时最大落地浓度均低于其半致死浓度，即项目废气事故排放情况下，未出现半致死浓度范围。

7.4.4.3 预测模式

废气排放事故预测模式如下：

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

——第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

——烟团排放量（mg），为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

7.4.5 硫磺发生火灾环境风险分析

火灾是火通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射足够大时．可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被点燃。因此辐射热造成的损害可由接受热辐射能量的大小来衡量。标准的计量方法是以单位面积在接触时间内所接受能量的大小来衡量，另一等效方法是用单位面积受到辐射的功率大小来计算。

7.4.5.1 计算模型介绍

火灾爆炸事故的燃烧半径D和持续时间T可由下式计算：

D=2.66M0.327

式中：D为燃烧半径D（m）；

M为燃烧物质的质量（kg）。

项目易燃品主要有硫磺，硫磺存放于仓库，主要考虑硫磺发生火灾事故时的影响。项目硫磺存放量为2t，则若发生火灾，按储量为l00%计，火球最大燃烧半径为31.9米。

火球危害级别划分对应的损害情况见表7.4-4。

表7.4-4  火灾对应的损害情况

| 危害级别 | 入射通量（kW/m2） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 25.0 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| C | 12.5 | 在火焰时，木材燃烧．塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 4.0 | 没有什幺损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 1.6 |  | 无不舒服感 |

根据项目的情况及类比相似项目，项目仓库中的硫磺引起火灾的后果危害较小，一般损失等级为D级，距火球中心半径为31.9m，危险品库31.9m范围内无居民点等敏感建筑，其火灾事故对厂区员工及厂区外环境的敏感点的影响较小。

7.4.5.2 伴生、次生事故环境风险影响分析

本项目的伴生、次生事故主要考虑硫磺燃烧分解产生的SO2有毒有害气体对周边环境的影响。经计算，硫磺燃烧产生SO2的量约为500kg，燃爆事故时间按照5min计算，则各气象条件下SO2的最大落地浓度见表7.4-5，后果分析见表7.4-6。

表7.4-5  SO2最大浓度及影响范围（mg/m3）

| 下风距离（m） | 稳定度 |
| --- | --- |
|  | B | C | D | E |
| 100 | 99.5168 | 147.3914 | 166.8827 | 148.722 |
| 200 | 42.6411 | 76.2831 | 101.2671 | 156.6265 |
| 300 | 23.6153 | 45.9934 | 65.5127 | 113.6256 |
| 400 | 15.061 | 30.8498 | 46.0487 | 86.2389 |
| 500 | 10.4799 | 22.2096 | 34.3016 | 67.8624 |
| 600 | 7.5365 | 16.8042 | 26.648 | 54.9609 |
| 700 | 5.4054 | 13.0482 | 21.2597 | 45.5161 |
| 800 | 3.4975 | 9.1409 | 15.2266 | 33.3423 |
| 900 | 1.9764 | 4.7682 | 7.1325 | 9.7115 |
| 1000 | 1.009 | 1.8373 | 2.0711 | 0.8594 |
| 1100 | 0.4862 | 0.5743 | 0.428 | 0.0366 |
| 1200 | 0.2275 | 0.1589 | 0.0728 | 0.001 |
| 1300 | 0.1058 | 0.0416 | 0.0113 | 0 |
| 1400 | 0.0496 | 0.0107 | 0.0017 | 0 |
| 1500 | 0.0236 | 0.0028 | 0.0003 | 0 |
| 1600 | 0.0115 | 0.0008 | 0 | 0 |
| 1700 | 0.0057 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 1800 | 0.0029 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 1900 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |

表7.4-6  SO2扩散后果分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | B | C | D | E |
| 有风 | 地面空气中最大浓度（mg/m3） | 336.1 | 535.8 | 667.9 | 951.5 |
|  | 最大浓度影响距离（m） | 28.3 | 29.2 | 28.9 | 28.2 |
|  | 达到半致死浓度的影响范围（m） | / | / | / | / |
|  | 达到短时间接触允许浓度影响范围（m） | 401 | 644.9 | 802.9 | 874.7 |
|  | 达到立刻威胁生命与健康浓度范围（m） | / | / | / | / |

由预测结果可知，当硫磺燃烧、受高温分解后，次生、伴生的二氧化硫在E稳定度条件下对下风向浓度影响值最大为951.5mg/m3，在874.7m范围内达到短时间接触允许浓度的限值，均未达到半致死浓度。

从预测结果来看，当硫磺燃烧、受高温分解后事故后，次生、伴生产生的二氧化硫对周边环境影响相对较小。

## 7.5 风险计算和评价

7.5.1 风险计算

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

7.5.2 风险评价

经预测本项目发生风险事故时的事故后果如下：

①废气处理装置失效，废气直接排放时间10min，各大气污染物排放时间10min后对环境影响很小，30min后基本没影响。对周围影响较小。

②硫磺引起火灾的后果危害较小，一般损失等级为D级，距火球中心半径为31.9m，危险品库31.9m范围内无员工宿舍及居民点等敏感建筑，其火灾事故对厂区员工及厂区外环境的敏感点的影响较小。

③硫磺燃烧、受高温分解，次生、伴生的二氧化硫在E稳定度条件下对下风向浓度影响值最大为951.5mg/m3，在874.7m范围内达到短时间接触允许浓度的限值，均未达到半致死浓度。

从预测结果可知各项风险事故风险值较小。因此改扩建项目风险值是可接受的。

7.6风险管理

7.6.1 建设项目的事故风险防范及减缓措施

根握建设项目环境风险事故特征，就事故风险管理、运输过程中的风险事故防范措施、操作过程的安全防范措施、存储过程的安全防范措施、废气污染事故性防范措施、等方面提出环境风险防范措施。

7.6.2 事故风险管理

根据国家环保局（90）环管字第057号文、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

风险管理方面的主要措施有：

1、强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度．加强日常监督检查。

2、强化管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。主要做到以下三个方面：

①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度．并严格遵守、执行。

③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

3、化学品仓库区应设立管理岗位，严格执行管理制度，防止危险化学品外流。

4、各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

5、废气净化设施一旦出现事故，生产必须立即停产检修。

6、加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。

7、制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

7.6.3 危险化学品运输安全防范措施

本项目各种化学品有供应商运至厂内，由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，为此建设单位应对供应商提出运输过程环境风险事故防范要求：

1、危险品的装运应做到定车、定人。车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员管理上保障苊险品运输过程中的安全。

2、被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GB190-90)规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品。则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

3、运输有毒物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

4、在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时．迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

7.6.4 工程设计安全防范措施

生产操作过程中，发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：（1）设计上存在缺陷；（2）设备质量差，或设备过度超时、超负荷运转；（3）管理或指挥失误；（4）违章操作。因此，在操作过程中，应严格控制和管理，加强事故防范、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作：

1、在总体设计上做好安全防范措施

针对项目特点，本评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

（1）各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置。厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（2）应贯彻工厂布置一体化的原则，将生产区、辅助生产区、管理区按功能相对集中合理安排，特别是要根据本项目的危险、有害因素特点，统筹考虑生产流程及装置、设施的平面布置，在满足安全距离和职业卫生要求的同时，还要考虑地形、风向、气候等自然条件，尽量减少危险、有害因素的交叉影响。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

（5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区，危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

（6）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

（7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措旋。

（8）在消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

建设单位应对安全和环保应建立严格的防范措掩．制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

2、加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

3、提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

7.6.5 危险化学品贮存安全防范措施

项目原辅材料中危险化学品贮存在相应仓库中，本项目在2#车间东北角设置的50m2危险化学品仓库满足相关要求，防火间距参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），与办公楼等民用建筑间距应大于25m，与砖混结构的建筑相距12m以上，与钢构架（未刷涂防火涂料的）的建筑相隔15m以上。在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

1、贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

2、原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏，稳定剂短缺等，应及时处理。

3、装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

4、化学危险物品撤落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

5、危险化学品的使用、储存严格遵守《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品储存通则》等相关法律、法规的规定。

6、危险化学品贮存安全防范措施：加强化学品的管理，建立健全相关的化学品管理制度：定期进行防火安全检查，发现情况应立即采取措施治理；配备必要的消防用品和安全标识；定期检查液氮储罐进出口管道阀门、接头等连接处是否密封完好，使管道阀门、接头泄漏时能够得到安全处理：配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

7、事故沟环形设置于原辅料仓库、液氮储罐周围，环型事故沟联结事故池，一旦发生泄漏，通过围堰进行收集，防止外流。废液不得排入市政管网及厂区污水处理站处理，应委托有相关资质的单位处置。

8、厂区总排口设置截断阀门，发生泄漏时关闭以截断污染物外排途径，杜绝发生泄漏事故时污染物直接排入水体。

7.6.6 废气污染事故防范措施

建设项目生产过程中产生的有组织废气均有良好的治理措施，从技术上分析是可行的，但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放。如发生事故性排放，则对周围环境产生较大的影响。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施：

（1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

（2）现场作业人员定时记录废气处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应设一备一用，发生故障时可自动启动另一台。

（3）制定废气处理设施故障事故应急处置程序。

①马上关闭废气处理设施有关管路的全部阀门，若无法关闭，应设法用物品堵塞；

②在最短时间内对设施加以维修，必要时必须停产，待处理设施有效运转后方可恢复生产，以减少大气污染物的排放；

③应急行动应进行到废气处理设施能够有效运转后。

（4）事故排放引起的大气污染应急及减缓措施

当发生大气污染物事故排放时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。

7.6.7 消防及火灾事故防范措施

企业应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在全厂各个部位，包括办公房、生产车间等。同时配备必要的消防设施，包括消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。

罐区消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其它消防为辅的消防方案。

室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设置钢制消防箱。

雨水和污水接管口分别设置截流阀，围堰区与厂区雨水收集系统相通，围堰区与雨水收集系统处同样设置，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄露物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，整个雨水收集系统或污水收集系统不能容纳伴生、次生污水时，则通过系统泵，将伴生、次生污水打入事故应急池，消防废水集中收集后委托有资质单位安全处置，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。由于建设单位设计时考虑设置事故水池，保证一旦厂区发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。

厂区排水口（含雨水和污水）与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故， 第一时间切断与外部水体的通道，确保不达标废水不排入外环境，消防废水经消防水收集系统进入事故应急池，必须进行达标处理才能排放。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。另外，对因火灾而产生的一氧化碳和烟尘等有毒有害污染物，主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的次生/伴生影响，消防尾水也全部进入事故池。

7.6.8 风险应急预案

7.6.8.1 应急组织机构、人员

应急救援指挥部设在公司办公室。一旦发生事故，立即启动预案，由应急救援指挥部统一指挥。

公司应急救援领导小组负责对单位内的I类、I级事故实施应急救援工作。部门应急救援领导小组负责对自己部门所发生的Ⅱ类、Ⅱ级事故实施应急救援工作。

7.6.8.2 预防与预警

一、预警行动

接到事故报警后，按照工作程序，对警情作出判断，初步确定相应的响应级别，进入预警状态。如果事故不足以启动应急预案体系的最低级别，响应关闭。

二、信息报告与处置

（1）信息报告与通知

企业值班室24小时有人应急值守，确保24小时开通，发生应急情况后可及时向指挥部成员或政府部门报告。

指挥部成员手机24小时开通，可以随时接受信息报告与通知。

应记录厂家和托运方的联系方式，以便发生事故时获取必要的应急资料。危险化学品的驾驶员和押运员应随时佩带移动电话，如有发现事故应立即用移动电话向上级报警。

（2）信息上报

发生二级和一级事故，在启动应急预案的同时，指挥部成员应迅速向市或镇安全监督管理部门报告。

报告应包括以下主要内容：

①企业名称、事故发生的时间和地点，装置名称或介质名称及数量。

②事故的类型、级别（火灾、爆炸、毒物泄漏），影响范围。

③人员伤亡情况。

④事件简要情况，已经和正在采取的措施。

⑤联系人姓名和电话。

（3）信息传递

①事故应急救援指挥部应根据现场处置情况，随时向上级有关部门报告事态进展情况。

②及时向周边单位通报情况，及时做好应急疏散的准备。

7.6.8.3 应急响应

《化学品环境风险防控“十二五”规划》中强调应提升应急响应能力，建设区域环境应急联防联控体系，建立紧密协同、快速反应的工作机制。充分利用社会资源，实现区域性环境安全应急救援物资相互调配。加强危险化学品突发环境事件应急处置救援队伍建设，对重大环境风险源建立综合性防控工程设施。

一、响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为三个等级，确定相应的应急响应级别。

（1）一级（社会应急）

造成人员重大伤亡、发生重大火灾、爆炸或毒物泄漏，对社会安全和环境造成重大影响，必须请求外部救援。

（2）二级（企业应急）

造成人员重伤、发生火灾或毒物泄漏时，启动应急预案组织自救并且有必要迅速向有关部门报告，请求外部救援。

（3）三级（预警级）

发生火警、少量泄漏时，车间、岗位能够自主扑救且自救成功，或启动企业应急预案救援。

二、响应程序

（1）三级（预警级）事故响应

由车间、岗位按照安全操作规程和应急处置措施控制和终止事故，并立即向公司报告。

（2）二级（企业应急）和一级（社会应急）事故响应

发生二级事故时，事故现场人员和所在车间应立即将事故地点、事故危害等情况简要向24小时值班室或直接向公司领导报告。

公司领导根据现场情况和发展趋势，宣布启动预案，指挥部成员各就各位，指挥事故处理。专业队伍迅速到位，开展救援。

当二级事故接近或达到一级事故级别时，由总指挥或委托有关人员迅速向市安监局等政府部门报告，请求外援。

在发生火警、人员伤亡等紧急情况下，现场人员可先行向119、120报警，然后报告公司应急指挥部，

三、事故发生后应采取的处置措施

火灾事故的处理，最早发现者应立即向公司安保部门报警，并立即采取一切办法，切断事故源。在应急人员到来之前，要设法控制火势；根据现场的条件，可用附近的消防设备进行灭火，或者关断和隔离火区。

事故目击者必须做到尽量使自己保持冷静，确定一条逃生路径；如果可能的话，营救受困人员/受伤人员。如果有条件，可以进行搜寻。

考虑到自身和他人的安全，切不可置身于危险之中。

公司接警后，立即通过移动电话或其他方式与现场人员联络查证，或派人赶往现场查实。

如果火警已被证实，立即启动火警报警，立即下达按应急救援预案处置的命令，发出报警。通知指挥、指挥小组成员和救援队迅速赶赴事故现场。

指挥小组成员到达现场后，对现场情况作出相应应急决定，关断必要的设备，隔离火区，保护设备的安全，命令各救援专业队开展抢救抢险，如事态扩大，应请示救援。

各专业救援队伍接警后，按各自的分工迅速开展工作，在救援尚未到达，事故难以控制，严禁人员进入。

处置原则，保证人员撤离、疏散 隔离着火区，防止事态扩大 扑灭燃火。

灭火方法：

小火：干粉，CO2。

大火：水幕，雾状水或常规泡沫。

发生火灾事故中的受伤人员及中毒人员应脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

（1）皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15~30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

（2）深度烧伤立即送医院救治。

（3）吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（4）对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸：

采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟14~16次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10~20次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术：

具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟6~70次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压3~5cm即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为1:5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

根据本单位危化品的特性，采取相应的处理措施。

1、液氮储罐泄漏，应根据泄漏部位、泄漏大小采取以下措施：

•迅速堵漏；

•立即停止物料输入；

•倒罐，将事故储罐罐内物料泵入备用空罐或其他未满储罐内；

•尽快收集泄漏在围堰内的液体至容器内；

•泄漏无法控制应迅速报警，求助堵漏专业队伍；

•应急堵漏处理人员、消防抢险人员均应戴正压自给式呼吸器，着防化服。

应急处置须知：

（1）消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰）。

（2）堵漏作业时所有设备应接地，所用的救援器材需具备防爆功能。

（3）禁止接触或跨越泄漏物。

（4）备好消防器材。

（5）个体防护要求：应急处理人员应戴防毒面具或空气呼吸器；穿一般消防防护服无效，应着防化服。

2、火灾、爆炸处理措施

一旦发生易燃、可燃物质火灾、爆炸，应立即采取以下措施：

•迅速报警；

•立即启用喷淋或消防预案，直至火灾扑灭；

•立即疏散无关人员并建立警戒区；

•根据危险目标火灾、爆炸影响范围实施隔离区域；

•对周围设备尤其是受热容易起火爆炸的设备用水进行冷却保护；

•迅速启用消防水尽可能远距离控制火势，冷却保护火场中的其他储罐，尽最大努力避免二次爆炸；

•如果二次爆炸难以避免，应当机立断，撤出所有抢险人员至安全区域。

•抢险人员均应戴正压自给式呼吸器，着防化服。

3、生产装置区火灾、爆炸处理措施

生产装置的设备、管线发生跑、冒、滴、漏应及时处理，防止留下隐患。容量较大的设备发生泄漏，应立即停车处理。及时将泄漏设备内的物料泵入备用容器，将泄漏物收集在容器内，防止发生火灾事故。

生产装置因泄漏发生火警，在现场第一时间用灭火器灭火，并立即报警。

消防抢险人员应在扑救的同时，用消防冷却水保护火场周围的设备和容器，防止事故蔓延扩大。

当某一设备发生火灾时，对与其相临的设备应迅速停车，并进行监护，必要时将系统内物料转移至安全地带。

人员紧急疏散、撤离

1、事故现场人员清点和撤离

当发生大火及大量泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。通信联络队应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序离开。通信联络队应清点撤离人员，检查确认区域内无任何人员滞留后，向指挥部汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对储运装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点集合。

员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，或用湿毛巾唔住口、鼻部过，缓慢地朝逆风方向或指定的集中地点走去。

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

2、周边事故影响区的单位、社区及非事故现场的人员紧急疏散

（1）通讯治安组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；

（2）本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；

（3）发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全地点。

控制事故扩大的措施

1、岗位操作人员应对事故发生的目标迅速查明发生源点、泄漏部位和原因，在第一时间按本预案上述处理措施，采用停车、切阀等办法迅速切断泄漏源。

2、指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危险危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，立即请求救援。

3、抢险组到达事故现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

4、在对泄漏源进行堵漏抢险时，危险区域禁止一切火种，抢险人员应选择上风向，并用雾状水对泄漏物进行稀释，尽一切努力防止泄漏气体或蒸气突然燃爆造成对抢险人员的伤害。

5、对火场中和火场周围的危险设施使用喷淋水进行有效冷却、隔绝，防止火势蔓延和受害储罐连锁爆炸。

6、立即布置警戒隔离区，疏散无关人员。

事故可能扩大后的应急措施：

1、指挥部迅速向政府安监、消防、公安等上级领导机关报告事故情况。

2、由指挥部下达紧急安全撒离命令。

3、必要时扩大危险警戒区域，疏散周边单位和危险区内其它人员，避免伤害。

四、应急结束

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向总指挥报告，总指挥可以下达应急结束令：

（1）事故现场得以控制，社会应急处置已经终止。

（2）伤亡人员得到妥善安置。

（3）环境符合有关标准。

（4）导致次生、衍生事故隐患已经消除。

涉及周边单位、社区及人员疏散的，由指挥部向市有关部门报告，宣布解除危险。

五、信息发布

事故现场指挥部负责对事故信息统一对外发布，并负责拟定信息发布方案，及时正确向新闻媒体通报事故信息。

7.6.8.4 后期处置

一、事故现场的保护措施

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序。

（2）保护事故现场被损坏的设备、部件、碎片、残留物等位置。

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者，物品应保持原样，不能冲洗擦拭。

二、事故现场的洗消

（1）事故现场洗消工作由义务消防队员进行。

（2）事故现场用水进行洗消，洗消的污水必须经处理，达到排放标准后方可排放。

三、事故调查

按照“四不放过”的原则，进行事故调查。无论是企业内部组织调查还是配合市有关部门的调查组调查，应客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失等。

四、改进措施

在查清事故原因的基础上，吸取事故教训，提出具体措施，进一步修订和完善事故应急预案。

7.6.8.5 保障措施

一、通信与信息保障

公司值班室电话，保证24小时有人值班。

总指挥、副总指挥手机24小时开通。应急专业组组长确保随时能够联系上。

报警电话：110；急救：120。

二、应急队伍保障

（1）加强危险源岗位、运行值班、设备检维修、生产管理、事故救援专业队伍建设，通过日常技能培训和模拟演练等手段提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。

（2）依据事故程度，可及时向消防、安监、医疗急救、环保、供水、供电等部门寻求救援。

三、应急物资装备保障

公司有义务消防队员8人，配备防护服、安全帽、自给式过滤器等。

消防给水系统包括固定消防冷却系统，采用独立的消防给水管道系统，消防给水管道在企业区内成环状。消防给水系统采用城市管网自来水，水压0.3MPa左右。在生产车间邻近通道边均按要求设置了室外地上式消火栓。在储罐区设置专用消防泵。

为扑灭初期火灾，在和生产装置处、包装间及成品库内设置适量的手提式干粉灭火器，在控制室设置手提式二氧化碳灭火器，所有的手提式灭火器均放置在专用的消火栓箱内。

7.7 结论

综上所述，全厂不构成重大危险源，一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境产生影响，但在风险可接受范围内。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故的发生。企业严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

## 7.8 环境与健康风险评价

环境与健康之间的关系复杂而广泛，包含了环境科学、医学、生物学、管理学等方面的内容。环境健康有广义和狭义的两种理解。广义以世界卫生组织给出的定义为代表，环境健康包含由环境因素决定的人类健康和疾病，如暴露状况、病理影响等方面，也包括如健康风险、健康影响评价、环境健康指标、环境健康管理等评估和控制对健康有潜在影响的环境因素的理论和实践。狭义的环境健康则主要关注健康的物理影响，由自然、化学物质、生物和社会的环境等因素决定的人类健康状况，化学药品，辐射和一些生物制品等的直接病理影响，还有其对广义的物理，心理，社会和审美环境的健康和福利的间接影响。

环境健康风险评价的四个步骤：（1）风险识别，对人体健康产生危害的物质的识别；（2）剂量－反应评价，暴露的不同水平会产生多大程度的负面作用；（3）暴露评价，有多少人会暴露在有害物质下以及他们可能接受的剂量范围；（4）风险表征，阐述基于当前暴露水平和全面分析水平下，可能对人类健康产生的负面影响作用。最后进行风险比较分析，即相对于其他问题,风险的严重程度。

项目建成后，对人体健康产生危害的物质主要为化学品原料以及生产过程中产生的废水、废气和固废。由于我国还没有建立起比较健全的环境与健康风险研究体系，可用数据也不充分，因此本次环境与健康风险评价仅对项目建成后产生的环境与健康风险做定性评价。

本项目化学品原料以及生产过程中产生的废水、废气和固废对环境和直接、间接接触人群，尤其是一线生产职工会产生一定的影响。企业在充分落实“三同时”的相关要求，做好日常环境管理和监测，落实环境风险预防和治理各项措施的前提下，可以将本项目的环境与健康风险控制在较低的水平。

综上所述，项目环境与健康风险处于可接收水平。

- 污染防治措施的技术经济可行性论证

  - 施工期污染防治措施

本项目租赁所在工业集中区现有厂房，占地面积约7000平方米，建筑面积约4600平方米，本项目施工期仅进行简单的室内装修和设备安装，施工期产生的污染物主要为废弃的建筑材料，如砂石、废砖等建筑垃圾，及时进行清运填埋或加以回收利用。暂时堆放的易被风吹起的建筑材料上面加盖顶棚，以防建筑材料随风四处飘扬。由施工场地出来的车辆应对其轮胎上所沾污的泥砂等污染物冲洗干净，同时进出场地的车辆若装载有易洒、飘落物质时上面应有遮挡物，以减少对周围环境的影响。

施工期间产生的生活污水施工废水集中收集，经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，禁止直接排放对附近水体造成的污染。

施工期应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，合理安排作业时间，高噪声设备严禁在夜间作业，减少噪声对外界的影响。

施工人员产生的生活垃圾应袋装收集后由环卫部门统一处理。

对施工内容应合理规划，应按照厂区平面布置中的绿化方案，对厂区四周办公区道路两旁等进行绿化，在保证安全的前提下尽量提高厂区绿化覆盖率。

  - 运营期污染防治措施

大气污染物防治措施

本项目的废气污染源包括有组织工艺废气和无组织废气。

（1）有组织废气污染源

混炼工序产生的混炼废气VOCs，硫化工序产生VOCs以及H2S，以及锅炉燃料燃烧产生SO2、NOX、烟尘。

（2）无组织废气污染源

本项目无组织废气包括投料工序产生的投料粉尘，研磨工序产生的研磨粉尘，混炼工序、硫化工序过程中未收集的VOCs、硫化氢。

#### 有组织废气污染防治措施及评述

根据《橡胶工厂环境保护设计规范》(GB50469-2008)的要求，对废气进行有组织收集。

混炼工序产生废气源的炼胶机成列状排布，在炼胶机机器出料口处设置独立的配套负压抽风系统，产生的有机废气收集后通过二级活性炭吸附装置（1套）处理，集气罩与产污面之间距离30cm，距离比较小，集气罩面积比产污面积大，可基本覆盖，抽气速率比较高，开口角度为120°，开口角度适宜，收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，同硫化废气合并后最终风量按10000m3/h计，最后通过15m高排气筒（1#）达标排放。

硫化工序产生废气源的成型机成列状排布，产生的废气主要为有机废气和硫化氢，设施吸风收集风量5000m3/h，建设单位在硫化机上方安装集气罩，通过负压送排风系统收集至管道中，集气罩与产污面之间距离30cm，距离比较小，集气罩面积比产污面积大，可基本覆盖，抽气速率比较高，开口角度为120°，开口角度适宜，项目捕集率取90%，收集后废气同混炼工序产生有机废气合并进入同一套二级活性炭吸附处理装置处理，同混炼废气合并后最终风量按10000m3/h计，二级活性炭处理率以95%计，尾气经15m 高排气筒（1#）达标排放。

根据3.4.2“污染源分析”章节计算，排气筒（1#）排放的有组织废气主要污染物为VOCs、硫化氢，排放量分别0.026/a、0.0027/a，排放浓度分别为0.542mg/m3、0.113mg/m3。

本项目蒸汽锅炉采用柴油为燃料，柴油燃烧废气经15高排气筒（2#）直接排放。根据3.4.2“污染源分析”章节计算，柴油燃烧废气经排气筒（2#）排放的有组织废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘，排放量分别0.15t/a、0.185t/a、0.013t/a，排放浓度分别为142.9mg/m3、175mg/m3、12.5mg/m3。SO2、NOx和烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定的排放标准。

工艺废气收集的效率和程度主要取决于管道、集气罩的设计好坏和安装位置，本工程设计基本按照以下原则：

1）、管道连接紧密，并设计安装气阀，根据生产实际情况调节气量；

2）、集气罩尽可能的把污染源全部覆盖起来，使污染物的扩散在最小范围内，以便防止横风气流干扰而减少抽气量；集气罩抽气方向尽可能与污染源的气流方向运动一致，充分利用污染源的气流的初始动能；尽量减少集气罩的开口面积，以减少抽气量；

3）、管道和集气罩的结构要不能妨碍工人的操作和设备检修。

废气处理

投料粉尘：混炼工序投料过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理废气，由于混炼废气混有有机废气需进一步进行吸附处理，在布袋除尘器后再增加活性炭吸附装置，进一步吸附其中的有机废气；

有机废气：目前，有机废气污染物废气治理技术，常用或已有实际应用的处理方法有：

a、燃烧法：其中直接燃烧法、热力燃烧法和催化燃烧法最为常见；b、洗涤一吸收法；c、吸附法；d、冷凝法等。

1）直接燃烧法

直接燃烧法亦称为直接火焰燃烧，它是把废气中可燃有害组分当作燃料直接燃烧，因此，该方法只适用于净化含可燃有害组分浓度较高的废气，或者用于净化有害组分燃烧时热值较高的废气。直接燃烧的温度一般需在1100℃左右，燃烧的产物为CO2、H2O、N2。直接燃烧法不适用于处理低浓度废气。

2）热力燃烧法

热力燃烧用于可燃有机物质含量较低的废气的净化处理，一般是需要燃烧其他燃料（如煤气、天然气、油等），把温度提高到热力燃烧所需的温度，处理温度600～800℃，该技术的技术优势是净化效率高，设备构造简单，维护容易。但存在二次污染物，运行费用高，经济效益小的缺点，特别是在缺氧燃烧时，净化效果大大下降。

3）催化燃烧法

催化燃烧法是在系统中使用合适的催化剂，使废气中污染物在300-450℃下氧化分解，属低温氧化燃烧净化过程。常用于气体与污染物浓度波动较大的场合，净化效率大于90%。该技术优点是辅助燃料费用低，二次污染物NOX生成量较少，燃烧设备的体积较小；但对处理对象要求苛刻，要求污染物废气进口温度高，因此减少装置运行费，常配置间接或直接热回收系统。

4）洗涤一吸收法

洗涤吸收法是通过让含污染物气体与液体（如水）吸收剂充分接触而达到使污染物从气相转移到液相的一种操作过程。吸收过程的主体是填料塔，板式塔或喷雾塔等吸收装置。吸收装置可用来处理大气量的污染物，浓度范围500-5000PPm不等，去除率根据吸收剂和污染物组分不固，吸收效率差较大，一般大于30%以上，也可高达98%。该工艺本身是一种典型的分离问题，因此，存在吸收液的再生与处理问题。通常可用于特种有机废气污染物净化回收工程的治理。

5）吸附法

吸附法是一种广泛使用的有机废气污染物排放控制手段，分为活性炭吸附和活性炭纤维吸附。工业上对吸附材料的要求是具有大的比表面积，高的孔隙率，大的吸附容量，均匀的孔径和较短的孔道，只有这样，才能保证吸附剂有良好的吸附性能，大的吸附容量和较好的脱附性能。这样才能满足对气体净化的要求，另外，吸附剂的劣化，直接影响着吸附剂的使用寿命。在传统的有机废气吸附净化中采用的是普通颗粒活性炭，由于颗粒活性炭比表面相对较小，孔道长，不仅吸附容量小，而且脱附性能差，使用过程中劣化速度快，使用寿命短。而活性炭纤维在诸多方面都比普通颗粒活性炭具有明显的优势。其主要是利用活性炭的表面物理吸附作用，将有机废气污染物从气体中分离出来，气体流量和浓度的波动对活性炭吸附器的操作影响较小，并常用来处理气量200-5000PPm的废气，设备的尺寸取决于处理的气量和浓度。该工艺存在吸收载体的再生与吸收液的处理。系统投资费用低，操作灵活。对于处理大气量、低浓度的有机废气，国外一致认为该法最为成熟和可靠的技术。但随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。

6）冷凝法

冷凝法利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质，采用低温度、提高系统的压力的方法，使处于蒸汽状态的污染物冷凝并与废气分离。该法特别适用于处理气体体积分数在10-2以上的有机蒸汽。冷凝法在理论上可达到很高的净化程度，但是当体积分数低于10-6时，须采取进一步的冷冻措施，使运行成本大大提高。所以冷凝法不适宜处理低浓度的有机气体，而常作为其他方法净化高浓度废气的前处理，以降低有机负荷，回收有机物。

各有机废气处理方法优缺点归纳比较见表8.2-1。

表8.2-1  常用有机废气处理方法比较

| 方法 | 浓度范围 | 投资 | 运行费用 | 最终产物 | 处理效果 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接燃烧法 | 高浓度 | 较低 | 低 | CO2、H2O | ﹥95% | 不适于处理低浓度废气，易爆炸、热能浪费且易产生二次污染 |
| 热力燃烧法 | 含量较低 | 低 | 高 | CO2、H2O | ﹥95% | 需消耗辅助燃料 |
| 催化燃烧法 | 对可燃组分浓度和热值限制较小 | 高 | 较高 | CO2、H2O | ﹥95% | 如含尘粒等会引起催化剂中毒，预处理要求严格 |
| 洗涤一吸收法 | 500-5000PPm | 较低 | 低 | 废吸收液 | 吸收效率差别较大 | 存在吸收液的再生与处理问题 |
| 吸附法 | 低浓度 | 较低 | 较低 | 废活性炭 | ﹥80% | 随操作时间之增加，吸附剂去除效率下降 |
| 冷凝法 | 高浓度 | 较低 | 高 | 废有机溶剂 | ﹥85% | 不适宜处理低浓度的有机气体 |

治理方法的选用原则：选用净化方法时，应根据具体情况优先选用费用低、耗能少、无二次污染的方法，尽量做到化害为利，充分回收利用成分和余热。

对各有机废气处理方法进行上述归纳和比较后，根据全厂有机废气产生特点，废气主要为混炼、硫化工序产生的有机废气，风量大，产生浓度均较低，因此针对以上特点，选取活性炭吸附法。废气通过活性炭处置后，通过排气筒高空排放。

#### 8.2.1.2 无组织废气排放及减排措施

项目投料过程中产生的逸散粉尘经配套负压抽风系统的布袋除尘器（1套）收集处理，集气罩与产污面之间距离25cm，距离比较小，集气罩面积比产污面积大，可基本覆盖，抽气速率比较高，开口角度为120°，开口角度适宜，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，其余无组织排放。

加工后的半边球胆以及成型的球胆需通过圆盘磨边机进行研磨，研磨过程中产生的研磨粉尘通过自带吸尘机收集，捕集效率为90%，去除率达90%，其余无组织排放。

同时本项目产生无组织废气的车间采用采用换风扇、门窗对流通风，设计换风次数5-6次/小时。本项目生产车间内的污染物平均浓度较低，经过车间通风可以满足《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）车间卫生标准；但是需对此类工位职工加强劳动保护。

通过车间换气设施作无组织排放。①严格控制生产工艺参数，减少废气的排放量。②加强对各类废气收集与处理装置的检查和维护，保障其稳定运行，避免事故无组织排放。③合理设计生产车间集气罩与进风门窗的相对位置，避免出现局部对流，影响车间内废气的捕集效率。

为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。

认真落实以上措施后，本项目边界外无组织废气浓度能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相应的监控浓度限值。

#### 8.2.1.3废气治理措施可行性分析

（1）投料粉尘

布袋式除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用；滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。是利用多孔的袋状过滤材料从含尘气体中捕集粉尘的一种除尘设备，主要由过滤材料、清灰装置及控制装置、存输灰装置和风机五部分组成。过滤材料的作用是捕集粉尘；清灰装置的作用是定期清除滤袋上的积尘，以保持除尘器的处理能力；控制装置的作用是使除尘器按一定周期、一定程序清灰。其主要特点除尘效果好、适应性强、便于回收干物料，无废水排放和污泥处理等后遗症。

布袋除尘器的除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料，布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡，根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。

表8.2-2  布袋除尘器主要设计参数

| 工序 | 产地 | 滤料种类 | 过滤 风速 | 过滤室数量 | 粉尘 直径 | 过滤 面积 | 反吹方向 | 阻力 | 使用 寿命 | 设计除尘效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混炼 | 江苏 | PTFE覆膜滤料 | 1.2m/min | 1个 | 0.2~1.5um | 55m2 | 离线反吹 | 1000 ~1500Pa | 3年以上 | 99% |

布袋除尘器的净化效率很高，一般达99.9%以上。但随着滤料表面捕集的粉尘量的增加，系统阻力亦随之增加。为恢复滤料的过滤作用必须进行反吹。反吹方式可分为脉冲反吹和回转反吹，反吹形式可分为在线反吹和离线反吹。布袋除尘器的粉层出层是主要过滤层，提高了除尘效率。滤布起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰不能过分，即不应破坏粉尘初层，否则会引起除尘效率显著降低。

项目的袋式除尘器采用覆膜滤料。PTFE薄膜表面光滑且耐化学物质，将其覆合到普通过滤材料即各种无纺布针刺毡等的表层，起到了一次性粉尘层的作用，将粉尘全部截留在膜的表面，实现表层过滤；又因该薄膜表面光滑，有极佳的化学稳定性，不老化，又憎水，使截留在表面的粉尘很容易剥落，同时提高了滤料的使用寿命。与普通滤料相比，其优点有：薄膜孔径在0.2~0.3um之间，过滤效率均能达到99.99%以上。清灰后不改变孔隙率，除尘效率一直很高。考虑到系统阻力，本报告按99%计。

（2）有机废气

活性炭是一种高效的吸附材料，是处理有机废气的有效材料，活性炭吸附装置的工作原理为：利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。

活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。

活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案，在橡胶行业多采用活性炭吸附法对硫化工艺废气进行处理。

根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，有机废气 VOCs去除效率可达95%。因此，本项目硫化氢、VOCs处理效率按95%计，臭气浓度处理效率按95%计是可行的。

经初步设计，活性炭吸附装置的主要技术参数详见表8.2-3。

表8.2-3  活性炭吸附装置的主要技术参数

| 工序 | 外形尺寸 | 比表面积 （m2/g） | 填充量 （kg/罐） | 单套风量（m3/h） | 吸附 阻力 | 吸附效率 （%） | 更换 周期 | 装置数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混炼 | 1.5*1*1.1 | 1050-1100 | 200 | 5000 | 1200Pa | 95 | 3月一次 | 2 |
| 硫化 | 1.5*1*1.1 | 1050-1100 | 200 | 5000 | 1500Pa | 95 | 3月一次 | 2 |

图8.2-1  活性炭吸附透过曲线图

活性炭吸附装置环境管理要求：

当活性炭吸附一定量的废气后，吸附容量开始下降，吸附效率降低，当吸附效率降低到接近尾气浓度排放标准时，需要及时更换活性炭

（1）根据一般经验，活性炭对有机废气的工作吸附容量可达0.32kg/kg，活性炭吸附装置活性炭更换周期分别为三个月。

（2）活性炭吸附塔进出口风管上设置压差计，以测定经过吸附器的气流阴力（压降），从而确定是否需要更换活性炭。

综上所述，本项目采用布袋除尘、活性炭吸附装置处理是可行的，能够达到预期处理效果。

经上述措施治理后，粉尘废气可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准要求，硫化氢、臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准；VOCs可达到根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有关规定进行计算的标准值。

#### 8.2.1.4 排气筒设置合理性分析

本项目全厂排气筒设置见表8.2-4。

表8.2-4　本项目全厂排气筒设置情况一览表

| 车间 | 排气筒 编号 | 排放源参数 | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 1#车间 | 1# | 15 | 0.4 | VOCs、H2S、臭气 |
| 锅炉房 | 2# | 15 | 0.2 | SO2、NOX 、烟尘 |

本项目通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。企业在项目工艺设计时已考虑到自身的特点，建成后共设置2个排气筒，项目炼胶、硫化工序设置1个排气筒；锅炉房设置1个排气筒，有利于废气收集处理。因此，本项目排气筒设置合理。

#### 8.2.1.5 无组织废气污染防治措施及评述

建设项目无组织废气污染物主要为颗粒物、未收集的VOCs、硫化氢。

对橡胶制造行业而言，无组织排放贯穿于生产绐终。通过对类似项目的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放量，特别是无组织废气的排放量，本项目特别注意无组织废气的防治。减少无组织废气排放的关键是建立密闭生产体系、加强密封和防止泄漏，而且具体的措施往往体现在一些微小的细节处理上。本项目建成后，为了防止和减少有害废气的无组织排放，采取以下有效措施对无组织产生的废气进行收集处置：

（1）建立密闭生产体系，注意设备和工艺选型，厂区物料采用管道输送和无泄漏泵输送；

（2）密封不仅关系到无组织排放，而且事关安全生产，必须高度重视。应加强密封材料选型和密封施工质量；

（3）设排气扇等通风装置，加强车间内通风；

（4）做好职工的健康安全防护工作，配备口罩、橡胶手套等防护用具；

（5）加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境的影响。

为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。

认真落实以上措施后，本项目边界外无组织废气浓度能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相应的监控浓度限值，硫化氢、臭气浓度按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准执行。

#### 8.2.1.6 废气治理方案可行性论证

一、经济方面

本项目的废气处理措施的投资费较少，故项目的废气防治措施在经济方面是可行的。

二、技术方面

本项目采用的活性炭废气防治措施工艺目前在废气的治理方面已有较多的工程应用实例，如恩欧凯(无锡)密封件有限公司年产2亿件橡胶密封件生产线等工程案例。布袋除尘器也有较多的工程应用实例。其废气治理装置的实际运行效果对本项目采用废气治理工艺的可行性进行分析。

三、长期稳定运行

本项目投产后，废气治理设施运行成本详见表8.2-5。

表8.2-5  废气治理设施运行成本

| 环保设施 | 成本类别 | 年运行费用(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废气处理 | 耗电 | 2 |
|  | 活性炭 | 5 |
|  | 维护费用 | 5 |
| 合计 | 12 |

由表8.2-5可知，在经济上，废气处理装置运行费主要是购买活性炭费用、电费、维护费用、废活性炭处理费用，根据本项目废气污染物的吸收量，每年废气处理经费在12万元人民币之内，这样的费用企业可以承受。

四、达标排放

根据工程分析及大气环境影响预测分析可知，本项目各废气污染物均能达到相应的排放标准，实现达标排放。

五、小结

综上，本项目的废气防治措施是可行的。

废水污染防治措施

#### 8.2.2.1废水治理措施

针对生活污水、锅炉软化废水水质特点以及目前沭阳县章集街道工业集中区未建污水处理厂的实际情况，在园区污水处理厂尚未建成前，园区废水由企业自行处理达标排放。考虑到项目生活污水量产生量较小，因此本项目生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理（处理能力为1500m3/a（5m3/d）），确保废水处理后出水水质达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化，锅炉软化废水水质较好，用于厂区周边绿化。

本项目废水处理流程见图8.2-2。

图8.2-2  本项目废水处理工艺流程

#### 8.2.2.2废水处理措施可行性分析

本项目无生产废水产生，生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理，污水经格栅预处理后进入生物反应池，该池由厌氧、缺氧和好氧三个区组成。出水端设有回流泵房、剩余污泥泵房，污泥回流比为50~100%，混合液回流比为 50%~150%，均回流到缺氧区。剩余污泥由泵送至浓缩池，然后进入脱水机房进行离心脱水，泥饼外运填埋处理。

（1）工艺流程简述：

此工艺不仅流程简洁、运行管理和检修维护简单而且具有以下的优点：为避免传统 A2/O工艺回流硝酸盐对厌氧池放磷的影响，通过吸收改良A2/O工艺的优点，将- 20 -缺氧池置于厌氧池前面，来自二沉池的回流污泥和 30~50%的进水、50~150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间为 1~3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氧，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态，强化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段，缺氧段污泥浓缩可较好氧段高出50%，单位池容的反硝化速率明显提高。反硝化作用能够得到有效保证。再根据不同进水水质，不同季节情况下，生物脱氮和生物除磷所需碳源的变化，调节分配至缺氧段和厌氧段的进水比例，反硝化作用能够得到有效保证，系统中的除磷效果也有保证，因此，本工艺与其他除磷脱氮工艺相比，具有明显的优点。

（2）水量水质

本项目废水处理后废水中各污染物浓度达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，具体见表8.2-6。

表8.2-6本项目废水达标可行性分析单位mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目排放标准 | 6～9 | 70 | 10 | 5 | 0.5 |
| 本项目废水排放水质 | 6～9 | 70 | 10 | 5 | 0.5 |

据调查，目前地埋式污水处理装置的处理工艺已经较为纯熟，本项目废水水质较为简单，B/C 较高，可生化性好，经上述工艺处理后的尾水能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）“城市绿化”标准，可以回用作绿化用水，考虑到项目生活污水量产生量较小，符合厂区绿化用水需水量，因此处理方式可行。

综合上述分析，建设项目拟采用的废水处理工艺成熟，便于管理，处理效果良好，在运行正常情况下，其出水水质能达到绿化标准。地埋式污水处理设施总投资8万元，经济上是比较合理的。因此，该废水治理方案是可行的。

噪声污染防治措施

本项目噪声主要来自炼胶机、研磨机、空压机、成型机、风机、破碎机等，噪声源强均在60～85dB（A）。

为了减少声源对环境的影响，主要采取以下措施治理：

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机、离心机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

①风机噪声

项目所用风机均置于室内，风机的吸入口，排出口均设消声器，再加上厂房隔声，可使风机的隔声量在25dB(A)以上。

②泵类噪声

项目所使用的泵，噪声源强较高，通过加装隔声罩和厂房隔声，可使其噪声源强降低20dB(A)左右。

③对一些机械振动大的高噪音源生产设备，采用合理的基础减震措施。泵体外加隔音罩，以降低噪音。

④对操作室采取隔音措施。

⑤尽量采用多孔吸声材料吸声降噪。

（3）高噪声作业的防护

对于在高噪声设备工位及临近工位上从事作业的工人，应当采取必要的防护措施。为工人配备隔音耳塞、耳罩等劳保用品。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强15～25dB(A)，使厂界达标，能满足环境保护的要求。此外，项目采用“闹静分开”和合理布局的原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，并且加强厂区绿化，沿厂区围墙植有乔木，厂区绿化以灌木和草坪为主，各厂房周围设置绿化带。在生产过程中强化管理，确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

本工程噪声经上述治理后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

固体废物污染防治措施

8.2.4.1 固废处理措施分析

建设项目产生的固废为废橡胶、除尘器集尘、边角布料、边角胶料、废活性炭、生活垃圾和废桶。其中一般固废产生废橡胶5t/a、布袋收尘0.448 t/a、除尘器集尘2.083t/a、废毛呢布料1.4t/a、边角胶料5 t/a、生活垃圾15t/a、废桶0.5t./a、污水处理污泥0.1 t/a；危险废物产生废活性炭（HW49）1.96t/a。

本项目产生的一般固废其中除尘器集尘收集后回用生产，布袋收尘、废毛呢布料由厂家回收，废橡胶、边角胶料收集后外售，废桶由供应商回收处理，生活垃圾、污水处理污泥委托环卫部门清运；危险固废活性炭委托有资质单位处理。

8.2.4.2 固废暂存场所的设置

本项目产生的危险废物主要为废活性炭（HW49），本项目车间内建有15m2危废暂存区，按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，周围设置围墙和其它防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物一律按危险废物处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求。

8.2.4.3 一般固废处置可行性分析

本项目产生的一般固废其中除尘器集尘收集后回用生产，布袋收尘、废毛呢布料由厂家回收，废橡胶、边角胶料收集后外售，废桶由供应商回收处理，生活垃圾、污水处理污泥委托环卫部门清运。处置途径稳定可靠。周转周期为一星期一次。本项目一般固废堆场为60m2，可以满足固废堆放需要，因此本项目固废堆场面积满足需求，是可行的。

综上所述，本项目相关固废处理措施是切实可行的，能够使固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。

此外，厂内固废临时贮存应采取注意：

（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

8.2.4.4 危险固废处置可行性分析

本项目危险废物为废活性炭（HW49），产生量为1.96t/a。根据项目活性炭吸附装置个数及更换周期，更换周期三月一次。建设项目危险废物暂存场15m2，可以满足危废暂存需求，因此，本项目危废暂存场面积满足使用需求，是可行的。

根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，处置固体废物的基本原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别和主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小的和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、逸出、抛洒或挥发等情况，最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134 号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中用做到以下几点：

A、危险废物的运输车辆必须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

B、运输危险废物的车辆须有明显的标注或适当的危险信号，以引起注意。

C、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

D、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括了有效地废物泄漏情况下的应急措施。

（3）危险废物暂存污染防治措施分析

建设单位设专用容器临时存放危险废物，定期交由有关废物处置单位处理。厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点：

a.废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志；

b.废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

c.废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

d.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e.废物贮存设施禁止混放不相容危险废物。

综上所述，本项目产生的危险废物存储处置是可行的。

地下水污染防治措施

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，车间、污水处理设施、锅炉房等处需要做防渗处理，防渗系数小于10-11cm/s。

项目重点污染区防渗措施为：

生产车间、锅炉房地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。通过上述措施可使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

污水处理站所用水池、事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：其他辅助用房地面、生产区路面、办公研发楼地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

防渗、防腐施工管理：

（1）为解决渗漏问题，结合实际现场情况选用水泥土搅拌压实防渗措施，即利用常规标号水泥与天然土壤进行拌和，然后利用压路机进行碾压，在地表形成一层不透水盖层，达到地基防渗之功效。施工程序：水泥:土混合比例量为3：7，将厂区地表天然土壤搅拌均匀，然后分层利用压路机碾压或夯实。水泥土结构致密，其渗透系数可小于1×10-9～1×10-11cm/s（《地基处理手册》第二版），防渗效果甚佳，再加上其他防渗措施，整个厂区各部分防渗系数均能够达到1×10-11cm/s。

水泥土施工过程中特别加强含水量、施工缝、密实度的质量控制，在回填时注意按规范施工、配比，错层设置，加强养护管理，及时取样检验压路机碾压或夯实密实度，若有问题及时整改。

（2）混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。

（3）玻璃钢严格按规范施工，以保证玻璃钢无气泡等影响质量问题。

（4）铺砌花岗岩先保证料石表面清洁，铺砌时注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。

在装置投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

绿化

全厂绿化面积约500m2，绿地率7.1%。

厂区绿化设计应贯彻因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，选择适合当地生长条件的植物种类，有较强的抗污染能力、有较好的净化空气的能力、不妨碍环境卫生、适应性强，易栽易管，容易繁殖。同时根据工厂的总平面布置图、生产特点、消防安全、环境特征，合理布置及选择绿化植物。

排污口规范化设置

（1）废气排气筒（烟囱）规范化设置

排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

（2）固定噪声污染源标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置

固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

  - 环保措施投资估算及“三同时”情况

本项目实施后，用于环境保护的投资约86万元，占项目总投资的8.6%，主要环保措施有废气处理、废水处理、噪声治理、风险防范等设施，主要环保措施有废气处理、废水处理、噪声治理、风险防范等设施，经济技术可行。建设项目环保投资及“三同时”情况见表8.3-1。

表8.3-1   建设项目“三同时”检查表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混炼、硫化工序 | VOCs、硫化氢 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 捕集效率90%，《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 20 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时完工 |
|  | 投料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 |  | 10 |  |
|  | 研磨工序 | 颗粒物 | 自带吸尘机 |  | 6 |  |
|  | 车间 | 无组织废气 | 车间排风扇 |  | 2 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 厂区地埋污水处理设施 | 经厂区地埋式污水处理设施处理后出水水质达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化 | 15 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音；隔声耳塞、耳罩等 | 厂界达标，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类 | 10 |  |
| 固废 | 60m2一般固废暂存区 | 固废零排放 | 5 |  |
|  | 15 m2危废暂存区 |  |  |  |
| 地下水 | 车间、污水处理设施等 | 防渗防腐 | 防渗防腐，降低项目对地下水环境的影响 | 5 |  |
| 绿化 | -- | -- | 绿化率达到7.1% | -- | 10 |  |
| 风险防范措施 | 240 m3事故池、事故废水收集装置和管线 | 防止污染地表水和废水直接排入污水处理厂 | 2 |  |
| 环境管理 | 设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员2-3名，负责环境保护监督管理工作。 | -- | - |  |
| 清污分流、排污口规划化设置 | 污水经收集处理后，应在厂区排污口设置1套标准计量渠作为污水排放口。雨水应在厂区设置1套排放口，接管至园区市政雨水管网 | -- | 1 |  |
| 合计 | 86 |  |

- 产业政策、清洁生产与循环经济分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。《建设项目环境保护管理条例》规定：工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。清洁生产促进法第18条也规定：新、改和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

  - 产业政策

产业政策相符性

建设项目属于橡胶制品生产，产业政策相符性如下：

（1）按照中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录》（2011年）以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定，本项目不属于限制类和淘汰类项目。

（2）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正目录中限制类和淘汰类项目。

（3）根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目原辅材料、机械设备和产品均不属于目录中淘汰的生产工艺装备和产品。

（4）本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制和禁止用地项目；本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域。

（5）对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于限制类和淘汰类项目。

（6）对照《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》，苏环办[2014]128号，项目符合橡胶和塑料制品行业中的“企业产生有机污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。”的相关要求，项目可以做到生产废气设集气罩局部抽风，有机废气企业采用活性炭吸附工艺进行处理。

因此，从产业政策相符性方面来看，该项目的建设是符合国家、江苏省当前产业政策的要求及相关规定的，本项目具有可行性。

## 9.2 清洁生产分析

可持续发展是我国两大发展战略之一，实现经济、社会和环境的可持续发展是人类面临的唯一选择，而推行清洁生产是保护环境的根本途径之一。

清洁生产意味着通过源头消减和生成过程的控制，按照生产工艺和物料流程来消减污染物产生量，把污染控制的重点从末端治理转向全程控制，使污染物发生量、排放量最小化。清洁生产从技术、经济和环境的角度出发，通过优化工艺、制定合理的环境管理制度等实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，使清洁生产达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。

### 9.2.1 原辅材料及产品的清洁性

原材料和辅助材料本身所具有的特性，例如毒性、难降解性等，在一定程度上决定了产品及其生产过程对环境的危害程度，因而选择对环境无害的原辅材料是清洁生产所要考虑的重要方面。同样，作为动力基础的能源，也是每个企业所必需的，节约能源、使用二次能源和清洁能源也将有利于减少污染物的产生。

建设项目生产过程产生的少量废气均经净化措施处理，在生产的过程中，消耗能源为电能及自来水，不涉及高污染燃料等消耗，同时在生产过程中采取一系列的节能、节水措施。

本项目产品生产工艺先进成熟，整条工艺路线原料成本低，生产效率高，安全性高，成本低，经济效益显著。因此本项目的生产原料选取较为清洁，基本上无原料损耗到环境中，采用清洁能源电能，不消耗高污染能源，从原材料及能源角度考虑清洁程度较高。

### 9.2.2 工艺和设备

本项目购入的生产设备均为国内同行业质量较好的设备，具体表现为：

1、炼胶机的气密性好，简化生产工艺，减少生产设备，降低能耗，提高制品质量；

2、采用自动或半自动控制系统，在投加料、温度、压力等控制过程均采用自动系统，定时、定量化，防止和避免易发事故的发生，确保生产的稳定性、安全性；

因此本项目采用先进的、自动化程度高的生产设备，提升设备的密闭性能，可减少原材料的消耗、减少污染物的排放并能提升产品精密性。

### 9.2.3 节能措施

生产设备选型的节能措施

（1）拟在国内有关制造厂家选购高效率、低故障率、低能耗的节能设备，从而使主要节能措施得以落实；

（2）采用自动或半自动控制装置，对各生产工序实行自动监测和控制，通过反馈信号，可及时的减少设备的功率输出，合理调整工况，保证高效工作。从而达到节约用电的效果。

（3）胶料混炼采用大功率、高压力、温控性能好的密炼机，提高生产效率和胶料质量。

（4）硫化工序选用较为先进的硫化机，工艺过程机械化、自动化程度高，硫化机集中布置，有利于硫化起模时废气集中排放。

（5）成型采用一次成型机，提高生产效率，减少了中间贮存、搬运环节，省时、省力，减少了劳动强度，且避免了胎体帘线的扭曲变形和角度变化。

生产工艺及布置的节能措施

（1）根据生产工艺流程、生产线设置要求，按照生产工艺流程完整、顺畅、物流简洁、周转运输量小、车间功能分工清晰、生产管理方便、阶段划分明确等布置原则，确定生产设备的布置，生产设备布置中尽量考虑物料自流，减少物料输送能耗；

（2）选用节能型设备，如阀门、疏水器等节能产品。

电气系统的节能措施

（1）负荷计算时采用最佳负载系数法确定变压器容量，选择技术参数好的高效节能型变压器和开关电器设备，确保供配电系统安全，可靠，在经济运行方式下运行。

（2）合理选择变压器：选用高效低耗变压器。力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷，提高变压器的技术经济效率，减少变压器损耗。

（3）合理选择变配电中心，变配电室尽量选择在负荷中心，线截面和线路路径，合理选择导线截面和线路路径，使负荷线路尽量缩短以减少线路损耗。

（4）变压器低压侧采用无功功率自动补偿，使功率因数COSφ＞0.9，降低变压器的无功功率。

（5）选择符合国家节能标准的配电设备。

（6）根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能地选择高光效光源。

（7）采用绿色照明产品。推广高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，推广稀土节能灯等高效荧光灯类产品。车间照明控制形式采用分类分段制，根据生产时实际情况开启，以利节约用电。在保证高效操作的前提下，不同操作场合采用合理的照度标准，选用合适的照明灯具。照明控制开关设置灵活，不需要部分可随时关闭。全面提高高效节能灯的使用比例，同时实施照明产品能效标准。

（8）照明配线选用电阻率ρ较小的线缆，尽量减少线缆长度，适当加大线缆的截面，降低线路阻抗等措施减少照明配线中的电能损耗。

（9）厂区路灯采用多回路间隔交叉配电，采用具有光控、时控等功能的智能照明控制装置达到节能要求。

给水排水的节能措施

（1）按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）选取给水用水定额，合理配置水表等计量装置。

（2）充分利用市政管网供水压力及选用合理的供水方式。

采用自来水与消防用水分别各自独立设置的方式，因两者的不同特点，分开设置有利于节水节能。

## 9.3 同类项目清洁生产指标比较

本项目主要物耗、能耗及排污情况与浙江天龙集团有限公司为代表的国内先进水平企业相比较的情况见表9.3-1。

表9.3.1 本项目与同类企业能源消耗、污染物排放对比表

| 公司名称 | 能源种类 | 数量 | 单位产品能耗 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江天龙集团有限公司 | 电 | 200万度/a | 1000度/t产品 | 废水排放量 | 1.83 t/t产品 |
|  | 水 | 4250t/a | 2.125t/t产品 |  |  |
| 本项目 | 电 | 120万度/a | 1000度/t产品 | 废水排放量 | 0.35t/t产品 |
|  | 新鲜水 | 705t/a | 0.59t/t产品 |  |  |

注：浙江天龙集团有限公司的数据由建设单位提供，生产规模为2000吨/年，采用的生产工艺与本项目一致，清洁生产水平可达国内先进水平。

从上表可看出，本项目单位产品能耗指标、废水排放量均优于于同类企业水平。

## 9.4 循环经济分析

减量原则是保持生产发展，减轻资源消耗和减少废物排出；再利用原则是尽量多次或多种方式地使用原辅料；循环原则是把废物再次变成资源以减少末端处理负荷。

（1）清洁生产情况概述

本项目产品采用国内成熟、可靠的生产技术，设备先进，本项目清洁生产水平达到了国内先进水平。

（2）本项目在节能降耗及循环经济方面开展的工作

①本项目各类机电产品均选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点使用先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，提高收率，减少能耗，尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。

②按国家和行业标准，选用节能性建筑设备与产品，降低单位建筑面积能耗指标，做好建筑节能。

③对冷、热管网系统采用先进的保温技术和保温材料进行保温、保冷，减少系统在输送过程中的损失，降低能源消耗。

上述措施的实施体现了项目建设低能耗的原则。

综上所述，本项目充分体现了节能降耗及循环经济，做到了高效益、低能耗。

## 9.5小结

综上，本项目的建设符合国家产业政策要求，从生产源头抓起，采用清洁的原辅料和能源，采取资源优化配置，在原辅材料单耗、单位产品的能耗、污染物的排放量和废物回收利用等方面，达到了国内同行业先进水平，提高了产品附加值，产品的清洁程度很高，在使用过程中大幅度减少了污染，符合清洁生产及循环经济的相关要求。

- 总量控制分析

## 总量控制目的原则

目前环境管理实施的是区域污染物排放总量控制，即区域排污量在一定时期内不得突破一定量。因此建设项目的总量控制应以不突破区域总量为目的，将项目纳入其所在区域中，对项目自身及区域总量情况进行分析。

## 总量控制因子的确定

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》（“十三五”规划尚未颁布前参照执行“十二五”规划相关内容）以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，需要总量控制的主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氧氮化物（NOX）；根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号），需要总量控制的污染物为挥发性有机物。结合本项目排污特征，确定该项目污染物总量控制因子考核指标为：

（1）废水：本项目无生产废水，生活废水经厂区地埋式污水处理措施处理后用于厂区绿化，不外排，锅炉软化废水用于厂区周边绿化，故本项目废水不申请排放总量指标；

（2）大气：本项目大气污染物总量控制因子：二氧化硫（SO2）0.15t/a、氧氮化物（NOX）0.185t/a，、烟尘0.013t/a、VOCs0.026t/a、H2S0.0027t/a。需向沭阳县环保局申请备案。

（3）固废：生活固废、一般工业固废、危险废物全部有效处置或综合利用，排放量为0。

## 排污总量指标核定及总量平衡途径

建设项目投产后，全厂主要污染物总量平衡途径为：

（1）全厂生活废水经厂区地埋式污水处理措施处理后用于厂区绿化，不外排，锅炉软化废水用于厂区周边绿化，故本项目废水不申请排放总量指标；

（2）废气：建设项目投产后，排气筒设置2个，需向沭阳县环保局申请，在沭阳县范围内平衡。申请排放量：二氧化硫（SO2）0.15t/a、氧氮化物（NOX）0.185t/a，烟尘0.013 t/a、VOCs0.026t/a、H2S0.0027t/a。

（3）固废：各类固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

建设项目实施后污染物排放总量汇总见表10.3-1。

表10.3-1建设项目污染物排放总量汇总表单位t/a

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | ]排放量（t/a） | 申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 0.54 | 0.514 | 0.026 | 0.026 |
|  | 硫化氢 | 0.054 | 0.0513 | 0.0027 | 0.0027 |
|  | SO2 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
|  | NOX | 0.185 | 0 | 0.185 | 0.185 |
|  | 烟尘 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.013 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 2.94 | 2.536 | 0.404 | — |
|  | VOCs | 0.06 | 0 | 0.06 | — |
|  | 硫化氢 | 0.006 | 0 | 0.006 | — |
| 固废 | 一般工业固废 | 14.083 | 14.083 | 0 | — |
|  | 危险固废 | 1.96 | 1.96 | 0 | — |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | — |

注：废水排放量为厂区内排放，不申请总量。

- 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境作出总体评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算(即费用)和经济效益、环境效益和社会效益(即效益)以及项目环境影响费用-效益总体分析评价。

## 社会经济效益分析

经济效益

根据本项目建设单位提供的相关资料，本项目的主要技术经济指标见表11.1-1。

表11.1-1建设项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目总投资 | 1000万元 |
| 2 | 投产后年产值 | 2500万元 |
| 3 | 税后利润预测 | 355万元 |

由表11.1-1可知，本项目计划总投资额为1000万元，投产后年产值约2500万元，预计税后利润355万元人民币。从国民经济效益看，各项效益指标均满足要求，从经济角度出发，该项目的是可行的。

社会效益

项目建成投产后，将给本地区的居民带来新的就业机会，对维护社会稳定、繁荣当地的经济有一定的贡献，有利于地区经济的持续发展。

另外，本项目采用的生产工艺、设备等均属国内先进工艺和生产设备，可为当地同类企业起到示范作用，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，本项目的建设具有良好的发展前景和社会经济效益。

运营期环保投资分析

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括厂区绿化、人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约86万元，占项目总投资的8.6%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理、事故风险防范方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在56万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

## 环境经济损益分析

资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

在采取严格的措施进行环境保护后，本项目施工期的环境影响损失不大。

（2）正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要有以下几个方面：项目所在地的大气环境和声环境。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

本项目将建设严格的污水处理设施，废水经有效处理达标后再接入区域污水处理厂，正常排放情况对纳污水体的影响比较小。

虽然本项目的建设对项目所在地的水、声和大气环境会产生一定程度的影响，但只要严格采取本报告提出的污染防治措施，可将项目建设带来的环境影响控制在区域环境量可接受的范围内。

绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。

由此可见，本项目在设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，污水处理、废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程投入的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

总之，本项目不仅采用了成熟的生产工艺和设备，降低各污染物的排放量；同时本项目对各类污染物采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，通过预测可知本项目对附近地区的环境污染影响相应较小。因此，本项目所产生的环境效益较明显，实现了既发展生产又保护环境，达到环境、经济、社会三者的统一。

## 小结

本项目建成投产后，对项目所在地水、声和大气环境的负面影响较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设可行。

- 环境管理及环境监测计划

## 环境管理计划

环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

环境管理机构

项目建成后，企业必须开展企业环保工作，公司的环境管理应由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保；车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作。

环境管理内容

建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1） 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2） 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3） 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4） 负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标收费业务。

（5） 协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6） 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7） 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8） 努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。

环保管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

## 环境监测制度建议

监测机构

根据《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 总局令第39号）第二十一条：“排污者必须按照县级以上环境保护部门的要求和国家环境监测技术规范，开展排污状况自我监测”。

项目建成后，建设单位必须按照要求设置监测机构，配备专业技术人员，开展公司内部的污染源监测和生产区环境质量监测。建设单位应按各类监测分析方法的有关规定，购置所需监测仪器。

若自身监测能力不能满足需要时，企业环境质量监测可委托监测站或者经国家认证合格的第三方检测机构进行监测。

排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表12.2-1。

表12.2-1各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。将生活垃圾、一般工业固废、危废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。

建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

监测任务

施工期：主要监控施工噪声、施工扬尘，防止施工噪声、施工扬尘引起环境问题。

（1）噪声监测：监测项目为连续等效A声级，监测时间分昼夜两个时段；

（2）环境空气监测：监测项目为TSP，监测频次为每月2次，每次12小时以上；

（3）必须把施工期产生的固废列入监控计划，监测项目主要为建筑垃圾的产生量与去向。监测方法为每天填写产生量报表并说明去向和处置情况。

营运期：

（1）空气污染源监测

按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目生产装置排放的尾气，因配备有处理设施，应在处理设施的进出口分别设采样口。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒（烟囱）附近地面醒目处。

按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对各种空气污染源进行日常例行监测，有关空气污染源监测点、监测项目及监测频次见表12.2-2。

表12.2-2废气污染源监测

| 类型 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放监控 | 排气筒出口处 | VOCs、硫化氢、臭气浓度、烟尘、SO2、NOX | 1次/季 |
| 无组织排放监控 | 厂界 | 粉尘、VOCs、硫化氢 | 1次/季 |

（2）水污染源监测

监测频率为每月一次，根据排污口规范化设置要求，在建设项目的总接管口设置采样点，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

（3）噪声污染源监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

## “三同时”验收监测建议清单

建设项目“三同时”验收监测建议清单见表12.3-1。

表12.3-1“三同时”验收监测建议清单

| 污染源 | 环保设施名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒，排放口 | VOCs、硫化氢 |
| 废水 | 地埋污水处理设施 | - |
| 固废 | 危险固废暂存场 | 按危险废物贮存要求设置 |
| 噪声 | 设备减振底座、厂房等隔声 | 厂界噪声 |
| 绿化 | 厂区内绿化 | 7.1% |
| 排污口和管网 | 明渠、流量计、管网、规范化接管口 | 规范化 |

## 监测数据、报告和报表管理

- 对于建设单位自行监测的项目，数据需经分析人员复核、审核，以确保数据准确；

- 对于委托监测的数据，受委托单位负责其数据的准确性；

- 监测数据的汇总、统计、保存，由环保部门负责；

- 所有监测均须出具监测报告，企业环保部门负责建设单位监测报告的完成，委托监测由受委托单位出具监测报告；

- 废水监测日报表由环保部门分析人员填写，领班审核后，发送至环保部门操作控制室；

- 废水监测月报表以及监测年报表由企业环保部门汇总、统计，报送生产经理；

- 政府部门环境年报按照政府部门要求、由环保部门统计、填写；

所有对外报送的监测数据和报告，需经环保部门经理审核签字，并加盖公司印章后方可报送。

- 公众参与

  - 公众参与的目的和意义

公众参与是环境影响评价工作中的一个重要组成部分，是完善决策的一种有效办法。公众参与是项目方通过环境影响评价工作同公众之间的一种双向交流，其目的是使项目能被公众充分认可，并提高项目的环境和经济效益。公众参与强调了项目方与公众之间联系、交流的重要性。

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号）以及《关于苏环规〔2012〕4号的有关说明》的有关规定，有关规定本次公众参采取在建设项目所在地的发放调查表格、网上信息发布等形式开展公众参与调查。公众参与调查工作由建设单位负责实施，环评单位配合并统计、分析调查结果。本次公众参与调查共分二个阶段进行。

通过公众参与这种方式，将建设项目的有关情况告知给公众，征求公众的意见，为建设项目落实环境保护措施和解决公众所关心的问题，为环境保护行政主管部门进行决策提供参考意见。另外，通过公众参与这种方式，可以起到公众-企业-政府之间良好的沟通，对经济、社会、环境间的相互协调发展有着重要作用。

公众出自各自的利害关系，也会对工程项目有不同的态度观点，环境影响评价的公众参与就是在环境影响评价过程中进行工作调查活动，旨在了解社会各界及公众对建设项目的态度、观点和建议，了解建设项目对社会、经济和环境的影响情况，以避免片面性工作带来的困难和麻烦。公众参与有助于加深对建设项目潜在影响的了解，有助于确定出替代方案和设计方案以及减缓措施、有助于更广泛地取得建设项目周围群众的理解和支持。

综上所述，公众参与的目的和意义主要表现为以下几个方面：

（1）让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益；

（2）公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证；

（3）确认环保措施的合理性与可行性；

（4）提出公众对项目的各种看法和意见，并在设计环保措施方案时充分考虑公众要求。

  - 公众参与方式

环评信息公示

根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号文）、《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号）以及《关于苏环规〔2012〕4号的有关说明》的有关规定，在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告建设项目环评信息。

在开展环境影响评价工作及报批环境影响报告文件前，建设单位将本项目的信息在进行了两次公示，公示期间未收到任何反对意见。第一次公示采取江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/news/270.html）+当地公示公告栏公示的方式进行，公示时间为2016年3月9日~2016年3月22日，见图13.2-1、13.2-2；

图13.2-1建设项目第一次公示图片（一）

图13.2-2建设项目第一次公示图片（二）

第二次公示同样采取江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/article.asp?id=94）+当地公示公告栏公示的方式进行，公示时间为2016年4月11日～2016年4月22日，见图13.2-3、13.2-4。

图13.2-3建设项目第二次公示图片（一）

图13.2-4建设项目第二次公示图片（二）

公众参与的调查内容

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，为使得本项目所在地周围公众能够及时、准确地了解项目建设的意义，以及项目建设给他们带来的有利和不利、直接和间接的影响，同时了解他们对建设项目的态度及所关心的主要问题，从公众的利益出发，共同找出解决问题的办法，以达到评价工作的完善和公正，并保证建设项目的顺利实施，避免项目建设及运营过程中出现污染纠纷。

为此建设单位开展有关调查工作，调查形式以项目公示和填写“建设项目环境保护公众参与调查表”相结合的方式，广泛征求意见。

根据当前对建设项目环境保护的要求，更好地保护当地环境并充分征询公众的意见，建设单位于2016年3月9日~3月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/news/270.html）同时早当地公示公告栏向公众公示了“沭阳凯翔体育用品有限公司体育用品生产、销售项目”相关信息，并公示《环境影响评价公众参与暂行办法》第八条所要求的几个方面的内容。公示了建设项目名称及概要，建设单位的名称和联系方式，环境影响评价单位的名称和联系方式，评价的工作程序和主要内容，征求公众意见的主要事项，以及公众提出意见的主要方式等。

建设单位又于2016年4月11日～2016年4月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站进行了二次公示并同时在当地公示公告栏张贴公告进行公示，向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第九条所要求的几个方面的内容，建设项目基本情况，对环境可能造成影响，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点，评价结论的要点，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及征求公众意见的范围、主要事项、形式和时间等。

结合网上公示和在当地张贴公告公示，本次公众调查还面向社会多层面分发问卷150份，被调查问卷覆盖范围主要为项目选址附近的居民、企业职工和流动人群，公众参与调查表格式见表13.2-1。

表13.2-1建设项目环境保护公众参与调查表

| 被调查人情况 | 被调查单位情况 |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 联系电话 |  | 单位名称 | 沭阳凯翔体育用品有限公司 |
| 年 龄 |  | 职 业 |  | 项目名称 | 体育用品生产、销售项目 |
| 性 别 |  | 文化程度 |  | 性 质 | 新建（补办环评） |
| 家庭或 单位住址 |  | 单位地址 | 沭阳县章集街道工业集中区 |
| 根据相关管理要求，沭阳凯翔体育用品有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对本项目进行环境影响评价工作。 沭阳凯翔体育用品有限公司拟在沭阳县章集街道工业集中区建设育用品生产、销售项目，项目总投资1000万元人民币，租赁所在地工业集中区厂房，占地面积约7300平方米，建筑面积约4800平方米。项目建成后生产规模为年产网球2400万只。 废气：厂方将在项目设计中采取有效防治措施减少废气排放，确保所产生的废气均能稳定达标排放。 废水：本项目废水经厂内预处理后实现有效排放。 噪声：企业拟对噪声源采取有效的防治措施，确保能做到达标排放。 固废：厂方拟将其分类收集、分别处理。 初步评价结论：该项目符合国家相关产业政策和投资导向要求；选址符合用地规划要求；项目建设符合清洁生产、达标排放、总量控制等环保要求；风险控制措施比较完善，项目运行过程中环境风险较小；环境影响预测表明，项目投产后，采取以上污染物治理措施，污染物的排放不会改变周围环境质量的等级。从环境角度分析，项目建设可行。 |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意简述主要原因： |
| 您是否知道/了解在该地区拟建的项目 □很清楚 □知道一点 □不了解 |
| 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □较小 □一般 □较大 □严重 □不清楚 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对 反对简述主要原因： |
| 您对该项目环保方面有何建议和要求？（没有可不填） |

  - 调查结果分析

环评信息公示调查统计

在环评公示期间没有公众对本项目提出异议和反对意见。

问卷调查统计

#### 调查样本构成

本次调查共发放公众参与调查表165份，回收165份，回收率达100%，参加调查的对象姓名及联系方式见表13.3-1。

表13.3-1公众参与人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业 | 联系方式 | 家庭住址 | 所持态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈涛 | 男 | 51 | 务农 | 小学 | 13852271902 | 陈桥张庄组 | 有条件赞成 |
| 2 | 张婷 | 女 | 34 | 务农 | 小学 | 15850973330 | 陈桥张庄组 | 坚决支持 |
| 3 | 张丽 | 女 | 31 | 就业 | 小学 | 13405554034 | 陈桥村陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 4 | 毛亚军 | 男 | 51 | 务农 | 小学 | 15150736189 | 陈桥张庄组 | 有条件赞成 |
| 5 | 张潇潇 | 女 | 21 | 护士 | 中专 | 15996791193 | 章集镇陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 6 | 尤红英 | 女 | 48 | 务农 | 小学 | 18936844675 | 陈桥村陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 7 | 张爱国 | 男 | 49 | 创业 | 小学 | 13773942729 | 陈桥村陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 8 | 毛亚平 | 女 | 53 | 务农 | 小学 | 14762628096 | 陈桥村章庄组 | 有条件赞成 |
| 9 | 张爱军 | 男 | 54 | 务农 | 小学 | 14762624198 | 陈桥张庄组 | 有条件赞成 |
| 10 | 陈爱华 | 男 | 44 | 农民 | 小学 | 15252892391 | 陈桥陈庄组 | 有条件赞成 |
| 11 | 田梅红 | 女 | 43 | 务农 | 小学 | 15150730263 | 陈桥村章庄组 | 有条件赞成 |
| 12 | 李建月 | 女 | 28 | 销售 | 初中 | 15996791193 | 陈桥张庄组 | 坚决支持 |
| 13 | 张俭 | 男 | 30 | 工人 | 初中 | 18251520617 | 陈桥张庄组 | 有条件赞成 |
| 14 | 范春琴 | 女 | 44 | 上班 | 小学 | 15151189270 | 陈桥村章大庄 | 有条件赞成 |
| 15 | 朱芳 | 女 | 54 | 务农 | 小学 | 15151113976 | 章集镇陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 16 | 华民云 | 女 | 56 | 务农 | 小学 | 15951527658 | 章集镇陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 17 | 屠公略 | 男 | 32 | 务农 | 初中 | 18761126888 | 陈桥村章庄组 | 无所谓 |
| 18 | 屠去违 | 男 | 55 | 务农 | 小学 | 15896324768 | 陈桥村章庄组 | 无所谓 |
| 19 | 章逍波 | 男 | 49 | 务农 | 小学 | 13585271308 | 章集村章大庄 | 无所谓 |
| 20 | 程伟 | 男 | 43 | 务农 | 小学 | 13401885164 | 陈桥村章庄组 | 有条件赞成 |
| 21 | 曹雯 | 女 | 43 | 务农 | 小学 | 18351240429 | 陈桥大东组 | 无所谓 |
| 22 | 程风巩 | 男 | 61 | 务农 | 小学 | 13064826548 | 陈桥村章庄组 | 无所谓 |
| 23 | 屠志良 | 男 | 36 | 务农 | 小学 | 15157183696 | 陈桥村章庄组 | 无所谓 |
| 24 | 葛红艳 | 女 | 30 | 上班 | 初中 | 15250781455 | 陈桥村章庄组 | 无所谓 |
| 25 | 周小山 | 男 | 53 | 务农 | 小学 | 15151113926 | 章集镇陈桥大街 | 无所谓 |
| 26 | 毛桂芳 | 女 | 50 | 务农 | 小学 | 13485073859 | 章集镇陈桥大街 | 无所谓 |
| 27 | 章安林 | 男 | 48 | 务农 | 小学 | 13092478261 | 陈桥村章大庄 | 无所谓 |
| 28 | 郁康华 | 男 | 67 | 务农 | 小学 | 13815733828 | 章集镇陈桥大街 | 无所谓 |
| 29 | 刘红平 | 女 | 43 | 务农 | 小学 | 13151804811 | 陈桥村大东组 | 无所谓 |
| 30 | 章红建 | 男 | 46 | 务农 | 小学 | 18351240419 | 陈桥大东组 | 无所谓 |
| 31 | 章红男 | 男 | 44 | 务农 | 小学 | 8664394 | 陈桥大东组 | 有条件赞成 |
| 32 | 贾红迎 | 女 | 21 | 上班 | 初中 | 13401876472 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 33 | 张晨 | 女 | 24 | 文员 | 大专 | 15151186358 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 34 | 刘从泽 | 男 | 37 | 上班 | 初中 | 15751576425 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 35 | 薛点飞 | 男 | 34 | 员工 | 高中 | 18351241792 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 36 | 薛红标 | 男 | 27 | 员工 | 初中 | 13382414165 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 37 | 卞玉玲 | 女 | 32 | 员工 | 初中 | 18451818772 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 38 | 曹金艳 | 女 | 33 | 员工 | 中专 | 18261076684 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 39 | 屠红苏 | 男 | 26 | 服务员 | 大学 | 18896816535 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 40 | 李江梅 | 女 | 30 | 员工 | 初中 | 18752443343 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 41 | 薛启义 | 男 | 61 | 员工 | 小学 | 13401887662 | 成桥食品有限公司 | 坚决支持 |
| 42 | 葛彩云 | 女 | 51 | 务农 | 小学 | 18262924548 | 河滩庄 | 无所谓 |
| 43 | 薛巧英 | 男 | 65 | 务农 | 小学 | 18762126253 | 陈桥村街北组 | 无所谓 |
| 44 | 韩霞 | 女 | 48 | 务农 | 小学 | 13815719940 | 河滩庄 | 有条件赞成 |
| 45 | 尤良霞 | 女 | 49 | 务农 | 小学 | 18362498905 | 陈桥村章庄组 | 有条件赞成 |
| 46 | 尤正丽 | 女 | 48 | 务农 | 小学 | 18451817102 | 陈桥村章大庄 | 坚决支持 |
| 47 | 沃恒娟 | 女 | 45 | 务农 | 小学 | 18360084659 | 陈桥村章大庄 | 无所谓 |
| 48 | 房丽平 | 女 | 41 | 务农 | 小学 | 13511778453 | 钮湾村 | 有条件赞成 |
| 49 | 章桂霞 | 女 | 61 | 务农 | 小学 | 837506940 | 陈桥村大东组 | 坚决支持 |
| 50 | 陈涛 | 男 | 51 | 务农 | 小学 | 13852271902 | 陈桥张庄组 | 有条件赞成 |
| 51 | 熊志平 | 女 | 64 | 务农 | 小学 | 18851294806 | 陈桥大东组 | 无所谓 |
| 52 | 雷成林 | 女 | 46 | 务农 | 小学 | 15651241368 | 陈桥村章大庄 | 坚决支持 |
| 53 | 范春琴 | 女 | 44 | 务农 | 小学 | 15151181270 | 陈桥村章大庄 | 无所谓 |
| 54 | 耿红梅 | 女 | 46 | 务农 | 小学 | 13228118244 | 陈桥村章大庄 | 坚决支持 |
| 55 | 胡阳平 | 女 | 46 | 务农 | 小学 | 15651241589 | 陈桥村章大庄 | 无所谓 |
| 56 | 吕冬霞 | 女 | 36 | 务农 | 小学 | 13401877492 | 陈桥村章大庄 | 无所谓 |
| 57 | 华建平 | 女 | 49 | 务农 | 初中 | 15052750812 | 爱维信铝业有限公司 | 有条件赞成 |
| 58 | 刘仰东 | 男 | 49 | 务农 | 初中 | 13485071126 | 章集工业园温州路1号 | 有条件赞成 |
| 59 | 江道好 | 男 | 57 | 务农 | 初中 | 15055642179 | 章集工业园温州路1号 | 无所谓 |
| 60 | 钱江林 | 男 | 49 | 务农 | 初中 | 15665171985 | 宿迁镁祺铜业有限公司 | 无所谓 |
| 61 | 宋静 | 女 | 31 | 务农 | 初中 | 13327856317 | 宿迁镁祺铜业有限公司 | 无所谓 |
| 62 | 汤井军 | 男 | 51 | 工人 | 初中 | 13585278373 | 章集工业园温州路1号 | 无所谓 |
| 63 | 金维咸 | 男 | 50 | 工人 | 大专 | 13957729997 | 力兴金属有限公司 | 坚决支持 |
| 64 | 沈造磊 | 男 | 53 | 务农 | 初中 | 18262925493 | 力兴金属有限公司 | 无所谓 |
| 65 | 常爱萍 | 女 | 49 | 工人 | 初中 | 13643430541 | 力兴金属有限公司 | 无所谓 |
| 66 | 续慧 | 女 | 45 | 工人 | 初中 | 13994014618 | 力兴金属有限公司 | 无所谓 |
| 67 | 袁永祥 | 男 | 47 | 工人 | 中专 | 13117520276 | 力兴金属有限公司 | 有条件赞成 |
| 68 | 刘雪芳 | 女 | 23 | 会计 | 本科 | 15161260917 | 力兴金属有限公司 | 无所谓 |
| 69 | 屠庭球 | 男 | 53 | 务农 | 小学 | 18451808771 | 力兴金属有限公司 | 坚决支持 |
| 70 | 李丽丽 | 女 | 37 | 务农 | 高中 | 13815736779 | 章集陈桥村 | 有条件赞成 |
| 71 | 章忙忙 | 男 | 27 | 务农 | 高中 | 15261190557 | 章集乡陈桥村 | 有条件赞成 |
| 72 | 章开学 | 男 | 31 | 工人 | 高中 | 15662754850 | 章集乡陈桥村 | 有条件赞成 |
| 73 | 章安连 | 男 | 36 | 工人 | 高中 | 18662754184 | 章集乡陈桥村 | 有条件赞成 |
| 74 | 章权 | 男 | 41 | 医生 | 本科 | 18651064355 | 章集街道 | 有条件赞成 |
| 75 | 章正冬 | 男 | 43 | 工人 | 初中 | 15240392485 | 工业园旁 | 有条件赞成 |
| 76 | 章波 | 男 | 44 | 就业 | 小学 | 18651199288 | 章集镇陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 77 | 王亚云 | 女 | 28 | 就业 | 中专 | 15951522311 | 章集镇陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 78 | 章安青 | 男 | 40 | 就业 | 小学 | 18451879687 | 章集陈桥村 | 有条件赞成 |
| 79 | 章安虎 | 男 | 44 | 就业 | 小学 | 18252446994 | 章集陈桥村 | 有条件赞成 |
| 80 | 韩时兵 | 男 | 53 | 务农 | 小学 | 13151803876 | 章集村章大庄 | 有条件赞成 |
| 81 | 马金松 | 男 | 70 | 务农 | 小学 | 15261259842 | 陈桥大庄 | 有条件赞成 |
| 82 | 陈永能 | 男 | 53 | 务农 | 小学 | 13515176926 | 章集村章大庄 | 无所谓 |
| 83 | 章其和 | 男 | 48 | 务农 | 小学 | 13485071020 | 陈桥大庄 | 有条件赞成 |
| 84 | 马金尚 | 男 | 50 | 务农 | 小学 | 18351029482 | 陈桥大庄 | 有条件赞成 |
| 85 | 章亮红 | 男 | 39 | 务农 | 小学 | 15151108057 | 陈桥大庄 | 坚决支持 |
| 86 | 章征秋 | 男 | 46 | 务农 | 小学 | 18800649539 | 陈桥村章大庄 | 有条件赞成 |
| 87 | 牛清 | 女 | 28 | 上班 | 初中 | 18362816283 | 温州路6号 | 有条件赞成 |
| 88 | 张信 | 女 | 19 | 上班 | 初中 | 18362818891 | 温州路6号 | 无所谓 |
| 89 | 张锦 | 女 | 27 | 上班 | 专科 | 15161269213 | 温州路6号 | 无所谓 |
| 90 | 侯霞 | 女 | 41 | 上班 | 高中 | 15151116845 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 91 | 毛河东 | 男 | 42 | 上班 | 大专 | 13626141059 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 92 | 孙会荣 | 女 | 33 | 上班 | 大专 | 15951533263 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 93 | 刘东强 | 男 | 70 | 上班 | 小学 | 15052766719 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 94 | 武爱国 | 男 | 43 | 上班 | 初中 | 13585279776 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 95 | 梁连平 | 女 | 50 | 上班 | 小学 | 18451817350 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 有条件赞成 |
| 96 | 陈鑫 | 男 | 51 | 工人 | 初中 | 13585277253 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 有条件赞成 |
| 97 | 杨干 | 男 | 32 | 车工 | 高中 | 15862913465 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 有条件赞成 |
| 98 | 戈红娣 | 女 | 53 | 车工 | 初中 | 15951196934 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 无所谓 |
| 99 | 于元娟 | 女 | 35 | 车工 | 初中 | 18036911281 | 江苏喜美乐日用品有限公司 | 有条件赞成 |
| 100 | 郑小雲 | 女 | 41 | 业务员 | 大专 | 83750131 | 章集街 | 有条件赞成 |
| 101 | 周安玲 | 女 | 26 | 职工 | 初中 | 18452521966 | 陈桥新街 | 有条件赞成 |
| 102 | 杨玉春 | 男 | 53 | 职工 | 初中 | 671322 | 周庄 | 有条件赞成 |
| 103 | 张传扬 | 男 | 62 | 副书记 | 初中 | 13585278928 | 章集社区 | 坚决支持 |
| 104 | 王强会 | 男 | 27 | 职员 | 初中 | 18071689351 | 陈桥大街 | 无所谓 |
| 105 | 章娟 | 女 | 40 | 职员 | 高中 | 13235113471 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 106 | 刘跃丽 | 女 | 40 | 职员 | 大专 | 13585275382 | 章集社区 | 有条件赞成 |
| 107 | 章敏 | 女 | 24 | 职员 | 高中 | 15952026614 | 章集大东组 | 无所谓 |
| 108 | 王良付 | 男 | 37 | 职员 | 初中 | 15298341610 | 何杨村 | 有条件赞成 |
| 109 | 冯伟丽 | 女 | 31 | 职员 | 初中 | 15335036620 | 章集社区 | 有条件赞成 |
| 110 | 毛伟江 | 男 | 23 | 职员 | 初中 | 15161249902 | 章集社区 | 无所谓 |
| 111 | 熊志勇 | 男 | 36 | 职员 | 初中 | 15250736619 | 陈桥村大西组 | 有条件赞成 |
| 112 | 章其杭 | 男 | 57 | 无职业 | 初中 | 18662754164 | 陈桥大庄 | 有条件赞成 |
| 113 | 徐小龙 | 男 | 33 | 职员 | 初中 | 667663 | 周庄 | 有条件赞成 |
| 114 | 毛善猛 | 男 | 28 | 职员 | 初中 | 13401874758 | 章集毛涧 | 有条件赞成 |
| 115 | 黄要强 | 男 | 43 | 职员 | 高中 | 83750131 | 章集街 | 有条件赞成 |
| 116 | 章电青 | 女 | 23 | 个体工 | 初中 | 15305270518 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 117 | 张兴翠 | 女 | 39 | 职员 | 大专 | 18071684199 | 何杨村 | 无所谓 |
| 118 | 章鑫磊 | 男 | 24 | 无职业 | 初中 | 15358328881 | 章集大庄 | 无所谓 |
| 119 | 陈学国 | 男 | 39 | 职员 | 高中 | 13773945924 | 何杨村 | 坚决支持 |
| 120 | 陈习军 | 男 | 66 | 退休 | 高中 | 13773967240 | 武河村 | 有条件赞成 |
| 121 | 庄国雲 | 女 | 50 | 职员 | 初中 | 15950629199 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 122 | 马建果 | 男 | 51 | 职员 | 高中 | 13401885737 | 何杨村 | 有条件赞成 |
| 123 | 王清杰 | 男 | 26 | 职员 | 大专 | 15151113304 | 陈桥新街 | 有条件赞成 |
| 124 | 周以征 | 男 | 63 | 无职业 | 初中 | 13812315523 | 毛涧村周庄组 | 有条件赞成 |
| 125 | 丘兵 | 男 | 35 | 个体 | 大专 | 13951299177 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 126 | 周金龙 | 男 | 33 | 个体 | 中专 | 18896743386 | 毛涧村 | 坚决支持 |
| 127 | 毛等东 | 男 | 53 | 职员 | 初中 | 13815712056 | 毛涧村毛庄组 | 有条件赞成 |
| 128 | 周以芹 | 男 | 61 | 无职业 | 初中 | 18451815159 | 陈桥大东组 | 坚决支持 |
| 129 | 周以军 | 男 | 57 | 职员 | 高中 | 18951528465 | 毛涧村 | 有条件赞成 |
| 130 | 周小明 | 男 | 63 | 退休 | 大专 | 15662910230 | 毛涧村周庄组 | 无所谓 |
| 131 | 刘大明 | 男 | 63 | 无职业 | 中专 | 654123 | 陈集街 | 有条件赞成 |
| 132 | 周小中 | 男 | 46 | 个体 | 高中 | 15951195700 | 章集毛涧村 | 坚决支持 |
| 133 | 周以兵 | 男 | 51 | 个体 | 高中 | 83752304 | 陈桥大西组 | 无所谓 |
| 134 | 卢文敏 | 女 | 28 | 职员 | 高中 | 15050999833 | 陈桥新街 | 有条件赞成 |
| 135 | 周以举 | 男 | 66 | 退休 | 初中 | 13511770091 | 毛涧村 | 无所谓 |
| 136 | 周爱军 | 男 | 37 | 职员 | 高中 | 69687 | 毛涧村 | 有条件赞成 |
| 137 | 周金国 | 男 | 39 | 职员 | 大专 | 15051012305 | 章庄组 | 无所谓 |
| 138 | 徐大才 | 男 | 50 | 职员 | 初中 | 18251523392 | 陈桥徐庄组 | 有条件赞成 |
| 139 | 黄帅 | 男 | 26 | 职员 | 本科 | 15151119525 | 章集新街 | 有条件赞成 |
| 140 | 刘小飞 | 男 | 39 | 职工 | 大专 | 18360089528 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 141 | 毛成俊 | 男 | 63 | 职工 | 初中 | 14762628949 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 142 | 陈应贤 | 男 | 63 | 职工 | 初中 | 15950624360 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 143 | 周果 | 女 | 31 | 职员 | 高中 | 13092464111 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 144 | 周丹 | 男 | 26 | 职员 | 本科 | 13773949250 | 陈桥大街 | 无所谓 |
| 145 | 姜桂林 | 女 | 48 | 职员 | 高中 | 18305277345 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 146 | 陈庄国 | 男 | 52 | 职员 | 初中 | 13951534373 | 陈桥新街 | 无所谓 |
| 147 | 杨正玉 | 女 | 53 | 职员 | 初中 | 13851296280 | 陈桥新街 | 有条件赞成 |
| 148 | 章震 | 男 | 45 | 职员 | 专科 | 13235142295 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 149 | 陈新枝 | 女 | 25 | 职员 | 初中 | 18651062904 | 毛涧村 | 无所谓 |
| 150 | 马金干 | 男 | 61 | 职员 | 高中 | 660011 | 何杨村 | 坚决支持 |
| 151 | 戚小青 | 女 | 31 | 职员 | 大学 | 15150729987 | 毛涧村 | 无所谓 |
| 152 | 章平平 | 女 | 28 | 职员 | 本科 | 15050995149 | 大庄 | 坚决支持 |
| 153 | 章卫 | 男 | 29 | 职员 | 本科 | 13773944470 | 陈桥大庄 | 有条件赞成 |
| 154 | 章如明 | 男 | 66 | 退休 | 高中 | 15150725177 | 陈桥章庄组 | 坚决支持 |
| 155 | 丁永明 | 男 | 61 | 职员 | 高中 | 15850984822 | 章庄组 | 有条件赞成 |
| 156 | 张慧大 | 男 | 48 | 务农 | 小学 | 83752668 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 157 | 章红林 | 男 | 48 | 务农 | 小学 | 13815731529 | 大庄 | 有条件赞成 |
| 158 | 高爱成 | 男 | 55 | 民警 | 本科 | 13957527251 | 章及派出所 | 有条件赞成 |
| 159 | 贾村兵 | 男 | 56 | 务农 | 小学 | 13852813233 | 章集中学 | 有条件赞成 |
| 160 | 张广才 | 男 | 73 | 务农 | 中学 | 14762623238 | 陈桥大街 | 有条件赞成 |
| 161 | 王亚云 | 女 | 28 | 务农 | 中专 | 18036401311 | 章庄组 | 有条件赞成 |
| 162 | 张海洋 | 男 | 27 | 创业 | 中专 | 15951522311 | 章庄组 | 有条件赞成 |
| 163 | 赵生梅 | 女 | 50 | 职员 | 初中 | 13732697993 | 章集村陈西组 | 无所谓 |
| 164 | 段加法 | 男 | 51 | 职员 | 大专 | 18251073495 | 章庄组 | 有条件赞成 |
| 165 | 李丞杰 | 男 | 56 | 务农 | 初中 | 18452536062 | 章庄组 | 有条件赞成 |

被调查对象统计具体见表13.3-2。

表13.3-2公众参与调查对象结构表

| 项目 | 人数 | 比例（%） | 项目 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 100 | 60 | 职业 | 工人 | 121 | 73 |
|  | 女 | 65 | 40 |  | 干部 | 2 | 1 |
| 年龄 | 18－30 | 31 | 20 |  | 其他 | 42 | 26 |
|  | 31－40 | 33 | 20 | 文化程度 | 小学 | 49 | 30 |
|  | 41－50 | 50 | 30 |  | 初中 | 40 | 24 |
|  | 51－60 | 28 | 17 |  | 高中 | 18 | 11 |
|  | 61以上 | 23 | 13 |  | 高中以上 | 58 | 35 |

#### 调查结果分析

调查结果分析如表13.3-3。

表13.3-3公众意见调查内容统计表

| 你对环境质量现状是否满意 | 很满意 | 较满意 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） |
|  | 55 | 33 | 110 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 你是否知道/了解拟建设的项目 | 不了解 | 知道一点 | 很清楚 | -- |
|  | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | -- | -- |
|  | 0 | 0 | 46 | 28 | 119 | 72 |  | -- |
| 您是从何种信息渠道了解该项目信息 | 报纸 | 电视、广播 | 标牌宣传 | 民间信息 |
|  | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例 ％ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 130 | 79 |
| 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 | 严重 | 较大 | 一般 | 较小 | 不清楚 |
|  | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例％ | 人数 | 比例 ％ | 人数 | 比例 ％ |
|  | 0 | 0 | 63 | 38 | 52 | 32 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 你对该项目的建设持何种态度 | 支持 | 有条件赞成 | 无所谓 | 反对 |
|  | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） | 人数 | 比例 （％） |
|  | 20 | 12 | 107 | 65 | 38 | 23 | 0 | 0 |

  - 公众参与“四性”分析

根据环发[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。

- 程序合法性

本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行了第一次公示，第一次公示采取江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/news/270.html）+当地公示公告栏公示的方式进行，公示时间为2016年3月9日~2016年3月22日。又于2016年4月11日~2016年4月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站进行了二次公示并同时在当地公示公告栏张贴公告进行公示，公示时间为十个工作日。本项目严格按照环评公示相关程序要求进行了公示，程序合法。

2、形式有效性

本项目环境影响评价公示通过江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/article.asp?id=94）+当地公示公告栏公示的方式进行公示。在征求公众意见过程中，向项目建设地周围村庄、居民和部分企事业单位的社会公众发放了公众意见征询表。因此，本项目环评公示形式有效。

3、对象代表性

本次环评公示公众意见征询表发放的对象为项目建设地周围村庄、居民和部分企事业单位的社会公众，在建设项目当地的公共网站网上公示，因此环评公示对象具有代表性。

4、结果真实性

本次环评对发放的公众意见征询表的公众调查内容与结果进行了统计，在征求公众意见过程中，向项目建设地周围村庄、居民和部分单位的社会公众发放了公众意见征询表1665份，收回165份。调查统计结果真实可信。

  - 公众参与调查结论

公众参与建议和要求归纳起来为：

（1）被调查者中绝大多数人对建设项目持赞成态度，说明周围群众从发环境保护角度考虑，基本上支持建设项目。

（2）要求建设项目做好施工过程中的环境保护，建议项目建设过程中应注意防止废气、固废和噪声污染。

（3）要求建设项目做好废气的治理，做好危险废物的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

公众参与调查结果表明：该项目已得到大部分公众的了解和支持。

- 项目选址环境可行性分析

  - 项目选址与规划相容性

本项目所在沭阳县章集街道工业集中区，项目所在地为工业用地，项目的建设符合沭阳县章集街道工业集中区总体规划。本项目从事其他橡胶制品制造，产品为网球，符合沭阳县章集街道工业集中区产业定位。

建设项目用地供水、供电设施齐备，供热设施尚未完善，现园区总体供热需求量较小，工业集中区内企业需采用电、天然气、轻柴油、生物质燃料等清洁能源，鼓励实施余热利用。在沭阳县章集街道工业集中区以后发展中应积极推进集中供热，改变能源结构，提高电力、天然气消费的比重，减少环境污染。巩固和扩大烟尘控制区，严格控制小锅炉的建设。目前该园区尚未建成污水处理厂，污水由园区各企业厂区内自行处理达到排放标准后回用于厂区绿化或厂区冲洗等。

项目所在地大气环境、地表水、环境噪声、地下水、土壤环境均达标；工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的；本项目与区域环境保护设施现状和规划是相容的。

综上所述，本项目符合沭阳县章集街道工业集中区总体规划、用地规划和环保规划的要求。

本项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；项目所在地位于沭阳县章集街道工业集中区，属于工业用地，不属于沭阳县重要生态功能保护区区域规划中的禁止开发区和限制开发区。因此项目符合沭阳县重要生态功能保护区区域规划的要求。

此外，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款；本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制和禁止用地项目。

综上，本建设项目选址符合国家及江苏省相关产业政策。

  - 区域环境可行性分析

根据大气监测及评价结果，评价区对应的SO2、NO2、TSP、PM10 、H2S、VOCs等1h平均浓度或24h平均浓度值均没有出现超标现象，达到二类区的功能要求。大气环境质量标准现状评价表明，该地区大气环境质量状况良好。

根据水环境现状监测及评价结果：柴南河、柴米河水质各监测因子均没有出现超标现象，分别达到相应水质标准。地表水环境质量标准现状评价表明，该地区地表水环境质量状况良好。

据现状监测及评价结果，评价区域内的噪声现状监测值均能达到功能区标准，声环境质量较好。

据现状监测及评价结果，本项目评价区域地下水水质较好，其各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

据现状监测本项目评价区域土壤环境质量较好，其各监测因子均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

因此，评价区域环境质量现状良好。

  - 本项目实施后对周围环境的影响

根据工程分析确定的污染物排放源强，通过大气环境影响预测分析、地表水环境影响预测分析、地下水环境影响预测分析、噪声环境影响预测预测分析、固废环境影响预测分析，表明本项目实施后，废水经厂区地埋式污水处理措施处理后用于厂区绿化，不外排，对环境影响较小。项目所排放的污染气体因处理措施效果较好，可做到达标排放，对周围大气环境影响也较小，不会破坏项目所在地的环境功能。噪声通过各种隔声降噪措施后能保证厂界达标，对周围环境的影响较小。因此，各类污染物排放对保护目标影响较小，不会造成其功能类别降低。工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的。

  - 平面布置合理性分析

本项目选址位于沭阳县章集街道工业集中区，纵观总厂区平面布置，各分区规划布置整齐，方便了内外交通联系及原料和产品的运输，生产工艺流程合理，物流顺畅便捷，功能分区明确，能满足地区规划、绿化、卫生、防火、防震等要求。

建议：从环保角度及环境管理的要求分析，企业在建设阶段应将产生大气污染的车间尽量集中向厂区中部设置，以保证最大限度减小对周边敏感点的影响及事故状态下最大化减少对周边敏感目标的影响，同时在厂界设置绿化带，保证在卫生防护距离包络线范围内内无环境敏感点。高噪声设备尽量安排在距离厂界较远的位置，以减小本项目噪声对周边环境的影响。

  - 结论

综上所述，本项目的建设，符合沭阳县章集街道工业集中区总体规划的有关要求，同时该区域的环境质量良好，本项目对环境的影响较小，因此，本项目的厂址选择，从环保角度而言是合理的。

- 结论和建议

  - 结论

项目概况

沭阳凯翔体育用品有限公司成立于2014年，2015年2月经沭阳县发改委备案（沭发改备案【2015】7号），沭阳凯翔体育用品有限公司拟在沭阳县章集街道工业集中区投资1000万元，建设体育用品生产、销售项目。为加快沭阳县章集街道工业集中区厂房利用，大力发展镇村工业经济，本项目租赁所在工业集中区现有厂房，占地面积约7000平方米，建筑面积约4600平方米，项目建成后具有年产网球2400万只的生产规模。

2016年4月，沭阳县环保局执法人员检查时发现，该项目正在建设，要求该企业停止建设，限期补办手续，见附件（监察留存书）。

产业政策的相符性

建设项目为橡胶制品生产，不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。符合《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）。

本项目生产产品、工艺及生产使用的设备均不属于中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰的生产工艺装备和产品。

本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制和禁止用地项目。

对照《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》，苏环办[2014]128号，项目符合橡胶和塑料制品行业中的“企业产生有机污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。”的相关要求，项目可以做到生产废气设集气罩局部抽风，有机废气企业采用活性炭吸附工艺进行处理。

建设项目用地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）内的保护区域。

因此，从产业政策相符性方面来看，该项目的建设是符合国家、江苏省当前产业政策的要求及相关规定的，本项目具有可行性。

厂址选择与规划的相容性

本项目所在沭阳县章集街道工业集中区，项目所在地为工业用地，项目的建设符合沭阳县章集街道工业集中区总体规划。本项目从事其他橡胶制品制造，产品为网球，符合沭阳县章集街道工业集中区产业定位。

项目所在地大气环境、地表水、环境噪声、地下水、土壤环境均达标；工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的；本项目与区域环境保护设施现状和规划是相容的。

因此，从厂址位置合理性上来说，本项目选址合理可行。

清洁生产的先进性

本项目基本符合国家现行的产业政策，原料利用率较高，废物产生量少，单位产品能耗较低，在获得较高经济效益的同时也带来了良好的环境效益。项目从原料、生产工艺过程、产品的后期处理处置、能源使用、污染治理、废物综合利用等方面均体现了较好的清洁生产水平，根据从生产工艺装备、资源能源利用、产品品质、过程控制、污染物控制、废物回收利用、环境管理水平等多项指标分析可知，项目总体可以达到国内清洁生产先进水平。

本项目将采用了国内外先进的生产工艺，采用清洁的原辅材料，采用电等清洁能源，大大降低了对环境的影响。从源头上控制了污染，符合循环经济的理念。

综上所述，本项目较好地贯彻了清洁生产和循环经济理念。

环境质量现状

根据大气监测及评价结果，评价区对应的SO2、NO2、TSP、PM10 、H2S、VOCs等1h平均浓度或24h平均浓度值均没有出现超标现象，达到二类区的功能要求。大气环境质量标准现状评价表明，该地区大气环境质量状况良好。

根据水环境现状监测及评价结果：柴南河、柴米河水质各监测因子均没有出现超标现象，分别达到相应水质标准。地表水环境质量标准现状评价表明，该地区地表水环境质量状况良好。

据现状监测及评价结果，评价区域内的噪声现状监测值均能达到功能区标准，声环境质量较好。

据现状监测及评价结果，本项目评价区域地下水水质较好，其各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

据现状监测本项目评价区域土壤环境质量较好，其各监测因子均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

因此，评价区域环境质量现状良好。

污染物达标排放及对环境的影响

本项目的废气污染源有组织废气主要包括混炼工序产生的混炼废气VOCs、硫化工序长产生的硫化废气VOCs以及H2S，以及锅炉燃料燃烧产生SO2、NOX、烟尘。无组织废气包括投料工序产生的投料粉尘，研磨工序产生的研磨粉尘，混炼工序、硫化工序过程中未收集的VOCs、硫化氢。以上废气经布袋除尘器、二级活性炭吸附装置、集中收集高空排放等措施后，可做到达标排放，对周围大气环境影响也较小，不会破坏项目所在地的环境功能。排气筒中VOCs、硫化氢排放浓度及排放速率均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相关标准。SO2、NOx和烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定的排放标准。边界外无组织废气浓度能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相应的监控浓度限值，硫化氢、臭气浓度按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准执行。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不设置大气环境防护距离。

根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目卫生防护距离为以1#车间为边界设置100m卫生防护距离包络线。据现场调查卫生防护距离范围内无环境敏感点，同时本项目建成后，卫生防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

建设项目废水为生活污水、锅炉软化废水，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，目前园区污水处理厂尚未建成，园区废水由企业自行处理达标排放。考虑到项目生活污水量产生量较小，因此本项目生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理，确保废水处理后出水水质达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物直接排放限值，满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化，锅炉软化废水水质较好，用于厂区周边绿化，对环境影响较小。

建设项目产生的固废为废橡胶、除尘器集尘、边角布料、边角胶料、废活性炭、生活垃圾和废桶。本项目产生的一般固废中除尘器集尘收集后回用生产，布袋收尘、废毛呢布料由厂家回收，废橡胶、边角胶料收集后外售，废桶由供应商回收处理，生活垃圾、污水处理污泥委托环卫部门清运；危险固废活性炭委托有资质单位处理。均实现有效处置，不形成二次污染。

项目建成后产生的各类噪声通过隔声降噪措施后能保证厂界达标，对周围环境的影响较小。

因此，本项目建成后，各类污染物排放对周边影响较小，不会造成其功能类别降低。

总量指标及平衡途径

（1）废水：本项目无生产废水，生活废水经厂区地埋式污水处理措施处理后用于厂区绿化，不外排，锅炉软化废水用于厂区周边绿化，故本项目废水不申请排放总量指标。

（2）大气：本项目大气污染物总量控制因子：二氧化硫（SO2）0.15t/a、氧氮化物（NOX）0.185t/a，、烟尘0.013t/a、VOCs0.026t/a、H2S0.0027t/a。需向沭阳县环保局申请备案。

（3）固废：各类固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

风险可接受程度

全厂不构成重大危险源，一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境产生影响，但在风险可接受范围内。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故的发生。企业严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

综上所述，本项目的环境风险是可接受的。

公众意见及应对措施

本项目的选址建设已经得到100%的当地居民支持本项目，无人持反对意见。同时对各种环保措施表示满意。建设单位应该重视公众提出的建议和要求，采取切实可行的改进措施，认真解决好各类环境问题，严格执行“三同时”制度，以全面取得各方面的支持，充分发挥技改项目的社会效益，取得良好的经济效益，并保护好环境，实现经济、社会和环境的可持续发展。

建议企业按照要求做好厂区的污染防治工作，确保设施的正常运行和达标排放，在招纳员工时，优先考虑当地群众的要求。

总结论

本项目符合国家和地方相关产业政策。本项目选址符合区域规划；建设项目工艺成熟，设备先进，物耗、能耗及污染物排放量较低，清洁生产水平达国内先进水平；建设项目总量可在区域内平衡解决；项目建设和运行过程中要切实落实环评中提出的有关环境保护对策和清洁生产措施，同时严格执行“三同时”制度，做到各污染物的达标排放；经对水体、空气、噪声等周围环境现状评价及影响分析表明，项目周围水体符合环境功能区划环境质量要求，空气、噪声均能符合功能区划环境质量要求；对本项目来说，只要企业严格落实各项污染防治措施，对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能；本项目需制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平是可接受的；同时项目社会效益、经济效益较好，得到了区域公众的广泛支持。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

  - 建议

（1）项目危险固废在厂内暂存期间应有防渗、防流失措施，外运过程应防治散落泄漏。

（2）采取有效措施防止发生各种事故，制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，在发生事故后应停产检修。

（3）做好日常管理工作，减少突发噪声的产生。

（4）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时强化企业职工自身的环保意识，杜绝各类事故情况的发生。

（5）建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。

# Text boxes

环境影响评价委托

编制环境影响评价文件

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出建设项目环境可行性评价结论

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

建设项目工程分析

制定工作方案

1 明确评价重点和环境保护目标

2 确定工作等级、评价范围和评价标准

环境影响因素识别与评价因子筛选

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

1 研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等

2 依据相关规定确定环境影响评价类型

第一阶段

公

众

参

与

有重大变化

评价范围内的

境状况调查、监测与评价

第二阶段

第三阶段

混炼、挤出

半边剪裁

天然橡胶、碳酸钙、碳酸镁、促进剂、防老剂、氧化锌、硬脂酸、陶土、白碳黑、水杨酸

硫化

半边研磨

半边上糊

固化蒸胆

球心研磨

包布

揉圆

蒸球、起毛

筛选

G5：粉尘

G6：粉尘

S4：边角布料

毛布

成品网球

S5：不合格产品

裁剪

G2： VOCs

S1：废橡胶

G3：H2S

G4： VOCs

S2：废橡胶

S3：边角胶料

烫字

包装

硫磺

研磨粉

研磨粉

天然乳胶

球心上糊

天然乳胶

蒸汽

蒸汽

投料

G1：粉尘

混炼、挤出

半边剪裁

天然橡胶、碳酸钙、碳酸镁、促进剂、防老剂、氧化锌、硬脂酸、陶土、白碳黑、水杨酸：1149

硫化

半边研磨

半边上糊

固化蒸胆

球心研磨

包布

揉圆

蒸球、起毛

筛选

G5：粉尘1.212

G6：粉尘1.225

S4：边角布料1.4

毛布：35

成品网球：1200

S5：不合格产品1

裁剪

G2： VOCs0.3

S1：废橡胶3

G3：H2S 0.06

G4： VOCs0.3

S2：废橡胶2

S3：边角胶料5

烫字

包装

硫磺：18

研磨粉：39

研磨粉：39

天然乳胶：10

球心上糊

天然乳胶：20

蒸汽

蒸汽

投料

G1：粉尘0.503

硫磺中硫含量12.6

进入大气0.0081

废气0.056

硫化18.6

进入产品18.544

促进剂中硫含量6

进入固废0.0479

绿化

补充新鲜水

705

蒸发损耗375

55

320

400

循环冷凝水1500

锅炉用水

250

蒸汽

1650

损耗150

软化浓水100

生活用水

地埋污水处理设施

损耗80

48

初期雨水

蓄水池

周边绿化

蒸发损耗100

图3.3-4  项目水汽平衡图 （t/a）

自带排气筒

蒸汽锅炉

15m高2#排气筒

1#车间混炼工序

1#车间硫化工序

集气罩收集废气

集气罩收集废气

二级活性炭吸附装置

15m高1#排气筒

水环境指标问题

建设行为