建设项目环境影响报告表

项目名称：         休闲塑料制品生产、销售项目

建设单位（盖章）：       沭阳中茂实业有限公司

编制日期：二○一六年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 休闲塑料制品生产，销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳中茂实业有限公司 |
| 法人代表 | 王永军 | 联系人 | 吴梅 |
| 通讯地址 | 沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧 |
| 联系电话 | 13906769007 | 传真 | - | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2016]103号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | C-2927 轻工纺织化纤 |
| 占地面积 | 40037.6m2 | 绿化面积 | 4404m2 |
| 总投资 (万元) | 11099.12 | 其中：环保投资 (万元) | 54.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.49% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1。 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 6121 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 146.71 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目废水为生活污水生活污水产生量为3600t/a，经化粪池预处理后达接管标准，汇入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，最终排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 年消耗量 备注 1 聚丙烯 2万吨 国产 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量（台套） 1 注塑挤出机 SQ-7 14 2 大型样料机 YD-30 1 3 绕线机 FD-550 1 4 炒料机 500 9 5 自动草席编织机 Yn-200 68 6 合计 93 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 项目选址沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧，由沭阳中茂实业有限公司投资万11099.12元建设，占地面积40037.6平方米。项目建成投产后，年产塑料席500万条。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，沭阳中茂实业有限公司委托我单位编制其“休闲塑料制品生产、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目地理位置及周边环境概况 沭阳中茂实业有限公司位于沭阳经济技术开发区，北侧为空地，西至污水处理厂，南至浩瀚电子，东至瑞声大道。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰类和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 4、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-3。 表1-3 本项目主要建设内容 类别 建设名称 建筑面积 备注 主体工程 厂房 12575m2 塑料席生产 备用厂房 6883m2 用于备用 仓库 2920m2 用于堆放原料，内销仓库 办公楼 1080m2 员工活动室、展厅、会客室等办公用房 本项目建成投产后，产品方案详见表1-4。 表1-4 新建项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 休闲塑料生产线1条 塑料席 500万吨/年 7200h/a 5、公用工程 （1）供水 建设项目总用水为6061t/a，由沭阳经济技术开发区市政管网供应，水质、水量均能够满足本项目用水的要求。 （2）排水 本项目全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体； 本项目废水为生活污水3600t/a，经化粪池预处理后达接管标准，汇入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，最终排入沂南河。 （3）供电 本项目用电量为146.71万千瓦时/年，来自当地电网，电源从沭阳经济技术开发区10kV线架空引入厂区。 （4）绿化 本项目占地面积为40037.6m2，绿化面积为4044m2，绿化覆盖率为10.1%。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-5。 表1-5 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 6061t/a 来自当地自来水管网 排水 3600t/a 经预处理后接入开发区污水管网 供电 146.71万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 - 汽车运输 绿化 4044m2 绿化覆盖率10.1% 6、环保工程 建设项目环境保护投资54万元，占总投资的0.49%，具体投资见表1-6。 表1-6 环保设施投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 备注 废水 化粪池 5 - 废气 废气收集系统+活性炭处理装置+15m排气筒，排风机 22.5 噪声 车间隔声 5 - 绿化 绿化面积4404m2 18 - 排污口整治（规范排污口） 0.5 - 管网建设 5 - 合计 54 - 7、“三同时”验收一览表见表1-7。 表1-7 本项目“三同时”验收一览表 污染防治项目 污染防治措施 污染防治效果 建设计划 废水 生活污水 经化粪池预处理后排入污水管网 处理达金凤环保（沭阳）有限公司污水处理厂接管标准 与建设项目用时设计、同时施工、同时投入运行 废气 非甲烷总烃 废气收集系统+活性炭处理装置+15米排气筒、生产车间通风 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 固废 生活垃圾 设置垃圾收集箱，由当地环卫部门统一清运 有效处置，不排放到外环境 废活性炭 委托有资质单位处置 噪声 设备噪声 车间隔声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 排污口 规范化设置 达到相关要求 总量平衡具体方案 非甲烷总烃（有组织）为特征污染物，作为考核量由沭阳县环保局进行考核 大气环境防护距离设置 经大气环境防护距离软件计算，本项目无超标点，不设大气环境防护距离，本项目卫生防护距离为塑合车间界外100 m包络线 8、职工人数及工作制度 建设项目职工定员300人，年工作日300天，24 小时/天。所有生产车间人员配置均按照三班倒、8 小时/班考虑，年时基数为7200 小时／年。 9、厂区平面布置 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原项目选址沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧，由沭阳中茂实业有限公司投资12000万元建设，占地面积40037.6平方米。项目建成投产后，年回收、加工废钢铁60万吨。该公司《废钢铁回收及加工、销售项目》环境影响登记表2015年8月进行编制，于2015年9月通过沭阳环保局审批，批准文号为沭发改备案[2015]106号。原项目停用，已经拆除。 一、生产工艺流程 建设项目生产工艺流程见图1。 图1 生产工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）分类 将收购的废钢铁经人工分拣，分为厚钢铁和薄钢铁。 （2）粉碎 薄钢铁由履带输送机送至破碎机粉碎成片状，该工序产生噪声（N1）。 （3）压实打包 破碎后的废钢铁经打包机压实成50cm×50cm的钢铁块，用蛇皮袋打包后入库，该工序产生噪声（N2）。 （4）剪切 厚钢铁送入剪切机，根据各钢铁厂要求进行剪切，剪切料捆扎后入库，该工序产生噪声（N3）和边角料（S1）。 二、污染防治措施及污染物排放情况 1、废气 建设项目废气为食堂油烟，无生产废气产生。 职工食堂使用燃料为天然气，基准灶头数为1个，规模属小型。单个灶头的排风量为2000m3/h，产生浓度为3mg/m3，以每天运营2h计算，产生量为0.003t/a，采用油烟净化机净化，油烟去除率达60%，排放浓度为1.2mg/m3，油烟的排放量为0.0012t/a。 2、废水 （1）生活用水 本项目定员50人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为750t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为600t。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L。生活污水经预处理达接管标准后，接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入沂南河。 （2）绿化用水 全厂绿化面积约3600m2，绿化用水量按照1L/m2·d计，则全年绿化用水需1080t。 本项目废水产排情况见表1-8。 表1-8 废水产排情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度 （mg/L） 排放量(t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 600 COD 300 0.18 240 0.144 0.036 接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理 SS 200 0.12 160 0.096 0.024 NH3-N 25 0.015 25 0.015 0 TP 3 0.0018 3 0.0018 0 本项目用排水平衡见图2。 图2 本项目用排水平衡图 t/a 3、固体废物 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、边角料。 生活垃圾：本项目定员50人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量约15t/a，由环卫部门统一清运； 边角料：根据企业提供的资料，厚钢材剪切过程中边角料产生量约300t/a，收集后和薄钢铁一起粉碎，回用于生产。 具体固体废物产生及排放情况见表1-9。 表1-9 固废产生及排放情况表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生活垃圾 生活垃圾 - 固态 50%水分 - - - 56 15 2 边角料 一般工业固废 剪切工序 固态 钢屑、铁屑 - - - 99 300 4、噪声 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表1-10。 表1-10 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 基本治理措施 降噪效果dB（A） 1 PSX-6080废钢生产线（破碎机） 2 90 车间 墙壁隔声 20 2 废钢铁剪切机 4 85 20 3 废钢铁打包机 2 85 20 综上所述，现有项目水、气、声、渣均采取了相应的治理措施，能达到相应的排放标准，对项目外影响较小。 三、现有项目存在的环境问题 现有项目已经全部拆除，不存在环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建地位于沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧，占地面积40037.6平方米。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015 年，全县实现地区生产总值达 630.13 亿元，增长 9.9%；实现一般预算收入 71.75 亿元，增长 12.0%，总量自 2010 年跃升至苏北 23 县（市）第 1 位后始终稳居首位；连 续四年跻身“全国百强县”行列，2015 年位居第 44 位，比上一年提升 3 位。 2015 年完成规模以上工业增加值 280 亿元、工业增值税 10.5 亿元，分别增长 11.6%、 12.16%，瑞声科技、天能电池等 2 家企业纳税突破亿元大关，新东旭纺织、鸿葳服饰、 福庆木业等 10 家企业纳税迈上千万元台阶。纺织服装、装备制造和电子信息等六大主导 产业实现工业销售收入 277.15 亿元，增长 19.52%，占全县工业销售收入比重达 62.9%， 其中纺织服装产业总量稳居苏北县（市）前列。 2015 年引进亿元以上工业项目 60 个，协议投资 194.49 亿元。年末工业贷款余额为 123.77 亿元，占全县贷款余额的比重为 35.91%，比全市平均水平高 11.71 个百分点。扎 实推进“511”工程，实施 1000 万元以上技改项目 67 个，当年投资 36.24 亿元，完成兼 并重组企业 17 家，推动 5 家企业备案挂牌，新增工业销售收入超 2000 万元企业 139 家。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县经济技术开发区简介 沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济开发区、原名沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至瑞声大道，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5 km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下： （1）给排水规划 给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、金凤环保（沭阳）有限公司（沭阳经济开发区北区工业污水处理厂）。 ①沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为30000m3/d，主导工艺为活性污泥法。沭阳县污水处理有限公司一期工程日处理能力为30000m3/d，已于2006年7月建设并投产运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 ②沭阳南方水务有限公司 沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3/d，一期规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ③金凤环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司） 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）位于沭阳经济技术开发 区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理 3 万吨的污水处理工程，二 期规模为日处理 4.9 万吨的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发 区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街 道。金风环保（沭阳）有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置 A 2 /O 一体化氧化沟+ 深度处理”工艺。 ④沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂） 沭阳县恒通水务有限公司位于江苏沭阳经济开发区沂北区南端，处理工艺采用“EGSB+水解酸化+动态膜CASS+深度处理”处理工艺；处理水量为30000t/d，污水经处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中集中式工业污水处理厂的一级排放标准标后排入新沂河北偏泓。污泥处理采用浓缩脱水后外运卫生填埋处置。该污水处理厂服务范围为江苏沭阳经济开发区沂北区，主要收集、处理开发区沂北区所有企事业废水。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 为满足江苏沭阳经济技术开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 ①江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济技术开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 ②沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济技术开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。 （4）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾填埋场一座，位于城区西南，占地面积为19.7亩（长134m，宽98m），垃圾平均填深为8m。 另外，沭阳县城区目前在建垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座。 建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2-2。 表2-2 区域水、气、声环境功能类别 环境要素 功能 质量目标 大气环境 二类区 二级（GB3095-2012） 水环境（沂南河） 工业用水 Ⅳ类（GB3838-2002） 声环境 工业区 3类（GB3096-2008）

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境现状监测引用《沭阳瑞泰科技有限公司电子元器件及手机金属外壳生产项目 》监测数据。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沭新河。根据沭阳县环境监测站对沭新河进行监测的结果，沭新河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 厂界周围大气环境（300m） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 地表水环境 沂南河 N 662 小 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 官西支沟 W 248 小 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 一次 2（mg/m³） 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河、官西支沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 1、废气 塑料加热融化产生的废气主要为非甲烷总烃，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 2 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 2、废水 建设项目废水主要为生活污水，经预处理达接管标准后，接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理，达标后排入沂南河。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂接管标准及尾水排放标准见表4-6，表4-7。 表4-6金凤环保（沭阳）有限公司接管标准限值 （单位：mg/l） 项目 pH COD 氨氮 SS 总磷 标准来源 污水处理厂接管标准 6~9 500 35 400 8.0 金凤环保（沭阳）有限公司接管标准 表4-7金凤环保（沭阳）有限公司尾水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染物 pH值 COD SS 氨氮 总磷 标准来源 污水处理厂排放标准 6～9 50 10 5（8） 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表4-8。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-9。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-9建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关规定执行。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 进入环境量 废气 非甲烷总烃 2 1.8 0.2 废水 废水量 3600 0 3600 COD 1.08 0.216 0.03 SS 0.72 0.144 0.006 氨氮 0.09 0 0.003 TP 0.0108 0 0.0003 固废 生活垃圾 90 90 0 一般工业固废 边角料 300 300 0 危废 废活性炭 7.8 7.8 0 废气：生产工艺中产生的非甲烷总烃废气，产生的总量为2t/a，经废气收集系统收集并由活性炭吸附装置处理后经由15m高排气筒排放 废水：建设项目废水分为生产用水和生活污水，工业用水循环利用，不外排。生活污水排放总量为3600t/a，其各污染物接管考核量指标为COD：0.144t/a、SS：0.096t/a、氨氮：0.015t/a、TP：0.0018t/a，纳入金凤环保（沭阳）有限公司污水处理厂总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零；危险固废（废活性炭）委托有资质单位处理。。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、建设项目生产工艺流程见图3。 图3 生产工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）拌料 将收购的聚丙烯搅拌，混合均匀。 （2）热料 将搅拌好的聚丙烯高温加热加压形成熔融体。 （3）拉丝 经加热拉伸形成扁丝状，与水接触后直接冷却。 （4）编制 将加热冷却后的塑料放入自动编制机中编制。 （5）裁布 对编制好的塑料进行裁剪 （6）缝纫 将裁剪好的塑料进行缝制。 主要污染工序： 1、废气 工艺废气：从工艺流程分析可知，本项目加热工序采用电加热，无燃烧废气产生，聚丙烯在注塑机热熔过程可能会导致塑料受热不均而发生局部分解，主要成分为非甲烷总烃，略带刺激性气味。类比同类项目，其一般产生量按原料用量的0.01%计算，本项目聚丙烯年用量约20000t，则每年产生非甲烷总烃约2t/a，注塑废气通过一套集气罩经气体吸附装置吸收后排放，配套风机风量为每套10000m³/h，年运行时间为7200h计，收集装置非甲烷总烃补集率按90%计，捕集的非甲烷总烃量为1.8t/a，捕集后采用活性炭吸附，活性炭的处理效率为90%，则活性炭处理后有组织排放的非甲烷总烃量约为0.18t/a。非甲烷总烃的排放速率为0.025kg/h，排放浓度为25mg/m³，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³ 表5-1 建设项目有组织大气污染物产生与排放情况汇总表 污染物名称 污染源位置 污染物排放量t/a 面源面积m 面源高度m 非甲烷总烃 厂房 1.8t/a 12575m2 8 2、废水 （1）生活用水 本项目定员300人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为4500t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为3600t。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L。生活污水经预处理达接管标准后，接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入沂南河。 （2）绿化用水 全厂绿化面积约4404m2，绿化用水量按照1L/m2·d计，则全年绿化用水需1321t/a。 本项目废水产排情况见表5-2。 （3）工业用水 该项目加热融化冷却过程中有冷却循环水。需要冷却水量约为1t/d，循环水量0.8t/d，补充水量0.2t/d。 按项目年工作日300天计，则项目每年冷却水用量约为300t/a，其中蒸发60t/a，冷却水循环使用量为240t/a，不外排 表5-2 废水产排情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度 （mg/L） 排放量(t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 3600 COD 300 1.08 240 0.864 0.216 接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理 SS 200 0.72 160 0.576 0.144 NH3-N 25 0.09 25 0.09 0 TP 3 0.0108 3 0.0108 0 本项目用排水平衡见图4。 图4 本项目用排水平衡图 t/a 3、固体废物 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、边角料。 生活垃圾：本项目定员300人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量约90t/a，由环卫部门统一清运； 边角料：根据企业提供的资料，在拉丝和裁剪产生量约300t/a，收集后粉碎，回用于生产。 活性炭：本项目削减有机废气量1.8t/a，采用活性炭吸附，根据经验1公斤活性炭吸附0.4公斤有机废气，在此保守估算按1公斤活性炭吸附0.3公斤有机废气计，则年需消耗活性炭6吨，则年产生废活性炭约为7.8t/a 具体固体废物产生及排放情况见表5-3。 表5-3 固废产生及排放情况表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生活垃圾 生活垃圾 - 固态 50%水分 - - - 56 90 2 边角料 一般工业固废 剪切工序 固态 塑料 - - - 61 300 3 废活性炭 危废 吸附环节 固态 7.8 4、噪声 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表5-4。 表5-4 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 基本治理措施 降噪效果dB（A） 1 注塑挤出机 14 65 厂房 墙壁隔声 20 2 自动草席编织机 68 75 20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 非甲烷总烃 | 250 mg/m3，1.8t/a | 25mg/m³，0.18t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 3600t/a | COD | 300mg/l，1.08t/a | 240mg/l，0.864t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，0.72t/a | 160mg/l，0.576t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.09t/a | 25mg/l，0.09t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.0108t/a | 3mg/l，0.0108t/a |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 90t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 300t/a | 回用于生产 |
|  | 吸附过程 | 废活性炭 | 7.8t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为注塑挤出机，自动编织机等，单台噪声值约65~75dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过隔声等隔声降噪措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期施工人员集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 90 2 挖掘机 85 6 起重机 90 3 推土机 90 7 卡车 92 4 搅拌机 84 8 电锯 90 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 工艺废气 本项目加热工序采用电加热，无燃烧废气产生，聚丙烯在注塑机热熔过程可能会导致塑料受热不均而发生局部分解，主要成分为非甲烷总烃，略带刺激性气味。活性炭吸附法是处理低浓度有机废气使用最多的方法。 本项目聚丙烯年用量约20000t，则每年产生非甲烷总烃约2t/a，注塑废气通过集气罩经气体吸附装置吸收后排放，配套风机风量为每套10000m³/h，年运行时间为7200h计，收集装置非甲烷总烃补集率按90%计，捕集的非甲烷总烃量为1.8t/a，捕集后采用活性炭吸附，活性炭的处理效率为90%，则活性炭处理后有组织排放的非甲烷总烃量约为0.18t/a。有组织的非甲烷总烃的排放速率为0.025kg/h，排放浓度为25mg/m³，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³ 本项目无组织废气为通过集气罩散逸的废气，非甲烷总烃排放浓度约为2.5mg/m3小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，可达标排放。 表7-2 有组织发挥产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 厂房 非甲烷总烃 1.8 22378 m³ 8 针对厂房无组织废气，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的非甲烷总烃在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，按照废气无组织排放量，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-2。 表7-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速（2.9m/s）及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表7-3。 表7-4 各污染物卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 厂房 非甲烷总烃 0.74 100 根据（GB18072-2000）《塑料厂卫生防护距离标准》规定塑料厂的卫生防护距离不得低于100米。卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以厂房边界外100米范围。 经调查，本项目卫生防护距离100米范围之内无敏感保护目标，故对周围大气环境影响较小，在可控制范围之内。 2、水环境影响分析 建设项目废水分为工业用水和生活污水，工业用水循环利用，不外排。每年产生生活污水量为3600t，生活污水经预处理达接管标准后，接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理。 金凤环保（沭阳）有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。尾水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，尾水处理达标后排入沂南河。 建设项目位于沭阳经济技术开发区北区，在金凤环保（沭阳）有限公司收水范围内，本项目废水接管量共计3600t/a，水量较小，水质比较简单，本项目预接管废水中各污染物浓度远满足由优于接管标准，符合污水处理厂进水要求。 根据《沭阳凌志水务有限公司日处理3万吨工业废水污水处理厂项目环境影响报告书》其中水环境影响分析结论如下： “在正常排放条件下，污水处理厂尾水进入沂南河后，COD浓度在排污口下游1300米处即可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，氨氮浓度在排污口下游5300米处即可达Ⅳ类水质标准，在可控制的超标范围内。因此尾水对沂南河影响较小，不会降低沂南河水体功能质量。 在事故排放条件下，沂南河受本污水处理厂尾水排放的影响，COD在下游24公里处达Ⅳ类水质标准，氨氮在30公里处才达Ⅳ类水质标准，对沂南河的水质影响较严重。因此应加强污水处理厂的日常管理，定期维护污水处理设备，确保沭阳凌志水务有限公司日处理3万吨污水处理厂尾水达标排放。” 根据上述分析，建设项目产生的废水排入金凤环保（沭阳）有限公司，处理达标后排入沂南河，对沂南河环境质量影响不大。 3、固体废物环境影响分析 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、边角料和危废（废活性炭） 本项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后，回用于生产，废活性炭委托有资质单位处理。 本项目生产过程中产生的固体废物发生量较小，通过相应的处理处置方法，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小，但固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求分类设置。企业应组织相关人员应认真学习相关的环境法律文件，严格按照有关环境保护法规规定的条款认真执行，建立起固体废物的管理制度，专人管理，从废物产生、贮存、运输、处理处置等环节严格控制污染影响。 评价要求建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境可能产生的影响： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废物的全过程管理应报沭阳环保行政主管部门批准； （2）在厂区堆存及外运过程中，确保固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免对周围环境造成污染。 综上所述，在采取上述适当妥善的存储、处理处置方式，并加强固体废物分类收集管理的情况下，本项目固废不会对周围环境产生不良影响。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为注塑挤出机，自动编织机等，单台噪声值约65~70dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声对厂界的影响预测值 方位 东 南 西 北 设备 自动编织机 注塑挤出机 自动编织机 注塑挤出机 自动编织机 注塑挤出机 自动编织机 注塑挤出机 数量(台) 30 300 30 300 30 300 30 300 噪声值 85 85 85 85 85 85 85 85 厂界距离(m) 100 100 75 75 20 30 20 30 厂房隔声 20 贡献值 45.8 48.5 50.9 50.9 噪声污染防治措施如下：选用低噪声、质量好的设备，对生产车间的门、窗户进行隔音处理。 加强管理，严格合理安排生产时间。车间个别工作岗位应按照劳动保护的有关要求进行个人防护，如佩带耳塞、耳罩等防噪声用品。 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。因此，本项目厂界噪声对周围声环境影响较小，不会改变当地声环境功能区划。 5、本项目污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表7-6。 表7-6 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 种类 废水量 (t/a) 污染物 名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 接管浓度(mg/L) 接管量 (t/a) 排放去向 水污染物 生活污水 3600 COD 300 1.08 240 0.864 接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理 SS 200 0.72 160 0.576 氨氮 25 0.09 25 0.09 总磷 3 0.0108 3 0.0108 废气 非甲烷总烃 形式 废气量(t/a) 消减量(t/a) 排放量(t/a) 活性炭吸附 1.8 1.62 0.18 15m排气筒排放 无组织 0.2 0 0.2 固体废物 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 综合利用量（t/a） 外排量（t/a） 备注 生活垃圾 90 90 0 0 环卫部门清运 边角料 300 300 0 0 回用于生产 废活性炭 7.8 7.8 0 0 委托有资质单位处理

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厂房 | 非甲烷总烃 | 废气收集系统+活性炭处理装置+15米排气筒、生产车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达金凤环保（沭阳）有限公司接管标准 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 回用于生产 |  |
|  | 吸附环节 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为注塑挤出机，自动编织机等，单台噪声值约65~75dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过隔声等隔声降噪措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 拟建项目选址沭阳经济技术开发区瑞声大道西侧赐富路北侧，由沭阳中茂实业有限公司投资11099.120万元建设，占地面积40037.6平方米。项目建成投产后，年产塑料席500万条。 1、符合国家和地方产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰类和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 2、规划相符性和选址可行性 建设项目符合江苏省沭阳经济技术用地规划、产业结构、总体规划和环境规划的要求。 建设项目拟建地位于江苏省沭阳县经济技术开发区瑞声大道西侧赐富路北侧，周围区域以工业企业和预留工业用地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 生产工艺中产生的非甲烷总烃废气，经废气收集系统收集并用活性炭吸附装置处理后经由15m高排气筒排放，非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的二级标准限值，对周边大气环境影响不大。 （2）废水 建设项目的生产废水循环利用，不外排。生活污水经预处理后，达到金凤环保（沭阳）有限公司接管标准后排入污水管道，接入该污水处理厂处理，尾水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，尾水处理达标后排入沂南河。综上所述，本项目污水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、边角料和废活性炭。 本项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料回用于生产；废活性炭委托有资质的单位处理。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减等隔声措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析 废水：建设项目废水分为工业废水和生活污水，工业废水循环利用，不外排。生活污水排放总量为3600t/a，其各污染物接管考核量指标为COD：0.144t/a、SS：0.096t/a、氨氮：0.015t/a、TP：0.0018t/a，纳入金凤环保（沭阳）有限公司污水处理厂总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零；危废（废活性炭）委托有资质单位处理。 5、本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设可行。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 3、加强车间通风，确保职工身心健康。 4、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环评咨询意见 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 建设项目用地红线图 附件四 企业法人身份证复印件 附件五 企业法人营业执照 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                                         填表人（签字）：                                                            项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 休闲塑料制品生产、销售项目 | 建 设 地 点 | 沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 占地面积约40037.6平方米 | 建 设 性 质 | □新建 ■ 改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | C2927 轻工纺织化纤 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 11099.12 | 环保投资（万元） | 54..5 | 所占比例(%) | 0.49 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 沭阳中茂实业有限公司 | 联系电话 | 18082310077 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-84587267 |
|  | 通 讯 地 址 | 沭阳经济开发区瑞声大道西侧赐富路北侧 | 邮政编码 | 223654 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 210007 |
|  | 法 人 代 表 | 王永军 | 联系人 | 吴梅 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃（有组织） |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.64 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.16 | +0.16 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  | 3600 | 0 | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | +3600 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 0.216 | 0.864 | 0.864 |  |  | 0.864 | 0.864 | +0.864 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.72 | 0.144 | 0.576 | 0.576 |  |  | 0.576 | 0.576 | +0.576 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.09 | +0.09 |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.0108 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  | 0.018 | 0.018 | +0.018 |
|  | 固 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 |  |  | 7.8 | 7.8 | +7.8 |

注  1、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

2、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附图一               建设项目地理位置

附图二             建设项目周边环境图

附图三              建设项目平面布置图

# Text boxes

生活用水

绿化用水

化粪池

消耗150

750

1080

1830

600

植物吸收、蒸发1080

600

进入沭阳凌志水务有限公司处理

600

沂南河

生活用水

绿化用水

化粪池

消耗900

4500

1321

6121

3600

植物吸收、蒸发1321

3600

进入金凤环保（沭阳）有限公司处理

3600

沂南河

冷却池

300

循环

蒸发60