《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别--按国标填写。

4．总投资--指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 -- 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 -- 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万吨生物质颗粒燃料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宿迁银晟生物质燃料有限公司 |
| 法人代表 | 厉德银 | 联系人 | 陆峰 |
| 通讯地址 | 宿迁市宿城区蔡集镇工业园区8号 |
| 联系电话 | 13228727777 | 传真 | - | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 宿迁市宿城区蔡集镇工业园区8号 |
| 立项审批部门 | 宿迁市宿城区发展和改革局 | 批准文号 | 宿区发改备[2016]44号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 农产品初加工服务[A0513] |
| 占地面积 | 8200m2 | 绿化面积 | 200m2 |
| 总投资 (万元) | 4071.76 | 其中：环保投资(万元) | 160 | 环保投资占总投资比例 | 3.93% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：P2表1-1； 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 540 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（Nm3/年） | 0.1万m3 |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生；项目生活废水排放量约为384t/a，经化粪池处理后，排入园区污水管网接管至开发区污水处理厂。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 原料名称 数量（t/a） 备注 1 锯末 15000 当地购入 2 秸秆 12000 当地购入 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 型号 单价 （万元） 数量 （台/套） 功率 （KW） 备注 1 粉碎机 YT-4JZ2000 50 3 75 亚美进口 2 皮带机 CYPD—A300 800 3 7.5 山东济宁 3 筛选机 NF-TK89 2 6 75 山东济宁 4 提升机 TD斗式 2 6 15 河南新乡 5 分料仓 300T 8 3 - 河南郑州 6 分料绞龙 DRE-128 7 6 5 广东深圳 7 颗粒机 3500*1500*2800 39 10 90 山东济南宇龙 8 制粒风冷 BS-210 28 5 7.5 江苏宝塑 9 电控柜 GT800 6 4 - 湖南长沙 10 颗粒皮带机 TD75 DTII DTII（A） 3 6 3 河北衡水 11 关风机 TGF16L 2.8 2 2.2 江苏常州 12 振动筛 SDS 6 3 5 河北唐山 13 冷却风机 CBE-11AF 4 6 6 广东深圳 14 冷却塔塔回风网 SXT-800T 9 3 - 广东深圳 15 烘干机 5HY-35 15 1 5.5 河南郑州 16 风机 保温风机 2.5 6 6 江苏盐城贝莱德 17 磁选机 G500 8.8 3 4.5 广东佛山 18 接口 1.1 10 - - 19 除尘设备 不锈钢集尘机 2 6 9 江苏苏州 20 变压器 300KVA 36 1 - 上海 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 宿迁银晟生物质燃料有限公司拟建于宿城区蔡集镇工业园区新建生物质颗粒燃料生产、销售项目。该项目总投资4071.76万元，占地总面积8200m2，建筑面积3200平方米，主要为生产厂房。项目建成投产后将年产生物质颗粒燃料60000吨。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，宿迁银晟生物质燃料有限公司委托我单位编制其“生物质颗粒燃料生产、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、产业政策 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）同时本项目已经江苏省宿城区发展和改革局备案，备案号：宿区发改备[2016]44号。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于宿城区蔡集镇工业园区内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设规模及产品方案 ①建设规模 本项目拟址于宿城区蔡集镇工业园区，占地面积约8200平方米，主要为生产厂房、办公用房及其他用房，总投资4071.76万元。项目建成后，具备年产生物质颗粒燃料60000吨的规模。本项目主要工程内容及规模见表1-3。 表1-3 建设项目工程概况一览表 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 3200m2，用于生产生物质颗粒燃料 租用 贮运工程 成品库 100m2，用于堆放产品，生产车间内 租用 原料库 100 m2，用于堆放原料，生产车间内 租用 辅助工程 办公用房 300 m2，用于办公生活，生产车间内 租用 公用工程 给水 总用水量540t/a 来自当地自来水管网 排水 建设项目产生污水384t/a 生活污水一起经厂区自建的化粪池处理达标后用接管至开发区污水处理厂。 供电 20万kw·h/a 来自当地电力供应部门 供气 600kg/a 当地购买瓶装液化气 环保 工程 废气 静电除尘器 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废水 | 化粪池 噪声 隔声、减振 固废 垃圾桶 绿化 200m2 绿化率1.28% ②产品方案 本项目建成后，可年产生物质颗粒燃料60000吨，其主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 工程名称 产品名称及规格 设计能力（t/a） 年运行时数（h/a） 生物质颗粒燃料生产、销售项目 生物质颗粒燃料 60000 2400 4、公用工程 （1）给排水 本项目总用水为540t/a，来自当地自来水管网。 本项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制。雨水经雨水管道排入就近水体；项目无生产废水产生，食堂废水和生活污水经厂区自建的化粪池处理达标后，接管至开发区污水处理厂。 冷却水循环使用，不排放。 （2）供电 建设项目用电量为20万度/a，由市政电网提供。 （3）能源 本项目干燥工序燃料采用炭化出来的可燃性气体。 （4）储运 建设项目原辅材料和产品储存设置专用仓库，原辅材料和产品采用汽车运输。 （5）绿化 本项目占地面积为8200m2，绿化面积为200m2，绿化覆盖率为2.0%。 5、职工人数及工作制度 建设项目职工定员20人，年工作日300天，采用白班制，每天工作8小时。 6、周边环境概况 本项目位于宿迁市宿城区蔡集镇工业园区内，周边为蔡集镇全民创业园工业用地。建设项目北侧为园区道路；东侧为园区道路，道路东侧56m为蔡集镇散户约50户，150人；建设项目南侧为工业空地，南侧60m为蔡集镇散户约60户，180人；建设项目西侧为工业厂方。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2，厂房平面布置图见附图3。 7、厂区平面布置 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址于宿城区蔡集镇工业园区，租用国邦金属制造公司闲置1#生产车间，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建于宿城区蔡集镇工业园区内，占地面积8200m2（约23.42亩）。 1.地质、地貌 宿城区位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 宿迁地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 | 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 宿城区地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是宿城区境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、宿迁和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由宿城区城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有宿迁闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是宿城区境内最大的河流，由颜集入境，横穿宿城区中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经宿城区境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于宿城区城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经宿城区城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经宿城区新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于宿城区扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、宿迁、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 宿城区植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济状况 宿城区，是1996年伴随地级宿迁市组建而设立的行政区域，是江苏省宿迁市主城区，属于暖温带季风气候区，四季分明，气候温和。截至2014年末，宿城区辖11个乡镇、4个街道、1个省级经济开发区和一个省级现代农业产业园，区域总面积854平方公里，户籍总人口71.85万人。2015年，全区实现地区生产总值258.5亿元，财政总收入365234.9万元，其中一般公共预算收入243738.4万元。 宿城历史悠久，人文荟萃。周朝建钟吾国，秦时置下相县；公元550年，废下相县，其辖地归宿预县；公元762年改宿迁县，至今3000年历史。西楚霸王项羽、南宋民族英雄魏胜、明代抗倭名将刘江、晚清爱国将领杨泗洪、新中国炮兵奠基人朱瑞等英雄辈出，项王故里、道生碱店、真如禅寺、宿北大战纪念馆等历史遗存众多。 宿城区位独特，交通便捷。地处淮海经济区中部，属陇海经济带、沿海经济带、沿江经济带交叉辐射区。京杭大运河、古黄河穿越城区；宁宿徐高速、徐宿淮盐高速、宿新高速穿境而过，249省道、305省道纵横交错，连接京沪线和新长线的宿宿淮铁路正在兴建；西到徐州观音国际机场50公里，东到连云港白塔埠机场100公里。 宿城风景秀丽，生态优越。骆马湖、洪泽湖物产丰饶、景色宜人，森林覆盖率达34.33%。清代乾隆皇帝六次下江南五次驻跸宿迁，盛赞宿城是“第一江山春好处”；用诗人的话说是“烟波水世界，绿色梦田园”；用专家学者的话说是“华东的一块净土、江苏的两湖清水、淮海经济区的一片森林、黄淮海地区的最大氧吧”。荣获“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“全国人口和计划生育优质服务先进区”、“省社会治安安全（县）区”、“省和谐社区示范区”、“省双拥模范城”等30余项称号。 2015年初步核算实现地区生产总值（GDP）579.96亿元，按可比价计算增长10.8%。其中，一产增加值79.76亿元，增长3.7%；二产增加值268.61亿元，增长12.4%；三产增加值231.59亿元，增长11.5%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的14.0:46.3:39.7转变为13.8:46.3:39.9，二三产业占比上升0.2个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值37525元，增长6.7%。 2015年财政总收入超过百亿元，公共财政预算收入达64.04亿元，增长10.1%，总量继续稳居苏北23县（市）首位；城镇居民人均可支配收入20310元，增长10.3%；农村居民人均可支配收入11828元，增长12.0%，城镇居民人均可支配收入突破2万元。。 2015年，全县继续加大项目创业扶持力度，积极推进全民创业、“三来一加”等各项工作，创业就业渠道不断拓展。2015年新增私营企业和个体工商户6680家和2.90万户；累计私营企业3.67万家，增长22.1%；累计个体工商户23.47万户，增长13.5%。全年新增“三来一加”从业人员8.26万人，年末累计达到27.6万人，人均月收入1280元。 2015年末，全县规模以上工业企业累计达872家；规模以上工业实现总产值1099.19亿元，增长16.1%。完成规模以上工业增加值244.51亿元，增长14.1%。全社会用电量39.67亿千瓦时，增长6.2%；其中，工业用电量27.86亿千瓦时，增长9.3%，占全社会用电量比重达70.2%，比上年提高1.9个百分点。 教育工作成果丰硕。到2015年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2015年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。宿迁中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2015年实施省市重点技术改造项目17个，完成技改投入29.48亿元。全社会研发经费投入占GDP比重达1.31%；实现高新技术产业产值190亿元，增长7.8%，占规模工业企业产值比重为17.3%。年末各类专业技术人员数58545人，增长3.3%；其中，中级技术职称以上人员14253人，农用技术人员1938人，分别增长5.4%和2.3%。积极开展“国家知识产权强县工程试点县”工作，获得授权专利1950件，位居苏北县市前列。天能电池“胶体电解液”发明专利荣获“中国专利奖”。荣获“江苏省文化科技卫生‘三下乡’先进单位”称号。 医疗保障水平稳步提高，到2015年，县内乡镇医院住院补偿比例由80%提高到85%、门诊补偿比例由30%提高到45%，新农合参保率达99.7%，全年支出补偿资金5.24亿元。社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2015年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 宿城区具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，宿迁八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在宿迁任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 |

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据2015年宿迁市环境状况公报可知，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价， 全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染93天，中度污染 27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 2、水环境质量 2015年，全市监测水环境断面（点）233个，148个断面水质达到功能类别标准,达标率为63.5%；其中优于Ⅲ类的断面比例为54.1%，劣Ⅴ类断面比例为16.7%；监测水环境功能区断面（点）124个，80个断面水质达到功能类别标准，达标率为64.5%，同比上升1.6个百分点；列入现代化考核的28个断面中，优于Ⅲ类的断面比例为57.1％，与上年持平。 3、声环境质量 全市交通噪声监测点位247个，城区交通噪声均值为67.8分贝，较上年上升0.6分贝，郊区交通噪声均值为67.9分贝，同比上升0.3分贝；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8分贝，同比上升1.0分贝，郊区区域环境噪声54.6分贝，同比上升3.5分贝；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2％，同比上升2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离（m） 保护级别 空气环境 蔡集镇散户 150人 E 56 《环境空气质量标准》 中二级标准 蔡集镇散户 180人 S 60 水环境 泰山河 小河 E 3900 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 蔡集镇散户 150人 E 56 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 蔡集镇散户 180人 S 60 注：本项目距离泰山河较远，不在生态红线范围内。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，泰山河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS TP 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目营运期粉碎工序产生的粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烘干工序产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 表4-5 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 烟尘 200 （GB9078-1996）表2二级 2、废水 建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。具体标准值分别见表4-6。 表4-6 污水排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS COD | 总磷 氨氮 GB8978-1996三级 6-9 400 500 —— —— CJ343-2010 表1B等级标准 6-9 400 500 0.5 35 污水处理厂排放标准 6-9 20 60 1 8 3、噪声 建设项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4、固废 本项目产生的一般废物的贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目正式投产后，废水污染物排放量为：COD0.105t/a、SS0.076t/a、氨氮0.013t/a、TP0.015t/a、纳入当地开发区污水处理厂总量平衡； 废气：本项目正式投产后，废气污染物排放量为：烟（粉）尘0.177t/a，纳入当地环境总量平衡； 固废：固废排放量为零，不申请总量 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 营运期： 建设项目主要从事生物质颗粒燃料的生产，生物质颗粒燃料生产工艺流程见图5-1。 图5-1 生物质颗粒燃料生产工艺流程及产污环节图 生物质颗粒燃料生产工艺流程简述： 粉碎：由于秸秆较大，需经粉碎机粉碎到600mm 后，直接输送至密闭成型机内依靠压力直接压制成型。此过程产生粉尘G1和噪声N。 烘干：由于原料中水分可能达不到生产要求，需对原料烘干处理，本项目烘干工序采用炭化烟气中分离的生物质燃气作为燃料。本过程产生烟尘G2、噪声N。 压制成型：将烘干后的秸秆料和锯沫按一定比例送入颗粒机，在颗粒机内压制成颗粒形状，不需任何添加剂。颗粒机机是密封的。此过程产生噪声N。 打包入库：生产出来的合格成品装袋称重后打包，入库堆放即可。 主要污染工序： 1、废气 本项目产生的废气主要为烟尘G1和粉尘废气G2。 ①烟尘G1 烘干工序燃料采用的是炭化过程中分离的可燃性气体，其主要成分为甲烷、CO、乙烯等，燃烧产生烟尘，类比同类型企业烟尘产生浓度800mg/m³，产生量6.72t/a。机制窑和烘干设备密闭连接，且设计在烘干机后半段安装有静电除尘器，除尘效率99%以上，烟尘经静电除尘器处理后排放浓度8mg/m3，排放量0. 067t/a，尾气经15米高排气筒排入大气。烟尘废气产生及排放情况详见下表5-1。 表5-1 烟尘废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量万Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施及去除效率 排放状况 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 烘干 3500 烟尘 800 2.8 6.72 静电除尘器（99%） 8 0.028 0.067 15米排气筒高空排放 ②粉尘废气G2 本项目采用自动上料机，输送带采用封闭式，无需人工投料。原料均堆放在厂区西侧的原料库内，不露天堆放，且原料含水率较高，因此在原料存储和输送中产生的粉尘极少，绝大部分均能在产尘点附近沉降，本环评不做分析。 本项目产生的粉尘废气主要来自于秸秆粉碎工序。由于原料含水率较高且粉碎的粒径较大，同时建设单位采用的设备较为先进，密封性较好，因此粉碎产生的粉尘量较小。根据类比，粉碎时产生的粉尘量为粉碎量的0.1%，则本项目粉尘产生量为12t/a。本环评要求建设单位在粉碎机上方安装吸风集气装置，产生的粉尘废气经静电除尘器处理后通过排气筒排入大气。静电除尘器的除尘效率为99%，吸风集气装置的集气率为95%（风量为5000m3/h，每天工作8h），5%为无组织排放，则粉尘废气的排放源强情况见下表5-2。 表5-2 粉尘废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量万Nm3/a 污染物名称 产生状况 治理措施及去除效率 排放状况 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 粉碎机 1200 颗粒物 950 4.75 11.4 集气罩（95%）+静电除尘器（99%） 9.5 0.048 0.11 15米排气筒高空排放 - - 0.25 0.6 - - 0.25 0.6 无组织 2、废水 建设项目在生产过程中无生产废水排放，废水为厂内职工办公生活产生的生活污水和食堂废水以及冷却废水。 （1）生活用水 本项目定员20人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水定额为80L/人·d，则生活用水总量为480t/a，排放系数以0.8计，则产生生活污水量为384t，其主要水污染物为COD、SS、NH3－N、TP，浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右。 （2）冷却用水 本项目炭化烟气分离回收装置采用冷却塔冷凝分离烟气中的生物质油和气，该过程会产生冷却废水。建设单位拟配套冷却水循环装置，产生的废水经冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发量。根据类比，循环冷却水的用量约为60t/a。 综上，本项目总用水量为540t/a，废水排放量为384t/a，水平衡图见图5-3。 图5-3 本项目给排水平衡图 t/a 本项目废水产生排放情况见表5-4。 表5-4 废水产生排放情况一览表 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 生活污水 384 COD 350 0.13 化粪池 300 0.105 接管至开发区污水污水处理厂尾水排入泰山河 SS 250 0.096 200 0.076 氨氮 35 0.013 35 0.013 总磷 4 0.0015 4 0.0015 3、噪声 建设项目投入运营后，产生的噪声主要为粉碎机、制棒机和各类风机等生产设备工作时的机械噪声。类比同类项目，本项目主要设备噪声见源强表5-5。 表5-5 本项目设备噪声一览表 序号 设备名称 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 备注 （排放方式） 1 上料机 78 生产车间 隔声、减振 30 间歇 2 粉碎机 85 生产车间 隔声、减振 30 间歇 3 制棒机 85 生产车间 隔声、减振 30 间歇 4 各类风机 80-85 生产车间 隔声、减振 30 连续 5 电机 65 生产车间 隔声、减振 30 连续 4、固体废物 建设项目在运营过程中产生的固废为炭化残渣S1、除尘装置收集的粉尘S2和生物质木焦油和S3以及生活垃圾。 （1）炭化残渣S1 炭化残渣主要产生于炭化过程，为残留于窑内的炭粉、碎末等，产生量为5t/a，集中收集后可作为燃料出售利用，不排放； （2）收集粉尘S2 除尘装置收集的粉尘量约为17.943t/a，回用于生产； （3）生物质木焦油S3 炭化过程中产生的烟气经冷凝后得到含有生物质木焦油的原液共约15t/a。 木焦油，又称杂酚油，主要成分为愈创木酚(Guaiacol)、木榴油酚(Crosol)及有机酸、醇类、酮类、酚类、芳香族化合物等200余种有机物。性状：为无色或淡黄色油状液；有窜透性烟臭，味灼烈，有腐蚀性。微溶于水与沸水，能与乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、脂肪油与挥发油任意混合，易溶于氢氧化碱溶液，难溶于氨溶液。 根据上述木焦油的成分及性状分析，木焦油应属于危险废物，类别为HW11，用专用桶收集后临时存放在生产车间东南角的危废暂存处，临时存放时间为1~2周，其后由有资质单位回收处理定期运走。 另木焦油的存储参考《危险废物贮存污染 控制标准》(GB 18597-2013)要求，即： ①必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂痕，设施底部必须高于地下水最高水位。 ②要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ③要有隔离设施或其他防护栅栏。 ④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有警报装置和应急防护设施。 ⑤应储存在耐酸容器中或者是具有耐酸地面的专用区域内，并避免遭受雨淋、水浸。 （4）生活垃圾 企业职工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年按300天计，则生活垃圾排放量为3t/a，由当地环卫部门负责清运。 综上，本项目固体废物产生总量为35.64t/a，其中一般工业固体废物产生32.64t/a，生活垃圾产生量为3t/a，无危险废物产生。 本项目固废产生及排放情况见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物产生汇总表 类别 名称 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 外排量（t/a） 拟采取的处理方式 生活垃圾 生活垃圾 3 3 0 环卫部门清运 一般固废 炭化残渣 5 5 收集后外售 收集粉尘 17.943 17.943 0 回用于生产 危险固废（HW11） 生物质木焦油 15 15 0 委托有资质单位回收处理 总计 35.64 35.64 0 - 5、本项目污染物汇总 本项目污染物排放量汇总见表5-7。

表5-7  本项目污染物排放量汇总表

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
|  | 粉碎 | 无组织 | 粉尘 | - | 0.6 | 加强通风 | - | 0.6 | 无组织排放 |
|  |  | 有组织 | 粉尘 | 950 | 11.4 | 集气罩（95%）+静电除尘器（99%） | 9.5 | 0.11 | 15米排气筒高空排放 |
|  | 烘干 | 烟尘 | 800 | 6.72 | 静电除尘器（99%） | 8 | 0.067 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | - | 384 | 化粪池 | - | 384 | 接管至开发区污水污水处理厂尾水排入泰山河 |
|  |  | COD | 350 | 0.13 |  | 300 | 0.105 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.096 |  | 200 | 0.076 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.013 |  | 35 | 0.013 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0015 |  | 4 | 0.0015 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 种类 | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a) | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 处理去向 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生产区 | 一般固废 | 炭化残渣 | 5 | 0 | 5 | 0 | 收集外售 |
|  |  |  | 收集粉尘 | 17.943 | 0 | 17.943 | 0 | 回用于生产 |
|  |  | 危险固废（HW11） | 生物质木焦油 | 15 | 0 | 15 | 0 | 委托有资质单位回收处理 |
|  | 合计 | 35.64 | 3 | 32.64 | 0 | - |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉碎 | 粉尘 | 有组织 | 950mg/m3，11.4t/a | 9.5mg/m3，0.11t/a |
|  |  |  | 无组织 | -，0.6t/a | -，0.6t/a |
|  | 烘干 | 烟尘 | 800mg/m3，6.72t/a | 8mg/m3，0.067t/a |
| 水污染物 | 生活污水 384t/a | COD | 350mg/l，0.13/a | 300mg/l，0.105/a |
|  |  | SS | 250mg/l，0.096t/a | 200mg/l，0.076t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，0.013t/a | 35mg/l，0.013t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0015t/a | 4mg/l，0.0015t/a |
|  | 冷却废水 | - | 经冷却循环装置冷却后回用，不排放 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫清运 |
|  | 生产 | 炭化残渣 | 5t/a | 收集外售 |
|  |  | 收集粉尘 | 17.943 | 回用于生产 |
|  |  | 木焦油 | 15t/a | 委托有资质单位回收处理 |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为粉碎机、制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 建设项目租用原有过磅金属制造公司厂房，无施工期存在。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为烟尘和粉尘废气以及食堂油烟废气。 （1）有组织废气影响分析 ① 烟尘废气 烘干工序燃料采用的是炭化过程中分离的可燃性气体，其主要成分为甲烷、CO、乙烯等，燃烧产生烟尘，经静电除尘器（除尘效率为99%）处理后，排放量为0.067t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为8mg/m3，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求，对周围大气环境影响较小。 ②粉尘废气 通过工程分析可知，项目粉碎过程中产生的粉尘废气经集气罩（集气效率95%）和静电除尘器（除尘效率为99%）处理后，其有组织排放量为0.11t/a，排放速率为0.048kg/h，排放浓度为9.5mg/m3，其排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 静电除尘器为国内先进的除尘设备，其结构如下图7-3。 图7-3 静电除尘器结构示意图 静电除尘器主要结构为放电电极和集尘电极，其中集尘电极为150-300mm的圆形金属管，管长为3-5m，与电源正极相连；放电电极（电晕线）是一根曲率半径很小的纤细裸露电线，顶端与直流电源负极相连，底端用一重锤固定其位置，悬吊在集尘极圆管中心。 静电除尘器除尘效率较高，其除尘原理图如下图。7-4 图7-4 静电除尘器除尘原理图 在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上，通以高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场。含尘气体在电晕极周围强电场作用下发生电离，形成气体离子和电子使粒子荷电。荷电粒子在电场力作用下向集尘极运动并在集尘极上沉积，从而达到粉尘与气体分离的目的。当集尘极上粉尘达到一定厚度时，借助振打机构使粉尘落入下部灰斗。 通过以上过程可将静电除尘器的工作原理分为：电晕放电 气体电离 粒子荷电 荷电粒子的迁移和捕集 清灰等过程 静电除尘器利用静电力从气流中分离悬浮粒子（尘粒或液滴），与其他除尘器的根本区别在于：除尘过程的分离力（主要是静电力）直接作用在粒子上，而不是作用在整个气流上，因此静电除尘器具有分离粒子能耗低、气流阻力小特点。由于作用在粒子上的静电力相对较大，所以静电除尘器也能有效地捕集亚微米级粒子。 另含尘气体自下而上垂直运动，占地面积小，在高度较高时可不另设排气筒；可根据气体流量大小，设计单管或多管等管数，使粉尘易于捕集，除尘效率高，能连续操作，可在高温或腐蚀性条件下工作。 （2）无组织排放影响分析 本项目无组织废气主要为粉碎工序未被收集的粉尘废气，排放量为0.6t/a，因其污染物成分较简单，产生量较小，建议在车间内设置工业通风机，加强车间通风。 ①浓度预测 本项目无组织废气排放情况见表7-1。 表7-1 无组织粉尘废气产生及排放情况一览表 名称 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 粉尘 0.6 0.25 10000 8 预测结果见表7-2。 表7-2 本项目无组织粉尘废气排放时下风向地面浓度及占标率表 距源中心下风向距离D/m 粉尘 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率p(%) 10 8.27E-03 0.92 100 0.02108 2.34 200 0.0233 2.59 227 0.02387 2.65 300 0.02218 2.46 400 0.02324 2.58 500 0.02104 2.34 600 0.01821 2.02 700 0.01561 1.73 800 0.01347 1.5 540 0.01172 1.3 1000 0.01028 1.14 1100 0.009114 1.01 1200 0.00815 0.91 1300 0.00733 0.81 1400 0.006636 0.74 1500 0.006046 0.67 1600 0.005531 0.61 1700 0.00508 0.56 1800 0.004688 0.52 1540 0.004344 0.48 2000 0.004042 0.45 2100 0.003783 0.42 2200 0.003551 0.39 2300 0.003341 0.37 2400 0.003152 0.35 2500 0.00298 0.33 下风向 最大浓度(mg/m3) 0.02387 - 下风向最大浓度对应距离（m） 227 经预测，粉尘的最大占标率为2.65，最大落地浓度为0.02387mg/m3，浓度均远远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的无组织排放浓度，对周围环境影响较小。 ②大气环境防护距离计算： 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算，根据采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。计算参数及结果详见表7-3。 表7-3 无组织废气源强一览表 污染物名称 污染源位置 排放速率 （kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度 （m） 计算结果 粉尘 生产车间 0.25 10000 8 无超标点 由计算可知，本项目无需设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离计算： 参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算。 （1）计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg/m3； ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 （2）参数选择 宿城区长期平均风速为2.8米/秒，A、B、C、D值得选取见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数 年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 （3）计算结果 卫生防护距离计算系数：A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 卫生防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 污染物 名称 排放速率 kg/h 面源面积 m2 卫生防护距离计算值 m 卫生防护距离 m 生产车间 粉尘 0.25 10000 1.446 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和工程分析及卫生防护距离计算结果，确定建设项目卫生防护距离为生产车间边界为起点的50米范围。本项目位于宿城区蔡集镇工业园区内，周围50米范围内没有敏感目标。因此建设单位通过加设排风扇、加强通风措施后不会对周围区域的大气环境产生不良影响，不会改变周围环境大气现状。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目污水384t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.23t/a、0.138t/a、0.023t/a、0.0025t/a，建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。 园区内全部实现雨污分流的排水体系，雨水排水沟、管和污水排水管完善。目前宿迁高新技术产业开发区管网长度约120km，陆庄路以北、漓江路以西已沿现状道路铺设污水排水管网，现状污水管网中沿江山大道已铺设DN1500-DN1000 的污水干管， 沿嘉陵江路已铺设了DN800 污水干管。开发区内雨水利用河渠排放，排入马河、利民河、金沙江河等，陆庄路以北、漓江路以西已沿现状道路铺设雨水管道。 开发区污水处理厂即宿豫（城东）污水处理厂已建成规模3万t/d，2009年5月通过验收。污水处理厂采用工艺为三槽式氧化沟处理工艺，设计接管标准为COD350mg/L，该污水处理厂目前运行稳定，目前尾水执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级 A 标准，尾水排入马河。张家港-宿豫共建园区污水处理厂即张家港宿豫工业园区污水处理厂位于天台山路与沱江路交界处，已于2013年底开工建设，2014年投入运营，收水范围为恒山路以南，泰山路、宿泗公路以北，牡丹江路以东，六塘河以西。排水体制为雨污分流制，已在龙虎山路、百威大大、泰山路敷设污水主干管，管径d600-d800，总长约8.0km，龙虎山路污水主干管由南往北排入泰山路污水主干管，然后排入污水处理厂。污水干网后自流至张家港宿豫工业园区污水处理厂。 其建设规模为3万t/d，采用A2O工艺+深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 表1一级A标准后排入泰山河。 建设项目生活污水排量1.28t/d，接管可行。 本项目配套炭化烟气回收装置，采用冷凝方式分离气液，该过程会产生冷却废水，建设单位配备循环水冷却装置，产生的冷却水经冷却后循环使用，只需定期添加蒸发所需，不对外排放，对周围地表水环境无影响。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为炭化残渣、除尘装置收集的粉尘以及生活垃圾。 各项废物的处理措施如下： （1）炭化残渣：产生量为5t/a，集中收集后可作为燃料出售利用； （2）收集粉尘：产生量17.943t/a，定期清理后回用于生产； （3）木焦油：产生量15t/a，委托有资质单位回收处理； （4）生活垃圾：产生量为3t/a，由当地环卫部门负责清运。 综上所述，本项目固体废弃物均得到有效处置，不会对环境产生影响。 4、声环境影响分析 本项目主要设备噪声为粉碎机、制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，均安置于厂区北侧的生产厂房内，车间厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达30dB（A）以上。项目主要设备噪声源强见表5-8。 为了解项目噪声对厂界噪声的影响，本次环评把北侧的生产车间作为一个整体的噪声源，本次评价采用预测模式对其影响进行了预测，具体预测方法如下： （1）合成噪声级模式 式中：L：多个噪声源的合成声级，dB(A)； Li：某噪声源的噪声级，dB(A)； （2）声能衰减模式： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m； —— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； 按照最不利情况预测厂界受到的影响，预测结果见表7-6。 表7-6 本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 噪声源 叠加噪声值dB（A） 隔声降噪dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB（A） 贡献值dB(A) 东厂界 制棒机、风机等 97.5 30 65 36.3 31.2 南厂界 制棒机、风机等 30 100 40 27.5 西厂界 制棒机、风机等 30 20 26 41.5 北厂界 制棒机、风机等 30 10 20 47.5 通过隔声和距离衰减，本项目噪声对北厂界和栋厂界的影响值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。另本项目实行一班制生产，夜间不生产。 进一步防治措施如下： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间、厂房的顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的基底减振垫、隔声罩、消音器等设施。 ④加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生高噪声的现象。 综上所述，本项目设备噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，对周围声环境影响较小。 环境风险分析 （1）火警消防应急措施 由于项目生产生物质颗粒燃料，项目储存大量易燃原辅材料和成品，火灾风险影响比较大。 ①控制与消除火源：厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 ②安全措施：严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量，在厂区南侧设置足够容积的消防用水池（500m3）。 （2）事故应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本工程危险事故应急预案内容见表7-7。 表7-7 事故应急预案内容 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 主要危险源：厂区仓库和生产车间设置禁火、防爆区域 2 应急组织结构 公司设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 应急救援保障 应急救援保障应急设施、设备和器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。 6 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，专为指挥部门提供决策依据。 7 抢救、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 8 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对燃料燃烧控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训 定期安排有关人员进行培训与演练 11 应急环境预监测与事 故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据 12 应急防护措施、消除泄露措施及需使用器 材 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 13 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康 事故处理人员制定现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案 14 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。 解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 15 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育 16 公众教育与信息 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急只是培训并定期发布相关信息 17 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，专门部门负责管理 （3） 应急组织机构、人员 ①机构设置 突发性环境污染事故应急救援办公室为公司应急救援常设组织与管理机构，地点设在安全环保部。 ②人员组成 成立由总经理、副总经理及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。 应急救援系统人员安排及功能分配如下： 总指挥：总经理，发生重大危险事故时，由总指挥部发布和解除应急救援命令、信号，组织指挥救援队伍实施救援行动，向上级汇报和友邻通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查，总结应急救援经验教训。 副总指挥：副经理，协助总指挥负责应争救援的具体指挥工作，当总指挥不在现场时，负责指挥应急救援工作。 安全保卫：协助总指挥做好事故情况通报及事故处置工作，负责警戒、治安保卫、疏散道路管制工作。 通信联络：协助总指挥负责抢险、抢修的现场指挥工作。 消防：以公司消防为主，负责担负灭火、抢救工作。 清洁生产 清洁生产是指将整体预防污染的环境策略持续应用于生产过程、产品和服务中，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转化为产品，节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。 项目营运期产生的污染物主要来源于秸秆的粉碎，这些同时也是秸秆粉末，结合生物质成型燃料生产的特点，项目污染防治总体遵循“减量化、无害化、资源化、生态化”原则，首先强调通过实施清洁生产削减废物产生；其次加强废弃物的管理和资源化综合利用，最后通过低成本生态化处理技术实现废弃物无害化处理，实现废弃物的资源化利用。 针对生物质燃料，从技术可行性上分析，可通过各种措施，从源头减少废弃物的产生量。可使原材料秸秆含有一定的水分，减小粉尘的产生；应用环保除尘设备收集秸秆粉尘，回用于生产等。 结合本项目工艺设计规划，建议采取如下清洁生产措施以实现污染物的削减。 （1）本项目主要从事机制炭生产，原料来源于炎陵县城相关木制品、竹制品企业生产过程产生产木屑和竹屑，属于废物回收综合利用项目。 （2）项目选购的机械设备和采用的工艺属于国内通用设备， 物料消耗基本合理， 整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 （3）能源利用：项目制炭机采用电能，电能属清洁能源；烘干 工序采用炭化窑产生可燃性气体作为燃料。 （4）项目冷却水循环使用，无外排；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。生产过程产生的烟（粉）尘，经有效治理后对环境影响较小；噪声主要来源于的设备运转时产生的噪声，项目周围均为工业用地地，敏感点较远，项目噪声对周围环境影响小；项目产生的固废均得到有效处理。 从上述分析，该项目努力按清洁生产要求把污染预防、 清洁生产的战略思想贯彻其中，达到持续改进的目的，符合清洁生产和环保的要求。 环保工程投资估算 建设项目环保投资160万元，占总投资的8%，投资见表7-8。 表7-8 “三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 投资 (万元) 数量 （套/台） 效果 建设计划 废水 化粪池 3 1 处理达标 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 生产车间通风设施 2 1 达标排放 静电除尘器+15m排气筒 144 2 达标排放 噪声 厂房隔声、减振装置 7.5 — 厂界噪声达标 固废 垃圾桶 1 — 零排放 危废暂存处 1.5 1处 风险应急 消防事故池及消防器材 1 1 - 合 计 160 — — —

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉粹工序 | 粉尘 | 集气罩+静电除尘器+15米高排气筒 | 达标排放 |
|  | 烘干工序 | 烟尘 | 静电除尘器+15米高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、TP、 | 化粪池 | 处理达标 |
| 电离 辐射 和电 磁辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产过程 | 炭化残渣 | 收集外售 |  |
|  |  | 收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 木焦油 | 委托有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为粉碎机、制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 宿迁银晟生物质燃料有限公司拟址于宿城区蔡集镇工业园区新建生物质颗粒燃料生产、销售项目。该项目总投资4071.76万元，占地总面积8200m2，建筑面积15300平方米，主要为生产厂房。项目建成投产后将年产生物质颗粒燃料60000吨。 2、与产业政策相符性 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）同时本项目已经江苏省宿城区发展和改革局备案，备案号：宿区发改备[2016]44号。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于宿城区蔡集镇工业园区内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 水环境质量现状：泰山河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) Ⅲ类水的水平。 声环境质量现状：建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目产生的废气为烟尘、粉尘废气。 经大气环境影响分析可知，本项目粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；烟尘排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求。 粉碎工序中未被收集的粉尘为0.6t/a，无组织排放。经预测，粉尘的排放浓度远远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准。经计算，本项目无组织排放粉尘的卫生防护距离为50米，在卫生防护距离范围内不存在环境敏感点。 综上，本项目产生的废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，排放量约为384t/a，建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）环境风险分析：本项目主要风险主要为火灾危害。企业按照前述分析要求加强防范，最大限度地减少风险发生造成的损失。 （6）清洁生产分析：本项目清洁生产是指通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转化为产品，节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。污染物的产生主要来源于粉碎粉尘，通过除尘设备处理后达标排放。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。 5、总量控制分析 废水：本项目正式投产后，废水污染物排放量为：COD0.105t/a、SS0.076t/a、氨氮0.013t/a、TP0.015t/a、纳入当地开发区污水处理厂总量平衡； 废气：本项目正式投产后，废气污染物排放量为：烟（粉）尘0.177t/a，纳入当地环境总量平衡； 固废：固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、加强车间通风，确保职工身心健康。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 6、加强厂内消防应急预案管理。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 用地红线图 附件三 组织机构代码复印件 附件四 企业法人营业执照 附件五 法人身份证复印件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：江苏圣泰环境科技股份有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 年产6万吨生物质颗粒燃料项目 | 建 设 地 点 | 宿城区蔡集镇工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容规摸模 | 年产生物质颗粒燃料60000吨 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 |  | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资 | 4071.76万元 | 环保投资（万元） | 160 | 所占比例(%) | 8% |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 宿迁银晟生物质燃料有限公司 | 联系电话 | 13228727777 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-66082304 |
|  | 通 讯 地 址 | 宿城区蔡集镇工业园区 | 邮政编码 | 223600 |  | 通 讯 地 址 | 宿迁市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 厉德银 | 联 系 人 | 陆峰 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排放浓度（1） | 允许排放浓度（2） | 实际排放总量（3） | 核定排放总量（4） | 预测排放浓度（5） | 允许排放浓度（6） | 产生量（7） | 自身削减量（8） | 预测排放总量（9） | 核定排放总量（10） | “以新带老”削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放 增减量（15） |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  | 384 | 0 | 384 | 384 |  |  | 384 | 384 | +384 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 0.025 | 0.105 | 0.105 |  |  | 0.105 | 0.105 | +0.105 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.096 | 0.02 | 0.076 | 0.076 |  |  | 0.076 | 0.076 | +0.076 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  | 0.013 | 0.013 | +0.013 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 0.0015 | 0.0015 | +0.0015 |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 18.12 | 17.943 | 0.177 | 0.177 |  |  | 0.177 | 0.177 | +0.177 |
|  | 油烟废气 |  |  |  |  |  |  | 0.0036 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00144 |  |  | 0.00144 | 0.00144 | +0.00144 |
|  | 固 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  | 炭化残渣 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  | 收集粉尘 |  |  |  |  |  |  | 17.943 | 17.943 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |
|  | 木焦油 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | +0 |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量-吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升；大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年

# Text boxes

秸秆

G1粉尘

N 噪声

粉碎

G2烟尘

N噪声

烟气

烟气回收系统

烘干

N噪声

锯沫

压制成型

图例：

G—废气

N—噪声

S—固废

成品生物质颗粒

打包入库

96

化粪池

接管至开发区污水处理厂

384

384

480

生活用水

540

自来水

蒸发损耗60

60

冷却水循环装置

循环水量6000