建设项目环境影响报告表

项目名称：石油钻采配件制造项目

建设单位（盖章）：江苏柯沣石化机械有限公司

编制日期： 2016年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 石油钻采配件制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏柯沣石化机械有限公司 |
| 法人代表 | 陈雷 | 联系人 | 曹钦艳 |
| 通讯地址 | 阜宁县经济开发区双叶路6号 |
| 联系电话 | 13961920698 | 传真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜宁县经济开发区双叶路6号 |
| 立项审批部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 备案号 | 阜发改审[2016]172号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3423 铸造机械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 13833.3 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 443.33 | 其中：环保 投资（万元） | 11.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | - |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页”原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 474 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区排水实施”雨污分流”。 建设单位无生产废水产生，生活废水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，若今后运行过程中涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，应另行环评，报送有审批权单位审批。 |

原辅材料及主要设备： 原辅材料 建设项目为铸造机械制造。原辅材料见下表。 表1-1 建设项目原辅材料消耗情况 序号 名称 型号 年耗量t/a 来源 1 不锈钢类 2Cr13、1Cr18 200 外购 2 合结钢类 35CrMo、45#、40Cr、20CrMnTi 200 外购 3 无缝管 45#、20#、35CrMo 200 外购 4 橡胶件 丁晴胶、氟橡胶 30 外购 2、主要设备 建设项目主要新增设备及设施见下表。 表1-2 主要新增设备表 序号 设备名称 台数 备注 1 卧式带锯床CB4030 1 — 2 电动试压泵4DY-32/80 1 — 3 车床C6136A 1 — 4 钻孔机ZS4125-B 1 — 5 钻床Z5180B 1 — 6 车床CA6140B/1000 1 — 7 车床CA6140B/1500 1 — 8 车床CA6140B/1000 2 — 9 管螺纹车床Q1319 1 — 10 铣床X6132B 1 — 11 车床CK6150B/1000 1 — 12 车床CS6150C/1500 1 — 13 车床CS6150C/1501 1 — 14 铣床XA6132 1 — 15 试压泵CB125-4 1 — 行车5T 1 — 行车10T 1 — 金属带锯床GZ4228 1 — 单梁起重机LD10T 1 — 单梁起重机LD5T 1 — 合计 — 21 —

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 项目名称：年产3500套石油钻采配件制造项目 项目简介：本项目总投资443.33万元，购置江苏悦恒电器有限公司现有厂房9840m2，现利用厂房1728 m2作为生产车间、1302.48m2作为办公楼，其余厂房作为备用厂房，新购钻床、车床、卧带式锯床等设备21台（套），于阜宁县经济开发区双叶路6号开工建设。建设项目建成后将形成年产石油钻采配件3500套的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，阜宁丰隆机电制造有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对”石油钻采配件制造项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目已于2016年8月10日取得阜宁县发展和改革委员会备案（阜发改审[2016]172号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划相容性分析 建设项目拟建于阜宁县经济开发区双叶路6号。主要生产车间总面积约为1728m2。建设项目所在地东侧400m为通榆河，南侧为骏驰机械，西侧为空厂房，北侧为业大石油机械公司。建设项目周边无敏感点，选址合理。 项目所在地用地性质为工业用地，项目建设符合阜宁县城总体规划及阜宁经济开发区总体规划的要求。 建设项目无生产废水，生活污水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。 4、工程内容 表1-3 全厂产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时数 1 生产车间 石油钻采配件 3500套 2400h 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目用水474t/a，由阜宁县自来水公司提供。 （2）排水 建设项目排水体制采用雨污分流。建设单位无生产废水产生，生活废水经处理后达标接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司集中处理后排放至入海水道南泓。 （3）供电 本项目生产用电50万千瓦时/年，由阜宁县供电公司提供。 （4）生产固废和生活垃圾收集 本项目生产过程中产生的生产固废，主要为废铁料产生量为3.15t/a。生产厂家外售处理。生活垃圾产生量为4.8t/a。收集方式为袋装垃圾临时集中，并定期交由环卫部门外运。 （5）绿化 本项目绿化面积200m2，绿化覆盖率为1.4%。 建设项目主体、公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 主体、公用及辅助工程一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 空厂房 6772m2 备用 生产车间 1728m2 — 办公楼 1302.48m2 三层 公用工程 给水 建设项目总用水量474t/a 来自当地自来水管网 排水 建设项目排放生活污水307.2t/a 接管市政污水管网 供电 50万kw·h 来自当地电力供应部门 环保工程 废水处理 化粪池处理 5t/d，依托现有 固废 一般固废存放库20m2 环卫集中收集 噪声控制 消声、隔声、减振降噪等 / 废气 排风扇 / 6、职工人数及工作制度 本项目现有员工32名，实行白天单班8小时工作制，年生产300天。不提供食宿。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′-119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和”两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有”江淮乐地”的美称。 2、地形、地貌及地质 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气候、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/s 最大风速 27.5 m/s 2 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃（1958.8.21） 极端最低温度 -15.9℃（1969.2.6） 4 空气湿度 年平均相对湿度 77% 5 降水 年平均降水量 981.7 mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降水量 537.6 mm 月最大降水量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 2257.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极端最高气压 1045.7 hPa 极端最低气压 987.9 hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d 9 冰冻 历史最大冻土深度 23cm 4、水文、水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。园区所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内”四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受”四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程-3.5~-4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180m3/s，最小流量为1月份的47.0m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415 km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 5、植被与生物多样性 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 |
| --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口、面积 阜宁县地处苏北平原北部，是革命老区，全国著名的商品粮、商品棉基地县。全县总面积1439平方公里，辖13个镇，4个办事处，247个村民居委会，94个居民委员会，1个省级经济开发区，总人口112.09万人。 2、经济 据初步核算，2015年阜宁县完成地区生产总值（GDP）363.2亿元，其中第一产业增加值52.94亿元，第二产业增加值159.28亿元，第三产业增加值150.95亿元。按常住人口计算，全县按常住人口计算的人均地区生产总值为43315元，按平均汇率折算达6954美元。 2015年，全县规模以上工业完成总产值699.57亿元，比上年增长26.2％；其中：轻工业总产值237.87亿元，增长23.5%；大中型企业实现工业总产值136.02亿元，增长20.4%；股份制企业实现工业总产值631.57亿元，增长26.8%；私营企业593.95亿元，增长27.2%。完成工业增加值162.37亿元，增长11.9％。全年工业用电量24.21亿千瓦时。 2015年，阜宁县拥有资质建筑施工企业170家，其中特级资质企业2家，一级资质企业6家，二级资质企业28家。2015年实现建筑业总产值316亿元。其中省外建筑业产值161亿元；房屋建筑施工面积2430万m2；建筑企业从业人员105154人，其中工程技术人员23134人。上海路南延获全国市政金杯示范工程，5项工程获省“扬子杯”优质工程奖，7项工程获市优质工程奖。创建省文明工地4个、市文明工地9个。 3、文化、教育和卫生 阜宁县是全国有名的散文之乡、淮剧之乡、杂技之乡。全县现有从事文化产业经营单位790家，从业人员21500余人，年实现销售30.7亿元、利税5.1亿元，年出口值超过3亿元。 2015年末阜宁县拥有普通中学33所，在校生3.38万人；职业中学2所，在校生0.5万人；小学84所，在校生6.27万人；特殊学校1所，在校生120人；幼儿园80所，在园幼儿数3.23万人。现有专职教师7214人。小学适龄儿童入学率、升学率均为100％；初中生升学率99.1％。全县高校招生录取人数为3907人，其中本二以上1697人。 2015年末阜宁县共有镇以上医疗卫生机构33个，实有床位4103张，卫生技术人员2774人，其中执业医师和执业助理医师1206人，注册护师（士）1168人。2015年末阜宁县有个体诊所22个，人员46人，村卫生室 319个，人员1329人。实行药品零差率销售，平均每诊人次费用下降3.1%，住院人均费用较上一年同期下降8.9%。建立81.5万份居民电子健康档案，完成136个村卫生室标准化建设任务，全县基本实现省标准化村卫生室全覆盖。全县每千人口床位数4.89张、每千人口执业医师数2.22人、每千人口护士数1.41人。 4、交通 2015年，阜建高速建成通车，连盐铁路、阜宁船闸改扩建等工程快速推进，徐宿淮盐高铁开工建设，综合交通网络初步形成，结束阜宁不通高速的历史。2015年底铁路营运里程23km，铁路客运量18.78万人，铁路货运量52.34万t。全县等级公路为1950km，其中高速公路20km，一级公路143km，公路客运量1032万人，货运量240万t。内河航道通航里程583km，港口货物吞吐量266万t。 2015年底全县民用汽车拥有量54396辆，其中私人汽车拥有量50638辆。县城共有公交车102辆，开通7条普通线路和4条专线。 5、阜宁县生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市生态红线区域保护规划的通知》（盐政办发[2014]121号），阜宁县生态红线保护区详见表2-2。 表2-2 本项目周边生态红线保护区 序号 名称 主导生态功能 范围 1 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围；二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 2 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算），阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域。 3 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村E（119°56′31″，N 33°38′42″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域；二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 4 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 5 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 经查询，本项目位于通榆河（阜宁县）清水通道维护区（二级管控区）内，清水通道维护区二级管控区的管控措施如下： 二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。 沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。 本项目废水接管至污水处理厂处置，不倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物。不属于可能污染水环境的项目。选址与《江苏省生态红线区域保护规划》具有相符性。本项目与阜宁县生态红线保护区的位置关系图见附图2。 3、阜宁经济开发区 江苏省阜宁经济开发区成立于1998年10月，起步区域2.5平方公里，2002年4月，经江苏省人民政府批准为省级经济开发区。阜宁经济开发区瞄准“培植超百亿规模，争创国家级园区”目标，大力实施二期拓展工程、形象提升工程和经济倍增计划，基础设施建设投入近3亿元，规划面积30平方公里 ，下辖9个居委会，农业人口1.8万人，产业工人1.5万人。2005年完成地区生产总值10.6亿元，增长104.3%，实现项目投入10.5亿元，业务总收入69.6亿元，财政收入首次突破亿元大关。全年新批外商投资企业8家，协议注册利用外资4610万美元，注册外资实际到帐2550万美元。全年引进实施千万元以上项目30个，其中5000万元以上项目6个，亿元以上项目5个。 本项目所在地用地性质为工业用地，项目建设符合阜宁县城总体规划及阜宁经济开发区总体规划的要求。 4、阜宁县水处理发展有限公司 阜宁县水处理发展有限公司占地面积约40.8亩，处理规模为2.0万m3/d（“水解酸化+A2/O（二级处理）+纤维滤布滤池”）。 阜宁县水处理发展有限公司接管废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准；污水处理厂外排废水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，标准值见表2-1。 表2-3 阜宁县水处理发展有限公司接管和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲) 序号 污染物 接管标准值 排放标准 1 pH 6-9 6-9 2 悬浮物 400 | 10 3 化学需氧量 500 50 4 生化需氧量 300 10 5 氨氮 45 8 6 磷酸盐（以P计） 8 0.5 7 其它第二类污染物 《污水综合排放标准》（GB8978－1996） 中表4三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表3中标准 8 第一类污染物 禁止排放 禁止排放 污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准主要指标后排入入海水道南泓。 |

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据《阜宁县2015年环境质量公报》中内容： 2015年阜宁县环境质量保持稳定，局部环境质量有所改善。空气质量良好；饮用水源水质达标；地表水基本满足水域功能区划要求；城市声环境质量无明显变化。 1、水环境 （1）总体概况 根据县境内5条河流9个监测断面统计和评价，2015年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1个、3个和5个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6个。境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机物和氨氮污染。 与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2个，增加22.2个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 （2）主要河流情况 苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130毫克/升下降为0.086毫克/升，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3毫克/升上升为3.8毫克/升，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185毫克/升上升为0.310毫克/升，上升67.6%。 射阳河 射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1毫克/升下降为3.7毫克/升，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768毫克/升上升为0.846毫克/升，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147毫克/升上升为0.171毫克/升，上升幅度16.3%。 通榆河 通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8毫克/升上升为6.2毫克/升，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227毫克/升下降为0.205毫克/升，降幅9.7个百分点。 串场河 串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5毫克/升上升为7.1毫克/升，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235毫克/升上升为0.257毫克/升，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河 海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520毫克/升上升为0.618毫克/升，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132毫克/升上升为0.159毫克/升，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 （3）饮用水情况 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2015年城区水源地取水总量2904万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1760万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2015年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7个百分点。 大气环境 （1）总体概况 2015年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4个百分点。其中空气质量达优30天，良好216天，轻度污染86天，占23.6%，中度污染19天，占5.2%，重度污染14天，占3.8%。 全年119天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79天，首要污染物是臭氧的有36天，首要污染物是PM10的有4天。 （2）主要污染指标 2015年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22微克/立方米、12微克/立方米，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国家标准）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90微克/立方米，超出国标标准0.29倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57微克/立方米，超出标准0.63倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均浓度超标率12.0%。 与上年相比，SO2、NO2和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10年均浓度与上年持平。 （3）酸雨 县城大气降水平均pH值为6.14，酸雨率为9.1%，与2014年相比，基本持平。 3、声环境 （1）总体概况 2015年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级 （2）区域交通噪声 2015年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在43.4～76.0分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5分贝（A）。 从2015年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7个百分点。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9分贝（A）之间，总体保持稳定。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2015年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7分贝（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为56.2～75.3分贝（A），4个点出现超过70分贝（A）的路段。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5分贝（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目拟建于阜宁县经济开发区双叶路6号，所在地东侧400m为通榆河，南侧为骏驰机械，西侧为空厂房，北侧为业大石油机械公司。 （1）环境空气 周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水 建设项目周边水系为通榆河，污水经经济开发区污水管道排放至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区要求。 （3）声环境 项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。 根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 水环境 入海水道南泓 NW 6000 大 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 通榆河 E 400 中 大气环境 小顾庄 NW 260 300户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 声环境 厂界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求 环境要素 环境保护目标 保护目标概况 与本项目关系 生态 农田、植被 项目所在地周边以基本农田和野生、绿化植被为主 工程临时占地造成野生和绿化植被损失

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准。详见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NOx 年平均 0.05 24小时平均 0.1 1小时平均 0.25 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） COD TP TN 标准限（mg/L） 6-9 ≤20 ≤0.2 ≤1 3、声环境质量标准 环境噪声质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 项目 昼间 夜间 3类标准值 65dB（A） 55dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 建设项目钳工作业粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度 最高点 1.0 GB16297-1996 2、废水 建设项目废水为运营期生活污水。污染因子PH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。具体标准值分别见表4-5。 表4-5 污水排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS COD 总磷 氨氮 污水处理厂接管标准 6-9 250 500 3.0 35 GB8978-1996三级 6-9 400 500 —— —— 阜宁县污水处理厂排放标准 6-9 10 50 0.5 5 3、噪声：建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 表4-7 建设项目污染排放总量表 （单位：t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 产生量 自身削减量 接管量 排放量 废水 水量（m3/a） 307.2 0 307.2 307.2 COD 0.092 0.028 0.064 0.015 SS 0.061 0.018 0.043 0.003 氨氮 0.0077 0 0.0077 0.002 总磷 0.0009 0 0.0009 0.00015 废气 粉尘 0.01 0 0 0.01 固废 生产固废 3.15 3.15 0 0 生活垃圾 4.8 4.8 0 0 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司集中处理后排放至入海水道南泓。 接管考核量：废水量307.2t/a，其中COD0.064t/a、SS0.043t/a、氨氮0.0077t/a、总磷0.0009t/a；排放量COD0.015t/a、SS0.003t/a、氨氮0.002t/a、总磷0.00015t/a，总量纳入阜宁县水处理发展有限公司，在阜宁县水处理发展有限公司中平衡。 （2）废气：粉尘0.01t/a，无组织排放至大气，不申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期： 本项目购置现有产房，施工期主要是对厂房的内部装修和设备安装。 2、运营期： （1）工艺流程图 图5-1 运营期工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程介绍及产污环节 二、主要污染工序： 检测：通过专业人员对外购原材料就行检测，筛选符合制作要求的原材料。此工序无污染产生。 下料：检验合格后的原材料通过起重机转运至加工车间，此工序会产生噪声N0 粗加工：通过钻床、带锯床对外购的原材料就行加工。参照模具图纸用钻床对外购原材料进行打孔，使用带锯床切割，完成对工件的初步加工。此工序会产生废边角料S1和噪声污染N1。 调质：通常指淬火+高温回火，以获得回火索氏体的热处理工艺。方法也就是先淬火，淬火温度：亚共析钢为Ac3+30~50℃；过共析钢为Ac1+30~50℃；合金钢可比碳钢稍稍提高一点。淬火后在500~650℃进行回火即可。调质的主要目的是得到强度、塑性都比较好的综合机械性能。此工序外包给合作厂家处理，具体协议见附件。 精加工：调质后的工件根据模板图纸，通过车床对工件进行精密的车削加工，通过铣床对工件进行铣削、钻削和镗孔加工。此工序会产生废边角料S2和噪声污染N2。 钳工处理：通过工人手工处理机械加工不到的地方。钳工作业主要包括錾削、锉削、锯切、划线、钻削、铰削、攻丝和套丝、刮削、研磨、矫正、弯曲和铆接等。此工序会产生粉尘G1、废边角料S3和噪声N3。 质检：对精加工后的工件有专业人员进行质量检测，不合格产品进行再加工。 电镀喷漆：本项目电镀镀锌采用外加工（企业镀锌外包协议见附件），此工序无三废产生。 组装：本工段只有成品组装，无焊接工序，不产生污染。

废气： 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为钳工作业时产生的少量粉尘，类比同类产业，本项目钳工作业粉尘产生量约为0.01t/a，通过车间风扇无组织排放至大气中，风扇风量按5000m3/h，则排放浓度为0.83mg/m3。 2、废水 项目在生产过程中无生产废水排放，排放的废水主要为厂内职工生活污水。 （1）生活用水 建设项目员工生活用水定额以40L/（人·日）计，项目员工32人，年工作300天，则用水量为384t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为307.2t，生活污水主要污染物为COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总磷3mg/L。 建设项目无生产废水，生活废水经化粪池处理达标后接入市政污水管网（化粪池处理效率以70%计），最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。 （2）绿化用水 本项目绿化用地200m2，按照绿化用水1.5L/m2·d，用水量90t/a。 建设项目废水产生及排放情况见下表。 表5-1 全厂废水产生及排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减 量（t/a） 排放去向 生活污水 307.2 COD 300 0.092 210 0.064 0.028 接管阜宁县水处理发展有限公司 SS 200 0.061 140 0.043 0.018 NH3-N 25 0.0077 25 0.0077 0 总磷 3 0.0009 3 0.0009 0 注：化粪池处理效率以70%计 建设项目用水平衡图见下图。 噪声 本项目主要噪声设备见表5-2 表5-2 项目主要噪声源强 序号 生产线/设备名称 数量 （台/条） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 1 车床 7 85 生产车间 置于室内、加装减振垫 25 2 铣床 2 85 25 3 锯床 2 85 25 4 钻床 2 85 25 5 试压泵 2 85 25 6 起重机 2 85 25 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 建设项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废铁料。 生活垃圾 建设项目员工32人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为4.8t/a，由当地环卫部门统一清运。 废边角料 废边角料包括粗加工、精加工和钳工作业过程中产生的边角料。根据企业提供的资料，生产过程中的废边角料产生量约3.15t/a，收集后定期外售处置。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的”试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 生产固废 生产 固态 废铁料 3.15 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 生活垃圾 办公生活 固态 废纸屑等 4.8 √ （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-4，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目运营过程中无危险废物产生。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生产固废 一般工业固废 生产 固态 废铁料 - - - 55 3.15 2 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 废纸屑等 - - - 99 4.8 （4）固体废物排放情况 建设项目产生的生活垃圾4.8t/a，由环卫部门定期清运。生产垃圾交由厂家定期外售处理。具体见表5-5。 表5-5 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 产生工段 废物类别 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 生产固废 生产 - 55 固态 废铁料 3.15 0 外售 生活垃圾 生活 - 99 固态 废纸屑等 - 4.8 0 环卫部门清运 总计 - - - - 7.95 0 - 5、污染物排放总量汇总 本次扩建污染物排放量汇总见表5-6。 表5-6 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 钳工作业 粉尘 — — 0.01 — 0.01 无组织 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 307.2 300 0.092 210 0.064 接管阜宁县水处理发展有限公司处理后排放至入海水道南泓 SS 200 0.061 140 0.043 NH3-N 25 0.0077 25 0.0077 总磷 3 0.0009 3 0.0009 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 工件加工 废边角料 3.15 0 3.15 0 厂家外售 生活 生活垃圾 4.8 4.8 0 0 环卫清运 三、污染防治措施： 1、废气防治措施 本项目废气主要为钳工加工粉尘（主要成分为金属铁）。 本项目粉尘产生量较小约为0.01t/a，通过风扇无组织排放至大气，对环境影响较小。 2、废水防治措施 废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准其中污染因子总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 3、固废防治措施 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废由厂方外售处理。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； （3）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； （4）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现”零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4、噪声防治措施 本项目采用低噪声设备，采取隔声、减震等防治措施。 （1）在进行设备采购的招投标中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减震平顶，减震内壁和减震地板等措施。 （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 钳工作业粉尘 （G1） | 粉尘 | — | 0.01t/a | — | 0.01t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 307.2t/a | COD | 300mg/L | 0.092t/a | 210mg/L | 0.064t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.061t/a | 140mg/L | 0.043t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0077t/a | 25mg/L | 0.0077t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/L | 0.0009t/a | 3mg/L | 0.0009t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 生产 | 废边角料 | 3.15t/a | 厂家外售处理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 4.8t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为车床、铣床等机械加工设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目产生的废气均能做到达标排放；废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经化粪池处理达标后接入经济开发区污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目经营用房已建成，项目施工期为内部装修和设备安装，本项目施工对环境的影响主要是噪声和建筑垃圾。 施工期间噪声主要来自项目内部装修和设备安装过程中使用的电钻、木工设备和空气压缩机等设备。本项目在施工中坚持文明施工，降低人为噪声，对施工器械进行定期维护、保养，使设备保持在最低噪声线水平。由于本项目施工主要在室内进行，且位于地下，施工过程中严格按照上述要求进行，设备噪声经过房屋屏蔽后，对周围声环境影响不大。建筑垃圾经施工单位统一收集清运至建筑垃圾消纳场处理，对环境影响很小。

营运期环境影响分析： 本项目无生产废水排放，因此本项目对周围环境的影响主要是工艺（生产）废气、生活污水、生活垃圾和噪声污染。 1、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为钳工作业产生的少量粉尘，产生量约为0.01t/a，通过风扇无组织排放至大气，排放浓度为0.83mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织的标准 ①大气环境防护距离 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-1，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 表7-1 无组织废气产生源强 编号 污染源位置 污染物 产生量（t/a） 排放量 （t/a） 面源面积 面源高度（m） 计算结果 1 生产车间 粉尘 0.01 0.01 1728m2 5 无超标点 ②卫生防护距离 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-2；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表7-3。 表7-2 卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.15 0.15 ＞2 0.15 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 废气类别 排放量 （Kg/h） 面源面积 卫生防护距离计算值（m） 设定卫生防护距离 （m） 生产车间 粉尘 0.0042 1728m2 0.038 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后，卫生防护距离为生产车间外50m范围。根据现场勘查，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，具体见附图3。 2、水环境影响分析 建设项目生活污水307.2t/a，主要污染物浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、氨25mg/L、总磷3mg/L。废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司集中处理后排放至入海水道南泓。 3、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废厂家定期外售处置。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目产生噪声主要来自生产设备的运行，具体噪声源强见表5-5。 （2）采取的措施 拟建项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： ①通过选用低噪声设备，减小噪音的危害； ②对于高噪音设备安装于具有良好隔音效果的机房内，采取减震措施； ③将产生高噪音的声源设置在距离厂界较远的位置，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响； ④在设备平面布置上尽量远离厂界； ⑤加强绿化，在厂房和厂界之间空地建立以乔灌为主的绿化带，不仅美化厂区周围环境，同时树木、草坪还可吸收、降低噪声3-5dB(A)，降低厂房内噪声对厂界外环境的影响。 （3）噪声预测 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测项目厂界噪声达标情况以及生产噪声对敏感点的影响，从而科学地预测对该项目的噪声影响情况。 整体声源模型的基本思路是将整个车间看作一个声源，预先求得整体声源的声功率级，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： 式中： 为受声点的预测声压级； 为整体声源的声功率级； 为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，为第种因素造成的衰减量。 ①整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算： 式中： 为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； 为测量线总长，米； 为空气吸收系数； 为传声器高度，米； 为测量线所围成的面积，平方米； 为作为整体声源的房间的实际面积，平方米； 为测量线至整体声源边界的平均距离，米。 以上几何参数参见图7-1： 图7-1 Stueber模型 以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当≤时，≈≈，则Stueber公式可简化为 在工程计算时，上式还可以进一步简化为 ②ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A 距离衰减Ad 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 B 屏障衰减Ab 其中N为菲涅尔系数。 C空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ③叠加影响 如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算： 最后与本底噪声叠加，求得最终分析计算结果。 （4）预测结果 在考虑距离衰减和墙体隔声的情况下，厂界噪声影响预测结果见表7-4： 表7-4 厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 厂界预测点 最大贡献值 昼间 标准值 达标情况 东侧厂界 47.6 65 达标 南侧厂界 51.1 达标 西侧厂界 46.5 达标 北侧厂界 50.7 达标 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，经噪声源治理后厂界噪声达标排放。 5、环境风险评价和应急措施 本项目不使用易燃易爆等危险物质，建设项目整个工程的主体工程、公辅工程、储运、作业环境等均无引起环境风险事故的源项存在，故不做环境风险评价及分析。 6、清洁生产 清洁生产就是把控制工业污染的重点从原来的末端治理转移至全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，从而使污染物的产生量、排放量最小化，以便减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益、又讲环境效益、社会效益。 （1）原辅料的清洁性 本项目使用的原辅料中无属于《高毒物品目录》（2008年版）中所列毒物；亦无属于国家68种重点污染物和江苏省优先控制的94种污染物。本项目原料属于无毒材料，本项目的原辅料总体属于清洁型。 项目采用的能源为电能，为清洁能源。 由此可知，本项目在原辅材料使用和能源消耗方面均符合《清洁生产促进法》的要求。 （2）产品的清洁性 本项目生产的产品为聚苯乙烯泡沫制品等，无毒无害，在使用过程中对环境影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求，因此产品是清洁型的。 （3）生产工艺及设备的先进性 建设项目采用目前成熟的生产工艺，并且引进国内先进设备，符合国家清洁生产指标中对生产工艺和设备先进性的要求，同时项目采用先进可靠的控制技术，确保生产装置操作安全稳定运行，从而得以进一步实施清洁生产，提高企业效益。 （4）生产管理 ①对设备进行定期维修，减少因设备故障造成原料损耗和节能降耗。 ②定期培训，提高员工的岗位操作技能，有利于提高产品质量，降低成本。 ③严格按质量管理体系和环境管理体系运行。 （5）物耗、能耗及三废排放水平 本项目生产过程中废水经化粪池处理后接管阜宁县水处理发展有限公司，对外环境影响较小，符合清洁生产的要求。 （6）废物治理和回收指标 本项目固体废物合理处置。 综上所述，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。 7、建设项目”三同时”验收一览表 表7-5 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 环保设施名称 数量 规模 处理效果、执行标准或拟达要求 投资（万元） 完成时间 废气 生产 排风扇 2 — 达标排放 0.5 废水 生活 化粪池 1 3t/d 经化粪池处理达标后接管市政污水管网 5 噪声 生产 隔声、减振、合理布局 - 厂界噪声达标 2 固废 生产 一般固废堆场 25 m2 无渗漏 2 地下水、土壤 车间防渗措施 各生产及存放场所采取防渗漏、流失措施，最大程度避免对地下水和土壤造成污染 2 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在阜宁县范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入阜宁县水处理发展有限公司集中处理，水污染物排放总量纳入阜宁县水处理发展有限公司总量范围内；固废排放量为零 - 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 经计算，建设项目设置卫生防护距离为生产车间50m。 - 合计 11.5 8、公众参与 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局文件环发〔2006〕28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》、”关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知”等有关规定对本项目进行公众参与调查。 （1）调查目的 公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容，通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。 ①让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 ②公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 ③提出公众对项目的各种看法和意见，并在设计环保措施方案时充分考虑公众要求。 （2）公众参与的形式、内容及范围 根据国家环保总局（现国家环保部）《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次环境影响评价的公众参与调查主要采取现场公示、网上公示的形式进行。 项目建设单位于2016年9月5日~2016年9月12日在项目所在地张贴了现场公示，在公示期间未收到有关反馈意见。 项目建设单位于2016年9月20日~2016年9月27日在江苏圣泰环境科技股份有限公司上进行了网上公示，在公示期间未收到有关反馈意见。 在公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。接受调查人员具体情况见表7-7。 （4）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-8。 表7-6 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 建设单位 江苏柯沣石化机械有限公司 项目名称 石油钻采配件制造项目 建设地点 被调查人情况 姓名 年龄 性别 职业 文化程度 联系电话 家庭住址 与项目位置关系 位于项目 侧 米 1您对项目所在地区环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 2您是否知道/了解在该地区建设该项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 3您是从何种渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息 4根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 5从环保角度出发，您对该项目持何种态度，尽量简要说明原因 □坚决支持 □无所谓 □有条件赞成 条件是什么？ □反对 反对的理由是什么？ 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 被调查人意见： 签字： 调查单位组织承诺： 以上调查真实可靠，我单位对此承担一切责任。 盖章： 表7-7 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 吴福明 小顾庄 农民 13770160785 2 吴乃干 小顾庄 农民 13921895130 3 吴乃芳 小顾庄 农民 15895111540 4 周立萍 小顾庄 农民 13338944889 5 吴乃邦 小顾庄 农民 13382647216 6 曹汤乃平 小顾庄 农民 18761284518 7 周士柱 小顾庄 农民 13905117092 8 陈德山 小顾庄 农民 13337991568 9 朱军 小顾庄 农民 13327991787 10 吴乃昌 小顾庄 农民 87602312 11 陈志玉 小顾庄 农民 13338943369 12 李长见 小顾庄 农民 13382471489 13 张志芳 小顾庄 农民 15161922669 14 唐芬 小顾庄 农民 18752246571 15 魏高梅 小顾庄 农民 18961923335 16 颜士良 小顾庄 农民 15950265058 17 周海峰 小顾庄 农民 13382471486 18 梁宜 小顾庄 农民 13305117609 19 万建霞 小顾庄 农民 87602166 20 陈志宇 小顾庄 农民 15851125950 表7-8 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 20 100 / / / / / / 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / / / 20 100 / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 20 100 / / 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 20 100 / / 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 20 100 / / / / / / （5）公众意见分析 ①个人调查表表明，在被调查的人中，当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目很清楚的占100%，没有人不了解的。主要通过标牌宣传和民间信息得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，不清楚的占0%，没人认为影响较大； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 （6）公众参与调查的”四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的”四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20 份，收回 20份。统计结果真实可信。 本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （7）建设单位对公众意见的反馈 江苏柯沣石化机械有限公司对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照”环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 （8）公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。 公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保”三同时”。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 钳工作业粉尘 （G1） | 颗粒物 | — | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 经化粪池处理达标后接入市政污水管网 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产全过程 | 废边角料 | 厂家外售处理 | 有效处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要来自为车床、钻床等机械加工设备，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 本项目总投资443.33万元，购置江苏悦恒电器有限公司现有厂房9840m2，现利用厂房1728 m2作为生产车间、1302.48m2作为办公楼，其余厂房作为备用厂房，新购钻床、车床、卧带式锯床等设备21台（套），于阜宁县经济开发区双叶路6号开工建设。建设项目建成后将形成年产石油钻采配件3500套的生产规模。项目定员32人，年生产天数300天，每天8小时运行。 2、产业政策相符性 2.1、本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 2.2、本项目已于2016年8月10日取得阜宁县发展和改革委员会备案（阜发改审[2016]172号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、选址规划相符性 建设项目拟建于阜宁县经济开发区双叶路6号。主要生产车间总面积约为1728m2。建设项目所在地东侧400m为通榆河，南侧为骏驰机械，西侧为空厂房，北侧为业大石油机械公司。建设项目周边无敏感点，选址合理。 项目所在地用地性质为工业用地，项目建设符合阜宁县城总体规划及阜宁经济开发区总体规划的要求。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，监测的SO2、NO2、PM10现状值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状：项目周边水体恒河、污水处理厂排污口入海水道南泓主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。 （3）声环境质量现状：声环境质量现状：本项目厂界区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 5、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要为钳工作业过程中产生的粉尘0.01t/a，产生的量较小，通过风扇无组织排放至大气，不申请总量。 废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经化粪池处理达标后接入经济开发区污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。接管考核量：水量307.2t/a，其中COD0.064t/a、SS0.043t/a、氨氮0.0077t/a、总磷0.0009t/a。 噪声：本项目运营期主要噪声源为车床、铣床等机械动力设备运转噪声，本项目生产车间为全封闭的标准厂房，所有生产及辅助设备均设置在厂房内，并对产噪设备采用墙体隔声、减振、消声、距离衰减措施。经采取上述降噪防噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，经预测，本项目噪声源不会改变周边声环境功能类别。 固体废弃物：本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、生产固废。职工生活垃圾交由环卫部门处理；生产固废厂家外售处理。 本项目产生的各项固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 6、达标排放和污染防治措施的有效性分析 由于项目生产过程产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，从技术上分析，本项目只要在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，完全可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大，因此所采取的防治措施是有效可行的。 本项目钳工作业过程产生0.01t/a的粉尘，通过风扇无组织排放至大气，因产生的量较小，对环境影响较小。 本项目营运过程中产生的固废主要为生活垃圾4.8t/a、废边角料3.15t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运，废边角料有厂家外售处理，做到固废零排放，对环境无影响。 本项目无生产废水，生活废水经化粪池处理达标后接入经济开发区污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司统一处理达标后排放至入海水道南泓。 厂内噪声设施严格按照本环评提出的减噪措施后可做到达标。 另外在达标排放的前提下，产生的污染物不会对当地环境质量造成明显影响。 7、总量控制指标结论： （1）废水：废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生活废水经处理后达标后接入市政污水管网，最终送至阜宁县水处理发展有限公司集中处理后排放至入海水道南泓。 接管考核量：水量307.2t/a，其中COD0.064t/a、SS0.043t/a、氨氮0.0077t/a、总磷0.0009t/a； 排放量COD0.015t/a、SS0.003t/a、氨氮0.002t/a、总磷0.00015t/a，总量纳入阜宁县水处理发展有限公司，在阜宁县水处理发展有限公司中平衡。 （2）废气：主要为钳工作业中产生的少量粉尘0.01t/a，通过风扇无组织排放至大气，不申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价及项目环境影响预测评价，认为本项目完成环境影响评价所提出的防治措施后，运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内，从环保角度出发，该项目在该地区建设具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。 8、公众调查结果（详见附件） 公众意见调查表明本项目的建设基本支持赞成率达100%，无反对意见，基本得到了广大公众的了解和支持。公众认识到本项目的建设将改善当地的就业环境，肯定了其建设的可行性，同时也迫切要求建设单位加强环保治理措施，减少对当地环境的污染和对居民日常生活、身心健康的影响。 9、总结论 ①本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求； ②本项目符合规划要求，厂址选择合理； ③本项目符合清洁生产要求和循环经济理念； ④本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； ⑤本项目废气污染物达标排放，不改变当地的环境质量功能要求；噪声预测值达标； ⑥本项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡； 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和阜宁县总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，但严格按照”三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。且项目不在《江苏省环境噪声污染防治条例》中禁止建设的区域内。同时，由于本项目”三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；在建设项目做好各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放； （2）做好周围的绿化工作，美化环境。 （3）对生活垃圾做到及时收集，防止垃圾收集过程产生二次污染。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业土地证明 附件三 企业营业执照 附件四 承诺书 附件五 委托书 附件六 电镀、热处理外包协议 附件七 公示截图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 生态红线保护图 附图3 建设项目周边环境图 附图4 厂区平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

原料

下料

注：

N—噪声、S—固废

G—废气

检测

粗加工

外包调质

精加工

钳工处理

S2、N2

外包发黑

成品

N3、G1、S3

质检

外包电镀、喷漆

S1、N1

N0

组装

N4

图5-2 全厂水平衡图（t/a）

474

新鲜水

307.2

化粪池

接管阜宁县水处理发展有限公司

307.2

生活用水

384

损耗76.8

绿化用水

90

渗透90