建设项目环境影响报告表

项目名称：新上东沟镇10MW农光互补光伏电站（扶贫）项目

建设单位(盖章)：  阜宁县鑫源光伏电力有限公司

编制日期：2016年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新上东沟镇10MW农光互补光伏电站（扶贫）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司 |
| 法人代表 | 向昌明 | 联 系 人 | 崇文 |
| 通讯地址 | 阜宁县东沟镇协鑫路88号 |
| 联系电话 | 13770007804 | 传 真 | / | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜宁县东沟镇北堆村 |
| 立项审批 部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 批准文号 | 阜发改审： [2016]180号 |
| 建设性质 | √新建 □迁建 □技术改造 | 行业类别 及代码 | 太阳能发电D-4415 |
| 占地面积 (平方米) | 233333（合350亩） | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 7200 | 其中：环保投资（万元） | 137 | 环保投资占总投资比例 | 1.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 主要原辅材料(包括名称、用量)及设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1、主要原辅材料使用情况见表1-1。 表1-1 原辅材料使用情况表 产品名称 产量 原料名称 用量 来源 电能 1105万kWh/a 太阳能 / 太阳 2、主要设施规格及数量见表1-2。 表1-2 建设项目主要设备表 序 设备名称 型号 数量 1 光伏组件 305Wp 37027 2 逆变器 500kW集中式 80 3 全固定式支架 / 650 4 汇流箱 / 100 5 配电柜 35kv 10 6 站用变压器 / 1 7 箱式变压器 / 10 8 高压站 10kv 1 |
| 水及能源消耗 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 5324.4 | 燃油(吨/年) | / |
| 电(万千瓦.时/年) | 1 | 天燃气(万标立方米/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 石油液化气（吨/年） | / |
| 污水(工业废水□、生活污水√)排放量及排放去向 本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；光伏组件曝露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，采用清水冲洗即可，为了不影响发电，清洗工作主要为早晨和傍晚，清洗废水均可自然蒸发消耗，不产生有组织排水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 项目太阳能光伏发电系统中逆变器、变压器及送出线路会产生电磁辐射，项目输变电过程产生的豁免水平以上辐射环境影响及110KV输变电工程的施工建设不在本次环境影响评价范围之内，建设单位应另行委托有资质单位进行环境影响评价报具有审批权限的部门另行审批。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 面对目前严峻的能源形势和人类生态环境的压力，世界各国都把开发利用可持续的清洁能源作为未来的能源发展战略。太阳能以资源丰富、没有地域界线、清洁等独特优点而成为人们关注的热点之一，已经成为继水电、风电之后最具有大规模开发利用潜力的可再生能源。不论从近期和从远期看，光伏发电可以作为常规能源的补充，从环境保护及能源战略上都具有重大的意义。 在此背景下，阜宁县鑫源光伏电力有限公司拟投资7200万元在阜宁县东沟镇北堆村利用350亩土地，建设新上东沟镇10MW农光互补光伏电站（扶贫）项目。本项目充分利用土地资源，形成“上可发电，下可农业大棚种植”的发电模式，实现了光伏发电和农业种植的综合高效利用，大大节约了土地资源，极大提高单位面积土地的经济价值。本项目不包含后期农业大棚种植，由建设单位报具有审批权限的部门另行报批。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）要求，该项目应进行环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。为此，阜宁县鑫源光伏电力有限公司 委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以此作为项目主管部门决策和建设单位环境保护“三同时”制度实施及管理的依据。 本次环评为项目中一般建设项目内容的施工期及运营期的环境影响评价，包括光伏组件及逆变升压系统(无蓄电池)的安装运营。项目输变电过程产生的豁免水平以上辐射环境影响及110KV输变电工程的施工建设不在本次环境影响评价范围之内，建设单位应另行委托有资质单位进行环境影响评价。 2、项目概况 项目名称：新上东沟镇10MW农光互补光伏电站（扶贫）项目 建设单位：阜宁县鑫源光伏电力有限公司 项目性质：新建 建设地址及占地面积：阜宁县东沟镇北堆村，项目总占地面积约为350亩。 项目工程方案见表1-3。 表1-3 建设项目主体工程 序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 发电装置 电能 1105万kWh/a 365d/a 3、建设方案 （1）工程规模 本项目光伏方阵采用30°倾角固定斜面方式安装37027块标准功率为305Wp的多晶体硅光伏组件。本项目总装机容量为10MWp，年均发电量约为1105万kWh。 （2）光伏系统总体方案设计 ①太阳能电池组件选型 本项目拟采用305Wp光伏组件，合计使用量约为37027块。 ②光伏阵列运行方式选择 光伏方阵有多种安装方式，大型并网光伏方阵的支架安装形式主要有固定式和跟踪式两种。固定式系统结构简单，安装调试和管理维护都很方便；跟踪式系统不仅需要配置自动跟踪机构，系统投资成本增加，而且安装调试和管理维护相对复杂，但可以增加发电量。因为太阳电池方阵的发电量与阳光入射强度有关，当光线与光伏方阵平面垂直时发电量最大，随着入射角的改变，发电量会明显下降。太阳能跟踪装置可以将太阳能板在可用的8h或更长的时间。一般来说，采用自动跟踪装置可提高发电量20%~40%左右。 为减小投资，提高发电量，综合考虑以上因素，本工程的光伏组件安装方式采用固定安装方式，工程电池方阵的固定倾角为30°。 ③逆变器的选择 逆变器技术参数需要满足GB/Z19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求，本工程系统容量为10MWp，若是逆变器容量过大，则在一台逆变器发生故障时，发电系统损失发电量过大。因此，本工程选用容量为500kW的逆变器80台。 ④光伏方阵设计 本工程总装机容量为10MWp，推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件采用多晶硅电池（305Wp）组件，采用固定式安装，安装倾角为30°。10MWp光伏方阵由多晶硅光伏子方阵组成，每个子方阵均由若干路太阳电池组串并联而成。 每个太阳电池子方阵由光伏组件、逆变设备汇流设备及升压设备构成，项目共设置10个光伏子方阵。 （3）发电量计算 多晶硅太阳电池单个组件容量305Wp，总容量10MWp的发电量计算。晶体硅光伏组件在光照及常规大气环境中使用会有衰减，按系统25年输出每年衰减0.8%计算。本工程25年年平均发电约1105万KWh。 4、土建工程 本项目土建设计内容包括光伏组件支架及基础、光伏电站建筑设计等。配电房、太阳电池支架的基础安全等级为二级，抗震设防烈度为7度，设计地震分组第一组，计基本地震加速度值为0.10g。 逆变器室采用集装箱式逆变器，共80个。逆变器、箱变基础采用筋混凝框架基础。 5、施工组织设计 （1）施工总布置 根据站区总平面布置方案，施工总平面布置包括二大部分，即施工生产区场地布置和施工生活区布置。 依据施工总布置原则，结合本工程场地地形地貌，充分考虑光伏发电的特点进行施工场地的规划。施工区由西向东依次布置有施工生活区和设备仓库区-材料仓库区和材料加工及维修区，基础混凝土浇筑采用罐车运输。这样布置，使各区均临近道路，既方便浇注混凝土的运输，又减少混凝土搅拌站对生活生产区的影响，且生活区域仓库区相邻，方便看护。本项目无渣场，料场。 ①施工临时场地 当地可提供加工、修配及租用大型设备等能力，施工修配和加工系统主要考虑在当地解决。临时施工营地布置在本项目北侧。临建工程主要有材料及设备仓库、活动板房等临时生产设施和生活建筑设施。根据施工总进度安排，本工程施工期的施工人员为100人。 ②水电供应 施工用水包括生产用水和生活用水两部分，通过区域给水管网提供。 施工用电电源考虑从附近就近从变压器处接入。 （2）主体工程施工 主体工程施工主要包括：光伏组件基础施工及光伏阵列安装、电缆敷设、逆变器室、箱变基础施工等。 光伏组件方阵施工顺序：桩基施工—支架安装—电池组件安装—电池组件接线。 ①光伏组件桩基础施工 本项目的桩基工程为了维持生态的平衡，保护自然环境，因此利用现有的地形地势，不进行整个厂区的整平。 施工流程：上桩→桩机就位→高校垂直→沉桩→记录→施桩完毕 ②光伏支架及电池板安装 a光伏支架安装 电池板安装钢支架采用工厂定制加工，材质采用Q235热镀锌防腐处理，先在施工现场测量定位，确定支架安装的具体位置，焊接桩顶钢板，根据图纸把中间的支腿焊接于桩顶，然后安装抱箍和水平支撑、斜支撑以及斜梁，并拧上螺母，但先不要拧紧，将横梁放置于角钢支撑架上，与固定块螺栓连接，紧固好后用水平仪调平好前后梁后，再把所有螺丝紧固，紧固螺丝时应先把所有螺丝拧至八分紧后，再次对前后梁进行校正。合格后再逐个紧固。 b电池板安装 电池板组件单件重量较轻，起吊、安装较为方便。电池板组件安装与电池板支架的安装平行施工。电池板在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。安装之前进行电池板检验和粗调，采用从中心先敷设，再逐步向四周安装的顺序。安装前应先按电池板出厂前标定的性能参数，将性能较为接近的电池板成串安装，以保证电池板尽量在最佳工作参数下运行。电池板自下而上逐块安装，作到横平竖直，同方阵内的电池板间距保持一致，电池板的接线盒的方向符合设计要求，在各项安装结束后进行补漆。 c光伏组件接线 接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。 （3）施工进度 本工程施工期为4个月。 6、公用及辅助工程 见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 序号 项目名称 设计能力 备注 1 公用 工程 供电系统 11000度/a 由光电站为站内供电 给水系统 5324.4t/a 由县城自来水厂提供 排水系统 186.88t/a 新建组合式化粪池 绿化 83000平方米 建设绿化带 2 环保 工程 固废处理 检修过程中产生的含油废水、废油、废油抹布等 混入生活垃圾统一处置 废旧或故障太阳能电池组件 废旧或故障太阳能电池组件均收集后返回厂家再利用 设置垃圾收集箱 由环卫部门收集后统一处理 废水处理 186.88t/a 职工生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排 噪声处理 优选低噪声设备、建设隔音、消声器、隔音门窗、隔声罩、基座减震、距离衰减等 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，故无原有污染情况。现场调查表明：阜宁县东沟镇北堆村周围的生态环境质量良好，区域环境质量较好，无突出环境问题存在。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 阜宁县地处淮河下游、里下河腹部地区，位于盐阜地区北部，东径119°27'~119°58'，北纬33°26'~33°59'，南北长约52.5公里，东西宽约48公里。东与射阳县相连，北以漳沟河与滨海县接壤，南以马泥沟、嘎粮河与建湖县毗邻，西南至窑头河、渔滨河和淮安市交界，西至废黄河与涟水县相望。县境距省会南京220公里，距上海约430公里。阜宁县辖阜城镇、沟墩镇、陈良镇、三灶镇、郭墅镇、新沟镇、陈集镇、羊寨镇、芦蒲镇、板湖镇、东沟镇、益林镇、古河镇、罗桥镇，共14个镇。县域面积1439km2，县城面积57.13km2。 本项目位于阜宁县东沟镇北堆村，项目总占地面积约为233333m2。 项目周围环境概况如下： 东：农田 南：小河 西：协鑫路 北：瑞林北路 2、地形、地貌 阜宁县为苏北平原的一部分，分属黄淮平原、阜宁平原、里下河平原。全县地貌总体上西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形式，项目所在地位于射阳河以北，属黄淮平原。黄淮平原为黄河夺淮后由大量泥沙覆盖而形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8～12 米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲积坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲积坡地，一般地面高程在2.5～5.3米，土质为粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲积层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0～3.5米。 3、气象特征 阜宁县位于江淮平原，南部属里下河地区最北部，而北部为黄海冲积平原最南端，东部与沿海平原为邻，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著，四季分明，气候温和，冬夏季长，春秋季短，雨热同季，光照充足，雨量充沛。其主要气象特征见下表2-1。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/s 最大风速 27.5m/s 2 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃ 极端最低温度 -15.9℃ 4 空气湿度 年平均相对湿度 77% 5 降水 年平均降水量 981.7mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降雨量 537.6mm 月最大降水量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 2257.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极端最高气压 1045.7hPa 极端最低气压 987.9hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d 9 冷冻 历年最大冻土深度 23cm 4、水文特征 阜宁县属淮河下游区，属于里下河下游水网地区，区内河道纵横、河网交错、圩垸成群、水流贯通，无封闭的集水周界，是典型的平原水网区，自古以来是淮河行洪走廊，故区域河道大多为东西走向。流域性河道主要有：废黄河、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、通榆河、射阳河等。东西向的主要河流有：废黄河、入海水道、苏北灌溉总渠、射阳河等；南北向的河流主要为串场河、通榆河等。其中，废黄河、苏北灌溉总渠、通榆河、射阳河为主要的外来引水河道。射阳河南及南端马荡一带为低洼易涝圩区。中部有三条平缓古海岸沙堤， 著名的范公堤依势修建。 5、植被、生态 植被以人工农作物(水稻、三麦、油菜、蔬菜)为主，并有一个与平原地区相对应的生态系统，生物多样性受人为影响较大。所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口、面积 阜宁县地处苏北平原北部，是革命老区，全国著名的商品粮、商品棉基地县。全县总面积1439平方公里，辖14个镇，247个村民居委会，93个居民委员会，1个省级经济开发区，总人口110.37万人。 2、经济概况 阜宁县2015年实现地区生产总值（GDP）302.17亿元，可比增长12%。其中：第一产业增加值49.56亿元，增长3.3％；第二产业增加值140.76亿元，增长13.9％；第三产业增加值111.85亿元，增长13％。三次产业的构成比例已由上年的16.9:47.8:35.3调整为16.4:46.6:37。2013年，全县实现农林牧渔业总产值98.65亿元，比上年增长7.9％。全年粮食总产93.02万吨，比上年增长0.8%，棉花总产108吨，油料总产1.8万吨，水果产量3.49万吨；全年造林面积1.27万亩，育苗面积1404亩；全年肉类总产量20.99万吨，比上年增长0.5%；生猪出栏量174.98万头，比上年增长5.3%；全年水产品总产量7.32万吨。 2015年，全县规模工业完成总产值506.56亿元，比上年增长16％；其中：轻工业总产值182.81亿元，增长10.9%；大中型企业实现工业总产值114.71亿元，增长13.5%；股份制企业实现工业总产值433.77亿元，增长15.9%；私营企业423.56亿元，增长13.3%。完成工业增加值122.28亿元，增长13.2％。全年工业用电量23.28亿千瓦时，增长13.7％。 3、交通通信 阜宁县位于苏北平原中部，水陆交通便捷，204国道、328、329省道贯穿其中，东行24公里达全国最长的沿海高速公路；西行70 公里上京沪、宁连高速公路；南行40公里上宁靖盐、盐徐高速公路；新长铁路在阜宁境内设有客货车站；拟建中的沿海铁路、国家二级内河航道射阳河、通榆河在阜宁经济开发区穿境而过。距盐城机场（已开通北京、广州、温州、韩国首尔等航班）约40分钟车程，距上海虹桥机场约3小时车程，距南京禄口机场约2.5小时车程。距上海港、南通港、连云港分别350公里、220公里、180公里。 项目所在地附近无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《阜宁县2015年环境质量公报》中内容： 2015年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4个百分点。其中空气质量达优30天，良好216天，轻度污染86天，占23.6%，中度污染19天，占5.2%，重度污染14天，占3.8%。 全年119天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79天，首要污染物是臭氧的有36天，首要污染物是PM10的有4天。1、水环境 (1)污染物排放 2015年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22微克/立方米、12微克/立方米，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国家标准）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90微克/立方米，超出国标标准0.29倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57微克/立方米，超出标准0.63倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均浓度超标率12.0%。 与上年相比，SO2、NO2和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10年均浓度与上年持平。 (2)水环境质量 ①饮用水源地水质状况 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2015年城区水源地取水总量2904万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1760万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。2015年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7个百分点。 ②主要河流水质状况 苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130毫克/升下降为0.086毫克/升，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3毫克/升上升为3.8毫克/升，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185毫克/升上升为0.310毫克/升，上升67.6%。 射阳河 射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1毫克/升下降为3.7毫克/升，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768毫克/升上升为0.846毫克/升，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147毫克/升上升为0.171毫克/升，上升幅度16.3%。 通榆河 通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8毫克/升上升为6.2毫克/升，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227毫克/升下降为0.205毫克/升，降幅9.7个百分点。 串场河 串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5毫克/升上升为7.1毫克/升，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235毫克/升上升为0.257毫克/升，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河 海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520毫克/升上升为0.618毫克/升，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132毫克/升上升为0.159毫克/升，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 2、大气环境 (1)污染物排放 2015年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22微克/立方米、12微克/立方米，均优于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012，以下简称国家标准）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90微克/立方米，超出国标标准0.29倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57微克/立方米，超出标准0.63倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均浓度超标率12.0%。 与上年相比，SO2、NO2和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10年均浓度与上年持平。 (2)环境空气质量 2015年阜宁县城区空气优良天数246天。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）日平均值均达到环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年平均值达到环境空气质量二级标准。全年降水监测11次，未出现酸雨，县城区内已连续三年无酸雨。全年降尘量均值为8.4吨/平方公里·月，较上年升高了0.2吨/平方公里·月。从全年监测情况看，降尘量月变化幅度不大，无明显趋势。 3、声环境 (1)区域环境噪声 2015年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在43.4～76.0分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5分贝（A）。 从2015年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7个百分点。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9分贝（A）之间，总体保持稳定。 (2)道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2015年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7分贝（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为56.2～75.3分贝（A），4个点出现超过70分贝（A）的路段。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5分贝（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于阜宁县东沟镇北堆村，项目总占地面积约为167000m2。项目东侧为农田，射阳河；南侧为小河，距居民约110米，；西侧为协鑫路；北侧为瑞林北路，距居民约100米。 主要环境保护目标为： (1)环境空气 周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 (2)地表水 射阳河水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区要求。 (3)声环境 项目区域声环境维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类。 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境 素 环境保护对象 方位 距离（m） 环境保护目标要求 大气、声环境 北堆村居民 南侧 110 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准 环境噪声符合《声环境质量》（GB3096—2008）中1类标准。 北堆村居民 北侧 100 水 射阳河 东侧 3000 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准。详见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 项目 二氧化硫 二氧化氮 PM10 日平均（mg/m3） 0.15 0. 8 0.15 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH(无量纲) COD TP TN 标准限（mg/L） 6-9 ≤20 ≤0.2 ≤1 3、声环境质量标准 环境噪声质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 项目 昼间 夜间 1类标准值 55dB(A) 45dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。 2、噪声 项目建设期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求，具体标准值见表4-4。 表4-4 建筑施工厂界噪声排放标准 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 营运期间，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值。详见表4-5。 表4-5 建设项目噪声排放标准 类别 昼间 夜间 1类标准值 55dB(A) 45dB(A) 3、固废 本项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程中无废气排放，本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；光伏组件曝露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，采用清水冲洗即可，为了不影响发电，清洗工作主要为早晨和傍晚，清洗废水均可自然蒸发消耗，不产生有组织排水，不申请总量控制。本项目固废均得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目利用一般农业用地，先进行场地内道路的修建，其次布置农业大棚（镀锌钢管），然后进行本项目的主体工程，安装太阳能光伏电池板及集电线路，最后进行对站内及施工临时占地进行植被恢复。在施工过程中，须平整场地、动用土石方、运输设备等，将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工垃圾等，由于要进行地基开挖，将会扰动地表植被，对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。 项目生产工艺流程及污染物产地点位见图5-1： 图5-1 项目生产工艺流程及污染物产生点位图 光伏电站系统示意图见图5-2： 图5-2 光伏电站系统示意框图 光伏电站原理： 光伏电站的系统整体设计由光伏发电系统和机电设计两个部分组成，其中光伏发电系统指从太阳电池组件至逆变器之间的所有电气设备，包括太阳电池组件、直流接线箱、直流电缆、直流汇流柜、逆变器等；机电部分指从逆变器交流侧至电站送出部分的所有电气、控制保护、通信及通风等。 太阳能通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的交流电，升压后并入电网。 主要污染工序： 1、施工期 本项目在施工阶段对周围环境主要污染因子有： (1)大气环境影响 施工废气主要为施工扬尘、施工机械排放的废气污染、车辆运输产生的汽车尾气和扬尘。 施工现场的扬尘主要来自于以下几个方面：光伏阵列基础施工、电缆沟开挖、回填及汽车运输等，均可能产生短时间的扬尘污染。此外，施工期场地内的泥土可能被带到附近的公路上，从而在场地产生扬尘。 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时各类机械运行过程中也会产生少量燃油废气。 (2)水环境影响 1）施工污水：工程施工废污水主要来自于土建工程施工、材料和设备的清洗。施工废污水主要是含泥沙及含油废水，不可任其随地漫流，污染周围环境。污废水产生量约5t/d，在施工临时场地开挖简易池子及隔油池，收集施工废水集中进行处理，处理后尾水全部予以回用，可用于施工场地冲洗、工区洒水或施工机械冲洗等。经处理后，施工场地浇洒、循环使用等不外排，对环境影响较小。 2）生活污水：生活污水主要为施工期施工人员日常生活排放的污水，该部分污水中的污染物主要为COD、NH3-N及SS。本项目施工人员约有100人，按每人每天用水量80L，产污系数为0.8计，则施工过程中产生的生活污水量约为6.4m3/d，施工期为4个月，因此污水排放总量为768m3。这部分施工废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 (3)噪声环境影响 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；商品混凝土输送泵为持续噪声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB（A）。施工期主要噪声源的噪声值见表5-1。本项目动用的施工机械较多，大多为高噪声设备，其声值在85-90dB(A)。 表5-1 施工期主要噪声源噪声单位：dB（A） 序号 设备名称 预测噪声值 1 汽车式起重机 90 2 蛙式打夯机 80-85 3 混凝土搅拌机 78-90 4 小型自卸汽车 80-90 5 提升机 75-85 6 砂浆搅拌机 85-90 7 内燃压路机 80-85 8 钢筋调直机 85-90 9 钢筋切断机 85-90 10 钢筋弯曲机 85-90 11 钢筋电渣焊机 85-90 12 钢筋对焊机 85-90 13 电焊机 85-90 14 反铲挖掘机 90 15 插入式振捣器 85-90 (4)施工固体废物 施工期固体废弃物主要分为两类：一是建筑垃圾及弃土，二是生活垃圾。 建筑垃圾主要为混凝土块、砖头瓦块、黄砂等，存放至临时固废储存场，并及时清运至建筑垃圾填埋场。施工弃土为场地平整及基础、电缆沟沟管开挖产生的弃方，全部用于回填项目区及周边低洼地带。施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾。本项目施工期约120天，施工人数约100人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则本项目施工期生活垃圾最大产生量约6t。 (5)生态环境影响 施工期的生态影响主要在于建筑基础等开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇大风会产生风蚀。本项目开挖土石方14.4万m3，回填11.31万m3，剩余土石方3.09万m3。本项目不设置弃土场，施工期弃土主要用于回填项目区及周边低洼地带。 2、营运期 ⑴废气 光电转换形式的光伏发电系统运行过程无废气排放。 ⑵废水 营运期污废水来自工作人员的生活污水、光伏组件擦洗废水以及绿化水。 绿化用水：1、绿化用水：项目绿化面积83000m2，根据建筑给排水设计手册中绿化用水定额中计算，项目绿化用水量为4980t/a，绿化用水不外排。 本项目建成后，本项目定员8人，年工作日365天，按照80L/天×人的系数，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：80L×8人×365天＝233.6t/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量为186.88t/a。按照当地的平均污染水平：COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L 估算，则该项目生活污水的污染物年产生量为COD 0.075t/a、SS 0.037t/a、NH3-N 0.0047t/a。 为保证发电效率，需定期对电池组件表面进行清洗。电池组件的污物主要是沙尘，本项目采用气力吹吸结合清水冲洗。为了不影响发电，清洗工作主要应在晴天早晨或傍晚。电池组件成排布置，太阳能电板一般3个月清洗一次，按照太阳能板清洗需用水0.5L/m2计算，1 块太阳能板的面积约为1.5m2，则太阳能电板总面积约为55540.5m2，一次清洗废水约为27.7t，则年清洗废水约为110.8t，主要污染物为SS，清洗废水不外排，用于厂区的绿化。本项目水污染物产生及排放情况见表5-2。 建设项目水平衡图，见图2。 表5-2 建设项目水污染物产生及排放情况统计表 来源 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 排放方式与去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活污水 186.88 COD 400 0.075 组合式化粪池 周边农田灌溉 SS 200 0.037 氨氮 25 0.0047 清洗废水 110.8 COD 80 0.0089 / 绿化 SS 400 0.044 图2 建设项目给排水平衡图（单位：t/a） ⑶噪声 光伏发电本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变器以及升压器等电器产生的噪声，源强约60～65dB（A）。 ⑷固体废物影响 本项目产生的固废为废旧或故障太阳能电池组件、职工生活垃圾以及检修过程产生的危废。 ①废旧或故障太阳能电池组件 根据《国家危险废物名录》，本项目废旧或故障多晶硅电池组件不具备腐蚀性、急性毒性、浸入毒性、反应性、传染性等一种及一种以上特性，不为危险废物，为一般固体废物。 本项目根据类比经验，其每年故障率为0.5%，项目所用太阳能电池组件为37027 块，则每年可能会产生110块废旧或故障光伏组件，每块重量约23.5kg，则共计2.585t/a。所有产生的废旧或故障太阳能电池组件均收集后返回厂家再利用。 ②职工生活垃圾 本项目共需员工8人，年工作日365天，以人均日产生生活垃圾0.5kg/d系数计，产生生活垃圾1.46t/a。 ③检修过程产生的危废 检修过程中产生的含油废水、废油、含油抹布等约为0.5t/a，按照《国家危险废物名录》2016规定，混入生活垃圾，全程不按照危险废物管理。 建设项目固废产生及处理情况见表5-3。 表5-3 建设项目固废产生及处置情况 序号 固体废物名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a) 处理方式 1 废旧或者故障电池组件 一般废物 生产 固态 / / / / / 2.585 生产厂家回收 2 生活垃圾 一般废物 员工生活 固态 / / / / / 1.46 委托环卫部门处置 3 含油抹布 一般废物 检修 固态 / / / 0.5 混入生活垃圾处置 ⑸光污染影响 太阳能电池板一般由基片、减反射膜、盖板、填充材料、背板、密封条及框架组成。太阳辐射能（太阳光）照射在电池板上，反射部分分别产生于表面的玻璃板、减反射膜和晶体硅片。 太阳能电池板发展目标之一就是要逐步提高光能的转换效率，而提高光能转换效率的主要措施之一就是减少组件的光反射率。太阳能电池板的减反射特性如下： ①基片的减反射特性：为了提高太阳能电池性能，基片表面制作绒面，有效的绒面结构使得入射光在表面进行多次反射和折射，增加光的吸收率，通常使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使基片表面形成凹凸不平的绒面，这些绒面在显微镜下呈现非周期性排列的金字塔型， 对可见光和近红外光（波长400nm-1050nm）的反射率仅为4-11%。 ②减反射膜：在太阳光入射的一侧利用带有绒面的透明导电层（TCO层，材料为SnO2）作为减反射层，可大大降低光的发射，对可见光和近红外光（波长400nm-1100nm）的反射率为10-13%。其他波长的光，包括紫外光和红外光（波长小于400nm 或大于1100nm）都透过玻璃和硅材料。 ③玻璃板的减反射特性：太阳能电池板的封装盖板玻璃能够充分透过太阳光以利于硅晶板吸收，并以自身强度保护下面的发电面板不受外界环境的天气的影响。主要玻璃板为低铁钢化绒面玻璃，在太阳能光谱响应的波长范围内透光率达91%以上。为了提高光电转换效率，采用表面设有金字塔状凹凸设计的玻璃盖板，可以抑制表面太阳光的反射，使更多的阳光射入太阳能电池板。 本工程采用多晶硅太阳能电池，电池组件的最外层为绒面钢化玻璃，透光率极高，达到95%以上，光伏阵列的反射光极少，产生反光影响范围很有限。为减少对道路安全驾驶的影响，本环评要求项目加强临近道路一侧的绿化。但存在的少量反光还会对鸟类产生一定的影响，但由于目前还缺少这方面研究，反光对鸟类的影响还无法定量化。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水抑尘，加强管理，控制污染 |
| 水污染物 | 施工期 | 泥沙、灰浆、冲洗、废水等 | 建筑施工废水经沉淀池处理后循环使用 |
|  | 营运期 | COD | 400mg/L，0.075t/a | 经组合式化粪池处理后用作周边农田灌溉，不外排 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.037t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0047t/a |  |
|  | 清洗 废水 | COD | 80mg/L，0.0089t/a | 绿化、不外排 |
|  |  | SS | 400mg/L，0.044t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | LAeq | 80-90dB（A） | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 逆变器、变压器 | LAeq | 60-65dB（A） | 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 少量 | 收集送至建筑垃圾 堆置场 |
|  |  | 生活垃圾 | 6t | 环卫部门收集处理 |
|  |  | 弃土 | 3.09万立方 | 用于废弃坑洼填平 |
|  | 营运期 | 废旧或故障太阳能电池组件 | 收集后返回厂家再利用 |
|  |  | 检修过程中产生的含油废水、废油、含油抹布 | 混入生活垃圾处理 |
|  |  | 职工生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫部门收集 |
| 主要生态影响： 项目采用农光互补形式，极大的提高了土地利用率，土建部分只有土地平整、配电房等部分，故对环境影响极小。施工工程中的土石方的挖填应做好规划和施工管理，避免植被破坏和水土流失。在不影响电站运行前提下能植草的地方种植草，恢复植被，可减轻电站对生态环境的影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在建设期间的主要污染因子有建筑施工噪声、扬尘、建筑垃圾、建筑废水、施工人员的生活污水、生活垃圾等。对其建造过程中进行如下影响分析： 1、施工期对大气环境的影响 施工前期对基础地面进行清表、平整处理（一般采用天然地基；当遇到软弱地基时，用砂石垫层换填），在干燥有风的天气受人工施工扰动时，扬尘从地面、施工机械、土方中飞扬进入空气中。处理产生的多余渣土及建筑材料如水泥等在搬运、倾倒过程中，将有少量从地面、施工机械、土方中飞扬进入空气中。混凝土搅拌，将有粉状物料逸散。原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 施工场地扬尘对过往行人带来污染，扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出。根据预测，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为较重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微，由此看出施工扬尘影响程度及范围有限，建筑混凝土生产量相对少，而且是短期的影响。 为减轻扬尘对周围环境影响，项目施工时应采取以下控制措施： ⑴合理安排施工时间，避免在大风天气施工。 ⑵施工时对作业面应采用喷洒水的湿法作业方式，以降低作业面的扬尘污染。 ⑶及时还原地表，尽量避免渣土以松散的形式裸露，从而在大风天气里易起扬尘，雨天随雨水流失。 ⑷多余的弃土应及时清运，禁止渣土、原材料运输过程出现抛撒式装卸，装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要适当采取遮盖措施。 ⑸施工现场内的水泥等散状材料，以及临时贮存的渣土要设置适当的遮盖措施。 2、施工期噪声对环境的影响 本项目施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有运输车辆、电焊机等施工机械设备。据同类机械调查，一些施工机械的噪声强度可达80～90dB(A)，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言，建设期施工噪声影响是短期的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。因此，在严格安排施工时间，尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土建议使用商品混凝土，在严格控制夜间施工时间的基础上，噪声对周围环境的影响较小。 另外，施工期需大量原材料，往来运输车流量增加，交通噪声亦随之突然增加，特别是施工地区将对周边环境产生一定影响。 3、施工期对水环境的影响 ①混凝土拌和系统废水处理 根据混凝土拌和系统冲洗废水水量小、间歇式排放、悬浮物浓度高的特点，工程采用预沉池+砂滤池+清水池处理工艺。工程在拌和系统附近设置调节预沉池、砂虑池、清水池各1座，处理后的废水回用于生产或施工场地和运输道路洒水，不排放。砂滤池滤料老化后容易堵塞，须定期更换，废滤料与预沉池的沉淀污泥一起运至工程设置的弃渣场或指定场所处置。混凝土拌和系统冲洗废水处理工艺流程如下： ②机械冲洗废水处理 考虑机械修配和汽车冲洗废水量相对较小，工程仅采用隔油沉淀处理工艺。设置隔油沉淀池1 座，沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油，后接清水池1座，处理后的废水回用于生产或施工场地和运输道路洒水，不排放。沉淀的污泥运至工程设置的弃渣场或指定场所，隔除的浮油焚烧处理。 含油废水处理工艺流程如下： ③生活污水处理 施工营地设置在项目北侧，施工期产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉。 生活污水的处理工艺流程如下： 4、施工期固体废弃物对环境的影响 本工程施工期的固体废弃物主要是基础工程产生的土渣、以及极少量的建筑工程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 为防止在施工过程产生的固废对周围环境产生污染影响，应按以下规定执行： ⑴施工单位对施工过程中产生的各类建筑垃圾分类收集并及时清理，保持施工现场整洁； ⑵需将基础施工产生的淤泥运离河区，并设沉砂池沉淀，待经沉淀处理的污泥风干后，及时清运以防止淤泥再次入河堵塞河道； ⑶施工结束时，分类收集施工时产生的废弃钢筋、泄露的混凝土，回收利用或清运至垃圾堆置场，不得丢弃在施工现场； ⑷按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输固废； ⑸运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得泄漏。 ⑹运输工具及作业机械维修及运行中滴漏的油污会对周围水体、土壤造成局部石油类污染。为了减少石油类的污染，维修点应远离沿线河流，废油、揩擦有油污的手套等固体废弃物应收集后交由有处理资质单位集中处理。 5、施工期对生态环境的影响 本工程施工期对环境的影响大部分是由于在施工过程中带来的环境影响，本工程采用农光互补形式，极大的提高了土地利用率，土建部分只有土地平整、配电房等部分，故对环境影响极小。施工造成的环境影响将随着工程的结束而消失。 营运期环境影响分析 1、废水环境影响分析 本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；为保证发电效率，需定期对电池组件表面进行清洗。电池组件的污物主要是沙尘，本项目采用气力吹吸结合清水冲洗。为了不影响发电，清洗工作主要应在晴天早晨或傍晚。电池组件成排布置，太阳能电板一般3个月清洗一次，按照太阳能板清洗需用水约为110.8t，主要污染物为SS和COD，清洗废水不外排，直接用于厂区绿化。 2、噪声环境影响分析 光伏发电本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变器以及升压器等电器产生的噪声，但产生的噪声源强小，变压器噪声值为60～65dB（A）。为减少项目运营期产生的噪声对周围环境的影响，优选低噪声设备、建筑隔声、消声器、隔音门窗、隔声罩、基座减振、距离衰减等措施进行治理，自由衰减后，采用处于无指向性点声源的几何发散衰减公式进行进算，其衰减模式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL 其中：L(r)—为预测点的噪声值[dB(A)]； L(r0)—为声源的噪声值[dB(A)]； r—为预测点距噪声源的距离（m）； r0—为测量点距噪声源的距离，在此取1m； ΔL—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。 根据公式对主要变压器的噪声衰减进行计算，预测结果见表7-1。 表7-1主要设备衰减值 距声源距离（rm） 1 10 15 20 25 LA（r） 65 45 41 38 37 由预测结果可知，变压器噪声对周边声环境的影响很小，变压器周围20m范围内即可满足国家《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的1类标准要求。结合项目总平面布置，项目变压器距离周边居民距离较远，因此，运营期的噪声对周围的声环境影响很小。 3、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为废旧或故障太阳能电池组、职工生活垃圾以及检修过程产生的危废。废旧或故障太阳能电池组件收集后返回厂家再利用；职工生活垃圾全部交环卫部门统一处置；检修过程中产生的含油废水、废油、含油抹布等混入生活垃圾一起处理。 4、光污染环境影响分析 本项目采取太阳能电池组件支架为固定支架，坐北朝南，倾角为30°的安装方式，支架高约1.8m，能够最大程度地减少对太阳光的反射，以利于提高其发电效率；本项目采用多晶硅太阳能电池，这种电池组件的最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其透光率极高，能够达到95%以上，根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少。但为进一步减少对道路安全驾驶的影响，本环评要求项目建设单位加强临近道路一侧的绿化。但存在的少量反光还会对鸟类产生一定的影响，但由于目前还缺少这方面研究，反光对鸟类的影响还无法定量化。 5、生态环境影响分析 本项目生态环境影响主要表现在利用一般农业用地进行项目建设。项目对环境的影响大部分是由于在施工过程中带来的环境影响，采用农光互补形式，极大的提高了土地利用率，土建部分只有土地平整、配电房等部分，故对环境影响极小。施工工程中的土石方的挖填应做好规划和施工管理，避免植被破坏和水土流失。在不影响电站运行前提下能植草的地方种植草，恢复植被，可减轻电站对生态环境的影响。 6、清洁生产 （1）能源、资源使用及产品分析 光伏发电系统运行过程利用可再生能源光能作为能源生产电能，运行过程不消耗其他不可再生能源和资源；产生的电能属于清洁能源，使用过程不产生污染。 （2）发电工艺先进性 太阳能发电工艺有两种方式，一种是光－热－电转换方式，另一种是光－电直接转换方式。 ①光－热－电转换方式：即利用太阳辐射产生的热能发电，一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸汽，再驱动汽轮机发电。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高，目前只能小规模地应用于特殊的场合，大规模利用在经济上很不合算。 ②光－电直接转换方式：即利用光电效应，将太阳辐射能直接转换成电能。光－电转换的基本装置就是太阳能电池，当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能光伏列阵。太阳能电池是一种大有前途的新型电源，具有永久性、清洁性和灵活性三大优点。使用寿命长，只要太阳存在，太阳能电池就可以一次投资而长期使用；与水力、火力、核能以及风力发电相比，光伏发电基本不会引起环境污染；太阳能电池可以大中小并举，大到百万千瓦的中型电站，小到只供一户用的太阳能电池组，这是其它电源无法比拟的。 （3）供电方式优越性 光伏发电系统供电方式一般有两种，一种是发电－蓄电－供电，另一种是发电－变电－供电/侧并网。 ①发电－蓄电－供电方式：白天在光照条件下，太阳电池组件产生一定的电动势，通过组件的串并联形成太阳能光伏列阵，使得列阵电压达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电，将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上，蓄电池组为逆变器提供输入电，通过逆变器的作用，将直流电转换成交流电，输送到配电柜，由配电柜的切换作用进行供电。该系统主要应用于照明系统，但必须使用蓄电池（通常使用 铅酸蓄电池），在蓄电过程产生额外电能损耗，且受铅酸电池使用寿命影响，系统运行中定期产生一定的废电池。 ②发电－变电－供电/侧并网方式：属于边发电边供电形式，实现实时供电。侧并网型光伏发电系统的优点是可以省去蓄电池，而将电网作为自己的储能单元。缺点是夜间系统无法提供电能。 本项目生产活动一般集中在昼间，因此本系统与生产用电相配套，且电损小，无废蓄电池等污染物产生。 （4）设备先进性 商用的太阳能电池主要有以下几种类型：单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、硫化镉电池、铜铟硒电池等。上述各类型电池主要性能如下表： 表7-2 太阳电池组件比较表 电池种类 晶硅类 薄膜类 单晶硅 多晶硅 非晶硅 硫化镉 铜铟镓硒 商用效率 14-17% 13-16% 6-8% 5-8% 5-8% 实验室效率 24% 20.3% 12.8% 16.4% 19.5% 使用寿命 25年 25年 25年 25年 25年 组件层厚度 厚层 厚层 薄层 薄层 薄层 规模生产 已形成 已形成 已形成 已形成 已证明可行 能量偿还时间 2-3年 2-3年 1-2年 1-2年 1-2年 主要原材料 硅 硅 材料多样 镉和碲化物 铟 生产成本 高 较高 较低 相对较低 相对较低 主要优点 效率高 效率较高 弱光效应好 弱光效应好 弱光效应好 技术成熟 技术成熟 成本较低 成本相对较低 成本相对较低 1)多晶硅太阳电池和单晶硅太阳电池以其稳定的光伏性能和较高的转换效率，是光伏发电市场的绝对主流，在世界各地得到了广泛的应用，也是本工程的首选设备，其国内的市场供应量非常充足。 同单晶硅太阳电池相比，多晶硅太阳电池转换效率稍低，但单瓦造价相对便宜，尤其是大功率组件价格要更便宜（采用大功率组件可以降低土建等费用，从而降低工程投资），适合建设项目用地比较充足、可大面积铺设的工程，而单晶硅太阳电池更适合建设项目用地紧缺、更强调高转换效率的工程。 另外，根据设备厂的资料，多晶硅太阳电池在工程项目投运后效率逐年衰减稳定，单晶硅太阳电池投运后的前几年电池的效率逐年衰减稍快，以后逐年衰减稳定。 本工程太阳电池组件的造价在工程造价中的比重相对较高（约65%以上），有必要降低太阳电池组件价格以节省工程投资。综合考虑本工程的建设用地情况，选用大功率多晶硅电池组件。 2)薄膜太阳电池组件相对晶体硅太阳电池组件而言，组件转换效率较低，建设占地面积大。我国大陆地区没有大规模性生产碲化镉薄膜太阳电池组件、铜铟镓硒薄膜太阳电池组件厂商，产品采购主要依赖进口，且其产品价格比非晶硅薄膜太阳电池组件高。 综合考虑以上各种因素，本工程拟选多晶硅光伏组件。 （5）污染物产生量分析 与传统的水电、火电、风能发电等相比，光伏发电过程对环境的影响最小，属于最清洁的发电形式，运行过程基本无污染物排放。 （6）小结 该光伏发电系统的太阳能光伏列阵安装在大棚上方，为农光互补项目，不占用土地；采取性价比最高的多晶硅太阳能电池组件，利用可再生资源阳光作为能源，通过光电转换机理生产清洁能源－电能，发电过程不消耗不可再生能源；运行过程基本不产生污染物，因此本项目符合清洁生产要求。 7、环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发时间产生的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 拟建项目主要原材料为太阳能，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录A.1 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对上述物质进行风险识别，不属于风险物质。 拟建项目环境风险主要来源于变压器安装和事故状态下漏油对环境造成的风险和火灾事故。 正常情况下变压器油定期补充，不会产生废油。变压器安装和事故状态下漏油，根据《国家危险废物名录》（2008.6），事故排油属于危险废物，应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准相关要求进行储存，并送相关资质单位进行处理处置。拟建项目危险废物的储存除需设危险废物暂存间集中储存和管理外，必须遵守国务院下达的《危险化学品安全管理条例》，设专人负责。危险废物贮存严格安装《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定执行，存放于防腐、防漏、防水的专业容器中，密封存放专用场所，定期委托有资质的单位回收处理。 为减少项目事故排油因素对周边环境的影响，目前项目区已规划设置事故油池，建议建设单位做好如下防范措施： （1）加强事故油池的防渗处理； （2）加强变压器的检修、维护。 预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的概率。 项目变电站内电气设备较多，引发火灾的因素是电气设备及线路老化等，火灾一旦发生，对周围环境影响严重。消防设计的重点是防止电气火灾。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏太阳板电池，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。对可能发生的事故与风险的条件进行分析，并提出合理的防范措施，本项目潜在风险概率较小。 当发生火灾等恶性事故时，立即切断电源，迅速转移人员，减少物资损失和人员伤亡，同时拨打火灾报警电话。组织业余消防队员利用一切可能的消防器材，全力灭火抢险，抢险灭火人员要戴正压式空气呼吸器，穿防火服，从上风向接近火源。当公安和消防负责人员到达，则由公安消防人员实施应急救援总指挥，公司应急救援指挥部受其指挥开展抢险救援工作。 为减少项目火灾因素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： （1）加强设备、线路的检修和维护，应配备专人管理。 （2）健全各项制度，强化安全管理意识。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的概率。 综上所述，建设单位将按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 8、选址合理性分析及平面布置合理性分析 （1）土地利用规划符合性 本项目建设地点位于阜宁县东沟镇北堆村，项目总占地面积167000平方米，占地类型为一般农用地。本项目为农光互补项目，且有利于电网主管部门总结并网型光伏电站对电网系统影响的运行经验，为将来大范围推广建设并网光伏电站奠定基础，具有很好的示范作用。明确本项目建设选址用地性质、位置符合村镇规划的要求。 综上所述，本项目建设符合阜宁县土地利用规划、阜宁县东沟镇土地利用规划。 （2）环境规划适应性 区域大气环境和噪声环境符合环境功能区划。本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；为保证发电效率，需定期对电池组件表面进行清洗。项目产生的清洗废水不外排，就地蒸发。同时项目生产过程中无废气排放，噪声源强较小，对周围环境的影响很小，因此项目选址符合环境功能区划要求。 （3）周围环境相容性 项目所在地区阳光充足，太阳能资源较为丰富，项目区周边空旷、无成排高楼等遮挡物，适宜本项目的建设。 为进一步减少对道路安全驾驶的影响，本环评要求项目建设单位加强临近道路一侧的绿化。在此基础上，项目选址与周围环境基本相容。 （4）平面布置合理性分析 本项目建设农光互补项目，不会影响农业种植，同时项目所建光伏发电系统根据流程布局，总平面布置合理。根据阳光反射原理，基本上不会产生光污染，逆变器、变压器均安装在配电房内，可将设备噪声控制在机房内。平面布局基本合理。 （5）结论 根据以上分析，本项目选址符合土地利用规划、环境规划、与周围环境基本相容，其选址合理。 9、环境监理 施工期环境监理的范围一般包括工程施工区域和施工影响区域。具体包括施工现场、工作场地、生活营地，施工道路，附属设施等以及在上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。环境监理包含的主要内容如下： （1）施工废水和生活污水的处理措施 对生产废水和生活污水的来源、排放量、水质指标、处理设施的建设过程和处理效果等进行监理。检查是否达到了批准的排放标准。监理工程师可指派有资质的监测单位对其排放污水进行专门监测。为避免施工过程中对地下水造成影响，应采取以下防渗措施：①施工废水处理回用系统土建设施建设防渗水泥池，池底和池壁采用混凝土构筑，做好防渗处理；②对防渗工程的建设过程和处理效果等进行监理，检查是否达到了防渗要求。监理工程师可指派有资质的监测单位对其进行专门监测。 （2）固体废弃物处理措施 固体废弃物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣处理，达到保持工程所在现场清洁整齐的要求。临时贮存、处置场设有图形标志。贮存设施采取防风、防雨、防晒措施。贮存区域地面采用防渗、耐腐蚀的硬化地面等建材，同时还设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 （3）大气污染防治措施 施工区大气污染主要来源于施工和生产过程中产生的废气和粉尘。对污染源要求达标排放，对施工区及其影响区应达到规定的环境质量标准。 （4）噪声控制措施 为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工区及其影响区的噪声环境质量达到相应的标准。重点是在靠近生活营地和居民区施工的单位，必须避免噪声扰民。 （5）生态和水土保持措施 ①项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地。 ②项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境、防治水土流失的责任，对施工中造成的环境污染、以及新增水土流失，负责临时防护及治理。 10、服务期满后环境影响分析 本项目太阳能电池板寿命约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板及升压站变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）拆除的太阳能电池板及升压站变压器等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板及升压站变压器，对环境具有很强的破坏性。 ① 项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。 ② 项目使用升压变电器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、升压站变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。 11、公众参与 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局文件环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》、“关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知”等有关规定对本项目进行公众参与调查。 （1）调查目的 公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容，通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。 ①让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 ②公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 ③提出公众对项目的各种看法和意见，并在设计环保措施方案时充分考虑公众要求。 （2）公众参与的形式、内容及范围 根据国家环保总局（现国家环保部）《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次环境影响评价的公众参与调查主要采取发放公众调查表和现场公示的形式进行。 ①公众调查表 调查内容包括公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反应，对拟建项目了解程度，对该地进行项目建设的态度，对项目排放的污染物对环境影响的意见，对拟建项目污染防治等方面的意见和建议。 a 调查对象 被调查的对象为项目所在地周边的居民，接受调查人员具体情况见表7-3。 表7-3 被调查人员详细情况表 编号 姓名 性别 职业 家庭住址 联系电话 对环境质量现状 项目对环境危险 所持态度 1 65 45 41 38 37 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b 调查结果 公众参与调查表统计结果见表7-4。 表7-4 公众参与调查表统计结果表 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 一般 不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 2、你是否知道 /了解该地区 拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） -- -- 3、你是从何种 渠道了解项目 的信息 报纸 电池广播 标牌宣传 网络 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 4、根据你掌握 的情况，认为 该项目对环境 质量造成的危 害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 5、从环保角度 出发，您对该 项目持何种态 度 坚决支持 有条件赞成 反对 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） -- -- c 公众意见分析: 个人调查表表明，被调查的公众对当地环境质量现状很满意；被调查公众对建设项目都很清楚，主要通过标牌宣传、民间信息得知；被调查公众认为建设项目对环境造成的危害较小； 通过调查，没有公众反对该项目的建设，对该项目的建设坚决支持。 ②现场公示 项目建设单位于2016年10月20日~2016年10月26日在周边敏感目标处张贴了现场公示，在公示期间未收到有关反馈意见。 ③网上全本公示 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过项目实施落实公众意见及建议。本次公众参与调查采取网上公示及现场公示方式，本项目于2016年10月20日﹣10月26日在项目地现场进行了第一次公示；于2016年10月27日﹣11月3日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站上公示，网址为http://www.jssthj.com/news/353.html；现场公示和网上公示截图见附图。 在本项目环评公示期间，无来信、来电和来访者，从公示现场反应来看，公示反馈的主要意见是：在支持项目建设的同时，要求项目确保废气、废水和噪声达标排放，尽力降低污染，保护周围环境，造福人民。 （3）公众参与调查的“四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20 份，收回 20份。统计结果真实可信。本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做防 治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧来 的事故隐患。 （）、建设单位对公众意见的反馈 阜宁鑫源光伏电力有限公司对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照“环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 （5）公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。 项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。 12、环保“三同时”项目 环评管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试产，污染治理设施必须由当地环保部门验收合格后方可投入正式运行，具体见表7-5： 表7-5 “三同时”验收项目一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、执行标准或拟达要求 投资（万元） 完成 时间 废气 / / / / / / 废水 职工生活 COD、SS、NH3-N 组合式化粪池 合理处置 5 投产前 噪声 变压器 噪声 隔离栅 达标 10 投产前 固废 维修过程 废旧或故障太阳能电池组件 收集后返回厂家再利用 不外排 / 投产前 检修过程 含油废水、废油、含油抹布等 综合生活垃圾一起处置 不外排 0.5 投产前 职工生活 生活垃圾 垃圾箱 不外排 0.5 投产前 绿化 / / 120 / 清污分流、排污口规范化设置 排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌 / 1 投产前 合计 / / 137 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 结构 工程 | 扬尘 | 合理安排施工时间，避免大风天气施工；洒水抑尘 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 泥沙等 | 设简易沉淀设施沉淀，清水回用或排入市政管网 |
|  |  | 施工期生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经组合式化粪池处理后用于农田灌溉，不外排 |
|  | 营运期 | 生活设施 | COD、SS、NH3-N | 经组合式化粪池处理后用于农田灌溉，不外排 | 对周围水体环境影响较小 |
|  |  | 清洗废水 | SS | 清洗废水不外排，就地蒸发 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活设施 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 不外排 |
|  |  | 基础工程 | 渣土 | 弃置废弃的坑洼用于填平 |
|  |  | 架设工程 | 建筑垃圾材料 | 收集送建筑垃圾堆置场 |
|  | 营运期 | 维修过程 | 废旧或故障太阳能电池组件 | 收集后返回厂家再利用 | 不外排 |
|  |  | 检修过程 | 含油废水、废油、含油抹布等 | 混入生活垃圾一起处置 | 不外排 |
|  |  | 生活设施 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 不外排 |
| 噪 声 | 设置隔离栅，厂界噪声均达标 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 (1)合理设计，加强施工管理。 (2)工程建设过程中，应对本工程水土流失防治责任范围内的区域采取系统、全面的水土流失防治措施，针对有水土流失的施工阶段和施工项目采取相应的措施，形成完整的工程水土流失防治体系。 本项目采取生态保护措施后将大大减少对生态环境的破坏，不会对周围动植物的生存造成危害，生态功能保持良好。 |

# 九、结论和建议

1、结论 ⑴项目概况 阜宁县鑫源光伏电力有限公司拟投资7200万元在阜宁县东沟镇北堆村建设新上东沟镇10MW农光互补光伏电站（扶贫）项目，项目总占地面积233333平方米，占地类型为一般农用地。本项目总装机容量为10MWp，年均发电量约为1105万kWh。项目共需员工8名，年工作日365天，则年运行时数为2920小时。 ⑵选址规划相符性 ①《江苏省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》中明确指出要“重点发展太阳能光伏、风电装备、生物质能装备、核电装备产业及高效低成本晶硅电池、薄膜电池、集成系统与设备、大功率风力发电机组、生物质能发电机组和核电装备关键零部件、新能源汽车，建设在国内外具有重要地位和较强竞争力的新能源产业研发、制造和应用示范基地”。 项目位于阜宁县东沟镇北堆村，工程任务为太阳能发电，本期规划装机容量10MW，属于新能源产业中的太阳能光伏发电产业，符合江苏省国民经济和社会发展“十二五”规划要求。 ②《江苏省“十二五”能源发展规划》中指出“主要任务是坚持因地制宜、形式多样，推动太阳能光热利用、光伏发电协同发展，逐步形成较大规模。 加快发展光伏发电。全面贯彻落实《江苏省光伏发电推进意见》和《江苏省“十二五”新能源产业发展规划》，以校区、园区、成片公共建筑、成片厂房、沿海滩涂等设施和场地为重点，实施一批具有一定规模的示范工程，建成80万千瓦光伏发电装机（其中，地面光伏电站50万千瓦，屋顶和建筑一体化光伏电站30万千瓦），力争达到100万千瓦。积极推动光热利用。将太阳能光热利用纳入建筑设计标准规范，对12 层以下住宅以及有热水需求的公共建筑，统一设计、建设太阳能热水系统，加快普及太阳能热水器。结合新农村建设，引导和鼓励建设太阳能热水器、太阳能暖房、太阳能暖棚、太阳能暖圈，并通过聚焦、聚热实现太阳能炊事利用，优化农村用能结构。到2015年，力争形成2亿平方米光热利用建筑面积。” 综上所述，项目位于阜宁县东沟镇北堆村，属于光伏发电项目，符合《江苏省“十二五”能源发展规划》要求。 ③土地利用规划符合性分析 本项目建设地点位于阜宁县东沟镇北堆村，项目总占地面积233333平方米，占地类型为一般农用地。本项目为农光互补项目，且有利于电网主管部门总结并网型光伏电站对电网系统影响的运行经验，为将来大范围推广建设并网光伏电站奠定基础，具有很好的示范作用。明确本项目建设选址用地性质、位置符合村镇规划的要求。 综上所述，本项目建设符合阜宁县土地利用规划、阜宁县东沟镇土地利用规划。 ⑶产业政策相符性 ①经查实，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013修正）》（发改委令第21号）中鼓励类第五条“新能源”中第1款“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”；亦属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类第三项“新能源”中第1条“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”。 ②《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年本）》包括“太阳能与建筑一体化技术”； ③《国家中长期科技发展规划纲要（2006~2020 年）》和《可再生能源中长期发展规划》要求加快发展太阳能等可再生能源开发利用，逐步提高可再生能源在能源供应中的比重，为更大规模开发利用可再生能源创造条件； ④财政部、住房城乡建设部等国家部委联合发布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、 《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》， 出台了一系列鼓励和支持太阳能光电建筑应用示范工程的政策。⑤本项目不属于 《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7 号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中的规定的淘汰类生产工艺装备和产品。同时阜宁县发展和改革委员会对本项目进行了备案，备案号为阜发改审：[2015]296、312号，故本项目符合国家产业政策。 (4)环境质量状况 经资料调查，项目所在地大气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；地表水环境（射阳河）质量能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区要求。 (5)环境影响分析 ①大气环境影响分析 施工期采取洒水抑尘，施工期的扬尘污染影响范围有限，且随着施工期结束而消失，环境影响较小。 ②水环境影响分析 施工期产生的施工废水水量有限，经过简易沉淀设施处理，对环境污染影响较小。 本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；光伏组件曝露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，擦洗工序中产生的清洗废水不外排，就地蒸发。 ③声环境影响分析 尽管施工期作业机械发出高分贝噪音，但噪声影响是短暂的，通过合理安排施工工序、时间，运营期通过优选低噪声设备、建筑隔声、消声器、隔音门窗、隔声罩、基座减振、距离衰减等措施后，项目厂界四周噪声均达标。 ④固废环境影响分析 实行固废分类收集，施工期产生的施工渣土，与经沉淀处理过的风干淤泥（基础施工中产生）一起用于绿化或坑洼填平。施工建筑产生的生活垃圾收集后由环卫部门处理。由此项目建设产生的固废不会给环境带来较大影响。运营期的废旧或故障太阳能电池组件收集后返回厂家再利用；检修过程中产生的含油废水、废油、含油抹布等混入生活垃圾一并处置；设置垃圾箱收集生活垃圾，交环卫部门统一处理。 ⑤光污染环境影响分析 本工程采用多晶硅太阳能电池，电池组件的最外层为绒面钢化玻璃，透光率极高，达到95%以上，光伏阵列的反射光极少，产生反光影响范围很有限。 为减少对道路安全驾驶的影响，本环评要求项目建设单位加强临近道路一侧的绿化。但存在的少量反光还会对鸟类产生一定的影响，但由于目前还缺少这方面研究，反光对鸟类的影响还无法定量化。 ⑥生态环境影响分析 本项目生态环境影响主要表现在利用一般农业用地进行项目建设。项目对环境的影响大部分是由于在施工过程中带来的环境影响，采用农光互补形式，极大的提高了土地利用率，土建部分只有土地平整、配电房等部分，故对环境影响极小。施工工程中的土石方的挖填应做好规划和施工管理，避免植被破坏和水土流失。在不影响电站运行前提下能植草的地方种植草，恢复植被，可减轻电站对生态环境的影响。 (6)污染物排放总量分析 本项目生产过程中无废气排放，本项目营运期日常维护人员产生的生活污水经组合式化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排；光伏组件曝露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，采用清水冲洗即可，为了不影响发电，清洗工作主要为早晨和傍晚，清洗废水均可自然蒸发消耗，不产生有组织排水，不申请总量控制。本项目固废均得到合理处置，其总量控制指标为零。 (7)清洁生产 该光伏发电系统的太阳能光伏列阵安装在农业大棚上方，为农光互补项目；采取性价比最高的多晶硅太阳能电池组件，利用可再生资源阳光作为能源，通过光电转换机理生产清洁能源－电能，发电过程不消耗不可再生能源；运行过程基本不产生污染物，因此本项目符合清洁生产要求。 ⑻公众参与 项目建设单位分别采取了现场公示、发放调查表、网上公示三种方式进行征求公众意见，调查显示，在公示期间未收到有关反馈意见，无人反对本项目的建设。 ⑼正效益分析 ①环境效益分析 与火力发电厂平均能耗和排放情况对比，本项目建成后，预计每年可减排SO2排放量54t，CO2排放量6976t，CO2是造成温室效应的主要成分，因此本项目的建设同时减轻了温室气体的排放，具有良好的环境效益。 ②社会环境影响分析 本项目充分利用阜宁县太阳能资源丰富的优势，建设光伏并网电站，改善当地的电网结构，在一定程度上改善了当地人民的生活环境和生活条件，对于社会稳定、经济繁荣、促进经济和生态环境协调发展，具有重大意义；同时，本项目的建设，可改善我国以煤为主的能源结构，促进可再生能源的发展，缓解与能源相关的环境污染问题，使我国能源、经济与环境的发展相互协调。 2、建议与要求 （1）加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格控制施工范围，采取有效措施，对施工便道、回填现场等要采取洒水降尘措施，大风天气禁止施工，避免施工造成的扬尘污染。夜间禁止重型、高噪声设备运行。施工弃方须运至当地环保部门指定场所进行处置，不得随意堆放。施工结束后同步做好垃圾清理和地貌恢复工作。做好废弃物的回收利用。 （2）项目太阳能光伏发电系统中逆变器、变压器及送出线路会产生电磁辐射，本环评不含电磁辐射部分。电磁辐射相关内容需委托资质单位编制辐射环评报告材料报具有审批权限的部门另行审批。 （3）本项目不包含后期农业种植，由建设单位报具有审批权限的部门另行报批。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域规划相符。经评价分析，该项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。 建设单位意见： 以上环境影响评价报告内容本人已认真阅读，其项目选址及周围状况等均符合本企业实际情况，同意报告建议的各项防治措施，并按环评报告要求落实，严格执行“三同时”制度，做到达标排放。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致的一切后果，均由本单位全部负责。 公 章 经办人 ： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人 ： 年 月 日

上一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）； 附图二 土地利用规划图 附图三 用地红线图 附图四 本项目与生态红线区域位置关系图 附图五 厂区平面布置图 附图六 周边环境概况示意图 附件： 附件一 项目立项； 附件二 环评委托书； 附件三 项目环评委托合同 附件四 现状监测数据资料及质量保证单； 附件五 公示承诺书 附件六 全本公示截图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

绿化用水

生活用水

4980

233.6

46.72

组合式化粪池

周边灌溉

新鲜水

5324.4

清洗废水

110.8

186.88

单位：t/a

22.16

186.88

4891.36