建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产800台套地源热泵空调系统项目

建设单位（盖章）：盐城星地节能科技有限公司

编制日期： 2016 年11月

江苏圣泰环境科技股份有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800台套地源热泵空调系统项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 盐城星地节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 裴学进 | 联系人 | 裴学进 |
| 通讯地址 | 江苏省盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号 |
| 联系电话 | 18121236683 | 传 真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 江苏省盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号 |
| 立项审批部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 批准文号 | 阜发改审[2016] 36号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 制冷、空调设备制造[C3464] |
| 占地面积 （平方米） | 23924.5 | 绿化面积 （平方米） | 4000 |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中：环保 投资（万元） | 70 | 环保投资占总投资比例 | 0.875% |
| 评价经费 | — | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见第2页“原辅材料及主要设施”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 15128 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 80 | 燃气（标立方米）/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目生活废水8076t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终送至阜宁污水处理厂统一处理。 |

放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无

原辅材料及主要设备： 原辅材料 表1-1 主要原辅材料表 序号 名称 单位 规格 年消耗量 备注 1 钢板 吨 2.5mm 160 需进行机加工 2 10#槽钢 吨 10.07 kg/m 60 3 3#角钢 吨 1.37 kg/m 20 4 铜管 m DN19、22、38等 12400 6 压力表 个 YQ-4 2400 主要配件， 直接从市场 采购，无需加工 7 温度计 个 WLB-21 2400 8 过滤器 个 60目 2400 10 水泵 台 功率主机功率/5kw 1600 11 风机盘管 台 KDFC-500,600,800 8800 12 出风口 个 铝合金 8800 13 阀门 个 DN25、40、50等 16000 14 中埋管管道 个 DN25、40、50等 120000 15 压缩机 个 800 200000 21 切割片 片 Φ400 8000 用于切割、焊接 22 切割片 片 Φ100 20000 23 氩气 瓶 13kg/瓶，0.5Mpa 1000 24 氧气 瓶 13kg/瓶，0.5Mpa 1600 25 乙炔 瓶 13kg/瓶，0.5Mpa 3200 26 304焊条 吨 不含铅 5 27 普通焊条 吨 不含铅 5 2、主要设备 表1-2 主要设备表 序号 设备名称 单位 数量 单价（万元） 合计（万元） 1 数控转塔车床 台 2.00 110 220 2 模具 套 2.00 23 46 3 数控折弯机 台 2.00 38 76 4 摇臂钻床 台 1.00 11.7 11.7 5 万能升降铣床 台 1.00 9.6 9.6 6 平面磨床 台 1.00 13.5 13.5 7 点焊机 台 3.00 0.25 0.75 8 线切割机 台 1.00 16.4 16.4 9 数控剪板机 台 1.00 15 15 10 叉车 辆 1.00 5 5 11 生产线体（德国引进） 条 1.00 480.00 480.00 12 电动葫芦 台 1.00 0.40 0.40 13 冷媒灌注机 台 1.00 17.50 17.50 14 抽真空机 台 2.00 0.25 0.50 15 泄漏测试仪 台 1.00 6.50 6.50 16 测试室 间 1.00 120.00 120.00 17 电气设备 套 1.00 13.00 13.00 18 玻璃刚冷却塔 个 3.00 39.24 117.72 19 噪音室测试室 所 1.00 300.00 300.00 20 水水机组实验室 所 1.00 300.00 300.00 21 地热实验室 所 1.00 400.00 400.00 22 模块机测试系统 所 1.00 60.00 60.00 23 声学振动测试仪 台 1.00 50.00 50.00 24 变频电源 套 1.00 30.00 30.00 25 其它辅助配件 套 1.00 80.00 80.00 26 电气设备 套 1.00 50.00 50.00 27 进口检测设施 套 1.00 450.00 450.00 合计 35 2,889.57

工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 盐城星地节能科技有限公司拟选址盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号，新建机加工项目。该项目占地面积23924.5m2，其中：车间一9487.2m2；车间二2487.68m2；车间三2064.6m2；传达室160.98m2；办公用房785.03 m2；生产用房3925.15 m2。总投资8000万元。建成后具有年产800台套地源热泵空调系统项目的能力。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，盐城星地节能科技有限公司委托我单位编制其“机加工项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与用地规划相容性 本项目在盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号，所用土地为工业用地，符合阜宁县城乡总体规划要求，与当地总体规划和环境规划等相关规划要求相符。建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的行业，因此，项目选址可行。 4、工程主要内容 建设项目主要内容为地源热泵空调系统，该项目占地面积23920m2，其中：车间一9487.2m2；车间二2487.68m2；车间三2064.6m2；传达室160.98m2；办公用房785.03 m2；生产用房3925.15 m2。绿化面积4000m2，建成后年产800台套地源热泵空调系统项目的能力。产品方案详见表1-3，主要经济技术指标见表1-4，厂区平面布置图详见附图3。 表1-3 新建项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 规格型号 设计能力（套/a） 年运行时间 1 车间一 地源热泵机组 KDDY-S4HP 400 4016h KDDY-S10HP 7500 表1-4 主要经济技术指标一览表 占地面积 23924m2 总建筑面积 18910.64 m2 其 中 车间一 9487.2m2 车间二 2487.68m2 车间三 2064.6m2 传达室 160.98m2 办公用房 785.03 m2 生产用房 3925.15 m2 容积率 1.307 建筑密度 59.1% 机动车停车位 71辆 非机动车停车位 66辆 绿化面积 4000m2 绿化率 15.2% 5、公用工程 给排水：建设项目总用水量15128t/a，其中生产用水13028t/a，职工生活用水1460t/a，绿化用水640t/a，来自经济开发区内自来水管网。全厂雨污分流，雨水通过雨水管道进入就近水体。生活生产废水经厂区隔油池、化粪池预处理后接管至阜宁污水处理厂集中处理。 供电：建设项目年用电量为80万kW·h/a，来自当地供电网络。 储运：该项目紧靠新民路、射阜线所处位置交通便捷，车辆进出较为简便。 绿化：绿化面积4000平方米，绿化率为15.2%。 项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 类别 建设名称 工程内容 备注 公用工程 给水 15128t/a 来自开发区市政给水管网 排水 8076t/a 经过预处理后送至阜宁污水处理厂处理 供电 80万kW·h/a 来自阜宁经济技术开发 供电网络 储运 原辅料 汽车运输 环保工程 废水处理 隔油池、化粪池 新建、与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气处理 布袋筒式除尘器 噪声治理 车间建筑隔声 固废处理 分类收集处理 绿化 4000 m2 6、职工人数及工作制度 本项目全部建成后劳动定员20人。生产运营时间269天，全年4016小时，厂内无宿舍及食堂。

与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 项目选址于盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号，周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′——119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地”的美称。 2、地形地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 3、气象气候 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/s 最大风速 27.5 m/s 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃（1958.8.21） 极端最低温度 -15.9℃（1969.2.6） 4 空气湿度 年平均相对湿度 77% 5 降水 年平均降水量 981.7 mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降水量 537.6 mm 月最大降水量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 225.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极端最高气压 10 5. hPa 极端最低气压 987.9 hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d 9 冰冻 历史最大冻土深度 23cm 阜宁县全年风玫瑰如图2-1所示： 图2-1 阜宁县全年风玫瑰图 4、水文 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。 5、生态概况 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 人口、面积 阜宁县地处苏北平原北部，是革命老区，全国著名的商品粮、商品棉基地县。全县总面积1439平方公里，辖14个镇，247个村民居委会，93个居民委员会，1个省级经济开发区，总人口110.37万人。 经济结构 2015年全县完成地区生产总值（GDP）330.62亿元，按可比价格计算，增长11％，其中第一产业增加值52.64亿元，增长3.6％；第二产业增加值148.35亿元，增长12％；第三产业增加值129.63亿元，增长12.1％。按常住人口计算，全县人均地区生产总值为39423元，比上年增加3420元。产业结构不断调优，二、三产业增加值占GDP比重达84.1％，比上年提高0.5个百分点，三次产业的构成比例已由上年的16.4:46.6:37调整为15.9:44.9:39.2。经济效益持续改善，公共财政预算收入占GDP比重达10.2%，比上年提高0.5个百分点。 2015年，依据《江苏全面建成小康社会指标体系（2013年修订，试行）》计算，2015年我县全面建成小康社会综合得分为88.2分，在五大类22项36个指标中，实现程度达到80％以上的指标有30个，其中已达目标值的指标有22个。在五大类中社会发展类实现程度最好，实现程度为100％，其他依次为民主法治类、生态环境类、经济发展类、人民生活类，实现程度分为99.3％、99.3％、83.4％、66.9％。 2015年末全县登记注册的私营企业17930家，注册资本535.77亿元，从业人员22.27万人，其中本年新增私营企业2852家，新增注册资本58.79亿元，新增从业人员1.75万人；年末实有个体工商户40445户，注册资本30.97亿元，从业人员5.11万人，其中本年新开业个体工商户9305户，新增注册资本13.66亿元，新增从业人员1.27万人。组织各类返乡创业恳谈推介活动34场，签约项目233个，发放全民创业小额担保贷款1250万元，一般纳税人企业398家。新建10个全民创业集聚区、20.3万平方米标准厂房，盘活闲置土地3320亩、厂房36.3万平方米，获评省高标准厂房建设和使用先进地区。 2015年全县新增就业8470人、新增转移农业劳动力9573人，帮助4938名失业人员和854名就业困难人员实现再就业，组织城乡劳动者技能培训9884人，城镇登记失业率控制在1.87％以内。2015年全县从业人员51.37万人，其中第一产业从业人员17.44万人，第二产业从业人员16.5万人，第三产业从业人员17.43万人。 社会事业发展 按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有阜宁特色和优势的现代产业体系。 （1）加快发展新兴产业 “十二五”期间，加快发展新能源、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等五大新兴产业，突破一批关键核心技术，创建一批自主知识产权和知名品牌，培养一批规模企业集团和优势企业，打造一批特色产业基地。到“十二五”末，新兴产业产值突破1000亿元，成为国民经济新的重要增长极。 新能源产业。积极抢抓低碳经济发展机遇，大力发展新能源产业，大力整合集聚上下游产业，引进超薄硅片、逆变器等各类光伏配套企业，在多晶硅原料、晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜电池以及太阳能装备领域，实施高效低成本太阳能电池技术、兆瓦级太阳能关键技术、太阳能制氢技术，构建较为完整的产业体系，打造全国产学研结合最紧密、垂直一体化程度最高、产业配套最齐全的光伏新能源城市。加快发展风电装备、太阳能建筑一体化设备等新能源产业。 高端装备制造业。引进装备制造龙头型企业和项目，主攻高端制造环节，提高自主设计、制造和成套生产能力。着力在光伏装备、轨道交通装备、精密机床、新型电力装备、石油勘探设备等领域提升装备制造水平。 新材料产业。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展新能源材料、新型金属合金材料、LED新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型建筑材料等新材料产业。 生物医药产业。积极引进国内外知名生物医药企业与培植壮大现有医药企业相结合，加大自主创新力度，加快培育具有自主知识产权及自主品牌的生物医药产品。加快培育发展生物制药、生物试剂、医用材料、医疗器械等产业，建设省级生物技术创新中心、省级医药平台，打造生物医药产业基地。 节能环保产业。加快发展高效节能技术装备及产品，实现稀土电机、节能照明等关键技术突破；加快先进环保装备的研发和产业化生产；建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展资源循环利用产业。 （2）加速发展现代服务业 大力实施服务业发展提速计划，加快旅游、现代物流、科技服务、金融服务等服务业发展步伐，形成与经济社会发展相匹配、与先进制造业相融合、与城市现代化相协调、与群众需求相适应的现代服务业发展体系，不断提升服务业占全市经济总量的比重。 ① 加快发展现代物流业。紧紧抓住当前推进产业集聚、资源集约利用的有利时机，加强物流资源整合，加快发展第三方物流，培育壮大一批有竞争力的物流企业集团。大力发展综合物流中心、专业物流中心和配送中心，推进现代物流基地建设。 ②大力推进科技服务业。探索建立科技财政金融体系，引导企业构建以提供前沿技术、重大共性和关键技术为主的技术研发平台，推进建设以提供检验检测、试验条件为主的检测实验平台，以提供科技文献、标准、情报等信息服务为主的科技信息平台，以提供促进科技成果转化服务为主的技术转移平台。大力发展面向市场，从事科技咨询、科技评估、科技培训、信息服务、专利服务、无形资产评估等特色业务的科技中介机构，为企业创新创业提供专业技术支撑，为科技创新活动提供配套服务。 ③积极发展金融服务业。加快支持直接融资和间接融资的步伐，大力引进各类股份制商业银行和保险公司，培育提升担保、风投、创投，积极发展农村小额贷款公司和科技小额贷款公司等非银行金融机构，促进人流、物流、资金流、信息流等金融服务业要素在空间上的聚集，为企业提供多元化的金融产品与服务。规范发展金融中介服务，建立贴近市场、促进创新、信息共享、风险可控的金融监管平台和制度，打造具有阜宁特色的县域金融体系。 （3）加快提升传统产业 推进工业化和信息化融合发展，运用高新技术提升改造传统产业，引导传统产业通过产品技术的换代升级，延伸产业链进入新兴产业领域，促进传统产品向价值链高端攀升，实现传统产业与新兴产业的互动发展，使传统产业成为新兴产业链的重要一环。 区域规划 （1）规划区范围：北至四通河；东至通榆河向东1000米；南、西均至规划的329省道。规划区总面积：63.07km2。 （2）城市性质：盐城市域的次中心城市，苏北现代化新兴工业商贸城市。 （3）城市规模：人口近期（2007年）20万人，远期（2020年）30万人。用地近期（2007年）20 km2，远期（2020年）30 km2。 （4）城市发展方向：积极向南、合理向西、适度向东、控制向北。 （5）城市布局结构形式：单中心团块状结构。建设用地形成“一核、一带、两环、四片”。“一核”：围合大关路、通榆南路（迎宾大道）、通榆北路、阜城大街形成沿射阳河呈三角形的县城商业、行政、文化中心；“一带”：沿射阳河两岸形成滨河景观风景带；“两环”：结合沿河、沿路绿化带，规划形成两条城市绿化环线，即：内绿环为老阜坎河－射阳河－大关南路－南城河－川里河－城河大街－老阜坎河；外绿环为开发区大道－黄码路－新兴路－新兴北路－昆仑路－开发区大道；“四片”：东、西为两个工业区、南、北为两个居住区。 （6）用地布局： ①居住用地：分为6个片区，其中：射阳河北岸4个；射阳河南岸2个。 ②公共设施用地：按两级布置：中心区、居住区级。 ③工业用地：在城东、城西布置。城东工业区（经济开发区）以一类工业为主；城西工业区（新兴北路以西）以二类工业为主。道路交通用地：采用“方格网”布局形态。道路分为主干道、次干道、支路三个等级。主干道宽度35-60m；次干道宽度30-40m；支路宽度大于14m。 ④绿化用地：规划以射阳河为主要轴线建设滨河绿地，形成县城绿化主空间。整治现状河道，建设沿河、沿路绿化，形成“回”字型县城双绿环，结合该绿环，建成六条城市景观路和十个城市公园。 ⑤六条城市景观路为：阜城大街、城河大街、新兴路、通榆路（迎宾大道）、东风路、开发区大道；十个城市公园为：生态植物园、桥北公园、南城区公园、城南公园、开发区公园、烈士陵园、川里河游园、驿马河游园、河口游园、大关路公园。 （7）环境保护规划：远期：地面水达到Ⅱ－Ⅲ类标准以上，地下水达Ⅱ类标准；大气环境达到国家大气环境质量一级标准；固体废弃物无害化处理率100％。 （8）阜宁县经济开发区规划 2002年4月，受阜宁县人民政府委托，江苏省城市规划设计研究院组织阜宁县城总体规划项目组着手对1997年县城总体规划进行修编；2003年6月23日，在阜宁召开的书记办公会议上，县领导和各专业部门对规划的主要内容进行了审议。2004年1月13～14日，论证成果通过了盐城市规划局组织的专家论证， 根据论证意见进行修改完善，形成《阜宁县城总体规划（2002-2020）》成果。 规划期限：2002-2020年，其中：近期为2002-2007年，中期为2008-2010，远期为2011-2020年。 ①城市规划区 城市规划区控制范围为：北部以规划四通河为界，西部和南部以规划的329线为界，东部以通榆运河向东1000米为界。面积约63.07平方公里。 ②城市规划用地范围 县城规划用地范围为：东至规划改线的204国道，南部、西部至新规划的329线，北至规划北环路，总面积55.17平方公里，其中城市建设用地28.07平方公里。 ③县域城镇体系规划 规划期末，阜宁县域将拥有县城1座，建制镇12个（不包括县城阜城镇），其中益林为重点中心镇，其余为一般建制镇。城镇人口由现有的30.15万人增加到45.5万人，城市化水平由28.38%上升到49.46%。全县形成县城-重点中心镇-一般镇的三级城镇体系结构。 根据阜宁县城镇发展特点、城市化发展要求和城镇空间演化规律，以区域城镇发展轴为依托，形成由一个核心、一条城镇发展主轴、两条城镇发展二级轴线构成的“大”字型县域城镇空间组织体系。 以县城作为阜宁县域城镇发展的主要核心空间，扩大县城规模，贯彻“集聚发展”的城市化发展战略，增强县城的集聚能力，强化其对县域城镇的辐射能力。 a、城镇发展主轴 以通榆运河、204国道、规划沿海铁路为依托形成县域南北向发展轴，沿轴包括县城、沟墩等一般镇。该城镇发展轴是盐城市域内陆城镇发展带的组成部分，是阜宁县域的城镇发展主轴线。沿轴城镇水陆交通条件较好，今后应集中力量，加快发展步伐，提高实力，带动其它城镇的发展。 b、城镇发展次轴 —以阜益线、益罗路为依托形成县域南北向城镇发展次轴，与城镇发展主轴交汇于县城，沿轴包括县城、陈集、板湖、罗桥和重点中心镇益林。重点中心镇益林是该轴的发展重点。 —以329省道为依托形成县域东西向城镇发展次轴，与城镇发展主轴交汇于县城，沿轴包括县城、羊寨、三灶、吴滩。依托与宁连高速公路及县域路网良好衔接的有利条件，带动县域北部地区快速跨越式发展。 c、阜宁县城区最新规划 县城扩域发展战略规划：根据县委、县政府提出的以战略发展眼光做大、做强、做优、做美县城的要求，围绕“水绿阜宁、工商城市”的战略目标，在第三轮城市总体规划确定的60平方公里城市规模的基础上，将县城发展控制区扩展到180平方公里，制定了完整的县城扩域发展战略规划。规划定位调整为：江苏沿海发展带上的重要节点，盐城市域的次中心级城市，水绿宜居城市、现代化工业城市。结构确定为：“一带、三核、四片”。一带：打造射阳河景观风光带，以展现阜宁历史文化与现代文明交相辉映的风光带，阜宁精神的载体；三核：老城区、城南新区、开发区。老城区为历史人文与人居文化的核心，重点挖掘阜宁历史文化资源，是阜宁的历史之城、人文之城、商贸之城；城南新区是现代文明与新兴功能核心，重点提升城市区域影响，发挥城市活力，是阜宁的现代之城，活力之城，魅力之城；开发区是产业经济聚集区与现代服务业核心，重点打造特色产业群，是阜宁的产业之城、开发之城、实力之城；四片：老城区、城南新区、开发区、城西工业区。 阜宁县污水处理厂简介 阜宁县污水处理厂位于阜宁县北部，近期规模为2万t/d，远期规模为4万t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县污水处理厂。目前，阜宁县污水处理厂二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。 阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水出水COD、SS、NH3-N、TP执行江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006表2的中一级标准，其它执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准主要指标。 阜宁县生态功能保护区区域规划 阜宁县生态红线区域分布见附图，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录见表2-2。 表2-2 阜宁县生态红线区域名录一览表 地 区 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级 管控区 阜宁县 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（119.763°E，33.761°N ）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 17.53 3.72 13.81 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）。 二级管控区为阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）、除一级管控区以外的区域。 59.29 7.81 51.48 马河洞饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（ 119.585°E，33.770°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 16.22 3.11 13.11 潮河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于（119.673°E，33.566°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 6.72 0.42 6.3 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村（119.942°E，33.645°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 5.31 0.73 4.58 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 - 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 54.24 0 54.24 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 41.25 0 41.25 阜宁县马家荡重要湿地 湿地生态系统保护 - 罗桥镇的青沟、青杨、双联、林舍村，益林镇的荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇的崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。具体控制点见附表6。 87.19 0 87.19 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围。 6.83 0 6.83 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动；二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目质量现状参照于阜宁县环境保护局网站上的阜宁县环境质量公报（2015年）。 1、大气环境质量现状 根据阜宁县大气环境功能区划，建设项目所在地环境质量空气功能区划为二类区。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，根据《2015年阜宁县环境质量公报》，环境空气中主要污染物可吸入颗粒物、二氧化氮和二氧化硫年日平均值分别为0.09、0.012和0.022mg/m3，除可吸入颗粒物外均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物超过国家二级标准0.29倍，超标原因主要由于施工场地较多及机动车尾气的影响。 2、地表水环境质量现状 根据《2015年阜宁县环境状况公报》2015年，全县5条河流9个监测断面，2015年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1个、3个和5个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6个。与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2个，增加22.2个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 根据《2015年阜宁县环境状况公报》，建设项目所在地主要水体为串场河，建设项目所在区域水环境质量各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。纳污水体入海水道南泓所在区域水环境质量各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 2015年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在43.4～76.0分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5分贝（A）。 从2015年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工 业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设单位地点在阜宁县开发区吴滩街道办阜射路88号。本项目建设完成后将占地面积23924.5m2，具有年产800台套地源热泵空调系统项目的生产能力。具体环境保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 位置（m） 规模 保护级别 地点 大 环境 厂界 - - 满足《环境空气质量标准》 GB3095–2012中二级标准 地表水 环境 蛤蜊河 E 724 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 跃进河 W 986 小河 通榆河 W 4760 中河 声环境 厂界 - - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 新建项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 8 1小 平均 2 0 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、声环境质量 新建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3类 65 55 3、地表水环境质量 建设项目周边水系通榆河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅲ类标准，经济开发区纳污水体淮河入海水道南泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅳ类标准。详见表4-3。 表4-3 地表水环境质量评价标准一览表 单位：mg/L 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 通榆河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 入海水道南泓 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤0.3 ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物排放标准 建设项目废气为粉尘颗粒物，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。具体标准值见表4-4 。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织浓度值 标准 来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 2、水污染物排放标准 产生的生活生产污水预处理满足接管标准后，排入市政污水管网，送至阜宁污水处理厂进一步处理。污染因子pH、SS、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子TP、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准。具体值见表4-6。 表4-6 建设项目污水排放标准 （pH无量纲，单位：mg/L） 污染物名称 接管标准 依据 排放标准 依据 pH 6~9 （GB8978-1996）表4三级标准 6~9 （GB18918-2002） 一级B标准 COD 500 60 SS 400 20 TP 8 1 NH3-N 45 8（15） 动植物油 100 3 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6和表4-7。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 全厂污染物排放情况 单位t/a 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 产生量 削减量 排放量 大 气 污 染 物 有组织废气 1#排气筒 铝材和铜管切割粉尘 10.6 10.58 0.02 2#排气筒 打磨修整粉尘 0.12 0.12 0.00006 无组织废气 1#厂房 粉尘 0.05 0 0.05 水 污 染 物 生活、生产污水 COD 4.05 2.48 1.57 SS 2.67 1.51 1.16 NH3-N 0.033 0.013 0.02 TP 0.004 0.002 0.002 石油类 1.15 1.13 0.02 固 体 废 物 办公生活 生活垃圾 6.5 6.5 0 生产过程 废切削液 5.5 5.5 含油污泥 46 46 金属加工边角料 1.01 1.01 布袋除尘收集 粉尘 25 25 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废气 本项目大气污染物主要为切割打磨粉尘，年排放量0.02t/a，总量向阜宁环境保护局申请。 （2）废水 建设项目污水排放量为8076t/a，向环境中排放COD、SS、NH3-N、TP和石油类的总量分别为1.57t/a、1.16t/a、0.02t/a、0.002t/a、0.02t/a。生活废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管排入阜宁污水处理厂统一处理。总量在污水处理厂总量内平衡。 （3）固废 固废排放量为零，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1、建设项目生产工艺流程图见图1。 图5.1 建设项目生产工艺流程图 2、建设项目主要工序简述 一、蒸发器、冷凝器和换热器生产工艺 1、原料检验矫正 原料铝材和铜管进厂后首先经严格检查外观，进行矫正处理，这样可提高下料件的精度、消除内应力。该工序中没有废水和废气等产生。 2、备料机加工 根据产品各部件的尺寸要求，在车间采用数控剪板机对铝材和铜管进行切割裁剪，以满足后续加工尺寸要求，再通过高速冲床对铝材进行冲压成型，通过弯管机对铜管进行弯管加工作业，使部件初步成型； 该工序有切割粉尘（G1）及金属边角料（S1），此外，切割环节需使用切削液，废切削液（S2）送有资质单位处理处置。 3、胀管 将弯管后的铜管等组件进行预安装，用胀管机进行胀管处理，使接口处紧密结合。该工序中没有废水和废气等产生。 4、清洗 对加工成型的部件利用专用清洁剂进行清洁，产生清洗废水（W1），清洗后的部件自然烘干，不需另外处理。 5、焊接成型 对胀管后的元件进行焊接，使部件成型。该工序需要焊接的主要为铝材和铜管，采用氩弧焊焊接工艺。该工序主要产生废气为焊接烟气（G2）。 6、组装 将外购的各种配件组装到焊接成型的蒸发器、冷凝器和换热器中，得到蒸发器成品、冷凝器成品和换热器成品用于下一步生产。该工序中没有废水和废气等产生。 二、地源热泵机组机架、底部、风机盘管外壳生产工艺 1、原料检验矫正 原料钢材进厂后首先经严格检查外观，进行矫正处理，这样可提高下料件的精度、消除内应力。该工序中没有废水和废气等产生。 2、备料机加工 根据产品各部件的尺寸要求，采用数控剪板机对钢材进行切割裁剪，以满足后续加工尺寸要求，再通过折弯机、多工位冲床、自动攻丝机分别对钢材进行折弯、冲压、攻丝等加工作业，使部件初步成型；该工序有切割粉尘（G3）及金属边角料（S3），此外，切割环节需使用切削液，废切削液（S4）送有资质单位处理处置。 3、焊接成型 对备料后的元件进行焊接，使部件成型。该工序主要为钢材焊接，采用电弧焊焊接工艺。该工序主要产生废气为焊接烟气（G4）。 4、清洗 对加工成型的部件利用专用清洁剂进行清洁，产生清洗废水（W2），清洗后的部件自然烘干，不需另外处理。 三、地源热泵机组和风机盘管组装生产工艺 1、机组组装 采购压缩机、膨胀阀、空气过滤器、压力计、温度计等零部件，与加工好的蒸发器、冷凝器装配成地源热泵机组。 组装工序中无废水和废气等产生。 2、注入制冷剂 采用专业冷媒充注机往机组中灌注乙二醇水溶液。该部分工序产生少量跑冒滴漏乙二醇水溶液，随车间冲洗水冲洗后送污水处理，灌注过程中极少量挥发乙二醇气体随车间排放放空，由于挥发量极少，不再考虑这部分废气源强。 3、风机盘管组装 采购温控器、传感器、电容、继电器、电阻、变压器等零部件，与加工好的风机盘管外壳装配成整机。组装工序中无废水和废气等产生。 4、包装 对产品包装后储存、出厂。该过程无废水和废气等产生。 主要污染工序： 1、废水 （1）生活污水 厂内员工生活污水产生量1100t/a，主要污染物有：COD 350mg/l、SS 300mg/l、NH3-N 30mg/l、TP 4mg/l。采用化粪池预处理后接管进入污水处理厂。 （2）地面冲洗废水 本项目共计产生地面冲洗废水约1680t/a，废水中的污染物浓度以石油类30mg/l、COD 300mg/l、SS 200mg/l计。 （3）清洗废水 项目在进行部件机加工后需对部件表面进行清洗，清洗过程有清洗废水产生，部件清洗采用专用清洗机对产品进行清洗，在清洗机中加入专用清洗剂和水去除产品表面的铁屑和油污。年产生清洗废水约3680t/a，主要污染物为SS 400mg/l、COD 600mg/l、石油类 200mg/l。 （4）机加工含油废水 厂内机加工、设备擦拭清洗以及机修环节年用水量约2020t/a，本项目机加工废水产生量约1616t/a，类比通常机械加工项目的含油废水产生情况，主要污染物为COD 600mg/l、SS300mg/L，石油类250mg/l。 （5）循环冷却水补水 本工程循环冷却水水量为50m3/h，年工作时数4016h，总循环冷却水用量208000m3/a。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2007），浓缩倍数取5，进出水温度差为10℃，则蒸发水量为3120t/a，补水量3900t/a，风吹损失取循环量的0.1%（208t/a），则循环冷却水排放量为572t/a（回用作为厂区洒水），风吹和蒸发损失3328t/a。补水水源采用自来水。 （6）其它用水 地面抑尘洒水使用自来水。约1500t/a，起到抑尘作用即可，不产生废水。 （7）绿化用水 厂区绿化面积为4000m2，按一年用水次数40次计，绿化水用量按4L/次.m2计算，则厂区全年绿化用水量为640t。水源采用自来水。 表5-1 废水产排情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减量（t/a） 排放去向 生活 污水 1100 COD 350 0.385 200 0.22 0.165 生活废水经沉淀池、隔油池处理后与生产废水一同进入化粪池处理，后排入污水管网。 SS 300 0.33 150 0.17 0.16 NH3-N 30 0.033 20 0.02 0.013 TP 4 0.004 2 0.002 0.0025 地面冲洗水 1680 SS 200 0.336 150 0.252 0.084 石油类 30 0.05 3 0.005 0.045 COD 300 0.5 200 0.336 0.164 清洗废水 3680 SS 400 1.5 150 0.5 1.0 石油类 200 0.7 3 0.01 0.69 COD 600 2.2 200 0.7 1.5 机加工废水 1616 SS 300 0.5 150 0.24 0.26 石油类 250 0.4 3 0.005 0.395 COD 600 0.97 200 0.32 0.65 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 本项目用排水平衡图 t/a 2、废气 1、有组织排放废气 （1）铝材和铜管切割粉尘 此工序在车间一，利用数控等离子切割机对铝材和铜管进行切割，产生少量切割粉尘，本项目铝材和铜管加工量21200t/a，粉尘产生量以金属加工量的5‰考虑，则产生粉尘10.6t/a。其中90%的大颗粒粉尘沉降在切割机附近，约10%的小颗粒粉尘滞留在空气中。车间内的数控等离子切割机自带捕集、除尘系统，设备可灵活移动进行除尘，捕集效率95%。除尘系统风量3000m3/h，除尘效率98%，治理后有组织粉尘排放量为0.02 t/a。通过15 m的1#排气筒排放。 （2）钢材切割粉尘 此工序在车间一，钢材切割过程产生少量切割粉尘，粉尘产生量以金属加工量的5‰考虑，其中90%的大颗粒粉尘沉降在切割机附近，约10%的小颗粒粉尘滞留在空气中。本项目钢加工量240t/a，则产生粉尘0.12t/a。车间内的数控等离子切割机自带捕集、除尘系统，设备可灵活移动进行除尘，捕集效率95%。除尘系统风量4000m3/h，除尘效率98%以上，治理后有组织粉尘排放量为0.00006 t/a。通过15 m的2#排气筒排放。 表5-2 有组织废气产生及排放情况 车间 污染源位置 污染物 名称 污染物产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 污染物产生量t/a 污染物排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 污染物排放量t/a 削减量t/a 排气筒高度m 车间一 1#排气筒 铝材和铜管切割粉尘 — 2.6 10.6 1.67 0.005 0.02 10.58 15 2#排气筒 打磨修整粉尘 — 0.03 0.12 0.004 0.00001 0.00006 0.12 15 2、无组织废气 （1）焊接废气 此工序在车间一，金属部件装焊过程会产生焊接烟尘。焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的。两器工作需要焊接的主要为铝材和铜管，采用氩弧焊焊接方式，焊材年耗量为5t/a，根据《焊接车间环境污染及控制技术》、《焊接工作的劳动保护》的排放系数，取产尘系数为5g/kg；钣金工作需焊接的主要为钢材，采用电弧焊焊接方式，钣金车间焊材年耗量为5t/a，取产尘系数为8g/kg，则两器和钣金两个工序年产尘量分别为0.025t/a和0.04t/a。 项目采用固定工位焊接及移动焊接接合方式。 固定焊接工作量约在40%。固定焊接在焊接工件上部装有伞形集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后由布袋除尘器除尘后直接在车间内无组织排放，收集率可达90%，布袋除尘器净化率99%。焊接烟尘的最终排放量分别为0.00009t/a和0.00014t/a，以无组织形式通过强制通风排放。 流动焊接工作量占60%，配有移动式焊接烟尘净化机组，对焊接烟尘进行处理。焊接烟尘的捕集率约70%，移动式焊接烟尘净化机净化率99%。考虑集气罩未捕集的烟尘，则两器工作和钣金工作流动焊接烟尘的最终排放量分别为0.0001t/a和0.00017t/a，以无组织形式通过强制通风排放。 无组织排放合计分别为0.0002t/a和0.0003t/a，面源高度为8m，通过自然通风和机械排风（厂房墙壁安装轴流风机）相结合的方式加强车间通风，确保焊接烟尘及时排出。 （2）切割无组织废气 切割产生粉尘中有5%未捕集，通过车间通风排放，无组织排放量约计0.05t/a。 表5-3 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 车间一 焊接废气 0.0005 9487.2 12m 切割废气 0.05 3、噪声 建设项目主要高噪声设备见表5-4。 表5-4 建设项目噪声设备一览表 设备名称 声级值 dB（A） 台数 距厂界最近距离（m） 数控转塔车床 80 2 W，6 数控折弯机 85 2 W，6 摇臂钻床 80 1 W，6 万能升降铣床 75 1 W，6 平面磨床 85 1 W，6 点焊机 75 3 S，23 线切割机 80 1 S，23 数控剪板机 80 1 S，23 电动葫芦 85 1 S，23 冷媒灌注机 80 1 S，23 抽真空机 85 2 S，23 泄漏测试仪 75 1 W，21 测试室 75 1 W，21 电气设备 80 1 W，21 玻璃刚冷却塔 80 3 W，21 声学振动测试仪 85 1 W，21 4、固废 本项目产生的固废主要有钢材边角料、废焊条、布袋除尘器收集粉尘、废切削液、生活垃圾和污水处理站污泥。具体固体废物产生及排放情况见表5-5。 表5-5 固废产生及排放情况表 名 称 危废编号 产生量（t/a） 主要成分 去向 废切削液 HW09 6.5 矿物质油 委托有资质单位处置 含油污泥 HW08 5.5 - 金属加工边角料 85 46 钢材、铜管、铝材等 外卖至物资回收公司 布袋除尘器收集粉尘 85 1.01 铁锈 生活垃圾 99 25 - 环卫清运 合计 84.01

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 有组织 | 1#排气筒 （车间） | 铝材和铜管切割粉尘 | -，10.6t/a | 1.67mg/ m3，0.02t/a |
|  |  | 2#排气筒 （车间） | 打磨修整粉尘 | -，0.12t/a | 0.004mg/ m3，0.00006t/a |
|  | 无组织 | 车间 | 焊接废气 | -，0.0005t/a | -，0.0005t/a |
|  |  |  | 切割废气 | -，0.05t/a | -，0.05t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1100t/a | COD | 350 mg/L，0.3854t/a | 200 mg/L,0.22 t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.33t/a | 150 mg/L,0.17 t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.033 t/a | 20 mg/L,0.02 t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.004t/a | 2 mg/L,0.002 t/a |
|  | 地面冲洗水 1680t/a | SS | 200mg/L，0.336t/a | 150 mg/L,0.252 t/a |
|  |  | 石油类 | 30 mg/L，0.05 t/a | 3 mg/L,0.005 t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.5t/a | 200 mg/L,0.336 t/a |
|  | 清洗废水 3680t/a | SS | 400mg/L，1.5t/a | 150mg/L,0.5t/a |
|  |  | 石油类 | 200mg/L，0.7t/a | 3 mg/L,0.01t/a |
|  |  | COD | 600mg/L，2.2t/a | 200 mg/L,0.7 t/a |
|  | 机加工废水 1616 t/a | SS | 300mg/L，0.5t/a | 150mg/L,0.24/a |
|  |  | 石油类 | 250mg/L，0.4t/a | 3 mg/L,0.005t/a |
|  |  | COD | 600mg/L，0.97t/a | 200 mg/L,0.32t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 25 | 环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 废切削液 | 6.5 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 含油污泥 | 5.5 |  |
|  |  | 金属加工边角料 | 46 | 外卖至物资回收公司 |
|  |  | 布袋除尘收集粉尘 | 1.01 |  |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来源于车床、台钻、砂轮机等，设备单台噪声值可以达到75~90分贝左右。噪声经过距离衰减、减振、墙壁隔声等隔声降噪措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 25m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的:“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 根据工程分析，废气排放情况见下表所示。 表7-3 本项目有组织废气外排情况一览 排放源 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 1#排气筒 铝材和铜管切割粉尘 1.67 0.02 2#排气筒 打磨修整粉尘 0.004 0.00006 由上表可知，铝材和铜管切割粉尘和打磨修整粉尘由15m排气筒排放，排放浓度达标。 （2）无组织废气 本项目产生的无组织废气主要来自两器车间、钣金车间的切割和焊接过程。建设项目无组织废气产生情况见表7-4。 表7-4 本项目无组织排放源情况一览 污染源名称 类型 面积 (m2) 高 (m) 距厂界最近距离(m) 污染物名称 排放速率 (kg/h) 车间一 面源 9487.2 12 6 焊接粉尘 0.0001 切割粉尘 0.012 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，本项目卫生防护距离见表7-6。 表7-6 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染物名称 卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 车间一 粉尘 0.679 50 因此，根据项目的无组织排放量，由公式计算确定本项目无组织排放需设置卫生防护距离为：以车间一的边界设置50m卫生防护距离。该范围内目前无住宅、学校等敏感保护目标，今后也不得新建敏感保护目标。 2、水环境影响分析 本项目清洗废水产生量约6976t/a，生活污水产生量约1100t/a。 本项目厂区拟新建一座日处理能力50m3/d的污水处理站。根据对本项目的水质分析，同时类比已建的同类型企业的同类型废水的处理工艺，本项目拟生化处理工艺对生产废水进行处理，其工艺流程图详见图7.1。 图7.1 建设项目污水处理站工艺流程图 本项目投产后废水产生量为8076t/a。废水预处理后达到阜宁污水处理厂接管标准。阜宁县污水处理厂位于阜宁县北部，近期规模为2万t/d，远期规模为4万t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县污水处理厂。阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。目前，阜宁县污水处理厂二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。综上所述，建设项目接管可行。 3、固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废弃物主要为边角料、废焊条、布袋除尘器收集粉尘、废切削液、生活垃圾和污水处理站污泥等。 废切削液、含油污泥等危险废物送交有资质单位处理处置，其它固废综合利用或由供应商回收，生活垃圾环卫清运。 综上所述，建设项目产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源为：剪板机、冲床和切割机等，噪声值约为75~90分贝。 （1）声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达35dB（A）以上，本次评价选择较为敏感的东厂界。 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-7。 表7-7 工程噪声对厂界周围环境的影响 单位：dB(A) 关心点 昼间 夜间 防治措施 厂界噪声贡献值昼 厂界噪声贡献值夜 厂界东 42.5 42.5 减振、墙壁隔声等隔声降噪措施 厂界南 43 43 厂界西 42.7 42.7 厂界北 42.6 42.6 标准值 65 55 由上表可知，项目实施后，四周厂界昼间和夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值要求，对区域声环境影响较小。 5、建设项目污染物汇总 建设项目污染物排放量汇总见表7-8。 表7-8 建设项目污染物排放量汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放去向 大 气 污 染 物 有组织 1#排气筒 烟尘 21.77 0.325 16.97 0.276 大气环境 SO2 9.111 0.136 7.14 0.116 NOX 227.24 3.392 177.34 2.883 2#排气筒 落砂处理粉尘 2000 12 0.127 0.054 无组织 车间 熔铝烟尘 — 0.049 — 0.049 甲醛 — 0.15 — 0.15 水 污 染 物 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 1100 COD 350 0.385 200 0.22 生产废水经沉淀池、隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，后排入污水管网。 SS 300 0.33 150 0.17 NH3-N 30 0.033 20 0.02 TP 4 0.004 2 0.002 地面冲洗水 1680 SS 200 0.336 150 0.252 石油类 30 0.05 3 0.005 COD 300 0.5 200 0.336 清洗废水 3680 SS 400 1.5 150 0.5 石油类 200 0.7 3 0.01 COD 600 2.2 200 0.7 机加工废水 1616 SS 300 0.5 150 0.24 石油类 250 0.4 3 0.005 COD 600 0.97 200 0.32 固 体 废 物 种类 产生量 (t/a) 处理处置量 (t/a) 综合利用量 (t/a) 外排量 (t/a) 备注 废切削液 6.5 6.5 0 0 委托有资质单位处置 含油污泥 5.5 5.5 0 0 金属加工边角料 46 46 0 0 外卖至物资回收公司 布袋除尘器收集粉尘 1.01 1.01 0 0 生活垃圾 25 25 0 0 环卫清运

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 1#排气筒 | 铝材和铜管切割粉尘 | 有组织废气设置布袋除尘器或集气罩，由15米高排气筒排放；无组织废气排放时，企业车间配置排风扇 进行强制通风，车间换气次数不少于6次/h，以保证车间内的空气流通，降低废气浓度； | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 | 打磨修整粉尘 |  |  |
|  | 无组织废气 | 1#厂房 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 生活废水经沉淀池、隔油池处理后与生产废水一同进入化粪池处理，后排入污水管网。 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 生产废水 | SS |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 100%有效处置 |
|  | 生产过程 | 废切削液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 含油污泥 |  |  |
|  |  | 金属加工边角料 | 外卖至物资回收公司 |  |
|  |  | 布袋除尘收集粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来源于车床、台钻、砂轮机等，设备单台噪声值可以达到75~90分贝左右。噪声经过距离衰减、减振、墙壁隔声等隔声降噪措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 盐城星地节能科技有限公司拟选址盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号，新建机加工项目。该项目占地面积23924.5m2，总投资8000万元。建成后具有年产800台套地源热泵空调系统项目的能力。 2、产业政策 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3） 本项目2016年3月1日已取得阜宁县发展和改革委员会备案通知（阜发改审[2016]123号）。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与用地规划相容性 本项目在阜宁经济开发区，所用土地均为工业用地，符合阜宁县城乡总体规划要求，与当地总体规划和环境规划等相关规划要求相符。本建设项目产生的固废均可得到有效处置；生活生产废水经隔油池、化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入污水管网，最终送至阜宁污水处理厂污水管网统一处理达标后排放。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废水 本项目生产废水和生活污水经预处理后排入市政管网，最终接入阜宁污水处理厂集中处理后达标排放。 （2）废气 本项目废气主要为粉尘，经收集治理后通过15m的排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关标准 （2）固废 本工程产生的固体废弃物主要为边角料、布袋除尘器收集粉尘、废切削液、生活垃圾和污水处理站污泥等。边角料等收集后外售；废切削液委托有危废处理资质单位处置。固废经妥善处置后，对周围环境影响较小。 （3）噪声 厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达到标准，对周围声环境影响较小。 4、总量控制分析 本项目大气污染物主要为粉尘，年排放量0.02t/a，总量向阜宁环境保护局申请。建设项目污水排放量为8076t/a，向环境中排放COD、SS、NH3-N、TP和石油类的总量分别为1.57t/a、1.16t/a、0.02t/a、0.002t/a、0.02t/a。生活生产废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管排入阜宁污水处理厂统一处理。总量在污水处理厂总量内平衡。固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 固体废物应按种类进行分类收集，以便相应单位及时清运。 3. 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 营业执照 附件二 企业备案通知书 附件三 现场检查记录 附件四 环境质量现状数据引用说明 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目厂区平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产800台套地源热泵空调系统项目 | 建设地点 | 江苏省盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产800台套地源热泵空调系统 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | [C3464]制冷、空调设备制造 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 8000万元 | 环保投资 | 70万元 | 所占比例（%） | 0.875 |
|  | 立项部门 | — | 批准文号 | — | 立项时间 | — |
|  | 报告表审批部门 | — | 批准文号 | — | 批准时间 | — |
| 建设单位 | 单位名称 | 盐城星地节能科技有限公司 | 联系电话 | — | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 江苏省盐城市阜宁县吴滩街道办阜射路88号 | 邮政编码 | 224400 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | — | 联系人 | — |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 10.72 | 10.7 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | +0.02 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 8076 | 0 | 8076 | 8076 |  | 8076 | 8076 | +8076 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 2.48 | 1.57 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 | +1.57 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 2.67 | 1.51 | 1.16 | 1.16 |  | 1.16 | 1.16 | +1.16 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 0.013 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | +0.02 |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | +0.002 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | +0.02 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 84.01 | 84.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废切削液 |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 45.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 含油污泥 |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 收集粉尘 |  |  |  |  |  |  | 1.01 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 25 | 0.2 | 0. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升，大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

# Text boxes

损耗420

1616

2020

机加工用水

3680

4080

清洗用水

1680

地面冲洗水

2100

572

化粪池

640

损耗640

绿化用水

208000

损耗3328

3900

循环冷却系统

损耗1500

损耗360

1460

自来水

15128

928

8076

厂区污水处理站

1100

生活用水

地面抑尘

损耗400

阜宁污水处理厂

损耗404

8076