建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:   4万条工业除尘滤袋项目

建设单位(盖章): 阜宁县板湖军明环保有限公司

编制日期: 二○一六年十一月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 4万条工业除尘滤袋 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 阜宁县板湖军明环保有限公司 |
| 法人代表 | 季洪建 | 联系人 | 孙亮生 |
| 通讯地址 | 阜宁县板湖镇滤料产业园122号 |
| 联系电话 | 13179355878 | 传真 | / | 邮政编码 | 224412 |
| 建设地点 | 阜宁县板湖镇滤料产业园122号 |
| 立项审批部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 批准文号 | 阜发改审[2016]228号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1789其他非家用纺织制成品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 5140 | 绿化面积(平方米) | 200 |
| 总投资 (万元) | 1586 | 其中:环保投资(万元) | 25 | 环保投资占 总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2016年12 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页”原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 780 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 500000 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 根据本项目的建设内容，本项目生产过程中无工艺废水产生。项目废水主要为职工生活污水，生活废水年排放量为480m3/a，项目产生污水经化粪池处理后用作农田灌溉。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 原辅材料 原辅材料及能源消耗情况见下表。 表1-1 项目原辅材料和能源消耗情况 序号 名称 单位 年用量 1 涤纶纤维 吨 400 2 玻纤纱 吨 100 3 基布 万米 100 4 防水剂 吨 1 5 丙烯酸树脂 吨 2.3 6 硅油 吨 0.7 7 PTFE乳液 吨 2.6 2、主要设备 建设项目设备及设施见下表。 表1-2 项目主要设备 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 开松机 WF922A-140 台 4 2 烧毛轧光一体机 MZ60-250 台 2 3 铺网机 YBG102（2000*2600） 台 5 4 预刺机 HBG201SMB35-260 台 5 5 主刺机 HBG346030-260 台 5 6 烘箱 Z928-260 台 10 7 浸渍设备 QY-JYM-0140508 台 10 8 其它设备 台 11 工程内容及规模： 1、项目概况 项目名称：4万条工业除尘滤袋 项目简介：阜宁县板湖军民环保有限公司拟投资1586万元，在阜宁县板湖镇滤料产业园122号内新建本项目。总建筑面积3600平方米，购置开包机、铺网机、高温针机线等设备52台（套），主要建设一条年生产4万条工业除尘滤袋生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，阜宁县板湖军民环保有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“4万条工业除尘滤袋”环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、产业政策及规划符合性分析 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划相容性分析 本项目拟建在江苏省阜宁县板湖镇滤料产业园内，项目周边均为工厂。地理条件优越。周边与居民居住地、学校、码头、机场、铁路以及商业中心较远无风景名胜区和自然保护区。项目所在区域内没有需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源。建设项目周边无敏感点，选址合理。 4、工程内容 阜宁县板湖军民环保有限公司拟投资1586万元，在阜宁县板湖镇滤料产业园122号内新建本项目。总建筑面积3600平方米，购置开包机、铺网机、高温针机线等设备52台（套），主要建设一条年生产4万条工业除尘滤袋生产线。 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目用水780t/a，城市自来水管网，主要用作绿化用水及人员日常用水。 （2）排水 建设项目排水体制采用雨污分流，排水量480t/a，经化粪池处理后用作农田灌溉。 （3）供电 本项目生产用电50万kwh/a，由阜宁县供电公司提供。 （4）生产固废和生活垃圾收集 本项目生产过程中共产生固废7.38t/a。其中生活垃圾3t/a，交由园区收集处理，收集粉尘0.38t/a，包装物1.5t/a，外售处理。边角料2.5t/a，收集销售。 项目贮运、公用及环保等辅助工程建设情况见表1-3。 表1-3 公用及辅助工程 建设名称 设计能力 备 注 贮运工程 原料仓库 600平方米 位于厂房内 产品仓库 650平方米 位于厂房内 公用工程 给水 780m3/a 区域自来水供给 排水 480m3/a 项目职工产生的生活污水经预处理后纳入污水管网 绿化 200平方米 / 供电 50万度 区域变电所提供 辅助工程 办公楼 605平方米 办公 环保工程 废气处理 布袋除尘器+15m高排气筒 对无组织排放部分加强车间通风，设置50米卫生防护距离 废水处理 1.28m3/d 化粪池 噪声处理 / 合理布局并安装隔音门窗、隔声垫等噪声防治设施 危险废物暂存处 / 10平方米 一般废物暂存处 / 10平方米 6、职工人数及工作制度 本项目需员工20名，实行白天单班8小时工作制，年生产300天。不提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 无 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′-119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地“的美称。 2、地形、地貌 阜宁县为苏北平原的一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌总体上西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形式，项目所在地位于射阳河以北，属黄淮平原。黄淮平原为黄河夺淮后由大量泥沙覆盖而形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8～12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲积坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲积坡地，一般地面高程在2.5～5.3米，土质为粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲积层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0～3.5米。 3、气象特征 阜宁县位于江淮平原，南部属里下河地区最北部，而北部为黄海冲积平原最南端，东部与沿海平原为邻，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著，四季分明，气候温和，冬夏季长，春秋季短，雨热同季，光照充足，雨量充沛。其主要气象特征见下表2-1。 表2-1 本地气象特征表 序号 项 目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/s 最大风速 27.5 m/s 2 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃（1958.8.21） 极端最低温度 -15.9℃（1969.2.6） 4 空气湿度 年平均相对湿度 77% 5 降水 年平均降水量 981.7 mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降水量 537.6 mm 月最大降水量 610.2mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 2257.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极端最高气压 1045.7 hPa 极端最低气压 987.9 hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d 9 冰冻 历年最大冻土深度 23cm 4、水文特征 阜宁县属淮河下游区，属于里下河下游水网地区，区内河道纵横、河网交错、圩垸成群、水 流贯通，无封闭的集水周界，是典型的平原水网区，自古以来是淮河行洪走廊，故区域河道大多为东西走向。流域性河道主要有：废黄河、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、通榆河、射阳河等。东西向的主要河流有：废黄河、入海水道、苏北灌溉总渠、射阳河等；南北向的河流主要为串场河、通榆河等。其中，废黄河、苏北灌溉总渠、通榆河、射阳河为主要的外来引水河道。射阳河南及南端马荡一带为低洼易涝圩区。中部有三条平缓古海岸沙堤， 著名的范公堤依势修建。 项目附近主要河流为大沙河。 5、植被、生态 阜宁县境内植被为常绿阔叶与落叶阔叶混交林带。人工植被主要有农田作物、经济林、防护林等；次生植被常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西伯利亚蓼等为主，其次是画眉草、狗尾草、苜蓿、蒲公英等。以外还有分布在水域环境中的水生植被，包括芦苇、菖蒲等挺水植物，黑藻、狐尾藻等沉水水生植被和凤尾莲、浮萍等漂浮植物。 农田生态系统：阜宁地处北亚热带季风气候区，周边土地肥沃，耕地多为沉积湖相、湖沼相粘土和亚粘土，具有层次分明，有机质含量高、团结结构好、表上层深厚、保水透气、排灌条件良好等特点，十分适宜农作物生长。土地利用方式基本为成片机耕条田，现状植被主要为农业栽培植物，农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种。本地区天然植被已大部分转化为人工植被，林木资源主要是人工的农田林网，主要有杨树、槐树、柳树、榆树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树。 陆生动植物种类：野生动物中哺乳类主要有野兔、家鼠、田鼠、黄鼠狼、狗獾、刺猬、蝙蝠等，鸟类有麻雀、家燕、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰、杜鹃等。 项目周边范围自然植被基本消失，次生植物以高度次生的野生灌草丛植物为主，分布在暂未开发的荒地和田埂。常见种类有紫花地丁、菟丝子、马鞭草、夏枯草、蔓陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。该地区无珍稀濒危物种。 水生动植物种类：项目周边河流中鱼类及其它动植物种类较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼、鲑鱼、泥鳅、黄鳝等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 水生植物主要有湿地沼泽植物和沉水植物构成，水生管束植物主要有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红，淀粉类植物有茨实、菱角等，沼泽植物主要有芦苇、菖蒲、黑三菱等。 项目所在地有少量鼠类、蛙类等小型动物，无珍稀濒危野生动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、人口、面积 阜宁县域面积1439平方公里，人口110.9万，辖4个街道，13个镇，“两区两园一湖”。耕地面积为 89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积 18030.4 公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地591.75公顷。 2、经济概况 阜宁县2015年实现地区生产总值（GDP）302.17亿元，可比增长12%。其中：第一产业增加值49.56亿元，增长3.3％；第二产业增加值140.76亿元，增长13.9％；第三产业增加值111.85亿元，增长13％。三次产业的构成比例已由上年的16.9:47.8:35.3调整为16.4:46.6:37。2013年，全县实现农林牧渔业总产值98.65亿元，比上年增长7.9％。全年粮食总产93.02万吨，比上年增长0.8%，棉花总产108吨，油料总产1.8万吨，水果产量3.49万吨；全年造林面积1.27万亩，育苗面积1404亩；全年肉类总产量20.99万吨，比上年增长0.5%；生猪出栏量174.98万头，比上年增长5.3%；全年水产品总产量7.32万吨。 2015年，全县规模工业完成总产值506.56亿元，比上年增长16％；其中：轻工业总产值182.81亿元，增长10.9%；大中型企业实现工业总产值114.71亿元，增长13.5%；股份制企业实现工业总产值433.77亿元，增长15.9%；私营企业423.56亿元，增长13.3%。完成工业增加值122.28亿元，增长13.2％。全年工业用电量23.28亿千瓦时，增长13.7％。 3、主要交通状况 公路：沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕周边，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中，将大大缩短阜宁到南京、苏南地区的时空距离。累计建设一级公路176.5公里，竣工通车150公里。沿海高速阜宁连接线、329省道横贯东西，融入沿海开发，直接淮安苏北机场；231省道阜宁段、204国道阜宁段改扩建工程南连北接，缩短了阜宁与发达时空的距离；234省道阜宁段、阜宁至盐徐高速连接线为我县东益经济区和西南各镇经济社会事业发展打开了快速通道。全县县乡公路和邻县出口均为二级柏油路。 铁路：新长铁路已投入运营，阜宁站为客货二级站点。正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站。 航空：距南京禄口国际机场300公里，上海虹桥、浦东国际机场350公里。南行60公里到盐城机场，北走130公里达连云港机场。西距淮安涟水飞机场约58.2公里。 航运：国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。 4、文化、卫生和体育 阜宁县是全国有名的散文之乡、淮剧之乡、杂技之乡。全县现有从事文化产 业经营单位790家，从业人员21500余人，年实现销售30.7亿元、利税5.1亿元， 年出口值超过3亿元。 2015年末阜宁县拥有普通中学33所，在校生3.38万人；职业中学2所，在校生0.5万人；小学84所，在校生6.27万人；特殊学校1所，在校生120人；幼儿园80所，在园幼儿数3.23万人。现有专职教师7214人。小学适龄儿童入学率、升学率均为100％；初中生升学率99.1％。全县高校招生录取人数为3907人，其中本二以上1697人。 2015年末阜宁县共有镇以上医疗卫生机构33个，实有床位4103张，卫生技术人员2774人，其中执业医师和执业助理医师1206人，注册护师（士）1168人。2015年末阜宁县有个体诊所22个，人员46人，村卫生室319个，人员1329人。实行药品零差率销售，平均每诊人次费用下降3.1%，住院人均费用较上一年同期下降8.9%。建立81.5万份居民电子健康档案，完成136个村卫生室标准化建设任务，全县基本实现省标准化村卫生室全覆盖。全县每千人口床位数4.89张、每千人口执业医师数2.22人、每千人口护士数1.41人。 5、城市建设和生态建设 城市建设加快推进。组织修编新一轮县城总体规划，编制完成县新型城镇化与城乡发展一体化规划和阜宁外滩风光带改造规划。以创建省级卫生县城和文明城市为契机，改造提升老城区，完成东风路、大关北路、射河北路、通榆北路改造和东风路、城西路北延建设工程，新建污水管网16公里。完善配套城南新区，实验初中东校区一期工程竣工交付，盐城路、广州路、长春路东延、太原路东延竣工通车。组织县城第十一次绿化会战，新增绿地面积179万平方米，县城绿化覆盖率达42.2%。成功创建省级园林城市、省级卫生县城，再次荣获省级文明城市称号，阜城获评全国文明镇。我县是全省唯一一家当年申报、当年验收、当年获得“江苏省园林城市”的县。 生态建设全面推进。开展环保执法“零点行动”11次，停产整顿违法排污企业36家、关闭4家。工业废水排放总量1162吨、工业二氧化硫排放量5210吨、工业烟尘排放总量1737吨，县城空气质量优良以上天数比例72.1％，地表水好于Ⅲ类水质的比例80％，城镇污水达标处理率84.1％。聚焦打赢绿化硬仗，营造成片林1.64万亩，栽植乔木248万株，建成公路绿化提升工程110公里，林木覆盖率达25.2%。 6、项目所在区域生态敏感性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号，阜宁县的生态红线区域如下： 表2-2 阜宁县生态红线区域 红线区域 名称 主导 生态功能 红线区域范围 一级管控区 二级管控区 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算） 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域 马河洞饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（E119°35′6，N33°46′12）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000 ，下延500米的水域和两岸纵 各2000米的陆域范围 潮河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于（E119°40′23″，N33°33′58″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村E（119°56′31″，N 33°38′42″）。一级管控区为一 保护区，范围为：取水口上游至 建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围 淮河入海水 （阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区 距离本项目最近的红线区域为马河洞饮用水水源保护区，在项目西侧4公里，因此项目不在生态红线区域范围内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境)： 根据阜宁县《2015 年环境质量公报》中内容： 2015年阜宁县环境质量总体保持稳定，县城环境空气质量稳定趋好，声环境 质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水水质状况有所改善，但部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2015年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4个百分点。其中空气质量达优30天，良好216天，轻度污染86天，占23.6%，中度污染19天，占5.2%，重度污染14天，占3.8%。全年119 天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79天，首要污染物是臭氧的有36天，首要污染物是PM10的有4天。 （2）主要污染指标 2015年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22μg/m3、12μg/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90μg/m3，超出国标标准0.29倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57μg/m3，超出标准0.63倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均浓度超标率12.0%。 与上年相比，SO2、NO2和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10年均浓度与上年持平。 2、水环境质量 （1）总体状况 根据县境内5条河流9个监测断面统计和评价，2015年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1个、3个和5个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6个。境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机物和氨氮污染。 与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2个，增加22.2个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 （2）主要河流 苏北灌溉总渠：苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130mg/L下降为0.086mg/L，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3mg/L上升为3.8mg/L，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185mg/L 上升为0.310mg/L，上升67.6%。 射阳河：射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1mg/L下降为3.7mg/L，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768mg/L上升为0.846mg/L，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147mg/L上升为0.171mg/L，上升幅度16.3%。 通榆河：通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8mg/L 上升为6.2mg/L，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227mg/L 下降为0.205mg/L，降幅9.7个百分点。 串场河：串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5mg/L上升为7.1mg/L，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235mg/L 上升为0.257mg/L，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河：海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520mg/L上升为0.618mg/L，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132mg/L上升为0.159mg/L，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 （3）饮用水源 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2015年城区水源地取水总量2904万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144 万吨。 河城东水厂水源地取水量1760万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2015年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7个百分点。 3、声环境 （1）总体状况 2015年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 2015年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在43.4～76.0dB（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6dB（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5dB（A）。 从2015年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7个百分点。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9dB（A）之间，总体保持稳定。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2015年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7dB（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2dB（A）。各路段噪声平均等效声级范围为56.2～75.3dB（A），4个点出现超过70dB（A）的路段。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5dB（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内地表水环境功能为Ⅲ类水体。声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目环境保护目标情况 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 保护级别 大气 环境 附近村庄 N 225 20户/80人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 声环境 附近村庄 N 225 20户/80人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 水环境 潮沟河 N 200 小 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 注：项目声环境影响评价范围为200m，大气环境评价范围为300m。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《盐城市市环境空气质量功能区划》，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求，特殊污染物非甲烷总烃参照国家环保部（原国家环境保护总局）科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的相关说明，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 污染物指标 浓度限值mg/m3 小时平均 日均 年均 阜宁滤料产业园 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） SO2 0.5 0.15 0.06 PM10 / 0.15 0.07 NO2 0.2 0.08 0.04 TSP / 0.3 0.2 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 2.0 / / 2、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，项目附近水域为潮沟河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，有关污染物及其浓度限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值 单位：mg/L 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 潮沟河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 3、声环境质量标准 项目项目位于板湖滤料产业园，属于工业区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，环境敏感点执行2类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 标准值[dB(A)] 依据 昼间 夜间 2类 ≤55 ≤45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 ≤65 ≤55 1、大气污染物排放标准 项目废气中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求，详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号 项目 排放浓度（mg/m3） 15米高排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 1 非甲烷总烃 120 10 4.0 2 颗粒物 120 3.5 1.0 2、噪声排放标准 建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 噪声限值 昼间 夜间 70 55 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、水污染物 项目污水经化粪池处理后用作农田灌溉，执行农田灌溉水质标准（GB5084-2005）。具体排放标准见表4-7。 表4-7 农田灌溉水质标准 单位：mg/L 序号 项目 灌溉标准 1 pH，无量纲 5.5~8.5 2 COD ≤150 3 SS ≤80 4、固体废弃物排放标准 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB16889-2008)及其修改单中相应标准；危险废弃物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应标准。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 废气申请总量为：粉尘0.02t/a 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：SS、TP。 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量指标见表4-8。 表4-8 建设项目污染排放总量表 （单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 总量控制 废水 废水量（m3/a） 480 0 480 480 COD 0.13 0.063 0.067 0.067 NH3-N 0.017 | 0.002 0.015 0.015 SS 0.067 0.033 0.034 0.034 TP 0.0014 0.0005 0.0009 0.0009 废气 粉尘 0.4 0.38 0.02 0.02 固废 边角余料 2.5 2.5 0 0 粉尘 0.38 0.38 0 0 废包装品 1.5 1.5 0 0 生活垃圾 3 3 0 0 3、总量平衡方案 根据工程分析，本项目运营过程产生非甲烷总烃，为无组织排放，不申请总量控制。 根据本项目的建设内容，本项目生产过程中无工艺废水产生。生产过程中使用的冷却水循环使用，定期补充，不外排；项目废水主要为职工生活污水，项目产生的生活污水经化粪池处理后用作农田灌溉，不申请总量。 废气申请总量为：粉尘0.02t/a。 本项目产生固废得到妥善处置，不排放，不申请总量控制。 |

# 五、建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期： （1）工艺流程图 （2）工艺流程介绍及产污环节 1.基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工时，由打桩机、挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声，同时产生扬尘、弃土。 2.主体工程及附属工程施工 将由混凝土输送泵、卷扬机运行产生噪声，原材料废弃物以及施工扬尘和施工废水。 3.装饰工程 在对构筑物的进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑废弃物、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期噪声、施工弃土、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2、运营期： （1）工艺流程图 图5-2 营运期生产工艺流程图及产污环节 （1）开松、梳理 根据客户订单需求，将原材料送入开松机内，接通电源开动机器，将涤纶短纤维打开，使其散开，之后进入梳理机梳理均匀。 （2）铺网 将梳好的涤纶短纤维转移到铺网机上，进行铺网；分层次铺设在预先放好的基布上，准备进入下道工序。 （3）预刺、主刺 上道工序出来的半产品进入预刺和主刺工序，先是在预刺机和主刺机上分别安装上千根针，这些针将刺入基布的基体中，经过反复针刺后，使之形成抱合，压实成为一体。 （4）修面 通过修面机的剪刀装置将布的两个毛边进行剪裁、修理后，入库。 （5）烧毛：一种用于除去由于未缠绕纤维和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛的处理方法。是一种用火焰或灼热的金属板来迅速除去纱线或织物表面纤维茸毛的工艺。 （6）轧光：利用纤维在混热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的整理过程。针剌过滤无纺布通过轧光整理，可以明显改善无纺布的过滤性能。 （7）浸渍：浸渍滤袋是将成网后的棉网通过浸渍槽后，再烘干成布，最后卷切。 二、主要污染工序： 1、建设期： 废水： 本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员的生活污水。 施工废水：预计施工废水产生量约为10m3/d。施工废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性。污染物以SS为主，污染物产生浓度为200mg/L，产生量为2kg/d。 处理措施：对于施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后回用，不外排，对周围环境影响较小。 （2）施工人员生活污水：本项目施工30人，根据实际情况，生活用水量按50L/d·人计，废水产生系数按0.8来计，则生活用水量为1.5m3/d，生活污水排放量为1.2m3/d。 处理措施：生活污水经化粪池处理后由当地农民运走用于农田沤肥。 因此，经过以上处理措施后，施工期废水对环境的影响能得到有效控制，不会对周围环境造成较大影响。 废气： 施工阶段，频繁使用机动车辆运输原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机械废气主要污染物是CH、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时产生施工扬尘。 根据经验计算公式： Q=M×K 式中： Q——起尘量，kg/h M——抓运土石方量，kg/h K——起尘经验系数（不考虑防护措施时），0.1—1.0% 施工扬尘排放： 设定挖土机在5分钟内装完一辆5吨运输车，一次抓土量1.5吨，起尘率0.2%，则每装载一辆运输车辆的产尘速率约2kg/min、即33333mg/s。 施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工期大气环境污染主要为：施工扬尘、施工车辆机械废气。场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关；场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。 处置措施： （1）场内扬尘污染防治措施 ①施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取覆盖、洒水措施。 ②大风天气禁止进行挖掘土方作业；尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ③ 对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时洒水清扫，尽量减少扬尘对周围环境的影响。 （2）场外材料运输扬尘污染防治措施 ① 运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ② 车辆选择：应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。 ③ 车辆限速：建议行驶车速不大于30km/hr，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（90km/hr计）情况下的1/3。 ④ 运输时间: 选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午：9: 00～11: 00，下午：3: 00～5: 00。 ⑤ 运输路线：远离学校和居民集中居住区，选择路况较好的路段。 综上所述，本评价认为上述大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期扬尘的污染影响。 噪声： 施工期噪声主要来源于拆除原有工程储粮仓倒塌和建筑废弃物碰撞噪声以及施工机械设备噪声。 施工中使用的各种施工机械设备都是噪声的产生源。根据有关资料可知，主要施工机械设备的噪声状况列于表5-1。 表5-1 施工机械设备噪声 序号 声源 声源强度 [dB(A)] 1 挖土机 78-90 2 推土机 75-85 3 混凝土输送泵 80-90 4 电锯 80-90 5 电焊机 80-85 6 空压机 75-8 7 电 钻 75-90 8 载重汽车 65-75 施工期噪声防治措施： （1）设备噪声污染防治措施 尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态。挖掘机、装卸车辆等进出场地应限速、禁鸣。 （2）合理安排施工时间 合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后）禁止进行高噪设备施工作业，昼间使用高噪声设备时应避开中午休息时间。把对周围居民的影响降到最低。 （3）合理布局施工场地 将高噪设备尽量布置在远离敏感区的位置上。由于本项目北面、西面都有居民居住，且北面与居民距离库区较近，所以噪声较大的设备都尽量布置在南面和东面。 （4）降低人为噪声 机械设备、模板、支架等在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生；尽量少用哨子指挥作业。 （5）建立临时声障 对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障；施工场地四周建2.5m高的围墙。 （6）减少交通噪声 进出车辆和经过敏感点的车辆应限速、禁鸣。 因此，本评价认为上述措施能有效的减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受的水平。 固废： 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。生活垃圾按0.25kg/人·天计，则产生量为7.5kg/d；生活垃圾由环卫部门定期清运。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生建筑垃圾11.34t。其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、屋顶绿地用土等，不会对环境造成任何影响。 2、营运期 废水： 项目无生产废水排放，产生的废水污染物仅为员工生活废水。该项目建成后，劳动定员20人。项目生活用水按每人每天100L计，全年生活用水600t/a，生活污水按80%计，生活污水产生量和排放量为480t/a。项目废水经组合化粪池处理后用作农田灌溉。项目生活污水污染物产生及排放情况见表5-2。项目水平衡图见5-3。 表5-2 本项目水污染物产生及排放情况表 废水名称 及编号 废水量(t/a) 污染物 名称 产生情况 治理 措施 排放情况 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 480 COD 280 0.13 化粪池 COD 140 0.067 SS 140 0.067 SS 70 0.034 氨氮 35 0.017 氨氮 30 0.015 | 总磷 3 0.0014 总磷 2 0.0009 图5-3 项目水平衡图 单位：t/a 废气： 1.废气产生量： （1）粉尘 本项目开松、梳理过程中产生少量粉尘，粉尘的主要成分为短纤维。根据对本项目厂家调查和同类厂家对比的资料，开松、梳理、铺网生产线设备比较先进，均有数控装置，开松带有封闭的棉箱，且原料为精制涤纶短纤，产生的粉尘约为原料用量的0.1%，原料短纤年用量为500t/a，则粉尘产生量为0.5t/a。 （2）非甲烷总烃 本项目浸渍、涂层后烘干过程产生无组织有机废气，主要污染物是非甲烷总烃，为高分子聚合物加热分解产生的单体，无组织排放。类比同类企业，按42kg/t原料计算，本项目高聚物的用量为5.6t/a，则产生的非甲烷总烃量为0.225t/a。 燃烧废气 本项目烧毛工序使用液化气作燃料，有少量燃烧废气。据调查，本项目液化气使用量为0.2t/a，量很小，而液化气又是较清洁燃料，故对燃烧废气及污染物排放量可忽略不计。环流风机，通过空气循环排出废气。因此，本评价认为该废气处理措施合理、可行。 2.污染防治措施 根据对本项目厂家调查和同类厂家对比的资料，开松、梳理、铺网生产线设备比较先进，均有数控装置，开松带有封闭的棉箱，且原料为精制涤纶短纤，含尘较少，采用布袋除尘器收尘，并加装引风装置至15米高空排放。风量为2000m3/h，集气效率为80%，除尘效率在95%以上，收尘后排放量为0.02t/a，排放速率为0.0835kg/h，排放浓度为4.17mg/m3。符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物二级标准限值。经上述处理的同时，其中有20%的粉尘以无组织形式逸散，排放量为0.1t/a，排放速率为0.023g/S，通过加强车间通风，减少其对环境的影响。 为进一步减少无组织排放废气对周围环境的影响，本环评建议： （1）尽量保持废气产生车间和操作间(室)的密闭，合理设计送排风系统； （2）加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； （3）加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放 （4）按照要求设置卫生防护距离。 无组织废气经上述治理措施后可使无组织监控浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。 项目废气排放量见下表。 表5-3 有组织废气污染物排放情况 污染物 废气量 产生量 产生浓度 治理措施 处理效率 排放量 排放浓度 粉尘 4800000m³ 0.4t/a 83.2mg/m³ 布袋除尘器 95% 0.02t/a 4.17mg/m³ 表5-4 无组织废气污染物排放情况 污染物 污染源 产生量 治理措施 排放量 粉尘 车间 150m×30m×9 m 0.1t/a 无组织排放 0.1t/a 非甲烷总烃 0.225t/a 无组织排放 0.225t/a 噪声： 噪声：项目在营运期间的噪声主要来自各机械设备运作时产生的声音。本项目主要生产设备噪声源情况见表5-5。 表5-5 噪声源情况 序号 设备名称 数量 噪声源强（dB） 备注 1 开松机 4 75 间断 2 覆膜烧毛一体机 2 65 间断 3 铺网机 5 70 间断 4 预刺机 5 72 间断 5 主刺机 5 72 间断 本项目营运期噪声随机性较大，设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声。 固废： 营运期固体废物为针刺毡修面过程产生边角余料、除尘器收集的粉尘、原料包装时产生的废包装袋；在职员工产生的生活垃圾。具体情况见下表。 表5-6 固废污染源情况 序 号 固体 废物名称 形态 主要 成分 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物 代码 预测产生量 1 边角余料 固 纤维 一般固废 84 2.5t/a 2 粉尘 固 短纤 一般固废 84 0.38 t/a 3 废包装品 固 塑料 一般固废 84 1.5t/a 4 生活垃圾 固 / 一般固废 99 3t/a 污染物排放情况汇总 本项目污染物排放情况见下表。 表5-7 项目污染物排放“两本帐”情况 类别 名称 产生量 削减量 排放量 废气污染物 粉尘（有组织） 0.4t/a 0.38t/a 0.02t/a 粉尘（无组织） 0.1t/a 0 0.1t/a 非甲烷总烃 0.225t/a 0 0.225t/a 水污染物 生活污水 480t/a 0 480t/a COD 0.13t/a 0.063t/a 0.067t/a NH3-N 0.017t/a 0.002t/a 0.015t/a SS 0.067t/a 0.033t/a 0.034t/a TP 0.0014t/a 0.0005t/a 0.0009t/a 固体废物 边角余料 2.5t/a 2.5t/a 0 粉尘 0.38t/a 0.38t/a 0 废包装品 1.5t/a 1.5t/a 0 生活垃圾 3t/a 3t/a 0 |
| --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 有组织废气 | 粉尘 | 83.4mg/m³，0.4t/a | 4.17mg/m³，0.02t/a |
|  | 无组织废气 | 粉尘 | —，0.1t/a | —，0.1t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | —，0.225t/a | —，0.225t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 480t/a | COD | 280mg/L，0.13t/a | 140mg/L，0.067t/a |
|  |  | SS | 140mg/L，0.067t/a | 70mg/L，0.034t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.017t/a | 30mg/L，0.015t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0014t/a | 2mg/L，0.0009t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 修面 | 边角余料 | 2.5t/a | 外售 |
|  | 原料开包 | 废包装物 | 1.5t/a | 外售 |
|  | 除尘 | 粉尘 | 0.38t/a | 外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 项目运营期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目产生的废气均能做到达标排放；废水按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，项目营运期产生的生活废水经化粪池处理后用作农田灌溉。对周边水环境的影响较小。固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 一、环境空气影响分析 主要为扬尘污染，包括场地平整挖掘扬尘和建筑施工扬尘；另外装修过程有一定的有机废气。 ①场地平整挖掘扬尘：该项目厂址土质松软、潮湿，在杂草移除过程中不会引起大量扬尘，但由于项目附近环境敏感点为居民区、办公区等，且距离项目场址很近，其移除过程产生的少量扬尘污染可能会对周围居民正常生活工作造成一定的影响。杂草移除过程要严格按照环保要求在场界和建筑物主体上设置双重有效的防尘护网、护牌和护板，尽量争取将拆除主体屏蔽，并及时有效的采取洒水等抑尘措施，尽可能的降低拆除过程粉尘的产生和污染。 根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上；但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至300m左右基本上满足二级标准。根据北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，在无任何防尘措施的情况下，污染范围约在150m，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍，下风向TSP最大污染浓度可达对照点的6.39倍；而在有围墙防尘措施的情况下，污染范围降至50m，最高污染浓度是对照点的4.04倍，由此可见，在施工区域围墙起到防尘污染的良好效果；在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时进行施工，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值大幅下降，施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。 场地平整挖掘扬尘对周围环境影响较大。要求建设单位采取有效的防尘抑尘措施，例如保持施工场地湿度、及时洒水抑尘、设置防尘网等防尘屏挡并尽量避免在大风气象下施工，或集中在雨季施工，最大限度降低施工扬尘对周围环境空气影响。 ②建筑主体施工扬尘：项目为多层建筑，从类似建设现场考察情况看，在采用防尘网、不随意高空抛洒建筑垃圾的情况下，建筑主体施工扬尘产生量和产生浓度很小，对周围环境影响很小。 ③装修过程有机废气：主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。本项目规划中建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，只要落实生态建设规划中的相关内容，对室内空气质量进行监测达标后再入住办公，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。 ④其他：包括物料运输、材料堆放等产生的扬尘；其中物料运输和材料堆放产生的扬尘影响分析集中在交通影响内。项目规划采购水泥搅拌站加工好的水泥进行施工作业，由水泥搅拌车直接输送，不在场区内进行水泥搅拌，因此本项目不存在水泥搅拌作业扬尘污染影响。 ⑤影响分析： 在采取严格的防尘抑尘等环保措施的情况下，拟建项目施工期环境空气造成的污染影响程度很小，对周围环境的影响属于可接受的范围。 ⑥建议采取的措施： 第一，尽量在雨季进行场地整平挖掘作业，避免在干燥季节、大风气象条件下施工； 第二，施工中建筑物应用围帘或屏挡封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； 第三，应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 第四，合理选择黄砂、石灰等堆料场位置，避开人群流动较为集中的场地，不要在开阔地或露天堆放，在干燥、大风天气实施洒水，提高料堆表面含水率，减少扬尘，大风天气应避免作业，尽量避免敞开式运输； 第五，建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； 第六，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； 第七，开挖出的土石方应加上围栏，且表面用毡布覆盖，将多余弃土及时外运； 第八，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 第九，施工方应严格执行国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神。强化施工工地环境管理,禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆,在施工场地应采取围挡、遮盖等防尘措施。加强道路清扫保洁工作,提高城市道路清洁度。实施“黄土不露天”工程,减少城区裸露地面。 二、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经隔油池和沉淀池处理后回用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工人员生活废水经隔油池、化粪池处理后排入城市污水管网，进入城东污水处理厂处理。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 三、施工噪声环境影响分析 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖 掘 机 82 5 卡 车 85 2 推 土 机 76 6 电 锯 84 3 夯 土 机 83 7 打桩机 105 4 起 重 机 82 8 / / 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）进行评价，具体见表7-2。 表7-2 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见表7-3。 表7-3施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-4。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 由上表可见，昼间距打桩机500m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50m以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响敏感点相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： 施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械,加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 四、振动影响分析 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序(由近向远)等防护措施。 五、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。

营运期环境影响分析: 一、水环境影响分析 项目无生产废水排放，项目产生的废水主要是生活污水，废水排放量480t/a，项目废水经由厂内组合化粪池处理后用作农田灌溉 建设项目必须实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置，即建设项目只能设置污水排放口一个，雨水排口一个。同时应在排污口设置明显排口标志及装备污水流量计，对污水总排口设置采样点定期监测。废水达标排放量为COD0.14t/a，氨氮为0.015t/a。 二、大气环境影响分析 （1）粉尘 本项目开松、梳理、铺网过程中产生少量粉尘，粉尘的主要成分为短纤维和纤维上粘附的灰尘。 根据对本项目厂家调查和同类厂家对比的资料，开松、梳理、铺网生产线设备比较先进，均有数控装置，开松带有封闭的棉箱，且原料为精制涤纶短纤，含尘较少，采用布袋除尘器收尘，并加装引风装置至15米高空排放。粉尘产生量为0.5t/a，浓度104mg/m³风量为2000m3/h，集气效率为80%，除尘效率在95%以上，收尘后排放量为0.02t/a，排放速率为0.0835kg/h，排放浓度为4.17mg/m3。符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物二级标准限值。经上述处理的同时，其中有20%的粉尘以无组织形式逸散，排放量为0.1t/a，排放速率为0.023g/S，通过加强车间通风，减少其对环境的影响。 （2）非甲烷总烃 根据工程分析可知，本项目非甲烷总烃排放量约为0.225t/a，属于无组织排放，根据类比调查，这部分废气在加强车间通风的情况下对周围环境影响较小。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008推荐的SCREEN3估算模式进行预测，本项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度预测结果如下表。 表7-5 非甲烷总烃污染物影响预测结果 源点 污染物 最大值及范围 mg/m3 占标率% 距离m 生产车间 非甲烷总烃 0.006647 0.17 294 由上表可见，本项目生产车间非甲烷总烃的落地最大浓度均远小于标准值，非甲烷总烃排放对周边环境影响较小，不改变环境质量现状，本项目废气排放不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。 ①大气环境防护距离计算 大气环境防护距离计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物名称 主要污染源位置 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源 长度（m） 污染物产生量（t/a） 小时评价标准（或一次值） 大气环境防护距离（m） 非甲烷总烃 车间 9 30 150 0.225 2.0mg/m3 无超标点 粉尘 9 30 150 0.1 0.45mg/m3 无超标点 所以，本项目不需要设置大气防护距离。 ②卫生防护距离的计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，需计算防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 表7-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s） 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 ＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 计算结果 表7-8 卫生防护距离计算参数以及计算结果 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 车间 非甲烷总烃 0.99 100 2 粉尘 3.74 根据表7-8可知，项目需沿生产车间为中心设置100米卫生防护距离。结合本项目厂区平面布置图和园区规划用地图，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点，故该卫生防护距离设置可行。项目建成后，在卫生防护距离内，也不得建设诸如居住区、医院、学校、大型公建设施等环境空气敏感点，确保不产生扰民现象。 综上所述，本项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 三、声环境影响分析 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测项目厂界噪声达标情况以及生产噪声对敏感点的影响，从而科学地预测对该项目的噪声影响情况。 整体声源模型的基本思路是将整个车间看作一个声源，预先求得整体声源的声功率级，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： 式中： 为受声点的预测声压级； 为整体声源的声功率级； 为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，为第种因素造成的衰减量。 ①整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算： 式中： 为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； 为测量线总长，米； 为空气吸收系数； 为传声器高度，米； 为测量线所围成的面积，平方米； 为作为整体声源的房间的实际面积，平方米； 为测量线至整体声源边界的平均距离，米。 以上几何参数参见图7-2： 图7-2 Stueber模型 以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当≤时，≈≈，则Stueber公式可简化为 在工程计算时，上式还可以进一步简化为 ②ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A 距离衰减Ad 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 B 屏障衰减Ab 其中N为菲涅尔系数。 C空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ③叠加影响 如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算： 最后与本底噪声叠加，求得最终分析计算结果。 (4)预测结果 在考虑距离衰减和墙体隔声的情况下，厂界噪声影响预测结果见表7-2： 表7-9 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 厂界预测点 最大贡献值 昼间 标准值 达标情况 东侧厂界 38.5 65 达标 南侧厂界 39.7 达标 西侧厂界 32.9 达标 北侧厂界 40.4 达标 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目最近的敏感目标村庄距离北侧厂界约225米，经距离衰减后，本项目对其最大影响值为22.7dB（A），影响较小，可使其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，满足环境要求；且本项目夜间不生产。因此项目对周边环境敏感点影响较小。 四、固体废物环境影响分析 营运期固体废物为针刺毡修面过程产生边角余料、除尘器收集的粉尘、原料开包时产生的废包装袋， 均属于Ⅰ类工业固废，须在厂房内设置收集、存放设施进行收集、及时外售、分类管理，不得在厂房外露天堆存。 在职人员生活垃圾产生量为3t/a，废物定点存放，每日定时由环卫统一收集运送至垃圾填埋场处置。本项目固体废物经以上措施处理后，对外环境影响不大。 五、清洁生产分析 本项目的清洁生产最主要是从加强管理入手，使能源、原料的消耗量最小化，做到节能、降耗、减污和增效的清洁生产效果。具体如下： （1）原辅材料、产品分析 本项目使用的原材料均为低毒或无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小，属于清洁原辅料；产品无毒无害，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，使用寿命长，置于室内使用寿命长达5年，产品报废后置于室外90天可自然分解， 燃烧时无毒、无味、且无任何遗留物质，从而不污染环境，不会对环境产生不利影响，因此项目原辅材料及产品符合清洁生产要求。 （2）生产工艺及设备先进性 项目生产设备选用低噪声低能耗设备，生产工艺采用国内较先进的机加工工艺，对照《产业结构调整指导目录》(2013 年修正本)，本项目所使用的工艺及设备均不是国家淘汰、落后工艺和设备。从生产工艺和装备要求指标考虑，本项目处于国内清洁生产先进水平。 （3）资源、能源分析 项目生产过程产生固废均能妥善处置，物料损失少，资源利用率高；项目能源采用电能为清洁能源，吨产品耗电量较小，可达国内清洁生产先进水平。 （4）污染物产生量和污染控制措施可行性 项目生产过程不产生生产废水；生活污水产生量小，经化粪池处理达标后排放； 固体废物收集集中后进行综合处理，不外排。各污染物经采取相应措施处理后均可实现达标排放，对环境影响较小，符合清洁生产要求。 （5）管理水平和员工素质 项目从业人员择优选用从事多年的类似行业生产、 经验丰富人员， 职工素质较好，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。项目符合环保法律、法规，污染物实现达标排放，符合清洁生产要求。 综上分析，本项目在正常的生产过程中，从该项目的生产工艺和装备水平，产品指标和能源与资源利用指标即单位产品耗水量、耗电量、物耗居国内先进水平；污染物产生指标、废物综合利用指标和环境管理水平来观察，均居国内同行先进水平。项目的清洁生产水平总体达到本行业国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。 六、公众参与调查及公示情况 1、公示方式及结果 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过项目实施落实公众意见及建议。本次公众参与调查采取网上公示及现场公示方式，本项目于2016年11月15日﹣11月22日在项目地现场进行了第一次公示。 在本项目环评公示期间，无来信、来电和来访者，从公示现场反应来看，公示反馈的主要意见是：在支持项目建设的同时，要求项目确保废气、废水和噪声达标排放，尽力降低污染，保护周围环境，造福人民。 个人问卷调查 本次环评公众参与工作，还采取了发放公众参与调查表的形式。 （1）调查内容 调查内容包括公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反应，对拟建项目了解程度，对该地进行项目建设的态度，对项目排放的污染物对环境影响的意见，对拟建项目污染防治等方面的意见和建议。“公众参与调查表”中选择与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要时加以文字说明。 调查表格详见表7-10。 （2）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。接受调查人员具体情况见表7-11。 （3）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-12。 表7-10 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 建设单位 阜宁县板湖军民环保有限公司 项目名称 4万条工业除尘滤袋 建设地点 阜宁县板湖镇滤料产业园122号 被调查人情况 姓名 年龄 性别 职业 文化程度 联系电话 家庭住址 与项目位置关系 位于项目 侧 米 1您对项目所在地区环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 2您是否知道/了解在该地区建设该项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 3您是从何种渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息 4根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 5从环保角度出发，您对该项目持何种态度，尽量简要说明原因 □坚决支持 □无所谓 □有条件赞成 条件是什么？ □反对 反对的理由是什么？ 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 被调查人意见： 签字： 调查单位组织承诺： 以上调查真实可靠，我单位对此承担一切责任。 盖章： 表7-11 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 表7-12 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 9 45 11 55 / / / / 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 6 30 14 70 / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 17 85 3 15 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / / / 20 100 / / 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 16 80 1 5 3 15 / / 3、公众意见分析 （1）个人调查表表明，在被调查的人中，当地45%的居民对当地环境质量现状很满意，当地55%的居民对当地环境质量现状较满意，没有不满意的； （2）被调查对象对建设项目很清楚的占70%，知道一点的占30%，没有人不了解的。主要通过标牌宣传和民间信息得知； （3）被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，没有人认为影响较大； （4）通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占80%，有条件支持的占15%，无所谓的占5%。 4、公众参与调查的“四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20 份，收回 20份。统计结果真实可信。 本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 5、建设单位对公众意见的反馈 阜宁县板湖军民环保有限公司对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照“环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 6、公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。 公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。 七、环保措施投资 本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表7-13。 表7-13 本项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 环保投资（万元） 处理效果 进度 废水 生活污水组合净化化池 3 达标排放 与新建项目同时设计、同时施工、同时投入使用 废气 布袋除尘设备+15m高排气筒 5 达标排放 噪声 设备减振、厂房隔声 4 达标排放 固废 废包装品收藏间 5 安全暂存 余料贮藏间 5 —— 绿化 3

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开松、梳理 | 粉尘 | 袋式除尘，加装引风装置，15米高空排放 | 达标排放 |
|  | 开松、梳理 | 粉尘 | 无组织排放 |  |
|  | 浸渍涂层、烘干 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 生活污水组合化粪池 | 农田灌溉 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固体 废物 | 修面 | 边角余料 | 收集外销 | 不外排 |
|  | 除尘 | 粉尘 | 收集外销 |  |
|  | 原料开包 | 废包装物 | 收集外销 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫外运处置 |  |
| 噪声 | 主要来源于生产设备运转噪声，对高噪声源进行防振隔音处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区内加强绿化，厂区道路两边种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、降低噪声、改善环境的作用。 |

# 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 阜宁县板湖军民环保有限公司拟投资1586万元，在阜宁县板湖镇滤料产业园122号内新建本项目。总建筑面积3600平方米，购置开包机、铺网机、高温针机线等设备52台（套），主要建设一条年生产4万条工业除尘滤袋生产线。 2、产业政策相符性 （1）不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 3、选址规划相符性 本项目拟建在江苏省阜宁县板湖镇滤料产业园内，项目周边均为工厂。地理条件优越。周边与居民居住地、学校、码头、机场、铁路以及商业中心较远无风景名胜区和自然保护区。项目所在区域内没有需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源。建设项目周边无敏感点，选址合理。 4、环境质量现状 区域内空气环境满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区标准，潮沟河河满足相应功能规划要求，可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，现状噪声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 5、施工期环境影响评价结论 （1）大气环境影响 施工期主要大气污染物为施工扬尘、机械废气。经本环评提出的扬尘防治措施后，可将其影响控制在最低程度，不会对当地环境产生明显影响。 （2）声环境影响 本工程施工期噪声会对周围敏感点声环境质量产生一定影响。但由于施工期较短，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在白天施工过程中。建议加强施工期间的施工组织和施工管理，选用低噪声设备，合理安排施工进度，环保施工、文明施工。故本评价认为，施工期噪声对周围环境的影响能够得到有效控制。 （3）水环境影响 本工程施工期对水环境的污染主要来自设备冲洗废水和施工人员生活废水。项目施工期间产生的施工废水量小，成份简单，经处理后回用或洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由当地农民运走用于农田沤肥。故项目施工期间对水环境影响小。 （4）固体废物影响 本工程固体废物主要包括建筑垃圾、土石方开挖和施工人员生活垃圾。本项目建筑弃料首先应考虑回收利用，对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，送往当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。运输车辆在运渣过程中，要求密封、加盖蓬布、沿途不得洒落污染环境，车轮不得挟带泥沙、石块上路，以确保运渣过程不污染环境。本项目施工过程中开挖出的土石方除回填一部分外，还可用于绿地和道路建设，弃土不外运。施工建筑垃圾、施工材料的废包装材料等尽量回收利用，不能回收的由当地管理部门运往指定地方堆放。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 本工程施工期间产生的各类固废均得到合理、有效处置，评价认为工程产生的固废对工程区环境影响不大。 （5）生态环境影响 本工程为新建工程，施工过程中采取加盖防雨覆盖物、分区开挖、预先修建水保设施、避免雨季土方开挖施工等防范工作，降低对生态系统的影响。该影响属于短期影响，待项目建成后生态系统即可得到恢复。因此，施工期对生态环境影响较小。 6、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目产生的大气污染物主要为开松、梳理过程产生的粉尘、浸渍烘干过程产生的有机废气。在落实本环评提出的治理措施后，废气污染物能达标排放，对周围环境的影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 项目无生产废水排放。生活污水经厂区配套建设的组合化粪池处理后用作农田灌溉。 （3）声环境影响分析结论 项目设备运行的厂界噪声排放均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准的要求。项目对周围环境影响较小。 （4）固体废物排放影响评价 项目产生的固体废弃物主要是修面产生的边角余料、除尘器收集的粉尘，收集后销售，不外排。生活垃圾由环卫部门统一外运至垃圾填埋场处置，对周围环境无影响。 7、公众参与 本项目分别在江苏圣泰环境科技股份有限公司和项目现场进行了公示，并进行了个人问卷调查，均未收到反对意见。 8、总量控制 建设项目需申请总量指标如下： （1）项目废水用作农田灌溉，不申请总量。 （2）废气申请总量为：粉尘 0.02t/a （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益，因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 建议： （1）企业建立环境监督员制度，负责整个工厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废气、废水、噪声等均能达标。 （2）根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。“三废”处理设施出现故障时，工厂不得开工生产，处理设施检修完毕，经试运行正常后，工厂才能恢复生产。 （3）重视环境保护，生产运营期间要加强污染治理设施的维护，同时合理安排生产进度，确保厂界四侧噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值的要求。 （4）妥善处理好生活垃圾及其他固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运。 （5）选用先进环保的设备，并落实节能、节电、节水等相关措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   其他与环评有关的行政管理文件

附图1   项目地理位置图

附图2   项目四邻图

附图3   项目平面图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

噪声

扬尘、噪声

投入使用

工程验收

装饰工程

主体工程

基础工程

固废

固废

弃土

图5-1   项目施工期流程及产污环节图