建设项目环境影响报告表

项目名称：南京书人实验学校项目

建设单位（盖章）：江苏书人教育培训有限公司

编制日期： 2016年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京书人实验学校项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏书人教育培训有限公司 |
| 法人代表 | 崔恒兵 | 联系人 | 周付存 |
| 通讯地址 | 南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座13楼 |
| 联系电话 | 18951680333 | 传真 | — | 邮政编码 | 210000 |
| 建设地点 | 南京市浦口经济开发区桥林园区 |
| 立项审批部门 | 南京市浦口区发展和改革局 | 备案号 | 浦发改投资字[2016]559号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [P82]教育 |
| 占地面积 （平方米） | 66465.5 | 绿化面积 （平方米） | 21069.6 |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保 投资（万元） | 125 | 环保投资占总投资比例 | 0.83% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 144923.3 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万千瓦时/年） | 1250万 | 燃气（标立方米/年） | 199800 |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 建设项目实施雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网。本项目运营期废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、实验废水、泳池废水、淋浴废水，建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水经过消毒杀菌，实验废水经过酸碱中和沉淀，泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污染管网，接入浦口经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准之后排入高旺河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 构建和谐社会，必须落实教育优先发展的战略地位，提供更多优质教育资源，保障人民享有接受良好教育的机会，必须落实科学发展观，大力推进标准化学校建设。 全面落实科学发展观、学习宣传科学发展观，应当使全社会进一步认识到科教兴国和人才强国的重大战略意义；贯彻落实科学发展观，应当使教育优先发展的战略得到更好的落实，真正做到以更大的精力、更多的财力支持教育事业的发展。随着我国改革开放的推进，经济和社会事业的不断发展，教育的基础作用、支撑作用和牵动作用越来越明显，可以说，教育的发展是经济社会发展的第一要素，是经济增长的根本因素。 书人实验学校的建设，可以解决解决台积电企业员工子女入学问题，给台商企业到江苏南京投资提供优越的外部环境，项目的建成将进一步提升江北新区教育水平跨越式发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，江苏书人教育培训有限公司现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对” 南京书人实验学校项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、与产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于鼓励类和限制类，因此为允许类项目；本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 因此，本项目的建设符合国家、江苏省和地方产业政策。 3、与区域发展规划符合性 本项目位于南京市浦口经济开发区桥林园区，项目北临浦乌公路，南临金穗路，西至罗勒路，总占地面积约6.65万平方米。建设项目周围为商业及居住用地，自然及人文环境优越，东边500米处有浦口规划医院。周边建设不会影响学校的正常教学秩序，同时学校边界均设绿化带，学校产生的运动噪声是间断性的，不会影响今后周边居住区的居民的正常生活。 本项目以教育为主，符合浦口经济开发区产业定位和规划；根据《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030年）》土地利用规划，建设项目所处用地为教育用地。 建设项目用地红线图见附件，土地利用规划图见附图四，建设项目生态红线图见附图五。 综上所述，本项目选址符合南京江北新区桥林新城及浦口经济开发区总体规划和土地利用规划的要求，选址合理。 4、项目概况 项目名称：南京书人实验学校项目； 建设单位：江苏书人教育培训有限公司； 项目性质：新建； 总投资：15000万元； 项目位置：项目位于南京市浦口经济开发区桥林园区，北临浦乌公路，南至金穗路，西至罗勒路，距离台积电一期1.5公里，东侧为农田； 建设规模：占地面积66465.5m2，总建筑面积76488m2，台商子女学校2轨24班，书人实验学校6轨54班； 建设内容：本项目地上主要建设台商子女学校、科技实验楼、书人教学楼、文体艺术楼、食堂、台商子女学校宿舍和书人宿舍各1栋；地下建筑主要为停车库。本项目工程组成见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 本项目工程组成一览表 建筑 楼层 功能布置 规模 备注 台商子女学校 1~4层 教室、办公室、幼儿活动室、多功能室 8565m2 新建 书人教学楼 1~4层 教室、办公室 12751m2 新建 文体艺术楼 1~4层 美术教室、音乐教室、风雨操场、泳池 7578m2 新建 科技实验楼 1~6层 计算机教室、办公室、多媒体教室、理化生实验室、科学教室 10995m2 新建 台商子女学校宿舍 1~5层 住宿 2475m2 新建 书人宿舍 1~5层 住宿 11205m2 新建 食堂 1层 餐厅 3882m2 新建 表1-2 本项目主要经济技术指标表 项目 单位 数量 总用地面积 m2 66465.5 总建筑面积 m2 76488 地上建筑面积 书人实验学校 m2 48886 台商子女学校 m2 8565 其中 书人实验学校 科技实验楼 m2 10995 书人教学楼 m2 12751 文体艺术楼 m2 7578 食堂 m2 3882 台商子女学校宿舍 m2 2475 书人宿舍 m2 11205 地下建筑面积 m2 19037 容积率 书人实验学校 / 0.799 台商子女学校 / 1.60 建筑密度 % 24.49 绿地率 % 31.7 机动车停车 辆 385 其中 地上停车位 辆 75 地下停车位 辆 310 非机动车停车 辆 570 体育运动设施 300米运动场 片 1 篮球场 片 4 排球场 片 2 器械游戏场地 m2 550 5、平面布置 校园规划秉承集约、人性、生态、文化的设计理念，设置了一条贯穿南北的轴线，并将南北两个主要出入口设于轴线之上。根据学校在使用性质功能上的差异、动静、公共与私密的分区，将校园划分为华东台商子女学校（南京教学点）教学区、书人学校区、文体及国际学校区、教学共享区、学生生活区、体育活动区。 华东台商子女学校（南京教学点）位于校园北侧入口方向，靠近北侧人流来向，同东南侧的书人实验学校和西南侧的国际学校呈品字状布局。校园中部设置的教学共享区便于三者共享配套教育资源。生活区位于地块东北部，通过连廊和教学区相连，其中南侧两栋宿舍楼主要为书人实验学校配套使用，北侧一栋较为独立，为华东台商子女学校（南京教学点）配套使用。 体育运动区位于地块西北侧，包括300米标准运动场一片，篮球场四片，排球场2片及器材活动区，并设置了看台，位于体育场南侧的文体及国际学校综合楼还设置了室内风雨操场及25米短道游泳池，极大丰富了学生的校园生活。体育运动区与对应的教学区、生活区呈三角关系，联系便捷。便于学生的体育教学课程的开展，亦方便课后体育锻炼使用。 6、学生设置及人员规模 本项目共有学生3630人，教师职工219人，设有2255人住宿。学校年工作270天。 7、公用及辅助工程 （1）给水 项目用水水源为市政自来水，从市政给水管网接入，供水水压为0.25MPa，以枝状布置形式相应管径的支管分送各用水点。项目营运期主要用水为师生生活用水、食堂用水、实验室用水、医疗用水及绿化用水等。项目年工作日以270天计，根据《江苏省城市生活与公共用水定额(2012年修订)》及当地同类型项目，本项目用水量见表1-5。 生活用水 本项目建成后以学生规模为3630人，教师职工规模为219人，计划2255人住宿。参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版），类比同类项目，住宿生生活用水（不含餐饮用水）综合定额120L/d·人，不住宿取40L/·人，年工作270天，估算出该项目生活用水总量为334.36m3/d，90277.2m3/a。排放系数以0.8计，该项目污水排放量267.488m3/d，72221.76m3/a。 食堂用水 项目设有学生食堂可为教职工和学生提供三餐服务。根据类比调查，食堂餐饮用水取30L/d·人，项目建成后计划设有3849人在食堂食用，则食堂总用水量为115.47m3/d，31176.9m3/a。排放系数按0.8计，食堂废水排放量约为92.376m3/d，24941.52m3/a。 实验室用水 本项目设置了理化生实验教室。主要进行简单的化学、生物授课使用。根据类比调查，学生和教师在实验过程中用水外加各种清洗用水约0.26m3/d，70.2m3/a。排放系数按0.85计，实验室排放废水量约为0.221m3/d，59.67m3/a。产生的实验废水以酸碱盐水为主，特征表现为PH范围较大，这些废水需先经酸碱中和和沉淀后排放。 医疗用水 本项目设有医务室，为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术等治疗，主要为生活污水。医务室用水主要为医务人员清洗用水、伤口清洗用水等，用量很小，约为0.1m3/d，27m3/a。排放系数按0.85计，医疗废水量约为0.085m3/d，22.95m3/a。 游泳池用水 本项目设有1个25米短道游泳池，容积为400m3，补充水量由池水水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）“公共游泳池、水上游乐池（室内）”的设计标准，每日补充水量占池水容积的百分数按5%~10%计，本项目按10%计，每天补充40m3，年开放天数为270天，则年损耗水量为10800m3；另外根据该设计标准，本项目泳池水循环周期为6h，循环量为416.6m3/h，年循环量899856m3。 游泳池水采用循环过滤净化方式，将用脏的游泳池水按一定的循环量连续不断的送入过滤设备，除去池水中的污物并投加消毒剂杀菌后，再送入游泳池循环使用，类比同类泳池过滤设计方案，过滤后的池水可满足《游泳池水质标准》（CJ244-2007）表1要求。游泳池水每学期开学更换一次，一年更换两次，则每年产生泳池废水量为800m3。 淋浴用水 学生游泳后会进行淋浴，会产生淋浴用水，按300人/天，用水定额为40L/人·d，则用水量为3240t/a，排放系数以0.9计，则每年产生淋浴废水量约为2916t/a。 ⑦绿化用水 本项目绿化面积21069.6m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0~3.0L/m2·d计算，取1.5L/m2·d，则该项目绿化用水量为31.6m3/d，8532m3/a。 表1-3 项目用水量一览表 序号 用水名称 用水标准 参数 最高日用水量（m3/d） 年总用水量（t/a） 270d 1 生活用水（不含餐饮用水） 120L/（人·d） 40L/（人·d） 2255人 1594人 270.6 63.76 90277.2 2 食堂用水 30L/（人·d） 3849人 115.47 31176.9 3 实验室用水 - - 0.26 70.2 4 医疗用水 - - 0.1 27 5 游泳池用水 池水容积*10%m3/d 400m3 - 11600 6 淋浴用水 40L/（人·d） 300人 12 3240 6 绿化用水 1.5L/（m2·d） 21069.6m2 31.6 8532 合计 571.79 144923.3 （2）排水 本项目废水产生量见下表1-4。 表1-4 项目排水量一览表 序号 污/废水名称 污/废水产生系数 年排水量（t/a） 1 生活污水 0.8 72221.76 2 食堂废水 0.8 24941.52 3 实验室废水 0.85 59.67 4 医疗废水 0.85 22.95 5 泳池废水 - 800 6 淋浴废水 0.9 2916 合计 -- 100961.9 本项目采用雨污分流制。雨水经雨水口、雨水管网收集后至市政雨水管道。雨水采用内落水排水方式，屋面上的雨水经雨水斗进入雨水立管，然后排至室外雨水管。室外地面上雨水，由雨水口进入室外雨水管。 建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水经过消毒杀菌，实验废水经过酸碱中和沉淀，泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污水管网，接入浦口经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准之后排入高旺河。 本项目水平衡见图。 图1-1项目水平衡图（m3/a） （3）供电 本项目由南京市供电公司提供。 （4）供暖、供冷 食堂、报告厅等设变制冷剂流量一拖多空调系统；风雨操场设计全空气空调系统，采用单元式空调机组；其它各楼根据要求设分体空调。 （5）绿化 本项目绿化面积为21069.6m2，绿化率为31.7%。 表1-5 配套公辅设施一览表 类别 建设名称 工程内容 备注 公用 工程 给水 来自市政自来水管网 144923.3t/a 排水 雨污分流，经隔油池、化粪池初步处理后排放至污水管网 100961.9t/a 供电 来自当地电网 1250万kW·h/a 绿化 草地、小灌木 21069.6m2 环保 工程 废气 油烟净化装置 新增 达标排放 机械排放 新增 无组织排放 通风橱 新增 无组织排放 废水 化粪池、隔油池、循环过滤净化设施 新增 处理后达污水处理厂接管标准 雨污分流 管网建设 雨、污水管网 满足《江苏省排污口设置及规范 化整治管理办法》的要求 噪声 隔声门窗 消声、隔声、减震、厂房隔声设施 厂界达标 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 可满足安全暂存的要求 危废 设置危废暂存间 30m2 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况和环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14’～32°37’，东经118°22’～119°14’，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，与南京市雨花台区、江宁区隔江相望，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻；介于东经118°21’~118°46’，北纬30°51’~32°15’，总面积902km2。浦口区南临长江，北枕滁河，同南京主城区一桥相连，人口47.46万。区内交通便捷，津浦铁路、312国道、104国道、宁连、宁通高速公路穿境而过。 2、地形、地貌及地质 浦口区境内地形顺长江之势呈东北、西南走向。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体：区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1m，平原标高5-7m，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。 浦口区地质具有多层次的特点。地层复杂，构造中含褶皱构造。岩石多为白云石、石英石及石灰石。 3、气候、气象特征 南京地处中纬度，近地面层受季风交替影响，故季风气候明显，并形成冬寒、夏热、春温、秋暖四季变化明显的气候特征。春季，大致于3月下旬开始，至5月下旬结束，平均历时60天左右。天气特点为：气温逐渐升高，天气寒暖、晴雨多变，常受北方强冷空气影响，出现"倒春寒”。夏季，大致从5月下旬到9月中旬，平均历时120天左右，明显分为初夏时的梅雨天气和盛夏时伏旱天气。秋季，大致从9月中旬到11月中旬，历时60天左右。出现天高云淡，秋高气爽，风和日丽，温湿宜人天气。冬季，大致从11月中旬到翌年3月下旬，历时120天左右。气候特点是寒冷干燥。栖霞区常年气温平均为15.3℃。一年中，日最低气温≤-10℃的日数平均为1天，日最高气温≥30℃的日数平均75天，日最高气温≥35℃的日数平均16天。全年日照时数约为2100小时，年日照率在47%左右，无霜期为7个月，在江苏省处于中等偏少的水平。全区年降水量1000毫米左右，降水日数年平均在110天左右，以降液态的雨水为主，占全年降水的90%以上，间有少量的雪、冰雹等固态水降落。 4、水文、水系 浦口区地表水资源丰富，县境内以老山为天然分水岭，水系位于长江水系和滁河水系，共有五条一级支流（七里河、城南河、朱家山河、永宁河、驷马河）。 建设项目所在周边区域地表水为高旺河，高旺河起于高旺，止于长江，全长12.0km，河宽50-80m，河道入江口约宽80m。高旺河在《江苏省地表水功能区划》中定为景观娱乐、农业用水。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，执行Ⅲ类标准。 5、植被与生物多样性 生物资源状况：野生植物资源丰富，野生药用植物达790多种，主要有纤维植物、淀粉植物、油脂植物、芳香植物、树脂树胶植物、保健植物等；野生动物主要有中华鲟、鲥鱼、刀鱼等鱼类动物18种，龟、鳖、扬子鳄等爬行类动物13种，狐、獐、兔等哺乳类动物14种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 浦口区位于南京市西北部，是国家重要医药基地，华东地区先进制造业基地、科教基地，辐射苏北、皖东等地区的城市副中心，与六合区共同构成南京江北新区。 浦口的历史最早可以追溯到“河姆渡时代”，有着7000多年的文明史，孕育了多样而又独特的地方文化，古来即是文人墨客汇聚之地。明太祖朱元璋认为浦口“扼抗南北，钳制江淮”，遂筑浦口城。1912年，袁世凯政府将浦口辟为商埠，浦口建区则始于民国22年（1933年）3月，时为南京市第八区。 浦口区地势错落有致，自然景色静谧秀丽，旅游产业发达，老山南北，长江环绕其前，滁河逶迤其后，江滁平原坦荡低平，“一代草圣、十里温泉、百里老山、千年银杏、万只白鹭、十万亩国家级森林公园”是对浦口旅游特色的生动概括。 桥林街道由原桥林街道和原乌江镇合并而来，是南京市十大文明古镇之一。自然环境优美，文化底蕴深厚，产业特色鲜明，创业环境遗留。东濒长江，与南京市江宁区隔江相望，东北临高旺河，与江浦街道相邻，西北与星甸街道接壤，西与安徽和县乌江为临。桥林街道地处南京水陆交通枢纽，现有宁合高速公路、宁乌公路、绕城公路和板桥汽渡已建成的公路二环将通过长江三桥向北连接宁淮高速公路、宁巢高速公路（沿江大道）、京沪高速铁路也将经过桥林。经长江水道上至马鞍山15公里，下到南京30公里，距上海港350公里，距南京新圩和龙潭港30公里，邻近南京禄口国际机场和安徽合肥机场，分别仅有半小时和一小时的车程。宁乌一级公路贯穿全境，水陆交通极为便利。 近年来，桥林街道以“沿江开发、工业先行”的发展观为指导，以产业升级为核心，以快速提升工业经济总量为目标，以加快工业园区建设为载体，以狠抓工业重点项目建设为重点。 2、经济结构 2015年，浦口区全区（含高新区）实现地区生产总值713亿元，可比价增长11%，完成年计划的100.4%，其中服务业增加值315亿元，可比价增长11%，完成年计划的101.6%；一般公共预算收入93.6亿元，同比增长11.6%，完成年计划的102.2%；全社会固定资产投资930亿元，同比增长15.1%，完成年计划的103.7%；社会消费品零售总额269亿元，同比增长13%，完成年计划的111%；全体居民人均可支配收入3.7万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅1个百分点以上。 实现规模工业总产值1440亿元，同比增长10.2%；工业增加值305亿元，同比增长10.7%；新增规模以上工业企业20家。新兴产业快速发展，生物医药、轨道交通、北斗导航、新材料等产业产值同比增长19.3%，北斗产业基地集聚企业超过70家。特色发展成效突出，开发区获省级集成电路产业园称号，一期总投资30亿美元的台积电晶圆制造项目积极推进。转型升级加快推进，组织实施两化融合项目11个，节地提效盘活低效和闲置工业用地3750亩，万元工业增加值能耗同比下降2%，煤炭消耗总量控制在16万吨以内。 调整城镇职工基本医疗保险统筹基金最高支付限额，机关事业单位和灵活就业人员纳入生育保险。继续开展重点企业就业服务百家行，举办各类招聘活动39场，达成就业意向5500人次。新增城镇就业22375人，其中大学以上学历占比提高5.04个百分点。保障房建设深入推进，新开工保障性安居工程178万平方米、竣工104万平方米，向低收入群体及拆迁困难家庭分配经济适用房48套。 建成国家一级文化站2个、省级公共文化服务示范街道3个，每万人拥有公共文化设施面积达1225平方米。举办首届残疾人运动会，街道全面建设全民健身广场。成功创建省级首批社区教育示范区，推进与南京一中合作办学，二十九中威尼斯分校和苏杰学校正式开办。南医大第四附属医院、康复体检中心、脑病专科治疗大楼等项目加快建设，智慧医疗服务能力和水平提升。 3、浦口经济开发区 南京浦口经济开发区位于浦口新城纬七路过江隧道处，1993年12月被省政府批准为省级经济开发区，规划面积12.65平方公里。2008年8月，南京海峡两岸科工园迁址至浦口经济开发区，总面积16平方公里，规划为“一园两区”，包括纬七路过江隧道以西6平方公里的科技区和桥林新城东部10平方公里的制造区。2009年7月，根据浦口区委区政府的战略布署，浦口经济开发区转战桥林实施二次创业，具体负责区先进制造业基地20平方公里(含南京海峡两岸科工园10平方公里制造区)区域的开发建设和资本运作，重点发展生物医药、电子信息、轨道交通、装备制造、新能源新材料等先进制造产业。根据浦口区政府“统一指挥、统一管理、统一调度”的要求，目前，浦口经济开发区桥林新区招商引资、规划征迁、工程建设、融资信贷等工作全面铺开，已有总投资30亿元的中国雨润(南京)食品工业园、总投资1亿美元的浩腾科技等重大项目签约，其中雨润项目将于近期开工。同时，一批投资体量较大的项目正积极推进中，新区开发建设初见成效。 开发区桥林先进制造业基地的规划理念是：打造绿色的“生态”环境、优良的“生活”质量，促进创新的“生产”组织，形成活力“生长”的空间模式。开发区新区规划面积为20.5平方公里，规划形成“一心、两轴、六片”的总体布局结构。 一心——指规划范围的片区中心，主要布置行政办公中心、商业金融、商办混合和文化娱乐等设施。 两轴——指沿双峰路的公共服务、研发之轴和沿凌霄路的产业发展之轴。两轴交汇于片区中心。其中沿双峰路的公共服务研发轴上布置了产业研发、各类公共服务设施和公共绿地，从浦乌路沿双峰路向西北方向推进，有利于组织工业园区的实施时序，利用公共服务设施带的推进建设带动产业园区由一期、二期向三期推进。这条轴是江北新型工业化基地的灵魂之轴和景观之轴。其中沿凌霄路的产业发展轴是江北新型工业化基地东西方向的轴线，串联了工业基地的一期、二期、三期等各个片，并向桥林新城中心和江北副城方向延伸。 六片——分别指江北新型工业化基地20平方公里范围内围绕片区中心而布置的6个用地片，包括了4个工业用地片、1个居住用地片和1个城市预留弹性用地片。其中工业用地的布置考虑了产业实施时序的推进，居住用地的布置在满足居住人口容量的基础上考虑了与桥林新城中心和其他居住用地关系的把握，预留弹性用地布置考虑了沪汉蓉铁路桥林站点周边用地的未知性和江北内部11号轨道快线站点周边用地的不可预知性。 经济开发区基础设施规划： ①供水：长江水量充沛，长江（南京段）水体水质主流区可达国家类水体水质标准，是水厂理想水源。规划区以长江为主要供水水源。水厂规划：规划一座城市自来水厂，水厂规模30万立方米/日 ②排水：桥林街道范围采用雨污分流制。整个桥林街道区域污水分为四个污水集中处理系统：桥林新城污水集中处理系统、星甸污水处理系统、石桥污水处理系统及乌江镇污水处理系统。 在污水收集管网建设方面，桥林街道拟设两条污水干道，分别沿浦乌路、规划路敷设，污水向北经泵站提升进入污水处理厂处理。规划建设两座污水提升泵站，其中一座为现状桥林污水处理厂改建。 污水厂位于高旺河下游，桥林新城东端，规划规模20万m3/d。 ③雨水工程： 排水分区：以浦乌路为界，以西为自排区，以东为机排区。雨水就近排入水体。“高水高排”，节约能源。 ④供电工程 电源：500千伏三岔湾变电站、南京热电厂、华能南京电厂、桥林热电厂作为补充电源。 4、浦口开发区污水处理厂简介 目前经济开发区污水处理厂运行正常，日处理能力约为20万t/d。处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入高旺河。 经济开发区污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，经济开发区污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准主要指标后排入高旺河。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据2015年南京市环境状况公报可知，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价， 全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染93天，中度污染 27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 2、水环境质量 2015年，全市监测水环境断面（点）233个，148个断面水质达到功能类别标准,达标率为63.5%；其中优于Ⅲ类的断面比例为54.1%，劣Ⅴ类断面比例为16.7%；监测水环境功能区断面（点）124个，80个断面水质达到功能类别标准，达标率为64.5%，同比上升1.6个百分点；列入现代化考核的28个断面中，优于Ⅲ类的断面比例为57.1％，与上年持平。 3、声环境质量 全市交通噪声监测点位247个，城区交通噪声均值为67.8分贝，较上年上升0.6分贝，五郊区(江宁、浦口、六合、溧水、高淳)交通噪声均值为67.9分贝，同比上升0.3分贝；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8分贝，同比上升1.0分贝，郊区区域环境噪声54.6分贝，同比上升3.5分贝；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2％，同比上升2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于南京市浦口经济开发区桥林园区，南至金穗路、西至罗勒路、北至浦乌路，总占地面6.65万平方米。建设项目周边为商业及居住用地。 主要环境保护目标为： （1）环境空气 周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水 建设项目实施雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网。本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为生活污水、食堂废水，经隔油池、化粪池预处理后一并接入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准之后排入高旺河。高旺河与长江相连，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区要求。 （3）声环境 项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，项目北侧为城市主干路声环境维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类。 根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位或范围 距离（m） 规模 保护级别 水环境 长江 SE 6500 大 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 高旺河 S 3000 中 大气环境 吴家村 NE 120 200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 散户 W 180 20人 学校宿舍 - - - 项目本身 - - - 声环境 吴家村 NE 120 200人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求 散户 W 180 20人 项目本身 - - - 环境要素 环境保护目标 保护目标概况 与本项目关系 生态 植被 项目所在地周边以野生、绿化植被为主 工程临时占地造成野生和绿化植被损失

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准。详见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 日平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水高旺河、长江水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） COD TP BOD NH3-N DO 标准限（mg/L） 6-9 ≤20 ≤0.2 ≤4 ≤1.0 ≥5 3、声环境质量标准 环境噪声质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准；项目北侧浦乌路为城市主干路（≤40m），项目详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间 夜间 2类 60dB（A） 50dB（A） 4a类 70dB（A） 55dB（A） |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）中表2相关标准。见表4-4。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001） 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 颗粒物 50 30 20 烟囱或烟道 二氧化硫 300 200 50 氮氧化物 300 250 200 汞及其化合物 0.05 - - 烟气黑度 ≤1 烟囱排放口 运营期企业自建食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。见表4-5。 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 最高允许排放浓度 （mg/Nm3） 净化设施最低去除率（%） 类型 基准灶头数 小型 ≥1，≤3 2.0 60 中型 ≥3，≤6 75 大型 ≥6 85 2、废水 建设项目实施雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网。建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水过消毒杀菌、实验废水经过酸碱中和沉淀、泳池废水经净化后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污水管网，接入浦口经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准之后排入高旺河。 表4-6 污水排放标准（单位：mg/L） 项目 pH SS COD 总磷 氨氮 动植物油 GB/T 31962-2015 表1A等级标准 6-9 400 500 8 45 100 浦口开发区污水处理厂排放标准 6-9 10 50 0.5 5 1 |
| --- | --- |
|  | 3、噪声 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声噪声排放标准 采用标准 标准值[dB（A）] 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固体废物 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单。 固体废物鉴别执行《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）； 危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量： 表4-7 建设项目污染排放总量表（单位：t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 最终排放量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 100961.9 0 100961.9 100961.9 100961.9 COD 32.22 6.11 26.11 26.11 5.05 SS 22.37 4.85 17.52 17.52 1.01 氨氮 2.98 0.002 2.978 2.978 0.504 总磷 0.29 0 0.29 0.29 0.05 动植物油 0.99 0.5 0.49 0.49 0.1 废气 烟尘 0.06 0 0.06 0.06 0.06 SO2 0.13 0 0.13 0.13 0.13 NO2 0.37 0 0.37 0.37 0.37 固废 生活垃圾 727.461 727.461 0 0 0 餐厨垃圾 1558.845 1558.845 0 0 0 废油脂 2.2 2.2 0 0 0 实验室废物 0.1 0.1 0 0 0 医疗废物 0.1 0.1 0 0 0 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废水：本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、实验废水、泳池废水、淋浴废水，接入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂集中处理。 接管考核量：水量100961.9t/a，其中COD26.11t/a、SS17.52t/a、氨氮2.978t/a、总磷0.29t/a、动植物油0.49t/a。 （2）废气：烟尘0.06t/a，SO20.13t/a，NO20.37t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要建设内容为台商子女学校、科技实验楼、书人教学楼、文体艺术楼、连廊、食堂、台商子女宿舍和书人宿舍等。施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会产生一定的废水、废气和建筑垃圾等。 工程分析按施工期和营运期两方面进行，建设项目施工期基本工艺（或工作）及污染工序流程见图。 图5-1 施工期工艺流程图 工艺流程简述： ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的平整、填土、夯实。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为条形基础，现浇钢硂柱、梁，砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌，所需的混凝土全部采用成品混泥土。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型涂料喷刷。 ④设备安装 包括道路、水雨管网平铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、废气 本项目施工期大气污染主要来自：施工过程产生的扬尘；施工机械排出的尾气；装修产生的有机废气。 （1）扬尘 本项目施工阶段由于砂石材料的运输、装卸、填筑等活动产生的扬尘，会对周围大气环境造成一定影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气状况等因素有关，根据有关施工工程的调查资料，其施工现场近地面扬尘浓度可达1.5~30mg/m3。 （2）机械尾气 本项目施工过程中所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机型尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。施工机械燃油废气具有流动、扩散的特点，施工场地开阔，污染物扩散能力强，主要污染物是SO2、NO2、TSP等。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、HC等。 （3）装修产生的有机废气 本项目选用环保型涂料喷涂、屋内墙面涂刷等都需消耗涂料。因此，在装修过程中会产生少量的有机废气。 2、废水 施工人员不在项目地食宿，施工期废水排放主要为施工废水。 类比同类项目，施工期生产用水总量估计为400吨，用作调配砂浆、抑尘等，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量为80吨。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般低于2000mg/L。施工废水经简易沉淀池处理后回用。 3、噪声 项目施工阶段施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、运输车辆、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声，对周边环境造成一定的影响。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。 表5-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声源 声源强度[dB(A)] 基础工程、主体工程 推土机 78~96 打桩机 95~105 运输卡车 85~94 浇捣机 90~98 空气压缩机 80~95 装修阶段 电钻 100~105 电锤 100~105 手工钻 100~105 无齿锯 105 多功能木工刨 90~100 云石机 100~110 角向磨光机 100~115 4、固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾、弃方和各种建筑垃圾等。 本项目施工阶段产生的固废主要为弃方、装修垃圾和建筑垃圾。施工期产生的建筑垃圾外运至南京固废管理处指定的弃土场，运输过程中应严格执行相关管理制度，严禁沿途抛洒，运送土方的车辆应封闭，避免沿途抛洒，且车辆运输时应禁鸣慢行，避免防止扬尘和噪声扰民。 表5-2 建设项目土石方数量表 挖方量（m3） 填方量（m3） 利用量（m3） 弃方量（m3） 66525 18667 18667 47858 另外，施工期施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，施工人员80人，生活垃圾产生量为0.08t/d，施工日按300天计，则排放量为24t/a，交由环卫部门清理。 二、营运期污染源分析： 1、废气 本项目营运期主要大气污染源为机动车尾气和食堂油烟。 （1）食堂油烟 食堂烹调采用天然气， 天然气属清洁能源，不再进行污染物分析，烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟。 食堂在进行食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解物会产生一定量的油烟废气。本项目设有一个食堂，日就餐人次按8140人次计，类比有关统计资料，人均食用油日用量为30克/人·天，一般油烟挥发量占耗油2~4%，平均2.83%，年工作日约270天，日工作时间为6h，则预计食堂油烟产生量约为1.87t/a，风机风量为80000m3/h，油烟平均浓度为14.43mg/m3，油烟净化设施去除率按90%计，则经处理后油烟浓度为1.443mg/m3。 食堂应预留专用油烟通道，食堂不得使用燃煤和重油作燃料，使用天然气为能源，并按照油烟净化设施，油烟经净化达标，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准后，经预留通道在屋顶高位排放。 食堂必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所以饮食业单位均应按照油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放。排风口的位置朝向背对教学楼和宿舍楼，不得向下水道排放烟尘、废气。 环保部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第4.2.3规定：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。第6.2.2条的规定：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。第6.2.3条的规定：饮食业单位所在建筑高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。据业主提供资料，本项目食堂距离教学楼和宿舍楼的最近距离为23m，满足4.2.3条的规定；油烟排放口通道位于食堂所在楼房屋顶，在远离教学楼一侧设置油烟排放口，可满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第6.2.2、6.2.3条的规定。 （2）机动车尾气 机动车停车位以及进出车辆会产生机动车尾气，汽车怠速及慢速（＜5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。主要污染物为CO、NOx、HC。项目共设地下机动车停车位共310位。 汽车尾气主要是油料不完全燃烧产生的。当空气与燃油的体积比较大时（大于14.5），燃油完全燃烧，产生CO2和H2O；当空气与燃油的体积比较小低（小于14.5）时，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO和NOx等污染物。污染物浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见下表5-3。 表5-3 汽车尾气中各污染物浓度 污染物 单位 怠速 正常行驶 备注 CO % 4.5 2 容积比 HC ppm 120 400 容积比 NOx ppm 600 1000 容积比 汽车尾气中污染物源强计算：根据国内的有关调查测试结果，单车排放因子为：CO0.48g/min，HC0.207g/min，NO20.014g/min。每辆车每天进出停车场按两次，每次进出停车场的时间1min计算，汽车进出停车场的废气排放源强见下表。 表5-4 项目汽车污染物排放源强 停车位（310辆） 空气污染物排放量 CO HC NO2 合计 0.0803t/a 0.0347t/a 0.0023t/a 地下车库设置机械排风兼排烟合用系统，通风口设置在车库周边靠近绿化带处，通过高效通风换气，减少汽车尾气对周围环境的影响。类比同类项目，地下车库汽车尾气排放量较小，浓度也较低，环评建议：通过在项目周边种植香樟等对污染气体吸附能力较强的乔木，以减小地下车库尾气对大气环境的影响。 另外，地面室外停车场的车位有75个，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，不会造成局部空气污染。 （3）锅炉废气 本项目设有一个1吨的锅炉，项目建成后锅炉以天然气为能源。根据规划，锅炉天然气耗气量约740m3/d，年耗气量199800m3。根据《环境保护统计手册》中燃烧每百万立方米燃料气产污系数，燃烧每百万立方米燃料气产污系数：SO2630.0kg，烟尘302.0kg，NO21843.2kg，可以计算得到燃气蒸汽发生器天然气燃烧后排放的SO2、烟尘、NO2的排放量分别为0.13t/a、0.06t/a、0.37t/a。 天然气为清洁能源，燃烧后污染物排放量较少，对环境空气质量影响不大，燃气烟气经烟道由15m高烟囱排放。 （4）恶臭 营运期垃圾收集点可能会产生恶臭。恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本环评仅对恶臭进行定性描述分析。 生活垃圾恶臭气体是多成分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量较难确定。据资料调查，营运期生活垃圾恶臭气体是主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪类物质，其嗅觉阈值如下： 氨，强烈刺激性气体，阈值为0.028mg/m3； 硫化氢，臭鸡蛋味气体，阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺，氨和鱼腥味气体，阈值为0.0026mg/3； 甲硫醇，特殊臭味气体，阈值为0.00021mg/m3。 本项目设有一个垃圾集中收集点，用于收集师生生活垃圾，为袋装垃圾，垃圾经收集至垃圾站再由环卫部门统一清运至市政垃圾站进行无害化处理。项目内垃圾收集点有专人负责清理和喷洒消毒药水，垃圾袋及时封口，及时运至市政垃圾站，减少垃圾恶臭的产生和逸散。由于垃圾收集站收集的是袋装垃圾，产生恶臭较少，不会对周围环境产生明显影响。 （5）图书馆防虫药物熏蒸废气 本项目建成后，为了使图书馆的图书免受虫霉的损害，需采取图书防霉措施。本项目图书馆采用香叶醇熏蒸剂，香叶醇主要成分为CH10H18O，具有玫瑰香气。每个书柜放入5~8片就可保持4个月，使用量较小。 （6）实验废气 根据本项目实验室布置和各实验室功能，实验废气主要来源于化学实验室。 参考本项目实验内容及实验化学品耗材，本项目化学实验使用的化学药品主要以常规的酸、碱、盐为主。实验废气主要为化学反应产生的废气以及少量的酸雾，属于间歇性排放。 化学实验室，均已进行通风橱设计，改善实验室的工作条件。实际操作中应规范操作流程，有毒气体产生或有烟雾产生的实验应在通风橱内进行，尾气应用活性炭吸附。通过活性炭以后，可实现高空达标排放。 实验人员在进行实验操作，需要取用有刺激性、挥发性的药品时，应做好安全防护措施，佩戴口罩，并保证通风系统运行正常，以免引起安全事故。 在无特殊要求是，应开启门和窗户，以保证实验室内空气流通，减少室内有毒有害废气的残余量。 2、废水 本项目营运期废水主要为师生的生活污水、餐饮废水、实验废水。本项目营运期空调的运转会产生少量的冷凝水，采用凝结水管直接通向下水道，不存在空调冷凝水无序乱排现象。 （1）生活污水 师生生活污水产生于教学楼、图书馆、办公室、学生宿舍、教师宿舍、附属用房等建筑，主要污染物为COD、SS、TP、和NH3-N等。本项目营运期在校学生3630人，教职工219人，住宿生用水按120m3/人·（不含餐饮废水）计算，不住宿学生用水量按40m3/人·d计算，污水排放量按用水量的80%计算，则校区内生活污水产生量总计267.488m3/d，学校年工作时间按270d计，则生活污水年产生量为72221.76m3。污染物浓度为：COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L。 （2）食堂污水 本项目设1个食堂，食堂用水定额按30L/人·d计，学校用餐人数按2680计，废水排放量最高用水量80%，则营运期餐饮废水产生量为92.376m3/d，学校年工作时间按270d计，则废水年产生量为24941.52m3。污染物浓度为COD500mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、动植物油40mg/L。 按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定： ①饮食业单位排放的含油污水应经隔油设施处理后排放； ②隔油设施所需空间应根据隔油工艺、含油污水排放量等因素综合确定，存油部分应便于清运和管理； ③隔油设施不应设在厨房、饮食制作间级其它有卫生要求的空间内； ④当选用隔油池时，隔油池应符合下列要求：含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜采取二挡三格；人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水水管底至池底的深度，不宜小于0.6m；与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。 本项目设隔油池一座，餐饮废水须先经隔油池处理后汇同其它生活污水一并进行处理。 （3）实验废水 本项目实验室的实验项目为初中教学阶段安排设置的物理，化学，生物实验，产生废水的实验室主要是化学实验室。实验室用到的药品主要为酸、碱、无机盐及少量的有机物。实验室产生的废水主要是多余溶液、实验残液、清洗仪器时的废液等。 对于大部分简单的实验废水，多是可溶性盐类及部分酸、碱类溶液，可经过中和反应等处理后，汇同其它生活污水一并处理。 类比同类试验废水的数据，实验室废水排放量约为0.221m3/d，学校年工作时间按270d计，则废水产生量为59.67m3。主要污染物的排放浓度为：NH3-N 20mg/L、COD90mg/L。 （4）医疗废水 本项目医务室只是为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术等治疗。医务室用水主要是医务人员清洗用水、伤口清洗用水等，用量很小，废水排放量约为0.085m3/d，学校年工作日按270d计，则废水年产生量为22.95m3。 泳池废水 本项目设有1个25米短道游泳池，容积为400m3，补充水量由池水水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）“公共游泳池、水上游乐池（室内）”的设计标准，每日补充水量占池水容积的百分数按5%~10%计，本项目按10%计，每天补充40m3，年使用天数为120.天，则年损耗水量为4800m3；另外根据该设计标准，本项目泳池水循环周期为6h，循环量为416.6m3/h，年循环量899856m3。 游泳池水采用循环过滤净化方式，将用脏的游泳池水按一定的循环量连续不断的送入过滤设备，除去池水中的污物并投加消毒剂杀菌后，再送入游泳池循环使用，类比同类泳池过滤设计方案，过滤后的池水可满足《游泳池水质标准》（CJ244-2007）表1要求。游泳池水每学期开学更换一次，一年更换两次，产生量为800m3，其主要污染物浓度为：COD150mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L，产生量为0.12t/a、0.096t/a、0.012t/a。 （6）淋浴废水 学生游泳后会进行淋浴，会产生淋浴用水，按300人/天，用水定额为40L/人·d，则用水量为3240t/a，排放系数以0.9计，则每年产生淋浴废水量约为2916t/a。其主要污染物浓度为：COD150mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L，产生量为0.438t/a、0.350t/a、0.044t/a。 本项目食堂废水经隔油池处理，医疗废水经过杀菌消毒，实验室废水经过酸碱中和沉淀，泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后，与生活污水一同排入化粪池处理。因此，本项目废水年产生量为100961.9m3。通过类比分析，排放废水水质情况见下表： 表5-5 废水排放清理表 污染源名称 废水量m3/a 污染物名称 产生情况（mg/L） 拟采取处理方式 排放情况（mg/L） 排放去向 生活污水 72221.76 COD 300 化粪池 250 接管浦口经济开发区污水处理厂 SS 200 200 NH3-N 30 25 TP 3 3 食堂废水 24941.52 COD 500 隔油池+化粪池 400 SS 300 250 NH3-N 30 25 TP 3 3 动植物油 40 20 医疗废水 22.95 COD 250 杀菌消毒+化粪池 200 SS 80 80 NH3-N 30 30 实验废水 59.67 COD 90 中和处理+化粪池 45 NH3-N 30 15 泳池废水 800 COD 200 净化设施+化粪池 150 SS 150 120 NH3-N 15 15 淋浴废水 2916 COD 200 150 SS 150 120 NH3-N 15 15 3、噪声 本项目内主要为教学、生活，因此运营期间商业噪声很小，可以不考虑。项目噪声主要来源于进出车辆交通噪声、社会生活噪声（教学生活噪声、大型运动会、广播噪声）和设备噪声。 （1）车辆交通噪声 项目建成运营后，应加强对进出车辆及地下车库的管理。车辆噪声一般在60~65分贝，地下车库出入口可能会产生回声，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10~15分贝，再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，实现达标排放。 （2）社会生活噪声 师生生活噪声较小，约50~60dB（A）；运动会和文娱活动时的主要噪声源为人群呼声和广播声，其变化幅度较大，类比分析，看台处人群欢呼声最高可达96dB（A），广播声在看台处最高可达85dB（A）。 学校内教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，可以实现厂界处达标。 （3）设备噪声 水泵、食堂抽油烟机、厨房风机、室外空调等，噪声源强在65~90dB（A）之间。项目在设计时对以上设备进行了隔声、减震措施： ①通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减震吊装、落地式安装设备采用弹簧减震器或橡胶减震垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，四周设置隔声墙。 ②水泵加装减震器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。 以上隔声、减振措施可使上述设备的噪声源强下降10~15dB（A）；地下室对噪声的削减量在40dB（A）以上，因此设备噪声在采取上述措施治理后，地下室设备噪声值传于地面时仅为25~40dB（A）；完全能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表5-6 项目营运期噪声源强 噪声类型 名称 声压级dB（A） 备注 机动车辆行驶噪声 车辆 60~65 / 社会生活噪声 教学区 50~60 / 生活区 50~60 / 运动会、文体活动 85 大型运动会产生 校内广播 65 设备噪声 加压水泵机 65~90 生活、消防水泵 抽油烟机 / 室外空调 / 4、固体废物 （1）生活垃圾 在教学楼、图书馆、办公楼、学生宿舍、教师宿舍、附属用房等建筑均会产生生活垃圾，本项目共有学生3630人，教师219人，总计3849人，类比分析，校园人均综合产生垃圾按照0.7kg/人·d计算，则产生生活垃圾2694.3kg/d，约727.461t/a（学校年工作日按270d计）。 本项目生活垃圾由各产生点袋装收集后，由市政环卫部门统一清运送城市垃圾中转站，集中收集后得到无害化处理。对办公垃圾中可能含有硒鼓、废旧电池等不应与生活垃圾混装，应单独收集，以避免造成重金属对土壤的污染。 （2）餐厨垃圾 根据相关经验数据可得，食堂餐厨垃圾以0.5kg/人次·d计，食堂就餐人数约3849人/d（按一天三餐计），则产生餐厨垃圾为5773.5kg/d，即1558.845t/a（学校年工作时间按300d计）。 对餐饮废物分类桶装收集（加盖、标识）。食品加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其它废物，均属于潲水，这部分固废由项目每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运，不得在项目内滞留过夜，以免产生异味及蚊虫、老鼠等滋生。 （3）废油脂 废油脂包括食堂隔油池及油烟净化器收集的废油脂。每年大约产生2.2t。 隔油池收集的废油脂及油烟净化机收集的废油，需交有资质单位进行处置，该部分废物的处置协议须在项目投入运营前交环保主管部门进行备案。 同时，本环评要求废油脂储存点应当保持干燥，地面做好防渗措施。采取有效措施，消除老鼠、螳螂、苍蝇和其他有害昆虫及其滋生条件。 针对废油脂，本环评建议采取如下措施。 ①餐厨垃圾应当按照卫生、环保、城市管理部门的规定收集、存放和处置，也可以委托有经营资质的作业单位代为收集、存放、运输和处置。收集、存放、运输、处置餐厨垃圾，不得污染城市道路和环境。禁止将餐厨垃圾排入雨水、污水管道或沟渠、河道、公共厕所等。 ②餐饮服务者应设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。加工经营场所面积在500平方米以上的餐饮服务者应当按照环境保护管理的有关规定，安装隔油池或油水分离器等污染防治措施。 ③餐饮服务者在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位或个人运输，不得将餐厨垃圾交由未在城管部门建档备查的餐厨收运单位或个人运输、处理。 ④餐饮服务者应当与餐厨垃圾收运者签订餐厨垃圾合收运同或协议，相关合同或协议不得违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，不得将餐厨垃圾回收作为食品原料。 ⑤收油方必须在卫生监管部门备案，运输工具（如三轮车、货车）等要在城管部门登记。处理单位，如油脂厂对收来的油要备案，进出量要相互符合。 （4）实验室废物 项目营运期间，理化生实验室会产生一定量的废化学试剂及部分实验产物。属于《国家危险名录》中HW49类危险废物。根据《中华人民共和国固体废物环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》规定，本项目产生的危险废物应按国家环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》中五联单制度规定进行处理处置。在处置之前，业主在固体废物储存过程中，严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要进行防渗防漏处理；对危废暂存点、柴油储存间地面要硬化，并在危废暂存点、柴油储存间地面内设地沟或围堰；防止发生泄漏污染地下水；危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 （5）医疗垃圾 本项目运营时会产生少量医疗垃圾，危废代码为HW01，分类妥善收集后，交由有资质单位统一清运、处置。 营运期固体废弃物的产生情况见下表： 表5-7 固体废物产生量统计 种类 产生源 产生量（t/a） 处置措施 生活垃圾 师生生活 727.461 部分回收，其余由市政环卫部门统一清运 餐厨垃圾 来源于食堂 1558.845 加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运 废油脂 2.2 集中收集，交有经营资质单位处理 实验室废物 废化学试剂及部分产物 0.1 分类收集后，交有资质单位处理 医疗垃圾 医务室 0.1 妥善收集后，交有资质单位处理 5、污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-8。 表5-8 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 食堂 油烟 50000 2.725 0.883 0.41 0.132 - 锅炉 烟尘 - - 0.06 - 0.06 - SO2 - 0.13 - 0.13 NO2 - 0.37 - 0.37 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 72221.76 300 21.67 250 18.06 生活污水依托已建成污水管道收集排入市政污水管中，经经济开发区污水处理厂集中处理。 SS 200 14.44 150 10.83 NH3-N 30 2.17 30 2.17 TP 3 0.22 3 0.22 食堂废水 COD 24941.52 400 9.98 300 7.48 SS 300 7.48 250 6.24 NH3-N 30 0.75 30 0.75 TP 3 0.07 3 0.07 动植物油 40 0.99 20 0.49 医疗废水 COD 22.95 250 0.0057 200 0.0046 SS 80 0.0018 80 0.0018 NH3-N 30 0.0007 30 0.0007 实验室废水 COD 59.67 90 0.0054 45 0.0027 NH3-N 30 0.0018 15 0.0009 泳池废水 COD 800 200 0.16 150 0.12 SS 150 0.12 120 0.096 NH3-N 15 0.012 15 0.012 淋浴废水 COD 2916 200 0.583 150 0.438 SS 150 0.437 120 0.350 NH3-N 15 0.044 15 0.044 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生活 生活垃圾 727.461 727.461 - 0 环卫清运 食堂 餐厨垃圾 1558.845 1558.845 - 0 定期清运 废油脂 2.2 2.2 - 0 交有资质单位处理 实验室 实验室废物 0.1 0.1 - 0 交有资质单位处理 医务室 医疗垃圾 0.1 0.1 - 0 交有资质单位处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 食堂 | 油烟 | 2.725mg/m3，0.883t/a | 0.41mg/m3，0.132t/a |
|  | 地下车库 | CO | 1.73t/a | 1.73t/a |
|  |  | NOX | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 发电机 | CO、HC、NO2 | 少量 | 少量 |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  | 实验室 | 实验室废气 | 少量 | 少量 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | NO2 | 0.37t/a | 0.37t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水72221.76t/a | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，21.67t/a 200mg/L，14.44t/a 30mg/L，2.17t/a 3mg/L，0.22t/a | 250mg/L，18.06t/a 150mg/L，10.83t/a 30mg/L，2.17t/a 3mg/L，0.22t/a |
|  | 食堂废水24941.52t/a | COD SS NH3-N TP 动植物油 | 400mg/L，9.98t/a 300mg/L，7.48t/a 30mg/L，0.75t/a 3mg/L，0.07t/a 40mg/L，0.99t/a | 300mg/L，7.48t/a 250mg/L，6.24t/a 30mg/L，0.75t/a 3mg/L，0.07t/a 20mg/L，0.49t/a |
|  | 医疗废水22.95t/a | COD SS NH3-N | 250mg/L，0.0057t/a 80mg/L，0.0018t/a 30mg/L，0.0007t/a | 200mg/L，0.0046t/a 80mg/L，0.0018t/a 30mg/L，0.0007t/a |
|  | 实验室废水59.67t/a | COD NH3-N | 90mg/L，0.0054t/a 30mg/L，0.0018t/a | 45mg/L，0.0027t/a 15mg/L，0.0009t/a |
|  | 泳池废水800t/a | COD SS NH3-N | 200mg/L，0.16t/a 150mg/L，0.12t/a 15mg/L，0.012t/a | 150mg/L，0.12t/a 120mg/L，0.096t/a 15mg/L，0.012t/a |
|  | 淋浴废水2916t/a | COD SS NH3-N | 200mg/L，0.583t/a 150mg/L，0.437t/a 15mg/L，0.044t/a | 150mg/L，0.438t/a 120mg/L，0.350t/a 15mg/L，0.044t/a |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 727.461t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 1558.845t/a | 分类桶装收集，定期清运 |
|  |  | 废油脂 | 2.2t/a | 交有资质单位处理 |
|  | 实验室 | 危险废物 | 0.1t/a | 设置危废暂存就，定期交有资质单位处理 |
|  | 医务室 | 医疗垃圾 | 0.1t/a | 妥善收集，交有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自空调室外机，采取隔振、距离衰减措施后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、实验废水、泳池废水、淋浴废水，建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水过消毒杀菌，实验废水经过酸碱中和沉淀，泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污染管网，接入浦口经济开发区污水处理厂集中处理。经济开发区污水处理厂最终出水执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准主要指标后排入高旺河；固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气、废水、固体废物、噪声等对周围环境的影响。因此，建设单位必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其应范围。 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、填土、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面洁净情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。本项目在施工期间内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，减少对周边环境的影响。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。按照《南京市扬尘污染防治管理办法》工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求： ①施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。在本市主要路段、市容景观道路，以及机场、码头、物流仓储、车站广场等设置围挡的。其高度不得低于2.5m；在其他路段设置围挡的，其高度不得低于1.8m。围挡应当设置不低于0.2m的防溢座； ②施工工地内主要通道进行硬化处理。都裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖； ③施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁； ④建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； ⑤项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工场地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施； ⑥伴有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运； ⑦施工工地应当按照规定使用预拌混泥土、预拌砂浆； ⑧土方、洗刨工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工作业； ⑨进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑩施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 （2）尾气 项目施工期运输过程中产生的少量尾气可得到及时有效的扩散，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 （3）有机废气 项目在装修过程中使用油漆，会产生少量的有机废气，这部分废气通过加强通风等措施可有效地排出建筑外，对周围环境的影响较小。 2、水环境影响分析 施工人员不在项目地食宿，施工期废水排放主要为施工废水，如不管理或处理直接排入附近水体则会对附近水环境水质造成一定的影响。 施工废水主要来自钻孔、地下埋管、沟槽开挖过程中产生的少量泥水，沟管构筑过程中混泥土搅拌用水，施工现场、施工机械车辆冲洗废水以及管道闭水实验废水。施工设备和运输车辆冲洗废水主要污染物是COD、SS和石油类。施工现场需建筑相应容积的简易沉淀池，施工废水经简易沉淀池处理后回用抑尘。 3、声环境影响分析 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。主要施工、运输设备为挖掘机、压路机、推土机、打夯机等，机械设备噪声源强约为75~100dB（A）。 为确保施工噪声达标，减轻对周边声环境的影响，建议建设单位采取以下措施： 尽量选用低噪声设备，对高噪声设备的摆放进行选择，尽量远离噪声敏感点的地方摆设施工机械，为高噪声机械设备设立围挡或减振措施，降低噪声； 尽量缩短每段施工工期，建立移动围挡，减轻噪声对周围环境的影响； 动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； 合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育，对一些零星的手工作业，如装卸管材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施； 施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛； 严格规定施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业，必须有有关主管部门的证明，并且必须公告附近工作人员。各施工点施工噪声必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行。 固体废弃物影响分析 本项目施工期的主要固体废物来自于施工建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，部分可以回收利用，其他的统一收集后运送至南京固废管理处指定堆场存放。 在此基础上，施工期产生的固废可得到有效地处置，对周围环境影响较小。 生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现在场地开挖和平整时破坏地表植被造成水土流失。另外，施工扬尘会影响周边绿色植物的呼吸和光合作用。 本评价要求施工单位采取下述保护措施：在场地平整前修建挡土墙，合理安排施工工期，尽量避开雨季施工，加快施工速度。对开挖的裸露地表及时采取压实和绿化措施。安排专人定期对周边绿化树木洒水冲洗，减少扬尘附着。 对植物资源的影响 本项目不占用农田和绿地，根据现场调查，在工程影响范围内植被类型均属于一般常见种，生长范围广，适应性强，不会因项目建设而导致植物种群消失。因此项目施工不会影响生态系统的稳定性和完整性。本项目建成后，被破坏的植被可得到恢复。 对陆生动物资源的影响 根据现场调查结果，项目所在区域内无受保护的珍稀动物资源，但场地内仍有少量两栖动物（青蛙）、鸟类（麻雀）分布。施工期间，由于项目建设，施工人员干扰活动和施工机械对这些动物的活动有一定的影响，使它们会迁移到非施工区。由于施工范围小，工程建设对野生动物影响范围不大，因此对动物不会造成大的影响。同时地面恢复后，它们仍可回到原来的区域，不会对其生存造成威胁。 本次评价认为，项目所在地周边为城市建成区，经勘察地块现状为荒地，生物多样性程度低，无珍稀保护动植物分布；项目施工完成后，因项目建设破坏的植被均可得到恢复或重建。因此，施工期对陆地生态环境影响较小。 对自然保护区、风景名胜区的影响分析 在本次工程的评价范围内，无自然保护区、风景名胜区和饮用水源保护区，同时也没有需要特殊保护的珍稀动植物物种。

营运期环境影响分析： 本项目为非生产性项目，无工艺废气和生产废水排放，对周围环境的影响主要是汽车尾气、生活污水、生活垃圾和噪声等。 1、大气环境影响分析 营运期废气主要来源于食堂油烟废气、机动车尾气、发电机废气、垃圾收集点恶臭、图书馆防虫药物熏蒸废气及实验室气体。 食堂油烟废气 食堂烹调采用天然气，天然气属清洁燃料，不再进行污染物分析，烹饪过程中产生的大气污染物主要为油烟。 油烟废气经高效油烟净化器装置降温除油处理后分别在屋顶高位排放。经油烟净化器处理后项目油烟排放浓度可达到1.89mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3的排放标准，可实现达标排放。项目内的餐饮区执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所有饮食业单位均应安装油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放，且食堂及油烟排放口与周围敏感建筑物的距离应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关条款。 机动车尾气 项目学术中心、办公楼和实验楼设有汽车地下停车位共310个。根据工程分析中的源强估算，汽车进出停车场的废气排放源强依次为：CO：0.0803t/a，HC：0.0347t/a，NO2：0.0023t/a。由于外排汽车尾气的污染物量较少，该项目占地面积较大，扩散条件较好，且地下停车场安装高效风机、通风口布设与项目绿化带附近，室外空气扩散较快，所以拟建项目建成后产生的机动车尾气不会改变当地环境空气质量。 锅炉废气 项目建成后锅炉以天然气为能源。天然气属清洁能源，燃烧后产生的污染物量较小，能够直接达标排放，对周围环境影响较小。 （4）恶臭 本项目产生的生活垃圾（含办公）经袋装收集后，采用日产日清的方式，可以避免垃圾渗滤液的产生，减少二次污染，且垃圾清运车安排专人负责清洁和操作。通过采取以上措施可以减小恶臭对周围环境的影响。 （5）图书馆防虫药物熏蒸废气 本项目图书馆采用香叶醇熏蒸剂，香叶醇主要成分为CH10H18O，具有玫瑰香气。每个书柜放入5~8片就可保持4个月，使用量较小，通过加强通风对周围环境影响较小。 （6）实验废气 实验室均已进行通风橱设计，改善实验室的工作条件。实际操作中应规范操作流程，有毒气产生或有烟雾产生的实验应在通风橱内进行，尾气应用活性炭吸附，排风口设置于实验室楼顶，并背对环境敏感点设置。实验人员在进行实验操作，需要取用有刺激性、挥发性的药品时，应做好安全防护措施，佩戴口罩，并保证通风系统运行正常，以免引起安全事故。 本项目营运期进行实验研究所产生的大气污染物较少，且通过采用有效的治理措施后，对项目所在地大气环境质量影响轻微。 2、水环境影响分析 目排水实施雨污分流。本项目营运期产生的废水主要有生活污水、餐饮废水和实验室废水。 （1）生活污水 生活污水（师生教学楼、宿舍、图书馆等）经管网系统进入化粪池，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准后，排入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂进行处置。 （2）餐饮废水 餐饮废水须先进行隔油处理后汇同生活污水一并处理。 （3）实验废水 本项目大部分实验废水不含重金属，多是可溶性盐类及部分酸、碱类溶液，可经过中和等前期预处理后，汇同其他生活污水一并处理。 对于部分成分复杂且含有重金属的实验废水经过统一收集贮存后交由有资质的单位处理。 （4）泳池废水、淋浴废水 本项目泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后汇同生活污水一并处理。 项目污水排入浦口经济开发区污水处理厂可行性分析： 浦口经济开发区污水处理厂简介 浦口经济开发区污水处理厂现状规模为20万吨/日，污水处理厂地处高旺河下游，桥林新城东端，尾水就近排入高旺河，浦口经济开发区污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 （2）接管可行性分析 建设项目厂外市政污水管网已和浦口经济开发区污水处理厂污水接管对接，目前浦口经济开发区污水处理产污水处理规模为20万吨/日，建设项目日产污水量约为370.97吨/日，占浦口经济开发区污水处理厂处理能力的0.19%，可以接管，不会对浦口经济开发区污水处理厂正常运行造成影响，浦口经济开发区污水处理厂在处理能力、建设进度、污水收集方面可满足本项目的需要，本项目产生的污水接管排入浦口经济开发区污水处理厂集中处理可行。 项目废水水质产生、排放及污水处理厂接管要求对比如下表。 表7-1 项目污水预处理结果一览表 项目 污水量 （m3/a） COD （mg/L） TP （mg/L） SS （mg/L） 氨氮（mg/L） 动植物油 排放情况 100961.9 258.6 2.9 173.5 29.5 4.9 接管要求 -- 500 8 400 45 100 因此，本项目污水可以都到妥善的处置不会对周围环境造成明显的影响。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来源于进出车辆交通噪声、教学生活噪声、大型运动会时社会噪声、广播噪声和设备噪声。 （1）进出车辆交通噪声 项目建成营运后，应加强对进出车辆以及地下车库的管理。车辆噪声一般在60～65分贝，地下车库出入口可能会产生回声，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10～15分贝，再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，实现达标排放。 （2）社会生活噪声 学校内正常情况下，教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，对周围环境影响较小。 （3）设备噪声 项目建成营运后，主要设备噪声源为水泵、厨房风机、风机房等，噪声源强在65-90 dB（A）之间。这些噪声属于间歇式运行，采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，且部分设备位于地下室。传至外界的各噪声源强不超过50dB（A），对周围环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目建成营运后，固体废弃物主要分为一般性固体废物，实验室危险废物。 （1）一般性固体废物 项目每天将生活垃圾清运至垃圾收集点，并定期清运至城区垃圾中转站，再统一运至城市垃圾处理场进行无害化处理。项目内垃圾收集点密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。此外，对办公垃圾中可能含有的硒鼓、废旧电池等不应与生活垃圾混装，应单独收集，以避免造成重金属对土壤和地下水的污染。 对于食堂产生的餐厨垃及废油脂，评价要求必须严格执行《饮食业环境保护技术规范》相关要求，相关协议在项目营运前交环保部门备案。 （2）危险废物 化学实验室会产生一定量的废化学试剂、实验废器皿、过期药品及含重金属废液等属于HW49危险废物；医务室会产生一定量的医疗垃圾，属于HW01医疗废物。按照《国家危险废物名录》（环境保护部1号令）规定，危险废物应进行无害化处置，经统一回收后，定期交由具有危废处理资质单位处理。 根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目临时储存和运输严格按照危险废物管理和处置要求进行，具体要求如下： ①危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施； ②将废物废液按照类别分置于防渗漏、防腐蚀的符合国家标准的专用包装物或者密闭的容器内，废物废液专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明，加强防渗漏安全措施。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），危废暂存间地面已按规定采取防腐、防渗措施，并做到定期维护暂时贮存设施、设备； ③在废物废液的收集、贮存、转运及处理过程中，坚持实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。在收集人员与贮存管理人员、管理人员与运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于检验废物废液转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保废物在收集、贮存和转运过程中不发生泄漏。 ④确保使用防渗漏、防遗撒、有明显危险废物标识的专用运送工具。 ⑤运输废物废液车辆的驾驶员已经过专业的培训，运输车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时有随车人员负责押送，随车人员已经过专业的培训。 为了作好危废暂存间的防渗、防漏，本环评危废暂存间采取以下环保措施： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5、区域外环境对本项目的影响 学校北侧为城市主干路浦乌路，校区西侧为居住用地，校区南侧为城市规划道路，东侧约500m处有规划医院。本项目所在地为城区规划用地，无工业重大污染源分布，环境质量状况良好，满足环境功能区划要求。 因此，该项目的主要影响因素为周边道路影响。 周边道路对本项目的影响 根据项目外环境关系图，本项目北侧为城市主干路。在营运期，交通噪声可能对本项目产生影响。 为降低交通噪声可能对本项目产生的影响，本环评提出如下要求： ①临近校区北侧主干道的学生宿舍窗户采用双层中空玻璃，最大限度降低道路噪声对学校办公生活学习的影响； ②项目在临道路建筑物面应预留足够的降噪距离，并种植高大乔木作为隔声屏障，减轻道路交通噪声对学校办公生活的影响； ③北侧道路在临近学校区段，实行限速，并在校区段设置减速带，以控制车辆行驶速度，达到降噪目的。同时设警示牌，告知前方学校，注意降速及减速鸣笛。 在采取相应的积极措施后，交通噪声不会对项目内生活、工作及学习造成较大影响。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）重大危险源识别 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： ①项目污水管、污水处理池事故状态下的排污； ②危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； ③化学品：项目教学期间涉及到多种化学品的使用，可能造成事故泄漏而引起安全隐患，由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染以及在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露。 因此，本评价主要对学校营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A中临界量数据、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）以及本项目的特点和评价工作等级划分，本项目在正常运营的基础上，风险事故可能性很小，因此，本项目风险评价工作等级为二级。 （2）风险事故防范措施 ①学校化学品管理制度 为了尽量减小危险物品的环境风险，学校制定了实验室危险物品管理制度，具体要求如下： A、危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管，药品库内要配备消防、防盗、通风等防护设施，严禁烟火。做好基础的防渗、防潮、防漏处理。 B、要将危险品分隔存放在危险品柜内，存放剧毒药品的专柜要双人双锁保管，禁止有实验室内存放食品。 C、要严格危险品的须用手续，必须由教师领取签章并负责需出药品的安全保护工作，防止发生意外，严禁学生代领。 D、学生使用危险品实验时，教师应详细指导，并说明危险性。 E、使用后剩余的危险品，应立即送还并妥善保管。对废液、残物，要认真按国家有关要求处理好。如发现危险品特别是剧毒被盗，要立即报告校领导，并通知公安部门查处。 F、制定严格的防火、防爆制度，加强职工的安全意识，定期对职工进行如何避免火灾发生、安全消防知识教育，组织安全队伍，建立安全监督机制，进行安全考核等。 G、对违规操作出现事故的，追究相关人员的责任。 （3）危险废物环境风险防范措施 ①应把实验室危险废物管理纳入到日常管理工作，在本项目建成后，根据相关要求制订相关的管理制度，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责危险废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。 在危险废物贮存过程应注意以下几点： A、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存； B、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； C、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； D、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》中所示的标签； E、盛装危险废物的容器必须完好无损且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 F、本项目的危废暂存点布置与实验辅助用房的角落周围，地面与裙脚用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，建筑材料与危险废物相容，且有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ②将危险废物按照类别分置于防渗漏、防腐蚀的专用包装物或者密闭的容器内。危险废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明，加强防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。定期维护暂时贮存设施、设备，不得露天存放检验废物废液。 ③和危险废物处理的专业单位签订处理协议到期终止后要及时续签，确保产生的危险废物能得到及时的无害化处理。 ④运输危险废物车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 （4）火灾事故及处置措施 采取先控制，后消灭的灭火战术；确选择最适合的灭火剂和灭火方法，对有可能发生爆裂、喷溅等特别危险品需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员部看到或听到，并应经常演练）。协助公安消防监督部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 （5）风险分析结论 综上所述，项目营运过程存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、实施、管理及运行中认真落实安评报告提出的安全措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，制定相应的事故应急预案，并在得到相应的安监、消防、公安、环保管理部门验收后再营运，则其营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 7、清洁生产 清洁生产作为21世纪倡导的模式，对项目建设提出了更高的要求。清洁生产主要针对项目对自然资源的利用，选用设备先进程度、节能降耗、文明施工、环境管理等方面。本项目对清洁生产的具体要求有： （1）施工期在施工现场内对施工废水设置废水沉淀池，对废水进行初步处理后尽可能回用，节约水资源，防止施工废水对水体的污染。 （2）对施工现场内生活垃圾集中收集后统一处理，对产生的建筑垃圾和弃土用于绿化和回填，对建筑垃圾及装饰材料可回收利用的尽量回收利用。 （3）施工采用机械化、现代化、程序化、技术化的建设方式，以尽量缩短施工时间。用封闭施工，采用密目安全网，以减少粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；运输道路采用硬化路面，车辆出场前一律用毡布覆盖、清洗车轮，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫；同时指定专员定期洒水并清扫路面。 （4）原材料使用方面：使用无污染性废气产生的材料、涂料，装饰应注意避免光污染、有害废气污染，装修时尽量使用环保型材料。 （5）设备选型方面：所有机电设备等选取国家推荐的节能产品。 （6）学校营运期采用清洁能源电和天然气为能源，不使用燃煤、燃油等燃料，减轻对环境的污染影响。 （7）教学中选用国内同类型设备中节能、低噪设备，大大减少设备运行电耗，同时减轻设备运行噪声对周边环境的影响程度。 （8）采取行之有效的“三废”污染防治措施，确保各项目污染物达标排放。固体废物采取分类妥善处置，去向明确，体现了安全、卫生及废物综合利用原则。 8、环境管理 建设环境优美、舒适宜人的学校，除了项目建设前的合理选址、科学规划、精心设计、规范施工外，项目投入使用后，还必须搞好学校的环境保护工作，建立一套科学、完整的环境管理体系，并纳入学校管理体系中，使学校的环境保护设施能长期正常运行，各污染物稳定达标排放，使学校环境质量能够达到设计的水平，以满足学校师生对环境的要求。学校环境保护管理体系包括以下几个方面： （1）饮用水质量管理 饮用水的质量直接关系到学校内学生的生活和健康，因此要有严格的学校内饮用水管理制度，以保证学校内饮用水的卫生，使水质符合我国《生活饮用水卫生标准》。必须加强学校内饮用水管网各环节的管理，尤其是饮用水二次供水系统设备管理。学校应该采取以下措施：①制定专门的管理制度，配备专门人员负责管理；②管理人员须经过专业的培训并经体检合格后才能上岗；③按有关规定定期对供水系统进行检查、清洗；④每年不少于两次对供水水质进行检验。 （2）环保设施管理 学校环保设施包括：雨水收集系统；生活污水处理系统；油烟集中处理系统。这些是学校内控制水环境、大气环境污染的重要设施，只有这些系统运转正常，才能保证学校内污染物达标排放，不影响日常的教学活动及教学环境。因此可以从以下几个方面加强学校环保设施的管理：①对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。②强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。③建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。④加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （3）项目绿化管理 为美化学校环境，调节学校微环境。应加强对学校内及周边的树木、花卉、草坪、绿化附属设施进行管理。具体措施如下：①制定专门的管理制度，并配备专门的人员管理；②保持绿地的整洁、整体修剪符合设计要求，花卉栽植保存率达到95%。树木栽植保存率达到9%以上；③不得使用有毒和大剂量的农药；④配备专门的人员保持各景观的清洁卫生，杜绝乱扔，乱倒。 （4）环境管理机构 学校的环境管理应由学校领导主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全校的环境管理工作。 9、总量控制 建设项目污染物排放总量见表7-2。 表7-2 建设项目污染排放总量表 （单位：t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 最终排放量 产生量 削减量 排放量 废水 水量（m3/a） 100961.9 0 100961.9 100961.9 100961.9 COD 32.22 6.11 26.11 26.11 5.05 SS 22.37 4.85 17.52 17.52 1.01 氨氮 2.98 0.002 2.978 2.978 0.504 总磷 0.29 0 0.29 0.29 0.05 动植物油 0.99 0.5 0.49 0.49 0.1 废气 烟尘 0.06 0 0.06 0.06 0.06 SO2 0.13 0 0.13 0.13 0.13 NO2 0.37 0 0.37 0.37 0.37 固废 生活垃圾 727.461 727.461 0 0 0 餐厨垃圾 1558.845 1558.845 0 0 0 废油脂 2.2 2.2 0 0 0 实验室化学品 0.1 0.1 0 0 0 医疗废物 0.1 0.1 0 0 0 由上表可知，建设项目需申请总量指标如下： （1）废水：本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为生活污水，接入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂集中处理。 接管考核量：水量100961.9t/a，其中COD26.11t/a、SS17.52t/a、氨氮2.978t/a、总磷0.29t/a、动植物油0.49t/a； （2）废气：烟尘0.06t/a，SO20.13t/a，NO20.37t/a。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 10、环保“三同时”一览表 本项目环保投资125万元，占总投资的0.83%。本项目环保“三同时”措施见表7-3。 表7-3 本项目环保措施投资与“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 环保投资（万元） 完成时间 废气 汽车尾气 CO、NOx等 地下车库排风系统 不影响周边环境 2 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产运行 食堂油烟 油烟 油烟净化装置 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 2 实验废气 - 通风橱 不影响周边环境 2 锅炉废气 SO2、烟尘、NO2 抽排风系统 不影响周边环境 2 废水 生活污水、食堂废水、医疗废水、实验废水、泳池废水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 化粪池、隔油池酸碱中和、杀菌消毒、净化处理设施 达污水处理厂接管要求 40 噪声 设备 设备噪声 减振，距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 2 固废 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶 不产生二次污染 15 食堂 餐厨垃圾 分类桶装收集（加盖、标识） 废油脂 有资质单位处理 实验室、医务室 危险废物 设置危废暂存间，并定期交有资质单位处理 绿化 绿地率31.7% 绿化面积21069.6m2 50 环境管理（机构、监测能力等） - - - 清污分流、排污口规范化设置（流量计） 排污口规范设置，雨污分流 《满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 10 “以新带老”措施 - - 总量平衡具体方案 建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水过消毒杀菌、实验废水经过酸碱中和沉淀后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污染管网，接入浦口经济开发区污水处理厂处理后排入高旺河，最终排入长江。水污染物排放总量纳入经济开发区污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 - 区域解决问题 - - 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） - - 环保投资合计 125 综上，要求企业在生产过程中严格管理，落实各项环保措施，可确保污染物达标排放。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达标排放，对环境无明显影响 |
|  | 地下车库 | CO | 地下车库排风系统 |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 加强绿化隔离、加盖板等 |  |
|  | 实验室 | 实验废气 | 加强自然通风，安装通风橱 |  |
|  | 锅炉 | 天然气 | 清洁能源，可实现达标排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达到浦口经济开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TP 、动植物油 | 隔油池 |  |
|  | 医疗废水 | COD、SS、NH3-N | 杀菌消毒 |  |
|  | 实验室废水 | COD、NH3-N | 酸碱中和 |  |
|  | 泳池废水 | COD、SS、NH3-N | 净化处理 |  |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 不会对环境产生明显不利影响 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 分类桶装收集（加盖、标识） |  |
|  |  | 废油脂 | 有资质单位处理 |  |
|  | 实验室、医务室 | 危险废物 | 设置危废暂存间，并定期交有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 通过减振、距离衰减等措施，使建设项目周边噪声可达到《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）2类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 建设项目位于南京市浦口经济开发区桥林园区，北临浦乌公路，南至金穗路，西至罗勒路，距离台积电一期1.5公里，东侧为农田，总占地面积约66465.5 m2。建设单位计划总投资20000万元，新建总建筑面积约76488m2，其中地上建筑面积57451m2，地下建筑面积19037m2；地上建设内容为台商子女学校、科技实验楼、书人教学楼、文体艺术楼、食堂、台商子女学校宿舍和书人宿舍各1栋，主要功能为为教学及学习；地下建设内容主要为地下车库。 2、与产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于鼓励类和限制类，因此为允许类项目；本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 因此，本项目的建设符合国家、江苏省和地方产业政策。 符合规划 本项目位于南京市浦口区桥林新城，项目北临浦乌公路，南临金穗路，西至罗勒路，总占地面积约6.65万平方米。建设项目周围为商业及居住用地，自然及人文环境优越，东边500米处有浦口规划医院。周边建设不会影响学校的正常教学秩序，同时学校边界均设绿化带，学校产生的运动噪声是间断性的，不会影响今后周边居住区的居民的正常生活。 本项目以教育为主，符合浦口经济开发区产业定位和规划；根据《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030年）》土地利用规划，建设项目所处用地为教育用地。 建设项目用地红线图见附件，土地利用规划图见附图四，建设项目生态红线图见附图五。 综上所述，本项目选址符合南京江北新区桥林新城及浦口经济开发区总体规划和土地利用规划的要求，选址合理。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，SO2、NO2、PM10现状值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状：项目周边水体高旺河、长江主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 （3）声环境质量现状：声环境质量现状：本项目厂界区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 5、环境影响分析结论 （1）废水：本项目废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、实验废水、泳池废水、淋浴废水，建设项目食堂设置隔油池对食堂餐饮废水进行预处理，医疗废水过消毒杀菌，实验废水经过酸碱中和沉淀，泳池废水、淋浴废水经净化设施处理后，随学生和教师职工生活污水一起通过污水管收集后排入化粪池处理达标后一同排入市政污染管网，接入浦口经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准之后排入高旺河。 （2）废气：项目主要产生锅炉废气、食堂油烟废气、机动车尾气、垃圾站产生的恶臭及实验废气。锅炉使用天然气为能源，天然气属于清洁能源，能够直接达标排放；油烟废气污染物含量较低，经油烟机处理后通过油烟管道高空排放，对大气环境影响不大；地下车库汽车尾气经排风系统收集后抽至地面排风口处排放（排口朝向绿地），废气产生量较小，对项目的环境空气影响甚微；实验室采取自然通风、安装通风橱通风，对外环境影响较小综上，项目在营运期产生的废气均能做到达标排放，项目建设不会改变评价区内大气环境现有质量级别与功能。 （3）固废：生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运处理；废油脂交有资质单位进行处置；实验废弃物等危险废物，经分类收集后，暂存至危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理。营运期固体废物均得到了妥善处置，不会造成明显影响。 （4）噪声：项目通风设备风机选用低噪声设备，对设备采取减震措施，对门窗和墙体采取隔声降噪措施；应急发电机通过安装吸声材料，基础减振、墙体隔声；对社会噪声和汽车行驶噪声加强管理，可实现厂界噪声达标排放。 6、达标排放和污染防治措施的有效性分析 （1）废气 食堂油烟通过油烟净化装置处理；实验室挥发气体经过通风柜抽排风；恶臭气体通过加强绿化、植物吸收、盖板等措施，浓度较低；汽车尾气通过加强排风等措施后，可实现达标排放，对周围环境影响较小。 废水 生活污水经污水管网系统进入化粪池，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后，排入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂进行处理。其中食堂餐饮废水须经隔油处理，实验废水经中和等预处理。 噪声 设备噪声、车辆噪声及社会噪声经过减震、隔声、距离衰减、加强管理后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 固废 生活垃圾、餐厨垃圾均有妥善处理措施，不会对环境产生较大影响。危险废物和废油脂交由有资质的单位处理，对周围环境影响较小。 7、总量控制指标结论： （1）废水：本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水及实验废水，接入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂集中处理。 接管考核量：水量100961.9t/a，其中COD26.11t/a、SS17.52t/a、氨氮2.978t/a、总磷0.29t/a、动植物油0.49t/a。 （2）废气：烟尘0.06t/a，SO20.13t/a，NO20.37t/a。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 8、总结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策；符合发展规划、环境规划的要求；建设单位切实将本报告提出的各项污染治理措施落实到位，备足环保治理资金，做好污染治理“三同时”，将能够做到各项污染物达标排放，满足国家和地方的环境质量要求，本项目从环境保护角度是可行的。 二、建议 （1）该项目建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评中提出的污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量。 （2）该项目建设方应督促施工单位加强施工期的环保管理，必须落实施工期的各项污染防治对策，妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，采取场地平整，绿化等迹地恢复措施等。 （3）加强对员工的安全教育，定期对员工进行培训，杜绝意外事故的发生。 （4）学校建成后，应加强环境管理，设专门负责人分管全校环保工作，规范废水排污口。定期开设环境保护相关课程，提高全体师生的环保意识，自觉节约用水。 （5）做好垃圾收集工作，保证固体废物不乱洒乱放，保证校园清洁。

预审意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一企业营业执照 附件二法人代表身份证复印件 附件三承诺书 附件四委托书 附件五建设项目用地红线图 附件六公示截图 附件七排污权 附件八审批登记表 附图一建设项目地理位置图 附图二建设项目周边环境图 附图三建设项目平面布置图 附图四建设项目用地规划图 附图五建设项目生态红线图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗18055.44

90277.2

72221.76

生活用水

24941.52

24941.52

损耗6235.38

31176.9

化粪池处理后进入市政污水管网，由浦口经济开发区污水处理厂接受并进行处理

隔油池

食堂用水

损耗10.53

70.2

59.67

59.67

预处理

实验室用水

144923.3

损耗4.05

新鲜水

22.95

27

22.95

预处理

医疗用水

899856

800

11600

游泳池用水

损耗324

3240

淋浴用水

2916

蒸发、渗入地下8532

8532

绿化用水

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水