建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:           新建1.4万吨储粮仓库项目

建设单位(盖章):    盐城市大丰区大龙粮库

编制日期: 二○一七年一月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建1.4万吨储粮仓库项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 盐城市大丰区大龙粮库 |
| 法人代表 | 丁瑞鹏 | 联系人 | 季淮 |
| 通讯地址 | 盐城市大丰区西团镇马港村5组 |
| 联系电话 | 15962079268 | 传真 | — | 邮政编码 | 224100 |
| 建设地址 | 盐城市大丰区西团镇马港村5组 |
| 立项审批 部门 | 盐城市大丰区行政审批局 | 批准文号 | 大行审发审【2016】493号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√技改□ | 行业类别及代码 | 仓储业G5911 |
| 占地面积 （平方米） | 6667 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 980 | 其中：环保投资 （万元） | 28 | 环保投资占总投资比例 | 2.85% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原材料：详见表1—1，主要设备：详见表1—3。 |
| 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨/年） 196 天然气（立方米/年） / 电（万度/年） 0.9 液化气（吨/年） / 蒸汽（吨/年） / 其他 / 水及能源消耗 |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向： 改扩建项目建成后，全厂产生废水为职工生活污水，产生量为98t/a，经化粪池收集后排入市政污水管网，排入大丰联丰污水处理厂处理，尾水排入东竖河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况： 无。 |

| 表1-1 改扩建项目完成后全厂产品原辅材料消耗情况 序号 名称 成分 年周转量 1 粮食 小麦、稻谷、玉米 8万吨 序号 名称 成分 消耗量 2 熏蒸剂 磷化铝 0.03t/a 表1-2 主要原辅材料的理化性质表 磷化铝 成分 分子式：AlP；浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解；分子量：57.95； 熔 点：>1000℃；溶解性：不溶于冷水，溶于乙醇、乙醚；密 度：相对密度(水=1)2.85(15℃) 主要用途 为广谱性熏蒸杀虫剂、灭鼠剂，由于它极易吸收空气中的水分，分解产生的磷化氢气体对害虫、螨及鼠类起熏蒸毒杀作用，可直接灭除各类贮粮害虫，尤其对谷象、粉螨等防效十分突出，并能杀灭仓库内老鼠 毒理性质 毒性：对人畜高毒。 急性毒性：LD5020mg/kg(人经口) 危险特性：现酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。 燃烧(分解)产物：磷烷。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。灭火剂：干粉、干燥砂土、二氧化碳灭火剂。禁止用水、泡沫和酸式灭火剂灭火。 表1-3 改扩建项目完成后全厂主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 1 移动式皮带输送机 TDSJ65,100t/h, L= 8m 台 4 2 移动式皮带输送机 50t/h, L=12m 台 5 3 移动式清理筛 50t/h 台 3 4 移动式离心风 台 4 5 风机接口 个 30 6 气体分配箱 个 30 7 地上笼 Ф500倒U形 米 1000 8 风管弯头 Ф400倒U形 个 60 9 堵头 个 60 10 谷物冷却机 台 1 11 脉冲布袋除尘器 TBLM1 0 台 1 12 风网管件 套 1 工程内容及规模： 一、项目由来 粮食仓储是连接农业生产和居民消费的主要环节，也是粮食流通基础设施的重要组成部分。粮食仓储关系到社会的和谐与稳定。加强粮食仓储设施建设对于实现全国粮食供求平衡，促进粮食产业持续、协调发展，增加农民收入，提高粮食流通效率，保证国家粮食安全具有重要意义。 此项目的建设，有利于构建稳固的粮食购销平台，架起农民与市场的桥梁，让农民享受更多的惠农政策，从而帮助农民脱贫致富。同时，项目的建设有利于加速企业的发展，增强企业市场竞争力，壮大企业经济实力。 盐城市大丰区大龙粮库位于盐城市大丰区西团镇马港村5组（粮库内），是国有粮食购销企业，年平均经营粮食4万吨左右，净利润近100万元，原有粮库仓房矮小狭窄，堆粮线底，现有仓容仅0.78万吨，严重制约着经营规模，大龙粮库拟新建1.4万吨储粮仓库。 为了预测该项目对环境质量带来的变化和可能产生的影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目的环评为编制环境影响评价报告表。因此，江苏圣泰环境科技股份有限公司（持证评价单位）受盐城市大丰区大龙粮库（委托书见附件1）后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作掌握了充分的资料，并在对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目概况 大龙粮库位于盐城市大丰区西团镇马港村5组，项目拟在粮库院内东南侧闲置的土地新建粮食仓库。项目占地面积约6667平方米，建筑面积3161平方米，共2幢，其中：1幢长72m，宽21m，檐口高度9m；1幢长74m，宽21m，檐口高度9m，小麦堆装线6.5m，总投资980万元。砖混排架结构，双T板屋架顶。项目总投资980万元，建成后总库容1.4万吨，年周转粮食8万吨。项目具体位置见附图一。 2、建设内容及规模 项目拟新建粮仓2幢，总建筑面积3161m2，购置平房仓接收及发放设备、熏蒸系统、通风系统、冷却机组等设备。项目建成后库容为1.4万吨，年周转粮食8万吨。 表1-4 改扩建项目主要经济技术指标 序号 名称 单位 规模 备注 1 总投资 万元 980 3 新建仓容 万吨 1.4 4 建筑面积 ｍ2 3161 5 绿化面积 m2 1000 绿化率为15% 6 项目建设时间 | 月 12 项目建设周期为12个月，2017年5月开工，2018年5月竣工 7 环保投资 万元 28 3、公用工程及辅助工程 公用工程及辅助工程见表1-5。 表1-5 改扩建项目完成后全厂组成及规模 名称 建设内容 建设规模 主体工程 粮仓 2幢，72m×21m×9m，74m×21m×9m 公用工程 给排水系统（含消防） / 照明及电气 / 弱电 / 配电室 / 给水 122.5t/a 排水 98t/a 供电 0.9万千瓦时 辅助工程 生产辅助用房1 / 环保工程 绿化 绿化面积1000m3 化粪池 有效容积6m3 注1：由于员工定员较少，并基于消防安全考虑，项目不设置食堂。 4、环保投资 改扩建项目总投资980万元，其中环保投资28万元，环保投资约占总投资的2.85%。 表1-6 环保投资一览表 项目 治理措施 费用（万元） 生活废水 生活污水由化粪池处理后进入市政污水管网，大丰联丰污处理厂最终处理 5 废气 运输扬尘适当洒水降尘，粮食搬运扬尘利用离心脉冲布袋除尘设器收集，熏蒸废气较少，加强设备通风 6 噪声 粮食运输过程加强监管，隔声，消声 5 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运处理 2 熏蒸弃渣 定期送到有危险废物处理资质单位处理 5 绿化 厂区绿化 5 总计 28 5、劳动定员及生产制度 根据粮食储备库运营管理的特点并结合目前的粮库运营的实际情况，改扩项目完成后全厂劳动定员7人。全年运营350天，员工按白班运转的工作制度，每天工作8小时。 三、产业政策及规划符合性分析 本项目为新型储粮仓建设项目，通过查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于“鼓励类”中第一项“农林业”第32条规定的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”和第二十九项“现代物流业”第1条规定的“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代物流设施建设”，本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》部分条目的通知苏经信产业﹝2013﹞183号的通知。本项目已取得盐城市大丰行政审批局大行审发审【2016】493号备案。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策与规划要求。 四、平面布置情况 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图1。 五、项目选址可行性分析 本项目位于盐城市大丰区西团镇马港村5组大龙粮库内。本项目用地不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）中的“限制类”和“禁止类”，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制类”和“禁止类”。因此，本项目用地符合土地利用规划要求。 据企业提供的规划设计要点及用地红线图，地块用地性质为仓储用地，建设项目符合江苏省大丰区西团镇用地规划。 项目所在地，东面是居民区，西面是鑫桥铸造机械公司，北面为三十里河，南面为农田。据现场调查结果表明，本项目选址周围无饮用水源保护区、名胜古迹和重点文物保护单位，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目不在各生态红线区管控区范围内。项目所在地块地势平坦，交通便利，水电等基础设施齐全，无明显环境制约因素。 因此，本项目选址合理可行。项目周边概况见附图2. |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有项目情况 大丰区大龙粮库位于大丰区西团镇马港村5组，是省粮食局确定的中心粮库，是本区重点国有粮食收储企业，具备中央储备粮承储资格，现有库容1.1万吨，拟建仓容1.4万吨，建成后总仓容达2.5万吨。 功能上仅作为粮食的储存、转运使用，不涉及到粮食的加工，因此库区原有污染物情况主要有粮食储运过程中的粉尘排放、职工的生活污水排放，以及在杀虫、熏蒸过程中极少量有毒熏蒸剂的逸散等。 二、现有项目污染物产生及排放情况 现有项目生产工艺、产物环节与改扩建项目生产工艺、产污环节相同详见图5-2。 1、废气 现有项目废气主要为装卸无组织排放粉尘及粮食储存过程中熏蒸气体的少量逸散。仓内作业时及时通风排尘，能满足排放标准要求。 2、废水 现有项目库区内部无工艺用水点，无工业废水产生，仅产生生活污水。生活污水预处理后排入市政污水管网，最终接入大丰联丰污水处理厂集中处理后达标排放。 3、噪声 现有项目噪声源采取减振设备和采取建筑物隔声等控制措施，能保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固废 现有项目产生的固废主要有粮食杂质、熏蒸药剂残渣以及生活垃圾等。熏蒸药剂残渣委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运；粮食杂质收集后外售。 三、现有项目存在的问题 大丰区大龙粮库现有工程中未设置化粪池、除尘器等环保措施。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： 一、地理位置 盐城市大丰区位于江苏省中部，盐城市东南，北纬32°56′～33°36′，东经120°13′～120°56′，东濒黄海，南与东台市接壤，西与兴化市毗邻，北与盐都、射阳二县隔水交界。 本项目位于盐城市大丰区西团镇马港村5组大龙粮库内。 二、地形、地貌 盐城市大丰区是淤积平原。地形南宽北窄，呈不规则的三角形，似葫芦，南北长63公里，东西宽44公里，总面积3059平方公里。地面真高1.9-4.5米，高低相差2.6米。除沿海滩涂外，全区地势东高(2.8-3.5米)西低(2.4-2.8)，南高(3.3-4.5)北低(1.8-2.2)。中部老斗龙港两侧为槽形洼地，宽3-6公里，自西南向东北纵贯全市，地面真高一般在2.2-2.8米之间。东南部川东港以南地区为高亢地，地面真高在3.5-4.5之间。 项目所在区域为滨海平原，地势较高，地面高程2.7～2.8米，该区为黄淮冲击物区，工程地质岩组划分属滨海海积平原松散岩组，地表为灰黄色亚砂土，结构松散、压缩性小、含盐量高，再往下为厚层的亚粘土层或亚砂土。水文地质条件简单，地下水的赋存受地层、岩性及微地貌控制，类型属于松散岩类孔隙水，其中浅层水水质较咸，矿化度高，无供水意义，深层水水质微咸，矿化度由深渐为淡水。 三、气候、气象 大丰地区属北亚热带季风气候区，四季分明，寒暑显著，阳光充足，雨水充沛。由于大丰所处的地理位置，使其每年夏秋季节易受到台风的侵袭，从而引起风暴等灾害。根据大丰气象站近20年（1994-2014年）部分常规气象观测资料进行统计，见表6、表7、表8。 表2-1 大丰近20年基本气象要素统计 年 均风速 m/s 3.08 最大风速 m/s 18.0（1995年5月13日） 年平均气温 ℃ 14 极端最高气温 ℃ 38.4（2003年8月2日） 极端最低气温 ℃ -12（2012年1月23日） 年平均相对湿度 % 79 年均降水量 mm 1083.8 降水量极大值 mm 1718.6（1996年） 降水量极小值 mm 624.3(1995年) 表2-2 大丰近20年平均的逐月风速、气温 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 风速（m/s） 3.1 3.3 3.6 3.5 3.2 3.1 2.9 2.9 2.7 2.5 2.9 3.0 气温（℃） 1.9 3.6 7.7 13.5 18.8 23.1 26.8 26.4 22.4 16.6 10.4 4.3 表2-3 大丰近20年四季及常年地面风频 单位：% N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 春 5 5 7 6 8 11 10 7 8 5 5 3 4 3 4 5 4 夏 3 4 7 8 12 13 11 8 7 4 4 3 2 2 3 3 6 秋 8 8 9 7 7 6 5 3 4 2 3 3 4 5 9 9 8 冬 8 8 7 5 6 3 5 3 4 3 4 4 6 7 11 11 5 全年 6 6 8 7 8 8 8 5 6 3 4 3 4 4 7 7 6 据盐城市大丰区气象站资料统计，大丰地区受台风侵袭频率平均为0.6次/年，多于7~9月发生，平均风力5~8级，阵风最大风速可达32m/s，风向以NE和NNE为主；龙卷风发生频率平均为每三年发生一次。盐城市大丰区风玫瑰图见图1： 图2-1 大丰风玫瑰图 根据统计结果分析，项目所在区域年均风速为2.46m/s，全年出现频率最大风向为E，出现频率为13.23%，其次为NE频率为12.58%；春季主导风向为E，风速为3.15m/s，夏季主导风向为E，风速为2.45m/s，秋季主导风向为NE，风速为2.3m/s，冬季主导风向为NW，风速为3.44m/s。 四、水文水系 盐城市大丰区境内有川东港、江界河、王港河、二卯酉河、四卯酉河、斗龙港、西潮河、大丰干河等入海河流，平均地表径流量5.1亿立米，客水过境量为25亿立米左右。大丰还有丰富的地下淡水资源。根据大丰区水利局提供的资料，东竖河的水文情况如下： 东竖河：北接五十里河，南至疆界河，全长7.2公里，底宽10米，底高程负1.5米，边坡1:3。根据盐城市大丰区环境监测站2014年环境年鉴，东竖河不利情况下水文参数为：流量0.9m3/s、流速0.05m/s、河宽约15m、平均水深2m。 五、地质状况 大丰地质为湖相、河相、海相三者交替的沉积物，因而形成了独特的地质地貌特征，市境南宽北窄，成葫芦状。地势南高北低。平均地面真高1.9米～4.5米（黄海高程），高低相差2.6米，中部老斗龙港两侧的槽型洼地，宽约3公里～6公里，沿海有112公里长的海岸线，并有广阔的滩涂。 六、生态环境 盐城市大丰区境内物产丰富，品种繁多。植物资源有木本植物、草本植物、地被植物三大类500多种。除有近80种人工培植的药材以外，还有罗布麻、茵陈、龙胆草、益母草、墨旱莲、苍耳子、马鞭草等野生药材200多种。陆上脊椎动物100多种。有世界珍稀麋鹿500多头，有丹顶鹤、天鹅、白尾海雕、牙獐等28种国家一、二类保护动物，还有多种候鸟，其中近年发现的蜂鸟为世界上最小的鸟。近海资源繁丰，潮间带浮游植物145种，浮游动物68种，底栖固着性藻类47种，水生动物种有各种鱼类20种，其中黄鳝、银鲳、小带鱼等优势品种10多种。贝类以文蛤、青蛤、四角蛤、泥螺等为多，年产文蛤、泥螺等达4000吨左右。 七、项目所在区域生态敏感性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号，大丰区的生态红线区域如下表（详见附图4）：本项目位于通榆河（大丰市）清水通道维护区东侧，相距约7.0km；位于通榆河（大丰市）饮用水水源保护区东南侧，相距约12km。项目建设地点不在重要生态功能保护区的一级管控区及二级管控区红线范围内所以本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 表2-4 大丰区生态红线区域 红线区域 名称 主导 生态功能 红线区域范围 一级管控区 二级管控区 大丰麋鹿国家级自然保护区 生物多样性保护 一级管控区为自然保护区的核心区，包含三部分：第一核心区5.01平方公里，从控制点M17直线至M18#，直线至M19#，直线至M20#，再沿直线至M17#。第二核心区Ⅰ6.18平方公里，从控制点M16#直线至JB38#，再沿直线至JB39#，至JB40#，直线至M12#，至57#，直线至M14#，直线至M15#，再至M16#；第二核心区Ⅱ0.30平方公里，从控制点M1#至M2#，直线至M3#，直线至M4#，再至M1#。第三核心区15.21平方公里，从控制点JB41#直线至55#，直线至M5#，直线分别至M5.1，M5.2，M5.3，直线至M6#，至54#，至53#，至56#，直线至M8#，至JB40#，至JB39#，至M9#，直线至44#，至JB41# 盐城湿地珍禽国家级自然保护区（大丰市） 生物多样性保护 一级管控区为自然保护区的核心区和缓冲区。核心区（大丰市）范围：东界为海水-3米等深线（D11#至88#），南界从88#沿斗龙港出海河至94#，西界从99#折至97.2#沿线至97#折至96#，再从96#沿海堤公路中心线至95#，再经过92#至93#，再折至94#，北界至射阳－大丰界线。南缓冲区（大丰市）范围：东界为海水-3米等深线，北界为亭湖－大丰界限（从点28#至97.1#），西界从点29#直线至30#，沿一排河中心直线至31#，再沿海堤公路中心线至32#，沿直线至69#，再沿直线至JB26#，南界从点JB26沿四卯酉河东延线至D15# 二级管控区为自然保护区的实验区。包含三部分，分别为：南一实验区（大丰市）范围：北界从点JB25#沿海堤公路中心线至69#，沿直线至JB26#，沿四卯酉河东延线至D15#，西界为临海高等级公路（从点JB25#至JB28#），南界从控制点JB28#开始，直线至JB29#，至JB30#，沿四卯酉河南3000米延长线至控制点D15.1#，东界为海水-3米等深线。南二实验区（大丰市）范围：北界以竹港出海河及其延长线为界，西界以20世纪50年代老海堤复河为界，南界以大丰—东台界线为界，东界以海水-3米等深线为界。东沙实验区（大丰市）范围：东界从控制点D23#经过D24#、D25#、D27#至控制点D28#，南界为大丰－东台界线，西界从控制点49.1#经49#至控制点50#，北界从控制点50#经过51#至控制点D23# | 通榆河（大丰市）清水通道维护区 水源水质保护 一级管控区为大丰市境内通榆河水体及其两岸纵深各100米陆域范围(其中通榆河与新王港河交汇处向南100米至325米河段为二级管控区) 二级管控区为大丰市境内通榆河水体及其两岸纵深各1000米陆域范围，以及与通榆河平交的斗龙港上溯5000米水域及南岸1000米范围。除一级管控区以外的区域为二级管控区 通榆河（大丰市）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 取水口位于刘庄镇新桥村三组（E120°19′8″，N33°9′11″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 新团河备用水源保护区 水源水质保护 取水口位于河南岸（E120°24′7″，N33°11′31″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 大丰林海省级森林公园 自然与人文景观保护 包含两部分：南区东至海堤河，南至四中沟，西至建川村，北至建川河；北区东至运料河，南至川东港，西至二坚河，北至竹港河全部为二级管控区 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、大丰社会环境简况： 盐城市大丰区下辖12个镇、1个经济开发区、1个港口经济区、214个村民委员会、514个居民委员会。境内驻有沪属的上海农场、川东农场、海丰农场、江苏省属的大中农场、方强农场及东坝头农场。 2015年全区实现地区生产总值535.11亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%，人均地区生产总值达11610美元，连续13年跻身“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”行列，列第45位，比上年进3位。促进就业工作卓有成效。全区城镇新增就业21635人，下岗失业人员再就业8967人，城镇登记失业率2.16%；新增转移农村劳动力5574人。民营经济不断壮大。从业人员13.1万人，完成现价工业总产值704亿元，比上年增长15.3%，占经济总量的82%。 2、新丰镇简况： 新丰镇位于大丰区以北，总面积196平方公里，辖22个行政村，9个居委会，1个街道办事处，126个村民小组。2014年末总人口7.7万人，其中城镇人口1.72万人。实现地区生产总值11.25亿元，财政收入3624万元，荣获区委、区政府颁发的工业经济发展奖。 全镇耕地面积0.98万公顷，农机总动力4.13万千瓦。实现农业总产值8.61亿元。粮食总产3.37万吨，棉花总产0.51万吨，油料总产0.68万吨。种植业结构优化，全镇无公害农产品面积0.6万公顷，占总面积的65%以上。培植了4个无公害农产品，形成了辉丰、仁北2个高标准农业科技示范园和八个大规模生产基地。 全镇有工业企业365个，从业人员1.27万人，其中销售收入1000万元以上企业21个。全镇定报企业完成工业增加值2.48亿元，实现销售收入9.53亿元，利税5230万元，分别比上年同期增长31%、29.6%、35.6%、46.6%。 3、文化教育、文物保护 大丰人杰地灵，是中国古老而最大的盐场之一，哺育了著名盐民领袖张士诚、哲学家朱恕、居士高鹤年、动物分类家喻兆琦、佛学家浩霖大师等众多知名人物；这里曾是近代著名实业家张謇垦荒植棉之地；这里也是刘少奇、陈毅、粟裕、黄克诚等老一辈革命家浴血奋战过的革命老区。大丰的历史塑造了特有的城市禀性，大丰的文化现象丰富而独特。一为海盐文化。海盐文化不但折射出大丰的文化与历史，就是将其置于中华文化的大背景中，也显得独树一帜。对它的挖掘正在步步深入。二是作为“湿地文明”形象标志的麋鹿文化。麋鹿文化已在大丰文学艺术的各个领域里得到长足发展。在文学、书法、绘画、戏剧、音乐、摄影等处处可见它的身影。它成为品牌，并形成体系。 全镇拥有各级各类学校5所，在校学生1万人，其中幼儿园3所，小学1所，中学1所。小学初中普及率100%，初中毕业生升学率达99.4%，高中入学率99.8%。 经现场踏勘，本项目周围500米范围内无文物保护单位。 |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境)： 新建项目位于盐城市大丰区西团镇马港村5组大龙粮库内地块，本项目质量现状参照大丰环保局发布的《2015年大丰区环境质量状况》。 1、环境空气 根据大丰环保局发布的《2015年大丰区环境质量状况》，2015年，大丰城区环境空气质量达到国家空气质量二级标准，总体状况保持稳定。按AQI指数评价，大丰城区全年有46天空气质量为优，272天空气质量为良，空气质量为轻度污染的21天，中度污染的15天，重度污染的10天，严重污染的1天，全年空气质量为优良的天数为318天，占全年天数的87.1%，较上年下降0.8%。首要污染物为PM2.5、PM10、臭氧。 市区环境空气二氧化硫年平均浓度为0.014毫克/立方米，二氧化氮年平均浓度为0.027毫克/立方米，PM10年平均浓度为0.099毫克/立方米，均达到国家空气质量二级标准。与去年相比，全区城市空气质量总体状况保持稳定，主要污染物可吸入颗粒物平均浓度下降了1.0%，二氧化硫平均浓度下降了50.0%，二氧化氮平均浓度下降了15.6%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二氧化硫、二氧化氮年平均浓度符合二级标准；PM10年平均浓度超标0.41倍，超标率8.8%；PM2.5年平均浓度超标0.39倍，超标率11.0%；一氧化碳无超标现象；臭氧日最大8小时平均超标率为2.7%。 2、地表水环境质量现状： 根据大丰环保局发布的《2015年大丰市环境质量状况》，2015年大丰河流监测断面水质全部符合功能区划要求，水质达标率为100%，好于Ⅲ类水比例为26.7%，水体污染特征表现为有机污染、氨氮和总磷污染。全区10条主要河流中，斗龙港、串场河、新团河、通榆河、王港河水质状况为良好；二卯酉河、大四河水质状况为中度污染，其余河流水质状况为轻度污染。 3、声环境 本次评价引用大丰环保局发布的《2015年大丰市环境质量状况》，大丰声环境功能区噪声达标率85.7%，与上年度相比，功能区噪声达标率略有上升，城市区域环境噪声平均值和道路交通噪声平均值均有较大幅度下降。 市区昼间区域环境噪声等效声级平均值53.5分贝，总体水平等级为二级，质量等级属于较好，与上年相比上升2.8分贝，污染程度明显加重，测量值范围在(36.6～71.4)分贝。根据对噪声源进行分析，影响范围最广的是社会生活噪声源，在声源构成比中占75.0%，其次是交通噪声，在声源构成比中占15.9%；影响强度最大的是交通噪声，其次是施工噪声。 2015年城区功能区噪声达标率76.8%，噪声功能区中3类区、4类区环境噪声达标率最高，均为100%，1类区环境噪声达标率最低，为31.3%；昼间环境噪声达标率37.5%，夜间环境噪声达标率25.0%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据建设项目的周边情况，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内地表水环境功能为Ⅲ类水体。声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见表3-1。项目声环境影响评价范围为200m，大气环境评价范围为500m。 表3-1 项目环境保护目标情况 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气环境 大龙村 N 85 300人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级。 大龙村 N 460 200人 马港村五组 E 5 15人 马港村五组 W 175 20人 马港村五组 WS 45 40人 声环境 大龙村 N 85 300人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 马港村五组 E 5 15人 马港村五组 W 175 20人 马港村五组 WS 45 40人 水环境 三十里河 N 5 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 东竖河 / / 小型 生态环境 通榆河（大丰市）清水通道维护区 E 7000 70.48km2 水源水质保护 通榆河（大丰市）饮用水水源保护区 ES 12000 14.83km2

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。PH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。（单位：mg/m3） 表4-1 大气环境质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PH3 最高允许排放 浓度 300 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，项目附近水域三十里河、东竖河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，有关污染物及其浓度限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值 序号 评价因子 Ⅲ类标准 1 COD（mg/L） ≤20 2 SS* ≤30 3 氨氮（mg/L） ≤1.0 4 TP（mg/L） ≤ . 5 石油类 ≤0.05 6 总氮 ≤1.0 7 DO ≥5 8 LAS ≤0.2 注：SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 区域 类别 昼间 夜间 执行标准 居民、工业混杂区 | 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物排放标准 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，详见表4-4。 表4-4大 气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、水污染物 本项目废水为生活污水，经化粪池预处理后达到大丰联丰污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，纳入大丰联丰污水处理厂处理，接管污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 主要污染物接管标准 单位：mg/L(除注明外) 执行标准 GB8978－1996《污水综合排放 准标》表4中三级标准 项目 pH(无量纲) COD NH3-N SS TP 动植物油 BOD 标准值 6～9 500 45 400 8.0 100 300 注：NH3-N、TP接管标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ31962-2015）表1中B级标准。 大丰联丰污水处理厂出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 主要污染物排放标准 单位：mg/L(除注明外) 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 标准 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标（本项目执行括号外数值）。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值(单位：dB（A）) 类别 昼间 夜间 - 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 (单位：dB（A）) 类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 4、固体废弃物排放标准 本项目一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单相关规定执行；危险废弃物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相应标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省发展计划委员会和江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办〔2011〕71号)文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、SS、TP； 废气：粉尘； 固废：零排放。 改扩建项目完成后全厂污染物排放总量指标见表4-9。 表4-9 建设项目污染物排放情况及平衡方案 （单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 最终排放量 有组织排放粉尘 8.64 8.38 / 0.26 无组织排放粉尘 0.96 0 / 0.96 废水 废水量 156.8 0 156.8 156.8 COD 0.063 0.024 0.039 0.0079 SS 0.047 0.016 0.031 0.00158 氨氮 0.0047 0 0.0047 | 0.00079 TP 0.0006 0 0.0006 0.0008 固废 粮食杂质 70.4 70.4 / 0 生活垃圾 1.28 1.28 / 0 熏蒸弃渣 0.072 0.072 / 0 收集的粉尘 8.38 8.38 / 0 注：[1]接管排入大丰联丰污水处理厂的接管考核量；[2]根据大丰联丰污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目大气污染物粉尘排放量为1.26t/a，废气污染物总量需向当地环保部门申请废气总量控制指标，在西团镇范围内平衡； 本项目生活污水经市政污水管网接管到大丰联丰污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入东竖河，水污染物接管考核量为：废水量：156.8t/a、COD：0.039t/a、氨氮:0.031t/a、SS：0.047t/a、TP:0.00006t/a；水污染物最终外排量为：废水量：156.8t/a、COD：0.0079t/a，氨氮:0.00079t/a、SS：0.00158t/a、TP：0.0008t/a，纳入大丰联丰污水处理厂总量指标范围内。 本项目固废均得到有效的处理处置，可以实现零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 由图5-1可知，施工期主要污染产生环节为： 1.基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工时，由打桩机、挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声，同时产生扬尘、弃土。 2.主体工程及附属工程施工 将由混凝土输送泵、卷扬机运行产生噪声，原材料废弃物以及施工扬尘和施工废水。 3.装饰工程 在对构筑物的进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑废弃物、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期噪声、施工弃土、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 二、运营期 图5-2 营运期生产工艺流程图及产污环节 营运期主要产污环节为： 1、进仓作业：通过汽车运来的粮食，经过移动式胶带输送机送至移动式双层圆筒初清筛中进行筛分，在此过程中会有生产固废、粮食粉尘产生。然后在输送机输入平房仓中完成入库，此过程由于机械设备运行，有一定量的噪声产生，并且还会产生粉尘扬尘。 2、熏蒸作业：平房仓熏蒸系统主要由施药装置、环流装置和检测装置三部分组成。施药装置采用移动式仓外磷化氢发生器和CO2气体钢瓶相结合的形式，提高了操作的安全性和灵活性。环流装置由固定在仓壁上的环流风机（仓外布置）和环流管道（仓内布置）组成。检测装置由气体取样装置和便携式浓度检测仪（用以检测仓内粮堆的气体浓度）、磷化氢报警仪（用以检测周围工作环境的气体浓度）组成，具有方便、快速、准确的特点。在熏蒸过程中主要产生少量磷化氢气体以及部分熏蒸弃渣。 3、出仓作业：粮食库中的粮食出仓主要经汽车发运，粮库中的散粮经过移动式出仓机输出后，经过人工灌包，再经输送机运至汽车中，完成出库，出库过程主要产生噪声、粉尘以及扬尘。 在营运期间，库区内工作人员在工作生活中会产生生活垃圾及生活污水。 污染源分析： 施工期 项目施工期主要由于构筑物建设过程中产生的废气、废水、噪声以及固废。 ①扬尘 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，对周围大气环境不会造成大的影响。 ②废水 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排放前应设置沉淀池进行沉淀处理回用。施工单位建好临时的化粪池，生活废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城【2006】452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以100L/人·d计，施工过程共计270d，施工人员平均为100人，用水量为产污系数以0.80计，污水排放量2160t。生活污水中主要含有COD、SS、氨氮、TP和动植物油等，浓度分别为400mg/L、250mg/L、25mg/L、4mg/L和25mg/L，生活污水经化粪池处理后可用于周边农田灌溉。 施工场地废水主要为施工机械冷却、冲洗废水、场地冲洗废水、基坑降水和混凝土废水等，主要污染物为SS、泥砂和少量油污。施工方应建立排水沟渠和沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地洒水等，不外排。 ③噪声 在施工作业时，各种施工机械会产生较大的噪声。因施工方式、使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见下表5-1。 表5-1 主要建筑施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械（m） 测量声级dB(A) 测量距离（m) 1 挖路机 79 | 15 2 压路机 73 10 3 铲土机 75 15 4 自卸卡车 70 15 5 混凝土搅拌机 79 15 6 混凝土振捣机 80 12 7 升降机 72 15 8 卷扬机 85 10 由上表可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10m处）。 ④固废 固废主要来自土建过程中产生的废土、废石等建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑废弃物等可用于平整场地、填坑、铺路等；生活垃圾交由环卫部门清理。 运营期 由于现有项目未开展环评，所以按照全厂进行评价。改扩建项目的生产工艺、产污环节与现有项目的生产工艺、产污环节相同。 废气 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。根据相关行业经验数据可以得知，粮食中杂质一般为总重的0.1％，起尘量约占杂质的12％。项目年周转粮总量为8万t，粮食中的杂质总量为80t/a，部分以扬尘形式排放，扬尘量为9.6t/a，经集气罩收集后（收集效率按90%计），输送至脉冲布袋除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放（除尘效率为97%），排放量为0.26t/a。未收集的粉尘无组织排放，排放量为0.96t/a。项目有组织废气污染物产生情况表见表5-2，无组织废气污染物产生情况见表5-3。 表5-2 项目有组织气产生情况表 排放源 废气量(m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 (%) 排放状况 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量 （t/a） 1#脉冲除尘器排放口 16000 粉尘 96.43 1.54 4.32 脉冲除尘器 97 2.9 0.046 0.13 2#脉冲除尘器排放口 16000 粉尘 96.43 1.54 | 4.32 脉冲除尘器 97 2.9 0.046 0.13 表5-3 项目无组织废气产生情况表 污染源位置 污染物名称 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 卸粮坑及清理塔区域 粉尘 0.96 0.34 300 15 (2)熏蒸气体 扩建项目运营时期，若出现虫害则需要熏蒸，约一年熏蒸一次。粮库采用环流熏蒸方式，将磷化氢(PH3)通过风机送入粮体内的环流气体分配装置，气体自下而上缓慢上升，由内环流气体分配装置上不的支回气管上的气孔吸入，进入分配装置，再进入风机，在风机的作用下，气体往复循环，在粮仓内进行环流熏蒸粮食。使用该技术及设备，使磷化氢气体分布均匀，迅速减少了死角，有效地提高了杀虫效率；由于是在粮仓内环流熏蒸减少了环境污染，降低了单位药量；减少了人与毒气的接触，保证了人身安全，同时最大限度的减低了劳动强度。根据《磷化氢环流熏蒸技术规程》（LS/T 1201-2002）中内容，熏蒸单位用药量为1~3.5g/m3，本项目按2g/m3计，则本项目用药量为0.054t/a。粮库采用环流熏蒸方式，熏蒸剂为AlP，AlP气化后，利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸。熏蒸剂反应式：AlP＋H2O（空气中水份）→PH3＋Al（OH）3。熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后（熏蒸约15天后，失去药效），利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸，对大气环境影响较小，本项目不予以详细分析。 2、废水 据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），生活用水定额为80L/人·d，该项目现有劳动定员7人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工生活用水按80L/d·人计，生活用水量0.56m3/d (196m3/a)，产污系数为0.8，职工生活污水产生量为0.448m3/d（156.8）m3/a）。 治理措施： 项目营运期产生的生活废水（0.448m3/d）经化粪池(容积6m3 )收集后接入市政污水管网，纳入大丰联丰污水处理厂处理。 项目生活污水污染物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 项目生活污水污染物产生及排放情况表 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 污水处理厂接管量 污水处理厂排放量 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 接管量 （t/a） 排放标准 （mg/L） 排放量 （t/a） 156.8 COD 400 0.063 250 0.039 50 0.0079 SS 300 0.047 200 0.031 10 0.00158 氨氮 30 0.0047 30 0.0047 5 0.00079 TP 4 0.0006 4 0.0006 0.5 0.0008 噪声 营运期噪声主要来源于粮食运输入库出库过程中的车辆噪声和设备运行噪声，营运期主要运行设备是皮带输送机、双层圆筒初清筛以及风机。皮带输送机产生的噪声主要是由于在其工作中输送粮食产生的噪声和皮带输送机自身产生的噪声（皮带输送机托辊严重偏心时的噪声、皮带输送机联轴器两轴不同心时的噪声以及皮带输送机改向滚筒与驱动滚筒产生的异常噪声）。双层圆筒初清筛主要用在谷物接收工段，圆筒初清筛内筛筒筛面可将谷物中的大杂在初清理阶段分离出来，在筛分谷物时会产生一定的噪声。项目投入使用后产生的噪声情况见下表。 表5-5 项目噪声设备一览表 序号 设备名称 单台声压级（dB（A）） 1 初清筛 80 2 风选器 80 3 仓顶风机 85 4 离心风机 85 固废 粮食杂质 粮食中杂质一般为总重的0.1％，起尘量约占杂质的12％，则粮食杂质约70.4t/a，收集后外售。 熏蒸弃渣 项目产生的熏蒸残渣主要是少量未完全反应的磷化铝和反应残渣氢氧化铝。根据熏蒸剂反应式：AlP＋H2O（空气中水份）→PH3＋Al（OH）3计算，则项目年产生熏蒸残渣总量约0.072t/a熏蒸弃渣属于危废中的农药废物，废物类别HW04，废物代码900-003-04，若不妥善处理，会对环境造成一定的影响，因此对药渣处理应遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定。 （3）生活垃圾 该项目现有劳动定员7人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为3.5kg/d（1.28t/a）。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （4）收集的粉尘 脉冲除尘器收集的粉尘约8.38t/a，收集后外售。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 粮食杂质 废气处理、筛分过程 固态 泥沙、麦麸壳 70.4 √ / 《固体废物鉴别导则》（试行） 2 熏蒸弃渣 熏蒸处理 固态 l(OH)3、AlP 0.072 √ / 3 生活 垃圾 员工生活 固态 废弃食品、废纸等 1.28 √ / 4 收集的粉尘 除尘器除尘 固态 泥沙 8.38 √ / 表5-7 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废 名称 属性 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 产生量(t/a) 处理处置方式 1 粮食杂质 一般 工业固废 / 无 / / 70.4 生产固废中的泥沙、除尘器收集的泥沙用于填坑铺路；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖。 2 熏蒸 弃渣 危险废物 名录鉴别 有 HW04 900-003-04 0.072 委托有危险废物处理资质单位处理 3 生活 垃圾 一般 工业固废 / 无 / / 1.28 委托环卫部门处理 4 收集的粉尘 一般 工业固废 / 无 / / 8.38 本项目污染物排放情况见下表。 表5-8 项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 最终排放量 废气 有组织排放粉尘 8.64 8.38 / 0.26 无组织排放粉尘 0.96 0 / 0.96 废水 废水量 156.8 0 156.8 156.8 COD 0.063 0.024 0.039 0.0079 SS 0.047 0.016 0.031 0.00158 氨氮 0.0047 0 0.0047 0.00079 TP 0.0006 0 0.0006 0.0008 固废 粮食杂质 70.4 70.4 / 0 生活垃圾 1.28 1.28 / 0 熏蒸弃渣 0.072 0.072 / 0 收集的粉尘 8.38 8.38 / 0 |
| --- | --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#脉冲除尘器排放口 | 粉尘 | 96.43mg/m3 | 4.32t/a | 2.9mg/m3 | 0.13t/a | 周边大气 |
|  | 2#脉冲除尘器排放口 |  | 96.43mg/m3 | 4.32t/a | 2.9mg/m3 | 0.13t/a |  |
|  | 无组织排放源 |  | --- | 0.96t/a | --- | 0.96t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水（98t/a） | COD | 400mg/L | 0.063 t/a | 250mg/L | 0.039t/a | 大丰联丰污水处理厂、东竖河 |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.047 t/a | 200mg/L | 0.031 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0047 t/a | 30mg/L | 0.0047 t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/L | 0.0006t/a | 4mg/L | 0.0006 t/a |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 粮食杂质 | 70.4t/a | 0 | 回收利用 |
|  |  | 收集的粉尘 | 8.38t/a | 0 |  |
|  | 生活 活动 | 生活 垃圾 | 1.28t/a | 0 | 委托环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 熏蒸弃渣 | 0.072t/a | 0 | 委托有危险废物处理资质单位处理 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为风机、风选器、初清筛，单台设备噪声值为80-85dB（A），设备噪声经过减振及距离衰减后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 1、大气环境影响分析 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。建议建造施工过程需采取以下措施控制污染： ① 在施工过程中，作业场地应当采取围挡、围护措施以减少扬尘扩散，在施工场周围应设不低于1.5米高的围栏，以避免对周围环境造成影响。 ② 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，对周围大气环境不会造成大的影响。 ③ 加强对扬尘管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥等易产生灰尘的车辆应覆盖蓬布；临时堆放的土石方、砂料场等必要时应洒水；车辆出入施工场地要防止车轮粘带和沿途洒落泥土污染道路。项目完成后及时做好植被恢复和生态补偿工作。 采取以上措施可较大程度缓解施工造成的扬尘对周边环境的污染，施工结束后，扬尘污染随即结束。 2、废水环境影响分析 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排放前应设置沉淀池进行沉淀处理。施工单位建好临时的化粪池、生活废水经化粪池处理排出，通过临时管网排入市政管网中。 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城〔2006〕452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以100L/人·d计，施工过程共计270d，施工人员平均为200人，用水量为产污系数以0.80计，污水排放量4320t。COD、SS、氨氮、TP、动植物油类产生量分别为1.728t、1.08t、0.108t、0.1728t、0.108t，经化粪池处理后可用作周边农田灌溉。建议采取以下措施降低污染： ① 设置临时施工排水渠道，施工废水沉淀后回用，禁止施工污水任意排放； ② 施工现场及时清理； ③ 建材堆放采取防雨水冲刷措施； ④ 建立临时化粪池处理工人生活污水。 采取以上措施后，施工期间废水对周围环境产生的不利影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是由于挖土机、推土机、打桩机以及混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声，主要为点声源。而施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10m处）。 表7-1 建筑机械噪声衰减表 阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 结构 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装修 升降机 80 44 25 14 10 注：表中r55为干扰半径，是指声级衰减为55dB（A）时所需的距离，单位为m。 由上表可知，在离本项目350m左右，建筑机械噪声可达昼间55dB要求，由于本项目周围较为空旷，植被较多，噪声对周边环境影响较小。建议采取以下措施减少噪声污染： ① 合理安排时间，尽量缩短工期； ② 采用先进低噪施工机械作业； ③ 在高噪设备周围设立掩蔽物； ④ 管理运输车辆，尽量减速和减少鸣笛。 4、固废环境影响分析 施工期固废来自施工时产生的建筑固废、土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路，生活垃圾由环卫部门统一处理，不会对环境造成二次污染。 施工人员为200人，每人每天产生0.5kg 生活垃圾，故施工期间生活垃圾量为100kg/天，由环卫部门统一清运处理。 工程施工期间在施工现场容易产生短期的扬尘、水土流失现象，以及施工噪声有一定的环境不利影响，但随着施工结束后污染情况也随之消失。 营运期环境影响分析: 由于现有项目未开展环评，所以本报告按照全厂进行评价。改扩建项目的生产工艺、产污环节与现有项目的生产工艺、产污环节相同。 大气环境影响分析 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。经集气罩收集后（收集效率按90%计），输送至脉冲除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放（除尘效率为97%），排放量为0.26t/a。未收集的粉尘无组织排放，排放量为0.96t/a。粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 项目运营时期，若出现虫害则需要熏蒸，约一年熏蒸一次。粮库采用环流熏蒸方式，熏蒸剂为AlP，AlP气化后，利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸，熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后（熏蒸约15天后，失去药效），利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸，对大气环境影响较小，本项目不予以详细分析。 大气环境防护距离： 大气污染源源强参数见表5-3，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 各参数取值见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放废气排放源强等参数见表5-3。根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取350、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-3。 表7-3 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染源 卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 卸粮坑及清理塔区域 粉尘 33.882 50 根据卫生防护距离计算结果，确定全厂的卫生防护距离为卸粮坑及清理塔区域外50m范围。全厂卫生防护距离范围内，无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时以后在该卫生防护距离范围内也不得建设居民区、医院等敏感保护项目。因此，扩建项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 二、水环境影响分析 废水接管可行性分析： （1）大丰联丰污水处理厂接管范围 大丰联丰污水处理厂收集的范围为大丰区刘庄镇、白驹镇、草堰镇、西团镇四镇镇区及工业集中区内产生的生活污水和部分工业企业废水。根据《大丰联丰污水处理厂4.9万立方米/日污水处理工程项目环境影响报告表》可知，项目位于大丰联丰污水处理厂的收水范围内。 （2）项目接管可行性分析 大丰联丰污水处理厂已于2012年竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4.9万t/d，目前污水处理厂已接管量约为3万t/d，剩余1.9万t/d的拟接管量，而本项目拟接管量约0.448t/d，占污水厂余量的0.0015%，能够被污水厂所接纳。 表7-4 项目污水预处理结果一览表 项目 污水量 （t/a） COD （mg/L） TP （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 排放情况 98 400 4 300 30 接管要求 -- 500 8.0 400 35 本项目营运期污水水质较为简单（均为生活污水），能够达到大丰联丰污水处理厂的接管标准，可以排入大丰联丰污水处理厂。目前，大丰联丰污水处理厂运行正常且出水水质稳定，其管网已铺设至项目所在地，因此，项目废水接管至大丰联丰污水处理厂是可行的。建设项目废水中污染物属于常规污染物，不会对污水处理厂处理设施造成冲击。 因此，大丰联丰污水处理厂完全有能力接受本项目产生的废水，对最终纳污水体东竖河环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为仓房内的设备机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声，采取以下措施：设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备（如风机）在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管震动，降低噪声；对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置。采取以上措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，项目产生的噪声对环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 该项目劳动定员7人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为3.5kg/d（2.74t/a）。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。项目营运期固体废物为筛分过程产生的生产固废以及熏蒸过程弃渣。筛分过程产生的泥沙、除尘器收集的固废用于填坑铺路；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖。熏蒸弃渣约21kg/a，必须将所有弃渣集中、密闭安全存放，设置弃渣集中存放池，池体四周及底部必须用混凝土浇筑，防止渗漏，顶部设置盖板，密闭存放。池体顶部高于地面一定距离，以免水体流入后溢出。弃渣定期委托有危险废物处理资质单位处理。因此，本项目固体废物对环境影响较小。 五、环境风险分析 1.环境风险因素分析 （1）火灾风险分析 项目营运期风险主要为粮食储备库火灾风险，一旦发生火灾不仅会造成粮食的损失，更会危害工作人员的生命财产安全，严重的情况下会作为中间阶段引发更大范围的火灾，造成更大的危害及环境污染。 （2）爆炸风险分析 项目营运期间由于粮食的运输，进粮和出粮时产生粉尘较多，当粉尘达到一定的浓度，可能会发生爆炸。进而引起火灾，对周围环境影响较大。 （3）磷化氢散逸风险分析 粮食在熏蒸过程中，会有少量磷化氢气体散逸，因此会有磷化氢中毒的风险。此外，因为熏蒸弃渣中含有少量未反应完全的磷化铝，若贮存不当也会造成一定风险。磷化铝是浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解。遇酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。遇水或酸产生磷化氢而中毒。吸入磷化氢气体引起头晕、头痛、乏力、食欲减退、胸闷及上腹部疼痛等。严重者有中毒性精神症状，脑水肿，肺水肿，肝肾及心肌损害，心律紊乱等。口服产生磷化氢中毒，有胃肠道症状，以及发热、畏寒、头晕、兴奋及心律紊乱，严重者有气急、少尿、抽搐、休克及昏迷等。 2.环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施： a.加强工作人员安全教育和管理，粮库内禁止明火，禁止吸烟，从源头防止火灾的发生。 b.原址内主、次干道及辅助车道形成环状，原址内道路畅通，以利消防车辆的通行。 c.进行消防预演，培养工作人员的安全意识，防患于未然，杜绝安全隐患，尽早制定环境风险应急预案。 （2）爆破风险防范措施 为防止粉尘爆炸，必须落实以下措施： a.控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。 b.严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。 c.电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 d.加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 采取上述措施后，本项目在营运期间不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。 （3）磷化氢散逸风险防范措施 粮层上部空气经环流管道进环流风机、在风机出口接入熏蒸气源，再经环流管道送至地上笼风道，并向上扩散至整个粮层，反复循环。磷化氢泄露事故一般发生在风机出口处的接口部位或仓外熏蒸机的泄露。 该项目在每次的熏蒸前均对各仓房和设备先进行气密性试验，达到相应技术规定后再按操作规程或作业指导书进行杀虫剂熏蒸。在仓房、管道、熏蒸设备等环节中磷化氢泄露的概率非常小。 a.磷化氢理化性质： 无色，有类似大蒜气味的气体，不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇，乙醚。 极易燃，具有强还原性。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。与氧化剂能发生强烈反应。 磷化氢作用于细胞酶，影响细胞代谢，发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。10mg/m3接触6小时，有中毒症状；409-846mg/m3时，半至1小时发生死亡。 表7-5 磷化氢对人体的毒性影响 空 气 中 浓 度 影 响 mg/ m3 百万分之 2780 2000 迅即致命 550～830 400～600 暴露半至一小时后死亡 400～590 290～430 暴露一小时后生命有危险 140～270 100～200 暴露半至一小时内有中毒迹象 9.7 7 暴露数小时后有严重影响 2～4 1.5～3 可以嗅到特殊的气味 在熏蒸期间应标出该区的危险标志，同时划出安全距离，所有进行充气操作的熏蒸人员必须穿戴防护服；在储粮仓以及熏蒸管道均应有良好的密闭性能。同时要严格遵守粮食行业的有关规章制度和企业管理制度进行熏蒸剂的操作与使用。 配置相应的毒性气体检测设备以用于检测库区车间内有害气体的浓度，定期对员工进行身体健康检查；一旦发生员工中毒事件，必须立即按照相关措施妥善处理，或就近送大医院进行治疗。另外加强员工的防毒教育工作也是必不可少的。 （4）熏蒸弃渣风险防范措施 熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al（OH）3和残留的磷化铝（AlP），年产生量约21kg，由于具有一定的毒性，应妥善处置，建议将所有药渣集中、密闭安全存放，设置药渣集中存放池，池体四周及底部必须用混凝土浇筑，防止渗漏，顶部设置盖板，密闭存放。池体顶部高于地面一定距离，以免水体流入后溢出 a.泄露应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所置。 b.防护措施 呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。空气中浓度较高时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 c.急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。灭火剂：干粉、干燥砂土。禁止用水、泡沫和酸大事灭火剂灭火。 六、公众参与调查及公示情况 1、公示方式及结果 根据盐环办[2011]174 号文的要求，本项目于2017年1月9日﹣1月14日在项目地现场进行了第一次公示；于2017年1月9日﹣1月14日在江苏圣泰环境科技股份有限公司进行网上第二次公示，现场公示和网上公示截图见附图5、6。 在本项目环评公示期间，无来信、来电和来访者，从公示现场反应来看，公示反馈的主要意见是：在支持项目建设的同时，要求项目确保废气、废水和噪声达标排放，尽力降低污染，保护周围环境，造福人民。 个人问卷调查 本次环评公众参与工作，还采取了发放公众参与调查表的形式。 （1）调查内容 调查内容包括公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反应，对拟建项目了解程度，对该地进行项目建设的态度，对项目排放的污染物对环境影响的意见，对拟建项目污染防治等方面的意见和建议。“公众参与调查表”中选择与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要时加以文字说明。 调查表格详见表7-6。 （2）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。被调查人员详细情况见表7-7。 （3）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-8。 表7-6 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 建设单位 盐城市大丰区大龙粮库 项目名称 新建1.4万吨储粮仓库 建设地点 盐城市大丰区西团镇马港村5组（粮库内） 被调查人情况 姓名 年龄 性别 职业 文化程度 联系电话 家庭住址 与项目位置关系 位于项目 侧 米 1您对项目所在地区环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 2您是否知道/了解在该地区建设该项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 3您是从何种渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息 4根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 5从环保角度出发，您对该项目持何种态度，尽量简要说明原因 □坚决支持 □无所谓 □有条件赞成 条件是什么？ □反对 反对的理由是什么？ 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 被调查人意见： 签字： 调查单位组织承诺： 以上调查真实可靠，我单位对此承担一切责任。 盖章： 表7-7 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 陈子其 大丰 工人 15146927711 2 姚东明 大丰 工人 13912591468 3 徐月华 大丰市双喜村 工人 18962954638 4 宋建国 大丰 工人 13812588888 5 沈月 大丰市泰西村 工人 18962046280 6 朱祥 大丰市大龙村 工人 13056160292 7 单小存 大丰户盈村 工人 15151060416 8 王梦雅 大丰 农民 18994826466 9 陈小宝 大丰大龙村 工人 13809201488 10 王宁 东盛花园3号楼 工人 13770286157 11 陈刚 南翔路18号 工人 13851008898 12 刘芯 大丰悦城华府 会计 15161958099 13 陈伟伟 大丰大龙村 工人 13092101148 14 刘小芳 大丰维罗纳 会计 18361610272 15 张玉娘 大丰泰雨村 厨师 13851006816 16 周婷婷 大丰恒北村3组 工人 15751113380 17 葛霞 大丰西团村 工人 15851018972 18 陈龙 大丰南阳村 工人 15151080466 19 吴年丽 大丰西团牙港村 农民 18012522626 20 徐兆付 大丰西团镇 农民 13390713198 表7-8 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 16 80 4 20 / / / / 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / 4 20 13 65 3 15 / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / 4 20 / / 16 80 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / 2 10 18 90 / / 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 20 100 / / / / / / 3、公众意见分析 （1）个人调查表表明，在被调查的人中，当地80%的居民对当地环境质量现状很满意，当地20%的居民对当地环境质量现状较满意，没有不满意的； （2）被调查对象对建设项目很清楚的占15%，知道一点的占65%，20%的人不了解的。主要民间信息得知； （3）被调查者中90%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，10%的居民认为建设项目对环境造成的危害一般，没有人认为影响较大； （4）通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 4、公众参与调查的“四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公 示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众 意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示 形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20份，收回20份。统计结果真实可信。本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针 对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操 作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防 治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来 的事故隐患。 5、建设单位对公众意见的反馈 盐城市大丰区大龙粮库对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照“环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 6、公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。 公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#脉冲除尘器排放、2#脉冲除尘器排放 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 废水经化粪池处理后，达到大丰联丰污水处理厂接管标准，接管进入大丰联丰污水处理厂集中处理，尾水排入老斗龙港河 | 有效处置 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 运营 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 有效处置 |
|  |  | 熏蒸残渣 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 粮食杂质 | 收集后外售 |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 扩建项目高噪声设备主要为风机、风选器、初清筛，单台设备噪声值为80~85dB（A），设备噪声经过减振及距离衰减后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

1、项目概况 大龙粮库位于盐城市大丰区西团镇马港村5组，项目拟在粮库院内东南侧闲置的土地新建粮食仓库。项目占地面积约6667平方米，建筑面积3161平方米，共2幢，其中：1幢长72m，宽21m，檐口高度9m；1幢长74m，宽21m，檐口高度9m，小麦堆装线6.5m，总投资980万元。砖混排架结构，双T板屋架顶。项目在中央储备粮盐城直属库阜宁分库现有空地上扩建，不新征土地。项目总投资980万元，建成后总库容1.4万吨，年周转粮食8万吨。劳动定员7人，年工作365天。 2、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目属于“鼓励类”中第一项“农林业”第32条规定的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”和第二十九项“现代物流业”第1条规定的“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代物流设施建设”，符合现行的相关产业政策；对照中华人民共和国国家发展和改革委员会、国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目用地不属于限制用地和禁止用地目录中项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目符合国家及地方相关产业政策。 3、选址规划相符性 项目所在地地势平坦，交通便利，基础设施完善，为本项目提供了充足便利的建设条件。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》所列建设项目。根据企业提供的规划设计要点及用地红线图，地块用地性质为工业用地，建设项目符合江苏省大丰区西团镇用地规划。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目不在各生态红线区管控区范围内。 4、环境质量现状 项目所在地大气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地表水环境质量能达到目的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；项目厂界声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区要求。 系统即可得到恢复。因此，施工期对生态环境影响较小。 5、营运期环境影响评价 （1）大气环境影响评价结论 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。经集气罩收集后，输送至脉冲除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放。粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后，利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的大气污染物浓度在厂界能实现达标排放，不设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，确定全厂的卫生防护距离为卸粮坑及清理塔区域外50m范围。全厂卫生防护距离范围内，无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时以后在该卫生防护距离防卫内也不得建设居民区、医院等敏感保护项目。 （2）水环境影响评价结论 本项目营运期间废水主要为职工人员生活污水，无生产工艺。生活污水经化粪池处理后进市政污水管网，最终由大丰联丰污水处理厂处理达标后排放入东竖河。对区域内水环境质量没有影响。 （3）声环境影响评价结论 项目产生的噪声通过隔声、减振和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固体废物环境影响评价结论 主要为清粮筛分过程中产生泥沙、除尘器收集的固废用于填坑铺路等；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖；熏蒸药剂使用后的药渣必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定设置临时贮存地点，并定期送往有资质的危险废物处置中心处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；因此，本项目固废均得到有效处置，零排放，对周围环境影响较小。 （5）环境风险评价结论 本项目的环境风险主要是火灾的发生、粉尘爆炸、熏蒸弃渣是否有效贮存以及熏蒸期间磷化氢气体的散逸对周围环境的影响。按照本环评建议做好相关防护措施后，可以将粮库的环境风险降到最低。 6、公众参与 本项目分别在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站和项目现场进行了公示，并进行了个人问卷调查，均未收到反对意见。 7、总量控制 废气：本项目大气污染物粉尘排放量为1.22t/a，大气污染物总量向大丰区环保局申请，在西团镇范围内平衡； 本项目生活污水经市政污水管网接管到大丰联丰污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入东竖河，水污染物接管考核量为：废水量：156.8t/a、COD：0.039t/a、氨氮:0.0047t/a、SS：0.031t/a、TP:0.0006t/a；水污染物最终外排量为：废水量：156.8t/a、COD：0.0079t/a，氨氮:0.00079t/a、SS：0.00158t/a、TP：0.0008t/a，纳入大丰联丰污水处理厂总量指标范围内。 固废：本项目固废均得到有效的处理处置，可以实现零排放。 8、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目，建设单位应尽快落实本评价提出的各项整改措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时”具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请验收； （2）建设单位委托有资质单位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； （3）“三同时”验收清单见下表9-1。 项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。 表9-1 环境保护“三同时”验收一览表 类别 验收内容 验收要求 建设时间 废水 生活污水 生活污水由化粪池处理后进入开发区污水管网，排入大丰联丰污水处理厂最终处理 废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮及总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级要求纳入大丰联丰污水处理厂处理） 建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，申请验收前完成 废气 扬尘、熏蒸废气 粮食搬运扬尘利用离心脉冲除尘设器收集，熏蒸废气较少，加强设备通风 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级无组织排放标准 噪声 采用低噪声设备、设备基础减振、加强管理禁止进出场站鸣笛等措施 噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 设置一般固废暂存处 分类收集、分类存放，合理处置，不产生二次污染 设置熏蒸弃渣收集池，定期委托有危险废物处理资质单位处理 达到《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相应标准。 9、结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益，因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境影响角度分析，该项目的建设可行。 建议： 1.建设方应认真落实环保“三同时”制度，加强施工期和运营期的环境 管理工作，并设专人负责污染治理设施的维护和管理，以确保治理设施的正常运转及污染物的达标排放。 2.建议本项目使用环保节能型建筑材料，墙体等采用节能材料可以降低运营期间的能耗，降低对周围环境的影响。 3.对于各类高噪声的机械设备，尽量选用同类产品中噪声值较低的，并在厂方规划时，尽量安置在远离厂界的地方，同时做好基础减振及隔声措施； 4.加强车辆进出管理，在施工期间设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少对周围声环境的影响。 5.熏蒸期间要做好密闭措施，熏蒸结束后加强通风。 6.加强防火意识，安全生产。 7.生活垃圾及时清运。

审批意见：

公章

经办人：                            年    月   日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   企业营业执照

附件3   土地证及宗地图

附件4   环评委托书

附件5   技术咨询合同

附件6   关于环评材料真实性说明书

附件7   公众参与真实性说明书

附件8   全本公示截图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边概况图

附图3   项目平面布置图

附图4   项目与区域生态红线关系图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

噪声

扬尘、噪声

投入使用

工程验收

装饰工程

主体工程

基础工程

固废

固废

弃土

图5-1   项目施工期流程及产污环节图