建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     富顺名都花园项目

建设单位（盖章）： 江苏富顺房地产开发有限公司

编制日期： 2017 年 1月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况及保护目标	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附件一   企业营业执照

附件二   项目请示报告

附件二   建设单位委托书

附件三   污水接管证明

附件四   建设项目现场公示文本

附件五   建设项目网上公示截图

附图一   建设项目地理位置

附图二   建设项目土地规划

附图三   建设项目平面布置图

附图四   建设项目周边环境概况

附图五   建设项目生态红线图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 富顺名都花园项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏富顺房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 马越华 | 联系人 | 周伟 |
| 通讯地址 | 阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧 |
| 联系电话 | 13951551768 | 传真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K7010] 房地产开发经营 |
| 占地面积 （平方米） | 33826 | 绿化面积 （平方米） | 14207 |
| 总投资 （亿） | 2.86 | 其中：环保 投资（万） | 2150 | 环保投资占总投资比例 | 7.5% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | — |
| 主要建设内容： 商住房 7幢（17#—17层、18#—17层、19#—17层、20#—17层、 21#—18层、 22#—18层、 23#—18层） 配电房 1座 主要原辅材料： 本项目为住宅、商业性质建设项目，非工业项目，主要原辅材料为施工过程中使用的水泥、砂石等，营运期不涉及原辅材料的使用，无发电机。 主要设施： 无 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 91697.3 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 130 | 燃气（标立方米/年） | 75600 |
| 燃煤（吨/年） | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水、生活污水(）排水量及排放去向： 建设项目采取雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；建设项目产生的生活污水为67964.9t/a，经化粪池预处理达接管标准后排入市政污水管道，接管至阜宁县污水处理厂集中处理，最终排入入海水道南泓。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 该项目建设、运营过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 本项目由江苏富顺房地产开发有限公司投资建设，项目总投资2.86亿元，占地面积33826m2，总建筑面积98647m2，其中地上建筑面积87551m2，包括住宅建筑面积84348m2，商业用房1010m2，物管及共建面积677m2，地上自行车库1516m2；地下车库面积11096，绿化面积14207m2。建筑内容包括：18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#共计7幢商住楼、配电房及地下车库。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》要求，江苏富顺房地产开发有限公司委托我单位为该项目编制环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场勘查、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发〔2015〕118号)中的限制类和淘汰类产业。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划及产业政策相容性分析 本项目选址于阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧，根据阜宁县城市总体规划，项目用地性质为商业、居住用地，因此项目建设符合阜宁县用地规划。项目地理位置详见附图一。 建设项目周边以空地、机关单位和正在建的居民小区为主，300米范围内无工业企业。项目西侧紧邻天津路；东侧紧邻S231省道；南侧为正集名都花园，距离约为30米；北侧为阜宁县审计局和阜宁县政府，距离约为40米。项目周边环境概况详见附图四。 综上所述，本项目符合符合区域规划，选址合理。建设项目土地规划见附图二。 4、建设规模和内容 项目总投资总投资2.86亿元，占地面积33826m2，总建筑面积98647m2，其中地上建筑面积87551m2，包括住宅建筑面积84348m2，商业用房1010m2，物管及共建面积677m2，地上自行车库1516m2；地下车库面积11096，绿化面积14207m2。建设项目平面布置图详见附图三。本项目建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 本项目主体建设内容一览表 编号 用途 规模 备注 17#、18#、19#、20# 17层住宅用房 87300m2 其中20#附楼为物业管理用房和闭开所，17#~20#附楼为商业用房和公厕 21#、22#、23# 18层住宅用房 - 配电房 251m2 — - 地下车库 11096m2 — 表1-2 主要经济技术指标一览表 项目名称 单位 数值 建设用地面积 m2 33826 总建筑面积 m2 98647 地上建筑面积 m2 87551 其中 商铺建筑面积 m2 1010 住宅建筑面积 m2 84348 物业管理面积 m2 232 公共卫生间 m2 45 配电房及开闭所 m2 400 地上车库 m2 1516 地下建筑面积 m2 11096 容积率 — 2.59 建筑占地面积 m2 6641 建筑密度 % 19.6 绿化率 % 42.2 总户数 户 749 机动车停车 辆 402 其 中 地上停车 辆 162 地下停车 辆 240 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目用水主要为居民生活用水、绿化用水、物管用水、商业用水等。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》(2012年修订)规划用水量预测：苏北地区日用水按人均100L/(人·天)计，项目建成后可入住2247人（共749户，每户以3人计），则居民生活用水量为82015.5t/a；绿化用水按平均值1.3L/（m2·天）计，本项目绿化面积为14207m2，则绿化用水量为6741.2t/a；物管用房用水量根据《江苏省城市生活与公共用水定额》中表11公共管理和社会组织用水定额1.5 m3/（人·月），用水量为360 t/a（物管用房人数为20人）；商铺用水按7L/m2•d计，面积为1010m2，用水量为2580.6t/a；本项目总用水量为91697.3t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。雨水经小区雨水管网收集后直接排入市政雨水管网。本项目污水主要是生活污水，污水量约为67964.9t/a（不包括绿化，排水量按80%计），生活污水收集后由小区内的设置的化粪池进行预处理，然后接入市政污水管网，最终接管至阜宁县污水处理厂处理后排入入海水道南泓。 （3）供电 建设项目由当地电网接入，供电到户，电表出户。用电量以8度/天每户计，该项目共有住户749户，年用电量约218.7万度。 供气 建设项目居民生活燃料使用管道天然气，每户每月用气量按15m3计算，该项目共有住户749户，则每月用气量是11235m3，住户的年用气量为134820m3/a。 （5）绿化 根据规划设计，建设项目绿化面积14207m2，绿化率为42.2%。 （6）生产固废和生活垃圾收集 生活垃圾产生量按1.0kg/人·日计，建成后可入住2247人（共749户，每户以3人计），则居民生活垃圾产生量为820t/a；物管用房人数为20人，垃圾产生量为1t/a；商业面积约1010m2，商业垃圾按0.09kg/m2·日计，则商业垃圾产生量为33.2t/a；本项目生活垃圾产生总量为854.2t/a。收集方式为袋装垃圾临时集中，并定期交由环卫部门外运。 （7）通风、排气 建设项目地下车库采用机械通风，及时排除地下车库内废气和热气，地下车库通风系统换气量按6次/h计，地下车库废气通过机械排风地上2m排放。 （8）消防 建筑物内设消防通道，利用建筑四周的道路系统，为消防提供有利的交通应急条件。建筑物采用室内自动喷淋消防或气体消防设施、消火栓。规划区域内设有消防登高场地。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′~119°58′和北纬33°26~33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地”的美称。 2、地形、地质、地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 3、气象气候 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温-15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 阜宁气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.7m/ 最大风速 27.5 /s 2 风向 全年主导风向 ESE 3 气温 年平均气温 13.7℃ 极端最高温度 37.6℃（1958.8.21） 极端最低温度 -15.9℃（19 9.2.6） 4 空气湿度 年平均相对湿度 7 % 5 降水 年平均降水量 981. mm 年最大降水量 1430.3mm 年最少降水量 537.6 mm 月最大降水量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 6 日照 年平均日照时数 2257.7h 7 气压 年平均气压 1016.8hPa 极 最高气压 1045.7 hPa 极端最低气压 987. hPa 8 积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积 日数 17d 9 冰冻 历史最大冻土深 23cm 4、水文、水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受”四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程-3.5~-4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180m3/s，最小流量为1月份的47.0m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415 km的骨干河道。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 本项目纳污水体是入海水道南泓。入海水道南泓主要为排洪水道，也是县城生活污水处理后尾水的纳污河流，过水断面面积713.3平方米，设计水量214立方米/秒，平均流速0.3米/秒。射阳河、串场河与淮海入海水道南泓为立体交通，无水力交换关系。 5、植被与生物多样性 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 阜宁地处江苏沿海中部，县域介于北纬33°26′～33°59′、东径119°27′～119°58′之间，南北长52.5公里，东西宽48公里，面积1439平方公里，人口111万。阜宁县背倚苏北平原，面临苏中水网，南与建湖县毗邻，北与滨海县接壤，东与射阳县相连，西与淮安市、涟水县隔废黄河相望，西南与淮安市淮安区交界。耕地面积为89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积18030.4公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地590.86公顷。 2、经济结构 2015年实现地区生产总值361亿元，其中服务业增加值145亿元，分别增长10.5%和12.6%；规模以上工业增加值160亿元，增长11.8%；一般公共预算收入39.2亿元，增长16.7%，其中税收收入占比83.1%；全口径工业开票销售271亿元，增长18.1%；固定资产投资278亿元，其中工业投资187亿元、服务业投资86亿元，分别增长23%、20.8%、27.8%；社会消费品零售总额117.5亿元，增长12.3%；外贸进出口2.1亿美元；注册外资实际到账6452万美元；城镇居民人均可支配收入23550元，农村居民人均可支配收入14330元，分别增长9.3%和10.5%，城乡居民收入比由1.663:1缩小到1.643:1；预计研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP比重达1.38%；预计万元GDP综合能耗下降5.1%。 3、主要交通状况 公路：沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕周边，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中，将大大缩短阜宁到南京、苏南地区的时空距离。累计建设一级公路176.5公里，竣工通车150公里。沿海高速阜宁连接线、329省道横贯东西，融入沿海开发，直接淮安苏北机场；231省道阜宁段、204国道阜宁段改扩建工程南连北接，缩短了阜宁与发达时空的距离；234省道阜宁段、阜宁至盐徐高速连接线为我县东益经济区和西南各镇经济社会事业发展打开了快速通道。全县县乡公路和邻县出口均为二级柏油路。 铁路：新长铁路已投入运营，阜宁站为客货二级站点。正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站。 航空：距南京禄口国际机场300公里，上海虹桥、浦东国际机场350公里。南行60公里到盐城机场，北走130公里达连云港机场。西距淮安涟水飞机场约58.2公里。 航运：国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。 4、民生 2015年全县城镇居民人均可支配收入20115元，比上年增加1862元；农村居民人均纯收入11853元，比上年增加1308元；全县年末人均储蓄余额14707元，比上年增加2415元。全县恩格尔系数为35.9％，居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出达13.6％。城镇居民人均住房建筑面积33.5平方米，农村居民人均钢筋、砖木结构住房面积42.2平方米。 5、阜宁县污水处理厂简介 阜宁县污水处理厂位于阜宁县西北部。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县污水处理厂。阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入入海水道南泓。目前，阜宁县污水处理厂二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。 6、阜宁县生态功能保护区区域规划 阜宁县生态红线区域分布见附图，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录见表2-2。 表2-2 阜宁县生态红线区域名录一览表 地 区 红线区域名称 主 生态功能 红 区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级 管控区 阜宁县 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口(119.763°E，33.761°N)。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 17.53 3.72 13.81 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 水 水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）。 二级管控区为阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）、除一级管控区以外的区域。 59. 9 7.81 51.4 马河洞饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米(119.585°E，33.770°N)。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米， 游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区 二级保护 ：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 16.22 3.11 13.11 潮河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于（119.673°E，33.566°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 6.72 0.42 6.3 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村（119.942°E，33.645°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域两岸纵深1000米范围内的陆域。 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 5.31 0.73 4.58 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 - 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000 的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 54.24 0 54.24 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 41.25 0 41.25 阜宁县马家荡重要湿地 湿地生态系统保护 - 罗桥镇的青沟、青杨、双 、林舍村，益林镇的荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇的崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。具体控制点见附表6。 7.19 0 87.19 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围。 6.83 0 6.83 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动。 本项目不在阜宁县生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]11号）相符。因此，本项目选址符合江苏省生态红线区域规划。建设项目生态红线图见附图五。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据《阜宁县2015年环境质量公报》中内容： 2015年阜宁县环境质量保持稳定，局部环境质量有所改善。空气质量良好；饮用水源水质达标；地表水基本满足水域功能区划要求；城市声环境质量无明显变化。 1、水环境 （1）污染物排放 据2015年统计资料，全县工业废水排放总量1982.63万吨，其中达标排放水量1982.63万吨，工业废水排放达标率为100%。与上年度相比，废水排放总量增加401.56万吨。阜宁县工业废水仍呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮的污染负荷较大，化学需氧量年排放量2838.7吨、氨氮年排放量89.07吨。与2011年度相比，化学需氧量年排放量增加了285.7吨、氨氮年排放量增加了15.15吨。 （2）水环境质量 ①饮用水源地水质状况 阜宁县城饮用水以集中式供水为主，以地表水为取水水源。2015年县城饮用水水源地有3个，分别为射阳河饮用水源地、灌溉总渠饮用水源地以及通榆河饮用水源地，其中射阳河饮用水源地为备用水源地，通榆河饮用水源地为今年新增水源地。2015年阜宁县三个饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，满足水域功能区划要求。 ②主要河流水质状况 2015年度，全县5条河流9个监测断面，水质均符合功能区水质要求。其中，串场河的两个断面为Ⅳ类功能区断面，其余7个断面均为Ⅲ类功能区断面。 2、大气环境 （1）污染物排放 2015年全县共排放工业废气326842.41万标立方米，其中：燃烧废气排放321261.71万标立方米，占98.3%；工艺废气排放5580.7万标立方米，占1.7%，全年排放二氧化硫1873.4吨、烟尘2470.5吨、氮氧化物1258.8吨。与上年相比，工业废气排放量有所增加。 （2）环境空气质量 2015年阜宁县城区空气优良天数339天。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）日平均值均达到环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年平均值达到环境空气质量二级标准。与2014年相比，三项指标中SO2、NO2、PM10平均浓度都有所下降。县城2015年空气环境质量较2014年有所好转，影响空气的主要污染物为可吸入颗粒物。 全年降水监测11次，未出现酸雨，县城区内已连续三年无酸雨。全年降尘量均值为8.4吨/平方公里·月，较上年升高了0.2吨/平方公里·月。从全年监测情况看，降尘量月变化幅度不大，无明显趋势。 3、声环境 （1）区域环境噪声 2015年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级53.6分贝，比上年上升了1.2分贝，监测值在分贝44.5～68.4之间。阜宁县影响县城区域环境噪声的主要声源为交通噪声和生活噪声，在声源构成比中分别占48.2%和38.2%。 （2）道路交通噪声 2015年，阜宁道路交通干线噪声平均等效声级是63.4分贝，声环境质量较好，平均车流量591辆/小时，路段等效声级平均值范围在54.8～71.8分贝之间。超过70分贝（A）的路段长度为3.8km，占总长的8.5%，比去年下降15.0个百分点。与2014年相比，2015年县城道路交通噪声平均等效声级无变化，但是声环境质量好的路段比例明显提高。 4、固体废弃物 2015年，全县工业固体废弃物产生总量13.81万吨，比上年固废产生总量增加了13.6%，增加的固体废弃物主要是炉渣。固体废物的综合利用率为99.5%，有少量废物没有达到无害化处理，对环境有潜在影响。 阜宁县城生活垃圾年排放量7.92万吨，由县环卫所部门负责运送和处理。目前县城生活垃圾处置方法主要是卫生填埋。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧，所在地区的大气环境功能区划为二类区。评价范围内射阳河水环境功能为Ⅲ类水体，纳污水体入海水道南泓地表水环境功能为IV类水体。声环境功能区划为2类区。建设项目周边以空地、机关单位和正在建的居民小区为主，300米范围内无工业企业。项目西侧紧邻天津路；东侧紧邻S231省道；南侧为正集名都花园，距离约为30米；北侧为阜宁县审计局和阜宁县政府，距离约为40米。建设项目周边环境概况见附图四。根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目环境保护目标情况 保护项目 保护目标 方位 距离（m） 规模 保护级别 水环境 入海水道南泓 E 10000 大 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准 射河 WN 1800 中 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准 环境空气 阜宁县审计局 N 40 — 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 阜宁县政府 N 40 — 壹品仕家 N 100 1000户 东方京都 NE 280 80户 阜宁县人民法院 E 150 — 阜宁县民政局 S 170 — 正集名都花园 S 30 650户 交通局安置楼 W 70 150户 御景豪庭 W 70 500户 粮食大厦 WN 260 — 阜宁县卫生局 WN 60 — 阜宁县公安局 W 60 — 声环境 阜宁县审计局 N 40 — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 阜宁县政府 N 40 — 壹品仕家 N 100 1000户 开元世家（在建） S 110 1200户 阜宁县人民法院 E 150 — 阜宁县民政局 S 170 — 正集名都花园 S 30 650户 交通局安置楼 W 70 150户 御景豪庭 W 70 500户 阜宁县卫生局 WN 60 — 阜宁县公安局 W 60 — 注：本项目声环境影响评价范围为200m，大气环境评价范围为300m。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地的大气环境功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.0 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.5 TSP 年平均 0.20 24小时平均 0.30 2、地表水环境质量标准 建设项目周边水系射阳河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，污水处理站纳污水体淮河入海水道南泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅳ类标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 （除pH外，单位mg/L） 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 射阳河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 入海水道南泓 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤0.3 ≤1.5 注：SS参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 本项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体声环境质量标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准来源 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 建设项目废气主要住宅油烟，排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表4-4。 表4-4《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）表2 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（％） 60 2、废水 建设项目废水为生活污水，pH、SS、COD执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准，总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中B等级。污水处理厂最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入入海水道南泓。具体标准值分别见表4-5。 表4-5 污水排放标准 （除pH外，单位：mg/L） 项目 pH SS COD 总磷 氨氮 动植物油 污水综合排放标准三级 6-9 400 500 — — 100 污水排入城镇下水道水质标准B等级 — — — 8 45 100 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标准 6-9 20 60 1 8 1 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 4、固体废物 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量见表4-7。 表4-7 建设项目污染排放总量表 （t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废水 COD 23.79 4.76 19.03 4.08 4.08 SS 20.39 4.08 16.31 1.36 1.36 氨氮 1.70 0 1.70 0.54 0.54 总磷 0.27 0 0.27 0.07 0.07 动植物油 2.72 0 2.72 0.07 0.07 废气 CO 0.465 0 - 0.465 - HC 0.059 0 - 0.059 - NOX 0.054 0 - 0.054 - SO2 0.02 0 - 0.02 - NOx 0.085 0 - 0.085 - 烟尘 0.032 0 - 0.032 - 油烟 0.43 0 - 0..149 - 固废 化粪池污泥 12 12 0 / 0 生活垃圾 854.2 854.2 0 / 0 由上表可知，新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量67964.9t/a，其中COD19.03t/a、SS16.31t/a、氨氮1.7t/a、总磷0.27t/a，动植物油2.72t/a；最终排放量COD4.08t/a、SS 1.36t/a、氨氮0.54t/a、总磷0.07t/a，动植物油0.07t/a，水污染物排放总量纳入阜宁污水处理厂中，不单独申请总量。 （2）废气：本项目废气无需申请总量。 （3）固废：本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、本项目生产工艺流程 本项目为非生产性项目，建设施工工艺流程见图5-1。 2、本项目工艺流程简述： （1）填土、夯实 填土是将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10-12吨的压路机分遍碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染物是施工机械产生的噪声，挖填土的粉尘。 （2）钻孔灌注桩 钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘。 （3）现浇钢砼柱梁 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土的拌制则利用自落式和强制式搅拌机二种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌机几何容积的1/2～1/3。拌制完后，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。 混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。 主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘，以及废钢筋等建筑垃圾。 （4）砖墙切筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖等建筑垃圾。 （5）门窗制作 利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，各种废弃的下角料等。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖瓦、废弃的防水剂包装桶等固废。 （7）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，安装水、电、管煤等管线，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等建筑垃圾。 （8）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的涂料包装桶等固废。 （9）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。该工段还会有废弃的油漆包装桶等固废产生。 （10）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的下角料等固废。

建设期主要污染工序： 1、废水 （1）施工人员产生的生活污水，施工人员约为150人，施工期约为24个月，生活水量按100L/人•d计，则施工期生活用水量为10800m3。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为8640 m3。生活污水的主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度为：COD 350mg/L，SS 300 mg/L，NH3-N 25mg/L，TP 4mg/L；污染物产生量为：COD3.024t、SS2.59t、NH3-N0.22t、TP0.003t。 （2）运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建筑物冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS和石油类，其浓度分别为SS约800mg/L、石油类约25mg/L，需要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙和石油类污染因子带入到水体环境中。 施工废水通过现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物，对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用或排放，对周围水环境影响较小。 2、废气 （1）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 （2）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 （3）喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生的有机废气，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 （4）装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散，对项目周边环境影响不大。 3、噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度见表5-1。 表5-1 建设期间主要噪声源的声级值 单位：dB（A） 序号 声源名称 噪声级范围（距源10m处） 1 推土机 78～96 2 搅拌机 75～88 3 打桩机 95～105 4 运输卡车 85～94 5 挖土机 80～93 6 卷扬机 75～88 7 浇捣机 90～98 8 空气压缩机 80～95 4、固废 本项目建设需总土方量很大，施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有大量废土和建筑垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、产生时间短，影响范围为附近周围环境。 本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积98647m2计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约1282.4t。 此外，施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，施工人员约为150人，生活垃圾产生量为150kg/d，产生量约90t。 营运期主要污染工序 1、废水 本项目建成后用水量约91697.3t/a，主要为居民生活用水、绿化用水、物管用水、商业用水。项目废水总排放量为67964.9t/a，居民生活污水、物业用水和商业用水经化粪预处理，达到市政污水管网接管标准后，然后接入市政污水管网，最终接管至阜宁县污水处理厂处理后排入入海水道南泓。 建设项目废水产生和排放情况见表5-2。 表5-2 建设项目废水产生和排放情况表 类别 来源 水量 t/a 污染物 名称 产生情况 治理 措施 排放情况 最终排放去向 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活 污水 生活用水、物管用水 67964.9 COD 350 23.79 化粪池 280 19.03 阜宁县污水处理厂 SS 300 20.39 240 16.31 NH3-N 25 1.70 25 1.70 TP 4 0.27 4 0.27 动植物油 40 2.72 40 2.72 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 建设项目用水平衡图（t/a） 2、废气 本项目有商业用房，若设餐饮、娱乐、酒店等产生商业餐饮油烟的项目，应视规模另行申报。建设项目营运期废气主要是汽车尾气、厨房废气。 （1）汽车尾气 本项目设有机动车停车位402个，其中地面停车位162个，地下停车位240个。机动车辆进出过程中会产生一定量的汽车尾气，本项目地下车库内产生的废气均由机械排风口排出，污染相对集中，本项目仅考虑地下停车场内产生的废气影响。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）的要求，排风次数为6次/hr。 地下车库汽车尾气主要是汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车在慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放。汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOX、SO2等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表5-3。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（单位：g/L） 污染物 CO HC NOx SO2 小型车（用汽油） 191 24.1 22.3 0.291 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，本项目地下车库出入口到车库内汽车泊位的平均距离按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s，而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f ——大气污染物排放系数(g/L汽油)； M ——每辆汽车进出停车场耗油量(L)； t ——汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s； m ——车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知平均每辆汽车进出地下车库停车场一次耗油量约0.0278L，则平均每辆汽车进出地下车库排放的汽车尾气中污染物的排放量为：CO5.31g、HC0.67g、NOx0.62g、SO20.08g。 地下车库汽车尾气对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早晚一日出入一次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。该项目地下停车位共设有240个机动车泊位，全年按365天计算。 则项目地下车库排放汽车尾气中的大气污染物排放情况见下表5-4。 表5-4 地下车库废气污染物产生情况（单位：t/a） 停车位 污染物排放量 CO HC NOx SO2 240 0.465 0.059 0.054 0.007 注：地下车库废气通过机械排风地上2m排放。 （2）厨房废气 本项目厨房废气主要为居民厨房产生的燃料废气和油烟废气。 a）燃料废气 建设项目居民生活燃料使用的是管道天然气，年总用气量为134820 m3/a。天然气燃烧的烟气发生系数按照12.8m3烟气/m3天然气计算。则建设燃烧天然气产生的总废气量为172.57万m3，具体排放情况见表5-5。 表5-5 天然气烟气中污染物的排放系数和排放量 污染物 SO2 NOx 烟尘 排放系数(kg/10000m3天然气) 1.0 6.3 2.4 排放量(t/a) 0.013 0.085 0.032 b)油烟废气 本项目总户数为749户，以3人/户计，约有居民2247人。根据类比调查，人均食用油消耗量以20g/d计，则本项目消耗量为食用油44940g/d，即消耗量为食用油16.4t/a。油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本次评价取2.6%，则油烟产生量为0.43t/a。住户的厨房油烟须在室内采用家用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放。住户油烟净化器效率按65%计，则年油烟排放量为0.149t/a。 建设项目废气污染物产生情况表见表5-6。 5-6建设项目废气产生情况表 污染源 名称 排气量万(万m3/a) 污染物名称 产生状况 治理 措施 去除率（％） 浓度 (mg/m3) 产生量 （t/a） 汽车尾气 / CO / 0.465 直接排放 / HC / 0.059 NOX / 0.054 SO2 / 0.007 燃料废气 172.57 SO2 / 0.013 直接排放 / NOx / 0.085 烟尘 / 0.032 油烟 / 油烟 / 0.43 经脱排油烟机 处理后排放 65 3、噪声 建设项目噪声主要为汽车的交通噪声以及居民的社会活动噪声，其声源强度见表5-7。 表5-7 主要噪声源平均声级值 单位：dB（A） 名称 平均声级 备注 汽车启动噪声 70 402个车位 社会活动噪声 60 - 4、固废 项目固废主要包括住宅居民生活垃圾、物业垃圾、商业垃圾以及化粪池污泥。本项目生活垃圾产生总量为854.2t/a，由环卫部门收集处置。化粪池污泥产生量32t/a，委托环卫部门定期清运，详见表5-8。 表5-8 营运期固体废物分析结果汇总表 序 号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要 成分 危险特 性鉴别 方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 生活垃圾 — — 固态 — — — — — 854.2 2 污泥 — — 液态 — — — — 57 32

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车库 | CO | 0.465t/a | 0.465t/a |
|  |  | HC | 0.059t/a | 0.059t/a |
|  |  | NOX | 0.054t/a | 0.054t/a |
|  |  | SO2 | 0.007t/a | 0.007t/a |
|  | 燃料废气 | SO2 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  |  | NOx | 0.085t/a | 0.085t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.032t/a | 0.032t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.43t/a | 0.149t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 67964.9t/a | COD | 350mg/L，23.79t/a | 280mg/L，19.03t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，20.39t/a | 240mg/L，16.31t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，1.7t/a | 25mg/L，1.7t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.27t/a | 4mg/L，0.27t/a |
|  |  | 总磷 | 40mg/L，2.72t/a | 40mg/L，2.72t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | - | 生活垃圾 | 环卫清运 | 消除影响 |
| 噪声 | 水泵、交通噪声、居民社会活动噪声、商业噪声等 | 等效声级 | 隔声、减振 | 达标排放 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 建设项目产生的废气均能做到达标排放；生活污水经化粪池预处理后，接管阜宁污水处理厂；固废能得到合理处置，以尽量减小对周围生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建设期间的大气污染物主要来自施工过程中产生的扬尘和房屋装修产生的油漆废气。 (1)施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表27为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，必须采用封闭车辆运输。 (2)油漆废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目营运后也要注意室内空气的流畅。 2、水环境影响分析 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。施工期间，在排污管网工程不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物，对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用或排放。具体措施如下： （1）对工地清洗弃水等应收集起来，建临时沉淀池，经沉淀后二次使用，处理工艺流程如下图7-1所示。 根据施工期流动性较大的特点，沉淀池和集水池可采用钢结构，以便于移动。 （2）对施工人员产生的生活污水应建临时化粪池和隔油池，经处理后排放，处理工艺见下图7-2所示。 （3）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 对本项目施工期产生的废水经上述处理后通过市政污水管道排入阜宁县污水处理厂，对周围地表水和地下水环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 施工期间需要挖土，由于开方量远大于填方量，会产生大量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。利用施工期间开挖的土方，可在集中绿地上面堆山种树，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不准随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。在装修阶段，装修垃圾必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 4、噪声环境影响分析 施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类。 从产生噪声污染的角度可以把施工阶段噪声分为：土方阶段、结构阶段及装修阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。 第一阶段即土方阶段：主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，没有明显的指向性。土方阶段主要施工机械的噪声特性见表7-2。由表28可知，4种主要施工机械的噪声值都很高，声功率级几乎都在100dB（A）以上，其中以推土机的噪声最高。 表7-2 土方阶段主要施工机械的噪声特性 设备类型 声级/距离(dB/m) 声功率级(dB) 运输车辆 83.0/3-88.0/3 103.6-106.3 装载机 85.7/5 105.7 推土机 84.0/5-92.9/5 105.5-115.7 挖掘机 75.5/5-86.0/5 99.0-108.5 第二阶段即结构阶段：主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等，其中还包括一些物料装卸碰撞撞击噪声。振捣棒是施工阶段噪声源中工作时间最长，影响面较大，是应采取控制措施的主要噪声源。结构阶段施工机械的噪声特性见表7-3。 表7-3 结构阶段主要设备的噪声特性 设备类型 声级/距离(dB/m) 声功率级(dB) 汽车吊车 71.5/15 103.0 塔式吊车 83.0/8 109.0 振捣棒 87.0/2 101.0 电锯 103.0/1 111.0 第三阶段为装修阶段：主要产噪设备有吊车、升降机等。装修阶段施工机械的噪声特性见表7-4。 表7-4 装修阶段主要施工机械的噪声特性 设备类型 声级/距离(dB/m) 声功率级(dB) 砂轮锯 86.5/3 104.0 切割机 83.0/1 96.0 磨石机 82.5/1 90.5 电动卷扬机 - 85.0-90.0 吊车 - 85.0-90.0 由上表可知：装修阶段的施工机械大多数声功率级较低，一般在90dB(A)左右，个别声功率较高的机械使用时间短，部分主要在室内使用，对施工场界外的噪声影响相对较小。 由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备在现场运行，施工期间多种机械噪声叠加，噪声达100dB(A)以上。 由于施工场地内设备位置的不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动， 因此很难确切预测施工场地各场界噪声值。在阶段交叉期，施工机械设备多，噪声级可达100～120dB(A)。夜间噪声值视施工时间、施工管理等具体情况而定。 当声源的大小预测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： 式中：r2、r1 —— 距离声源的距离（m）。 L2、L1 —— r2、r1距离出的噪声值[dB(A)]。 △L —— 房屋、树木等对噪声的影响值[dB(A)]。 各种施工设备在施工时随距离的衰减列于表7-5。 表7-5 施工设备噪声的衰减 单位：dB(A) 施工 阶段 施工 机械 x(m)处声压级dB(A) 标准dB(A) 1 10 20 30 40 50 昼间 夜间 土 石 方 挖掘机 90 70 64 61 58 56 75 55 载重车 89 69 63 60 57 55 75 55 推土机 90 70 64 61 58 56 75 55 翻斗车 90 70 64 61 58 56 75 55 基础 空压机 92 72 66 62 60 58 85 55 结 构 混凝振捣机 100 80 74 71 68 66 70 55 木工机械(电锯) 110 90 84 81 78 76 70 55 从上表可看出，各个施工阶段的昼间环境噪声标准值不同，下面就不同阶段进行分析。 根据以往的预测，一般昼间的情况是：在土石方阶段，距主要施工机械约10m处，昼间可以达到70dB(A)的要求；在基础阶段，距主要施工机械约10m处，昼间可以达到72dB(A)的要求；在结构施工阶段，如果电锯(噪声值较大)运行，距主要施工机械约100m处，昼间可以达到70dB(A)的要求。 夜间的情况是：各个施工阶段的夜间环境噪声标准均为55dB(A)，打桩机禁止施工。在土石方和装修阶段，约57m处，夜间可以达到55dB(A)的要求；结构施工阶段施工设备噪声较大，其中混凝土振捣机是连续作业，夜间不能避免施工，声级值在100dB(A)，在距声源约180m以远夜间才可以达到55dB(A)的要求。电锯可避免夜间施工。 因此在施工期间，一般距厂界60m以外的地方，在昼间无影响，较大噪声设备(110dB(A))施工时距厂界100m以外，在昼间无影响；90dB(A)左右的噪声源对距厂界60m以外夜间亦无影响。75dB(A)时，距离厂界10m处即可达到标准要求。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，表中所列施工机械的噪声限值为70～85dB(A)，夜间限值为55dB(A)。由前述分析可知，昼间施工离场地60m即可满足标准要求。夜间施工场地离居民点大于300m时，方可满足标准要求。本项目周边300m范围内有5个居民点，因此，应避免夜间施工，如确需在夜间进行施工时，应取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件。并对周围居民进行公告。公告内容包括：施工项目名称、施工单位名称、夜间施工批准文号、夜间施工起止时间、夜间施工内容、工地负责人及其联系方式、监督电话等。同时夜间施工时，有必要限制夜间施工使用大型机械及合理安排工作时间，方可满足规定的噪声限值要求。 其噪声污染防治措施如下： （1）合理安排施工时段 制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量，夜间施工一般不超过22时。 （2）合理布局施工场地 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。并尽可能选择在远离现有住宅的地方。 （3）采取降噪措施 在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；空压机、发电机等高噪声设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）建立临时声障 对于位置固定的机械设备，如不能在操作间工作的，可适当建立临时单面声屏障。 其施工交通噪声防治措施如下： 施工期交通运输对环境影响较大，建议采取以下措施： （1）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声； （2）尽量减少夜间运输； （3）适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速； （4）对运输车辆定期维修、养护； （5）减少或杜绝鸣笛。综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对周围环境产生明显不利影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为汽车尾气、厨房废气。 （1）汽车尾气 本项目地上停车场为敞开式设置，具有良好的通风效果，产生的废气量较小，排放浓度较小，对周边的环境影响较小；地下停车位相对较多，为保证车库内空气质量，规划区内的地下车库设置机械供排风系统，换气次数不低于6次/hr。车库排风口要设置在下风向，避开人群活动频繁的区域。在设计时严格执行《汽车车库建筑设计规范》(JGJ100-98)，并且在合理设置车库排气口的位置后，不会产生扰民现象。 （2）厨房废气 本项目厨房废气主要包括居民厨房产生的燃料废气和油烟废气。建设项目住宅居民规划使用天然气，天然气为清洁能源，产生的污染物较少，对周围环境影响较小；鉴于我国对居民区住户排放的厨房油烟未制定排放标准，仅要求住户产生油烟通过净化后自然通风排放，且每栋住宅楼均留有供住户油烟通风排放的位置，故本项目厨房废气不会对周围大气产生不利影响。综上所述，项目住宅产生的燃料废气及油烟废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目建成后用水量约91697.3t/a，主要为居民生活用水、绿化用水、物管用水、商业用水。项目废水总排放量为67964.9t/a，生活污水主要污染物浓度为：COD350mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、动植物油40mg/L；污染物产生量为：COD23.79t/a、SS20.39t/a、NH3-N1.7t/a、TP0.27t/a、动植物油2.72t/a。生活污水经化粪预处理达到市政污水管网接管标准后，接入阜宁县污水处理厂处理达达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入海水道南泓。最终外环境排放量COD4.08t/a、SS1.36t/a、氨氮0.54t/a、总磷0.07t/a、动植物油0.07t/a。 由于项目污水达标排放，且排水量较小，各类污染物对受纳水体的贡献值较小，不会改变受纳水体入海水道南泓的水质功能。 阜宁县污水处理厂接纳本次项目污水可行性分析 （1）阜宁县污水处理厂简介 阜宁县处理厂现有工程的服务范围为建设项目所在阜城街道镇村经济示范基地、阜宁经济开发区及县城城区，总设计规模为4万m3/d，采用“A2/O+PACT工艺”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排放至纳污水体入海水道南泓。 （2）接管可行性 ①从接管范围上看。本项目位于阜城街道镇村经济示范基地，周围已建成企业均实现污水接管，接入主干管之后进入阜宁县污水处理厂统一处理。因此从接管范围上看，本项目排放的生活污废水接入阜宁县污水处理厂是可行的。 ②从水量水质上看。阜宁县污水处理厂规模为4万t/d，建设项目污水排放量为182t/d。且处理厂日处理量远未饱和，完全可以接纳本项目污水水量。本项目废水全部为生活污水，水质简单，经化粪池预处理后能达到阜宁县污水处理厂的接管标准，不会对阜宁县污水处理厂正常运造成冲击影响。 综上所述，从接管范围、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目的废水接入阜宁县污水处理厂集中处理是可行的。 3、固体废物环境影响分析 本项目投入运营后，生活垃圾产生总量为854.2t/a，由当地环卫部门收集后统一处理，化粪池污泥产生量为32t/a，由当地环卫部门定期清运，固废排放量为零，对周围环境产生的影响较小。 4、声环境影响分析 本项目所在区域声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 拟建项目的噪声源主要来自汽车的交通噪声、水泵噪声和商业噪声等。 （1）地下车库噪声 本项目汽车库地下层设泊位240个，汽车启动时的噪声约70dB。车库设于地下，一方面充分利用土地资源，另一方面从环保角度可利用地下室来屏蔽车库噪声。地下层隔声量能达到40dB以上，因此车库噪声对外界的影响仅为30dB左右，不会产生大的影响。 汽车出入口由于是上下坡，因此将产生一定的交通噪声，建议将汽车库出入口加盖，采用新型低噪声环保材料有效吸声。 （2）地上车库噪声 本项目设有162个地上停车位，由于地面车位与建筑保持有一定距离，汽车在地面启动和行驶时间较短，因此影响不大。 （3）商业噪声 本项目建成后，商业用房投入使用会产生商业噪声，商业噪声主要由人群噪声、娱乐设施和商业宣传的噪声构成，噪声值一般在80dB(A)左右。商业噪声具有较大的波动性和随机性，随着人群往来的增减而改变，其噪声来源主要为人群喧哗声及摊户吆喝及招徕顾客的音响声音，在商业高峰期噪声值最大，在歇业以后，随着人群的逐渐散去，逐渐趋于安静。根据类比调查结果，在商业高峰期商业噪声值约可达75～85 dB(A)左右。主要影响范围为市场周围的居民。 项目投入使用后应加强物业管理及市场的引导和管理，限制商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意，还应在项目农贸市场四周的墙体和门窗及市场的顶棚均要采用隔音设计，把此类噪声影响降到最低程度。另外，随着该项目的投入使用，进出该地的人员及车辆迅速增加，为防止发生噪声扰民，建设单位应加强对进出车辆的管理，进出车辆降低车速和禁鸣喇叭，有效降低噪声，减小对附近居民的影响。 综上，在采取相应的防治设施和措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 5、外界污染对本项目的影响 本地区周围污染源对本建设项目的影响主要为公路交通噪声污染。建设项目周围主要道路为天津路和S231交叉口，车流量不大，除距离衰减外，建设项目在平面设计、建筑材料、构造措施方面采取了降噪措施，可进一步降低交通噪声对建设项目的影响，确保将噪声的影响降到最小。确保建设项目区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))限值。 6、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表7-6。 表7-6建设项目污染排放总量表（t/a） 种类 污染物 名称 新建项目 申请总量 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废水 COD 23.79 4.76 19.03 4.08 4.08 SS 20.39 4.08 16.31 1.36 1.36 氨氮 1.70 0 1.70 0.54 0.54 总磷 0.27 0 0.27 0.07 0.07 动植物油 2.72 0 2.72 0.07 0.07 废气 CO 0.465 0 - 0.465 - HC 0.059 0 - 0.059 - NOX 0.054 0 - 0.054 - SO2 0.02 0 - 0.02 - NOx 0.085 0 - 0.085 - 烟尘 0.032 0 - 0.032 - 油烟 0.43 0 - 0.149 - 固废 化粪池污泥 12 12 0 / 0 生活垃圾 854.2 854.2 0 / 0 注：本项目废气主要是燃烧废气、汽车尾气、油烟，均无组织排放，无需申请总量。 由上表可知，新建项目需申请总量指标如下： （1）废水：接管考核量：水量67964.9t/a，其中COD19.03t/a、SS16.31t/a、氨氮1.7t/a、总磷0.27t/a，动植物油2.72t/a；最终排放量COD4.08t/a、SS 1.36t/a、氨氮0.54t/a、总磷0.07t/a，动植物油0.07t/a，水污染物排放总量纳入阜宁污水处理厂中，不单独申请总量。 （2）废气：本项目废气无需申请总量。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 8、建设项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表7-10所示。 表7-10 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 环保设施名称 处理效果、执行标准或拟达要求 投资(万元) 完成时间 废气 生活 专用烟道 废气达标排放 400 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 废水 生活 化粪池 废水达到接管要求 200 雨水管网 接入污水管网 200 污水管网 接入污水管网 300 噪声 生产 隔声门窗 噪声达标 800 固废 生产 垃圾桶等 分类收集、无渗漏 50 绿化 树木、草坪 绿化率42.2% 200 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在章阜宁县范围内平衡，废水经过厂区内预处理达到接管标准后排入阜宁县污水处理厂集中处理，水污染物排放总量纳入阜宁县污水处理厂集中处理总量范围内；固废排放量为零 - 合计 2150

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 停车库 | CO、HC、NOx、SO2 | / | 达标排放 |
|  | 燃料废气 | SO2、NOx | / | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、动植物油 | 经化粪池处理后排入市政管网进入阜宁县污水处理厂处理最终排放入海道南泓 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | - | 生活垃圾 | 环卫清运 | 消除影响 |
| 噪声 | 水泵、交通噪声、居民社会活动噪声、商业噪声等 | 等效声级 | 隔声、减振 | 达标排放 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目由江苏富顺房地产开发有限公司投资建设，项目总投资2.86亿元，占地面积33826m2，总建筑面积98647m2，其中地上建筑面积87551m2，包括住宅建筑面积84348m2，商业用房1010m2，物管及共建面积677m2，地上自行车库1516m2；地下车库面积11096，绿化面积14207m2。建筑内容包括：18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#共计7幢商住楼、配电房及地下车库。 2、产业政策相符性 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发〔2015〕118号)中的限制类和淘汰类产业。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、厂址选择与区域规划相容性分析 本项目选址于阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧，建设项目周边以空地、机关单位和正在建的居民小区为主，300米范围内无工业企业。项目西侧紧邻天津路；东侧紧邻S231省道；南侧为正集名都花园，距离约为30米；北侧为阜宁县审计局和阜宁县政府，距离约为40米。根据阜宁县城市总体规划，项目用地性质为商业住宅用地，本项目选址符合阜宁县城市总体规划和土地利用规划的要求。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，监测的SO2、NO2、PM10现状值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状：项目周边水体射阳河主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 （3）声环境质量现状：本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 5、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要是汽车尾气和厨房废气（天然气燃烧废气和油烟废气）。汽车尾气无组织排放，主要污染因子及排放量为CO0.465t/a、HC0.059 t /a、NOx0.54t /a、SO20.007 t /a；天然气燃烧废气无组织排放，主要污染因子及排放量为SO20.013t/a、NOx0.085t/a、烟尘0.032t/a；油烟废气经油烟净化器处理后通过附壁烟道至屋顶排放，油烟排放量为0.149t/a。 废水：本项目废水主要是生活污水、物业用水、商业污水，经预处理后均符合阜宁县污水处理厂设计进水水质标准，故本项目接管废水不会对阜宁县污水处理厂造成负荷冲击，不会对周围地表水环境产生不利影响。 噪声：本项目噪声主要是汽车噪声和商业噪声，经隔声减振和距离衰减后，可实现界外达标排放，对周围声环境质量影响较小。 固废：生活垃圾和化粪池污泥委托当地环卫部门外运处置，外排为零，不会产生二次污染。 6、达标排放和污染防治措施的有效性分析 从技术上分析，本项目只要在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，完全可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大，因此所采取的防治措施是有效可行的。 本项目生活污水经化粪池预处理达到市政污水管网接管标准后，接入市政污水管网，最终排入阜宁县污水处理厂集中处理达标后排放。 噪声设施严格按照本环评提出的减噪措施后可做到达标。 另外在达标排放的前提下，产生的污染物不会对当地环境质量造成明显影响。 7、总量控制指标结论： 项目实施后总量控制因子及建议指标如下： 废水：接管考核量：水量67964.9t/a，其中COD19.03t/a、SS16.31t/a、氨氮1.7t/a、总磷0.27t/a，动植物油2.72t/a；最终排放量COD4.08t/a、SS 1.36t/a、氨氮0.54t/a、总磷0.07t/a，动植物油0.07t/a，水污染物排放总量纳入阜宁污水处理厂中，不单独申请总量。 废气：本项目不申请废气总量。 固废：本项目固废排放为零。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价及项目环境影响预测评价，认为本项目完成环境影响评价所提出的防治措施后，运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内，从环保角度出发，该项目在该地区建设具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。 8、公众调查结果（详见附件） 公众意见调查表明本项目的建设基本支持赞成率达100%，无反对意见，基本得到了广大公众的了解和支持。公众认识到本项目的建设将改善当地的就业环境，肯定了其建设的可行性，同时也迫切要求建设单位加强环保治理措施，减少对当地环境的污染和对居民日常生活、身心健康的影响。 9、总结论 ①本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求； ②本项目符合规划要求，厂址选择合理； ③本项目符合清洁生产要求和循环经济理念； ④本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； ⑤本项目废气污染物达标排放，不改变当地的环境质量功能要求；噪声预测值达标； ⑥本项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡； 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和阜宁县总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，但严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。且项目不在《江苏省环境噪声污染防治条例》中禁止建设的区域内。同时，由于本项目“三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 二、建议 为确保项目建成投产后达到相关环境保护要求，特提出以下建议： 1．做好施工期的环境保护工作。 2．要保证绿化面积指标和绿化率指标，要提高感官和绿化效果，草坪、乔木、灌木与花卉的比例应科学搭配。 3．屋面防水层应淘汰沥青油毡，采用沥青树脂作为防水层材料时，应覆盖一层水泥沙浆层，以降低屋面雨水中污染物浓度，减少初期雨水的污染。 4．道路、地上停车场路面应以透水性好、渗透率大的材料铺设，最大限度地收集雨水以补充地下水。 5．做好固体废物的分类收集与处理处置工作。 6．运营期的物业管理应加大环境保护内容。 7．各类废水的排放管道、化粪池等装置都要使用防渗漏的材料，避免污水渗漏，以保证地下水水质不受污染。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业营业执照 附件二 项目请示报告 附件三 建设单位委托书 附件四 污水接管证明 附件五 建设项目现场公示文本 附件六 建设项目网上公示截图 附图一 建设项目地理位置 附图二 建设项目土地规划 附图三 建设项目平面布置图 附图四 建设项目周边环境概况 附图五 建设项目生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 富顺名都花园项目 | 建设地点 | 阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 7幢商住楼、配电房及地下车库 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | [K7010] 房地产开发经营 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 2.86亿元 | 环保投资 | 2150万元 | 所占比例（%） | 7.5 |
|  | 立项部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 批准文号 |  | 立项时间 |  |
|  | 报告表审批部门 | 阜宁县环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 江苏富顺房地产开发有限公司 | 联系电话 | 13951551768 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 025-84587267 |
|  | 通讯地址 | 阜城镇南城区231省道与天津路之间，正集名都花园北侧 | 邮政编码 | 224400 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | 马越华 | 联系人 | 周伟 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-1996 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  | 0.465 | 0 | 0.465 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0.465 | +0.465 |  |
|  | HC |  |  |  |  |  |  | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | +0.059 |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.054 | +0.054 |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | +0.02 |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  | 0.085 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0.085 | +0.085 |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.032 | +0.032 |  |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  |  | 0.43 | 0.281 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0.149 | +0.149 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 23.79 | 19.71 | 4.08 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 20.39 | 19.03 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.16 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  | 2.72 | 2.65 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 854.2 | 854.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

建材、水

建材、水

石灰、地基土

填土、夯实

钻孔灌注桩

现浇钢砼柱梁

砖墙砌筑

门窗制作

屋面制作

管线安装

抹灰、贴面

油漆施工

附属工程

噪声、粉尘

砂浆水、噪声、粉尘

砂浆水、噪声、粉尘、建筑垃圾

砖、建材、水

砂浆水、噪声、粉尘、建筑垃圾

木材、钢板

废木材、废钢、噪声

防水涂料、建材

砂浆水、噪声、粉尘、建筑垃圾

管材

噪声、粉尘、建筑垃圾

涂料、建材

砂浆水、噪声、粉尘、建筑垃圾

油漆

有机废气、固废

砂浆水、噪声、粉尘、建筑垃圾

建材、水

说明：附属工程包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等。

图5-1 建设施工工艺流程图

土壤吸收96

6741.2

绿化用水

损耗16403.1

82015.5

91697.3

65612.4

生活用水

损耗72

288

360

物管用水

67964.9

67964.9

损耗516.1

化粪池

2064.5

阜宁县污水处理厂

2580.6

商业用水

工地清洗废水

沉淀池

集水池

施工中使用

图7-1   施工期工地废水处理流程图

盥洗、冲厕废水

化粪池

接入市政污水管网，排入阜宁县污水处理厂处理后尾水排入海水道南泓

图7-2 施工人员生活污水处理流程图