建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:  罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目

建设单位(盖章):   阜宁县粮食发展总公司

编制日期:二○一六年三月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 阜宁县粮食发展总公司 |
| 法人代表 | 李超 | 联系人 | 武其中 |
| 通讯地址 | 阜宁县城南新区香港路粮食大厦六楼 |
| 联系电话 | 18921800956 | 传真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地址 | 阜宁县罗桥镇东凤小学原址内 |
| 立项审批 部门 | 阜宁县发展和改革委员会 | 批准文号 | 阜发改审【2016】72号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 仓储业G5911 |
| 占地面积 （平方米） | 12630.8 | 绿化面积 （平方米） | 1900 |
| 总投资 （万元） | 2465 | 其中：环保投资 （万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 1.42% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原材料：详见表1—1，主要设备：详见表1—3。 |
| 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨/年） 156.8 天然气（立方米/年） / 电（万度/年） 6 液化气（吨/年） / 蒸汽（吨/年） / 其他 / 水及能源消耗 |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向： 改扩建项目建成后，全厂产生废水为职工生活污水，产生量为98t/a，经化粪池收集后排入污水管网，排入罗桥镇污水处理厂处理，尾水排入窑头河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况： 无。 |

表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 成分 年周转量 1 粮食 小麦、稻谷 5万吨 序号 名称 成分 消耗量 2 熏蒸剂 磷化铝 0.072t/a 表1-2 主要原辅材料的理化性质表 磷化铝 成分 分子式：AlP；浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解；分子量：57.95； 熔 点：>1000℃；溶解性：不溶于冷水，溶于乙醇、乙醚；密 度：相对密度(水=1)2.85(15℃) 主要用途 为广谱性熏蒸杀虫剂、灭鼠剂，由于它极易吸收空气中的水分，分解产生的磷化氢气体对害虫、螨及鼠类起熏蒸毒杀作用，可直接灭除各类贮粮害虫，尤其对谷象、粉螨等防效十分突出，并能杀灭仓库内老鼠 毒理性质 毒性：对人畜高毒。 急性毒性：LD5020mg/kg(人经口) 危险特性：现酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。 燃烧(分解)产物：磷烷。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。灭火剂：干粉、干燥砂土、二氧化碳灭火剂。禁止用水、泡沫和酸式灭火剂灭火。 表1-3 建设项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 1 移动式皮带输送机 TDSJ65,100t/h, L= 8m 台 4 2 移动式皮带输送机 50t/h, L=12m 台 5 3 移动式清理筛 50t/h 台 3 4 移动式离心风 台 4 5 风机接口 个 30 6 气体分配箱 个 30 7 地上笼 Ф500倒U形 米 1000 8 风管弯头 Ф400倒U形 个 60 9 堵头 个 60 10 谷物冷却机 台 1 11 脉冲布袋除尘器 TBLM1 0 台 3 12 风网管件 套 1 工程内容及规模： 一、项目由来 粮食仓储是连接农业生产和居民消费的主要环节，也是粮食流通基础设施的重要组成部分。粮食仓储关系到社会的和谐与稳定。加强粮食仓储设施建设对于实现全国粮食供求平衡，促进粮食产业持续、协调发展，增加农民收入，提高粮食流通效率，保证国家粮食安全具有重要意义。 此项目的建设，有利于构建稳固的粮食购销平台，架起农民与市场的桥梁，让农民享受更多的惠农政策，从而帮助农民脱贫致富。同时，项目的建设有利于加速企业的发展，增强企业市场竞争力，壮大企业经济实力。 阜宁县粮食发展总公司位于阜宁县城南新区香港路粮食大厦六楼，是国有粮食购销企业，为方便管理地方储备粮、托市和临时储备粮，依托其便利的交通网络，保障区域粮食供需平衡，确保辖区内粮食安全，拟在阜宁县罗桥镇东凤小学原址内建设“罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目”。 为了预测该项目对环境质量带来的变化和可能产生的影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目的环评为编制环境影响评价报告表。因此，江苏圣泰环境科技股份有限公司（持证评价单位）受盐城市大丰区大龙粮库（委托书见附件1）后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作掌握了充分的资料，并在对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目概况 阜宁县粮食发展总公司在阜宁县罗桥镇东凤小学原址内建设“罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目”。 项目征地占地面积12630.8平方米，建筑面积5060平方米，建设3栋平仓粮库（21m×72 m），小麦堆装线8m。砖混排架结构，双T板屋架顶。项目总投资2465万元，计划2016年进行公开招标，2016年10月底前竣工并验收，2016年11月份投入秋粮收购，建成后总库容2.59万吨，年周转粮食8万吨。项目具体位置见附图一。 2、建设内容及规模 项目拟新建粮仓3幢，总建筑面积5060平方米，购置平房仓接收及发放设备、熏蒸系统、通风系统、冷却机组等设备。项目建成后库容为2.59万吨，年周转粮食5万吨。 表1-4 项目主要经济技术指标 序号 名称 单位 规模 备注 1 总投资 万元 2465 3 新建仓容 万吨 2.59 4 建筑面积 ｍ2 5060 5 绿化面积 m2 1900 绿化率为15% 6 项目建设时间 月 3 2016年7月开工，2016年10月竣工验收 7 环保投资 万元 30 3、公用工程及辅助工程 公用工程及辅助工程见表1-5。 表1-5 项目完成后全厂组成及规模 名称 建设内容 建设规模 主体工程 粮仓 3幢，72m×21m×8m， 公用工程 给排水系统（含消防） / 照明及电气 / 弱电 / 配电室 / 给水 122.5t/a 排水 98t/a 供电 6万千瓦时 辅助工程 生产辅助用房1 / 环保工程 绿化 绿化面积1900m3 化粪池 有效容积6m3 注1：由于员工定员较少，并基于消防安全考虑，项目不设置食堂。 4、环保投资 改扩建项目总投资2465万元，其中环保投资35万元，环保投资约占总投资的1.42%。 表1-6 环保投资一览表 项目 治理措施 费用（万元） 生活废水 生活污水由化粪池处理后进入污水管网，罗桥污水处理厂最终处理 3 废气 运输扬尘适当洒水降尘，粮食搬运扬尘利用离心脉冲布袋除尘设器收集，熏蒸废气较少，加强设备通风 15 噪声 粮食运输过程加强监管，隔声，消声 5 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运处理 2 熏蒸弃渣 定期送到有危险废物处理资质单位处理 5 绿化 厂区绿化 5 总计 35 5、劳动定员及生产制度 根据粮食储备库运营管理的特点并结合目前的粮库运营的实际情况，项目劳动定员7人。全年运营350天，员工按白班运转的工作制度，每天工作8小时。 三、产业政策及规划符合性分析 本项目为新型储粮仓建设项目，通过查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于“鼓励类”中第一项“农林业”第32条规定的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”和第二十九项“现代物流业”第1条规定的“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代物流设施建设”，本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》部分条目的通知苏经信产业﹝2013﹞183号的通知。本项目已取得盐城市阜宁县发展和改革委员会阜宁县发展和改革委员会【2016】72号备案书。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策与规划要求。 四、平面布置情况 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图1。 五、项目选址可行性分析 本项目位于盐城市阜宁县罗桥镇东凤小学原址内。本项目用地不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）中的“限制类”和“禁止类”，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制类”和“禁止类”。因此，本项目用地符合土地利用规划要求。 据企业提供的规划设计要点及用地红线图，地块用地性质为仓储用地，建设项目符合江苏省阜宁县罗桥镇用地规划。 项目所在地东面是空地，西面是古凤线公路，北面为空地，南面为凤谷乡居民点。据现场调查结果表明，本项目选址周围无饮用水源保护区、名胜古迹和重点文物保护单位，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目不在各生态红线区管控区范围内。项目所在地块地势平坦，交通便利，水电等基础设施齐全，无明显环境制约因素。 因此，本项目选址合理可行。项目周边概况见附图2.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与项目相关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候与气象、水文、植被等)： 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′-119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地“的美称。 2、地形、地貌 阜宁县为苏北平原的一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌总体上西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形式，项目所在地位于射阳河以北，属黄淮平原。黄淮平原为黄河夺淮后由大量泥沙覆盖而形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8～12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲积坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲积坡地，一般地面高程在2.5～5.3米，土质为粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲积层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0～3.5米。 3、气候与气象 阜宁县属于北亚热带向温暖带过渡型气候，并受海洋气候影响，春夏秋冬四季分明，常年平均气温14℃，最冷月是1月，多年平均气温为0.l℃，最热月为7月，多年平均气温为27℃。无霜期一般为213天。雨量比较充沛，平均年降雨量979.6毫米，雨日一般为100天左右。 气象特点: (1)季风显著，四季分明 冬季多刮西北风，夏季多刮东风、东南风，东北风风频较高，西风、西南风风频较小，静风频率仅占6.8%。年平均风速为3.5米/秒，多年平均最大风速为14.8米/秒，极端最大风速为25米/秒。 (2)雨水充沛，雨热同季 2001-2005年间，年平均降雨量为891.7毫米，年平均降雨量为89.5天。 (3)日照充足，气候温和 2001-2005年间，年平均日照21516.55小时，年平均气温14.73℃，日平均气温稳定在O℃以上的为333天，年平均无霜期为217天。 4、水文特征 阜宁县属淮河下游区，属于里下河下游水网地区，区内河道纵横、河网交错、圩垸成群、水 流贯通，无封闭的集水周界，是典型的平原水网区，自古以来是淮河行洪走廊，故区域河道大多为东西走向。流域性河道主要有：废黄河、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、通榆河、射阳河等。东西向的主要河流有：废黄河、入海水道、苏北灌溉总渠、射阳河等；南北向的河流主要为串场河、通榆河等。其中，废黄河、苏北灌溉总渠、通榆河、射阳河为主要的外来引水河道。射阳河南及南端马荡一带为低洼易涝圩区。中部有三条平缓古海岸沙堤， 著名的范公堤依势修建。 项目附近主要河流为大沙河。 5、植被、生态 阜宁县境内植被为常绿阔叶与落叶阔叶混交林带。人工植被主要有农田作物、经济林、防护林等；次生植被常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西伯利亚蓼等为主，其次是画眉草、狗尾草、苜蓿、蒲公英等。以外还有分布在水域环境中的水生植被，包括芦苇、菖蒲等挺水植物，黑藻、狐尾藻等沉水水生植被和凤尾莲、浮萍等漂浮植物。 农田生态系统：阜宁地处北亚热带季风气候区，周边土地肥沃，耕地多为沉积湖相、湖沼相粘土和亚粘土，具有层次分明，有机质含量高、团结结构好、表上层深厚、保水透气、排灌条件良好等特点，十分适宜农作物生长。土地利用方式基本为成片机耕条田，现状植被主要为农业栽培植物，农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种。本地区天然植被已大部分转化为人工植被，林木资源主要是人工的农田林网，主要有杨树、槐树、柳树、榆树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树。 陆生动植物种类：野生动物中哺乳类主要有野兔、家鼠、田鼠、黄鼠狼、狗獾、刺猬、蝙蝠等，鸟类有麻雀、家燕、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰、杜鹃等。 项目周边范围自然植被基本消失，次生植物以高度次生的野生灌草丛植物为主，分布在暂未开发的荒地和田埂。常见种类有紫花地丁、菟丝子、马鞭草、夏枯草、蔓陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。该地区无珍稀濒危物种。 水生动植物种类：项目周边河流中鱼类及其它动植物种类较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼、鲑鱼、泥鳅、黄鳝等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 水生植物主要有湿地沼泽植物和沉水植物构成，水生管束植物主要有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红，淀粉类植物有茨实、菱角等，沼泽植物主要有芦苇、菖蒲、黑三菱等。 项目所在地有少量鼠类、蛙类等小型动物，无珍稀濒危野生动物。 6、项目所在区域生态敏感性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号，阜宁县的生态红线区域如下表：本项目位于阜宁县马家荡重要湿地西北侧，相距11km；淮河入海水 （阜宁县）洪水调蓄区东南侧，相距7.5km；位于潮河饮用水水源保护区西侧，相距约17km。项目建设地点不在重要生态功能保护区的一级管控区及二级管控区红线范围内所以本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求,本项目与阜宁县生态红线区域位置关系详见附图5。 表2-1 阜宁县生态红线区域 红线区域 名称 主导 生态功能 红线区域范围 一级管控区 二级管控区 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 通榆河、清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算） 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域 马河洞饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（E119°35′6，N33°46′12）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000 ，下延500米的水域和两岸纵 各2000米的陆域范围 潮河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于（E119°40′23″，N33°33′58″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于沟墩镇白水塘村E（119°56′31″，N 33°38′42″）。一级管控区为一 保护区，范围为：取水口上游至 建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 水源水质保护 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围 淮河入海水 （阜宁县）洪水调蓄区 洪水调蓄 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区 阜宁县马家荡重要湿地 湿地生态系统 保护 罗桥镇青沟、青杨、双联、林舍村，益林镇荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、人口、面积 阜宁县域面积1439平方公里，人口110.9万，辖4个街道，13个镇，“两区两园一湖”。耕地面积为 89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积 18030.4 公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地591.75公顷。 2、经济概况 据初步核算，2015年阜宁县完成地区生产总值（GDP）363.2亿元，其中第一产业增加值52.94亿元，第二产业增加值159.28亿元，第三产业增加值150.95亿元。按常住人口计算，全县按常住人口计算的人均地区生产总值为43315元，按平均汇率折算达6954 美元。 2015年，全县规模以上工业完成总产值699.57亿元，比上年增长26.2％；其中：轻工业总产值237.87亿元，增长23.5%；大中型企业实现工业总产值136.02亿元，增长20.4%；股份制企业实现工业总产值631.57亿元，增长26.8%；私营企业593.95亿元，增长27.2%。完成工业增加值162.37亿元，增长11.9％。全年工业用电量24.21 亿千瓦时。 2015年，阜宁县拥有资质建筑施工企业170家，其中特级资质企业2家，一级资质企业6家，二级资质企业28家。2015 年实现建筑业总产值316亿元。其中省外建筑业产值161亿元；房屋建筑施工面积2430万m2；建筑企业从业人员105154人，其中工程技术人员23134 人。上海路南延获全国市政金杯示范工程，5项工程获省“扬子杯”优质工程奖，7项工程获市优质工程奖。创建省文明工地4个、市文明工地9个。 3、主要交通状况 公路：沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕周边，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中，将大大缩短阜宁到南京、苏南地区的时空距离。累计建设一级公路176.5公里，竣工通车150公里。沿海高速阜宁连接线、329省道横贯东西，融入沿海开发，直接淮安苏北机场；231省道阜宁段、204国道阜宁段改扩建工程南连北接，缩短了阜宁与发达时空的距离；234省道阜宁段、阜宁至盐徐高速连接线为我县东益经济区和西南各镇经济社会事业发展打开了快速通道。全县县乡公路和邻县出口均为二级柏油路。 铁路：新长铁路已投入运营，阜宁站为客货二级站点。正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站。 航空：距南京禄口国际机场300公里，上海虹桥、浦东国际机场350公里。南行60公里到盐城机场，北走130公里达连云港机场。西距淮安涟水飞机场约58.2公里。 航运：国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。 4、文化、卫生和体育 阜宁县是全国有名的散文之乡、淮剧之乡、杂技之乡。全县现有从事文化产 业经营单位790家，从业人员21500余人，年实现销售30.7亿元、利税5.1亿元， 年出口值超过3亿元。 2015年末阜宁县拥有普通中学33所，在校生3.38万人；职业中学2所，在校生0.5万人；小学84所，在校生6.27万人；特殊学校1所，在校生120人；幼儿园80所，在园幼儿数3.23万人。现有专职教师7214人。小学适龄儿童入学率、升学率均为100％；初中生升学率99.1％。全县高校招生录取人数为3907人，其中本二以上1697人。 2015年末阜宁县共有镇以上医疗卫生机构33个，实有床位4103张，卫生技术人员2774人，其中执业医师和执业助理医师1206人，注册护师（士）1168人。2015年末阜宁县有个体诊所22个，人员46人，村卫生室319个，人员1329人。实行药品零差率销售，平均每诊人次费用下降3.1%，住院人均费用较上一年同期下降8.9%。建立81.5万份居民电子健康档案，完成136个村卫生室标准化建设任务，全县基本实现省标准化村卫生室全覆盖。全县每千人口床位数4.89张、每千人口执业医师数2.22人、每千人口护士数1.41人。 5、城市建设和生态建设 城市建设加快推进。组织修编新一轮县城总体规划，编制完成县新型城镇化与城乡发展一体化规划和阜宁外滩风光带改造规划。以创建省级卫生县城和文明城市为契机，改造提升老城区，完成东风路、大关北路、射河北路、通榆北路改造和东风路、城西路北延建设工程，新建污水管网16公里。完善配套城南新区，实验初中东校区一期工程竣工交付，盐城路、广州路、长春路东延、太原路东延竣工通车。组织县城第十一次绿化会战，新增绿地面积179万平方米，县城绿化覆盖率达42.2%。成功创建省级园林城市、省级卫生县城，再次荣获省级文明城市称号，阜城获评全国文明镇。我县是全省唯一一家当年申报、当年验收、当年获得“江苏省园林城市”的县。 生态建设全面推进。开展环保执法“零点行动”11次，停产整顿违法排污企业36家、关闭4家。工业废水排放总量1162吨、工业二氧化硫排放量5210吨、工业烟尘排放总量1737吨，县城空气质量优良以上天数比例72.1％，地表水好于Ⅲ类水质的比例80％，城镇污水达标处理率84.1％。聚焦打赢绿化硬仗，营造成片林1.64万亩，栽植乔木248万株，建成公路绿化提升工程110公里，林木覆盖率达25.2%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境)： 新建项目位于盐城市阜宁县罗桥镇东凤小学原址内，本项目质量现状参照阜宁县环保局发布的《阜宁县2015年环境质量公报》中的内容。 2015 年阜宁县环境质量总体保持稳定，县城环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水水质状况有所改善，但部分河流水质依然无法稳定达标。 1、水环境 （一）总体状况 根据县境内5 条河流9 个监测断面统计和评价，2015 年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1 个、3 个和5 个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6 个。境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机物和氨氮污染。与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2 个，增加22.2 个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 （二）主要河流 苏北灌溉总渠苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130 毫克/升下降为0.086 毫克/升，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3 毫克/升上升为3.8 毫克/升，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185 毫克/升上升为0.310 毫克/升，上升67.6%。 射阳河射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1毫克/升下降为3.7 毫克/升，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768 毫克/升上升为0.846毫克/升，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147 毫克/升上升为0.171 毫克/升，上升幅度16.3%。 通榆河通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8 毫克/升上升为6.2毫克/升，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227 毫克/升下降为0.205毫克/升，降幅9.7 个百分点。 串场河串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5 毫克/升上升为7.1 毫克/升，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235 毫克/升上升为0.257 毫克/升，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520 毫克/升上升为0.618 毫克/升，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132 毫克/升上升为0.159 毫克/升，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 (三) 饮用水源 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2015 年城区水源地取水总量2904 万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144 万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1760 万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2015 年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7 个百分点。 2、大气环境 （一）总体状况 2015年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246 天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4 个百分点。其中空气质量达优30 天，良好216 天，轻度污染86 天，占23.6%，中度污染19 天，占5.2%，重度污染14 天，占3.8%。全年119 天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79 天，首要污染物是臭氧的有36 天，首要污染物是PM10 的有4天。 （二）主要污染指标 2015 年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22 微克/立方米、12 微克/立方米，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国家标准）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90 微克/立方米，超出国标标准0.29 倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57 微克/立方米，超出标准0.63 倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8 小时滑动平均浓度超标率12.0%。与上年相比，SO2、NO2 和PM2.5 年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10 年均浓度与上年持平。 （三）酸雨 县城大气降水平均pH 值为6.14，酸雨率为9.1%，与2014 年相比，基本持平。 3、声环境 （一）总体状况 2015 年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度为一级。 （二）区域噪声 2015 年县城区域环境噪声测点110 个，平均等效声级分布在43.4～76.0 分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6 分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5 分贝（A）。从2015 年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7 个百分点。近5 年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9 分贝（A）之间，总体保持稳定。 （三）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20 个，监测道路总长44.6 千米。2015 年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7 分贝（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2 分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为56.2～75.3 分贝（A），4 个点出现超过70 分贝（A）的路段。近5 年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5 分贝（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据建设项目的周边情况，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内地表水环境功能为Ⅲ类水体。声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见表3-1。项目声环境影响评价范围为200m，大气环境评价范围为500m。 表3-1 项目环境保护目标情况 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气环境 复兴村 N 462 80人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级。 凤谷乡 S 10 320人 凤谷乡 WS 90 500人 声环境 凤谷乡 S 10 320人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 凤谷乡 WS 90 500人 水环境 二支渠 W 20 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 金浦河 S 20 小型 窑头河 -- -- 小型 生态环境 淮河入海水 （阜宁县）洪水调蓄区 WN 7500 56.39km2 水源水质保护 阜宁县马家荡重要湿地 ES 11000 16.22 km2 潮河饮用水水源保护区 E 17000 6.72 km2

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。PH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。（单位：mg/m3） 表4-1 大气环境质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PH3 最高允许排放 浓度 300 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，项目附近水域二支渠、金浦河、窑头河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，有关污染物及其浓度限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值 序号 评价因子 Ⅲ类标准 1 COD（mg/L） ≤20 2 SS* ≤30 3 氨氮（mg/L） ≤1.0 4 TP（mg/L） ≤ . 5 石油类 ≤0.05 6 总氮 ≤1.0 7 DO ≥5 8 LAS ≤0.2 注：SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 区域 类别 昼间 夜间 执行标准 居民、工业混杂区 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物排放标准 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，详见表4-4。 表4-4大 气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、水污染物 本项目废水为生活污水，经化粪池预处理后达到罗桥污水处理厂接管标准后排入污水管网，纳入罗桥污水处理厂处理，接管污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 主要污染物接管标准 单位：mg/L(除注明外) 执行标准 GB8978－1996《污水综合排放准标》表4中三级标准 项目 pH(无量纲) COD NH3-N SS TP 动植物油 BOD 标准值 6～9 500 45 400 8.0 100 300 注：NH3-N、TP接管标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ31962-2015）表1中B级标准。 罗桥污水处理厂出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 主要污染物排放标准 单位：mg/L(除注明外) 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 标准 ≤50 ≤10 | ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标（本项目执行括号外数值）。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值(单位：dB（A）) 类别 昼间 夜间 - 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 (单位：dB（A）) 类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 4、固体废弃物排放标准 本项目一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单相关规定执行；危险废弃物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相应标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省发展计划委员会和江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办〔2011〕71号)文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、SS、TP； 废气：粉尘； 固废：零排放。 改扩建项目完成后全厂污染物排放总量指标见表4-9。 表4-9 建设项目污染物排放情况及平衡方案 （单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 最终排放量 废气 有组织排放粉尘 5.4 5.24 / 0.16 无组织排放粉尘 0.6 0 / 0.6 废水 废水量 156.8 0 156.8 156.8 | COD 0.063 0.024 0.039 0.0079 SS 0.047 0.016 0.031 0.00158 氨氮 0.0047 0 0.0047 0.00079 TP 0.0006 0 0.0006 0.0008 固废 粮食杂质 44 44 / 0 生活垃圾 1.28 1.28 / 0 熏蒸弃渣 0.096 0.096 / 0 收集的粉尘 5.24 5.24 / 0 注：[1]接管排入罗桥污水处理厂的接管考核量；[2]根据罗桥污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目大气污染物粉尘排放量为0.76t/a，废气污染物总量需向当地环保部门申请废气总量控制指标，在罗桥镇范围内平衡； 本项目生活污水经污水管网接管到罗桥污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑头河，水污染物接管考核量为：废水量：156.8t/a、COD：0.039t/a、氨氮:0.031t/a、SS：0.047t/a、TP:0.00006t/a；水污染物最终外排量为：废水量：156.8t/a、COD：0.0079t/a，氨氮:0.00079t/a、SS：0.00158t/a、TP：0.0008t/a，纳入罗桥污水处理厂总量指标范围内。 本项目固废均得到有效的处理处置，可以实现零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 由图5-1可知，施工期主要污染产生环节为： 1.基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工时，由打桩机、挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声，同时产生扬尘、弃土。 2.主体工程及附属工程施工 将由混凝土输送泵、卷扬机运行产生噪声，原材料废弃物以及施工扬尘和施工废水。 3.装饰工程 在对构筑物的进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑废弃物、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期噪声、施工弃土、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 二、运营期 图5-2 营运期生产工艺流程图及产污环节 营运期主要产污环节为： 1、进仓作业：通过汽车运来的粮食，经过移动式胶带输送机送至移动式双层圆筒初清筛中进行筛分，在此过程中会有生产固废、粮食粉尘产生。然后在输送机输入平房仓中完成入库，此过程由于机械设备运行，有一定量的噪声产生，并且还会产生粉尘扬尘。 2、熏蒸作业：平房仓熏蒸系统主要由施药装置、环流装置和检测装置三部分组成。施药装置采用移动式仓外磷化氢发生器和CO2气体钢瓶相结合的形式，提高了操作的安全性和灵活性。环流装置由固定在仓壁上的环流风机（仓外布置）和环流管道（仓内布置）组成。检测装置由气体取样装置和便携式浓度检测仪（用以检测仓内粮堆的气体浓度）、磷化氢报警仪（用以检测周围工作环境的气体浓度）组成，具有方便、快速、准确的特点。在熏蒸过程中主要产生少量磷化氢气体以及部分熏蒸弃渣。 3、出仓作业：粮食库中的粮食出仓主要经汽车发运，粮库中的散粮经过移动式出仓机输出后，经过人工灌包，再经输送机运至汽车中，完成出库，出库过程主要产生噪声、粉尘以及扬尘。 在营运期间，库区内工作人员在工作生活中会产生生活垃圾及生活污水。 污染源分析： 施工期 项目施工期主要由于构筑物建设过程中产生的废气、废水、噪声以及固废。 ①扬尘 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，对周围大气环境不会造成大的影响。 ②废水 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排放前应设置沉淀池进行沉淀处理回用。施工单位建好临时的化粪池，生活废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城【2006】452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以100L/人·d计，施工过程共计270d，施工人员平均为100人，用水量为产污系数以0.80计，污水排放量2160t。生活污水中主要含有COD、SS、氨氮、TP和动植物油等，浓度分别为400mg/L、250mg/L、25mg/L、4mg/L和25mg/L，生活污水经化粪池处理后可用于周边农田灌溉。 施工场地废水主要为施工机械冷却、冲洗废水、场地冲洗废水、基坑降水和混凝土废水等，主要污染物为SS、泥砂和少量油污。施工方应建立排水沟渠和沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地洒水等，不外排。 ③噪声 在施工作业时，各种施工机械会产生较大的噪声。因施工方式、使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见下表5-1。 表5-1 主要建筑施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械（m） 测量声级dB(A) 测量距离（m) 1 挖路机 79 15 2 压路机 73 10 3 铲土机 75 15 4 自卸卡车 70 15 5 混凝土搅拌机 79 15 6 混凝土振捣机 80 12 7 升降机 72 15 8 卷扬机 85 10 由上表可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10m处）。 ④固废 固废主要来自土建过程中产生的废土、废石等建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑废弃物等可用于平整场地、填坑、铺路等；生活垃圾交由环卫部门清理。 运营期 废气 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。根据相关行业经验数据可以得知，粮食中杂质一般为总重的0.1％，起尘量约占杂质的12％。项目年周转粮总量为5万t，粮食中的杂质总量为50t/a，部分以扬尘形式排放，扬尘量为6t/a，经集气罩收集后（收集效率按90%计），输送至脉冲布袋除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放（除尘效率为97%），排放量为0.16t/a。未收集的粉尘无组织排放，排放量为0.6t/a。项目有组织废气污染物产生情况表见表5-2，无组织废气污染物产生情况见表5-3。 表5-2 项目有组织气产生情况表 排放源 废气量(m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 (%) 排放状况 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量 （t/a） 1#脉冲除尘器排放口 16000 粉尘 40.18 0.64 1.8 脉冲除尘器 97 1.21 0.019 0.054 2#脉冲除尘器排放口 16000 粉尘 40.18 0.64 1.8 脉冲除尘器 97 1.21 0.019 0.054 3#脉冲除尘器排放口 16000 粉尘 40.18 0.64 1.8 脉冲除尘器 97 1.21 0.019 0.054 表5-3 项目无组织废气产生情况表 污染源位置 污染物名称 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 1#卸粮坑 粉尘 0.2 0.071 300 15 2#卸粮坑 粉尘 0.2 0.071 300 15 3#卸粮坑 粉尘 0.2 0.071 300 15 (2)熏蒸气体 扩建项目运营时期，若出现虫害则需要熏蒸，约一年熏蒸一次。粮库采用环流熏蒸方式，将磷化氢(PH3)通过风机送入粮体内的环流气体分配装置，气体自下而上缓慢上升，由内环流气体分配装置上不的支回气管上的气孔吸入，进入分配装置，再进入风机，在风机的作用下，气体往复循环，在粮仓内进行环流熏蒸粮食。使用该技术及设备，使磷化氢气体分布均匀，迅速减少了死角，有效地提高了杀虫效率；由于是在粮仓内环流熏蒸减少了环境污染，降低了单位药量；减少了人与毒气的接触，保证了人身安全，同时最大限度的减低了劳动强度。根据《磷化氢环流熏蒸技术规程》（LS/T 1201-2002）中内容，熏蒸单位用药量为1~3.5g/m3，本项目按2g/m3计，则本项目用药量为0.072t/a。粮库采用环流熏蒸方式，熏蒸剂为AlP，AlP气化后，利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸。熏蒸剂反应式：AlP＋H2O（空气中水份）→PH3＋Al（OH）3。熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后（熏蒸约15天后，失去药效），利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸，对大气环境影响较小，本项目不予以详细分析。 2、废水 据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），生活用水定额为80L/人·d，该项目现有劳动定员7人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工生活用水按80L/d·人计，生活用水量0.56m3/d (196m3/a)，产污系数为0.8，职工生活污水产生量为0.448m3/d（156.8）m3/a）。 治理措施： 项目营运期产生的生活废水（0.448m3/d）经化粪池(容积6m3 )收集后接入污水管网，纳入罗桥污水处理厂处理。 项目生活污水污染物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 项目生活污水污染物产生及排放情况表 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 污水处理厂接管量 污水处理厂排放量 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 接管量 （t/a） 排放标准 （mg/L） 排放量 （t/a） 156.8 COD 400 0.063 250 0.039 50 0.0079 SS 300 0.047 200 0.031 10 0.00158 氨氮 30 0.0047 30 0.0047 5 0.00079 TP 4 0.0006 4 0.0006 0.5 0.0008 噪声 营运期噪声主要来源于粮食运输入库出库过程中的车辆噪声和设备运行噪声，营运期主要运行设备是皮带输送机、双层圆筒初清筛以及风机。皮带输送机产生的噪声主要是由于在其工作中输送粮食产生的噪声和皮带输送机自身产生的噪声（皮带输送机托辊严重偏心时的噪声、皮带输送机联轴器两轴不同心时的噪声以及皮带输送机改向滚筒与驱动滚筒产生的异常噪声）。双层圆筒初清筛主要用在谷物接收工段，圆筒初清筛内筛筒筛面可将谷物中的大杂在初清理阶段分离出来，在筛分谷物时会产生一定的噪声。项目投入使用后产生的噪声情况见下表。 表5-5 项目噪声设备一览表 序号 设备名称 单台声压级（dB（A）） 1 初清筛 80 2 风选器 80 3 仓顶风机 85 4 离心风机 85 固废 粮食杂质 粮食中杂质一般为总重的0.1％，起尘量约占杂质的12％，则粮食杂质约44t/a，收集后外售。 熏蒸弃渣 项目产生的熏蒸残渣主要是少量未完全反应的磷化铝和反应残渣氢氧化铝。根据熏蒸剂反应式：AlP＋H2O（空气中水份）→PH3＋Al（OH）3计算，则项目年产生熏蒸残渣总量约0.096t/a熏蒸弃渣属于危废中的农药废物，废物类别HW04，废物代码900-003-04，若不妥善处理，会对环境造成一定的影响，因此对药渣处理应遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定。 （3）生活垃圾 该项目现有劳动定员7人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为3.5kg/d（1.28t/a）。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （4）收集的粉尘 脉冲除尘器收集的粉尘约5.24t/a，收集后外售。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 粮食杂质 废气处理、筛分过程 固态 泥沙、麦麸壳 44 √ / 《固体废物鉴别导则》（试行） 2 熏蒸弃渣 熏蒸处理 固态 Al(OH)3、AlP 0.096 √ / 3 生活 垃圾 员工生活 固态 废弃食品、废纸等 1.28 √ / 4 收集的粉尘 除尘器除尘 固态 泥沙 5.24 √ / 表5-7 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废 名称 属性 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 产生量(t/a) 处理处置方式 1 粮食杂质 一般 工业固废 / 无 / / 44 生产固废中的泥沙、除尘器收集的泥沙用于填坑铺路；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖。 2 熏蒸 弃渣 危险废物 名录鉴别 有 HW04 900-003-04 0.096 委托有危险废物处理资质单位处理 3 生活 垃圾 一般 工业固废 / 无 / / 1.28 委托环卫部门处理 4 收集的粉尘 一般 工业固废 / 无 / / 5.24 本项目污染物排放情况见下表。 表5-8 项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 最终排放量 废气 有组织排放粉尘 5.4 5.24 / 0.16 无组织排放粉尘 0.6 0 / 0.6 废水 废水量 156.8 0 156.8 156.8 COD 0.063 0.024 0.039 0.0079 SS 0.047 0.016 0.031 0.00158 氨氮 0.0047 0 0.0047 0.00079 TP 0.0006 0 0.0006 0.0008 固废 粮食杂质 44 44 / 0 生活垃圾 1.28 1.28 / 0 熏蒸弃渣 0.096 0.096 / 0 收集的粉尘 5.24 5.24 / 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#脉冲除尘器排放口 | 粉尘 | 40.18mg/m3 | 1.8t/a | 1.21mg/m3 | 0.054t/a | 周边大气 |
|  | 2#脉冲除尘器排放口 |  | 40.18mg/m3 | 1.8t/a | 1.21mg/m3 | 0.054t/a |  |
|  | 3#脉冲除尘器排放口 |  | 40.18mg/m3 | 1.8t/a | 1.21mg/m3 | 0.054t/a |  |
|  | 无组织排放源 |  | --- | 0.6t/a | --- | 0.6t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水（t/a） | COD | 400mg/L | 0.063 t/a | 250mg/L | 0.039t/a | 罗桥污水处理厂、窑头河 |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.047 t/a | 200mg/L | 0.031 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0047 t/a | 30mg/L | 0.0047 t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/L | 0.0006t/a | 4mg/L | 0.0006 t/a |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 粮食杂质 | 44t/a | 0 | 回收利用 |
|  |  | 收集的粉尘 | 5.24t/a | 0 |  |
|  | 生活 活动 | 生活 垃圾 | 1.28t/a | 0 | 委托环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 熏蒸弃渣 | 0.096t/a | 0 | 委托有危险废物处理资质单位处理 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为风机、风选器、初清筛，单台设备噪声值为80-85dB（A），设备噪声经过减振及距离衰减后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 1、大气环境影响分析 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。建议建造施工过程需采取以下措施控制污染： ① 在施工过程中，作业场地应当采取围挡、围护措施以减少扬尘扩散，在施工场周围应设不低于1.5米高的围栏，以避免对周围环境造成影响。 ② 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，对周围大气环境不会造成大的影响。 ③ 加强对扬尘管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥等易产生灰尘的车辆应覆盖蓬布；临时堆放的土石方、砂料场等必要时应洒水；车辆出入施工场地要防止车轮粘带和沿途洒落泥土污染道路。项目完成后及时做好植被恢复和生态补偿工作。 采取以上措施可较大程度缓解施工造成的扬尘对周边环境的污染，施工结束后，扬尘污染随即结束。 2、废水环境影响分析 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排放前应设置沉淀池进行沉淀处理。施工单位建好临时的化粪池、生活废水经化粪池处理排出，通过临时管网排入市政管网中。 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（苏建城〔2006〕452号，2012年修订）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关用水定额，用水指标以100L/人·d计，施工过程共计270d，施工人员平均为200人，用水量为产污系数以0.80计，污水排放量4320t。COD、SS、氨氮、TP、动植物油类产生量分别为1.728t、1.08t、0.108t、0.1728t、0.108t，经化粪池处理后可用作周边农田灌溉。建议采取以下措施降低污染： ① 设置临时施工排水渠道，施工废水沉淀后回用，禁止施工污水任意排放； ② 施工现场及时清理； ③ 建材堆放采取防雨水冲刷措施； ④ 建立临时化粪池处理工人生活污水。 采取以上措施后，施工期间废水对周围环境产生的不利影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是由于挖土机、推土机、打桩机以及混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声，主要为点声源。而施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10m处）。 表7-1 建筑机械噪声衰减表 阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 结构 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装修 升降机 80 44 25 14 10 注：表中r55为干扰半径，是指声级衰减为55dB（A）时所需的距离，单位为m。 由上表可知，在离本项目350m左右，建筑机械噪声可达昼间55dB要求，由于本项目周围较为空旷，植被较多，噪声对周边环境影响较小。建议采取以下措施减少噪声污染： ① 合理安排时间，尽量缩短工期； ② 采用先进低噪施工机械作业； ③ 在高噪设备周围设立掩蔽物； ④ 管理运输车辆，尽量减速和减少鸣笛。 4、固废环境影响分析 施工期固废来自施工时产生的建筑固废、土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路，生活垃圾由环卫部门统一处理，不会对环境造成二次污染。 施工人员为200人，每人每天产生0.5kg 生活垃圾，故施工期间生活垃圾量为100kg/天，由环卫部门统一清运处理。 工程施工期间在施工现场容易产生短期的扬尘、水土流失现象，以及施工噪声有一定的环境不利影响，但随着施工结束后污染情况也随之消失。 营运期环境影响分析: 大气环境影响分析 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。经集气罩收集后（收集效率按90%计），输送至脉冲除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放（除尘效率为97%），排放量为0.16t/a。未收集的粉尘无组织排放，排放量为0.6t/a。粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 项目运营时期，若出现虫害则需要熏蒸，约一年熏蒸一次。粮库采用环流熏蒸方式，熏蒸剂为AlP，AlP气化后，利用PH3和CO2（鼓风）混合气体熏蒸，熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后（熏蒸约15天后，失去药效），利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸，对大气环境影响较小，本项目不予以详细分析。 大气环境防护距离： 大气污染源源强参数见表5-3，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 各参数取值见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放废气排放源强等参数见表5-3。根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取350、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-3。 表7-3 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染源 卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 卸粮坑及清理塔区域 粉尘 1.442 50 根据卫生防护距离计算结果，确定项目的卫生防护距离为卸粮坑区域外50m范围。项目卫生防护距离范围内，无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时以后在该卫生防护距离范围内也不得建设居民区、医院等敏感保护项目。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 二、水环境影响分析 罗桥镇现已完成沿路街道、沿路村庄污水管网的铺设，本项目靠近交通线。本项目营运期污水水质较为简单（均为生活污水），能够达到罗桥污水处理厂的接管标准，罗桥污水处理厂污水日处理量400t/d，本项目污水排入量较小，可以排污水处理厂。建设项目废水中污染物属于常规污染物，不会对污水处理厂处理设施造成冲击。 罗桥污水处理厂完全有能力接受本项目产生的废水，尾水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A类标准后排入窑头河，对最终纳污水体窑头河环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为仓房内的设备机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声，采取以下措施：设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备（如风机）在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管震动，降低噪声；对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置。采取以上措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，项目产生的噪声对环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 该项目劳动定员7人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为3.5kg/d（2.74t/a）。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。项目营运期固体废物为筛分过程产生的生产固废以及熏蒸过程弃渣。筛分过程产生的泥沙、除尘器收集的固废用于填坑铺路；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖。熏蒸弃渣约21kg/a，必须将所有弃渣集中、密闭安全存放，设置弃渣集中存放池，池体四周及底部必须用混凝土浇筑，防止渗漏，顶部设置盖板，密闭存放。池体顶部高于地面一定距离，以免水体流入后溢出。弃渣定期委托有危险废物处理资质单位处理。因此，本项目固体废物对环境影响较小。 五、环境风险分析 1.环境风险因素分析 （1）火灾风险分析 项目营运期风险主要为粮食储备库火灾风险，一旦发生火灾不仅会造成粮食的损失，更会危害工作人员的生命财产安全，严重的情况下会作为中间阶段引发更大范围的火灾，造成更大的危害及环境污染。 （2）爆炸风险分析 项目营运期间由于粮食的运输，进粮和出粮时产生粉尘较多，当粉尘达到一定的浓度，可能会发生爆炸。进而引起火灾，对周围环境影响较大。 （3）磷化氢散逸风险分析 粮食在熏蒸过程中，会有少量磷化氢气体散逸，因此会有磷化氢中毒的风险。此外，因为熏蒸弃渣中含有少量未反应完全的磷化铝，若贮存不当也会造成一定风险。磷化铝是浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解。遇酸或水和潮气时，能发生剧烈反应，放出剧毒的自燃的磷化氢气体，当温度超过60℃时会立即在空气中自燃。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。遇水或酸产生磷化氢而中毒。吸入磷化氢气体引起头晕、头痛、乏力、食欲减退、胸闷及上腹部疼痛等。严重者有中毒性精神症状，脑水肿，肺水肿，肝肾及心肌损害，心律紊乱等。口服产生磷化氢中毒，有胃肠道症状，以及发热、畏寒、头晕、兴奋及心律紊乱，严重者有气急、少尿、抽搐、休克及昏迷等。 2.环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施： a.加强工作人员安全教育和管理，粮库内禁止明火，禁止吸烟，从源头防止火灾的发生。 b.厂区内主、次干道及辅助车道形成环状，厂区内道路畅通，以利消防车辆的通行。 c.进行消防预演，培养工作人员的安全意识，防患于未然，杜绝安全隐患，尽早制定环境风险应急预案。 d. 为快速消除火灾、减轻火灾危害，在厂区内东南角建有消防水池及消防泵房。 （2）爆破风险防范措施 为防止粉尘爆炸，必须落实以下措施： a.控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。 b.严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。 c.电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 d.加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 采取上述措施后，本项目在营运期间不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。 （3）磷化氢散逸风险防范措施 粮层上部空气经环流管道进环流风机、在风机出口接入熏蒸气源，再经环流管道送至地上笼风道，并向上扩散至整个粮层，反复循环。磷化氢泄露事故一般发生在风机出口处的接口部位或仓外熏蒸机的泄露。 该项目在每次的熏蒸前均对各仓房和设备先进行气密性试验，达到相应技术规定后再按操作规程或作业指导书进行杀虫剂熏蒸。在仓房、管道、熏蒸设备等环节中磷化氢泄露的概率非常小。 a.磷化氢理化性质： 无色，有类似大蒜气味的气体，不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇，乙醚。 极易燃，具有强还原性。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。与氧化剂能发生强烈反应。 磷化氢作用于细胞酶，影响细胞代谢，发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。10mg/m3接触6小时，有中毒症状；409-846mg/m3时，半至1小时发生死亡。 表7-4 磷化氢对人体的毒性影响 空 气 中 浓 度 影 响 mg/ m3 百万分之 2780 2000 迅即致命 550～830 400～600 暴露半至一小时后死亡 400～590 290～430 暴露一小时后生命有危险 140～270 100～200 暴露半至一小时内有中毒迹象 9.7 7 暴露数小时后有严重影响 2～4 1.5～3 可以嗅到特殊的气味 在熏蒸期间应标出该区的危险标志，同时划出安全距离，所有进行充气操作的熏蒸人员必须穿戴防护服；在储粮仓以及熏蒸管道均应有良好的密闭性能。同时要严格遵守粮食行业的有关规章制度和企业管理制度进行熏蒸剂的操作与使用。 配置相应的毒性气体检测设备以用于检测库区车间内有害气体的浓度，定期对员工进行身体健康检查；一旦发生员工中毒事件，必须立即按照相关措施妥善处理，或就近送大医院进行治疗。另外加强员工的防毒教育工作也是必不可少的。 （4）熏蒸弃渣风险防范措施 熏蒸药片AlP气化生成熏蒸气体（PH3）后仍有小部分药渣存在，其主要成份是Al（OH）3和残留的磷化铝（AlP），年产生量约21kg，由于具有一定的毒性，应妥善处置，建议将所有药渣集中、密闭安全存放，设置药渣集中存放池，池体四周及底部必须用混凝土浇筑，防止渗漏，顶部设置盖板，密闭存放。池体顶部高于地面一定距离，以免水体流入后溢出 a.泄露应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所置。 b.防护措施 呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。空气中浓度较高时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 c.急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。灭火剂：干粉、干燥砂土。禁止用水、泡沫和酸大事灭火剂灭火。 六、公众参与调查及公示情况 1、公示方式及结果 根据盐环办[2011]174 号文的要求，本项目于2016年3月10日﹣3月15日在项目地现场进行了第一次公示；于2016年3月10日﹣3月15日在江苏圣泰环境科技股份有限公司进行网上第二次公示，网上公示截图见附件7。 在本项目环评公示期间，无来信、来电和来访者，从公示现场反应来看，公示反馈的主要意见是：在支持项目建设的同时，要求项目确保废气、废水和噪声达标排放，尽力降低污染，保护周围环境，造福人民。 个人问卷调查 本次环评公众参与工作，还采取了发放公众参与调查表的形式。 （1）调查内容 调查内容包括公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反应，对拟建项目了解程度，对该地进行项目建设的态度，对项目排放的污染物对环境影响的意见，对拟建项目污染防治等方面的意见和建议。“公众参与调查表”中选择与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要时加以文字说明。 调查表格详见表7-5。 （2）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。被调查人员详细情况见表7-6。 （3）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-7。 表7-5 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 建设单位 阜宁县粮食发展总公司 项目名称 罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目 建设地点 阜宁县罗桥镇 东凤小学原址内 被调查人情况 姓名 年龄 性别 职业 文化程度 联系电话 家庭住址 与项目位置关系 位于项目 侧 米 1您对项目所在地区环境质量现状是否满意（如不满意请说明主要原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 2您是否知道/了解在该地区建设该项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 3您是从何种渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息 4根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 5从环保角度出发，您对该项目持何种态度，尽量简要说明原因 □坚决支持 □无所谓 □有条件赞成 条件是什么？ □反对 反对的理由是什么？ 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 被调查人意见： 签字： 调查单位组织承诺： 以上调查真实可靠，我单位对此承担一切责任。 盖章： 表7-6 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 表7-7 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 3、公众意见分析 （1）个人调查表表明，在被调查的人中，当地80%的居民对当地环境质量现状很满意，当地20%的居民对当地环境质量现状较满意，没有不满意的； （2）被调查对象对建设项目很清楚的占15%，知道一点的占65%，20%的人不了解的。主要民间信息得知； （3）被调查者中90%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，10%的居民认为建设项目对环境造成的危害一般，没有人认为影响较大； （4）通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 4、公众参与调查的“四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公 示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众 意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示 形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20份，收回20份。统计结果真实可信。本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针 对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操 作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防 治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来 的事故隐患。 5、建设单位对公众意见的反馈 盐城市大丰区大龙粮库对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照“环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 6、公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#脉冲除尘器排放、2#脉冲除尘器排放、3#脉冲除尘器排放 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器 | 达标排放 |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | ------ | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 废水经化粪池处理后，达到罗桥污水处理厂接管标准，接管到罗桥污水处理厂集中处理，尾水排入窑头河 | 有效处置 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 运营 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 有效处置 |
|  |  | 熏蒸残渣 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 粮食杂质 | 回收利用 |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 扩建项目高噪声设备主要为风机、风选器、初清筛，单台设备噪声值为80~85dB（A），设备噪声经过减振及距离衰减后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

1、项目概况 本项目“罗桥粮油管理所扩建2.59万吨粮库项目”拟在阜宁县罗桥镇东凤小学原址内建设。项目征地占地面积12630.8平方米，建筑面积5060平方米，建设3栋平仓粮库（21m×72 m），小麦堆装线8m。砖混排架结构，双T板屋架顶。项目总投资2465万元，建成后总库容2.59万吨，年周转粮食8万吨。劳动定员7人，年工作350天。 2、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目属于“鼓励类”中第一项“农林业”第32条规定的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”和第二十九项“现代物流业”第1条规定的“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代物流设施建设”，符合现行的相关产业政策；对照中华人民共和国国家发展和改革委员会、国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目用地不属于限制用地和禁止用地目录中项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目符合国家及地方相关产业政策。 3、选址规划相符性 项目所在地地势平坦，交通便利，基础设施完善，为本项目提供了充足便利的建设条件。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》所列建设项目。根据企业提供的规划设计要点及用地红线图，地块用地性质为工业用地，建设项目符合江苏省阜宁县罗桥镇用地规划。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目不在各生态红线区管控区范围内。 4、营运期环境影响评价 （1）大气环境影响评价结论 在库区作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。经集气罩收集后，输送至脉冲除尘器处理后从距地面15m高的排放口排放。粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，达到熏蒸杀虫时间后，利用机械通风，这期间有极少量的熏蒸气体外逸。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的大气污染物浓度在厂界能实现达标排放，不设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，确定全厂的卫生防护距离为卸粮坑外50m范围。全厂卫生防护距离范围内，无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时以后在该卫生防护距离防卫内也不得建设居民区、医院等敏感保护项目。 （2）水环境影响评价结论 本项目营运期间废水主要为职工人员生活污水，无生产工艺。生活污水经化粪池处理后进污水管网，最终由罗桥污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A类标准后排放入窑头河。对区域内水环境质量没有影响。 （3）声环境影响评价结论 项目产生的噪声通过隔声、减振和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固体废物环境影响评价结论 主要为清粮筛分过程中产生泥沙、除尘器收集的固废用于填坑铺路等；麦麸壳收集后作为牲畜饲料外卖；熏蒸药剂使用后的药渣必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定设置临时贮存地点，并定期送往有资质的危险废物处置中心处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；因此，本项目固废均得到有效处置，零排放，对周围环境影响较小。 （5）环境风险评价结论 本项目的环境风险主要是火灾的发生、粉尘爆炸、熏蒸弃渣是否有效贮存以及熏蒸期间磷化氢气体的散逸对周围环境的影响。按照本环评建议做好相关防护措施后，可以将粮库的环境风险降到最低。 5、公众参与 本项目分别在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站和项目现场进行了公示，并进行了个人问卷调查，均未收到反对意见。 6、总量控制 废气：本项目大气污染物粉尘排放量为0.76t/a，大气污染物总量向阜宁县环保局申请，在罗桥镇范围内平衡； 本项目生活污水经污水管网接管到罗桥污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑头河，水污染物接管考核量为：废水量：156.8t/a、COD：0.039t/a、氨氮:0.0047t/a、SS：0.031t/a、TP:0.0006t/a；水污染物最终外排量为：废水量：156.8t/a、COD：0.0079t/a，氨氮:0.00079t/a、SS：0.00158t/a、TP：0.0008t/a，纳入罗桥污水处理厂总量指标范围内。 固废：本项目固废均得到有效的处理处置，可以实现零排放。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目，建设单位应尽快落实本评价提出的各项整改措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时”具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请验收； （2）建设单位委托有资质单位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； （3）“三同时”验收清单见下表9-1。 项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。 表9-1 环境保护“三同时”验收一览表 类别 验收内容 验收要求 建设时间 废水 生活污水 生活污水由化粪池处理后进入污水管网，排入罗桥污水处理厂最终处理 废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮及总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级要求纳入罗桥污水处理厂处理） 建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，申请验收前完成 废气 扬尘、熏蒸废气 粮食搬运扬尘利用离心脉冲除尘设器收集，熏蒸废气较少，加强设备通风 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级无组织排放标准 噪声 采用低噪声设备、设备基础减振、加强管理禁止进出场站鸣笛等措施 噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 设置一般固废暂存处 分类收集、分类存放，合理处置，不产生二次污染 设置熏蒸弃渣收集池，定期委托有危险废物处理资质单位处理 达到《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相应标准。 8、结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益，因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境影响角度分析，该项目的建设可行。 建议： 1.建设方应认真落实环保“三同时”制度，加强施工期和运营期的环境 管理工作，并设专人负责污染治理设施的维护和管理，以确保治理设施的正常运转及污染物的达标排放。 2.建议本项目使用环保节能型建筑材料，墙体等采用节能材料可以降低运营期间的能耗，降低对周围环境的影响。 3.对于各类高噪声的机械设备，尽量选用同类产品中噪声值较低的，并在厂方规划时，尽量安置在远离厂界的地方，同时做好基础减振及隔声措施； 4.加强车辆进出管理，在施工期间设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少对周围声环境的影响。 5.熏蒸期间要做好密闭措施，熏蒸结束后加强通风。 6.加强防火意识，安全生产。 7.生活垃圾及时清运。

审批意见：

公章

经办人：                            年    月   日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   企业营业执照

附件3   土地证及宗地图

附件4   环评委托书

附件5  关于环评材料真实性说明书

附件6   公众参与真实性说明书

附件7   全本公示截图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边概况图

附图3   项目平面布置图

附图4   项目与区域生态红线关系图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

噪声

扬尘、噪声

投入使用

工程验收

装饰工程

主体工程

基础工程

固废

固废

弃土

图5-1   项目施工期流程及产污环节图