建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       石英制品加工、销售项目

建设单位（盖章）：      沭阳县瑞航光电材料厂

编制日期：2017年2月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 石英制品加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县瑞航光电材料厂 |
| 法人代表 | 仲磊 | 联系人 | 仲磊 |
| 通讯地址 | 沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区振兴大道北侧 |
| 联系电话 | 13775409967 | 传真 | - | 邮政编码 | 223644 |
| 建设地点 | 沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区振兴大道北侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2016]158号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 其他非金属矿物制品制造[C3099] |
| 占地面积 | 5161.41m2 | 绿化面积 | 400 m2 |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资 (万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 6.7% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2017年6月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1。 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 3776 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 18万 | 燃气（Nm3/年） | 40万 |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目生产废水产生全部回用于生产工艺，无生产废水排放，生活废水产生量为120t/a，生活废水经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格成分 来源 消耗量 1 石英管 - 国内采购 约450吨/年 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台套） 1 自动切管机 13-15 电力消耗 15 2 自动接管机 8-16 电力消耗、燃气消耗 90 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 沭阳县瑞航光电材料厂拟投资300万元于沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区新建石英制品加工、销售项目，项目占地面积5161.41平方米，主体工程包括办公楼、生产车间、仓库等其他配套设施，项目建成后生产规模可达年加工石英玻璃泡壳3000万支、石英短管200吨。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，宿迁润源光热材料有限公司委托我单位编制其“石英制品加工、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区振兴大道北侧，厂区北侧为发展大道，发展大道北侧为祥运木业和科艺环保餐具；南侧为振兴大道，隔路为福东石英和永成布制品；西侧为盛泰石英；东侧为瑞江科技。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 4、工程内容及规模 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 新建项目主体工程 工程内容 技术参数 厂房 3200 m2 办公楼 200 m2 附属用房 150 m2 表1-3 新建项目产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 石英制品生产线1条 石英短管、石英玻璃泡壳 石英玻璃泡壳3000万支/a、石英短管300 t/a 3000 h/a 5、公用工程 （1）供水 新建项目总用水为3776 t/a，来自当地自来水管网。 （2）排水 本项目全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体； 本项目废水为生活污水120t/a，生活废水经地埋式污水处理设施处理，处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 （3）供电 本项目用电量为18万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）绿化 本项目占地面积为5161.41m2，绿化面积为400m2，绿化覆盖率为7.7%。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 3776t/a 来自当地自来水管网 排水 - - 供电 18万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 - 汽车运输 绿化 400m2 绿化覆盖率7.7% 6、环保工程 建设项目环境保护投资20万元，占总投资的6.7%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 地埋式污水处理设施1套 7 达标排放、回用于绿化 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 车间 天然气燃烧废气、颗粒物 收集系统1套，排风扇 8 达标排放 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声 3 厂界噪声达标 绿化 绿化面积400m2 2 - 合计 20 - 7、职工人数及工作制度 建设项目职工定员25人，年工作日300天，每天10小时。 8、厂区平面布置 建设项目的厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂区大门设于临发展大道一侧，方便出入，由南向北依次为大门、仓库、生产车间、办公楼，另外厂区四周、厂房周围结合防尘、减噪、美化环境等功能（重点放在办公楼等办公服务区域、路两侧、厂界）进行绿化。 厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂房平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题，场地无遗留环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建地位江苏沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区，占地面积5161.41平方米。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015年，全县实现地区生产总值达630.13亿元，增长9.9%；实现一般预算收入71.75亿元，增长12.0%，总量自2010年跃升至苏北23县（市）第1位后始终稳居首位；连续四年跻身“全国百强县”行列，2015年位居第44位，比上一年提升3位。 2015年完成规模以上工业增加值280亿元、工业增值税10.5亿元，分别增长11.6%、12.16%，瑞声科技、天能电池等2家企业纳税突破亿元大关，新东旭纺织、鸿葳服饰、福庆木业等10家企业纳税迈上千万元台阶。纺织服装、装备制造和电子信息等六大主导产业实现工业销售收入277.15亿元，增长19.50.89%，占全县工业销售收入比重达62.9%，其中纺织服装产业总量稳居苏北县（市）前列。 2015年引进亿元以上工业项目60个，协议投资194.49亿元。年末工业贷款余额为123.77亿元，占全县贷款余额的比重为35.91%，比全市平均水平高11.71个百分点。扎实推进“511”工程，实施1000万元以上技改项目67个，当年投资36.24亿元，完成兼并重组企业17家，推动5家企业备案挂牌，新增工业销售收入超2000万元企业139家。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、青伊湖镇简介 青伊湖镇位于江苏沭阳县最北边缘。地处宿迁市与连云港市两市交界的蔷薇河畔，距沭阳县城35公里，距连云港亚欧大陆桥东头堡百公里。东与湖东镇接壤，西与桑墟镇毗邻，南与华冲镇地界相连，北隔蔷薇河与东海县房山镇相望。镇政府所在地坐落于明清时的荷花镇——滥洪村，全镇下辖11个行政村，15个镇机关单位，97个村民小组，拥有8800户，3.7万人口，镇域总面积49.52平方公里，可耕地35150亩。 近年来，该镇农业主导产业是优质无公害稻麦、蔬菜栽培、畜禽养殖和林业培育。农业经济以无公害稻麦、特色蔬菜、林经套作、畜禽养殖等为主，结构趋于合理。工业以私营个体经济为主，采取招商全民化、项目多元化、产品优质化等措施，使以木材加工业为龙头的私营个体经济得到迅猛发展，现有私 企190家，形成木材加工、化工、化纤、农产品加工、服装、玩具、家具、水泥制品、砖瓦等近20个类别的新兴工业体系。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境现状监测数据引用《江苏科艺环保餐具有限公司可降解纸模餐具加工、销售项目环境影响报告表》监测数据。江苏科艺环保餐具有限公司位于本项目东北侧150米，监测数据的采样时间为2016年5月24日-5月25日，在有效性和代表性上符合引用要求。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2、TSP各指标的年均值、24h平均浓度均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为蔷薇河。根据沭阳县环境监测站对蔷薇河进行监测的结果，蔷薇河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 综上所述，项目拟建地环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 厂界外300m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 水环境 蔷薇河 N 3500 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，蔷薇河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 1、废气 建设项目产生废气为天然气燃烧产生的燃烧废气和切割过程产生的少量颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 60 15 1.9 周界外浓度最高点 1.0 SO2 550 15 2.6 周界外浓度最高点 0.4 NOx 240 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12 2、废水 建设项目废水主要为生活污水，生活污水进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化，不外排。具体标准见表4-5。 表4-5 城市绿化水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-6。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表4-7。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 烟尘 0.042kg/a 0 0.042kg/a SO2 0.054kg/a 0 0.054kg/a NOx 0.528kg/a 0 0.528kg/a 废水 废水量 120 120 0 COD 0.036 0.036 0 SS 0.024 0.024 0 氨氮 0.0036 0.0036 0 TP 0.00036 0.00036 0 固废 生活垃圾 7.5 7.5 0 工业固废 切割废料 4.5 4.5 0 不合格产品 4.5 4.5 0 废水：本项目无生产废水排放，职工生活废水经预处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织废气烟尘、SO2、NOx的排放量分别为0.042kg/a、0.054kg/a、0.528kg/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、石英玻璃泡壳和石英短管加工工艺流程，见图5-1。 图5-1 石英玻璃泡壳和石英短管生产工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）自动切割：自动切管机将长石英管切割成需要的长度，一部分成为石英短管产品，另一部分进入下一步工序。此工序产生噪声（N1）、废料（S1）、生产废水（W1）； （2）自动对接：自动接管机将石英管的一端进行熔融和对接，自动接管机采用的燃料为天然气和氧气。此工序产生（N2）、天然气燃烧废气（G1）； （3）检验包装：将自动对接后的产品进行检验，合格产品进行包装，不合格产品外售。此工序产生不合格料（S2）； （4）装箱入库：将成品进行包装、入库待售。 主要污染工序： 建设期： （1）废水 建设期的废水主要为施工人员生活污水以及生产废水。 ①生活污水 预计建设期同时施工的人数约为30人，其生活用水量按0.1m3/d·人计，则生活用水为3 m3/d，排放系数以0.8计，则产生的生活污水量为2.4m3/d。COD浓度为350mg/L，SS浓度为200mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，总磷浓度为3.0mg/L。施工人员生活污染物排放量预测值见表5-1。 表5-1 施工人员生活污染物排放量统计 污染物 COD SS NH3-N TP 浓度（mg/L） 350 200 25 3.0 污染负荷（kg/d） 0.84 0.48 0.06 0.0072 建设期生活污水经化粪池处理后，通过罐车外运处置。 ②施工生产废水 施工期废水包括钻孔产生的砂浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有泥沙，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。 建设期产生的生产废水，经临时沉淀池和隔油池处理后回用于道路洒水降尘，建设期结束后，拆除临时沉淀池和隔油池。 （2）废气 本项目建设期大气污染物主要有施工粉尘，主要来自施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘等。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。 （3）施工噪声 噪声是建设期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆以及各种施工机械，如混凝土搅拌机、上料机等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表5-2。 表5-2 施工机械设备噪声 施工设备名称 距设备10m处平均A声级 dB（A） 混凝土搅拌机 84 起重机 82 打桩机 105 电锯 84 由表5-2中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 （4）固体废弃物 ①生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则施工高峰期的垃圾产生量为15kg/d，施工期约3个月，则生活垃圾产生量为1.35t，生活垃圾委托环卫部门定期外运处置。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要为石子、混凝土块、砖头瓦块、水泥块等。建筑施工垃圾产生量按1×104m2建筑施工面积产生建筑垃圾550t来计算，本项目建筑面积合计约4000m2，则建筑垃圾的产生量为220t，委托环卫部门定期外运处置。 建设期固体废物产生情况见表5-3。 表5-3建设期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨） 1 生活垃圾 生活垃圾 办公 生活 固态 50%水分 - - - 99 1.35 2 建筑垃圾 一般工业固体废物 建筑 施工 固态 - - - - 86 220 营运期： 1、废气 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为天然气燃烧产生的废气。 本项目接管机年使用天然气40万Nm3/a，参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg，1m3天然气燃烧产生的烟气量按10.5m3计算，则项目烟气量为4200000Nm3，烟尘、SO2、NOx产生量分别为0.056t/a、0.072t/a、0.704t/a，排放浓度分别为13.33mg/m3、17.14mg/m3、167.62mg/m3。可以达标排放，直接通过车间15米高排气筒高空排放。 本项目有组织废气排放情况见表5-4。 表5-4 有组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物 名称 污染物产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 污染物产生量t/a 污染物排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 污染物排放量t/a 削减量t/a 排气筒高度m 车间排气筒 烟尘 13.33 0.019 0.056 13.33 0.019 0.056 0 15 SO2 17.14 0.024 0.072 17.14 0.024 0.072 0 NOx 167.62 0.23 0.704 167.62 0.23 0.704 0 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为切割过程中产生的少量逸散粉尘。 本项目切割过程中产生的粉尘产生量少，类比同类项目，此工序粉尘发生量约为原料投入量的0.1‰，则其产生量为0.045t/a，通过车间在厂内无组织排放。 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-5。 表5-5 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 生产车间 颗粒物 0.045 约90 约20 10 2、废水 （1）生活用水 本项目定员25人，无食宿，年工作300天，用水定额按20L/人·d，则生活用水量为150t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为120t。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3.0mg/L。 （2）生产废水 根据企业提供的技术资料，本项目切割工序年用水量3600t/a，该工序产生的废水中含有少量的SS，废水经沉淀池处理后继续回用至切割工序，因此本项目无生产废水排放。 （3）绿化用水 全厂绿化面积约400m2，绿化用水量按照1L/ m2·d计，则全年全厂绿化用水需146t。其中，生活污水（120t/a）经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化，则另需补充新鲜水26t/a。 本项目废水排放情况见表5-6。 表5-6 废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 120 COD 300 0.036 0 0.036 经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化 SS 200 0.024 0 0.024 NH3-N 30 0.0036 0 0.0036 TP 3.0 0.00036 0 0.00036 本项目用排水平衡见图5-2 图5-2 本项目用排水平衡图 t/a 3、固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、切割废料、生产过程中产生的不合格产品、沉淀池产生的少量污泥。生产过程中产生的固废均为一般工业固体废物。 生活垃圾：本项目定员25每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量约7.5t/a，由环卫部门统一清运； 切割废料：根据企业提供的资料，产生量约4.5t/a，主要为石英管，由废品收购站回收； 不合格产品：根据企业提供的资料，产生量约4.5t/a，主要不合格的石英玻璃泡壳，由废品收购站回收。 沉淀池污泥：根据企业提供的资料，产生量约0.5 t/a，主要为生产废水中SS沉淀产生的污泥，由环卫部门统一清运。 具体固体废物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量t/a 拟采取的处理方式 1 办公、生活 生活垃圾 固态 7.5 环卫部门清运 2 生产过程 切割废料 固态 4.5 废品收购站回收 3 生产过程 不合格产品 固态 4.5 废品收购站回收 4 沉淀池 沉淀池污泥 固态 0.5 环卫部门清运 4、噪声 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表5-8。 表5-8 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 自动切管机 15 75 厂房 隔声、减振 20 2 自动接管机 90 75 厂房 隔声、减振 20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 车间排气筒（1#） | 烟尘 | 13.33mg/m3，0.056t/a | 13.33mg/m3，0.056t/a |
|  |  |  | SO2 | 17.14mg/m3，0.072t/a | 17.14mg/m3，0.072t/a |
|  |  |  | NOx | 167.62mg/m3，0.704t/a | 167.62mg/m3，0.704t/a |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | -，0.045t/a | -，0.045t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 120t/a | COD | 300mg/l，0.036t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.024t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.0036t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.00036t/a | 0 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产 | 切割废料 | 4.5t/a | 废品收购站回收 |
|  |  | 不合格产品 | 4.5t/a | 废品收购站回收 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 0.5t/a | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为自动切割机、自动接管机等，单台噪声值70~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。在采取严格防治措施后，本项目施工期产生的大气污染物量较小，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 2、废水 施工期施工人员集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为天然气燃烧产生的废气。 本项目接管机年使用天然气40万Nm3/a，参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg，1m3天然气燃烧产生的烟气量按10.5m3计算，则项目烟气量为4200000Nm3，烟尘、SO2、NOx产生量分别为0.056t/a、0.072t/a、0.704t/a，排放浓度分别为13.33mg/m3、17.14mg/m3、167.62mg/m3。可以达标排放，直接通过车间15米高排气筒高空排放。 由计算可知，本项目有组织废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中排放标准要求，对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气质量仍能维持现有功能等级。 建设项目有组织废气大气污染物排放参数见表7-1。 表7-1 本项目有组织污染物源强参数 污染源 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强 形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度m 直径m 车间排气筒 烟尘 4200000 13.33 0.019 0.056 15 0.5 点源 SO2 4200000 17.14 0.024 0.072 15 0.5 点源 NOx 4200000 167.62 0.23 0.704 15 0.5 点源 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为切割过程中产生的少量逸散粉尘。 本项目切割过程中产生的粉尘产生量少，类比同类项目，此工序粉尘发生量约为原料投入量的0.1‰，则其产生量为0.045t/a，通过车间在厂内无组织排放。 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-5。 表5-5 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 生产车间 颗粒物 0.045 约90 约20 10 根据工程分析，车间粉尘年产生量约0.045t/a，本项目车间长为90米，宽为20米，高度为10米，根据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）中规定：同时放散热、蒸汽和有害气体或仅放散密度比空气小的有害气体的生产厂房，其排风量不小于每小时换一次气进行估算，本项目生产车间建筑面积为1800m2，车间高度为10米，排风量以每小时换8次气进行估算。因此，本项目生产车间的排风量取为1440000m3/h，每天10小时，年工作300天，则粉尘无组织排放浓度为0.01mg/m3，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3，可达标排放。 无组织大气污染源源强参数见表7-2。 表7-2 无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 1 车间 颗粒物 0.045 10 1800 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，按照废气无组织排放量，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-4。 表7-4 各污染物卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 车间 颗粒物 0.105 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产车间边界外50米包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 建设项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水（3600t/a）全部回用于生产工艺，不外排；生活污水（120t/a），水量较小，水质较简单，进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化。 在此条件下，本项目产生的生活废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、切割废料、生产过程中产生的不合格产品、生产废水沉淀产生的少量污泥。生产过程中产生的固废均为一般工业固体废物。 生活垃圾：本项目定员25每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量约7.5t/a，由环卫部门统一清运； 切割废料：根据企业提供的资料，产生量约4.5t/a，主要为石英管，由废品收购站回收； 不合格产品：根据企业提供的资料，产生量约4.5t/a，主要不合格的石英玻璃泡壳，由废品收购站回收。 沉淀池污泥：根据企业提供的资料，产生量约0.5 t/a，主要为生产废水中SS沉淀产生的污泥，由环卫部门统一清运。 综上，建设项目产生的固废均能得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为自动切管机、自动接管机等，单台噪声值约为70~85dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声对厂界的影响预测值 （单位：dB（A）） 关心点 厂界噪声贡献值昼 厂界噪声贡献值夜 厂界东 49.2 - 厂界南 49.5 - 厂界西 48.5 - 厂界北 46.3 - 标准值 60 50 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达标排放，对周围声环境影响较小。 5、本项目污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表7-6。 表7-6 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 有组织废气 车间排气筒（1#） 烟尘 13.33 0.056 13.33 0.056 周围大气环境 SO2 17.14 0.072 17.14 0.072 NOx 167.62 0.704 167.62 0.704 无组织废气 车间 颗粒物 - 0.045 - 0.045 水污染物 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 120 COD 300 0.036 0 0 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化 SS 200 0.024 0 0 NH3-N 30 0.0036 0 0 TP 3.0 0.00036 0 0 固体废物 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 综合利用量（t/a） 外排量（t/a） 备注 生活垃圾 7.5 7.5 0 0 环卫清运 一般工业固体废物 切割废料 4.5 4.5 0 0 废品收购站回收 不合格 产品 4.5 4.5 0 0 沉淀池污泥 0.5 0.5 0 0 环卫清运

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 车间排气筒（1#） | 烟尘、SO2、NOx | 由风机引入由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 车间 | 颗粒物 | 加强自然通风和机械排风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 地埋式污水处理设施处理 | 用于厂区绿化，不外排 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产 | 切割废料 | 废品收购站回收 |  |
|  |  | 不合格产品 | 废品收购站回收 |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为拌洗机等，单台噪声值约为75~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 建设项目选址于江苏省沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区，项目占地面积5161.41m2，总投资300万元，主体工程包括办公楼，生产车间、仓库及传达室等其他配套设施，生产规模为年加工石英玻璃泡壳3000万支、石英短管200吨。 1、符合国家和地方产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目符合国家与地方产业政策。 2、规划相符性和选址可行性 本项目建设地位于江苏沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目有组织废气为天然气燃烧产生的废气。 本项目自动切管工序使用天然气对石英玻璃进行加热熔融，天然气燃烧产生燃烧废气。本项目烟气量为4200000Nm3，烟尘、SO2、NOx产生量分别为0.056t/a、0.072t/a、0.704t/a，排放浓度分别为13.33mg/m3、17.14mg/m3、167.62mg/m3。由计算可知，本项目天然气燃烧产生的废气经收集后，可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放标准规定的排放浓度限值，直接通过车间15米高排气筒高空排放，对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气质量仍能维持现有功能等级。 建设项目无组织废气主要为切割过程中产生的少量逸散粉尘。通过加强通风排气措施，厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，以生产车间边界外50米包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气均可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 建设项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水（3600t/a）全部回用于生产工艺，不外排；生活污水（120t/a），生活污水经地埋式污水处理设施处理，处理满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后回用于厂区绿化，不外排，对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、生产过程中产生的切割废料、不合格产品、沉淀池产生的少量污泥，切割废料和不合格产品均由废品收购站回收，生活垃圾和沉淀池污泥由环卫清运，各类固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析 废水：本项目无生产废水排放，职工生活废水经预处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织废气中烟尘、SO2、NOx的排放量分别为0.056t/a、0.072t/a、0.704t/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 3、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 4、加强车间通风，确保职工身心健康。 5、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 建设项目用地红线图 附件三 企业法人营业执照 附件四 企业法人身份证复印件 附件五 企业投资协议 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 石英制品加工、销售项目 | 建 设 地 点 | 江苏沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年加工石英玻璃泡壳3000万支、石英短管300吨 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | 其他非金属矿物制品制造[C3099] | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 | 所占比例(%) | 6.7 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 沭阳县瑞航光电材料厂 | 联系电话 | 13775409967 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-66081609 |
|  | 通 讯 地 址 | 江苏沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区 | 邮政编码 | 223644 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 仲磊 | 联 系 人 | 仲磊 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  | 0.056 | 0.056 | +0.056 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  |  | 0.072 | 0.072 | +0.072 |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.704 |  |  | 0.704 | 0.704 | +0.704 |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 固 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 切割废料 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格产品 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

图例：

G-废气

N-噪声

S-固废

W-废水

石英管

自动切割

自动对接

检验包装

水

N1、S1、W1

G1

装箱入库

G1、N2

氧气、燃气

石英短管

S2

地埋式污水处理设施

消耗30

150

26

3776

120

植物吸收、蒸发146

3600

120

生活用水

生产用水

沉淀

绿化用水