## 建设项目自查评估报告

项 目 名 称   年产100万只电动车轮毂项目

建 设 单 位 扬州市福兴铝业制造有限公司（盖章）

建 设 地 点       高邮市龙虬工业集中区

项目负责人          杨宝才

联 系 电 话          13505277487

邮 政 编 码             225606

高邮市环境保护局制

说        明

1.此自查评估报告根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）及《关于全面落实环境保护违法违规建设项目清理整治工作的通知》（扬环委办[2015]32号）制定。

2．本报告中表一至表十一由建设单位填写，表十二由所在地管委会，表十三由审查组填写，表十四由登记部门填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.封面页建设单位需加盖公章，企业承诺书需要法人代表签字，自查结论建设单位需要加盖公章。

5.本报告一式4份，由建设单位报当地环境行政主管部门审核。

6、各表格中需要提供的附件（不含附图）另行装订成册。

企  业  承  诺  书

企业报送的自查报告中所有内容及数据真实可靠，如有作假，由此产生的后果全部由公司承担。

企业将认真贯彻落实各项环保法律法规要求，加强企业环境管理，提高员工环保意识，保证各项环境污染防治措施稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放。

企业今后杜绝各类环境违法行为的发生，按照环保部有关规定，主动公开企业各类环境信息，自觉接受社会公众监督，做诚信守法企业。

（建设单位可以根据自身实际对承诺书进行适当调整，但应包含以上内容）

法人代表（签字）：

年    月    日

### 表一：项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万只电动车轮毂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 扬州市福兴铝业制造有限公司 |
| 建设地点 | 高邮市龙虬镇工业集中区 |
| 占地面积（平方米） | 8000 |
| 行业主管部门 | 高邮市环境保护局 | 行业类别 | 【C3762】助动自行车制造 |
| 项目定员（人） | 70 | 年工作小时 | 2400 |
| 建设单位法定代表人 | 陈玉兴 | 联系电话 | 13901449950 |
| 建设项目联系人 | 杨宝才 | 联系电话 | 13505277487 |
| 项目总投资10080万元 | 其中环保投资 10万元 | 环保投资所占比例 0.1 % |
| 废水处理投资 3 万元 废气处理投资 2 万元 噪声处理投资 4 万元 固废处置投资 1 万元 生态、绿化投资 / 万元 其它处理投资 / 万元 |
| 环保设施设计单位 | / |
| 环保设施施工单位 | / |
| 建设项目开工日期 | 2010年3月 |
| 建设项目投产日期 | 2010年5月 |

### 表二：项目选址

项目选址与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性： 扬州市福兴铝业制造有限公司位于高邮市龙虬镇工业集中区，公司与高邮市生态红线保护区域距离关系见下图2-1。由图可知，本项目不在高邮市生态红线保护区域内。因此，扬州市福兴铝业制造有限公司现有项目的正常生产运营不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 图2-1 本项目与高邮市生态红线保护区域距离关系图 项目选址与所在区域/园区规划相容性： 本项目位于高邮市龙虬镇工业集中区，于2011年1月建设投产，用于电动车轮毂的生产加工。项目所在地块为工业用地，符合龙虬镇总体规划。

附图1：项目地理位置图 注 地理位置图需图示主要项目位置、交通干线、主要河流、湖泊、水库、湿地、城镇、自然人文景观等主要环境敏感目标。附风玫瑰图、图例和比例尺、图标（1:50000～1:100000）

附图2项目所在区域规划图 无 注：区域规划图需图示土地利用规划（需要时应增加现状图）、项目位置、园区配套基础设施及管网。附图例和比例尺、图标（1:50000～1:100000）

附图3：项目周边概况图 注：周边概况图需涵盖至少厂界周边500m范围的土地利用现状，标明环境敏感目标（包括居民点、学校、医院、文物保护单位、自然保护区等）附图例和比例尺

### 表三：产业政策及行业准入

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发改委第21号令，本项目所使用的设备和生产的产品不在限制类和淘汰类项目之列，因此其建设符合国家产业政策。 对照《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知>》（苏经信产业[2013]183号），本项目所使用的设备和生产的产品不在限制类和淘汰类项目之列，因此其建设符合地方产业政策。 本项目不属于外商投资项目。 综上所述，本项目符合相关产业政策。

### 表四：主体工艺装备建设情况

1、工程内容及建设规模

表4.1-1 建设项目产品方案一览表 主体工程 产品名称 建设规模 年运行时数 电动车轮毂生产线 轮毂 100万只/年 2400h 表4.1-2 建设项目主体工程、辅助工程及环保工程建设情况表 工程类别 建设内容 现有规模 备注 主体工程 熔炼车间 260 m2 承担铝锭的熔炼工艺 压铸、浇铸车间 108.75 m2 使铝液成产品形状 热处理车间 74 m2 改变材料表面或内部的金相组织结构 模具车间 100m2 承担工件设计加工 喷丸车间 200m2 对轮毂毛坯进行表面清理，除去表面油腻 表面毛刺处理车间 150m2 去除工件表面的毛刺 喷漆车间 480m2 承担工件表面的涂装，设水帘式喷柜 包装车间 180m2 承担成品的包装 辅助工程 办公楼 342m2 办公用房 食堂 115.2m2 职工用餐 宿舍 202.6m2 职工住宿 配电房 37.2m2 供配电 储运工程 原辅材料、产品运输 — 普通卡车运输- 毛坯库 158m2 存放毛坯件 原料成品库 560m2 原料、成品的物流、贮存、检测、入库和出库 公用工程 给水 1055t/a 市政自来水管网 排水 840t/a 生活污水排入附近水体 供电 110万kW·h/a 来自市政电网 绿化 400m2 绿化率5% 环保工程 废气处理 熔炼炉废气 — 无组织排放 粉尘 — 无组织排放 有机废气 — 15m高排气筒排放 废水处理 生活废水 — 排入附近水体 固废 垃圾桶、箱 — — 噪声治理 - 隔声、减振措施降噪20~25 dB（A）

2、：生产工艺流程

生产工艺流程图：

生产工艺流程说明： （1）熔炼：通过加热使铝锭由固态转变到液态并使其温度、成分等符合要求的工艺过程。熔炼炉使用生物质作燃料，炉渣从排渣系统经夹套冷却后排除。此工序产生燃烧废气G1、熔炼废气G2和炉渣S1。 （2）浇铸、压铸：将部分熔化的原料用重力浇铸机铸造成所需尺寸的轮毂毛坯；部分熔融金属在高压下高速充型，并在压力下凝固的铸造方法,得到轮毂毛坯。此工序产生机械噪声N。 （3）去毛刺：待自然冷却后，对轮毂毛坯进行手工修锉，去除压铸留下的飞边毛刺，此工序产生边角料S2。 （4）时效处理：把毛坯件放到烘箱里加温达到240度，保温4个小时，消除产品的内应力，从而获得良好的综合力学性能，如较高的硬度、强度、韧性等。此工序使用电能，无废气产生； （5）冷却下件：在空气中使时效处理后的轮毂毛坯缓慢冷却至室温，冷却后人工下件，转入后续生产过程。 （6）喷丸：用抛丸机对轮毂毛坯进行表面清理，除去表面的油腻，使产品喷漆附着力强，此工序产生含铁砂、铝屑的粉尘G3和机械噪声N。 （7）精加工：精加工工段工艺流程较为简单，经喷丸处理过的轮毂毛坯用数控机床和加工中心进行加工（车、磨、精镗等），成为轮毂工件。此工序产生铝屑S3和机械噪声N。 （8）钻孔、攻丝：利用钻床、攻丝机对轮毂工件进行钻孔、攻丝，此工序产生铝屑S3和机械噪声N。 （9）上件：上述轮毂工件转入喷漆房进行喷涂工艺，手工将轮毂工件挂上生产线悬挂输送链输送至喷漆室； （10）底漆喷涂：在密闭底漆喷漆室内采用喷涂枪对工件进行全方位喷涂，工件经悬挂的输送链进入喷漆室内进行喷涂，所飞散的漆雾由风机和水淋过滤进行净化去除，由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入底部水槽经水泵吸收循环使用，循环水中添加絮凝剂，水槽中留存的漆渣定期清除，废漆渣作为危废委托有资质单位处理。 此工序主要产生喷漆漆雾G4、漆渣S5和油漆废水W1。 （11）底漆流平：在底漆流平室内进行流平，使漆膜在工件上均匀分布，时间8min。此工序产生有机废气G5,主要为二甲苯、VOCS。 （12）面漆喷涂：本工序与底漆喷涂类似，主要产生喷漆漆雾G6、漆渣S6和油漆废水W2。 （13）面漆流平：本工序与底漆流平类似，主要产生有机废气G7。 （14）烘干：工件喷涂完成后须放置在烘箱内进行油漆烘干固化，此工序产生烘干有机废气G8。烘箱使用电能，因此无废气产生。 （15）包装：此工段产生包装废弃物S7。

注：（1）生产工艺流程按生产线或产品依次列出；

（2）工艺流程图，标出物料投入点、产出点以及废水、废气、废渣产生点；

（3）工艺流程说明要尽可能详细，给出主要技控点参数；

（4）有化学反应的需在工艺流程说明中给出化学反应方程式。

3、原辅材料及物料理化性质

表4.3-1 原辅材料消耗一览表 类别 名称 主要组分、规格、指标 年用量 来源及运输 原辅材料 铝锭 Al-Si-Mg系合金 1200t 国内，汽车运输 底漆 固份含量60%、溶剂40%（二甲苯25%，其余可挥发性有机物15%） 12 国内，汽车运输 面漆 固份含量62%、溶剂38%（二甲苯25%，其余可挥发性有机物13%） 12 国内，汽车运输 能源 生物质 各类秸秆 360t 国内，汽车运输 压缩空气 0.35~0.6MPa 105万Nm3 自备 水 自来水 1055 自来水管网 电 110kv 110万kWh 园区电网 表4.3-2 主要物料理化特性、毒性毒理一览表 物料名称分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 铝 Al 银白色金属，不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸 与氧化剂混合能形成爆炸性混合物 低毒类 生物质 - 截面尺寸约15 毫米、长度大于30 毫米的棒状固体颗粒燃料。 易燃 无毒 二甲苯 C6H4 (CH3)2 为无色透明液体，密度：0.86 ，沸点：138.35～144.42℃ 。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。 易燃 蒸气对小鼠的LC为6000*10-6，大鼠经口最低致死量4000mg/kg

4、给排水平衡图（含工艺水、公用工程用水、清洗水、冷却水以及其它生产用水等及相应的排水） 图4.4-1 给排水平衡图

5、物料平衡图 图4.5-1 项目油漆物料平衡图 （单位:t/a） 图4.5-2 项目苯系有机溶剂平衡图 （单位:t/a） 图4.5-3 项目其他VOCs物料平衡图 （单位:t/a）

6、项目主要生产设备

表4.6-1 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量(台/套) 来源 1 熔铝炉 2t/h 4 国内 2 压铸机 力劲1000 1 国内 3 压铸机 力劲1250 1 国内 4 压铸机 伊之密500 8 国内 5 压铸机 伊之密630 1 国内 6 压铸机 伊之密800 2 国内 7 多工位浇注机 - 1 国内 8 普通浇注机 - 4 国内 9 抛丸机 - 6 国内 10 数控车床 3136 6 国内 11 数控车床 6140 15 国内 12 数控车床 6150 18 国内 14 加工中心 850 2 国内 15 加工中心 1000 1 国内 16 多孔钻 - 6 国内 17 普通钻床 - 20 国内 18 多孔攻丝机 - 6 国内 19 攻丝机 - 15 国内 20 喷涂流水线 - 2 国内 21 水帘喷漆房 - 4 国内 22 烘箱 - 8 国内

7、附厂区平面布置图 注：厂区总平面布置图需图示各车间，公用工程、化学品库等建构筑物及污染源位置（排气筒、排污口、噪声源、固废贮存场地等）附图例和比例尺

### 表五：环境功能区划及污染物排放标准

1、项目所在地环境功能区划（含地表水、大气、声环境等） 大气： 根据高邮市大气环境功能区划，建设项目所在地属于环境空气质量功能二类地区。 根据大气环境影响评价技术导则标准确定原则，大气环境质量标准优先执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；当GB3095-2012无有关污染物标准限值时，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；当国内无有关标准时参照执行国外大气环境质量标准；当国内外均无相关标准时，参考车间卫生标准后根据《大气污染物排放标准详解》中相关公式推算。 SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯参照前苏联居住区大气中有害物质最大允许浓度执行；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；VOCs（挥发性有机物）参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关要求。具体标准值见下表5.1-1。 表5.1-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 标准限值（ug/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 二甲苯 1次值 300 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准 甲苯 一次值 600 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） 日平均 600 VOCs 8小时平均 600 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002） 地表水： 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复（2003）29号文）相关原则及要求，项目所在地西侧德胜支渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，详见表5.1-2。 表5.1-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 水质标准 标准来源 Ⅲ类 pH 6～9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） DO ≥5 COD ≤20 氨氮 ≤1.0 总磷 ≤0.2 石油类 ≤0.05 BOD5 ≤4 LAS 0.2 SS ≤30 参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准 噪声： 本项目位于高邮市龙虬镇工业集中区德胜路，声功能区划属于2类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，详见表5.13。 表5.1-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2、建设项目污染物排放标准

废气污染物排放标准： 本项目熔炼炉燃烧废气中烟尘、SO2和粉尘废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078－1996）表2、3、4中相应标准；由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中未提及氮氧化物的排放标准，熔炼炉废气中的NOX参考《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准；VOCs参考执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）；抛丸粉尘、漆雾颗粒、二甲苯、甲苯的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。相关排放标准详见表5.2-1~表5.2-3。 表5.2-1 熔炼炉烟（粉）尘、SO2排放标准 单位：mg/m3 炉窑类别 烟（粉）尘排放浓度 二氧化硫排放浓度 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度 标准来源 有色金属熔炼炉 100 850 25（有车间厂房） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 表5.2-2 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 NOX 240 15 0.77 0.12 甲苯 40 15 3.1 2.4 二甲苯 70 15 1.0 1.2 VOCs 90 15 2.8 2.0 DB44/816-2010 表5.2-3 饮食业单位的油烟排放标准 饮食业单位规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） 1.67，＜5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6.6 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） ≤2.0 净化设施最低去除率（%） ≥60 75 85 水污染物排放标准： 项目产生的污水经厂区内拟建的污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010），用于厂区绿化。尾水排放标准见表2.4-9，城市绿化水质标准见表5.2-4。 表5.2-4 尾水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/L） 依据 一级 COD 100 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） BOD 20 SS 70 总磷 0.5 氨氮 15 动植物油 10 表5.2-5 绿地灌溉水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 TDS 1000 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） BOD5 20 氯化物 250 LAS 1.0 氨氮 20 噪声排放标准： 建设项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表5.2-6。 表5.2-6 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 注：（1）污染物排放标准优先采用次序为行业标准、地方标准、国家标准、参考国外标准； （2）污水接管送区域污水处理厂的项目填表A，不满足接管条件的项目填表B.

### 表六：污染防治设施建设及运行情况

| 1、废气污染防治设施 |
| --- |
| 表6.1-1 项目大气污染物防治措施一览表 污染源 污染物产生情况 处理措施/效率 污染物排放情况 废气排放去向 kg/h t/a kg/h t/a 生产车间 熔炼炉 SO2 0.255 0.612 - 0.255 0.612 周围大气 NOX 0.153 0.367 0.153 0.367 烟尘 0.075 0.18 0.075 0.18 粉尘 0.94 2.26 0.94 2.26 喷丸 粉尘 1.0 2.4 - 1.0 2.4 喷涂 颗粒物 1.83 4.392 水帘除尘/90% 0.183 0.4392 2根15m高排气筒 二甲苯 2.5 6 - 2.5 6 VOCs 1.4 3.36 - 1.4 3.36 |
| 废气污染防治措施工艺流程图及工艺流程说明 漆雾废气污染防治措施： 现有漆雾废气采用水帘除尘设施进行处理。 图6.1-1 水帘除尘工作原理图 工艺流程简述： 喷漆时，进入喷漆室的漆雾首先与水幕相遇，被冲刷到水箱内，其余漆雾在通过多级水帘过滤器时完全被拦截在水中。水箱内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。水帘喷漆室工作原理见图6.1-1。 室体正面有光滑水帘板，用水泵将水送到水帘板顶部溢流槽内，溢流在水帘板上形成均匀瀑布，喷漆时飞散的漆雾碰到水帘就会被水吸附，泻止下部水槽中积存，未碰到水帘的漆雾由排风机引导，经喷淋式过滤器水洗后，通过迷宫挡板再经过气水分离器，将水与油漆分离，洁净空气排除室外，从而完成漆雾净化过程。水帘喷房由室体、水帘板、水槽、水泵、迷宫挡板、漆雾分离器、排废气管路、排风机、送风机组成。 根据类比调查，喷漆过程产生的漆雾先经水帘吸收净化，再通过挡板处理后，最终的净化效率可达90%以上，漆雾通过水帘装置处理后，有机废气引入到活性炭吸附装置处理后排出车间，保证车间内及喷漆工作环境不被漆雾污染。 注：有多套不同工艺的废气污染防治措施的需逐一进行说明； |
| 无组织废气污染防控措施： 公司对废气无组织排放采用的主要控制措施有： （1）生产车间设置排风换气系统，连续运行，及时将产生的SO2、NOX、烟（粉）尘、有机废气排至室外，减少其在车间内的累积； （2）严格按照投料配比进行生产，采用密闭工艺密封加料，并严格控制系统的负压指标，有效避免无组织废气的外逸； （3）在保证厂区原料供应的情况下，尽量减少原料的最大储存量； （4）加强设备的维护，定期检查生产设备，并测试储存容器密闭性能，对输送管道和输送泵定期检修，加强管道接口处的密封，减少装置的跑、冒、滴、漏；并对操作人员进行培训，使操作人员能训练有素的按操作规程操作。 |
| 2、废水污染防治设施 |
| 表6.2-1 项目水污染物防治措施一览表 废水来源 废水量 污染物名称 废水预处理/处理措施 污染物设计去除率(%) 排放去向 生活污水 840t/a COD SS NH3-N TP 动植物油 化粪池 40 60 30 20 - 周围农田施肥 |
| 废水污染防治措施工艺流程图及工艺流程说明 本项目废水主要为生活污水，经化粪池沤肥后用于周围农田施肥。 |
| 3、噪声污染防治设施 |
| 表6.3-1 项目主要噪声源源强及防治措施 噪声源 噪声源强dB(A) 排放特征 所在位置 距最近厂界位置 采取的噪声防治措施 压铸机 ≤85 连续 生产车间 20 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局 浇注机 ≤85 连续 生产车间 20 抛丸机 ≤85 连续 生产车间 15 数控车床 ≤90 连续 生产车间 22 加工中心 ≤90 连续 生产车间 15 攻丝机 ≤90 连续 生产车间 15 |
| 4、固废污染防治设施 |
| 表6.4-1 项目固体废物产生及处置情况表 序号 固废名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 炉渣 熔炼 一般固废 - 36 外售 - 2 包装废弃物 包装 一般固废 - 1 3 边角料 浇注 一般固废 82 120 回用 建设单位 4 铝屑 精加工 一般固废 55 10 5 生活垃圾 生活 一般固废 99 10.5 环卫清运 环卫部门 6 油漆废水 喷漆 危险废物 900-252-12 1 暂存于厂区 — 7 漆渣 喷漆 危险废物 900-252-12 3.9528 8 废漆桶 喷漆 危险废物 900-041-49 1 注：（1）废物属性填写一般固废或危险固废，危险固废需填写废物类别和废物代码； （2）危险固废需附委托处置协议以及处置单位资质证明复印件 |
| 固废暂存措施： 炉渣、包装废弃物由建设单位收集后做外售处置；边角料、铝屑由建设单位收集后继续回熔化炉回用；生活垃圾储存在垃圾桶中，由环卫定期清运；漆渣、废漆桶、以及油漆废水属于危险废物，暂存于厂区。 |
| 5、风险防范措施 注：建设项目涉及到危险化学品的需要填写，其他项目无需填写 |
| 环境风险和源项分析： 一、评价工作等级、范围及内容 1、物质危险性辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，确定现有项目的主要危险物质为：油漆。 2、重大危险源判别 本项目所有功能单元都构不成重大危险源。 3、环境敏感程度判别 根据导则，敏感区系指《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。具体敏感区应根据建设项目和危险物质设计的环境确定。扬州市福兴铝业制造有限公司位于高邮市龙虬镇工业集中区，根据建设项目分类管理名录，现有项目所在地不属于环境敏感区域。 4、环境风险评价工作等级及评价范围。 根据现有项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，现有项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区域。依据导则规定，现有项目风险评价等级为二级，现有项目环境风险评价工作等级判定表见下表。 表6.5-1 现有项目环境风险评价工作级别表 剧毒危险性 物质 一般毒性 危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 现有项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价范围是以现有项目所在地为中心，半径为3km，面积为28.26km2左右范围，区域内敏感点见下表。 表6.5-2 环境保护目标一览表 保护目标 方位 距离（m） 规模（户/人） 陈总兵庄村（待拆迁） N 30 100 姚家庄、周庄 NE 900-1500 300 铁家庄、龚家庄、周家庄 NE 500-1600 600 李孟庄、乍家湾、邹家庄 NE 1500-2000 800 凤凰垛、三顷庄、范家庄 N 750 700 马家庄、白牛庄 NW 1900-2000 550 奥林村 NW 1300 130 老庄 NW 500 90 小仇庄 W 1300 280 小龙垛、大龙垛 SW 1200 350 龙家圩、范庄、高庄 SW 1700 220 柳庄、汤庄 SW 1000 120 邱家沟、北圩 S 350 600 小周庄、大周庄、大凌庄 S 1500 1200 郑庄、管庄、化庄 S 2000 1000 小林庄 SE 1300 300 中市沟 SE 1500 8000 二、风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据有毒有害物质放散起因，现有项目的风险类型可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 1、生产过程中潜在的风险识别 （1）重大危险源 依照前述判定，本项目所有功能单元都构不成重大危险源。 （2）潜在的危险功能单元 ①化学物品（油漆）的使用过程中可能存在泄露风险。 此类事故发生概率很低，主要原因是违规操作或设施维护不到位造成的。 ②废气事故性排放：除尘系统出现故障，熔炼粉尘和抛丸粉尘未经处理直接排放至大气；活性炭吸附装置出现故障，涂装有机废气未经处理直接排放至大气。 ③污水处理设施出现故障，生活污水未经处理直接回用。 ④粉尘引起的爆炸。 以上事故无论发生哪一种，都将对周边环境和人群造成影响。因此，生产中应加强管理，严格操作规程，加强职工教育，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将事故排放控制到最小。 2、储运过程中潜在的风险识别 （1）重大危险源 依照前述判定，本项目的生产过程中使用的化学品，从物质危险性及储存量等方面均不构成重大危险源，但在储存、运输过程中仍要加强安全管理。 （2）潜在的危险功能单元 油漆的储运过程中可能存在泄露风险。 3、运输过程中潜在的风险识别 公路运输是本项目原辅材料的主要运输方式，因此汽车的装卸、运输作业是造成泄露污染的重要环节。但由于原辅材料均为固体，且危险物质较少，因此无重大风险，但在运输过程中也要加强安全管理。 三、源项分析 1、分析内容 现有项目环境风险评价等级为二级，故源项分析内容是定性确定最大可信事故的发生概率和事故源强。 2、评价重点的确定 根据 风险识别分析可知，现有项目目前主要潜在的风险可确定为原料仓库区油漆物质泄漏事故等。 3、最大可信事故及概率 事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过类比法求得。本评价通过类比确定最大可信事故概率。 （1）一般事故概率 一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄露等几个方面，据中国石化总公司1983-1993年《石油化工典型事故汇编》中统计，常见的危险和事故分为火灾爆炸事故和毒物泄漏事故两类。因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作。一般事故原因统计见下表。 表6.5-3 一般事故原因统计表 事故原因 所占百分比(%) 贮罐、管道和设备破损 52 操作失误 11 违反检修规程 10 处理系统故障 15 其它 12 （2）泄漏最大可信事故概率分析 有毒有害物质泄漏到大气中有两种可能，一是储罐有裂缝或破裂；另一种是自动控制失效。又可以分为正常操作与非正常操作两种情况下的泄漏。人为失误概率的估算一般取10-2。事件发生概率参照化工生产主要单元基本事件专家评价法得到的发生概率类比法分析，见下表。 表6.5-4 生产各单元基本事件发生概率类比 事件名称 概率 事件名称 概率 Q1（储存罐破裂） 1×10-7 Q4（安全阀未打开） 1×10-5 Q2（管道堵塞） 5×10-3 S2（压力控制系统失效） 5×10-5 Q3（操纵者无反应） 4×10-3 E6（关闭系统失效） 5×10-5 通过基本事件概率分析表明，储罐破裂发生的概率在标准之内；安全阀未打开及压力控制系统失效的概率接近标准。 恶性生产事故往往不是孤立的，而可能是一个链式反应，称为事故链。而原事故又可能是一个小事故，导致多个链式反应事故，最终构成一个重大事故或特大恶性事故。事件链分析有利于将事故消除在萌芽状态，在事故树分析中，将人们所要分析的对象事件称为顶事件，能够引起定事件的一组基本事件的组合称为割集，如果去掉割集中任何一事件都不能构成割集，则称为最小割集。 在上述各单元基本事故发生概率的基础上，可以得到各最小割集发生概率。从中可以得出，一年所有工作日中储罐化学品泄漏事故发生概率为P(A)=1×10-7通过加强对安全控制系统的改善与管理就可以大大有效的减少事故的发生。 （3）火灾、爆炸最大可信事故概率分析 国内外统计资料显示，因防爆装置不作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-5，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 （4）最大可信事故概率 最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0的事故。最大可信事故源项分析是确定发生概率和危险物质的释放量。 依据毒性等级识别，选定油漆作为毒物泄漏分析对象；依据物质燃烧、爆炸性分析，选定油漆作为火灾爆炸分析对象。综合分析，本项目最大可信事故及其概率见下表。 表6.5-5 本项目最大可信事故概率 序号 最大可信事故类别 对环境造成重大影响概率 1 泄漏最大可信事故 1×10-7 2 火灾爆炸事故 1.0×10-6 通过以上类比，结合本项目特点，预测本项目最大可信事故概率为1×10-6/ 年。根据本项目的工艺特点，涉及到的易燃物质比较多，因此火灾是最有可能发生的事故，但本项目生产工艺以常压为主，在设备出现故障的情况下，发生爆炸的可能性较小。而一旦发生危险化学品泄漏事故，扩散至空气中，其危害是不易控制的。在风险识别、分析和事故分析的基础上，确定本工程风险评价的最大可信事故设定为油漆仓库火灾事故、油漆储桶泄漏事故。 四、后果计算 （1）油漆泄漏事故影响分析 建设单位物料泄漏主要考虑危险品仓库油漆原料的泄漏事故，本项目所用的油漆大部分是现购现用，不会出现大量的仓储。桶装品的包装密封性较好，油漆包装规格为20kg铁桶，其泄漏量按单桶容量的10%确定，油漆意外泄漏量为2kg。通常情况下，此类事故可在5min内处理完毕，造成的敞露面积约为0.25m2。得到的事故泄漏源项见下表。 表6.5-6 泄漏源项计算结果表 序号 泄漏物料 泄漏源项 1 油漆 2kg 二甲苯占油漆总量约25%左右，为保险起见，假设油漆中全部为二甲苯，二甲苯常温下的饱和蒸汽压按照1.16kPa (25℃)计算。根据《环境统计手册》中无组织排放废气量的计算公式： Gs＝（5.38＋4.1v）PH×F×M1/2 式中：Gs－有害物质的散发量（g/h）； v－风速（m/s）； PH－有害物质在室温时的饱和蒸汽压（mmHg）； F－有害物质的敞露面积（m2）； M－有害物质的分子量。 根据上述公式，本项目油漆泄漏过程中污染源的有关参数见下表： 表6.5-7 事故污染源参数 污染源 主要污染物 排放方式 排放高度 排放面积 m2 风速3.0m/s时排放速率g/s 风速0.5m/s时排放速率g/s 桶装油漆 二甲苯 无组织 地面 0.25 0.11 0.05 预测模式如下： 有风时面源扩散模式 采用有风条件下面源扩散模式预测污染源下风向轴线污染物浓度。 面源所占的面积S≤1km2，可采用虚点源模式。虚点源模式是把每个面源单元简化成一等效点源，用点源公式来计算面源造成的污染浓度。设边长为L的面源单元，源强为Qa，等效源高为H，把原点取在面源中心，此时只要将扩散参数做如下修正，即可用点源预测模式计算这个面源单元在下风向地面任一点(X，Y)的浓度： 式中XOY为Y方向虚点源后退距离(m)，XOZ为Z方向虚点源后退距离(m)。XOY、XOZ由下式求解： 小风和静风时面源扩散模式 小风和静风条件下面源预测模式采用虚点源模式，即在小风和静风点源扩散模式中进行虚点源后退距离修正，即可计算面源在下风向造成的浓度分布。 小风静风时，污染物地面浓度C(x,y,0)可用下式计算： 式中η和G按下式计算： γ01和γ02分别是横向和铅直向扩散参数的回归系数，γ01和γ02的定值见HJT2.2-1993附录B3。 上式中He是烟筒有效高度相对于预测点的高度。若预测点高度坐标为z，烟筒有效高度处坐标为z0，则He=z0-z。 预测结果如下： ①有风条件下预测结果 分别计算在各稳定度下下风向二甲苯的轴线浓度，风速取该区域多年平均风速3.0m/s，预测结果见下表。 表6.5-8 有风条件下二甲苯的轴线浓度预测结果 单位：mg/m3 稳定度 100 200 400 600 800 1000 2000 3000 超标范围m B 0.270 0.0935 0.029 0.014 0.008 0.005 0 0 ＜50 C 0.273 0.095 0.029 0.014 0.008 0.005 0 0 ＜50 D 0.488 0.193 0.064 0.032 0.020 0.013 0 0 ＜50 E 0.695 0.390 0.153 0.083 0.053 0.037 0 0 ＜50 标准：工业企业设计卫生标准（TJ36-79）空气中有害物质的最高容许浓度：100mg/m3 ②静小风条件下预测结果 分别计算在各稳定度下下风向二甲苯的轴线浓度，风速取0.5m/s，预测结果见下表。 表6.5-9 静小风条件下二甲苯的轴线浓度预测结果 单位：mg/m3 稳定度 50 100 200 400 600 800 1000 超标范围m B 0.173 0.045 0.011 0.002 0.001 0 0 ＜50 C 0.498 0.136 0.033 0.006 0.001 0 0 ＜50 D 0.924 0.282 0.068 0.010 0.001 0 0 ＜50 E 1.191 0.473 0.124 0.016 0.001 0 0 ＜50 标准：工业企业设计卫生标准（TJ36-79）空气中有害物质的最高容许浓度：100mg/m3 由上述预测结果可知，当桶装油漆发生事故泄漏时，大气中二甲苯的浓度随着时间和距离的递增逐渐降低，但本项目油漆用量较少，形成液池面积小，若事故得到及时控制，则可在事故结束后的数分钟内恢复正常，因此该类事故均不会造成厂区及附近区域的人员死亡。 （2）火灾爆炸后果分析 在工业生产及储运中，火灾比爆炸或有毒物质泄漏更经常发生，通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200m），对邻近地区影响不大。 由于在本项目厂房内，储存区的易燃物质的危险性及数量远远大于生产装置区，因此该区域发生火灾的几率和危害远远大于其它地方。本项目危险化学品库内油漆泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，由于受到围堰的阻挡，液体将在限定区域内得以积聚，形成一定厚度的液池。这时，若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火。池火一旦发生，除对处于池火中的人员和设备设施的安全构成严重威胁外，也会对周围的人员和设备造成损换损坏。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。 池火火灾通过辐射热的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能导致设备甚至人员伤亡等。火灾损失估算建立在辐射通量与损失等级的相应关系基础上，表9.5-5为不同入射通量造成的伤害或损失情况。 表6.5-10 热辐射的不同入射通量所造成的损失 序号 对设备的损害 对人的伤害 入射通量 1 操作设备全部损坏 10s内1％人员死亡 37.5kW/m2 2 无火焰时、长时间辐射下木材燃烧的最小能量 重大损伤（二度烧伤） 25.0kW/m2 3 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 一度烧伤 12.5kW/m2 4 玻璃暴露30min后破裂 20s以上感觉痛痒，未必起泡 4.0kW/m2 5 － 长期辐射无不舒服感 1.6kW/m2 本评价预测最不利情况下，泄漏油漆液体未及时得到收集，全部静溢在地面上，液池半径考虑为泄漏总量按照以2mm厚度铺满地面计算，泄漏的油漆液体面积为0.25m2，则火灾风险源项统计详见表。 表6.5-11 油漆发生池火参数选择 项目 二甲苯 单位 燃烧热 42869737.2 J/kg 蒸发热 409249.3 J/kg 定压热容 1767.5 J/（kg·K） 沸点 144.4 ℃ 总质量 2 kg 温度 20 ℃ 等效直径 3 m 液池面积 0.25 m2 时间 40 s 以上物质中主要成分为C、H、O，因此火灾爆炸产生的污染物主要为CO2和H2O，因此对火灾危险性的识别着重于辐射通量的计算。预测模型如下： ①燃烧速率 下面是广泛采用的液体单位面积燃烧速率的计算公式： 当液体沸点高于环境温度时： 式中 mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)； Hc——液体燃烧热；J/kg； Cp——液体的定压比热；J/(kg·K)； Tb——液体的沸点，K； Ta——环境温度，K； HV——液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J/kg。 ②燃烧时间 池火持续时间按下式计算： 式中：t——池火持续时间，s； W——液池液体的总质量，kg； S——液池的面积，m2； mf——液体单位面积燃烧速率，kg/m2·s； ③确定火焰高度 为简化计算，仅考虑无风时的情况： 式中：L——火焰高度，m； D——液池直径，m； mf——液体单位面积燃烧速率，kg/m2·s； ρ0——空气密度，kg/m3； g——重力加速度，9.8m/s； ④火焰表面热通量的计算 假定能量由圆柱形火焰侧面和顶部向周围均匀辐射，则可以用下式计算火焰表面的热通量： 式中：E——池火表面的热通量，W/m2； HC——液体燃烧热，J/kg； π——圆周率，3.14； f——热辐射系数，范围为0.13-0.35，保守值为0.35； mf——燃烧速率，kg/m2·s； 其它符号同前。 ⑤目标接收到的热通量的计算 目标接收到的热通量q的计算公式为： q＝E(1-0.058lnx)V 式中：q——目标接收到的热通量，w/m2； E——池火表面的热通量，w/m2； x——目标到池火中心的水平距离，m； V——视角系数，按Rai&Kalelkar(1974)提供的方法计算。 ⑥热辐射伤害概率模型 热辐射伤害常用概率模型描述。概率与伤害百分率的关系为 当Pr＝5时，伤害百分率为50%。 有衣服保护时（20%皮肤裸露）的死亡概率： Pr = -37.23 + 2.56ln(tq4/3) 有衣服保护时（20%皮肤裸露）的二度烧伤概率： Pr = -43.14 + 3.0188ln(tq4/3) 有衣服保护时（20%皮肤裸露）的一度烧伤概率： Pr = -39.83 + 3.0188ln(tq4/3) 关于人暴露时间，对于池火本评价取40s，此时间范围内，在较低热辐射能量下人可以逃生。 根据人体接收的热辐射通量和暴露时间，按上面的公式计算伤害概率，在确定的暴露时间下，根据上面的公式计算热辐射通量，根据热辐射通量和距离的关系算出距火源的距离，此距离即为相应的伤害距离。分析过程中通常都按50%伤害率计算，例如按50%死亡率划定出死亡范围，该范围表明范围内、外死亡人数各占一半，也可以认为死亡范围内人员全部死亡，范围外无一人死亡，这样可以使问题简化。 对于财产损失，可以按引燃木材所需热通量计算。 Q=6730t-4/5 + 25400 暴露时间一般取燃烧持续时间。 按前面所确定的池火灾源项进行计算，火灾灾害评估结果见表。 表6.5-12 油漆火灾灾害损坏估算结果表 序号 损伤半径 单位 二甲苯危害值 1 燃烧速率 kg/(m2·s) 0.0681 2 持续时间 s 37.4 3 火焰高度 m 7.5 4 表面热辐射通量 W/m2 93262.4 5 死亡半径 m 4.2 6 重伤半径 m 5.4 7 轻伤半径 m 8.3 8 财产损失半径 m 2.9 图 油漆池火危害图（单位：米） 从上表（图）可以看出：油漆储桶发生事故时的危害较小，在半径4.2m范围内有死亡的危险，在半径5.4m的范围内有重伤危险，在半径8.3m的范围内有轻伤损害危险，此范围位于危险品仓库内，对员工人身安全影响不大，因此建设项目环境危害C值为1。 （3）粉尘爆炸事故分析 抛丸车间粉尘产生量较大，可能会造成粉尘集聚，有发生爆炸的可能。粉尘爆炸的特点主要有： ①多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。 第一次爆炸气浪，会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，与扬起的粉尘混合，从而引发二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度会更高。 ②粉尘爆炸所需的最小点火能量较高，一般在几十毫焦耳以上。 ③与可燃性气体爆炸相比，粉尘爆炸压力上升较缓慢，较高压力持续时间长，释放的能量大，破坏力强。 粉尘爆炸的主要危害有： ①具有极强的破坏性。 ②容易产生二次爆炸 ③能产生有毒气体。一种是一氧化碳；另一种是爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡，必须充分重视。 因此，本期项目应做好充分的粉尘爆炸防范措施。 五、风险计算和评价 （1）风险计算 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为： （2）风险评价 风险可接受分析将采用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较。类比化工行业的可接受风险水平为8.33×10-5，而经计算本项目的风险值小于1.0×10-6，因此，本项目的建设风险水平是可以接受的。 根据上述分析，本项目的风险水平总体来说是可以接受的。在最大可信事故情况下，火灾爆炸事故及废气超标排放事故可能会对附近敏感点产生一定的影响，因此，本项目应加强管理，杜绝污染风险事故发生。 注：该内容建议参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）编写 |
| 本项目采取的风险防范和事故应急措施： 建设单位将采取所有可行的措施保护员工、居民及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。总体事故防范思路是： （1）管理、控制及监督 本项目涉及到的安全、健康、环境方面的设施将按照相关规范、标准进行。本项目将采用最佳的适用技术用于生产。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。 设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。 （2）总图设计及施工 总平面布置要按照功能区分区布置，各功能区、装置之间设置环形通道，并与厂房外道路连接，利于安全疏散和消防；并将散发可燃气体的工艺装置、仓库、装卸区布置在全年最小频率风向的上风向，避免布置在避风地带，场所做好排放雨水措施；对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自动检测仪器、报警信号及紧急泄压设施，以防措作失灵和紧急事故带来的设备超压。 在工艺装置、储存和输送系统以及辅助设施上，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。作业平台楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。 建筑设计采用国际标准及行业标准。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。 火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求。犯禁火区均应设置明显标志牌。建立完善的消防设施，包括消防系统、火灾报警系统等。 （3）生产和维护 采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程和配备个人安全防护设施。 强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。制定合理的化验室操作规程，正确使用和妥善处置劳动保护用品：包括工作服、空气呼吸设、便携式吸气设备及撤离车辆、防护眼镜、耳塞、手套等事故风险应急设备。 （4）消防及火灾安全防范措施 厂房内按《建筑设计防火规范》规定，设置室内消火栓以及灭火器若干，室外设置环型消防给水管网及室外消火栓。办公区内设置水膜自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。 ①控制和消除火源 A．工作时间严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区； B．动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施； C．使用防爆性电器； D．严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷； E．安装避雷装置； F．转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧； G．物料运输使用专用的设备进行。 ②严格控制设备质量和安装质量 A．管道设备及其配套仪表选用合格产品； B．管道等有关设施应按要求进行试压； C．对设备、管道、泵等定期检查、保养、维修； D．电器线路定期进行检查、维修、保养； ③加强管理、严格纪律 A．遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制； B．坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否有问题，消防通道、地沟是否通畅等； C．检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火； D．加强培训、教育和考核工作。 ④安全措施 A．消防设施要保持完好； B．易燃易爆场所按装可燃气体检测报警装置； C．要正确佩戴相应的劳动防护用品和正确使用防毒面具等防护用具； D．搬运时轻拿轻放，防止包装破损； E．厂区要设有卫生冲洗设施； F．采取必要的防静电措施。 ⑤对周边居民区火灾预防措施 A．原辅材料及成品仓库建筑物面向居民一侧设有易燃易爆警示牌； B．危险化学品仓库尽量布设在厂房内远离居民一侧； C．厂房北侧和南侧加设消防设施； D．通过宣传、通告劝诫北厂界和南厂界临近居民勿燃放烟花爆竹。 （6）废气处理系统事故防治措施 ①加强熔炼粉尘、抛丸粉尘、涂装废气等处理设施的日常维护保养和检查，确保设施正常运转；制定废气处理设施安全操作规程，确保有章可循；由专人负责，定期更换除尘袋，防止二次扬尘。 ②加强管道废气管路保护；定期对处理设施进行检测，发现问题，及时处理。 ③主要的生产设备要有备用件。例如风机、水泵等动力设备均应当做到一用一备。 ④引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 （7）粉尘爆炸事故的预防措施 ①产尘点废气的收集、处理和排放，空间压力和排风的设计，除了考虑环保要求外，也需重视车间安全相关要求和规定，设备采购和空间布局的设计需同时考虑环保和安全两个方面。 ②加强对抛丸车间粉尘的管理，设置环保和安全管理专员，定期对设备压力和运行状况进行检查，在车间内安装爆炸抑制系统和爆炸隔离系统。爆炸抑制系统是在爆燃现象发生的初期（初始爆炸）由传感器器及时检测到，通过发射器快速在系统设备中喷射抑爆剂，从而避免危及设备乃至装置的二次爆炸。 ③抛丸车间必须严格按照防爆技术等级进行设计，并单独设置通风、排尘系统。要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。 ④在抛丸车间内外醒目的地方设置“当心粉尘爆炸”警示牌。 ⑤采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 ⑥抛丸车间安装粉尘自动报警器，防止因粉尘浓度过高引起爆炸。 |
| 风险评估及应急预案是否经当地环境主管部门备案 | 是 否 |
| 是否设置事故应急池 | 是□ 否 | 事故池有效容积 | - |
| 项目投产以来是否发生环境污染事件/事故 | 是□ 否 |
| 具体事件/事故情况及处理结果： |

### 表七：污染物稳定达标排放情况

1、废气污染物稳定达标排放情况

废气处理及排放一览表 监测时间 废气处理设施名称及排放口名称 废气量 (标立方米/时) 治理 方法 监测结果(毫克/标立方米) 执行标准 mg/Nm3 排气筒 高度 备注 污染物名称 处理前 处理后 处理效率 2、废水污染物稳定达标排放情况

废水处理及排放一览表 监测时间 废水处理 设施名称/监测点位 废水量 （吨/日） 治理方法 监测结果（毫克/升） 执行 标准 排放 去向 备注 污染物 名称 处理前 处理后 处理 效率

3、噪声稳定达标排放情况

厂界及敏感点噪声一览表 监测时间 厂界噪声 监测点位置 监测结果 [dB(A)] 扣除背景干扰噪声[dB(A)] 厂界噪声排放标准 主要敏感目标监测点编号 该点距厂界距离（米） 监测结果 [dB(A)] 环境噪声标准 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

注：（1）表七上表中各监测数据应根据第三方监测机构监测结果进行统计和填写；

（2）废气、废水、噪声的监测按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）中关于验收监测的要求以及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（环发[2000]38号文附件）的要求进行；

（3）第三方监测机构应对监测结果负责并提供质量保证单，监测报告及质量保证单复印件作为自查报告的附件；

（4）监测结果作为自查项目总量指标表八的核算依据。

| 企业是否具备自测能力 | 是□ 否 |
| --- | --- |
| 企业具备自测能力具体为： pH、流量监测。 |
| 是否定期委托第三方机构开展污染源监测 | 是□ 否 |
| 污染源监测报告编号： |
| 列表给出污染源监测结果： 废气： 监测时间 监测点位 监测因子 监测结果 执行标准 达标情况 / / / / / / / / / / / / / / / / / / ....... / / / / / 废水： 监测时间 监测点位 监测因子 监测结果 执行标准 达标情况 / / / / / / / / / / / / / / / / / / ....... / / / / / 噪声： 监测时间 监测点位 监测因子 监测结果 执行标准 达标情况 / / / / / / / / / / / / / / / / / / ....... / / / / / 注：(1)如果未委托第三方机构进行污染源监测的，不需填写。 (2)如委托第三方公司定期开展环境监测的，合同复印件作为附件 |

### 表八：污染物排放总量控制指标

污染物排放指标一览表（控制指标） 污染物名称 控制指标 SO2 NOx 颗粒物 废水量 COD NH3-N 原有排放量（吨/年） / / / / / / 原有核定量（吨/年） / / / / / / 全厂实际排放量（吨/年） / / 0.4392 / / / 整改后预计排放量（吨/年） / / / / / / 排放增减量（吨/年） / / / / / / 现有项目核定量（吨/年） / / 0.4392 / / / 污染物排放指标一览表（备案指标） 污染物名称 备案指标 二甲苯 VOCs 原有排放量（吨/年） / / 原有核定量（吨/年） / / 全厂实际排放量（吨/年） 6 3.36 整改后预计排放量（吨/年） / / 排放增减量（吨/年） / / 现有项目核定量（吨/年） 6 3.36

总量平衡方案： （1）大气污染物的总量控制方案 现有项目全厂大气污染物排放总量为：颗粒物：0.4392t/a。现有项目需核定的大气污染物排放总量为：二甲苯6t/a、VOCs 3.36t/a。 （2）水污染物的总量控制方案 现有项目生活污水经化粪池沤肥后用于周围农田施肥，不外排，因此无需申请总量。 （3）固体废物的总量控制方案 各类固体废物全部得到有效处置，正常情况下不会对外环境产生影响和危害。因此，本项目的工业固体废物总量以项目实际发生量进行控制是可行的，可以实现排放量为零，无需申报总量。

### 表九：卫生防护距离设置情况

| 本项目所在行业是否有卫生防护距离设置要求 | 是□ 否 |
| --- | --- |
| 行业卫生防护距离设置要求/规范名称： 无 |
| 对照所在行业卫生防护距离设置要求本项目卫生防护距离 | --m |
| 根据无组织排放情况计算卫生防护距离并根据卫生防护距离选取原则最终确定本项目的卫生防护距离为： 本项目无组织排放源卫生防护距离计算结果 无组织排放源 污染物名称 排放速率kg/h 卫生防护距离计算值（m） 根据卫生防护距离选取原则最终确定卫生防护距离（m） / / / / / / / / / / ...... / / / / 注：（1）有行业卫生防护距离设置要求/规范的应优先依据行业要求设置卫生防护距离 （2）没有行业卫生防护距离设置要求/规范的，涉及到无组织排放的应按照根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的有关规定进行卫生防护距离计算，并根据卫生防护距离的选取原则确定本项目的卫生防护距离 |

### 表十：排污口规范化、排污费征缴情况及环境管理情况

| 排污口设置情况 |
| --- |
| 排污口设置情况一览表 类别 数量 编号 在线监测系统 是否与环保主管部门联网 备注 废水 / / / / / / / / / / / / 废气 / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 是否定期定期缴纳排污费 | 是□ 否 |
| 排污费缴纳依据： 无。 注：排污费缴纳依据作为自查报告附件 |
| 企业是否设置专职环境管理部门 | 是□ 否 |
| 专职环境管理部门名称 | / |
| 专职环境管理人员 | / |
| 专职环境管理部门联系人 | / |
| 联系电话 | / |
| 通讯地址 | / |
| 邮箱 |  |
| 厂区的环境管理规章制度一览表 序号 环境管理规章制度名称 注：各环境管理规章制度作为附件 |
| 企业是否经过环境主管部门进行环境信用评级 | 是□ 否 |
| 具体环境信用等级 | / |
| 项目投产以来是否有环境信访 | 是□ 否 |
| 环境信访具体情况及处理结果： 无。 |

### 表十一：自查结论

一、项目合理性 1、产业政策符合性 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》中的淘汰类和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》中限制类和淘汰类项目及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发〔2015〕118号)中的限制类和淘汰类产业，符合国家与地方产业政策；本项目生产的产品属于助动自行车制造业，不属于园区产业规划中的“鼓励类”“ 禁止类”类别。因此，本项目符合所在区域产业规划。 综上，本项目符合相关产业政策。 2、选址合理性 项目位于高邮市城南新区车逻镇，根据公司提供的土地证（邮国用（2011）第09493号），用地性质为工业用地。公司东侧为德胜支路，隔德胜支路为大片农田；南侧30m为散户居民（15户）；西侧为京沪高速；北侧30m为散户居民（5户）。另本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》范围内，因此本项目选址合理。 二、污染物排放现状 1、废气 现有项目生产过程中的废气主要为燃烧废气、熔炼废气、抛丸废气以及喷涂废气，除了喷涂废气采用水帘除尘措施，其他废气均为采取有效措施，均以无组织形式排放。 2、废水 现有项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池沤肥后用于周围农田施肥，不外排。 3、噪声 项目主要高噪声设备为压铸机、抛丸机、各类车床等设备，采用高噪声设备集中布置的原则，通过选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等方式削减源强。对厂区四周进行的现状监测表明，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 现有项目固体废物主要为炉渣、边角料、铝屑、漆渣、废漆桶、包装废弃物、生活垃圾以及油漆废水。其中炉渣、包装废弃物由建设单位收集后做外售处置；边角料、铝屑由建设单位收集后继续回熔化炉回用；生活垃圾储存在垃圾桶中，由环卫定期清运；漆渣、废漆桶、以及油漆废水属于危险废物，暂存于厂区。 三、管理情况 1、排污费缴纳 本项目自运营开始时未按时、按期缴纳排污费。 2、环境信访情况 本项目自2010年建成至今，无环境信访发生。 3、重大环境污染事故 本项目自2010年建成至今，未发生重大环境污染事故。 4、卫生防护距离 根据分析，本项目原有无组织排放通过停产、减排、抑尘等方式削减，外排无组织废气量极少，建议不设置卫生防护距离。 四、总结论 扬州市福兴铝业制造有限公司现有项目基本符合国家和地方产业政策；选址符合国家和地方产业政策的要求，符合高邮市龙虬镇的总体规划；本报告建议建设单位采用有效的废气理措施，减小废水气的无组织排放；将危险废物委托有资质单位安全处置；废水经地埋式污水处理设施；经上述环保措施治理后，污染物达标排放，对周围环境影响较小，符合登记条件。 （建设单位公章） 年 月 日

注：自查结论必须包含：选址可行性结论、产业政策符合性结论、污染物稳定达标排放结论、环境风险评估结论、总量指标申请及平衡方案等。

### 表十二：项目所在乡镇（园区）意见

项目所在乡镇（园区）意见:

### 表十三：审查意见

污防科（总量科）会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

自然保护科会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日 市环境监察大队会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

环保分局会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

市环境监测站会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

其他相关科室会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

### 表十四： 登记意见

(公 章) 年 月 日

# Text boxes

本项目

本项目位置

地下水监测点位

土壤监测点位

大气监测点位

大气评价范围

建设项目所在地

铝屑S3

噪声N

燃烧废气G1

熔炼废气G2

炉渣S1

铝锭

冷却下件

喷丸

精加工

(表面车光、镗内圆、内外圆磨光)

去毛刺

注：

G：废气

W：废水

S：固废

钻孔、攻丝

浇铸、压铸

熔炼

时效处理

生物质

噪声

边角料S2

电

粉尘废气G3

噪声

上件

底漆喷涂

油漆、稀释剂

漆雾G4

油漆废水W1

漆渣S4

底漆流平

有机废气G5

面漆喷涂

油漆、稀释剂

漆雾G6

油漆废水W2

漆渣S5

面漆流平

有机废气G7

铝屑S3

噪声N

烘干

有机废气G8

电

包装入库

包装废弃物S6