建设项目环境影响报告表

项目名称：         年产30万方混凝土项目

建设单位（盖章）：    江苏黄海建材有限公司公兴分公司

编制日期：二〇一七年三月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万方混凝土项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏黄海建材有限公司公兴分公司 |
| 法人代表 | 朱金玉 | 联系人 | 范炳东 |
| 通讯地址 | 阜宁县公兴社区双河村8组（H） |
| 联系电话 | 13962009882 | 传 真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜宁县公兴社区双河村8组（H） |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3121]水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 23000（约2.3公顷） | 绿化面积 （平方米） | 2000 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 | — | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第3页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 40560 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 40 | 燃气（标立方米）/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水经沉淀池处理后回用生产，生活污水经化粪池处理后定期抽运用作农肥，不外排，因此本项目无废水接管排放。 |

放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无

原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 材料 规格 消耗定额（t/m3混凝土） 消耗量（t/a） 备注 1 水泥 P042.5 0.31 93000 粉料 2 碎石 5-10mm 0.208 62400 骨料 10-31.5mm 0.787 236100 骨料 3 砂 细砂 0.225 67500 骨料 中砂 0.503 150900 骨料 4 拌合料 粉煤灰 2级 0.08 24000 粉料 矿粉 S95 0.08 24000 粉料 5 外加剂 0.01 3000 粉料 6 减水剂 0.005 1500 超塑化剂 原辅材料说明： 外加剂包括膨胀剂和减水剂。 膨胀剂属硫铝酸钙型混凝土膨胀剂，不含钠盐，不会引起混凝土碱骨料反应。而耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往发生渗漏，降低了它的使用功能和耐久性。膨胀剂通过与混凝土中的水泥、水水化反应来产生体积变大的结晶，从而引起混凝土体积膨胀，产生一定预应力，有助于控制混凝土收缩开裂。 本项目使用的减水剂主要为高性能聚羧酸减水剂。减水剂属于改善混凝土拌合物流变性能的外加剂，不仅改变混凝土强度，同时可以大幅度提高混凝土的流变性及可塑性，使得混凝土施工可以采用自流、泵送、无需振动等方式进行施工，提高施工速度、降低施工能耗。 表1-2 建设项目主要设备表 名称 型号 数量（台/套） 来源 营运期 搅拌机 HZS180 1 杨工机械 配料机 PLY4800VI-F 1 杨工机械 粉料仓 200吨 4 自制 皮带机上料系统 1 杨工机械 水计量系统 杨工机械 外加剂计量系统 杨工机械 螺旋机 杨工机械 气控系统 杨工机械 电控系统 杨工机械 控制房 自制 泵车 46M 1 自购 泵车 52M 1 自购 搅拌车 10-20方 10 自购 铲车 5吨 1 自购 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 预拌混凝土能够节约水泥、减少环境污染、提高劳动生产力、保证质量，加快施工进度，节约施工堆放用地，实现文明施工。为加快发展散装水泥和推广使用预拌混凝土、预拌砂浆和水泥产品的精深加工、延伸水泥工业产业链、节约资源、保护环境，江苏黄海建材有限公司公兴分公司拟在阜宁县公兴社区双河村8组（H）投资2000万建设年产30万方混凝土项目，项目总占地面积为23000平方米，建筑面积为9000平方米。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏黄海建材有限公司公兴分公司委托我单位编制其“年产30万方混凝土项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 与生态红线规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号，对照盐城阜宁县生态红线区布局图（附图3），与本项目周边的生态红线区域为阜宁县马家荡重要湿地、射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区。本项目位于阜宁县马家荡重要湿地二级管控区内；位于射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区东侧，相距约3.0km。 表1-3 项目周边的生态红线区域保护表 红线区域 名称 主导 生态功能 红线区域范围 一级管控区 二级管控区 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 阜宁县马家荡重要湿地 湿地生态系统 保护 罗桥镇青沟、青杨、双联、林舍村，益林镇荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。 根据《江苏省重要生态功能区区域规划》规定：一级管控区内严禁一切形式的开发建设活动。二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。据业主提供的资料，本项目为混凝土生产项目，建设项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水经沉淀池处理后回用生产，生活污水经化粪池处理后定期抽运用作农肥，不外排，因此本项目无废水接管排放。固废均得到有效处置。 因此，项目的建设符合江苏省环保厅《江苏省重要生态功能区区域规划》及《盐城市生态红线区域保护规划》的相关要求。本项目与阜宁县生态红线区域位置关系详见附图3。 4、与用地规划相容性 本项目选址于阜宁县公兴社区双河村8组（H）。项目用地东侧为嘎粮河；西侧为农田；南侧为农田；北侧为234省道；详细的周边环境见附图2。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和阜宁县土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 5、工程主要内容 本项目占地2.3公顷，约23000 m2，建筑面积9000m2， 项目名称：年产30万方混凝土项目 建设单位：江苏黄海建材有限公司公兴分公司 建设性质：新建 建设地点：阜宁县公兴社区双河村8组（H） 项目投资：2000万元 建设规模：该项目为混凝土生产项目，项目用地约2.3公顷，配套建筑面积为9000m2，项目总投资2000万，建设内容主要包括1条HZS180C8混凝土搅拌生产线、原材料堆场、办公楼、配电间、机修车间、实验室等。建成后可年产混凝土30万方。本工程的产品方案见表1-4。 表1-4项目产品方案表 工程内容 产品名称 产量 运行时间 年产30万方混凝土项目 商品混凝土 30万m3/年 2400h/a 6、公用工程 （1）给排水工程 ①给水 本项目用水主要包括混凝土生产用水、搅拌机清洗用水、运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水、喷洒抑尘用水、绿化用水和生活用水等，其中生产用水来自串场河，生活用水来源于自来水。项目总用水量为40560m3/a（其中生产用水量为39000m3/a，生活用水量为1560m3/a）。 ②排水 排水体制为雨污分流制，雨水排入就近河道。项目污水主要是搅拌机清洗水、作业区地面冲洗水、混凝土运输车辆储罐清洗水、运输车辆车身清洗水等生产废水、生活污水。各类生产废水经砂石分离+浆料压滤机和三级沉淀处理后回用于生产；生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （2）供配电 本项目供电由市政供电系统统一供电，由上一级变电站引入一条10KV电源，接入厂区配电房。 （3）供热、供冷 本项目不设锅炉。 （4）绿化 本项目绿化方案主要以沿道路两侧种植乔木为主，并在构筑物间空地构造生长良好的灌木，以形成多层次的绿化环境，绿化面积为2000m2，绿化率为13.1％。 （5）运输 原辅材料运进：项目生产用水泥采用专用密闭罐车运输，直接泵入车间内的贮存罐；砂石料含水率高，采用带覆盖的运输船通过串场河运进厂区内；外加剂为独立包装，采用带覆盖的运输车运进厂区内。原辅材料均就近采购，减少运输距离。生产原料从物流出入口进入厂区，暂存于厂区原料堆场或直接运输至搅拌站进行生产。 产品运出：预拌混凝土用搅拌运输车运输，共计10辆运输车，将混凝土运至施工工地，运输半径10~15km以内。 项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 序号 工程 建（构）筑物名称 备注 1 主体工程 HZS180混凝土搅拌生产线一条 新建，全封闭。包括搅拌机、粉料料仓、密闭廊道输送系统。 2 公用工程 给水系统 用地范围内新建 排水系统 雨污分流，生产废水回用，生活污水用于农肥，不对外排放。 供电系统 40万kW·h/a，市政电网 道路及硬化、绿化 用地范围内新建 配电间 新建，砖混结构，占地80m2 机修车间 新建，砖混结构，占地200m2 行政办公楼 新建，两层，砖混结构，占地400m2，含实验室、宿舍等 3 储运工程 原材料堆场 新建，4000m2，防风围挡、洒水设施 4 环保工程 化粪池 新建，1座，5m3 生产废水回用系统 新建，含砂石分离、浆料压滤、废水沉淀池等 绿化 2000m2 混凝土搅拌配套除尘设施 粉料仓自带布袋除尘器4个，搅拌楼配除尘系统1套 7、职工人数及工作制度 建设项目职工定员40人，年工作日300天，白班生产，每天工作8h，年工作2400h。企业提供提供食宿。 8、厂区平面布置 项目厂区内建筑设施总体呈南北向设置，搅拌楼和装置位于厂区中间位置，另外在厂区内合适区域和厂区边界均设置绿化带。厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图4。

与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 项目选址于阜宁县公兴社区双河村8组（H），拟建地现为空地，项目区域内自然环境独特优越，生态环境良好，无环境污染问题存在。项目建成后主要环境问题为混泥土搅拌时扬尘和皮带运输及搅拌造成的噪声。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′-119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地“的美称。 2、地形、地貌 阜宁县为苏北平原的一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌总体上西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形式，项目所在地位于射阳河以北，属黄淮平原。黄淮平原为黄河夺淮后由大量泥沙覆盖而形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8～12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲积坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲积坡地，一般地面高程在2.5～5.3米，土质为粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲积层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0～3.5米。 3、气候与气象 阜宁县属于北亚热带向温暖带过渡型气候，并受海洋气候影响，春夏秋冬四季分明，常年平均气温14℃，最冷月是1月，多年平均气温为0.l℃，最热月为7月，多年平均气温为27℃。无霜期一般为213天。雨量比较充沛，平均年降雨量979.6毫米，雨日一般为100天左右。 气象特点: (1)季风显著，四季分明 冬季多刮西北风，夏季多刮东风、东南风，东北风风频较高，西风、西南风风频较小，静风频率仅占6.8%。年平均风速为3.5米/秒，多年平均最大风速为14.8米/秒，极端最大风速为25米/秒。 (2)雨水充沛，雨热同季 2001-2005年间，年平均降雨量为891.7毫米，年平均降雨量为89.5天。 (3)日照充足，气候温和 2001-2005年间，年平均日照21516.55小时，年平均气温14.73℃，日平均气温稳定在O℃以上的为333天，年平均无霜期为217天。 4、水文特征 阜宁县属淮河下游区，属于里下河下游水网地区，区内河道纵横、河网交错、圩垸成群、水 流贯通，无封闭的集水周界，是典型的平原水网区，自古以来是淮河行洪走廊，故区域河道大多为东西走向。流域性河道主要有：废黄河、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、通榆河、射阳河等。东西向的主要河流有：废黄河、入海水道、苏北灌溉总渠、射阳河等；南北向的河流主要为串场河、通榆河等。其中，废黄河、苏北灌溉总渠、通榆河、射阳河为主要的外来引水河道。射阳河南及南端马荡一带为低洼易涝圩区。中部有三条平缓古海岸沙堤， 著名的范公堤依势修建。 项目附近主要河流为大沙河。 5、植被、生态 阜宁县境内植被为常绿阔叶与落叶阔叶混交林带。人工植被主要有农田作物、经济林、防护林等；次生植被常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西伯利亚蓼等为主，其次是画眉草、狗尾草、苜蓿、蒲公英等。以外还有分布在水域环境中的水生植被，包括芦苇、菖蒲等挺水植物，黑藻、狐尾藻等沉水水生植被和凤尾莲、浮萍等漂浮植物。 农田生态系统：阜宁地处北亚热带季风气候区，周边土地肥沃，耕地多为沉积湖相、湖沼相粘土和亚粘土，具有层次分明，有机质含量高、团结结构好、表上层深厚、保水透气、排灌条件良好等特点，十分适宜农作物生长。土地利用方式基本为成片机耕条田，现状植被主要为农业栽培植物，农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种。本地区天然植被已大部分转化为人工植被，林木资源主要是人工的农田林网，主要有杨树、槐树、柳树、榆树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树。 陆生动植物种类：野生动物中哺乳类主要有野兔、家鼠、田鼠、黄鼠狼、狗獾、刺猬、蝙蝠等，鸟类有麻雀、家燕、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰、杜鹃等。 项目周边范围自然植被基本消失，次生植物以高度次生的野生灌草丛植物为主，分布在暂未开发的荒地和田埂。常见种类有紫花地丁、菟丝子、马鞭草、夏枯草、蔓陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。该地区无珍稀濒危物种。 水生动植物种类：项目周边河流中鱼类及其它动植物种类较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼、鲑鱼、泥鳅、黄鳝等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 水生植物主要有湿地沼泽植物和沉水植物构成，水生管束植物主要有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红，淀粉类植物有茨实、菱角等，沼泽植物主要有芦苇、菖蒲、黑三菱等。 项目所在地有少量鼠类、蛙类等小型动物，无珍稀濒危野生动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 阜宁地处江苏沿海中部，县域介于北纬33°26′～33°59′、东径119°27′～119°58′之间，南北长52.5 公里，东西宽48 公里，面积1439 平方公里，人口111 万。阜宁县背倚苏北平原，面临苏中水网，南与建湖县毗邻，北与滨海县接壤，东与射阳县相连，西与淮安市、涟水县隔废黄河相望，西南与淮安市淮安区交界。耕地面积为89928.19 公顷，水域面积29193.02 公顷，居民点及工矿用地面积18030.4 公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01 公顷，林地931.98 公顷，其他用地590.86 公顷。 2、经济结构 2016 年，全县完成地区生产总值395 亿元，人均地区生产总值4.71 万元，一般公共预算收入36.24 亿元，固定资产投资321 亿元；城镇居民人均可支配收入25500 元，农村居民人均可支配收入15480 元。实现规模以上工业增加值179 亿元，拥有规模以上工业企业307 家、开票销售超亿元企业39 家。一二三产业之比预计为13.8：43.7：42.5。工业经济提档升级，新能源、新材料、节能环保等新特产业占比超40%，高新技术产业产值占比40.9%。 3、主要交通状况 公路：沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕周边，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中，将大大缩短阜宁到南京、苏南地区的时空距离。累计建设一级公路176.5 公里，竣工通车150 公里。沿海高速阜宁连接线、329 省道横贯东西，融入沿海开发，直接淮安苏北机场；231 省道阜宁段、204 国道阜宁段改扩建工程北接，缩短了阜宁与发达时空的距离；234 省道阜宁段、阜宁至盐徐高速连接线为我县东益经济区和西南各镇经济社会事业发展打开了快速通道。全县县乡公路和邻县出口均为二级柏油路。 铁路：新长铁路已投入运营，阜宁站为客货二级站点。正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站。 航空：距南京禄口国际机场300 公里，上海虹桥、浦东国际机场350 公里。南行60 公里到盐城机场，北走130 公里达连云港机场。西距淮安涟水飞机场约58.2 公里。 航运：国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。 4、民生 2016 年全县城镇居民人均可支配收入25500 元，农村居民人均可支配收入15480元。全县年末人均储蓄余额14707 元，比上年增加2415 元。全县恩格尔系数为35.9％，居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出达13.6％。城镇居民人均住房建筑面积33.5 平方米，农村居民人均钢筋、砖木结构住房面积42.2 平方米。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 新建项目位于阜宁县公兴社区双河村8组（H），本项目质量现状参照阜宁县环保局发布的《阜宁县2015年环境质量公报》中的内容。 2015 年阜宁县环境质量总体保持稳定，县城环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水水质状况有所改善，但部分河流水质依然无法稳定达标。 1、水环境 （一）总体状况 根据县境内5 条河流9 个监测断面统计和评价，2015 年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1 个、3 个和5 个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6 个。境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机物和氨氮污染。与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2 个，增加22.2 个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 （二）主要河流 苏北灌溉总渠苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130 毫克/升下降为0.086 毫克/升，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3 毫克/升上升为3.8 毫克/升，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185 毫克/升上升为0.310 毫克/升，上升67.6%。 射阳河射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1毫克/升下降为3.7 毫克/升，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768 毫克/升上升为0.846毫克/升，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147 毫克/升上升为0.171 毫克/升，上升幅度16.3%。 通榆河通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8 毫克/升上升为6.2毫克/升，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227 毫克/升下降为0.205毫克/升，降幅9.7 个百分点。 串场河串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5 毫克/升上升为7.1 毫克/升，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235 毫克/升上升为0.257 毫克/升，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520 毫克/升上升为0.618 毫克/升，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132 毫克/升上升为0.159 毫克/升，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 (三) 饮用水源 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2015 年城区水源地取水总量2904 万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144 万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1760 万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2015 年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7 个百分点。 2、大气环境 （一）总体状况 2015年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246 天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4 个百分点。其中空气质量达优30 天，良好216 天，轻度污染86 天，占23.6%，中度污染19 天，占5.2%，重度污染14 天，占3.8%。全年119 天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79 天，首要污染物是臭氧的有36 天，首要污染物是PM10 的有4天。 （二）主要污染指标 2015 年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22 微克/立方米、12 微克/立方米，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国家标准）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90 微克/立方米，超出国标标准0.29 倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57 微克/立方米，超出标准0.63 倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8 小时滑动平均浓度超标率12.0%。与上年相比，SO2、NO2 和PM2.5 年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10 年均浓度与上年持平。 （三）酸雨 县城大气降水平均pH 值为6.14，酸雨率为9.1%，与2014 年相比，基本持平。 3、声环境 （一）总体状况 2015 年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度为一级。 （二）区域噪声 2015 年县城区域环境噪声测点110 个，平均等效声级分布在43.4～76.0 分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6 分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5 分贝（A）。从2015 年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7 个百分点。近5 年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9 分贝（A）之间，总体保持稳定。 （三）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20 个，监测道路总长44.6 千米。2015 年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7 分贝（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2 分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为56.2～75.3 分贝（A），4 个点出现超过70 分贝（A）的路段。近5 年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5 分贝（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内地表水环境功能为Ⅲ类水体。声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见3-1。项目声环境影响评价范围为200m，大气环境评价范围为500m。 建设项目周围环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 目标名称 方位 距离范围（m） 规模 环境功能 大气环境 双河村八组 N 438 约60人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 瓦瓷村 NS 350 约200人 水环境 嘎粮河 E 25 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准 射阳河 ES 3200 中型 声环境 -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态 阜宁县马家荡重要湿地 -- -- - 水源水质保护区 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 W 3000 -

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 根据盐城市大气环境功能区划，建设项目所在地属二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 非甲烷总烃 一次 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 3、地表水环境质量 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，项目附近水四通河、通榆河域、射阳河域、入海道南泓执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，悬浮物指标执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 (单位：mg/L，pH除外) 类别 pH COD 氨氮 TP SS Ⅱ类 6-9 ≤15 ≤0.5 ≤0.2 ≤25 Ⅳ类 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤60 *悬浮物参照《地表水资源质量标准 (SL63-94) 》。 2、声环境质量 新建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目排放的废气主要为施工期扬尘、汽车尾气和建成后项目内汽车尾气、粉尘、油烟，主要污染源为粉尘、非甲烷总烃、CO和NOX。粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值：20mg/m3；无组织排放监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值执行表3：颗粒物0.5mg/m3，详见表4-4；非甲烷总烃和NOX的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。CO无组织排放浓度参照北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中标准限值，详见表4-5。 表4-4 大气污染物特别排放限值 生产过程 污染物 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 粉尘 20 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 GB16297-1996二级标准 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 一氧化碳 周界外浓度最高点 3.0 DB11/501-2007 食堂排放油烟废气，废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基灶头数 小 ≥1，<3 2.0 60 GB18483-2001 中型 ≥3，<6 75 大型 ≥6 85 2、水污染物排放标准 建设项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水经沉淀池处理后回用生产，生活污水经化粪池处理后定期抽运用作农肥，不外排，因此本项目无废水接管排放。 3、噪声标准 项目拟建区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，其噪声应参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值分别见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70 55 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，本项目污染物排放总量见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放情况 单位t/a 污染源 污染物名称 产生量 削减量 排入环境总量 废气 油烟 0.0084 0.0034 0.003356 有组织粉尘 217.9 217.09 0.81 无组织粉尘 5.83 0 5.83 生产废水 SS 16.15 15.34 0 生活污水 COD 0.38 0.06 0 SS 0.24 0.06 0 NH3-N 0.0038 0 0 TP 0.032 0.014 0 动植物油 0.05 0.025 0 固体废物 生活垃圾 6 6 0 生产固废 1202 1202 0 建设项目有组织废气主要排放污染物为粉尘，粉尘排放量为0.81t/a，需阜宁县环保局审批同意后实施； 建设项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后回用于农田，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，无废水接管排放，不需申请排放总量； 建设项目产生生活垃圾、生产固废分别为6t/a、1202t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图 图5-2 项目运营期工艺流程与产污节点图 商品混凝土主要工艺流程简述如下： 1.粉状物料的输送及储存 水泥用散装汽车运至搅拌站，经气力输送入水泥库。矿粉用散装汽车运至搅拌站，经气力输送入矿粉库。粉料库带除尘器，除尘效果满足环保要求。同时配有料位计，在操作室内即可知存料情况。 2.砂石料的输送和储存 砂石料通过汽车运输进入砂石料堆场储存，经装载机倒运至骨料储供系统。 3.配料 两种粉状物料分别通过库底螺旋输送机经计量送入搅拌站内。骨料配料系统的仓底有骨料配料秤，可容二种骨料，且皆为单独计量。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料。控制系统采用工控机和专用电子称配料控制仪表。 4.商品混凝土的搅拌 粉状物料经各自的计量称分别计量后进入搅拌机。水经水泵打入搅拌楼后进入搅拌机。外加剂经泵送入搅拌楼，计量后进入搅拌机。各种物料在搅拌机内搅拌，该搅拌机搅拌能力强，搅拌均匀、迅速，生产率高，对于干硬性、塑性及各种配比的混凝土，均能达到良好的搅拌效果。 在操作室内设有主机运行报警器，全自动检测减速箱油量，温度，卸料泵油量，润滑油油量及密封压力。卸料门为油压泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。机盖设有安全开关，开门即断电。 5.混凝土的发运：经搅拌好的混凝土卸入专用的搅拌车内，汽车发运出厂。 6.控制系统 整个搅拌站采用先进的控制系统，对生产全过程进行完善的管理。该系统基本上采用了模块式控制单元结构，各控制单元相对独立性强，它们之间既有信号联系，又互不干扰，各自实现自己的专用功能。这种功能简单化、专一化的控制方式提高了系统的稳定性和可靠性。同时，由于各部分之间界面清晰，从而使系统简明易懂，便于岗位工人掌握，便于故障的分析、判断、查找和处理。 7.砂石分离、浆料压滤 搅拌机、混凝土运输车辆储罐清洗废水含有大量的砂石和浆料。本项目将搅拌机清洗废水采用罐车收集后与混凝土运输车辆储罐清洗水一起采用一套生产废水回用系统处理。回用系统是由配套的管道、砂石分离机、浆料压滤机、砂石的收集槽、多级沉淀池、循环水泵和计量设备等组成，其回收处理工艺说明如下：混凝土运输车辆储罐清洗水首先通过砂石分离机将废渣水中的砂石出来，分离的砂石送入混凝土搅拌楼砂石料输送系统回收利用；分离出的含有水泥浆料的废水采用压滤设备分离浆料回用，废水进入沉淀池沉淀处理后回用。 二、主要污染工序及污染防治措施可行性分析： 1、施工期 （1）废气 ①交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 ②施工粉尘 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，项目采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 （A）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50－V0）3e-1.023w 式中：Q —起尘量，kg／吨·年； V50―距地面50米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.257 粒径（微米） 80 90 300 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 （B）车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车 速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.254 0.171 0.277 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。 ③建筑装饰室内污染源分析 项目进入装修施工阶段，需处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。 建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、呕吐等急性中毒。 一般涂料的用量每100m2约20～50kg，涂料中溶剂含量40%～60%。拟建项目装修使用各种涂料，以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境，尤其对项目周边的居民区，因此必须引起施工部门的注意，应该采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，喷涂作业不要过于集中，以降低释放源强度，使装修后房屋内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 （2）废水 生活污水：项目施工期间，施工人员及工地管理人员约10人， 施工废水：施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水、以及设备车辆工具清洗水等，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为5m3/d，水中主污染物为COD和悬浮物，浓度分别为500mg/L、300mg/L，产生量分别为2.5kg/d、1.5kg/d。对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经隔油沉淀池处理后回用。 （3）噪声 本项目的噪声源分为固定噪声源和流动噪声源，固定声源主要是施工机械产生的噪声，如：打桩机、挖掘机、推土机、装载机等，其声级值在60~90dB(A)之间。流动噪声源主要来自运输施工用料的运输车辆，其声级值在80dB(A)左右。施工过程中使用的施工机械和运输车辆会产生强烈的噪声，对周边的声环境产生一定影响。 因施工方式、使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见下表5-3和表5-4。 表5-3 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声 源 声源强度 [dB（A）] 施工阶段 声 源 声源强度 [d B（A）] 土石方阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-105 冲击机 90-95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 100-105 卷扬机 90-105 多功能工刨 90-100 压机 75-80 云石机 105-110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-105 振捣器 100-105 电锯 100-105 电焊机 90-95 空压机 75-85 表5-4 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 基础工程 弃土外运 大型载重车 84-89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装饰工程 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75-80 （4）固废 施工期间产生的主要固体废物为地基开挖、建材损耗、装修过程中产生的弃土、废石块等建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。建筑废弃物等可用于平整场地、填坑、铺路等。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(cap.d)计算，施工期各类工作人员预计10人，施工期按50天计，则施工期生活垃圾产生量大约0.25t。建设单位需在施工场地内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好防雨水冲刷和残液地下渗漏的保护措施，生活垃圾定期交由环卫部门清理。 （5）生态环境影响因素分析 建设项目对生态环境的影响主要有工程临时占地和水土流失等。工程临时占地主要为旱地。开挖、取土范围内的地表土层，其地貌和植被将被改变，可能造成表层土流失。临时施工道路将对原地貌产生一定的扰动。同时，开挖等施工行为引起的地貌受扰动地带，由于土质变松，植被破坏，地表易受冲刷，遇到暴雨径流后，会引起水土流失。 2、运营期 本项目营运期的主要污染因子有： 1）废水：搅拌机清洗废水、混凝土运输车储罐清洗废水、作业区地面冲洗废水、混凝土运输车车身冲洗水等生产废水、生活污水。 2）废气：输送、计量、投料及搅拌过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库顶呼吸孔和库底粉尘、筒仓放空口产生的粉尘、砂堆场风力起尘、物料装卸起尘、汽车尾气和油烟废气等。 3）噪声：生产过程中设备产生的噪声。 4）固体废物：除尘器粉尘、生产废水分离的砂石和浆料、洗车废水沉渣及生活垃圾等。 （1）废气 本项目大气污染物主要为粉尘，其来源有输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库顶呼吸孔和库底粉尘、筒库放空口产生的粉尘、沙堆场风力起尘、物料装卸起尘；汽车尾气和食堂油烟废气等。 ②油烟废气 根据企业提供的资料，项目设有职工食堂，不对外营业。该项目内食堂为小型规模，提供中，在食堂吃饭的人数为40人，食用油用量平均按0.02kg/人•天计，则日耗油量为0.8kg/d，年耗油为0.24t/a。据类比调查，不同工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本项目取平均挥发量3%，经估算，本项目年产生油烟量为8.4kg/a。按日运行2小时计，则该项目油烟的产生速率为12g/h，油烟产生浓度为2.4mg/m3（按风量5000m3/h计），食堂油烟净化装置净化效率不低于60%，经处理后油烟年排放量为3.356kg/a，排放浓度0.96mg/m3。 表5-5 本项目大气污染物排放情况 污染物名称 产生状况 治理措施及去除效率 排放状况 排放去向 浓度 mg/m3 速率 g/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 食堂油烟 2.4 12 0.0084 静电油烟净化器60% 0.96 4.8 0.003356 ②输送、计量、投料及搅拌粉尘 项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量反应结束后需打开系统再投新料，投料、搅拌过程中有粉尘产生。沙、石提升以搅拌站配套的皮带输送（密闭）方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入粉料筒仓，辅以螺旋输送机给粉料秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，项目原料年用量为66.2万t，类比同类项目，粉尘产生量按照使用量的0.01%计算，为66.2t/a。废气引至布袋除尘器进行净化处理后由车间顶部排气筒外排。废气处理装置为包含有二级布袋装置，除尘器的风量为20000m3/h，二级布袋除尘器的除尘效率可达到99%以上，所以投料、混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放量为0.66t/a，排放浓度为13.8mg/m3，粉尘排放浓度可满足组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值：20mg/m3。 ③运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，本项目本项目商品混凝土生产规模为30万m3/a，其混凝土运输量平均为1000m3/d，项目混凝土罐车运输统一按15m3罐车考虑，平均每天发车空、重载各136辆·次；空车重约10t，重车重约40t。本项目要求建设方对厂区地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于以上情况，本环评对道路路面灰尘覆盖率以0.2kg/m2计，汽车行驶速度按20km/h计，则项目汽车动力起尘量为1t/a。 ④筒库顶呼吸孔和库底粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，包括2个200t水泥筒库，1个粉煤灰筒库和1个矿粉筒库，筒库排气口高度约为15m，经对同类企业的类比调查，筒库库顶呼吸孔及库底粉尘产生量与水泥厂水泥筒库基本相同。本项目筒库顶呼吸空及库底采用型号为SV-Z1振动式圆筒形仓顶除尘器，除尘效率可以达到99.9%以上。仓顶除尘器一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。过滤式水泥仓顶除尘器的滤尘是通过滤芯进行的，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时(每隔约2-4小时)顺序振动仓顶除尘器，每次振动5下左右。该部分粉尘发生情况如下表： 表5-6 筒库粉尘产排污情况 筒库规格 数量 除尘设施 风量（m3/h） 入口浓度（mg/m3） 除尘效率（%） 排放浓度（mg/m3） 总排放量 总风量（万m3/a） 粉尘排放量（t/a） 200t 4个 振动式圆筒形仓顶除尘器 1580*4 10000 99.9 10 1516.8 0.15 以上废气经过除尘措施处理后由15m高2#、3#、4#、5#排气筒排放，经计算本项目营运期该部分粉尘排放量约为0.15t/a，排放浓度10mg/m3，颗粒物有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制品生产”最高允许排放浓度限值的要求（20mg/m3）。 ⑤筒库放空口产生的粉尘 筒库放空口在抽料时有粉尘产生。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3〜0.8kg。本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，全年运输车辆次约为4000辆次，放空口产生粉尘按0.4kg/辆·次计，合计发生量1.6t/a。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ⑥堆场风力起尘 本项目使用堆放场来存放骨料，堆场建设了挡风防雨棚。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。本项目堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—风速，m/s；风速平均值为3.5m/s； S—堆场表面积，m2。（以堆置高度为4m，估算堆场表面积约为3000m2)。 W—物料含水率，取10%。 对于堆场起尘的控制，建议建设方设置喷水管，定期向物料洒水，使物料含水率保持在10%左右，根据盐城市常年平均风速，由上公式计算得项目堆场起尘量为4.12mg/s，1.07t/a。 ⑥物料装卸起尘 物料在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，物料堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与沙堆保持1.5m的落差。 物料装卸起尘量按下式估算： Qp=0.03U1.8H1.23e-0.23w 式中：Qp—沙堆装卸起尘量，kg/t； U—风速，m/s； W—含水率，％； H—装卸高度，m。 物料堆装卸过程含水率按10%计算、装卸高度按1.5m计算、风速取盐城市年平均风速3.5m/s，项目商品混凝土生产及砂石销售中砂石的物料装卸量约为60万t/a，经计算，物料装卸起尘量为10.82t/a。环评要求对项目的砂石堆料场建设挡风挡雨棚，并进行必要的苫盖和定期洒水抑尘。通过采取以上措施，项目堆场起风扬尘及物料装卸扬尘可削减80%以上，则项目堆场起风扬尘及物料装卸扬尘排放量为2.16t/a。 ⑦汽车尾气 本项目运输车在厂内行驶以及出入搅拌怠速和慢速（≤5km/hr）条件下行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。项目场地为敞开式布置，停车时产生的汽车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响很小，因此不做详细论述。 本项目废气产生、治理及排放情况见表5-7。 表5-7 本项目废气产生、治理及排放情况一览表 类别 废气量Nm3/a 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度mg/m3 产生量t/a 浓度mg/m3 排放量t/a 输送、投料及搅拌粉尘 4800万 粉尘 1379 66.2 全封闭式廊道输送系统，二级布袋除尘器 13.8 0.66 由车间顶部排气筒外排 运输车辆动力起尘 — 粉尘 — 1.0 地面硬化、定期清扫、洒水抑尘 — 1.0 无组织排放 筒库顶呼吸孔和库底粉尘 1516.8万 粉尘 10000 151.7 振动式圆筒形仓顶除尘器 10 0.15 由四个筒库排气口排放（高15m） 筒库放空口粉尘 — 粉尘 — 1.6 密闭式自动衔接输料口 — 1.6 无组织排放 堆场风力扬尘 — 粉尘 — 1.07 建设挡风挡雨棚，定期洒水抑尘 — 1.07 无组织排放 物料装卸起尘 — 粉尘 — 2.16 — 2.16 无组织排放 汽车尾气 — CO、非甲烷总烃、NOx — — — — — 无组织排放 食堂油烟 1200万 油烟 2.4 0.0084 油烟净化器 0.96 0.003356 楼顶烟道排放 （2）废水 ①搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏调度及设备检修等。按照搅拌机每两天冲洗一次，每次冲洗水2m3计，则搅拌机清洗用水量为1m3/d，300m3/a。废水产水量按用水量的90%计，为0.9m3/d，270m3/a。主要污染因子及产生浓度为：SS 3000mg/L。 ②混凝土运输车辆储罐清洗废水 本项目本项目商品混凝土生产规模为30万m3/a，其混凝土运输量平均为1000m3/d，项目混凝土罐车运输统一按15m3罐车考虑，每天约需运输68辆•次。罐车储罐每次均需冲洗。根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆•次，合计27.2m3/d，8160m3/a。废水产生量按用水量的90%计，则污水产生量为7344m3/a。主要污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 本项目将搅拌机清洗废水采用罐车收集后与混凝土运输车辆储罐清洗水一起采用一套生产废水回用系统处理。回用系统是由配套的管道、砂石分离机、浆料压滤机、砂石的收集槽、多级沉淀池、循环水泵和计量设备等组成，其回收处理工艺说明如下：混凝土运输车辆储罐清洗水首先通过砂石分离机将废渣水中的砂石出来，分离的砂石送入混凝土搅拌楼砂石料输送系统回收利用；分离出的含有水泥浆料的废水采用压滤设备分离浆料回用，废水进入三级沉淀池沉淀处理。三级沉淀池总容积为200m3，①和②废水产生量共计30m3/d，废水在每一级沉淀池内停留时间不小于一天，以保证沉淀效果。经三级沉淀处理后，水质中主要污染物SS浓度大致为50mg/L，处理后的澄清水回用于生产中，沉淀的水泥、煤灰等沉淀渣定期清理回用于生产。 ③搅拌作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区面积约为1000m2，冲洗用水量按照10L/m2·d计，用水量为10m3/d，3000m3/d，废水产水量按照用水量的90%计，则废水产水量为9m3/d，2700m3/a。主要污染因子为：SS 1000mg/L。 本项目搅拌作业区地面冲洗废水收集后直接进入上述的三级沉淀池，经沉淀处理后，水质中主要污染物SS浓度大致为50mg/L，处理后的废水回用于生产中，沉淀的水泥、煤灰等沉淀渣定期清理回用于生产。 ④运输车辆车身清洗废水 项目罐车每次进出厂均需对车身进行冲洗。根据对同类企业的类比调查，车辆冲洗水量约为0.2m3/辆·次，合13.6m3/d。污水产水量按照用水量的90%计，则废水产水量为12m3/d，3600m3/a。废水产水量按照用水量的90%计，则废水产水量为3240m3/a。主要污染因子为SS，产生浓度SS 500mg/L。项目将运输车辆车身冲洗水收集后进入上述的三级沉淀池处理后，水质中主要污染物SS浓度约为50mg/L，处理后的废水循环使用，沉淀渣主要成分为水泥、煤灰等，定期清理回用于生产。 ⑤搅拌工艺用水 根据建设单位提供的资料，项目搅拌工艺生产用水量为80m3/d，24000m3/a，全部进入产品。 ⑥喷洒抑尘用水 根据类比调查，本项目喷洒抑尘用水约为3.0 m3/d，900m3/a，全部损耗蒸发。 ⑦绿化用水 该项目绿化面积2000m2，绿化用水按照1L/m2·d计算，则用水量为2.0 m3/d，600m3/a.绿化用水全部损耗、蒸发。 ⑧生活用水 本项目劳动定员40人，用水量130L/d，则生活用水量为5.2m3/d，1560 m3/a，生活用水由当地的自来水管网提供。生活污水产水量按照用水量的80%计，为1248m3/a，主要污染物浓度分别为：COD 300mg/L、SS 200mg/L、TP 3mg/L、氨氮 25mg/L、动植物油 40mg/L。污染物产生量为：COD 0.38t/a、SS 0.24t/a、NH3-N 0.032t/a、TP 0.0038t/a、动植物油0.50t/a。生活污水经化粪池处理后用作农肥。 本项目废水排放情况见表5-8。 表5-8 项目用水情况表 （单位：m3/a） 序号 用水环节 用水量 用水来源 废水量 备注 1 搅拌机清洗用水 300 四通河河水 270 砂石分离、浆料压滤、废水三级沉淀处理后8262t/a回用于搅拌工艺生产用水 2 运输车辆储罐清洗用水 8160 7344 3 搅拌作业区地面冲洗水 3000 2700 4 运输车辆车身清洗用水 3600 3240 5 搅拌工艺生产用水 24000 -- 进入产品 6 喷洒抑尘用水 900 -- 蒸发、损耗 7 绿化用水 600 -- 植物吸收，蒸发、渗透 8 生活用水 1560 自来水 1248 化粪池处理后，用作农肥 表5-9 废水排放情况表 类别 废水量m3/a 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 搅拌机清洗废水 270 SS 3000 0.81 砂石分离+浆料压滤+三级沉淀处理 50 回用于生产，不外排 运输车储罐清洗废水 7344 SS 1500 11.02 作业区地面冲洗水 2700 SS 1000 2.7 洗车废水 3240 SS 500 1.62 生活污水 1560 COD 300 0.38 经化粪池处理 250 0.32 用作农肥 SS 200 0.24 150 0.18 TP 3 0.0038 3 0.0038 NH3-N 25 0.032 15 0.018 动植物油 40 0.05 20 0.025 本项目用排水平衡见图5-3。 图5-3 本项目总用水量平衡图 (t/a) （3）噪声 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、空压机、物料传输装置 生产过程中生产的噪声。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机、水泵噪声相对较小; 空压机单独设置机房，噪声较小；螺旋输送机正常运行时的噪声较小，但如因堵料等原 因运行不畅时，噪声较大。所用设备噪声级详见下表。 表5-10 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源 位置 声源声级dB（A）（单个设备） 治理措施 搅拌机 混凝土搅拌楼 90 基座减振、密闭搅拌楼、修建隔音室 提升机 混凝土搅拌楼 90-95 基座减振、安消声器 砂石卸料噪声 料场 60-85 料场修建围墙，防雨棚，围墙高度应满足运料车的卸料时的高度，下料时轻卸缓放 车辆运行噪声 站内 80（非持续） 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 （4）固废 （1）生产固废：主要是生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘（主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉)、洗车废水沉淀池中的沉渣（主要成分为砂石、泥沙）。生产废水回用系统分离出的砂石和浆料产生量约800t/a，全部作为原料回用；除尘器中收集的原料粉尘产生量约302t/a，全部作为原料回用；洗车废水沉淀池中的沉渣，类比同行业相同企业，沉淀池沉渣的年产生量预计在100t/a左右。沉淀池沉渣回用于生产，不得随意倾倒，防止产生二次污染。 （2）生活垃圾：本项目劳动定员40人，按生活垃圾产生量按0.5kg/人·d、300d/a计，则生活垃圾产生量为6t/a，收集后交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。 表5-11 建设项目固体废物产生排放情况 序号 废物来源 名称 性状 属性 产生量 拟采取的处理方式 1 生活 生活垃圾 固态 一般固废 6t/a 环卫部门清运 2 生产固废 砂石、泥沙 固态 一般固废 1202t/a 回用于生产 （5）污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-12。 表5-12 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 烹饪 油烟 5000 2.4 0.0084 0.96 0.003356 周围大气 有组织废气 搅拌 粉尘 20000 1379 66.2 13.8 0.66 由车间顶部15m高1#排气筒外排 筒库呼吸孔 粉尘 1516.8 10000 151.7 10 0.15 由筒库15m高排气口排放 无组织废气 车辆动力起尘 粉尘 — — 1.0 — 1.0 无组织排放 筒库放空口 粉尘 — — 1.6 — 1.6 无组织排放 堆场风力扬尘 粉尘 — — 1.07 — 1.07 无组织排放 物料装卸起尘 粉尘 — — 2.16 — 2.16 无组织排放 汽车尾气 CO、非甲烷总烃、NOx — — — — — 无组织排放 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 搅拌机清洗废水 SS 270 3000 0.81 50 0.81 回用于生产，不外排 运输车储罐清洗废水 SS 7344 1500 11.02 作业区地面冲洗水 SS 2700 1000 2.7 洗车废水 SS 3240 500 1.62 生活污水 COD 624 300 0.38 250 0.32 用作农肥 SS 200 0.24 150 0.18 TP 3 0.0038 3 0.0038 NH3-N 25 0.032 15 0.018 动植物油 40 0.05 20 0.025 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生活 生活垃圾 6 6 0 0 环卫清运 生产固废 砂石、泥沙 1202 1202 0 0 回用于生产

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 2.4，0.0084 t/a | 0.96 mg/m3，0.0034t/a |
|  | 有组织废气 | 搅拌 | 粉尘 | 1379 mg/m3， 66.2t/a | 13.8 mg/m3，0.66t/a |
|  |  | 筒库呼吸孔 | 粉尘 | 10000 mg/m3，151.7t/a | 10 mg/m3，0.15t/a |
|  | 无组织废气 | 车辆动力起尘 | 粉尘 | —，1.0t/a | —，1.0t/a |
|  |  | 筒库放空口 | 粉尘 | —，1.6t/a | —，1.6t/a |
|  |  | 堆场风力扬尘 | 粉尘 | —，1.07t/a | —，1.07t/a |
|  |  | 物料装卸起尘 | 粉尘 | —，2.16t/a | —，2.16 t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、非甲烷总烃、NOx | — | — |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.38t/a | 250mg/L，0.32t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.24t/a | 150 mg/L，0.18t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.032t/a | 15mg/L，0.018t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0038/a | 3 mg/L，0.0038t/a |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L，0.05t/a | 20mg/L，0.025t/a |
|  | 生产废水 | SS | —,16.15 t/a | 50 mg/L，0.81t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫清运 |
|  | 生产固废 | 砂石、泥沙 | 1202 t/a | 回用于生产 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置 生产过程中生产的噪声，噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准要求。 |
| 其 它 | — |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于盐城市城南新区伍佑街道黄巷村五组，周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。项目产生的废气经无组织达标排放；生产废水经沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后定期清掏回用于农田；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 25m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： （1）施工期间，土建工地施工在道路四周设置高度2.5米以上的围挡，以减少项目粉尘对居民区等周边环境的影响；各类管线敷设工程，边界设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 （2）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④使用预拌商业混凝土。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘。 （5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：①铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③铺设沥青混凝土；④铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 （8）施工工地道路积尘清洁措施。采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （10）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 通过以上治理措施，项目施工期的扬尘能够得到有效控制，减少对居民区等环境敏感目标的影响，并且扬尘污染的治理措施在经济技术上是可行的。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水,以及建筑施工机械设备表面的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水和建筑施工过程中产生的废气用油污水等；生活污水包括施工人员盥洗水；雨水地表径流冲刷洕土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等各种污染物。排水过程中产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道淤塞。 为了防治建筑施工对周围水体产生的石油类污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格控制可能对周围水体产生石油类污染现象的发生。在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避施工机械在施工过程中燃料用油跑冒滴漏现象的发生。只要加强管理、科学施工、建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。 施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工工地。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意堆放，不得污染现场及周围环境。项目施工时须做好防范措施，当施工完毕后，立即清除施工现场周边的建筑垃圾，即会消除污染影响。工地的污染防治工作，要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。 在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置沉砂池，含泥沙污水、泥浆水经沉砂池沉淀后循环利用。施工期产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏回用于农田。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的:“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要来自生产过程中产生的粉尘、食堂油烟和汽车尾气。 （1）有组织排放粉尘 主要来自筒库顶呼吸孔和库底及输送、计量、投料及搅拌产生的粉尘。 ②送、计量、投料及搅拌粉尘 项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量反应结束后需打开系统再投新料，投料、搅拌过程中有粉尘产生。沙、石提升以搅拌站配套的皮带输送（密闭）方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入粉料筒仓，辅以螺旋输送机给粉料秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，项目原料年用量为66.2万t，类比同类项目，粉尘产生量按照使用量的0.01%计算，为66.2t/a。废气引至布袋除尘器进行净化处理后由车间顶部排气筒外排。废气处理装置为包含有二级布袋装置，除尘器的风量为20000m3/h，二级布袋除尘器的除尘效率可达到99%以上，所以投料、混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放量为0.66t/a，排放浓度为13.8mg/m3，粉尘排放浓度可满足组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值：20mg/m3，对周围环境空气影响较小。 ②筒库顶呼吸孔和库底粉尘 本项目筒库顶呼吸空及库底采用型号为SV-Z1振动式圆筒形仓顶除尘器，除尘效率 可以达到99.9%以上。根据工程分析可知，处理后各产尘点的粉尘排放浓度为10 mg/m3，排放量为0.15t/a，粉尘有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表1“水泥制品生产”最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求，对周围环境空气影响较小。 ③食堂油烟废气 项目食堂燃料采用清洁能源液化石油气，食堂排放的废气量少、油烟量少，污染物浓度低，排烟间断，历时短。食堂设置静电油烟净化装置，油烟经位于灶头上方的集气罩收集后，经静电油烟净化装置处理后接入预留的内置式油烟废气专用烟道排放。根据计算，项目油烟排放浓度为1.08mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》小型规模标准。因此，项目产生的油烟对周边环境影响较小。 建设项目有组织废气大气污染物排放参数见表7-3。 表7-3 本项目有组织污染物源强参数 污染源 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强形式 浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 高度m 直径m 1#排气筒 粉尘 20000 13.8 0.66 15 0.2 点源 2#、3#、4#、5#排气筒 粉尘 1580 10 0.15 15 0.2 点源 食堂 油烟 5000 0.96 0.003356 2 0.2 点源 （2）无组织废气 ①无组织粉尘 本项目无组织排放粉尘主要来源于主机楼、沙石堆场及车辆动力起尘。主机楼产生的无组织排放粉尘包括输送、计量、投料产生的无组织粉尘和筒仓放空口的粉尘；沙石堆场产生的无组织排放粉尘主要是堆场风力起尘和装卸起尘；运输场地的无组织排放主要是全厂运输车辆动力起尘。粉尘无组织排放量约3.45t/a；经用面源模式预测，周界外颗粒物浓度最高点的值小于0.5mg/m3，可以实现达标排放。 ②汽车尾气 本项目运输车在厂内行驶以及出入搅拌怠速和慢速（≤5km/hr）条件下行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。项目场地为敞开式布置，停车时产生的汽车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响很小。 无组织大气污染源源强参数见表7-4。 表7-4 无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 1 主机楼 粉尘 1.6 6 1400 2 沙石堆场 粉尘 1.07 6 15000 3 运输场地 粉尘 2.16 6 10000 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，按照废气无组织排放量，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-6。 表7-6 各污染物卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 主机楼 粉尘 44.5 50 2 砂石堆场 粉尘 7.67 50 3 运输场地 粉尘 15.5 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：主机楼厂界外50米、砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围。经调查，厂界50米包络线范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 本项目的废水主要是生产废水、工作人员产生的生活污水。生产废水包括搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水及作业区地面冲洗水废水，废水中主要污染物为SS，废水产生量为13554m3/a。搅拌机清洗废水采用罐车收集后与混凝土运输车辆储罐清洗水、洗车废水一起采用一套生产废水回用系统处理：废水集中收集后首先通过砂石分离机将废渣水中的砂石出来，分离的砂石送入混凝土搅拌楼砂石料输送系统回收利用；分离出的含有水泥浆料的废水采用压滤设备分离浆料回用，废水进入三级沉淀池沉淀处理。混凝土作业区地面冲洗水经收集直接进入三级沉淀池处理。处理后的废水回用于生产中，沉淀的水泥、煤灰等沉淀渣定期清理回用于生产。 生活废水主要是员工生活污水，生活污水产生量为1248m3/a。生活污水经化粪池处理后，定期抽运用做农肥，不外排。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物固体浓度为 100~350mg/L，有机物浓度COD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 在采取以上有效措施以后，本项目生产废水和生活污水不外排，项目产生的废水对区域水环境影响较小。 3、固体废弃物影响分析 项日建成后，固体废物主要为生活垃圾、生产固废。根据工程分析，本项目生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾定点收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响；生产固废主要是生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘（主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉)、洗车废水沉淀池中的沉渣（主要成分为砂石、泥沙）。生产废水回用系统分离出的砂石和浆料产生量约800t/a，全部作为原料回用；除尘器中收集的原料粉尘产生量约302t/a，全部作为原料回用；洗车废水沉淀池中的沉渣，类比同行业相同企业，沉淀池沉渣的年产生量预计在100t/a左右。沉淀池沉渣回用于生产，不得随意倾倒，防止产生二次污染。 可见，本项目所产生的的固体废物都能得到合理妥善的处理，不会对周围环境造成明显的影响。 4、声环境影响分析 （1）源强分析 本项目运营期间主要噪声源为搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、皮带输送机、破碎机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。噪声源强见下表。 表7-7 项目主要噪声源一览表 噪声源 数量（台） 噪声级（单机） 降噪措施 源强位置 原声级 降噪后 搅拌机 2 90 75 基座减振、全封闭、隔音室 1条搅拌生产线 皮带输送机 2 90 80 基座减振、安消声器 1条搅拌生产线 砂石卸料噪声 1 85 80 全封闭 堆场 （2）预测模式 无指向性点声源几何发散衰减模式：L（r）=L（ro）- 20 Lg（r/ro）-TL 式中：L（r）为离声源r处测点的预测声级值。 L（ro）为距声源ro处测声源产生的声级值，取1m。 TL为减噪值。 （3）预测结果 表7-8 项目主要噪声源沿距离衰减情况 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 噪声级（单机） 10m 50m 100m 150m 200m 原声级 降噪后 搅拌机 2 90 75 55 41 35 31.5 29 皮带输送机 2 90 80 60 46 40 36.5 34 砂石卸料噪声 1 85 80 60 46 40 36.5 34 搅拌机、皮带输送机、砂石料场距离场界均大于10m，而以上机械及操作带来的噪声在经过10m衰减后，噪声值不大于60dB（A），且本项目为一班制，夜间不运行。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，厂界噪声达标排放。 表7-9项目厂界昼间噪声预测值 单位：dB（A） 预测点 现状监测值 贡献值 预测值 东厂界 48.5 45.8 49.5 南厂界 43.1 42.6 45.8 西厂界 44.6 43.4 46.8 北厂界 45.3 38.6 46.0 由上表可见，本项目运行期间各向厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。项目运行对周边环境敏感目标的影响很小。 5、环境风险分析 本项目风险来自减水剂储罐，根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型。 （1）减水剂储罐 储罐主要事故类型为溢出与泄漏。 泄漏事故的风险防范是生产和储运过程中最重要的环节，减水剂储罐泄漏对区域环境的影响主要集中在事故发生后对地下水环境的影响。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管 理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目涉及的液体原料贮存方式为1个30t的减水剂储罐，本次环评要求在减水剂储罐区设置围堰，根据《石油化工企业设计防火规定》（GB50160-2008)中规定的围堰内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，项目储罐区的围堰设置高度不应低于《石油化工企业设计防火规定》中规定的最低高度。围堰的设置可确保发生泄漏事故时产生的料液不外排。 在风险事故防范措施落实到位情况下，在不采取防渗措施情况下减水剂事故泄漏，泄漏的减水剂下渗进入地下含水层将对区域地下水造成严重污染，短时间内难以恢复，因此，环评要求减水剂储罐及周边围堰底部需做好防渗措施，减水剂事故泄漏后被防渗体有效阻截，不会危害区域地下水环境。 在各项有效的风险事故防范措施切实落实到位后，风险事故能够得到有效控制，最大限度的降低人员伤亡、财产损失；降低对环境的污染几率和影响程度。 6、总量控制分析 建设项目有组织废气主要排放污染物为粉尘，粉尘排放量为0.48t/a，需城南新区环保局审批同意后实施； 建设项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后回用于农田，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，无废水接管排放，不需申请排放总量； 建设项目产生生活垃圾、生产固废分别为6t/a、1202t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 7、项目“三同时”验收一览表 项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-10。 表7-10 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、 执行标准或 拟达要求 环保 投资 （万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、 NH3-N、TP 动植物油 化粪池 达标排放 2 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 生产废水 SS 砂石分离+浆料压滤+三级沉淀池处理 达标回用 10 废气 食堂 油烟 油烟净化器、排烟通道 达标排放 1 筒库粉尘 粉尘 振动式圆筒形仓顶布袋除尘器，15m高排气筒 达标排放 20 原料输送、计量、投料等粉尘 粉尘 原料输送、计量、投料、搅拌方式均为封闭式，废气经布袋除尘器处理达标外排 达标排放 15 车辆、沙堆扬尘 粉尘 原料堆场设挡风挡雨棚；路面专人定期清水、定期洒水降尘 达标排放 10 噪声 — 设备减振、隔声、吸音等降噪措施 达到排放 10 固废 生产生活 生产 收集后回用于生产 有效处置 3 生活垃圾 环卫清运 绿化 厂区绿化面积达到2000m2 20 风险防范措施 减水剂罐区围堰，有效容积不小于30m3 10 环保投资合计 100

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟废气经抽油烟机脱油烟处理后可通过专业烟道于所在楼的屋顶高空集中排放 | 达标 排放 |
|  | 筒库顶呼吸孔和库底 | 粉尘 | 振动式圆筒形仓顶布袋除尘器，排气筒高15米 |  |
|  | 输送、计量、投料及搅拌 | 粉尘 | 密闭式输送，布袋除尘器处理，排气筒高15米 |  |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 地面硬化、定期派人清扫、洒水 |  |
|  | 筒库放空口 | 粉尘 | 安装自动衔接输料口 |  |
|  | 砂石堆场 | 粉尘 | 堆场建设挡风防雨棚，定期喷水抑尘，料场周围种植高大树木 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP 动植物油 | 项目生活废水经化粪池处理后回用于农田 | 达标 排放 |
|  | 生产废水 | SS | 项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产 | 达标回用 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产 | 砂石、泥沙 | 收集后回用于生产 | 合理回用，不外排 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运处理 | 不产生 二次污染 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置 生产过程中生产的噪声，噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准要求。 |
| 其 它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目产生的废气、废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏黄海建材有限公司公兴分公司拟于阜宁县公兴社区双河村8组（H）建设年产30万方混凝土项目，项目用地约2.3公顷，配套建筑面积为9000m2，项目总投资2000万，建设内容主要包括1条HZS180C8混凝土搅拌生产线、原材料堆场、办公楼、配电间、机修车间、实验室等。建成后可年产混凝土30万方。 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与用地规划相容性 本项目选址于。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不存在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和阜宁县土地利用总体规划。本项目位于阜宁县马家荡重要湿地二级管控区内 建设项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水经沉淀池处理后回用生产，生活污水经化粪池处理后定期抽运用作农肥，不外排，因此本项目无废水接管排放。固废均得到有效处置。因此，项目的建设符合江苏省环保厅《江苏省重要生态功能区区域规划》及《盐城市生态红线区域保护规划》的相关要求。 因此，本项目选址合理。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目产生的废气主要来源有输送、计量、投料机搅拌过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库顶呼吸孔和库底粉尘、筒库放空口产生的粉尘、沙堆场风力起尘、物料装卸起尘。 输送、计量、投料及搅拌过程为全封闭系统，产生的粉尘经二级布袋除尘器处理（除尘效率99%）后由车间顶部排气筒外排，粉尘排放浓度13.8mg/m3。筒库顶呼吸孔和库底产生的粉尘为有组织排放。本项目筒库顶呼吸空及库底采用振动式圆筒形仓顶除尘器，除尘效率可以达到99.9%以上，处理后粉尘排放浓度为10 mg/m3。粉尘有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表1 “水泥制品生产”最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求。 筒仓放空口产生的粉尘、沙堆场风力起尘、物料装卸起尘及运输车辆动力起尘为无组织放粉尘。粉尘无组织排放量约5.83t/a，经用面源模式预测，周界外颗粒物浓度最高点的值小于0.5mg/m3，可以达标排放。经计算，本项目无组织排放粉尘不需设置大气防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：主机楼厂界外50米、砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围。经调查，厂界50米包络线范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 （2）废水 本项目的废水主要是生产废水、工作人员产生的生活污水。生产废水包括搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水及作业区地面冲洗水废水，废水中主要污染物为SS，废水产生量为13554m3/a。搅拌机清洗废水采用罐车收集后与混凝土运输车辆储罐清洗水、洗车废水一起采用一套生产废水回用系统处理：废水集中收集后首先通过砂石分离机将废渣水中的砂石出来，分离的砂石送入混凝土搅拌楼砂石料输送系统回收利用；分离出的含有水泥浆料的废水采用压滤设备分离浆料回用，废水进入三级沉淀池沉淀处理。混凝土作业区地面冲洗水经收集直接进入三级沉淀池处理。处理后的废水回用于生产中，沉淀的水泥、煤灰等沉淀渣定期清理回用于生产。生活废水主要是员工生活污水，生活污水产生量为1248m3/a。生活污水经化粪池处理后，定期抽运用做农肥，不外排。本项目产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）固体废物 项日建成后，固体废物主要为生活垃圾、生产固废。生活垃圾定点收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放；生产固废主要是生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘（主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉)、洗车废水沉淀池中的沉渣（主要成分为砂石、泥沙），以上废物均回用于生产，不随意倾倒。项目所产生的的固体废物都能得到合理妥善的处理，不会对周围环境造成明显的不良影响。 （4）噪声 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声。为使项目厂界噪声达标，本环评建议采取如下措施：选用低噪声设备，并进行合理布局；同时噪声设备采用隔声、吸声、减震等措施，运输车辆采取禁止鸣笛、减速等措施；加强厂区绿化，绿化树种高低搭配。经过上述措施处理后，项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准，对周围环境影响较小。 5、总量控制指标 建设项目有组织废气主要排放污染物为粉尘，粉尘排放量为0.81t/a，需阜宁县环保局审批同意后实施； 建设项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后回用于农田，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，无废水接管排放，不需申请排放总量； 建设项目产生生活垃圾、生产固废分别为6t/a、1202t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 固体废物应按种类进行分类收集，以便相应单位及时清运。 3. 加强居民的环保教育，提高居民的环保意识。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 营业执照 附件二 企业法人身份证复印件 附件三 环评委托书 附件四 土地红线图 附件五 项目现场公示图片 附件六 全本公示图片 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 盐城市区生态红线区布局图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                            填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产30万方混凝土项目 | 建设地点 | 阜宁县公兴社区双河村8组（H） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 用地约2.3公顷，配套建筑面积为9000m2，建成后可年产混凝土30万方 | 建设性质 | ■新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 2000 | 环保投资 | 100万元 | 所占比例（%） | 5 |
|  | 立项部门 | — | 批准文号 | — | 立项时间 | — |
|  | 报告表审批部门 | — | 批准文号 | — | 批准时间 | — |
| 建设单位 | 单位名称 | 江苏黄海建材有限公司公兴分公司 | 联系电话 | 13962009882 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 15195974257 |
|  | 通讯地址 | 阜宁县经济开发区开发区大道47号 | 邮政编码 | 224400 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | 朱金玉 | 联系人 | 范炳东 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0050 | 0.003356 | 0.0034 |  | 0.0034 | 0.0034 | +0.0034 |  |
|  | 有组织粉尘 |  |  |  |  |  |  | 217.9 | 217.09 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | +0.81 |  |
|  | 无组织粉尘 |  |  |  |  |  |  | 5.83 | 0 | 5.83 | 5.83 |  | 5.83 | 5.83 | +5.83 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生产固废 |  |  |  |  |  |  | 1202 | 1202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

# Text boxes

地面整理

打桩

投入使用

装修

结构

施工期

粉尘、固废、噪声

粉尘、噪声

粉尘、固废、噪声

粉尘、固废、噪声

污水、固废、噪声

自来水1560

搅拌机清洗水

运输车辆储罐清洗水

8160

损耗30

损耗816

三级沉淀池

300

喷洒抑尘用水

损耗900

900

7344

生活用水

化粪池处理

损耗312

1248

绿化用水

损耗600

600

工艺用水

24000

进入产品

270

作业区地面冲洗水

运输车辆车身清洗水

3600

损耗600

损耗360

3000

3240

2700

13554

河水

40560

12000

回用水13554