建设项目环境影响报告表

项目名称：         放心早餐食品工程项目

建设单位（盖章）：盐城市永源放心早餐工程有限责任公司

编制日期：二〇一七年四月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 放心早餐食品工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 盐城永源放心早餐工程有限责任公司 |
| 法人代表 | 江海燕 | 联系人 | 张荣军 |
| 通讯地址 | 盐城市通榆南路123号 |
| 联系电话 | 15396886599 | 传 真 | — | 邮政编码 | 224000 |
| 建设地点 | 盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | 【H6292】餐饮业 |
| 占地面积 （平方米） | 9904 | 绿化面积 （平方米） | 2970 |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） | 14 | 环保投资占总投资比例 | 4.67% |
| 评价经费 | — | 预期投产 日期 | 2017年7月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 1、原辅材料： 拟扩建项目完成后，全厂使用原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号 名称 型号 扩建前年用量（t/a） 扩建后年用量（t/a） 来 源 1 大米 Q320901021233 100 500 富福祥大米 2 糯米 QS320901020825 40 200 盐城市合兴精制米厂 3 黄豆 / 20 100 产自黑龙江 4 白糖 QS440903032068 3 15 广州省化州市 5 五花肉 苏：7043561443 6 30 江苏省苏食食品有限公司 6 食用油 / 0.7 3.5 江苏省 7 蔬菜 / 100 500 江苏省 8 面粉 / 150 600 江苏省 2.主要生产设备 扩建前、扩建后生产线一览表见表1-2 表1-2扩建后生产线一览表 序号 扩建前生产线名称 扩建后生产线名称 1 粥生产、自动灌装线 粥生产、自动灌装生产线 2 饮品自动生产包装线 豆浆生产、自动灌装生产线 3 中式包点加工生产线 包子加工生产线 4 糍饭加工生产线 5 油条加工生产线 拟扩建项目完成后主要生产设备一览表见表1-3。 表1-3 扩建后主要生产设备一览表 设备名称 规格型号/功率 数量 备注 豆渣细粉碎机 2B3A-8、1.5km 2 国产 冷热缸 RPL-G 1 国产 高压均质机 2000A-4s.o、30km 2 国产 灭菌豆浆罐 Y2-DJG-650、0.37km 1 国产 板式换热器 BR1.2-J-4b 2 国产 夹层锅 0.5m3、0.6m3 7 国产 豆浆灌装机 6.5km 1 国产 全自动充填封口机 6.5km 1 国产 糍饭自动包装机 7.5km 1 国产 绞肉机 3.5km 1 国产 搅拌机 1.5km 1 国产 多功能切菜机 X2-680A、1.3km 1 国产 全自动连续压面机 YF-30 1 国产 冷库压缩机 / 1 国产 主要产品方案 主要产品方案见表1-4。 表1-4 主要产品方案一览表 序号 产品名称 扩建前产量 扩建后产量 1 包子 90000个/a 450000个/a 2 粥 350000杯 1750000杯 3 糍饭 500000个/a 1500000个/a 4 豆浆 6500000杯/a 2000000杯/a 5 油条 500000个/a 1500000个/a 4. 拟扩建项目完成后，全厂水及能源消耗量 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 23335.75 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 49 | 燃气（标立方米）/年） | 1750 |
| 燃煤（吨/年） | — | 热蒸汽（吨/年）年） | 2800 |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 拟扩建项目完成后废水共12943t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。废水经厂区自建地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终送至盐城市城东污水处理厂集中处理，尾水排入新洋港。 |

| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| --- |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 盐城永源放心早餐工程有限责任公司于2003年投资1500万进行放心早餐生产，厂区位于盐城市通榆南路123号，是盐城市城区早餐食品加工、配送便民利民的生活服务企业。随着生活节奏的加快，为满足城区居民生活品质需求，适应市场需要，企业投资300万元，建设“放心早餐食品工程项目”以提高生产产能。企业于2003年进行了建设项目环境影响申报（登记），此后未进行新的环境影响评价，本环评对拟扩建项目完成后全厂环境影响进行评价。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，盐城永源放心早餐工程有限责任公司委托我单位编制其“放心早餐食品工程项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 与生态红线规划相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照盐城市区生态红线区布局图（附图4），与本项目最近的生态红线区域为通榆河（亭湖区）清水通道维护区。通榆河（亭湖区）清水通道维护区见表1-5。 表1-5 通榆河（亭湖区）饮用水水源保护区域保护表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积(m2) 与本项目的距离(m) 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 通榆河（亭湖区）清水通道维护区 水源水质保护 一级管控区为亭湖区境内通榆河水体及两岸纵深各100米的陆域范围。其中亭湖区通榆河清水通道维护区长1680米的通榆河河段西侧100米的陆域〔南至234省道（新业路），北至三灶河〕为二级管控区 二级管控区为除亭湖区通榆河饮用水水源保护区外，通榆河及其两侧各1000米陆域范围〔含通榆河饮用水水源（建湖县）二级保护区和准保护区〕，以及与通榆河平交的斗龙港上溯5000米，北岸1000米及与通榆河平交的新洋港上溯5000米，两岸各1000米范 67.03 7.1 59.93 E,1900 本项目位于通榆河（亭湖区）清水通道维护区二级管控区东侧，距离约为1900m，根据上表可知本项目与红线区域二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 4、与用地规划相容性 本项目位于盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南。项目用地为工业用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不存在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和城南新区土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 工程主要内容 扩建项目依托厂区现有工程，无需进行土建施工。主要工程内容见表表1-6 表1-6 主要工程内容一览表 序 号 指 标 名 称 单 位 指 标 值 备注 1 总用地面积 平方米 9904 | — 2 总建筑面积 平方米 8600 — 4 其中 综合楼 平方米 3000 — 5 浴室服务用房 平方米 400 — 6 加工车间 平方米 1000 — 7 生产车间 平方米 1000 — 8 配供间 平方米 1000 — 9 车库 平方米 400 — 10 化验中心 平方米 500 11 研发中心 平方米 500 — 12 专家楼 平方米 500 — 13 其他 平方米 600 — 14 容积率 — 0.87 — 15 建筑密度 % 39 — 16 绿地面积 | 平方米 2970 — 17 绿化率 % 30 — 公用工程 本环评以拟扩建项目完成后全厂公用工程状况进行分析。 （1）给排水：扩建项目建成后，全厂总用水量23335.75t/a，其中生产用水22750t/a，职工生活用水1260t/a，餐饮用水78.75t/a、绿化用水297t/a，来自市政自来水管网。本工程室内排水采用污水废水、雨水分流，室外排水采用污废合流、雨污分流，废水总量12943t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。废水经厂区污水处理设施处理后排入市政污水管网，接入盐城市城东污水处理厂集中处理，雨水由建筑屋顶雨水斗，道路雨水口，自流排入项目区域周边合流。 （2）供电：扩建项目建成后，全厂年用电量为49万kW·h，来自当地供电网络。 （3）供气：扩建项目建成后，全厂天然气用量1750m3。 （4）供热工程：扩建项目建成后，全厂使用热蒸汽2800t/a，企业不设置热锅炉，热蒸汽由盐城热电有限责任公司提供，供用热协议见附件七。 （4）消防工程：全厂室内消防采用临时高压消防系统，室内布置消火栓和火灾报警系统，合理布置消防器材。 （5）绿化：绿化面积2970平方米，绿化率为30%。 项目公用及辅助工程见表1-7。 表1-7 公用及辅助工程 类别 建设名称 工程内容 备注 公用工程 给水 23335.75t/a 来自市政给水管网 排水 12943t/a 预处理后送至盐城市城东污水处理厂 供电 49万kW·h/a 市政电网 供气 1750m3 燃气管道供应 供热 2800t/a 盐城热电有限责任公司提供 环保工程 废水处理 隔油池、为A/O接触氧化+沉淀消毒 拟建 废气处理 油烟净化器 依托现有 噪声治理 建筑隔声+绿化带 固废处理 分类收集处理 绿化 2970m2 7、劳动定员与工作制度 拟扩建项目完成后，全厂劳动定员45人。企业设置食堂提供就餐（只提供午餐），日就餐人数45人，企业不提供住宿。企业年生产时间为350天，单班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 企业于2003年进行了建设项目环境影响申报（登记）。此申报表未明确列出生产设备、生产工艺、产品，此后未进行新的环境影响评价，本环评未能列出扩建前污染物产排情况。企业进行产能扩建，依托现有工程，无需进行土木施工建设,生产工艺、产品未发生变化，本环评对拟扩建项目完成后全厂环境影响进行评价。 申报表列出的扩建前生产工艺流程见下图。 图1-1 申报表列出的扩建前生产工艺流程图 目前，企业在生产过程中使用的热蒸汽由盐城热电有限公司提供，不设置锅炉，产生的废气主要为油烟废气，油烟废气经过油烟净化器处理后达标排放。生产废水、生活污水排入市政污水管网，最终送至盐城市城东污水处理厂集中处理。产生的固废均得到妥善处理。 企业拟建设地埋式污水处理设施，提升接管废水水质，从而使废水更符合盐城市城东污水处理厂污水接管标准。现有工程运行状况良好，不存在与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 盐城市位于江苏省中部偏东地域，东临黄海，南与南通市接壤，西、西南与扬州 市为邻，北、西北与淮阴市相连，东北隔大淮河与灌河和连云港市相望。 盐城市城南新区位于市区南部，规划建设范围为：东至通榆河，西至西环路，北至青年路，南至伍佑街道，总面积达102平方公里。按照总体规划要求，城南新区将是一个拥有100万人口的新城区，成为盐城市新的行政、文化、教育、商业中心和新型居住区。 开发建设城南新区是盐城市委、市政府加快城市化和城市现代化的一项重大战略决策，是为策应沿海大开发、建设沿海200万人口特大型城市、拓宽城市发展空间的重大举措。2006年9月，盐城市委、市政府确定城市“重点向南”的发展战略，盐城市城南新区开发建设指挥部应运而生。经过几年大规模建设，目前城南新区已基本形成“成网、成片、成环”的路网框架，27平方公里城市核心区已全部建成，市政设施和公共配套基本到位，金融、科教、商务商贸等产业加快集聚，一个智慧、生态、现代“特色三城”已经初具规模。2011年3月3日，市委、市政府决定成立中共盐城市城南新区工作委员会和盐城市城南新区管理委员会。2011年10月31日，城南新区党工委、管委会正式挂牌成立，履行区域内的项目建设、经济发展、社会管理等职能，由此，城南新区发展迈入了新的征程。 2、地形地貌 盐城市地质构造处于苏北坳陷构造单元，介于响水-淮阴-盱眙断裂和海安-江都断裂之间，属长期缓慢沉降区，沉积了震旦系-三叠系的海陆交互相沉积物。在燕山运动影响下，进一步形成坳陷区，坳陷范围由西北向东至黄河南部。在沉降过程中，由于各地沉降幅度不一，形成一系列的凹陷和隆起，其中东台坳陷的白垩系至第三系 的地层极为发育，是苏北地区油气田的远景区。 第三系沉积物厚达数千米，为黑色、灰黑色泥岩、粉沙岩和砂岩，夹有油页岩和 大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大多沿老断层产生位移，强度 不大。 第四系沉积物一般厚125～300m，由于地壳运动和气候的影响，沉积岩相有明显 差异。下部为灰绿色粘土、亚粘土及灰黄色、深灰色中细粒砂岩，有铁锰结核和钙结核。中部为褐色粉细砂、淤泥质粉砂和土黄、灰黄、灰绿色粘土、亚粘土，上部为灰 黑、棕黄色粘土、淤泥质亚粘土，类灰黑色粘土，含少量铁锰结核和钙质结核。 地震烈度为 7 级，属地震设防区。 该地区河道纵横交错，湖荡星罗棋布，属典型的平原河网地区。绝大部分地区海拔不足5m，盐城市位于苏北灌溉总渠以南，斗龙港以北这一低洼地带，平均海拔 2m 以下。该地区按其自然环境可划分为淮北平原区、里下河平原区、滨海平原区、黄淮 平原区。 该地区大多数为壤质土壤，占74.2％，其余砂质土占 2.2%，粘土质占 23.6％。土 壤类型为盐土类、潮土类、水稻土类和沼泽土类。 3、气象气候 项目所在地属于北亚热带季风气候，北纬 33.3 度，东经 119.93 度，气候湿润，四季分明，日照充足，适宜于多种农作物的生长。由于滨邻黄海，海洋调节作用非常明 显，雨水丰沛，雨热同季。冬季受西伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴好，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨。全年平均光照 2240小时-2390小时，其中春季占25%，夏季占 29%，秋季占24%，冬季占22%。年降水日100天-105天。其主要气象特征见下表 2-1。年及代表月份风向玫瑰图见图 2-1。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.5m/s 2 风向 全年主导风向 东南偏东风 次主导风向 北风 夏季 东南风 冬季 东北风 3 风频 年平均静风频 11% 4 气温 年平均气温 14℃ 年最高温度 39.1℃ 年最低温度 -11.7℃ 5 空气湿度 年平均相对湿度 78% 6 气压 年平均气压 1016.9hPa 7 降水量 年平均降水量 900~1060 mm 年最大降水量 1564.9mm 8 霜期 年均无霜期 218天 图2-1 盐城市全年及代表月份风向玫瑰图 4、水文 盐城市境内河流众多，水网密布，经流量丰富，大致以废黄河为界，分为淮河水系和沂沭泗水系，主要河流有苏北灌溉总渠、射阳河、黄沙港、新洋港、串场河、灌河等。流经市区及附近的河流主要有新洋港、串场河、通榆河、西潮河。 （1）新洋港 新洋港西起蟒蛇河，穿串场河、通榆河，经南阳岸、黄尖向东至新洋港闸入海，全长69.8km，河底宽70-100m，河口宽150-160m，河底高程（废黄河口以上）-2.5-4.0m，集水面积2478km2。 新洋港是盐城市区主要排海通道，市区内河道长度约14km，主要功能为灌溉、排涝及航运。盐城市区河段（串场河交汇处-市区东港区）水功能区划为Ⅲ类水，为工业、农业用水。扩建项目建成后，全厂废水经企业自建处理后纳入市政污水管网，由盐城城东污水处理厂收集后处理，尾水排入新洋港。 （2）串场河 串场河是盐城市主要河道之一，南北串通射阳河、黄沙港、新洋港及斗龙港等水系，共同组成了盐城市的农业灌溉和工业供排水体系。位于里下河地区的东部，串场河南起海安县城，向北流经东台市、大丰市、盐都区、亭湖区、建湖县至阜宁县入射阳河，全长176km，盐城市内长160km。串场河对沟通南北水上交通和调节沿海垦区排灌用水发挥了重要作用。 串场河盐城市区段长133km，河口宽40-70m，河底宽10-20m，河底高程-2.5-3.0m。最高水位2.46米（以黄河口基准算），最低枯水位为0.38米，平均水位1.09米。由于地势低平，河流流速缓慢。据测量，串场河盐城段水深2.5～4.5米，流速0.059～0.161米/秒。本河段水功能区划2020年水质目标为Ⅲ类水。 （3）通榆河 位于里下河地区的东侧，串场河以东2～3公里，原南起南通市，北达赣榆县，全长420km。新通榆河输水工程从高港调长江水，经泰东河入通榆河，设计流量100m3/s。河底宽30-50m，河底真高1.0～4.0米，堤顶真高4.0～7.5米。本河段水功能区划为地表水Ⅲ类水。 5、地下水状况 系滨海平原水文地质区，近地表的第四地层属松散沉积层，孔隙多，导水性良好，有利于地下水贮存。地下水经历了淡水形成、海浸咸化、淡化等不同阶段，又受地质地 貌条件的影响，所以它的形成是复杂的。含水层分：一、潜水层，即含水层系-咸水，不能饮用和灌溉，无开采价值；二、承压水层，又分两个水系层：（1）中、上含水层 系统，第一含水层-上淡下咸，顶板埋深 80-120m；第二含水层-淡水，顶板埋深为 150-200m，单井出水量日 600-900t，水质良好，矿化度每升1-2克，适宜人、畜饮用。（2）下含水层系统第三含水层-咸水；第四含水层-淡水。 水系均属感潮河网，以自排为主，内河水受海潮水位影响较大。地下水埋深随地形变化而变化，由于地面坡度小，地下水径流缓慢。潜水动态主要受降雨、蒸发以及河沟 水补给影响，为入渗补给渗流蒸发型。地下水中的盐类组成与海水成分一致，均以氯化物为主。 地下水潜水历年平均埋深 0.65m，最大埋深1.18m，最小埋深 0.21m。由于近地表沉 积物中以粘土、亚粘土成分居多，透水系数较小，平均为4.4×10-5cm/s。因此，以雨水 和河水渗透为补给源的上层潜水涌水量不大，而且大多为咸水。埋深于120m以下的第二承压水为淡水，水量较大，可作淡水水源，但开采时应予限量，并防止咸水混入。 6、植被、生态 盐城市气候温和，河湖密布，土壤肥沃，农业发达，为鱼米之乡。陆地主要种植水稻、小麦、棉花等农作物和各种蔬菜。内河、湖荡水面200多万亩，可利用水面的80％作为水产养殖，20％用于种植水生经济作物，盛产鱼虾、蟹、鳖等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2016年，面对错综复杂的宏观经济形势，在盐城市委、市政府的正确领导下，全市上下坚持稳中求进总基调，围绕“建设新盐城、发展上台阶”总定位，积极践行新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，全市经济运行总体平稳、稳中有进，较好地完成了年初确定的目标任务，实现了“十三五”的良好开局。 1、综合 初步核算，2016年，全市实现地区生产总值4576.1亿元，按可比价计算,比上年增长8.9%；其中第一产业实现增加值533.9亿元，比上年增长0.9%；第二产业实现增加值2050.0亿元，比上年增长9.2%；第三产业实现增加值1992.2亿元，比上年增长10.8%。产业结构持续优化。三次产业增加值比例调整为11.7：44.8：43.5，二三产业比重比上年提高了0.6个百分点，人均地区生产总值达63277元（按2016年年平均汇率折算约9526美元），比上年增长8.8%。 2、农林牧渔业 2016年，全市实现农林牧渔业总产值1104.9亿元，可比价增长1.9%。粮食总产量十三年来首次出现下跌。全市粮食总产量达687.3万吨，比上年减少20.8万吨，下降2.9%；粮食播种面积1472.4万亩，比上年增加0.8万亩。粮食亩产466.8公斤，比上年减少14.4公斤。棉花播种面积14万亩，比上年减少27万亩，总产1.1万吨。全市油料作物播种面积120万亩，比上年减少17.7万亩，油料总产量24.3万吨。 3、工业和建筑业 2016年，全市规模以上工业企业实现总产值9205.8亿元，比上年增长8.3%，实现增加值2173.9亿元，比上年增长9.7%。其中轻、重工业分别比上年增长6.9%和11.1%。民营工业持续向好。2016年，全市民营企业实现增加值1547.4亿元，比上年增长10.4%，占规模以上工业比重71.2%。全市规模以上工业企业实现利润总额458.4亿元，比上年下降3%。全市工业用电量201.4亿千瓦时，比上年下降2.4%。 4、交通运输和邮电业 截止2016年底，全市共有公路总里程19568公里，其中国道994公里、省道990公里；拥有等级公路19303公里，其中高速公路396公里、一级公路1393公里、二级公路 2531公里、三级公路1517公里、四级公路13466公里，等外公路265公里。“5+1”高速铁路网建设加快推进，盐徐高铁、盐宁高铁、连盐快铁进展顺利，协调推进盐通高铁提速。2016年，全社会客运量8415万人，比上年增长0.6%，客运周转量82.0亿人公里，比上年下降0.3%；全社会货运量15551万吨，比上年下降2.7%，货运周转量412.9亿吨公里，比上年增长0.1%。全年保障航班1.24万架次，年旅客吞吐量120.9万人次，分别比上年增长40.3%、41.9%，货邮吞吐量5119.9吨，比上年增长70.3%。沿海港口货物吞吐量7964万吨，比上年增长5.1%，其中外贸2032.2万吨，比上年增长18.3%。 5、教育事业 2016年，全市共有普通高校6所，招生1.8万人，在校生7万人，毕业生1.7万人；普通中专5所，在校生2.1万人；职业高中10所，在校生2.5万人；普通中学277所，在校生27.0万人；小学329所，在校生45.0万人。全市初中毕业生升学率97%，在校生年巩固率99.6%；小学毕业生升学率94.4%，在校生年巩固率99.8%。学龄儿童入学率100%。幼儿园在园幼儿22.8万人，学前三年幼儿入园率为98.4%。全市共有教职工数8.7万人，其中专任教师7.3万人。 6、人口、人民生活和社会保障 2016年末，全市户籍人口830.5万人，比上年末增加2.5万人，其中城镇人口484.4万人，乡村人口346.1万人。全年人口出生率为11.02‰，死亡率为6.03‰，自然增长率为4.99‰。年末常住人口723.5万人，城镇化率61.6%，比上年提高1.5个百分点。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 2015年，盐城市秉持绿色发展理念，坚持“环保优先、生态先行”，以改善生态环境 质量为核心，以创建国家环保模范城市和国家生态市为抓手，扎实推进环境保护各项工作任务，着力提高水、气、声、固废等污染防治水平，全市生态环境质量持续改善，稳定向好。群众对生态环境获得感显著提升，满意度不断提高。 一、水环境 （一）工业废水和主要污染物排放量 2015年，全市环统重点单位工业用水总量为9.12亿吨，新鲜用水量为2.29亿吨，全市工业废水排放总量为1.62亿吨。工业主要污染物化学需氧量排放量为18791 吨，较2014年下降2.05%；氨氮排放量为1132吨，较2014年下降2.59%；工业废水重金属中六价铬、汞排放量分别为152.3千克、0.07千克，较2014年分别下降0.13%、1.41%。 （二）水环境状况 全市饮用水以集中式供水为主，主要以地表水作为取水水源，13个集中式地面水厂水源地水质达标率为100%。 2015年，盐城市总体水质为轻度污染，62个断面中，符合Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质 断面分别占监测断面总数的56.5%、40.3%和3.2%。符合功能区划要求的断面数为59个，水质达标率为95.2%。与2014年相比，全市地表水水质略有下降，功能区达标率下降了3.2个百分点。 全市8条主要河流中，苏北灌溉总渠、黄沙港、射阳河、斗龙港、新洋港和通榆河水质状况为良好，串场河、灌河水质为轻度污染。5条主要入境河流市际交界断面水质达标率为20%，其中淮河入海水道苏嘴排渠断面和通榆河古贲大桥断面水质劣于Ⅴ类，主要超标项目为氨氮、总磷和化学需氧量。 二、环境空气 2015年，我市空气质量持续保持全省最好、全国前列。空气质量综合指数全省最好，PM2.5平均浓度全省最低，优良天数比例全省最高，被人民网列为十大洗肺城市之一，连续三年的9月份进入全国前十，连续两年被省政府表彰为“大气污染防治工作优秀城市”。“盐城南”成为自然常态、生态品牌和城市标识。 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，二氧化硫、二氧化氮年平均浓度分别为19微克/立方米、23微克/立方米，符合空气质量二级标准；PM10 和 PM2.5 平均浓度为85微克/立方米和49微克/立方米，分别超出二级标准0.21倍和 0.40倍；一氧化碳无超标现象；臭氧日最大8小时滑动平均超标率为11.5%。按AQI 指数评价，环境空气质量优良天数比例为72.1%，主要污染物为 PM2.5、臭氧和 PM10。与2014年相比，主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10和PM2.5平均浓度均有所下降，分别下降了5.2%、13.2%、7.4%和14.8%，空气质量综合指数5.24，较2014年下降0.02，盐城市区空气质量状况继续好转。 三、声环境 2015 年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为52.3分贝，总体水平为二级，区域声环境质量较好。与2014年相比，平均等效声级上升了1分贝。 城市道路交通噪声平均等效声级（路长加权）在62.4-67.0分贝之间，全市平均值为65.6分贝，城市道路交通噪声强度为一级，声环境质量为好。与2014年相比，平均等效声级上升了1.7分贝。 四、生态环境 盐城市生态环境状况指数为66.5，级别为良好。9个县市区生态环境质量指数分布范围在61.0～69.2之间，生态环境质量均为良好。与2014年相比，生态环境状况无明显变化。 六、工业固体废物 2015 年，全市一般工业固体废物产生量561万吨，主要产生于黑色金属冶炼和压 延加工业行业、电力、热力生产和供应业和化学原料和化学制品制造业行业，综合利用率 95.5%，处置率 4.5%；全市危险废物产生量 10.08万吨，主要产生于化学原料和化学制品制造业、汽车制造业和医药制造业行业，综合利用处置率 73.5%，贮存量率 26.5%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南，根据建设项目的周边情况，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内地表水环境功能为Ⅲ类水体。声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见3-1。 本项目周边具体环境保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 位置（m） 规模 保护级别 地点 大气环境 盐城市国土局开发区分局 N 200 30人 满足《环境空气质量标准》 GB3095–2012中二级标准 盐城市工商局开发区分局 N 100 30人 中原别墅区 N 30 100人 同洲骨科医院 EN 100 200人 家政双语幼儿园 E 170 200人 地表水 环境 串场河 W 300 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 通榆河 E 1900 中型 新洋港 N 8000 中型 声环境 盐城市国土局开发区分局 N 200 30人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 盐城市工商局开发区分局 N 100 30人 中原别墅区 N 30 100人 同洲骨科医院 EN 100 200人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 家政双语幼儿园 E 170 200人

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 根据盐城市大气环境功能区划，扩建项目所在地属二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、声环境质量 扩建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 1类 55 45 2类 60 50 3、地表水环境质量 扩建项目周边水系串场河、通榆河、城东污水处理厂纳污河段新洋港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准，详见表4-3。 表4-3 地表水环境质量评价标准一览表 单位：mg/L 水体 类别 pH COD SS 总磷 氨氮 串场河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 通榆河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 新洋港 Ⅲ 6-9 | ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 扩建项目排放的废气主要为燃料燃烧废气和油烟，主要污染物为粉尘、SO2、、CO和NOX。粉尘、SO2和NOX的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。CO参照北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中标准限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 15米高排气筒最高 允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996二级标准 二氧化硫 2.6 周界外浓度最高点 0.40 氮氧化物 0.77 周界外浓度最高点 0.12 一氧化碳 11 周界外浓度最高点 3.0 DB11/501-2007 食堂排放油烟废气，废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基灶头数 小 ≥1，<3 2.0 60 GB18483-2001 中型 ≥3，<6 75 大型 ≥6 85 2、水污染物排放标准 扩建项目建成后，全厂产生的废水经预处理满足接管标准后，排入市政污水管网，送至盐城城东污水处理厂统一收集处理，尾水排入新洋港。污染因子pH、SS、COD、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子TP、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体值见表4-6。 表4-6 建设项目污水排放标准 （pH无量纲，单位：mg/L） 污染物名称 接管标准 依据 排放标准 依据 pH 6~9 （GB8978-1996）表4三级标准 6~9 （GB18918-2002） 一级A标准 COD 500 50 SS 400 10 TP 8 0.5 NH3-N 45 5（8） 动植物油 100 1 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 项目所在区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，其噪声应参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值分别见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固废必须妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟扩建项目完成后，全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放情况 单位t/a 污染源 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 油烟 0.03045 0.01827 0.01218 废水 废水量 12943 0 12943 COD 6.273 5.5072 0.7658 SS 3.817 3.5582 0.2588 NH3-N 0.6141 0.5106 0.1035 TP 0.05173 0.02584 0.02589 动植物油 0.3549 0.3199 0.0350 固体废物 生活垃圾 11.025 11.025 0 生产垃圾 21.3 21.3 0 污泥、油渣 3.7061 3.7061 0 拟扩建项目完成后，全程大气污染物为油烟废气、管道天然气燃烧废气，油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放，燃烧废气为无组织排放，不申请总量指标； 拟扩建项目完成后，废水主要包括生活污水、食堂废水、生产废水，总量为12943t/a，废水经厂区自建地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至盐城市城东污水处理厂集中处理。接管考核量：污水排放量为12943t/a，COD 0.7658t/a、SS 0.2588t/a、NH3-N 0.1035t/a、TP 0.02589t/a、动植物油0.0350t/a； 拟扩建项目完成后，全厂产生的固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期 拟扩建项目，依托企业现有工程，不需进行土木施工、室内装修建设。施工期主要是对生产设备及污水处理装置的安装调试，施工过程对周围环境影响较小，因此不再赘述。 2、运营期 拟扩建项目完成后，企业有五条生产线，分别生产粥、糍饭、包子、豆浆、油条。生产工艺及产污环节见下图。 图5-1 粥生产工艺及产污环节 ①由化验中心对大米进行筛选，合格的大米暂存在配料间。此过程产生稻糠、干瘪、过期大米(S1)； ②领取合格大米后，进行人工清洗、浸泡，产生清洗、浸泡废水（W1-1），不回用直接排入厂区污水处理站； ③煮饭过程使用电能，粥冷却后，使用全自动充填封口机对检验合格的粥进行包装。 粥生产过程中产生清洗、浸泡废水（W1-1）、废弃食材(S1-1)、不合格产品(S1-2)、废弃包装物(S1-3)、设备电机噪声（N）。 图5-2 糍饭生产工艺及产污环节 ①由化验中心对糯米进行筛选，合格的糯米暂存在配料间，此过程产糯米糠、干瘪、不合格过期糯米(S2-1)； ②领取合格糯米后，进行人工清洗、浸泡，产生清洗、浸泡废水（W2-1），不回用直接排入厂区污水处理站； ③蒸饭过程使用热电厂提供的热蒸汽，因此企业不设置锅炉，使用板式换热器以及热电厂提供的热蒸汽进行汽蒸，热蒸汽冷却后产生冷却废水（W2-2）； ④糍饭冷却后进行检验，使用糍饭自动包装机对检验合格的糍饭进行包装。 糍饭生产过程中产生清洗、浸泡废水（W2-1）、热蒸汽冷却废水（W2-2）、废弃食材(S2-1)、不合格产品(S2-2)、废弃包装物(S2-3)、设备电机噪声（N）。 图5-3 包子生产工艺及产污环节 ①由化验中心对蔬菜、五花肉进行检验验收，合格的蔬菜、五花肉暂存在冷冻间； ②从冷冻间领取蔬菜、五花肉，进行清洗、浸泡，清洗、浸泡废水（W3-1）不回用直接排入厂区污水处理站。再由多功能切菜机、绞肉机对蔬菜、五花肉进行机加工，再由搅拌机进行混馅，此过程产生清洗、浸泡废水（W3-1）、废弃食材（S3-1）、设备电机噪声（N）； ③由人工对面粉进行验收，此过程有不合格面粉产生（S3-1），之后使用全自动连续压面机和面； ④在醒面之后，由人工进行包馅； ⑤在包子醒发之后使用板式换热器以及热电厂提供的热蒸汽进行汽蒸，包子冷却后由人工进行包装。 包子生产过程中产生清洗水（W3-1）、热蒸汽冷却废水（W3-2）、设备电机噪声（N）、废弃食材（S3-1）、不合格产品(S3-2)、废弃包装物(S3-3)。 图5-4 豆浆生产工艺及产污环节 ①由化验中心对黄豆进行筛选，合格的黄豆暂存在配料间，此过程产干瘪、过期黄豆(S1)； ②领取合格黄豆原料后，进行人工清洗、浸泡，产生清洗、浸泡废水（W4-1），不回用直接排入厂区污水处理站； ③使用豆渣细粉碎机进行磨浆，豆渣产生量较少； ④使用高压均质机滤浆； ⑤煮浆工序使用电能供热，豆浆冷却后暂存于灭菌豆浆罐； ⑥最后使用豆浆灌装机进行包装。 在豆浆制作过程产生清洗、浸泡废水（W4-1）、设备电机噪声（N）、废弃食材（S4-1）、不合格产品(S4-2)、废弃包装物(S4-3)。 图5-5 油条生产工艺及产污环节 ①由人工对面粉进行验收，此过程有不合格面粉产生（S3-1）； ②使用全自动连续压面机和面，之后等待醒面； ③油炸面团，每天使用食用油10kg用于制作油条，约有30%的损耗，当天使用后的食用油，用于食堂制作午餐或分发给员工带回，不再用于油条制作； ④人工进行包装。 在油条制作过程产生油烟、设备电机噪声（N）、废弃食材（S5-1）、不合格产品(S5-2)、废弃包装物(S5-3)。 污染源分析： 企业于2003年进行了建设项目环境影响申报（登记）。此申报表未明确列出生产设备、生产工艺、产品，且此后未进行新的环境影响评价，本环评未能列出扩建前污染物产排情况。企业进行产能扩建，依托现有工程，无需进行土木施工建设，生产工艺、产品未发生变化，本环评对拟扩建项目完成后全厂环境影响进行评价。 （1）废气 扩建项目建成后，产生的废气包括燃气燃烧废气、油烟废气。 ①燃气燃烧废气 食堂午餐制作使用天然气作为燃料，根据企业提供的资料，扩建项目建成后，全厂用气量约为5m3/d（1750m3/a），由于天然气是清洁燃料，其排放的污染物对环境影响可忽略不计。 ②油烟废气 油条制作、食堂午餐制作产生油烟废气。 1）油条制作油烟废气 每天制作油条，使用10kg食用油，约有30%的损耗，即油条制作耗油1.05t/a，油烟产生系数按照2%计，所以油烟产生量为0.021t/a。油炸按日运行6小时计，则该项目油烟的产生速率为10g/h，油烟产生浓度为3.34mg/m3（按风量3000m3/h计），食堂油烟净化装置净化效率不低于60%，经处理后油烟年排放量为0.0084t/a，排放浓度1.34mg/m3。油烟废气经静电式油烟净化器处理后可通过专用烟道于所在楼的屋顶高空集中排放。 2）食堂油烟废气 企业设置食堂提供中餐，日就餐人数为45人。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。经类比调查，餐饮油耗系数为0.03kg/人·天，所以本项目用油量为0.4725t/a，油烟产生系数按照2%计，所以油烟产生量为0.00945t/a。按日运行2小时计，则该项目油烟的产生速率为13.5g/h，油烟产生浓度为4.5mg/m3（按风量3000m3/h计），食堂油烟净化装置净化效率不低于60%，经处理后油烟年排放量为0.00378t/a，排放浓度1.8mg/m3。油烟废气经静电式油烟净化器处理后可通过专用烟道于所在楼的屋顶高空集中排放。 项目油烟废气产生、排放情况见表5-1。 表5-1 建设项目废气产生及排放情况 污染物 名称 来源 油烟排放量 (t/a) 排放浓度 （mg/m3） 治理 措施 去除率 (%) 油烟排放量 (t/a) 排放浓度 （mg/m3） 备注 油烟 油条制作 0.021 3.34 油烟净化器 60 0.0084 1.34 不共用油烟净化器、烟道 食堂 0.00945 4.5 油烟净化器 60 0.00378 1.8 （2）废水 拟扩建项目完成后，对全厂营运期废水污染源进行分析，并根据业主采取的环保措施对各环境污染物产生、排放情况的预测、计算和汇总。 ①生活用水 1）职工日常生活用水 拟扩建项目完成后，全厂共有职工45人。企业提供午餐，设置洗浴室，不提供住宿，职工生活用水量按80L/（人·日）计，则扩建项目建成后职工生活用水量为3.6t/d、1260t/a，废水排放量按用水量的80%计，废水排放量为2.88t/d、1008t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，生活污水中主要污染物浓度：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L；污染物产生量为：COD 0.441t/a、SS 0.315t/a、NH3-N 0.0315t/a、TP 0.005t/a。经厂区内污水处理设施处理达标后接管当地污水管网。 2）食堂用水 拟扩建项目完成后，每日为45位员工提供中餐。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，食堂用水定额按照5L/（人·次）计，则本项目食堂用水量为0.225t/d（78.75t/a），废水产生系数按照80%计，本项目食堂废水产生量为0.18t/d（63t/a）。食堂废水中主要污染物浓度：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L、动植物油 100 mg/L；污染物产生量为：COD 0.022t/a、SS 0.016t/a、NH3-N 0.0016t/a、TP 0.00025t/a、动植物油 0.0063t/a。经厂区内污水处理设施处理达标后接管当地污水管网。 ②生产用水 1）清洗、浸泡用水 原料清洗、浸泡用水量约21t/d，7350t/a。废水排放量按用水量的80%计，原料清洗、浸泡废水产生量为16.8t/d，5880t/a。 2）机械设备清洗、地面冲洗用水 机械设备清洗、地面冲洗用水量约12t/d，4200t/a。废水排放量按用水量的90%计，冲洗废水产生量为10.8t/d，3780t/a。 3）工艺用水 工艺用水量为约32t/d，11200t/a，在生产工程中约有10%的损耗，约有 1120t/d，10080t/a进入产品。 ③冷却水 企业不设置锅炉，使用热电厂提供的热蒸汽，无锅炉用水。热蒸汽使用量约为8t/d，2800t/a。在使用过程中约有30%的损耗，产生的冷却水量约为5.6t/d，1960t/a冷却水中含有有机质、SS，混入生产废水处理。 生产废水产生总量为33.2t/d，11620t/a。生产废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，生活污水中主要污染物浓度：COD 500mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 50mg/L、TP 4mg/L、动植物油 30mg/L；污染物产生量为：COD 5.81t/a、SS 3.486t/a、NH3-N 0.581t/a、TP 0.04648t/a、动植物油 0.3486t/a。经厂区内污水处理设施处理达标后接管当地污水管网。 ④绿化用水 全小区绿化用地面积2970m2，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）绿化用水按2L/(m2·d)计，灌溉频率为50d/a，则全年小区绿化用水需297t。 拟扩建项目完成后，全厂废水排放情况见表5-2。 表5-2 废水排放情况表 污染源名称、 废水产生量 t/a 污染物名称 污染物产生量 处理措施 处理后出水情况 削减量（t/a） 浓度mg/l 产生量t/a 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 生活污水 1260 COD 350 0.441 采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 60 0.0756 0.3654 SS 250 0.315 20 0.0252 0.2898 氨氮 25 0.0315 8 0.01008 0.02142 TP 4 0.005 2 0.0025 0.0025 食堂废水 63 COD 350 0.022 采用隔油池、A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 60 0.0038 0.0182 SS 250 0.016 20 0.0013 0.0148 氨氮 25 0.0016 8 0.0005 0.0011 TP 4 0.00025 2 0.00013 0.00012 动植物油 100 0.0063 3 0.0002 0.0061 生产废水 11620 COD 500 5.81 采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 60 0.7008 5.1092 SS 300 3.486 20 0.2324 3.2536 氨氮 50 0.581 8 0.09296 0.488 TP 4 0.04648 2 0.02324 0.2324 动植物油 30 0.3486 3 0.03486 0.3138 表5-3 废水接管排放情况一览表 本项目废水量t/a 污染物 接管情况 接管标准mg/l 排入外环境情况 污水厂尾水排放标准浓度mg/l 浓度mg/l 接管量 t/a 浓度mg/l 排放量t/a 12943 COD 60 0.7658 500 50 0.6472 50 SS 20 0.2588 400 10 0.1294 10 氨氮 8 0.1035 45 5（8） 0.0647（0.1035） 5（8） TP 2 0.02589 8 0.5 0.0065 0.5 动植物油 2.7 0.0350 100 1 0.013 1 拟扩建项目完成后用排水平衡见图5-6。 图5-6 本项目总用水量平衡图 (t/a) （3）噪声 拟扩建项目完成后，全厂噪声主要来源于生产设备电机、冷库压缩机、排烟风机等产生的噪声。各设备噪声源强情况及到厂界距离情况见表5-4。 表5-4 噪声源情况一览表 设备 名称 噪声 源强 声源 位置 与东厂 界距离 与西厂 界距离 与南厂 界距离 与北厂 界距离 同洲骨科医院 家政双语 幼儿园 生产设 备电机 60-65 车间内 130 150 10 20 230 300 冷库 压缩机 65 车间内 140 140 10 20 240 310 食堂排 油烟风机 75-85 食堂 20 20 40 40 350 420 油炸排 油烟风机 车间内 130 150 10 20 230 300 （4）固废 ①生活垃圾 1）日常生活垃圾 扩建项目建成后，职工总数为45人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年工作时间350天，则产生垃圾7.875t/a； 2）餐厨垃圾 餐厨垃圾产生量按每人每天0.2kg计算，职工45人，则餐厨垃圾产生量为3.15 t/a。 ②生产垃圾 1）废弃食材 原材料处理过程中产生边角料，产生量约为20t/a。 2）废气包装物 产品包装物过程中产生废弃包装物，产生量约为0.2 t/a。 3）不合格产品 根据企业提供的数据资料，检验出的不合格产品产生量为1.2t/a。 ③污水处理废物 1）油渣 隔油池对食堂废水进行预处理，产生的油渣量为0.0061 t/a。 2）污泥 废水经A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理后，产生的污泥约3.7t/a。 综上所述，预计扩建项目建成后每年生活垃圾产生量约为36.1311吨，日常生活垃圾、污水处理废物由环卫部门清运，餐厨垃圾按《江苏省餐厨废弃物管理办法》要求交由专业单位处理，生产垃圾由企业收集后外售。 表5-5 建设项目固体废物产生排放情况 序号 废物来源 名称 性状 属性 产生量 拟采取的处理方式 1 生活 日常生活垃圾 固态 一般固废 7.875t/a 环卫部门清运 餐厨垃圾 固态 一般固废 3.15t/a 交由专业单位 2 生产 废弃食材 固态 一般固废 20t/a 收集后外售 废弃包装物 固态 一般固废 0.2t/a 收集后外售 不合格产品 固态 一般固废 1.5t/a 收集后外售 3 污水处理 油渣 固态 一般固废 0.0061t/a 环卫部门清运 污泥 固态 一般固废 3.7t/a 环卫部门清运 （5）污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-6。 表5-6 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 燃气燃烧 燃气燃烧 — — — — — 周围大气 油条制作 油烟 3000 1.34 食堂 油烟 3000 4.5 0.00945 1.8 0.00378 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 1260 350 0.441 60 0.3654 经厂区污水处理设施预处理后接管盐城市城东污水处理厂 SS 250 0.315 20 0.2898 NH3-N 25 0.0315 8 0.02142 TP 4 0.005 2 0.0025 食堂废水 COD 63 350 0.022 60 0.0038 SS 250 0.016 20 0.0013 NH3-N 25 0.0016 8 0.0005 TP 4 0.00025 2 0.00013 动植物油 100 0.0063 3 0.0002 生产废水 COD 11620 500 5.81 60 0.7008 SS 300 3.486 20 0.2324 NH3-N 50 0.581 8 0.09296 TP 4 0.04648 2 0.02324 动植物油 30 0.3486 3 0.03486 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生活 日常生活垃圾 7.875 7.875 0 0 环卫清运 餐厨垃圾 3.15 3.15 0 0 交由专业单位处置 生产 废弃食材 20 20 0 0 收集后外售 废气包装物 0.1 0.1 0 0 收集后外售 不合格产品 1.5 1.5 0 0 收集后外售 污水处理 油渣 0.0061 0.0061 0 0 环卫清运 污泥 3.7 3.7 0 0 环卫清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气燃烧 | 燃气燃烧 | — | — |
|  | 油条制作 | 油烟 | 3.34mg/m3, 0.021t/a | 1.34mg/m3, 0.0084t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.5mg/m3,0.00945t/a | 1.8mg/m3,0.00378t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.441t/a | 60mg/L，0.3654t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.315t/a | 20mg/L，0.2898t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0315t/a | 8mg/L，0.02142t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.005t/a | 2mg/L，0.0025t/a |
|  | 食堂废水 | COD | 350mg/L，0.022t/a | 60mg/L，0.0038 t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.016t/a | 20mg/L，0.0013t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0016t/a | 8mg/L，0.0005t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.00025t/a | 2mg/L，0.00013t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，0.3486t/a | 3mg/L，0.0002t/a |
|  | 生产废水 | COD | 350mg/L，5.81t/a | 60mg/L，0.7008t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，3.486t/a | 20mg/L，0.2324t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.581t/a | 8mg/L，0.09296t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.04648t/a | 2mg/L，0.02324t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.3486t/a | 3mg/L，0.03486t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生活 | 日常生活垃圾 | 7.875t/a | 环卫清运 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 3.15t/a | 交由专业单位处理 |
|  | 生产 | 废弃食材 | 20t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废气包装物 | 0.1t/a | 收集后外售 |
|  |  | 不合格产品 | 1.2t/a | 收集后外售 |
|  | 污水处理 | 油渣 | 0.0061t/a | 环卫清运 |
|  |  | 污泥 | 3.7t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于生产设备电机、冷库压缩机、排烟风机等产生的噪声，采取有效的隔声降噪措施后再经距离衰减后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。 |
| 其 它 | — |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南，周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。项目产生的油烟经处理后达标排放；废水经污水处理设施处理达标后接管排放至盐城城东污水处理厂集中处理；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 扩建项目，依托企业现有工程，不需进行土木施工、室内装修建设。施工期主要是对生产设备及污水处理装置的安装调试，施工过程对周围环境影响较小，因此不再赘述。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 扩建项目建成后，产生的废气包括燃气燃烧废气、油烟废气。 （1）燃气燃烧废气 油条制作、食堂午餐制作使用天然气作为燃料，根据企业提供的资料，扩建项目建成后，全厂用气量约为5m3/d（1750m3/a），用气量较少。天然气是清洁燃料，产生的燃烧废气直接排放，其排放的污染物对环境影响可忽略不计，满足环境管理的要求。 （2）油烟废气 油条制作、食堂分别设置静电油烟净化装置、专用油烟通道，油烟经位于灶头上方的集气罩收集后，经各自静电油烟净化装置处理后接入油烟废气专用烟道于所在楼的屋顶高空集中排放。根据计算，油条制作、食堂油烟排放浓度分别为为1.34mg/m3、1.8mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》小型规模标准2mg/m3。因此，产生的油烟对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 扩建项目建成后产生生活污水3.6t/d、1260t/a，食堂废水0.18t/d、63t/a，生产废水33.2t/d、11620t/a，废水总排放量为36.98t/d、12943t/a。废水经厂区内自建地埋式污水处理设施处理后接管排入盐城城东污水处理厂集中处理，尾水排入新洋港。 废水预处理工艺可行性： ①处理工艺 废水中有机成分较高，可生化性较高，采用生物处理法大幅降低废水中的有机物含量是经济可行的。拟建污水处理设施工艺以生化为主，辅助一定的物化方法，采取的工艺为A/O接触氧化+沉淀消毒。工艺流程见图7-1。 图7-1 自建地埋式污水处理设施工艺流程图 注：1、食堂废水必须先经过隔油池处理后（动植物油≤30mg/L），才能进入污水处理系统。 2、图中A级生化池、O级生化池，沉淀池、消毒清水池均为钢结构。 3、本工艺中设有污泥消化系统，污泥池中的污泥经好氧消化后，定期由环卫部门清运。 4、污水处理系统采取了严格的防渗、防腐措施。 ② 处理能力 扩建项目建成后，废水总排放量为36.98t/d，污水处理设施日处理能力为2t/h，48t/d。厂区自建的地埋式污水处理设施可完全接纳厂区产生的废水。 ③出水水质 根据企业提供的资料，废水出水水质经厂区污水处理设施处理后可满足市政污水接管水质标准。设计出水水质与接管水质标准对比见表 设计出水水质与接管水质标准对比见表7-1。 表7-1 设计出水水质与接管水质标准一览表 序号 项目 设计出水水质 接管水质标准 1 COD（mg/L） 60 500 2 SS（mg/L） 20 400 3 氨氮（mg/L） 8 45 4 TP（mg/L） 2 8 5 动植物油（mg/L） 3 100 接管可行性分析： ① 城东污水处理厂现状 盐城市城东污水处理厂项目是国家淮河流域水污染治理的重点工程项目之一，总设计规模为10万吨/日，占地8.32公顷，分三期建设：一期工程设计规模为2.5万吨/日，总投资8500万元，主干管DN1000—600，总长10公里，提升泵站3座，主要收集市区小洋河以西、串场河以北、新洋港以南范围内的生活污水与部分工业废水，服务面积3.8平方公里；二期工程设计规模为2.5万吨/日，总投资6500万元，主干管DN1200—800，总长12.5公里，提升泵站2座，厂外污水收集系统工程主要采用分流制，主要收集小洋河以东、大庆路以北、新洋港以南、通榆河以西范围内的生活污水与工业废水，服务面积7.2平方公里；三期工程设计规模为5万吨/日，总投资1.58亿元，主干管Φ1200－800－600，总长30公里，提升泵站2座，厂外污水收集系统工程主要采用雨污分流制，主要收集处理市开发区内通榆河以西、串场河以东、南中沟以北、大庆路以南范围内的生活污水和工业废水，服务面积6.28平方公里。城东污水处理厂一期工程于2000年12月1日试运行成功，2002年12月19日通过省级竣工验收正式投产运行；二期工程于2002年10月3日进入试运行，2004年3月12日通过省级竣工验收正式投产运行；三期工程于2004年年初开工建设，2005年8月底进入试运行。盐城市城东污水处理厂处理工艺流程如图7-2所示。 图7-2 盐城市城东污水处理厂污水处理工艺流程图 盐城市城东污水处理厂现有污水处理能力5万吨/日，采用A2/O工艺，自动化生产设备24小时不间断运行，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，综合合格率97.8%，出水水质经市环境保护监督检验所抽检合格达到国家规定要求。 ②接管可行性分析 水量方面 目前，城东污水处理厂设计处理能力10万吨/日，一期、二期各2.5万吨/日已投入运行，三期5万吨/日已建成，己投入运行。城东污水处理厂已接纳废水约52000吨/日，剩余容量48000吨/日。本项目日产生废水量约为131t，约占该污水处理厂处理余量的不到0.3%，可见近期该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水。 b、水质方面 本项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、动植物油等常规指标，污水各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此盐城城东污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水。建设项目不会对该污水处理厂的正常运行造成影响。 c、管网方面 目前，项目周边道路污水管网已铺设完成，在盐城城东污水处理厂接管范围内。 综上所述，本项目废水排放量在水质、水量上均满足盐城城东污水处理厂的接管要求，项目废水对新洋港及周围环境影响不大。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强分析 本项目噪声主要来源于生产设备电机、冷库压缩机、排烟风机等产生的噪声。各设备噪声源强情况及采取的降噪措施。见表7-2。 表7-2 设备噪声源强情况及采取的降噪措施 设备名称 噪声源强 噪声防治措施 声源位置 降噪效果 生产设备电机 65 室内安装、基础减震 车间内 20 冷库压缩机 65 室内安装 车间内 20 食堂排油烟风机 80 基础减震、隔声箱、软连接、消声器 食堂 25 油炸排油烟风机 车间内 25 （2）噪声计算模式 ①声级计算模式 L=10lg[10(L1/10)+10(L2/10)] 式中：L——总声压级，dB； L1——声源1的声压级，dB； L2——声源2的声压级，dB。 ②噪声几何发散衰减模式 本次噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中提出的几何发散衰减模式计算。 Lr = Lr0 — 20lg（r/r0）—△L 式中：Lr ——关心点处的噪声预测值； r——关心点与参考位置的距离（m）； Lr0 ——参考点处的噪声值； r0——参考位置与噪声源的距离，本次r0选取1.0m； △L ——建筑物等其他因素衰减。 （3）噪声预测结果 扩建项目建成后，全厂产噪设备采取有效的隔声降噪措施后再经距离衰减后，对厂界外的声环境影响情况见表7-3。设厂界外1m处噪声背景值为53 dB 表7-3 噪声预测结果 单位：dB 序 号 预测点 声源对预测点的贡献值 背 景 值 预 测 值 标 准 达 标 状 况 生产设 备电机 冷库 压缩机 食堂排 油烟风机 油炸排 油烟风机 1 东厂界外1m 2.7 2.1 29 12.7 53 53 60 达标 2 西厂界外1m 1.5 2.1 29 11.5 53 60 达标 3 南厂界外1m 25 25 23 35 53.2 60 达标 4 北厂界外1m 20 20 23 29 53.2 60 达标 5 同洲骨科医院 - - 5 7.8 48 48 55 达标 6 家政双语幼儿园 - - 2.6 5.5 48 48 55 达标 由表7-3可知，根据噪声预测结果可知：在采取有效的隔声降噪措施后再经距离衰减后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，且扩建项目建成后，在同洲骨科医院、家政双语幼儿园边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类标准，可达标排放。本项目夜间不营运。综上所述，扩建项目建成后对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 预计扩建项目建成后产生的固体废物包括一般生活垃圾、生产垃圾和污水处理废物，产生总量约为36.1311吨。 日常生活垃圾产生量7.875t/a，由环卫部门清运；餐厨垃圾产生量为3.15 t/a，按《江苏省餐厨废弃物管理办法》要求交由专业单位处理；生产过程中产生的原材料边角料、不合格产品分别为20t/a、1.2 t/a，由企业收集后外售，作为牲口饲料处理；废弃包装物产生量为0.1 t/a，作为废品出售给废品回收企业；厂区内自建的污水处理设施产生的油渣、污泥量分别为0.0061 t/a、3.7t/a。 扩建项目产生后，全厂产生的固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 6、总量控制分析 本环评对扩建项目建成后全厂总量控制进行分析。 扩建项目建成后，全程大气污染物为油烟废气、管道天然气燃烧废气，油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放，燃烧废气为无组织排放，不申请总量指标； 扩建项目建成后，废水主要包括生活污水、食堂废水、生产废水，总量为12943t/a，废水经厂区自建地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至盐城市城东污水处理厂集中处理。接管考核量：污水排放量为12943t/a，COD 0.7658t/a、SS 0.2588t/a、NH3-N 0.1035t/a、TP 0.02589t/a、动植物油0.0350t/a； 扩建项目建成后，全厂产生的生活垃圾、生产垃圾、污水处理废物均得到有效处置，不需申请排放总量。 7、公众参与 按照国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号）和《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》苏环规〔2012〕4号文件的有关规定对本项目进行公众参与调查。 ①调查目的 公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容，通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。 （1）让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 （2）公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 （3）提出公众对项目的各种看法和意见，在设计环保措施方案时充分考虑公众要求 ②公众参与的形式、内容及范围 根据国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号），本次环境影响评价的公众参与调查主要采取现场公示、网上公示的形式进行。 本评价公众参与的范围主要是居住、生活和工作在拟建项目附近可能受项目影响的公众。 ③现场公示 按照国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号），项目建设单位于2017年4月15日至2017年4月25日在项目所在地对本项目进行现场公示（见附件现场公示照片）。 在公示期间，没有公众提出意见。 ④全本公示 本项目于2017年4月15日-2017年4月25日在江苏圣泰环境科技股份有限公司（http://www.jssthj.com/news/636.html）全本公示板块进行了全本公示。 全本公示截图见附件8。 在公示期间，没有公众提出意见。 8、项目“三同时”验收一览表 项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-4。 表7-4 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 环保 投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、 NH3-N、TP 采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 达标排放 14 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 食堂废水 COD、SS、 NH3-N、TP 动植物油 采用隔油池、A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 生产废水 COD、SS、 NH3-N、TP 动植物油 采用隔油池、A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 废弃 油条制作、食堂 油烟 油烟净化器、专用油烟通道 达标排放 依托现有 环保投资合计 14

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆行驶 | 汽车尾气 | — | — |
|  | 燃气燃烧 | 燃气燃烧 | — | — |
|  | 油炸 | 油烟 | 油烟废气经油烟净化器处理后可通过专业烟道于所在楼的屋顶高空集中排放 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 | 废水经厂区自建污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终送至盐城市城东污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入新洋港。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 食堂废水 | COD | 采用隔油池、A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 生产废水 | COD | 采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生活 | 日常生活垃圾 | 环卫清运 | 不产生 二次污染 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 交由专业单位处理 |  |
|  | 生产 | 边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废气包装物 | 收集后外售 |  |
|  |  | 不合格产品 | 收集后外售 |  |
|  | 污水处理 | 油渣 | 环卫清运 |  |
|  |  | 污泥 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 采取有效的隔声降噪措施后再经距离衰减后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，在同洲骨科医院、家政双语幼儿园边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类标准。 |
| 其 它 | — |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目产生的废气、废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 盐城永源放心早餐工程有限责任公司投资300万元，建设“放心早餐食品工程项目”以提高生产产能。扩建项目依托现有工程，生产工艺不变，通过更新设备，增加员工，实现产能增加。企业于2003年进行了建设项目环境影响申报（登记）。此申报表未明确列出生产设备、生产工艺、产品，且此后未进行新的环境影响评价。企业进行产能扩建，依托现有工程，无需进行土木施工建设，生产工艺、产品未发生变化，本环评对企业扩建后全厂环境影响进行评价。 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相容性 本项目选址于盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南。项目用地为工业用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不存在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和城南新区土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 本项目与最近的红线区域通榆河（亭湖区）清水通道维护区二级管控区相距约为1900m，本项目与红线区域二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 食堂使天然气作为燃料，天然气用气量较少，且天然气是清洁燃料，产生的燃烧废气直接排放，其排放的污染物对环境影响可忽略不计，满足环境管理的要求。 制作油条、食堂分别设置静电油烟净化装置、专用油烟通道，油烟经位于灶头上方的集气罩收集后，经各自静电油烟净化装置处理后接入油烟废气专用烟道于所在楼的屋顶高空集中排放。根据计算，油炸工序、食堂油烟排放浓度分别为为1.34mg/m3、1.8mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》小型规模标准2mg/m3。因此，产生的油烟对周边环境影响较小。 （2）废水 扩建项目建成后，全厂废水总排放量为36.98t/d,12943t/a，企业自建地埋式污水处理设施，采取“A/O接触氧化+沉淀消毒”工艺处理，处理能力48t/d，可完全接纳厂区产生的废水，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准接管排入盐城市城东污水处理厂集中处理。本项目产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于生产设备电机、冷库压缩机、排烟风机等产生的噪声。在采取有效的隔声降噪措施后再经距离衰减后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，且扩建项目建成后，在同洲骨科医院、家政双语幼儿园边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类标准，可达标排放。本项目夜间不营运。扩建项目建成后对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 预计扩建项目建成后产生的固体废物包括一般生活垃圾、生产垃圾和污水处理废物，产生总量约为36.1311吨。 日常生活垃圾产生量7.875t/a，由环卫部门清运；餐厨垃圾产生量为3.15 t/a，由交由专业单位处理；生产过程中产生的原材料边角料、不合格产品分别为20t/a、1.2 t/a，由企业收集后外售，作为牲口饲料处理；废弃包装物产生量为0.1 t/a，作为废品出售给废品回收企业；厂区内自建的污水处理设施产生的油渣、污泥量分别为0.0061 t/a、3.7t/a。 扩建项目产生后，全厂产生的固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 5、公众参与 拟扩建项目在项目现场进行了现场公示，江苏圣泰环境科技股份有限公司网站进行了全本公示，未收到反对意见。 6、总量控制指标 本环评对扩建项目建成后全厂总量控制进行分析。 扩建项目建成后，全程大气污染物为油烟废气、管道天然气燃烧废气，油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放，燃烧废气为无组织排放，不申请总量指标； 扩建项目建成后，废水主要包括生活污水、食堂废水、生产废水，总量为12943t/a，废水经厂区自建地埋式污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至盐城市城东污水处理厂集中处理。接管考核量：污水排放量为12943t/a，COD 0.7658t/a、SS 0.2588t/a、NH3-N 0.1035t/a、TP 0.02589t/a、动植物油0.0350t/a； 扩建项目建成后，全厂产生的生活垃圾、生产垃圾、污水处理废物均得到有效处置，不需申请排放总量。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 1. 定期邀请专业人员对油烟净化器进行清洗、保养，保证油烟净化器的稳定运行，油烟废气达标排放。 2. 定期邀请有资质单位对污水处理设施进行检修，保证出水水质稳定在标准之内排放。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 营业执照 附件二 企业法人身份证复印件 附件三 土地红线图 附件四 环评委托书 附件五 环评材料真实性承诺书 附件六 原有项目环境影响评价申报文件 附件七 供用热协议 附件八 现场公示照片、全本公示图片 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 盐城市区生态红线区布局图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                            填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 放心早餐食品工程项目 | 建设地点 | 盐城市城南新区新都路南、开放大道东、河滨路西、聚亨路南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 生产工艺不变，增加员工，更新设备，提高产能，建设地埋式污水处理设施 | 建设性质 | □新 建 ■改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | 【H6292】餐饮业 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 300万元 | 环保投资 | 14万元 | 所占比例（%） |  |
|  | 立项部门 | — | 批准文号 | — | 立项时间 | — |
|  | 报告表审批部门 | — | 批准文号 | — | 批准时间 | — |
| 建设单位 | 单位名称 | 盐城永源放心早餐工程有限责任公司 | 联系电话 | 15396886599 | 评价单位 | 单位名称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联系电话 | 15195974257 |
|  | 通讯地址 | 盐城市通榆南路123号 | 邮政编码 | 224000 |  | 通讯地址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮政编码 | 211106 |
|  | 法人代表 | 江海燕 | 联系人 | 张荣军 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1977号 | 评价经费 | 万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 2类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 12943 | 0 | 12943 | 12943 |  | 12943 | 12943 | +12943 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 6.273 | 5.5072 | 0.7658 | 0.7658 |  | 0.7658 | 0.7658 | +0.7658 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 3.817 | 3.5582 | 0.2588 | 0.2588 |  | 0.2588 | 0.2588 | +0.2588 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.6141 | 0.5106 | 0.1035 | 0.1035 |  | 0.1035 | 0.1035 | +0.1035 |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.05173 | 0.02584 | 0.02589 | 0.02589 |  | 0.02589 | 0.02589 | +0.02589 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  | 0.3549 | 0.3199 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | +0.0350 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 11.025 | 11.025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生产垃圾 |  |  |  |  |  |  | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 污泥、油渣 |  |  |  |  |  |  | 3.7061 | 3.7061 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

# Text boxes

水

原材料筛选

领料

清洗、浸泡

煮饭、冷却

包装

W1-1

S1-1

N、S1-2、S1-3

水

热蒸汽

S2-2、S2-3

S2-11

W2-1

检验、包装

蒸饭、冷却

清洗浸泡

W3-1

水

验收

水

水

S3-1

S3-2、S3-3

W3-2

S3-1、N

热蒸汽

制馅

初加工

清洗、浸泡

蔬菜、肉类、调味品

检验、包装

汽蒸、冷却

验收筛选

清洗、浸泡

磨浆

滤浆

煮浆、冷却

包装

N

W4-1

S4-2、S4-3

S4-1

新鲜水

植物吸收、蒸发297

损耗420

生产用水

冷却水

隔油池

食堂用水

原料清洗浸泡用水

机械设备清洗、地面冲洗用水

损耗1470

工艺用水用水

损耗1120

生活用水

损耗252

损耗25.75

绿化用水

进入产品

23335.75

21700

7350

4200

11200

1260

297

10080

5880

3780

78.75

1008

新洋港

1960

盐城

城东

污水

处理厂

采用A/O接触氧化+沉淀消毒工艺处理

新洋港

63

63

12943

醒发

领料

W2-2

S4-1

水

包馅

网点分销

水

原材料筛选

配供

配送到各分销网点

食品包装

食品生产生产

原料清洗

原材料购进

水

水

醒面

和面

面粉验收

面粉验收

和面

醒面

油渣

G

检验、包装

S5-2、S5-3

S5-1

水