# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 塑料制品生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 森纳普环保材料江苏有限公司 |
| 法人代表 | 于会波 | 联系人 | 于会波 |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区温州路北侧 |
| 联系电话 | 15851187358 | 传真 | - | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区（南区）温州路北侧 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案 [2016]111号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 日用塑料制品制造 （C2927） |
| 占地面积 （亩） | 47.48 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保 投资（万元） | 18 | 环保投资占总投资比例 | 0.36% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见 “原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1350 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 10000万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水√ ）排水量及排放去向： 建设项目雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目无生产废水，生活污水600t/a，经化粪池处理，达接管要求进入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）集中处理后达标排放，尾水排入沂南河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 名称 数量 备注 1 PET颗粒 1000t/a 用于生产PET塑料口杯（杯身、盖） 表1-2 主要原辅料理化性质 名称 主要成分 分子式 理化性质 可燃性 毒性毒理 PET颗粒 聚对苯二甲酸乙二酯 COC6H4COOCH2CH2O 白色、淡黄色透明固体透明固体；熔点：255-256；密度：1.38-1.40是生活中常见的一种树脂，可以分为APET/ RPET/PETG。热塑性聚酯，局域优良的坚韧性，拉伸、抗冲击强度、耐热、耐磨性，电绝缘性。具有韧性佳、质量轻、不透气、耐酸碱等特点，成为常用容器 可燃 无毒 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 1 片材机 L-1000mm 2 2 成型机 2-720 10 3 卷边机 J-550 5 4 空压机 - 2 5 冷却塔 - 1 6 水泵 - 1 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 森纳普环保材料江苏有限公司塑料制品生产、销售项目选址沭阳经济技术开发区温州路北侧，建设项目北侧为江苏嘉诚新材料有限公司；西侧为江苏奥光工艺品有限公司；南侧为温州路路南为工业预留空地；东侧为长兴路。项目总投资5000万元。生产产品主要为PET塑料杯、盖，生产规模为配套PET塑料杯、盖3亿只。 本项目具体地理位置见附图一，周边300m环境概况见附图二。 2、产业政策 （1）建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 （2）建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、建设内容及规模 本项目主要从事PET塑料杯、盖的生产，建成营运后具有年生产PET塑料杯、盖3亿只的生产能力，建设项目主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案 车间 生产线 产品名称及规格 年产量 年运行时数（h） 生产车间 5条PET塑料杯、盖配套生产线 塑料杯、盖（组合） 3亿只 2400 表1-5 建设内容组成一览表 工程类别 单项工程 工程规模 工程内容 主体工程 生产车间 面积3000m2 1层，含5条PET塑料杯、盖配套生产线 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为1350t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内总计生活污水600t/a。生活污水经化粪池处理。处理后废水排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为1000万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存成品利用仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-6。 表1-6 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1350t/a 来自市政自来水管网 排水 600t/a 接入市政污水管网 供电 1000万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 5、环保工程 建设项目环境保护投资18万元，占总投资的0.36%，具体投资见表1-7。 表1-7 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 化粪池 5 达到金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）接管标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 生产车间 非甲烷总烃 集气罩+排气筒 5 达标排放 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 颗粒物 布袋除尘 2 达标排放 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、设备减震 5 厂界噪声达标 采用相应新型隔声门窗，与建设项目同时施工，同时投产 固废 生产车间 一般工业固废 分类收集处理装置 1 合理处置无外排 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 合计 18 - - 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员50人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，建设项目为新建项目，厂区大门靠温州路，大门两侧为办公楼。西侧为生产车间、北侧为仓库。 厂区具体平面布置详见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年，初步核算实现地区生产总值（GDP）630.13亿元，按可比价计算增长9.9%。其中，一产增加值81.68亿元，增长3.5%；二产增加值293.28亿元，增长11.3%；三产增加值255.17亿元，增长10.3%。二三产业增加值比重继续上升。三次产业结构由上年的13.8/46.3/39.9转变为13.0/46.5/40.5，二三产业占比上升0.8个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值40719元，增长8.5%。 财政总收入在超过百亿元的基础上继续较快增长；公共财政预算收入71.75亿元，增长12.0%，总量继续居苏北县市首位。城镇居民人均可支配收入22098元，增长8.8%；农村居民人均可支配收入12940元，增长9.4%。 民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2016年新增私营企业和个体工商户分别为6635家和2.91万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.52万家、9.02万户。 全面建设小康社会取得新进展。积极研究《全面建成小康社会指标体系（2013年版）》，完成全面建成小康社会监测统计报告，积极分析总结“十二五”期间全县全面建设小康社会取得的成就，开展“十三五”全面建成小康社会的研究和论证，将全面建成小康社会作为核心目标写进县“十三五”规划。 工业经济平稳发展。2016年末，全县规模以上工业企业888家，规模以上工业实现总产值1269.54亿元，增长15.2%；规模以上工业完成增加值281.12亿元，增长11.6%。全社会用电量41.7亿千瓦时，增长5.1%；其中，工业用电量28.85亿千瓦时，增长3.6%，占全社会用电量比重为69.2%。 企业效益高位运行。2016年，规模以上工业企业实现主营业务收入1256.32亿元，增长16.2%。其中，大中型企业为224.66亿元，增长8.8%；股份制企业为939.66亿元，增长14.2%；民营企业为1179.67亿元，增长15.7%。规模以上工业企业实现利税总额158.8亿元，增长11.6%，其中，利润112.51亿元，增长12.3%。主营业务收入超亿元以上达270家，比上年增加69家。 主导产业影响力继续增强。在规模以上工业企业中，“2+1”产业实现产值463.07亿元，增长17.1%，占规模工业总产值的36.5%。其中纺织服装业实现产值173.65亿元，增长15.1%；装备制造业实现产值234.31亿元，增长16.1%；电子信息业实现产值55.07亿元，增长29.3%。 技改投入持续增加，行业结构明显优化。2016年，全县完成技改投入18.89亿元，淘汰落后高耗能设备620台（套），落实节能与循环经济工程项目12个。 2016年，园区经济在应对挑战中保持了平稳健康的发展势头。2016年末开发区承载项目785个，从业人员14.80万人；其中规模以上工业企业218个，规模以上工业增加值1215.6亿元，增长13.0%；。全年实现业务总收入767.28亿元，增长12.1%；完成财政收入和公共财政预算收入分别为16.77亿元、11.02亿元，分别增长29.1%、33.7%；实现工业开票销售收入212.3亿元，增长10.5%；实现工业税收7.1亿元，增长19.7%；工业用电量为12.76亿千瓦时，增长11.5%。全年共引进亿元以上工业项目43个，智能针织产业园启动，邦源纺织等3家企业联合制定国内包覆纱加工贸易单耗标准，沭阳工业企业首次获得“行业话语权”，沭阳包覆纱荣膺“2016年中国品牌价值评价——知名品牌示范区”称号，成为首个获此殊荣的区域性品牌。 教育发展更加均衡，顺利通过全国义务教育发展基本均衡县验收。投入近3亿元为义务教育阶段学校购置教学设备设施，投入7000多万元对村小学（教学点）校舍进行改造，长庄、孙巷两所公办小学投入使用，沭南小学、任巷小学建设加快推进；中考全市领先，高考全省领先，清华北大录取人数达18人，连续四年进入全省第一方阵；建陵中学创成省四星级普通高中；体育工作又获殊荣，成功创建“江苏省公共体育服务体系示范区”。全民体育健身活动如火如荼。 民生保障覆盖更广。在全省率先启动乡镇民营医院对接国家基本药物制度并实现37个乡镇全覆盖；村卫生室标准化改造基本完成，县财政投入近6000余万元补助资金，减轻了群众就医负担；在三个乡镇推行医疗卫生改革试点，整合公共卫生服务职能。新农合参保率达99.73%，其中县财政投入资金达1.72亿元；城乡基本养老保险、城乡基本医疗保险和城乡基本失业保险覆盖率分别达96.5%、95.9%、95.5%。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区简介 2001年8月，沭阳经济技术开发区正式启动建设，沭阳经济技术开发区分为南区、南区和沂南区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、南区和沂南区。 南区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的服装、纺织、电子、机械、有色金属加工、制药、塑料制品、医疗器械、工艺品等劳动密集型企业。 2、开发区总体规划布局 南区和南区总规划用地面积为21.5km2，已获批准的建设用地面积为18.69 km2，尚未获得批准的建设用地面积为2.81 km2，其中南区台州路以西的地块为1.07 km2，京沪高速公路以东的远景发展用地面积为1.74km2。沂南区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2，已经全部获得批准。 3、开发区基础设施情况 （1）给水系统 沭阳县城区将规划建设以地面水为水源的自来水厂，最大供水能力为35万m3/d。南区及南区的工业和生活用水均由城区自来水厂供给；沂南区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 （2）排水系统 园区排水采用“雨污分流、清污分流”的排水体制，污水经金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）集中处理达标后尾水排入沂南河。 沭阳县污水处理有限公司 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为30000t/d，主导工艺为活性污泥法。沭阳县污水处理有限公司日处理能力为30000t/d，已于2006年7月建设并投产运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司的污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司） 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）于2010年6月在沭阳经济技术开发区南区赐富大道北侧、官西支沟东侧、沂南河南岸地块投资7800.21万元新建污水处理厂一期工程，处理规模为3万吨/天。该项目于2010年10月取得沭阳县环保局的环评批复，2012年9月通过竣工环境保护验收，并一直成功运行至今。该项目是沭阳经济技术开发区的环境保护设施项目，对加快开发区工业建设的步伐，促进开发区可持续发展，从根本上改善该区域内水环境质量，给该区域的经济发展创造良好的载体环境，为招商引资创造有利条件，对推进开发区的全面开发建设和经济可持续发展起着至关重要的作用， 随着经济的发展，沭阳经济技术开发区（南区）工业企业不断增多，工业建成区面积连续扩大。相应地，污水处理厂压力也逐渐增大，金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）一期工程3万吨/天，为满足园区进一步发展的需要，以及园区驻地临近镇区居民生活污水处理的需要，金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）于一期污水处理厂北侧扩建污水处理厂二期工程，其处理规模为4.9万吨/天。二期工程用地面积35.6亩，工程总投资12631.28万元。金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）主要承担开发区南区（西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道)和七雄镇部分的污水处理。 沭阳南方水务有限公司 沭阳南方水务有限公司前身为沭阳沁泉新生水有限公司，其位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，近期规划总体规模为污水处理量6万m3/d，配套污水管网总长为90km，污水收集范围包括北至外沭河和迎宾大道，东至京沪高速公路和玉环路，西至淮沭河，包括县城南部所有区域，面积约47.6km2。由沭阳沁泉新生水有限公司投资建设的城南污水处理厂一期3万m3 /d生活污水处理项目，已于2008年开始建设，并于2010年通过验收投产运行，污水处理厂一期工程占地约26667m2（40亩），配套污水管网45.98km，收集范围为23.8km2，尾水排放标准执行《污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据江苏省沭阳县发展和改革局沭发改[2010]18号文件，城南污水处理厂投资主体沭阳沁泉新生水有限公司变更为沭阳城南水务有限公司。根据沭阳县人民政府文件，沭阳城南水务有限公司于2012年由沭阳南方水务有限公司全资收购，根据收购协议，沭阳城南污水处理厂二期工程由沭阳南方水务有限公司建设。 沭阳南方水务有限公司二期日处理3万吨污水及配套管网项目投资总额为8682.31万元，建设地点为沭阳南方水务有限公司污水处理厂南侧预留用地，占地面积23706.8m2（35.56亩），设计规模为生活污水处理量30000m3/d。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 （3）供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 ①南区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，服务范围为南区城区部分地区。 ②沂南区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径复盖全沂南区；热电厂启动期规模为锅炉1×75t/h。 ③南区拟规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，启动期规模为锅炉1×75t/h，服务范围为南区。 （4）电力规划 南区和南区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂南区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂南区内设2座10KV的开闭所供电。 4．项目所在区域生态敏感性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号，沭阳县的生态红线区域如下（详见附图四）： 表2-1 建设项目重要生态功能保护区 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 总面积 （km2） 一级管控区 二级管控区 距离 （km） 一级管控区 二级管控区 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 32.83 32.83 N 8.8 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 2.39 2.39 NW 15.7 淮沭河第二饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 3.09 3.09 W 16.1 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 古泊河及两岸各100米范围 7.33 7.33 N 21.6 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 68.34 N 8.8 古栗林种质资源保护区 种质资源保护 位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 74.84 74.84 NW 15.7 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 柴米河两岸河堤之间的范围 10.73 10.73 N 0.95 由上表可知企业与以上红线区域管控区无相交区域。综上所述，建设单位现有项目的正常生产运营不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 森纳普环保材料江苏有限公司塑料制品生产、销售项目选址沭阳经济技术开发区温州路北侧。与《宿迁洁丽环保设备制造有限公司年产300辆环卫类专用车辆改装项目》（海宁路4号）属于同一环境区域。本环评引用《宿迁洁丽环保设备制造有限公司年产300辆环卫类专用车辆改装项目》的环境质量现状监测资料，该区域环境质量现状如下： （1）空气环境质量 根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，符合沭阳县大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 根据引用的监测监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据引用的监测监测数据，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目厂区环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 陈桥村 300人 EN 250m 满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准 章集镇 1000人 NW 770m 水环境 沂南河 中河 N 9000m 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 柴米河 小河 N 950m 声环境 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 24小时平均 100 小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 非甲烷总烃 1小时平均 2000 参考《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 沂南河、柴米河执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 GB16297-1996 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、水污染物排放标准 本项目产生的废水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31925-2015）后，排入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）污水处理厂，接管标准见表4-5。 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准，详见表4-6。 表4-5 废（污）水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB8978-1996 三级 CODcr 500 SS 400 NH3-N 35 GB/T 31925-2015 总氮（以N计） 45 总磷（以P计） 8.0 表4-6 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准） 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） GB18918-2002 一级A标准 CODcr 50 SS 10 NH3-N 5（8） 总氮（以N计） 15 总磷（以P计） 0.5 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表4-8 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物 名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.315 0 0.315 0.315 无组织 非甲烷总烃 0.035 0 0 0.035 颗粒物 0.011 0 0 0.011 废水 废水量 600 0 600 600 COD 0.18 0.06 0.12 0.03 SS 0.12 0.03 0.09 0.006 NH3-N 0.012 0 0.012 0.003 TN 0.024 0 0.024 0.015 TP 0.002 0 0.002 0.0003 固废 生活垃圾 15 15 0 0 一般固废 3 3 0 0 废气：大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施； 废水：生活污水经厂区的化粪池处理，生产废水经厂区污水处理站处理，排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）的接管总量； 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

1、施工期： （1）工艺流程图 图5-1 施工期工艺流程图 （2）工艺流程介绍及产污环节 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、营运期： （1）工艺流程图 建设项目生产工艺流程见图5-1。 图5-1 建设项目工艺流程及产污示意图 塑料包装片材主要用于生产一次性塑料杯、盘、碗、碟、盒等热成型制品，广泛应用于食品、蔬菜、水果、饮料、乳品、工业零件等领域的包装。 （1）成片：此工序为PET塑料颗粒在片材机里挤成片材。 建设单位将项目生产所需的外购PET塑料颗粒通过入料口置入成片机，经“挤出机-螺杆加热-T型机头-三辊压光装置-卷取”流程形成片材。其中，物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面半制品。或经过压辊，延压成连续型薄膜。 此工序产生的主要污染物为PET塑料颗粒加热熔化过程中产生的热熔废气（G1），主要成分为非甲烷总烃。建设单位在成片机上方设置集气罩对产生的废气进行收集。集气罩收集率为90%，未收集的部分在厂区内无组织排放。 图5-2 建设单位成片机生产线结构示意图 （2）成型：片材在成型机中通过外热作用，利用空压机产生的真空将加热的片材在模具上吸附，再通过冷却塔冷却成型。 此工序中主要的污染物为PET塑料颗粒加热熔化过程中产生的成型废气（G2），主要成分为非甲烷总烃。建设单位在成型机上方设置集气罩对产生的废气进行收集。集气罩收集率为90%，未收集的部分在厂区内无组织排放。 （3）卷边：初步成型后的塑料瓶通过卷边机卷边去除毛边。 此工序产生塑料边角料（S1）、粉尘颗粒（G3）。建设单位采用布袋除尘器对颗粒物进行捕集收集，收集率为90%。未收集部分在厂区内无组织排放。 （4）检验入库：成品的塑料瓶通过抽样检查，检查内容为物理指标，不涉及化学检验，经检验合格的产品方可包装入库。 此工序中有不合格的废品（S2）产生。

（2）主要污染工序： 1、废水 1）生活用水 本项目员工生活用水定额以50L/(人·日)计，本项目50人，全年工作300天，则生活用水量为750t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为600t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，产生量为0.18t/a、0.12t/a、0.012t/a、0.024t/a、0.002t/a。 2）生产用水 本项目生产过程中没有工艺废水产生，但生产过程中需使用冷却水对塑料管进行冷却，冷却水循环使用。本项目在生产过程中冷却槽内的冷却水可循环使用，不外排。在对产品进行定型冷却时，采用水作为冷却介质对其进行冷却，冷却水使用过程中会有损耗，故每天须对冷却池进行补水。循环水量约为25t/h，冷却循环水损耗量以冷却循环水总水量1%计，补水量为2t/d。年补水量为600t/a。 表5-1 废水污染源产生及排放一览表 来源 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物预处 理后排放量 排放方式与去向 浓度 (mg/l) 产生量 (t/a) 污染物 浓度 (mg/l) 排放量(t/a) 生活废水 600 COD 300 0.18 化粪池600t/a COD 200 0.12 污水处理厂 SS 200 0.12 SS 150 0.09 NH3-N 20 0.012 NH3-N 20 0.012 TN 40 0.024 TN 40 0.024 TP 4 0.002 TP 4 0.002 项目用水量平衡见图5-3。 图5-3 建设项目水平衡图（t/a） 2、废气 项目产生的废气为成片、成型工序产生的有机废气（主要成分为非甲烷总烃）；卷边工序产生的颗粒粉尘。 项目在生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，因此不产生燃料废气。PET塑料在成片和成型过程中高温下会有部分游离单体以及其他杂质挥发，形成有机废气非甲烷总烃。项目营运期污染因子以非甲烷总烃表示，根据《空气污染排放和控制手册》的资料显示，PET塑料在熔化过程中产生的非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%。由此可知，建设项目在正常生产情况下，非甲烷总烃产生量为0.35t/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为20mg/m3。为了最大限度减少废气对周围环境及车间内员工的影响，建设单位在塑料制品生产线上方设置集气罩，集气罩对有机废气的收集率为90%，废气收集后经15m排气筒（1#）有组织排放。有组织排放量为0.315t/a，排放速率为0.131kg/h，排放浓度为32.75mg/m3。 未收集的部分在厂区内无组织排放。无组织排放量为0.035t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为4.86mg/m3。 卷边工艺中有塑料颗粒粉尘产生，颗粒粉尘产生量为原料量的0.01%，建设项目所用PET颗粒（食用级）1000t/a，产生卷边扬尘0.1t/a。根据《江苏省大气颗粒物污染防治方法》要求设置布袋除尘器对产生的粉尘进行捕集。捕集率为90%，处理效率为99%。未捕集的粉尘在厂区内无组织排放。 无组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.33mg/m3。 表5-2 建设项目有组织废气产生源强表 产生 工序 对应 编号 废气 类别 排气量 m3/h 产生情况 治理措施 处理效率 % 排放情况 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m 直径 m 温度 ℃ 成片、成型 G1、G2 非甲烷总烃 4000 32.75 0.131 0.315 - - 32.75 0.131 0.315 15（1#） 1 25℃ 连续排放7200h 表5-3 建设项目无组织废气产生源强表 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.035 30 100 10 颗粒物 0.011 30 100 10 3、噪声 本项目主要噪声源为厂内设备噪声，声级值在75～85dB(A)之间。主要噪声设备见表5-8。 表5-8 建设项目噪声设备一览表 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 所处位置 治理措施 降噪效果（dB） 卷边机 5 60 厂区 墙壁隔声、设备减震 25 成型机 10 70 墙壁隔声、设备减震 25 空压机 1 75 墙壁隔声、设备减震 25 4、固废 项目主要固体废物有生活垃圾、项目产生的固体废物主要为边角料。 生活垃圾： 员工50人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为15t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 边角料3t/a可收集后厂家回收。 表5-9 建设项目固废产生及处置情况 序号 副产物 名称 产生工序 形态 属性 危废代码 总量（t/a） 1 边角料 CNC等 固态 一般固废 61 3 2 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 99 15

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1# | 非甲烷总烃 | 32.75mg/m3，0.315t/a | 32.75mg/m3，0.315t/a |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 4.86mg/m3，0.035t/a | 4.86mg/m3，0.035t/a |
|  |  | 颗粒物 | 1.33mg/m3，0.011t/a | 1.33mg/m3，0.011t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水600t/a | COD | 300mg/l，0.18 t/a | 200mg/l，0.12 t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，0.12t/a | 150mg/l，0.09t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.012t/a | 15mg/l，0.012 t/a |
|  |  | TN | 40mg/l，0.024 t/a | 30mg/l，0.024 t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.002t/a | 4mg/l，0.002t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 3t/a | 收集后厂家回收 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 15t/a |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为60～70dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表27为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表6-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 2、水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 3、固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 4、噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表6-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表6-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响 本项目共计员工50人，生活污水600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，产生量为0.18t/a、0.12t/a、0.012t/a、0.024t/a、0.002t/a。生活污水经化粪池处理，达到金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）接管标准，接管进入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）集中处理，尾水排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 具体废水产生排放情况见表6-3。 表6-3 废水产生排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 削减量 (t/a) 排放量 (t/a) 排放去向 总量 生活污水 600 COD 300 0.18 0.06 0.12 经化粪池处理后排入市政管网送金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）处理 SS 200 0.12 0.03 0.09 NH3-N 20 0.012 0 0.012 TN 40 0.024 0 0.024 TP 4 0.002 0 0.002 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。 接管可行性分析： 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地40亩（8万m3/d），共计80亩（11万m3/d）。该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元人民币。目前项目环评已于2010年10月14日通过并获得环评批复，该污水处理厂目前已经建设完毕投入运行。 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图6-2。 项目废水水质简单，水量小，对金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。本项目废水经污水处理厂处理达标排入沂南河，对周围水体影响较小。 图6-2 金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）工艺流程图 2、大气环境影响 （1）有组织废气 项目产生的废气为成片、成型工序产生的有机废气（主要成分为非甲烷总烃）；卷边工序产生的颗粒粉尘。 ①有机废气 项目在生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，因此不产生燃料废气。PET塑料在成片和成型过程中高温下会有部分游离单体以及其他杂质挥发，形成有机废气非甲烷总烃。项目营运期污染因子以非甲烷总烃表示，根据《空气污染排放和控制手册》的资料显示，PET塑料在熔化过程中产生的非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%。由此可知，建设项目在正常生产情况下，非甲烷总烃产生量为0.35t/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为20mg/m3。为了最大限度减少废气对周围环境及车间内员工的影响，建设单位在塑料制品生产线上方设置集气罩，集气罩对有机废气的收集率为90%，废气收集后经15m排气筒（1#）有组织排放。有组织排放量为0.315t/a，排放速率为0.131kg/h，排放浓度为32.75mg/m3。 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 ②卷边粉尘 卷边工艺中有塑料颗粒粉尘产生，颗粒粉尘产生量为原料量的0.01%，建设项目所用PET颗粒（食用级）1000t/a，产生卷边扬尘0.1t/a。根据《江苏省大气颗粒物污染防治方法》要求设置布袋除尘器对产生的粉尘进行捕集。捕集率为90%，处理效率为99%。未捕集的粉尘在厂区内无组织排放。 无组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.33mg/m3。 未收集的粉尘在厂区内无组织排放。一方面因为粉尘（PET颗粒）质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个相关企业，各种设备周围5m处，颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为未被收集的有机废气、打磨粉尘、卷边粉尘。 表6-4 建设项目无组织排放废气产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.035 30 100 10 颗粒物 0.011 30 100 10 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 按照废气无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表6-5。 表6-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表6-6。 表6-6各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称 污染源 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 卫生防护距离（m） 颗粒物 生产车间 0.005 50 100 非甲烷总烃 0.0075 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产车间边界外100m范围内。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 3．噪声 本项目主要噪声设备为卷边机和成型机，噪声值为60~70分贝之间。 本项目在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声等治理措施。 （1）声环境影响预测模式： LX=LN-LW-LS 式中： LX — 预测点新增噪声值，dB(A)；LN — 噪声源噪声值，dB(A)； LW — 围护结构的隔声量，dB(A)；LS — 距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS =20lg（r/r0） 式中： r — 关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 建设项目高噪声设备安置于车间内，车间采用密实的砖墙，设计隔声达20-40dB（A）以上，主要噪声源布置在机加工车间内。预测结果见表6-7。 表6-7背景值叠加后各测点噪声预测结果表（单位：dB（A）） 关心点 设备 数量 （台） 单台噪声值 dB（A） 叠加噪声值 dB（A） 隔声降噪 dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减值 dB（A） 贡献值 dB（A） 南厂界 卷边机 5 60 74 25 40 30.5 51.2 成型机 10 70 70 35 28 空压机 1 75 75 15 23.53 西厂界 卷边机 5 60 74 25 15 25 53.3 成型机 10 70 70 25 29 空压机 1 75 75 35 30.89 北厂界 卷边机 5 60 74 25 25 29 55.8 成型机 10 70 70 20 27 空压机 1 75 75 15 23.53 东厂界 卷边机 5 60 74 25 24 25.4 54.4 成型机 10 70 70 15 25 空压机 1 75 75 50 33.98 由上表出，通过隔声和距离衰减，根据预测结果，与评价标准进行对比分析，本项目建成后，设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间、夜间贡献值均未超标，对项目周边声环境影响较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 项目主要固体废物有生活垃圾、项目产生的固体废物主要为边角料。 生活垃圾： 员工50人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为15t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 建设项目共计产生边角料3t/a。可收集后厂家回收。 表6-8 建设项目固废产生及处置情况 序号 副产物 名称 产生工序 形态 属性 危废代码 总量（t/a） 1 边角料 CNC等 固态 一般固废 61 3 2 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 99 15 建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所。 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 达标接管 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 厂家回收 | 有效处置 无外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为60～70dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 森纳普环保材料江苏有限公司塑料制品生产、销售项目选址沭阳经济技术开发区温州路北侧，建设项目北侧为江苏嘉诚新材料有限公司；西侧为江苏奥光工艺品有限公司；南侧为温州路路南为工业预留空地；东侧为长兴路。项目总投资5000万元。生产产品主要为PET塑料杯、盖，生产规模为配套PET塑料杯、盖3亿只。 2、与产业政策相符性 （1）建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 （2）建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域。 建设项目拟建地位于沭阳经济技术开发区南区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、环境质量现状 环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状 柴米河、沂南河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅳ类水的水平。 声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目废气主要为成型、成片工序产生的有机废气及卷边粉尘。经防治措施处理后，非甲烷总烃、和颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为：以生产车间边界外100m范围内。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理后满足金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）接管标准，接管进入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）集中处理后，尾水排入沂南河。无生产废水。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 生活污水经厂区的化粪池处理，排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司（原沭阳凌志水务有限公司）的接管总量。 大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施。 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目立项批复文件； 附件2 建设单位营业执照； 附件3 企业法人身份证复印件； 附件4 用地规划红线图； 附件5 委托书； 附件6 全本承诺书； 附件7 公示； 附件8 引用监测报告。 附图1 建设项目地理位置图； 附图2 建设项目周边情况示意图； 附图3 建设项目厂区平面概况图； 附图4 建设项目生态红线图。 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

营运

生产

N、G

N、G

N、G

N、S

N、G

W、S

W、S

建设期

营运期

N－噪声，G－废气，S－固废，W－废水

PET塑料

成片

成型

卷边

检验

包装入库

冷却塔、水泵

G1

G2

S1、G3

S2

冷却水

图 例

G-废气、S-固废

150

新鲜水

生活用水

循环冷却水

化粪池

污水处理厂尾水排入沂南河

1350

750

600

600

600

600

循环60000