阜宁大爱妇产医院有限公司

新建阜宁大爱妇产医院项目

环境影响报告书

（报批稿）

阜宁大爱妇产医院有限公司

二零一七年五月

目 录

1 概述	1

1.1 项目背景及特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	4

1.3 项目主要关注的环境问题及环境影响	5

1.4 环境影响报告书主要结论	6

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价工作等级和评价范围	16

2.4相关规划及环境功能规划	20

2.5主要环境保护目标	28

3建设项目工程分析	30

3.1项目概况	30

3.2施工期工程分析	33

3.3营运期工程分析	37

3.4建设项目环境风险因素识别	50

4环境现状调查与评价	52

4.1自然环境现状调查与评价	52

4.2环境保护目标调查	55

4.3环境质量现状监测与评价	57

5环境影响预测与评价	65

5.1施工期环境影响预测与评价	65

5.2营运期环境影响预测与评价	68

5.3服务期满后环境影响评价	76

5.4建设项目内部设施对本项目的影响分析	76

5.5外环境对本项目的影响分析	77

5.6生态环境影响分析	84

5.7环境风险预测与评价	84

6环境保护措施及其可行性论证	86

6.1施工期污染防治措施	86

6.2营运期污染防治措施	88

6.3环境风险防范措施	102

6.4环境风险应急预案	108

6.5排污口规范化设置	112

6.6环保投资及“三同时”	112

7环境影响经济损益分析	114

7.1环境保护效益分析	114

7.2经济效益分析	114

7.3 社会效益分析	115

8环境管理与监测计划	116

8.1环境管理	116

8.2环境监测制度建议	118

9结论和建议	123

9.1结论	123

9.2建议和要求	127

10附件	128

# 1 概述

## 1.1 项目背景及特点

（1）项目概要

建设单位：阜宁大爱妇产医院有限公司；

建设地址：阜宁县哈尔滨路518号；

项目总投资：8000万元；

项目名称：新建阜宁大爱妇产医院项目；

项目内容：

建设单位已报请盐城市卫计委批准，批准文号：盐卫医政[2016]2号，设置医疗机构批准书。类别为二类妇产专科医院，建设地点位于阜宁县阜城哈尔滨路518号。

建设项目总建筑面积为17600m2，其中医疗中心13600m2。总床位100张，其中：妇科术后恢复4张床位、待产间4张床位、住院部共78张床位、月子中心共14张床位。按照医疗机构设置基本标准中二级妇幼保健院基本标准，建设项目配备医护人员140人，后勤人员10人，共计职工150人。

（2）阜宁大爱妇产医院概况

阜宁大爱妇产医院科室设置包括产科中心、月子中心、妇科中心、儿科中心、母婴保健中心以及行政办公室。临床科室设有妇科、产科、围产监护室、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预科保健科、产内科、不孕不育科、乳腺科；医技科室设有药剂科、检验科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室。其中妇科进行妇科常见病及内分泌疾病的诊断与治疗，小儿妇科、女性生殖器畸形的矫治，应用显微外科技术的输卵管吻合术及腹腔镜的诊断和治疗在国内属较高水平，方法齐全，效果满意。并在国内首先开展卵巢移植手术。计划生育科对育龄妇女进行节育咨询及指导。各种节育的手术和方法齐全，并开展新技术的研究与应用，特别是皮埋法及腹腔镜绝育术属国内领先地位。进十年被评为万例无事故市级计划生育先进集体。传统医学和现代技术相结合的针刺麻醉剖宫产术及诊治女性不孕症在国际上有较高的声誉。

（3）拟建项目投资背景

近年来，随着盐城市阜宁县经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生了巨大变化，人民生活水平显著提高，为更好的满足盐城市阜宁县城镇居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势。根据江苏省人民政府及盐城市阜宁县关于开放和规范医疗卫生市场的相关政策与措施，鼓励民营资本参与卫生行业的投资与管理。为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展盐城市阜宁县卫生事业，较好的为城镇居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，阜宁大爱妇产医院有限公司拟在盐城市阜宁县建立“阜宁大爱妇产医院”。该项目可填补区域内无妇产医院专业机构的空白，受益广大群众，可与综合性医院形成优势互补，取长补短，满足患者的不同医疗选择，有利于按卫生区域规划形成阶梯医疗体系，整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平。

阜宁大爱妇产医院有限公司拟租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号办公大楼1-12层（13层为顶楼办公区域），共计占地面积1500平方米，总建筑面积17600平方米。购置妇产医疗专用设备100多台套，设置床位100张，配备医护人员140人，建成一所高水平、多功能、现代化专业妇产医院。项目为新建，总投资8000万元。

（4）项目特点

本项目为医疗服务建设项目，项目建设符合《产业调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）中鼓励类“第三十六大类：教育、文化、卫生、体育服务业，第29条：医疗卫生服务设施建设”。同时，本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订版）中规定的的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中限制和禁止用地项目。符合国家及江苏省相关产业政策。

项目建设地点位于阜宁县哈尔滨路518号。经调查项目周边无工业企业。项目四周均不会对项目产生不利影响。供电、供气、通讯、给排水、教育、商业网络等公用工程和服务设施较完善。根据《阜宁县城市总体规划（2014-2030年）（详见图2.7-1）》，本项目所在地用地性质为商业商务用地，项目用地性质符合该区规划。

同时，本项目选址合理，建设项目位于阜宁县哈尔滨路，在具体的施工设计中,做到套型结构科学合理，供水、供电等基础设施基本齐全，绿化、美化、亮化工程实施到位。建设项目属于阜宁县污水处理厂污水处理服务范围内。

本项目通过采取措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，拟建项目的建设符合清洁生产的要求。

根据工程分析确定的污染物排放源强，通过大气环境影响预测、地表水环境影响分析、噪声环境影响预测，表明本项目实施后，废气经处理后均达标排放，对周围环境影响较小；医疗废水经过院内污水处理站预处理达到接管标准后与经生活污水站处理达标的生活污水集中通过市政污水管网进入阜宁县污水处理厂集中深度处理，尾水达标排入入海水道南泓，对附近水体影响较小；项目建成后，其厂界噪声强度可以满足相应标准的要求，不会改变现有的生环境功能要求；固体废物全部经过妥善处理、处置，不产生二次污染。

## 1.2 环境影响评价工作过程

为从环境保护角度评估该项目建设的可行性，进一步加强该项目的环境保护管理，促进经济建设和环境建设的协调发展，阜宁大爱妇产医院委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院98-253号令）中的有关规定，须对该项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。环评单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作，编制了环境影响评价报告书。本项目X光机等涉及到电磁辐射和放射性的设备，按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，其辐射影响另行评价，不包含在本次评价范围内。

我公司接受委托后对本项目周边环境状况进行了实地踏勘；与建设单位就环评工作的开展进行了交流；收集了当地环境现状背景与工程等相关资料，于2016年10月20日、2016年11月20日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站上进行了公示。在上述工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书，现上报审查。

具体环境影响评价工作程序图见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 项目主要关注的环境问题及环境影响

根据环境影响评价分析，本项目主要关注的环境问题如下。

（1）拟建项目生产中产生的各类废气污染物，对环境有一定的影响；

（2）拟建项目产生的各类废水均经厂内污水站处理后，本报告应关注废水厂内处理的达标排放可行性，以及对污水厂正常运行的影响，最终外排尾水对纳污水体的影响；

（3）建设如何处置拟建项目危废；

（4）项目噪声设备可能对周边声环境产生影响，因此，企业将通过合理布局、对高噪声设备进行隔声降噪等措施，确保厂界噪声达标；

（5）拟建项目涉及易燃易爆气体存放，本报告应重点关注相关风险防范措施和预案；

（6）本报告应关注项目周边公众对于本项目建设的态度和建议。

## 1.4 环境影响报告书主要结论

阜宁大爱妇产医院有限公司拟租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号办公大楼1-12层，共计占地面积1500平方米，总建筑面积17600平方米。购置妇产医疗专用设备100多台套，设置床位100张，配备医护人员140人，建成一所高水平、多功能、现代化专业妇产医院。项目为新建，总投资8000万元。

根据江苏省人大法工委《关于<江苏省环境噪声污染防治条例>第十五条第二款有关问题的答复》的要求，适用《江苏省环境噪声污染防治条例》第十五条第二款:“在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”要求时，应当同时具备以下四个条件：（一）位于城市居住区、居住小区内（城市居住区、居住小区，按照该条例第四十六条进行界定）；（二）按照规划设计要求配套建设的，规划中没有的项目不得新建、改建、扩建；（三）可能产生环境噪声污染的；（四）该条例施行后新建的。根据《江苏省环境噪声污染防治条例》第四十六条：“本条例中城市居住区、居住小区、居住组团的含义，从国家城市居住区规划设计规范的规定”，本项目所在地周边居民常住居住人口420人、120户，不符合《城市居住区规划设计规范》中对居住区和小区居住户数或人口规模的要求，故不适用该条例第十五条第二款的规定。

根据《江苏省大气污染防治条例》第五十九条“禁止在下列场所新建、扩建排放油烟的饮食服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层”。本项目租赁阜宁县阳光商务有限公司规划并已建成的非住宅用房，所在综合楼非规划为配套居民住宅，故项目建设与条例相符。

根据《医疗废物管理条例》中第十九条的要求：医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。本项目产生的医疗废弃物委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司定期收集、统一运输、集中焚毁，进行无害化处置，医疗废物处置措施与该条例相符。

建设项目位于阜宁哈尔滨路518号，项目用地性质属于商业商务用地。根据阜宁县规划图（详见图2.7-2）和《阜宁县土地利用总体规划（2006-2020年）》（详见图13.1-1），项目用地性质符合该区规划。项目医院大楼产权登记证上房屋设计用途为非住宅，也符合房屋使用要求。

本项目通过采取措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，拟建项目的建设符合清洁生产的要求。

项目采取必要的污染防治措施，确保三废处理后达标排放，固废均有妥善处置途径，项目排污总量指标可在如皋市内平衡。根据项目环境影响预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，不改变周边环境功能。

项目环境风险水平处于可接受水平。

公众参与调查结果表明，被调查人均支持项目建设，无人反对。

社会环境影响评价结果表明，项目对社会环境影响较小，处于可接受范围。

本次环境评价报告书的主要结论：本项目建设符合国家及江苏省产业政策，符合法律法规要求；选址合理，符合盐城市阜宁县城市总体规划；项目所在区域大气环境、地表水、环境噪声质量均达标；工程实施后，污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、地表水环境、声环境、地下水环境、生态环境及环境敏感点的影响较小；营运期外环境对本项目的影响是可接受的；总量能够实现区域内平衡；公众对本项目建设表示支持、无反对意见。因此，从环境保护的角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施和办理完善相关土地手续的基础上，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环保法规、文件及相关资料

#### 2.1.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订通过；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订，2016年7月1日执行；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日实施；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第9号；

（11）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号；

（12）《医疗废物管理条例》，国务院令第380号，2003年06月16日；

（13）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令（第36号）；

（14）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号；

（15）《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》，环发[2005]130号；

（16）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环境保护总局，环发〔2005〕152号文；

（17）《淮河流域水污染防治暂行条例》，2011年1月8日修正；

（18） 《国务院加强淮河水域污染防治工作的通知》，国办发[2004]93号，2005年4月28日；

（19）《限制用地项目目录（2012年本）》，国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日；

（20）《禁止用地项目目录（2012年本）》，国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日；

（21）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号；

（22）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号；

（23）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

（24）《国家危险废物名录》部令第39号，2016年6月14日。

#### 2.1.1.2江苏省法规

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

（2）《江苏省环境空气质量功能区划分》；

（3）《江苏省环境保护条例》；

（4）《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省人大常委会公告第112号， 2012年1月12日；

（5）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发〔2007〕63号；

（6）《江苏省水污染防治条例》江苏省人大，2005.6.5实施；

（7）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号文；

（8）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号；

（9）《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施（苏政发〔2006〕92号）；

（10）《省政府关于印发江苏省生态红线保护规划的通知》，苏政发〔2013〕113号；

（11）《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办〔2013〕283号。

（12）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，苏环办[2014]48号；

（13）《省政府关于江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（14）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》2013年8月1日起实施；

（15）《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》，苏国土资发[2013]323号；

（16）《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》，苏国土资发[2013]323号；

（17）《江苏省环境保护公众参与办法（试行）》，苏环规[2016]1号文，2016年11月28日；

（18）《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十二届人民代表大会，2015年2月1日；

（19）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省第十一届人民代表大会常务委员会，2012年1月12日。

### 2.1.2技术规范、标准

- 《环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2008；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ/T2.3-93；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004；

- 《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005年5月；

- 《综合医院建筑设计规范》，GB 51039-2014；

- 《医院污水处理技术指南》，环发[2003]197号；

- 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

### 2.1.3项目有关文件、资料

- 关于设置妇产专科医院项目可行性报告；

- 阜宁大爱妇产医院平面布置图；

- 阜宁大爱妇产医院提供的其它资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响识别

项目对环境的主要影响为：

（1）施工期：施工扬尘对环境空气的污染，施工机械对周围一定区域内声环境的影响，建筑垃圾对周围环境的影响；

（2）运营期：污水处理站恶臭气体对环境空气的污染以及医废暂存间等处产生少量的试剂挥发蒸汽，医院医疗废水和生活污水对地表水的影响。

（3）服务期满后：污水处理站退役后残留的污泥对环境可能造成的影响。

环境影响识别见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响识别结果一览表

| 环境 资源 | 工程行为 | 拟建项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 前期 | 施工期 | 运营期 | 服务期 满后 |
|  |  | 占地 | 取弃土 | 材料运输 | 机械作业 | 日常生活 | 工程遗留 |
| 社会环境 | 土地利用 | ■ |  |  |  |  |  |
|  | 经济 | ● |  |  |  | □ |  |
|  | 农业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 生态资源 | 水质 |  |  |  |  | ■ | ● |
|  | 水土保持 |  | ● |  |  |  |  |
|  | 农田 |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 居住 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 环境空气 |  |  | ● | ● | ■ |  |
|  | 景观美学 |  |  |  | ● |  |  |

注：“□/〇”表示长期/短期影响；“ 涂黑 /白”表示不利/有利影响；空白表示无相互影响。

本项目主要环境影响要素如下：

施工期的主要环境影响要素为环境空气和声环境，其次为水环境和固体废物；非污染影响要素为社会环境和生态环境。

运营期主要环境影响要素为水环境、大气环境和固体废物；非污染影响要素为社会环境。

### 2.2.2评价因子筛选

根据项目实际生产情况，确定评价因子，具体见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10 | NH3、H2S | — |
| 地表水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群、汞、氟化物、挥发酚 | — | COD、氨氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 地下水 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群、汞、氟化物 | — | — |
| 生态 | 项目拟建地周边生态环境影响 |
| 固废 | 医疗固废和生活垃圾 |

### 2.2.3环境质量标准

（1）大气环境质量标准

评价区内SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢和氨参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准一次值，具体标准见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.10 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 氨 | 一次值 | 0.2 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79） |
| 硫化氢 | 一次值 | 0.01 |  |

（2）地表水环境质量标准

项目最终纳污水体为入海水道南泓。根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，阜宁县污水处理厂排污口所在的入海水道南泓执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中执行Ⅳ类标准，建设项目周边水系射阳河、通榆河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中执行Ⅲ类标准，主要指标见表2.2-4。

表2.2-4 地表水水质标准主要指标值

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅲ类标准 | GB3838-2002Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（mg/L）≤ | 20 | 30 |
| 3 | BOD5（mg/L）≤ | 4 | 6 |
| 4 | 石油类（mg/L）≤ | 0.05 | 0.5 |
| 5 | SS（mg/L）≤ | 30 | 60 |
| 6 | NH3-N（mg/L）≤ | 1.0 | 1.5 |
| 7 | TP（mg/L）≤ | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 | 20000 |
| 9 | LAS（mg/L）≤ | 0.2 | 0.3 |
| 10 | 氟化物（mg/L）≤ | 1.0 | 1.5 |
| 11 | 汞（mg/L）≤ | 0.0001 | 0.001 |
| 12 | 挥发酚（mg/L）≤ | 0.005 | 0.01 |

注：pH值无量纲；SS参照执行水利部颁发《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

（3）地下水环境质量标准

地下水环境质量评价参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，相关标准值见表2.2-5。

表2.2-5  地下水环境质量标准分类指标  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 5.5-6.5 8.5-9 | ＜5.5 ＞9 |
| 色度 | 5 | 5 | ≤15 | 25 | ＞25 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 氨氮（NH4） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 砷 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 镍 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |

（4）声环境质量标准

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号，其区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，周边居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见表2.2-6。

表2.2-6  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |

### 2.2.4污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目主要大气污染物为施工期产生的粉尘、非甲烷总烃以及运营期中污水处理站产生的恶臭气体。其中SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

本项目建成后污水处理站氨、硫化氢排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，具体排放标准详见表2.2-8。

表2.2-8  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 污染物名称 | 单位 | 场界浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3 | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 |  |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 10 |  |

（2）水污染物预处理及排放标准

建设项目医疗废水和职工生活污水合流经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足阜宁县污水处理厂接管标准后，接管市政污水管网排入盐城市阜宁县污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B级标准，尾水排入淮河入海水道。具体见表2.2-9。

表2.2-9  废水排放、污水处理厂接管及尾水排放标准

| 项目 | 预处理标准 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| COD（mg/L） | 250 | 350 | 60 |
| BOD5（mg/L） | 100 | 120 | 20 |
| SS（mg/L） | 60 | 200 | 20 |
| 氨氮（mg/L） | — | 25 | 8（15） |
| 总磷（mg/L） | — | 3 | 1.5 |
| LAS（mg/L） | 10 | — | 1 |
| 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | — | 10000 |
| 氟化物（mg/L） | 0.01 | 1.0 | — |
| 总余氯 | — | 8[4] | — |
| 挥发酚（mg/L） | 2.0 | 1.0 | — |

注：[1]pH无量纲；[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；[3]采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L；[4]总余氯接管标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。

（3）厂界噪声排放标准

本项目建成后，区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体标准值见表2.2-10和表2.2-11。

表2.2-10  噪声排放标准   单位：dB（A）

| 标准来源 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1 | 55 | 45 |

表2.2-11  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

（4）施工现场环境卫生与固废排放标准

①建筑施工现场环境与卫生标准

建设项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）中的相关规定实施。

②固体废物排放标准

建设项目医疗废物的收集、运送、暂时贮存等处置活动应执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，生活垃圾的贮存与处置执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。

根据《医疗机构水污染物排放要求》（GB18466-2005），污水处理中心的污泥排放时必须达到表2.2-12的标准。

表2.2-12 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 （MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道 病毒 | 结核 杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | - | >95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | - | - | 不得检出 | >95 |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |

污水处理中心污泥按危险废物（HW01）进行安全处置。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1 评价等级

（1）大气影响评价等级

本项目运行后，产生的主要废气污染物为氨气和硫化氢废气，本次大气环境影响评价选择该两种大气污染物进行评价等级的确定。根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，氨的一次浓度限值为0.2mg/m3，硫化氢的最高容许浓度的一次浓度限值为0.01mg/m3。

采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算氨、硫化氢污染因子的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，然后采用评价工作分级判断大气评价等级。采用估算模式计算结果见表2.3-1，评价工作等级见表2.3-2。

表2.3-1  估算模式预测污染物浓度扩散结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 氨（点源） | 硫化氢（点源） |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% |
| 下风向最大浓度 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |

表2.3-2  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥80%，且D10%≤5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | PMax＜10%或D10%＜污染源厂界最近距离 |

由表2.3-1和表2.3-2中的计算结果可知，污染物氨、硫化氢的最大地面浓度占标率Pmax=Max（P氨、P硫化氢）=0.039695%，小于10%。根据表2.3-2的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

（2）水影响评价等级

本项目废水经自建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，同时满足阜宁县污水处理厂接管标准，接入市政污水管网排入阜宁县污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B级标准，尾水排入入海水道南泓。鉴于阜宁污水处理厂已完成相应的环境影响评价工作，本次评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性。

（3）噪声影响评价等级

建设项目所在地位属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类声环境功能区。本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；项目建设前后环境噪声级增加量小于3dB（A），且受噪声影响人口数量变化不大，因此，建设项目噪声评价工作等级按二级进行。

（4）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水评价等级划分如下。

表2.3-3 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

①地下水环境敏感程度

根据阜宁县区域规划，县内用水均由阜宁县水务有限公司提供，区内不采用地下水，也无规划的地下水源，对照地下水导则中表1，地下水环境敏感程度为不敏感。

②项目类型

本项目为医院项目，不为三甲医院，属导则附录A中规定的Ⅳ类建设项目。可以不开展地下水评价。

（5）生态影响评价等级

建设项目所在区域非特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。总占地面积1500m2，室内总面积17600 m2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价等级确定为三级，见表2.3-4。

表2.3-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.3.2 评价重点

根据项目的污染特征和工程分析结果，本次环评的重点是工程分析，废水、废气、固废、噪声等排放对周围环境的影响以及污染防治措施分析，从施工期和运营期两阶段来分析项目建设产生的环境影响，并分析外环境对项目本身的影响。

### 2.3.3环境空气评价范围

根据导则HJ2.2-2008中5.4的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围为：以建设项目为评价区中心，长5km×宽5km的范围。

### 2.3.4地表水环境评价范围

根据评价等级和受纳污水域功能区划特点，环境影响评价范围为：

入海水道南泓：阜宁县污水处理厂排口上游0.5km至下游3.0km范围。

### 2.3.5环境噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界外200m的范围。

### 2.3.6地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目不需进行地下水评价等级的确定，仅需简要分析项目周边地下水环境影响。

### 2.3.7生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），结合建设项目特点及所在区域的生态现状，确定本项目生态影响评价范围为项目周边1km处。

本项目各环境要素的评价范围汇总于表2.3-5。

表2.3-5 本项目评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 阜宁县污水处理厂排污口上游500米至下游3000米范围 |
| 地下水环境 | 项目周边范围 |
| 大气环境 | 以项目中心为原点，主导风向为主轴，边长5km矩形区域范围 |
| 声环境 | 项目周界外200米 |
| 生态环境 | 项目周边1km处 |
| 环境风险 | 项目周边3km范围 |

本项目环境风险评价保护目标见表2.3-6。

表2.3-6本项目环境风险保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 阳光实验幼儿园 | S | 20 | 600人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 6000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 |  |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
|  | 新城市华园 | SE | 100 | 1120户 |  |
|  | 盛世嘉园 | S | 600 | 1230户 |  |
|  | 清华名仕园 | SE | 840 | 1250户 |  |
|  | 瑞林经典 | ENE | 780 | 1225户 |  |
|  | 宏伟商务住宅 | ENE | 835 | 1255户 |  |
|  | 澳洋欧洲花园 | NNW | 1200 | 1232户 |  |
|  | 大桥新村 | NNW | 1800 | 800户 |  |
|  | 澳门花苑 | NW | 2000 | 1000人 |  |
|  | 翰林居 | N | 600 | 1119户 |  |
|  | 南方花苑 | NNE | 1000 | 137户 |  |
|  | 水岸华庭 | NE | 1700 | 1154户 |  |
|  | 安康花苑 | NNE | 1700 | 1160户 |  |
|  | 碧水豪苑 | ENE | 800 | 1150户 |  |
|  | 白天鹅公园 | S | 560 | - |  |
|  | 建设项目 | - | - | - |  |
| 地表水环境 | 射阳河 | NE | 760 | 中型 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 | E | 4400 | 中型 |  |
|  | 入海水道南泓 | NW | 13700 | 大型 | GB3838-2002 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 建设项目 | - | - | - | （GB3096-2008） 1类标准 |
|  | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 150人 |  |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 2000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 | （GB3096-2008） 2类标准 |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |

由于建设项目处于住宅区内，周边500m内无工业企业。

## 2.4相关规划及环境功能规划

### 2.4.1 环境功能区划

项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.4-1。

表2.4-1 区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建设项目周边 | 二类区 | 《环境空气质量标准》GB3095–2012中二级标准 |
| 水环境 | 射阳河 | Ⅲ类 | 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 |  |  |
|  | 入海水道南泓 | Ⅳ类 | 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 学校、医院 | 《声环境质量标准》 GB3096–2008 中 1类标准 |
|  | 居住区 | 《声环境质量标准》 GB3096–2008 中 2类标准 |
|  | 道路交通干线两侧 | 《声环境质量标准》GB3096–2008 中4a类标准 |

### 2.4.2盐城市城市总体规划

《盐城市城市总体规划（2013-2030）》于2013年编制完成，并于2014年1月得到江苏省人民政府批复。

1、规划发展目标

（1）综合目标

根据全省“两个率先”的要求，践行“三创三先”的江苏精神，推动城镇化与工业化、信息化、农业现代化同步发展，加快发展速度，缩小与苏南、苏中地区的差距，与全省共同现代化。

（2）现代化发展目标

2015年，形成高水平小康社会建设基本框架；2020年，全市发展指标全面超越高水平小康社会要求，并接近全省基本实现现代化要求；2030年，全市大部分发展指标超过基本实现现代化要求，并接近或达到省域平均水平。

2、规划发展战略

（1）经济发展战略：跨越式发展

巩固农业发展优势，提高农业现代化水平；加快工业化的同时大力促进第三产业发展，提升传统产业同时大力促进新兴产业发展；加强对外开放与合作，实现经济发展路径的多元化与发展水平的提升。

（2）城镇化发展战略：本地城镇化为主

加快引导本地人口与农村剩余劳动力向中心城市与临海城镇集聚，加快城镇化进程；促动本地高素质人才的留守和回流，加快外地高素质人才的引进，提升人口与城镇化质量；结合地区发展差异，因地制宜研究城乡发展方式，建立互补协作的城乡关系。

（3）资源利用战略：保护与利用并重

加快经济社会发展的同时，着力保护具有地方特色的生态文化资源；挖掘各类旅游资源特别是生态湿地等优质资源潜力，营造生态旅游城市特色；促进城镇空间布局紧凑、集约发展及资源有效保护，建设生态文明城市。

（4）空间发展战略：海陆并重

城港互动，加强中心城区及沿海县（市）与沿海港口的互动发展；陆海联动，加强内陆城镇与临海港口、产业区的联系，推进内陆与临海互促发展；协调统筹，发挥市域城镇的集群效应以及各自资源优势，实现功能互补。

### 2.4.3阜宁县城市总体规划

《阜宁县城市总体规划（2014-2030年）》规划范围包括规划区：阜宁县域，总面积1438.8平方公里。中心城区：南至329省道－新城街道南边界－花园街道南边界－329省道，东至连盐铁路以东500米，北至348省道－迎宾大道－射阳河，西至348省道，总面积192.9平方公里。规划期限，近期：2014年－2020年；远期：2021年－2030年；远景：展望至本世纪中叶。

阜宁县总体规划见图2.4-1。

1、规划区范围：北至四通河；东至通榆河向东1000米；南、西均至规划的329省道。规划区总面积：63.07km2。

2、城市性质：盐城市域的次中心城市，苏北现代化新兴工业商贸城市。

3、城市规模：远期（2020年）30万人。远期（2020年）30km2。

4、城市发展方向：积极向南、合理向西、适度向东、控制向北。

5、城市布局结构形式：单中心团块状结构。建设用地形成“一核、一带、两环、四片”。

（1）“一核”：围合大关路、通榆南路（迎宾大道）、通榆北路、阜城大街形成沿射阳河呈三角形的县城商业、行政、文化中心；

（2）“一带”：沿射阳河两岸形成滨河景观风景带；

（3）“两环”：结合沿河、沿路绿化带，规划形成两条城市绿化环线，即：内绿环为老阜坎河－射阳河－大关南路－南城河－川里河－城河大街－老阜坎河；外绿环为开发区大道－黄码路－新兴路－新兴北路－昆仑路－开发区大道；

（4）“四片”：东、西为两个工业区、南、北为两个居住区。

6、用地布局：

（1）居住用地：分为6个片区，其中：射阳河北岸4个；射阳河南岸2个。

（2）公共设施用地：按两级布置：中心区、居住区级。

（3）工业用地：在城东、城西布置。城东工业区（经济开发区）以一类工业为主；城西工业区（新兴北路以西）以二类工业为主。

（4）道路交通用地：采用“方格网”布局形态。道路分为主干道、次干道、支路三个等级。主干道宽度35－60m；次干道宽度30－40m；支路宽度大于14m。

（5）绿化用地：规划以射阳河为主要轴线建设滨河绿地，形成县城绿化主空间。整治现状河道，建设沿河、沿路绿化，形成“回”字型县城双绿环，结合该绿环，建成六条城市景观路和十个城市公园。六条城市景观路为：阜城大街、城河大街、新兴路、通榆路（迎宾大道）、东风路、开发区大道；十个城市公园为：生态植物园、桥北公园、南城区公园、城南公园、开发区公园、烈士陵园、川里河游园、驿马河游园、河口游园、大关路公园。

7、环境保护规划：远期：地面水达到Ⅱ－Ⅲ类标准以上，地下水达Ⅱ类标准；大气环境达到国家大气环境质量一级标准；固体废弃物无害化处理率100%。

8、区域功能定位：连通城镇聚合轴的节点城市之一；盐城市域的次中心城市。

9、经济发展战略指导思想：坚持以加快发展为主题，以结构调整为主线，以科技创新为动力，以培植财源为重点，大力实施“以工强县、兴农富民、进位争先、跨越发展”的方针，巩固农业基础地位，提升二、三产业，全面推进三个文明建设协调发展，把阜宁建成经济繁荣、生活富裕、环境优美、城镇文明的现代化中等城市。

第二产业空间布局：形成“三园、四带”的布局。“三园”：江苏省阜宁经济开发区（轻纺工业园）、生态化工园（精细化工园）、东益工业园（民营科技园）；“四带”：204国道产业带、盐淮线产业带、阜益线产业带、阜羊线产业带。

10、城镇空间布局：“一条主轴、两条次轴”。“一条主轴”：204国道城镇轴；“两条次轴”：阜益线、阜羊线城镇轴。随着城市化、工业化进程的加快，镇域行政区划将适时逐步调整。

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号，整体租赁阜宁县阳光商务有限公司办公大楼1-12层用于妇产医院的建设。所在区域为商业用地，所从事服务活动符合相关区域规划要求，满足阜宁城市规划总体要求。具体情况见附图2.4-1。

### 2.4.4城市环境保护规划

1、总目标

经济建设、城乡建设和环境建设同步发展，经济效益、社会效益、环境效益相统一，积极实施污染集中控制措施和推行污染物总量控制制度，确保污染物达标排放和环境要素达到环境功能区划标准，使环境污染得到根本防治，实现城市生态系统良性循环，确保城市的可持续发展。

2、分项目标

（1）主要水体达到江苏省地表水（环境）功能分区所提出的水质目标；城镇生活饮用水水质达标率达100%；污水处理率达70%以上。

（2）城镇大气环境质量稳定达到国家《环境空气质量标准》二级，农村大气环境质量保持一级。

（3）全市环境噪声达标区覆盖率达100%，全市各市县城区区域环境噪声平均等效声级控制在55分贝，道路交通噪声平均等效声级控制在66分贝。

（4）保持工业固体废弃物零排放；工业固体废物综合利用率达95%，危险物处置率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%。

3、综合防治目标

（1）生活污水进入城市污水处理厂集中处理。工业废水经预处理达到《污水综合排放标准》GB8978－1996三级标准后，纳入城市污水管道系统进入城市污水处理厂集中处理，达标排放。

（2）工业废气、粉尘自行处理后达标排放，处理率达100%。烟尘控制区覆盖率达100%。

（3）工业固体废弃物综合利用和处理处置率达95%。

4、环境保护基础设施

（1）给水工程规划

建设项目供水由阜宁城东水厂提供，建设规模为10万立方米/天，水厂水源取自通榆河。

（2）排水工程规划

排水体制为雨污分流。生活污水和预处理后的医疗废水由污水管网收集后经泵站提升至阜宁县污水处理厂集中处理后排放。阜宁县污水处理厂规划规模4万立方米/天，阜宁县污水处理厂收水范围包括阜宁经济开发区及县城城区。污水厂排污口位于入海水道南泓。

规划雨水管道沿道路布置，根据河流、道路走向合理划分汇水区域，分片收集雨水，就近排入水体。雨水排放按照“高水高排、低水低排”的原则，充分利用附近水体，经雨水管道分散、就近、重力流排出。

（3）供热工程规划

热源阜宁协鑫环保热电有限公司（以下简称：协鑫热电）供应，目前已建成3×75t/h循环流化床锅炉＋2×15MW高温、次高压抽凝式汽轮发电机组，服务范围为阜宁经济开发区及县城城区。

（4）燃气工程规划

气源由中压输气管线从区域燃气管网经香港路、329 省道引入输送至园区及县城城区。燃气管网在片区内形成环状网络，以保证供气安全性，所有燃气管道均地埋铺设。供气对象为企业、公共设施和居民。

（5）供电工程规划

供电主要依靠蒋圩变、吴滩变、立新变、海翔变、施庄变。供电电压采用110KV，配电电压采用10KV，使用电压为0.4KV。10KV 及以下线路采用电力电缆埋地敷设。

（6）固废处置规划

生活垃圾实施统一收集、运输、处理，加强环卫力量，及时清运垃圾；建设垃圾中转站，最终送生活垃圾生化处理中心分别进行无害化处理和处置。

建设项目医疗危险废物送盐城市新宇辉丰环保科技有限公司处置，位于大丰区华丰工业园，可对阜宁县医疗危险废物进行无害化集中处置。

### 2.4.5生态红线规划相符性

《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，盐城市阜宁县范围内的重要生态功能保护区见表2.10-1。本项目与生态红线区域位置关系图见图2.4-2。

表2.4-2  盐城市阜宁县范围内的重要生态功能保护区

| 地 区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（平方公里） | 与本项目距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管控区 |  |
| 阜宁县 | 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于杨洼子取水口（119.763°E，33.761°N ）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 | 17.53 | 3.72 | 13.81 | SW 2.6 |
|  | 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）。 | 二级管控区为阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）、除一级管控区以外的区域。 | 59.29 | 7.81 | 51.48 | E 4.4 |
|  | 马河洞饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于苏北灌溉总渠马河洞北侧70米（ 119.585°E，33.770°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 | 16.22 | 3.11 | 13.11 | W 10.5 |
|  | 潮河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于（119.673°E，33.566°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各100米的陆域范围。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 | 6.72 | 0.42 | 6.3 | S 12 |
|  | 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于沟墩镇白水塘村（119.942°E，33.645°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深1000米范围内的陆域。 | 二级管控区为二级保护区：一级保护区以外上游至与建湖县交界处，下游500米水域及两岸纵深2000米范围内的陆域。 | 5.31 | 0.73 | 4.58 | E 4.5 |
|  | 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 | 54.24 | 0 | 54.24 | 0 |
|  | 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 除阜宁县马河洞饮用水水源保护区外，阜宁县境内淮河入海水道北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米，全部为二级管控区。 | 41.25 | 0 | 41.25 | W 17.5 |
|  | 阜宁县马家荡重要湿地 | 湿地生态系统保护 | - | 罗桥镇的青沟、青杨、双联、林舍村，益林镇的荡西、樵农、蟠龙、振兴荡东村，东沟镇的崔庄、射河、裴桥、公兴、太平桥、双河、东盛。具体控制点见附表6。 | 87.19 | 0 | 87.19 | S 14 |
|  | 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围。 | 6.83 | 0 | 6.83 | W 13 |

建设项目位于哈尔滨路518号，阜宁县中部偏西，串场河以西，射阳河以南。由上表可知本项目位于以上红线区域中的射阳河（阜宁县）清水通道维护区二级管控区内。

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。

表2.4-3本项目与相关规划的相符性分析一览表

| 序号 | 相应条款中的规定 | 本项目建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目 | 项目为Q8315专科医院建设项目，无生产废水排放，生活污水接入市政污水管道经阜宁污水处理厂达标处理后排放。不涉及条款中规定的禁止项目。 | 相符 |
| 2 | 禁止在河道内设置经营性餐饮设施 | 不涉及 | 相符 |
| 3 | 禁止向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾 | 生活垃圾实施统一收集、运输、处理；医疗危险废物送盐城市新宇辉丰环保科技有限公司处置。 | 相符 |
| 4 | 禁止将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体 | 不涉及 | 相符 |
| 5 | 禁止将船舶的残油、废油排入水体 | 不涉及 | 相符 |
| 6 | 禁止在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品 | 不涉及 | 相符 |
| 7 | 禁止法律、法规禁止的其他行为 | 无 | 相符 |

本建设项目产生的各类废气经处理后达标排放，噪声设备经减振隔声后可达标排放，固废均可得到有效处置，无生产废水，医疗及生活污水经厂区污水处理站处理后接管至阜宁污水处理厂处理，不外排。阜宁污水厂尾水排入入海水道南泓，入海水道南泓位于生态红线河流西北方向12km，因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

## 2.5主要环境保护目标

建设项目环境保护目标见表2.5-1，图2.5-1。

表2.5-1  环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 600人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 6000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 |  |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
|  | 新城市华园 | SE | 100 | 1120户 |  |
|  | 盛世嘉园 | S | 600 | 1230户 |  |
|  | 清华名仕园 | SE | 840 | 1250户 |  |
|  | 瑞林经典 | ENE | 780 | 1225户 |  |
|  | 宏伟商务住宅 | ENE | 835 | 1255户 |  |
|  | 澳洋欧洲花园 | NNW | 1200 | 1232户 |  |
|  | 大桥新村 | NNW | 1800 | 800户 |  |
|  | 澳门花苑 | NW | 2000 | 1000人 |  |
|  | 翰林居 | N | 600 | 1119户 |  |
|  | 南方花苑 | NNE | 1000 | 137户 |  |
|  | 水岸华庭 | NE | 1700 | 1154户 |  |
|  | 安康花苑 | NNE | 1700 | 1160户 |  |
|  | 碧水豪苑 | ENE | 800 | 1150户 |  |
|  | 白天鹅公园 | S | 560 | - |  |
|  | 建设项目 | - | - | - |  |
| 地表水环境 | 射阳河 | NE | 760 | 中型 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 | E | 4400 | 中型 |  |
|  | 入海水道南泓 | NW | 13700 | 大型 | GB3838-2002 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 建设项目 | - | - | - | （GB3096-2008） 1类标准 |
|  | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 150人 |  |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 2000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 | （GB3096-2008） 2类标准 |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
| 生态 | 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 | SW | 2600 | 17.53km2 | 水源水质保护 |
|  | 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 | E | 4400 | 59.29 km2 | 水源水质保护 |
|  | 马河洞饮用水水源保护区 | W | 10500 | 16.22 km2 | 水源水质保护 |
|  | 潮河饮用水水源保护区 | S | 12000 | 6.72 km2 | 水源水质保护 |
|  | 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 | E | 4500 | 5.31 km2 | 水源水质保护 |
|  | 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 | - | 0 | 54.24 km2 | 水源水质保护 |
|  | 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 | W | 17500 | 41.25 km2 | 洪水调蓄 |
|  | 阜宁县马家荡重要湿地 | S | 14000 | 87.19 km2 | 湿地生态系统保护 |
|  | 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 | W | 13000 | 6.83 km2 | 洪水调蓄 |

3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1建设项目名称、建设地点、项目性质、占地面积

项目名称：新建阜宁大爱妇产医院项目；

项目性质：新建；

行业类别：Q8315 专科医院；

建设单位：阜宁大爱妇产医院有限公司；

建设地点：阜宁县哈尔滨路518号；

投资总额：8000万元。

建设规模：阜宁大爱妇产医院有限公司拟租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号办公大楼1-12层，13层为楼顶改装为办公区域，不从事医疗型服务。共计占地面积1500平方米，总建筑面积17600平方米。购置妇产医疗专用设备100多台套，设置床位100张，配备医护人员140人，建成一所高水平、多功能、现代化专业妇产医院。项目为新建，总投资8000万元。

#### 3.1.1.1建设内容、规模及项目组成

（1）建设内容

建设单位已报请盐城市卫计委批准，批准文号：盐卫医政[2016]2号，设置医疗机构批准书。类别为二类妇产专科医院，建设地点位于阜宁县阜城哈尔滨路518号。

建设项目总建筑面积为17600m2，其中：医疗中心13600m2，包括产科中心、月子中心、妇科中心、儿科中心、母婴保健中心以及行政办公室。临床科室设有妇科、产科、围产监护室、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预科保健科、产内科、不孕不育科、乳腺科；医技科室设有药剂科、检验科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室。

总床位100张，其中：妇科术后恢复4张床位、待产间4张床位、住院部共78张床位、月子中心共14张床位。按照医疗机构设置基本标准中二级妇幼保健院基本标准，建设项目配备医护人员140人，后勤人员10人，共计职工150人。

项目建设与医院设备标准相符性详见表3.1-1。

表3.1-1 建设项目组成表

| 序号 | 建设内容 | 本项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要设施 | 经营设施 | 根据设备清单满足二级妇幼保健院设备要求 | - |
|  |  | 放射性设施 | X线机 | 用于检查、辅助妇产治疗，本报告不进行评价 |
|  |  | 环保设施 | 固废 | 垃圾箱 | 若干 |
|  |  |  |  | 医废暂存间 （共计107.5 m2） | 2F：12.5m2+15 m2+9 m2 |
|  |  |  |  |  | 3F:3 m2+20 m2 |
|  |  |  |  |  | 4F:20 m2 |
|  |  |  |  |  | 6F:6 m2 |
|  |  |  |  |  | 7F:6 m2 |
|  |  |  |  |  | 8F:6 m2 |
|  |  |  |  |  | 9F:5 m2 |
|  |  |  |  |  | 10F:5 m2 |
|  |  |  | 废水 | 医疗废水处理系统 | 一套60 m3/d |
|  |  |  |  | 余氯监测 | 一套 |
|  |  |  | 噪声 | 消音、隔声、 减振等措施 | 隔声门窗 |
| 二 | 科室设置 | 符合二级妇幼保健院科室设置要求 | 放射科具放射性设备，本报告不进行评价 |
| 三 | 人员安排 | 人员数量：医护人员140人 其他：管理与服务10人。 | 共100张床位，平均每床位配备1.4名卫生技术人员。 |

（2）项目组成

项目建筑物及楼层的功能见表3.1-2。

表3.1-2  项目建筑物及楼层功能表

| 楼层 | 序号 | 科室功能 | 科室设置 | 建筑面积 m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 1 | 放射科 | B超室 | 15 | - |
|  | 2 |  | 阅片室 | 20 | - |
|  | 3 |  | DR | 73 | 含伽玛刀、钼靶 |
|  | 4 | 门诊部 | 专家门诊 | 60 | 共3间，每间20m2 |
|  | 5 | 药房 | 中西药房 | 58.6 | - |
|  | 6 | 临检中心 | 各检室 | 265 | 含口腔、视力、婚检等科室设置 |
|  | 7 | 抢救室 | 抢救室 | 26 | - |
| 二层 | 8 | 血液科 | 血液检测 | 125 | 含采血、样本处理、检测 |
|  | 9 |  | 医废间 | 12.5 | - |
|  | 10 | 妇科 | 术后恢复 | 60 | 含4张床位 |
|  | 11 |  | 手术室 | 40 | 共2间，每间20m2 |
|  | 12 |  | B超检查 | 36 | 共3间，每间12m2 |
|  | 13 |  | 各检查门诊 | 165 | 含产前咨询、妇幼保健等 |
|  | 14 |  | 医废间 | 15 | - |
|  | 15 | 输液科 | 输液室 | 25 | - |
|  | 16 | 其他 | 耗材仓库 | 15.5 | - |
|  | 17 |  | 医废间 | 9 | - |
| 三层 | 18 | 产房 | 待产间 | 50 | 含4张床位 |
|  | 19 |  | 分娩室 | 100 | 共3间 |
|  | 20 |  | 医废间 | 3 | - |
|  | 21 |  | 产房医废间 | 20 | - |
| 四层 | 22 | 手术室 | 手术室 | 110 | 共3间 |
|  | 23 |  | 医废间 | 20 | - |
|  | 24 |  | 储藏室 | 11 | - |
| 五层 | 25 | 儿童保健 | 游泳抚触 | 70 | 泳池为5m3 |
|  | 26 | 产后康复中心 | 各康复项目 | 220 | - |
|  | 27 |  | 康复门诊 | 100 | - |
| 六层 | 28 | 住院部 | 产科病房 | - | 11处3人间；1处抢救室 共34张病床 |
|  | 29 |  | 医废间 | 6 | - |
| 七层 | 30 |  | VIP病房 | - | 9处单间；1处抢救室 共10张病床 |
|  | 31 |  | 医废间 | 6 | - |
| 八层 | 32 |  | 妇科病房 | - | 11处3人间；1处抢救室 共34张病床 |
|  | 33 |  | 医废间 | 6 | - |
| 九层 | 34 | 月子中心 | 产妇修养 | - | 7处单间，共7张病床 |
|  | 35 |  | 医废间 | 5 | - |
| 十层 | 36 |  | 产妇修养 | - | 7处单间，共7张病床 |
|  | 37 |  | 医废间 | 5 | - |
| 十一层 | 38 | 妇幼保健中心 | 计划生育 |  | 含手术室2间 |
| 十二层 | 39 | 办公室 | - | - | - |
| 顶层 （房顶） | 40 | 会议中心 | - | - | - |
| 污水处理站 | 41 | - | - | - | 60m3/d 位于医院东侧为地埋式污水处理设施 |

#### 3.1.1.2主要经济技术指标

本项目的主要经济技术指标见表3.1-3。

表3.1-3 主要经济技术指标表

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 规划设计要点 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 1500 | - | - |
| 总建筑面积 | m2 | 17600 | - | - |
| 病床数 | 床 | 100 | - | 相符 |

#### 3.1.1.3劳动定员及工作制度

项目拟定床位为100张，根据医院服务标准，并结合本地实际情况，本着“以人为本”、“以病人治病为中心”宗旨理念，根据二级妇产医院设置标准要求，每床至少配备1.4名卫生技术人员，建设项目现有医疗技术人员140人，满足标准要求。总劳动定员人数为150人。

本医院年运行365天，三班制，每班8小时。

建设项目无厨房，建设项目用餐为外商承包送餐，不提供用餐。

#### 3.1.1.4总平面布置

本项目采用半集中式紧凑布局，提高医疗效率。在哈尔滨路设门诊出入口，满足大量人流的集散要求。

院内主要包括：二级妇产医院、污水处理站等。

医院污水处理站位于项目东侧地埋。

距离医院最近的为阳光实验幼儿园，位于建设项目南方向20m处，院内师生具有600人规模；东北方向85m处鸿儒名邸1、2、3#楼，共计居民150人。阜宁县阜城国土分局位于建设单位西北方向5m处，为政府办公机构，共计办公人员50人。

建设项目租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号办公大楼1-12层，占地面积1500m2，总建筑面积17600m2。1-12F（含顶楼）现根据医院需要建设为门诊、急诊、妇产科诊室等，具体楼层平面布置图见附件。原办公大楼为阜宁县阳光商务有限公司办公不从事经营活动。无原有污染物产生。

建设项目北侧为哈尔滨路，道路北侧为鸿儒名邸住宅区；南侧为阜宁县阳光实验幼儿园；西侧为阜城国土分局；东侧为阜宁拜博口腔医院。

本项目周边概况图见图3.1-1；具体平面布置图见附图3.1-2；周边环境概况见图3.1-3。

3.2施工期工程分析

阜宁大爱妇产医院有限公司拟在阜宁县投资建设阜宁大爱妇产医院项目，阜宁大爱妇产医院有限公司，是一家集妇产医疗、医疗机构投资、医院经营管理、医疗广告策划及代理为一体的大型集团公司。该院服务区域内目前尚无同类医院，其规模、床位和医疗技术能够满足该地区居民、外来和流动人口妇产科患者多层次的医疗需求。建设项目租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号1-12层房屋计17600平方米，购置妇产数字全景CT一体机等妇产医疗专用设备100多台套，设置床位100张，配备医护人员140人，建成一所高水平、多功能、现代化专业妇产医院。项目为新建，总投资8000万元。方案总体布局中将医院分为以下功能区：门诊及住院康复区、后勤保障服务区（包括污水处理设施等）。进行内部结构调整（安装室内电梯等）和装修作业，附属用房采用移动式板房，污水处理站需新建。故本项目施工期主要是现有建筑物的装修改造和污水处理站的建设。其施工工艺流程及污染环节见图3.2-1。

图3.2-1  本项目施工工艺流程及产污环节

### 3.2.1施工工艺流程简述

（1）主体工程结构调整

建设项目主体工程施工主要为医院内需进行的局部构筑物调整。

（2）装饰工程

项目主要为对科室的装饰施工，利用各种加工机械按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。

为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：

①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

②进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。

（3）设备安装

包括污水处理站等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。

### 3.2.2施工期污染源分析

#### 3.2.2.1大气污染源分析

在施工建设过程中，主要废气为油漆废气。

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯。根据类比调查，每100m2的房屋装修需耗15个组份的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约150kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，即82.5kg，含甲苯和二甲苯约20%。

本项目总装修面积共计17600m2，涂料耗量约为22.611t，需向周围大气环境无组织排放甲苯和二甲苯约3.648t。

#### 3.2.2.2水污染源分析

施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工作业产生的废水。

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，主要是生活用水、粪便污水和浴室污水，主要污染物是COD、SS、氨氮、总磷和动植物油等。根据建设单位提供的资料，本项目共有施工人员约20人，安排集中住宿、吃饭。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，平均用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年）中居民生活用水定额为160L/人·天，本项目以100 L/人·天计，其中85%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员每天排放的污水量为8.5m3/d，工期约80天，则施工期共排放生活污水680m3，经租赁方阜宁县阳光商务有限公司已有化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网，最终进入阜宁县污水处理厂集中处理。类比同类废水的水质，经生活污水站预处理后生活污水的排放浓度为：COD280mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、动植物油80mg/L。施工期生活污水各污染物排放量详见表3.2-2。

表3.2-2 施工期生活污水排放情况

|  | 污水（m3） | COD（kg） | SS（kg） | 氨氮（kg） | 总磷（kg） | 动植物油（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日排放量 | 8.5 | 2.38 | 1.7 | 0.2125 | 0.0255 | 0.68 |
| 总排放量 | 680 | 190.4 | 136 | 17 | 2.04 | 54.4 |

#### 3.2.2.3噪声污染源分析

施工期噪声主要来自施工作业噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，对周边居民有一定影响。

施工期主要施工机械设备的噪声源强见表3.2-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

表3.2-3 施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 装修、安装 阶段 | 电钻 | 100-105 |
|  | 电锤 | 100-105 |
|  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 无齿锯 | 105 |
|  | 多功能木工刨 | 90-100 |

因此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。

#### 3.2.2.4固体废物

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计，施工晴日数按照80日计，施工人数20人，则施工期产生的生活垃圾约8t，统一收集后由环卫部门统一清运。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50-60kg/m2（本项目以55kg/m2计），装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积为16000m2，产生装修垃圾180.87t。建筑垃圾和装修垃圾统一收集后由环卫部门清理。

### 3.2.3施工期污染物排放汇总

建设项目施工期污染物产生及排放汇总情况见表3.2-5。

表3.2-5 施工期主要污染物排放量汇总表

| 类别 | 名称 | 估计产生量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 油漆废气（甲苯、二甲苯） | 1.216t |
| 施工人员生活污水 | 生活污水量 | 8.5m3/d |
|  | COD | 2.38kg/d |
|  | SS | 1.7kg/d |
|  | 氨氮 | 0.2125kg/d |
|  | 总磷 | 0.0255kg/d |
|  | 动植物油 | 0.68kg/d |
| 噪声 | 电焊机 | 90-95 |
|  | 电钻 | 100-105 |
|  | 云石机 | 100-110 |
|  | 空压机 | 95dB |
|  | 电锯 | 100dB |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾 | 8t |
|  | 建筑施工垃圾 | 55t |
|  | 装修垃圾 | 60.29t |

3.3营运期工程分析

医院投入运营后，就诊流程及产污环节见图3.3-1。

图3.3-1  医院运营期就诊流程及产污环节

3.3.1主要医疗设备及化学试剂

建设项目总建筑面积为17600m2，其中：医疗中心13600m2，包括产科中心、月子中心、妇科中心、儿科中心、母婴保健中心以及行政办公室。临床科室设有妇科、产科、围产监护室、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预科保健科、产内科、不孕不育科、乳腺科；医技科室设有药剂科、检验科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室。根据需要拟购进的基本医疗设备器材详见表3.3-1，各种大型医疗设备清单详见表3.3-2，医疗设备及器材设置符合医疗机构设置标准（专科医院）要求。

本次评价不涉及放射方面的评价。本项目放射科位于1F，具110m2的放射科室，包含放射性器材X线机，用于检查、辅助妇产治疗。

表3.3-1    本项目医疗设备器材一览表

| 使用科室 | 设施名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 病房每床单元必备 | 病床 | 1张 |
|  | 床垫 | 2条 |
|  | 被褥 | 2.5条 |
|  | 床单 | 3.5条 |
|  | 中单 | 2条 |
|  | 橡皮中单 | 0.5条 |
|  | 枕头 | 2个 |
|  | 枕套 | 4套 |
|  | 床头柜、凳子 | 各1个 |
|  | 暖水瓶 | 1个 |
|  | 脸盆 | 2个 |
|  | 痰杯 | 1个 |
|  | 床头信号灯 | 1套 |
|  | 中心供氧管接头装置 | 0.5套 |
|  | 中心吸引管接头装置 | 0.5套 |
| 妇产诊室 | 综合治疗台（妇产治疗台） | 根据实际装备 （一般设备器材） |
|  | 手术探照灯 |  |
|  | 治疗推车 |  |
|  | 旋转治疗凳 |  |
|  | 呼吸机 |  |
|  | 心电监护仪 |  |
|  | 荧光显微镜 |  |
| 手术室 | 麻醉机 | 2台 |
|  | 电动手术床 | 2台 |
|  | 常规手术床 | 2台 |
|  | 吊塔 | 4台 |
|  | 子母无影灯 | 1个 |
|  | 高频电刀 | 1台 |
|  | 手术显微镜 | 1台 |
| 化验科 | 电解质分析仪 | 1台 |
|  | 半自动血球计数仪 | 1台 |
|  | 自动洗板机 | 1台 |
|  | 摊片机 | 1台 |
|  | 烤片机 | 1台 |
|  | 医用试剂冰箱 | 1台 |
| 消毒室 | 超生清洗机 | 根据需要装备 |
|  | 针头冲机 |  |
|  | 蒸汽灭菌锅 |  |
|  | 针孔消毒柜 |  |
|  | 烤箱 |  |
| 治疗室 | 治疗柜、车 |  |
|  | 紫外线灯 |  |
|  | 各种消毒器 |  |
|  | 各种药品 |  |
|  | 药物震荡器 |  |
|  | 红外烤灯 |  |
| 换药处置室 | 诊断床 |  |
|  | 污物处置筒 |  |
|  | 灭菌灯 |  |
|  | 各种敷料、药棉 |  |
|  | 曲颈灯 |  |
| 病区护士站 | 各种办公用品 |  |
|  | 对讲机 |  |

表3.3-2  本项目大型医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B型超声诊断仪（彩超） | X8-四维 | 2 |
| 2 | X光胶片洗片机（干式） | HQ-380XT | 2 |
| 3 | X线机 | F52-8C | 2 |
| 4 | X胶皮箱 | / | 2 |
| 5 | 卧式圆形电热蒸汽灭菌器 | 卧式圆形 YX-600W | 10 |
| 6 | 药物振荡器 | D951A | 10 |
| 7 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-3000 | 10 |
| 8 | 全自动生化分析仪 | BS-200 | 10 |
| 9 | 电温恒温培养箱 | PH-070A | 10 |
| 10 | 三用恒温水箱 | CU-600 | 10 |
| 11 | 尿液分析仪 | 200A | 10 |
| 12 | 显微镜 | CX-31 | 20 |
| 13 | 电动离心机 | 5000转数 | 10 |
| 14 | 电解质分析仪 | DE200 | 1 |
| 15 | 电子阴道镜 | SW-3303 | 10 |
| 16 | 宫腔镜腹腔镜 | 德国狼牌 | 10 |
| 17 | BBT自疑刀 | BBT-RF-A | 10 |
| 18 | 麻醉机 | M-901E | 10 |
| 19 | 多参数心电监护仪 | PM-9000 | 10 |
| 20 | 激光机 | / | 10 |
| 21 | 空气霉菌机 | KT-B80 | 10 |
| 22 | 五孔手术无影灯 | 空式/五孔立式 | 10 |
| 23 | 高频电刀 | GD-350T | 10 |
| 24 | 利普刀 | UM-150A | 10 |
| 25 | 全自动综合手术台 | 全自动 | 10 |
| 26 | 妇科检查床 | / | 10 |
| 27 | 诊查床 | 70*200 | 10 |
| 28 | 麻醉工作台 | / | 10 |
| 29 | 超声雾化器 | 402A | 10 |
| 30 | 妇科冲洗器 | Zy-05 | 10 |
| 31 | 红光治疗仪 | KDH-150B | 10 |
| 32 | 盆腔治疗仪 | VLH-D | 10 |
| 33 | 体外短波电容场热疗系统 | CRS2280E型 | 10 |
| 34 | 微米光-Ⅲ型 | / | 10 |
| 35 | 煎药机 | 40L | 20 |

3.3.2公用工程

建设项目贮运工程、公用工程及环保工程见表3.3-3。

表3.3-3  建设项目公用工程及辅助工程一览表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 73.33m3/d | 阜宁县自来水管网 |
|  | 排水 | 58.67m3/d | 新建 |
|  | 用电 | 100万kWh/a | 阜宁县电网 |
| 环保工程 | 固体废弃物 | 垃圾箱 | 若干 | 新建 |
|  |  | 医废暂存间 | 共计107.5m2 | 具体位置详见附件建设项目平面布置图 |
|  | 废水 | 医疗废水处理系统 | 一套60 m3/d | 新建 |
|  |  | 余氯监测 | 一套 | 新建 |
|  | 噪声 | 消音、隔声、 减振等措施 | 隔声门窗 | 新建 |

建设项目所使用化学试剂主要为污水处理站污泥消毒用漂白粉等。其具体储存及用量见表3.3-4。

表3.3-4  建设项目所使用化学试剂储存及用量一览表

| 试剂名称 | 年用量 | 最大储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂白粉 | 0.1t | 50kg | 医废暂存间 |

#### 3.3.2.1给排水

（1）给水

拟建项目生活用水由市政管网提供，项目运营期用水主要为医护人员办公生活用水、住院病人及陪护用水、门诊病人用水、医疗用水、洗衣用水等。

门急诊病人用水：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表9卫生用水定额“门诊”，按40L/（人.次）计，本项目门急诊病人按50人/d计，每日用水2.0m3，每年用水730m3。

住院病人用水（含陪护人员用水）：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表9卫生用水定额“有卫生间病房”，按600升/（床.天）计，共100床（住院率按60%），每日用水36m3，每年用水13140m3。

医院职工生活用水：本项目医院职工估算150人，按100L/（人·天）计，每日用水15m3，每年用水5475m3。

洗衣房用水：参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）表7居民服务业用水定额“洗衣房”，按50L/kg干衣物计，病房病人每床每天更换的干衣物按1kg算（住院率按60%），洗衣房每日用水3m3，每年用1095m3。

泳池用水：建设项目5F设有婴儿抚触游泳室。婴儿抚触游泳室配备1岁以下宝宝专用婴儿游泳池，规格为1m3，PVC制材。根据婴儿需求进行泳池准备，根据建设单位提供相关运营数据，平均10人次/d。每次泳池使用后，泳池用水不回收，即10t/d，每年用3650t/a。

拟建项目总用水情况见表3.3-5。

表3.3-5  本项目医院用水情况一览表

| 编号 | 用水类别 | 用水标准 | 用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊病人用水 | 40L/（人.次） | 730 | 50人/d |
| 2 | 住院病人用水（含陪护人员） | 600L/（床.天） | 13140 | 100床 |
| 3 | 医院职工用水 | 100L/（人.日） | 5475 | 150人 |
| 4 | 洗衣房用水 | 50L/kg干衣物 | 1095 | 1kg干衣物/（床·天） |
| 5 | 泳池用水 | － | 3650 | 10t/d |
| 6 | 不可预见用水 | － | 2677 | 总用水量10% |
|  | 合计 | － | 26767 | － |

（2）排水

本项目产生的污水主要为生活废水与医疗废水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。职工生活污水和医疗废水合流进行处理经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时也满足阜宁县污水处理厂接管标准，排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂处理，尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准排入入海水道南泓。

污水量预测按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%-95%确定”计算。本项目排污系数取值0.85，根据计算：项目用水总量为26767t/a，总污水排放量为21413.6t/a。

拟建项目用水排水平衡见图3.3-2。

图3.3-2 建设项目水平衡图 （单位：t/a）

#### 3.3.2.2供电

本工程急诊急救、手术室、消防设施、应急照明、以及重要设备机房属一级负荷；其余设备属二级、三级负荷。

采用两路10kV独立电源供电，正常时两路电源同时工作。该两路10kV电源的一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

一级负荷中特别重要的负荷，如应急照明、急诊急救、手术室、消防设备等采用柴油发动机组作为第三路电源。

用电负荷主要包括照明、医疗设备、空调、生活动力设备、电梯等，建设项目年用电为100万kW·h/a，由市政电网供给。

#### 3.3.2.3卫生防疫

各楼层应加强通风，减少细菌滋长的可能；人员密集区域、门急诊诊室等高危区域空调送风管设置管道式离子空气净化器。合理组织空气流向，建立正确的压力梯度，防止和减少院内交叉感染。

#### 3.3.2.4供暖、供热

（1）空调系统

医院采用分散式空调系统，将冷热源设备、空气处理及输送设备组合一体，直接设置于各个房间内。

（2）供热系统

医院热水来源为独立的电加热器，不设锅炉。

（3）气体站

建设项目因医疗需要进购一定规格的氧气，建设项目本身不生产相关医疗气体。本项目对购进的氧气采用医用储罐储藏，储罐规格为4L，气压为15kPa。建设项目1楼建设有10m2的氧气储藏室。本项目所需气体量较少，同时根据预约的治疗信息情况与厂家进行联系购气，即用即买。

建设项目不设立生殖中心，无精子、卵子的储存，无需液氮的存储与使用。

3.3.3营运期污染物产生及排放状况

#### 3.3.3.1大气污染物产生及排放状况

建设项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体等。

（1）污水处理站恶臭废气

污水处理过程中的臭气主要来自于调节池等，臭气的主要成分为NH3、H2S等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生臭气的物质和浓度均不同，本报告仅根据项目拟采用的污水处理工艺，对恶臭气体产生量作大致的估算。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）工艺选择原则规定，该项目应采用一级强化处理工艺。类比同类医院（新建盐城东方妇产医院）污水处理设施，本项目污水处理设施中恶臭气体NH3产生浓度为0.015mg/m3，产生量为8.50×10-4 t/a ；H2S的产生浓度为0.006 mg/m3，产生量为3.41×10-5 t/a。该废气浓度低、产生量小，且污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置为地埋式污水处理设备。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小。

新建盐城东方妇产医院位于盐城市城南新区，在科室设置和服务范围及规模上与本项目相仿，采用的废水处理系统类似。日接待病人数约50人次，与本项目在废水和废物的产生总量上相似，故本项目类比同类医院（新建盐城东方妇产医院）具可类比性。

- 试剂挥发产生的废气

医疗废物暂存间暂存的废物和废液会产生挥发废气，主要污染物为碘酒、乙醇（浓度70-75%）等。本项目对医疗废物暂存间采用全封闭式设计，并设置气体净化吸风装置，气体净化后排放。

建设医疗废物暂存的废物和废液按日常统计约0.5t/d，挥发量按0.1%计，气体净化吸风装置效率达90%。逸散的实际挥发废气为0.01825t/a。

建设项目营运期后废气产生及排放汇总见表3.3-7。

表3.3-7  建设项目营运期后废气产生及排放汇总（单位：t/a）

| 排放源 | 污染物 名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气 | NH3 | 0.00085 | 0 | 0.00085 | 地埋式 |
|  | H2S | 0.0000341 | 0 | 0.0000341 |  |
| 试剂挥发废气 | VOCs | 0.1825 | 0.16425 | 0.01825 | 吸风装置净化 |

#### 3.3.3.2废水污染物产生及排放状况

本项目建成后废水主要为诊疗室、病房、洗衣房、手术室等排水，以及医务人员排放的生活污水。建设项目不产生含汞废水。根据相关资料，医院各部门排水情况及主要污染物见表3.3-8。

表3.3-8  医院各部门排水情况及主要污染物（注：△表示有污染物）

| 部门 | 污水类别 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SS | CODcr | 氟化物 | 病原体 | 放射性 | 化学品 |
| 普通病房 | 生活污水 | △ | △ |  |  |  |  |
| 门诊部 | 生活污水 | △ | △ |  |  |  |  |
| 手术室 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  | △ |
| 洗衣室 | 洗衣污水 | △ | △ |  |  |  | △ |
| 制剂室 | 生产性废水 | △ | △ |  |  |  |  |

从医院各部门的功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。

通过对部分医院污水的调研，废水水质特征是：

（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；

（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、SS、氨氮、微生物等。

根据院方提供资料，X光室采用干式显影，因此无显影废水排放，亦无放射性废水排放。

本项目在污水消毒和检测时产生部分挥发酚废水，废水浓度较小，为0.01mg/L。

对于医疗污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），可参考表3.3-9。

表3.3-9  本项目医疗污水水质

| 指标 | CODCr （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 粪大肠菌 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度范围 | 150～300 | 40～120 | 10～50 | 80～150 | 0.01~0.05 | 1.0(106~3.0(108 |
| 平均值 | 300 | 80 | 30 | 125 | 0.02 | 1.6(108 |

本项目各类废水源强见表3.3-10，水污染物排放“三本帐”见表3.3-11。

表3.3-10  建设项目废水产生及处理情况

| 废水 来源 | 废水量（t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理后接管排放量 | 排放去向 | 最终排放量 | 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/l） | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/l） | 排放量（t/a） |  | 浓度（mg/l） | 排放量（t/a） |  |
| 医疗 废水及生活污水 | 21413.6 | COD | 300 | 6.424 | 一级 处理 | 250 | 5.353 | 阜宁县污水处理厂 | 60 | 1.285 | 入海水道南泓 |
|  |  | SS | 80 | 1.713 |  | 60 | 1.285 |  | 20 | 0.428 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.642 |  | 30 | 0.642 |  | 8 | 0.171 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.086 |  | 4 | 0.086 |  | 1.5 | 0.032 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数* | 1.6×108 | 3.4×1012 |  | 5000 | 1.063×108 |  | 5000 | 1.063×108 |  |
|  |  | 总余氯 | - | - |  | 5 | 0.107 |  | 0.5 | 0.011 |  |
|  |  | BOD5 | 125 | 2.677 |  | 100 | 2.142 |  | 20 | 0.428 |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.01 | 0.0002 |  | 0.01 | 0.0002 |  | 0.01 | 0.0002 |  |

*注：粪大肠菌群数指标浓度单位为“个/L”。

表3.3-11   建设项目污水污染物三本帐（t/a）

| 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 接管排放量 | 最终排外环境量② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总量 | 21413.6 | 0 | 21413.6 | 21413.6 |
| COD | 6.424 | 1.071 | 5.353 | 1.285 |
| SS | 1.713 | 0.428 | 1.285 | 0.428 |
| 氨氮 | 0.642 | 0 | 0.642 | 0.171 |
| TP | 0.086 | 0 | 0.086 | 0.032 |
| 粪大肠菌群数① | 3.4×1012 | - | 1.063×108 | 1.063×108 |
| 总余氯 | - | - | 0.107 | 0.011 |
| BOD5 | 2.677 | 0.535 | 2.142 | 0.428 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |

*注：①粪大肠菌群数指标浓度单位为“个/L”；②最终排外环境量是指废水经阜宁县污水处理厂处理后的排放量。

#### 3.3.3.3噪声产生及排放状况

本项目投入使用后噪声主要来源于：设备噪声以及人员社会活动噪声等。

①设备噪声

建设项目3-11F具12m2的弱电房，内含变压器一套，噪声级一般在60-70dB之间；建设项目4F含中央空调系统一套，运行时噪声级一般60-70dB之间。在各类机房均可分别看成一个独立隔声间，其隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般隔声量在10-25dB之间，消声百页窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20-30dB，隔声屏隔声量取8 dB；同时建设方通过选用低噪声设备、安装减振垫以及增强机房密闭性来降低噪声污染，对外界环境影响很小。

②生活噪声

社会生活噪声主要集中在诊室，噪声级在65-75dB之间。

本项目的噪声污染源强见表3.3-12。

表3.3-12 建设项目噪声污染源强一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 等效声级dB | 噪声源位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会生活噪声 | － | 60-70 | － |
| 变压器 | 1套 | 60-70 | 3-11F |
| 中央空调 | 1套 | 60-70 | 4F |
| 污水处理站 | 1套 | 50-60 | 室外 |

#### 3.3.3.4固废（液）产生及排放状况

本项目固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、生活污水站及污水处理站产生的污泥等。类比同类医院现有项目固废产生情况，本项目固体废物产生及排放情况为：

（1）一般生活垃圾

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，本项目病床100张，住院率按60%计，则产生生活垃圾21.9t/a；

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数50人计，产生生活垃圾量为3.65t/a；

医院员工（以150人计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为27.375t/a；

根据以上分析，项目建成后生活垃圾产生量为52.925t/a，由市政环卫统一清运。

（2）医疗废物

医院医疗废物来源广泛、成份复杂，其成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，一般组成见表3.3-14。

表3.3-14  医院废物组成分析

| 组成 | 纸类 | 塑料 | 组织 | 纤维类 | 金属 | 玻璃 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 6.5 | 42.6 | 2.0 | 22.1 | 1.4 | 24.4 | 1.0 |

医疗废物已列入我国危险废物名录（编号HW01），一般可分为以下几类：

①病理性废物：

a. 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；

b. 病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。

②损伤性废物：

a. 医用针头、缝合针；

b. 各类医用锐器，包括：手术刀、剥皮刀、手术锯等；

c. 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

③药物性废物

a. 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；

④化学性废物

a. 医学影像室、实验室等废弃的化学试剂；

b. 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；

c.含汞废物（体温计、血压计等）

类比同类型医院，医疗废物产生量按住院部0.5kg/床·d计，日住院人数按60人计（60%住院率），产生医疗垃圾10.95t/a；门诊部按0.1kg/人次·d计，按门诊人数50人次/d，产生医疗垃圾1.825t/a；手术组织危废产生量为0.0177t/a，项目特殊药品用量均做记录备案，报废药品均自行处理；医院内血液检测等均外委，由质量技术监督局计量检测所定期上门检测。则合计产生医疗废物12.795t/a，危废编号为HW01。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥主要来自废水中微生物分解有机物的排泄物以及医院医务人员及住院患者的粪便。根据《医疗机构水污染物排放标准》，污水站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置，同时根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥含有病菌等物质危废编号为HW01。

经初步估算，本院医务人员和工作人员共150人，按照住院率60%计，住院病人60人，门急诊病人人数以50人计，生活污水站每人每日污泥量按150g计，则全年产生污泥量为14.235t/a，设计每半年清掏一次。污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量约为1.424t/a（干基）。

项目建成后，固废产生处置情况详见表3.3-15。

表3.3-15 固废产生及处理处置情况汇总

| 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物 类别 | 产生量（t/a） | 拟采取处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 医院职工日常办公、生活 | 固态 | 废纸、废办公工具等 | — | 52.925 | 环卫清运 |
| 医疗废物 | 门诊及住院病房 | 固态 | 废针头、废纱布、 废医疗器具等 | HW01 | 12.795 | 委托盐城新宇辉丰环保科技有限公式处置 |
| 污泥 | 污水处理站 | 液态 | 含水污泥 | HW01 | 14.235 |  |
| 合计 | — | — | — | 79.955 | — |

3.4建设项目环境风险因素识别

3.4.1污水处理设施事故产生的环境风险

医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。

医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；

含有SS、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大；

项目污水为医院废水，可能含细菌、病毒等致病菌，如果项目污水排水管出现泄漏、污水处理设施不能正常运转，即项目废水不能达标排放，通过市政污水管网排入阜宁污水处理厂，将会对污水处理厂负荷造成冲击。若医院废水进入附近地表水，将对项目周围水体及地下水构成风险。

3.4.2医疗垃圾贮存和转运过程中产生的环境风险

项目产生的废物主要为医疗垃圾和生活垃圾。医疗垃圾具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地以及动植物，造成疾病传播，严重危害人的身心健康。

3.4.3医院氧气储运过程中产生的环境风险

医院氧气一般采取氧气瓶+汇流排方式供应，或直接采取液氧转换方式供给。氧气是一种活泼的助燃气体，是强氧化剂。增加氧气的纯度和压力会使氧化反应明显加剧。金属的燃点随氧气压力的增高而降低。当压缩的纯氧与矿物油、油脂或细微分散的可燃粉尘（如碳粉、有机纤维等）接触时，由于剧烈的氧化升温、积热，能够自燃，是构成火灾或爆炸的原因。多孔性有机构，如碳黑、炭、羊毛纤维等浸透了液态氧，在一定的冲击力下、就会产生剧烈的爆炸。氧气几乎能与所有的可燃性气体或可燃性液体的蒸气混合形成爆炸性混合物，且具有很宽的爆炸极限范围，其爆炸危险性是很大的。

3.4.4有毒原料泄漏产生的环境风险

建设项目主要危险化学品的储存情况见表3.4-1。

表3.4-1 建设项目主要危险化学品的储存情况表

| 序号 | 名称 | 储存量 | 储存状况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒液（乙醇） | 100kg/次 | 桶装 | 加强管理 |

本项目风险类型主要为储存过程中出现的原料泄漏及因此而造成的事故排放、药品使用过程中如不注意防护对医护人员的伤害。

3.5营运期污染物排放“三本帐”

建设项目污染物“三本帐”见表3.3-16。

表3.3-16   污染物“三本帐”汇总表   （t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 总削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 0.00085 | 0 | 0.00085 |
|  |  | H2S | 0.0000341 | 0 | 0.0000341 |
| 废水 | — | — | — | 接管量 | 最终排放 |
|  | 废水量 | 21413.6 | 0 | 21413.6 | 21413.6 |
|  | COD | 6.424 | 1.071 | 5.353 | 1.285 |
|  | SS | 1.713 | 0.428 | 1.285 | 0.428 |
|  | 氨氮 | 0.642 | 0 | 0.642 | 0.171 |
|  | TP | 0.086 | 0 | 0.086 | 0.032 |
|  | 粪大肠菌群数* | 3.4×1012 | - | 1.063×108 | 1.063×108 |
|  | 总余氯 | - | - | 0.107 | 0.011 |
|  | BOD5 | 2.677 | 0.535 | 2.142 | 0.428 |
|  | 挥发酚 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |
| 固废 | 医疗废物（危废） | 12.795 | 12.795 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（危废） | 14.235 | 14.235 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 52.925 | 52.925 | 0 |

*注：粪大肠菌群数单位为“个/a”。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

阜宁地处黄海之滨、江淮腹地，东经119°27′——119°58′和北纬33°26-33°59′之间。西枕黄河故道，与淮安市的涟水县隔河相望，东濒射阳县，南北分别与建湖县、滨海县接壤。县域面积1439平方公里，人口111万，辖13个镇、四个街道（其中两个街道分别与开发区和其他街道合署办公）和“两区一园一湖一港”（省级阜宁经济开发区、东益经济区和澳洋工业园、阜宁港物流集聚园区、金沙湖）。田园秀美，沟河纵横，素有“江淮乐地”的美称。

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号。建设项目原厂地为农田，处于闲置状态。后又阜宁阳光酒店建设相关商业用楼并闲置。

建设项目地理位置图见附图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。

建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。

### 4.1.3气象气候

阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。

阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。

表4.1-1 本地气象特征表

| 序号 | 项目 | 统计内容 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 年平均风速 | 3.7m/s |
|  |  | 最大风速 | 27.5 m/s |
| 2 | 风向 | 全年主导风向 | ESE |
| 3 | 气温 | 年平均气温 | 13.7℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 37.6℃（1958.8.21） |
|  |  | 极端最低温度 | -15.9℃（1969.2.6） |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 77% |
| 5 | 降水 | 年平均降水量 | 981.7 mm |
|  |  | 年最大降水量 | 1430.3mm |
|  |  | 年最少降水量 | 537.6 mm |
|  |  | 月最大降水量 | 610.0mm |
|  |  | 日最大降雨量 | 167.9mm |
| 6 | 日照 | 年平均日照时数 | 2257.7h |
| 7 | 气压 | 年平均气压 | 1016.8hPa |
|  |  | 极端最高气压 | 1045.7 hPa |
|  |  | 极端最低气压 | 987.9 hPa |
| 8 | 积雪 | 历年最大积雪深度 | 19cm |
|  |  | 历年最长积雪日数 | 17d |
| 9 | 冰冻 | 历史最大冻土深度 | 23cm |

### 4.1.4水文情况

阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、北恒河、南恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。园区所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。区域水系图见图4.1-4。

（1）串场河

串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。

（2）射阳河

射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110 m3/s，平均流速0.257 m/s，枯水期平均流量为60 m3/s，平均流速为0.141 m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4 m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991年7月15日），历年最低枯水位0.25米（1978年6月23日）。

（3）通榆河

通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100 m，设计流量100 m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的4条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415 km的骨干河道。

通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5 km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。

（4）入海水道南泓

入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。

（5）苏北灌溉总渠

苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800 m3/s，洪泽湖引水流量500 m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。

### 4.1.5生态概况

在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。

现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。

## 4.2环境保护目标调查

根据第二章调查的评价范围内主要环境保护目标，列表如下。

表4.2-1  环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 600人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 6000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 |  |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
|  | 新城市华园 | SE | 100 | 1120户 |  |
|  | 盛世嘉园 | S | 600 | 1230户 |  |
|  | 清华名仕园 | SE | 840 | 1250户 |  |
|  | 瑞林经典 | ENE | 780 | 1225户 |  |
|  | 宏伟商务住宅 | ENE | 835 | 1255户 |  |
|  | 澳洋欧洲花园 | NNW | 1200 | 1232户 |  |
|  | 大桥新村 | NNW | 1800 | 800户 |  |
|  | 澳门花苑 | NW | 2000 | 1000人 |  |
|  | 翰林居 | N | 600 | 1119户 |  |
|  | 南方花苑 | NNE | 1000 | 137户 |  |
|  | 水岸华庭 | NE | 1700 | 1154户 |  |
|  | 安康花苑 | NNE | 1700 | 1160户 |  |
|  | 碧水豪苑 | ENE | 800 | 1150户 |  |
|  | 白天鹅公园 | S | 560 | - |  |
|  | 建设项目 | - | - | - |  |
| 地表水环境 | 射阳河 | NE | 760 | 中型 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 通榆河 | E | 4400 | 中型 |  |
|  | 入海水道南泓 | NW | 13700 | 大型 | GB3838-2002 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 建设项目 | - | - | - | （GB3096-2008） 1类标准 |
|  | 阳光实验幼儿园 | SW | 20 | 150人 |  |
|  | 阜宁中学 | SE | 150 | 2000人 |  |
|  | 阜宁县阜城国土分局 | NW | 5 | - |  |
|  | 阜宁新区医院 | SW | 150 | 500人 |  |
|  | 鸿儒名邸 | NE | 85 | 1200户 | （GB3096-2008） 2类标准 |
|  | 学府华苑 | E | 160 | 1300户 |  |
|  | 紫金明珠 | SW | 125 | 1100户 |  |
| 生态 | 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 | SW | 2600 | 17.53km2 | 水源水质保护 |
|  | 通榆河（阜宁县）清水通道维护区 | E | 4400 | 59.29 km2 | 水源水质保护 |
|  | 马河洞饮用水水源保护区 | W | 10500 | 16.22 km2 | 水源水质保护 |
|  | 潮河饮用水水源保护区 | S | 12000 | 6.72 km2 | 水源水质保护 |
|  | 通榆河（阜宁县）饮用水水源保护区 | E | 4500 | 5.31 km2 | 水源水质保护 |
|  | 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 | - | 0 | 54.24 km2 | 水源水质保护 |
|  | 淮河入海水道（阜宁县）洪水调蓄区 | W | 17500 | 41.25 km2 | 洪水调蓄 |
|  | 阜宁县马家荡重要湿地 | S | 14000 | 87.19 km2 | 湿地生态系统保护 |
|  | 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区 | W | 13000 | 6.83 km2 | 洪水调蓄 |

建设项目周边涉及敏感目标详细调查如下：

表4.2-2 环境保护目标详细调查

| 序号 | 环境保护目标 | 地理位置 | 服务功能 | 四至范围 | 保护对象和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光实验幼儿园 | 阜宁县 | 学校 | 距建设单位 SW方向20m | 所在地环境功能不变 |
| 2 | 阜宁县阜城国土分局 | 阜宁县 | 政府机关 | 距建设单位 NW5m | ，所在地环境功能不变 |
| 3 | 鸿儒名邸 | 阜宁县 | 居民住宅 | 距建设单位 NW5m | 所在地环境功能不变 |
| 4 | 射阳河（阜宁县）清水通道维护区 | 射阳河 | 清水通道 | 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围。 | 水源水质保护，所在地环境功能不变 |

## 4.3环境质量现状监测与评价

### 4.3.1大气环境质量现状监测与评价

（1）监测布点、监测项目

在以建设项目所在地为中心，沿主导风向5×5km2矩形区域的评价范围内，按环境功能区与主导风向相结合的布点原则，共布设2个大气监测点，监测点位、监测项目及所属功能区见表4.3-1。具体位置见图2.5-1。

表4.3-1  环境空气监测点位及监测项目表

| 编号 | 位置 | 方位 | 距离m | 监测因子 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 新林现代城 | WNW | 1000 | SO2、NO2、PM10以及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 项目所在地 | - | - |  |  |

（2）监测制度与采样频率

各测点的SO2、NO2、PM10等大气监测因子由阜宁县环境监测站于2016年6月13日-6月19日进行连续7天采样。PM1024小时平均浓度每天监测一次，每日应有20小时的采样时间。监测时记录采样期间气象参数（包括气温、气压、风向、风速、天气状况）。

（3）采样与分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行。

按国家监测总站、江苏省监测站有关技术规定，监测工作应进行全过程质量控制。实验室质量控制内容：按要求采集一定数量的平行样和加标样，实行空白检验和标准工作曲线的带点控制。

（4）监测结果

各监测项目的监测结果见表4.3-2，监测期间常规气象参数见表4.3-3。

表4.3-2  各大气监测点监测结果统计整理汇总表单位：mg/m3

| 监测点位 | 项目 | 小时平均浓度监测结果（PM1024小时平均浓度） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 24h平均浓度 | 标准值 | 超标率（%） | 达标情况 |
| G1 新林现代城 | SO2 | 0.011~0.015 | 0.013 | 0.50 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.017~0.026 | 0.021 | 0.20 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.065~0.104 | 0.085 | 0.15 | 0 | 达标 |
| G2 项目所在地 | SO2 | 0.014~0.045 | 0.030 | 0.50 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.007~0.019 | 0.013 | 0.20 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.06~0.10 | 0.080 | 0.15 | 0 | 达标 |

表4.3-3  监测期间常规气象参数记录表

| 序号 | 日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 气压 （hPa） | 风向 | 风速 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016-6-13 | 02:00~03:00 | 21.4 | 1003.4 | S | 0.3 | 多云 |
| 2 |  | 08:00~09:00 | 23.5 | 1004.3 | WS | 0.3 |  |
| 3 |  | 14:00~15:00 | 29.7 | 1001.3 | ES | 0.9 |  |
| 4 |  | 20:00~21:00 | 24.1 | 1001.5 | S | 1.0 |  |
| 5 | 2016-6-14 | 02:00~03:00 | 21.7 | 1000.3 | S | 0.3 | 晴 |
| 6 |  | 08:00~09:00 | 26.3 | 1000.0 | WN | 1.6 |  |
| 7 |  | 14:00~15:00 | 33.8 | 996.0 | WS | 1.7 |  |
| 8 |  | 20:00~21:00 | 29.5 | 996.2 | W | 0.6 |  |
| 9 | 2016-6-15 | 02:00~03:00 | 23.1 | 997.1 | WS | 0.6 | 晴 |
| 10 |  | 08:00~09:00 | 26.4 | 998.9 | WS | 1.2 |  |
| 11 |  | 14:00~15:00 | 27.7 | 999.9 | ES | 1.4 |  |
| 12 |  | 20:00~21:00 | 23.6 | 1002.0 | ES | 1.1 |  |
| 13 | 2016-6-16 | 02:00~03:00 | 20.9 | 1002.9 | S | 0.3 | 多云 |
| 14 |  | 08:00~09:00 | 25.1 | 1003.7 | W | 0.3 |  |
| 15 |  | 14:00~15:00 | 34.1 | 1002.2 | WS | 1.0 |  |
| 16 |  | 20:00~21:00 | 27.2 | 1003.0 | W | 1.4 |  |
| 17 | 2016-6-17 | 02:00~03:00 | 24.1 | 1003.5 | W | 1.3 | 多云 |
| 18 |  | 08:00~09:00 | 29.2 | 1005.5 | W | 1.4 |  |
| 19 |  | 14:00~15:00 | 36.4 | 1003.6 | WS | 1.3 |  |
| 20 |  | 20:00~21:00 | 28.8 | 1004.0 | S | 0.7 |  |
| 21 | 2016-6-18 | 02:00~03:00 | 24.4 | 1004.9 | S | 0.4 | 晴 |
| 22 |  | 08:00~09:00 | 29.6 | 1006.0 | WS | 0.5 |  |
| 23 |  | 14:00~15:00 | 35.5 | 1004.3 | W | 2.1 |  |
| 24 |  | 20:00~21:00 | 30.4 | 1005.0 | W | 0.4 |  |
| 25 | 2016-6-19 | 02:00~03:00 | 26.3 | 1005.7 | S | 0.3 | 多云 |
| 26 |  | 08:00~09:00 | 33.3 | 1006.3 | S | 0.6 |  |
| 27 |  | 14:00~15:00 | 35.3 | 1004.1 | S | 2.7 |  |
| 28 |  | 20:00~21:00 | 27.9 | 1004.1 | S | 0.7 |  |

（5）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（6）评价方法

采用单因子指数法，对环境空气质量现状进行评价。

式中： Iij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均值，mg/m3；

Csi：第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（7）评价结果

评价结果见表4.3-4。

表4.3-4  空气质量指标现状指数值

| 编号 | 监测点 名称 | I值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| G1 | 新林现代城 | 0.026 | 0.105 | 0.533 |
| G2 | 项目所在地 | 0.054 | 0.045 | 0.56 |

由表4.3-2及表4.3-4中的数据可以反映出，各污染因子的I值都小于1，评价区域内两个大气环境监测点基本可达到二类区的功能要求，建设项目周边环境空气质量良好。

### 4.3.2地表水环境质量监测与评价

（1）监测断面布设

本次监测在阜宁县污水处理厂纳污水体淮河入海水道南泓上共布设三个监测断面，监测指标见表4.3-5，水环境监测断面示意图见图4.3-1。

表4.3-5 地表水现状监测断面布设

| 编号 | 断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 阜宁县污水处理厂排放口上游500m | pH、COD、NH3-N、TP、动植物油、氟化物、汞、粪大肠菌群及其它有关水文要素水温及其它有关水文要素 |
| W2 | 阜宁县污水处理厂排放口下游500m |  |
| W3 | 阜宁县污水处理厂排放口下游3000m |  |

（2）监测时间和频率

采样时间为2015年2月2日~2月4日，每天采样二次，涨落潮各一次。现状监测数据由阜宁县环境监测站提供。

（3）水质监测项目

水质监测项目包括常规水质参数和特征水质参数。具体项目为pH、COD、总磷、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、汞、氟化物、水温及其它有关水文要素。

（4）水质分析方法

水质分析方法按国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》第四版执行。

（5）水质现状监测结果

地表水水质现状监测结果统计见表4.3-6。

表4.3-6  地表水现状监测结果统计表  单位：mg/L，pH无量纲

| 断面 | 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 氟化物 | 汞 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 8.10 | 16 | 18 | 0.789 | 0.161 | ND | 0.643 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.2 | 17 | 20 | 0.823 | 0.172 | ND | 0.809 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.16 | 16 | 19 | 0.806 | 0.166 | / | 0.734 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| W2 | 最小值 | 8.04 | 18 | 19 | 0.801 | 0.161 | ND | 0.527 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.16 | 19 | 20 | 0.930 | 0.180 | ND | 0.658 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.1 | 18 | 19 | 0.865 | 0.170 | / | 0.614 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| W3 | 最小值 | 8.09 | 17 | 18 | 0.802 | 0.154 | ND | 0.515 | ND | <3 |
|  | 最大值 | 8.17 | 19 | 19 | 0.914 | 0.176 | ND | 0.651 | ND | <3 |
|  | 平均值 | 8.13 | 18 | 18 | 0.858 | 0.150 | / | 0.599 | / | / |
|  | 标准值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.001 | 10000 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |

注：pH为无量纲，动植物油检出限为0.05mg/L，汞检出限为0.00004mg/L，粪大肠菌单位为个/L，其余指标单位为mg/L；未检出用“ND”表示。

（6）评价标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目最终纳污水体淮河入海水道南泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准限值详见表2.4-2。

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中溶解氧为：

其中pH为：

式中： SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

SDOj：为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj：为实测溶解氧值，mg/L；

DOs：为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj：为在j点水温，℃。

（7）水环境质量现状评价

地表水水质现状评价结果见表4.3-7。

表4.3-7  各项因子标准指数计算结果表

| 断面 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 氟化物 | 汞 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.58 | 0.53 | 0.3 | 0.537 | 0.553 | 0.025 | 0.49 | 0.00002 | ＜1 |
| W2 | 0.55 | 0.6 | 0.33 | 0.577 | 0.567 | 0.025 | 0.41 | 0.00002 | ＜1 |
| W3 | 0.565 | 0.6 | 0.31 | 0.572 | 0.572 | 0.025 | 0.40 | 0.00002 | ＜1 |

从表4.3-6和表4.3-7可以看出，评价河段各断面每个测点的监测因子标准指数均小于1，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值，能满足地表水Ⅳ类水体功能要求，地表水环境总体质量状况良好。

### 4.3.3环境噪声质量监测与评价

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，在项目边界布设4个噪声现状监测点。监测点位布设情况表见表4.3-8。

表4.3-8  区域噪声现状监测点位布置情况一览表

| 编号 | 名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 西厂界 | LeqdB（A） | 区域噪声分昼间和夜间进行监测，连续2天，统计连续等效A声级 | 1类区 |
| N2 | 南厂界 |  |  | 1类区 |
| N3 | 东厂界 |  |  | 1类区 |
| N4 | 北厂界 |  |  | 1类区 |

（2）监测时间及频次

阜宁县环境监测站于2016年7月5日~7月6日进行监测，连续两天，每天于昼、夜各监测一次。监测因子为连续等效A声级。

（3）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求执行。

（4）评价标准

建设项目所在地位于阜宁县哈尔滨路，拟建厂址用地性质为商业商务用地，噪声功能区划属于1类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，具体标准值见表2.4-4。

（5）评价结果

环境噪声现状监测及评价结果见表4.3-9。

表4.3-9 环境噪声现状监测及评价结果  等效声级Leq：dB（A）

| 监测点号 | 2016年5月4日 | 2016年5月5日 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 52.7 | 43.5 | 54.1 | 43.7 | 55 | 45 |
| N2 | 51.3 | 41.1 | 52.0 | 43.4 | 55 | 45 |
| N3 | 54.2 | 44.3 | 54.5 | 43.9 | 55 | 45 |
| N4 | 54.9 | 45.0 | 56.1 | 45.1 | 55 | 45 |

由表4.3-9可以看出，除去2016年5月5日建设项目北方昼间、夜间噪声监测未达标，其他厂界各噪声监测点的噪声现状监测值无论昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准的要求。由于北面多为商贩聚集地，产生一定的生活噪声，影响到监测结果。

### 4.3.4地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

本次监测共布设3个测点。项目所在地上游400-500米地下含水层布设1个点，项目所在地地下含水层设1个点，项目所在地下游500-800米地下含水层布设1个点。监测指标见表4.3-10。

表4.3-10地下水环境质量现状监测点位布设表

| 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| WD1 | 项目所在地上游400-500米 | pH、汞、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群、氟化物 | 监测一次 |
| WD2 | 项目所在地地下含水层 |  |  |
| WD3 | 项目所在地下游400-500米 |  |  |

（2）监测时间及频次

阜宁县环境监测站于2016年7月6日在各监测点现场取样一次。

（3）监测因子

水质监测项目为pH、汞、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群、氟化物。

（4）监测方法

水质监测按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）、《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

（5）监测结果

地下水监测结果见表4.3-11。

表4.3-11 地下水环境质量现状监测结果

| 监测项目 （mg/L，pH为无量纲） | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | WD1 | WD2 | WD3 |
| pH值 | 7.42 | 8.07 | 8.05 |
| 汞 | ND | ND | ND |
| 高锰酸钾指数 | 2.4 | 9.1 | 2.6 |
| 总大肠菌群 | <3 | <3 | <3 |
| 氨氮 | 0.134 | 5.801 | 0.595 |
| 氟化物 | 0.745 | 0.947 | 0.595 |

（7）评价标准

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93），具体标准值见表2.4-3。

（8）评价方法

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93），判定各监测因子地下水环境质量现状监测结果具体对应符合的标准值。

（9）评价结果

地下水环境现状评价结果分别见表4.3-12。

表4.3-12  地下水各项监测因子评价结果

| 监测项目 | WD1 | WD2 | WD3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 汞 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 高锰酸钾指数 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 总大肠菌群 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 氨氮 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 氟化物 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

由表4.3-12可以看出，建设项目高锰酸钾指数和氨氮超标，其他各项监测因子均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。高锰酸盐指数、氨氮浓度偏高主要原因是由于当地为居民集聚区，污水随意排放较多，生活垃圾产量大，堆积区经雨水下渗也会引起地下水污染。同时建设西边有一块建设用地未被开发，被当地居民用作农田用地，在氮肥的施用过程中导致地下水被污染。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

本项目在建设期间，各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，这主要包括废气、粉尘、噪声、固体废物、污水等，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

5.1.1施工期大气环境影响分析

建设项目施工期主要产生油漆废气。

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

根据本项目工程分析，装修阶段约需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯，为无组织排放，排放周期短且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。

5.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工期间，项目所在地块排污工程尚未健全，在这种的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，对施工期废水按其不同的性质分类收集。生活污水和施工废水经预处理后排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入入海水道南泓，预计对水环境不会造成明显影响。

5.1.3施工期声环境影响分析

（1）噪声源强及特点

本项目施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染，施工期噪声源强度见表3.2-3和表3.2-4。

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

（2）预测模式

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：

--------------（1）

式中L（r）、L（r0）分别为r、r0处的声压级。

如果已知r0处的A声级，则：

------------（2）

式（1）和式（2）等效。

如果已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于半自由空间，则：

--------------（3）

式（3）和式（1）等效。

建筑施工机械作业时，可视为处于半自由空间的点声源，故适用式（3）。根据不同施工阶段主要施工机械的噪声特性，依式（3）可对各施工阶段的施工机械噪声影响范围预测，对未提供声功率级LWA数据的施工机械，依据式（2）计算LA（r）预测值，不同施工机械噪声随距离的几何发散衰减情况见表5.1-3至表5.1-4。

表5.1-4  装修阶段主要施工机械噪声随距离的几何发散衰减   单位：dB（A）

| 分类 | 施工机械名称 | 声压级LA（ro） | 声功率级 LWAdB（A） | 距离r（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离r0（m） | dB （A） |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 轮锯 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 | 104.0 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 59.1 | 58.0 | 56.9 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 51.9 | 50.9 | 50.0 |
| 切割机 | 切割机 | 1 | 88.0 | 96.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 51.1 | 50.0 | 48.9 | 48.0 | 46.4 | 45.1 | 43.9 | 42.9 | 42.0 |
| 磨石机 | 磨石机 | 1 | 82.5 | 90.5 | 62.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 48.5 | 47.0 | 45.6 | 44.5 | 43.4 | 42.5 | 40.9 | 39.6 | 38.4 | 37.4 | 36.5 |
| 卷扬机 | 电动卷扬机 | 1 | 84.0 | 85.0 | 57.0 | 51.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 40.1 | 39.0 | 37.9 | 37.0 | 35.4 | 34.1 | 32.9 | 31.9 | 31.0 |
| 起重机 | 德国ZDK2.8t | 15 | 71.5 | 103.0 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 61.0 | 59.5 | 58.1 | 57.0 | 55.9 | 55.0 | 53.4 | 52.1 | 50.9 | 49.9 | 49.0 |
| 电锯 | 木工电锯 | 1 | 103.0 | 110.0 | 82.0 | 76.0 | 72.5 | 70.0 | 68.0 | 66.5 | 65.1 | 64.0 | 62.9 | 62.0 | 60.4 | 59.1 | 57.9 | 56.9 | 56.0 |
| 电刨 | 木工压刨 | 2 | 90.0 | 95.2 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 59.1 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 54.5 | 53.1 | 52.0 | 51.0 | 50.0 |
|  | 木工平刨 | 2 | 85.0 | 89.3 | 71.0 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 54.1 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 49.4 | 48.1 | 46.9 | 45.9 | 45.0 |
| 电梯 | 外用电梯 | 2 | 83.0 | 93.5 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 55.0 | 53.5 | 52.1 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 47.4 | 46.1 | 44.9 | 43.9 | 43.0 |

注：①上表数据引自《噪声与振动控制工程手册》，（机械工业出版社，马大猷 主编）；②基础阶段中打桩机机械噪声有明显的指向性，不同距离的预测声压级，供参考；③装修阶段中砂轮锯、切割机、木工电锯机械噪声辐射具有指向特性，不同距离的预测声压级，供参考；④各施工阶段施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

对照以上表，不同施工阶段地块周边噪声敏感点受影响程度情况见表5.1-5。

表5.1-5  施工噪声对环境敏感目标最大影响预测  单位：dB（A）

| 施工阶段 敏感目标 | 主体结构调整阶段 | 装修阶段 |
| --- | --- | --- |
| 阳光实验幼儿园 | 85.0 | 76.0 |
| 鸿儒名邸 | 79.0 | 70.0 |

（3）影响结果分析

由预测结果可见，本项目施工期当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

为最大限度减少施工噪声对周边环境的影响，施工单位应做好噪声污染防治措施，严格加强施工管理，禁止夜间高噪声设施施工。

综上所述，由于项目施工场所距周边环境敏感目标较近，在施工的过程中要做好对这些敏感目标的的防护措施，具体防治措施详见7.1.3章节“施工期噪声污染防治措施”。本项目施工期产生的噪声在采取一定的污染防治措施后，能够有效减轻施工噪声对周围敏感目标的影响。

5.1.4施工期固废环境影响分析

施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1营运期大气环境影响分析

营运期建设项目排放的主要大气污染物为污水处理站恶臭气体、试剂挥发蒸汽。试剂挥发蒸汽产生量和浓度均较低，对环境影响较小。本评价主要考虑污水处理站恶臭气体对周边大气环境的影响。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定：三级评价可以不进行大气环境影响预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

#### 5.2.1.1污水处理站恶臭气体环境影响预测分析

本项目污水处理过程中的臭气主要来自于调节池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。由于本项目污水处理站规模较小，污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，为地埋式污水处理设施，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小。

建设项目污水处理站无组织大气污染物排放参数见表5.2-1，采用估算模式计算结果见表5.2-2。

表5.2-1 本项目污水站无组织废气排放源强参数

| 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 排放量（t/a） | 8.5×10-4 | 3.41×10-5 |
| 面源面积（m2） | 6 | 6 |
| 面源高度（m） | 1 | 1 |
| 评价标准（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |

表5.2-2 估算模式预测污染物浓度扩散结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度µg/m3 | 浓度占标率% |
| 51 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |
| 100 | 0.06416 | 0.03208 | 0.002565 | 0.02565 |
| 200 | 0.03059 | 0.015295 | 0.001223 | 0.01223 |
| 300 | 0.02352 | 0.01176 | 0.00094 | 0.009404 |
| 400 | 0.01692 | 0.00846 | 0.000676 | 0.006763 |
| 500 | 0.01258 | 0.00629 | 0.000503 | 0.005029 |
| 600 | 0.009734 | 0.004867 | 0.000389 | 0.003891 |
| 700 | 0.007795 | 0.0038975 | 0.000312 | 0.003116 |
| 800 | 0.006418 | 0.003209 | 0.000257 | 0.002566 |
| 900 | 0.005405 | 0.0027025 | 0.000216 | 0.002161 |
| 1000 | 0.004636 | 0.002318 | 0.000185 | 0.001853 |
| 1000 | 0.004037 | 0.0020185 | 0.000161 | 0.001614 |
| 1200 | 0.003561 | 0.0017805 | 0.000142 | 0.001424 |
| 1300 | 0.003175 | 0.0015875 | 0.000127 | 0.001269 |
| 1400 | 0.002857 | 0.0014285 | 0.000114 | 0.001142 |
| 1500 | 0.002591 | 0.0012955 | 0.000104 | 0.001036 |
| 1600 | 0.002366 | 0.001183 | 1.144E-05 | 0.0009459 |
| 1700 | 0.002174 | 0.001087 | 8.69E-05 | 0.0008691 |
| 1800 | 0.002008 | 0.001004 | 8.03E-05 | 0.0008029 |
| 1900 | 0.001864 | 0.000932 | 7.45E-05 | 0.0007452 |
| 2000 | 0.001738 | 0.000869 | 6.95E-05 | 0.0006946 |
| 2100 | 0.001626 | 0.000813 | 0.000065 | 0.00065 |
| 2200 | 0.001527 | 0.0007635 | 6.1E-05 | 0.0006103 |
| 2300 | 0.001438 | 0.000719 | 5.75E-05 | 0.0005749 |
| 2400 | 0.001358 | 0.000679 | 5.43E-05 | 0.000543 |
| 2500 | 0.001287 | 0.0006435 | 5.14E-05 | 0.0005143 |
| 2600 | 0.001221 | 0.0006105 | 4.88E-05 | 0.0004883 |
| 2700 | 0.001162 | 0.000581 | 4.65E-05 | 0.0004646 |
| 2800 | 0.001108 | 0.000554 | 4.43E-05 | 0.0004429 |
| 2900 | 0.001058 | 0.000529 | 4.23E-05 | 0.0004231 |
| 3000 | 0.001013 | 0.0005065 | 4.05E-05 | 0.0004048 |
| 3500 | 0.000831 | 0.00041545 | 3.32E-05 | 0.0003322 |
| 4000 | 0.000702 | 0.0003511 | 2.81E-05 | 0.0002807 |
| 4500 | 0.000607 | 0.0003034 | 2.43E-05 | 0.0002426 |
| 5000 | 0.000534 | 0.00026675 | 2.13E-05 | 0.0002133 |
| 下风向最大浓度 | 0.07939 | 0.039695 | 0.003174 | 0.03174 |
| 最大地面浓度距离（m） | 51 | 51 |

从表5.2-2中可以看出：各污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。且根据计算结果，两种污染物在各段距离浓度均远低于标准值。因此，本项目建成后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

#### 5.2.1.2大气环境防护距离

本项目无组织大气污染源源强参数见表5.2-3，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本项目的无组排放废气主要为污水处理站排放的氨和硫化氢，生产装置的无组织排放源的大气防护距离计算结果见表5.2-3。

表5.2-3  无组织排放废气产生情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 源强 t/a | 质量标准（mg/m3） | 面源面积 m2 | 面源高度 m | 计算大气防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 0.00085 | 0.2（一次值） | 16 | 1 | 无 |
|  | 硫化氢 | 0.0000341 | 0.01（一次值） | 16 | 1 | 无 |

从表5.2-3可以看出，氨和硫化氢的大气环境防护距离计算结果均为零，运行中由于微生物、原生动物、菌团等的新陈代谢作用，将产生氨、硫化氢等恶臭污染物，污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小，故不需设置大气环境防护距离。

由于污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置。设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，不会对医院和周围的敏感目标产生不良影响，不需设置卫生防护距离。具体见图3.1-1。

5.2.2营运期地表水环境影响分析

拟建项目排放废水主要为生活污水、医疗废水，经过医院自建污水处理设施处理后，可达到污水处理厂接管标准要求，对污水处理厂的处理效率不会产生不利影响；且该污水处理厂运行正常，本项目废水在其接纳能力之内。因此，拟建项目废水经预处理后通过市政污水管网排入阜宁县污水处理厂是可行的。本项目废水由城市污水管网收集经阜宁县污水处理厂处理达标后排放入入海水道南泓，对地表水环境影响较小。

5.2.3营运期声环境影响分析

#### 5.2.3.1噪声源源强分析

（1）主要噪声源的确定

建设项目建成营运后噪声源主要有设备运转噪声和社会生活噪声等，采用类比实测的平均声级确定其声源强度见表5.2-6。

表5.2-6 建设项目噪声污染源强一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 等效声级dB | 噪声源位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站设备 | 1套 | 50-60 | 污水处理站 |
| 社会生活噪声 | － | 60-70 | － |
| 变压器 | 1套 | 60-70 | 1F |
| 中央空调 | 1套 | 60-70 | 4F |

（2）噪声预测模式

根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

a.某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和

地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α（r-r0）/100；

Aexc=5lg（r-r0）；

b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

②室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6）

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2（T）+10lgS

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（3）预测结果

表5.2-7 与背景值叠加后各测点噪声预测结果表（单位：dB（A））

| 厂界测点 | N1 | N2 | N3 | N4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼 间 | 背景值 | 53.4 | 51.7 | 54.4 | 55.5 |
|  | 贡献值 | 41.5 | 41.5 | 39 | 45 |
|  | 预测值 | 53.7 | 52.1 | 54.5 | 55.9 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 未达标 |
| 夜 间 | 背景值 | 43.6 | 42.4 | 44.1 | 45 |
|  | 贡献值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 预测值 | 43.6 | 42.4 | 44.1 | 45 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果，与评价标准进行对比分析，本项目建成后，设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测点的昼间、夜间贡献值绝大部分未超标，建设项目北侧为商铺，产生的噪声影响到建设项目背景值导致背面昼间预测超标，但是总体而言建设项目对项目周边声环境影响较小。

建设项目等效声级线图见图5.2-1。

#### 5.2.3.2建议

根据建设项目工程布局及其建设内容，其隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般隔声量在10-50dB（A）之间。以建筑物墙体隔声量50dB（A）计，自然扩散的声能衰减按15dB（A）计，则设备噪声传到最近楼处的声压级均小于35 dB（A），与本底值叠加后，声环境仍能满足1类功能区要求。因此，建设项目的设备噪声源对外环境影响较小。

医院内交通噪声主要是医院120急救车和其它运送病人的车辆进出医院时产生的噪声对院区内敏感建筑产生的影响。车辆在高峰时段出入医院时产生的噪声将对门诊综合楼产生一定影响，因此必须在车辆出入高峰时段采取相应的防治与管理措施，加强医院进出车辆的管理，医院内汽车禁止鸣笛，特别是加强夜间车辆出入的管理及防治措施，以减小噪声影响。

5.2.4营运期固废环境影响分析

#### 5.2.4.1营运期固废环境影响分析

本项目产生的固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。项目固体废物利用处置方式汇总于表5.2-8。

表5.2-8  建设项目固体废物的利用处置方案汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 | 委托处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 危险固废 | HW01 | 12.795 | 委外 处置 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
| 2 | 污泥 | 废水处理 |  | HW01 | 14.235 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | - | 生活垃圾 | - | 52.925 | 环卫 清运 | - |

本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析和预测：

（1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响

项目产生生活垃圾每日由环卫部门专人袋装收集清运；所有医疗过程中产生的危险（医疗）固废在未转交给有处理资质的厂商和回收商前，均先放置于诊室及住院病房专门设置的医疗废物暂存室内。因此项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。

（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

项目危险（医疗）废物包装、运输过程中造成的环境污染主要考滤为废医疗器具中残留的药品、病原体等有机物质的散落、挥发及泄漏，建设方对废医疗器具均采用密封塑料桶储存，以防止残留的有机物质渗漏或挥发，采用上述措施后项目危险（医疗）废物包装、运输过程中由于散落、泄漏造成的环境影响较小。

（3）堆放、贮存场所的环境影响

项目生产过程中产生的危险固废总量为27.03t/a，其中医疗废物12.795t/a，这些废物如不经适当的堆置，除有损环境美观外还会产生有毒有害气体及扬尘，进入周围大气环境污染空气，废物经雨水淋溶或地下水浸泡后，有毒有害物质随淋滤水迁移，将会对当地的土壤、地下水构成严重的危害。因此项目在诊室及住院病房设置了107.5m2的医废暂存间（位置详见附件十三：各楼层平面布置图），严格按照《医疗废物管理条例》中要求进行设置，具体要求如下：

①医疗废物暂存设施应远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所；

②采取严格的密闭措施，设专人管理，设有防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）；

③地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外）和下水（室内通向污水处理系统）；

④需配置照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）、紫外线灯和消毒液喷洒设施；

⑤库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志和“损伤性废物”等字样；

⑥分类收集，将损伤性等各类医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标志，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内；

⑦尽量做到日产日清，防止腐败散发恶臭，若做不到日产日清，贮存时间最长不超过48小时；

⑧制定医疗废物管理规章制度，分类收集、贮存、消毒等工作程序，医疗废物意外事故防范措施和应急预案。

根据以上要求进行严格的管理和运行，因此对周围环境所造成的影响较小。

（4）综合利用、处理处置的环境影响

项目产生生活垃圾委托阜宁县新区环卫部门定期收集清运；所有危险固废均委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司进行处理定期回收处置。因此项目产生的固废不会对周边环境造成不利影响。

综上所述，项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。但固体废物处理处置前在医院内的堆放、贮存场所必须严格按照国家固体废物贮存有关要求设置。建设单位应确保在开工前必须办理好固废委托处理相关手续，避免固废长期堆放产生二次污染。

#### 5.2.4.2建议

根据上述评价结果，本评价建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位在项目开工建设前必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免开工建设后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

5.2.5营运期土壤及地下水环境影响分析

本项目建成运营后，对土壤地下水可能造成影响的污染源为废水和固废，污染途径表现为：污水处理站污水和地下排污管道污水的渗漏，导致废水中污染物进入土壤并进一步下渗至地下水，从而造成土壤及地下水污染；雨水季节，雨水的淋滤，使固体废物中的有毒或有害物质周期性（降雨时）的从污染源通过包气带土层渗入含水层，进而污染土壤及地下水，地下水受污染的对象主要是浅层地下水。

本项目废水通过污水管网进入自建的污水处理站集中处理达标后，接管进入阜宁县污水处理厂处理，废水处理构筑物应做好硬化及防渗处理，避免废水中有毒有害污染物渗入土壤及地下水；固废收集至固定的暂存场所，并定期处理处置，固废堆放场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作，严禁随意丢弃和露天堆放。

因此，通过严格做好废水的收集和防渗、污水处理站构筑物的防渗以及固废暂存场所的防渗防淋等工作，并及时处理处置固废，建设项目对区域土壤及地下水影响较小。

5.3服务期满后环境影响评价

本项目大楼为租赁已有建筑，租赁期为10年，租赁期结束后，污水处理站将拆除，在可能的闲置期期间可能对环境造成一定影响。污水处理站各构筑物和设备表面残留的废渣和污泥需进行清除，统一处置，以免经雨水淋滤下渗可能对地表水和浅层地下水造成污染。污水处理站残存的药剂需妥善处置，回收利用或者作为危废委托有资质单位处置。

在落实好服务期满后的拆除和废弃物回收处置工作的基础上，本项目服务期满后不会对环境造成不良影响。

5.4建设项目内部设施对本项目的影响分析

建设项目内部设施对院内的影响主要表现为污水站的恶臭影响。污水处理过程中的臭气浓度低、产生量小，污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置为地埋式污水处理设备。采用自动投放污水处理专用药剂的方法达到消毒目的。由于污水处理站设置于建设单位自身院内，并处于密闭空间内，故污水处理站产生的废气无组织排放条件下，对院内及周边敏感区影响很小，对院内敏感区基本无影响。

污泥经消化处理并要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对各构筑物的底部进行防渗处理。

通过以上措施处理后，建设项目污水处理站对医院内部的影响较小。

5.5外环境对本项目的影响分析

由于拟建项目本身也是环境保护目标，因此，有必要分析周围环境对本项目的影响。

5.5.1机动车尾气对建设项目的影响分析

建设项目周围的主要道路为东北侧的哈尔滨路，为交通支路，车流量较大，本报告主要预测分析哈尔滨路的机动车尾气排放对建设项目的影响。预测因子为CO、NOx、THC。

#### 5.5.1.1预测模式

预测采用CALINE4模式，为了预测道路汽车尾气排放污染物在接受点产生的浓度，CALINE4模式将道路划分成一系列的线元，分别计算各线元在该点产生的浓度（见图5.2-1所示），然后再求和计算整条道路汽车尾气在该点产生的总浓度。

图5.5-1  CALINE4模式的线元化分示意图

（1）线元的划分方法

预测点与道路的距离是指该点到道路中心线的垂直距离。第一个线元的长度与道路宽度相等，为一边长等于路宽的正方形，它的位置由道路与风向的夹角（θ）决定。第一个线元的位置如下确定：若风向与线源夹角θ<45度时，过测点P作一条与P1P2成45度的线（方向朝P2一侧），交点即为第一个线元中心点；若θ≥45度时，过P点作Y轴的平行线与P1P2的交点为第一个线元中心点。

确定了影响预测点的线源段的起点A和终点B，其它线元将以第一个线元为基础，分别向A端和B端截取第二、第三…第N个线元。

第一个线元的长度为道路的宽度，其它线元的长度和位置由下面公式确定：

式中：La──为线元长度；

W──为道路宽度；

n──为线元编号；

Lr──1.1 + θ3/（2.5×105）为线元长度增长因子，与道路与风向的夹角有关（θ以度为单位）。

线元距接受点越远，其对接受点的影响就越小，线元的长度就越长。按上式来划分线元，综合考虑了计算的精确度和计算效率。

（2）扩散模式

划分后的每一线元看作一个中点在线元中心，方向与风向垂直的相应的有限长线源（FLS）。以线元中心为坐标原点，下风向为X轴正方向，对每个线元建立平面坐标系，把线元内汽车尾气的排放看作沿有限线源FLS上排放，再用下述高斯模式来模拟该有限线源的扩散：

其中；，x1和x2分别是线元左、右端点和测点的横风向坐标，此积分可用不完全伽马函数计算。

最后叠加各线元在测点的计算结果。

（3）扩散参数计算方法

CALINE4模式采用初始混合区来模拟车流运动对汽车尾气扩散的影响，初始混合区的宽度（σY0）定义为机动车道路宽度再在两旁各加上3m，增加的宽度代表运动汽车尾迹对尾气水平扩散的影响。初始混合区高度可用下式计算：

σZ0（m）=1.6+0.1×T

T为汽车尾气污染物在混合区内滞留的时间（s），

上式中W为混合区宽度，u为地面风速，θ为风向与道路夹角。

自初始混合区外缘到500m范围内的扩散参数可用线性内插法求得。即按初始混合区的σz0和σY0以及500m处的σz和σY内插处于初始混合区和500m之间的其它各点的扩散参数。

以上方法仅适用于有风情况（U10≥1m/s），对于小风静风模式（U10<1 m/s），则应采用HIWAY-2中微元法，即对每线微元使用下式计算其对测点浓度贡献值，然后再叠加：

式中η和C按下式计算：

，

，

和分别是横向和铅直向扩散参数的回归系数（σy=σz=T,σz=T），T为扩散时间（s）。

#### 5.5.1.2预测源强

（1）车流量统计

拟建项目东北侧哈尔滨路为交通支路，根据现场调查，各类型车辆的平均流量见表5.5-1。

表5.5-1  各类型车流量（辆/h）

| 道路名称 | 预测时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 300 | 110 | 56 | 466 |
|  | 夜间 | 120 | 64 | 38 | 222 |

注：①根据《公路工程技术标准》（JTGB-2003）表2.0.2，各汽车代表车型与车辆折算系数，大型车：载质量＞7t～≤14t的货车，车辆折算系数为2.0；中型车:＞19座的客车和载质量＞2t～≤7t的货车，车辆折算系数为1.5；小型车≤19座的客车和载质量≤2t的货车，车辆折算系数为1.0。

②高峰车流量=平均车流量×1.4。

- 等速工况下，各种类型车辆在各种车速下的气态污染物排放系数见表5.5-2。

表5.5-2 车辆单车排放因子Eij推荐值（g/km·辆）

| 平均车速（km/h） | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | THC | 8.14 | 6.70 | 6.06 | 5.30 | 4.66 | 13.72 |
|  | NOx | 6.424 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | THC | 15.21 | 12.42 | 11.02 | 10.10 | 9.42 | 9.10 |
|  | NOx | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | THC | 2.08 | 1.79 | 1.58 | 1.45 | 1.38 | 1.35 |
|  | NOx | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

注：排放因子参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）

（3）车辆排放污染物线源，按连续污染线源计算，线源的中心线即路线中心线，气态污染物排放源源强按下式计算：

式中：Qj—j类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）；

Ai—i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij—汽车专用公路运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。

（4）汽车行驶平均速度计算

小型车平均速度计算公式：

式中：Y—小型车的平均行驶速度，km/h；

X—预测年总交通量中的小型车小时交通量，车次/h。

中型车速度计算公式：

式中：YM—中型车的平均行驶速度，km/h；

X—预测年总交通量中的中型车小时交通量，车次/h。

大型车平均行驶速度按中型车车速的80%计算。

由以上分析计算得到各种气态污染物排放源强统计见表5.5-3。

表5.5-3  机动车尾气各种气态污染物排放源强

| 路段 | 监测 时段 | 气态污染物排放源强[mg/（s·m）] |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | THC |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 3.62 | 0.475 | 1.63 |
|  | 夜间 | 3.27 | 0.524 | 1.29 |

#### 5.5.1.3预测结果

项目拟建地周边道路汽车尾气沿路肩的衰减情况见表5.5-4。

表5.5-4交通尾气距路肩不同距离的扩散浓度预测  单位：mg/m3

| 道路名称 | 预测因子 | 距路肩的距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 哈尔滨路 | CO | 0.05292 | 0.04921 | 0.04284 | 0.03605 |
|  | NOx | 0.03723 | 0.01246 | 0.00966 | 0.00686 |
|  | THC | 0.01667 | 0.0164 | 0.01428 | 0.01201 |

由表5.4-4可知，哈尔滨路的交通尾气在距路肩10m处能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中CO和NOx中的限值。本项目边界处种植有绿化带，经绿化带吸收，道路产生的交通尾气对本项目的影响较小。CO环境空气质量标准为4mg/m3，NOx环境空气质量标准为0.10mg/m3，THC参照以色列环境空气质量标准，为2.0mg/Nm3。

5.5.2交通噪声叠加对建设项目的影响分析

建设项目东北侧的哈尔滨路为城市交通支路。为了降低道路交通噪声的影响，要求医院内部布局合理，并采取场界绿化等措施。临街立面处于噪声影响峰值的房间，布置对噪声影响较为不敏感的用房。对噪声影响要求较高的用房应安排在非临街的一侧，且应远离医院内外的主要噪声源。建设方拟采取两种措施：（1）设置绿化隔离带，绿化采用乔、灌、草相结合的方法，增大绿化隔声降噪效果；（2）对临近交通干道的建筑物进行隔音处理，外墙加设保温板和中间空气层，采用隔音双层门窗并对节点进行密封处理。

本项目建筑物与哈尔滨路道路中心线的最近距离见表5.5-5。

表5.5-5  交通干道中心线与项目的距离情况一览表

| 道路名称 | 路宽（m） | 道路中心线与最近建筑物的距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 12 | 30 |

#### 5.5.2.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的推荐的公路噪声预测模式进行预测，即将公路上的汽车流按照车种分类，先计算某一类车的小时等效声级，再使用能量迭加的方法计算总的等效声级，计算公式如下：

式中：Leq（h）i—第i类车辆的小时等效声级，dB（A）；

L0ei—第i类车的参考能量平均辐射声级，dB（A）；

Ni—在指定时间T（1h）内通过某预测点的第i类车流量；

D0—测量车辆辐射声级的参考距离，D0=15m；

D—车道到预测点的距离，m；D>15m；

Si—第i类车辆的平均速度，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

a—地面覆盖系数，取决于现场地面条件，a=0或a=0.5；

Φa—代表有限长路段的修正系数，其中Φ1、Φ2为预测点到有限长路段两端的张角（rad）；

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

#### 5.5.2.2预测参数

①L0ei

L0ei与车种和车速Si及路面性质有关，各类机动车辆，距行驶路面中心线7.5m处的平均辐射噪声级由下表所列的回归方程式计算。

表5.5-6 车辆分类及辐射噪声级L0e值（dB）

| 车型 | 标定重量（货车） | 标定座位（客车） | 辐射噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车（S） | 2吨以下 | 19座以下 | 59.3+0.23V |
| 中型车（M） | 2.5-7吨 | 20-49座 | 62.6+0.32V |
| 重型车（H） | 7吨以上 | 50座以上 | 77.2+0.18V |

②Si

小型车车速平均取70km/h，中型车车速平均取60km/h，大型车车速平均取50km/h。

③Ni

本项目周边道路交通流量统计情况见表5.5-7。

表5.5-7车流量统计表（辆/小时）

| 道路名称 | 预测时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 300 | 110 | 56 | 466 |
|  | 夜间 | 120 | 64 | 38 | 222 |

#### 5.5.2.3预测结果

周边交通噪声对拟建项目的影响预测结果如表5.5-8。

表5.4-8 交通噪声仅考虑距离衰减的预测结果  单位dB（A）

| 道路 | 项目边界 | 最近建筑物 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨路 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 54.7 | 47 | 53.5 | 44.8 |

由预测结果可知，在仅考虑距离衰减的条件下，交通噪声昼夜对项目边界及最近建筑物的影响符合1类区标准（昼间55dB，夜间45 dB）。道路与院区中间设有绿化带，绿化阻隔以及绿化吸声作用可以减低3-5dB噪声量。经过距离衰减、绿化阻隔以及绿化吸声作用后，哈尔滨路的交通噪声对本项目基本没有影响。

综合章节“5.2.3营运期声环境影响分析”，叠加交通噪声后绘制建设项目运营期噪声等值线图，见图5.2-1。从图中可以看出，项目内各高噪设备经隔声、减震后对周边声环境基本无影响，哈尔滨路对建设项目影响较小。建设项目运营期无论昼夜，声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

5.5.3周边企业对建设项目的影响分析

建设项目周边为商住混合区域，主要为居民区和商业区域，项目所在评价范围内没有工业制造企业，因此，不考虑周边企业对本项目的污染影响。

5.6生态环境影响分析

5.6.1生态影响因素分析

建设项目位于阜宁县哈尔滨路518号，总占地面积1500平方米，总建筑面积17600平方米。目前处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。但有几方面因素，将会影响该地的生态环境。

#### 5.6.1.1人口

项目建成后，随着周边市民前来就诊，地块内人口总量将有所增加，其生态影响指标——碳循环体系的碳释放量和耗氧量会有一定量的增加，区域环境的生态负荷也将随之而有所增加，因此该项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响，减少环境损失。

#### 5.6.1.2土地利用

该项目的区域性开发建设将规划地块范围内的土地作重新调整和统一规划，会不可避免地占用农居等土地资源，区域内用地性质将明显发生改变，使之从城镇住宅用地等混杂的用地功能完全调整为城市商业商务用地。因此，应进行统一规划建设，推进城市化进程，营造更优美的区域景观。

5.7环境风险预测与评价

由于医院与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，如：流感病人、肝炎人等等，存在着致病性微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。此外，医院使用的化学品（主要是消毒剂）的泄漏、爆炸、火灾会引起环境风险事故。

本次环境风险评价主要对医院营运期间可能存在的危害、有毒因素进行分析和预测，并对可能发生的突发性事件以及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期大气污染防治措施

6.1.1.1油漆废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

根据本项目工程分析，装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投产。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。

6.1.2施工期废水污染防治措施

加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

6.1.3施工期噪声污染防治措施

建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民”（《中华人民共和国环境噪污染防治法》）第三十条）。

由于施工场地噪声对环境的影响较大，施工期各阶段对周边环境敏感目标的噪声影响见下表6.1-2。

表6.1-2  施工噪声对环境敏感目标最大影响预测  单位：dB（A）

| 施工阶段 敏感目标 | 装修阶段 |
| --- | --- |
| 阳光实验幼儿园 | 76.0 |
| 鸿儒名邸 | 70.0 |

对施工阶段的噪声进行控制，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，以最大限度地减少噪声对环境的影响。具体措施有以下几点：

（1）选用低噪声的施工机具和先进的工艺。

（2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的必须有有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。

（3）在居民区等敏感区附近施工时，可设置临时移动声屏障，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。

（4）在高噪声设备周围设置隔声设施及掩蔽物。

（5）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。

（6）施工现场要设置防护围栏，以缩小施工扬尘扩散范围和噪声污染。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与施工现场周围单位、民民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投拆电话，接受噪音扰民的投拆，并对投诉情况进行积极治理。

6.1.4施工期固废污染防治措施

（1）施工人员居住区的生活垃圾均实行袋装化，确保垃圾渗滤液不外溢，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，采取以上措施后，确保了本项目垃圾及其渗滤液不外溢。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）在工地废料被运送到合适的市场以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。

（4）建设、施工单位，应在申办建设工程审批手续同时，持相关资料向辖区建筑垃圾、渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，不得将建筑垃圾、工程渣土混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾、工程渣土，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾、工程渣土与生活垃圾分别收集，并堆放到指定地点。各类施工工地应按要求设置围栏，物料应堆放整齐，保持工地和周围环境整洁。不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土。

（5）建筑垃圾、工程渣土运输处置作业，应当遵循市容环境卫生作业规范和质量标准。市容环境卫生管理部门对建筑垃圾、工程渣土运输、处置的质量进行监督检查。运输建筑垃圾、工程渣土的车辆应有防撒落、飘扬、滴漏的措施，实行密闭加盖，施工中产生的泥浆和其它浑浊废弃物外运处置，应用专用车辆运输。

运输车辆的行驶路线和时间，由建筑垃圾、工程渣土管理部门会同公安交通管理部门确定。车辆运输应按规定的运输路线和时间运行，运输途中不得乱倒。

（6）建设项目回填建筑垃圾、工程渣土的，应向县建筑垃圾和工程渣土管理部门提出申请，由县建筑垃圾和工程渣土管理部门统一安排调度。

各类建筑垃圾、工程渣土消纳场的设置，应符合城市规划和市容环卫、环保等有关规定。应符合城市建筑垃圾处置、核准条件，并经市城市管理局核准后方可运营。

建筑垃圾、工程渣土储运消纳场应有完备的排水设施和道路，应配备必要的机械设备和照明、防污染等设施。

储运消纳场不得受纳有毒有害垃圾和生活垃圾，保持环境整洁。入场的建筑垃圾、工程渣土，应分类堆放。

## 6.2营运期污染防治措施

6.2.1营运期大气污染防治措施

建设项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体、试剂挥发气体等。

（1）污水处理站恶臭气体

医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是氨和硫化氢。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。

污水处理过程中的臭气浓度低、产生量小，经周边绿化吸收后在院区内无组织排放，对院内敏感区基本无影响。经预测污水站周边环境空气中氨、硫化氢的最高浓度值均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准值的要求。

（2）试剂挥发废气

本项目医废暂存间等处产生少量的试剂挥发蒸汽。医疗废物暂存间暂存的废物和废液会产生挥发废气，主要污染物为碘酒、乙醇（浓度70-75%）等。本项目对医疗废物暂存间采用全封闭式设计，并设置气体净化排风装置，气体净化后排放。

以上少量的试剂挥发废气在采取通风净化措施的情况下，对大气环境的影响很小。

综上所述，本项目废气采取以上措施可确保各污染物均低于标准限值排放，大气污染物防治措施切实可行。

6.2.2营运期废水污染防治措施

根据国家环保部《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），并参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），医院污水处理原则如下：

（1）全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

（2）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

（3）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

（4）分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

（5）达标与风险控制相结合原则。全面考虑本项目污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

（6）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

根据这些原则，本报告书结合该项目实际情况，对本项目拟采用的污水处理工艺进行详细分析，并论证该工艺的可行性。

6.2.2.1医院污水特点

本项目属于不设传染病房的专科医院性质，根据医院各功能科室的设置情况分析，本医院污水主要来源于门诊和住院病房等排水。根据院方提供资料，X光室采用干式显影，因此无显影废水排放，亦无放射性废水排放。

诊室、住院病房污水中受到粪便、传染性细菌和病毒等有病原性微生物污染，具有一定的传染性。以上废水具有空间污染、急性感染和潜伏性污染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径或严重污染环境。

6.2.2.2医院污水处理的原则

（1）根据医院废水的收集要求，对于医疗废水、生活污水分质处理后一并送入污水处理站进行处理。

（2）混凝池产生的污泥，属于危险废物，必须进行无害化处理，送专门的处理机构处置，不得作为蔬菜或块茎作物的肥料。

（3）医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施，各种构筑物必须加盖密封，以避免污水渗漏污染土壤及地下水源而造成的二次污染。

6.2.2.3医院污水处理工艺选择

（1）废水处理工艺选择

本项目废水采用一级处理，职工生活污水和医疗废水合流进行处理，经污水处理站处理达标后排入污水管网，接管阜宁县污水处理厂。该污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀池+二氧化氯消毒”处理，符合《医院污水处理工程技术规范》（JI2029-2013），能较好的满足医院废水处理需求。经该工艺预处理后，各项污染物均有一定程度的削减，能达到《医疗机构水污染物排放标准》中接入污水处理厂的接管要求。

表6.2-1 污水处理工艺规范相符性对比分析表

| 序号 | 本项目污水处理工艺 | 规范 | 要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级污水处理工艺（格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯消毒） | 《医院污水处理工程技术规范》 | 出水排入城市污水管网的非传染病医院污水可采用一级强化处理工艺 | 相符 |
| 2 | 二氧化氯消毒 |  | 适用于各种规模医院污水的消毒处理 | 相符 |
| 3 | 综合废水经院内预处理后排入污水处理站处理后接管 | 《医院污水处理设计规范》 | 职工生活污水可与医院污水合流进行处理 | 相符 |

（2）接触消毒

下面对消毒单元的工艺进行比较选择。确定本项目的污水处理工艺的可行性。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。各种消毒方法的综合比较见表6.2-2。

表6.2-2  常用消毒方法比较

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的PH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

通过比选评价认为，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但其危险性大，易泄漏，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。二氧化氯消毒具有氧化作用强，投放简单，不受PH影响等优点。根据评价调研，目前医院污水消毒多数采用二氧化氯消毒。因此本医院采用自制二氧化氯消毒。

根据《综合医院建筑设计规范》要求：“化学法适用于规模>500床的医院污水处理消毒系统”，本项目拟建床位100张，因此本项目拟采用电解法生产二氧化氯。

电解法生产二氧化氯即直接电解氯酸盐产生二氧化氯，其反应原理：由于电解槽阴极的催化作用，电流的作用微小，氯酸根离子生成二氧化氯的还原速率是非电化学控制的，电催化仅加速了还原反应，电解法制备二氧化氯是基于一个自动催化循环的过程。反应原理如下：

本项目通过二氧化氯发生器进行消毒，二氧化氯发生器由供料系统、反应系统、安全系统、自动控制系统和吸收投加系统组成。原料供应系统内的次氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到反应罐内，在一定温度下经过负压曝气反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物（反应方程式为：2NaClO3+4HCl（浓）=2NaCl+Cl2+2ClO2+2H2O），经吸收系统吸收制成一定浓度（纯度一般高达95%以上）的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。二氧化氯发生器位于机房内，制备的二氧化氯通过管道连接到消毒池进行消毒，并需配备备用输送泵。

（3）本项目污水处理站采用的污水处理工艺

医院污水的处理包括一级强化处理和消毒两部分，本项目拟采用的废水处理流程见图6.2-2，下面分别对污水处理各部分进行分别叙述。

图6.2-2  本项目拟采用的医院废水处理流程图

拟建项目废水处理工艺共分3个部分，分析如下：

- 预处理

生活污水站是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。处理过程分为四步：过滤沉淀、厌氧发酵、固体物分解、粪液排放。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流人第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。

- 污水处理站

主要为格栅、调节池、絮凝沉淀池、消毒池。

- 格栅：主要拦截水中的悬浮物，污水进入调节池前先通过粗细二道格栅进行拦截，水从格栅中流过，以防止下游设备的堵塞，栅渣定期清除。

- 调节池：调节池的作用是调节污水的水量和水质，削减高峰负荷，以利于下一步的处理，提高系统运行的稳定性，同时兼有沉淀和厌氧作用，调节兼事故池容积设为50m3。

- 混凝沉淀：在废水中加入絮凝剂对废水中的悬浮物进行混凝沉淀，使废水中的悬浮物能达到消毒处理的要求，去除有机悬浮物、携带病毒的颗粒物。本项目絮凝剂选用聚合氯化铝（PAC）。类比同类医院，其用量约20ppm。本项目废水产生量为5911.99t/a，则PAC年使用量为0.18t/a。

- 消毒：消毒剂采用二氧化氯，通过二氧化氯发生器制备，投入原料为氯酸钠、盐酸、水，投加比例为1:2:1。产生的二氧化氯对废水中的有机物具有一定的去除率，根据《二氧化氯消毒在医院废水处理中的应用分析》（泰山医学院学报 Vol.28 No.7 2007），二氧化氯消毒最优条件为：投加量10mg/L，消毒时间30min。项目废水量为5911.99t/a，则二氧化氯用量为69.03kg/a。

脱氯处理：主要是通过投加药剂（硫代硫酸钠）脱除水中的余氯，确保出水余氯达标。

根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）总体要求，医疗污水处理工程设计应遵循以下原则：（1）全过程控制，减量化原则；（2）分类收集、分类处理，就地达标原则；（3）风险控制，无害化原则。同时医疗污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备；医院污水处理构筑物应按两组并联设计；医院污水处理工程排水宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站；医院污水处理构筑物应下去防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密封，并设通气装置；处理构筑应考虑排空设施等。

故建设项目污水处理设备为自动抽吸状态，每当自动水平污水泵抽水过程结束后，设备自动进入抽气状态，管路形成负压，使没有流过来的污水在负压的作用下加速流动，抽水抽气交替工作，直至没有污水流过来时，系统停止。

同时根据相关技术规范和要求，污水处理设备具备：

①进水缓冲水箱和提升泵

②配备上排水泵和水平污水泵双重保障系统：

安装污水泵具650*450*100（长*宽*高）的预留池，池内包含所有医疗污水的进和排水口，池内做防水处理并包含所有医疗污水的进和排水口，进出水管均为PVC50。用于双重保障系统的运行。

③配备废气处理器并通有排气筒有组织排放，不影响周边居民等敏感目标。

经济可行性：

建设项目污水处理站采用泰兴市华宇环保科技有限公司研发的HTSW一体化污水处理装置。该系列污水处理设施以二氧化氯消毒为主要方法。由于建设项目规模较小，该系列在符合建设项目处理水质达标的基础上为经济使用性系列。本项目污水处理系统为22万元，占总投资金额的0.28%，故具经济可行性。

6.2.2.4达标可行性分析

1、废水处理规模

本工程废水量为21413.6m3/a（15.32m3/d），按照院方提供设计资料，本项目污水站设计处理水量为60m3/d，可以满足项目处理水量的要求。

2、污水处理工艺技术可行性分析

①污水处理工艺的可靠性分析

本项目废水主要为门诊及住院病房等产生的生活污水和医疗废水，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群。结合项目污水特点，并根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，本次评价确定医疗废水处理工艺采用一级强化处理工艺，该方法占地面积小、污泥产量较低、无需污泥回流，运行管理简单，在技术上是成熟的、可靠的。本污水处理站进水水质较为稳定，经该工艺处理后，污水站的去除率可达到医院废水COD的去除效率为90%，SS的去除效率为90%，NH3-N去除效率为90%以上，本项目废水经该污水处理工艺处理后的废水排放浓度分别为：COD16mg/L， SS浓度为10mg/L根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），排入终端已建成正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行表2 中预处理标准要求（COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、SS 60mg/L），则本项目污水处理工艺满足要求，在技术上是可行、可靠的。医院污水处理站设计进、出水质见表6.2-4。

表6.2-4 污水站设计处理水质水量

| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总余氯 | 粪大肠菌群数 （MPN/L） | 氟化物 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 300 | 80 | 30 | 4 | - | 1.6×108 | 0.02 | 125 |
| 出水水质（mg/L） | 250 | 60 | 30 | 4 | 5 | <500 | 0.01 | 100 |

②生活污水站：生活污水站是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。

6.2.2.5废水接管可行性分析

（1）阜宁县污水处理厂概况

阜宁县污水处理厂位于阜宁县北部，规模为4万t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县污水处理厂。

阜宁县污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。

A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/

Oxic System），简称A2/O。

PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。

生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。

生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。

根据以上分析，阜宁县污水处理厂采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水出水COD、SS、NH3-N、TP执行江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006表2的中一级标准，其它执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准主要指标后排入淮河入海水道。

（2）接管可行性分析

①接管处理能力分析

阜宁县污水处理厂设计处理能力为4万t/d，目前该污水处理公司运行稳定，一期和二期工程已全部投产，本项目建成后最高日新增污水15.32t/d，本项目产生的污水全部纳入阜宁县污水处理厂内处理，故本项目的废水接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。

②接管水质可行性分析

本项目废水主要为医疗废水和生活废水等，废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、LAS等常规指标，污水各指标经医院内污水处理设施处理后均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此阜宁县污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水。建设项目不会对阜宁县污水处理厂的正常运行造成影响。

③接管时间可行性分析

目前阜宁县污水处理厂污水市政管网已铺设完成，届时仅需将排污口接通至城市污水主管网即可，在接管时间上具备可行性。

综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足阜宁县污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。

6.2.3营运期噪声污染防治措施

医院内噪声主要为各种设备的机械噪声和交通噪声，针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：

（1）为减轻设备噪声对周围环境的影响，对水泵等噪声较大的设备，在选型时应选用低噪声设备，同时做好减振措施，以减小对高精度的医疗仪器使用的影响。本项目水泵、制冷机组等均放置在地下设备用房内，采用单独隔间。水泵机组所处位置设减振垫，水泵进出水管设置软接接头，水泵出水管设置带有消声功能的止水阀；发电机等高噪声设备所处位置均设减振机座或减振吊架，接管上设柔性减振接头，风管上设消声器，室外管道外包阻尼材料。项目采取建筑隔声及消声减振等措施，预测其噪声不会对周围环境造成明显影响。

（2）加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况，确保道路畅通。停车场的四周加设乔灌混合绿化带，做为隔音屏障，停车场的出入口尽量不要正对院内如住院病房等敏感建筑。

（3）为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，要求医院内部各功能区布局合理，规划好人流及物流，并采取场界绿化等措施。对噪声影响要求较高的用房，如五官科需要进行测听试验的科室及特殊病房等均应安排在非临街的一侧，且应远离医院内外的主要噪声源。

（4）加强空调外机的隔声、减震措施。外购空调时，采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机，并采用隔声罩；压缩机、内置水泵采用减振基座；面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料；机组在安装时应注意，基座下垫减振块或10～15mm厚的胶皮，保持机组平稳；所有与外间连接的管路均应采用减振软管。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

6.2.4营运期固废污染防治措施

医院产生的废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医院废物必须加以妥善处理，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。

本项目建设完成后，必须对废弃物进行科学化、制度化的管理，分类进行收集，确保医疗废弃物和生活垃圾分开处理，使危险固体废物最终得以安全有效的处理处置。

6.2.4.1固废污染防治措施

项目拟在建设项目的2-10F每层楼都设置相关的危险废弃物暂存室，并根据国家对医院废物的处理处置的有关规范及要求，提出以下污染防治措施：

（1）医疗废物暂时贮存库房的要求

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（2）卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

（3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过24小时。

（4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受盐城市环保和卫生主管部门的监督检查。

（5）医疗废物的交接、运输

a、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

b、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

c、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：

①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；

②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；

③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；

④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；

⑤病理组织等；

⑥化学试剂和过期药品等；

⑦污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

本报告书要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》，医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格处置。本报告书具体要求该医院的固废治理措施的基本方法见表6.2-5。

表6.2-5  固废处理措施

| 分类 | 发生地 | 收集要求 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损伤性废弃物 | 注射室、手术室 | 专用坚固容器 红色标签 注明感染性 | 委托处置 |
| 病原性废弃物 | 手术室、化验室 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |
| 可燃性一般废弃物 | 病房、办公室 | 普通容器 |  |
| 不可燃一般废弃物 | 病房、办公室 | 普通容器 |  |
| 病理组织 | 手术室 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |
| 化学试剂 | 化验室 | 专用容器 红色标签 有机无机分类 液体固体分类 |  |
| 污泥 | 废水处理站 | 专用容器 红色标签 注明感染性 |  |

此外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂等应当交由专门的有资质的处理机构处理；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由盐城新宇辉丰环保科技有限公司处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

d、医院污水站污泥处理要求

1、污泥消毒

污泥首先在消毒池或储泥池中进行消毒，消毒池或储泥池池容不小于处理系统24h产泥量。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，污泥可在消毒后进行脱水，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，一般可以通过化学消毒的方式实现。

化学消毒法常使用石灰和漂白粉，本项目采用漂白粉消毒：

漂白粉投加量约为泥量的10-15%。

2、污泥脱水 ：

（1）污泥脱水的目的是降低污泥含水率，脱水过程必须考虑密封和气体处理。

（2）脱水后的污泥应密闭封装、运输。

根据国家环境保护总局危险废物分类规定，医院废水处理污泥属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行运输、暂存，最后进入盐城新宇辉丰环保科技有限公司处理。

6.2.4.2医院危废委托处理可行性分析

根据《医疗废物管理条例》中第十九条的要求：医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。本项目产生的医疗废弃物委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司定期收集、统一运输、集中焚毁，进行无害化处置。

根据《医疗废物集中处置技术规范》（试行）（环发[2003]206号），国家推行医疗废物集中处置，现阶段医疗废物集中处置应采用高温热处置技术。盐城新宇辉丰环保科技有限公司于2012年建成投产，公司位于大丰市华丰工业园，具有盐城市环保局核发的医疗类危险废物经营许可证，处理能力为6000吨/年，核准经营范围为焚烧处置医疗废物（HW01）。

本项目医疗废物及污水站污泥产生总量为14.235t/a，目前盐城新宇辉丰环保科技有限公司该类危废处理余量约为5000t/a。因此，盐城新宇辉丰环保科技有限公司完全能满足本项目危险固废的处理处置，本项目危险固废处理方案可行。

## 6.3环境风险防范措施

6.3.1总图布置和建筑安全措施

医院应当备有消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、排水管网分布图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等，并明确存放地点和保管人。拟建项目通风考虑整体通风与局部排风相结合，避免造成有害病毒、细菌的聚集。

6.3.2污水处理站事故防范措施

（1）相关要求

污水处理站是医院污水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电。本项目设置2套污水处理设施，一备一用，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理，避免事故情况下废水直接进入城市污水管网排入污水处理厂，对污水处理厂负荷造成冲击。

（2）事故情况下的处理措施

①污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放，造成地表水、地下水污染。

评价建议医院应对污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；

②污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。

评价建议医院启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

③医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。

建设项目共计产生医疗及生活污水21413.6t/a，即58.67t/d。按非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。应急事故池容积为20m3。应事故池建设项目实际情况及周边敏感目标，建设单位拟采取设置10m3的废水收集槽两个用于应急污水的收集。

6.3.3医疗垃圾收集、贮存、运输

医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，应严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等规定，具体采取如下的措施进行防范：

（1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。医院应当及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗废物的贮存

医院应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，且医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所并设置明显的警示标识，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③应有防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（3）医疗废物的运输

医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点，严防洒漏和违反操作规程；运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

6.3.4药品的管理

（1）做好防火、防爆、防盗工作。库房建立与110联网的报警系统，每天上班开防，下班设防，有专人检查。安定保的密码保密。

（2）麻醉药品、一类精神药品贮存于专库、保险柜，双人双锁管理。

（3）危险品设有专库，专人负责。易燃易爆品储存于危险品库内，不得与其他药品同库存放，并应远离电源。危险品应分类存放，特别是性质相抵触的物品（如强酸与强碱）、灭火方法不同的物品应隔离储存。危险品库严禁烟火，不准明火操作，并有消防安全设备（如灭火器、沙箱等）。危险品的包装和封口应经常检查，如有破损、渗漏，必须立即进行安全处理。氧化剂的保管应避免高温、日晒，避免与酸类接触；易燃品、自燃品应与热源隔绝，下班前做好安全检查，关闭电源及门窗，并远离火源，存放与避光阴凉处。

（4）闲杂人员一律不得进入库房重地。

（5）库房内严禁吸烟。

6.3.5麻醉药品使用管理制度

（1）病人凭红色的麻醉专用处方配取麻醉药品。

（2）必须经考核具有执业医师资格的医务人员并经医务科备案才有资格开具麻醉药品处方。

（3）抢救病人急需麻醉药品，只限一次性使用剂量。

（4）麻醉药品的每张处方注射剂不超过二日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂不超过三日常用量，连续使用不得超过七日。

（5）麻醉卡病人使用过的空瓶瓿及贴片要及时回收并登记集中批号，最后销毁。

（6）麻醉药品要专人负责、双人专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记。

（7）麻醉药品单独领用。

（8）麻醉药品班班交班。

（9）麻醉药品逐日消耗，逐日补给。

（10）麻醉处方保存三年备查。

（11）死亡病人未使用完毕的麻醉药品应及时回收并登记，集中销毁。

（12）医师若违反麻醉药品使用规定，滥用麻醉药品的，药剂人员有权拒绝配发麻醉药品。

6.3.6医用氧气储存和使用

建设项目氧气采用10L密封罐装。同时建设项目根据患者预约需要后再对氧气进行采购，故建设项目在1F有10m2的临时储藏点。本项目的存储量未达临界点，对周边环境影响较小。

（1）医院氧气在运输、储存和使用过程中应避免气瓶剧烈震动和冲击，尤其在严冬和低温情况下，金属材料容易发生脆裂和爆炸事故，必须遵守《气瓶安全监察规程》中应该遵守的有关规定。

①运输小应旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛滑、碰击和滚动，禁止用起重电磁吸盘直接吊运钢瓶。气瓶运输应使用专门的抬架和手推车。

②气瓶装在车上应妥善加以固定。瓶间使用木架或橡皮隔离，以防互相接击。汽车装运气瓶一般应横向放置，头部朝向同一方向，装车高度不得超过车箱高度。

③夏季要有遮阳设施，防止曝晒。

④车上严禁烟火，并应配有灭火器材。

⑤易燃品、汹脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶和强氧化剂气瓶同车运输。乙炔瓶不得与氧气瓶同车运输或同仓储存。

⑥不同介质互相接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输，不被与易燃物品同车运输。

⑦气瓶在运输和搬运过程中，必须将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好，并戴有瓶护圈。

⑧严禁对充气实瓶进行喷漆。

（2）预防氧气瓶直接受热。夏季用车辆运输或在室外使用气瓶时，应加以遮盖，避免阳光曝晒。使用气瓶时，应远离高温、明火、熔融金属飞溅物、乙炔气瓶和可燃易爆物质等，一般规定距离应在10m以上。

（3）氧气瓶使用时，首先要做外部检查。检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器、压力表等是否有缺陷。如发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或爬高等，应及时报请维修，切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆，调整垫圈。检查漏气，应使用肥皂水，不得使用明火。

冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器可能出现结霜、冻现象。可用热水或蒸汽解陈，严禁用火焰烘烤或用铁器敲打瓶炯。也不能猛拧减压器的调节螺丝，以防气体大量冲出造成事故。禁止使用无减压器的氧气瓶。

减压器与氧气瓶连接后，在开启氧气瓶阀门时，开阀应缓慢，应监视压力，以免气体冲破减压器。减压器如发生自动燃烧，应迅速把氧气瓶的阀门关闭。氧气瓶压力降至0.196MPa时应停止使用，并标写“空瓶”标志。

（4）氧气瓶和阀不得粘有油脂。不得与矿物油、有机油料、可燃粉尘、有机纤维及易燃易爆气体接触或共同存放。焊工不得用粘有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器、氧气软管等。瓶网、减压器、氧气软管沾有油脂，应清擦干净才能使用。

（5）严防气瓶阀门泄漏或者开气速度过高，以防高速气流与瓶口摩擦产生静电和产生静电火花。

（6）氧气瓶必须根据《气瓶安全监察规程》每3年进行一次22.5MPa的水压试验，如发现有严重腐蚀、损伤或其他有影响强度的缺陷，应提前进行技术枪验和水压试验，超期未作水压试验或试验不合格者不准使用。

（7）气瓶应做到专瓶专用，不得随意改装其他气体。如需改装，必须经鉴定部门同意，并进行检验、校核、清洗、改变棕色，并应更换符合要求的附件。气瓶档案应严格管理，改装后应认真进行档案登记。

（8）氧气瓶库房和氧气使用现场应备有氮气、二氧化碳、1211和干粉等灭火器材，附近应设置消火栓。

## 6.4环境风险应急预案

医院应根据贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。该项目应急计划区主要为污水处理站。

6.4.1应急组织

（1）人员组织

① 在人员组织方面，医院应对于医疗废物管理成立专门的医疗废物管理组，进行详细的人员分工，职责分明。

② 对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。

③ 在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保医院所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

（2）物料器材配备

① 贮存一定量的消毒药剂和一台消毒器，以备应急时使用；

② 配备个人防护用品，以备应急时使用。

（3）职责

① 制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理等事故应急预案；

② 制订化学品及危险物质贮存应急预案；

③ 建立医院应急管理、报警体系；

④ 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

6.4.2应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生医疗废水泄漏事故后，拟建项目周围的地表水和地下水都应为应急保护目标。

6.4.3应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。

当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。

突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。

应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。

单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

6.4.4应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故夏成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

（1）医疗废水泄漏处置方法

立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。

（2）医疗废物泄漏处置方法

医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，

对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

6.4.5应急撤离

根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。

应急撤离应注意以下几点：

① 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

② 除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

③ 应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；

④ 不要在低洼处滞留；

⑤ 要查清是否有人留在污染区与着火区；

⑥ 为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志；

6.4.6应急设施、设备与器材

① 配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

② 配备一定的防毒面具和化学防护服；

③ 应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式。

6.4.7应急医疗救护组织

应急医疗救护组织包括厂内医疗救护组织和厂外医疗机构。负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。

6.4.8应急环境监测及事故后评估

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

6.4.9应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

6.4.10人员培训与演练

定期组织救援培训与演练，对全厂职工进行经常性的应急常识教育。

## 6.5排污口规范化设置

6.5.1污水排放口规范化设置

根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，建设项目内排水体制必须实施“雨污分流”制，本项目产生的废污水经污水处理设施预处理达接管标准后进入阜宁县污水处理厂集中处理，共设置污水排放口1个，雨水排放口1个。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。

6.5.2固体废物贮存（处置）场所规范化整治

本项目在医院内设有规定的固体废物临时贮存场地，并在醒目处设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。本项目各排污口规范化标志设施见表6.5-1。

表6.5-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

## 6.6环保投资及“三同时”

根据建设项目建设内容以及建设方和管理方拟采取的各项污染治理措施，在建设项目竣工验收时，各项环保措施与预计投资如表6.6-1所示。

表6.6-1   建设项目三同时一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 数量 | 投资估算（万元） | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水及生活污水 | COD BOD5 SS TP 氨氮 LAS 粪大肠菌群数 | 一级强化处理 | 1套 | 27 | 达阜宁县 污水处理 厂接管标准 |
| 噪声 | 动力设备 | 动力 噪声 | 消音、隔声、减振 | - | 15 | 边界及内部敏感点达标 |
|  | 隔声门窗 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 运营 | 生活 垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | 5 | 有效 收集 |
|  |  | 危险 固废 | 危废暂存室 | 107.5m2 |  |  |
| 排污口规范化 设置 | 排污口警示牌等 | - | 3 | 准确 醒目 |
| 合计 |  | 80 |  |

7环境影响经济损益分析

# 7.1环境保护效益分析

7.1.1环保投资估算

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约80万元，占总投资的4%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水治理方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在12万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

本项目的建设可促进当地经济发展，人民生活水平的提高，具有较高的社会、经济、环境效益。

7.1.2环境效益分析

拟建项目的环保投资主要集中在污水处理、噪声治理、固体废弃物收集、绿化等几个方面。

本项目采取雨污分流，医疗废水的处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）排放标准后排入市政污水管网，进入阜宁县污水处理厂处理。对拟建项目运行期的噪声源分别进行治理，达到了环境保护的要求，减少了水泵等噪声对医院内外的影响。另外，通过将固体废弃物分类收集和处理，防止了医疗废物等的二次污染。

因此，拟建项目在环保上的投资，有着较好的环境正效益。

# 7.2经济效益分析

项目本期投入总资金8000万元，建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。项目建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年上千万元，这将直接促进区域经济的发展。

根据设计，项目建成后接待能力达到100床。因此地方可从其它产业如交通、餐饮、住宿和邮电服务等方面的潜在消费中获取一定的收入，以此增加地方财政收入。

# 7.3 社会效益分析

本项目重建后将会产生的社会效益体现在以下几个方面：

（1）项目完成后医院的各项设施、设备、人员数量、质量能满足老百姓的医疗需求；能够给病员提供一流的医疗环境和医疗服务质量，最大限度满足老百姓在医疗方面的身体和精神需求。为人民群众提供方便有效合理的公共卫生和基本医疗服务，促进社会和谐发展。

（2）项目的建设将更加有能力指导各专科医院开展疾病的防治工作，有利于医务工作者钻研学习业务技术，稳定职工队伍。能够为盐城市医药卫生事业的发展起到较大的推进作用。

（3）项目的建设有利于提高社会综合效益，解决“看病难、看病贵”等问题。该医院是面向盐城市及周边县乡群众服务，接受所有患者就近治疗，改善医院医疗环境，健全医疗服务体系，满足广大人民群众对医药服务的需求，具有十分重大的意义。

8环境管理与监测计划

根据前述分析和评价，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

8.1环境管理

8.1.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

8.1.2环境管理机构

环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调医院正常业务与保护环境的关系，使发展目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，配备环保管理人员1人。环保人员应掌握环境保护的基础知识，熟悉环境保护有关的法规、标准、规范等。

8.1.3环境管理机构的基本职能与职责

基本职能有以下三个方面：

1）组织编制环境计划（包括规划）；

2）组织环境保护工作的协调；

3）实施医院环境监督。

主要工作职责：

1） 建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致环境污染事故。

2） 督促、检查本医院执行国家环境保护方针、政策、法规及本单位环境保护制度。严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》。

3） 拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，特别是医疗废物的管理技术方法。

4） 对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

5） 负责组织污染源调查，填写环保报表。

6） 组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。

7） 加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

8） 监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。

8.1.4环保管理制度的建议

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投运前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入运营。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

建设单位排污发生重大变化、污染治理设施改变改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与经营活动一起纳入医院的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

医院应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

8.2环境监测制度建议

8.2.1监测机构

项目建成后，医院应建立环保监测机构（化验室等）或委托具有资质的单位进行监测，定期对排污点进行全面监测。

8.2.2排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表8.2-1。

表8.2-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物（废液）堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

8.2.3监测任务

按照国家和劳动部有关文件的要求，建设单位阜宁大爱妇产医院应建立环境监测和劳动保护基层机构，配置必要的监测仪器、分析仪器。根据环境管理的要求，监测厂区环境空气、污染源废气、废水和厂界噪声，编制环境监测报表和排污申报表上报和存档。

1、环境质量监测计划

（1）空气环境质量监测

在以建设项目所在地为中心，沿主导风向5×5km2矩形区域的评价范围内，按环境功能区与主导风向相结合的布点原则，共布设2个大气监测点，监测点位、监测项目及所属功能区见表8.2-2。

表8.2-2 环境空气监测点位及监测项目表

| 编号 | 位置 | 方位 | 距离m | 监测因子 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 新林现代城 | WNW | 1000 | SO2、NO2、PM10以及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 项目所在地 | - | - |  |  |

（2）地表水环境质量监测

在阜宁县污水处理厂纳污水体淮河入海水道南泓上共布设三个监测断面，监测指标见表8.2-3。

表8.2-3地表水现状监测断面布设

| 编号 | 断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 阜宁县污水处理厂排放口上游500m | pH、COD、NH3-N、TP、粪大肠菌群及其它有关水文要素水温及其它有关水文要素 |
| W2 | 阜宁县污水处理厂排放口下游500m |  |
| W3 | 阜宁县污水处理厂排放口下游3000m |  |

（3）环境噪声质量监测

根据声源位置和周围情况，在项目边界布设4个噪声现状监测点。监测点位布设情况表见表8.2-4。

表8.2-4区域噪声现状监测点位布置情况一览表

| 编号 | 名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 西厂界 | LeqdB（A） | 区域噪声分昼间和夜间进行监测，连续2天，统计连续等效A声级 | 1类区 |
| N2 | 南厂界 |  |  | 1类区 |
| N3 | 东厂界 |  |  | 1类区 |
| N4 | 北厂界 |  |  | 1类区 |

2、污染源监测计划

（1）空气污染源监测

污水处理站无组织排放的臭气（氨、硫化氢）每季度监测一次。采样频率为每2h采样一次，共采集4次，取其最大测定值。以上监测可委托相关部门进行。

污水处理站大气污染物监测分析方法见表8.2-5。

表8.2-5大气污染物监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T14679 |
| 2 | 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675 |

（2）水污染源监测

在消毒池出水口进行余氯的监测；在污水处理站排放口处设置一采样点，污水排放口设置应规范。

日常监测频率：

①消毒池出水口，总余氯每天监测一次，设定监测上限0.05 mg/L，每月向当地环保部门上报每日的平均值、最小值、最大值、每周标准溶液核查和每月比对实验结果、仪器运行情况说明。

②医院污水排放口，pH、COD、SS、NH3-N、汞、挥发酚每月一次、总余氯每月二次、粪大肠菌群数每两周一次。采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，测定结果以日均值计。

主要水污染物监测分析方法见表8.2-6。

表8.2-6主要水污染物监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 附录A |
| 2 | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB11897 |
| 3 | COD | 重铬酸盐法 | GB11914 |
| 4 | BOD | 稀释与接种法 | GB7488 |
| 5 | SS | 重量法 | GB11901 |
| 6 | 氨氮 | 比色法 | GB7479 |
| 7 | 挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | GB7468-87 |

（3）厂界噪声监测

厂界设4个监测点，每季度一次。

（4）地下水监测

结合项目产污情况及区域地下水水文水动力特征，在项目场地内布设1个地下水监测点，每季度监测一次，监测因子为COD、氨氮等。

（5）土壤监测

在厂界外布设1个测点，每半年测一次，监测因子为pH、砷、铬、铜、镍、锌、铅、镉、汞等。

上述监测若企业不具备监测条件，须委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

3、验收监测计划

表8.2-7拟建项目验收监测方案

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | NH3、H2S、PM10 | 3天×2次 | - |
| 废水 | 预处理装置出水 | pH、COD | 3天×4次/天 | - |
|  | 污水总排口 | pH、COD、NH3-N、TP、粪大肠菌群 |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 等效声级Leq(A) | 2天×2次/天 | 昼夜各一次 |
| 土壤 | 厂内 | pH、铜、铅、总铬、砷、汞、锌、镉、镍 | 一次 | - |
| 地下水 | 厂内 | pH、DO、COD、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 | 一次 | - |

4、监测分析方法

表8-4 监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- |
| 空气 | PM10 | 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011） |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  | 氨 | 靛酚蓝分光光度法 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 |
| 地表水 | 水温 | 温度传感法 |
|  | pH | 便携式pH计法 |
|  | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
|  | 粪大肠菌群数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
| 地下水 | pH值 | 玻璃电极法生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
|  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
|  | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 |
| 土壤 | pH | 《土壤中pH值的测定》 （NY/T 1377-2007） |
|  | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） |
|  | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） |
|  | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17139-1997） |
|  | 铬 | 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2009） |
|  | 铅 | 《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 镉 | 《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008） |
|  | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2-2008） |
| 噪声 | - | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

# 9结论和建议

9.1结论

9.1.1项目概况

阜宁大爱妇产医院有限公司拟租用阜宁县阳光商务有限公司哈尔滨路518号办公大楼1-12层，共计占地面积1500平方米，总建筑面积17600平方米。购置妇产医疗专用设备100多台套，设置床位100张，配备医护人员140人，建成一所高水平、多功能、现代化专业妇产医院。项目为新建，总投资8000万元。

9.1.2产业政策相符性

（1）与《江苏省环境噪声污染防治条例》相符性

根据江苏省人大法工委《关于<江苏省环境噪声污染防治条例>第十五条第二款有关问题的答复》的要求，适用《江苏省环境噪声污染防治条例》第十五条第二款:“在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”要求时，应当同时具备以下四个条件：（一）位于城市居住区、居住小区内（城市居住区、居住小区，按照该条例第四十六条进行界定）；（二）按照规划设计要求配套建设的，规划中没有的项目不得新建、改建、扩建；（三）可能产生环境噪声污染的；（四）该条例施行后新建的。根据《江苏省环境噪声污染防治条例》第四十六条：“本条例中城市居住区、居住小区、居住组团的含义，从国家城市居住区规划设计规范的规定”，本项目所在地周边居民常住居住人口420人、120户，不符合《城市居住区规划设计规范》中对居住区和小区居住户数或人口规模的要求，故不适用该条例第十五条第二款的规定。

（2）与《江苏省大气污染防治条例》相符性

《江苏省大气污染防治条例》第五十九条“禁止在下列场所新建、扩建排放油烟的饮食服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层”。本项目租赁阜宁县阳光商务有限公司规划并已建成的非住宅用房，所在综合楼非规划为配套居民住宅，故项目建设与条例相符。

（3）与《医疗废物管理条例》相符性

根据《医疗废物管理条例》中第十九条的要求：医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。本项目产生的医疗废弃物委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司定期收集、统一运输、集中焚毁，进行无害化处置，医疗废物处置措施与该条例相符。

9.1.3选址与规划相容性

建设项目位于阜宁哈尔滨路518号，项目用地性质属于商业商务用地。

根据阜宁县规划图（详见图2.7-2）和《阜宁县土地利用总体规划（2006-2020年）》（详见图13.1-1），项目用地性质符合该区规划。项目医院大楼产权登记证上房屋设计用途为非住宅，也符合房屋使用要求。

9.1.4本项目符合清洁生产原则

本项目通过采取措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，拟建项目的建设符合清洁生产的要求。

9.1.5各种污染防治措施合理可靠、污染物可确保长期稳定达标排放

（1）废气

试剂挥发废气产生量和浓度均较低，经挥发扩散后对环境影响较小。

医院污水处理站产生的恶臭气体，其成分主要是氨和硫化氢。污水处理过程中的臭气浓度低、产生量小，经周边绿化吸收后在院区内无组织排放，对院内敏感区基本无影响。经预测污水站排放的氨、硫化氢的最高浓度值均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准值的要求。废气在严格落实环保措施后，可以得到有效的控制，对周围大气环境影响较小。

（2）废水

建设项目食堂废水及生活污水、医疗废水分质处理，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足阜宁县污水处理厂接管要求。通过市政污水管网排入阜宁县处理厂深度处理。从接管范围、接收水量、接管标准、管网布设和运行现状等方面综合考虑，本项目废水接管阜宁县污水处理厂是可行的。建设项目排放的废水经阜宁县污水处理厂处理后达标排入入海水道南泓，对周围水环境影响较小。

（3）噪声

本项目通过采取消声减震，选用低噪音设备，同时利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护，合理布局等噪声控制治理措施后，能有效地降低主要噪声源对外环境的影响，确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

（4）固废（液）

本项目固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥。生活垃圾由医院收集后送至指定的生活垃圾站，由环卫统一清运；医疗固体废物（废针头、废纱布、废医疗器具）、污泥均属于危险废物，收集后委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司统一处置。建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行、可靠的。

综上所述，建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。

9.1.6项目投产后对区域环境质量影响较小，不会改变其功能类别

根据大气监测及评价结果，评价区域内2个监测点各污染因子的I值都小于1，均可达到二类区的功能要求。大气环境质量标准现状评价表明，建设项目周边环境空气质量良好。

根据地表水环境现状监测及评价结果，入海水道南泓各断面每个测点的监测因子标准指数均小于1，全部达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。

根据声环境现状监测及评价结果，拟建项目场界周边所有测点的噪声现状监测值无论昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的1类标准的要求，声环境质量良好。

根据地下水现状监测结果，项目所在区域地下水pH、氟化物、粪大肠菌群均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，高锰酸盐指数、氨氮个别点位浓度偏高。高锰酸盐指数、氨氮浓度偏高主要原因是由于当地为居民集聚区，污水随意排放较多，生活垃圾产量大，堆积区经雨水下渗也会引起地下水污染。同时建设西边有一块建设用地未被开发，被当地居民用作农田用地，在氮肥的施用过程中导致地下水被污染。

综上，评价区范围内大气、地表水、声环境、地下水质量现状整体良好，具有一定环境容量，本项目选址与现有环境质量是相容的。

9.1.7总量指标可在区域内平衡

（1）大气污染物排放总量

污水处理站废气氨、硫化氢及汽车尾气以无组织形式排放，不纳入总量统计。

（2）水污染物排放总量

本项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 排放标准要求后排入入海水道南泓。废水总量指标情况如下：

水污染物排放量：污水量21413.6 t/a、COD5.353t/a、SS 1.285 t/a、氨氮0.642t/a、总磷0.086t/a，向阜宁县环保局申请总量。

（3）固体废弃物排放总量

建设项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，固体废弃物排放量为零。

建设项目各项污染物排放控制指标报请环保部门审批后实施。

9.1.8本项目存在一定的环境风险，但环境风险相对较小

拟建项目涉及有毒试剂、医药用品、医用气体、医疗废物等，具有一定的危险性。在严格落实环评报告书中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。

9.1.9项目建设基本得到公众支持

本项目得到了较多公众的了解与支持，对该项目的建设，大多数人表示赞成或有条件赞成；没有人反对。公众要求建设单位重视环境保护，要严格执行国家有关规定及标准，落实各项环保治理措施，加强环境管理，减轻本项目对周围环境的影响。

9.1.10总结论

综上所述，本项目建设符合国家及江苏省产业政策，选址符合阜宁县城市总体规划；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水环境、地下水环境、生态环境的影响较小；外环境对本项目影响可接受；总量能够实现区域内平衡，公众表示支持、无反对意见。

9.2建议和要求

（1）制定医院环境管理和生产制度章程；设环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

（2）加强医疗废物在院内堆存期间的环境管理。固体废物在院内暂存期间应加强管理，堆放场地应有防渗、防流失措施，外运过程应防治抛洒泄漏。

（3）各排污口的设置和管理应按苏环控[97]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

（4）加强职工的清洁生产意识教育，要求职工在日常生产过程中严格按照有关操作规程进行操作，避免造成资源和物料的浪费，提高资源及物料的利用率。

（5）重视污水处理站环境管理工作，运营期安排专人定期检查污水处理站运行情况；加强污水处理站周边绿化，避免对住院病人和医院工作人员产生影响。

10附件

附件一：监测报告

附件二：关于阜宁大爱妇产医院项目的申请报告

附件三：营业执照

附件四：事业单位法人身份证正反复印件

附件五：建设项目各楼层平面布置图

附件六：房屋租赁合同

附件七：现场监察报告

# Text boxes

阜宁污水处理厂

污水处理站

730

门急诊病人用水

损耗146

584

通过市政污水管网排入阜宁污水处理厂

住院病人用水

13140

10512

损耗2628

医院职工用水

5475

4380

损耗1095

洗衣房用水

医院职工用水

医院职工用水

1095

876

损耗219

新鲜水

26767

21413.6

21413.6

泳池用水

医院职工用水

医院职工用水

3650

损耗730

2920

不可预见用水

医院职工用水

医院职工用水

损耗535.4

2677

2141.6

p