建设项目环境影响报告表

项目名称：         盛泽佳园项目

建设单位（盖章）：富建集团有限公司阜宁开发区分公司

编制日期：二〇一七年七月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 盛泽佳园项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 富建集团有限公司阜宁开发区分公司 |
| 法人代表 | 杨康 | 联系人 | 顾克玲 |
| 通讯地址 | 阜宁经济开发区协鑫大道21号 |
| 联系电话 | 15805110066 | 传 真 | — | 邮政编码 | 224400 |
| 建设地点 | 阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、 西至龙湖新城、北至龙尾河 |
| 立项审批部门 | 阜宁县发展与改革委员会 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K70]房地产业 |
| 占地面积（平方米） | 133333.3 | 绿化面积 （平方米） | 40000 |
| 总投资 （万元） | 54000 | 其中：环保 投资（万元） | 200 | 环保投资占总投资比例 | 0.37% |
| 评价经费 | — | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目属于房地产开发行业，为非生产性项目，运营期不需要原辅材料。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 279634.6 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 800 | 燃气（标立方米）/年） | 421440 |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目共产生废水248070.94t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。废水经隔油池、化粪池预处理后，可满足《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，尾水排入淮河入海水道。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 建设项目盛泽花园选址位于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河，系富建集团有限公司阜宁开发区分公司投资建设，项目总投资5.4亿元，项目总占地面积为133333.3平方米（199.9亩），总建筑面积为227338.6平方米。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，富建集团有限公司阜宁开发区分公司委托我单位编制其“盛泽花园”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 1、项目“三线一单”相符性分析 （1）、生态红线相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照阜宁县生态红线区布局图（附图3），与本项目相近的生态红线区域为射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区、通榆河（阜宁县）清水通道维护区。生态红线状况见表1-1。 表1-1 生态红线区域状况 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积(m2) 位置关系 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围 17.53 3.72 13.81 N,750m 通榆河清水通道维护区 水源水质保护 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算） 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域 59.29 7.81 51.48 E,550m 本项目位于射阳河南侧，距离约为750m，在其饮用水水源保护区二级管控区内；位于通榆河西侧，距离约为550m，在其清水通道维护管控区范围内。根据《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。本项目主要房地产开发项目，产生生活污水经隔油池、化粪池处理后接入阜宁县水处理发展有限公司处理达标排放，不排入生态红线区域。生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）文件相关内容，本项目不属于二级管控区内未经许可禁止的活动。因此，项目符合《江苏省生态红线区区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及《盐城市生态红线区域保护规划》的相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自市政自来水管网，且用水量较小，不会达到资源利用上线；本项目用气由市政燃气管网供给，且用气量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地土地利用规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-2。 表1-2 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 2 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 3 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 4 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 由表1-2可知，本项目符合产业政策、用地目录和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 四、用地规划符合性 本项目选址于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河。项目用地属于商业住房用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，符合阜宁县生态红线区区域保护规划。项目选址符合阜宁县土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 五、工程主要内容 建设项目盛泽花园总投资54000万元，规划为居住区，建设内容主要为新建53幢商住楼（7幢11层、1幢3层、44幢6层）。占地面积133333.3平方米（199.9亩），总建筑面积为227338.6m2（计容面积199940.59m2），其中拟建住宅面积182615.23m2，商业用房14667.36m2，配套设施面积2658m2，车库面积27398m2（不计入容积率），住宅1756户。该项目容积率1.5，绿化率30%，建筑密度28%。主要经济技术指标见表1-3，建设项目平面布置图详见附图4。 表1-3 主要经济技术指标一览表 序 号 指 标 名 称 单 位 指 标 值 备注 1 总用地面积 平方米 133333.3 199.9亩 2 总建筑面积 平方米 227338.6 — 3 计容面积 平方米 199940.59 计容 4 住宅面积 平方米 182615.23 — 5 商业用房面积 平方米 14667.36 — 6 配套设施面积 平方米 2658 — 7 车库面积 平方米 2739 不计容 8 建筑密度 % 28 — 9 容积率 — 1.5 — 10 绿化率 % 30 — 11 总户数 户 1756 — 六、公用工程 （1）给排水：建设项目总用水量279634.6t/a，其中商业用水25668t/a，居民生活用水249966.6t/a，绿化用水4000t/a，来自市政给水管网。本工程室内排水采用污水废水雨水分流，室外排水采用污废合流、雨污分流，废水产生量为248070.94t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水官网，接入阜宁县水处理发展有限公司集中处理，雨水由建筑屋顶雨水斗，道路雨水口，自流排入项目区域周边合流。 （2）供电：建设项目年用电量为800万kW·h，来自当地供电网络。 （3）供气：建设项目天然气用量按照每户每月20m3，住满用户估计1756户，则年用量为421440m3。 （4）消防工程：建设项目室内消防采用临时高压消防系统，整个项目在消防安保用房内设有一座集中消防水池，生活泵房设置加压泵。室内布置消火栓和火灾报警系统。 （5）绿化：绿化面积40000平方米，绿化率为30%。 项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程 类别 建设名称 工程内容 备注 公用工程 给水 279634.6t/a 来自开发区市政给水管网 排水 248070.94t/a 预处理后送至阜宁县水处理发展有限公司处理 供电 800万kW·h/a 市政电网 供气 421440m3 燃气管道 环保工程 废水处理 隔油池、化粪池 新建、与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气处理 油烟净化器 噪声治理 建筑隔声 固废处理 分类收集处理 绿化 40000m2

与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 项目选址于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河，拟建地现为空地，项目区域内自然环境优越，生态环境良好，无环境污染问题存在。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 盐城市，东临黄海，西接淮扬，南临通泰，北至连云港。辖2市5县2区，面积1.69万平方公里，人口815万，是江苏省面积第一、人口第二的大市。盐城交通便捷，形成高速公路、铁路、航空、海运四位一体的立体化交通网络。全市海岸线长580km，占全省的56％，滩涂面积680万亩，占全国的1/7，而且每年以5万亩左右的成陆速度向大海延伸，是江苏省最大的后备土地资源。 阜宁县地处江苏省中北部，黄海之滨，苏北平原的腹部，北纬33°26′～33°59′，东经119°27′～119°58′，东与射阳县相连，南与建湖县交界，西与淮安市楚州区、涟水县毗邻，北与滨海县接壤，南北长52.5公里，东西宽48公里，县境距省会南京约220公里，距上海约430公里。 2、地形、地质和地貌 阜宁位于江淮平原中部，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌总体上西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。项目所在地位于沿港河以西，射阳河以北，属黄淮平原。黄淮平原为黄河夺淮后由大量泥沙覆盖后形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8～12米，土质为沙土和沙粉土；黄泛冲击坡坡地，在县境马河以南地区为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程在2.5～5.5米，土质为粉尘土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿港河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0～3.5米。 项目所在地地震烈度为6度。 3、气候气象 项目所在地区属北亚热带向暖温带过渡区，为湿润季风气候区，海洋调节作用非常明显。主要特点是：四季分明，气候温和，冬夏季长，春秋季短，雨热同季，光照充足，雨量充沛。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 评价区域气象特征表 序号 统计项目 特征量 1 年平均气温 14.0℃ 2 年最高气温 37.6℃ 3 年最低气温 -13.9℃ 4 年平均风速 3.7m/s 5 年最大风速 11.5m/s 6 年平均气压 1016.8hPa 7 年平均相对湿度 77% 8 年平均降水量 981.7mm 9 年最大降水量 1430.3mm 10 年最小降水量 537.6mm 11 年平均蒸发量 1441.1mm 12 年平均日照数 2257.7h 13 全年主导风向 ESE 4、水文 阜宁境内主要水系有射阳河、苏北灌溉总渠、排水渠、废黄河、入海通道南泓、北泓及通榆河。项目周围涉及到的主要河流有射阳河、通榆河、入海通道南泓。 （1）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，河口宽90~160米，河底高程-3.5~-4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉，射阳河是阜宁县农田灌溉的主要水系之一。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110立方米/秒，平均流速0.257米/秒，枯水期平均流量为60立方米/秒，平均流速0.141米/秒，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180立方米/秒，最小流量为1月份的47.0立方米/秒，其行洪最大流量为300立方米，流速4米/秒左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历史最高水位为2.22米（1991.7.15）；历史最低枯水期水位0.25米（1978.6.23）。 （2）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，在县境范围内的河段，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄至吴滩的各港止，全厂18公里，流经三个乡镇25个村，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，现在标准为底宽50米，水面宽100米，底高-4米，设计流量为100立方米/秒。该河可引水灌溉农田，又可航运，是一条综合利用的河道。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，具有以供水为主、兼顾航运等多种功能，是我省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的4条引清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415米的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城东侧相交，交汇长度约1.5千米，因此这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （3）入海水道南泓 入海通道工程是经国务院批准于1998年10月28日开工的大型水利工程，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳三淮（淮阴市区、淮安市区、淮阴县城）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在扁担港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，并兼顾渠北地区的排涝。按期工程泓道设计排洪流量为2270m3/s，平均流速0.3m/s。阜宁县水处理发展有限公司排污口设在入海水道南泓上。 5、生态环境概况 阜宁县境内植被为常绿阔叶与落叶阔叶混交林带。人工植被主要有农田作物、经济林、防护林等；次生植被常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西伯利亚蓼等为主，其次是画眉草、狗尾草、苜蓿、蒲公英等。以外还有分布在水域环境中的水生植被，包括芦苇、菖蒲等挺水植物，黑藻、狐尾藻等沉水水生植被和凤尾莲、浮萍等漂浮植物。 农田生态系统：阜宁地处北亚热带季风气候区，周边土地肥沃，耕地多为沉积湖相、湖沼相粘土和亚粘土，具有层次分明，有机质含量高、团结结构好、表上层深厚、保水透气、排灌条件良好等特点，十分适宜农作物生长。土地利用方式基本为成片机耕条田，现状植被主要为农业栽培植物，农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种。本地区天然植被已大部分转化为人工植被，林木资源主要是人工的农田林网，主要有杨树、槐树、柳树、榆树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树。 陆生动植物种类：野生动物中哺乳类主要有野兔、家鼠、田鼠、黄鼠狼、狗獾、刺猬、蝙蝠等，鸟类有麻雀、家燕、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰、杜鹃等。 项目周边范围自然植被基本消失，次生植物以高度次生的野生灌草丛植物为主，分布在暂未开发的荒地和田埂。常见种类有紫花地丁、菟丝子、马鞭草、夏枯草、蔓陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。该地区无珍稀濒危物种。 水生动植物种类：项目周边河流中鱼类及其它动植物种类较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼、鲑鱼、泥鳅、黄鳝等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 水生植物主要有湿地沼泽植物和沉水植物构成，水生管束植物主要有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红，淀粉类植物有茨实、菱角等，沼泽植物主要有芦苇、菖蒲、黑三菱等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 阜宁地处江苏沿海中部，县域介于北纬33°26′～33°59′、东径119°27′～119°58′之间，南北长52.5公里，东西宽48公里，面积1439平方公里，人口111万。阜宁县背倚苏北平原，面临苏中水网，南与建湖县毗邻，北与滨海县接壤，东与射阳县相连，西与淮安市、涟水县隔废黄河相望，西南与淮安市淮安区交界。耕地面积为 89928.19 公顷，水域面积29193.02公顷，居民点及工矿用地面积 18030.4 公顷，交通用地5050.76公顷，园地面积152.01公顷，林地931.98 公顷，其他用地590.86公顷。 2、经济结构 2016年，全县完成地区生产总值395 亿元，人均地区生产总值4.71 万元，一般公共预算收入36.24 亿元，固定资产投资321 亿元；城镇居民人均可支配收入25500 元，农村居民人均可支配收入15480 元。实现规模以上工业增加值179 亿元，拥有规模以上工业企业307 家、开票销售超亿元企业39 家。一二三产业之比预计为13.8：43.7：42.5。工业经济提档升级，新能源、新材料、节能环保等新特产业占比超40%，高新技术产业产值占比40.9%。 3、主要交通状况 公路：沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕周边，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中，将大大缩短阜宁到南京、苏南地区的时空距离。累计建设一级公路176.5 公里，竣工通车150公里。沿海高速阜宁连接线、329省道横贯东西，融入沿海开发，直接淮安苏北机场；231省道阜宁段、204 国道阜宁段改扩建工程北接，缩短了阜宁与发达时空的距离；234 省道阜宁段、阜宁至盐徐高速连接线为我县东益经济区和西南各镇经济社会事业发展打开了快速通道。全县县乡公路和邻县出口均为二级柏油路。 铁路：新长铁路已投入运营，阜宁站为客货二级站点。正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站。 航空：距南京禄口国际机场300公里，上海虹桥、浦东国际机场350 公里。南行60 公里到盐城机场，北走130 公里达连云港机场。西距淮安涟水飞机场约58.2 公里。 航运：国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。 4、民生 2016年全县城镇居民人均可支配收入25500元，农村居民人均可支配收入15480元。全县年末人均储蓄余额14707 元，比上年增加2415 元。全县恩格尔系数为35.9％，居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出达13.6％。城镇居民人均住房建筑面积33.5 平方米，农村居民人均钢筋、砖木结构住房面积42.2 平方米。 5、开发区概况 江苏省阜宁经济开发区成立于1998年10月，起步区域2.5平方公里，2002年4月，经江苏省人民政府批准为省级经济开发区。阜宁经济开发区瞄准“培植超百亿规模，争创国家级园区”目标，大力实施二期拓展工程、形象提升工程和经济倍增计划，规划面积30平方公里，下辖9个居委会，农业人口1.8万人，产业工人1.5万人。 开发区基础设施规划主要包括给水工程、排水工程、供热工程等规划，重点环保基础设施介绍如下。 表2-2 开发区基础设施建设一览表 类别 名称 规划规模 性质 给水 阜宁城东水厂 10万m3/d 已建 排水 阜宁县水处理发展有限公司 4万m3/d 已建 供热 阜宁协鑫环保热电有限公司 3×75 t/h循环流化床锅炉＋2×15MW高温、次高压抽凝式汽轮发电机组 已建

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据阜宁县《2016年环境质量公报》中内容： 2016年阜宁县环境质量总体保持稳定，县城环境空气质量稳定趋好，声环境 质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水水质状况有所改善，但部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2016年阜宁县城环境空气质量指数（AQI）优良天数为246天，空气质量优良率为67.4%，较上年上升4.4个百分点。其中空气质量达优30天，良好216天，轻度污染86天，占23.6%，中度污染19天，占5.2%，重度污染14天，占3.8%。全年119 天污染日中，首要污染物是细颗粒物（PM2.5）的有79天，首要污染物是臭氧的有36天，首要污染物是PM10的有4天。 （2）主要污染指标 2016年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为22μg/m3、12μg/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为90μg/m3，超出国标标准0.29倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为57μg/m3，超出标准0.63倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均浓度超标率12.0%。 与上年相比，SO2、NO2和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降33.3%、60.0%和5.0%，PM10年均浓度与上年持平。 2、水环境质量 （1）总体状况 根据县境内5条河流9个监测断面统计和评价，2016年阜宁境内主要河流断面水质达到Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类分别为1个、3个和5个，分别占比11.1%、33.3%和55.6%，其中符合功能区划断面为6个。境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机物和氨氮污染。 与上年相比，水质符合Ⅲ类标准的断面新增2个，增加22.2个百分点，县境内地表水水质总体有所改善。 （2）主要河流 苏北灌溉总渠：苏北灌溉总渠水质类别为Ⅱ类，水质状况达优。与上年相比，水质有所改善。主要监测指标总磷年均浓度有所下降，年均浓度由0.130mg/L下降为0.086mg/L，下降33.8%；高锰酸盐指数年均浓度由3.3mg/L上升为3.8mg/L，增加15.2%；氨氮年均浓度由0.185mg/L 上升为0.310mg/L，上升67.6%。 射阳河：射阳河水质状况总体良好，除严庄断面为Ⅳ类水质，其余两断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，射阳河总体水质状况有所改善。主要监测指标生化需氧量年均浓度由4.1mg/L下降为3.7mg/L，下降幅度9.8%；氨氮年均浓度由0.768mg/L上升为0.846mg/L，上升幅度10.2%；总磷年均浓度由0.147mg/L上升为0.171mg/L，上升幅度16.3%。 通榆河：通榆河水质状况总体轻度污染，各监测断面水质类别均为Ⅳ类。与上年相比，通榆河水质总体无明显变化，主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由5.8mg/L 上升为6.2mg/L，增加6.9%；氨氮年均浓度基本持平；总磷年均浓度由0.227mg/L 下降为0.205mg/L，降幅9.7个百分点。 串场河：串场河水质状况为轻度污染，各监测断面水质均保持Ⅳ类，达到水域功能规划要求。与上年相比，串场河水质总体无明显变化，但主要监测指标高锰酸盐指数年均浓度由6.5mg/L上升为7.1mg/L，上升幅度9.2%；总磷年均浓度由0.235mg/L 上升为0.257mg/L，上升幅度9.4%；氨氮年均浓度变化不大。 海陵河：海陵河水质状况良好，满足Ⅲ类功能规划要求。与上年相比，海陵河水质变化不大，主要污染指标氨氮由0.520mg/L上升为0.618mg/L，上升幅度18.8%；总磷年均浓度由0.132mg/L上升为0.159mg/L，上升幅度20.5%；高锰酸盐指数基本持平。 （3）饮用水源 阜宁县城饮用水为集中式供水，县城饮用水水源地均属地表水，2016年城区水源地取水总量2904万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1144 万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1760万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2016年，灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地和射阳河水源地水质基本稳定。与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河水源地水质达标率持平，通榆河水源地水质达标率下降16.7个百分点。 3、声环境 （1）总体状况 2016年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 2016年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在43.4~76.0dB（A）之间，城区昼间平均等效声级53.6dB（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级上升0.5dB（A）。 从2016年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达71.8%，其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为21.8%、4.5%和1.9%。与上年相比，县城区域声环境的声源结构变化较大，生活噪声声源比例上升22.7个百分点。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域环境噪声昼间时段平均在53~54.9dB（A）之间，总体保持稳定。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2016年道路交通干线噪声昼间平均等效声级是66.7dB（A），道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，但比去年上升6.2dB（A）。各路段噪声平均等效声级范围为56.2~75.3dB（A），4个点出现超过70dB（A）的路段。 近5年的监测数据显示，阜宁县城区域道路交通噪声昼间时段平均在63~67.5dB（A）之间，道路交通噪声强度维持在一级水平。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河。 (1)环境空气：确保周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，环境空气质量不出现降级。 (2)地表水：确保通榆河、射阳河水、丰收河、龙尾河环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区要求。 (3)声环境：确保项目区域声环境维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类。 表3-1 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距厂界距离 规模 环境功能 大气环境 龙湖新城 N 20 800户 《环境空气质量标准》 GB3095-2012中二级标准 龙湖公园 W 180 200 水环境 丰收河 E 20 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 龙尾河 N 5 小型 通榆河 W 约550m 中型 射阳河 S 约750m 中型 声环境 厂界外200m 200 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 生 态 项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹 注：本项目距离为环境保护目标与项目厂界最近距离

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 根据盐城市大气环境功能区划，建设项目所在地属二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 非甲烷总烃 一次 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量 建设项目周边周边水域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅲ类标准，阜宁县水处理发展有限公司纳污河段新淮河入海水道水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准一览表 单位：mg/L 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 通榆河 射阳河 丰收河 龙尾河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1中Ⅲ类标准 pH -- 6-9 COD≤ mg/L 20 TP≤ 0.2 氨氮≤ 1.0 参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94） 表3.0.1-1中三级标准 SS≤ mg/L 30 注*：SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量 新建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目排放的废气主要为施工期扬尘、汽车尾气和建成后项目内汽车尾气、燃料废气和油烟，主要污染源为粉尘、SO2、非甲烷总烃、CO和NOX。粉尘、SO2、非甲烷总烃和NOX的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。CO参照北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中标准限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 15米高排气筒最高 允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996二级标准 二氧化硫 2.6 周界外浓度最高点 0.40 氮氧化物 0.77 周界外浓度最高点 0.12 非甲烷总烃 10 周界外浓度最高点 4.0 一氧化碳 11 周界外浓度最高点 3.0 DB11/501-2007 居民厨房排放油烟废气，废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基灶头数 小 ≥1，<3 2.0 60 GB18483-2001 中型 ≥3，<6 75 大型 ≥6 85 建设项目生活垃圾堆放点排放恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），标准限值详见表4-6。 表4-6 恶臭污染物排放标准 臭气浓度 GB14554-93 表1 二级 （新建） 边界20 无量纲 H2S 边界0.06 mg/m3 氨 边界1.5 mg/m3 甲硫醇 边界0.007 mg/m3 水污染物排放标准 本项目废水主要为居民生活污水和商业活动废水。项目产生的污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，纳入市政污水管网接入阜宁县水处理发展有限公司。阜宁县水处理发展有限公司尾水排放执行废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，具体排放标准见表4-7。 表4-7 废污水排放标准限值表 排放口 名称 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂排口 可满足《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 / pH — 6~9 COD mg/L 500 SS 450 氨氮 45 TP 8 污水厂 排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 表1 一级B标准 COD mg/L 60 SS 20 氨氮 8 TP 1 3、噪声标准 项目拟建区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，其噪声应参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70 55 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，本项目污染物排放总量见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放情况 单位t/a 污染源 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 油烟 1.923 1.154 0.769 废水 废水量 248070.94 0 248070.94 COD 86.82 37.2 49.62 SS 62.02 37.21 24.81 NH3-N 6.21 0 6.21 TP 0.992 0 0.992 动植物油 22.5 16.87 5.63 固体废物 生活垃圾 961.4 961.4 0 商业垃圾 256.8 256.8 0 污泥 37.15 37.15 0 建设项目无生产废气排放，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，不需申请排放总量； 建设项目废水主要包括生活污水和商业废水排放，生活污水总量为224969.94t/a，商业废水总量为23101t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到标准后接管至集中处理。接管考核量：污水排放量为248070.94t/a，COD 49.62t/a、SS 24.81t/a、NH3-N 6.21t/a、TP0.992t/a、动植物油5.63t/a； 建设项目产生生活垃圾、商业运营垃圾、污泥分别为961.4t/a、256.8t/a、37.15t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序及污染防治措施可行性分析： 1、施工期 （1）废气 ①交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 ②施工粉尘 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，项目采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 （A）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50－V0）3e-1.023w 式中：Q —起尘量，kg／吨·年； V50―距地面50米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.257 粒径（微米） 80 90 300 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 （B）车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车 速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.254 0.171 0.277 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。 ③建筑装饰室内污染源分析 项目进入装修施工阶段，需处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。 建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、呕吐等急性中毒。 一般涂料的用量每100m2约20～50kg，涂料中溶剂含量40%～60%。拟建项目装修使用各种涂料，以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境，尤其对项目周边的居民区，因此必须引起施工部门的注意，应该采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，喷涂作业不要过于集中，以降低释放源强度，使装修后房屋内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 （2）废水 生活污水：项目施工期间，施工人员及工地管理人员约50人， 施工废水：施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水、以及设备车辆工具清洗水等，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为10m3/d，水中主污染物为COD和悬浮物，浓度分别为500mg/L、300mg/L，产生量分别为5kg/d、3kg/d。对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经隔油沉淀池处理后回用。 （3）噪声 本项目的噪声源分为固定噪声源和流动噪声源，固定声源主要是施工机械产生的噪声，如：打桩机、挖掘机、推土机、装载机等，其声级值在60~90dB(A)之间。流动噪声源主要来自运输施工用料的运输车辆，其声级值在80dB(A)左右。施工过程中使用的施工机械和运输车辆会产生强烈的噪声，对周边的声环境产生一定影响。 因施工方式、使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见下表5-3和表5-4。 表5-3 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声 源 声源强度 [dB（A）] 施工阶段 声 源 声源强度 [d B（A）] 土石方阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-105 冲击机 90-95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 100-105 卷扬机 90-105 多功能工刨 90-100 压机 75-80 云石机 105-110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-105 振捣器 100-105 电锯 100-105 电焊机 90-95 空压机 75-85 表5-4 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 基础工程 弃土外运 大型载重车 84-89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装饰工程 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75-80 （4）固废 施工期间产生的主要固体废物为地基开挖、建材损耗、装修过程中产生的弃土、废石块等建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。建筑废弃物等可用于平整场地、填坑、铺路等。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(cap.d)计算，施工期各类工作人员预计50人，施工期按600天计，则施工期生活垃圾产生量大约15t。建设单位需在施工场地内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好防雨水冲刷和残液地下渗漏的保护措施，生活垃圾定期交由环卫部门清理。 （5）生态环境影响因素分析 建设项目对生态环境的影响主要有工程临时占地和水土流失等。工程临时占地主要为旱地。开挖、取土范围内的地表土层，其地貌和植被将被改变，可能造成表层土流失。临时施工道路将对原地貌产生一定的扰动。同时，开挖等施工行为引起的地貌受扰动地带，由于土质变松，植被破坏，地表易受冲刷，遇到暴雨径流后，会引起水土流失。 2、运营期 （1）废气 ①油烟废气 本项目共设计入住1756 户，每户按 3人计，总居住人口约 5268 人。项目投入使用后，居民将使用管道天然气作为燃料进行家庭烹饪加工。由于天然气是清洁燃料，其排放的污染物对环境影响可忽略不计。居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。经类比调查，餐饮油耗系数为0.05kg/人·天，所以本项目用油量为96.141t/a，油烟产生系数按照2%计，所以油烟产生量为1.923t/a。油烟废气经过抽油烟机脱油烟净化处理后，按照油烟去除率60%计，则本项目油烟年排放量为0.769t/a。项目在住宅设计时，厨房内预设隔离型烟道，油烟废气经抽油烟机脱油烟处理后可通过专业烟道于所在楼的屋顶高空集中排放。项目食用油烟消耗和油烟废气产生排放情况见表5-5。 表5-5 建设项目废气产生及排放情况 规模 (人) 污染物 名称 用油指标 （kg/人·天） 耗油量 (t/a) 治理措施 去除率 (%) 油烟产生量 (t/a) 油烟排放量 (t/a) 5268 油烟 0.05 96.141 油烟净化器 60 1.923 0.769 ②垃圾收集点、隔油化粪池和公厕恶臭 项目垃圾收集点及隔油化粪池容易散发恶臭气体，主要成分为硫化氢和氨，随着垃圾的清运和隔油化粪池的清掏，恶臭随及消失。公厕在使用过程中，大小便中的一些氨、臭味物质挥发导致产生恶臭，应按国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，公厕定时冲洗，保持公厕环境清洁，做到便池洁净、无污垢、无堵塞、无滴漏，对公厕还应定期进行消毒、打扫，彻底清理污垢，减少蚊蝇孳生条件。 本次评价不作定量分析。 ③汽车尾气 本项目设地下停车库，汽车在小区内行驶以及出入停车场怠速和慢速（≤5km/hr）条件下行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。项目地下停车场为敞开式布置，停车时产生的汽车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响很小，因此不做详细论述。 （2）废水 根据建设项目特点、建设内容及规模，确定项目营运期污染源，并根据业主拟采取的环保措施对各环境污染物发生、排放情况的预测、计算和汇总。 ①生活污水 项目建成后，预计共有居民5268人。根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，项目位于苏北地区，居民生活用水量按130L/（人·日）计，居民区水量按365d/a计，则项目建成后居民用水量为249966.6t/a，废水排放量按用水量的90%计，废水排放量为224969.94t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，生活污水中主要污染物浓度：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L、动植物油100 mg/L；污染物产生量为：COD 78.74t/a、SS 56.24t/a、NH3-N 5.63t/a、TP 0.90 t/a、动植物油22.5t/a。经区内隔油池、化粪池处理达标后接管当地污水管网。 ②商业废水 本项目商业面积为14667.36m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，商业建筑用水指标为5L/m2·d，以全年运行350天计算，则项目商业全年用水25668t，废水排放量按用水量的90%计，废水排放量为23101t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，生活污水中主要污染物浓度：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L；污染物产生量为：COD 8.08t/a、SS 5.78t/a、NH3-N 0.58t/a、TP 0.092t/a。经区内隔油池、化粪池处理达标后接管当地污水管网。 ③绿化用水 全小区绿化用地面积40000m2，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）绿化用水按2L/(m2·d)计，灌溉频率为50d/a，则全年小区绿化用水需4000t。 本项目废水排放情况见表5-6。 表5-6 废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物排称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 接管浓度 接管量(t/a) 消减量(t/a) 排放去向 生活污水 224969.94 COD 350 78.74 200 45 33.74 经隔油池、化粪池预处理后接管阜宁县水处理发展有限公司 SS 250 56.24 100 22.5 33.74 NH3-N 25 5.63 15 5.63 0 TP 4 0.9 3 0.9 0 动植物油 100 22.5 25 5.63 16.87 商业废水 23101 COD 350 8.08 200 4.62 3.46 SS 250 5.78 100 2.31 3.47 NH3-N 25 0.58 15 0.58 0 TP 4 0.092 3 0.092 0 本项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 本项目总用水量平衡图 (t/a) （3）噪声 本项目噪声主要来自少量车辆进出小区时的交通噪声、空调机组、电梯间等设备噪声以及社会活动噪声等，采用类比实测的平均声级确定声源强度见表5-7和表5-8。 5-7 项目噪声源平均声级值 序号 库（房）名称 平均声级[dB（A）] 1 空调外机 65-70 2 电梯间 50-65 3 水泵房 80-85 4 油烟排风机 75 5 配电间 68-75 表5-8 交通噪声等源强 声 源 运 行 状 况 声 级[dB（A）] 小型车 怠速行使 59-76 正常行使 61-70 鸣笛 78-84 中型车 怠速行使 62-76 正常行使 62-72 鸣笛 75-85 大型车 怠速行使 65-78 正常行使 65-80 鸣笛 75-85 （4）固废 ①生活垃圾 项目住宅人口5268人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年服务时间以365计，则产生垃圾961.4t/a； ②商业垃圾 商业店铺和商场垃圾产生量按照0.05kg/（m2•天）计算，商业面积14667.36m2，年运行350天，商业运营产生垃圾为256.8t/a； ③污泥 污水处理设施处理后产生的污泥37.15t/a； 综上所述，预计项目每年生活垃圾产生量约为1255.35吨，由环卫部门收集处理。 表5-9 建设项目固体废物产生排放情况 序号 废物来源 名称 性状 属性 产生量 拟采取的处理方式 1 生活 生活垃圾 固态 一般固废 961.4t/a 环卫部门清运 2 商业 运营垃圾 固态 一般固废 256.8t/a 环卫部门清运 3 污水处理 污泥 固态 一般固废 37.15t/a 环卫部门清运 （5）污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-10。 表5-10 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物 名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 烹饪 油烟 — — 1.923 — 0.769 周围大气 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 224969.94 350 78.74 200 45 经隔油池、化粪池预处理后接管阜宁县水处理发展有限公司 SS 250 56.24 100 22.5 NH3-N 25 5.63 15 5.63 TP 4 0.9 3 0.9 动植物油 100 22.5 25 5.63 商业废水 COD 23101 350 8.08 200 4.62 SS 250 5.78 100 2.31 NH3-N 25 0.58 15 0.58 TP 4 0.092 3 0.092 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生活 生活垃圾 961.4 961.4 0 0 环卫清运 商业 运营垃圾 256.8 256.8 0 0 污水处理 污泥 37.15 37.15 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烹饪 | 油烟 | —，1.923t/a | —，0.769t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，78.74t/a | 200mg/L，45t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L，56.24t/a | 100 mg/L，22.5t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，5.63t/a | 15mg/L，5.63t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.9t/a | 3 mg/L，0.9t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，22.5t/a | 25mg/L，5.63t/a |
|  | 商业废水 | COD | 350mg/L，8.08t/a | 200mg/L，4.62t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L，5.78t/a | 100 mg/L，2.31t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.58t/a | 15mg/L，0.35t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.092t/a | 3 mg/L，0.069t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 961.4t/a | 环卫清运 |
|  | 商业 | 运营垃圾 | 256.8t/a |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 37.15t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自少量车辆进出小区时的交通噪声、空调机组、电梯间等设备噪声以及社会活动噪声等，噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河，周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。项目产生的废气经无组织达标排放；生活污水经污水处理设施处理达标后接管排放至阜宁县水处理发展有限公司集中处理；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 25m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： （1）施工期间，土建工地施工在道路四周设置高度2.5米以上的围挡，以减少项目粉尘对居民区等周边环境的影响；各类管线敷设工程，边界设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 （2）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④使用预拌商业混凝土。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘。 （5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：①铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③铺设沥青混凝土；④铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 （8）施工工地道路积尘清洁措施。采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （10）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 通过以上治理措施，项目施工期的扬尘能够得到有效控制，减少对居民区等环境敏感目标的影响，并且扬尘污染的治理措施在经济技术上是可行的。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水,以及建筑施工机械设备表面的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水和建筑施工过程中产生的废气用油污水等；生活污水包括施工人员盥洗水；雨水地表径流冲刷洕土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等各种污染物。排水过程中产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道淤塞。 为了防治建筑施工对周围水体产生的石油类污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格控制可能对周围水体产生石油类污染现象的发生。在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避施工机械在施工过程中燃料用油跑冒滴漏现象的发生。只要加强管理、科学施工、建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。 施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工工地。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意堆放，不得污染现场及周围环境。项目施工时须做好防范措施，当施工完毕后，立即清除施工现场周边的建筑垃圾，即会消除污染影响。工地的污染防治工作，要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。 在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置沉砂池，含泥沙污水、泥浆水经沉砂池沉淀后循环利用。施工期产生的生活污水经隔油化粪池处理后接管至盐城市城东污水处理厂集中处理，尾水排入新洋港。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的:“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要来自住宅楼中油烟废气、垃圾收集点公厕产生的恶臭和汽车尾气。 （1）住宅楼中油烟废气 小区燃料采用清洁能源管道燃气，并充分利用电能和太阳能，居民厨房排放的废气量少、油烟量少，污染物浓度低，排烟间断，历时短，产生的油烟经油烟净化器处理后由专用竖井烟道排入大气，不会对周围环境产生明显不利影响。 （2）垃圾收集点、隔油化粪池和公厕恶臭 项目垃圾收集点及隔油化粪池容易散发恶臭气体，主要成分为硫化氢和氨，随着垃圾的清运和隔油化粪池的清掏，恶臭随及消失。公厕在使用过程中，大小便中的一些氨、臭味物质挥发导致产生恶臭，应按国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，公厕定时冲洗，保持公厕环境清洁，做到便池洁净、无污垢、无堵塞、无滴漏，对公厕还应定期进行消毒、打扫，彻底清理污垢，减少蚊蝇孳生条件。对其产生的臭气基本不会对周围大气产生影响。 （3）汽车尾气 本项目设地下停车库，汽车在小区内行驶以及出入停车场怠速和慢速（≤5km/hr）条件下行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。项目地下停车场为敞开式布置，停车时产生的汽车废气易于扩散且排放量相对较小，加之小区内道路空气流动性好，经类比调查，地面停车场产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响是较小的，建议加强小区内部及道路的绿化措施，在此基础上，小区道路的汽车尾气对周围环境及住户影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生活污水224969.94t/a，商业废水23101t/a，总废水排放量为248070.94t/a，废水经隔油池、化粪池预处理达到标准后接管排入阜宁县水处理发展有限公司，集中处理，尾水排入淮河入海道。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物固体浓度为 100~350mg/L，有机物浓度COD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 接管可行性分析： 阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，规模为4万t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县水处理发展有限公司。目前，阜宁县水处理发展有限公司二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。 阜宁县水处理发展有限公司采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。 生活污水前处理：生活污水通常含有大尺寸漂浮物以及密度较高的砂粒物质，采用隔栅拦截大尺寸飘拂物及悬浮物可有效保护后续设备及管道免受堵塞，设置沉砂池去处砂砾等比重较大的无机物质可有效提高生化处理系统内活性污泥的质量，生活污水采用该预处理系统是十分必要的。 生化处理系统：污水处理厂接纳的混合污水的可生化性一般，同时含有难生化降解类有机物质，为此设计采用生化系统结合采用具有厌氧或缺氧功能的工艺，以提高对该类物质的去除率；因生活污水占较大比例，设计中应考虑采用有脱氮除磷功能的工艺，并且要求生化处理系统有较强大的抗冲击负荷的能力，特别是活性污泥应维持很高的质量，为此设计同时采用PACT工艺运行。 根据以上分析，阜宁县水处理发展有限公司采用A2/O+PACT生化处理工艺流程在技术上是合理的、可行的。最终出水出水COD、SS、NH3-N、TP执行江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006表2的中一级标准，其它执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准主要指标后排入淮河入海水道。 本项目日产生废水量约为680t/d，约占该污水处理厂处理总量的的1.7%，可见近期该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水。本项目废水主要污染物COD、SS、氨氮、总磷，排放浓度为COD200mg/L、SS 100mg/L、氨氮15mg/L、总磷3mg/L，均可达到接管水质要求，即：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L，可满足《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入市政污水管网，，污水各指标均可达到接管标准。本项目废水可生化性好，阜宁县水处理发展有限公司对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此阜宁县水处理发展有限公司有能力接纳本项目产生的污水。建设项目不会对阜宁县水处理发展有限公司的正常运行造成影响。最终由阜宁县水处理发展有限公司统一处置达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准排入淮河入海水道。 因此，本项目废水纳管排放后对周边水体影响较小。 3、固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要有居民的生活垃圾和商场的运营垃圾及污水处理产生的污泥，项目建成后运营期固废总产生量1255.35t/a。居民生活垃圾和运营垃圾交由环卫部门处理，所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来自机动车行驶噪声、空调室外机噪声等设备噪声以及社会活动噪声等。 机动车行驶噪声在10m外衰减至50dB（A）左右，加上建筑墙体、玻璃隔声，汽车行驶噪声对居民室内的影响较小。 另外建设单位在设计、选材、施工过程中要注意：从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；采用吸声、消音技术。对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度；安装双层玻璃；减轻振动，支架作弹性支承连接等。 由以上分析可以看出，建设项目经采用以上降噪措施后，不会对周围区域的声环境质量产生不良影响，项目边界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，能满足环境保护的要求。 5、外环境对本项目影响分析 建设项目属于房地产开发项目，其成果为居民住宅小区，因此外部环境对本项目的主要影响包括： ①周边企业对本项目环境影响 本项目所处位置周边均无工业园区或者工厂，周边主要的建筑物为小区或者空地，因此，周边不会产生废气、废水、噪声等污染源，不会对小区的环境功能造成影响。 ②道路交通噪声对本项目环境影响 本项目四周均为城市干道，随着汽车向快速和大功率方向发展，汽车噪声已成为城市的主要噪声源，主要包括发动机的机械噪声、燃烧噪声、进排气噪声和风扇噪声，底盘的机械噪声、制动噪声和轮胎噪声；车厢振动噪声、喇叭噪声和转向、倒车时的噪声。由于车辆噪声具有移走性，影响范围较大，干扰时间较长，危害较大。 因此建设单位在设计建设时，应对沿道路一侧的居民楼采取隔音降噪措施。根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中所提的噪声防治技术主要包括：合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理等。考虑到本项目为房地产项目，本项目应采取以下措施： 本项目在靠近道路的一次设置绿化带，绿化带减噪主要是利用植物对声波的反射和吸收作用，单株或稀疏的植物对声波的反射和吸收都很小，而茂密的植物反射和吸声的作用比较明显，尤其是当形成郁闭的绿化带时，可以有效的反射，吸收而减弱声波的能量，犹如一道隔声屏障。根据噪声导则中密集的林带对宽带噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1~2dB（A）。 对房间进行功能设计时，应考虑将卧室安排在背离道路的一侧，将厨房、厕所和客厅设计安排在靠近道路一侧。 建议靠道路一侧居民楼窗体设置双层或中空玻璃。 采取以上措施后，预计项目周围的交通噪声对住户的居住环境影响较小。 6、总量控制分析 建设项目无生产废气排放，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，不需申请排放总量； 建设项目废水主要包括生活污水和商业废水排放，生活污水总量为224969.94t/a，商业废水总量为23101t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到标准后接管至集中处理。接管考核量：污水排放量为248070.94t/a，COD 49.62t/a、SS 24.81t/a、NH3-N 3.73t/a、TP 0.749t/a、动植物油5.63t/a； 建设项目产生生活垃圾、商业运营垃圾、污泥分别为961.4t/a、256.8t/a、37.15t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 公众参与 1、公示方式及结果 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过项目实施落实公众意见及建议。本次公众参与调查采取网上公示及现场公示方式，本项目于2017年6月22日~6月29日在项目现场进行公示，于2017年7月1日~7月7日在江苏圣泰环境科技股份有限公司进行网上公示，网上公示截图见附件五。 2、个人问卷调查 本次环评公众参与工作，还采取了发放公众参与调查表的形式。 （1）调查内容 调查内容包括公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反应，对拟建项目了解程度，对该地进行项目建设的态度，对项目排放的污染物对环境影响的意见，对拟建项目污染防治等方面的意见和建议。“公众参与调查表”中选择与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要时加以文字说明。 调查表格详见表7-3。 （2）调查对象 本次公众参与调查对象主要是项目附近居民，参与调查的人员分布均匀，具有一定的代表性和典型性。接受调查人员具体情况见表7-4。 （3）调查结果 公众参与调查表共20份，统计结果见表7-5。 表7-3 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 单位名称 富建集团有限公司阜宁开发区分公司 建设地点 阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河 项目名称 盛泽佳园项目 被调查人情况 被调查单位情况 姓名 电话 单位名称 年龄 职业 规模 主要产品 性别 文化程度 性质 主管部门 家庭住址 单位地址 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？ 表7-4 被调查人员详细情况 序号 姓名 地址 职业 电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 表7-5 公众参与调查表统计结果 1、你对环境质量现状是否满意 很满意 较满意 不满意 很不满意 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 2、你是否知道/了解该地区拟建的项目 不了解 知道一点 很清楚 -- 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） / / 3、你是从何种渠道了解项目的信息 报纸 电视广播 标牌宣传 民间信息 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 4、根据你掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 较大 一般 较小 不清楚 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度 坚决支持 无所谓 有条件赞成 反对 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 比例（%） 3、公众意见分析 （1）个人调查表表明，在被调查的人中，当地80%的居民对当地环境质量现状很满意，当地15%的居民对当地环境质量现状较满意,当地5%的居民对当地环境质量现状很不满意。 （2）被调查对象对建设项目很清楚的占80%，知道一点的占20%，没有人不了解的。主要通过电视广播、标牌宣传和民间信息得知； （3）被调查者中95%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，5%的居民不清楚，没有人认为影响较大； （4）通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 4、公众参与调查的“四性”符合性 根据环发［2012］98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本次环境影响评价文件分析了公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的符合性。 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过网上和项目周边现场进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民、学校工作人员发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民、工人等，在建设项目当地的主流公共网站进行网上公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性 本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放20 份，收回20份。统计结果真实可信。 本次公众参与具有合法性、有效性、代表性、真实性。 根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条： ①项目的营运中，应加强对环保设施的管理； ②固体废物及时清运，减少对环境的影响； ③加强对降噪措施的管理； ④环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。 针对公众的调查意见，建设单位积极采取各项措施，以改善对周围影响。主要有以下几条: ①严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ②加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ③加强管理，通过与固废处置部门沟通，及时清理固废，搞好周围绿化，做好防治工作。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 5、建设单位对公众意见的反馈 富建集团有限公司阜宁开发区分公司对本项目公众调查的结果很重视，他们感谢公众对本项目的支持、配合，同时认为公众所提的意见和要求很中肯，表示在项目开发和生产过程中，作好建设项目的宣传工作，让周围群众进一步认识本项目建设的意义，并按照“环评”的要求，采取相应措施减少对周边环境的影响。同时加紧做好项目区内排污、治污设施的建设，使项目区的废水、废气等做到达标排放，力争经济效益、环境效益双丰收。 6、公众参与调查结论 本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，绝大多数人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目拟建地环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的房地产市场起到良好示范作用。 公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常运行中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。 8、运营期环保措施 （1）水污染防治措施及建议 ①小区内严格按照规划要求安装污水管网与雨水管网，确保按雨、污分流的原则进行排水。 ②加强环境宣传教育，提倡节约用水，以减少污水及污染物的排放量。 ③运营期污水处理设施严格按设计规范的要求精心设计、合理施工，以确保其出水满足排放标准。 （2）固体废物污染防治措施及建议 ①加强小区内的卫生管理，及时进行地面的清扫和维护。 ②积极推广垃圾分类，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 ③垃圾箱应设有防雨淋、防渗漏措施，防止淋滤液、渗漏液污染附近水体。 ④物业管理部门应加强对小区的管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高业主的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护小区的环境卫生。 （3）大气污染物防治措施及建议 小区投入运行后，大气污染物主要是油烟和汽车尾气。 项目地块内应保证道路畅通，减少汽车处在低速、怠速状态下行驶的时间，车辆尾气须达到国家有关规定，禁止高污染车辆（货车、农用车等）进入小区。道路两侧的建筑物之间的间距须保持一定距离，改善汽车尾气的扩散条件。因此，项目建成投入使用后项目内部的汽车尾气不会对周围环境造成明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。 地块内应加强绿化带建设，充分发挥林木隔离污染和净化空气的作用。类比同类项目资料：40米宽绿化带可使PM10浓度下降28%，100米宽可下降40%。 经上述措施可使项目产生的废气对周边住宅、商业环境的影响较小，措施可行。 （4）噪声防治措施及建议 本项目投入使用后无强噪声源，其声源主要为风机、空调等设备运行噪声、汽车噪声和居民娱乐活动时社会噪声。 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年修订），住宅楼内禁止从事餐饮、娱乐、机动车维修与保养、金属加工以及其他可能产生环境污染的服务行业。 在房屋设计时，建设单位应充分考虑空调室外机组的安装位置。空调室外机组应当合理安装，不得对相邻各方造成环境噪声污染；空调室外机组安装不符合规范的，应当采取隔音或者重新安装等措施，避免其对外界产生噪声污染。从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑物内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度；减轻振动，支架作弹性支承连接；设备安装位置要得当，避免放置在邻近居民住宅的一侧。 机动车辆进入住宅区范围内应当限速行驶，尽量防止噪声、振动等环境污染影响居民生活。 本项目运营期采取以上控制措施可以达到声环境质量要求，对附近居民楼影响较小，技术和经济上都是可行的。 9、项目“三同时”验收一览表 项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-6。 表7-6 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、 执行标准或 拟达要求 环保 投资 （万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、 NH3-N、TP 动植物油 隔油池化粪池 达标排放 50 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 废气 烹饪 垃圾恶臭 汽车尾气 油烟 臭气 氮氧化物 预留油烟净化器、排烟通道、地下车库机械排风系统、公厕排风装置 达标排放 20 噪声 汽车 设备 — 设备减振、隔声、吸音等降噪措施 达到排放 10 固废 生产生活 生产 环卫清运 有效处置 20 生活垃圾 环卫清运 绿化 区内绿化 100 环保投资合计 200

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 厨房 | 油烟 | 油烟废气经抽油烟机脱油烟处理后可通过专业烟道于所在楼的屋顶高空集中排放 | 达标 排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（接入化粪池） | COD SS NH3-N TP 动植物油 | 项目生活废水经隔油池、化粪池处理后达到满足《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准厂阜宁县水处理发展有限公司集中处理 | 达标 排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 商业 | 商业垃圾 | 环卫清运处理 | 不产生 二次污染 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运处理 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 环卫清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自机动车行驶噪声、空调室外机噪声等设备噪声以及社会活动噪声等。建设项目经采用降噪措施后，不会对周围区域的声环境质量产生不良影响，项目边界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 |
| 其 它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目产生的废气、废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 建设项目盛泽花园选址位于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河，系富建集团有限公司阜宁开发区分公司投资建设，项目总投资5.4亿元，项目总占地面积为133333.3平方米（199.9亩），总建筑面积为227338.6平方米。 2、“三线一单”相符性 本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量，本项目不超出当地资源利用上线，本项目符合国家及地方产业政策要求。本项目符合“三线一单”要求。 3、“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 4、与用地规划相容性 本项目选址于阜宁经济开发区东至丰收河、南至花园路、西至龙湖新城、北至龙尾河。项目用地属于商业住房用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，符合阜宁县生态红线区区域保护规划。项目选址符合阜宁县土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 小区燃料采用清洁能源管道燃气，并充分利用电能和太阳能，居民厨房排放的废气量少、油烟量少，污染物浓度低，排烟间断，历时短，产生的油烟经油烟净化器处理后由专用竖井烟道排入大气，不会对周围环境产生明显不利影响。 项目垃圾收集点及隔油化粪池容易散发恶臭气体，主要成分为硫化氢和氨，随着垃圾的清运和隔油化粪池的清掏，恶臭随及消失。对其产生的臭气基本不会对周围大气产生影响。 本项目设地下停车库，汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，加之小区内道路空气流动性好，对环境空气的影响是较小的。 （2）废水 本项目生活污水224969.94t/a，商业废水23101t/a，总废水排放量为248070.94t/a，废水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准厂阜宁县水处理发展有限公司集中处理。本项目产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）固体废物 本项目固体废物主要有居民的生活垃圾和商场的运营垃圾及污泥，项目建成后运营期固废总产生量1255.35t/a。居民生活垃圾、运营垃圾和污泥交由环卫部门处理，所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 （4）噪声 本项目噪声主要来自机动车行驶噪声、空调室外机噪声等设备噪声以及社会活动噪声等。建设项目经采用降噪措施后，不会对周围区域的声环境质量产生不良影响，项目边界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 6、总量控制指标 建设项目无生产废气排放，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，不需申请排放总量； 建设项目废水主要包括生活污水和商业废水排放，生活污水总量为224969.94t/a，商业废水总量为23101t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到标准后接管至集中处理。接管考核量：污水排放量为248070.94t/a，COD 49.62t/a、SS 24.81t/a、NH3-N 6.21t/a、TP0.992t/a、动植物油5.63t/a； 建设项目产生生活垃圾、商业运营垃圾、污泥分别为961.4t/a、256.8t/a、37.15t/a，固废均得到有效处置，不需申请排放总量。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 固体废物应按种类进行分类收集，以便相应单位及时清运。 3. 加强居民的环保教育，提高居民的环保意识。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 营业执照 附件二 企业法人身份证复印件 附件三 环评委托书 附件四 土地红线图 附件五 全本公示图片 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 阜宁县生态红线区布局图 附图4 建设项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

地面整理

打桩

入住

装修

结构

施工期

粉尘、固废、噪声

粉尘、噪声

粉尘、固废、噪声

粉尘、固废、噪声

生活污水、生活垃圾、社会生活噪声

249966.6

279634.6

新鲜水

25668

植物吸收、蒸发4000

4000

损耗24996.66

商业用水

绿化用水

生活用水

隔油池、化粪池

224969.94

损耗2567

阜宁县水处理发展有限公司

23101

248070.94