建设项目环境影响报告表

项目名称：          海兴广场

建设单位（盖章）：     江苏润海置业有限公司

编制日期：2017年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 一建设项目基本情况

| 项目名称 | 海兴广场 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏润海置业有限公司 |
| 法人代表 | 吴红才 | 联系人 | 颜工 |
| 通讯地址 | 盐城市青年路钱江财富大厦B座1903 |
| 联系电话 | 18651314685 | 传 真 | --- | 邮政编码 | 224005 |
| 建设地点 | 盐城市城南新区人民路东、新都路南 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营K7010 |
| 占地面积 （平方米） | 84890 | 绿化面积 （平方米） | 21392 |
| 总投资 （亿元） | 20 | 其中：环保 投资（万元） | 690 | 环保投资占 总投资比例 | 3.5% |
| 评价经费 （万元） | --- | 预期投产日期 | 2021年9月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目属于房地产开发行业，为非生产性项目，运营期不需要原辅材料。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 338078 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 15000 | 燃气（万标立方米/年） | 43.85 |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目采取雨污分流制。项目仅有生活污水产生，排放量为278549m3/a，生活污水直接进入配套的隔油池、化粪池进行预处理。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，排入市政污水管网，至盐城市城南污水处理厂处理后达标排入新洋港。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 江苏润海置业有限公司拟在盐城市城南新区人民路东、新都路南新建海兴广场房地产开发项目，项目总投资20亿元，总计占地面积84890平方米，建筑面积485330平方米。西靠人民路，路西为聚龙湖公园；北临新都路，路北为紫薇花园；南紧邻欧洲风情街；东侧紧邻创美家商贸中心。其中人民路与新都路为城市主干道。项目为集住宅、商业、休闲为一体的大型综合项目，规划以居住区为主、以商业休闲建筑为辅，依托周边良好的行政、商务、教育、交通优势，以经济、合理、有序的方法来规划建筑。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏润海置业有限公司委托我单位编制其“海兴广场项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 与生态红线规划相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照盐城市区生态红线区布局图（附图3），与本项目最近的生态红线区域为通榆河（亭湖区）清水通道维护区。通榆河（亭湖区）清水通道维护区见表1-1。 表1-1 通榆河（亭湖区）饮用水水源保护区域保护表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积 位置关系 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 通榆河（亭湖区）清水通道维护区 水源水质保护 一级管控区为亭湖区境内通榆河水体及两岸纵深各100米的陆域范围。其中亭湖区通榆河清水通道维护区长1680米的通榆河河段西侧100米的陆域〔南至234省道（新业路），北至三灶河〕为二级管控区 二级管控区为除亭湖区通榆河饮用水水源保护区外，通榆河及其两侧各1000米陆域范围〔含通榆河饮用水水源（建湖县）二级保护区和准保护区〕，以及与通榆河平交的斗龙港上溯5000米，北岸1000米及与通榆河平交的新洋港上溯5000米，两岸各1000米范 67.03 7.1 59.93 W,3120 与本项目距离最近的生态红线区域为通榆河（亭湖区）清水通道维护区二级管控区，本项目位于其西侧，距离约为3120m，根据上表可知本项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 4、与用地规划相容性 本项目选址于盐城市城南新区人民路东、新都路南，属于商住用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不存在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和城南新区土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 工程主要内容 建设项目海兴广场总投资20亿元，规划为商业居住区，建设内容主要为高层住宅楼、商业(主要包括店铺和商场，以上商业活动经营时需新办相关环评手续)等。规划用地面积84890m2，总建筑面积485330 m2，其中地上总建筑面积339560m2（公建部分271648 m2，住宅部分67912m2），地下建筑面积13938 m2，容积率4.0，绿化率25.2%，建筑密度30.4%，总户数1779户，机动车停车位2341个。建筑构成情况见表1-2、具体技术指标见表1-3。建设项目平面布置图详见附图3。 表1-2 项目建筑构成情况 序号 类别 单位 指标 备注 一 地上建筑面积：339560平方米 1 公建部分 平方米 271648 1.1 其中：商业 平方米 91145 1.2 酒店/办公 平方米 61481 1.3 SOHO办公 平方米 54929 1.4 酒店式公寓 平方米 62543 1.5 物管用房 平方米 1550 2 住宅部分 平方米 67912 2.1 住宅 平方米 67057 2.2 物管用房 平方米 395 含物管、消防控制室、门卫等 2.3 社区活动用房 平方米 205 2.4 配电房 平方米 190 3 避难层部分 平方米 6388 不计容部分 3.1 酒店/办公 平方米 1218 3.2 SOHO办公 平方米 1218 3.3 酒店式公寓 平方米 3952 二 地下建筑面积：139382平方米 1 商业部分 平方米 22300 1.1 其中：超市 15000 1.2 普通商业 7300 2 机动车库面积 平方米 65781 含人防11353m2 2.1 其中：住宅部分 平方米 22370 2.1 公建部分 平方米 43411 3 非机动车车库面积 平方米 38954 3.1 其中：住宅部分 平方米 7844 3.1 公建部分 平方米 31110 4 后勤、设备用房 平方米 12347 表1-3 建设项目综合技术经济指标 项目 单位 数值 总用地面积 平方米 84890 总建筑面积 平方米 485330 其中：地上计容建筑面积：339560平方米 商业 平方米 91145 酒店/办公 平方米 61481 SOHO办公 平方米 54929 酒店式公寓 平方米 62543 住宅 平方米 67057 物管用房 平方米 1945 社区活动用房 平方米 205 配电房 平方米 190 其中：地上不计容建筑面积：6388平方米 酒店/办公 平方米 1218 SOHO办公 平方米 1218 酒店式公寓 平方米 3952 其中：地下建筑面积：139382平方米 商业 平方米 22300 机动车库面积 平方米 65781 非机动车库面积 平方米 38954 后勤、设备用房 平方米 12347 容积率 4.0 建筑占地面积 平方米 25780 建筑密度 % 30.4 绿地面积 平方米 21392 绿地率 % 25.2 住宅总户数 户 539 酒店式公寓总户数 户 1240 机动车停车位 辆 2341 其中：地上停车位 辆 72 地下停车位 辆 2269 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 本工程给排水按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）进行设计，项目用水根据《江苏省城市与公共用水定额》（江苏省建设厅，2012年修订），项目用水水质必须满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）要求。项目用水依托城市给水管网，由盐城市政给水管网供给。生活用水定额按照120升/人·日计，商业用水按照5升/平方米·日计，全年用水约338078m3/a。 ②排水 建设项目采取雨污分流制。项目总污水排放量为278549m3/a，项目生活污水直接进入配套的化粪池处理（商业涉及餐饮、美容、车辆保养等，单独设置预处理设施并另行报批环评）。污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准后排入市政污水管网，至盐城市城南污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入新洋港。 （2）供电 建设项目用电由城南区电网供给，项目总用电量为15000万度/年。 （3）供气：居民使用燃气43.85万m3/a。 （4）消防工程：建设项目室内消防采用临时高压消防系统，整个项目在消防安保用房内设有一座集中消防水池，生活泵房设置加压泵。室内布置消火栓和火灾报警系统。 （5）绿化：绿化面积21392平方米，绿化率为25.2%。 项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 本项目总用水量338078t/a 市政供水管网接入 排水 本项目排水量278549t/a 雨污分流制，雨水分片排放，分两路雨水管排至市政雨水管道。污水集中排入市政管网。 供电 本项目变压器总装机容量12120KVA，设4个配电房 1#配电房2X800KVA 2#配电房2X800KVA 3#配电房2X800KVA 4#配电房4X630KVA以及6X800KVA 1#配电房位于69#与70#楼之间 2#配电房位于62#与65#楼之间 3#配电房位于61#楼 4#配电房位于商业A楼 电信、有线电视系统 1套 电信级有线电视等弱电线路由青年路的信息管廊接入地块，通过地块内弱电机房进入用户，地块内电信及有线电视同沟敷设。 天然气调压站 / 项目内不设天然气调压站。 商业用房 配套商业建筑面积270098m2 商业建筑面积91145平方米，酒店/办公建筑面积61481平方米，SOHO办公建筑面积54929平方米，酒店式公寓建筑面积62543平方米。 物业、社区、业主活动用房 1945m2 61#楼底层业主活动用房1032m2；62#楼底层社区用房774m2； 63#楼底层物业用房774m2。 辅助工程 机动车停车位 地下停车位1249辆 地面停车位536辆 地下布置风机房、生活泵房、消防泵房、生活水池、消防水池。 非机动车停车位 5523辆 / 环保工程 污水处理 隔油池总容积200m3 、化粪池总容积600m3 配套污水管网总长4500m 污水经隔油池、化粪池预处理后，集中排至青年路市政污水管网。 固废处理 50只垃圾箱 每个单元及其他配套建筑出入口设置垃圾箱，项目内不设垃圾收集房和中转站。由环卫部门统一处理。 废气处理 地下车库30台通风机，每台风机设计风量为2m3/s。 / 居民厨房设置内置烟道、油烟净化器 烟道至主楼顶排放 油烟净化器 楼顶排放 绿化 21392m2 / 7、项目总平面布置合理性分析 本项目整体由南北两地块组成，由基地内部道路分割，南部为住宅地块，北部为商业综合体地块。 在北侧面临新都路建23F的酒店、办公1#楼和26F的SOHO办公楼，中间通过4F的屋顶花园连成一个整体；北侧项目地沿地块东侧建33F的酒店式公寓3#楼及5#楼两幢；4#楼3-6F为商业综合体，将整个北地块打造成顶尖的富有地方特色的大型商业综合体。南侧地块通过内部通道隔开，相对北侧地块较为窄小，紧临欧洲风情街，建33F的6#、7#、8#住宅楼。三幢住宅楼均沿地块边侧建设，在三幢楼的中间建绿化景观带。这样形成了一个大型尖端商住综合体。 因此：项目产生的废水、废气、噪声和固废等污染物的处理措施经规范后可以确保各项污染物达标排放，可有效降低本项目运营后对项目周围环境的影响，总平面布置总体可行。 本报告不涉及具体餐饮、娱乐等服务业项目，具体项目建设前应另行环评。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建，项目所在地块原来为空地，目前由于尚未开始施工，仅在地块周围筑起围墙，地块仍保持原有状况，无污染物排放，不存在原有污染情况。项目附近的污染源为附近居民产生的生活污水、生活垃圾，附近道路来往车辆的交通噪声和汽车尾气。现场调查表明：项目周围现有的门市均为对外营业、污染物产生量较少的个体商户，且排放的水污染物均实现接管集中处理，对区域环境质量无明显影响。城南新区内的生态环境质量良好，区域环境质量较好，无环境问题存在，且整个区内无特殊生态保护物种、名胜古迹和自然保护区。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设地点位于江苏润海置业有限公司拟在盐城市城南新区人民路东、新都路南新建海兴广场房地产开发项目，项目总投资20亿元，总计占地面积84890平方米，建筑面积485330平方米。西靠人民路，路西为聚龙湖公园；北临新都路，路北为紫薇花园；南紧邻欧洲风情街；东侧紧邻创美家商贸中心。具体见附图2。 1.地理位置 盐城市位于江苏省中部偏东地域，东临黄海，南与南通市接壤，西、西南与扬州 市为邻，北、西北与淮阴市相连，东北隔大淮河与灌河和连云港市相望。 盐城市城南新区位于市区南部，规划建设范围为：东至通榆河，西至西环路，北至青年路，南至伍佑街道，总面积达102平方公里。按照总体规划要求，城南新区将是一个拥有100万人口的新城区，成为盐城市新的行政、文化、教育、商业中心和新型居住区。 开发建设城南新区是盐城市委、市政府加快城市化和城市现代化的一项重大战略决策，是为策应沿海大开发、建设沿海200万人口特大型城市、拓宽城市发展空间的重大举措。2006年9月，盐城市委、市政府确定城市“重点向南”的发展战略，盐城市城南新区开发建设指挥部应运而生。经过几年大规模建设，目前城南新区已基本形成“成网、成片、成环”的路网框架，27平方公里城市核心区已全部建成，市政设施和公共配套基本到位，金融、科教、商务商贸等产业加快集聚，一个智慧、生态、现代“特色三城”已经初具规模。2011年3月3日，市委、市政府决定成立中共盐城市城南新区工作委员会和盐城市城南新区管理委员会。2011年10月31日，城南新区党工委、管委会正式挂牌成立，履行区域内的项目建设、经济发展、社会管理等职能，由此，城南新区发展迈入了新的征程。 2、地形地貌 盐城市地质构造处于苏北坳陷构造单元，介于响水-淮阴-盱眙断裂和海安-江都断裂之间，属长期缓慢沉降区，沉积了震旦系-三叠系的海陆交互相沉积物。在燕山运动影响下，进一步形成坳陷区，坳陷范围由西北向东至黄河南部。在沉降过程中，由于各地沉降幅度不一，形成一系列的凹陷和隆起，其中东台坳陷的白垩系至第三系 的地层极为发育，是苏北地区油气田的远景区。 第三系沉积物厚达数千米，为黑色、灰黑色泥岩、粉沙岩和砂岩，夹有油页岩和 大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大多沿老断层产生位移，强度不大。 第四系沉积物一般厚125～300m，由于地壳运动和气候的影响，沉积岩相有明显 差异。下部为灰绿色粘土、亚粘土及灰黄色、深灰色中细粒砂岩，有铁锰结核和钙结核。中部为褐色粉细砂、淤泥质粉砂和土黄、灰黄、灰绿色粘土、亚粘土，上部为灰 黑、棕黄色粘土、淤泥质亚粘土，类灰黑色粘土，含少量铁锰结核和钙质结核。 地震烈度为 7 级，属地震设防区。 该地区河道纵横交错，湖荡星罗棋布，属典型的平原河网地区。绝大部分地区海拔不足 5m，盐城市位于苏北灌溉总渠以南，斗龙港以北这一低洼地带，平均海拔 2m 以下。该地区按其自然环境可划分为淮北平原区、里下河平原区、滨海平原区、黄淮 平原区。 该地区大多数为壤质土壤，占74.2％，其余砂质土占 2.2%，粘土质占 23.6％。土 壤类型为盐土类、潮土类、水稻土类和沼泽土类。 3、气象气候 项目所在地属于北亚热带季风气候，北纬 33.3 度，东经 119.93 度，气候湿润，四季分明，日照充足，适宜于多种农作物的生长。由于滨邻黄海，海洋调节作用非常明 显，雨水丰沛，雨热同季。冬季受西伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴好，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨。全年平均光照 2240小时-2390小时，其中春季占25%，夏季占 29%，秋季占24%，冬季占22%。年降水日100天-105天。其主要气象特征见下表 2-1。年及代表月份风向玫瑰图见图 2-1。 表2-1 本地气象特征表 序号 项目 统计内容 特征值 1 风速 年平均风速 3.5m/s 2 风向 全年主导风向 东南偏东风 次主导风向 北风 夏季 东南风 冬季 东北风 3 风频 年平均静风频 11% 4 气温 年平均气温 14℃ 年最高温度 39.1℃ 年最低温度 -11.7℃ 5 空气湿度 年平均相对湿度 78% 6 气压 年平均气压 1016.9hPa 7 降水量 年平均降水量 900~1060 mm 年最大降水量 1564.9mm 8 霜期 年均无霜期 218天 图2-1 盐城市全年及代表月份风向玫瑰图 4、水文 盐城市境内河流众多，水网密布，经流量丰富，大致以废黄河为界，分为淮河水系和沂沭泗水系，主要河流有苏北灌溉总渠、射阳河、黄沙港、新洋港、串场河、灌河等。流经市区及附近的河流主要有新洋港、串场河、通榆河、西潮河。 （1）新洋港 新洋港西起蟒蛇河，穿串场河、通榆河，经南阳岸、黄尖向东至新洋港闸入海，全长69.8km，河底宽70-100m，河口宽150-160m，河底高程（废黄河口以上）-2.5-4.0m，集水面积2478km2。 新洋港是盐城市区主要排海通道，市区内河道长度约14km，主要功能为灌溉、排涝及航运。盐城市区河段（串场河交汇处-市区东港区）水功能区划为Ⅲ类水，为工业、农业用水。本项目生活污水经化粪池处理后纳入市政管网，由盐城城南污水处理厂收集后处理，尾水排入新洋港。 （2）串场河 串场河是盐城市主要河道之一，南北串通射阳河、黄沙港、新洋港及斗龙港等水系，共同组成了盐城市的农业灌溉和工业供排水体系。位于里下河地区的东部，串场河南起海安县城，向北流经东台市、大丰市、盐都区、亭湖区、建湖县至阜宁县入射阳河，全长176km，盐城市内长160km。串场河对沟通南北水上交通和调节沿海垦区排灌用水发挥了重要作用。 串场河盐城市区段长133km，河口宽40-70m，河底宽10-20m，河底高程-2.5-3.0m。最高水位2.46米（以黄河口基准算），最低枯水位为0.38米，平均水位1.09米。由于地势低平，河流流速缓慢。据测量，串场河盐城段水深2.5～4.5米，流速0.059～0.161米/秒。本河段水功能区划2020年水质目标为Ⅲ类水。 （3）通榆河 位于里下河地区的东侧，串场河以东2～3公里，原南起南通市，北达赣榆县，全长420km。新通榆河输水工程从高港调长江水，经泰东河入通榆河，设计流量100m3/s。河底宽30-50m，河底真高1.0～4.0米，堤顶真高4.0～7.5米。本河段水功能区划为地表水Ⅲ类水。 5、地下水状况 系滨海平原水文地质区，近地表的第四地层属松散沉积层，孔隙多，导水性良好，有利于地下水贮存。地下水经历了淡水形成、海侵咸化、淡化等不同阶段，又受地质地 貌条件的影响，所以它的形成是复杂的。含水层分：一、潜水层，即含水层系-咸水，不能饮用和灌溉，无开采价值；二、承压水层，又分两个水系层：（1）中、上含水层 系统，第一含水层-上淡下咸，顶板埋深 80-120m；第二含水层-淡水，顶板埋深为 150-200m，单井出水量日 600-900t，水质良好，矿化度每升1-2克，适宜人、畜饮用。（2）下含水层系统第三含水层-咸水；第四含水层-淡水。 水系均属感潮河网，以自排为主，内河水受海潮水位影响较大。地下水埋深随地形变化而变化，由于地面坡度小，地下水径流缓慢。潜水动态主要受降雨、蒸发以及河沟 水补给影响，为入渗补给渗流蒸发型。地下水中的盐类组成与海水成分一致，均以氯化物为主。 地下水潜水历年平均埋深 0.65m，最大埋深1.18m，最小埋深 0.21m。由于近地表沉 积物中以粘土、亚粘土成分居多，透水系数较小，平均为4.4×10－5cm/s。因此，以雨水 和河水渗透为补给源的上层潜水涌水量不大，而且大多为咸水。埋深于120m以下的第二承压水为淡水，水量较大，可作淡水水源，但开采时应予限量，并防止咸水混入。 6、植被、生态 盐城市气候温和，河湖密布，土壤肥沃，农业发达，为鱼米之乡。陆地主要种植水稻、小麦、棉花等农作物和各种蔬菜。内河、湖荡水面200多万亩，可利用水面的80％作为水产养殖，20％用于种植水生经济作物，盛产鱼虾、蟹、鳖等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 根据《盐城市统计局关于2016年国民经济和社会发展统计公报》，项目所在地社会环境简况如下： 1、人口、面积 盐城市下辖东台县级市和建湖、射阳、阜宁、滨海、响水5个县及盐都、亭湖、大丰三个区，总面积1.7万平方公里，人口总量保持稳定。2016年末，全市户籍人口830.5万人，比上年末增加2.5万人，其中城镇人口484.4万人，乡村人口346.1万人。全年人口出生率为11.02‰，死亡率为6.03‰，自然增长率为4.99‰。年末常住人口723.5万人，城镇化率61.6%，比上年提高1.5个百分点。盐城市城区土地面积423平方公里，耕地面积17350公顷。 经济结构 （1）综合 经济保持稳定增长。初步核算，2016年，全市实现地区生产总值4576.1亿元，按可比价计算,比上年增长8.9%；其中第一产业实现增加值533.9亿元，比上年增长0.9%；第二产业实现增加值2050.0亿元，比上年增长9.2%；第三产业实现增加值1992.2亿元，比上年增长10.8%。产业结构持续优化。三次产业增加值比例调整为11.7：44.8：43.5，二三产业比重比上年提高了0.6个百分点，人均地区生产总值达63277元（按2016年年平均汇率折算约9526美元），比上年增长8.8%。 物价水平温和上涨。2016年，市区居民消费价格总指数（CPI）同比上涨2.1%。八大类商品价格“四升一降三平”：食品烟酒类上涨4.5%，居住类上涨1.5%，医疗保健类上涨6.1%，其他用品和服务类上涨2.8%，生活用品及服务类下降0.4%,衣着类、交通和通信类、教育文化和娱乐类与上年持平。全市工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.3%，工业生产者购进价格指数（IPI）同比下降0.3%。 （2）农林牧渔业 农业生产稳中趋缓。2016年，全市实现农林牧渔业总产值1104.9亿元，可比价增长1.9%。粮食总产量十三年来首次出现下跌。全市粮食总产量达687.3万吨，比上年减少20.8万吨，下降2.9%；粮食播种面积1472.4万亩，比上年增加0.8万亩。粮食亩产466.8公斤，比上年减少14.4公斤。棉花播种面积14万亩，比上年减少27万亩，总产1.1万吨。全市油料作物播种面积120万亩，比上年减少17.7万亩，油料总产量24.3万吨。 农业机械化规模扩大。2016年，全市农机总动力678.4万千瓦。大中型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机保有量分别达到27608台、25727台和23960台。全市联耕联种面积523.9万亩，完成还田面积919万亩，还田率77.2%，较上年增加5个百分点。2016年农机化作业收入58亿元。 农业现代化进程加快。2016年，全市累计新增设施农业16.3万亩，总规模213.9万亩，占全省设施农业总面积17%。全市拥有无公害农产品、绿色食品、有机农产品2360个，年内新增677个。全市拥有农业产业化龙头企业1661个，比上年增加49个；农民专业合作组织10402个，比上年增加799个。全市拥有家庭农场3801家，年内新增918家。农村劳动力109.9万人，新增培训人数7.8万人。 工业和建筑业 工业生产总体平稳。2016年，全市规模以上工业企业实现总产值9205.8亿元，比上年增长8.3%，实现增加值2173.9亿元，比上年增长9.7%。其中轻、重工业分别比上年增长6.9%和11.1%。民营工业持续向好。2016年，全市民营企业实现增加值1547.4亿元，比上年增长10.4%，占规模以上工业比重71.2%。全市规模以上工业企业实现利润总额458.4亿元，比上年下降3%。全市工业用电量201.4亿千瓦时，比上年下降2.4%。增长12.7%，东风悦达起亚汽车公司销售汽车65万辆，比上年增长5.5%。支柱产业稳定发展。2016年，全市工业企业实现全口径开票销售4631.5亿元，比上年增长14.3%，其中汽车、机械、纺织、化工四大传统支柱产业实现工业开票销售3221.3亿元，增长10.2%，占工业总量的69.6%。其中汽车产业实现开票1170.7亿元，比上年。 高新技术产业加快发展。2016年，全市高新技术产业企业817家，实现产值3044.2亿元,占全市规模以上工业产值的比重为33.1%，比上年提高4.4个百分点。2016年，高新技术产业产值对全市规模以上工业增长贡献率达48.3%，比上年提高7.9个百分点。 建筑业稳步增长。2016年，全市完成建筑业总产值1422.7亿元，比上年增长5.9%，实现增加值280.8亿元，比上年增长5.1%。2016年，全市建筑企业房屋施工总面积12729.7万平方米，比上年增长16.8%；房屋建筑竣工面积4954.3万平方米，比上年增长15.2%，其中住宅竣工面积3411.2万平方米，比上年增长13%。 科技教育 创新能力不断增强。2016年，全市科技研发投入占地区生产总值的比重为1.9%，科技进步贡献率53.8%。全市拥有高新技术企业532家，新增148家。新认定省级以上研发机构37家，新获批国家、省级众创空间各7家。全年申请专利25926件，比上年增长25.1%，其中发明专利4826件，比上年增长47.2%；授权专利7533件，其中发明专利768件，比上年增长5.6%和94.4%；有效发明专利拥有量2520件，比上年增长50.8%。 教育事业协调发展。2016年，全市共有普通高校6所，招生1.8万人，在校生7万人，毕业生1.7万人；普通中专5所，在校生2.1万人；职业高中10所，在校生2.5万人；普通中学277所，在校生27.0万人；小学329所，在校生45.0万人。全市初中毕业生升学率97%，在校生年巩固率99.6%；小学毕业生升学率94.4%，在校生年巩固率99.8%。学龄儿童入学率100%。幼儿园在园幼儿22.8万人，学前三年幼儿入园率为98.4%。全市共有教职工人数8.7万人，其中专任教师7.3万人。 交通 运输能力逐步增强。截止2016年底，全市共有公路总里程19568公里，其中国道994公里、省道990公里；拥有等级公路19303公里，其中高速公路396公里、一级公路1393公里、二级公路2531公里、三级公路1517公里、四级公路13466公里，等外公路265公里。“5+1”高速铁路网建设加快推进，盐徐高铁、盐宁高铁、连盐快铁进展顺利，协调推进盐通高铁提速。2016年，全社会客运量8415万人，比上年增长0.6%，客运周转量82.0亿人公里，比上年下降0.3%；全社会货运量15551万吨，比上年下降2.7%，货运周转量412.9亿吨公里，比上年增长0.1%。全年保障航班1.24万架次，年旅客吞吐量120.9万人次，分别比上年增长40.3%、41.9%，货邮吞吐量5119.9吨，比上年增长70.3%。沿海港口货物吞吐量7964万吨，比上年增长5.1%，其中外贸2032.2万吨，比上年增长18.3%。 5、城市建设和环境保护 城乡建设成效显着。2016年，市区“一环五射”内环高架快速路网54.6公里全面建成通车，年度完成投资34.3亿元。市区新辟公交线路19条，新增公交车200辆，优化调整15条公交线路。新农村公共服务体系逐步健全，全市新增22个乡镇开通镇村公交，全市村通公路实现全覆盖。区域供水镇95个，解决343万人安全饮水问题。建成城镇污水处理厂92座，城市（县城）污水处理率超80%，建制镇污水处理设施覆盖率95%。城乡垃圾无害化处理率达70.9%。 生态环境持续改善。绿色发展继续成为盐城鲜明特色。2016年，全市实施大面积国土绿化行动，全面启动森林城市、森林小镇和森林村庄规划建设，推进沿海百万亩生态防护林工程建设，规划新建成片生态防护林40万亩，提升改造现有成片防护林60万亩。积极推动绿色盐城建设，新增绿化造林8.8万亩，林木覆盖率达26.3%。整治城乡环境，开展城乡河道综合整治行动，实施通榆河沿线环境专项整治。2016年，全市空气质量持续保持全省第一、全国前列，优良率达77.9%，PM2.5平均浓度43微克/立方米，被誉为全国18座“洗肺城市”之一。

# 三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 2016年，盐城市秉持绿色发展理念，坚持“环保优先、生态先行”，以改善生态环境 质量为核心，以创建国家环保模范城市和国家生态市为抓手，扎实推进环境保护各项工作任务，着力提高水、气、声、固废等污染防治水平，全市生态环境质量持续改善，稳定向好。群众对生态环境获得感显著提升，满意度高居全省前列。根据《2016盐城市环境状况公报》，本项目区域环境质量状况大致如下。 一、水环境 （一）水环境状况 2016年，盐城市总体水质为轻度污染，全市30条主要河流上共布设的77个监测断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质断面分别占监测断面总数的63.6%，33.8%和2.6%。其中列入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的9个断面，Ⅲ类的断面比例为77.8%，列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的34个地表水断面中，水质符合Ⅲ类的断面比例为73.5%，Ⅳ类水质断面比例为26.5%，无Ⅴ类及以上水质断面，全部达到国家和省考核要求。与2015年相比，全市地表水水质略有好转，Ⅲ类水比例上升7.1个百分点。 全市饮用水以集中式供水为主，主要以地表水作为取水水源，14个县级及以上城市集中式饮用水水源地取水总量为29831.8万立方米，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，全市县级及以上城市集中式饮用水水源地达标取水量为100%。 全市5个主要跨市河流总体水质为轻度污染，Ⅲ类水断面占60%，Ⅴ类和劣Ⅴ类断面各占20%，主要超标项目为总磷、氨氮和化学需氧量，分别为古贲大桥断面和苏嘴排渠断面。 全市近岸海域10个国省控海水水质测点中，符合或优于《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准的比例为100%。全市10条主要入海河流监测断面中，水质处于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类的比例各占50%，无劣Ⅴ类断面。全市沿海直排入海工业废水经处理后全部达标排放。 环境空气 （一）城市空气 空气质量综合指数4.53，全省最好。在2013年全省基数最低、改善难度最大的情况下，保持了持续下降的势头，较2013年6.24下降了1.71、较2015年5.24下降了0.71。 优良天数比例77.9%，全省最高。较2015年上升了5.8个百分点，空气质量优的天数大幅上升，达101天，，比2015年增加了54天，增长了115%。 PM2.5年均浓度43微克/立方米，较2013年65微克/立方米下降了33.8%、较2015年49微克/立方米下降了12.2%。重度污染天数2天，大幅减少。比2015年减少10天，较2015年大幅下降，且下降幅度全省最大。 2016年，各县（市、区）环境空气质量优良天数比例在67.8%至77.3%之间，PM10平均浓度介于70～91微克/立方米，除滨海外，其它各地均超出了国家二级标准。二氧化硫平均浓度介于16～25微克/立方米，二氧化氮平均浓度介于14～29微克/立方米，均好于二级标准。一氧化碳日均值无超标现象，臭氧日最大8小时均值超标率在0.5～6.2%之间。 全市降水年均pH值为6.77，酸雨平均发生率为0.6%，仅在阜宁发生三次酸雨过程，较2015年增加一次，但因降水频次增加，酸雨平均发生率基本维持稳定，降水酸度上升2.9%，酸雨酸度减弱5.1%。 酸雨 全市降水年均pH值为6.77，酸雨平均发生率为0.6%，仅在阜宁发生三次酸雨过程，较2015年增加一次，但因降水频次增加，酸雨平均发生率基本维持稳定，降水酸度上升2.9%，酸雨酸度减弱5.1%。 声环境 2016年，全市昼间平均等效声级为52.9分贝，根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）评价，总体水平为二级，区域声环境质量较好，与2015年相比总体保持稳定。影响城市区域声环境质量的主要声源仍为生活噪声，占比为67.7%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为20.5%、7.9%和1.5%。 城市道路交通噪声平均等效声级（路长加权）为67.4分贝，城市道路交通噪声强度为一级，声环境质量为好。与2015年相比，全市道路交通声环境质量保持稳定。 全市各类功能区声环境质量昼间平均达标率为92.2%，夜间平均达标率为85.9%。与2015年相比，全市功能区声环境质量平均等效声级略有下降，昼、夜达标率分别下降了4.5个和2.4个百分点。 四、生态环境 盐城市生态环境状况指数为66.3，级别为良好（标准为55-75）。根据2016年对部分饮用水源地、主要河流、海洋和城市空气中生物环境进行的监测分析结果，水生生物和大气生态环境总体较好。城市环境空气生物学评价总体处于清洁至轻污染水平。 五、辐射环境 2016年，电磁辐射环境质量和移动基站天线周围环境功率密度均达到《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）要求；高压输变电系统污染源附近电磁辐射均达到《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》要求。全市环境辐射瞬时空气吸收剂量率在天然本底水平涨落范围内。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目周边环境保护目标见下表。 表3-1 环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气环境 水绿名苑 ES 2.5 400户 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 紫薇花园 N 50 2000户 瑞尔花园 ESS 50 1500户 金色水岸 EN 280 600户 滨河花园 E 280 300户 香水湾 E 285 300户 华夏绿城 ESS 320 2000户 聚亨路小学 E 350 1000人 声环境 水绿名苑 ES 2.5 400户 GB3096—2008《声环境质量标准》2类 紫薇花园 N 50 2000户 瑞尔花园 ESS 50 1500户 地表水环境 串场河 E 500 中型 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准 注：海兴广场项目用地红线距水绿名苑小区边界最近距离为2.5m，距水绿名苑小区建筑物最近距离为6m。

# 四 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，建设项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，当国内无有关标准时参照执行国外大气环境质量标准，具体数值见下表。 表4-1 各项污染物的浓度限值(mg/m3) 序号 污染物 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 1 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 日平均 0.15 1小时平均 0.50 2 NO2 年平均 0.08 日平均 0.12 1小时平均 0.24 3 PM10 年平均 0.10 日平均 0.15 2、地表水环境质量标准 水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类水标准，具体数据见下表。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD 氨氮 总磷（以P计） SS Ⅲ 6～9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤40 注：SS标准值取自《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4a类标准，具，见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4a类 70 55 注：项目西侧人民路、北侧新都路为城市主干道 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目排放的废气主要为施工期扬尘、汽车尾气和建成后项目内汽车尾气、燃料废气和油烟，主要污染源为粉尘、SO2、非甲烷总烃、CO和NOX。粉尘、SO2、非甲烷总烃和NOX的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。CO参照北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中标准限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 15米高排气筒最高 允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996二级标准 二氧化硫 2.6 周界外浓度最高点 0.40 氮氧化物 0.77 周界外浓度最高点 0.12 非甲烷总烃 10 周界外浓度最高点 4.0 一氧化碳 11 周界外浓度最高点 3.0 DB11/501-2007 居民厨房排放油烟废气，废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基灶头数 小 ≥1，<3 2.0 60 GB18483-2001 中型 ≥3，<6 75 大型 ≥6 85 建设项目排放恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），标准限值详见表4-6。 表4-6 恶臭污染物排放标准 臭气浓度 GB14554-93 表1 二级 （新建） 边界20 无量纲 H2S 边界0.06 mg/m3 氨 边界1.5 mg/m3 甲硫醇 边界0.007 mg/m3 2、水污染物排放标准 本项目废水经预处理后排入城南污水处理厂集中处理，最终尾水排入新洋港。污染因子pH、SS、COD、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，污染因子TP、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体值见表4-7。 表4-7 建设项目污水排放标准 （pH无量纲，单位：mg/L） 污染物名称 接管标准 依据 排放标准 依据 pH 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准 6~9 （GB18918-2002） 一级A标准 COD 500 50 SS 400 10 TP 8 0.5 NH3-N 45 5（8） 动植物油 100 1 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 项目东侧、南侧边界其噪声应参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。项目西侧人民路、北侧新都路为城市主干道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4标准。 表4-8 噪声标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 南侧、东侧 4a 70 55 东侧、西侧 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表： 表4-9 建筑施工场界噪声限值标准 噪 声 限 值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成投产后，项目污染物排放总量见下表。 表4-10 项目污染物排放总量表（t/a） 污染源 污染物名称 产生量 （t/a） 项目自身削减量 (t/a) 接管量 (t/a) 外排量 (t/a) 废气 油烟 2.17 1.29 / 0.88 SO2 0.07893 0 / 0.07893 NOX 0.7718 0 / 0.7718 烟尘 0.0614 0 / 0.0614 废水 废水量 278549 0 278549 278549 COD 97.49 41.78 55.71 13.93 SS 69.64 41.78 27.85 2.78 氨氮 6.97 0 6.97 1.39 总磷 1.12 0 1.12 0.14 动植物油 23.52 13.55 9.97 1.39（2.23） 固废 生活垃圾 3037 3037 / 0 污泥 36.9 36.9 / 0 注：地下车库无组织大气污染物排放未计入。 建设项目正常运营后，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，坦然器燃烧废气达标排放，汽车尾气无组织排放，不需申请排放总量； 建设项目废水排放总量为278549t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准后接管盐城市城南污水处理厂。接管考核量：污水排放量278549t/a，COD55.71 t/a、SS27.85 t/a、NH3-N6.97t/a、TP1.12t/a、动植物油9.97t/a；废水纳入城南污水处理厂的总量范畴。 固体废物排放总量为零，不申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序及污染防治措施可行性分析： 1、施工期 （1）废气 ①交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 ②施工粉尘 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，项目采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 （A）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50－V0）3e-1.023w 式中：Q —起尘量，kg／吨·年； V50―距地面50米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.257 粒径（微米） 80 90 300 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 （B）车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车 速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.254 0.171 0.277 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。 ③建筑装饰室内污染源分析 项目进入装修施工阶段，需处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。 建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、呕吐等急性中毒。 一般涂料的用量每100m2约20～50kg，涂料中溶剂含量40%～60%。拟建项目装修使用各种涂料，以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境，尤其对项目周边的居民区，因此必须引起施工部门的注意，应该采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，喷涂作业不要过于集中，以降低释放源强度，使装修后房屋内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 （2）废水 生活污水：项目施工期间，施工人员及工地管理人员约50人， 施工废水：施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水、以及设备车辆工具清洗水等，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为10m3/d，水中主污染物为COD和悬浮物，浓度分别为500mg/L、300mg/L，产生量分别为5kg/d、3kg/d。对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经隔油沉淀池处理后回用。 噪声 (1)主要噪声源及其特性 施工期噪声污染可以分为四个阶段：土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段及装修工程阶段，各阶段主要污染源及其噪声特性如下： ①土方工程阶段 土方工程阶段主要是平整场地和基坑开挖，噪声源为挖掘机、推土机、装载机和运输车辆，大部分是移动噪声源，其中运输车辆移动范围较大，其它机具移动范围较小。根据类比调查，上述噪声源强见表5-3。 表5-3 土方工程阶段主要噪声源特性一览表 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 指向性 翻斗车 82.0/5 无 装载机 82.0/5 无 推土机 86.0/5 无 挖掘机 84.0/5 无 平地机 87.0/5 无 ②基础工程阶段 基础施工阶段的主要噪声源是风镐、移动式空压机、砼输送泵、振捣棒等，基本属于固定噪声源。其主要噪声设备源强情况见表5-4。 表5-4 基础工程阶段主要噪声源特性一览表 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 指向性 静压式打桩机 90/5 无 振捣棒 82/5 无 ③结构工程阶段 结构施工阶段是项目建设中周期最长的阶段，使用的设备、机具种类较多，也是施工过程中噪声重点控制阶段。结构工程阶段的主要噪声源有各种运输设备、塔式吊车、运输平台、施工电梯、砼输送泵、振捣棒、切割机、电锯以及各种辅助设备。施工过程中还产生一些撞击噪声。在上述设备中以砼输送泵、切割机、电锯和混凝土振捣棒工作时间最长。结构工程阶段主要噪声源见表5-5。 表5-5 结构工程阶段主要噪声源特性一览表 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 指向性 砼输送泵 87.0/5 无 切割机 86.0/5 有指向性 振捣棒 82.0/5 无 电动卷扬机 84.0/5 无 ④装修工程阶段 有关噪声源情况见表5-6。 表5-6 装修阶段主要噪声源特性一览表 设备名称 声级/距离 [dB(A)/m] 指向性 电动卷扬机 84.0/5 无 切割机 86.0/5 有指向性 磨石机 86.0/5 无 砂轮锯 86.0/5 有指向性 （4）固废 施工期间产生的主要固体废物为地基开挖、建材损耗、装修过程中产生的弃土、废石块等建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。建筑废弃物等可用于平整场地、填坑、铺路等。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(cap.d)计算，施工期各类工作人员预计50人，施工期按600天计，则施工期生活垃圾产生量大约15t。建设单位需在施工场地内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好防雨水冲刷和残液地下渗漏的保护措施，生活垃圾定期交由环卫部门清理。 （5）生态环境影响因素分析 建设项目对生态环境的影响主要有工程临时占地和水土流失等。工程临时占地主要为旱地。开挖、取土范围内的地表土层，其地貌和植被将被改变，可能造成表层土流失。临时施工道路将对原地貌产生一定的扰动。同时，开挖等施工行为引起的地貌受扰动地带，由于土质变松，植被破坏，地表易受冲刷，遇到暴雨径流后，会引起水土流失。 运营期 本项目营运期为商业和居民生活活动，产生的污染物主要是生活污水、生活垃圾、噪声以及厨房油烟、汽车尾气等。本报告不涉及具体餐饮、娱乐等服务业项目，具体项目建设前应另行进行环评。 主要污染工序： 废气 建设项目营运期废气主要为居民天然气燃烧废气（G1）、厨房油烟（G2）、汽车尾气（G3）和垃圾收集桶臭气（G4）。 (1)天然气燃烧废气（G1） 项目建成后,居民将使用管道天然气作为燃料进行家庭烹饪加工，天然气的主要成分为C1 91.948%、C2 3.11%、C3 1.26%、i-C4 0.37%、n-C4 0.34%、CO2 0.673%、N2 0.967%、H2S≤20mg/m3,密度0.74kg/Nm3。 根据近年来盐城市居民实际用气量统计，盐城市人均天然气消耗量为 0.182m3/d·人。本项目共有住户1886户，入住人数约6600人，建设项目建成后每户天然气量是0.637m3/d，年用气量为43.85万m3/a。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》（国家环境保护总局环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室2005.12）中对天然气燃烧时产生的污染物的排放系数进行计算,本项目建成后,天然气燃烧废气排放情况见下表。 表5-7 燃气烟气中污染物的排放系数和排放量 污染物 SO2 NO2 烟尘 排放系数(kg/106Nm3) 180 1760 140 建成入住后排放量(kg/a) 78.93 771.8 61.4 (2)厨房油烟（G2） 厨房在烹饪过程中,所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下,食用油产生大量热氧化分解产物,当发烟点达到170℃时,出现初期分解的蓝烟雾,随着温度的继续升高,分解速度加快,当温度达到 250℃时,油面出现大量油烟,并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中,与空气分子激碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01m—10m之间,形成飘尘—可吸入颗粒物,飘尘可在空气中长时间停留,造成城市大气环境的污染。 根据有关统计资料分析,盐城市人均油脂用量为30g/d,每户每年排放厨房炒菜等油烟气约10万m3，油烟排放量按使用量的3%计，则人均排放量为0.9g/d,项目建成营运后,住户厨房总油烟气排放量为18860万m3/a，油烟产生量为2.17t/a。建设项目厨房油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化,然后统一进入附壁烟道至屋顶排放。住户油烟净化器效率按60%计，则年油烟排放量约0.88t。 表5-8 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型 规模 耗油量 （t/a） 油烟挥发 系数 油烟产生量 （t/a） 油烟排放量 （t/a） 居民生活 6601人 72.28 3% 2.17 0.88 (3)汽车尾气（G3） 建设项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车场泊车排放。 建设项目地下车库共设置地下停车场泊位1249个，建设项目机动车地下车库废气主要由风机抽送,排风口位于小区绿化带中,远离住宅楼排放。 汽车尾气主要是指汽车进出地下车库及在车库内行驶时,汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放,包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为 CO、非甲烷总烃、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关,一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等）,参照《环境保护实用数据手册》,有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表5-9 轿车（汽油）尾气排放系数（g/L汽油） 污染物名称 CO THC NO2 排放系数 191 24.1 22.3 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于 5km/h,出入口到泊位的平均距离如按照50m计算,其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min,平均约1min,故汽车出入地下车库与在地下车库内的运行时间约为100s。根据调查,车辆进出地下车库的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油），具体见表3.3-10； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知,约为 100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率,约为 0.20L/km，按照车速5km/h 计算,可得2.78×10-4L/s 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计）,每辆汽车进出地下汽车库产生的废气污染物CO、THC、NOX 的量分别为5.31g、0.67g、0.62g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件,即泊车满负荷状况时,对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大,此类状况出现概率极小,而且时间极短。一般情况下,区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁,其它时间段较少,同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数,可按平均早、晚一日出入两次,进出时间按2小时/次计算。根据地下汽车库的泊位,计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时,只考虑地下车库汽车排放的废气。地下车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算，建设项目地下车库的大气污染物排放情况见下表。 表5-10 地下车库汽车尾气排放情况一览表 泊位 (个) 日车流量 (辆/日) 污染物 CO THC NOX 1249 2498 浓度 Mg/m3 排放量t/a 浓度 Mg/m3 排放量t/a 浓度 Mg/m3 排放量t/a 7.67 4.84 0.97 0.61 0.90 0.57 根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）》中的有关要求,地下停车场设有机械排风（烟）系统和送风系统（自然送风和机械送风相结合）,地下车库设置30台通风机,每台风机设计风量为2m3/s,通风量为21.6万m3/h,通风排气次数为6次/h,全天换气时间约8小时。地下室设置15个2.5m高的排风口,位于小区内景观绿化丛中。 小区地上停车位、道路内行驶的汽车产生的尾气属于无组织排放，对小区空气会产生一定的影响,但小区道路空气流动性好,且污染物产生量较小,经类比分析,产生的汽车尾气通过大气扩散,对环境空气的影响是较小的,通过加强小区及环小区道路的绿化,小区内道路的汽车尾气对周围环境及住户影响较小。 (4)垃圾收集桶（G4） 建设项目在各住宅楼单元和配套建筑物出入口设置垃圾收集桶。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高,而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低,春秋季则介于夏季与冬季之间。 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物,成分和含量均较难确定。据资料调查,预测该项目垃圾收集桶恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 主要恶臭物质的恶臭特征见下表。 表5-11 主要恶臭物质的恶臭特征 序号 恶臭物质 臭气性质 嗅阈值（ppm） 1 硫化氢 腐烂性蛋臭 0.005 2 甲硫醇 腐烂性洋葱臭 0.0001 3 甲硫醚 不愉快气味 0.0001 4 氨 特殊的刺激性臭 0.037 5 三甲基胺 腐烂性鱼臭 0.0001 本项目不建垃圾中转站,生活垃圾实行袋装化,由居民收集后自行送入楼下的垃圾箱中,再由小区保洁员集中收集后运至小区外城市配套的垃圾中转站,做到日产日清。 废水 (1)建设项目用水与排水分析 ①居民住宅用水与排水 本项目建成营运后,入住居民预测为6600人。居民生活用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）苏北城市居民生活用水定额120升/人.日计,则用水量约为792m3/d，即289080m3/a（全年以365天计）。 生活污水产污系数以0.85计，污水产生量为245718m3/a。生活污水包括冲厕、厨房等废水,主要污染物 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油的浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4mg/L、100mg/L。 ②商业用水与排水 建设项目用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中商业零售类用水标准4.5L/m2·天计算,商业用水量为24013m3/a。 污水产污系数以0.85计,污水产生量为20411m3/a。 商业废水主要为生活污水,包括冲厕等废水。废水中的主要污染物COD、SS、NH3-N、TP的浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4mg/L。 ③物业、社区等管理用房用水与排水 本项目管理用房包括物业、社区办公、业主活动用房等，管理用房面积2580m2,根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），办公场所用水定额为1.5m3/人.月,本项目预计物业和社区工作人员按50人计，用水900m3/a。 污水产污系数按0.85计，污水产生量为765m3/a。 废水中的主要污染物COD、SS、NH3-N、TP的浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4mg/L。 ④绿化及道路喷洒用水 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》(2012年修订),绿化用水量标准为1、4季度0.5L/( m2·天),2、3季度为1.8 L/( m2·天),每年绿化灌溉以200天计,本项目绿化面积55696m2,合计约12810m3/a。 ⑤未预见用水 项目未预见用水量按项目总用水量的5％计算，则该部分用水量约为16510m3/a（全年以365 天计）。 污水产污系数按0.85计,污水产生量为14034m3/a。 废水中的主要污染物COD、SS、NH3-N、TP的浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L、4mg/L。 建设项目在商业用房和管理用房内设置配套用厕所,主要为物业办公人员及商户人员服务,不对外开放，因此公厕用水包括在商业用水及公建用水中，本次评价不进行重复计算。建设项目地下车库及地面停车泊位无冲洗水设备，不用水冲洗,平时车库只做简单清扫保洁。 综上,本项目用水总量为338078m3/a,排水总量为278549m3/a。 表5-12 建设项目给排水情况统计表 序号 用水项目 用水规模 用水水量指标系数 用水量 (m3/a) 排水量 (m3/a) 排放去向 1 居民 6601人 120L/人·d 289080 245718 经配套隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网，排入城南污水处理厂处理，最终排入新洋港。 2 商业 14620m2 4.5L/m2·d 24013 20411 3 物业社区办公 50人 1.5m3/人·月 900 765 4 绿化 55696m2 1、4 季度为 0.5L/( m2·天) 2、3 季度为 1.8 L/( m2·天) 12810 / 5 未可预见用水 按项目总用水量5%计 16510 14034 338078 278549 图5-2 建设项目营运期水平衡图 本项目周边污水管网已经接通，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网，排入城南污水处理厂处理。本项目废水主要污染因子为CODCr、SS、氨氮、总磷、动植物油等。综上，项目主要污水产生及排放情况见下表： 表5-13 营运期污水产生及排放情况 废水 废水量 (t/a) 污染物排称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 接管浓度 接管量(t/a) 消减量(t/a) 排放去向 综合生活污水 278549 COD 350 97.49 200 55.71 41.78 经隔油池化粪池处理后通过市政污水管网，排入城南污水处理厂处理，最终排入新洋港 SS 250 69.64 100 27.85 41.78 NH3-N 25 6.97 25 6.97 0 TP 4 1.12 4 1.12 0 动植物油 84 23.52 25 9.97 13.55

噪声 建设项目噪声主要来自泵房、配电房、风机房等设备噪声,汽车出入车库的交通噪声和人员社会活动噪声等,采用类比实测的平均声级确定其声源强度见下表。 建设项目地下车库内的公辅设施主要包括风机、变频水泵、通风设备。 供水设备、电梯等低频噪声设备，在建筑物中固体传声低频设备工作时,噪声和震动可以通过建筑物结构，如地板、墙体等向四周传播。这种结构噪声尽管在室内监测的A声级噪声并不高，但低频噪声传播距离远。人员社会活动噪声主要是小区居民、商业建筑内的人员在日常生活以及商业活动时产生的噪声,人员社会活动噪声一般集中在白天,与人员素质以及对商业活动的管理情况有关。 表5-14 项目噪声源平均声级值 序号 噪声源 设备 数量 （台） 单台声级 DB(A) 频谱 特性 工作时间 所在位置 1 配电房 变压器 16 75 中低频 全天 地面公建配套用房 2 风机房 风机 28 80 中频 4h 地下车库 3 生活泵房 水泵 12 85 中低频 全天 地下车库 4 消防泵房 水泵 8 85 中低频 全天 地下车库 5 商业用房 人员活动噪声 / 60 全频带 8:00-21:00 商业用房 表5-15 交通噪声等源强 声 源 运 行 状 况 声 级（dB(A)） 小型车 怠速行使 59-76 正常行使 61-70 鸣笛 78-84 中型车 怠速行使 62-76 正常行使 62-72 鸣笛 75-85 大型车 怠速行使 65-78 正常行使 65-80 鸣笛 75-85 固体废物 建设项目的固体废弃物主要为生活垃圾,有以下几个来源： (1)居民日常生活垃圾: 本项目运行期共有住户1886户，共计约6601人，按 lkg/(人•日)计算，即2409t/a。 (2)配套商业、物业管理和社区管理生活垃圾: 本项目配套商业、物业和社区管理建筑面积共计为17200m2，生活垃圾产生量按0.1kg/m2•d，则生活垃圾产生量为628t/a。 （3）污泥 污水处理设施处理后产生的污泥36.9t/a； 据此可得出本项目固体废物产生总量为3073.9t/a。本项目生活垃圾由环卫部门集中清运。 表5-16 建设项目固体废物产生排放情况 序号 废物来源 名称 性状 属性 产生量 拟采取的处理方式 1 生活 生活垃圾 固态 一般固废 3037t/a 环卫部门清运 2 污水处理 污泥 固态 一般固废 36.9t/a 环卫部门清运 5、污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-17。 表5-17 污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 油烟 - - 2.17 - 0.88 周围大气 SO2 - - 0.07893 - 0.07893 NOX - - 0.7718 - 0.7718 烟尘 - - 0.0614 - 0.0614 废水 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 COD 278549 350 97.49 200 55.71 排入市政污水管网，至盐城市城南污水处理厂处理后达标排入新洋港。 SS 250 69.64 100 27.85 NH3-N 25 6.97 25 6.97 TP 4 1.12 4 1.12 动植物油 86 23.52 25 9.97 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 生活 生活垃圾 3037 3037 0 0 环卫清运 污泥 36.9 36.9 0 0 环卫清运 注：地下车库无组织大气污染物排放未计入。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污 染物 | 厨房 | 油烟 | / | 2.17t/a | / | 0.88t/a |
|  |  | SO2 | / | 0.07893t/a | / | 0.07893t/a |
|  |  | NOX | / | 0.7718t/a | / | 0.7718t/a |
|  |  | 烟尘 | / | 0.0614t/a | / | 0.0614t/a |
| 水污染物 | 生活 污水278549 t/a | COD | 350mg/L | 97.49 t/a | 200mg/L | 55.71 t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 69.64 t/a | 100mg/L | 27.85 t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 6.97 t/a | 25mg/L | 6.97 t/a |
|  |  | TP | 4mg/L | 1.12 t/a | 4mg/L | 1.12 t/a |
|  |  | 动植物油 | 86mg/L | 23.52 t/a | 25mg/L | 9.97 t/a |
| 固体废物 | 生活 商业 | 生活垃圾 | / | 3037t/a | / | / |
|  | 污水处理 | 污泥 | / | 36.9t/a | / | 0 |
| 噪声 | 空调机、厨房风机、抽油烟机、水泵、交通等设备噪声，预计噪声在60～85dB(A)。 |
| 生态环境影响： 该项目所在地，属于典型的城市生态系统。该地块规划为商住用地。本项目废水经污水管网，接管进入盐城市城南污水处理厂集中处理；固废排放量为零，对周围生态影响较小。在项目运营过程中污染物产生简单，排放量较小，不会对项目周围生态造成明显影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 25m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： （1）施工期间，土建工地施工在道路四周设置高度2.5米以上的围挡，以减少项目粉尘对居民区等周边环境的影响；各类管线敷设工程，边界设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 （2）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④使用预拌商业混凝土。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘。 （5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：①铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③铺设沥青混凝土；④铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 （8）施工工地道路积尘清洁措施。采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （10）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 通过以上治理措施，项目施工期的扬尘能够得到有效控制，减少对居民区等环境敏感目标的影响，并且扬尘污染的治理措施在经济技术上是可行的。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员在建设期工地应设临时公厕，同时将污水进行收集，回收利用。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水,以及建筑施工机械设备表面的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水和建筑施工过程中产生的废气用油污水等；生活污水包括施工人员盥洗水；雨水地表径流冲刷洕土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等各种污染物。排水过程中产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道淤塞。 为了防治建筑施工对周围水体产生的石油类污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格控制可能对周围水体产生石油类污染现象的发生。在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避施工机械在施工过程中燃料用油跑冒滴漏现象的发生。只要加强管理、科学施工、建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。 施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工工地。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意堆放，不得污染现场及周围环境。项目施工时须做好防范措施，当施工完毕后，立即清除施工现场周边的建筑垃圾，即会消除污染影响。工地的污染防治工作，要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。 在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置沉砂池，含泥沙污水、泥浆水经沉砂池沉淀后循环利用。施工期产生的生活污水经隔油化粪池处理后接管至盐城市城南污水处理厂集中处理，尾水排入新洋港。 固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的:“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 ①施工期噪声污染特点 施工期的噪声污染特点是随着施工阶段的不同，噪声源将发生明显的变化，噪声影响程度也有所不同。高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长。施工期声源都在室外，影响范围较远，装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 ②噪声预测模式 点声源选用半自由场点声源几何发散衰减公式和多点源相互叠加公式。 A、点声源几何发散衰减模式 鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定性，所以不考虑空气吸收引起的衰减。在本次预测中，主要考虑几何发散衰减。每个点源对预测点的声级LP按下式计算： 式中 ： LP ——距离声源r处的声级dB（A）； LP0 ——距离声源r0处的声级dB（A）； r ——预测点与声源之间的距离，m； r0 ——参考处与声源之间的距离，m； △L——声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）。 B、多点源声级迭加模式 多个点源在预测点产生的总等效声级[Leq（A）]采用以下计算公式： 式中：Leq（A）—预测点的总等效声级dB（A）； LeqI—第i个声源对某个预测点的等效声级dB（A）； n—噪声源数。 ③施工场界噪声预测 为了解施工期主要施工设备的噪声贡献值，本次预测选取施工期主要施工机械及各施工阶段常用组合，设定在对周边环境最为不利的位置预测噪声贡献值。 施工期主要强噪声源距场界不同距离时的噪声预测值详见表7-2、表7-3。 表7-2 施工期噪声源在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 距离 噪声源 2.5m 5m 15m 20m 50m 100m 150m 200m 300m 挖掘机 85.5 84.0 74.5 72.0 64.0 58.0 54.4 52.0 48.5 推土机 87.5 86.0 76.5 74.0 66.0 60.0 56.4 54.0 50.5 翻斗车 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 平地机 88.5 87.0 77.5 75.0 67.0 61.0 57.4 55.0 51.4 装载机 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 静压式打桩机 91.5 90.0 81.5 79.0 71.0 64.0 61.0 58.0 56.0 振捣棒 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 砼输送泵 88.5 87.0 77.5 75.0 67.0 61.0 57.4 55.0 51.4 切割机 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 磨石机 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 砂轮锯 83.5 82.0 72.5 70.0 62.0 56.0 52.4 50.0 46.5 表7-3 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源组合 5m 15m 25m 50m 100m 150m 200m 组合一：土方阶段（翻斗车、装载机、推土机、挖掘机、平地机） 81.1 79.6 71.6 65.6 62.1 59.6 56.1 组合二：基础阶段（静压式打桩机、振捣棒） 84.0 82.5 76.5 72.0 66.0 62.5 60.0 组合三：结构阶段（砼输送泵、振捣棒、切割机） 79.7 78.2 70.2 64.2 60.7 58.2 54.7 由上表可知，施工期昼间土方阶段、结构阶段噪声源组合在距场界25米外能够达标，基础阶段噪声源组合在距施工区域50米外能够达标，施工期夜间均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值。 本项目用地红线距最近的敏感点水绿名苑小区边界最近距离为2.5m，距水绿名苑小区建筑物最近距离为6m，施工阶段可能产生噪声扰民现象，因此为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间严禁昼间（12:00-2:00）和夜间（22：00-次日6:00）施工；若工程需要，必须取得环保部门批准，否则不得进行夜间施工。 ⑵尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； ⑶在高噪声设备周围设置掩蔽物； ⑷混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

营运期环境影响分析： 本报告不涉及具体餐饮、娱乐等服务业项目，具体项目建设前应另行环评。 1、大气环境影响分析 1、汽车尾气 项目运营废气产生主要是汽车尾气和运输扬尘。项目设有停车场，车位数为2341个，车辆以汽油或柴油为燃料，排放尾气中主要污染物为HC、CO、NOX，根据工程分析，产生量很小，且车位数较少，因此保持空气流动良好，可使得汽车尾气污染物影响较小。根据地面清洁度、运输车辆数量和车辆运行速度不同，会带来不同程度的扬尘。由于车辆在停车场行程短、车速慢和进出车辆数量小，因此项目营运期到来的大气污染影响较小,汽车运输扬尘通过一定得绿化和洒水都能有效的减少对大气环境的影响。因此车辆排放的废气对周围环境影响不大。 2、厨房天然气燃烧废气和油烟 根据工程分析,项目建成后厨房废气主要是居民厨房排放的油烟废气和燃烧废气。居民厨房使用天然气,属清洁能源；居民厨房油烟废气经居民自行安装的油烟净化器处理后由楼内的内附式烟管道引至楼顶排放,居民住户油烟净化器效率约60%。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）第6.2.2要求，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米,根据项目平面布置图,排烟口位置设置在楼顶中间,可满足规范要求,与周边各住宅楼均超过20米。 居民厨房的油烟废气排放量较小,排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应规模标准限值,不会影响到小区内外居民,不会对周围环境造成明显影响。 3、垃圾收集点恶臭 项目垃圾收集点容易散发恶臭气体，主要成分为硫化氢和氨，随着垃圾的清运，恶臭随及消失。本次评价不作定量分析。 2、水环境影响分析 本项目主要是住宅区、商铺、物管产生的废水。生活污水接入解放路市政管网汇入盐城城南污水处理厂。根据工程分析章节建设项目水污染物产生与排放情况,本项目污水排放符合污水处理厂接管标准要求,总排放量为278549t/a，不直接排入地表水。 建设项目设置需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定，建设项目必须实施“雨污分流”。 1、盐城市城南污水处理厂情况 盐城市城南污水处理厂一期工程于2003年9月29日经盐城市环境保护局的批复同意建设，于2006年建成，目前处于正常运营阶段。城南污水处理厂总规模按15.0万吨/日控制，一期工程设计规模为5.0万吨/日，部分建(构)筑物按总规模15万吨/日一次建成。 盐城城南污水处理厂规划的污水收集范围为盐淮高速公路以北、大马沟以东、通榆河以西、蟒蛇河以南的生活污水和工业废水，面积37.3平方公里。目前管网已覆盖本项目所在区域。 城南污水处理厂二期工程设计处理水量5万m3/日，污水处理工艺采用CAST工艺，具体流程见图7-1。 图7-1 盐城市城南污水处理厂污水处理工艺流程图 目前污水处理厂处理能力为10万吨/天，根据近三年的盐城市环境监测中心站的监测数据，盐城市城南污水处理厂的新洋港排放口上游、下游的例行地表水监测数据均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准，说明城南污水处理厂的污水处理效果良好，对新洋港水质影响较小。 2、废水进入盐城市城南污水处理厂可行性论证 目前污水处理厂处理能力为10万吨/天（目前处理量为5.8万吨/天），本项目需要纳入污水处理厂处理的污水总量为763.2t/d，占整个污水总量的比例为十万分之一，根据工程分析，项目废水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），可生化性较好。本项目占城南污水处理厂接管水污染负荷很小。受纳水体新洋港下游平均流量为33.8m3/s，本项目废水平均流量为0.00005m3/s，CODCr仅占城南污水处理厂接管水污染负荷的0.00002%，BOD5仅占0.0000004%；可见，本项目排水对新洋港水质不会造成明显影响。项目建成投入营运后新洋港水质将基本维持现状。 就污水量、水质而言，本项目污水排入城南污水处理厂是完全可行的。 3、声环境影响分析 根据工程分析，本项目主要产噪设备及防治措施见下表： 表7-4 项目主要噪声源及其噪声级 序号 噪声源 数量 (台) 源强 dB(A) 治理措施 治理后噪声级 dB(A) 1 生活泵房水泵 12 85 减振底座、隔声屏障 60 2 消防泵房水泵 8 85 减振底座、隔声屏障 60 3 人员活动噪声 - 60 减速带、禁鸣标志 60 以上设备的总声级为n个相同声级的声音相加，即总声级Lpt为： 式中：Li：其中单个声音的声级数，dB(A)； N：相同声音个数 经叠加后的噪声为：65.34 dB(A)。 噪声预测模式： 式中，LPi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； (L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)。 根据计算，根据计算，本项目对20m处的噪声贡献值最高为41.2dB[A]，即噪声对外环境影响有限。项目各场界噪声贡献见下表。 表7-5 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 场界 距离场界外 昼间 夜间 本底值[dB(A)] 预测值[dB(A)] 本底值[dB(A)] 预测值[dB(A)] 北 1m 68 68 52 52.5 西 1m 68 68 52 52.5 东 1m 57 57.2 50 50.5 南 1m 57 57.2 50 50.5 各边界点噪声均能达标。 因项目运营过程所产生的噪声声级值不高，为减少本项目噪声源对周围环境产生的影响，本环评建议： (1)本项目进行合理布局，重视平面布置，将泵房及车库等高噪声设施用房布置地下层，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，同时采取减振措施，减少对周围环境的影响。建设单位在建造时应采取隔声、防振等措施，可避免在营运时对相邻上层及下层居民造成影响。 (2)设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵、变压器、电梯等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备，并应置于地下室及楼顶专用机房内，专用机房采用密闭隔声措施，专用机房应避开楼上及楼下的居民。所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上，风机进风口应加装消声百页窗，以此减少噪声影响；而对于属于空气动力产生噪声的设备，如风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消声设备。 (3)本项目车库出入口应设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁轰鸣。 (4)居民家的空调应按《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）进行安装。住宅区内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机，沿道路商铺安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m，空调器的室外机应尽可能的远离相邻方的门窗和绿色植物。 (5)小区内行驶车辆禁止鸣喇叭，车辆在小区内行驶时限速。 (6)本项目物业服务部门应对小区内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。 4、固体废物环境影响分析 本项目的固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运。在此基础上，本项目固废可得到妥善处置。 本项目的固体废物均可得到妥善有效处置后,对环境外排量为零,不会造成对环境的二次污染。只要严格按照环卫部门的有关规定执行,本项目固废对周围环境不会产生明显的影响。 5、外环境对本项目影响分析 建设项目属于房地产开发项目，其成果为居民住宅小区，因此外部环境对本项目的主要影响包括： ①周边企业对本项目环境影响 本项目所处位置周边均无工业园区或者工厂，周边主要的建筑物为小区或者空地，因此，周边不会产生废气、废水、噪声等污染源，不会对小区的环境功能造成影响。 ②道路交通噪声对本项目环境影响 本项目西侧人民路、北侧新都路为城市主干道，随着汽车向快速和大功率方向发展，汽车噪声已成为城市的主要噪声源，主要包括发动机的机械噪声、燃烧噪声、进排气噪声和风扇噪声，底盘的机械噪声、制动噪声和轮胎噪声；车厢振动噪声、喇叭噪声和转向、倒车时的噪声。由于车辆噪声具有移走性，影响范围较大，干扰时间较长，危害较大。 因此建设单位在设计建设时，应对沿道路一侧的居民楼采取隔音降噪措施。根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中所提的噪声防治技术主要包括：合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理等。考虑到本项目为房地产项目，本项目应采取以下措施： 本项目在靠近道路的一次设置绿化带，绿化带减噪主要是利用植物对声波的反射和吸收作用，单株或稀疏的植物对声波的反射和吸收都很小，而茂密的植物反射和吸声的作用比较明显，尤其是当形成郁闭的绿化带时，可以有效的反射，吸收而减弱声波的能量，犹如一道隔声屏障。根据噪声导则中密集的林带对宽带噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1~2dB（A）。 对房间进行功能设计时，应考虑将卧室安排在背离道路的一侧，将厨房、厕所和客厅设计安排在靠近道路一侧。 建议靠道路一侧居民楼窗体设置双层或中空玻璃。 采取以上措施后，预计项目周围的交通噪声对住户的居住环境影响较小。 6、总量控制分析 建设项目正常运营后，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，坦然器燃烧废气达标排放，汽车尾气无组织排放，不需申请排放总量； 建设项目废水排放总量为278549t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准后接管盐城市城南污水处理厂。接管考核量：污水排放量278549t/a，COD55.71 t/a、SS27.85 t/a、NH3-N4.18t/a、TP0.84t/a、动植物油9.97t/a；废水纳入城南污水处理厂的总量范畴。 固体废物排放总量为零，不申请总量指标。 7、公众参与 按照国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号）和《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》苏环规〔2012〕4号文件的有关规定对本项目进行公众参与调查。 ①调查目的 公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容，通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。 （1）让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 （2）公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 （3）提出公众对项目的各种看法和意见，在设计环保措施方案时充分考虑公众要求。 ②公众参与的形式、内容及范围 根据国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号），本次环境影响评价的公众参与调查主要采取现场公示、网上公示、问卷调查的形式进行。 本评价公众参与的范围主要是居住、生活和工作在拟建项目附近可能受项目影响的公众。 ③现场公示、全本公示 按照国家环保部《环境保护公众参与办法》（部令第35号），项目建设单位于2017年6月7日至2017年6月22日在项目所在地对本项目进行现场公示（见附件现场公示照片）。 本项目于2017年6月7日至2017年6月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司（http://www.jssthj.com/news/730.html）全本公示板块进行了全本公示。（全本公示截图见附件。） 在公示期间，针对公众提出意见，建设单位与公众进行了良好沟通。 ④问卷调查 详细公众参与内容见建设单位单独报送的《公众参与篇章》。 8、运营期环保措施 （1）水污染防治措施及建议 ①小区内严格按照规划要求安装污水管网与雨水管网，确保按雨、污分流的原则进行排水。 ②加强环境宣传教育，提倡节约用水，以减少污水及污染物的排放量。 ③运营期污水处理设施严格按设计规范的要求精心设计、合理施工，以确保其出水满足排放标准。 （2）固体废物污染防治措施及建议 ①加强小区内的卫生管理，及时进行地面的清扫和维护。 ②积极推广垃圾分类，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 ③垃圾箱应设有防雨淋、防渗漏措施，防止淋滤液、渗漏液污染附近水体。 ④物业管理部门应加强对小区的管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高业主的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护小区的环境卫生。 （3）大气污染物防治措施及建议 小区投入运行后，大气污染物主要是油烟和汽车尾气。 项目地块内应保证道路畅通，减少汽车处在低速、怠速状态下行驶的时间，车辆尾气须达到国家有关规定，禁止高污染车辆（货车、农用车等）进入小区。道路两侧的建筑物之间的间距须保持一定距离，改善汽车尾气的扩散条件。因此，项目建成投入使用后项目内部的汽车尾气不会对周围环境造成明显的不良影响，能够满足环境保护的要求。 地块内应加强绿化带建设，充分发挥林木隔离污染和净化空气的作用。类比同类项目资料：40米宽绿化带可使PM10浓度下降28%，100米宽可下降40%。 经上述措施可使项目产生的废气对周边住宅、商业环境的影响较小，措施可行。 （4）噪声防治措施及建议 本项目投入使用后无强噪声源，其声源主要为风机、空调等设备运行噪声、汽车噪声和居民娱乐活动时社会噪声。 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年修订），住宅楼内禁止从事餐饮、娱乐、机动车维修与保养、金属加工以及其他可能产生环境污染的服务行业。 在房屋设计时，建设单位应充分考虑空调室外机组的安装位置。空调室外机组应当合理安装，不得对相邻各方造成环境噪声污染；空调室外机组安装不符合规范的，应当采取隔音或者重新安装等措施，避免其对外界产生噪声污染。从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑物内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度；减轻振动，支架作弹性支承连接；设备安装位置要得当，避免放置在邻近居民住宅的一侧。 机动车辆进入住宅区范围内应当限速行驶，尽量防止噪声、振动等环境污染影响居民生活。 本项目运营期采取以上控制措施可以达到声环境质量要求，对附近居民楼影响较小，技术和经济上都是可行的。 9.建设项目“三同时”验收一览表 建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-6。 表7--6 “三同时”验收一览表 类别 治理对象 “三同时”验收项目 治理效果 环保投资 （万元） 废气 汽车尾气 通风系统 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 50 厨房油烟废气 油烟净化装置 （GB18483-2001） 100 废水 生活污水 隔油池、化粪池 城南污水处理厂 50 污水 规范化排污口 满足环境管理要求 噪声 内部设备噪声 泵房和风机房安排地下室内，设备间进行隔声、减振处理、风机油烟机等加装消声器。 边界东侧、南侧满足《工业企业边界环境噪声排放标准》2类，边界西侧、北侧满足《工业企业边界环境噪声排放标准》4a类标准 30 交通噪声 设置隔声窗 150 固废 生活垃圾 垃圾桶 无害化 10 生态 小区内 绿化 绿化覆盖率达25.2％ 300 合计 690

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治 | 厨房 | 厨房废气 | 油烟净化、专用烟道 | 符合标准规范要求 |
|  | 停车场 | 机动车尾气 | 加强环境管理 | 能够为环境所接受 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr | 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入城南污水处理厂处理 | 能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的B级标准要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固废 | 居民商业 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 符合相关环保要求 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 水泵 | 噪声 | 设置减震底座 | 边界东侧、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，边界西侧、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准 |
|  | 汽车进出 | 噪声 | 设置减速带和禁鸣标志等 |  |
| 生态环境影响： 该项目建设地点属于典型的城市生态系统。项目施工期加强环境管理，在项目运营过程中污染物简单，排放量较小，建设项目污染物均可达标排放，对周围生态影响较小。不会对项目周围生态造成明显影响。 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 江苏润海置业有限公司拟在盐城市城南新区人民路东、新都路南新建海兴广场项目，项目总投资20亿元，总计占地面积84890平方米，建筑面积485330平方米，建筑容积率4.0，建筑密度30.4%，绿化覆盖率25.2%。项目西靠人民路，路西为聚龙湖公园； 2、产业政策 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，属于允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与用地规划相容性 本项目选址于盐城市城南新区人民路东、新都路南，属于商住用地。项目区内无国家需要保护的文物，未发现有开采价值的矿产资源，也不存在盐城市饮水保护区。项目选址符合《盐城市城市总体规划》和城南新区土地利用总体规划。因此，本项目选址合理。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 (1)废水 项目排放的废水主要是居民、商铺等生活污水,年排放量预计约为283820m3。生活污水经化粪池处理，预处理后废水符合污水处理厂接管标准，由市政污水管网收集至盐城市城南污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级B标准后排入新洋港。 (2)废气 建设项目使用以电和天燃气清洁能源,建设项目大气污染物主要为住宅厨房油烟废气和汽车尾气。建设项目建成后,住宅留有油烟的专用烟道,烟气均由楼顶排口排放；同时,住宅厨房中安装油烟机，确保将油烟造成的影响降至最低限度，与小区内周边居民楼均过20m以上, 满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求。 项目运营废气产生主要是汽车尾气和运输扬尘。项目设有停车场，车位数为53个，车辆以汽油或柴油为燃料，排放尾气中主要污染物为HC、CO、NOX，根据工程分析，产生量很小，且车位数较少，因此保持空气流动良好，可使得汽车尾气污染物影响较小。根据地面清洁度、运输车辆数量和车辆运行速度不同，会带来不同程度的扬尘。由于车辆在停车场行程短、车速慢和进出车辆数量小，因此项目营运期到来的大气污染影响较小,汽车运输扬尘通过一定得绿化和洒水都能有效的减少对大气环境的影响。因此车辆排放的废气对周围环境影响不大。。 (3)噪声 项目在施工阶段因项目运营过程所产生的噪声声级值不高，因此在合理设计项目的平面布局，使噪声源尽可能远离边界的基础上，通过选用低噪声设备并对产噪设备进行必要的减振、消声处理，以及加强对进出车辆的管理等噪声治理措施的采取，项目运营过程的设备运行噪声均可得到有效的治理。 (4)固废 项目固废为生活垃圾，委托环卫系统收集处置,固废均可得到有效处置,不会产生二次污染。 综上所述,本项目在采取相应的环保措施后,均能满足达标排放要求。 5、公众参与 项目建设单位于2017年6月7日至2017年6月22日在项目所在地对本项目进行现场公示（见附件五现场公示照片）。本项目于2017年6月7日-2017年6月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司（http://www.jssthj.com/news/730.html）全本公示板块进行了全本公示。（全本公示截图见附件六） 在公示、公参调查期间，针对公众提出意见，建设单位与公众进行了良好沟通。详细公众参与内容见建设单位单独报送的《公众参与篇章》。 6、总量控制指标 建设项目正常运营后，居民烹饪油烟经油烟净化器处理后达标排放，坦然器燃烧废气达标排放，汽车尾气无组织排放，不需申请排放总量； 建设项目废水排放总量为278549t/a，废水经厂区隔油池、化粪池预处理达到经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准后接管盐城市城南污水处理厂。接管考核量：污水排放量278549t/a，COD55.71 t/a、SS27.85 t/a、NH3-N6.97t/a、TP1.12t/a、动植物油9.97t/a；废水纳入城南污水处理厂的总量范畴。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、要求与建议 (1)建设单位在项目实施过程中,认真落实环评中的各项污染防治措施,加强对环保设施的运行管理,制定有效的管理规章制度,确保环保设施的正常运转。 (2)建设单位在项目的实施过程中,须严格按照国家及地方有关的环境法律法规控制和管理好施工期污染源的排放。落实施工期环境监理相关要求。 (3)建设单位在施工过程中要注意对周边敏感保护目标的影响,设置 围挡,采取相应措施降低对周边的环境影响。 (4)根据《江苏省噪声污染防治条例》,建设项目商业用房内“可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，其可能产生噪声污染的工段边界与相邻最近的居民住宅墙体的直线距离不得小于30米”。 建设单位在出租或销售商业用房时,应明确公开告知租赁方或购买方有关《江苏省噪声污染防治条例》相关规定，以书面形式告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项目。 本报告不涉及具体餐饮、娱乐等服务业项目，具体项目建设前应另行环评。 (5)、居民楼与小区出入口之间均设置绿化带隔离,在出入口设有醒目的限速禁鸣标记,可以有效防止出入的车辆噪声可能对小区内较近住宅楼产生噪声污染影响,小区出入口位置设置合理。

审批意见： 公 章 经办： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 土地证及宗地图 附件2 营业执照及法人代表身份证复印件 附件3 环评委托书 附件4 项目现场公示图片 附件5 全本公示图片 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 盐城市区生态红线区布局图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。