## 建设项目自查评估报告

项 目 名 称        特种电缆生产项目        .

建 设 单 位   扬州市红旗电缆制造有限公司   .

建 设 地 点     高邮市菱塘回族乡兴菱路      .

项目负责人.                             .

联 系 电 话.                             .

邮 政 编 码             225606             .

高邮市环境保护局制

说        明

1.此自查评估报告根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）及《关于全面落实环境保护违法违规建设项目清理整治工作的通知》（扬环委办[2015]32号）制定。

2．本报告中表一至表十一由建设单位填写，表十二由所在地管委会，表十三由审查组填写，表十四由登记部门填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.封面页建设单位需加盖公章，企业承诺书需要法人代表签字，自查结论建设单位需要加盖公章。

5.本报告一式4份，由建设单位报当地环境行政主管部门审核。

6、各表格中需要提供的附件（不含附图）另行装订成册。

企  业  承  诺  书

企业报送的自查报告中所有内容及数据真实可靠，如有作假，由此产生的后果全部由公司承担。

企业将认真贯彻落实各项环保法律法规要求，加强企业环境管理，提高员工环保意识，保证各项环境污染防治措施稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放。

企业今后杜绝各类环境违法行为的发生，按照环保部有关规定，主动公开企业各类环境信息，自觉接受社会公众监督，做诚信守法企业。

（建设单位可以根据自身实际对承诺书进行适当调整，但应包含以上内容）

法人代表（签字）：

年    月    日

### 表一：项目基本情况

| 建设项目名称 | 特种电缆生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 扬州市红旗电缆制造有限公司 |
| 建设地点 | 高邮市菱塘回族乡兴菱路 |
| 占地面积（平方米） | 21000 |
| 行业主管部门 | / | 行业类别 | [C3831] 电线、电缆制造 |
| 项目定员（人） | 200 | 年工作小时 | 2400 |
| 建设单位法定代表人 | 陈有新 | 联系电话 | 0514-84232078 |
| 建设项目联系人 | 姚宏光 | 联系电话 | 15050788826 |
| 项目总投资5200万元 | 其中环保投资 28万元 | 环保投资所占比例 0.54 % |
| 废水处理投资 4 万元 废气处理投资 11 万元 噪声处理投资 2 万元 固废处置投资 1 万元 生态、绿化投资 10 万元 其它处理投资 万元 |
| 环保设施设计单位 |  |
| 环保设施施工单位 |  |
| 建设项目开工日期 |  |
| 建设项目投产日期 |  |

### 表二：项目选址

项目选址与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性： 扬州市红旗电缆制造有限公司位于高邮市菱塘回族乡兴菱路，公司与高邮市生态红线保护区域距离关系见下图。由图可知，本项目不在高邮市生态红线保护区域内。因此，扬州市红旗电缆制造有限公司现有项目的正常生产运营不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 图2.1 本项目与高邮市生态红线保护区域距离关系图

项目选址与所在区域/园区规划相容性： 本项目位于江苏省高邮市菱塘回族乡工业集中区，该区具备污染集中控制条件。厂址所在地为扬州市红旗电缆制造有限公司现有项目北侧地块，根据《高邮市菱塘回族乡总体规划（2010-2030）》，用地性质属于工业用地，符合菱塘回族乡工业集中区用地规划；项目从事电线电缆行业，所从事行业符合菱塘回族乡工业集中区的产业规划。本项目符合当地总体规划相关规划要求。

附图1：项目地理位置图 注：地理位置图需图示主要项目位置、交通干线、主要河流、湖泊、水库、湿地、城镇、自然人文景观等主要环境敏感目标。附风玫瑰图、图例和比例尺、图标（1:50000～1:100000）

附图2项目所在区域规划图 注：区域规划图需图示土地利用规划（需要时应增加现状图）、项目位置、园区配套基础设施及管网。附图例和比例尺、图标（1:50000～1:100000）

附图3：项目周边概况图 注：周边概况图需涵盖至少厂界周边500m范围的土地利用现状，标明环境敏感目标（包括居民点、学校、医院、文物保护单位、自然保护区等）附图例和比例尺

### 表三：产业政策及行业准入

项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发改委第21号令、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知>》（苏经信产业[2013]183号）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（商务部第22号令）以及所在行业准入条件等的相符性（按照项目具体情况填写）： 与产业政策符合性： 本项目主要从事特种电缆生产，主要有船用电缆、矿用电缆、通信电缆电气装备电缆等，故不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版本）中的限制类和淘汰类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目。不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》以及中《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制用地和禁止用地的范畴。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 与所在地区产业定位的符合性： 高邮市菱塘回族乡进区项目和产品的选择和控制原则如下： 鼓励类： （1）发展光伏产业，扩大单晶硅，延长产业链，培育企业群，建成产业园。 （2）其他如：纺织服装业、食品轻工业项目、地方农产品深加工、机械电子业、信托服务业、灯具轻工业等。 限制类： 根据《国家重点行业清洁生产技术导向目录（第一批、第二批）》、《外商投资产业指导目录》，限制在工艺上污染物排放量大的一、二类项目，进区项目的生产工艺及设备、污染治理技术水平、资源及能源利用率等指标应达相应行业国内外先进水平。 禁止类： 《国家产业结构调整指导目录》明令禁止的高能耗、高水耗、高风险和高投入、低产出的项目进区。 本项目位于江苏省高邮市菱塘回族乡工业集中区，该区具备污染集中控制条件。厂址所在地为扬州市红旗电缆制造有限公司现有项目北侧地块，根据《高邮市菱塘回族乡总体规划（2010-2030）》，用地性质属于工业用地，符合菱塘回族乡工业集中区用地规划；项目从事电线电缆行业，所从事行业符合菱塘回族乡工业集中区的产业规划。本项目符合当地总体规划相关规划要求。

### 表四：主体工艺装备建设情况

1、工程内容及建设规模

建设项目产品方案一览表 序号 生产线名称 产品名称及组分 产量 年运行时数 1 特种电缆生产线 特种电缆 250万米 2400h 建设项目主体工程、辅助工程及环保工程建设情况表 建设名称 设计能力 备注 储运 工程 原辅料运输 4140t/a 均使用汽车运输 产品运输 250万米 公用 工程 给水 6360t/a 来自市政自来水管网 排水 3840t/a 接管高邮市湖西污水处理厂 供电 240万kWh/a 来自市政电网 绿化 4800m2 / 天然气锅炉 2吨 通天然气使用 环保 工程 污水处理系统 化粪池 达标排放 污水接管口 规范化设置 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 雨污分流管网 — 雨污分流制 噪声治理 隔声、减震设施，降噪20dB（A） 厂界噪声达标 废品堆放区 35m2 长7m，宽5m

2、：生产工艺流程

生产工艺流程图： 工艺说明： （1）束绞：将外购的铜丝用束绞机将铜丝绞合成束。本项目采用绞合紧压工艺，稍加紧压，提高导体的紧压系数，减小导体的直径，使绞合紧压后的导体表面平整，光洁。此工序会产生机械噪声。 （2）挤交联聚氯乙烯绝缘：将熔融态的聚氯乙烯绝缘塑料通过注塑机注入电缆的外层，温度在150℃~160℃之间，此过程要采用温水交联。本项目温水交联将水加入水槽内，通过电加热的方式，将水加热至90℃从而对电缆进行交联处置。温水交联的温水循环使用，不外排，定期补充损耗。温水交联后需水冷却，冷却装置是一个封闭的循环水槽系统，将冷却水分配到几个独立的回路上，对冷却水的流量进行调节。本项目冷却水主要用于冷却产品，将产品浸于水中冷却，冷却用水循环使用，不外排，定期补充一定耗损量。此过程中会产生少量的有机废气以及废料。此过程冷却水循环使用，不外排。 （3）硫化：硫化是胶料在一定条件下，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构的交联过程。硫化方法有冷硫化、室温硫化和热硫化三种。根据工艺需求，本项目采用热硫化方式，加热方式为燃煤锅炉蒸汽间接加热，现改为天然气锅炉加热。硫化时间为15-50分钟，蒸汽压力为0.4-0.6MPa，硫化温度为150-160℃。 （4）火花检测：通过火花测试机主要检测电线电缆的漏铜破皮，绝缘耐压等，以保证电缆的品质。 （5）成缆绕包：将火花检测合格的电缆通过成缆机进行成缆绕包，此过程需要填充一定量的阻燃PP绳以保证电缆的性能。此工序会产生机械噪声以及成缆废料。 （6）挤外护套：外护套是保护电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分，温度在170℃~180℃之间。外护套的主要作用是提高电缆的机械强度、防化学腐蚀、防水侵入、阻止电缆燃烧等能力。根据要求，将聚乙烯绝缘塑料通过注塑机进行注入，使其均匀的覆盖在电缆四周，形成均匀厚度的护套层，在挤出过程中有少量有机废气以及废料产生。 （7）成品检验：挤外护套完成后的产品即为成品，成品需进行检验。 （8）包装：检验合格的产品进行包装，此工序会产生包装废料。 （9）出厂检验：包装好的产品进行出厂检验。 （10）入库：检验合格即入库准备出售。 工艺说明： （1）束绞：将外购的铜丝用束绞机将铜丝绞合成束。本项目采用绞合紧压工艺，稍加紧压，提高导体的紧压系数，减小导体的直径，使绞合紧压后的导体表面平整，光洁。此工序会产生机械噪声。 （2）挤聚乙烯绝缘：将铜丝或者束绞铜线通过塑料挤塑机挤塑后在外形成一层绝缘聚乙烯层层。挤塑工艺主要分三个阶段。一是塑化阶段，将塑料颗粒聚乙烯放置在挤塑机斗笠容器中，经过螺杆的旋转，使塑料由固体的颗粒状变为可塑性的粘流体，其操作温度一般在150℃~160℃；二是成型阶段，由螺杆旋转和压力的作用，把粘流体推向机头，经过机头内的铜丝，使粘流体成型为所需要的各种尺寸及形状的挤包材料。该阶段操作温度一般在170℃~180℃；三是定型阶段在冷却水槽中进行，塑料经过后将聚乙烯状态变为定型的固体状态。此工序会产生含氯化氢和有机废气的挤塑废气。

注：（1）生产工艺流程按生产线或产品依次列出；

（2）工艺流程图，标出物料投入点、产出点以及废水、废气、废渣产生点；

（3）工艺流程说明要尽可能详细，给出主要技控点参数；

（4）有化学反应的需在工艺流程说明中给出化学反应方程式。

3、原辅材料及物料理化性质

原辅材料消耗及能源消耗一览表 序号 名称 规格 使用量t/a 产地 1 铜丝 直径0.15-2.76mm 1400 国内、汽车运输 2 镀锡铜丝 直径0.15-2.76mm 1200 国内、汽车运输 3 聚乙烯 - 240 国内、汽车运输 4 聚氯乙烯 - 800 国内、汽车运输 5 低烟无卤料 - 240 国内、汽车运输 6 阻燃PP绳 - 100 国内、汽车运输 7 水 - 6360 - 8 无烟煤 - 100 现已整改为天然气锅炉 9 天然气（万立方） - 8.2 天然气站运输 主要原辅材料理化性质表 名称 分子式 理化特性 毒性毒理 聚氯乙烯 -[CH2-CHCl]n- 简称PVC，无定形结构的白色粉末，支化度较小；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；坚硬，溶解性差,有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 加热至100℃以上易降解产生氯化氢气体 聚乙烯 - 聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。 阻燃PP绳 - 使用纯聚丙烯粒子加入一定比例的阻燃剂而制成。制 作工艺同普通 PP 填充绳。规格：3000D—300000D， 断裂强度 g/D＞0.5 ， 伸长率小于 20%，热收缩率 10 %（120℃*30min ） ， 外观自然色或白色，无明显的污迹 ， 网格均匀。 低烟无卤料 - 低烟无卤阻燃材料是高密度聚乙烯和低密度聚乙烯按照1:1 混合物。聚乙烯为白色蜡状半透明材料，粒径范围5-40mm，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶 度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。该电缆料不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅镉铬环保新型特种电线电缆制造技术改造项目 环境影响报告表8汞等环境物质的胶料制成，生产时不会产生氯化氢，燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆料。

4、给排水平衡图（含工艺水、公用工程用水、清洗水、冷却水以及其它生产用水等及相应的排水） 建设单位现用燃煤锅炉提供热源，故存在锅炉冷却用水，整改后将以天然气锅炉替代燃煤锅炉。 原有项目水平衡图 单位t/a 整改后项目水平衡图 单位t/a

6、项目主要生产设备 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量（台） 备注 1 束丝机 JS-400/JS-500 8 -- 2 挤塑机 CLY-1t6 7 -- 3 管绞机 JGGA 400/3/6 5 -- 4 绞线机 -- 8 -- 5 成缆机 -- 6 -- 6 编织机 -- 24 -- 7 钢带铠装机 KRB-500 1 -- 8 拉丝机 大/中/细 23 -- 9 燃煤锅炉 2吨 1 整改前设备 10 天然气锅炉 2吨 1 反应加热

7、附厂区平面布置图 注：厂区总平面布置图需图示各车间，公用工程、化学品库等建构筑物及污染源位置（排气筒、排污口、噪声源、固废贮存场地等）附图例和比例尺

### 表五：环境功能区划及污染物排放标准

1、项目所在地环境功能区划（含地表水、大气、声环境等） 大气： 根据大气环境影响评价技术导则标准确定原则，大气环境质量标准优先执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；当GB3095-2012无有关污染物标准限值时，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；当国内无有关标准时参照执行国外大气环境质量标准；当国内外均无相关标准时，参考车间卫生标准后根据《大气污染物排放标准详解》中相关公式推算。 SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 600μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 参照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及其详解 HCl 一次 0.05 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 日平均 0.015 地表水： 本公司废水经厂区污水处理站处理达排放标准后接管进入高邮市湖西污水处理厂，最终汇入向阳河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，向阳河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体限值见下表。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，pH无量纲 类别 pH DO BOD5 SS* CODcr NH3-N TP 石油类 III 6～9 ≥5 ≤4 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 注：SS*参照《地表水资源质量标准》SL63-94中III类标准。 噪声： 企业所在地位于高邮市高邮市菱塘回族乡工业集中区，根据《高邮市城市区域环境噪声标准适用区域划分》，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 声环境质量标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2、建设项目污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准 原有锅炉废气中SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，具体数值见下表。 建设项目已在2016底将燃煤锅炉替换为燃气锅炉。天然气燃烧产生的少量SO2和氮氧化物，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放浓度限值，具体数值见下表。 大气污染物排放标准限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 氯化氢 100 15 0.26 周界外浓度最高点 0.2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 烟尘 80 / / / / 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014中表1 SO2 400 NOx 400 烟气黑 ≤1 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）表2 污染物名称 最高允许排放浓度限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 标准来源 颗粒物 20 烟囱或烟道 GB13271-2014 SO2 50 NOx 200 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001） 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（％） 60 （2）水污染物排放标准 水污染物排放标准 单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷(以P计) 动植物油 排放标准 6～9 50 10 10 5(8) 0.5 1 （3）噪声排放标准 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 注：（1）污染物排放标准优先采用次序为行业标准、地方标准、国家标准、参考国外标准； （2）污水接管送区域污水处理厂的项目填表A，不满足接管条件的项目填表B.

### 表六：污染防治设施建设及运行情况

| 1、废气污染防治设施 |
| --- |
| 本项目大气污染物防治措施一览表 污染源 排放方式 污染物名称 处理措施 污染源位置 污染物排放量（t/a） 排放方式 存在 问题 挤塑工序 无组织 非甲烷总烃 无 生产车间 0.104 连续无组织 无处理措施 HCl 0.16 烟尘 有组织 烟尘 无 锅炉房 4.4 有组织排放 燃煤 SO2 1.28 NOx 0.48 食堂 / 油烟 / 食堂 0.0225 / / 注：企业已于2016底将燃煤锅炉整改为燃气锅炉 |
| 废气污染防治措施工艺流程图及工艺流程说明 无 注：有多套不同工艺的废气污染防治措施的需逐一进行说明； |
| 无组织废气污染防控措施： 公司对废气无组织排放采用的主要控制措施有： （1）生产车间顶部设置排风换气系统，连续运行，及时将产生的有机废气等排至室外，减少其在车间内的累积； （2）在保证厂区原料供应的情况下，尽量减少原料的最大储存量； （4）加强设备的维护，定期检查生产设备，并测试储存容器密闭性能，对输送管道和输送泵定期检修，加强管道接口处的密封，减少装置的跑、冒、滴、漏；并对操作人员进行培训，使操作人员能训练有素的按操作规程操作。 |
| 2、废水污染防治设施 |
| 本项目水污染物防治措施一览表 废水来源 废水量t/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物预处理后排放量 排放方式与去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活 污水 3840 COD 350 1.344 化粪池 300 1.152 接管高邮市湖西污水处理厂，达标后排入向阳河 SS 250 0.96 200 0.77 NH3-N 20 0.0768 20 0.0768 TP 4 0.0154 4 0.0154 动植物油 50 0.19 20 0.077 |
| 废水污染防治措施工艺流程图及工艺流程说明 化粪池预处理。 |
| 3、噪声污染防治设施 |
| 本项目主要噪声源源强及防治措施 序号 设备名称 声级值dB(A) 数量(台) 距最近厂界位置m 治理措施 降噪效果dB 1 束丝机 85 8 东厂界60 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局 ≥20 2 挤塑机 75 7 东厂界58 ≥20 3 管绞机 85 5 南厂界37 ≥25 4 绞线机 90 8 东厂界75 ≥25 5 成缆机 85 6 东厂界55 ≥25 6 编织机 80 24 北厂界60 ≥25 7 钢带铠装机 80 1 东厂界26 ≥20 8 拉丝机 95 23 东厂界66 ≥25 |
| 4、固废污染防治设施 |
| 本项目固体废物产生及处置情况表 序号 废物来源 名称 属性 性状 产生量（t/a） 处置方法 1 员工生活 生活垃圾 一般固废 固态 30 环卫清运 2 化粪池 污泥 一般固废 固态 3 卫生填埋 3 生产 废塑料 一般固废 固态 12 收集外售 4 生产 非金属料 一般固废 固态 26 收集外售 5 生产 不合格品 一般固废 固态 5 收集外售 6 生产 包装废料 一般固废 固态 4 收集外售 7 锅炉 锅炉炉渣 一般固废 固体 18.5 收集外售 注：（1）废物属性填写一般固废或危险固废，危险固废需填写废物类别和废物代码； （2）危险固废需附委托处置协议以及处置单位资质证明复印件 建设单位采用布袋除尘对逸散的炉渣（以颗粒物计）进行收集，收集处理后的生物质粉尘作为一般工业固废外售，产量为18.5t/a。 建设单位将燃煤锅炉为燃气锅炉。整改后，炉渣、粉煤灰将不存在。 |
| 5、风险防范措施 注：建设项目涉及到危险化学品的需要填写，其他项目无需填写 |
| 无 |
| 本项目采取的风险防范和事故应急措施： 1、总图布置和建筑安全防范措施 ①现有项目建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。 ②现有项目所有建、构筑物之间或与其它场所之间已留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。道路满足消防车的通行，厂区设置了应急救援通道，符合防范事故要求。 ③现有项目各标准厂房安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规范设计要求。 ④在车间内按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器；并在装置区设置救护箱；工作人员配备必要的个人防护用品。 2、消防及火灾安全防范措施 ①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，各标准厂房及原料仓库的防火等级已采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，可以满足国家建筑防火规范的要求。 ②现有项目生产区域均配备消防栓和自动灭火装置等，配备数量符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）要求。 |
| 风险评估及应急预案是否经当地环境主管部门备案 | 是□ 否 |
| 是否设置事故应急池 | 是□ 否 | 事故池有效容积 | — |
| 项目投产以来是否发生环境污染事件/事故 | 是□ 否 |
| 具体事件/事故情况及处理结果： 无。 |

### 表七：污染物稳定达标排放情况

1、废气污染物稳定达标排放情况

废气处理及排放一览表 （单位mg/m3） 项目 烟尘 SO2 NOX 林格曼烟气黑度 小时浓度 日均浓度 小时浓度 日均浓度 小时浓度 日均浓度 日均浓度 项目所在地 107~114 / 488~507 / 151~166 / ＜1 由上述监测结果可知，本项目锅炉废气SO2和烟尘排放超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值，废气排放不达标。 企业已于2016年底完成锅炉整改，将燃煤锅炉改为燃气锅炉，天然气是清洁能源，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2、废水污染物稳定达标排放情况 项目无生产废水产生，生活废水接入化粪池预处理后排入高邮市湖西污水处理厂集中处理，达标排放。

3、噪声稳定达标排放情况

厂界噪声一览表 测点位置 8月7日 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 项目地东侧 56.5 45.3 项目地南侧 55.8 46.1 项目地西侧 58.3 46.6 项目地北侧 57.1 45.8

注：（1）表七上表中各监测数据应根据第三方监测机构监测结果进行统计和填写；

（2）废气、废水、噪声的监测按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）中关于验收监测的要求以及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（环发[2000]38号文附件）的要求进行；

（3）第三方监测机构应对监测结果负责并提供质量保证单，监测报告及质量保证单复印件作为自查报告的附件；

（4）监测结果作为自查项目总量指标表八的核算依据。

| 企业是否具备自测能力 | 是□ 否 |
| --- | --- |
| 企业具备自测能力具体为： — |
| 是否定期委托第三方机构开展污染源监测 | 是 否□ |
| 污染源监测报告编号：MST20160807001 |

### 表八：污染物排放总量控制指标

污染物排放指标一览表（控制指标） 污染物名称 控制指标 SO2 NOx 烟粉尘 废水量 COD NH3-N 原有排放量（吨/年） 1.28 0.48 4.4 3840 0.192 0.192 原有核定量（吨/年） — — — — — — 全厂实际排放量（吨/年） 1.28 0.48 4.4 3840 0.192 0.192 整改后预计排放量（吨/年） 0.01 0.05 0.02 3840 0.192 0.192 排放增减量（吨/年） -1.27 -0.43 -4.38 0 0 0 现有项目核定量（吨/年） 0.01 0.05 0.02 3840 0.192 0.192 污染物排放指标一览表（备案指标） 污染物名称 备案指标 TP SS 动植物油 原有排放量（吨/年） -- -- -- 原有核定量（吨/年） -- -- -- 全厂实际排放量（吨/年） 0.038 0.00192 0.00384 整改后预计排放量（吨/年） 0.038 0.00192 0.00384 排放增减量（吨/年） 0 0 0 现有项目核定量（吨/年） 0.038 0.00192 0.00384

总量平衡方案： （1）大气污染物的总量控制方案 现有项目整改后全厂大气污染物排放总量为：SO2：0.01t/a，NOX：0.05t/a，烟粉尘：0.02t/a。。现有项目需核定的大气污染物排放总量为：SO2：0.01t/a，NOX：0.05t/a，烟粉尘：0.02t/a。 （2）水污染物的总量控制方案 现有项目全厂水污染物排放总量为：废水量3840t/a、COD0.192t/a、SS 0.038t/a、NH3-N0.01926 t/a、TP0.00192t/a，动植物油0.00384。现有项目需核定的水污染物排放总量为：废水量3840t/a、COD0.192t/a、SS 0.038t/a、NH3-N0.01926 t/a、TP0.00192t/a，动植物油0.00384。。 （3）固体废物的总量控制方案 各类固体废物全部得到有效处置，正常情况下不会对外环境产生影响和危害。因此，本项目的工业固体废物总量以项目实际发生量进行控制是可行的，可以实现排放量为零，无需申报总量。

### 表九：卫生防护距离设置情况

| 本项目所在行业是否有卫生防护距离设置要求 | 是□ 否 |
| --- | --- |
| 行业卫生防护距离设置要求/规范名称： 无 |
| 对照所在行业卫生防护距离设置要求本项目卫生防护距离 | --m |
| 根据无组织排放情况计算卫生防护距离并根据卫生防护距离选取原则最终确定本项目的卫生防护距离为： 本项目无组织排放源卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物名称 排放速率kg/h 面源面积 卫生防护距离计算值 设定卫生防护距离 生产车间 非甲烷总烃 0.043 10080 0.98 100 HCl 0.067 1.22 说明：经计算，项目所需的卫生防护距离为以生产车间边界为起点100m范围。目前本项目在生产车间、污水处理站边界周围100m范围内基本为工业厂房和本项目用地，没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。 注：（1）有行业卫生防护距离设置要求/规范的应优先依据行业要求设置卫生防护距离 （2）没有行业卫生防护距离设置要求/规范的，涉及到无组织排放的应按照根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的有关规定进行卫生防护距离计算，并根据卫生防护距离的选取原则确定本项目的卫生防护距离 |

### 表十：排污口规范化、排污费征缴情况及环境管理情况

| 排污口设置情况 |
| --- |
| 排污口设置情况一览表 类别 数量 编号 在线监测系统 是否与环保主管部门联网 备注 废水 污水排口 1 1# 流量计 是 雨水排口 1 2# -- -- |
| 是否定期定期缴纳排污费 | 是□ 否□ |
| 排污费缴纳依据： 见附件。 注：排污费缴纳依据作为自查报告附件 |
| 企业是否设置专职环境管理部门 | 是 否□ |
| 专职环境管理部门名称 | 环保科 |
| 专职环境管理人员 | 3人 |
| 专职环境管理部门联系人 | 姚宏光 |
| 联系电话 | 15050788826 |
| 通讯地址 | 高邮市菱塘回族乡兴菱路 |
| 邮箱 |  |
| 厂区的环境管理规章制度一览表 序号 环境管理规章制度名称 1 欣宝公司企业环境管理规章制度 注：各环境管理规章制度作为附件 |
| 企业是否经过环境主管部门进行环境信用评级 | 是□ 否 |
| 具体环境信用等级 |  |
| 项目投产以来是否有环境信访 | 是□ 否 |
| 环境信访具体情况及处理结果： 无。 |

### 表十一：自查结论

一、项目合理性 1、产业政策符合性 扬州市红旗电缆制造有限公司特种电缆项目主要从事特种电缆生产，主要有船用电缆、矿用电缆、通信电缆电气装备电缆等，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版本）中的限制类和淘汰类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目。不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》以及中《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制用地和禁止用地的范畴。因此，本项目建设符合国家和地方。 综上所述，在落实本评价提出的各项整改措施的基础上，现有项目可以符合国家、江苏省当前产业政策要求及相关规定。 2、选址合理性 根据高邮市城乡建设局出具的用地规划，项目所在地及周边地块性质均属于工业用地，符合《高邮市城市总体规划（2014~2030）》和《高邮市土地利用总体规划（2006~2020）》用地规划要求，因此扩建项目选址合理可行。 综上，本项目的选址是合理的。 三、污染物排放现状 废水：本项目冷却水循环使用，无生产废水，主要为生活废水，生活废水经化粪池、隔油池处理后达高邮市湖西污水处理厂进水水质指标后，接入高邮市湖西污水处理厂处理达标后尾水排入向阳河，对附近水环境质量影响较小。 废气：本项目实施后，全厂产生的无组织废气主要为的非甲烷总烃、氯化氢，由于产生量较小，作无组织废气排放，通过车间排气扇排入大气，油烟废气经油烟净化器处理达标排放，对周围环境影响较小。 现有项目燃煤锅炉废气污染物排放浓度超过排放限值。企业已于2016年底之前由燃煤锅炉改造成燃气锅炉，减少了对区域内大气的污染。 噪声：本项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标 排放，对周围声环境质量影响较小。 固废：本项目实施后，全厂产生废金属料、包装废料、锡渣和不合格品由厂家收集。 四、管理情况 1、排污费缴纳 本项目自运营开始时按时、按期缴纳排污费。 2、环境信访情况 本项目自1988年建成至今，无环境信访发生。 3、重大环境污染事故 本项目自1988年建成至今，未发生重大环境污染事故。 4、卫生防护距离 根据分析，项目所需的卫生防护距离为以生产车间边界为起点100m范围，目前本项目在生产车间周围100m范围内基本为工业厂房和本项目用地，没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。 五、现有项目主要存在的环保问题及建议 （1）主要大气污染物为挤塑废气经车间顶部排气扇无组织排入大气。建议现有项目对有机废气添加集气罩收集、活性炭吸附装置，减臭气无组织排放，减少臭气对周边环境的影响。 现有项目燃煤蒸汽锅炉废气污染物排放浓度超过排放限值。企业已于2016年底之前由燃煤锅炉改造成燃气锅炉，减少了对区域内大气的污染。 （2）主要水污染物为生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理达接管标准后，通过菱塘回族乡工业集中区市政污水管网进入高邮市湖西污水处理厂集中处理。厂区化粪池对于COD和SS的设计去除效率为20%左右，目前废水处理可以达到湖西污水处理厂接管要求，未对周边地表水环境造成影响。 （3）现有项目设备噪声未有明显超标，固废均得到合理有效处置，对环境造成影响较小。 综上所述，现有项目现有水污染物、噪声和固废均得到有效处理，对周边环境影响较小。建议建设单位加强对现有项目有机废气的收集，以减少有机废气对周边环境的影响。 五、总结论 扬州市红旗电缆制造有限公司电缆制造项目符合国家及地方产业政策；建设单位在认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物治理措施，落实环保投资，以及强化日常运营时环保管理措施的前提下，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。现有项目污染物排放总量可在高邮市范围内平衡，满足区域总量控制要求；现有项目环境风险水平在可接受范围内。因此，本项目符合登记条件。 （建设单位公章） 年 月 日

注：自查结论必须包含：选址可行性结论、产业政策符合性结论、污染物稳定达标排放结论、环境风险评估结论、总量指标申请及平衡方案等。

### 表十二：项目所在乡镇（园区）意见

项目所在乡镇（园区）意见:

### 表十三：审查意见

污防科（总量科）会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

自然保护科会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日 市环境监察大队会审意见: 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

环保分局会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

市环境监测站会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

其他相关科室会审意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日

### 表十四： 登记意见

(公 章) 年 月 日

# Text boxes

铜导体/镀锡铜导体

项目所在地

锅炉废气

聚氯乙烯绝缘电缆生产工艺流程及产污节点图

固废

废气、固废

噪声、固废

废气、固废

噪声

入库

出厂检验

包装

成品检验

挤外护套

成缆绕包

火花检测

挤聚氯乙烯绝缘

束铰

铜导体

400

锅炉冷却用水

3840

3840

3840

固废

循环水

挤绝缘电缆生产工艺流程及产污节点图

固废

废气、固废

束铰

向阳河

噪声

入库

入库

出厂检验

包  装

成品检验

火花检测

挤聚乙烯绝缘

湖西污水处理厂

隔油池、化粪池

损耗960

4800

生活用水

损耗200

损耗960

循环120000

6360

200

960

冷却用水

绿化用水

400

硫 化

3840

3840

3840

向阳河

湖西污水处理厂

隔油池、化粪池

损耗960

4800

生活用水

损耗200

损耗960

循环120000

5960

200

960

冷却用水

绿化用水

本项目