建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       皮革制品加工、销售项目

建设单位（盖章）：    沭阳金顺皮革制品有限公司

编制日期：2017年7月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 皮革制品加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳金顺皮革制品有限公司 |
| 法人代表 | 李雪伟 | 联系人 | 李工 |
| 通讯地址 | 沭阳县韩山镇工业园区 |
| 联系电话 | 18762125612 | 传真 | - | 邮政编码 | 223631 |
| 建设地点 | 沭阳县韩山镇工业园区 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2017]82号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 皮革鞣制加工[C1931] |
| 占地面积 | 9906m2 | 绿化面积 | 1000 m2 |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资 (万元) | 55 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2017年10月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1。 主要设施：见P2表1-3。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 700 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 5万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无生产废水，生活污水产生量为560t/a，生活废水经隔油池、化粪池、地埋式污水处设施处理后用于厂区内绿化和农田灌溉。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格成分 来源 消耗量 1 半成品皮革 蓝皮，牛皮 国内采购 40t/a 2 干燥剂 氯化钙干燥剂，主要成分为CaCl2 国内采购 0.5t/a 3 保鲜膜 PE保鲜膜，塑料包装制品，透明薄膜 国内采购 500卷/a 表1-2 主要原辅材料理化性质 原辅材料名称 理化性质 备注 氯化钙干燥剂 白色多空块状、粒状或蜂窝状固体，味微苦、无臭，水溶液为无色；氯化钙干燥剂具有吸附活性静态减湿和以为去除等功效；吸附速度快，吸附能力高，无毒无味，无接触腐蚀性，无环境污染，对人体无害 无毒性 表1-3 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台套） 1 摔软转鼓 1800*2200 电力消耗 10 2 振荡机 1600 电力消耗 1 3 削匀机 450/1200 电力消耗 2 4 磨革机 600/1500 电力消耗 4 5 滚筒 1500 电力消耗 2 6 烫板 2800*3500 电力消耗 1 7 量革机 2200 电力消耗 1 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 本项目属于新建项目，企业于2017年4月开始在厂区内进行设备安装，但没有办理环评手续。沭阳县环保局在2017年6月14日对该厂区进行现场检查时发现该问题，6月21日下达了对企业给予2万元罚款并责令立即停止建设的处罚决定（沭环罚告字[2017]62号），处罚时设备安装尚未完成。企业执行处罚单后即开始进行备案和环评手续办理。 沭阳金顺皮革制品有限公司拟投资5000万元于沭阳县韩山镇工业园区新建皮革制品加工、销售项目，项目占地面积9906平方米，租赁闲置的厂房作为本项目的经营场所，项目建成后生产规模可达年加工皮革20万平方英尺。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，沭阳金顺皮革制品有限公司委托我单位编制其《皮革制品加工、销售项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于沭阳县韩山镇工业园区，厂区北侧为振业路，路北为空地；厂区西侧为县道X104；东侧和南侧为空地。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 4、工程内容及规模 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4 新建项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 皮革制品生产线1条 皮革制品 20万平方英尺/a 2000h/a 5、公用工程 （1）供水 新建项目总用水为700t/a，来自当地自来水管网。 （2）排水 本项目全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体； 本项目废水为生活污水560t/a，近期经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理后部分用于厂区内绿化（250t/a），部分用于农田灌溉（310t/a）。远期待韩山镇污水处理厂建成，污水管网铺设到位后，生活污水经隔油池、化粪池预处理后接管至污水处理厂统一处理。 （3）供电 本项目用电量为5万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）绿化 本项目占地面积为9906m2，绿化面积为1000m2，绿化覆盖率为10.1%。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-5。 表1-5 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 700t/a 来自当地自来水管网 排水 560t/a 用于绿化和灌溉 供电 5万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 - 汽车运输 绿化 1000m2 绿化覆盖率10.1% 6、环保工程 建设项目环境保护投资55万元，占总投资的1.1%，具体投资见表1-6。 表1-6 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油 隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施 30 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）水质标准、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物水质标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 车间 颗粒物、异味 排气扇，袋式除尘器+排气筒1套 10 达标排放 食堂 油烟废气 油烟净化装置+排气筒 4 达标排放 固废 车间 废屑、粉尘、边角料 存放处 1 满足要求 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声 10 厂界噪声达标 绿化 绿化面积1000m2 / 已有 合计 55 7、职工人数及工作制度 建设项目职工定员40人，年工作日250天，每天8小时，企业每天供应一餐工作餐。 8、厂区平面布置 建设项目的厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂区大门设于临振业路一侧，方便出入，生产车间分布于厂区西侧，办公楼、仓库分布于厂区东侧，另外厂区四周、厂房周围结合防尘、减噪、美化环境等功能（重点放在办公楼等办公服务区域、路两侧、厂界）进行绿化。 厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂房平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题，场地无遗留环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建地位江苏沭阳县韩山镇工业园区，占地面积9906平方米。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年，全县实现地区生产总值达630.13亿元，增长9.9%；实现一般预算收入71.75亿元，增长12.0%，总量自2010年跃升至苏北23县（市）第1位后始终稳居首位；连续四年跻身“全国百强县”行列，2016年位居第44位，比上一年提升3位。 2016年完成规模以上工业增加值280亿元、工业增值税10.5亿元，分别增长11.6%、12.16%，瑞声科技、天能电池等2家企业纳税突破亿元大关，新东旭纺织、鸿葳服饰、福庆木业等10家企业纳税迈上千万元台阶。纺织服装、装备制造和电子信息等六大主导产业实现工业销售收入277.15亿元，增长19.50.89%，占全县工业销售收入比重达62.9%，其中纺织服装产业总量稳居苏北县（市）前列。 2016年引进亿元以上工业项目60个，协议投资194.49亿元。年末工业贷款余额为123.77亿元，占全县贷款余额的比重为35.91%，比全市平均水平高11.71个百分点。扎实推进“511”工程，实施1000万元以上技改项目67个，当年投资36.24亿元，完成兼并重组企业17家，推动5家企业备案挂牌，新增工业销售收入超2000万元企业139家。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、韩山镇简介 韩山镇位于江苏省沭阳县的东北部，南濒新沂河，北至新沭灌路，S324省道横贯东西，东接宁连一级公路，西连205国道，与京沪高速公路入口处交汇，距县城30公里，交通便利。韩山是沭阳最高峰，海拔66.08米，占地0.48平方公里。镇域面积65平方公里，可耕地近4万亩，辖12个行政村（居委会），人口4万人。 韩山镇先后被市委、市政府命名为“小康乡镇”、“新型小城镇”、“信访工作”、“劳务输出工作“先进乡镇，连续五年被县委、县政府评为“全面先进”乡镇。韩山镇把招商引资作为加快经济发展的重头戏，“内培外引”，广泛招商引资，规模较大的项目有：东方酒业有限公司，总投资400万元；鑫洋酒厂，总投资600万元；沂北皮革厂，总投资130万元；华丰源生物科技（深圳）有限公司宿迁分公司，总投资300万美元。这些项目的引进不仅增加了财政收入，而且解决当地富余劳力的就业。 四、韩山镇污水处理厂简介 韩山镇污水处理厂位于沭阳县韩山镇振业路南侧、陈庄路东侧，服务范围为：东至伟业路，南至新324省道，西至陈庄路-继业路，北至韩信路-工业路。该污水处理厂及污水收集干管规划工程总规模为2.0×104m3/d，其中一期规模0.50×104m3/d，二期建成后总规模2.0×104m3/d。一期工程投资为3034万元，占地面积20.17亩，采用“预处理+A2O+絮凝沉淀+转盘过滤+紫外消毒”的工艺处理污水，处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入韩东河。韩山镇污水处理厂目前尚在建设中，管网尚未铺设到位，待污水处理厂建设完成后，服务范围内的污水将接管至污水处理厂内进行处理。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境现状监测数据引用《沭阳县乡镇污水处理工程项目韩山镇污水处理厂环境影响报告表》监测数据。韩山镇污水处理厂位于本项目西侧约400米，监测数据的采样时间为2015年5月13日-5月14日，在有效性和代表性上符合引用要求。 1.大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳环境监测站监测结果，评价区域内PM10、SO2、NO2各指标的年均值、24h平均浓度均达标，全部优于二级标准限值，空气质量状况良好。 2.水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为韩东河。根据沭阳县环境监测站对韩东河进行监测的结果，韩东河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 综上所述，项目拟建地环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 厂界外300m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 水环境 韩东河 E 2000 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排 放标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，韩东河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 1、废气 建设项目产生废气为磨革、干燥剂喷洒过程中产生的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准。具体标准见表4-4和表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 60 15 1.9 周界外浓度最高点 1.0 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）表2 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（％） 小型 2.0 60 2、废水 建设项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉水质标准后，部分用于厂区内绿化，部分用于农田灌溉。具体标准见表4-6。 表4-6 城市污水再生利用绿地灌溉和农田灌溉水质要求 污染物名称 进水水质要求（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 氨氮 ≤20 色度（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 COD ≤200 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物灌溉 SS ≤100 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-7。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表4-8。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 0.18 0.162 0.018 油烟废气 0.0085 0.0051 0.0034 废水 废水量 560 560 0 COD 0.168 0.168 0 SS 0.112 0.112 0 氨氮 0.014 0.014 0 TP 0.0017 0.0017 0 动植物油 0.0084 0.0084 0 固废 生活垃圾 10 10 0 工业固废 边角料 1 1 0 皮革屑 0.2 0.2 0 除尘器收尘 0.162 0.162 0 污泥 10 10 0 废水：本项目废水主要为生活污水，生活废水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理后部分用于厂区内绿化，部分用于农田灌溉，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织废气中颗粒物的排放量为0.018t/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 皮革制品加工工艺流程，见图5-1。 图5-1 皮革制品加工工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）修剪：修剪蓝皮边缘。此工序产生废弃物蓝皮废料S1； （2）无水转鼓摔软：将半成品皮革放入转鼓内滚摔使皮革变软。此工序转鼓产生噪声N1； （3）削匀：利用削匀机中快速转动的刀辊削去皮革在制品中的过厚部分，使皮革厚度均匀一致。此工序产生噪声N2、废屑S2； （4）注水转鼓染色加工：转鼓式染色，将水、染料、酸等加入转鼓中将皮革进行上色的一种染色方法，本项目的该工序委托外单位进行加工； （5）晾干：可分绷板、挂晾、草地等几种方式，本项目主要使用绷板晾干，用绷板夹夹住皮革的边腹部，适当用力拉再将夹子固定于绷板上，多个夹子同时进行； （6）无水转鼓摔软：晾干后的皮革放入转鼓内滚摔使皮革变软，使皮革具有较柔软的手感。此工序转鼓产生噪声N3； （7）磨革：皮革置于磨革机中进行摩擦操作，磨去粒面的轻微瑕疵，改善皮革的外观，磨革机内配吸尘装置。此工序产生噪声N4、颗粒物G1、边角料S2； （8）喷洒干燥剂：用粉末喷雾器在皮革表面喷洒干燥剂，防止皮革发霉、生虫。此工序产生颗粒物G2； （9）修剪：对皮革边缘进行修剪或将皮革裁剪成固定的尺寸。此工序产生废料S3； （10）量尺：量革机扫描，自动记录皮革的尺寸； （11）包装入库：用保鲜膜将成品进行包装、入库待售。 主要污染工序： 建设期： 本项目租赁厂房，仅做相关设备安装，施工过程简单，施工期短，施工人员较少。 （1）废水 建设期的废水主要为施工人员生活污水。 预计建设期同时施工的人数约为15人，其生活用水量按0.1m3/d·人计，则生活用水为1.5 m3/d，排放系数以0.8计，则产生的生活污水量为1.2m3/d。COD浓度为350mg/L，SS浓度为200mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，总磷浓度为3.0mg/L。施工人员生活污染物排放量预测值见表5-1。 表5-1 施工人员生活污染物排放量统计 污染物 COD SS NH3-N TP 浓度（mg/L） 350 200 25 3.0 污染负荷（kg/d） 0.42 0.24 0.03 0.0036 建设期生活污水经化粪池预处理后用于厂区内绿化。 （2）废气 本项目建设期大气污染物主要来自施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。 （3）施工噪声 噪声是建设期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆以及各种施工机械都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表5-2。 表5-2 施工机械设备噪声 施工设备名称 距设备10m处平均A声级 dB（A） 打孔机 90 起重机 85 切割机 95 紧固机具 85 由表5-2中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 （4）固体废弃物 ①生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则施工高峰期的垃圾产生量为7.5kg/d，施工期约1个月，则生活垃圾产生量为0.375t，生活垃圾委托环卫部门定期外运处置。 ②建筑垃圾 本项目设备安装过程由于打孔、切割会产生少量的建筑垃圾，主要成分是石子、混凝土块、砖头瓦块、水泥块等。产生量约为10t，委托环卫部门定期外运处置。 建设期固体废物产生情况见表5-3。 表5-3建设期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨） 1 生活垃圾 生活垃圾 办公生活 固态 50%水分 - - - 99 0.375 2 建筑垃圾 一般工业固体废物 建筑施工 固态 - - - 86 10 营运期： 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为磨革工序产生的皮革粉尘、喷洒干燥剂产生干燥剂粉尘、蓝皮堆放和加工过程产生的异味。 （1）皮革粉尘 本项目磨革过程会产生皮革粉尘，类比同类项目，粉尘发生量约为原料投加量的0.5％，则粉尘产生量为0.2t/a，此部分废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，最后由1根15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器效率为90%，引风机风量按照2000m3/h计，则有组织粉尘产生量为0.18t/a，产生浓度为45mg/m3，排放量为0.018t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.5 mg/m3；无组织粉尘排放量为0.02t/a。 （2）干燥剂粉尘 根据类比，干燥剂喷洒过程产生的粉尘约为喷洒量的10%，本项目年使用干燥剂0.5t/a，则产生的粉尘量为0.05t/a，在车间无组织排放。 （3）异味 本项目的主要原材料为牛皮的蓝皮，蓝皮在堆放、加工过程中会散发异味，在生产车间和原料存放处无组织排放。 （4）油烟废气 本项目食堂厨房设置2个灶头，每日供应一餐，属于小型规模。单个灶头的排风量为2000 m3/h。厨房烹饪产生废气，污染因子主要由食用油受热分解产生的油烟。按每天就餐人次为40人次估算，人均食用油按30 g/（人·d）计算，则年耗食用油300 kg/a。根据资料参考，食用油烹饪而产生的烟气浓度挥发量平均为2.83%，则年油烟产生量为8.49 kg/a。厨房油烟排放高峰期一般在午餐时段，油烟净化机工作量为2个小时，油烟净化风机量为2000m3/h，因此厨房内产生的油烟浓度为0.0085 mg/m3，厨房内油烟经油烟净化装置处理后由风机经烟道于屋顶的排气筒排入大气，油烟净化装置的最低去除效率为60 %，则排放油烟的浓度为0.0034 mg/m3（≤2 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模要求），油烟年排放量为0.0068 kg/a。 本项目有组织废气排放情况见表5-4。 表5-4 有组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物 名称 污染物产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 污染物产生量t/a 污染物排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 污染物排放量t/a 削减量t/a 排气筒高度m 车间排气筒 粉尘 45 0.09 0.18 4.5 0.009 0.018 0.162 15 食堂排气筒 油烟废气 0.0085 0.017 0.0085 0.0034 0.0068 0.0034 0.0051 15 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-5。 表5-5 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 1#生产车间 皮革粉尘 0.02 30 20 6 3#生产车间 干燥剂粉尘 0.05 30 20 6 2、废水 （1）生活用水 本项目定员40人，设置食堂，供应一餐，年工作250天。日常用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），生活用水量按50L/人·班计，食堂用水按20L/人·d计，本项目每天一班，员工用水合计按70L/人·d计。用水总量为700t/a，排放系数以0.8计，则生活污水量为560t/a。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3.0mg/L、动植物油：30mg/L。 （2）绿化用水 全厂绿化面积约1000m2，绿化用水量按照1L/ m2·d计，则全厂绿化用水需250t/a。用水来自市政管网，该部分水全部蒸发，无外排。 本项目废水排放情况见表5-6。 表5-6 废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 560 COD 300 0.168 0 0.168 经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理后用于绿化和农田灌溉 SS 200 0.112 0 0.112 氨氮 30 0.014 0 0.014 TP 3.0 0.0017 0 0.0017 动植物油 30 0.0168 0 0.0168 本项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 本项目用排水平衡图 t/a 3、固体废物 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾、修剪过程中产生的边角料、磨革产生的皮革屑以及污水处理设施产生的污泥。生产过程中产生的固废均为一般工业固体废物。 生活垃圾：本项目定员40人，年工作250天，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量约10t/a，由环卫部门统一清运； 边角料：根据企业提供的资料，两次修剪产生边角料量约1 t/a，主要为蓝皮，由环卫部门统一清运； 皮革屑：根据企业提供的资料，磨革工序产生的皮革屑量约0.2t/a，主要为牛皮皮革屑，由环卫部门统一清运； 除尘器收尘：根据本项目除尘器运行情况，除尘器收尘产生量约0.162t/a，由环卫部门统一清运。 污泥：污水处理设施年产生污泥约10t/a，由环卫清运。 具体固体废物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量t/a 拟采取的处理方式 1 办公、生活 生活垃圾 固态 10 环卫部门清运 2 生产过程 边角料 固态 1 环卫部门清运 3 生产过程 皮革屑 固态 0.2 环卫部门清运 4 生产过程 除尘器收尘 固态 0.162 环卫部门清运 5 污水处理 污泥 固态 10 环卫部门清运 4、噪声 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表5-8。 表5-8 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 摔软转鼓 10 90 厂房 隔声、减振 30 2 振荡机 1 90 厂房 隔声、减振 30 3 削匀机 2 85 厂房 隔声、减振、 30 4 磨革机 4 90 厂房 隔声、减振 30 5 滚筒 2 90 厂房 隔声、减振 30 6 烫板 1 80 厂房 隔声、减振 30 7 量革机 1 80 厂房 隔声、减振 30

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 车间排气筒（1#） | 颗粒物 | 45mg/m3，0.18t/a | 4.5mg/m3，0.018t/a |
|  |  | 食堂排气筒（2#） | 油烟废气 | 0.0085mg/m3，0.0085t/a | 0.0034mg/m3，0.0034t/a |
|  | 无组织 | 车间 | 颗粒物 | -，0.025t/a | -，0.025t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 560t/a | COD | 300mg/l，0.168t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.112t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.014t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.0017t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 30mg/l，0.0084t/a | 0 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 10 t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产 | 边角料 | 1 t/a | 环卫部门清运 |
|  |  | 皮革屑 | 0.2 t/a | 环卫部门清运 |
|  |  | 除尘器收尘 | 0.162 t/a | 环卫部门清运 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 10t/a | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为拌洗机等，单台噪声值80~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 废气：大气污染物主要是少量施工粉尘、施工机械、车辆排放的尾气。施工现场应采用科学管理，降低大气污染物的产生量。在采取严格防治措施后，本项目施工期产生的大气污染物量较小，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 废水：施工期排放的废水主要是施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、SS。生活污水依托厂区内现有设施进行处理后用于厂区绿化，不外排。 噪声：噪声主要来自现场施工机械设备噪声，加强现场管理，合理安排作业时间，禁止在夜间施工，本项目周边200米范围内无敏感目标，施工过程对周边环境的影响随着施工结束而消失。 固废：施工过程的固废主要是施工人员的生活垃圾和少量的废包装材料、废弃土等，由环卫部门统一清运处理，对环境的影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为磨革过程产生的磨革粉尘和食堂油烟废气。 ①本项目磨革过程会产生皮革粉尘，类比同类项目，粉尘发生量约为原料投加量的0.5％，则粉尘产生量为0.2t/a，此部分废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，最后由1根15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器效率为90%，引风机风量按照2000m3/h计，则有组织粉尘产生量为0.18t/a，产生浓度为45mg/m3，排放量为0.018t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.5 mg/m3。 由计算可知，本项目有组织粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准即最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率1.9kg/h的要求，对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气质量仍能维持现有功能等级。 ②本项目产生油烟废气8.49 kg/a，油烟净化装置的效率大于60%，则产生的油烟排放量为3.396 kg/a，排放浓度为0.0034 mg/m3（≤2 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模要求）。经上述处理措施后，本项目运营期产生的油烟废气能够实现达标排放。 建设项目有组织废气大气污染物排放参数见表7-1。 表7-1 本项目有组织污染物源强参数 污染源 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强 形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度m 直径m 车间排气筒（1#） 粉尘 2000 4.5 0.009 0.018 15 0.3 点源 食堂排气筒（2#） 油烟 2000 0.0034 0.0068 0.0034 15 0.3 点源 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为磨革过程未被收集的少量粉尘和干燥剂喷洒产生的干燥剂粉尘。 ①磨革粉尘：本项目磨革过程中粉尘产生量为0.2t/a，其中90%为有组织排放，10%通过车间在厂内无组织排放，排放量为0.02t/a。 ②干燥剂粉尘：本项目喷洒干燥机过程中会产生少量粉尘，约为0.05t/a，通过车间在厂内无组织排放。 ③异味：本项目蓝皮加工成成品皮革的过程中会产生少量异味，在生产车间无组织排放，通过加强车间通风换风，减少异味对车间及周边环境的影响，本项目产生的异味对环境的较小。 最大落地浓度预测： 本项目产生的无组织废气在车间通过排风扇排入大气，无组织排放源强见表7-2。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 无组织大气污染源源强参数见表7-2。 表7-2 无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 1 1#车间 粉尘 0.02 6 600 2 3#车间 粉尘 0.05 6 600 表7-3 无组织废气预测结果 距源中心下风向距离D（m） 1#车间 1#车间 粉尘 粉尘 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0003641 0.08 0.00009102 0.02 20 0.0004112 0.11 0.00009384 0.02 30 0.000450 0.12 0.00009762 0.02 40 0.000531 0.12 0.0001025 0.03 50 0.0006213 0.12 0.0001165 0.03 60 0.0007238 0.12 0.0001823 0.05 70 0.000834 0.25 0.0002536 0.05 80 0.000927 0.25 0.0003014 0.05 90 0.001134 0.25 0.0003869 0.05 100 0.001817 0.40 0.0004543 0.10 103 0.001819 0.40 0.0004547 0.10 200 0.00169 0.38 0.0004225 0.09 300 0.001594 0.35 0.0003985 0.09 下风向最大浓度 0.001819 0.40 0.0004547 /0.10 最大浓度出现距离（m） 103 103 由上表可以看出，本项目1#车间、3#车间无组织排放的粉尘最大落地浓度分别为0.001819mg/m3、0.0004547mg/m3，占标率分别为0.40、0.10，低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的限值要求。项目建成后，厂区无组织废气的排放不会导致项目厂界大气污染物超标。 卫生防护距离计算： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，按照废气无组织排放量，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-4。 表7-4 各污染物卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 1#车间 粉尘 0.198 50 2 3#车间 粉尘 0.380 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：以1#生产车间边界外50米包络线和3#车间边界外50米包络线为范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得规划和建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （3）废气防治措施评述 本项目产生的废气主要为粉尘和油烟废气。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据查同类资料类比分析，袋式除尘器对粉尘的去除效率可达90%以上。 含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。 油烟废气经油烟净化器处理后由烟道排放至大气，无组织粉尘在生产厂区内排放。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，本项目分别以1#生产厂房和3#生产厂房中生产区域为中心设置50m的卫生防护距离包络线。根据目前周围现状及规划，项目卫生防护距离包络线范围内无居民等敏感点，故本项目不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，建设项目的废气污染防治措施可行。 2、水环境影响分析 （1）影响分析 建设项目废水为生活污水，生活污水排放量560t/a，水量较小，水质较简单，进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物灌溉水质标准，部分回用于厂区绿化（250t/a），其他用于农田灌溉（310t/a）。 本项目周边有大面积农田种植旱作物，项目有310t/a尾水用于农田灌溉，周边的农田完全有能力容纳本项目尾水灌溉，且距离较近，易于尾水的外运。在此条件下，本项目产生的生活废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水防治措施评述 本项目生产过程中无生产废水产生，营运期废水主要为员工生活污水和食堂餐饮废水。项目共有员工共40人，主要污染物的产生浓度为：COD 300 mg/L、SS 200 mg/L、氨氮30 mg/L、TP 3 mg/L，动植物油30 mg/L，污染物产生量为：COD 0.168 t/a 、SS 0.112 t/a、氨氮 0.014 t/a、TP 0.0017 t/a，动植物油0.0168 t/a。生活污水和餐饮废水经隔油池、化粪池预处理后接入厂区内地埋式污水处理设施处理，处理后的污水部分用于厂区绿化（250t/a）、其他部分由当地居民用于农田灌溉（310t/a）。 综上所述，建设项目的废水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理，可满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉的标准，故采用隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理生活污水可行。 （3）废水灌溉可行性分析 本项目处理后废水主要污因子及浓度是COD 28 mg/L、SS 20 mg/L、氨氮 2mg/L、总磷0.4 mg/L，动植物油1.5 mg/L，符合《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物灌溉水质标准，故本项目废水用于绿化和农田灌溉不会对植被、农田产生影响。 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。地埋式污水处理设施具有以下优点：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观；整个设备一般不需要专人管理；可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长；设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。 地埋式污水处理建立在活性污泥生物和生物膜生物相结合的基础上的。在处理工艺上，相当一部分的微生物生长在生物膜载体填料颗粒上，随着载体填料在污水中翻动，在曝气时形成流化床，提高了微生物与污水中的污染物质和氧的接触，从而提高了污水净化效率；在曝氧间隙，微生物随颗粒快速全部沉淀在反应器中形成固定床，在反应器底部形成缺氧区；加上入水时工艺设计有厌氧区，这样厌氧-缺氧-好氧三种环境的轮流做用，决定了一体化工艺十分有利于污水中有机物的去除和脱氮除磷。 项目厂区绿化年耗水250t/a，灌溉用水310t/a，周边现有较大面积农田，主要种植旱作物，有能力接纳本项目处理后的废水。 综上所述，本项目的废水处理方案可行。 3、固体废物环境影响分析 （1）影响分析 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾、边角料、皮革屑、除尘器收集的粉尘。生产过程中产生的固废均为一般工业固体废物。 生活垃圾：产生量约10t/a，主要为日用品废弃物，由环卫部门统一清运； 边角料：产生量约1t/a，主要为蓝皮，由环卫部门统一清运； 皮革屑：产生量约0.2t/a，主要为牛皮皮革屑，由环卫部门统一清运； 除尘器收尘：产生量约0.162t/a，主要为磨革粉尘，由环卫部门统一清运。 污泥：产生量约10t/a，由环卫部门统一清运。 本项目在1#车间西南角设置一个20m2一般固废存放处，用于存放皮革屑、边角料等生产过程产生的一般固废。 综上，建设项目产生的固废均能得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （2）固废防治措施评述 建设项目实施后，本项目产生的边角料、皮革屑、除尘器收尘与生活垃圾一起交由环卫部门外运处置。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。项目固废暂存具体要求如下： 一般固废贮运要求： 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下： ①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 本项目一般固废贮储存场所按一般固废贮存要求储存，对周围环境不产生二次影响。从项目拟采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类收集，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理的情况下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 4、声环境影响分析 ①噪声影响分析 本项目主要噪声设备为转鼓、磨革机、削匀机等，单台噪声值约为80~90dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声对厂界的影响预测值 （单位：dB（A）） 关心点 厂界噪声贡献值昼 厂界噪声贡献值夜 厂界东 49.2 - 厂界南 49.5 - 厂界西 48.5 - 厂界北 46.3 - 标准值 60 50 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达标排放，对周围声环境影响较小。 ②噪声污染防治措施评述 为了使各厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： （1）设备所处位置需设减振机座或减振吊架。 （2）对设备进行定期维护和保养，避免设备在非正常工作的情况下产生噪声； （3）各厂房四周采用吸音护板，窗户使用双层隔声窗；对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭； （4）注意维护厂区周围的绿化带，以高大灌木和低矮树种结合的方式，可以起到一定的隔音、吸音作用； （5）加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。 综上所述，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，建设项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 5、本项目污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表7-6。 表7-6 建设项目建成后全厂污染物排放情况汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 有组织废气 车间排气筒（1#） 颗粒物 45 0.18 4.5 0.018 周围大气环境 食堂排气筒（2#） 油烟 0.0085 0.0085 0.0034 0.0034 无组织废气 车间 颗粒物 - 0.025 - 0.025 水污染物 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 560 COD 300 0.168 0 0 经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化和农田灌溉 SS 200 0.112 0 0 NH3-N 30 0.0168 0 0 TP 3.0 0.0017 0 0 动植物油 30 0.0168 0 0 固体废物 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 综合利用量（t/a） 外排量（t/a） 备注 生活垃圾 10 10 0 0 环卫清运 一般工业固体废物 边角料 1 1 0 0 皮革屑 0.2 0.2 0 0 除尘器 收尘 0.162 0.162 0 0 污泥 10 10 0 0 清洁生产分析 建设项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺较为先进，为国内较为成熟的生产工艺，产生设备较为集中，减少了占地面积。建设项目主要生产设备均系国内先进设备，自动化程度较高，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目产品生产过程中无生产废水产生。生活污水和餐饮废水由隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化和当地农田灌溉；粉尘、油烟等大气污染物达标排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。三废排放对周边影响较小。 从项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，符合清洁生产的原则要求。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 车间排气筒（1#） | 粉尘 | 经袋式除尘器处理后由风机引入由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 食堂排气筒（2#） | 油烟 | 由油烟净化装置处理后经排气筒高排放 |  |
|  | 无组织 | 车间 | 粉尘 | 加强自然通风和机械排风 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、总磷、动植物油 | 隔油池+化粪池+地埋式污水处理设施处理 | 用于厂区绿化和农田灌溉，不外排 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产 | 边角料 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 皮革屑 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 除尘器收尘 | 环卫部门清运 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为拌洗机等，单台噪声值约为80~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 建设项目选址于江苏省沭阳县韩山镇工业园区，项目占地面积9906m2，总投资5000万元，项目建成后将形成年生20万平方英尺皮革的规模。 1、符合国家和地方产业政策 建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目符合国家与地方产业政策。 2、规划相符性和选址可行性 本项目建设地位于江苏沭阳县韩山镇工业园区，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划、总体规划和环境规划的要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目有组织废气为磨革过程产生的粉尘。 本项目磨革过程有组织粉尘产生量为0.18t/a，产生浓度为45mg/m3，排放量为0.0.018t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.5 mg/m3。由计算可知，本项目有组织粉尘经收集处理后，排放可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准即最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率1.9kg/h的要求，对周围环境空气质量影响较小，周围环境空气质量仍能维持现有功能等级。 油烟废气产生量为8.49 kg/a，排放量为3.396 kg/a，排放浓度为0.0034 mg/m3（≤2 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模要求）。经上述处理措施后，对周围环境空气质量影响较小。 建设项目无组织废气主要为磨革过程中未收集到的粉尘以及干燥剂喷洒过程中产生的少量逸散粉尘。通过加强通风排气措施，厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，分别以1#生产车间和3#生产车间为中心区域设置50米卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得规划和建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气均可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 建设项目废水为生活污水，生活污水为560t/a，生活污水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理，处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物灌溉标准后回用于厂区绿化和农田灌溉，不外排，对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）固废 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾、生产过程产生的边角料、皮革屑以及除尘器收集的粉尘、污水处理产生的污泥，均由环卫部门清运，各类固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声 建设项目产生的噪声经设置减振措施、厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析 废水：本项目无生产废水排放，生活废水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化和农田灌溉，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织废气中颗粒物的排放量为0.018t/a，需沭阳县环保局审批同意后实施。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 本次环评报告表是针对沭阳金顺皮革制品有限公司提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 3、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 4、加强车间通风，确保职工身心健康。 5、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 建设项目用地红线图 附件三 企业法人营业执照 附件四 企业厂房租赁合同 附件五 主管部门行政处罚通知书 附件六 引用的监测报告及说明 附件七 项目公示情况 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图例：

G-废气

N-噪声

S-固废

W-废水

蓝皮

晾干

无水转鼓摔软

修剪

无水转鼓摔软

削匀

S1

G1

N1

注水转鼓染色加工

N2、S2

磨革

喷洒干燥剂

修剪

量尺

包装入库

该工序委外加工

N3

N4、G1、S2

N5、G2

S3

地埋式污水处理设施

消耗140

700

560

植物吸收、蒸发250

生活用水

绿化用水

隔油池

560

250

310

农田灌溉

化粪池