建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：玩具及健身器材生产、销售项目

建设单位（盖章）：江苏多奇多工贸有限公司

编制日期： 2017 年 2月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 玩具及健身器材生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏多奇多工贸有限公司 |
| 法人代表 | 许艳 | 联系人 | 张经理 |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧 |
| 联系电话 | 15151101391 | 传真 |  | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧 |
| 立项审批 部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2015]138号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C2443]训练健身器材制造 [C2450]玩具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 12527 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.8 |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 3300 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 建设项目全厂生活污水2400t/a，经化粪池处理，达接管要求进入金风环保（沭阳）有限公司集中处理后达标排放，尾水排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目原辅材料 建设项目主要原辅材料及消耗量详见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 年用量（t） 备注 1 三星粒子 2 外购 2 镀锌钢管 3 外购 3 焊条 0.3 外购 4 塑粉 1 外购 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-2。 表1-2 主要设备表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 冲床 5 外购 2 电加炉 2 外购 3 喷砂机 1 外购 4 下料机 3 外购 5 车床 2 外购 6 剪板机 1 外购 7 数控冲床 1 外购 8 弯管机 1 外购 9 喷涂设备 1 外购 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 江苏多奇多工贸有限公司拟投资5000万元于沭阳经济技术开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧建设玩具及健身器材生产、销售项目，项目占地面积12527平方米，主体工程包括办公楼、生产车间及仓库等其他配套设施，项目建成后生产规模可达年产玩具15000件、健身器材5000件。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2。 2、产业政策 （1）建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 （2）建设项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）建设项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域。建设项目拟建地位于沭阳县经济开发区嘉兴路，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、建设内容及规模 本项目主要从事玩具及健身器材生产、销售项目，项目建成营运后具有年产玩具15000件、健身器材5000件的生产能力。建设项目主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 年产量 年运行时数（h） 生产车间 玩具 15000件 2400 健身器材 5000件 \ 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为3300t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水2400t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司集中处理。 （2）供电 建设项目用电量为50万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料储存利用新建仓库，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目绿化面积为1000m2，占总面积7.98%。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 3300t/a 来自市政自来水管网 排水 2400t/a 接入市政污水管网 供电 50万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 1000m2 绿化覆盖率7.98% 环保工程 废气 喷砂粉尘经除尘器处理后经15m高排气筒排放；静电喷涂产生的粉尘经脉冲反吹滤芯式回收机回收后无组织排放；焊接烟尘通过加强车间通风无组织排放；固化和塑料加工产生的VOCs由集气罩收集后经活性炭吸附塔吸附处理后由15 米高排气筒排放 新建 新建 废水 化粪池 新建 噪声 隔声、减振 固废 固废暂存场所 5、环保投资估算 建设项目环境保护投资40万元，占总投资的0.8%，具体投资见表1-5。 表1-5 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池 5 达到金风环保（沭阳）有限公司接管标准 与建设项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用 废气 生产车间 焊接烟尘 风机，加强车间通风 5 达标排放- 喷砂粉尘 布袋除尘器 5 达标排放 静电喷塑粉尘 脉冲反吹滤芯 5 达标排放 VOCs 活性炭吸附+15m高排气筒 5 噪声 生产车间 - 厂房隔声、设备减震 5 厂界噪声达标 固废 生产 生产 废品收购站回收 5 有效处置 生活 生活垃圾 环卫清运 绿化 厂区绿化 5 — 合计 — 40 — 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员200人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。 7、厂区平面布置情况 项目厂区内建筑设施总体呈南北向设置，厂区大门位于嘉兴路一侧，方便进出；另外在厂区内合适区域和厂区边界均设置绿化带。厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气象特征 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015年沭阳县人均GDP首次突破4万元。按常住人口计算，据统计，2010年，沭阳县人均GDP刚突破2万元，2012年突破3万元，2015年，沭阳县人均GDP为40719元，首次突破4万元，进入中等收入阶段。五年间人均GDP增长了1.06倍，平均每年增加4243元。 继入选工信部首批“全国工业百强县”（位列第78位）和“国家知识产权强县工程试点县”后，沭阳又成功申报为国家可持续发展试验区，实现全市零的突破。2015年，沭阳县坚持“工业强县、产业兴县”发展战略，全面聚焦新型工业化，加快推进工业经济转型发展，保持了工业经济健康平稳发展势头。 一是有效投入不断增加，发展后劲不断增强。全县引进协议投资亿元以上工业项目60个，协议投资金额194.49亿元。乡镇累计引进入驻标准化厂房项目435个，协议利用标准化厂房面积206万平方米，设备投入3.23亿元；新增标准化厂房以外工业项目160个，设备投入3.2亿元；实现50万元以上技改项目86个，设备投入2.3亿元。 二是主要指标稳步增长，工业总量再攀新高。实现工业销售收入、工业入库增值税440.4亿元、10.5亿元，同比分别增长16.4%、12.2%，总量分别位居苏北县（市）第2位、第1位；工业用电量达28.85亿度，同比增长3.6%，高于全市增速1.5个百分点。 三是转型发展扎实推进，工业质量不断提升。着力实施“511”工程， 1000万元以上技术改造投入36.24亿元，完成兼并重组企业17家，完成股改企业5家，挂牌上市企业5家；新增开票销售收入2000万元以上企业137家。制定专门扶持政策明确转型方向，淘汰了一批高能耗、低质态的“僵尸”企业、落后企业，产业结构进一步优化。 四是产业集聚步伐加快，主导产业稳定领先。“3+3”主导产业销售同比增长19.5%，比全县工业销售高出3.1个百分点，木材加工产业销售收入达72.15亿元，总量继续居全省首位，纺织服装产业销售收入达63.11亿元，总量居苏北前列。软件园被认定为省级创业示范基地，“沭阳包覆纱”创成“中国知名品牌示范区”区域品牌，纺织纤维新材料产业园获全国纺织服装行业“十大园区”称号。 五是镇村工业快速发展，贡献水平持续提高。乡镇共有工业开票企业1986家，比去年增加392家。其中开票销售收入超亿元企业25家，比去年增加3家，超2000万元的246家，比去年增加62家。共实现工业开票销售收入227.8亿元，同比增长23.33%；实现工业增值税6.45亿元，同比增长12.23%。 六是发展环境不断优化，要素制约有效缓解。成立了昆沭产业转移服务中心，建立首期5000万元的昆沭产业转移引导专项资金。着力解决转型发展中的要素瓶颈，年末工业贷款余额占全部贷款余额比重达35.9%，比全市平均水平高11.7个百分点；依托企业新建省级以上研发机构11个，获批国家级高新技术企业12家；获批省“双创计划”人才6个、“千人计划”专家13人。 教育工作成果丰硕。到2014年，11所幼儿园升格为省级优质园，中考总分550分以上、高中学业水平测试4Ａ学生数量分别占全市的44.1%、50%，高考二本以上人数实现“五连增”，15名学生被清华、北大录取。投入1.5亿元建设校安工程项目107个、建筑面积15.26万平方米。建成22所学校运动场地塑胶跑道，总面积达17万平方米。成功承办2014年全国女子足球联赛解放军主场赛事和省第九届残疾人运动会。沭阳中专创建成省高水平现代化职业学校。 科技文化事业健康发展，科技创新能力增强。2015年，沭阳县国家高新技术企业数量将突破40家。2015年全县企业研发机构已申请专利1830件，授权专利570件，申报省高新技术产品35项。 医疗保障水平稳步提高，2015年全县共拥有各级各类医疗卫生机构696家。其中三级综合医院1所、三级中医院1所、二级综合医院5所、二级专科医院3所、一级医院51所、疾控中心1所、妇幼保健所1所、皮肤病防治院1所、卫生监督所1所、计划生育指导站1所、乡镇（含农场）卫生院37所、卫生计生服务中心3所、诊所（含门诊部、医务室）113所、社区卫生服务站28所、村卫生室449所。 社会救助力度逐年加大，城乡居民基础养老金由80元/月提高到90元/月，城乡最低生活保障标准分别由350元/月、270元/月提高到370元/月、305元/月，企业退休人员基本养老金实现“十连提”。养老、医疗、失业三大社会保险覆盖率分别达96%、96.8%和95.6%。成功创建省“双拥模范县”，被民政部表彰为“全国农村五保供养工作先进单位”。 截至2014年末，全县有线电视用户25.03万户，增长2.9%；其中农村用户20.45万户，增长3.4%。有线电视覆盖率93.4%，比上年提高1.8个百分点。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区简介 江苏沭阳经济开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5平方公里，紧临京沪调整公路和324省道，地理位置优越。2001年8月开始启动建设。聘请苏州科技大学专家，围绕“工业化、城市化、国际化、生态型”的建设目标，高起点、高标准、高品位地做好总体规划和控制性详细规划，注重可持续发展和循环发展，保证经济效益、社会效益与生态效益的有机统一。注重产业布局科学规划，设置了服装纺织、工艺品加工、鞋帽玩具等传统产业区，木材深加工、五金机械等特色产业区和出口加工基地。目前建成面积达18.5平方公里。各类产业区域间嵌入商贸、物流、金融、住宅等三产服务区，以不断满足入区项目建设生产需求。 2001年8月，沭阳经济技术开发区正式启动建设，沭阳经济技术开发区分为南区、北区和沂北区，规划面积24.5 km2。目前，开发区启动区面积已达18.5km2，累计投入资金7.5亿元，基本实现“七通一平”，建成13横12纵主干道，共计52km；铺设主排水管道34km，主供水管道20km，新建35千伏变电所一座；启动建设污水处理厂、热电厂等一批功能配套项目，基础设施进一步完善，开发区的承载能力大大增强，为加快吸引国内外资本、产业资本搭建了良好的平台。建设项目所在区域1000m范围内无文物保护单位。 四、经济开发区总体规划 1、定业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。 北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的服装、纺织、电子、机械、有色金属加工、制药、塑料制品、医疗器械、工艺品等劳动密集型企业。 2、开发区总体规划布局 南区和北区总规划用地面积为21.5km2，已获批准的建设用地面积为18.69 km2，尚未获得批准的建设用地面积为2.81 km2，其中北区台州路以西的地块为1.07 km2，京沪高速公路以东的远景发展用地面积为1.74km2。沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2，已经全部获得批准。 3、开发区基础设施情况 （1）给水系统 给水： 工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 （2）排水系统 园区排水采用“雨污分流、清污分流”的排水体制，污水经金风环保（沭阳）有限公司集中处理达标后尾水排入沂南河。 沭阳县污水处理有限公司 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为30000t/d，主导工艺为活性污泥法。沭阳县污水处理有限公司日处理能力为30000t/d，已于2006年7月建设并投产运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司的污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 金风环保（沭阳）有限公司 金风环保（沭阳）有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，设计规模为日处理3万吨。采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。主要处理沭阳经济技术开发区工业废水为主，少量七雄镇的生活污水，其工业废水与生活污水比例为4：1。该污水处理厂收水范围为沭阳经济技术开发区北区的工业废水，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里，北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。 沭阳县南方水务有限公司 沭阳县南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳县南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 （3）供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 ①南区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，服务范围为南区城区部分地区。 ②沂北区规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径复盖全沂北区；热电厂启动期规模为锅炉1×75t/h。 ③北区拟规划建设热电厂一座，规模为锅炉3×75t/h，配二台15MW抽汽冷凝式供热机组，供热半径为5km，启动期规模为锅炉1×75t/h，服务范围为北区。 （4）电力规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目位于沭阳经济开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧，该项目拟建地位于江苏浪势塑粉有限公司塑粉加工、销售项目东南约550 米。因此本项目环境现状监测可引用《江苏浪势塑粉有限公司塑粉加工、销售项目环境影响报告表》监测数据（2016-175 号（综）），该监测报告监测时间为2016 年8 月14 日，监测时间在两年有效期内。以上引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办（2016）185号）要求。项目所在地的环境质量现状如下： 1、大气环境质量状况 表3-1 环境现状监测结果 （单位：μg/m3） 点位编号 点位名称 监测日期 监测时间 监测项目 PM10 二氧化硫 二氧化氮 G1 江苏东吴橡胶有限公司（东800m） 2016.8.14 08:00~09:00 110 34 20 11:00~12:00 38 21 14:00~15:00 36 22 17:00~18:00 40 21 G2 鱼种场小区（南850m） 2016.8.14 08:00~09:00 94 31 20 11:00~12:00 30 21 14:00~15:00 33 22 17:00~18:00 28 21 根据监测结果，项目所在区域环境空气现状质量状况良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区要求。 2、水环境质量状况 表3-2 水环境现状监测结果 （单位：mg/L、pH为无量纲） 序号 监测断面 日期 pH 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 W1 沂南河（金风环保（沭阳）有限公司排污口上游500米） 2016.8.14 7.2 26 31 0.412 0.238 W2 沂南河（金风环保（沭阳）有限公司排污口下游500米） 2016.8.14 7.0 26 33 0.902 0.283 W3 沂南河（金风环保（沭阳）有限公司排污口下游1500米） 2016.8.14 7.2 24 32 0.504 0.226 3、声环境质量状况 项目所在地为声环境功能3类区，根据区域噪声监测数据，项目所在地声环境质量较好，可满足功能区标准要求。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 - - - - 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 水环境 沂南河 小河 N 1.5km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 声环境 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准；VOCs质量标准参照《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中TVOC8小时均值标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TVOC 8小时平均 60 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002) 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目营运期粉尘排放参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染物、二级标准”，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5中其他行业限值。具体见表4-4、4-5。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表4-5 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 15 2.0 周界外浓度最高点 2.0 2、水污染物排放标准 建设项目排放的废水经化粪池预处理后必须达到金风环保（沭阳）有限公司接管标准方可接管，污水厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。金风环保（沭阳）有限公司接管标准及废水最终排放标准见表4-6。 表4-6 废水排放及污水处理厂接管标准 单位：mg/L 污染因子 执行标准 pH COD SS 氨氮 TP 金风环保接管标准 6~9 ≤500 ≤400 ≤35 ≤8 金风环保尾水排放标准 6~9 ≤50 ≤10 ≤5（8）* ≤0.5 *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体标准限值见表4-7、4-8。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB(A) 昼间 夜间 标准来源 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表4-9 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废气 VOCs 0.0038 0.00344 - +0.00036 粉尘 9.6 9.504 - +0.096 废水 废水量 2400 0 2400 2400[1] COD 0.72 0.144 0.576 0.12[1] SS 0.48 0.096 0.384 0.024[1] 氨氮 0.06 0 0.06 0.012[1] 总磷 0.0072 0 0.0072 0.0012[1] 固废 生活垃圾 60 60 0 - 塑料边角料及次品 0.02 0.02 0 - 废活性炭 0.013 0.013 0 - 金属屑及边角料 0.03 0.03 0 - 废焊条 0.039 0.039 0 - 注：[1]最终外排量为污水处理厂排入环境量 废气：VOCs：0.00036t/a，粉尘：0.096t/a，经15m排气筒排放； 废水：生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司的接管总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 本项目的工程量较小，施工期较短，且工程简单，施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图5-1。 二、运营期工艺流程 1、健身器材工艺流程图 工艺流程简述： 根据要求进行选料，经切割、焊接、打磨加工后，然后通过喷砂对产品表面进行处理，再进行抛光、磨光处理，处理后简单进行下清除灰尘，清灰后通过静电喷塑，使塑料粉末带电，吸附在铁件表面上，然后送至烤箱，进行烘干处理，烘干完毕后进行检验，最后对成品进行包装，放入存库。健身器材生产过程中主要产生粉尘、原料加工过程中产生的边角料及烘烤过程中产生的有机废气。 玩具工艺流程图 本项目玩具产品主要有注塑、吹塑、滚塑三种成型方法，具体工艺流程图分别见下图5-3、5-4、5-5。 工艺流程简述： 将外购的三星粒子进行简单搅拌上色后，放入注塑漏斗中，通过调整压力温度进行注塑，模具成型后，通过检验、修边对模具进行处理，处理完成后后，进行组装包装，最终合格品放入仓库。 工艺流程简述： 将外购的三星粒子进行简单搅拌上色后，放入吹塑漏斗中，通过调整压力温度进行合模，合模后立即对模具进行吹气，待成型后，对模具进行检验，然后通过修边进行处理，最后组装好产品后，合格品包装后放入仓库。 工艺流程简述： 将外购的三星粒子磨成粉末后，进行搅拌上色，根据产品要求，称好粉末重量，放入模具中，将模具放入烤架上，调好加热炉温度，调整好之后进行烘烤，待定型为所需的形状后，进行冷却处理，定型成所需产品后，通过修边、组织、检验合格后，放入仓库。玩具生产过程中主要产生粉尘、加工塑料过程中的边角料及有机废气。 综上，本项目污染来源及污染因子： （1）废气：项目运营过程中产生的废气主要是加工过程中粉尘和有机废气。 （2）废水：项目营运过程中产生的废水主要是员工的生活污水。 （3）噪声：主要产生于设备运行时的噪声。 （4）固废：项目产生的主要固废为员工的生活垃圾、生产过程中产生的边角料、次品及焊接过程中产生的废焊条。

主要污染工序： 施工期： 施工期污染物主要为大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是场地平整、车辆运输等过程中产生的扬尘、建筑粉尘和动力设备及运输车辆排放的废气，后者的影响比较小。 1、废气 施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。 2、废水 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水。冲洗废水主要来源于机具及石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水的排放量由施工队伍的人数确定，主要污染物为COD、氨氮、SS等。 3、噪声 主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。 4、固废 施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的生活垃圾、施工渣土及废弃的包装材料等。 营运期： 废气 （1）喷砂粉尘 本项目喷砂在密闭车间中进行，会产生一些粉尘，喷砂粉尘的主要为坯件表面氧化物和石英砂撞击破碎后产生的粉尘，项目喷砂机每天运行8小时，本项目喷砂机设有除尘器，风量为5000m3/h。参考《铸造车间通风除尘技术》（机械工业出版社）的数据，喷砂粉尘起始浓度平均值为800mg/m3，则喷砂工序粉尘产生量为4kg/h，9.6t/a。项目采取布袋除尘器除尘效率为99%，经除尘器处理后，浓度为8mg/m3，排放量为0.04kg/h（0.096t/a），经15m高排气筒排放。 （2）静电喷塑粉尘 本项目在喷涂过程中，空压机向喷枪供气，喷枪的喷射速度根据实际情况在100~1000g/s可调，喷涂时喷涂室内会产生高浓度环氧树脂粉末，其中约70%会涂装到工件表面，剩余30%会积留在喷涂室内或随气流进入粉末回收箱，同时还设有除尘器在气体排出前捕集气流中的粉尘，整个过程是密闭的，但仍会有少量粉尘外逸，包括被气流带出的不被捕集的粉尘、工件进出喷涂室逸散的粉尘等。 类比同类企业，粉尘产生量约为粉末涂料用量的的3%，本项目粉末涂料用量1t/a，则粉尘产生量为0.03t/a，利用脉冲反吹滤芯直接回收，回收率约为95%，回收的粉尘回用于喷涂工序。微细粉末由后过滤器分离出去，从风机排出，经喷涂车间厂房无组织排放。根据以上数据计算，喷涂粉尘排放量为0.0015t/a，排放速率为0.000625kg/h。 （3）VOCs ①加热固化废气 喷涂后附着在工件上的涂料粉末需经加热固化，该过程固化过程中会产生少量有机废气，以VOCs计。由于加热温度在200℃左右，因此有机废气产生量较少，约为粉末涂料的0.3%，本项目粉末涂料用量为1t/a，因此VOCs的产生量为0.003t/a。 ②塑料加工废气 本项目注塑、吹塑、滚塑过程中会产生有机废气，主要以VOCs计。塑料受热时间较短，通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，本项目有机废气产生量基本在原料量的0.01~0.04%之间。本评价取最高值，即废气的产生量以原料量的0.04%计。本项目三星粒子用量为2t/a，则产生的废气约为0.0008t/a。 综上，本项目VOCs产生量为0.0038t/a。本项目拟采用一套活性炭吸附装置，将产生的 VOCS 收集后引入活性炭吸附装置处理后高空排放。生产车间为密闭无尘车间，在车间内安装集气罩，集气罩的投影面积大于设备废气排放源的面积，采用局部抽风，对每个工位进行收集，废气通过集气罩收集后，再通过抽风机引至活性炭处理装置处理后经15高排气筒高空排放，收集效率可达到95%，活性炭吸附装置风机风量为100m3/h，活性炭吸附效率可达90%。则有机废气收集量为0.00361t/a，有组织排放量为0.00036t/a，排放速率为0.00015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014中相关排放标准。 （4）焊接烟尘 本项目在焊接成型工艺中产生少量焊接烟尘（间歇），焊条用量约为0.3t/a，焊接烟尘产污系数为0.8-1.6%，本项目取1.6%，即焊接烟尘产生量为0.0048t/a。 因焊接作业废气产生量较少，加强车间通风后直接无组织排放。 废气产生排放情况见表5-1。 表5-1 废气产生及排放情况 排放源 排放类型 污染物 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放速率 (kg/h) 生产车间 无组织 喷塑粉尘 -- 0.03 -- 0.0015 0.000625 焊接烟尘 -- 0.0048 -- 0.0048 0.002 VOCs -- 0.00019 -- 0.00019 0.00008 有组织 VOCs 15 0.00361 1.5 0.00036 0.00125 喷砂粉尘 800 9.6 8 0.096 0.04 2、废水 （1）生活用水 本项目定员200人，年工作300天，用水定额按50L/人·d，则生活用水量为3000t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为2400t。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L。生活污水经预处理达接管标准后，接入金风环保（沭阳）有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入沂南河。 （2）绿化用水 本项目绿化面积1000m2，绿化用水量按照1L/ m2·d计，则全年全厂绿化用水需300t。 污水产生排放情况见表5-2，建设项目水平衡图见图5-6。 表5-2 废水产生及排放情况 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度 （mg/L） 排放量(t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 2400 COD 300 0.72 240 0.576 0.144 接入金凤环保（沭阳）有限公司集中处理 SS 200 0.48 160 0.384 0.096 NH3-N 25 0.06 25 0.06 0 TP 3 0.0072 3 0.0072 0 3、噪声 建设项目高噪声设备主要为设备中各类冲床、剪板机、喷砂机、下料机等。采用类比调查，确定单台（套）设备噪声源强约80~85dB（A）。高噪声设备具体情况见表5-3。 表5-3 项目噪声源平均声级值 序号 设备名称 数量（台） 声源A声级（dB（A）） 声源分类 所在车间 治理措施 降噪效果（db(A） 1 喷砂机 1 80 室内 声源 各车间生产工段 合理布局+ 减振+隔振+厂房隔声 25 2 数控冲床 1 85 3 剪板机 1 85 4、固废 建设项目固废主要为塑料边角料及次品、金属屑及边角料、焊废条和生活垃圾。 塑料边角料及次品：生产过程中会产生塑料边角料及次品，根据业主提供的资料，预计产生量为原料用量的1%，则产生的塑料边角料及次品约0.02t/a。 金属屑及边角料：本项目铁件生产过程中会产生金属边角料，根据业主提供的资料，预计产生量为原料用量的1%，本项目钢管使用量为3t/a，则产生的金属边角料约0.03t/a。 焊废条：焊接过程中产生的废焊条，废焊条产生量=焊条量×（1/11+4%），本项目焊条使用量为0.3t/a，则废焊条产生量为0.039t/a。 废活性炭：本项目有机废气通过活性炭有机吸附净化塔处理，吸附饱和后的活性炭即为固废，活性炭颗粒有机废气的饱和吸附容量在0.3-0.4kg/kg。本项目吸附的有机废气为0.003249t/a，活性炭吸附能力均以0.35g/g计，则本项目理论需要活性炭的使用量为0.0092t/a，活性炭使用效率以90%计，则本项目实际活性炭总需求量为0.01t/a，废活性炭产生量为0.013t/a。废弃的活性炭颗粒属于危险废物，编号HW49，收集后交由有资质的单位集中处理。 生活垃圾：员工办公生活产生的生活垃圾按每人1.0kg/人·d 计，共有200人，年工作日300d，则产生量约为60t/a。 综上所述，本项目建成后固废总发生量约60.102t/a。 具体固体废物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量t/a 拟采取的处理方式 1 生产过程 塑料边角料及次品 固态 0.02 废品收购站回收 2 生产过程 金属屑及边角料 固态 0.03 废品收购站回收 3 生产过程 废焊条 固态 0.039 废品收购站回收 4 有机废气处理装置 废活性炭 固态 0.013 交有资质单位处理 5 办公、生活 生活垃圾 固态 60 环卫清运

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 无组织 | 喷塑粉尘 | 0.03 t/a | 0.0015 t/a |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 0.0048 t/a | 0.0048 t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.00019 t/a | 0.00019 t/a |
|  |  | 有组织 | VOCs | 15.04mg/m3，0.00361t/a | 1.504mg/m3，0.00036t/a |
|  |  |  | 喷砂粉尘 | 800mg/m3，9.6t/a | 8mg/m3，0..096t/a |
| 水污染物 | 生活污水2400t/a | COD | 300mg/L，0.72t/a | 240mg/L，0.576t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.48t/a | 160mg/L，0.384t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.06t/a | 25mg/L，0.06t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0072t/a | 3mg/L，0.0072t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固 体 废 物 | 生产过程（一般固废） | 塑料边角料及次品 | 0.02t/a | 废品收购站回收 |
|  |  | 金属屑及边角料 | 0.03t/a | 废品收购站回收 |
|  |  | 废焊条 | 0.039t/a | 废品收购站回收 |
|  | 生产过程（危险固废） | 废活性炭 | 0.013 | 交有资质单位处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 60t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为生产时运行的机械设备，通过低噪设备选型、合理布置设备位置及通过厂房屏障等方式削减源强后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会造成周围环境空气污染。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、氨氮、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声，如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 83 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 推土机 76 7 卡车 83 4 搅拌机 84 8 电锯 84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，若不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m；夜间禁止打桩作业。 4、施工垃圾 施工期的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对施工垃圾，应尽可能利用，否则及时清运。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 建设项目废水分为生活污水。每年产生生活污水量为2400t，生活污水经预处理达接管标准后，接入金风环保（沭阳）有限公司集中处理。 （1）接管可行性分析 金风环保（沭阳）有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期规划用地35.6亩（4.9万m3/d），共计75.6亩（7.9万m3/d）。该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元人民币。目前项目环评已于2010年10月14日通过并获得环评批复，该污水处理厂目前已经建设完毕投入运行。 金风环保（沭阳）有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图7-1。 项目主要为生活污水，水质简单，废水水量小，对金风环保（沭阳）有限公司的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。本项目废水经污水处理厂处理达标排入沂南河，对周围水体影响较小。 项目废水水质简单，且本项目位于金风环保（沭阳）有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小 大气环境影响分析 有组织排放废气 本项目外排的有组织废气为VOCs及喷砂粉尘。 VOCs 本项目固化和塑料加工会产生VOCs，根据分析，本项目VOCs总产生量为0.0038t/a。本项目拟采用一套活性炭1套活性炭吸附装置，将产生的 VOCS 收集后引入活性炭吸附装置处理后高空排放。生产车间为密闭无尘车间，在车间内安装集气罩，集气罩的投影面积大于设备废气排放源的面积，采用局部抽风，对每个工位进行收集，废气通过集气罩收集后，再通过抽风机引至所在楼顶的活性炭处理装置处理后经15高排气筒高空排放，收集效率可达到95%，活性炭吸附装置风机风量为100m3/h，活性炭吸附效率可达90%。则有机废气收集量为0.00361t/a，有组织排放量为0.00036t/a，排放速率为0.00015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014中相关排放标准。因此本项目VOCs排放对周边影响不大。 喷砂粉尘 本项目喷砂工序中会产生粉尘，经密闭收集布袋除尘后由15m高空排放，处理后排放浓度为8mg/m3，排放量为0.096t/a，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相关标准。对环境影响不大。 （2）无组织排放废气 本项目产生的无组织废气主要为喷塑粉尘、焊接烟尘和塑料制品生产过程产生的有机废气（以VOCs计），由于产生量较小，通过车间排风扇直接无组织排放入大气。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算改扩建项目无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 (m/s) 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为3.2m/s。 卫生防护距离计算结果见表7-3。 表7-3 各污染物卫生防护距离计算结果表 无组织排放源 污染物名称 排放速率kg/h 卫生防护距离计算值（m） 根据卫生防护距离选取原则最终确定卫生防护距离（m） 生产车间 VOCs 0.00008 0 100 颗粒物 0.0026 0.038 经计算可知，本项目应以生产车间为界设置100m卫生防护距离对照附图2可知，根据规划以及目前周围现状，设定的卫生防护距离内均无居民点等敏感环境保护目标。 3．噪声 建设项目噪声设备主要为喷砂机、数控机床及剪板机等，噪声值范围在80~85dB(A)之间，预测步骤如下： 声环境影响预测模式 Lx=LN-LW-LS 式中：Lx—预测点新增噪声值，dB(A)； LN—噪声源噪声值，dB(A)； LW—围护结构的隔声量，dB(A); LS—距离衰减值，dB(A)。 评价要求建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境可能产生的影响： 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源出来，故距离衰减值： LS=20lg(r/r0) 式中：r—关心点与噪声源合成级点的距离(m)； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 LTp=Lpi+10logn 式中：LTp—多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A); Lpi—单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n—相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果：根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声值影响结果分析如下： 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10~25dB(A)，一般楼层隔声量去取20dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目取隔声值25dB(A)，项目周边各点位噪声预测结果见表7-4。 表7-4 厂界排放噪声影响预测结果 单位：dB(A) 点位 厂界贡献值 达标情况 执行标准 昼间 夜间 东 60.06 - 达标 3类，昼间≤65dB(A);夜间≤55dB(A) 南 59.07 - 达标 西 58.56 - 达标 北 57.45 - 达标 本项目距居民很远，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声值排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。所以，本项目噪声源对周围环境影响较小。 为进一步降低厂界噪声对周边环境影响，拟采取降噪措施如下：①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；②各类设备应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响；③优选选用低噪声设备，设备衔接处、接地处安装减振垫；④在厂房边境种植草木，利用绿化对声音的噪声效果，降低噪声源强。 4．固体废弃物 本项目产生的固废包括一般固废和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废包含塑料边角料及次品、金属屑及边角料、废焊条，总产生量约为0.089t/a，收集后由废品收购站回收，不外排，对周边环境无影响。 （2）危险工业固废 本项目废活性炭产生量为0.013t/a，交有资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员200人，生活垃圾产生量为60t/a。生活垃圾全部由环卫部门清运，不外排，对周边环境无影响。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 喷砂粉尘 喷塑粉尘 VOCs 焊接烟尘 | 喷砂粉尘经布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放；静电喷涂产生的粉尘经脉冲反吹滤芯式回收机回收后无组织排放；VOCs经活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放；其余加强通风，无组织排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 化粪池预处理 | 达金风环保（沭阳）有限公司接管标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 生产车间 | 塑料边角料及次品 | 废品收购站回收 | 有效处置 无外排 |
|  |  | 金属屑及边角料 | 废品收购站回收 |  |
|  |  | 废焊条 | 废品收购站回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交有资质单位处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为80～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏多奇多工贸有限公司拟投资5000万元于沭阳县经济开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧建设玩具及健身器材生产、销售项目，项目占地面积12527平方米，主体工程包括办公楼、生产车间及仓库等其他配套设施，项目建成后生产规模可达年产玩具15000件、健身器材5000件。 2、与产业政策相符性 （1）建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 （2）建设项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）建设项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域。建设项目拟建地位于沭阳县经济开发区嘉兴路，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 （2）水环境质量现状 淮沭河和沂南河的水环境分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水和Ⅳ类水的水平。 （3）声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 建设项目产生的废气为喷砂粉尘、喷塑粉尘、加热固化产生的VOCs、塑料品生产过程中的VOCs、焊接烟尘。喷砂粉尘经布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放；固化和塑料加工产生的VOCs由集气罩收集后经活性炭吸附塔吸附处理后由15 米高排放筒排放；静电喷涂产生的粉尘经脉冲反吹滤芯式回收机回收后经喷涂车间无组织排放；焊接烟尘通过加强车间通风无组织排放。采取以上措施后，全厂各污染物的排放情况均可达到对应的标准限值，对周边大气环境影响不大。其措施可行。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经化粪池处理后满足金风环保（沭阳）有限公司接管标准，接管进入金风环保（沭阳）有限公司集中处理后，尾水排入沂南河。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 生活污水经厂区的化粪池处理后排入市政污水管网送金风环保（沭阳）有限公司处理。建设项目水污染物总量纳入金风环保（沭阳）有限公司的接管总量。 大气污染物排放总量需向沭阳县环保局审批同意后实施。 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1.、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2.、搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案通知书 附件2 企业营业执照 附件3 企业法人身份证复印件 附件4 不动产权 附件5 网上公示图片 附件6 建设项目审批登记表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 玩具及健身器材生产、销售项目 | 建 设 地 点 | 沭阳县经济开发区嘉兴路西侧地块萧山路北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 年产玩具15000件、健身器材5000件 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行 业 类 型 | [C2443]训练健身器材制造、[C2450]玩具制造 | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 40 | 所占比例(%) | 0.8 |
|  | 立项部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案【2015】138号 | 立项时间 | 2015年9月23日 |
|  | 报告审批部门 | 沭阳县环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 江苏多奇多工贸有限公司 | 联系电话 | 15151101391 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 联 系 电 话 | 025-84587267 |
|  | 通 讯 地 址 | 沭阳县经济开发区嘉兴路 | 邮政编码 | 223600 |  | 通 讯 地 址 | 南京市江宁区将军大道151号 | 邮 政 编 码 | 211106 |
|  | 法 人 代 表 | 许艳 | 联 系 人 | 张经理 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1977号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅲ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 ■重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制 ︵工业建设项目详填︶ | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.0038 | 0.00344 | 0.00036 | 0.00036 |  |  | 0.00036 | 0.00036 | +0.00036 |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 9.6 | 9.504 | 0.096 | 0.096 |  |  | 0.096 | 0.096 | +0.096 |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 2400 | 0 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 | +2400 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.72 | 0.144 | 0.576 | 0.576 |  |  | 0.576 | 0.576 | +0.576 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.096 | 0.384 | 0.384 |  |  | 0.384 | 0.384 | +0.384 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 | +0.06 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 |  |  | 0.0072 | 0.0072 | +0.0072 |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 塑料边角料及次品 |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 金属屑及边角料 |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废焊条 |  |  |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

# Text boxes

磨成粉末

进入烤箱

静电喷塑

清除灰尘

图7-1  金风环保（沭阳）有限公司工艺流程图

磨光

抛光

喷砂

生活用水

绿化用水

打磨

焊接

切割（冲压）

选料

搅拌上色

原料粒子

扬尘、噪声

工程验收

装饰工程

沂南河

2400

主体工程

进入金风环保（沭阳）有限公司处理

2400

场地平整

基础工程

植物吸收、蒸发300

原料进模

称好重量

图5-4 吹塑工艺流程图

合格产品入库入库

组装

检验

修边

包装

成型

合模吹气

下料合模

压力温控调试调试

加入吹塑漏斗漏斗

搅拌上色

原料粒子

图5-3 注塑工艺流程图

组装

修边

合格产品入库

包装

注塑合模

成型

出模

检验

压力温控调试

加入注塑漏斗

搅拌上色

原料粒子

图5-2 健身器材工艺流程图

合格品入库

半成品及包装

检验

出烤箱

温控时控

噪声

运行使用

图5-1 施工期施工流程及产污环节简图

废水、固废

施工废水、建筑垃圾

噪声、固体废弃物

模具上架

设置温度

模具烘烤

冷却出炉

打开模具

产品出模

产品检验

产品修边

产品组装

产品检验

产品入库

图5-5 滚塑工艺流程图

2400

3300

300

3000

损耗600

化粪池

图5-6 水平衡图  单位：t/a

粉尘

粉尘

边角料

粉尘

粉尘

粉末涂料

有机废气

不合格品

有机废气

边角料

有机废气

边角料

粉尘

有机废气

边角料