建设项目环境影响报告表

项 目 名 称: 年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目

建设单位(盖章)：      南通市金大康食品有限公司

编制日期：2017年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南通市金大康食品有限公司年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 张辉 | 联系人 | 张辉 |
| 建设地点 | 启东市汇龙镇亚光中路197号 |
| 联系电话 | 15301463999 | 传真 | / | 邮政编码 | 226200 |
| 立项备案部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2017-320681-14-03-557842 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 搬迁□ | 行业类别 | C1419饼干及其他烘焙食品制造 |
| 占地面积 | 10000m2 | 建筑面积 | 3950m2 | 绿化面积 | 500m2 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 52 | 环保投资占 总投资比例 | 6.5% | 评价 经费 | 万元 |
| 工程计划进度 | 开工■ 竣工□ 试生产□ | 年工作日 | 300 |
| 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) |
| 主要产品：月饼500吨/年 麻薯500吨/年 桃酥100吨/年 糖枣100吨/年 原辅材料及其成分：详见表1.1 主要设施：详见表1.2 |
| 能 源 年用量 | 电 | 150000 千瓦时／年 | 燃油 | 重油 | — 吨／年 |
|  | 燃煤 | — 吨／年 |  | 轻油 | — 吨／年 |
|  | 燃气 | — 立方米／年 | 其它 | — 立方米/年 |
| 给 排 水 情 况 | 年总用水量（吨） | 1468.5 | 年总排水量（吨） | 1014.15 |
|  | 其中 | 循环水量（吨） | - | 其中 | 工业污水（吨） | - |
|  |  | 新鲜水量（吨） | 1468.5 |  | 生活污水（吨） | 1014.15 |
|  | 新鲜水来源 | 自来水 | 排放去向 | 农田灌溉 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用情况 |
| 无 |
| 表1.1 本项目原辅材料及其成分一览表 名称 年用量（t/a） 厂区最大储存量（t） 备注 面粉 500 5 糖 100 1 麦芽糖浆 100 1 米粉 300 3 油 100 1 鸡蛋 50 0.5 馅料 50 0.5 食用盐 30 0.3 孟加拉红微生物培养基 10kg - 用于产品检验，主要成分为蛋白胨、葡萄糖 表1.2 本项目主要设施一览表 序号 生产设备名称 数量 单位 备注 1 烤箱 9 台 2 搅拌机 3 台 3 蒸箱 2 台 4 桃酥机 1 台 5 蒸煮机 2 台 6 成型机 4 台 7 和面机 2 台 8 包装机 10 台 9 各类模具 若干 个 10 消毒柜 2 台 生产模具消毒 11 灭菌灯 100 只 生产车间灭菌 12 臭氧发生器 5 台 产品外包装灭菌 13 电热恒温培养箱 1 台 检验设备 14 霉菌计数器 1 个 15 风机 2 台 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为了满足市场需求，南通市金大康食品有限公司拟投资800万租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋（租赁协议见附件）建设年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目，具体位于启东市汇龙镇亚光中路197号，新购烤箱、搅拌机、蒸箱、成型机、和面机等设备建设年1200吨食品加工项目 。项目建成投产后，将形成年产月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨的生产能力，本项目已经启东市行政审批局备案（项目代码为2017-320681-14-03-557842）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号），该项目应编制环境影响报告表。南通市金大康食品有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成了《年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目》环境影响报告表。 2、相关政策相符性及平面布局合理性分析 （1）产业政策项目性 本次项目主要从事月饼、麻薯、桃酥、糖枣生产，属于C1419饼干及其他烘焙食品制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的的决定》修正之规定，本项目不属于限制类、禁止类项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备。 本项目亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类项目。 本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目已经取得启东市行政审批局出具的备案通知书，项目代码为2017-320681-14-03-557842。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 表1.1“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 相符性 生态保护红线 本项目距离最近的生态红线保护区“启东市饮用水水源保护区”约为3000m，本项目不位于生态红线保护区域内。符合《江苏生态红线区域保护规划》。 相符 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；项目租赁的厂房通过合法手续取得土地使用权，符合当地土地利用规划；因此本项目不属于高耗能项目。 相符 环境质量底线 本项目周边声环境、水环境、环境空气质量均能达到相应的环境目标要求；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 相符 负面清单 本项目已取得启东市行政审批局备案文件，不属于禁止准入项目。 相符 综上所述，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （3）平面布局合理性分析 本项目总占地面积约为10000m2，总建筑面积约为3950m2，厂区内从北到南一次布置有车间一、车间二、仓库、办公室，其中车间一建筑面积1800m2，车间二建筑面积1400m2，仓库400m2，办公室300m2，布局简洁紧凑，充分考虑生产工艺流程、物料输送方向，有效降低物料储运路径。因此本项目厂区平面布置较合理。 （4）选址合理性分析 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“选址及厂区环境”要求： 选址： ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 厂区环境： ①应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其将至最低水平。 ②厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 ③厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。 ④厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 ⑤厂区应有适当的排水系统。 ⑥宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当的距离或分隔。 对照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“选址及厂区环境”要求分析可知，本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，为租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设，项目北面为亚光村八组，南面为农田，西面及东面均为农田。项目周边300m范围内无工业企业，因此可认为厂区选址周边无对食品有显著污染的区域；厂区周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区周围无虫害大量孳生场所，不处于洪涝灾害易发地区。 结合厂区平面布局分析本项目厂区布局合理，各功能区划分明显，生产区与储存区、办公区域明显的分隔，防止交叉感染；且厂区内道路铺设有混凝土，空铺设水泥，厂区环境整洁；厂区采取雨污分流系统，排水系统完善；厂区内无职工食堂、宿舍、职工娱乐设施等配套设施。 综上所述，本项选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 3、项目概况 项目名称：年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目 建设单位：南通市金大康食品有限公司 建设性质：新建 建设地点：启东市汇龙镇亚光中路197号 建设规模：南通市金大康食品有限公司拟投资800万元租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设。本次项目建成后可达到年产月饼500吨/年、麻薯500吨/年、桃酥100吨/年、糖枣100吨/年的生产能力。 劳动制度：项目新增劳动定员50人，一班制，每班8小时，每年工作300天。厂区内无食堂、宿舍、浴室等配套设施。 预计投产日期：本项目拟于2018年2月投产。 4、地理位置及平面布置 本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，项目地理位置见附图1。 本项目租用启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设，厂区内布置有生产车间一、车间二、仓库、办公室等构筑物。项目平面布置件附图2。 本项目北面为亚光村八组（距离本项目厂房约为25m），南面为农田，西面及东面均为农田。项目周围环境详见附图3。 5、项目建设内容 项目建设内容组成见下表。 表1.2 项目工程情况一览表 工程类别 建设内容 建筑面积（m2） 主要功能设置及设备 主体工程 生产车间一 1800 共一层，从事月饼、糖枣、桃酥生产 生产车间二 1400 共一层，从事麻薯生产 仓库 400 共一层，用于原材料储存 办公室 300 共二层，工作人员办公 辅助工程 检验室 30 用于产品检验，检验内容主要为感官检验及微生物检验（包含形态、色泽、味道与气味、菌落总数、霉菌计数） 卫生间 20 水冲式厕所 公用工程 供水工程 由市政自来水管网供应，新鲜水年用量约为1468.5t 供电工程 依托当地供电管网供给，设有配电室 机械通排风系统 生产车间均设有通排风系统 环保工程 废水 化粪池 1个，容积10m3 地埋式污水处理装置 处理规模约为5t/d 隔油池 1个，容积2m3 一般固废暂存处 1个，5m2 废气 油烟净化装置 2套，车间一、车间二分别装有一套，风机风量分别为50000m3/h、20000m3/h 6、公用工程 供水：建设项目用水由市政自来水管网供应，本项目用水主要为生产用水、生活用水，项目总用水量为1468.5t/a。 排水：建设项目采用雨污分流制，项目雨水由雨水管网收集后就近排入附近水体。生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面保洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水由厂区污水处理设施处理后用于农田灌溉。 供电：本项目总用电量为15万kWh/a，由启东市汇龙镇市政电网供应。 供气：本项目生产过程中不使用天然气，全部使用电能，项目所在区域天然气供应由启东市汇龙镇市政供气系统供应。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 南通市金大康食品有限公司拟租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办工业用地及附属厂房，建设月饼、麻薯、桃酥、糖枣生产项目，租赁的厂房原来用做亚光小学建办单位临时办公、建筑材料临时堆放处，现已空置多年，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 启东市位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 启东具有接轨上海，融入苏南，牵引苏中，辐射苏北的独特区位优势。她地处万里长江入海口，三面环水，形拟半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，与日本、韩国隔海相望，与国际大都市—上海相连，人缘相通，经济相融。这里有宁启高速公路，沿江、沿海公路，宁启铁路及规划中的崇启大桥。使启东全面融入上海一小时都市圈，成为沟通南北，连接东西的交通枢纽。 2.地形地貌 启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物——砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 3.气象特征 属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。 降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409．8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182．3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。 4.水文 启东市境内长江岸线67.5km，江面开阔，全市共有干支河道70多条（段）,总长约852.99km，可分为四个水系。其中建设项目所属的南部入江河水系，由灯竿港、三和港、红阳河、头兴港、三条港、五效河等八条入江河及老三河港、南引河、等12条河道组成。 5.生态环境与自然资源 启东市有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区位于我国最大河流长江与黄海交汇处，保护区总面积477.34平方公理，是我国最大的淡水河口湿地。区内湿地生态系统保存完整，生态类型复杂、多样，生物多样性丰复，是国际著名的候鸟亚太迁徙路线的重要驿站。区内有鸟内160余种，其中国家一、二级保护鸟类20余种，列入《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》的鸟类有100余种。区内还拥有中华鲟、白鲟等国家重点水生动物，并为日本鳗鱼苗等长江重要经济水产品的幼苗集中分布区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 启东市地处万里长江入海口北侧，三面环水，形似半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，是出江入海的重要门户，也是江苏日出最早的地方。启东市与国际大都市上海隔江相望，距浦东直线距离仅50多公里，总人口112万，启东陆地面积1208平方公里，下辖11个建制镇、1个乡，分别是：汇龙镇、北新镇、惠萍镇、寅阳镇、东海镇、近海镇、南阳镇、海复镇、合作镇、王鲍镇、吕四港镇、启隆乡。被誉为“江海明珠”。 2、社会经济 启东2016年经济总量稳步攀升。全年实现地区生产总值880亿元，同比增长9.6%。其中，一产增加值68亿元，增长0.3%；二产增加值422亿元，增长10.1%；三产增加值390亿元，增长10.8%。三次产业结构比由2015年的8.1:48.5:43.4调整为7.7:47.9:44.4。 2016年末全市拥有一级公路278公里、县乡道二、三级公路470公里、高速公路40公里、四级农村公路4000公里，等级公路总里程达到4788公里，公路密度和里程数全省领先。全年完成公路、水路客运量765万人次，旅客周转量91951万人公里，分别比上年下降0.8%和1.2%。公路、水路完成货运量557万吨，货物周转量87646万吨公里，分别比上年增长19.2%和9.7%。年末全市汽车保有量16.5万辆，比上年增长5.3%；私家车拥有量15.4万辆，比上年增长6.1%。 3、基础设施情况 本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，项目地块为原亚光小学建办房屋，土地性质为工业用地。 目前，启东市汇龙镇亚光村通讯、供电等设施完善可以满足项目需求，项目营运期用电由启东市汇龙镇市政电网统一供，已引入厂区，能满足本项目要求。区域自来水供水管网完善，生活用水来自区域自来水管网；通讯、宽带网和有线电视电缆由市政设施提供。 目前，启东市汇龙镇尚未建立完善的污水管网和配套污水处理站，在未来数年内完善污水管网及污水处理站后，届时本项目产生的生活污水将接管处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量 本项目所在地环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告（[2017]启测（气）字第（117）号）可知，项目所在地SO2、NO2和PM10监测24小时均值见表3.1。 表3.1 建设项目环境空气质量监测结果（单位：mg/m3） 监测项目 SO2 NO2 PM10 24小时平均浓度 0.032 0.024 0.09 标准值 0.15 0.08 0.15 监测结果表明，上述各污染物指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，说明项目所在地环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据《江苏省水环境功能区划》可知，本项目所在地南侧10m处小河（大庙港支流）为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值。根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告（[2017]启测（水）字第（102）号）可知，大庙港支流水质主要监测指标见表3.2。 表3.2 建设项目地表水监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 测点名称 pH 悬浮物 COD 氨氮 总磷 项目南侧小河 （大庙港支流） 7.45 8 16 0.376 0.027 III标准值 6-9 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 监测结果表明，该小河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量 根据《市政府关于调整城市区域环境噪声标准适用区域划分的通知》（启政发[2013]81号），可知本项目所在区域属于2类区。根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告（[2017]启测（声）字第（065）号）可知，2017年11月13日在建设项目厂界（东、南、西、北）分别布设了监测点进行监测，各点位监测结果表3.3。 表3.3 建设项目环境噪声监测结果（单位：dB(A)） 测点 昼间 夜间 测点号 方位 1 项目东厂界 51.2 41.4 2 项目南厂界 51.8 42.9 3 项目西厂界 52.2 42.2 4 项目北厂界 51.5 42.0 标准值 60 50 由表3.3可知，项目厂界各监测点昼间、夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，表明建设项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标： 项目周边300m范围主要环境保护目标见下表。 表3.4 环境保护目标一览表 环境类别 环境保护对象名称 方位 距离（米） 性质与规模 备注 大气 亚光村五组 西南 180 约40户，120人 《环境空气质量标准》中二级 亚光村八组 北 20 约60户，180人 庆余村三组 西北 250 约10户，30人 地表水 小河（大庙港支流） 南侧 10 地表水 《地表水环境质量标准》III类 头兴港 西 3450 协兴河 北 3650 声 亚光村五组 西南 180 约40户，120人 《声环境质量标准》2类 亚光村八组 北 20 约60户，180人 生态 启东市饮用水水源保护区 西 3000 饮用水水源保护区 本项目不在该保护区内 注：上表中距离均为保护目标距本项目厂界的最近距离。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 项目所在区域SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 2、地表水： 建设项目周边水体大庙港支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 水体 类别 pH COD SS* 氨氮 总磷 中央河 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 注：*参照水利部《地表水资源质量标准》（SL36-94）。 3、声环境： 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见表4.3。 表4.3 环境噪声质量标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）排放浓度标准。具体标准值见表4.4。 表4.4《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 项目名称 项目灶头数（个） 划分规模 对应排气罩灶面总投影面积(m2) 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 食堂 ≥6 大型 ≥6.6 2.0 85 ≥3，<6 中型 ≥3.3，<6.6 75 ≥1，<3 小型 ≥1.1，<3.3 60 2、废水： 本项目生产设备清洗废水经隔油池预处理，职工生活污水、地面保洁废水经化粪池预处理，最终综合污水经厂区污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉标准后用于农田灌溉。具体标准值见表4.5。 表4.5《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（单位：mg/L，pH为无量纲） 指标 pH CODCr SS BOD5 LAS 数值 5.5-8.5 200 100 100 8 3、噪声： 本项目场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4.9。 表4.9 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固体废弃物： 项目一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目实施后，总量控制因子及建议指标如表4.6所示： 表4.6总量控制一览表 （t/a） 类别 总量控制因子 产生量 削减量 排放量 申请量 废水 废水量 1014.15 1014.15 0 0 COD 0.428 0.428 0 0 SS 0.321 0.321 0 0 氨氮 0.033 0.033 0 0 总磷 0.003 0.003 0 0 动植物油 0.014 0.014 0 0 LAS 0.020 0.020 0 0 固废 一般工业固废 30.01 30.01 — 0 生活垃圾 7.5 7.5 — 0 废气：本项目无有组织废气外排。 废水：本项目废水经处理达标后回用农灌，不外排，不申请总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示） 根据建设单位提供的资料，本项目月饼、麻薯、糖枣、桃酥生产工艺流程及产污环节如下图所示。 一、月饼生产工艺流程 图5.1 月饼生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）外购的糖、面粉、油加水混合后经搅拌机搅拌均匀，包馅后入模具成型，本项目月饼制作过程中馅料均为外购成品； （2）成型月饼带模具入烤箱进行一次烘干，温度控制在230℃左右，烘烤时间约20分钟，该工序会有少量油烟G1-1产生； （3）一次烘烤后的月饼出炉经表面涂抹蛋液后再二次烘烤，二次烘炉温度控制在180℃左右，烘烤时间约15钟，该工序会有少量油烟G1-2产生； （4）成品月饼经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废饼S1； （5）最终成品外运出售。 二、糖枣、桃酥生产工艺流程 图5.2 糖枣、桃酥生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）外购的糖、米粉、鸡蛋加水混合后经搅拌机搅拌均匀后入模具成型，成型后的半成品经油炸处理，油炸工序产生油烟G2、废油S2； （2）成品糖枣经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废糖枣、废桃酥S3； （3）最终成品外运出售。 三、麻薯生产工艺流程 图5.3 麻薯生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）外购的糖、面粉、油、麦芽糖浆加水混合后经搅拌机搅拌均匀后入蒸煮机进行蒸煮，蒸煮工序有少量油烟G3产生； （2）蒸煮后的半成品入模具成型； （3）成品麻薯经自然凉冷后进入称重包装工序，包装材料先经臭氧灭菌器灭菌处理，产品包装采用自动包装机，称重工序产生少量废麻薯S4； （4）最终成品外运出售。 四、抽样检测生产工艺流程 图5.4 抽样检测生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）生产过程中会对成品产品进行抽样检测，检测主要分为感官检测及微生物检测； （2）感官检测主要是检验人员通过依靠视觉、嗅觉、味觉、触觉等来鉴定食品外观形态、色泽、气味、滋味，并出具相应的检验结论，在此过程中主要产生少量食品残渣S5； （3）微生物检测主要是检测产品的菌落总数、霉菌数等，将采样产品经微生物培养基培养后使用霉菌计数器进行检测，无其他添加剂，该过程产生少量器皿清洗废水W1、废弃培养基S6。 |
| --- |
| 主要产污环节及产生污染物类型 1、废水： （1）生活用水 ①生活用水：本项目职工50人，厂区内无食堂、宿舍、浴室等配套设施，职工生活用水量以每人50L/d计，全年生活用水量750t/a，排水系数按0.85计，产生废水637.5t/a，类比一般生活污水水质，其主要污染物为COD400mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，LAS 20mg/L，总磷5mg/L，生活污水经化粪池预处理。 ②地面清洁用水：本项目生产车间须保证清洁，拟每天采用拖布拖洗方式清洁，用水量按照0.1L/m2.d计算，本项目建筑面积3950m2，全年地面清洁水用量为118.5t/a，排水系数按0.9计，产生废水106.65t/a，类比同类水质，其主要污染物为COD100mg/L，SS200mg/L，地面清洁废水经化粪池预处理。 （2）生产用水 ①生产设备清洗用水：本项目各类模具、搅拌机、成型机等生产设备需定期清洗，微生物检验器皿需及时清洗（W1），根据建设单位提供的资料，生产设备清洗用水量约为300t/a，排水系数按0.9计，则排水量为270t/a，类比《广东民大华威饼业有限公司年产月饼、面包、蛋糕、饼干2520吨新建项目》（湛江市环境科学技术研究所，2017年6月）水质，可知该部分废水主要污染物为COD600mg/L，SS400mg/L，氨氮40mg/L，LAS 20mg/L，动植物油50mg/L，该部分废水经隔油池预处理后在进入化粪池处理。 ②生产用水：根据建设单位提供的资料，本项目月饼、糖枣、桃酥、麻薯生产过程中和面工序年用水量约为280吨，该部分用水全部带入产品中，无废水排放。麻薯生产过程中蒸煮工序年用水量约为20吨，根据建设单位提供的资料，该部分用水全部蒸发，无废水外排。 综上所述，本项目生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面清洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水经厂区拟建污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农田灌溉。 （3）本项目水平衡图 图5.5 本项目水平衡图(t/a) 表5.1 废水污染物发生量及排放情况一览表 污水发生源 污水发生量(t/a) 污染物 指标 发生浓度 （mg/L） 发生量（t/a） 治理措施 削减量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 637.5 COD 400 0.255 化粪池 0.051 320 0.204 SS 300 0.191 0.096 150 0.096 NH3-N 35 0.022 0 35 0.022 LAS 20 | 0.013 0 20 0.013 TP 5 0.003 0 5 0.003 地面清洁废水 106.65 COD 100 0.011 化粪池 0.002 80 0.009 SS 200 0.021 0.011 100 0.011 生产设备清洗废水 270 COD 600 0.162 隔油池+化粪池 0.032 480 0.130 SS 400 0.108 0.054 200 0.054 NH3-N 40 0.011 0 40 0.011 动植物油 50 0.014 0.009 15 0.004 LAS 25 0.007 0 25 0.007 综合污水 1014.15 COD 337.358 0.342 地埋式污水处理站 0.139 200 0.203 SS 158.054 0.160 0.059 100 0.101 NH3-N 32.650 0.033 0.020 13.060 0.013 TP 3.143 0.003 0.002 1.257 0.001 动植物油 3.993 0.004 0 3.993 0.004 LAS 19.228 0.020 0.011 8 0.008 2、废气： （1）粉尘 本项目生产过程中大量使用面粉，面粉原料在拆包、搅拌等过程中会产生少量的粉尘，但项目拆包、调配及搅拌过程均在厂房内进行，且使用具有良好密闭性的和面机、搅拌机，并在搅拌过程中将添加一定量的水。因此，项目产生的粉尘量极少，且仅仅散落在和面机周围，类比《广东民大华威饼业有限公司年产月饼、面包、蛋糕、饼干2520吨新建项目》（湛江市环境科学技术研究所，2017年6月）可知该工序粉尘产生量约为70kg/a。 （2）油烟 本项目在烘烤、油炸、蒸煮工序均有油烟（G1-1、G1-2、G2、G3）产生，根据建设单位提供的资料月饼生产用油量约为30t/a，糖枣、桃酥生产用油量约为50t/a，麻薯生产用油量约为20t/a，其中月饼、糖枣、桃酥生产线布置于生产车间一，麻薯生产线布置于车间二，建设单位拟在月饼烘烤工序、糖枣桃酥油炸工序、麻薯蒸煮工序上方分别设置油烟收集罩，将油烟废气收集经油烟净化装置处理后有车间顶部排放。其中月饼烘烤工序、糖枣桃酥油炸工序共用1套油烟净化装置，麻薯蒸煮工序另设1套油烟净化装置。 类比同类项目《广东民大华威饼业有限公司年产月饼、面包、蛋糕、饼干2520吨新建项目》（湛江市环境科学技术研究所，2017年6月）一般油烟挥发量占总耗油量的2%计算，净化装置处理效率≥85%，则本项目油烟产生及排放情况见表5.2。 表5.2烟产生及排放情况一览 污染源 名称 废气量 (m3/h) 污染物名称 产生情况 治理措施 处理效率 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 烘烤、油炸 50000 油烟 13.333 0.667 1.6 油烟净化器 85% 2 0.1 0.24 蒸煮 20000 油烟 8.333 0.167 0.4 油烟净化器 85% 1.25 0.025 0.06 3、噪声： 本项目主要噪声源为生产时运行的机械设备。建设方拟通过低噪设备选型、合理布置、厂房屏障等方式削减源强。参照同类项目，各设备的噪声源强见下表。 表5.3 项目设备噪声一览 设备 数量 5m处噪声源强dB(A) 距离厂界最近距离（m） 搅拌机 3 80 西南侧30m 成型机 4 75 西南侧25m 和面机 2 75 西北侧40m 风机 2 90 西北侧20m 4、固体废物 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。本项目生产固废主要有废弃产品（S1、S3、S4）、油炸工序产生废弃油脂S2、检测过程中产生的少量食品残渣S5以及少量不合格品、废弃培养基S6、隔油池以及油烟净化装置产生的油污、污水处理装置产生剩余污泥、职工生活产生的生活垃圾。 （1）固废产生源强核算 ①废弃产品（S1、S3、S4） 根据建设单位提供的资料，废弃产品产生量约占总产量的1‰，则废弃产品约为1.2t/a，收集后出售给养殖场利用。 ②废弃油脂S2 根据建设单位提供的资料，油炸工序食用油定期更换，产生少量废弃油脂S2，发生量约为5t/a，收集后交专业单位处置。 ③检测过程中产生少量食品残渣S5 根据建设单位提供的资料，检测工序食品残渣产生量约为0.1t/a，收集后出售给养殖场利用。 ④不合格品 根据建设单位提供的资料，成品抽检过程中检测不合格的产品发生量约为总产量的1‰，则不合格品发生量约为1.2t/a，收集后出售给养殖场利用。 ⑤废弃培养基S6 在微生物检测过程中会产生少量废弃培养基，发生量约为0.01t/a，收集后由环卫部门清运。 ⑥隔油池及油烟净化装置油污 项目产生的废水经隔油池处理过程中隔出的油污，油烟废气经油烟净化装置处理产生的油烟，总发生量约为2.5t/a，收集后交专业单位处置。 ⑦剩余污泥 根据本项目废水处理站处理规模、处理工艺，类比同类型项目可知，剩余污泥产生量约为20t/a，运至垃圾填埋场卫生填埋处置。 ⑧生活垃圾 本项目劳动定员50人，年工作日300天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则项目产生的生活垃圾量为7.5t/a，环卫部门负责清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5.4。 表5.4 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 一般固废 废弃产品S1、S3、S4 固态 面粉、水、糖、油等 1.2 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 废弃油脂S2 固液 油脂 5 √ 食品残渣S5 固态 面粉、水、糖、油等 0.1 √ 不合格品 固态 面粉、水、糖、油等 1.2 √ 废弃培养基S6 固液 蛋白胨、葡萄糖等 0.01 √ 油污 固液 油脂 2.5 √ 污水处理 固液 剩余污泥 20 √ 职工生活 生活垃圾 固态 生活垃圾 7.5 √ （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5.5，根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5.5 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量 （吨/年） 1 废弃产品S1、S3、S4 一般工业固废 称重 包装 固态 面粉、水、糖、油等 - - - 59 1.2 2 废弃油脂S2 油炸 工序 固液 油脂 99 5 3 食品残渣S5 检验 工序 固态 面粉、水、糖、油等 59 0.1 4 不合格品 检验 工序 固态 面粉、水、糖、油等 59 1.2 5 废弃培养基S6 检验 工序 固液 蛋白胨、葡萄糖等 99 0.01 6 油污 废水、 废气治理 固液 油脂 99 2.5 7 剩余污泥 废水处理 固液 微生物残体、水等 57 20 （4）固体废物排放情况 表5.6 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物 名称 产生 工段 废物 类别 废物 代码 形态及 成分 危险 特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 废弃产品S1、S3、S4 称重 包装 - 59 面粉、水、糖、油等 - 1.2 0 外售处理 废弃油脂S2 油炸 工序 99 油脂 - 5 0 交专业单位处置 食品残渣S5 检验 工序 59 面粉、水、糖、油等 - 0.1 0 外售处理 不合格品 检验 工序 59 面粉、水、糖、油等 - 1.2 0 外售处理 废弃培养基S6 检验 工序 99 蛋白胨、葡萄糖等 - 0.01 0 环卫部门清运 油污 废水、 废气治理 99 油脂 - 2.5 0 交专业单位处置 剩余污泥 废水处理 57 微生物残体、水等 - 20 0 卫生填埋 合计 一般固废 - - - - 10.01 0 职工生活 - - - - 7.5 0 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6.1项目主要污染物排放量汇总 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 产生浓度 mg/m3 产生量 t/a 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放 去向 大气污染物 烘烤油炸 油烟 13.333 1.6 2.0 0.24 0.1 屋顶排放 蒸煮 油烟 8.333 0.4 1.25 0.06 0.025 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 削减量 t/a 排放去向 水污 染物 综合污水 废水量 -- 1014.15 -- 1014.15 0 周边农田 COD 421.698 0.428 200 0.203 0.225 SS 316.107 0.321 100 0.101 0.219 NH3-N 32.650 0.033 13.060 0.013 0.020 TP 3.143 0.003 1.257 0.001 0.002 动植物油 13.312 0.014 3.993 0.004 0.010 LAS 19.228 0.020 8 0.008 0.012 类型 排放源 （编号） 污染物名称 产生量 t/a 处置量 t/a 综合利用量t/a 外排量 t/a 备注 固 体 废 物 称重包装 废弃产品 S1、S3、S4 1.2 0 1.2 0 一般工业固废 油炸工序 废弃油脂S2 5 0 5 0 检验工序 食品残渣S5 0.1 0 0.1 0 检验工序 不合格品 1.2 0 1.2 0 检验工序 废弃培养基S6 0.01 0 0.01 0 废水、废气 治理 油污 2.5 0 2.5 0 污水处理 剩余污泥 20 20 0 0 员工生活 生活垃圾 7.5 7.5 0 0 职工生活 噪 声 项目主要噪声源为生产设备搅拌机、成型机、和面机、风机等，通过低噪设备选型、合理布置设备位置及通过厂房屏障等方式削减源强后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准。 其 它 无 主要生态影响： 本项目废气、废水、固废、噪声通过实施合理可行的措施后，不会对周围环境带来明显的影响，不会对区域的生态环境造成影响。

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产所用厂房为租赁已建成构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目主要废水为生活污水、地面保洁废水、生产设备清洗废水，主要污染物均为COD、氨氮、SS、TP等常规因子，且生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面保洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水经自建地埋式污水处理站处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉标准。 根据企业周边概况，本项目周边广布农田，约30hm2，当地居民多种植小麦、玉米等旱作物，每年需从周边水体取用大量地表水进行灌溉。根据“省水利厅关于颁发《江苏省灌溉用水定额》的通知”（苏水农[2015]6号）中的规定，以用水定额较低的玉米味计算标准，玉米灌溉用水定额为987m3/hm2。本项目综合污水产生量约为1014.15t/a，项目周边农田完全有能力接纳本项目综合污水。 本次评价要求建设单位待日后当地污水处理厂或污水管网建设完毕后，及时接管。综上所述，本项目各类污水经处理达标后由农户采用槽罐车运至农田进行灌溉不会对周边水环境产生不良影响。 2、大气环境影响分析 （1）本项目对外环境的影响 ①粉尘 本项生产过程中大量使用面粉，面粉原料在拆包、搅拌过程中会产生少量的粉尘，但由于和面过程加水、食用油等一起加工，产生的面粉粉尘量较少，且生产过程在厂房内进行，受风力影响较小，粉尘通过在车间内部短期停留后，大部分沉降于车间内，对外环境影响较小。 ②油烟 本项目在产品烘烤、油炸、蒸煮工序会产生一定量的油烟废气。建设单位拟对车间一、车间二分别设置一套油烟净化器进行处理。其中车间一油烟净化装置设计风量为50000m3/h，油烟经处理后排放浓度为2.0mg/m3；车间二油烟净化装置设计风量为20000m3/h，油烟经处理后排放浓度为1.25mg/m3。经处理后的油烟均可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（油烟浓度≤2.0mg/m3）。 本项目车间一、车间二油烟废气分别经油烟净化装置处理后由车间顶部排放，排放口距离周边敏感目标距离分别为25m、35m，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“油烟净化后的排放口与周边环境保护敏感目标距离不应小于20m”的要求。因此，本项目油烟对周边环境影响较小。 ③异味 本项目在烘烤、油炸、蒸煮工序会产生一定的异味，项目为食品加工行业，产生的异味为无毒无害的气体，异味排放方式为自然扩散，由于项目周边较为空旷，通风扩散条件较好。类比同类项目《广东民大华威饼业有限公司年产月饼、面包、蛋糕、饼干2520吨新建项目》（湛江市环境科学技术研究所，2017年6月）产生的异味预计可以满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求，即异味≤20（无量纲），因此项目运营过程中产生的异味对周边环境保护目标影响不大。 综上所述，本项目废气对周边环境及周边敏感目标不会产生明显不良影响。 （2）外环境对本项目的影响 经现场勘查可知，本项目周边300m范围内无工业企业，无明显废气污染源，且本项目的选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，因此外环境对本项目无不良影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为搅拌机、成型机、和面机、风机等，噪声值范围在75～90dB(A)左右，详见表5.3。 （1）声环境影响预测模式： 式中：Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于厂房内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，窗户使用双层玻璃，设计隔声可达20dB（A）以上。 按照最不利情况预测其受到的影响，由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声影响进行预测，预测结果见下表。 表7.1 本项目噪声对厂界的影响预测值 单位：dB(A) 方位 东 南 西 北 贡献值 45.6 48.9 47.6 48.2 由计算可知，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备在厂界的噪声强度昼间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 综上所述，本项目设备噪声经距离衰减及墙壁隔声后可达到排放标准，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目产生的固废包括生产固废、生活垃圾。 （1）一般工业固废 废弃产品（S1、S3、S4），产生量为1.2t/a，收集后出售给养殖场利用；废弃油脂S2，产生量为5t/a，收集后交专业单位处置；食品残渣S5产生量约为0.1t/a，收集后出售给养殖场利用；不合格品，发生量约为1.2t/a，收集后出售给养殖场利用；废弃培养基S6，发生量约为0.01t/a，收集后由环卫部门清运；隔油池及油烟净化装置油污，总发生量约为2.5t/a，收集后交专业单位处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门负责清运，不外排；剩余污泥产生量约为20t/a，运至垃圾填埋场卫生填埋处置。 综上所述，本项目各类固废均得到妥善处置，一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，经采取相应的处置措施后对周围环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、 地面保洁废水、生产设备清洗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油等 | 生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面保洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水经自建地埋式污水处理站处理。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
| 废气 | 烘烤、油炸工序 | 油烟 | 油烟净化器处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准 最高允许排放浓度限值 |
|  | 蒸煮工序 | 油烟 | 油烟净化器处理后排放 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 业主拟选用低噪声设备、安装减振垫、风机安装隔声罩、加强设备养护、增强车间密闭性等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2类区的标准限值 |
| 固体 废物 | 生产工序 | 一般工业固废 | 出售利用或交专业单位处置 | 全部合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目厂区建有大面积绿化，总绿化面积约为500m2。 |
| 治理措施评述 1、废水 本项目生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活废水、地面保洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水经自建地埋式污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农田灌溉。 （1）化粪池工作原理为：污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，因此，除悬浮物外，对其它各种污染物去除效果较差，一般为COD 20%，SS50%，对NH3-N和TP总磷几乎没有处理效果。 （2）隔油池工作原理为：本项目拟采用斜板式隔油池，含油污水进入隔油池时，首先进入沉淀单元，一部分比重大于水的米粒等颗粒污染物沉淀下来，定期清理后与生活垃圾一起外运卫生填埋处理；比重比水小的油污漂浮在水面上，通过溢流槽进入油水分离单元，这里加设倾斜板（一般板间距为20~40mm，倾角为45°），池内水的停留时间约为30min。水流沿板面向下，油滴沿板的下表面向上流动，使含油污水在通过斜板时，污水中的细小油珠由于比重小于水，在上升过程中，在板表面相互接触、聚集在一起形成大滴油珠，大颗粒油珠上升到水面上用集油管收集后处理，从而达到去除油污的目的，处理后的水从溢流堰排出，隔出的油污交专业的单位回收处理。 一般设计合理的板式隔油池除油效率在80%以上。考虑到本项目有时候水量不匀难以确保足够的停留时间等因素，为保险起见，本项目取除油效率为70%。 （3）地埋式污水处理设施 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。地埋式污水处理设施具有以下优点：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观；整个设备一般不需要专人管理；可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长；设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。 地埋式污水处理设施主要包括“调节池+氧化池+二沉池+消毒池”，本项目综合污水产生量约为2.78t/d，拟设置处理能力5t/d的地埋式污水处理设施。 地埋式污水处理设施工艺流程见下图8.1： 图8.1 地埋式污水处理设施工艺流程图 工作原理：地埋式污水处理建立在活性污泥生物和生物膜生物相结合的基础上的。在处理工艺上，相当一部分的微生物生长在生物膜载体填料颗粒上，随着载体填料在污水中翻动，在曝气时形成流化床，提高了微生物与污水中的污染物质和氧的接触，从而提高了污水净化效率；在曝氧间隙，微生物随颗粒快速全部沉淀在反应器中形成固定床，在反应器底部形成缺氧区；加上入水时工艺设计有厌氧区，这样厌氧-缺氧-好氧三种环境的轮流做用，决定了一体化工艺十分有利于污水中有机物的去除和脱氮除磷。 地埋式污水处理系统设计参数如下： ①调节池 数量：一座，单座尺寸：V=2×2×1.5（m3）（长×宽×高），有效水深：1.2m，有效容积4.8 m3，停留时间：3h； ②生化池（CD-10，钢结构、碳钢防腐） 数量：一座，单座尺寸：V=Φ2.5×H2（m3），有效水深：1.5m，有效容积：7.4m3，停留时间：18h； ③二沉池（钢结构，碳钢防腐） 数量：一座，单座尺寸：V=2×2×1.5（m3），有效水深：1.2m，有效容积：4.8m3，停留时间：3h； ④消毒池 数量：一座，单座尺寸：V=2×2×1.5（m3），有效水深：1.2m，有效容积：4.8m3，停留时间：3h； 表8.1 地埋式污水处理设施处理效果表 处理单元 项目 COD SS NH3-N TP 动植物油 LAS 调节池 进水（mg/L） 337.358 158.054 32.650 3.143 3.993 19.228 出水（mg/L） 337.358 158.054 32.650 3.143 3.993 19.228 去除率（%） / / / / / / 生化池 进水（mg/L） 337.358 158.054 32.650 3.143 3.993 19.228 出水（mg/L） 219.283 126.443 13.06 1.257 3.993 8.653 去除率（%） ≥35 ≥20 ≥60 ≥60 / ≥55 二沉池 进水（mg/L） 219.283 126.443 13.06 1.257 3.993 8.653 出水（mg/L） 200 100 13.06 1.257 3.993 8 去除率（%） ≥3.752 ≥16.595 / / / ≥3.823 消毒池 进水（mg/L） 200 100 13.06 1.257 3.993 8 出水（mg/L） 200 100 13.06 1.257 3.993 8 去除率（%） / / / / / / 外排水质（mg/L） ≤200 ≤100 13.06 1.257 3.993 ≤8 标准值（mg/L） 200 100 - - - 8 综上所述，本项目综合污水经厂区自建地埋式污水处理设施处理后可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉标准。 根据企业周边概况，本项目周边广布农田，约30hm2，当地居民多种植小麦、玉米等旱作物，每年需从周边水体取用大量地表水进行灌溉。根据“省水利厅关于颁发《江苏省灌溉用水定额》的通知”（苏水农[2015]6号）中的规定，以用水定额较低的玉米味计算标准，玉米灌溉用水定额为987m3/hm2。本项目排水量约为1014.15t/a，项目周边农田完全有能力接纳本项目综合污水。 因此本项目综合污水经处理达标后由农户采用槽罐车运至农田进行灌溉可行。 2、废气 本项目在烘烤、油炸、蒸煮工序均有油烟产生，其中月饼、糖枣、桃酥生产线布置于生产车间一，麻薯生产线布置于车间二，建设单位拟在月饼烘烤工序、糖枣桃酥油炸工序、麻薯蒸煮工序上方分别设置油烟收集罩，将油烟废气收集经油烟净化装置处理后有车间顶部排放。月饼烘烤工序、糖枣桃酥油炸工序共用1套油烟净化装置，麻薯蒸煮工序另设1套油烟净化装置。 目前油烟净化器主要有旋风脱油、过滤除油、静电式油烟净化器等几种。本项目采用的是静电式油烟净化器。其工作原理为：油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被补集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 本项目烘烤、油炸、蒸煮工序产生的油烟经油烟净化装置处理后，由专用烟道引至车间顶部排放，确保油烟处理效率在85%以上，油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）要求。本次评价要求建设单位对油烟净化设备定期维护保养，以免管道积油造成处理效率降低。 3、噪声 建设单位拟采取的降噪措施包括选用低噪声设备、合理布局，增强车间密闭性，同时在考虑距离衰减、建筑物、墙体隔声因素后，项目厂界噪声可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，噪声防治措施可行。 4、固体废弃物 项目产生的固废包含一般固废、生活固废。 一般固体废物主要为废弃产品S1、S3、S4、食品残渣S5、不合格品，收集后出售给养殖场利用；废弃油脂S2、隔油池及油烟净化装置产生的油污，收集后交专业单位处置；废弃培养基S6，由环卫部门清运。 本次项目一般工业固废产生量为10.01t/a，建设单位拟新建一座建筑面积为5m2的一般固废暂存间，一般工业固废垃圾平均转运周期为半个月，则暂存期内一般工业固废量最多为0.5t，本次新建一般固废暂存间一次暂存量最大约为6t，因此本次项目设置的5m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 综上，在全面落实本次评价提出的各项措施的情况下，本项目各种污染物均得到有效治理，可做到污染物达标排放 。 |

# “三同时”验收一览表

表8.1环保“三同时”验收一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 环保设施名称 | 台/套 | 设计处理能力 | 环保投资 (万元) | 验收标准 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 烘烤、油炸 | 油烟 | 油烟净化器 | 1 | 50000m3/h | 5 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值 | 与主体工程同时建成运营 |
|  |  | 蒸煮 | 油烟 | 油烟净化器 | 1 | 20000m3/h | 5 |  |  |
| 废水 | 生活污水、地面清洁废水、生产设备清洗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS | 化粪池/隔油池+地埋式污水处理设施 | 1 | 化粪池10m3/隔油池2m3/ 地埋式污水处理设施5m3/d | 20 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉标准 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 墙体隔声 | / | 降噪30dB(A) | 10 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值 |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾、剩余污泥 | 带盖收集桶 | 若 干 | 5m2 | 2 | 固废达到“零排放” |  |
|  | 生产过程 | 一般工业废物 | 带盖收集桶 |  |  |  |  |  |
| 污水、雨水 | 雨、污管网 | / | / | 10 | 雨污分流 |  |
| 总计 | 52万元 |  |
| 环境防护距离设置 | - |
| 总量平衡具体方案 | 油烟向启东市环保局申请后执行，废水处理后用于农灌，不申请总量。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通市金大康食品有限公司拟投资800万元，租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设，项目占地面积10000平方米，建筑面积约3950平方米，项目建成后可达到年产月饼500吨/年、麻薯500吨/年、桃酥100吨/年、糖枣100吨/年的生产能力。 2、产业政策符合性 查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C1419饼干及其他烘焙食品制造”类别，不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策；项目亦取得启东市行政审批局出具的备案通知书，项目代码为2017-320681-14-03-557842。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 3、选址合理性 本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，厂区四至情况分别为：本项目北面为亚光村八组，南面为农田，西面及东面均为农田。 本项目距离最近的生态红线保护区“启东市饮用水水源保护区”约为3000m，即本项目不位于生态红线保护区域内。 对照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“选址及厂区环境”要求分析可知，本项目位于启东市汇龙镇亚光中路197号，为租赁启东市汇龙镇亚光村原亚光小学建办房屋进行建设，项目北面为亚光村八组，南面为农田，西面及东面均为农田。厂区选址不位于对食品有显著污染的区域；厂区周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区周围无虫害大量孳生场所，不处于洪涝灾害易发地区。 结合厂区平面布局分析本项目厂区布局合理，各功能区划分明显，生产区与储存区、办公区域明显的分隔，防止交叉感染；且厂区内道路铺设有混凝土，空铺设水泥，厂区环境整洁；厂区采取雨污分流系统，排水系统完善；厂区内无职工食堂、宿舍、职工娱乐设施等配套设施。 综上所述，本项选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，项目选址合理的。 4、环境现状评价结论 根据南通市启测环境检测技术有限公司提供的监测报告可知，项目所在区域大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；项目附近水体大庙港支流监测断面水质符合国家《地表水环境质量标准)(GB3838-2002)表l中的III类水质标准。项目所在地声环境质量较好，厂界噪声值现状均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准。 5、总量控制 根据工程分析核算，本次项目无有组织废气外排。废水经处理达标后回用于农灌，不外排，因此不申请总量。固废总量指标为“零”。全厂污染物排放总量见表9.1。 表9.1 总量控制一览表 （t/a） 类别 总量控制因子 产生量 削减量 排放量 申请量 废水 废水量 1014.15 1014.15 0 0 COD 0.428 0.428 0 0 SS 0.321 0.321 0 0 氨氮 0.033 0.033 0 0 总磷 0.003 0.003 0 0 动植物油 0.014 0.014 0 0 LAS 0.020 0.020 0 0 固废 一般工业固废 30.01 30.01 — 0 生活垃圾 7.5 7.5 — 0 6、环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目主要废水为生活污水、地面保洁废水、生产设备清洗废水，主要污染物均为COD、氨氮、SS、TP等常规因子，且生产设备清洗废水经隔油池预处理后与生活污水、地面保洁废水一起经化粪池预处理，最终综合污水经自建地埋式污水处理站处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物灌溉标准。 根据企业周边概况分析，本项目排水量约为1014.15t/a，项目周边农田完全有能力接纳本项目综合污水。本次评价要求建设单位待日后当地污水处理厂或污水管网建设完毕后，及时接管。则本项目各类污水经处理达标后由农户采用槽罐车运至农田进行灌溉不会对周边水环境产生不良影响。 （2）大气环境影响评价结论 ①本项目对外环境的影响 本项目烘烤、油炸工序产生油烟经油烟净化装置处理后排放浓度为2.0mg/m3；蒸煮工序产生的油烟经油烟净化装置处理后排放浓度为1.25mg/m3；均可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（油烟浓度≤2.0mg/m3）。且本项目车间一、车间二油烟废气分别经油烟净化装置处理后由车间顶部排放，排放口距离周边敏感目标距离分别为25m、35m，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“油烟净化后的排放口与周边环境保护敏感目标距离不应小于20m”的要求。因此，本项目油烟对周边环境影响较小。 本项目在烘烤、油炸、蒸煮工序会产生一定的异味，项目为食品加工行业，产生的异味为无毒无害的气体，异味排放方式为自然扩散，由于项目周边较为空旷，通风扩散条件较好。类比同类项目《广东民大华威饼业有限公司年产月饼、面包、蛋糕、饼干2520吨新建项目》（湛江市环境科学技术研究所，2017年6月）产生的异味预计可以满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求，即异味≤20（无量纲），因此项目运营过程中产生的异味对周边环境保护目标影响不大。 ②外环境对本项目的影响 经现场勘查可知，本项目周边300m范围内无工业企业，无明显废气污染源，且本项目的选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，因此外环境对本项目无不良影响。 （3）声环境影响评价结论 经预测，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备在厂界的噪声强度昼间、夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。因此，本项目设备噪声经距离衰减及墙壁隔声后可达到排放标准，对周围声环境影响较小，其措施可行。 （4）固体废物环境影响评价结论 本项目废弃产品S1、S3、S4、食品残渣S5、不合格品，收集后出售给养殖场利用；废弃油脂S2、隔油池及油烟净化装置产生的油污，收集后交专业单位处置；废弃培养基S6，由环卫部门清运。生活垃圾由环卫部门负责清运；剩余污泥运至垃圾填埋场卫生填埋处置。 综上，项目所有固废全部得到合理处置，对当地环境不会产生不良影响。 综上所述，南通市金大康食品有限公司年1200吨食品（月饼500吨、麻薯500吨、糖枣100吨、桃酥100吨）加工项目 符合国家产业政策、选址合理，项目所在区域环境质量良好。本项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量改变，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。 二、建议 1、完善环境管理制度，严格执行操作规程，建立污染防治设施管理档案，加强环保设施的管理和维护，定期清理、检修，确保污染物稳定达标排放； 2、熟悉建设项目环境保护管理程序，认真落实建设项目环境保护“三同时”制度。 3、建设单位在以后生产过程中，如需扩大规模或更改生产工艺，需向启东市环保局重新申报。

附件目录

附件一 备案通知书

附件二 企业营业执照

附件三 企业法人身份证

附件四 房产证、土地证及租赁合同

附件五 环境监测报告

附件六 申请书

附件七 环评委托书

附件八 环评合同

附件九 承诺书

附件十 环评全本公示截图

附件十一 建设项目基础信息表

附图一 建设项目地理位置图

附图二 建设项目平面布置图

附图三 建设项目四周概况图

附件四 启东市生态红线图